温州市家禽屠宰场迁建安置项目

环 境 影 响 报 告 书

（报批稿）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一五年一月

项目名称：温州市家禽屠宰场迁建安置项目

文件类型：环境影响报告书

评价单位：温州市环境保护设计科学研究院

法人代表：朱 彬

项目编号： 2014798号

责     任     表

项目名称：温州市家禽屠宰场迁建安置项目

编制单位：温州市环境保护设计科学研究院

评价证书：国环评证乙字第2014号

法人代表：朱  彬

项目负责人：林振明（工程师，登记证编号为B20140031000)

项目编号： 2014798号

责任与分工：

| 姓 名 | 专 业 | 职 称 | 环评上岗证号 工程师登记证号 | 分工内容 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林振明 | 环境工程 | 高工 | B20140040 B20140031000 | 负 责 |  |
| 吕梅乐 | 环境工程 | / | / | 参 与 |  |
| 郑 新 | 环境保护 | 高 工 | B20140013 B20140020900 | 审 核 |  |
| 高必登 | 环境保护 | 高 工 | / | 审 定 |  |

前 言	- 1 -

第一章  总  论	- 5 -

1.1 编制依据	- 5 -

1.2 环境功能区划	- 8 -

1.3 评价标准	- 9 -

1.4 评价等级和评价范围	- 12 -

1.5 评价因子	- 14 -

1.6 环境保护目标	- 15 -

第二章  区域环境概况	- 18 -

2.1 自然环境概况	- 18 -

2.2 社会环境概况	- 23 -

2.3 鹿城区藤桥镇总体规划（2011-2020）	- 24 -

2.4生态环境功能区规划	- 26 -

第三章  原有项目概况	- 28 -

3.1 企业概况调查	- 28 -

3.2 原有工艺及产污环节	- 28 -

3.3 原污染源强核定	- 29 -

3.4 原项目环保措施落实情况	- 29 -

3.5总量控制	- 30 -

3.6原项目存在的环保问题	- 30 -

第四章  迁建项目工程分析	- 32 -

4.1 项目概况	- 32 -

4.2 主要工艺流程及产污环节	- 35 -

4.3生产设备	- 40 -

4.4施工期污染源强分析	- 43 -

4.5营运期污染源强分析	- 45 -

4.6 物料平衡	- 55 -

4.7 污染物排放量汇总	- 57 -

第五章  施工期环境影响分析	- 59 -

5.1 施工期环境空气影响分析	- 59 -

5.2 施工噪声的影响	- 62 -

5.3 施工废水的影响	- 64 -

5.4 施工固废的影响	- 66 -

5.5  施工期生态环境影响分析	- 67 -

第六章  营运期环境现状及影响评价	- 69 -

6.1 水环境质量现状及影响评价	- 69 -

6.2 环境空气质量现状及影响评价	76

6.3 声环境质量现状及影响评价	91

6.4固废影响评价	96

第七章  清洁生产分析与总量控制分析	100

7.1 清洁生产分析	100

7.2 总量控制分析	100

第八章  环境风险评价	- 108 -

8.1 评价目的和评价重点	- 108 -

8.2 评价等级和评价范围	- 108 -

第九章  污染防治措施	- 115 -

9.1 施工期污染控制对策与措施	- 115 -

9.2 运营期污染控制对策与措施	- 119 -

9.3 污染防治措施清单	- 127 -

9.4 本项目要求符合性分析	- 128 -

第十章 公众参与	- 131 -

10.1公众参与目的和形式	- 131 -

10.2被调查对象分析	- 131 -

10.3调查结果分析	- 132 -

10.4公示内容	- 134 -

10.5 公众参与调查分析	- 138 -

第十一章  环境经济损益简要分析	- 139 -

11.1 环境效益	- 139 -

11.2 经济效益	- 140 -

第十二章  环境管理与监控计划	- 141 -

第十三章  审批原则符合性分析	- 144 -

13.1 建设项目环评审批原则符合性分析	- 144 -

13.2建设项目环评审批要求符合性分析	- 145 -

13.3建设项目其他部门审批要求符合性分析	- 145 -

13.4建设项目选址和平面布置符合性分析	- 146 -

第十四章  结论与建议	- 149 -

14.1结论	- 149 -

14.2建议	- 155 -

14.3总结论	- 155 -

附图：

- 项目地理位置图；

- 温州市区生态环境功能区规划图；

- 温州市区水环境功能区划图；

- 温州市区环境空气质量功能区划分图

- 温州市区声环境功能区划分图；

附件：

- 项目平面图

- 基本建设项目立项批准文件（温发改立[2013]89号）

- 温州市人民政府专题会议纪要（[2013]113号）

- 温州市人民政府专题会议纪要（[2014]164号）

- 项目建议书并联审批联系单

- 温州市人民政府办公室抄告单（[2013]272号）

- 温州市临时建设工程规划许可证

- 防疫合格证

- 公参调查表和公示证明

- 评审意见和修改意见

11、建设项目环境保护审批登记表

前 言

1、项目由来

为进一步规范活禽交易（屠宰）行为，减少人禽接触机会，有效防止禽流感等疫病传播，保障我市居民食用禽肉和公共卫生安全，根据《浙江省人民政府办公厅关于重启活禽交易市场的通知》（浙政办发明电〔2013〕113号）等有关规定，结合我市实际，温州市政府就加强市区活禽集中交易（屠宰）管理工作于2013年6月提出了《关于加强市区活禽集中交易（屠宰）管理的实施意见》。实施意见明确了工作目标和主要任务等，其中做好温州市瓯海金竹禽蛋市场迁建工作是其中一主要任务。根据《浙江省人民政府办公厅关于重启活禽交易市场的通知》要求，由瓯海、鹿城区政府及市现代服务业投资集团有限公司共同负责尽快推进温州市瓯海金竹禽蛋市场的迁建工作。迁建工作完成后，由工商部门牵头有序重启该市场活禽交易，并督促该活禽批发交易市场建立活禽有效检疫证明查验、定期休市、消毒和无害化处理、禽流感防控应急预案等制度。

温州禽蛋批发交易市场（活禽市场）原位于瓯海区南白象街道金竹村，从事活禽交易。现就政策需要，项目迁至鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村，位于菜篮子肉类联合屠宰有限公司东首闲置地块内。同时，根据温州市人民政府专题会议纪要（[2014]164号），将“温州市禽蛋批发交易市场”更名为“温州市家禽屠宰场”。项目总用地面积8763平方米，总建筑面积6482.57平方米，建设有动物防疫站、屠宰加工区、污水处理区等。

根据国家颁布的有关环境保护法律法规和对建设项目实行环境影响评价制度的要求，受项目业主单位——温州菜篮子集团有限公司禽业分公司委托，温州市环境保护设计科学研究院承担该建设项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上编制了环境影响报告书（送审稿）。温州市环境科学学会于2015年1月8日在温州红太阳宾馆会议室主持召开本项目技术评估会，根据评审意见进行了调查和文本修改，形成本项目环境影响报告书（报批稿），提请审查。

2、项目概况

温州禽蛋批发交易市场（活禽市场）原位于瓯海区南白象街道金竹村，交易规模为活鸡5000只/d、活鸭、活鹅、活白鸽5000只/d。现项目迁至鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村，位于菜篮子肉类联合屠宰有限公司东侧闲置地块内。同时，根据温州市人民政府专题会议纪要（[2014]164号），将“温州市禽蛋批发交易市场”更名为“温州市家禽屠宰场”，总用地面积8763平方米，总建筑面积6482.57平方米，建设有屠宰加工区、污水处理区等。项目总投资1914万元，员工为50人，年工作天数为365天。

3、评价工作过程

（1）通过资料查询、实地调查等了解项目及周边用地规划、环境现状；

（2）开展环境影响因素识别与评价因子筛选；明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准；根据对项目工程内容分析，核算污染物排放量；对项目污染排放进行预测分析和评价；

（3）提出环境保护措施和建议；

项目环境影响评价工作程序如下图所示：

图1 环境影响评价工作程序图

4、评价内容

(1) 原有环境影响报告及环保设施竣工验收回顾。　　
(2) 迁建项目工程分析评价。　　
(3) 环境现状、区域污染源及评价区域环境质量评价。　　
(4) 环境影响报告书选择的环境要素评价。　　
(5) 环境影响预测评价。　　
(6) 污染防治措施有效性的评价。　　
(7) 环境管理与监测评价。　　
(8) 评价结论。

5、评价关注的主要环境问题

本项目评价的主要环境问题为施工期环境污染及影响，具体如下：

（1）废水：生产废水、员工生活污水及其环境影响。

（2）废气：屠宰区、待宰区等臭气和焚烧尾气等及其环境影响。

（3）噪声：污水处理设备和活禽叫声产生的噪声及其环境影响。

（4）固废：活禽内脏、污泥、生活垃圾等固废及其环境影响。

6、报告书主要结论

根据分析，本项目的建设符合环保审批原则，项目在将来的建设及营运中会产生一定量的污染物，在全面落实本报告提出的各项污染治理措施的基础上，可基本控制环境污染，做到污染物达标排放，对环境影响不大，从环保角度论证，该项目实施可行。

第一章  总  论

# 1.1 编制依据

# 1.1.1 有关法律法规

（1）国家相关法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席令第77号，1997.03）；

3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第32号，2000.09）；

5、《中华人民共和国水法》（国家主席令第74号，2002.10）；

6、《中华人民共和国循环经济促进法》（国家主席令第4号，2003.01）；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（国家主席令第72号，2003.01）；

8、《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席令第77号，2003.09）；

9、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2013年修正本）；

10、《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第87号，2008.06）；

11、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39）；

12、《环境影响评价公众参与暂行办法》（国环发28号，2006.03）；

13、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2008.10）；

14、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号 ，2010.02）；

15、《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》(国家发展和改革委员会令第21号，2013.02)；

16、《动物防疫条件审查办法》（农业部令第7号，2010.01）

17、《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发〔2011〕42号，2011.12）；

18、关于实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的通知（环发[2012]11号，2012.02）；

19、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.07）；

20、《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号，2008.09）；

21、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012.08）。

（2）浙江省相关条例、意见、通知、办法等

1、《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大常委会公告第1号，2003.09）；

2、《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》（浙政办发[2005]87号，2005.10）；

3、《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙政办发[2005]109号，2005.12）；

4、《浙江省固体废物污染环境防治条例》（浙江省人大常委会公告第11号，2013年修正）；

5、《浙江省环境污染监督管理办法》（浙政令第216号，2006.07）；

6、中共浙江省委、浙江省人民政府《关于落实科学发展观加强环境保护的若干意见》（2006.08）；

7、《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》(浙环发[2007]11号，2007.02)；

8、浙江省环境保护局《关于生态环境功能区规划试行工作的通知》（浙环发[2007]94号，2007.12）；

9、《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发[2014]28号，2014.05）；

10、《浙江省水污染防治条例》（浙江省人大常委会公告第11号，2013年修正）；

11、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号，2009.10）；

12、《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号，2009.10）；

13、《浙江省温瑞塘河保护管理条例》（2010年1月1日实施）；

14、关于印发《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》的

通知（浙淘汰办〔2012〕20号，2012.12）；

15、省政府印发实施《浙江省环境保护“十二五”规划》（2011.08）；

16、《浙江省建设项目环境保护管理办法》 (2014年修正)；

17、《浙江省人民政府关于十二五时期重污染高耗能行业深化整治促进提升的指导意见》（浙政发[2011]107号，2011.12）；

18、《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》（浙环发[2012]10号，2012.02）；

## 19、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2012]132号）；

## 20、《浙江省人民政府办公厅关于重启活禽交易市场的通知》（浙政办发明电〔2013〕113号）。

（3）温州市相关通知、办法等

1、关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知（温环发〔2010〕88号，2010.08）；

2、温州市人民政府第123号令 《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，2011年3月1日。

## 3、关于《温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》（温发改价[2013]225号，2013.06.14）；

## 4、温州市人民政府关于加强市区活禽集中交易（屠宰）管理的实施意见，2013年6月30日。

# 1.1.2 有关技术规范

1、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）；

2、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

3、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

4、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ 610-2011）；

7、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19－2011），国家环保部；

8、浙江省环保局《建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，2005年4月；

9、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2006.4)；

10、《固体废物鉴别导则》（试行）（2006.04）；

11、《温州市区生态环境功能区规划》（2008.02）；

12、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）；

1.1.3其他依据

业主提供的相关资料和环评技术委托合同书。

# 1.2 环境功能区划

1、水环境

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，纳污水体瓯江（临江-岐头）为多功能水环境功能区，水质保护目标为Ⅲ类。附近河流戍浦江（泽雅水库大坝-瓯江入口）为戍浦江鹿城农业、工业用水区，为多功能水环境功能区，水质保护目标为Ⅲ类。

表1.2-1  水环境功能区划

| 水功能区 | 水环境 功能区 | 流域 | 水系 | 河流 (湖、库) | 目标水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓯江温州景观工业用水区 | 多功能区 | 浙闽皖 | 瓯江 | 瓯江 | Ⅲ |
| 戍浦江鹿城农业、工业用水区 | 多功能区 | 浙闽皖 | 瓯江 | 戍浦江 | Ⅲ |

2、环境空气

根据温州市环境空气质量功能区划分方案，建设项目所处区域为二类空气环境功能区。

3、声环境

根据温州市区声环境功能区划分方案，本项目声环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区。

图1.2-1 声环境功能区划

4、生态功能区

根据《温州市区生态环境功能区规划》，本项目位于鹿城西部水土保持生态环境功能小区（IV2-30302B01），为限制准入区。

# 1.3 评价标准

# 1.3.1 环境质量标准

1、水环境

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，项目纳污水体瓯江（临江-岐头）为Ⅲ类水多功能区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

表1.3-1  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外）

| 水质参数 | 评价标准 | 水质参数 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6～9 | 氰化物≤ | 0.2 |
| 溶解氧≥ | 5 | 石油类≤ | 0.05 |
| 氨氮≤ | 1.0 | 铜≤ | 1.0 |
| COD≤ | 20 | 锌≤ | 1.0 |
| BOD5≤ | 4 | 高锰酸盐指数 | 6 |
| 挥发酚 | 0.005 | 砷 | 0.05 |

2、大气环境

大气常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，特征污染物氨气、硫化氢参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），具体标准值见下表。

表1.3-2大气常规污染物环境质量标准

| 污染物 | 最高允许浓度（μg/m3） | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 24小时平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| PM2.5 | 75 | / | 35 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 |
| PM10 | 150 | / | 70 |  |
| TSP | / | 300 | 200 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 |  |
| NO2 | 80 | 200 | 40 |  |
| NOx | 250 | 100 | 50 |  |
| 氟化物 | 7 | 20 | / |  |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 2 | / | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| H2S（mg/m3） | 一次 0.01 | TJ36-79 |
| NH3（mg/m3） | 一次 0.2 |  |

3、声环境

根据温州市区声环境功能区划分方案，本项目声环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区标准，即等效声级Leq昼间65dB，夜间55dB。项目西侧为G330国道（城乡二级公路），因此西侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类声环境功能区标准，即等效声级Leq昼间70dB，夜间55dB。

1.3.2 污染物排放标准

1、废水

企业员工日常生活产生的生活污水经化粪池处理达标后，与生产废水一起纳入厂区污水处理站统一处理。项目废水经污水处理站处理，执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的一级标准值，处理达标后排放瓯江，其标准值见表1.3-3。

表1.3-3  肉类加工工业水污染物排放标准

| 污染物 标准值 | 悬浮物 | 生化需氧量(BOD5) | 化学需氧量 (CODcr) | 动植物油 | 氨氮 | PH值 | 大肠菌群数 个/L | 排水量 m3/t（活屠重） m3/t（原料肉） | 工艺参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油脂回收率% | 血液回收率% | 肠胃内容物回收率% | 毛羽回收率% | 废水回收率% |
| 禽类屠宰加工 | 排放浓度mg/l | 60 | 25 | 70 | 15 | 15 | 6.0 ~ 8.5 | 5000 | 18.0 | > |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 80 | 50 | 90 | 15 |
|  | 排放总量kg/t | 1.1 | 0.45 | 1.20 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、废气

焚烧炉排气筒高度和焚烧炉烟气执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18481-2001）。其它排放生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新改扩二级标准”。有关污染物排放标准值分别见表1.3-4~表1.3-6。

表1.3-4  焚烧炉排气筒高度

| 焚烧量（kg/h） | 废物类型 | 排气筒最低允许高度（m） |
| --- | --- | --- |
| ≤300 | 除医院临床废物以外的第4.2条规定的危险废物 | 25 |

表1.3-5  危险废物焚烧炉大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≤300(kg/h) | 300～2500（kg/h） | ≥2500(kg/h) |
| 1 | 烟气黑度 | 林格曼Ⅰ级 |
| 2 | 烟尘 | 100 | 80 | 65 |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 100 | 80 | 80 |
| 4 | 二氧化硫（SO2） | 400 | 300 | 200 |
| 5 | 氯化氢（HCl） | 100 | 70 | 60 |
| 6 | 氮氧化物（以NO2计） | 500 |

表1.3-6  厂界无组织排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 | GB16297-1996 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |

该项目待宰圈及屠宰间等排放的恶臭气体应执行国家《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中关于车间内有害物质的最高容许浓度的规定，厂界处恶臭污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)厂界标准值。

表1.3-7  恶臭污染物排放标准

| 污染物名称 | 二级标准值(mg/m3) | 车间内空气有害物质最高容许浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | 30 |
| H2S | 0.06 | 10 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | - |

项目屠宰蒸汽由隔壁肉联厂锅炉提供，本项目不再设锅炉。

3、噪声

本项目东南北侧声环境排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区对应标准，即等效声级Leq昼间65dB，夜间55dB。西侧执行4类声环境功能区对应标准，即等效声级Leq昼间70dB，夜间55dB。

表1.3-8  噪声排放标准

| 类别 | 适用区域 | 等效声级Leq dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 4 | 交通干线 | 70 | 55 |
| 3 | 工业企业 | 65 | 55 |

4、固废储存标准

本项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关内容和《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关内容。

# 1.4 评价等级和评价范围

# 1.4.1 评价工作等级的确定

1、水环境：根据工程分析，所排废水主要为生产废水和生活废水，生活污水经化粪池处理后，与生产废水经废水处理站统一处理后达标排放。生产废水污染物类型主要是非持久性污染物（COD、氨氮等），污染物复杂程度为简单，纳污水体-瓯江（临江至岐头）属大河，Ⅲ类地表水。根据《环境影响评价技术导则（HJ/T2.3-93）》中有关地表水评价分级判据，确定本项目地表水评价等级为三级。

2、环境空气：项目营运后主要大气污染物为臭气、焚烧炉焚烧废气等。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

评价工作等级的判定依据见表1.4-1。

表1.4-1  评价工作等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

根据工程分析，本项目主要大气污染物详见表1.4-2。

表1.4-2  主要废气污染物排放情况一览表

| 排放形式 | 废气名称 | 污染物 | 最大落地浓度 (mg/m3) | 最大占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 焚烧废气 | SO2 | 1.12E-03 | 0.22 |
|  |  | NO2 | 1.03E-03 | 1.03 |
|  |  | 烟尘 | 1.32E-02 | 4.40 |
| 无组织排放 | 臭气 | NH3 | 5.33E-03 | 2.66 |
|  |  | H2S | 7.99E-04 | 7.99 |

根据估算模式计算结果，最大占标率为7.99%，根据HJ2.2-2008，确定本项目大气评价工作等级为三级。

3、声环境：项目所在地为3类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ/T2.4-2009)要求，可确定噪声评价的工作等级为三级。

4、环境风险：根据项目初步工程分析和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，本项目无重大危险源且处于环境非敏感区，可确定环境风险评价的工作等级为二级。

5、地下水环境评价

根据《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ 610－2011），项目所在地属于Ⅰ类建设项目，地下水影响评价工作等级应根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、废水排放量、废水水质复杂程度等指标进行综合评定。按照导则要求，确定地下水评价工作等级为三级。

各环境要素专题评价等级汇总见下表。

表1.4-3 专题评价等级划分汇总

| 评价专题 | 依 据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 建设项目生产废水污染物复杂程度为中等，纳污水体瓯江属Ⅲ类地表水 | 三级 |
| 空气环境 | 大气预测 | 三级 |
| 声环境 | 所处区域为3类声环境功能区 | 三级 |
| 环境风险 | 无重大风险源且处于环境非敏感地区 | 二级 |

1.4.2 评价范围的确定

根据评价等级，结合本项目的特点和环境影响评价实践经验以及拟建工程周围的自然环境特征，本次环境影响评价的范围如下：

1、水环境：本项目水环境影响评价范围为废水排放口上游1km、下游5km范围瓯江江段。

2、大气：主导风向为主轴，长为5km，宽为5km，面积约25km2的正方形陆域范围。

3、噪声：项目厂界向外延伸200m范围内。

4、环境风险：大气环境风险评价范围以建设项目为中心，半径为3km的圆形区域。

# 1.5 评价因子

根据以上对建设项目的环境污染因子初步分析，确定主要影响要素为地面水、环境空气和噪声，对照国家的有关环境标准，结合评价区域环境现状的特征，确定评价因子如下：

1、水环境

瓯江-pH值、溶解氧、高锰酸钾盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类；

影响评价因子：CODCr、氨氮；

2、大气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、NH3、H2S；

影响分析因子：SO2、NO2、PM10、臭气；

3、声环境

现状及影响评价因子：Leq(A)。

# 1.6 环境保护目标

根据评价范围内的敏感点情况和可能产生的环境影响，确定评价的主要保护目标为：

1、保护纳污水体水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；

2、保护项目所在地大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气二类功能区要求；

3、保护项目周边声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类和4a声环境要求；

4、本项目所处区域主要环境敏感保护目标如表1.6-1所示，周边现有敏感点分布见下图1.6-1，规划敏感点见下图1.6-2。

表1.6-1  主要保护目标

| 序号 | 敏感点 | 方位 | 距离(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有 | 1 | 外垟村 | 西南侧 | 距厂界50m，距屠宰车间105m | 约300户，1200人 |
|  | 2 | 下岸村 | 东侧 | 683 | 约280户，1100人 |
|  | 3 | 周徐村 | 西南 | 960 | 约200户，800人 |
|  | 4 | 上桥村 | 西南 | 902 | 约220户，880人 |
|  | 5 | 龙泉头村 | 东南 | 1000 | 约150户，600人 |
|  | 6 | 外垟心村 | 北 | 1300 | 约250户，1000人 |
|  | 7 | 瓯江 | 东侧 | 340 | III类水 |
|  | 8 | 戍浦江 | 东南 | 105 | III类水 |
| 规划 | 9 | 居民用地 | 西南侧 | 220 | / |
|  | 10 | 居民用地 | 东侧 | 850 | / |

图1.6-1  环境敏感保护目标

图1.6-2  藤桥镇总体规划（2011-2020）

第二章  区域环境概况

# 2.1 自然环境概况

# 2.1.1 地理位置

温州地处中国大陆环太平洋岸线（约18000公里）的中段，浙江省东南部，全境地理坐标介于北纬27°03’～28°36’、119°37’～121°18’之间。东濒东海，南与福建省宁德地区的福鼎、拓荣、寿宁三县毗邻，西及西北与丽水市的缙云、青田、景宁三县相连，北和东北与台州市的仙居、黄岩、温岭、玉环四县市接壤。

本项目位于温州市上戍乡外垟村，项目所在地理位置图如下图所示：

图2.1-1  项目地理位置图

2.1.2 项目四至关系

本项目位于温州市上戍乡外垟村，东南临戍浦江河口大闸管理所，北临菜篮子肉类联合屠宰有限公司，西临G330国道，隔路为外垟村。项目四至关系见图2.1-2。

四至关系图：

北侧菜篮子肉类联合屠宰有限公司     西侧G330国道和外垟村

东南侧戍浦江河口大闸管理所

# 2.1.3气候特征

温州市区属副热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。

(1) 气温

温州气象台资料统计，年平均气温为19.14度，最高月份为7月，平均气温29.15度；最低月份为1月，平均气温8.44度；近五年间极端最高气温40.9度（出现在2003年7月15日14时），极端最低气温-2.0度（出现在2005年1月1日）。

(2) 风况

冬季盛行西北风，夏季盛行东北偏北风，全年最多风向为东北偏北风，其次为西北风。

(3 )降水

年无霜期272天，年均日照时数1850h，年平均水面蒸发量894mm，年平均降水量1717.7毫米。

(4) 相对湿度

年平均相对湿度为81%，6月梅雨季节相对湿度月平均为89%，12月气候干燥，相对湿度为最小，月平均为74%。

(5) 台风

影响本地区的台风平均每年为2.5次，影响时间5-11月。台风影响一般持续2天时间。

# 2.1.4水文特征

1、瓯江

瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等13个县(市)至崎头注入东海，全长388公里，流域面积达17958平方公里。温州市处于瓯江下游，瓯江(温州段)流域面积4021平方公里。瓯江源头海拔1900多米，进入海滨平原后仅6米，上游河床比降大，具有山溪性河流特点。河流下游进入平原，河床宽阔，边滩和沙洲发育，水流分叉。

·径流：瓯江流域水量丰富，多年平均流量为456.6米3/秒，平均年径流量为144亿米3，由于降水量年内、年际间分配不均匀，致使瓯江年径流量的年际变化较大，如1975年径流量为228.6亿米3，而1979年径流量只有65.7亿米3，丰枯比达3.4倍，多年平均最小日平均流量为26.1米3/秒，最枯的1967年只有10.6米3/秒，而洪峰流量则高达23000米3/秒(1952年7月20日)。1987年3月30紧水滩电站建成并发电，该电站为调节水库，电站下泄洪流量不少于34米3/秒，使瓯江干流的枯水径流大为增加。

潮流：瓯江下游受潮汐影响，河口呈现喇叭型并有拦门沙，属强潮河口。潮区界位于圩仁，感潮河段长76公里，特大潮可达圩仁，一般大潮可达温溪。潮区界以下，温溪至梅岙是以山水为主，称河流段，长30公里，平均潮差3.29~3.38米，河床偏陡较稳定，潮流影响较小，径流塑造为主；梅岙至龙湾段，河水与潮水相互消长，称为过渡段，长31 公里，平均潮差3.38~4.59米，河床演变的特性同时受陆域和海域来水、来沙条件的控制，河段内边滩交错、心滩、心洲林立，为瓯江河床最不稳定河段；龙湾至黄华河段以潮流为主，称潮流段，长约15公里，年平均潮差4.59米。过渡段和潮流段流速较大，江心屿断面涨、落潮期平均流速1.2米/秒，涨潮量平均0.7亿米3，平均涨潮(流量)3700米3/秒，灵昆岛南、北江道，涨潮量达3.7亿米3，平均流量19600米3/秒，落潮平均流量16000米3/秒，涨落潮平均流速1.0米/秒，可见温州以下河段对污染物具有较强的稀释自净能力。

表2.1-1 瓯江沿程潮流特征值表

| 断 面 | 龙湾 | 杨府山 | 江心寺 | 梅岙 | 山根 | 圩仁(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涨潮量 | 大 | 2.43 | 1.37 | 1.13 | 0.40 | 0.06 |  |
|  | 中 | 1.97 | 1.11 | 0.71 | 0.27 | 0.04 |  |
|  | 小 | 1.67 | 0.95 | 0.60 | 0.12 | 0.02 |  |
| 涨潮平均流量 | 大 | 12000 | 7600 | 6000 | 2200 | 370 |  |
|  | 中 | 9700 | 6150 | 3700 | 1480 | 270 |  |
|  | 小 | 8000 | 5270 | 3200 | 660 | 125 |  |
| 涨潮平均流速 | 大 | 1.0 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 0.80 |  |
|  | 中 | 0.9 | 1.10 | 1.25 | 1.00 | 0.7 |  |
|  | 小 | 0.8 | 0.95 | 1.00 | 0.8 | 0.6 |  |

·潮汐：东海潮波进入浅海及河口区，受底和边界摩擦影响，呈浅海前进潮波型。潮汐特性为正规半日浅海潮。潮差、历时不等现象明显，河口龙湾站潮差最大，平均为4.52m，最大达7.21m，潮汐沿江上溯时，潮差与潮量 沿程递减，涨落潮时差增大，瓯江沿程潮汐特征见表2.1-2。

表2.1-2  瓯江沿程潮汐特征

| 项目 | 潮位(ｍ) | 潮差ｍ | 历时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高潮 | 低潮 |  |  |
| 站名 | 最高 | 平均 | 最低 | 平均 | 最大 | 平均 | 涨潮 | 落潮 |
| 花岩头 | 7.69 | 2.76 | -1.25 | -0.32 | 3.94 | 3.08 | 3:55 | 8:30 |
| 梅岙 | 4.61 | 2.39 | -1.62 | -0.77 | 4.88 | 3.16 | 4:23 | 8:02 |
| 温州 | 4.58 | 2.55 | -2.40 | -1.36 | 6.06 | 3.91 | 4:45 | 7:40 |
| 龙湾 | 4.50 | 2.52 | -3.49 | -1.99 | 7.21 | 4.52 | 5:26 | 6:59 |

由上表可见，瓯江感潮河段的潮汐作用相当明显。入江污染物主要在潮汐、潮流作用下迁移、稀释、扩散。龙湾的平均涨潮流量是圩仁平均流量的21倍，江心屿是圩仁8.1倍，山根是圩仁的0.6倍，因此瓯江(温州段)下游对污染物稀释降解主要是潮汐、潮流作用，而上游山根断面径流作用明显增加。

2、温瑞塘河

项目所在区域属于温瑞塘河水系，温瑞塘河位于瓯江以南、飞云江以北的温瑞平原，是我市境内十分重要的河道水系，分属于鹿城、瓯海、龙湾、瑞安等“三区一市”管辖。水源主要来自瞿溪、雄溪、郭溪(通称三溪)以及大罗山和集云山的山涧溪流，整个流域面积740平方公里，水面面积22平方公里，灌溉面积48.2万亩，多年平均降雨量1694.8毫米，年径流量9.13亿立方米。水系河网总长度1178.4公里，在吴淞高程5米时，相应蓄水量6500万立方米。温瑞塘河自东晋时期由人工开凿，经唐大和、会昌年间大规模疏浚，后在南宋淳熙14年由知州沈枢组织修筑，形成“八十里荷塘”，是温州山水城市特征的重要标志。温瑞塘河主河道古称南塘河，明清称七铺塘河，北起鹿城区小南门跃进桥，向南流经梧埏、白象、帆游、河口塘、塘下、莘塍、九里，再向西至瑞安市城关东门白岩桥，全长33.85公里，正常水位时河面一般宽度为50米，最宽处200多米，最窄处仅13米。温瑞塘河纵横交错的水系河道，对我市的防洪、排涝、供水、航运、灌溉、景观及生态环境保护，特别是温瑞平原的经济和社会发展起着十分重要的作用，被温州人民称为“母亲河”。

# 2.1.5地质地震

本市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流灰岩，主要分布在周围山区和平原中的零星残丘，一般均较坚实，但局部地区风力剧烈。

第四纪土层主要分布在平原地区，岩性基础较强，土壤结构一般分为：(1)耕地、厚度约30cm，布于地表；(2)人工土，主要分布在市区，厚度约1m，不能作建筑持力层；(3)淤积质粘土，一般埋深1.5m；(4)砂类土，厚度一般不大于10m，仅分布在沿瓯江部分地段，地下水位高，有流砂现象。

根据地震历史资料和国家建委颁布文件，温州地震烈度属六度地区。

# 2.2 社会环境概况

2.2.1 温州市

温州市是浙江省的地级市 ，14个沿海开放城市之一，海峡西岸经济区五大中心城市之一，长三角支点城市之一，中国54个特大城市之一，浙江省省级历史文化名城，浙江的三大经济中心之一，浙东南第一大都市，浙南经济、文化、交通中心，位于中国黄金海岸线中段，浙江东南部，东濒东海，南接福建宁德福鼎市，西与丽水市相连，北与台州市毗邻。温州市陆域面积11784平方千米、海域11000平方千米。其中市区1187平方千米。

截至2013年末温州市户籍总人口807.24万人，其中市区人口151.00万人。2013年温州市生产总值4003.86亿元，按可比价计算，比2012年增长7.7%，增幅比上年提高1.0个百分点。其中，第一产业增加值115.39亿元，下降0.8%；第二产业增加值2015.48亿元，增长7.8%；第三产业增加值1872.99亿元，增长8.0%。

2.2.2 鹿城区

鹿城区地处浙江省东南部，全区土地总面积为294.38km（不包括海域面积），由山区、丘陵、水网、滨江等地貌组成，地势西高东低。是温州市的政治、经济、文化中心。

2012年全区生产总值（GDP）674.87亿元 ，按可比价计算，同比增长4.0%，生产总值增速较之一季度的3.9%、上半年的3.9%和前三季度的3.5%，略有回升，但增幅比上年同期回落3.8个百分点，比全市平均低2.7个百分点，处全市末位。

分产业看，第一产业增加值1.80亿元，增长5.8%，降幅比上年提高6.5个百分点；第二产业增加值193.30亿元，增长3.8%，增幅比上年回落4.0个百分点，其中工业增加值150.29亿元，下降0.7%，增幅比上年回落7.9个百分点，建筑业增加值43.01亿元，增长29.7%，增幅比上年提高18.3个百分点；第三产业增加值479.76亿元，增长4.0%，增幅比上年回落3.9个百分点。三次产业结构调整较不明显，由上年的0.2：28.8：71.0调整为0.3：28.6：71.1。第二、第三产业对全区经济的贡献率分别为27.9%和71.8%，依次拉动经济增长1.1个百分点和2.8个百分点。

2.2.3 上戍乡

上戍乡，属于浙江省温州市鹿城区。位于鹿城区西片，瓯江南岸。该乡总面积29.46平方公里，下辖19个行政村，49个自然村。全乡有饲养场10多个，利用快速养殖法增加经济效益。乡内二十世纪六七十年代除加工粮食外，还有制砖瓦、编制箬笠等，改革开放后打火机、服装、皮革、五金制品、阀们等逐渐兴起。主要企业有东方皮革有限公司、俊佳打火机有限公司、曼斯莫制衣公司、上戍金属压延厂、上戍阀门厂等。

2.3 鹿城区藤桥镇总体规划（2011-2020）

藤桥镇位于温州城市鹿城区西部，瓯江南岸，规划范围总用地面积为164.57平方公里，户籍人口为82006人。
      一、规划范围
       本次规划共分为两个层次，第一层次：镇域，为藤桥镇行政区辖范围，包括辖樟村、呈岸、漾雅、渡船头、金马等87个行政村，总面积为164.57平方公里。规划重点：确定空间协调与分区管制、产业布局、“1+X”村镇布局、重大基础设施布局等内容。
       第二层次：中心镇区和新社区。中心镇区，为规划建成区范围，以原藤桥、岙底和上戍三个乡镇的河谷及周边可利用的山坡地为主，合计面积约27.58平方公里。规划重点为：确定城镇空间结构、用地发展方向、功能布局、道路交通、基础设施等内容。社区，包括临江和双潮两个撤并乡镇的驻地田。规划重点为：确定新社区空间结构、功能布局、道路交通、基础设施等内容。
      二、城镇性质与规划规模
       1、温州大都市区的重要组成部分，城市西部的核心城镇，中心城市的卫星镇，特色工贸与休闲产业综合发展的生态型宜居新市镇。
       2、人口规模：镇域人口到2015年为10.0万人；到2020年为11.5万人，远景人口约为13万人；至2015年城镇化率为70%，2020年城镇化率为78%，远景城镇化率为80%。2规划2015年城镇人口规模为7.0万人；2020年城镇人口规模为9.0万人；2030年人口为10.4万人。
      3、用地规模：
       镇域范围：为藤桥镇行政区辖范围，总面积为164.57平方公里。
       镇区规划用地面积为19.53k㎡。规划近期2015年城镇建设用地规模为1231公顷，规划远期2020年城镇建设用地规模为1471公顷。
      三、镇域“1+X”布局规划
       本次规划远期形成“1个中心镇区、2个新社区”两个层次的1+X体系结构。
       中心城镇：藤桥中心镇区，作为整个镇域的政治、经济、文化、商贸、旅游集散等各功能集一体的综合性中心，是村镇体系结构的主体，是未来镇域城镇人口的主要聚居区。主要职能为强化中心功能和服务、培育生态旅游文化、建设宜居生态城镇。
       临江社区：旅游型社区，以西洲岛休闲度假区为抓手，重点开发瓯江水上休闲游、大鹏山景区、驿头古村落，形成以居住、休闲旅游服务为主要职能，生态环境优越、配套设施完善的新农村社区。人口规模为2.0万人。
       双潮新社区：生态型社区，依托3030国道交通优势和良好的自然生态基底，形成以居住、规模化养生养老基地、生态保育和农林业开发为主要职能，生态环境优越、配套设施完善的新农村社区。人口规模为0.5万人。
      四、镇域产业布局规划
      规划根据藤桥地形特征和现状产业分布情况，以保护和开发相结合为指导，将藤桥镇产业结构规划为“四片产业功能片、三大核心旅游板块”：
      四大产业功能片：
      “南部综合产业片”：以综合服务、旅游服务设施、文化创意、商贸等为主的藤桥镇核心产业片；“北部休闲产业发展片”：以农村集聚点和休闲产品的开发为主，包括沿瓯江平原和主要开发休闲景点的山地；“东部特色轻工产业片区”：以温州鹿城轻工产业园区为主体，兼顾沙头工业园等周边小型工业园区，主要发展装备制造业、电子信息业、高端传统产业以及以新能源光伏产业；“西南部生态保育片”：以生态保育和基础农业为主的藤桥西南部产业片区。以玉林溪和 原有水源保护区为主，主要发展农林业，同时，可辅以山地探险、徒步登山等旅游开发。
      三大核心休闲板块：
       临江运动休闲版块——主要依托西洲岛休闲度假区的开发，重点开发建设水上运动公园，结合周边山体开发滑翔伞动力伞活动基地、马术俱乐部等项目。
      双潮养生休闲板块——结合西龙溪城郊休闲区、红豆杉森林公园的建设，利用双潮山上搬迁原有村庄旧址，进行适当改造，发展规模化的养生养老基地，如夏家山养生基地、古村养老山庄、森林主题养生酒店、休闲农场。
       城镇文化休闲版块——主要依托老鼠山遗址公园的建设，同时将镇区周边的岩雅山风景区、刘节故居、寺前桥、漫水桥、国清寺、国安寺塔、镇国寺、云山宫等串联起来。同时，在中心湖畔建设文化休闲设施、商贸设施集聚区。
       五、城镇用地发展方向与总体结构
      1、城镇用地发展方向
       西南的老镇区和东片的轻工园两个强力空间的相互咬合，及西片山地的旅游开发的空间牵引，本次规划整体空间将向中心聚合，在樟树村等中心平原地带形成藤桥新城，集聚镇区公共服务设施；并且老镇区和轻工园通过中心空间引力，分别形成向东北和向西的空间拓展。
      2、总体结构
      城镇总体布局结构为“一心一带三片”。 一心：指位于空间中心中央大道两侧形成的以行政办公、文化娱乐和商业金融等公共设施为主的藤桥镇区综合服务中心。一带：指沿中央大道形成串联三个片区的空间发展带，主要集中公共服务设施和商住用地。三片：指由基本农田分隔形成的西南部老镇区更新发展片、中部复合发展片、东部现代产业发展片。

项目位于藤桥上戍乡外垟村，属于镇域“1+X”布局藤桥中心镇区和镇域产业布局东部片区，与上述总体规划不冲突。

2.4生态环境功能区规划

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），本项目位于鹿城西部水土保持生态环境功能小区（IV2-30302B01），为限制准入区。

1、基本特征

该区位于鹿城区西部，包括双潮乡、临江镇、岙底乡和藤桥镇、上戍乡、仰义乡、双屿镇的山地，总面积约168.63平方公里。该区地形地貌以山地为主，主要承担水土保持的功能。该区东部的林里－宋岙组团部分地区坡度较缓，是温州市山坡地利用的试点地区。

2、主要生态环境目标

环境保护目标：环境空气、噪声环境质量达到功能区要求，近期及远期水环境质量均能达到水环境功能区要求。

总量控制目标：到2010年，点源COD排放量控制在112.3吨，氨氮排放量控制在16.1吨，污染物削减主要途径为城镇生活污染治理。

3、生态环境保护与建设措施

建设开发活动的环境保护要求：控制工业发展规模，临江、双潮的工业企业尽量向规划工业功能区集聚。积极发展优势特色农产品及精深加工为主的都市生态农业和绿色食品工业。着重发展休闲旅游业。

污染控制：治理农村生活污染，集镇建成区和中心村生活污水处理率达到70%，生活垃圾处理率达到100%，；控制畜禽饲养密度，发展生态养殖，规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到80%；发展生态农业，提倡科学种养，农用化肥施用强度控制在200千克/公顷以内；加强旅游景区环境管理和环境保护，旅游区环境达标率达到100%。

生态保护与建设：恢复和提升森林生态系统服务功能，水土流失治理率超过90%；以林宋组团山坡地开发利用为重点，抓好城郊部分山地利用，引导建设用地开发；继续开展“千村整治、百村示范”及新农村社区建设，引导生态脆弱及偏远地区的人口向临江、双潮等沿江迁移集聚。在规划开采区内新建矿山要进行矿产资源储量评估和开采方案设计，实现大规模机械化生产；禁采区现有矿山于近期内关闭。

本项目为禽类屠宰项目，为特色农产品及精深加工的生态农业和绿色食品项目，因此本项目建设符合项目所在区域生态环境功能区划要求。

### 2.5周边企业及同类污染源概况

本项目北侧有少量工业企业，如大宗光学眼镜、凯尔特阀门等。另外，本项目北侧有同类污染源项目即菜篮子肉类联合屠宰有限公司，其周边污染源分布情况见下表所示。

表2.4-1  周边污染源分布情况

| 序号 | 企业名称 | 方位距离 | 主要产品 | 主要污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大宗光学 | 北侧240m | 各种眼镜 | COD、氨氮、粉尘、甲苯、二甲苯等 |
| 2 | 凯尔特阀门 | 北侧25m | 各类阀门 | COD、氨氮、粉尘、噪声、固废等 |
| 3 | 菜篮子肉类联合屠宰有限公司 | 紧邻 | 生猪屠宰 | COD、氨氮、臭气、噪声、固废等 |

第三章  原有项目概况

# 3.1 企业概况调查

3.1.1企业基本概况

企业名称：温州禽蛋批发交易市场（活禽市场）；

企业地址：温州瓯海金竹；

建设规模：交易规模为活鸡5000只/d、活鸭、活鹅、活白鸽5000只/d 。

总投资额：150万

劳动定员：原有员工总数为138人；

劳动制度：年工作日365天，时间为每日0:00-7:00。

3.1.2 产品方案

交易规模为活鸡5000只/d、活鸭、活鹅、活白鸽5000只/d。

3.1.3 原有经济指标

企业原有的主要经济指标见下表。

表3.1-3  企业原有的主要经济指标

| 序号 | 名称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活禽市场1#号 | 1300 | 1300 |
| 2 | 活禽市场2#号 | 600 | 600 |
| 3 | 检疫站 | 100 | 200 |
| 4 | 污水处理设施 | 120 | 240 |

# 3.2 原有工艺及产污环节

3.2.1工艺流程

图3.2-1  工艺流程图

本项目主要是进行活禽交易，不存在屠宰。运输活禽的车辆进场之前，先由检疫站对运输活禽的车辆的有效证件进行检查，证件齐备的车辆经紫外线等消毒后方可进场。

3.2.2 工艺产污环节说明

根据实际生产情况，原项目的主要污染源如下表。

表3.2-1 主要产污工序

| 序号 | 主要产污工序 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活禽交易区 | 场地冲洗水、固体废物（活禽羽毛、粪便等）、少量臭气 |
| 2 | 厂区员工等 | 生活废水、生活垃圾 |
| 3 | 车辆、活禽叫声、设备等 | 噪声 |
| 4 | 发电机 | 燃油废气 |
| 5 | 污水处理站 | 污泥、臭气 |

3.3 原污染源强核定

根据企业原环评，企业原核定的污染物排放量情况如下表所示。

表3.3-1 企业原核定的污染物排放量

| 污染种类 | 污染物 | 产生量 | 环境排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 （t/a） | 地面冲洗废水 | 4855 | 4855 |
|  | 生活废水 | 2015 | 2015 |
|  | 总废水 | 6870 | 6870 |
|  | COD | 3.437 | 2.404 |
|  | NH3-N | 0.24 | 0.24 |
| 废气 | 柴油废气 | 少量 | 少量 |
|  | 臭气 | 少量 | 少量 |
| 固废 | 生活垃圾 | 50 | 0 |
|  | 活禽羽毛、粪便以及其他污物 | 36.5 | 0 |

3.4 原项目环保措施落实情况

1、污染治理措施

根据企业原环评，文本的提出的污染治理措施落实情况分析见下表。

表3.4-1  企业原有污染防治对策汇总

| 污染源 | 原环评治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 地面冲洗水 | 废水经污水处理站处理后达《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准后回用 | 已落实 |
|  | 生活污水 |  |  |
| 废气 | 柴油发电机尾气 | 高空排放 | 已落实 |
|  | 市场内的禽类粪、尿排泄物散发臭气 | 加强管理，对交易场所内做到一天一冲洗，活禽粪便及时收集，及时清运，不得在交易区内部或交易区外附近随意堆放 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 环卫部门清运，统一进行无害化处理 | 已落实 |
|  | 交易区固废 | 外售给农民做肥料 | 已落实 |
| 噪声 | 噪声 | 选用噪声强度低的设备；加强设备的日常维护；发电机房封闭 | 已落实 |

3.5总量控制

根据企业原环评，总量控制指标COD与氨氮以及参考指标的总量控制建议值如下表所示。

表3.5-1  原项目主要总量控制指标排放情况表（单位：t/a）

| 污染物 | 总量控 制建议值 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | COD | 2.404 |
|  | 氨氮 | 0.24 |

3.6原项目存在的环保问题

1、市场鸡粪、活禽毛羽等不能及时处理，臭气污染较为严重。

2、污水处理站处理效果较差，运行不稳定。

3、项目进行活禽交易，易传播禽流感病毒。

3.7 现有厂区退役期环境问题

根据《关于加强市区活禽集中交易（屠宰）管理的实施意见》和规划功能的调整，原位于瓯海南白象街道金竹村的禽蛋批发交易市场需迁建至温州市上戍乡外垟村。目前，金竹禽蛋批发交易市场已被彻底拆除，原厂址拟作为温州市社会福利中心的建设用地。原项目的主要环境污染为臭气、噪声、禽粪等固废，搬迁拆除后不会产生环境历史遗留问题。

第四章  迁建项目工程分析

# 4.1 项目概况

项目名称：温州市家禽屠宰场迁建安置项目；

建设单位：温州菜篮子集团有限公司禽业分公司；

建设性质：迁建（临时安置）；

建设地点：温州市上戍乡外垟村；

建设规模：年屠宰家禽数量219万只，其中活鸡146万只/a、活鸭、活鹅73万只/a。

总投资额：1914万

劳动定员：员工总数为50人。

劳动制度：年工作日365天，工作时间为每日22:00-6:00。

# 4.1.1 项目选址

本项目位于温州市上戍乡外垟村，项目所在地原为空地，无环境污染历史遗留问题。项目东南临戍浦江河口大闸管理所，北临菜篮子肉类联合屠宰有限公司，西临G330国道，隔路为外垟村。地块总用地面积为8763m2，总建筑面积为6482.57 m2。

# 4.1.2 总平面布置

1)平面设计

本项目大致呈“扇形”结构，主要设有1#、2#和3#楼，包括待宰区，屠宰加工区、配电房等。其中1#楼位于项目北侧，2#楼位于地块东侧，3#位于地块北侧、1#楼西侧。 项目入口位于地块东南角靠近2#一侧，出口位于地块西北角靠近1#一侧。

1、1#楼

一层：待宰区。

二层：屠宰加工区。

2、2#楼

一层：无害化处理间和公厕，公厕位于一层北侧。

二层：办公用房和管理用房、弱电机房、监控室、动检防疫站。

3、3#楼

配电房和发电机房。

4、其余部分

本项目还设有污水处理区。污水处理区位于地块东北角，靠近2#楼和3#楼。

各幢楼的主要功能布局见表3.3-1。

表3.3-1各建筑楼的主要功能布局

| 建筑名称 | 层数 | 离地高度 | 功能 | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2F | 7.8m | 1F: 待宰区 2F: 屠宰加工区 | 项目北侧 |
| 2# | 2F | 7.8m | 1F: 无害化处理间和公厕 2F:办公用房和管理用房等 | 地块东侧 |
| 3# | 1F | 4.3m | 配电房和发电机房 | 3#位于地块北侧、1#楼西侧 |
| 污水处理区 | / | / | 污水处理 | 地块东北角 |

2）绿化和围墙

本项目在厂界周围设有绿化，绿化面积为1522m2，绿地率为17.37%。本项目在地块北侧边界设有8.25m高砖砌围墙，地块东侧有原有砖砌围墙，西侧则设有通透围墙。

3）交通组织

地块内设有10m宽的环形车行通道，利于运输车辆通过。运输车辆从市场入口进入后，通过环形车道，直接从出口到G330国道，交通便捷、顺畅。本项目中间地块为停车场，机动车位数为70辆，停车方便。

4）建设规模和内容

本项目主要建设内容为待宰区，屠宰加工区。工程总用地面积为8763m2，总建筑面积为6482.57 m2。主要技术经济指标如表3.3-4所示。

表3.3-4  总经济技术指标

| 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 用地面积 | 8763㎡ |  |
| 道路带征面积 | 1786㎡ |  |
| 建设用地面积 | 6977㎡ |  |
| 总建筑面积 | 6482.57㎡ |  |
| 其 中 | 动检防疫站 | 57.21㎡ |  |
|  | 待宰区、无害化处理间、闲置区 | 2999.04㎡ |  |
|  | 屠宰加工区 | 1487.53㎡ |  |
|  | 管理用房 | 1574.32㎡ |  |
|  | 弱电机房 | 17.05㎡ |  |
|  | 监控室 | 17.05㎡ |  |
|  | 公厕 | 51.12㎡ |  |
|  | 污水处理区 | 150㎡ |  |
|  | 配电房 | 71.38㎡ |  |
|  | 自备发电机房 | 57.87㎡ |  |
| 建筑基底面积 | 3353.51㎡ |  |
| 其 中 | 1#楼 | 1487.53㎡ |  |
|  | 2#楼 | 1596.73㎡ |  |
|  | 污水处理区 | 150㎡ |  |
|  | 3#楼 | 119.25㎡ |  |
| 建筑密度 | 38.27% |  |
| 容积率 | 0.74 |  |
| 绿地面积 | 1522.04 |  |
| 绿地率 | 17.37 |  |
| 机动车位 | 70辆 | 地面 |
| 建筑高度 | 小于10m |  |

综上所述，本项目各车间布设紧凑合理，节约用地，道路环绕各个车间，方便产品的运输。项目生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节省能。

厂区平面布置符合安全生产、消防与工业企业卫生规定要求。

本项目将生产区布设在厂区北侧，办公区和管理区等位于东侧，处在主导风向东北风的侧风向，这样布设将减少屠宰区对办公生活区的污染影响。因此，从环保角度上讲，项目平面布置较为合理，满足生产要求的同时也能较好满足环保要求。

另外，本项目食堂、宿舍和锅炉蒸汽等设施均由北侧菜篮子肉类联合屠宰有限公司提供（北侧菜篮子肉类联合屠宰有限公司和本项目为两个独立法人）。

# 4.1.2 公用工程

（1）给排水

①给水：由市政自来水管网供水。

②排水：采取雨污分流。

生活污水经化粪池处理达标后，与生产废水一起纳入厂区污水处理站统一处理。

雨水利用地形就近排入附近水体。

（2）供电

厂区的供电由市政电网引线接入，此外，本项目设有柴油发电机。

（3）供热

项目蒸汽由北侧菜篮子肉类联合屠宰有限公司3台燃油锅炉（1t/h 1台，2t/h2台，其中一台2t/h燃油锅炉备用）提供。

（4）制冷

项目设有水冷预冷间，采用螺旋制冷机制冷，设计制冷温度为0-4℃，制冷系统采用氟利昂为制冷剂。项目办公楼拟采用分体式空调制冷。

（5）消防

工程设有低压消防水系统，消防水系统主要由室内配置消火栓等组成。消防给水管道沿各装置区布置，并按规范要求设置必要的室内外消火栓。

（6）交通

项目西临G330国道，交通便捷。

（7）职工人数和工作制度

员工总数为50人。年工作日365天，一班制。

4.2 主要工艺流程及产污环节

# 4.2.1主要工艺流程

# 屠宰加工工艺

# 图4.2-1  项目屠宰加工工艺流程

# 本项目的原料为成体活禽包括鸡、鸭、鹅等，工艺流程如下：

- 活禽检疫

对进入项目厂区内的活禽进行检疫，检疫合格活禽进入待宰区，不合格的送入可疑病禽观察区，染病家禽送入焚烧车间进行无害化焚烧处理（见焚烧工艺）。

2  活禽接收

将一楼待宰区的鸡抓入鸡笼内，并将鸡笼依次搬运至皮带输送机上并将鸡笼打开，搬运工人将禽笼里的鸡拿出并挂入流水线上的挂架内。空鸡笼自动随皮带输送机与90°弯滑道自动输入禽笼清洗机内清洗，将洗好的鸡笼搬离挂禽区。

3  刺杀沥血

鸡被流水线自动输送至宰杀脱毛区，考虑到家禽福利，鸡需要被电晕后才能刺杀，沥血时间上鸡鸭各不相同，鸡沥血时间4分钟，鸭鹅沥血时间5-6分钟。如果生产清真食品，则需要按照相关民族风俗要求去执行这道刺杀工序。

4  浸烫脱毛

鸡沥血之后直接进入浸烫机内，浸烫机内水温恒定在58-60℃，流水线将鸡所有羽毛浸没水池内1.5分钟左右，然后将鸡带入脱毛机脱去羽毛。

鸭鹅沥血之后，鸭鹅进入强力松毛机，通过强力松毛机强力的热水流将鸭鹅羽毛冲开打湿，然后鸭鹅被流水线运先送至浸烫机浸烫，后至脱毛机脱去羽毛。浸烫鸭鹅的水温度需要恒定在59-61℃，浸烫时间为3分钟。

脱去大部分羽毛的鸡鸭鹅会自动被卸下，鸭鹅直接被转挂至浸蜡线，鸡直接被转挂至掏膛线。

5  浸蜡扒蜡摘小毛（鸭鹅加工时必要的工序）

此道工序主要是去除鸭鹅身上的小毛。鸭鹅通过浸蜡线输送，实现了4次循环往复的操作浸蜡--冷蜡--扒蜡这3道工序。浸蜡冷蜡是通过流水线输送自动完成，前3道扒蜡由机器完成，最后一道由人工完成，彻底清理鸭体身上的蜡。冷蜡用的水建议需要10-15℃的冷水，如果温度低于10摄氏度更好。经过处理之后的鸭体直接自动卸下进入摘小毛区接禽台，人工从接禽台领取鸭体至小毛池内摘取鸭体上剩余的小毛。人工摘完小毛之后交至验收台，验收合格之后挂至掏膛流水线，若验收不合格返交给摘小毛工再去处理。

6  掏膛及内脏处理

人工将流水线上鸡胴体进行割颈皮、摘嗉囊气管、开肛门、掏出内脏部分离鸡体、内脏胴体检疫、摘除掏出的内脏、掏肺、冲洗与卸禽这一系列工序操作，使鸡内脏剥离鸡胴体。掏出的内脏掉入斜坡滑槽，在微小的水流润滑下流向一端，在内脏输送槽末端收集其鸡内脏。

7  冷却

将从掏膛生产线上卸下的家禽胴体直接转挂至预冷间，采用水冷，预冷时间为45分钟左右，温度为0-4℃。

8  包装

将经过冷却之后的家禽胴体卸下放入周转塑料筐内并运至市场销售。

# 工艺主要技术参数：

1、原料规格：           健康三黄鸡，平均活重1.5-2.0kg或者健康鸭鹅，均活重3kg

2、生产规模：          1000只鸡/小时或者500只鸭鹅/小时

3、屠宰掏膛输送线规格：挂禽节距8英寸，正常线速度为3.4米/分钟或1.7米/分钟

4、浸蜡输送线规格：    挂禽节距8英寸，正常线速度为3.4米/分钟

5、沥血时间：          鸡3-4分钟或鸭鹅5-6分钟

6、浸烫方式：          吊挂式水浴喷淋浸烫

浸烫温度：          鸡58-60℃，鸭59-61℃

浸烫时间：          鸡1.5分钟，鸭鹅3分钟

7、预冷时间：          45分钟左右

8、预冷介质：          冷水

9、预冷介质温度：      0-4℃

# 焚烧间工艺流程

若在检验检疫过程中发现患有《中华人民共和国进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中规定疫病的不合格的禽类和不可食用内脏废弃物，按《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）送入项目焚烧炉进行焚烧无害化集中处理，可减小疫病传播的可能性（发生大规模疫情情况时，不在本项目处理）。焚烧操作步骤如下：

图4.2-2  焚烧间工艺流程

- 装料：将焚化物（无外包装）装入炉膛，一般装至炉膛容量的五分之一到四分之一，干料宜放于下层，湿料放于上层。

- 打开总电源开关。

- 启动鼓风机。

4、先启动二级燃烧器升温，再启动一级燃烧器，待焚化物在炉膛内能自燃时，即可关闭一级燃烧器，如果一切工作良好，也可以关闭二级燃烧器，由鼓风机继续供风，维持正常燃烧，以节约能源。轻油燃烧器采用喷油并辅以高速空气流助燃，能够产生1200℃以上的高温火焰，对病害体进行喷射燃烧，比传统自由式燃烧更快、更充分。一次燃烧所产生的烟气经过二次燃烧后，烟气中悬浮的有毒有害物质被高温燃尽，通过回转烟道时在离心力作用下，沉积于拐角，从而实现无害化排放。

5、焚烧一段时间后，可以拨料棒轻轻拨动炉内堆积过高的残渣，增加透气度，使燃烧更充分。

6、二次加料要在第一次加料基本燃完后再加，不能堆积过多，否则会影响燃烧速度。

7、出灰：炉膛内有少量余灰，一般不影响使用，可在下次焚烧后或根据情况出灰。

8、停炉：焚化物充分燃烧后，将一级和二级燃烧器启动开关复位，让鼓风机继续工作一段时间后，最后关闭电源开关，结束工作。

# 工艺主要技术参数：

焚化能力：60kg/h

辅助燃料：标准柴油或其它轻油

燃料消耗：8-10kg/h

电压：220V

功率：0.75kW（燃烧器0.25 kWx2，鼓风机0.25 kW）

外形尺寸：1210x1350x2250mm

重量：3t

本项目焚烧物为检疫不合格的禽类和不可食用内脏废弃物等危险废物，需按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中相关标准和要求进行处理。焚烧炉技术性能指标需满足下表要求。

表4.2-1  焚烧炉技术性能指标

| 指标 | 二燃室温度(℃) | 烟气停留时间(S) | 燃烧效率(%) | 焚毁去除率(%) | 焚烧残渣的热灼减率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | ≥1100 | ≥2.0 | ≥99.9 | ≥99.99 | <5 |

# 4.2.2 工艺产污环节说明

本项目建成后用于家禽屠宰。污染影响时段主要为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示：

基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用

施工期工艺流程图

噪声、扬尘、装修废气      噪声、固体废弃物   噪声、废水、生产固废、废气

基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用

施工废水、建筑垃圾          生活污水、生活垃圾

施工期                     运营期

施工期、运营期产污工艺流程图

拟建项目可能产生的环境影响因子见表4.1-1，主要的污染因子为生活污水、生产废水、机械动力设备噪声、生产固废和生活垃圾、废气等。

表4.1-1   拟建项目环境影响因子

| 时 段 | 影响环境的行为 | 环境影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 工程建设 | 场地平整、地面开挖 | 扬尘、道路交通压力增加 |
|  | 施工机械操作 | 机械噪声 |
|  | 施工作业 | 施工废水 |
|  | 施工人员日常生活 | 生活污水、生活垃圾 |
| 工程运行 | 屠宰区和待宰区 | 场地冲洗水、屠宰废水、固体废物（活禽羽毛、粪便等）、臭气、噪声 |
|  | 厂区员工等 | 生活废水、生活垃圾 |
|  | 车辆、设备等 | 噪声 |
|  | 发电机 | 燃油废气 |
|  | 污水处理站 | 污泥、臭气 |
|  | 无害化处理间（焚烧炉） | 废气、固废 |

# 4.3生产设备

# 4.3.1 项目内容

项目屠宰家禽数量为219万只，其中活鸡146万只/a、活鸭、活鹅73万只/a，即活鸡4000只/d、活鸭、活鹅2000只/d。

# 4.3.2主要配套生产设备

项目主要设备选型详见表下表。

表4.3-1   主要设备清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活禽接收单元 |
| 1 | 皮带禽笼输送机 | 4000×680×600 | 台 | 1 |  |
| 2 | 弯滑道 | R=1450 | 台 | 1 |  |
| 3 | 禽笼清洗机 | 3500×1700×1800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接笼台 | 2000×680×800 | 台 | 1 |  |
| 宰杀脱毛单元 |
| 5 | 高架悬挂输送机 | 节距8英寸 |  |  | 宰杀脱毛 |
| 6 | 高频水浴电麻机 | 1400×350×1600 | 台 | 1 |  |
| 7 | 沥血槽及输血管 | / | 只 | 1 |  |
| 8 | 强力松毛机 | 2000×500×1700 | 台 | 1 |  |
| 9 | 气鼓喷淋混合式浸烫机 | 5000×900×2300 | 台 | 1 |  |
| 10 | 头脖脱毛机 | 2000×800×1400 | 台 | 1 |  |
| 11 | A字形精脱毛机 | 3000×2200×2300 | 台 | 1 |  |
| 13 | 自动卸禽器 | 1000×400×1000 | 台 | 1 |  |
| 14 | 挂架清洗机 | / | 台 | 1 |  |
| 15 | 羽毛皮带输送机 | 7000×600×400 | 台 | 1 |  |
|  |  | 8000×600×600 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4000×600×600 | 台 | 1 |  |
| 16 | 接脏板 | 9000×300 | 个 | 1 |  |
| 17 | 扶手踏板梯 | 跨过羽毛输送机 | 个 | 1 |  |
| 人工浸蜡摘小毛单元 |
| 18 | 浸蜡熔蜡机 | 2000×1000×1000 | 台 | 1 |  |
| 19 | 冷蜡池 | 2000×1000×800 | 台 | 1 |  |
| 20 | 摘小毛池 | 4500×800×800 | 台 | 1 |  |
| 掏膛单元 |
| 21 | 高架悬挂输送机 | 节距8英寸 |  |  |  |
| 22 | 烫爪槽 | 4000×300×1300 | 台 | 1 |  |
| 23 | 在线脱爪皮机 | 2000×700×1400 | 台 | 1 |  |
| 24 | 内脏输送槽 | 8000×300×800 | 只 | 1 |  |
| 25 | 胴体清洗器 | 2000×500×2200 | 台 | 1 |  |
| 26 | 自动卸禽器 | 1000×400×800 | 台 | 1 |  |
| 27 | 内脏输送滑道 | 二楼到一楼 | 只 | 1 |  |
| 预冷沥水单元 |
| 28 | 螺旋预冷机 | 6000×1600×800 | 台 | 1 |  |
| 29 | 工作台 | 1880×880×800 | 张 | 8 |  |
| 30 | 整禽输送滑道 | 二楼到一楼 | 只 | 1 |  |
| 31 | 制冷水系统 | / | 套 | 1 |  |
| 其他设备 |
| 32 | 柴油发电机 | / | 台 | 1 |  |
| 33 | 提升泵 | / | 台 | 2 | 污水处理 |
| 34 | 无害化处理焚烧炉 | 焚化能力60kg/h | 台 | 1 | 检疫不合格家禽处理 |

# 4.3.3原辅材料消耗和产品清单

4.3-2  主要原料、辅助材料规格及消耗量表

| 序号 | 原料名称 | 规 格 | 年用量 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡 | / | 146万只 | 养鸡场等 | 汽车 |
| 2 | 鸭鹅 | / | 73万只 | 养殖场等 | 汽车 |
| 3 | 石蜡 | 0# | 10吨 | 外购 | 汽车 |
| 4 | 三氯异氰尿酸粉（消毒威） | / | 2吨 | 外购 | 汽车 |
| 5 | 次氯酸钠 | / | 4吨 | 外购 | 汽车 |
| 6 | 包装袋 | / | 25吨 | 外购 | 汽车 |

4.3-3  公用工程规格及消耗量表

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 年用量 | 供应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | 常温 | 52268吨/年 | 城市自来水 |
| 2 | 电 | 380V/220V | 20万度/年 | 市政电网 |
| 3 | 柴油 | 0# | 3.65吨 | 槽车外购 |

4.3-4  产品、副产品

| 序号 | 产品名称 | 建设规模 | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡胴体 | 146万只/年 | / |
| 2 | 鸭鹅胴体 | 73万只/年 | / |
| 3 | 羽毛 | 131t/a |  |
| 4 | 肠胃内容物 | 30 t/a |  |
| 5 | 鸡鸭血 | 219 t/a |  |
| 6 | 副产品 | 580 t/a |  |

# 4.4施工期污染源强分析

本项目在建设阶段对周围环境的影响是存在的，若管理不当，将给项目周围环境带来不利影响。

# 4.2.1 施工废气

在整个施工期，产生扬尘的作业有拆迁、平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、装卸和水泥搅拌等过程，如遇到久晴无雨的季节扬尘则更为严重。据有关资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，但这与道路状况有很大关系。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m之内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，其抑尘的效果是明显的。有人曾做过洒水抑尘试验，结果见表4.2-1。

表4.2-1   建设期场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

试验结果显示，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。建设期的施工现场，主要是一些运输土矿、建材的车辆，若做不好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘，危害环境，因此，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量就具体情况而定。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对大气环境的影响将大大降低。

# 4.2.2 施工噪声

不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声，施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续作业噪声。

施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。不同的施工设备产生的机械噪声声级列于表4.2-2，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类似调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不超过10dB。从表可以看出，超过80dB的机械设备主要有混凝土振捣器、静压打桩机、钻孔式灌注桩机。

表4.2-2    主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量距离（m） | 测量声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 路 机 | 15 | 79 |
| 2 | 压 路 机 | 10 | 73 |
| 3 | 铲 土 机 | 15 | 75 |
| 4 | 自卸汽车 | 15 | 70 |
| 5 | 钻孔式灌注桩机 | 15 | 81 |
| 6 | 静压式打桩机 | 15 | 80 |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 15 | 79 |
| 8 | 混凝土振捣器 | 12 | 80 |
| 9 | 升 降 机 | 15 | 72 |

# 4.2.3 施工废水

1、施工泥浆

由于温州地区地质表面基本上属软基土，地下水位高，在高层建筑基础及地下室施工阶段，往往会产生大量含泥浆的地下水。泥浆主要在打桩阶段产生，产生量与打桩方式有关，钻孔式灌注打桩比静压式打桩产生的泥浆要大得多。

2、生活废水

建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般为几百人不等，如施工高峰期人员按100人计，则污染物产生量分别为：CODCr 5 kg/d，BOD5 2kg/d。

# 4.2.4 施工固废

施工期固体废弃物包括施工期间建污水处理设施需挖出软土和施工人员的生活垃圾，以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等生产垃圾，管理部门应妥善安排收集。

如施工高峰期人员按100人计算，人均生活垃圾产生量以1kg/d计，则施工人员生活垃圾产生量为0.1t/d。根据研究，建筑物建造过程中产生的建筑垃圾按照600t/万m2的标准推算，项目地上总建筑面积6482m2，预计产生建筑垃圾389吨。生活垃圾送城市环卫部门处理，建筑垃圾运往指定地点消纳处置。

# 4.2.5生态影响

拟建的工程是以生态环境影响为主的建设项目。本工程在施工过程中对生态环境的影响主要是以下几个方面：施工征占地破坏工程线路周围现有植被，改变现有土地利用性质；施工过程中挖填活动以及产生弃土、临时弃渣等造成水土流失。本项目水土流失会使附近河流戍浦江受到较大影响，施工产生的悬浮泥沙会使得区域的生态环境受到一定的影响。

# 4.5营运期污染源强分析

# 4.5.1 废水污染物

# 拟建工程废水主要来自：① 待宰区排放的禽粪冲洗水；② 屠宰工段排放的含血污和禽粪的地面冲洗水；③ 内脏处理工段排放的含肠胃内容物的废水；④ 解体洗净工段排放的含油脂、碎肉的废水；⑤场区生活污水。

# 1、生活污水

迁建后厂区工作人员合计约50人，按人均用水量100 L/d、排放系数0.8计，则生活废水排放量为4.0 t/d、1460t/a。 根据经验资料，生活废水COD浓度以500 mg/L计、NH3-N浓度以35 mg/L计，则COD和NH3-N的产生量分别为0.73t/a、0.051t/a。生活污水经化粪池处理达标后，与生产废水一起纳入厂区污水处理站统一处理。

表4.5-1生活污水污染物产生量

|  | 污染物产生量 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/L) | t/a |
| 废水量 | — | 1460 |
| COD | 500 | 0.73 |
| NH3-N | 35 | 0.051 |

#### 2、生产废水

1）水污染源

本项目生产废水有屠宰加工废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、冷却水等，主要为屠宰加工废水。

由生产工艺污染流程图可知，屠宰车间主要有屠宰工段、内脏处理工段及洗净工段等。以屠宰工段排出的废水量最大，约占全厂废水量的50%左右，废水中含少量血和蛋白质(本工程垂直放血，采血，刺杀放血无水消耗，废水中不含血)；内脏处理工段废水主要含胃肠内的未消化物及排泄物，因此，本工段废水中悬浮物(纤维物质为主)较高，也含有一些泥沙性物质；洗净工段所排出废水中含有血污、动物脂、碎肉等，废水颜色较深。

因此，该项目所排废水具有如下几个特点：

①污水中的污染物以悬浮物、有机物和油脂为主，污染物浓度高，可生化性好，适宜采用生物处理方法。

②水质水量的波动性很大，在正常生产时，排出的污水浓度高，水量大，停工时间排放污水的浓度和水量都要小些。在使用消毒杀菌剂时排出的污水，对生物处理有一定抑制作用，影响处理效果，因此，要使生物处理设施正常运转，必须做好水质水量的调节。

③污水中含有活禽内脏、碎肉、碎骨、胃内容物、粪便、毛羽等固体杂质，这类物质内很难或不能被生化处理分解，并且会影响污水处理设施正常运行，因此，必须做好前处理工作。

本项目在生产工艺和设备水平上力求达到国内同行的比较领先水平，通过选择先进生产工艺，控制厂内用水量，节约资源，减少污染物的排放，具体关键工艺有：采用电击晕，容易刺杀，放血速度快，血液质量高，易于最终处理及去内脏。不需要进行水平放血，因此不必进行永久性清洗，减少废水排放量，由于是垂直放血，可最大限度回收血液，大大降低废水中的含血量，项目设有沥血槽及输血管等血液回收装置。 ② 采用蒸汽烫毛，可大大减少废水量和污水中污染物（如蛋白质、血污等）的负荷。

2）废水水量和水质

屠宰厂排出的废水量一般变动都较大，这是屠宰厂的共性。他主要体现在以下三方面：第一，不同的屠宰厂由于工艺上的差别，每宰一只活禽的废水量不同；第二，屠宰厂的生产一般是非连续性的，每日只有一般或两班生产，所以废水量在一日之中变化系数较大，可达2.0，这样最大时流量之比可能超过3.0；第三，屠宰生产一般具有明显的季节性，既有所谓淡、旺季。有些厂在淡季时甚至停产。所以屠宰废水的流量在一年之中变化是最大的。本项目原有项目不设有屠宰工序，故不能进行同项目的类比分析。

项目屠宰废水水量参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）和《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，按鲜鸡肉用水量1.398吨/百只，鸭肉和鹅肉用水量2.796吨/百只计算，本项目设计屠宰数量约为219万只，其中活鸡146万只/a、活鸭、活鹅73万只/a，即活鸡4000只/d、活鸭、活鹅2000只/d，则项目屠宰用水为112t/d。废水排放系数按0.95计算，则屠宰废水排放量为106t/d。

此外，本项目还有地面冲洗废水、设备清洗废水和冷却废水等。根据《简明给排水手册》，车辆清洗用水量约为5.2t/d，排水系数按0.95计算，则废水量约为5t/d。本项目待宰区和屠宰车间每天需进行冲洗，耗水量约为10t/d，排水系数按0.95计算，则地面冲洗废水排放量为9.5t/d。项目冷却废水用水量约为6t/d，排放量按0.95计算，则冷却废水排放量为5.7t/d。

因此，本项目生产废水排放总量为126.2t/d，46063t/a。该废水主要为屠宰加工废水、地面冲洗水、设备清洗水和冷却废水等。

（3）废水水质

屠宰厂生产废水含有大量的血污、毛皮、碎肉、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物，悬浮物浓度较高，水呈红褐色并有明显的腥臭味，是一种典型的有机废水。屠宰厂生产废水的污染负荷一般都随着屠宰加工深度的增加而增加，同时与其它同业污染相似，一般水厂比大厂的污染负荷要高。不同的屠宰厂由于生产和加工工艺的不同，废水水质不尽相同，即使是统一屠宰厂，不同加工阶段的废水水质也有较大差异。

根据类比分析以及《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）和《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，本项目生产废水属有机型污水，原水水质约为：CODCr=1560mg/L，BOD5=755mg/L，NH3-N=84mg/L，SS=800 mg/L。生产废水经污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的一级标准值排放。

生产废水产生量如下。

表4.5-2  生产废水产生量

|  | 污染物产生量 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/L) | t/a |
| 废水量 | — | 46063 |
| COD | 1560 | 71.86 |
| NH3-N | 84 | 3.87 |
| BOD5 | 755 | 34.78 |
| SS | 800 | 36.85 |

#### 3、废水污染物汇总

本项目生产废水和生活废水经收集后统一由污水处理站处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的一级标准值后排放，废水污染物产生、排放量汇总见下表。

表4.5-3 废水污染物产生、排放量汇总       单位：t/a

| 废水类别 | 污染物产生量 | 排放环境量 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/L) | t/a | 浓度(mg/L) | t/a |
| 生产废水 | 废水量 | — | 46063 | — | 46063 |
|  | COD | 1560 | 71.86 | 70 | 3.22 |
|  | NH3-N | 84 | 3.87 | 15 | 0.69 |
| 生活废水 | 废水量 | — | 1460 | — | 1460 |
|  | COD | 500 | 0.73 | 70 | 0.10 |
|  | NH3-N | 35 | 0.051 | 15 | 0.02 |
| 总废水 | 废水量 | — | 47523 | — | 47523 |
|  | COD | 1527 | 72.59 | 70 | 3.32 |
|  | NH3-N | 82.5 | 3.921 | 15 | 0.71 |

# 4.5.2 废气污染源

本项目废气污染源主要为待宰区、屠宰加工区臭气和病禽焚烧废气等。

# 1、恶臭

该项目恶臭主要来自待宰圈、屠宰加工车间、污水处理站。

该项目设待宰区和活屠宰加工。待宰圈的恶臭主要来自活禽的粪便，这些粪便会产生氨、H2S、胺等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。

屠宰加工车间内许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷热水，所以空气湿度很高。室温各处相差悬殊，由于工作场所很大，而且通常又无隔墙，因而空气流动量相当大。各种活禽的湿皮、血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，并扩散至整个厂区及周围地区。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。

污水处理站在污水处理过程中会产生臭气。

类比同类规模的项目，并结合本项目环境，项目采取相应的恶臭治理措施后，其恶臭气体排放速率约为NH30.01kg/h，H2S0.0015kg/h。在正常情况下，屠宰车间、待宰圈内的恶臭气体氨和H2S的浓度均能够满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中关于车间内有害物质的规定，即氨最高容许浓度为30mg/m3，H2S最高容许浓度为10mg/m3。

# 2、焚烧废气

项目检疫不合格家禽等采用焚烧炉无害化集中焚烧处理。焚烧废物需在无外包装情况下进行焚烧，以免造成因包装物等焚烧而产生的二次污染问题。焚烧炉焚烧能力为60kg/h，辅助燃料为轻柴油，燃料消耗8~12kg/h。预计年焚烧鸡约6570只，鸭鹅约3285只，焚烧过程会产生一定的烟尘。根据类比，一般屠宰厂焚烧烟尘产生量鸡约为0.01kg/只，鸭鹅约0.03kg/只以及柴油焚烧产生的污染物，估算出年产生烟尘量0.17t，SO2量0.014t/a，NOx量0.013 t/a，按焚烧炉排风量5000m³/h，则焚烧炉烟尘产生浓度为90 mg/m³，排放速率0.45kg/h，SO2产生浓度为7.67 mg/m³，0.038 kg/h；NOx产生浓度为7.12 mg/m³，0.035 kg/h，焚烧废气经排气筒高空排放。

# 4.5.3 噪声污染源

该项目噪声污染源主要包括空调系统、制冷系统、空压机、污水处理站内的泵房的噪声、运输噪声和待宰圈内动物的鸣叫声等，各个噪声源及其源强见表4.5-5。

表4.5-5  拟建项目噪声源源强一览表     单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 源强 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统 | 空调室外机 | 60-65dB(A) |
| 2 | 制冷系统 | 压缩机 | 85-95dB(A) |
| 3 | 空压机 | 85－105dB(A) |
| 4 | 提升泵 | 90-100dB(A) |
| 5 | 脱毛机 | 75-80 dB(A) |
| 6 | 动物鸣叫声 | 90dB(A) |
| 7 | 配电房 | 85-90 dB(A) |

具体噪声源分析如下：

配电房噪声主要为电磁噪声，根据类比调查，配电房内噪声可达85-90 dB(A)。

制冷系统噪声主要来自压缩机等设备噪声。压缩机噪声主要来自压缩机产生的空气动力性噪声、齿轮产生的机械性噪声和电动机产生的电磁噪声等三个部分。根据类比预测，压缩机噪声值约在85-95dB(A)之间。

空压机噪声主要是进、排气空气动力性噪声最强，其次为机械性噪声和电磁噪声，其运转噪声较大，而且呈低频特性，其噪声值约为85－105dB(A)，对周围环境的危害较严重。

给水泵房的噪声和污水处理站泵房的噪声主要来自水泵的运行噪声。水泵噪声主要为泵体噪声、电机噪声及管路噪声三个部分。根据类比资料，该项目给水泵房和污水处理站泵房的运行噪声值约为90dB(A)。

该项目建成后使得厂外的道路的车流量增加，这将使该地区的交通噪声值有所增加。

此外，该项目待宰圈内的活禽会发出鸣叫声，其噪声的峰值可达到90dB(A)。

4.5.4 固体废物

# 4.5.4.1 固体废物产生量

该项目固体废弃物的产生分为两种情况，即正常情况和非正常情况。

具体分析如下：

1、正常情况下

拟建项目正常情况下产生的固体废物由两部分组成，一部分是工业固体废弃物，另一部分是生活垃圾。

(1)工业固体废弃物

该项目生产过程中产生的工业固体废弃物主要为活禽待宰圈内产生的禽粪和屠宰车间内产生的废弃物。

- 禽粪

根据根据全国规模化畜禽养殖业污染情况统计资料，每只鸡产生的粪便为0.12kg/d，每只鸭鹅产生的粪便为0.13kg/d。则该项目日排放粪便量0.74t/d， 270t/a。

- 生产废物

该项目屠宰车间产生的工业固体废弃物主要为废弃血、残渣、残留粪便等，生产废弃物按照0.01kg/只计算，则年总产生量为21.9t。

- 污泥

该项目污水处理站在运行过程中会产生大量的污泥。根据《第一全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》第一分册污水处理厂污泥产生系数手册中提供的系数，污泥产生量按6.0吨/万吨-废水处理量计算，本项目废水处理量为47523t/a，则项目产泥量约为28.5t/a。

- 毛羽、肠胃内容物等

屠宰中会产生活禽毛羽、肠胃内容物、鸭血等，根据国内生产企业提供的鸡产品出成率明细表，鸡血占活鸡重的比例约为5%，鸡毛约占3%，本项目活禽重量约2kg/只，则本项目鸭血、鸡血等年产量为219t，毛羽年产量为131t，另根据同类项目类比分析，肠胃内容物年产量为30t/a，总共约380t/a。

- 废包装材料

本项目家禽包装过程产生的废包装材料约1.0t/a。

- 废蜡

项目浸蜡浸蜡扒蜡摘小毛工序会产生废蜡，产生量约为8t/a，废蜡可由有资质单位进行回收处理。

(2)生活垃圾

生产垃圾一般分为两类：一类是干垃圾，主要成份是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等。另一类是湿垃圾，主要成份是食物、肉类等，含水分较多。

该项目共有职工50人，排放垃圾量按1.0kg/人·d计，则该项目建成后日排放生活垃圾的量约为50kg/d。每年按365天计，则生活垃圾年排放量为18.25t/a。

2、非正常情况下

非正常情况一般是指发现活禽染有一类、二类传染病和寄生虫病的情况。我国还未把具有传染性的物质纳入危险废物的范畴，但根据我国于1990年3月签署的《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》以及1991年9月全国人民代表大会关于批准《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的决定，我们认为染有一类、二类传染病和寄生虫病的废物应属于《巴塞尔公约》中规定的危险废物。

在运营过程中，经检疫检验会发现部分患有《中华人民共和国进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中规定疫病的不合格的鸭鹅和不可食用内脏，根据估算，不合格鸭鹅等废弃物年产量约为22t/a，该部分应按《肉类加工厂卫生规范（GB12694-1990）》中7.8规定处理，同时应遵循《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）送往焚烧间焚烧处理，处理后产生的灰渣量约为0.5t/a，进行无害化填埋处理。

本项目固体废物排放情况具体见下表。

表4.5-14 建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽粪 | 排泄 | 固态 | 鸡粪、鸭粪 | 270 |
| 2 | 生产废弃物 | 生产阶段 | 半固态 | 废弃血、残渣等 | 21.9 |
| 3 | 毛羽等 | 屠宰过程 | 固态 | 毛羽、肠胃内容物、鸭血等 | 380 |
| 4 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 28.5 |
| 5 | 废包装材料 | 包装 | 固态 | 塑料 | 1.0 |
| 6 | 废蜡 | 屠宰过程 | 固态 | 蜡、小毛 | 8 |
| 7 | 生活垃圾 | 员工日常生活 | 固态 | 生活垃圾 | 18.25 |
| 8 | 染病活禽 | 检疫 | 固态 | 检疫不合格鸡鸭、不可食用内脏 | 22 |
| 9 | 灰渣 | 焚烧 | 固态 | 灰渣 | 0.5 |

#### 4.5.4.2 属性判定

1、固体废物属性判定

本项目将粪便和生产废物统一收集后外运作为有机肥使用；项目毛羽、肠胃内容物等进行外售或综合利用；废包装材料由废品回收站进行回收处理； 污泥经脱水、干化后外运处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。染病活禽（检疫不合格活禽）根据GB16548-1996《禽兽病害肉尸及其产品无害化处理规程》和《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号），进行焚烧无害化处理。

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定进行判定，本项目粪便、污泥、生活垃圾均等属于固体废物。固体废物属性判定结果见下表，表中的“判定依据”指《固体废物鉴别导则（试行）》中“二、固体废物的范围”中的内容。

表4.5-15 属性判定表（固体废物属性）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽粪 | 排泄 | 固态 | 鸡粪、鸭粪 | 是 | (一) 2 |
| 2 | 生产废弃物 | 生产阶段 | 半固态 | 废弃血、残渣等 | 是 | (一) 2 |
| 3 | 毛羽等 | 屠宰过程 | 固态 | 毛羽、肠胃内容物、鸭血等 | 是 | (一) 2 |
| 4 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 是 | (一) 6 |
| 5 | 废包装材料 | 包装 | 固态 | 塑料 | 是 | (一) 2 |
| 6 | 废蜡 | 屠宰过程 | 固态 | 蜡、小毛 | 是 | (一) 2 |
| 7 | 生活垃圾 | 员工日常生活 | 固态 | 生活垃圾 | 是 | (一) 1 |
| 8 | 染病活禽 | 检疫 | 固态 | 染病鸡鸭等 | 是 | (一) 2 |
| 9 | 灰渣 | 焚烧 | 固态 | 灰渣 | 是 | (一) 2 |

2、危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体如下表4.5-16所示。

表4.5-16 危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽粪 | 排泄 | 否 | / |
| 2 | 生产废弃物 | 生产阶段 | 否 | / |
| 3 | 毛羽等 | 屠宰过程 | 否 | / |
| 4 | 污泥 | 废水处理 | 否 | / |
| 5 | 废包装材料 | 包装 | 否 | / |
| 6 | 废蜡 | 屠宰过程 | 是 | 900-209-08 |
| 7 | 生活垃圾 | 员工日常生活 | 否 | / |
| 8 | 染病活禽 | 检疫 | 是 | 900-001-01 |
| 9 | 灰渣 | 焚烧 | 是 | 802-003-18 |

#### 4.5.4.3 固体废物分析情况汇总

综上所述，本项目固体产生情况汇总表如下表所示。

表4.5-18  建设项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废 物名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物 代码 | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽粪 | 排泄 | 固态 | 鸡粪、鸭粪 | 一般固废 | / | 270 |
| 2 | 生产废弃物 | 生产阶段 | 半固态 | 废弃血、残渣等 | 一般固废 | / | 21.9 |
| 3 | 毛羽等 | 屠宰过程 | 固态 | 毛羽、肠胃内容物、鸭血等 | 一般固废 | / | 380 |
| 4 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 一般固废 | / | 28.5 |
| 5 | 废包装材料 | 包装 | 固态 | 塑料 | 一般固废 | / | 1.0 |
| 6 | 废蜡 | 屠宰过程 | 固态 | 蜡、小毛 | 危险固废 | 900-209-08 | 8 |
| 7 | 生活垃圾 | 员工日常生活 | 固态 | 生活垃圾 | 一般固废 |  | 18.25 |
| 8 | 染病活禽 | 检疫 | 固态 | 染病鸡鸭等 | 危险固废 | 900-001-01 | 22 |
| 9 | 灰渣 | 焚烧 | 固态 | 灰渣 | 危险固废 | 802-003-18 | 0.5 |

# 4.6 物料平衡

# 水平衡

# 4.6.2 物料平衡

活禽屠宰加工物料平衡见框图。

假设每只活禽平均重量为2kg，本项目活禽年交易和屠宰量为219万只，则活禽年总量为4380t。

图4.6.2  屠宰物料平衡图（单位：t/a）

# 4.7 污染物排放量汇总

根据以上分析，本项目污染物源强汇总见表4.7-1，迁建前后污染物排放量汇总见表4.7-2。

表 4.7-1  本项目污染物源强汇总

| 污染类别 | 污染物 | 产生量 | 环境排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 （t/a） | 生产废水 | 46063 | 46063 |
|  | 生活废水 | 1460 | 1460 |
|  | 总废水 | 47523 | 47523 |
|  | COD | 72.59 | 3.32 |
|  | 氨氮 | 3.921 | 0.71 |
| 废气 | 恶臭 (mg/m3) | NH3 | / | <30 |
|  |  | H2S | / | <10 |
|  | 焚烧废气 （t/a） | 烟尘 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | SO2 | 0.014 | 0.014 |
|  |  | NO2 | 0.013 | 0.013 |
| 固废 （t/a） | 禽粪 | 270 | 按固废和危险废物要求安全处置 |
|  | 生产废弃物 | 21.9 |  |
|  | 毛羽等 | 380 |  |
|  | 污泥 | 28.5 |  |
|  | 废包装材料 | 1.0 |  |
|  | 废蜡 | 8 |  |
|  | 生活垃圾 | 18.25 |  |
|  | 染病活禽 | 22 |  |
|  | 灰渣 | 0.5 |  |

表4.7-2    迁建前后污染物排放量汇总

| 污染类别 | 污染物 | 原有项目 | 迁建后 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境达标 排放量 | 环境达标 排放量 |  |
| 废水 （t/a） | 总废水 | 6870 | 47523 | 40653 |
|  | COD | 2.404 | 3.32 | 0.916 |
|  | 氨氮 | 0.24 | 0.71 | 0.47 |
| 焚烧废气 （t/a） | 烟尘 | 0 | 0.17 | 0.17 |
|  | SO2 | 0 | 0.014 | 0.014 |
|  | NOx | 0 | 0.013 | 0.013 |

注：按固废和危险废物要求安全处置

第五章  施工期环境影响分析

本项目工程量较大，若不采取有效措施，将对周围环境产生较大的影响。

# 5.1 施工期环境空气影响分析

5.1.1 污染源及污染物

项目在施工阶段，对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘，另有少量施工车辆尾气。

5.1.1.1 施工扬尘

施工扬尘可分为下列几种：

①车辆行驶扬尘，

②堆场扬尘，

③土地平整、挖土填方、道路浇灌、建材运输、水泥装卸、搅拌扬尘等。

施工扬尘主要针对车辆行驶扬尘、堆场扬尘。

5.1.1.2施工机械产生的尾气

工程机械中推土机、挖掘机、吊车和运输车辆等由于大都以燃油为动力，在作业时发动机会产生燃油废气。

5.1.2 影响分析

5.1.2.1 车辆行驶扬尘影响分析

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2

表5.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表5.1-1   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆.km

| 粉尘量 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/h) | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10(km/h) | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15(km/h) | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25(km/h) | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表5.1-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

表5.1-2  施工阶段使用洒水降尘试验结果

| 距路边距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

项目现有的最近敏感点为位于距离项目厂界西南侧50m的外垟村，因此本项目施工阶段车辆行驶产生的扬尘对周边敏感点影响不大，但为了尽可能降低影响，还应对汽车行驶路面勤洒水。

5.1.2.2 堆场扬尘

道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表5.1-3。由表可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表5.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 50 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

因此对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布，汽车运输沙土等建材时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。

5.1.2.3施工机械产生的尾气

由于发动机尾气仅会对近距离环境造成一定的影响，加上本工程施工机械数量有限，且施工均为间歇式作业，作业点也比较分散，因此排放的尾气对项目用地以外周边环境影响不大。

5.1.3 污染防治措施

5.1.3.1扬尘的控制措施

要减少运输车辆造成的扬尘，应先期将进、出施工场地运输道路进行硬化，并适当洒水。根据调查，施工运输路段洒水后，可使降尘量减少70％，有效降低施工扬尘对周围环境和施工人员的影响。

同时，施工现场易产生扬尘的散装料严禁随意露天堆放，应有专门的堆放场，并覆盖苫布点。散装物料在运输过程中也应采取密闭措施加盖篷布等，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。

5.1.3.2  施工机械尾气控制措施

通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。

# 5.2 施工噪声的影响

5.2.1 施工噪声源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。

表5.2-1为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声较高，在80dB以上。

表5.2-1  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 路 机 | 79 | 15 |
| 2 | 压 路 机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲 土 机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 6 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 8 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 9 | 升 降 机 | 72 | 15 |

5.2.2  评价标准

建设期施工作业噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)，具体标准值见表5.2-2。

表5.2-2   建筑施工场界噪声限值

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

5.2.3  噪声预测模式

本项目施工过程产生的噪声在预测时仅考虑扩散衰减。

施工机械一般可看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其噪声叠加计算模式为：

以上两式中：

LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)；

LA(r0)——距离声源r０米处的声压级，dB(A)；

r0——参考位置，本次取1m；

r——预测点到声源的距离，m；

LA——合成声压级，dB(A)；

LAi——第i个声源对某个预测点的等效声级，dB(A)。

5.2.4  预测结果分析

当单台建筑机械作业时可视为点声源，根据噪声预测模式可以计算出噪声源强随距离衰减的情况。各建筑机械的噪声衰减见表5.2-3。表中r55称为干扰半径，是指声级衰减到55dB时所需的距离。

表5.2-3  各种建筑机械的干扰半径

| 阶 段 | 噪声源 | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 装载机 | 350 | 215 | 130 | 70 | 40 |
|  | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |
| 打 桩 | 静压式打桩机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |
| 结 构 | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |
|  | 木工园锯 | 170 | 125 | 85 | 56 | 30 |
| 装 修 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |

由表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远。项目最近敏感点为位于西南侧50m的外垟村，因此，本项目施工会对其带来一定的影响，为避免对其正常的生活产生影响，必须合理地安排这些机械作业的施工时间，尽量不安排夜间施工。

5.2.5  减噪措施

由于受施工期噪声影响的敏感点较近，本环评建议采取如下措施：

1、制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备，高噪声施工时间安排在白天；提高工作效率，使土建工程在短期内完成。

2、禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，必须得到环保局的同意，并告示附近居民。

3、建施工围墙，特别是西侧，如有必要建立临时性声屏障，以减小对住宅的影响。

# 5.3 施工废水的影响

施工期废水主要有：暴雨造成地表径流携带大量泥砂而成的“黄泥水”；包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌车及输送系统冲洗废水、车辆清洗水、开挖基础时为降低地下水位的排水等；生活污水包括施工人员的清洗水、食堂下水和厕所冲刷水。排水过程产生的沉积物将会进入区域附近的下水管涵导致堵塞，因此必须做出一定的预防措施。

1、施工废水

由于项目地质表面基本上属软基土，地下水位高，在高层建筑基础及地下室施工阶段，往往会产生大量含泥浆的地下水。泥浆主要在打桩阶段产生，产生量与打桩方式有关，钻孔式灌注打桩比静压式打桩产生的泥浆要大得多。

泥浆水主要含有大量泥浆，其悬浮物浓度较高，泥浆水若不经处理直接排入附近河流将会对内河水质产生影响，增加其浑浊度和有机污染负荷，因此必须对其进行合理处置。本项目应建立泥浆周转池，有时由于工程滞留原因，泥浆水可暂时置于周转池中，对其进行沉淀处理，经沉淀处理后，其上清液可以排放，再行及时运往指定的合法消纳场消纳。泥浆水通过上述方法处理后，一般不会对环境产生大的影响。

此外施工废水还包括施工过程中混凝土搅拌产生的泥浆水，该部分废水颗粒物浓度高，因此必须使用商品混凝土，不在现场搅拌，以减轻污染。施工机械设备的维修、清洗也将产生少量的废水，其主要污染物为石油类和SS，浓度一般为15mg/L和400mg/L；施工废水如直接排入水体，会给水体带来不良影响，因此应当采取合适措施避免直接排入水体。

2、生活污水

施工期间的生活污水主要来自施工人员的生活过程，包括吃饭、洗衣、洗澡、入厕等。由于本项目建设期较长，因此本项目施工人员应设立集中的驻地，要求施工单位使用可移动式生活污水处理装置或化粪池，定期委托环卫部门清运处理。

3、对附近河流的影响

施工期应加强管理，严禁将垃圾及未经处理的污水倒入河中。此外，建筑材料的堆放、施工过程中产生的废土石方、建筑垃圾、生活垃圾等不能近河边堆放，避免遇暴雨时被冲刷进入水体造成污染。

建设期由于建筑材料堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入水体，造成物质损失和淤积河道，尤其是在靠近河道路段施工中容易发生物料流失。同时本工程的建设需要一定量的建材，建材在运输过程中的散落，也会随雨水进入附近的水系；而施工中，如水泥拌和后若没有及时使用造成的废弃等，部分建材也会随雨水进入附近的河流。但只要施工同时对运输、施工作业严加管理，这部分的建材流失可以尽量地减少。因此，建议本工程在临时堆场的边沿设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存，并做好用料的安排，减少建材的堆放时间。

# 5.4 施工固废的影响

施工期固体废物包括施工期间施工人员的生活垃圾，以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等生产垃圾，管理部门应妥善安排收集，生活垃圾送城镇环卫部门处理，生产垃圾尽量回收再利用，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理。

施工期产生的固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以处置。

施工期建筑垃圾来自：地表清理，如去除地表植被、构筑物以及基础开挖产生的挖方，该类垃圾产生量比较大，产出的时间集中，无机物含量高，有机物含量低，可燃物含量低。施工人员生活垃圾产生量相对建筑垃圾量而言较小，但其中有机物比例较高，无机物含量低，垃圾中的可燃物含量较高。

由于本项目建筑垃圾的量较大，故必须有事先的安排处理，弃土、弃渣应运至当地相关部门指定的弃渣弃土消纳场。建筑垃圾在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：在旱季，受季风的作用，垃圾中的比重较轻的(例如塑料袋、水泥袋碎片)和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的大气环境和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起足够重视。

建筑垃圾中的有机成分，如废油漆、涂料等，受雨水作用进入水体后将对水质造成一定程度的污染。由于有机溶剂一般较少，这种影响将比较小。但如果有，原则上应按危险废物处理。

若不够重视，施工期的生活垃圾的影响可能比较大一些。这是因为在施工期间，施工人员的生活垃圾不断的产出，而与此同时常规的垃圾收运系统又没有建立和运转，很容易导致垃圾的堆积、腐烂发臭。它可以产生如下的负面环境影响：臭气污染大气环境；腐烂的垃圾渗滤液的成分十分复杂，有机含量很高，对水环境可以造成较重的污染；而在雨水的作用下，垃圾渗滤液可以更快速地进入水体从而加重对地表水的污染；腐烂的垃圾很容易滋生细菌和蚊蝇。

# 5.5  施工期生态环境影响分析

5.5.1 生态环境现状

项目占地8763平方米，根据现场调查，拟开发地块现状主要为闲置空地，无国家保护的珍稀动植物。

5.5.2  影响因素分析

项目所在区域生态环境的影响因素主要为施工期间破土挖填工程造成的水土流失。

建设期间产生的土方若处置不当（未及时回填、随意堆存等），以及出露的土层，在天气干燥且风力较大时，极易在施工区域范围内形成人为的扬尘天气；或在雨水冲刷时形成水土流失，从而造成施工地表局部面蚀或沟蚀。

水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关。施工期土地平整和基础开挖期间由于清除了现有地表植被，降低了绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，易形成水土流失现象。

施工期的弃土弃渣如不采取覆盖和围档等措施随意堆放，在瞬时降雨强度较大的情况下，也易形成水土流失现象。

5.5.3  生态保护措施

1、在建设过程中，应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。

2、在整个施工过程中，挖出的土方应及时回填，需临时堆放不能及时回填的应有专门的临时堆放场所。土石方临时堆放场所最好在项目内部各功能区块建筑工地附近，并进行必要的覆盖，并设置围档，防止雨水冲刷造成水土流失。合理安排施工期，避免雨季施工。

3、对不可再利用的建筑垃圾应及时清理外运，不可在施工区随意堆放。

总之，在工程施工阶段因地制宜地采取上述一系列防治措施的基础上，可将工程施工期的水土流失现象降低到最小限度，并可防止施工期施工区域景观环境的恶化。

第六章  营运期环境现状及影响评价

6.1 水环境质量现状及影响评价

6.1.1 水环境质量现状

#### 6.1.1.1瓯江水质

为了了解纳污水体瓯江水质现状，水质现状引用宁波市华测检测技术股份有限公司2012年对本项目所在地附近瓯江上下游断面的监测数据，监测结果见表3-1。

监测点位：监测点位见下图。

水质监测因子：pH、CODMn、DO、BOD5、氨氮、总磷、石油类

表5.1-1  水质现状监测结果统计

单位：mg/L，除pH外

| 监测断面 指标 | 上游1000m | 下游2800m |
| --- | --- | --- |
|  | 范围 | 均值 |  |  |
| pH值 | 6.66-6.89 | / | 6.83-7.15 | / |
| 氨氮 | 0.232-0.453 | 0.30 | 0.135-0.156 | 0.145 |
| 化学需氧量 | 5.33-5.83 | 5.60 | 13.8-18 | 15.9 |
| 五日生化需氧量 | 3.21-3.51 | 3.41 | 3.82-3.91 | 3.863 |
| 溶解氧 | 6.94-7.13 | 7.06 | 5.26-5.61 | 5.425 |
| 石油类 | 0.041-0.046 | 0.044 | 0.021-0.039 | 0.03 |
| 总磷 | 0.13-0.22 | 0.18 | 0.15-0.25 | 0.20 |

图6.1-1 瓯江水质监测布点图

#### 6.1.1.2水环境现状评价

（1）评价标准

根据温州市水环境功能区划，纳污水体-瓯江属III类水域，水质现状评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类地表水水质标准。

（2）水质评价方法

采用单因子评价，即：

①单因子i在j点的标准指标

式中：Sij——单项评价因子i在j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/l；

Csi——参数i的水质标准，mg/l；

②对于评价因子pH值评价模式如下：

pH≤7.0

pH(7.0

式中：PpH——pH值的标准指数；

pH——pH值的监测浓度；

pHsd——pH值的水质标准的下限值；

pHsu——pH值的水质标准的上限值。

③溶解氧(DO)标准指标：

(DOj≥DOs时)

(DOj<DOs时)

DOf=468/(31.6+T)

式中：SDO，j——DO在j点的标准指数，mg/l；

DO,j──DO在j点的浓度，mg/l；

DOf──饱和溶解氧浓度，mg/l；

DOs──溶解氧的地面水质标准，mg/l；

T──温度，℃；

计算所得指数>1时，表明该水质参数超过了规定的标准，说明水体已受到水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

（3）评价结果

根据监测结果，项目所在地瓯江上下游水质良好，pH、COD、DO、BOD5、氨氮、石油类、总磷等指标均值能够达到Ⅲ类水质标准，符合水环境功能区划要求。

# 6.1.2 水环境影响评价

# 6.1.2.1 污染源分析

本项目废水污染源主要为屠宰废水以及生活污水。

生活污水经化粪池处理达标后，与生产废水一起纳入厂区污水处理站统一处理，项目废水纳入污水处理站统一处理后，执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的一级标准值后排放瓯江。

根据项目工程分析，企业迁建后主要废水污染物产生量及排放量见下表。

表5.1-4   主要污染物产生量及达标排放量（t/a）

| 污染物 | 产生量 | 环境达标排放量 |
| --- | --- | --- |
| 总废水 | 47523 | 47523 |
| COD | 72.59 | 3.32 |
| 氨氮 | 3.921 | 0.71 |

6.1.2.2达标可行性

1、废水外排情况

项目投入运行后，全厂每天外排环境废水量约130.2m3/d，本项目只预测其中的主要污染物CODCr、NH3。在生产废水排放预测中，本次预测分两种情况考虑：一是废水经处理后达标排放；另一种是非正常排污(生物处理失效)两种排放方式，两种方式排放强度如下：

表5.5-5    生产废水正常和非正常情况下排放浓度表

| 污染物排污状态 | CODCr | NH3 | 生产废水量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度(mg/L) | 排放量(g/s) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(g/s) |  |
| 正常达标排放 | 70 | 0.32 | 15 | 0.07 | 47523 |
| 非正常达标排放 (未处理) | 1527 | 6.90 | 82.5 | 0.37 |  |

项目污水排放口设置在项目北侧靠近瓯江，采用岸边排放方式。本项目建成实施后的废水污染物源强见表5.5-6。

表5.5-6  废水污染物源强及有关参数

| 污染物 | 排放水量(m3/s) | 平均流量(m3/s) | 平均流速(m/s) | 混合系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 0.0045 | 456.6 | 0.8 | 0.005 |

# 2、预测模式

1）浓度预测

根据《导则》规定，三级评价时河口段预测模式可以简化，采用欧康那河口模式，其表达式如下：

均匀河口上溯时(x<0)，自x＝0处排入：

均匀河口下泄时，(x>0)

式中：X——距排污口距离，m；

C——污染物在x处的污染物浓度，mg/l；

Cp——污染物排放浓度，mg/l；

Qp——废水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/l；

Qh——流量，m3/s；

u——x方向流速，m/s；

Ml——断面纵向混合系数。

2）污水混合长度

混合过程长度由下式计算：

式中：—混合过程段长度

—河流宽度（200m计）

—排放口到岸边的距离（0m）

—流速（取平均0.8m/s）

—平均水深（6m计）

—重力加速度（9.8m/s2）

# —河流底坡或水面坡度（50‰）

# 3、水环境影响评价

按上废水经处理后达标排放和废水非正常排污(生物处理失效)两种情况，预测项目废水排污对瓯江的影响。

1）污水达标排放

在均匀河口下泄时，本项目污水排入瓯江，江水中污染物CODcr的浓度增量为0.0006mg/l，NH3的浓度增量为0.0001mg/l，不会对水质产生明显影响。

在均匀河口上溯时，距排污口各断面CODcr和NH3的浓度依次降低(小于0.0006mg/l和0.0001mg/l)，因此该项目建成后污水处理达标后排入瓯江，不会对瓯江的各断面水环境产生明显影响。

2）污水非正常排放

当污水不经处理直接外排，均匀河口下泄时，CODCr最大净增值为0.015mg/L；NH3最大净增值为0.0008 mg/L；加上本底值，不会造成超标，仍能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准值要求。

在均匀河口上溯时，距排污口各断面CODcr和NH3的浓度依次降低(小于0.015mg/l和0.0008mg/l)。本项目附近的瓯江河段的纳污能力较强，完全能满足项目建设的需要。

经计算，混合过程长4542m。污水事故排放后其含量低于区域地表水Ⅲ类水域质量标准限值，事故状态下污水直接排入瓯江混合后，对瓯江的水域功能没有影响。

同时，在下游河段范围内都没有生活用水集中取水点，项目在事故状态下排放下游水环境影响很小，在采取措施，达标排放的情况下影响更小。

同时，根据调查，该项目瓯江下游没有设置饮用水水源地，因此项目的建设不会对瓯江的饮用水源地造成影响。

但由于工程运行后废水将长期排放，点点滴滴的小污染，也将汇聚成大污染，因此，每个工程都要从自身做起，避免污染源头。因此，本厂区运行后，一定要作好废水处理工作，不能因为污染小而放松环保意识，严格做到工程污水必须经生物处理达标后才能外排。

# 6.1.3 地下水环境影响评价

该项目产生的固体废物和污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。

1、污水的渗漏

该项目产生的屠宰废水如果渗漏下排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除外，其它污染物全部渗入地下。

污水中含有COD、BOD5、SS、NH4+-N、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子，将对地下水造成严重污染。

2、固体废弃物的渗漏

拟建项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的牲畜粪便以及生活垃圾等。

该项目生产过程中产生的牲畜粪便等均属于可降解有机物，其在自然腐烂的过程中会放出大量热。同时，牲畜粪便等携带有病毒、病菌的传播源，随雨水的淋溶作用渗入地下，污染地下水。

生活垃圾中含有25%的水份，堆存过程中能渗滤溶出，渗滤液中主要污染因子是氨氮，浓度平均值约220mg/l。渗滤液在土层的渗漏过程中会发生硝化作用，大部分氨氮转化成硝酸盐氮，使地下水的硝酸盐氮浓度升高。因此，生活垃圾不能随意丢弃，应集中管理、处置。

# 6.2 环境空气质量现状及影响评价

# 6.2.1 环境空气质量现状

为了解项目所在区域环境空气质量现状，引用2012年3月5~11日委托宁波市华测检测技术股份有限公司在项目附近区域（距离本项目2.5km）的常规污染物及特征污染物监测数据。

1、监测项目

常规污染物：SO2、NO2、PM10

特征污染物：H2S、氨。

2、 监测时间及频率

监测时间：2012.3.5-2012.3.11。

监测频率：SO2、NO2、H2S、氨连续监测7天，一天四次，上下午各两次；PM10连续监测7天，每日测12h。

3、监测点气象条件

表6.2-1  监测点气象条件

| 采样日期 | 采样时间 | 天气 | 温度℃ | 气压kpa | 湿度% | 风速m/s | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012.03.05 | 08:00 | 阴 | 8.2 | 101.9 | 80 | 0.8 | 东南 |
|  | 11:00 | 阴 | 9.3 | 101.2 | 79 | 1.1 | 东北 |
|  | 14:00 | 阴 | 10.5 | 101.1 | 76 | 0.7 | 东南 |
|  | 17:00 | 阴 | 9.5 | 101.2 | 80 | 0.5 | 东南 |
| 2012.03.06 | 08:00 | 阴 | 7.9 | 101.3 | 78 | 1.2 | 东北 |
|  | 11:00 | 阴 | 8.9 | 101.2 | 76 | 2.3 | 东北 |
|  | 14:00 | 阴 | 10.3 | 101.1 | 75 | 1.0 | 东南 |
|  | 17:00 | 阴 | 9.3 | 101.2 | 80 | 0.8 | 东南 |
| 2012.03.07 | 08:00 | 阴 | 7.7 | 101.4 | 80 | 2.2 | 西北 |
|  | 11:00 | 阴 | 8.3 | 101.3 | 78 | 1.5 | 西北 |
|  | 14:00 | 阴 | 9.9 | 101.1 | 79 | 0.8 | 东北 |
|  | 17:00 | 阴 | 8.7 | 101.3 | 78 | 1.2 | 东北 |
| 2012.03.08 | 08:00 | 阴 | 6.9 | 101.6 | 80 | 0.9 | 东北 |
|  | 11:00 | 阴 | 7.9 | 101.4 | 79 | 1.6 | 东北 |
|  | 14:00 | 阴 | 10.3 | 101.3 | 78 | 2.3 | 东南 |
|  | 17:00 | 阴 | 8.6 | 101.2 | 80 | 1.5 | 西北 |
| 2012.03.09 | 08:00 | 阴 | 5.8 | 101.3 | 80 | 1.3 | 东南 |
|  | 11:00 | 阴 | 7.6 | 101.2 | 77 | 0.8 | 东北 |
|  | 14:00 | 阴 | 9.8 | 101.2 | 75 | 2.1 | 东南 |
|  | 17:00 | 阴 | 8.4 | 101.4 | 81 | 1.5 | 东北 |
| 2012.03.10 | 08:00 | 晴 | 6.8 | 101.2 | 72 | 1.2 | 东北 |
|  | 11:00 | 晴 | 10.6 | 101.2 | 71 | 0.7 | 东北 |
|  | 14:00 | 晴 | 11.8 | 101.1 | 68 | 1.3 | 西北 |
|  | 17:00 | 晴 | 7.3 | 101.3 | 70 | 0.8 | 东南 |
| 2012.03.11 | 08:00 | 晴 | 6.6 | 101.3 | 68 | 0.8 | 西北 |
|  | 11:00 | 晴 | 9.8 | 101.2 | 67 | 1.2 | 西北 |
|  | 14:00 | 晴 | 11.3 | 101.0 | 65 | 1.0 | 东北 |
|  | 17:00 | 晴 | 7.5 | 101.2 | 70 | 0.7 | 东北 |

4、监测结果

表6.2-2  常规污染物监测数据     单位：mg/m3

| 污染物名称 监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 范围 | 均值 | 范围 | 均值 |  |
| 2012.03.05 | 0.02-0.031 | 0.026 | 0.026-0.042 | 0.034 | 0.099 |
| 2012.03.06 | 0.02-0.031 | 0.026 | 0.024-0.046 | 0.035 | 0.111 |
| 2012.03.07 | 0.02-0.029 | 0.025 | 0.027-0.042 | 0.037 | 0.089 |
| 2012.03.08 | 0.02-0.036 | 0.028 | 0.025-0.038 | 0.031 | 0.093 |
| 2012.03.09 | 0.019-0.031 | 0.025 | 0.033-0.042 | 0.038 | 0.114 |
| 2012.03.10 | 0.02-0.032 | 0.026 | 0.026-0.048 | 0.039 | 0.091 |
| 2012.03.11 | 0.02-0.027 | 0.024 | 0.023-0.041 | 0.033 | 0.118 |

注：空气监测样本数为28个。

表6.2-3  特征污染物监测数据     单位：mg/m3

| 污染物名称 监测时间 | H2S | 氨 |
| --- | --- | --- |
|  | 范围 | 均值 | 范围 | 均值 |
| 2012.03.05 | 0.001L-0.001 | 0.001 | 0.05-0.1 | 0.065 |
| 2012.03.06 | 0.001L-0.002 | 0.0013 | 0.05-0.1 | 0.065 |
| 2012.03.07 | 0.001-0.001 | 0.001 | 0.04-0.11 | 0.065 |
| 2012.03.08 | 0.001L-0.001 | 0.001 | 0.05-0.11 | 0.068 |
| 2012.03.09 | 0.001L-0.001 | 0.001 | 0.04-0.1 | 0.068 |
| 2012.03.10 | 0.001-0.001 | 0.001 | 0.05-0.12 | 0.083 |
| 2012.03.11 | 0.001L-0.001 | 0.001 | 0.07-0.11 | 0.088 |

注：空气监测样本数为28个。

图6.2-1 大气监测布点图

5、监测结果评价

1）、评价标准

SO2、NO2、PM10大气环境常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；特征污染因子NH3、H2S采用《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的最高容许浓度值。

2）、评价方法

为定量描述和掌握项目周围环境空气质量现状，本评价采用单项污染指数法评价环境空气质量。

单项评价指数是指某大气污染物的监测值被该污染物的环境质量标准除得的商值，其表达式为：Pi=Ci/Si

式中：Pi：污染物的单项评价指数；

Ci：污染物实测浓度，mg/m3；

Si：污染物的环境质量标准，mg/m3。

单项评价指数反映了污染物的相对污染程度，可以据其大小判定其污染程度，当指数大于1时，表明污染物已超标。

3）、评价结果

从监测结果可以看出，项目附近区域常规污染SO2、NO2、PM10、特征污染物NH3和H2S的最大浓度均小于标准值，单项评价指数小于1；从环境空气现状监测的结果来看，项目周围大气环境良好。

### 6.2.2污染气象分析

1、温度

根据温州市区2012年地面气象资料，统计出2012年温州市区每月平均温度的变化情况表，并绘制出年平均温度月变化曲线图，详见表6.2-3及图6.2-2。

表6.2-3  年平均温度月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 7.51 | 7.80 | 12.02 | 18.52 | 22.01 | 25.08 | 29.37 | 28.76 | 24.44 | 21.08 | 15.17 | 10.02 |

图6.2-2  年平均温度的月变化曲线图

2、风速

根据温州市区2012年地面气象资料，统计出2012年温州市区平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化表，并绘制出平均风速的月变化曲线图和季小时平均风速的日变化曲线图，详见表6.2-4、6.2-5及图6.2-3、6.2-4。

表6.2-4  年平均风速的月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 0.76 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.83 | 0.93 | 0.76 | 0.77 | 0.61 | 0.82 |

表6.2-5  季小时平均风速的日变化表

| 风速(m/s) 小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.61 | 0.75 |
| 夏季 | 0.73 | 0.67 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.72 | 0.87 |
| 秋季 | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.73 | 0.77 |
| 冬季 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.73 | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.90 |
| 风速(m/s) 小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 0.78 | 0.95 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.11 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.65 |
| 夏季 | 1.08 | 1.21 | 1.14 | 1.21 | 1.12 | 1.02 | 0.99 | 0.85 | 0.77 | 0.86 | 0.77 | 0.69 |
| 秋季 | 0.80 | 0.94 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.61 |
| 冬季 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.68 |

图6.2-3  年平均风速的月变化曲线图

图6.2-4  季小时平均风速的日变化曲线图

3、风向、风频及风向玫瑰图

根据温州市区2012年地面气象资料，统计出2012年温州市区每月、各季及长期平均各风速风频变化情况表，以及各季及年平均风向玫瑰图，详见下表6.2-6、6.2-7及图6.2-5。

根据气象观测资料进行统计分析，冬季盛行西北风，夏季盛行北风，

全年最多风向为N风频19.98%、其次NNE风频为14.32%、NE风频为7.23%，

连续三个风向角度之和大于30%，因此2012年该地区常年主导风向为东北偏北风，平均风速为0.78m/s。

表6.2-6  年均风频的月变化表

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.42 | 8.87 | 5.65 | 0.00 | 2.42 | 0.81 | 0.00 | 4.84 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 4.03 | 9.68 | 6.45 | 2.42 | 47.58 |
| 二月 | 0.86 | 5.17 | 4.31 | 0.00 | 1.72 | 3.45 | 5.17 | 6.03 | 3.45 | 0.00 | 0.86 | 2.59 | 1.72 | 4.31 | 5.17 | 0.86 | 54.31 |
| 三月 | 2.42 | 7.26 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 4.84 | 5.65 | 1.61 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1.61 | 5.65 | 4.84 | 0.00 | 58.06 |
| 四月 | 0.83 | 6.67 | 2.50 | 0.00 | 1.67 | 5.00 | 2.50 | 10.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 1.67 | 0.00 | 65.83 |
| 五月 | 3.23 | 5.65 | 2.42 | 0.81 | 0.00 | 1.61 | 0.81 | 4.03 | 0.81 | 0.81 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.81 | 4.84 | 70.97 |
| 六月 | 3.33 | 6.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 2.50 | 1.67 | 71.67 |
| 七月 | 8.06 | 8.06 | 1.61 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 2.42 | 9.68 | 4.03 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1.61 | 4.03 | 2.42 | 54.84 |
| 八月 | 6.45 | 13.71 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 4.03 | 1.61 | 0.81 | 1.61 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 5.65 | 1.61 | 55.65 |
| 九月 | 3.33 | 16.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 1.67 | 0.83 | 3.33 | 10.83 | 4.17 | 51.67 |
| 十月 | 6.45 | 13.71 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 2.42 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 2.42 | 1.61 | 6.45 | 2.42 | 51.61 |
| 十一月 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 9.17 | 8.33 | 50.00 |
| 十二月 | 7.26 | 5.65 | 4.84 | 0.00 | 0.81 | 1.61 | 2.42 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 4.84 | 1.61 | 10.48 | 7.26 | 50.81 |

表6.2-7  年均风频的季变化及年均风频表

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 18.52 | 13.86 | 6.20 | 1.99 | 1.99 | 3.62 | 6.79 | 9.38 | 4.53 | 2.08 | 1.18 | 0.72 | 1.86 | 3.58 | 6.34 | 7.20 | 10.14 |
| 夏季 | 24.55 | 17.71 | 7.93 | 2.13 | 1.59 | 1.45 | 3.99 | 5.80 | 4.35 | 2.04 | 1.49 | 1.81 | 1.63 | 3.44 | 5.12 | 7.74 | 7.25 |
| 秋季 | 22.30 | 16.44 | 9.02 | 2.38 | 1.14 | 1.24 | 2.66 | 3.89 | 3.30 | 1.92 | 0.73 | 0.96 | 1.28 | 2.98 | 8.24 | 10.94 | 10.58 |
| 冬季 | 14.51 | 9.25 | 5.77 | 1.10 | 0.92 | 1.60 | 3.98 | 4.67 | 3.02 | 0.78 | 1.05 | 1.65 | 2.79 | 8.33 | 20.28 | 12.91 | 7.37 |
| 全年 | 19.98 | 14.32 | 7.23 | 1.90 | 1.41 | 1.98 | 4.36 | 5.94 | 3.80 | 1.71 | 1.12 | 1.29 | 1.89 | 4.58 | 9.97 | 9.69 | 8.83 |

图6.2-5  各季及年平均风向玫瑰图

# 6.2.3 大气环境影响评价

该项目大气污染源主要来自待宰和屠宰等过程中产生的恶臭、焚烧排放的废气等。

# 6.2.3.1恶臭污染源分析

恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有颉颃作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。

恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表5.2－8。

表6.2－8    臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无 臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味(检知阀值浓度) |
| 2 | 容易感到轻微臭味(认知阀值浓度) |
| 3 | 明显感到臭味(可嗅出臭气种类) |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

据初步统计，与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种主要与屠宰场有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表6.2－9。

表6.2－9    恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 臭气强度 | 氨 | 硫醇 | 硫化氢 | 甲基硫 | 二甲硫 | 三甲胺 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.002 |
| 2 | 0.5 | 0.0007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.01 |
| 2.5 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.05 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 |
| 3.5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.5 |
| 4 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 |
| 5 | 40 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭蛋味 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭鱼味 | 刺激臭 |

# 恶臭污染的危害：

①使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良。喝水减少、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振，爱发脾气以及诱发哮喘。

②社会经济受到损害，如由于恶臭污染使工作人员工作效率降低，受到恶臭污染的地区经济建设商业销售额、旅游事业将受到影响，从而使经济效益受到影响。

单项恶臭气体对人体影响，如硫化氢（H2S）气体浓度为0.007ppm时，影响人眼睛对光的反射。硫化氢气体浓度为10ppm是刺激人眼睛的最小浓度。又如氨气浓度为17ppm时，人在此环境中暴露7—8小时，则尿中的NH3量增加，同时氧的消耗量降低，呼吸频率下降。如在高浓度三甲胺气体暴露下，会刺激眼睛、催泪并患结膜炎等。

为了减少待宰圈和屠宰车间内恶臭对周围环境的影响，同时也为了防止圈内有毒恶臭气积聚过多对操作工人及牲畜的健康带来危害，建议该项目采取如下措施：

1、该项目应及时清理待宰圈以及屠宰车间内的活禽粪便、胃内容物等废弃物；

2、待宰圈和屠宰车间安装通风设施并应适当增加通风次数；

3、该项目屠宰车间和待宰圈应及时清洗地面，地面应铺设防血、防水和耐机械损坏的不透水材料，其表面应防滑；

4、屠宰车间和待宰圈的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3%，并设排水沟，以便于清洗地面及排水；

5、在屠宰车间和待宰圈适当喷洒除臭剂；

6、加强场区绿化，场区内利用一切空地、边角地带以及房顶等地方进行绿化,绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物,利用绿色植物吸收恶臭物质,减轻臭气的影响。

如果在采取以上措施后，臭气仍对周围居民有影响，则建议对于难于收集的逸散性恶臭气体，采用加拿大的生化除臭技术，用天然提取物以雾化方式喷洒，与逸散在空气中的H2S、NH3、胺等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。该方法已成功用于威海污水处理厂的除臭。

该项目在采取以上环保措施后，车间及待宰圈内的臭气强度等级可降至1-2级，恶臭气体氨的浓度一般在15-30mg/m3之间，H2S的浓度在1.0-8.0 mg/m3之间，均能满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中关于车间内有害物质的规定，即氨最高容许浓度为30mg/m3，H2S最高容许浓度10mg/m3。类比同类规模的项目，并结合本项目环境，项目采取相应的恶臭治理措施后，项目屠宰车间恶臭气体排放速率约为NH30.01kg/h，H2S0.0015kg/h，为无组织面源排放，面源参数调查表见表6.2-10。

表6.2-10面源参数调查表

| 序号 | 类型 | X | Y | 面(体)源宽度 | 面(体)源长度 | 有效高He | NH3 Kg/h | H2S Kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面源 | 0 | 0 | 11 | 48 | 8 | 0.01 | 0.0015 |

本环评采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的面源估算模式计算污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的的落地浓度和影响程度。NH3、H2S标准参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次浓度限值，分别为0.2mg/m3和0.01 mg/m3。

表6.2-11 项目面源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 C （mg/m3） | 浓度占标率 P （%） | 下风向预测浓度 C （mg/m3） | 浓度占标率 P （%） |
| 1 | 1.77E-10 | 0.00 | 2.65E-11 | 0.00 |
| 100 | 4.69E-03 | 2.34 | 7.03E-04 | 7.03 |
| 200 | 4.21E-03 | 2.10 | 6.31E-04 | 6.31 |
| 300 | 2.58E-03 | 1.29 | 3.87E-04 | 3.87 |
| 400 | 1.71E-03 | 0.85 | 2.56E-04 | 2.56 |
| 500 | 1.21E-03 | 0.61 | 1.82E-04 | 1.82 |
| 600 | 9.06E-04 | 0.45 | 1.36E-04 | 1.36 |
| 700 | 7.06E-04 | 0.35 | 1.06E-04 | 1.06 |
| 800 | 5.67E-04 | 0.28 | 8.51E-05 | 0.85 |
| 900 | 4.67E-04 | 0.23 | 7.00E-05 | 0.70 |
| 1000 | 3.92E-04 | 0.20 | 5.87E-05 | 0.59 |
| 1100 | 3.39E-04 | 0.17 | 5.08E-05 | 0.51 |
| 1200 | 2.97E-04 | 0.15 | 4.45E-05 | 0.44 |
| 1300 | 2.63E-04 | 0.13 | 3.94E-05 | 0.39 |
| 1400 | 2.34E-04 | 0.12 | 3.52E-05 | 0.35 |
| 1500 | 2.11E-04 | 0.11 | 3.16E-05 | 0.32 |
| 1600 | 1.91E-04 | 0.10 | 2.87E-05 | 0.29 |
| 1700 | 1.74E-04 | 0.09 | 2.61E-05 | 0.26 |
| 1800 | 1.60E-04 | 0.08 | 2.39E-05 | 0.24 |
| 1900 | 1.47E-04 | 0.07 | 2.20E-05 | 0.22 |
| 2000 | 1.36E-04 | 0.07 | 2.04E-05 | 0.20 |
| 2100 | 1.26E-04 | 0.06 | 1.89E-05 | 0.19 |
| 2200 | 1.17E-04 | 0.06 | 1.76E-05 | 0.18 |
| 2300 | 1.10E-04 | 0.05 | 1.64E-05 | 0.16 |
| 2400 | 1.03E-04 | 0.05 | 1.54E-05 | 0.15 |
| 2500 | 9.64E-05 | 0.05 | 1.45E-05 | 0.14 |
| 2600 | 9.07E-05 | 0.05 | 1.36E-05 | 0.14 |
| 2700 | 8.56E-05 | 0.04 | 1.28E-05 | 0.13 |
| 2800 | 8.10E-05 | 0.04 | 1.21E-05 | 0.12 |
| 2900 | 7.67E-05 | 0.04 | 1.15E-05 | 0.12 |
| 3000 | 7.28E-05 | 0.04 | 1.09E-05 | 0.11 |
| 3500 | 5.78E-05 | 0.03 | 8.67E-06 | 0.09 |
| 4000 | 4.73E-05 | 0.02 | 7.10E-06 | 0.07 |
| 4500 | 3.97E-05 | 0.02 | 5.95E-06 | 0.06 |
| 5000 | 3.39E-05 | 0.02 | 5.08E-06 | 0.05 |
| 下风向最大落地点（130m） | 5.33E-03 | 2.66 | 7.99E-04 | 7.99 |
| 最近敏感点外垟村 | 4.90E-03 | 2.45 | 7.35E-04 | 7.35 |

根据预测结果，氨和硫化氢最大地面浓度占标率均小于10%，厂界恶臭浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准，对周围环境的影响不大。

根据工程与外环境的关系分析可知，项目厂界南侧50m为外垟村，位于主导风的侧风向。由于本项目企业的工艺成熟，管理规范，各类臭气源都能得到及时的处理，臭气浓度很低。同时，企业做好了相应的绿化工作，因此项目的建设对环境敏感点大气环境影响较小。

# 6.2.3.2焚烧废气影响预测

根据工程分析，焚烧炉烟尘排放浓度在为90mg/m³，排放速率0.45kg/h，SO2为7.67 mg/m³，0.038 kg/h；NOx为7.12 mg/m³，0.035 kg/h。点源参数调查表见表6.2-12。

表6.2-12点源参数调查表

|  | 点源 编号 | 点源名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒口径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 单位 |  |  | M | m | m | m | m | m3/h | K | kg/h | kg/h | kg/h |
| 数据 | 1 | 锅炉 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.5 | 5000 | 298 | 0.038 | 0.035 | 0.45 |

估算模式-SCREEN3计算结果见表6.2-13。

表6.2-13估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | SO2 | NOx | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C SO2(mg/m3) | 浓度占标率P SO2(%) | 下风向预测浓度C NOX (mg/m3) | 浓度占标率P NOX (%) | 下风向预测浓度 C 烟尘 (mg/m3) | 浓度占标率P 烟尘 (%) |
| 1 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 |
| 100 | 4.44E-04 | 0.09 | 4.09E-04 | 0.41 | 5.25E-03 | 1.75 |
| 200 | 1.06E-03 | 0.21 | 9.74E-04 | 0.97 | 1.25E-02 | 4.17 |
| 300 | 1.04E-03 | 0.21 | 9.58E-04 | 0.96 | 1.23E-02 | 4.11 |
| 400 | 1.10E-03 | 0.22 | 1.01E-03 | 1.01 | 1.30E-02 | 4.35 |
| 500 | 9.74E-04 | 0.19 | 8.97E-04 | 0.90 | 1.15E-02 | 3.84 |
| 600 | 8.87E-04 | 0.18 | 8.17E-04 | 0.82 | 1.05E-02 | 3.50 |
| 700 | 9.02E-04 | 0.18 | 8.31E-04 | 0.83 | 1.07E-02 | 3.56 |
| 800 | 8.70E-04 | 0.17 | 8.02E-04 | 0.80 | 1.03E-02 | 3.44 |
| 900 | 8.18E-04 | 0.16 | 7.53E-04 | 0.75 | 9.68E-03 | 3.23 |
| 1000 | 7.59E-04 | 0.15 | 6.99E-04 | 0.70 | 8.99E-03 | 3.00 |
| 1100 | 7.39E-04 | 0.15 | 6.81E-04 | 0.68 | 8.75E-03 | 2.92 |
| 1200 | 7.13E-04 | 0.14 | 6.57E-04 | 0.66 | 8.44E-03 | 2.81 |
| 1300 | 6.84E-04 | 0.14 | 6.30E-04 | 0.63 | 8.10E-03 | 2.70 |
| 1400 | 6.53E-04 | 0.13 | 6.01E-04 | 0.60 | 7.73E-03 | 2.58 |
| 1500 | 6.22E-04 | 0.12 | 5.73E-04 | 0.57 | 7.37E-03 | 2.46 |
| 1600 | 5.92E-04 | 0.12 | 5.46E-04 | 0.55 | 7.02E-03 | 2.34 |
| 1700 | 5.64E-04 | 0.11 | 5.19E-04 | 0.52 | 6.68E-03 | 2.23 |
| 1800 | 5.49E-04 | 0.11 | 5.06E-04 | 0.51 | 6.50E-03 | 2.17 |
| 1900 | 5.45E-04 | 0.11 | 5.02E-04 | 0.50 | 6.45E-03 | 2.15 |
| 2000 | 5.38E-04 | 0.11 | 4.96E-04 | 0.50 | 6.37E-03 | 2.12 |
| 2100 | 5.28E-04 | 0.11 | 4.87E-04 | 0.49 | 6.26E-03 | 2.09 |
| 2200 | 5.17E-04 | 0.10 | 4.77E-04 | 0.48 | 6.13E-03 | 2.04 |
| 2300 | 5.06E-04 | 0.10 | 4.66E-04 | 0.47 | 6.00E-03 | 2.00 |
| 2400 | 4.95E-04 | 0.10 | 4.56E-04 | 0.46 | 5.86E-03 | 1.95 |
| 2500 | 4.84E-04 | 0.10 | 4.45E-04 | 0.45 | 5.73E-03 | 1.91 |
| 2600 | 4.72E-04 | 0.09 | 4.35E-04 | 0.43 | 5.59E-03 | 1.86 |
| 2700 | 4.61E-04 | 0.09 | 4.24E-04 | 0.42 | 5.46E-03 | 1.82 |
| 2800 | 4.50E-04 | 0.09 | 4.14E-04 | 0.41 | 5.32E-03 | 1.77 |
| 2900 | 4.39E-04 | 0.09 | 4.04E-04 | 0.40 | 5.19E-03 | 1.73 |
| 3000 | 4.28E-04 | 0.09 | 3.94E-04 | 0.39 | 5.07E-03 | 1.69 |
| 3500 | 3.78E-04 | 0.08 | 3.48E-04 | 0.35 | 4.47E-03 | 1.49 |
| 4000 | 3.36E-04 | 0.07 | 3.10E-04 | 0.31 | 3.98E-03 | 1.33 |
| 4500 | 3.01E-04 | 0.06 | 2.78E-04 | 0.28 | 3.57E-03 | 1.19 |
| 5000 | 2.72E-04 | 0.05 | 2.51E-04 | 0.25 | 3.22E-03 | 1.07 |
| 下风向最大浓度 365m | 1.12E-03 | 0.22 | 1.03E-03 | 1.03 | 1.32E-02 | 4.40 |

根据预测结果，在正常工况下排放，焚烧废气产生的SO2、NOx和烟尘对区域最大浓度点的贡献很小，分别为1.12×10-3mg/m3、1.03×10-3mg/m3和1.32×10-2mg/m3，占标率分别为0.22%、1.03%和4.40%，下风向预测浓度最大值出现下风向距离365米处，污染物占标率Pi均小于10%。因此本项目焚烧废气污染物排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。另外，各焚烧废气污染物排放浓度均能满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18481-2001）中的浓度排放限值要求。

# 6.2.3.3 本项目大气防护距离及卫生防护距离

1、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用导则规定大气环境防护距离计算模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。大气环境防护距离计算模式是基于估算模式开发的计算模式。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。

根据工程分析确定项目正常运行时大气污染物氨气和硫化氢无组织排放的源强来计算。根据计算结果显示，项目大气无组织排放无超标点，大气环境防护距离预测结果为0。

图6.2-2  氨气无组织排放大气环境防护距离计算

图6.2-3  硫化氢无组织排放大气环境防护距离计算

2、卫生防护距离

根据《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012），地处复杂地形条件下的屠宰及肉类加工生产企业卫生防护距离的确定方法参照GB/T 3840-1991中的7.6规定执行，即地处复杂地形条件下的工业企业所需卫生防护距离，应由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生与环境保护主管部门，根据环境影响报告书共同确定。本项目西侧约160m为山丘，可视为复杂地形。项目主要对H2S和NH3进行卫生防护距离估算，项目屠宰车间恶臭气体排放速率约为NH30.01kg/h，H2S0.0015kg/h。根据GB/T13201—91标准，卫生防护距离的计算式为：

式中：Qc──污染物的无组织排放面源，kg/h；

Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L──卫生防护距离，m；

r──生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。

经查取，计算系数A取350，B取0.021，C取1.85，D取0.84。

表4.2-8  卫生防护距离计算

| 污染物 | 无组织排放面源 kg/h | 排放源面积 m2 | 标准浓度限值 mg/m3 | 卫生防护距离 m | 级差规定卫生防护距离 m | 提级后卫生防护距离 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.01 | 48*11 | 0.2 | 4 | 50 | 100 |
| H2S | 0.0015 | 48*11 | 0.01 | 16 | 50 |  |

根据计算结果，NH3和H2S的卫生防护距离计算值分别为4m和16m。另根据卫生防护距离标准中“当按两种或两种以上的有害气体的值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”的规定，本项目应设置100米的卫生防护距离。经现场测量和项目设计，本项目屠宰车间距离最近的现有敏感点外垟村住宅点则约为105m，项目建设能符合卫生防护距离的要求。另外，根据藤桥镇2011-2020年规划，项目周围片区将进行统一规划改造，本项目周边最近敏感居住点的距离将为220m。环评要求在本项目卫生防护距离范围内不得规划和新建住户、学校和医院等环境敏感点。项目卫生防护距离的监督与执行工作具体应由当地卫生主管部门归口。

# 6.3 声环境质量现状及影响评价

# 6.3.1 声环境质量现状

1、监测布点

项目东、西、北厂界各布设1个监测点。

2、监测频率

监测时间2014年3月4日，项目正常生产状况下，每个点位连续监测20min。

3、监测结果

噪声现状监测结果见表6.3-1。

表6.3-1  项目周围噪声现状监测结果

| 位置 | 监测结果(dB) | 评价标准(dB) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 59.0 | 48.0 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 66.5 | 52.4 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 61.5 | 50.8 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

4、现状评价

噪声监测结果表明，建设项目所在地块外噪声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境现状良好。

图6.3-1  噪声监测点位图

# 6.3.2 声环境影响评价

噪声主要来自待宰圈内活禽的鸣叫声。该项目噪声污染源主要包括水房、空压机、污水处理站内的泵房、运输噪声和待宰圈内动物的鸣叫声等，各个噪声源及其源强见下表。

表6.3-2   本项目主要噪声源源强表     单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 源强 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统 | 空调室外机 | 60-65dB(A) |
| 2 | 制冷系统 | 压缩机 | 85-95dB(A) |
| 3 | 空压机 | 85－105dB(A) |
| 4 | 提升泵 | 90-100dB(A) |
| 5 | 待宰圈内动物鸣叫声 | 90dB(A) |

噪声源分别布设在各自生产工段厂房内，经厂房墙壁、门窗隔声和一定距离衰减降噪后，传到工段厂房外的噪声值将降低约20～25dB（A）。本项目按衰减25 dB（A）计算，则本项目各噪声源在车间外的源强见下表。

表6.3-3   噪声源在车间外的源强表

| 序号 | 噪声源 | 源强（取中值） | 车间外源强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统 | 空调室外机 | 65dB(A) | / |
| 2 | 制冷系统 | 压缩机 | 90dB(A) | 65 |
| 3 | 空压机 | 95dB(A) | 70 |
| 4 | 泵房 | 95dB(A) | 70 |
| 5 | 待宰圈内活禽叫声 | 90dB(A) | 65 |

6.3.3.2噪声预测评价

将本建设项目主要噪声源进行能量叠加后所得到的合成声级视为一个声源，并以半球向外辐射传播，仅考虑声源的距离衰减，则选用如下公式。

# ① 噪声衰减公式

Lm=L0—20log r/r0

式中： Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB（A）]；

# L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB（A）]；

r——预测受声点距声源的预测距离（米）。

# ② 噪声叠加公式

式中：n——在规定时间内噪声监测取样个数；

Li——第i次采样读取的A声级，[dB（A）]；

n——声源个数。

6.3.3.3噪声预测结果

根据现场勘察和厂区平面布局设计图，本建设项目主要噪声源距拟建厂界四个监测点和一个外环境敏感点的距离估算，然后采用上述点距离衰减公式，求出本项目主要噪声源噪声最各预测受声点的噪声贡献值，列于表6.3-4中。

从厂界噪声预测结果可见，本建设项目投产后的主要高噪声源经过有效治理和车间墙壁与门窗隔声而经过一段距离衰减传到厂界的噪声增加值与相对应受声点的噪声现状监测值分别进行能量迭加，即得到厂界昼间环境噪声预测值在59.72～66.51dB（A），各监测点昼间噪声值均低于评价标准限值；厂界夜间环境噪声预测值在52.65～54.42dB（A），各点夜间噪声值均低于评价标准限值。

经预测评价结果表明，本项目建成投产后，产噪设备运行噪声对厂址周围环境有轻微污染影响，其厂界噪声值完全能达到评价标准限值要求。

表6.3-4    本建设项目厂界噪声和外环境敏感点的噪声预测结果表

| 序 号 | 产噪设备名称 | 治理后所在车间外环境声级值 | 厂界东 | 厂界西 | 厂界北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 距离m | 噪声值 dB（A） | 距离m | 噪声值 dB（A） | 距离m | 噪声值 dB（A） |
| 1 | 压缩机 | 65 | 60 | 29.4 | 65 | 28.7 | 8.5 | 46.4 |
| 2 | 泵房 | 70 | 12.5 | 48.0 | 109 | 29.2 | 11 | 49.1 |
| 3 | 动物叫声 | 65 | 8.0 | 46.9 | 20 | 38.9 | 10 | 45 |
| 现状监测值dB（A） | 昼间 | -- | 59.0 | -- | 66.5 | -- | 61.5 |
|  | 夜间 | -- | 48.0 | -- | 52.4 | -- | 50.8 |
| 预测值 dB（A） | 昼间 | -- | 59.58 | -- | 66.51 | -- | 61.96 |
|  | 夜间 | -- | 52.46 | -- | 52.86 | -- | 54.42 |
| 超标情况 ±dB（A） | 昼间 | -- | -5.42 | -- | -3.49 | -- | -3.04 |
|  | 夜间 | -- | -2.54 | -- | -2.14 | -- | -0.58 |
| 备注 | “+”号表示超标；“-”号表示低于评价标准限值。 |

（二）车辆交通噪声

本项目作为活禽交易市场项目，建设后周边运输车辆会大大增加，该类设施属于高噪声设备，会影响运输道路沿线周边居民的居住声环境。车辆对周边居民的影响主要分为以下两个方面。

车辆行驶过程中的影响

项目西侧为G330国道，运输车车流量较大，车辆行驶过程中可看作线声源，在距离r米处的声压衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)－10lg(r/cr0)

以上公式中：

LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)；

LA(r0)——距离声源r０米处的声压级，dB(A)，取67；

r0——参考位置，本次取7.5m；

r——预测点到声源的距离，m；

则噪声随距离的衰减情况见下表

表5.3-5 行驶车辆噪声衰减情况

| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声级（dB） | 65.7 | 62.7 | 60.9 | 59.7 | 58.7 |

由上表可知，项目敏感点距离车辆30m以上才能达到《声环境标准》中的2类昼间标准60dB，本项目最近敏感点外垟村距离道路约38m，基本满足二类标准。但为了减少声环境影响，应充分做好道路周边绿化工作，完善公路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车；加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生。同时限制车辆行驶速度等。这样车辆行驶过程中对周围居民点的影响不大。

货物装卸过程中的影响

在货物装卸过程时，运输车辆的噪声尤其大，噪声值可高达100dB。因此需对此时的噪声影响进行评价。

此时的车辆可看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)－20lg(r/cr0)

以上公式中：

LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)；

LA(r0)——距离声源r０米处的声压级，dB(A)，取85；

r0——参考位置，本次取10m；

r——预测点到声源的距离，m；

本项目货物装卸点距离现有最近的敏感点外垟村约为130m，经计算，车辆噪声经距离衰减后在敏感点的噪声值为65dB, 出现超标。因此，厂区内应增强绿化，建议货物装卸在相对封闭的环境进行，则对周围敏感点环境影响不大。

6.4固废影响评价

（1）正常情况下

在正常情况下，拟建项目产生的固体废物由三部分组成，一是工业固体废弃物，二是污水处理厂产生的污泥，三是生活垃圾，建议其处理处置方法见表6.4-1。

表6.4-1     拟建项目固体废弃物产生量一览表   单位：t/a

| 固体废弃物名称 | 产生量 | 处理处置方法 |
| --- | --- | --- |
| 屠宰废弃物 | 禽粪 | 270 | 有机复合肥 |
|  | 生产废弃物 | 21.9 |  |
| 毛羽等 | 380 | 出售综合利用 |
| 废包装材料 | 1.0 | 废品回收站回收处理 |
| 污水处理站污泥 | 28.5 | 清运或作复合肥 |
| 废蜡 | 8 | 委托有资质单位处理 |
| 生活垃圾 | 18.25 | 清运 |

1、屠宰废弃物

该项目生产过程中产生的工业固体废弃物主要为待宰圈内产生的禽粪和屠宰车间内产生的废弃物。

①畜粪

该项目设有待宰区和屠宰区，年排放禽粪270t/a。

②生产废物

该项目屠宰车间产生的工业固体废弃物主要为废弃血、残渣、残留粪便等，生产废弃物按照0.01kg/只计算，则年总产生量为21.9t。

本项目屠宰废弃物包括禽粪、废弃血、残渣等可作为有机复合肥利用。

屠宰废弃物的危害：

# ①畜粪的危害

畜粪中含有大量氨气、胺和H2S等恶臭气体，若不及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺及多种低级脂肪酸等恶臭气体，造成周围大气环境中含氧量下降，污浊度升高，降低空气质量。此外，畜粪中含有大量病原微生物、寄生虫卵，不及时清理会孳生大量蚊蝇，使环境是病原种类增多，菌种和菌量加大，经蚊蝇、老鼠、当地饲养的动物等的传播，造成人、畜传染病和寄生虫的蔓延，对周围环境以及人类健康均造成了危害。

# ②屠宰车间产生的废物和病胴体的危害

近年来世界各国动物疫病不断出现，而且有些疾病还没有找到提前检出、预防和治疗的措施，再加上许多疾病都有一定的潜伏期，在潜伏期内不易被发现，为宰前及宰后检疫带来了很大的难度。

2、毛羽、肠胃内容物等

屠宰中会产生活禽毛羽、肠胃内容物、鸭血等，据估算，本项目鸭血、鸡血、毛羽等年产量约380t/a，实行外售综合利用处置。

# 3、污水处理厂产生的污泥

该项目污水处理站在运行过程中会产生大量的污泥，产泥量约为28.5t/a。

目前，我国屠宰废水站处理后产生的污泥一般有两种处置办法。一是定期清运到城市垃圾处置场处置，另一种是用污泥和猪肠胃内容物等物质混合后制作有机复合肥料。

有机复合肥是将污泥、骨渣、骨油、畜粪等大量动物性有机物质，通过无害化技术杀灭病原菌、虫卵等，再经过生物降解，将物料中易被微生物降解的有机成份，如可溶性有机物、淀粉、蛋白质等，转化为相对稳定的有机物，再配以植物所需的多种大量及微量的元素，经过化学反应制成中浓度缓释长效有机复合肥。

这种复合肥中富含腐植酸、N、P、K和有机质等，能够改善土壤的理化及生物学性状，使土壤膨松化，植物对养份的吸收利用率高，增加作物的品质和产量，而肥料本身无毒无害。

# 4、废包装材料

本项目活禽屠宰后进行包装处理，废包装材料产生量约为1.0t/a，由废品回收站回收处理。

# 5、生活垃圾

生产垃圾一般分为两类：一类是干垃圾，主要成份是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等。另一类是湿垃圾，主要成份是食物中的蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。本项目生活垃圾年排放量为18.25t/a，经集中收集后，由垃圾车定时清运到城市生活垃圾处置场处理，不会对厂区环境造成影响。

（2）非正常情况下

在非正常情况下，如发现牲畜染有一类、二类传染病和寄生虫病的情况。

目前，我国还未把具有传染性的物质纳入危险废物的范畴，但根据我国于1990年3月签署的《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》以及1991年9月全国人民代表大会关于批准《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的决定，我们认为染有一类、二类传染病和寄生虫病的废物应属于《巴塞尔公约》中规定的危险废物，应按国际惯例及我国的处理处置方法进行处置。

在运营过程中，经检疫检验会发现部分患有《中华人民共和国进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中规定疫病的不合格的鸭鹅和不可食用内脏等废弃物，该部分应按《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-1990）中7.8规定和《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）处理，本项目需将不合格的鸭鹅和不可食用内脏冷冻密闭储藏后，集中送往焚烧间焚烧处理，处理后产生的灰渣则由无害化填埋处理。

为了减少牲畜发生突发性、传染性疫病的可能，以及出现牲畜大批发病、死亡等事故时，建议该项目采取如下措施：

1、从外地购买牲畜前，应详细了解产地疫情。若当地正在流行疫病，则应尽量不在此地购买或暂缓购买；

2、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于危险废物污染环境防治的特别规定，该项目在检出患有《中华人民共和国进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中规定疫病的牲畜后，应采取如下措施：

(1)应在24hr内向农业部、检疫、环保、卫生防疫等有关部门上报；

(2)不能以直接填埋的方式处置危险废物；

(3)对其进行规范处置。

近年来世界各国动物疫病不断出现，而且有些疾病还没有找到提前检出、预防和治疗的措施，再加上许多疾病都有一定的潜伏期，在潜伏期内不易被发现，为宰前及宰后检疫带来了很大的难度。

以禽流感为例，H5N1亚型于1997年在香港首次发现能直接感染人类。截止到2013年3月，全球共报告了人感染高致病性H5N1禽流感622例，其中死亡了371例。病例分布于15个国家，其中，我国发现了45例，死亡30例。大多数人感染H5N1禽流感病例为年轻人和儿童。2013年3月，我国首次发现人感染H7N9禽流感病例。到2013年5月1日，上海、安徽、江苏、浙江、北京、河南、山东、江西、湖南、福建等10省（市）共报告确诊病例127例，其中死亡26例 。

目前研究发现，人感染禽流感的传染源为携带病毒的禽类。而传播途径仍需明确。研究认为，人感染H5N1亚型禽流感的主要途径是密切接触病死禽，高危行为包括宰杀、拔毛和加工被感染禽类。少数案例中，当儿童在散养家禽频繁出现的区域玩耍时，暴露于家禽的粪便也被认为是一种传染来源。目前研究的多数证据表明存在禽－人传播，可能存在环境（禽排泄物污染的环境）－人传播，以及少数非持续的H5N1人间传播。目前认为，H7N9禽流感病人是通过直接接触禽类或其排泄物污染的物品、环境而感染。

因此，要做好动物检疫工作，尤其是在冬季和春季疫病高发期间，及时发现动物感染或发病疫情，以及环境中病毒循环的状态，尽早的采取动物免疫、扑杀、休市等消灭传染源、阻断病毒禽间传播的措施。

第七章  清洁生产分析与总量控制分析

# 7.1 清洁生产分析

# 7.1.1 清洁生产定义

污染物排放量的削减，关键在于源强的削减，这是国外发达国家多年来环境保护工作经验的总结。清洁生产是通过工艺技术的改进和加强生产管理，尽可能地降低原材料和能源消耗，从而减少“三废”排放量，减轻末端治理的压力，以达到环境效益与经济效益的统一，由此可见清洁生产是全过程的污染控制，是既讲环境效益又讲经济效益的环境保护战略，也是实现可持续发展的必由之路。

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头上削减污染、提高资源利用率、减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

# 7.1.2环评建议采用的清洁生产措施

（1）污染源

根据工程分析内容屠宰生产线可划分为屠宰工段、内脏处理工段及洗净工段。辅助生产设施及公用设施主要划分为冷却系统及办公生活设施等单元。

在上述的生产单元中活禽屠宰为独立的生产线。而冷却系统是主要辅助生产设施。根据以上各生产单元的划分及其主要功能。将其主要功能及产污情况列表详见表7.1-1。

表7.1-1     各生产单元主要功能及产污状况一览表

| 生产线 | 生产单元 | 主要功能 | 产污状况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工生产线 | 屠宰工段 | 宰杀、放血 | 废水、固废 |
|  | 内脏处理工段 | 去除内脏 | 废水、固废 |
|  | 洗净工段 | 清洗 | 废水 |
| 公用工程 | 冷却系统 | 提供冷冻源 | 废水、噪声 |
|  | 办公生活设施 | 办公管理楼 | 废水 |

（2）针对污染源的清洁生产措施

根据表7.1-1所划分的生产单元及功能和产污情况可以看出，屠宰加工过程中所产生的污染物主要为废水，其次为固废。针对本项目，提出以下清洁生产方案，详见表7.1-2。

表7.1-2     清洁生产方案一览表

| 类别 | 方案编号 | 主要内容 | 作用及效果 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部 管理 | F1 | 教育培训 | 使职工掌握清洁生产的意义及方法 | 低费 |
|  | F2 | 加强考核各车间的能耗和水耗及排污指标的考核工作 | 提高环保意识和管理水平 | 无费 |
|  | F3 | 实施节水措施,对地面冲洗水进行严格管理,各用水单元安装节水装置 | 减少水耗,节约水资源 | 2 |
|  | F4 | 严格对进厂活禽的检验,严禁不合格活禽进厂 | 减少不合格产品的产生 | 无费 |
|  | F5 | 完善水、电、汽等计量措施 | 降低能耗 | 8 |
| 技术设备及工艺改进 | F6 | 加强设备的维护、提高设备完好率 | 减少能耗 | 无费 |
|  | F7 | 完善操作、保证生产平衡 | 减少不合格产品 | 无费 |
|  | F8 | 提高自动化操作水平 | 提高生产控制和管理水平 | 无费 |
|  | F9 | 积极推行优化节能措施 | 节约能源、减少原辅材料消耗 | 无费 |
|  | F10 | 处理后的废水部分用于回用 | 节约用水、减少水耗 | 15 |
|  | F11 | 粪便、内容物及活性污泥 | 减少固体废物排放，创造经济效益 | 无费 |
|  | F12 | 血液及油脂回收 | 减少污染排放，创造经济效益 | 20 |

针对表7.1-2中的方案措施，其中F1-F9方案属于无费或低费方案,其具有投资少、收效快、技术简单、容易实施的特点,属于明显的废物削减方案,评价建议企业尽早建立和完善相应的程序和制度予以实施。F10-F12的各项污染物综合利用及处置措施成熟现已被企业实施多年被证实其效果良好，在减少污染物排放的同时，可以创造良好的效益。

而表中的F10、F12等属于中、高费方案或评价新提出的方案，评价在此进行分析说明:

（1）F10–处理后的废水部分回用：建议对废水处理厂处理后的废水进行回用，首先用于场地和设备冲洗，实现废水资源化，多余的再进行排放。

（2）F12–血液及油脂回收：建议对屠宰过程中产生的血液和油脂进行回收，回收后的油脂可用于日用化工等行业，回收可出售给相关厂家用作生物制品作原料。对血液及油脂回收进行回收后，可以较大幅度的降低废水污染物的浓度，减轻末端治理的费用。

### 7.1.3本项目设备、工艺、产品先进性分析

（1）项目活禽来源可靠，质量有保证；拟建项目产品主要原材料鸡鸭鹅均来自正规养殖场等，所有鸡鸭鹅将进行屠宰前检疫、屠宰中检验，生产全过程严格按《肉类加工厂卫生规范》GB12694-90进行控制，以保证原料及肉产品的卫生安全。

（2）企业从事屠宰加工已经多年，有自己的品牌食品，管理能力强；

（3）屠宰工艺好。 采用水浴击晕，容易刺杀，放血速度快，血液质量高，易于最终处理及去内脏。不需要进行水平放血，不必进行永久性清洗，减少废水排放量，由于是垂直放血，可最大限度回收血液，大大降低废水中的含血量。采用蒸汽烫毛，较传统工艺热水烫毛，大大减少废水量和污水中污染物（如蛋白质、血污等）的负荷。采用U型螺旋脱毛机，配备羽毛自动收集装置，比传统的机械式脱毛机脱毛效率高，羽毛收集干净，用水量也减少。

（4）有价物质回收与综合利用。 生产加工过程中，对血液、油脂、肠胃内容物等进行了收集与回收，最大限度地防止这些物质流失于生产加工过程中，产生的固体废物经发酵后作农肥，综合利用率为100%。对于不可避免流失于生产废水中的油脂，废水处理中采用隔油池回收，降低废水生物处理的负荷，降低运行成本。

（5）项目采用焚烧炉对检疫不合格家禽等进行就地无害化处理，可减小疫病传播的可能性。

### 7.1.4 企业主要节能措施

（1）总平面布置与建筑节能

①生产车间各工序布置等合理紧凑，物流通畅，运输路线短捷，减少往返运输。

②根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。

③充分利用自然条件，降低电耗，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风、用电。

（2）工艺设计节能

①严格遵守或参照《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）等节能规定；

②选用新型高效工业锅炉，合理进行设备选型，防止物料泄漏和浪费能源。

③合理确定耗能工质及参数，以最大限度减少能耗。

④在厂区总平面和车间生产线的工艺布置时，做到了紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免了往返运输，节能效果明显。

⑤对供热系统尽量布置得与使用设备距离接近；热力管道、阀门和用热设备采用有效的保温措施，减少热量损失。

⑥积极选用高效节能的设备，包括工业锅炉、电动机、风机、泵、压缩机、气体分离设备、电力变压器等；提高锅炉的自动控制装置和燃烧监测手段；

⑦在蒸汽、热水管道上装设流量计，以利车间、工段管理和考核，减少热损。

（3）给排水节能

①供水系统各个环节上配备水表计量装置，以便分级核算，达到节水目的。

②工艺用水根据各工艺节点用水要求实现梯级利用，采取不外排等多项节水措施，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。

（4）电气节能

①供电系统根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件、部件。

②在用电的各个环节上配备电表计量装置，以便分级核算，达到节电目的。

③车间照明设计选用高效节能型荧光灯具；在重点安全区域选用防爆灯具、部件。

④合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，减少电能损耗。

### 7.1.4持续清洁生产方案

1、持续清洁生产的必要性

持续清洁生产的必要性见表7.1-3。

表7.1-3      企业实行持续清洁生产的必要性一览表

| 序号 | 企业实行清洁生产的必要性 |
| --- | --- |
| 1 | 企业有领导、有组织、有计划地开展清洁生产工作,可以最大限度地节约资源，减少排污 |
| 2 | 评价清洁生产分析中所产生的清洁生产方案中，从经济上及技术上分析对目前实施有困难的方案措施，随着企业经济及技术实力的增强，应予以实施。 |
| 3 | 企业在发展过程中会不断出现新问题，需要一个不断的清洁生产过程，针对企业在每一个新的发展阶段出现的问题都能发现和解决，并不断减少企业资源消耗和废物排放，进一步提高企业清洁生产水平。 |

2、建立和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需要一个固定的机构，稳定的工作人员来组织和协调这方面的工作，以巩固已取得的清洁生产成果，并使清洁生产工作持续开展下去。

（1）清洁生产组织

评价建议项目单独设立清洁生产办公室，由厂长直接领导，且需要专人负责，并须具备以下能力：熟练掌握和屠宰企业有关的清洁生产知识、熟悉企业的环保情况，了解企业的生产技术和工艺过程，具有较强的工作协调能力和较强的工作责任心及敬业精神。

（2）任务

清洁生产组的任务主要是：

①组织协调并监督管理清洁生产方案的实施；

②为下一轮清洁生产分析作准备；

③经常性组织对职工的清洁生产教育和培训；

- 负责清洁生产活动的日常管理。

3、建立和完善清洁生产管理制度

清洁生产管理制度包括把清洁生产成果纳入企业的日常管理轨道、建立和完善清洁生产奖惩机制、保证稳定的清洁生产资金来源。

（1）把清洁生产成果纳入企业的日常管理

把清洁生产成果及时纳入企业的日常管理，是巩固清洁生产成效的重要手段，特别是把清洁生产分析产生的无投资或低投资的方案及时纳入企业的日常管理轨道。主要有以下工作:

①将清洁生产提出的加强管理的措施形成制度。

②将清洁生产提出的岗位操作改进措施写入岗位操作规程，并要求严格遵照执行。

③将清洁生产提出的工艺过程控制的改进措施纳入企业技术规范。

（2）建立和完善清洁生产奖惩机制

与清洁生产相协调，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性。

（3）保证稳定的清洁生产资金来源

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，实施清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，因此将实施清洁生产所产生的收益部分地用于清洁生产分析，有利于持续性地推进清洁生产。建议企业财务对清洁生产的投资和效益单独立帐,以确保清洁生产的资金来源。

4、搞好职工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实，清洁生产目标能否达到与企业职工的素质及清洁生产的意识有很大关系。评价建议企业应加强对职工清洁生产知识和意识方面的培训和教育，同时也要对各级干部、工程技术人员、车间班组长进行培训，并把清洁生产的目标具体分配到每一个人，以利于清洁生产目标的实现。

5、制定持续清洁生产计划

评价所提出的清洁生产方案和指标，仅是在现有工程技术水平和有关资料的基础上并结合工程的特点提出的，企业应在工程建设过程中予以实施、落实。

企业在发展过程中会不断出现各种新问题，为了使清洁生产持续进行下去，需要制定清洁生产计划，使清洁生产在企业中有组织、有计划地进行下去。评价建议企业执行以下持续清洁生产计划，见表7.1-4。

表7.1-4	      持续清洁生产计划一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 组建清洁生产组织 | 组建清洁生产领导小组，新技术研究与开发小组，开展清洁生产分析工作 |
| 清洁生产方案实施 | 在各车间推行清洁生产，逐步按照ISO14001标准建立环境管理体系,持续改进污染防治效果,提高清洁生产水平 |
| 新技术研究与开发 | 加强污染防治机会的识别,进行符合屠宰企业特点的技术开发 |
| 清洁生产培训 | 对厂级干部、中层干部、工程技术人员、车间班组长进行清洁生产知识及意识的培训工作 |

# 7.2总量控制分析

# 7.2.1 总量控制指标

为了控制环境污染的进一步加剧，国家提出污染物总量控制的要求，并把总量控制目标。根据国务院要求，“十二五”期间在全国范围内实行主要污染物排放总量控制的污染物有SO2、NOx、COD和氨氮四种。根据项目的特点，需要进行污染物总量控制的指标主要是：CODCr、氨氮，SO2、NOx。

7.2.2 总量控制建议

本项目主要总量控制指标排放情况见下表。

表7.2-1  该项目主要总量控制指标排放情况表（单位：t/a）

| 污染物 | 原有项目 | 本项目 | 排放 增减量 | 总量控 制建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评核准排放量 | 环境达标排放量 |  |  |
| 总量控制指标 | COD | 2.404 | 3.32 | 0.916 | 3.32 |
|  | 氨氮 | 0.24 | 0.71 | 0.47 | 0.71 |
|  | SO2 | / | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  | NOx | / | 0.013 | 0.013 | 0.013 |

# 7.2.3总量平衡方案

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》（浙环发[2012]10号，2012.02）规定，新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行；位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。

项目迁建后总量控制指标COD、氨氮、SO2、NOx控制建议值为3.32t/a、0.71 t/a、0.014 t/a、0.013t/a。根据《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温政令123号）及《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价[2013]225号)，项目COD、氨氮、SO2、NOx排污指标需通过交易获得。本项目COD、氨氮、SO2和NOX排污指标从温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司中调剂。温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司核定的初始排污权指标为化学需氧量8.00吨/年、氨氮1.500吨/年、二氧化硫0.26吨/年、氮氧化物0.51吨/年。根据资料提供，温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司SO2和NOX实际排放总量为0.24吨/年和0.49吨/年，化学需氧量2.92吨/年、氨氮1.46吨/年。因此，本项目COD、NOX和SO2排污量可从温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司核定的初始排污权指标中予以调剂，实现平衡，氨氮需另行通过交易购买。

第八章  环境风险评价

# 8.1 评价目的和评价重点

环境风险评价将分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得工厂在生产正常运转的基础上，确保生产区内外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次评价以环境污染事故引起的大气、水污染对厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响为重点。

# 8.2 评价等级和评价范围

本项目无重大风险源且处于环境非敏感地区，根据《建设项目环境风险评价评价技术导则》(HJ/T169-2004)的相关规定，本项目环境风险评价等级确定为二级。

根据导则要求，本章节只进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，报出防范减缓和应急措施。评价范围为以建设项目为中心，半径为3km的圆形区域。

## 8.3环境风险识别

### 8.3.1 物质风险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，判定工程中所涉及到的物质的危险性，其内容如表8.3-1。

表8.3-1  物质危险性标准（参见“HJ/T169-2004”）

| 类型 | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮) mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1（剧毒物质） | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2（剧毒物质） | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3（一般毒物） | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

按导则规定，有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；凡符合上表所列的易燃物质和爆炸性物质判别标准的，均视为火灾、爆炸危险物质。

根据本项目所使用的原辅材料，对照《危险化学品名录》（2002版），本项目涉及到的危险化学品主要是轻柴油、三氯异氰尿酸、次氯酸钠消毒剂。其理化性质见下表。

表8.3-2 物质环境风险识别表

| 物质 名称 | 有毒物质识别 | 易燃物质识别 | 爆炸物质识别 | 识别界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特征 | 标准 | 特征 | 标准 | 特征 | 标准 |  |
| 柴油 | —— | —— | 闪点(℃)：38沸点(℃)：282-338 | 易燃物质 | 引燃温度(℃)：257，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | 爆炸性物质 | 易燃易爆物质 |
| 三氯异氰尿酸 | LD50：700-800mg/kg (大鼠经口) | —— | / | 助燃物质 | 强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。遇氨、铵盐、尿素等含氮化合物及水生成易 爆炸的三氯化氮。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 | — | 有毒物质 |
| 次氯酸钠 | LD50：5800mg／kg (小鼠经口) | —— | / | 不燃 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体，与有机物接触会燃烧，可经表皮吸收，与酸接触会散发出强刺激性和腐蚀性气体。 | — | 有毒物质 |

### 8.3.2 生产设施风险识别

（1）废气处理系统非正常工作

废气处理设施发生故障时，对燃烧产生的废气起不到处理作用，从而发生焚烧尾气的事故排放。

（2）柴油泄漏

阀门损坏、罐体破裂造成柴油泄漏，对周边大气环境产生影响。柴油泄漏存在火灾爆炸的风险。

表8.3-3  生产过程各单元主要危险、有害性分析

| 序号 | 单元名称 | 主要物质 | 危险因素 | 主要危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油贮存及输送 | 柴油 | 泄漏 | 火灾 |
| 2 | 焚烧炉 | 待处理废物、柴油 | 点火或熄灭后再点火 | 炉膛爆炸、中毒、窒息 |
| 3 | 屠宰车间 | 蒸汽 | 泄漏 | 灼烫 |
| 4 | 废水处理站 | 臭气及消毒剂 | 泄露 | 中毒、窒息 |

### 8.3.3  重大危险源确定

根据环境风险评价技术导则以及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)定义，危险化学品重大危险源是指长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险化学品的数量等于或超过临界量的功能单元。本项目柴油储存量不足1t，柴油临界量为200t。根据本项目所涉及的危险物质名称及临界量情况，确定本项目无重大危险物质。

## 8.4 事故风险源项分析

### 8.4.1 生产车间事故风险源项分析

生产车间由于非正常生产工况和事故工况可能存在的情况包括：

（1）因员工生产操作不当和生产设备故障如输送管、阀门等损坏导致车间蒸汽等泄漏。建议企业加强管理，强化员工安全操作培训，避免因机械故障或职工操作不当造成泄漏。

（2）作为屠宰项目，水是消耗最多的原材料。因员工生产操作不当和生产设备故障如水管、阀门等老化和损坏导致水泄漏，继而引发电击、摔伤等意外事故，因此建议企业加强管理，定期进行设备排查，及时更换和维修。

### 8.4.2  设备、设施的危险、有害因素分析

设备中焚烧炉安全事故危害性较大，一般的安全事故主要是火灾和爆炸事故，

要确保安装的焚烧炉要有国家质量检验合格证；工作人员必须熟练掌握操作技术，对安全隐患具有一定的发现和认知能力；安全检修的频率要高，检查时应仔细排查每一项不安全因素。

此外，电器电线安装没有达到规范要求或设备超负荷运转，导致设备损坏和电气火灾事故；仪表、安全设施等附件经长期运行，可能遭腐蚀而失灵等问题均可能产生危害。

### 8.4.3 废水处理站事故风险源项分析

一般情况下，生产和污水管网不会发生堵塞、破裂等导致废水直接进入水体。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、操作不当、废水处理站机械故障及贮池破损等。另外，在发生地震时，可能造成污水收集系统及废水处理站毁坏或其它事故。当发生该类事故时，生产废水外溢直接流入附近水体，将对水环境产生一定影响。

该项目与废水处理系统相关的最大可信事故为项目厂区污水处理设施机械发生故障或工艺性能出现瘫痪而使废水不经处理或仅经简单中和后直接外排，导致大量废水排放瓯江，故在事故排放时，对瓯江水质影响较大。项目建设单位应加强废水处理及企业排水的监控，设立应急事故池，当厂区废水处理设施出现故障时废水临时排入事故池，杜绝废水直接排放瓯江事故的发生，应急事故池以一天废水量设计；当发生化学品异常泄漏或排放时应及时采取应急措施防止化学品扩散进入管网，以便污水处理采取相应措施减少化学品对污水处理工艺的影响。

### 8.4.4 废气处理系统事故风险源项分析

废气的最大可信事故为由于环保设施发生故障而使废气不经处理直接排空。对于该类排放事故，在迅速启动应急预案情况下，一般企业可在1小时内得以修复正常。发生该类事故时，主要是对有组织高空排放源强有较大影响，但由于是短期异常排放，因此对敏感点影响不大，在以下的事故影响预测中不作评价。

## 8.5风险管理

### 8.5.1风险防范措施

1、总图布置和建筑安全防范措施

总图布置应符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）及其它相关规定。即总平面布置应进行功能分区，分区内部和相互之间保持一定通道和间距；危险品贮存和使用设施的布置应保证生产人员安全操作及疏散方便；厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求；建、构筑物之间的防火间距应符合GBJ16-87（2001年版）的有关规定；无电力线路跨越装置区。

建筑物、构筑物的构件，应采用非燃烧材料，其耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。同一建筑物内，布置有不同火灾危险性类别的房间时，其中间隔墙应为防火墙。建筑物的安全疏散门，应向外开启。

2、危险化学品贮运安全防范措施

·危险化学品运输

根据近年来的事故风险统计，交通事故引发有毒物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线。

·危险化学品仓库

危险化学品仓库应拥有良好的储存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）进行储存。

·加强危险化学品的管理

要求企业加强危险化学品的管理，应设单独的化学品存放仓库，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好药品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施。

3、消防及火灾报警系统

按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7~1.2Mpa。

消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）的相关要求；固定式泡沫灭火站的设计安装应按照GB50151-1992《低倍数泡沫灭火系统设计规范》进行；灭火器的配置应按照GBJ140-1990《建筑灭火器配置设计规范》（1997版）进行。

建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。

4、卫生防疫防范措施

卫生防疫是规模化屠宰厂的生命线，也是规模化屠宰厂成败的关键点。为此，必须严格执行国家《动物防疫法》，做到以防为主，防治结合，制度健全，责任到人。

（1）防疫制度：

更衣换鞋制度：凡是进入屠宰间的工作人员，一律更衣换鞋；

消毒制度：凡进入厂区的人和车辆等都需要经过消毒；

（2）免疫程序管理：

制定一套合理的免疫程序和实验室检测制度，做到“以防为主，防治结合”。

项目的更衣换鞋程序以及消毒洗手程序如下：

洗手消毒程序：清水洗手     涂皂液	清搓洗     清水冲洗     用50-100ppm消毒液浸泡3秒      清水冲洗     手烘干     检查异物     进入车间。

换衣程序：戴口罩      戴帽子     穿上衣     穿裤子     穿靴子    戴围裙     戴护袖

项目应重视屠宰间等操作人员的职业卫生防护要求，加强疫病高发期的风险管理。春季和冬季是疫病的高发期，在此期间工作员工应严格执行场内制定的各项防疫措施。当发现疫情时，应根据《中华人民共和国动物防疫法》（主席令第71号）（2013年修正）和《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）等，做好病禽的隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理等强制性措施，迅速扑灭疫病。

焚烧操作人员应根据《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）采取卫生防疫防范措施：1）动物尸体的收集、暂存、装运、无害化处理操作的工作人员应经过专门培训，掌握相应的动物防疫知识；2）工作人员在操作过程中应穿戴防护服、口罩、防目镜、胶鞋及手套等防护用具；3)工作人员应使用专用的收集工具、包装用品、运载工具、清洗工具、消毒器材等；4）工作完毕后，应对一次性防护用品作销毁处理，对循环使用的防护用品消毒处理。

5、废水处理站事故防范措施

当废水处理站停止运行时，如直接排放废水，将会严重地污染地表水，对周围的人群及其水生生物造成危害。为了防止此类事故的发生，业主应加强污水处理站的管理工作。其防范措施如下：

1、各污染治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修。

2、污水处理站事故停运时，生产车间必须立即停止生产，将废水排入事故池并立即进行设备检修，再次生产前必须将上次事故储存的污水处理后方可进行，严格禁止污水事故排放。

3、定期对厂内消防设施进行检查，经常维护。

4、污水站运行设备均有足够的备用设备，并严格控制进水水质。

5、加强管理设设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。

6、污水处理站应针对可能产生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。

7、本项目作为活禽屠宰项目，废水中毛绒会影响污水处理的正常运行，因此，要做好废水的前处理工作，建议在污水处理系统设置前置捞毛工艺。

### 8.6 应急预案

根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》相关规定，企业须编制环境事故应急预案，应急预案的编制应符合《浙江省突发环境事件应急预案编制导则》的要求，对于应急预案的针对性与可操作性须经过专家的认定。

第九章  污染防治措施

9.1 施工期污染控制对策与措施

9.1.1 扬尘控制措施

- 对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘。利用减少扬尘的产量。对离开工地的运输车，应该安装冲洗车轮的冲洗装置，不能将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。

- 利用道路清扫车对施工区和进出场地道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘产生。

- 本工程应采用商品混凝土。砂石骨料和混凝土运输应采用密封罐车，防止物料飘失，运输过程产生扬尘。

- 对于装运含尘物料的运输车辆必须加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落。

- 限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他区域减少至30km/h。

- 施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最少不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观。

- 建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网封闭，封闭高度应高出作业面15m以上，并定期进行清洗保洁。

- 要注意堆料的保护，加盖蓬布密封保存，避免造成大范围的空气污染。

9.1.2 施工噪声的控制措施

施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，应该分别采取相应的控制措施，严格遵照施工噪声管理的规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。

- 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间施工，由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

- 对本项目的施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离附近的居民住宅楼。

- 从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。

- 控制声源

有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备(挖土机、推土机等)以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

- 控制噪声传播

将各种噪声比较大的机械设备进行一定的隔离和防护消声处理，能减少对周边环境噪声的影响。

- 加强管理

对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。

（4）建施工围墙

项目施工时应在地块四周设置隔声围墙，特别是在地块西南侧施工时，应建立临时性声屏障，以减小对项目西南侧住宅居民的影响。

9.1.3施工废水的控制措施

- 施工期如在施工现场搅拌混凝土，将产生大量的水泥浆水，该部分废水颗粒物浓度高，因此必须使用商品混凝土，且不在现场搅拌，以减轻污染。

- 在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

- 采取措施控制地表降尘积累，以减小降水前地表积累的污染负荷。

- 施工场地生产废水即泥浆废水运往市政府指定地点消纳；同时修建泥浆周转池，临时周转再运。

- 工程开始绿化的时候需要的生态用水和清洁用水较多。在施工时，可考虑采用目前相对较为先进的中水回用技术，收集小区内天然降雨及可循环利用的非污染水，待主体工程施工完成后，满足小区内绿化、清洁设施用水需求。

- 施工人员建立施工营地的应建立移动厕所和化粪池，收集施工人员生活废水，定期委托当地环卫部门清运。

9.1.4 施工固体废弃物的控制措施

施工期的固体废弃物有两类，一类是建筑垃圾，主要为无机类废物，施工中的下脚料，如弃土砖瓦、混凝碎块等，需对这些固体废物单独集中处理，另一类是施工人员的生活垃圾。主要处理措施包括：

- 对于施工期固体废物应集中处理，及时清运出施工区域。

- 对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须采取密封容器收集，以防止下雨时雨水浸泡垃圾，产生渗滤液，影响周围大气环境。

- 对于施工工人的驻地，设立垃圾收集装置，并定期清运。对于施工现场施工人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器(如废物箱)，并派专人定时打扫清理，施工期少量的危险废物交有资质的部门处理。

- 对于施工建筑垃圾和工程弃土，必须集中运往指定的余泥渣土受纳场。

- 施工期间，对于运送散装建筑材料的车辆，必须按相关规定用蓬布进行遮盖，以免物料洒落。

9.1.5 水土保持措施

本项目项目期间对周边环境会造成一定程度的影响，需要采取措施尽量将本项目在施工期间的环境影响减小到最低限度。水土流失是本项目建设施工期最主要的生态环境问题。针对本项目的实际情况，本报告要求采取以下水土流失保持措施：

- 绿化措施

根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的草种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，尽量保护现有的市政绿化区域。

- 排水系统

在施工期间，施工人员的生活废水和建筑废水设化粪池等措施进行处理达标后才进行排放，生活废水排入市政污水管网。同时，严格禁止施工场地外部的径流流经工地，并在施工场地内部修建排水沟或者撇水沟，场内场外分开排放。及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。

- 施工时间选择

温州市雨水充沛，降水过程集中在5-6月份梅雨期及7-8月份台风期，呈双峰型分布，5、6月梅雨季节，降雨较多，占全年的25-31%，7月至9月，强热带风暴和台风常影响该县，形成了每年第二个降雨高峰。本项目在建设施工期间，有大面积的裸露地表，容易形成水土流失面。因此，应对水土流失进行重点防护；应尽量缩短挖方时间，以及开挖土方时间尽量避开雨季。

- 施工期间临时的水土保持措施

施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。

- 施工结束后的植被恢复

在主体工程完工过后，除按照设计要求做好工程防护外，还应该按照规划在项目区域内进行相应绿化。

9.1.6 施工期的其他污染控制措施

1、施工区要进行封闭式施工，以减少对市容市貌的影响。

2、加强对施工车辆的维修、保养和清洁工作，一方面可减少行车事故发生的发生率，保障交通顺畅，另一方面，清洁的车辆也可减少对市容、市貌的影响，同时又可减少洒落现象，防止二次污染。

3、施工区域要有明显标志，保证来往行人、车辆的安全。

9.2 运营期污染控制对策与措施

# 9.2.1 废水治理对策

项目废水主要为生产废水与员工生活废水。

# 1、生活废水处理

员工日常生活产生的生活污水经化粪池处理后，汇同项目生产废水纳入污水处理站统一处理。

# 2、生产废水处理

项目生产废水纳入污水处理站统一处理，执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的一级标准值。

#### 3、污水处理工艺

1）处理效率

拟建工程需处理废水130.2m3/d，属有机污水，一般屠宰污水粗略处理工艺流程见图。

图9.2-1    污水处理工艺流程图

废水经厂污水处理站处理后，预期处理效果见表9.2-1。

表9.2-1   本工程生产废水处理效果表

| 序号 | 项目 | 单位 | 废水(原水) | 经生物处 理后水质 | 去除率(%) | 排放标准GB13457-92中表3之一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水量 | m3/d | 130.2 | 130.2 | / | / |
| 2 | CODCr | mg/L | 1527 | 70 | 95.4 | ≤70 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 755 | 25 | 96.7 | ≤25 |
| 4 | NH3-N | mg/L | 82.5 | 15 | 81.8 | ≤15 |

2）工艺介绍

本次环评根据项目特点，拟采用厌氧+好氧工艺法，其处理工艺见下图。本项目自身设有污水处理站，但设施占地面积小，项目废水经本项目污水处理设施（隔油沉砂+格栅+调节池+厌氧）并经消毒处理后，再排入隔壁菜篮子肉类联合屠宰有限公司污水处理站进一步处理（一级好氧池+一级沉淀池+二级好氧池+二级沉淀池），经消毒达到GB13457-92中表3之一级标准后，排入瓯江。菜篮子肉类联合屠宰有限公司污水处理站设计处理能力为1000t/d，一年中废水实际日处理量最大约为800t/a（旺季满负荷生产情况下），本项目废水产生量为130t/d，因此废水处理站设计能力能满足废水处理量要求。

另外，本项目提出一种备选方案，即CASS法，CASS法和厌氧+好氧工艺法两种方法各有特点，具体处理工艺流程如下：

  - 厌氧+好氧工艺法

消毒

- CASS法工艺流程

图9.2-2  污水处理工艺流程图

（3）两种工艺比较(见表9.2-2)

表9.2-2  工艺比较一览表

| 项 目 | CASS法 | 厌氧+好氧法 |
| --- | --- | --- |
| 进水浓度限制 | 可高至2000－5000mg/l | 高中低浓度 |
| 有机负荷 | — | 1.2－20 kgBOD5/m3·d |
| 去除率 | 90％以上 | 85％以上 |
| 占地面积 | 小 | 较大 |
| 操作管理难度 | 自动化水平高 | 较简单 |
| 适宜范围 | 城市污水、工业污水 | 工业污水 |
| 基建费用 | 低 | 较高 |
| 工艺特点 | 1)集曝气、沉淀于一池，占地面积少，基建费用低。 2)动力消耗低，运转费用低。 3)自动化程度高，劳动强度低。 4)污泥量少，沉降性能好，剩余污泥处理简单，成本低廉。 5)耐有机冲击负荷和水力冲击负荷能力强。 | 1)工艺稳定，设计参数成熟。 2)处理设施多，基建费用较高。 3)充氧条件良好 4)不需设污泥回流系统，也无污泥膨胀问题，运行管理方便。 5)对水质水量的骤变有较强适应能力。 |

本项目采用上述厌氧+好氧工艺，该工艺运行稳定，处理效果好，运行管理方便。本项目废水中毛绒可能会影响污水处理的正常运行，因此，要做好废水的前处理工作，本项目在调节池前设置粗格栅和细格栅，漂浮杂物较多时，采用具有自动清洗功能的机械格栅。项目废水处理工艺基本符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）相关要求。另外，项目废水在进入隔壁污水处理厂处理前应采用紫外或次氯酸钠等氧化剂消毒处理。作为活禽屠宰项目，项目生产过程中水质水量的波动性较大，公司应重视淡旺季水质水量的波动问题，项目一系列废水治理设施和工艺能够较好的解决该问题：1）项目采用“厌氧+好氧法”工艺处理废水，相对其它工艺，该工艺对水质水量的骤变有较强适应能力；2）废水预处理设置了调节池，可对废水水质水量进行调节；3)项目废水处理设施处理能力较大，能满足水量的范围波动。

此外，建议本项目增设：①在调节池后面增加气浮池。气浮可作为调节池后用于去除残留于废水中粒径较小的分散油、绒毛、细小悬浮颗粒等杂物的一种备选技术。对于含有较多油脂和绒毛废水，宜采用气浮工艺，以保证后续厌氧等处理单元的稳定运行及处理效果；②对部分出水再进行深度处理，达到回用标准后进行回用，回用水用于车辆、地面等的清洗等。

（4）废水处理效果

菜篮子肉类联合屠宰有限公司污水处理站废水进水浓度比本项目废水产生浓度稍高，排放口废水日常监测指标COD和NH3浓度分别为17mg/L，7~10mg/L。项目废水经过紫外、消毒剂等消毒处理。因此，根据类比，本项目废水经过上述工艺处理后，废水COD、NH3和大肠菌群数等指标能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的一级标准值。

#### 4、废水治理措施

拟建工程需处理废水130.2m3/d，因此，污水处理区的设计处理能力应能满足每日废水量排放要求。本项目废水处理拟采用厌氧+好氧工艺法，达标处理后排放。

（1）本项目雨污水分流，在厂区内建设雨水收集系统，并自建雨水排水管道，排至城市雨水管网，最终排至瓯江。

（2）定期检修污水处理站设施，保证污水处理站的正常运行，确保稳定达标。

（3）尽量维持污水处理中PH≥7，防止硫化氢逸散，必要时可投加FeSO4，以固定硫离子；或加入15—40mg/l的过氧化氢，氧化硫化物，有效地防止硫化氢等气体的产生，减少恶臭气体污染。

（4）该项目屠宰车间和待宰圈应及时清洗地面，地面应铺设防血、防水和耐机械损坏的不透水材料，其表面应防滑；

（5）屠宰车间和待宰圈的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3%，并设排水沟，上铺铁篦子，以便于清洗地面及排水；

（6）为保证废水处理的顺利进行，应坚持废水、污泥同步处理的原则。如果污泥不及时处理，将造成二次污染，废水处理系统将难以充分发挥处理作用，最终影响出水水质。

（7）项目废水在进入隔壁污水处理厂处理前应进行紫外或次氯酸钠氧化剂消毒处理。

（8）要求规范废水排放口建设，在厂污水排放口设置CODcr、NH3-N在线监测，以加强对工程主要污染物的排放管理。

9.2.1.1事故应急池

当生产车间来水水质超过设计浓度时，废水切换进入相应的应急事故池内暂存，然后经提升系统间歇提升到相应废水处理系统进行处理，避免事故废水对处理系统造成冲击，保证各个处理系统稳定运行，各项指标稳定达标。当废水处理系统发生故障，或者处理不达标时，将废水排入相应应急事故池暂存，然后然后经提升系统间歇提升到相应废水处理系统进行再处理，保证各项指标达标排放。

# 9.2.1.2废水处理站内部管理

1、污染物排放监测监控体系

废水处理站建成标准化、规范化排污口，安装废水在线监控设施，制定污染物自行监测方案（包括COD、氨氮、pH等），定期对厂区的废水等污染物状况进行监测。

# 2、突发环境事故的防范应对能力

厂区应设置应急事故水池，并做好防渗漏处理，确保环境安全。建立应急组织体系，配备必要的应急救援物资，落实事故防范措施。

# 3、规范内部环保管理

企业必须按照要求建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度和规范的环保台帐系统（包括污染治理设施运行、加药、电耗和维护记录、污染物监测和危险废物管理等台帐）。

# 9.2.1.2地下水污染防治措施

为保护该区地下水，建议该项目采取以下措施：

(1)该项目屠宰车间、待宰圈、化粪池、污水管道、污水处理设施等都必须进行防渗处理；

(2)生活垃圾堆放场地、垃圾集中箱放置场地要做好防渗处理，且尽量减少垃圾堆放的时间，及时清运，禁止露天堆放、填埋垃圾渣土；

# 9.2.2 废气处理对策

本工程的焚烧炉是采用轻柴油助燃，焚烧量少，产生的大气污染物少，对大气环境影响很小，但焚烧废物需在无外包装下进行焚烧，以免造成因包装物等焚烧而产生的二次污染问题。而臭气可能产生的环节和产污点多，因此在此主要对可能的臭气污染提出避免和减缓措施。

（1）应及时清理待宰圈以及屠宰车间内的牲畜粪便、胃内容物等废弃物，做到日产日清，外运处置，同时采用水冲洗干净，以减小臭气产生；

（2）针对封闭生产车间采用安装轴流式风机，加强车间空气流通，减轻车间内气味，改善工作环境；

（3）选用环保型的空气清新剂或除臭剂对车间空气进行进化，改善职工的工作环境；

（4）车间工作人员配戴口罩等劳动保护用品；

（5）加强车间之间和厂区周围绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分臭味，可以清新空气，以减轻嗅气对厂外环境影响。

（6）屠宰车间和待宰区的地面设计一定的坡度，一般为1.5%-3%，并设排水沟，以便于清洗地面及排水。

（7）在采取以上措施后，臭气影响仍然较大，则建议对于难于收集的逸散性恶臭气体，采用加拿大的生化除臭技术，用天然提取物以雾化方式喷洒，与逸散在空气中的H2S、NH3、胺等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。

（8）屠宰车间应密闭，进行负压集气，并采用氧化剂如次氯酸钠或臭氧等进行消毒。

# 9.2.3 噪声防治对策

（1）对该项目运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，并在安装过程中采取减振、消音、隔音等措施；

（2）该项目制冷机房、泵房内应采取吸声措施，并设隔声门窗；

（3）为压缩机、空压机设隔声罩，罩内做吸声，罩体做减振，并设进、排气消声器，以阻止噪声向外传播；

（4）对待宰圈活禽进行分类管理，避免活禽之间互相咬叫，同时应减少外界噪声等对待宰圈的干扰，以缓解动物的紧张情绪。

（5）待宰圈周围加强绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分噪声，以减轻活禽叫对厂外环境影响。

# 9.2.4 固废处置对策

（1）在每个车间、办公区楼道都设置垃圾桶，并在厂区内设置垃圾集中收集点，每天由垃圾车把垃圾清运至城市生活垃圾集中处置场处理。

（2）待宰圈的禽粪、屠宰间产生的废弃血、残渣等均可作为有机复合肥，免费送给当地农民作为农业生产施肥用。

（3）屠宰中产生的毛羽、肠胃内容物等实行外售综合利用处置。

（4）废水处理站产生的剩余污泥通过脱水、干化可作为绿化的农肥，厂内绿化利用，也可送于农户。多余的可运往垃圾场卫生填埋。

（5）废包装材料由废品回收站进行回收处理。

（6）废蜡委托有资质单位进行回收利用处理。

（7）若经检疫检验发现患有《中华人民共和国进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中规定疫病的不合格的鸭鹅和不可食用内脏，应按GB12694-1990《肉类加工厂卫生规范》中7.8规定处理，同时应遵循GB16548-1996《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》进行安全处置。采取上述措施后，拟建项目不合格鸭鹅等废弃物将得到妥善处理。项目将其送往焚烧间焚烧处理，处理后产生的灰渣则由无害化填埋处理。

对于屠宰活禽过程产生的废弃物措施汇总见表9.2-1。

表9.2-1  屠宰加工项目固体废物排放情况及处置措施

| 序号 | 种类 | 产生位置 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检疫 不合格活禽 | 检疫 | 急宰，按GB16548-1996《禽兽病害肉尸及其产品无害化处理规程》处理 |
| 2 | 不可食用内脏 | 副产品加工 | 按GB16548-1996《禽兽病害肉尸及其产品无害化处理规程》处理 |
| 3 | 禽粪、废弃物 | 待宰圈 | 作为有机复合肥还田利用 |
| 4 | 鸡毛、肠胃内容物 | 屠宰 | 外售、综合利用 |
| 5 | 废包装材料 | 包装 | 废品回收站回收处理 |
| 6 | 废蜡 | 屠宰 | 委托有资质单位回收处理 |
| 7 | 生活垃圾 | 办公、食堂等 | 垃圾处理场 |
| 8 | 剩余污泥 | 废水处理站 | 作绿化农肥料或清运 |
| 9 | 灰渣 | 焚烧 | 无害化填埋处理 |

在采取以上措施的基础上，本项目产生的固体废物能全部达到无害化处理。

9.3 污染防治措施清单

### 9.3.1投资估算

该项目的环保投资主要用于废水处理，噪声控制以及固体废物的处理等，各项投资如表9.3-1所示。

表9.3-1  环保投资估算表

| 序号 | 环保投资项目 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理站 | 200 |
| 2 | 固废收集设备 | 20 |
| 3 | 设备噪声治理（隔音、减震、消音） | 20 |
| 4 | 大气臭味治理（通风设备、绿化） | 40 |
| 总 计 | 280 |

本项目投资额为1914万元，则环保投资比例为14.6%

### 9.3.2运行费用估算

环保设施运行费用指废水处理站、废气治理设施、噪声防治设施、固废处理站等设备运转费用。环保设施运转费用见表9.3－2。

表9.3-2 环保设施运转费用估算表

| 序号 | 名 称 | 运行费用(万元/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理站 | 19.00 | 药剂费、动力费、维护费 |
| 2 | 噪声防治措施 | 2.00 | 维护费 |
| 3 | 固废处置费 | 8.00 | 动力费、维护费、辅料费 |
| 4 | 大气（臭味治理） | 6.00 | 增加通风、除臭剂等 |
| 5 | 监测费用 | 5.00 | - |
| 合 计 | 40.00 | - |

9.4 本项目要求符合性分析

根据《浙江省人民政府办公厅关于重启活禽交易市场的通知》（浙政办发明电〔2013〕113号）等有关规定，温州市提出了《关于加强市区活禽集中交易（屠宰）管理的实施意见》。本项目对其符合性进行了分析。

表9.4-1  项目要求符合性分析

| 内容 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场址选择 | 符合市区城市总体规划，远离生活饮用水源保护区 | 本项目地块规划为工业用地，周边无生活饮用水源保护区 | 符合 |
| 总平面布置 | 1 | 屠宰场应划分生产区和非生产区 | 本项目分生产区和非生产区 | 符合 |
|  | 2 | 屠宰场应设有污染物、污水处理设施 | 本项目设有污水处理站 | 符合 |
|  | 3 | 活禽进场的入口处必须设置能排放消毒液的车轮消毒池。 | 本项目出入口设有与门同宽、长3m、深0.15m的消毒池 | 符合 |
| 屠宰工艺 | 1 | 屠宰工艺流程应按验收→候宰→上挂→麻电→宰杀→沥血→浸烫→脱羽→胴体加工→冷却→分割→包装→冻结的工序设置 | 本项目工艺见上述工艺流程图 | 符合 |
|  | 2 | 单层屠宰车间的工艺流程宜采用“一”字型或“L”字型排列方式布置， | 屠宰车间工艺流程拟采用“一”字型 | 符合 |

另外，本项目为禽类屠宰项目，需满足《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令2010年 第7号）中第三章屠宰加工场所动物防疫条件相关要求和规定。其符合性见表9.4-2。

表9.4-2  《动物防疫条件审查办法》要求符合性分析

| 内容 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场所选址 | 1 | 距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场500米以上；距离种畜禽场3000米以上；距离动物诊疗场所200米以上； | 项目500m范围内无生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场，3000m范围内无种畜禽场，200m内无动物诊疗场 | 符合 |
|  | 2 | 距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上 | 项目3000米范围内无动物隔离场所、无害化处理场所 | 符合 |
| 场所布局 | 1 | 场区周围建有围墙 | 北侧边界设有8.25m高砖砌围墙，地块东侧有原有砖砌围墙，西侧则设有通透围墙 | 符合 |
|  | 2 | 运输动物车辆出入口设置与门同宽，长4米、深0.3米以上的消毒池 | 本项目出入口设有与门同宽、长3m、深0.15m的消毒池 | 基本符合 |
|  | 3 | 生产区与生活办公区分开，并有隔离设施 | 项目生产区位于西侧，生活办公区位于东侧，分开设置 | 基本符合 |
|  | 4 | 入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备 | 入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备 | 符合 |
|  | 5 | 动物入场口和动物产品出场口应当分别设置 | 入场口和产品出场口分别设置 | 符合 |
|  | 6 | 屠宰加工间入口设置人员更衣消毒室 | 屠宰加工间设置人员更衣消毒室 | 符合 |
|  | 7 | 有与屠宰规模相适应的独立检疫室、办公室和休息室 | 有独立检疫室、办公室和休息室 | 符合 |
|  | 8 | 有待宰圈、患病动物隔离观察圈、急宰间 | 有待宰圈、患病动物隔离观察圈 | 符合 |
| 设施设备 | 1 | 动物装卸台配备照度不小于300Lx的照明设备 | 动物装卸台有配备照度不小于300Lx的照明设备 | 符合 |
|  | 2 | 生产区有良好的采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚应当耐腐蚀、不吸潮、易清洗 | 生产区有良好的采光设备、地面、操作台耐腐蚀、易清洗 | 符合 |
|  | 3 | 有与生产规模相适应的无害化处理、污水污物处理设施设备 | 有与生产规模相适应的无害化处理、污水污物处理设施设备 | 符合 |

目前，项目已取得农林水利局颁发的动物防疫条件合格证（见附件8）。

第十章 公众参与

10.1公众参与目的和形式

1、目的

该项目的建设和运行，将不可避免的产生相应的环境污染问题，根据我国的环境保护法规和管理条例的要求，应在环评中开展公众参与工作，听取项目所在地周围单位及周围居民的意见和建议。

2、公众参与调查原则

公众参与调查方式以针对性和随机性相结合的原则进行，以达到公正无偏，不

带有调查者倾向和个人感情等主观问题。

3、公众调查的形式

由我院以发放征询意见表、公示张贴的形式进行。参与对象主要是项目所在地

周围的居民、单位企业。调查主要内容如下：

(1)对当地环境质量现状的看法

(2)认为该地区主要的环境问题；

(3)对建设项目的了解程度；

(4)对建设单位环境信誉的满意程度；

(5)对该项目建设运行最担心哪方面的环境问题；

(6)认为该项目建成运营后对周边居民居住生活环境的影响程度；

(7)对项目建设的态度；

(8)其他意见和建议；

(9)是否愿意公开其个人联系电话、住址等信息。

10.2被调查对象分析

本次调查采用问卷、交谈等形式进行，共发放21份团体调查表，收回21份，主要调查对象包括所在地村庄以及周围的一些企事业单位等；共发放50份个人调查表，回收50份，被调查的个人分别为周边村庄居民等。个人与团体调查表基本信息统计见删减说明。

10.3调查结果分析

1、团体表调查结果分析

表10.3-1  公众参与团体调查结果统计

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 所占比例(%) |
| 1 | 对当地环境质量现状的看法 | 好 | 11 | 52 |
|  |  | 一般 | 10 | 48 |
|  |  | 较差 | 0 | 0 |
| 2 | 认为该地区主要的环境问题 | 水污染 | 9 | 42 |
|  |  | 大气污染 | 8 | 38 |
|  |  | 固废污染 | 2 | 10 |
|  |  | 噪声污染 | 2 | 10 |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |
| 3 | 对建设项目的了解程度 | 了解 | 17 | 81 |
|  |  | 有所了解 | 4 | 19 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 4 | 对建设单位的环境信誉满意程度 | 满意 | 13 | 62 |
|  |  | 较满意 | 8 | 38 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 5 | 对该项目建设运行最担心哪方面的环境问题 | 废气 | 8 | 38 |
|  |  | 废水 | 10 | 47 |
|  |  | 噪声 | 2 | 10 |
|  |  | 固废 | 1 | 5 |
|  |  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 6 | 该项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度 | 影响较大 | 3 | 14 |
|  |  | 影响较小 | 18 | 86 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 7 | 对项目建设的态度 | 支持 | 18 | 86 |
|  |  | 无所谓 | 3 | 14 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
| 8 | 其他意见和建议 |  |

根据团体调查表的结果分析，48%被调查团体认为当地环境质量一般，52%被调查团体认为当地环境质量好。42%被调查团体认为本项目认为建设项目所在地主要环境问题是水污染，38%为是大气污染。81%被调查团体了解本项目，19%表示基本了解。62%的被调查团体对建设单位的环境信誉表示满意，38%的被调查团体对建设单位的环境信誉表示较满意。38%的被调查团体认为该项目建设运行最担心的环境问题是废气，47%认为是废水。86%的被调查团体认为项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响较小，14%认为较大，因此建设单位在投产后需切实做好各污染防治工作，注意对周边居民居住生活环境的影响。86%的被调查单位支持本项目的建设，14%的团体表示无所谓，没有反对意见。

# 2、个人表调查结果分析

表10.3-2  个人调查统计结果

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 所占比例(%) |
| 1 | 对当地环境质量现状的看法 | 好 | 10 | 20 |
|  |  | 一般 | 35 | 70 |
|  |  | 较差 | 5 | 10 |
| 2 | 认为该地区主要的环境问题 | 水污染 | 8 | 16 |
|  |  | 大气污染 | 26 | 52 |
|  |  | 固废污染 | 9 | 18 |
|  |  | 噪声污染 | 5 | 10 |
|  |  | 其他 | 2 | 4 |
| 3 | 对建设项目的了解程度 | 了解 | 35 | 70 |
|  |  | 有所了解 | 14 | 28 |
|  |  | 不了解 | 1 | 2 |
| 4 | 对建设单位的环境信誉满意程度 | 满意 | 20 | 40 |
|  |  | 较满意 | 28 | 56 |
|  |  | 不满意 | 2 | 4 |
| 5 | 对该项目建设运行最担心哪方面的环境问题 | 废气 | 12 | 24 |
|  |  | 废水 | 14 | 28 |
|  |  | 噪声 | 14 | 28 |
|  |  | 固废 | 5 | 10 |
|  |  | 不清楚 | 5 | 10 |
| 6 | 该项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度 | 影响较大 | 3 | 6 |
|  |  | 影响较小 | 42 | 84 |
|  |  | 不知道 | 5 | 10 |
| 7 | 对项目建设的态度 | 支持 | 45 | 90 |
|  |  | 无所谓 | 5 | 10 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
| 8 | 其他意见和建议 |  |

根据个人调查表的结果分析，70%被调查者认为当地环境质量一般，20%被调查者认为当地环境质量好，其余认为当地环境质量较差。16%被调查者认为本项目认为建设项目所在地主要环境问题是水污染，52%认为是大气污染,18%认为是固废污染，10%认为是噪声污染。70%被调查者了解本项目，28%表示基本了解，其余认为不了解。40%的被调查者对建设单位的环境信誉表示满意，56%的被调查者对建设单位的环境信誉表示较满意。24%的被调查者认为该项目建设运行最担心的环境问题是废气，28%认为是废水，28%认为是噪声，10%认为是固废，其余表示不清楚。84%的被调查者认为项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响较小，10%的认为不知道，6%认为较大，因此建设单位在投产后需切实做好各污染防治工作，注意对周边居民居住生活环境的影响。90%的被调查者支持本项目的建设，其余表示无所谓，没有反对意见。

10.4公示内容

该项目分别于2014年3月3日和2014年8月6日进行了环评公告与公示，公告与公示各为10个工作日，公示地点为项目门口、外垟村村委会。公示内容及图片如下。

表10.4-1  第一次公告内容

温州禽蛋批发交易市场迁建安置项目 环境影响评价信息第1次公告 根据《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》规定，向公众公告以下信息，公示期限为自公示日起十个工作日。 一、建设项目的名称及概要 项目名称：温州禽蛋批发交易市场迁建安置项目 建设项目概要：项目坐落在鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村菜篮子肉类联合屠宰有限公司东首闲置地块内，总用地面积8763平方米，总建筑面积6482.57平方米，建设有活禽交易区、动物防疫站、屠宰加工区、污水处理区等。 二、建设单位的名称和联系方式 建设单位名称： 温州菜篮子集团有限公司 联系人：陈工 联系方式： 13957786999 三、评价单位名称及联系方式 评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院 联系人：吕工 电话：0577-88980727 传真：0577-88980706 地址：温州市车站大道神力大厦7楼 E-mail：386581632@qq.com 四、环保审批部门的名称和联系方式 审批单位：温州市环境保护局 联系方式：0577-88926304 五、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 1、工作程序 接受环评工作委托－现状调查与环境监测－公众调查－编写环境影响评价报告－报告审核－上报环保主管部门审批。 2、主要工作内容 通过调查工程及周边地区环境现状，评价区域环境特征，分析本项目建设过程及投入运营后可能产生的环境影响因素，预测分析项目存在的污染因素对环境可能构成的影响程度，提出减缓环境影响的有效措施。 六、征求公众意见的主要事项 公众对当地环境质量的认可程度；公众认为该地区主要的环境问题；公众对本项目的了解程度；公众对建设单位环境信誉的满意程度；公众对本项目最担心的环境问题；公众认为本项目建成后对周边居民居住生活环境和经济发展的影响程度；公众对项目建设的态度及具体的意见和建议；公众对环评主要内容及结论的认可和知晓程度等。 七、公众提出意见的主要方式 公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、邮件等方式，发表对该项目建设及环评工作的意见和看法。环境影响评价单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向项目的建设单位、设计单位和有关部门反映。 公告单位：温州菜篮子集团有限公司 温州市环境保护设计科学研究院 2014年03月03日

表10.4-2  第2次公示内容

温州禽蛋批发交易市场迁建安置项目 环境影响评价信息第2次公告 根据《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》相关要求，向公众公告以下信息。 一、建设项目概要 项目名称：温州禽蛋批发交易市场迁建安置项目 建设项目概要：项目坐落在鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村菜篮子肉类联合屠宰有限公司东首闲置地块内，总用地面积8763平方米，总建筑面积6482.57平方米，建设有活禽交易区、动物防疫站、屠宰加工区、污水处理区等。 建设单位名称： 温州菜篮子集团有限公司 联系人：陈工 联系方式： 13957786999 二、环评单位情况 单位名称：温州市环境保护设计科学研究院 联系电话：0577-88980727 Email: 386581632@qq.com 单位所在地：温州市车站大道神力大厦4幢7楼 联系人：吕工 三、项目环评审批单位 温州市环境保护局 联系电话：0577-88926304 四、建设项目对环境可能造成影响的概述 1）施工期 项目施工期主要有施工废水、噪声、扬尘、弃土（渣）等。 2）运营期 (1)废水：项目生产过程产生生活污水和屠宰废水，生活废水经预处理后，汇同生产废水纳入污水处理站统一处理，达标后排放瓯江。 (2)废气：项目生产过程中产生臭气和焚烧废气等。本项目废气预测结果表明，本项目废气对周围大气环境影响较小。 (3)噪声：噪声主要为禽畜叫声及设备运行噪声等，经采取相关的污染防治措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4a类标准。 (4)固废：固废为生活垃圾、禽粪、羽毛、剩余污泥等，项目产生的固体废物经合理、安全、经济的处理后，对外界环境影响较小。 五、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 (1)废水 项目生活污水和屠宰废水经污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的一级标准值后排放瓯江。 (2)废气 在车间强化通风、加强绿化、设置卫生防护距离等措施下，本项目臭气对周围敏感点影响不大；焚烧废气经排气筒高空排放，不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。 (3)噪声 各类高噪声设备通过合理设计布局和采取隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准。 (4)固废 生活垃圾由市政环卫部门统一处理；禽粪作为有机复合肥利用；毛羽等外售综合利用处置。 因此，经治理后各污染物能够达到相应排放标准排放。 六、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点 各项目在其生产过程中产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，经采取相关的污染防治措施，可以做到污染物达标排放，只要加强管理、落实环保措施，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。 七、公示期限、征求公众意见的主要事项 本次公示主要采取公告的形式，公众向公示地址发送信函、传真、电子邮件等方式，发表对本项目及环评工作的意见看法。公示期限为自公示日起十个工作日。 环境影响评价单位将在工程《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程建设单位、设计单位和有关部门反映。 温州市环境保护设计科学研究院 2014年08月06日

注：两次公示时间比《温州市人民政府专题会议纪要》（[2014]164号）时间早，因此，公示名称为温州禽蛋批发交易市场迁建安置项目（更改为温州市家禽屠宰场迁建安置），建设单位为温州菜篮子集团有限公司（更改为温州菜篮子集团有限公司禽业分公司）。

公告公示照片

- 第1次公告

项目门口第1次公告

外垟村村委会第1次公告

2、第2次公示

项目门口第2次公告

外垟村村委会第2次公告

10.5 公众参与调查分析

该项目分别于2014年3月3日和2014年8月6日进行了两次环评公告公示，两次公示各为10个工作日，地点为项目大门口、外垟村村委会，建设单位、环评单位以及审批部门没有接到群众来电和来信反映。

公众参与调查中，被调查的团体与被调查的个人对该项目建设均持支持或无所谓态度，没有反对意见。

总之，建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

第十一章  环境经济损益简要分析

本项目的建设具有如下环境经济效益。

11.1 环境效益

根据《浙江省人民政府办公厅关于重启活禽交易市场的通知》（浙政办发明电〔2013〕113号）等有关规定，温州市出台了《关于加强市区活禽集中交易（屠宰）管理的实施意见》。其工作目标为　加强活禽集中交易（屠宰）管理，在市区实行“活禽集中交易（屠宰），白条禽上市”制度，加强禽肉产品市场准入管理，严禁市区农贸市场、超市、宾馆、酒店、学校、单位食堂等从事活禽经营与屠宰活动，切实防止禽流感等疫病在交易、屠宰加工环节传播。温州市瓯海金竹禽蛋市场迁建工作便是其中的一项重要工作任务。在一政策落实之前，温州市活禽交易市场面临着诸多问题，尤其是大部分农贸市场等从事活禽经营与屠宰活动的单位内部管理水平不高，环保、安全、职业病防治管理有待加强。另外物耗、能耗水平有待进一步提高，需要进一步推进清洁生产。

根据《浙江省人民政府办公厅关于重启活禽交易市场的通知》（浙政办发明电〔2013〕113号）要求，由瓯海、鹿城区政府及市现代服务业投资集团有限公司共同负责尽快推进温州市瓯海金竹禽蛋市场的迁建工作。迁建工作完成后，由工商部门牵头有序重启该市场活禽交易，并督促该活禽批发交易市场建立活禽有效检疫证明查验、定期休市、消毒和无害化处理、禽流感防控应急预案等制度。因此，该项目建成后，将会建立一套规范的内部管理制度，加大环保投资，加强活禽集中屠宰场检疫监管工作，有效防止禽流感等疫病传播，保障我市居民食用禽肉和公共卫生安全。

1、环保投资

本项目统一规划，污染物集中治理，通过相应的清洁生产措施和末端处理设施，确保生产废物的达标排放。集中治理既可以便于管理维护，相对于分散治理而言，又具有投资省、处理效果稳定的优点。该项目的环保投资包括废水处理设施、废气处理、固废处理等。本项目整治建设由于环保措施的实施减少了废水、废气等的排放，环境效益显著。

2、环境经济损益简要分析

本项目建设主要的环境经济损失表现在“三废”治理设施的投资及运行费、事故性排放情况下水和大气环境质量的恶化以及周围环境可能承受的污染损失、企业罚款、赔偿，超标排污费的缴纳等，虽难以对其进行准确定量，但只要企业强化管理，因废水废气事故性排放造成的损失费用的支付将成为小概率事件，因此其损失费用总额不会很大。

该项目建设对于促进当地经济发展，具有明显的社会、经济效益；虽然对生产过程产生的“三废”污染物的治理需投入大量的资金，同时企业本身、周围居民、周围生态环境都承受着一定的污染经济损失风险，但其损失额远小于项目建设所能取得的社会效益、环境效益和经济效益。

# 11.2 经济效益

本项目将产生巨大的经济效益。主要体现在：

1、提高行业水平，实现产业的可持续发展

通过建立集中的活禽交易和屠宰厂，企业档次得到有效提升，做到技术先进、治污稳定、管理科学，彻底改变低、小、散的局面；科学配置环境容量资源，切实解决屠宰活动分布凌乱问题，稳步推进清洁生产，促进行业规范、健康、可持续发展。通过发展清洁生产使得活禽行业经济增长方式由粗放型逐步向集约型转变，改变高物耗的资源能源利用方式，实现产业的可持续发展。通过技术创新、引进和推广使用新技术、新工艺，从而逐步形成的工艺专业化行业，使企业核心竞争力得到加强，为进一步良性循环发展创造条件。

2、环境基础设施建设促进活禽行业健康发展

环境基础设施建设可以促进行业健康发展。通过环境综合整治，使环境质量得以明显改善，为区域社会经济发展创造有利条件。区域水环境的改善，对优化区域经济发展投资环境，实现区域的良性可持续发展有着不可估量的经济价值。

第十二章  环境管理与监控计划

## 12.1环境管理

### 12.1.1 环境管理制度

环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。

为适应环保工作的需要，建议公司建立一套完善的管理体制，环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，有一名副总经理主管企业的环保工作，并设置环保科，安排2—3名工作人员，以负责全公司的环保工作。

### 12.1.2 环境管理的主要工作职责

(1) 贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。

(2) 组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。

(3) 制订公司环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善公司各项环境保护规章、制度和办法。

(4) 考核公司各分厂环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。

(5) 组织和协调全公司污染治理工作和“三废”综合利用工作，组织技术攻关，推广先进技术。

(6) 处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。

(7)领导和组织实施全厂的环境监测计划。

(8)负责该项目环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。

(9)在工程建设阶段负责监督环保设施的安装调试，落实工程项目的“三同时”，工程投产后，检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。

### 12.1.3环境保护管理体系

## 环境保护管理计划的正确实施需要一个完善的管理体系作保证。根据国家环境保护管理的有关规定，本工程建设单位在设置专门环保管理机构时，作为环保行政主管部门应对本工程的环境保护进行监督管理，才能使本工程的环境效益得到充分发挥。

## 本工程环境管理体系及程序见表12.1-1。

表 12.1-1    工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理部门 | 环境保护监督部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基建期 | 落实基建期环境保护措施；对施工迹地整治、厂区绿化；环保设施的竣工、验收、试运行等 | 建设单位、施工单位 | 市环保局 | 市环保局 |
| 运行期 | 实施开采期环保措施、保证环保设施的运行，环境监测及管理 | 本项目建设单位环保机构、环境监测单位 | 市环保局 | 市环保局 |

## 12.2 环境监测

环境监测是环境管理必不可少的组成部门。因此，公司可委托当地环保监测部门对各污染因子进行定期的环境监测工作。

监测内容、点位、因子及频率

（1）监测内容

根据工程特性及周围环境状况，监测内容有：厂区臭气、pH、CODCr、NH3-N等。

（2）监测点位、因子、频率

监测点位、因子、频率见表12.3-1。

表12.3-1  工程环境监测方案一览表

| 监测项目 | 污水出水水质监测 | 环境噪声 | 大气环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH、CODcr、SS、NH3-N、 BOD5 、大肠菌群 | LAeq | 臭气、常规 |
| 监测地点 | 污水总排放口 | 厂区四周 | 厂区、烟囱排放口 |
| 监测频率 | 除每日在线监测外，委托监测单位每季度监测一次，每次监测2天 | 每年一次，每次监测3天 | 每年一次，每次监测3天 |

第十三章  审批原则符合性分析

# 13.1 建设项目环评审批原则符合性分析

13.1.1生态环境功能区规划符合性分析

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），本项目位于鹿城西部水土保持生态环境功能小区（IV2-30302B01），为限制准入区。建设开发活动的环境保护要求为控制工业发展规模，临江、双潮的工业企业尽量向规划工业功能区集聚。积极发展优势特色农产品及精深加工为主的都市生态农业和绿色食品工业。着重发展休闲旅游业。

本项目为活禽屠宰项目，符合生态功能区要求，因此项目的建设不会和生态功能区规划冲突。

# 13.1.2污染物排放符合性分析

项目建成后，生产废水送至废水处理站处理达标，废气经采取相关的污染防治措施后，根据大气监测结果和影响预测分析，表明废气能够达到相关排放标准。经过厂区合理布局及采取相应的隔声防噪措施后，可以做到厂界噪声达标排放。固体废弃物经过回收综合利用、清运处置，不随意外排。因此本项目经采取相应的污染防治措施后，可以做到污染物达标排放。

# 13.1.3总量控制符合性分析

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》（浙环发[2012]10号，2012.02）规定，新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行；位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。

项目总量控制指标COD、氨氮、SO2、NOx控制建议值为3.32t/a、0.71 t/a、0.014 t/a、0.013t/a。COD、SO2、NOX排污量可从温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司核定的初始排污权指标中予以调剂，氨氮需通过交易购买。

# 13.1.4维持环境质量符合性分析

本项目生产废水由废水处理站集中处理达标排放，不会对区域地表水环境产生影响，可维持现状水环境质量。经过大气监测和预测结果 ，本项目产生的废气污染物经过治理后排放不会引起周围空气环境恶化，可以维持现状空气环境质量。项目建成后采用各种降噪隔声措施后，可以确保厂界噪声达标。固体废弃物经过回收综合利用、清运处置后，不随意外排。

因此项目建成后，在采取了有关污染物防治措施后，基本能维持地区环境质量，符合功能区要求。

# 13.2建设项目环评审批要求符合性分析

13.2.1清洁生产要求符合性分析

根据清洁生产分析，本项目采取了相应的清洁生产措施如采用先进的屠宰工艺，有价物质回收与综合利用等，确保本建设项目符合清洁生产要求。

13.2.2风险防范措施符合性分析

根据环境风险影响评价，本项目生产过程存在的主要风险为化学品的泄露以及污水处理站事故性排放对周围环境的影响。本项目对生产废水、废气均进行有效处理，同时对可能出现的事故性排放和泄漏制定了完善的风险防范措施。

# 13.2.3公众参与要求符合性分析

两次公示期间，建设单位、环评单位以及审批部门没有接到群众来电和来信反映。公众参与调查中，被调查的团体与被调查的个人均对该项目没有反对意见。

总之，建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

# 13.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

13.3.1相关规划符合性分析

按照“相对集中、统筹兼顾、便民利民、属地管理”原则，本项目实施有利于加强市区活禽集中屠宰场规划和建设。因此，项目实施将加快推进城市化进程和城市功能的实施，符合城市总体规划的需要。

# 13.3.2产业政策符合性分析

本项目为屠宰加工工程，属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》中鼓励类第一款“农林业”第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，项目符合国家产生政策。

同时，根据《浙江省人民政府办公厅关于重启活禽交易市场的通知》和《温州市人民政府关于加强市区活禽集中交易（屠宰）管理的实施意见》，做好温州市瓯海金竹禽蛋市场迁建工作，本项目符合国家和地方产业政策，符合相关条件要求。

# 13.4建设项目选址和平面布置符合性分析

1、选址符合性分析

1）厂址地理位置

本建设项目位于鹿城区上戍乡外垟村，所在地为工业用地，并与温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司毗邻。项目南侧即为330国道，地理位置条件较好，交通便利，水、电、通讯等基础配套设施基本完成，适于建厂。另外，鹿城区主要活禽养殖场位于藤桥等一带，货源提供方便快捷。

拟选厂址周围无重点保护文物等环境特殊保护目标，不处于城镇饮用水源的上游，所排废水对附近的城镇饮用水源无影响，不处于城市居民稠密区上风向。

2）厂址建设条件

（1）土地条件

拟建项目场地开阔，地形平坦，能够满足项目建设发展需要。

（2）供电条件

拟建项目厂区用电属于三级负荷， 380/220V动力照明低压配电，双回路方式，电缆敷设送电，电容量满足厂区要求，供电的可靠性有保障。

（3）供排水条件

拟建项目用水采用自来水，可充分满足生产、生活及消防用水的需要。

厂区排水采用雨、污分流制。雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入厂区雨水管网进行外排，生产废水和生活办公污水经污水处理站处理达标后进入瓯江。

（4）交通运输

项目区域交通运输条件良好。

3）环境承载力分析

根据项目区域环境现状监测结果可知，瓯江断面水质良好，pH值、溶解氧、化学需氧量、氨氮指标均值能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，符合水环境功能区划要求。项目所在地周围大气环境常规污染物PM10日均浓度、SO2和NO2小时质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准限值要求。硫化氢、氨等项目特征污染物的小时质量浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)区域环境各特征污染因子的环境空气质量良好。昼夜间项目厂界噪声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值。因此，项目所在区域大气、水、声具有较大环境容量，完全能够承载本项目建设所带来的环境影响，项目的建设不会改变区域环境质量现状。

4）公众认可性分析

根据公众参与调查显示，与项目建设有关联的被调查者中，无人反对该项目建设，公众期望项目建设促进地方经济发展，改善基础设施，增加就业机会，因此，公众对项目的建设基本上是认可的。

根据拟建项目厂址选择分析，得出项目厂址方案论证分析结果见表13.4-1。

表13.4-1  厂址方案论证分析结果一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家产业政策 | 符合国家产业政策 |
| 2 | 城市总体规划 | 符合城市总体规划 |
| 3 | 环境功能区划 | 符合 |
| 4 | 发展余地 | 具有一定的余地 |
| 5 | 环境承载能力 | 不会改变区域环境功能级别 |
| 6 | 卫生防护距离 | 符合 |
| 7 | 对外交通 | 交通便捷 |
| 8 | 生产运行管理 | 具有成熟的经验 |
| 9 | 生产工艺衔接性 | 顺捷流畅 |
| 10 | 供电条件 | 能满足要求 |
| 11 | 供水条件 | 能满足要求 |
| 12 | 结 论 | 厂址选择可行 |

综上所述，通过对拟建项目从交通、供电、供水、排污途径等建厂条件、环境承载力以及社会公众认可度等方面分析，拟建项目的选址符合项目建设要求，项目选址方案基本可行。

2、总平布置合理性分析

（1）总平面布置原则

企业厂区总体规划在满足国家现行的防火、卫生、安全、交通运输和环境保护的有关标准、规范规定的基础上，贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的方针，因地制宜，合理布置，节约用地，提高土地利用率。

总体布置原则为：

①遵循总图专业布置原则，执行国家颁布的有关规范、规定和标准要求。

②人流、车流分离，高效便捷的路网结构。

③聚散合适，适度聚集，形成建筑布局的关联性。

④线性骨架，弹性生长，分步实施，相对完整，逐步成型的操作模式。

⑤功能分区：生产区、办公区等区域合理划分。

⑥动力分配合理，减少供应分配损失。

（2）厂区布置

企业布置充分考虑建设场地的高程关系，充分利用地形，使之满足各建、构筑之间的生产运输要求，并合理地组织场地排水，竖向设计采用平坡式，雨水直接排入园区雨水管网，污水经污水处理站处理达标后排入瓯江。

（3）总平面布置合理性分析

拟建项目总占地8763m2，厂区基本上呈扇形结构，厂区南侧330国道设一主入口（原材料入口），西侧330国道设一出口（成品出口），成品和原辅材料出入口分开设置，符合卫生安全要求；厂区主干道宽15.0米及以上，转弯半径为6-12米，厂房的耐火等级二级，厂区道路平直、顺畅，人货分流，满足物流运输及厂区消防的需求。厂区综合楼和办公楼靠近东南侧，屠宰间、待宰区和污水处理站位于地块北侧，远离居民住宅，项目办公楼等位于主导风向侧风向，受本项目大气污染影响较小。

总体来说，企业总平面布置上做到了既结合工艺流程，又方便物流运输，同时可减少对周边环境及厂区内部的影响，总平面布置较为合理。

第十四章  结论与建议

# 14.1结论

# 14.1.1 项目基本概况

本项目位于温州市上戍乡外垟村，家禽屠宰数量219万只，其中活鸡146万只/a、活鸭、活鹅73万只/a。总投资额为1914万，员工总数为50人，年工作日365天。

# 14.1.2 环境质量现状结论

1、水环境现状

瓯江水环境现状：根据监测结果统计，瓯江断面水质良好，pH值、溶解氧、化学需氧量、氨氮指标均值能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，符合水环境功能区划要求。

2、大气环境现状

按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准评价，项目所在地周围环境中常规污染物PM10日均浓度、SO2和NO2小时质量浓度均满足标准限值要求。

项目附近区域大气环境中硫化氢、氨等项目特征污染物的小时质量浓度均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)，各污染物的单项评价指数均小于1、超标率为0，说明区域环境各特征污染因子的环境空气质量良好。

3、声环境现状

根据噪声监测结果表明，昼夜间项目厂界噪声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值。

# 14.1.3 污染物排放量汇总

根据以上分析，本项目污染物源强汇总见表13.1-1，迁建前后污染物排放量汇总见表14.1-2。

表14.1-1  本项目污染物源强汇总

| 污染类别 | 污染物 | 产生量 | 环境排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 （t/a） | 生产废水 | 46063 | 46063 |
|  | 生活废水 | 1460 | 1460 |
|  | 总废水 | 47523 | 47523 |
|  | COD | 72.59 | 3.32 |
|  | 氨氮 | 3.921 | 0.71 |
| 废气 | 恶臭 (mg/m3) | NH3 | / | <30 |
|  |  | H2S | / | <10 |
|  | 焚烧废气 （t/a） | 烟尘 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | SO2 | 0.014 | 0.014 |
|  |  | NO2 | 0.013 | 0.013 |
| 固废 （t/a） | 禽粪 | 270 | 按固废和危险废物要求安全处置 |
|  | 生产废弃物 | 21.9 |  |
|  | 毛羽等 | 380 |  |
|  | 污泥 | 28.5 |  |
|  | 废包装材料 | 1.0 |  |
|  | 废蜡 | 8 |  |
|  | 生活垃圾 | 18.25 |  |
|  | 染病活禽 | 22 |  |
|  | 灰渣 | 0.5 |  |

表14.1-2    迁建前后污染物排放量汇总

| 污染类别 | 污染物 | 原有项目 | 迁建后 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境达标 排放量 | 环境达标 排放量 |  |
| 废水 （t/a） | 总废水 | 6870 | 47523 | 40653 |
|  | COD | 2.404 | 3.32 | 0.916 |
|  | 氨氮 | 0.24 | 0.71 | 0.47 |
| 焚烧废气 （t/a） | 烟尘 | 0 | 0.17 | 0.17 |
|  | SO2 | 0 | 0.014 | 0.014 |
|  | NOx | 0 | 0.013 | 0.013 |

注：按固废和危险废物要求安全处置

14.1.4 环境影响评价结论

1、废水

本项目产生的污水分生活污水和生产废水。员工日常生活产生的生活污水经化粪池处理后，汇同项目生产废水纳入污水处理站统一处理。项目废水纳入污水处理站统一处理后执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的一级标准值排放。拟建工程需处理生产废水130.2m3/d，因此，污水处理区的设计处理能力应能满足每日废水量排放要求。

由废水排放预测结果可知，污水正常达标排放时，混合后CODCr、NH3-N的浓度与瓯江中CODCr、NH3-N的本底浓度基本一样，认为生产废水在经过处理达标排放后对瓯江的水质影响很小；当污水不经处理直接外排（非正常排放）时，CODCr、NH3-N的浓度仍能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质要求。可见本项目附近的瓯江河段的纳污能力较强，完全能满足项目建设的需要。

同时，根据调查，该项目瓯江下游没有设置饮用水水源地，因此项目的建设不会对瓯江的饮用水源地造成影响。

当废水处理设施出现故障时、为防止废水处理事故性排放，或废水处理设施正在进行检修时，建设单位必须要严格、及时地根据废水处理站的要求进行限产、停产。

2、废气

（1）废气影响评价

1、臭气

根据预测，项目无害化处理间氨和H2S最大落地浓度占标率小于10%。根据类比预测，该项目屠宰车间和待宰圈内的恶臭气体氨和H2S的浓度均能够满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中关于车间内有害物质的规定。采取相应的防治处理措施后，车间及待宰圈内的臭气强度等级可降至1-2级，对周围环境的影响将大大降低。

- 焚烧废气

根据废气预测，焚烧炉焚烧废气污染物占标率Pi均小于10%。因此本项目焚烧废气污染物排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

#### （2）本项目大气防护距离及卫生防护距离

# ①大气环境防护距离

根据大气防护距离计算结果，大气环境防护距离计算结果为0。

# ②卫生防护距离

本项目屠宰车间应设置100米的卫生防护距离。本项目屠宰车间距离最近的现有敏感点外垟村住宅点则约为105m，项目建设能符合卫生防护距离的要求。另外，根据藤桥镇2011-2020年规划，项目周边最近敏感居住点的距离将为220m。环评要求在本项目卫生防护距离范围内不得规划和新建住户、学校和医院等环境敏感点。项目卫生防护距离的监督与执行工作具体应由当地卫生主管部门归口。

3、噪声

项目需对高噪声设备如空压泵等安装消声、隔声、减振等采取降噪措施，确保厂界噪声达标排放。企业周围加强绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分噪声，以减轻活禽叫对厂外环境影响。

4、固废

在厂区内设置垃圾集中收集点，每天由垃圾车把垃圾清运至城市生活垃圾集中处置场处理；禽粪可作为农肥，免费送给当地农民作为农业生产施肥用。多余的无害化处理后清运到垃圾场卫生填埋；废水处理站产生的剩余污泥通过脱水、干化可作为绿化的农肥，厂内绿化利用，也可送于农户；废蜡委托有资质单位进行处理。多余的可运往垃圾场卫生填埋；检疫不合格活禽按GB16548-1996《禽兽病害肉尸及其产品无害化处理规程》进行焚烧无害化处理，灰渣进行填埋处理。

# 14.1.5 污染防治措施清单

表14.1-3  项目污染防治对策汇总

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 臭气 焚烧废气 | ①臭气采用“完善车间管理、加强车间空气流通、增强绿化、添加除臭剂和氧化剂”等措施； ②焚烧废气经排气筒高空排放； | 达标排放，维持区域大气环境质量 |
| 水污染物 | 运营期 | ①生活污水 屠宰废水 | ①生活污水：化粪池预处理后， 汇同生产废水一起纳入污水处理站处理 ②屠宰废水： 经污水处理站处理后排至瓯江 | 污水达标排放，不影响瓯江水质 |
| 固体废物 | 运行期 | ①检疫不合格活禽 ②禽粪、废弃物 鸡鸭血 毛羽、肠胃内容物 生活垃圾 剩余污泥 废包装材料 废蜡 灰渣 | 检疫不合格活禽按GB16548-1996《禽兽病害肉尸及其产品无害化处理规程》焚烧处理 禽粪外运作肥料处理 鸡鸭血送副产品车间处理后销售 毛羽、肠胃内容物外售、综合利用 生活垃圾：委托环卫部门统一清运 剩余污泥经脱水、干化后作绿化农肥料 废包装材料由废品回收站回收处理 废蜡委托有资质单位处理 灰渣进行无害化填埋处理 | 确保各种固废得到分类收集、不混合堆放，并按国家相关要求进行最终处置 |
| 噪 声 | 运营期 | 设备噪声 | 对压缩机等高噪声设备安装消声、减振、隔音等降噪措施 | 确保达标排放 |

14.1.6 总量控制分析

根据项目的特点，需要进行污染物总量控制的指标主要是：CODCr、氨氮、SO2和NOx。

表14.1-4  该项目主要总量控制指标排放情况表（单位：t/a）

| 污染物 | 原有项目 | 本项目 | 排放 增减量 | 总量控 制建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评核准排放量 | 环境达标排放量 |  |  |
| 总量控制指标 | COD | 2.404 | 3.32 | 0.916 | 3.32 |
|  | 氨氮 | 0.24 | 0.71 | 0.47 | 0.71 |
|  | SO2 | / | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  | NOx | / | 0.013 | 0.013 | 0.013 |

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》（浙环发[2012]10号，2012.02）规定，新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行；位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。

项目总量控制指标COD、氨氮、SO2、NOx控制建议值为3.32t/a、0.71 t/a、0.014t/a、0.013t/a。COD、SO2、NOX排污量可从温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司核定的初始排污权指标中予以调剂，氨氮需通过交易购买。

# 14.1.7 公众参与

两次公示期间，建设单位、环评单位以及审批部门没有接到群众来电和来信反映。公众参与调查中，被调查的团体与被调查的个人对该项目建设无反对意见。

总之，建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

# 14.2建议

（1）加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛。

（2）积极推行清洁生产，做好清污分流，提高水的重复利用率，提倡一水多用，节约水资源，减少废水处理设施的处理负荷。加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

# 14.3总结论

温州市家禽屠宰场迁建安置项目位于温州市上戍乡外垟村。经环评分析，本项目建设符合生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准与主要污染物排放总量控制指标规定，产生的环境影响符合所在地环境功能区划的环境质量要求，同时项目建设符合清洁生产、省环保厅行业环境准入条件、风险防范措施以及公众参与等方面的要求。本项目在采取严格的科学管理和环保治理措施后，不仅可以减缓环境污染，同时具有一定的环境效益和社会效益，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划以及产业政策要求。

因此，在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持续加强环境管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： | 温州市环境保护设计科学研究院 | 填表人（签字）： | 吕梅乐 | 项目经办人（签字): | 林振明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 项目 | 项目名称 | 温州市家禽屠宰场迁建安置项目 | 建设地点 | 藤桥镇上戍乡外垟村 |
|  | 建设规模及内容 | 年屠宰量为219万只 | 建设性质 | 迁建 |
|  | 行业类别 | 屠宰及肉制品行业 | 环境影响评价管理类别 | 编制环境影响报告书 |
|  | 总投资（万元） | 1914 | 环保投资（万元） | 280 | 所占比例(%) | 14.6 |
| 建设 单位 | 单位名称 | 温州菜篮子集团有限公司禽业分公司 | 联系电话 | 13957786999 | 评价单位 | 单位名称 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 联系电话 | 88980727 |
|  | 通讯地址 | / | 邮政编码 | 325000 |  | 通讯地址 | 温州市车站大道神力大厦七楼 | 邮政编码 | 325003 |
|  | 法人代表 |  | 联系人 | 陈工 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2014号 | 评价经费(万元) |  |
| 项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二类 | 地表水 | Ⅲ类 | 地下水 | Ⅲ类 | 环境噪声 | 3类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |
| 污染物 排放达 标与总 量控制（工业 建设 项目详填） | 排放量及 主要污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排 放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量 (7) | 自身削减量（8） | 预测排放 总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放 总量(13) | 核定排放总量(14) | 排放增减量(15) |
|  | 废水 |  |  |  | 0.6870 |  |  | 4.7523 | 0 | 4.7523 |  | 0.6870 |  | 4.7523 |  | 4.0653 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 2.404 |  |  | 72.59 | 69.27 | 3.32 |  | 2.404 |  | 3.32 |  | 0.916 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.24 |  |  | 3.921 | 3.211 | 0.71 |  | 0.24 |  | 0.71 |  | 0.47 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 0.17 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0.17 |  | 0.17 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  | 0.014 | 0 | 0.014 |  |  |  | 0.014 |  | 0.014 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  | 0.013 | 0 | 0.013 |  |  |  | 0.013 |  | 0.013 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)；4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# Text boxes

本项目

本项目

850m

220m

二类

居住

用地

二类

居住

用地

本项目

本项目

戍浦江河口大闸管理所

外垟村

菜篮子肉类联合屠宰有限公司

本项目

生活用水5

供水量

143.2t/d

损耗0.2

生产用水127.2

损失0.3

预冷设备

办公及生活设施5

地面冲洗用水10

设备清洗用水5.0

屠宰废水112

排放W5：106

损耗6

制冷系统冷却水6

排放W2：4

排放W3：9.5

排放W4： 5

损耗1

排放W1：5.7

污水处理站

损耗0.5

瓯江

130.2t/d

绿化消防用水5

下游断面

上游断面

本项目所在地

2.5km

本项目

监测点位

废水

格

栅

隔油池

调节池

厌氧好氧处理)

处理设施(含

廊道式生物

消毒后达标排放

污泥

粗格栅

冲厕污水

化粪池

其它生活污水

生产废水

调节池

厌氧水解池

一级好氧池

出  水

曝  气

污泥浓缩池

污泥脱水机房

泥饼外运

细格栅

隔油沉砂池

污泥

栅渣

二级好氧池

一级沉淀池

二级沉淀池

污泥

搅 拌

排  放

栅渣

浮油

沉砂

污泥

粗格栅

冲厕污水

化粪池

其它生活污水

生产废水

调节池

水解酸化池

CASS反应池

出  水

曝  气

污泥浓缩池

污泥脱水机房

泥饼外运

细格栅

隔油沉砂池

污泥

栅渣

消 毒

排 放

栅渣

浮油

沉砂

厂长

主管副厂长

技术环保科 (专职环保人员)

环境管理人员2人

环境监测人员1名

水样分析  噪声监测

劳动保护1人

(负责废气、噪声)

环境管理1人

(负责水、固废、环保统计和环保设施)

项目所在位置

附图1  项目地理区位图

附图1  项目地理位置图

项目所在位置

附图2  温州市区生态环境功能区划图

附图3  温州市区水环境功能区划图

附图2  永嘉县生态环境功能区划图

附图4  温州市区环境空气质量功能区划图

项目所在位置

项目所在位置

附图5  温州市区声环境功能区划分图