附表1  2015年第一季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州强业成衣水洗整理有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/28 0:00:00 | 72.00 | 化学需氧量 | 32 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | <4 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.72 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 9.22 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.4 | 25 | mg/L | 是 |  |
| 鹿城区 | 温州市兢业染织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/14 0:00:00 | 336.00 | 总氮 | 5.3 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 41 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.88 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 总排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/1/19 0:00:00 | 2200.00 | PH值 | 8.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 29.5 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.1 | 4 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 146 | 300 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 28 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8 | 120 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.84 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 38 | 140 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.46 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 1710 | 4000 |  | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/3/10 0:00:00 |  | 化学需氧量 | 106 | 300 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 车间排放口 | 污水综合排放标准 | 2015/1/18 0:00:00 |  | 悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.84 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 28 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.46 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 29.5 | 300 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 146 | 500 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 总铬 | 0.76 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/1/19 0:00:00 |  | 总铬 | 0.76 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/3/10 0:00:00 |  | 总铬 | 0.48 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 总排口 |  | 2015/1/15 0:00:00 | 80.00 | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 23.8 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.03 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 72 | 500 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 70.8 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 48 | 400 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | <0.05 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  |  |
| 龙湾区 | 一帆生物科技集团有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2015/1/8 0:00:00 | 40.00 | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.22 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 41 | 100 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 70 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.14 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.04 | 0.5 | mg/l | 是 |  |
| 龙湾区 | 浙江康乐药业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/1/26 0:00:00 | 380.00 | 氨氮 | 5.22 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 石油类 | 0.32 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.27 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 11.9 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 190 | 1000 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总有机碳 | 72.4 |  | mg/L |  |  |
| 龙湾区 | 浙江永农化工有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/1/22 0:00:00 | 35.00 | 总磷 | 0.31 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.6 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.1 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 164 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.04 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 瓯海区 | 温州市精诚皮革有限公司 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/1/7 0:00:00 |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 8.12 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 总氮 | 28.9 | 140 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 25 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 120 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 4 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 254 | 300 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 10 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.2 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 514 | 4000 |  | 是 |  |
| 瓯海区 | 温州市扬升电路板有限公司 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/1/4 0:00:00 | 800.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 3.71 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 22.5 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.85 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.48 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 142 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.09 | 2 | mg/l | 是 |  |
| 瓯海区 | 温州正欧服饰洗染有限公司 | 标准排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/14 0:00:00 | 2000.00 | PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.6 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 0 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.55 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.83 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.46 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 70 | 200 | mg/L | 是 |  |
| 瓯海区 | 浙江力源皮业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/1/12 0:00:00 |  | 氨氮 | 0.4 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 总氮 | 6.14 | 140 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.36 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 14 | 4000 |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.06 | 4 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 154 | 300 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 6 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 120 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 60.4 | 80 | mg/L | 是 |  |
| 瓯海区 | 浙江展邦电子科技有限公司 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/1/15 0:00:00 | 700.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 0.62 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 16.8 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 25.3 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.2 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.51 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 453 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.06 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 排放口 |  | 2015/2/5 0:00:00 |  | 总铁 | 0.03 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 2015/3/9 0:00:00 |  | 总铁 | 0.17 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/2/5 0:00:00 |  | 总磷 | 0.04 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.99 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/3/9 0:00:00 |  | 氨氮 | 1.65 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 | 2015/2/5 0:00:00 |  | PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | <50 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.35 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.1 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.22 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/3/9 0:00:00 |  | 化学需氧量 | 73 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.25 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.068 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.66 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.02 | 5 | mg/l | 是 |  |
| 温州市经济技术开发区 | 浙江明泰标准件有限公司 | 出水口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/3/5 0:00:00 |  | 氨氮 | 10.2 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 66.1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.68 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 244 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.17 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.48 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.03 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.31 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.24 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县恒创纸业有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2015/1/20 0:00:00 | 1032.00 | 悬浮物 | 24 | 400 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.51 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.93 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.6 | 300 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.235 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 38 | 500 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  | 2015/3/4 0:00:00 |  | 氨氮 | 0.201 |  | mg/L |  |  |
| 永嘉县 | 永嘉县瓯北华通电镀厂 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/1/19 0:00:00 | 1440.00 | 氨氮 | 8.63 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.86 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.69 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.32 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 51 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.018 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.19 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.03 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县日鑫纸业有限公司 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/1/21 0:00:00 | 328.00 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.4 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.218 | 0.8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 63 | 90 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.39 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.62 | 12 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县中原纸业有限公司 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/1/20 0:00:00 | 288.00 | 总氮 | 1.14 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.83 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.8 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.187 | 0.8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36 | 90 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.729 | 8 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 浙江鸿发纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/1/21 0:00:00 | 328.00 | 总磷 | 0.189 | 0.8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 53 | 90 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.67 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.66 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9 | 20 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 浙江七屿纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/1/21 0:00:00 | 776.00 | 生化需氧量 | 4.4 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.178 | 0.8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 27 | 90 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.263 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.48 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 平阳县 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/1/20 0:00:00 | 2877.00 | PH值 | 6.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.28 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 6.28 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.375 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 17 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 68.5 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
| 平阳县 | 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/1/20 0:00:00 | 1067.00 | 总磷 | 3.16 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 悬浮物 | 62 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.652 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 47.5 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 196 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 342 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.076 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
| 平阳县 | 普邦明胶（温州）有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/1/20 0:00:00 | 1759.00 | 氨氮 | 0.239 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.208 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 99.75 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.89 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.87 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 400 | mg/l | 是 |  |
| 平阳县 | 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/1/21 0:00:00 | 150.00 | 化学需氧量 | 69.8 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.005 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 46.5 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.455 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.29 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.83 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.89 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.22 |  | mg/L |  |  |
| 平阳县 | 温州伟业宠物用品有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2015/2/4 0:00:00 | 200.00 | 总铬 | 0.005 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 46.5 | 70 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.455 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.29 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.89 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.17 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 61 | 100 | mg/l | 是 |  |
| 苍南县 | 温州黄河超细纤维有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/1/16 0:00:00 | 600.00 | PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.13 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 24 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.61 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 43 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它水污染物 | <1 |  | mg/L |  |  |
| 苍南县 | 温州市金桥纸业有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/1/16 0:00:00 | 280.00 | 氨氮 | 27.1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 32.3 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 36.8 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.22 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 137 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/l | 是 |  |
| 瑞安市 | 瑞安宝源化工有限公司 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | 2015/1/13 0:00:00 | 1440.00 | PH值 | 8.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 94 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 50 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.045 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.43 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 瑞安市万得染织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/12 0:00:00 | 1000.00 | 色度 | 50 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 19.9 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.024 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 74 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.28 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.62 | 20 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 瑞标集团有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/1/14 0:00:00 | 360.00 | 总锌 | 0.062 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.23 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.109 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.95 | 10 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/2/6 0:00:00 | 500.00 | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.14 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.58 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 17 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.028 | 0.8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 83 | 90 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 浙江鸿明织带有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/15 0:00:00 | 500.00 | 总氮 | 4.59 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 45 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.28 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.56 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.031 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 浙江华健尼龙有限公司 | 排放口 |  | 2015/3/16 0:00:00 | 120.00 | 总磷 | 0.012 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.8 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 | 2015/1/14 0:00:00 |  | PH值 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.02 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.012 | 0.5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 100 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 50 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 24 | 70 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.85 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.8 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 2015/3/16 0:00:00 |  | 色度 | 50 | 50 | 倍 | 是 |  |
| 瑞安市 | 浙江华康纸业有限公司 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/2/6 0:00:00 | 1300.00 | 总氮 | 7.86 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 17.4 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.077 | 0.8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 84 | 90 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 27 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.63 | 8 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 浙江世茂皮业有限公司 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/1/13 0:00:00 | 2000.00 | 六价铬 | 0.186 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.85 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 排放口 |  |  |  | 氨氮 | 18.3 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.5 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.04 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 173.5 | 3000 |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.6 | 40 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.018 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 64 | 150 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 80 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 浙江煊伟新材料有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/15 0:00:00 | 300.00 | PH值 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.18 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.22 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.32 | 20 | mg/L | 是 |  |
| 乐清市 | 乐清市秋月造纸有限公司 | 排放口1 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/2/6 0:00:00 | 617.00 | 总磷 | 0.772 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.2 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 8.46 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 74.9 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 190 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 100 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 61 | 400 | mg/l | 是 |  |
| 乐清市 | 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 排放口 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2015/2/10 0:00:00 | 588.00 | 氨氮 | 0.406 | 15 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.6 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.24 | 3 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 34.8 | 80 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 70 | mg/l | 是 |  |