附表4 2015年第一季度温州市工业废气重点污染源监督性监测超标情况

| 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州伟明环保能源有限公司 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2015/1/22 16:00:00 |  |  |  | 烟尘 | 100 | 95 | 80 | mg/m3 | 否 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 47 | 45 | 260 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 355 | 339 | 400 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00026 | 0.00025 | 0.2 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |  |
|  | 排气筒1 |  |  |  |  |  | 烟尘 | 23 | 22 | 80 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 331 | 314 | 400 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00026 | 0.00025 | 0.2 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |  |
| 温州人造革有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/1/15 9:00:00 | 18688.000000 | 79.0 | 13.53 | 烟尘 | 34 | 53 | 200 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 699 | 1137 | 900 | mg/m3 | 否 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 143 | 221 |  | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
| 浙江格林兰印染有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/1/5 9:00:00 | 41407.000000 | 49.3 | 15.99 | 烟尘 | 174 | 404 | 200 | mg/m3 | 否 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 134 | 326 | 900 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 103 | 237 |  | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
| 温州矾矿 | 排放口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2015/2/28 15:00:00 |  |  |  | 烟尘 | 35 | 35 | 300 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 1604 | 1604 | 1430 | mg/m3 | 否 | 0.1 |