附表5    2015年第一季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 2015-1-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 108000.00 | PH值 | 7.21 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 65.2 | 7.9 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.38 | 0.41 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 108 | 16 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 111 | 5 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.08 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 18000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 29.4 | 2.08 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 30.6 | 12 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.1 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 5.33 | 2.06 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 2015-1-5 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 12000 | 10080.00 | PH值 | 3.62 | 6.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 17.2 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 612 | 38 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00172 | 0.00032 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 46.4 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 1.58 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 1.42 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 99.6 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 225 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 272 | <4 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 126 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 34.2 | 0.23 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总银 |  | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 26.8 | <0.05 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 42.8 | 1.42 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 180 | 7.92 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 244 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 41 | 1.88 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 38.8 | 0.76 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 2015-1-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 200000 | 255000.00 | PH值 | 6.98 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 114 | <2 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.55 | 0.96 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 172 | 14 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | <4 | 40 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.03 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 60 | 5 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.92 | 0.04 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 58000000 | 770 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25 | 13 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 30.1 | 17.3 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.81 | 0.26 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 7.26 | 2.22 | 5 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 杭州中诺科技有限公司 | 2015-1-22 0:00:00 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2000 | 600.00 | 总磷 | 0.16 | <0.05 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 128 | 9.81 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 氟化物 | 2250 | 2.91 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 20.5 | 0.21 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112 | 56 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 48 | 10 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 369 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 733 | 0.39 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 41 | 23 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.19 | 0.9 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.63 | 6.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.6 | <2 | 300 | mg/l | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州海创环保设施运营管理有限公司 | 2015-1-12 0:00:00 |  | 10000 | 4000.00 | 总铁 | 460 | 0.16 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 12 | <0.03 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 186 | 112 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总银 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 115 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.08 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 4.61 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 57.7 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 76 | 30.6 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 44.4 | 1.73 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 6400 | 338 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 66.5 | 0.21 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 903 | 46 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 830 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 23.6 | 0.071 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 90.4 | 19.8 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 447 | 4.73 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.58 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 2015-1-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 24000.00 | PH值 | 6.38 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 339 | 5 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 12.2 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 400 | <10 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 160 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.049 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.41 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0028 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 146 | 5 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.78 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 64000000 | <20 | 1000 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 34.3 | 4.55 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 58 | 6.6 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 14.5 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 24.6 | 0.67 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州市东片污水处理厂（温州中环水务有限公司） | 2015-1-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 100000.00 | PH值 | 6.82 | 6.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.5 | <2 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.13 | 1.39 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 119 | 60 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 16 | 40 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 124 | 26 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.66 | 0.11 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2800000 | 72 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 24.6 | 6.18 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 32.6 | 30.8 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.77 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.22 | 0.25 | 5 | mg/L | 是 |  |
| 瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 2015-1-19 0:00:00 |  | 9000 | 6000.00 | 总氮 | 67.6 | 40.3 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总银 |  | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00017 | 0.00013 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.082 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 244 | 0.48 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 174 | 0.06 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.44 | 0.06 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 130 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 94.2 | 3.48 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.6 | 25.6 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 1990 | 356 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 7.2 | <0.3 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 328 | 0.056 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 30.2 | 11.7 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 21.7 | 0.51 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 152 | 0.2 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 48 | 18 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 154 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 51.8 | 0.09 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.92 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 2015-3-9 0:00:00 |  | 10000 | 1600.00 | 总铝 | 6.6 | <0.3 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 61.6 | 0.1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 187 | 0.42 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 241.5 | 46.1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总银 | 0.06 | 0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.018 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 191.9 | 0.32 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 134 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 6.93 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 266.2 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总铜 | 318.6 | 1.71 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 537 | 15 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 192 | 0.08 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.76 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1660 | 232 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.044 | 0.071 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 6.35 | 6.15 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 172 | 1.52 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 41.8 | 34.8 |  | mg/L |  |  |
| 洞头县 | 洞头县水务有限公司（洞头县城南污水处理厂） | 2015-2-4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8000 | 7017.00 | PH值 | 7.11 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 166 | <2 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 6 | 0.598 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 232 | 15.8 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 48 | 6 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.015 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0011 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.015 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 46 | 5 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.36 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3900000 | 98 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 63.6 | 4.84 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 52.6 | 8.51 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.46 | 0.86 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.14 | 0.18 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 2015-1-19 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 4800 | 1440.00 | PH值 | 8.08 | 7.19 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 58.3 | 0.17 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 418 | 51 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00016 | 0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.043 | 0.018 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.63 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 9.59 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.01 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 5.33 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 5.24 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 74 | 11 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 1.18 | 0.03 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.34 | 0.11 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.3 | 8.63 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 60.2 | 8.86 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 59.9 | 2.69 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.34 | 0.32 | 5 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头镇外垟头电镀基地废水处理站 | 2015-1-15 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 432.00 | PH值 | 7.96 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 17 | 0.205 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 306 | 33 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00009 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.022 | 0.018 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 2.72 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.62 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 7.04 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 179 | 16 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 1.08 | 0.16 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.12 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 82.9 | 7.48 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 140 | 17.2 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.012 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 41.4 | 6.73 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 | 0.33 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县上塘中心城区污水净化站 | 2015-1-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5000 | 6790.00 | PH值 | 7.15 | 6.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 79 | 2.9 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 6.99 | 0.267 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 244 | 15 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.06 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0013 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 77 | 9 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.12 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000 | 3975 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.97 | 0.138 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 45.6 | 6.61 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.24 | 0.15 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.05 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 2015-1-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 44500.00 | PH值 | 7.22 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 41 | 5.8 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.42 | 0.224 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 136 | 31 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.008 | 0.005 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 1.6 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 154 | 12 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.55 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000 | 38 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 24 | 0.474 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 42.2 | 13.4 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.88 | 0.18 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.18 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 2015-1-21 0:00:00 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 8000 | 4951.00 | 化学需氧量 | 2705 | 91.8 | 250 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 347 | 1.71 | 150 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 56.55 | 0.508 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 色度 | 400 | 28 | 80 | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 39.5 | 0.052 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 600 | 69.5 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 23.7 | 0.014 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 35.3 | 2.9 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.29 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 氯离子 | 2045 | 1388 | 3000 |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 151 | 21.8 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.4 | 0.7 | 2 | mg/L | 是 |  |
| 平阳县 | 平阳县污水处理厂 | 2015-1-14 0:00:00 |  | 60000 | 50811.00 | 烷基汞 | 0.0002 | <0.00005 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.053 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 248 | <4 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.03 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 73000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 26.8 | 4.005 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 29.7 | 6.36 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.1 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.28 | 0.125 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.54 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 106.6 | <2 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.1 | 0.053 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 238 | <50 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 160 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 苍南县河滨污水处理厂 | 2015-2-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 23600.00 | PH值 | 7.09 | 6.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 563 | 2.8 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 40.7 | 0.39 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 914 | 18 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.184 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 322 | 14 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.86 | 0.27 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1500 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 30.9 | 0.58 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 128 | 15.6 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 6.38 | 0.5 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 12.5 | 0.25 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 龙港污水处理有限公司 | 2015-2-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 29100.00 | PH值 | 7.31 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 152 | 5.7 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.84 | 0.65 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 348 | 47 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 10 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.184 | 0.046 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 419 | 12 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.38 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 13000 | 1500 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 28.9 | 3.23 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 33.7 | 18.9 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.92 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.08 | 0.27 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 温州金洁环保实业有限公司 | 2015-1-27 0:00:00 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | 1500 | 1000.00 | PH值 | 8.78 | 6.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.69 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1330 | 46 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 2 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲基甲酰胺（DMF） | 3110 | <1 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 30 | 6 | 40 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.2 | 0.15 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 896 | 0.59 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 2015-1-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 990.00 | PH值 | 6.8 | 6.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | <2 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.64 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 194 | <10 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00037 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.018 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 96 | 16 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 7300000 | 640 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 12.7 | 0.24 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15.3 | 7.74 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.06 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 0.03 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 泰顺县 | 泰顺飞云水务有限公司污水处理厂 | 2015-2-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9280.00 | PH值 | 7.32 | 6.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.7 | 2 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.52 | 0.48 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 86 | 12.5 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 4 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 114 | 13 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.16 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2300000 | 68 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.32 | 0.224 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 17.4 | 11.5 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.162 | 0.061 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.161 | 0.059 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 2015-1-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 70000 | 70000.00 | PH值 | 7.52 | 6.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 132 | 7.45 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.55 | 0.38 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 474 | 31 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 250 | 30 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0018 | 0.00032 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.116 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.074 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0531 | 0.0449 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 416 | 19 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.38 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2600000 | 172 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 43.6 | 0.16 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 42.6 | 9.66 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.38 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 10.2 | 1.59 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 乐清市 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 2015-2-5 0:00:00 |  | 300 | 13.90 | 总磷 | 44.3 | 0.278 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 1080 | 0.436 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.19 | 0.07 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 234 | 7.98 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 140 | 0.72 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 44.3 | 0.278 | 0.5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 2920 | 19.1 | 100 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 12800 | 4 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 952 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4600 | <3 | 70 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 21.8 | 0.288 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 2.36 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 88.2 | 1.6 | 20 | mg/l | 是 |  |
| 乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 2015-2-4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 40000 | 58200.00 | PH值 | 7.3 | 6.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 146 | 1.1 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 6.72 | 0.776 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 146 | 21.4 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 400 | 16 | 40 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.01 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0034 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.006 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 566 | 15 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.54 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 130000000 | 85 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25.4 | 0.429 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 49.7 | 36.1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.88 | 0.19 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6 | 0.26 | 5 | mg/L | 是 |  |
| 乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 2015-2-9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 18000 | 13700.00 | PH值 | 7.48 | 6.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 76.8 | 1.5 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.47 | 0.033 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 318 | 12.4 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 400 | 2 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0026 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.016 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 86 | <3 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.4 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 73000000 | 22 | 1000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 50.1 | 0.192 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 65.2 | 12.2 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.6 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 7.26 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 |  |