附表3  2015年第一季度温州市工业废气重点污染源监督性监测达标情况

| 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州沿江蒸汽供应有限公司 | 排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/1/23 9:00:00 | 93275.000000 |  | 11.70 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 18 | 23 | 200 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 554 | 695 | 900 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 164 | 206 |  | mg/m3 |  |  |
| 浙江伟明环保股份有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2015/1/28 15:00:00 |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 16 | 20 | 80 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 235 | 297 | 400 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00071 | 0.0009 | 0.2 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |
| 温州合力革业有限公司 | 烟囱 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/1/9 9:00:00 | 14889.000000 | 107.0 | 13.43 | 烟尘 | 109 | 167 | 200 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 339 | 545 | 900 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 188 | 287 |  | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
| 温州市新兄弟人造革有限公司 | 烟囱 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/1/9 9:00:00 | 14732.000000 | 71.0 | 9.33 | 烟尘 | 74 | 74 | 200 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 335 | 349 | 900 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 256 | 253 |  | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
| 温州永强垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2015/3/8 15:00:00 |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 20 | 24 | 80 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 275 | 323 | 400 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00066 | 0.00078 | 0.2 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
| 浙江康乐药业有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/1/26 9:00:00 | 55904.000000 | 63.0 | 16.43 | 烟尘 | 46 | 118 | 250 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 188 | 500 | 1200 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 78 | 197 |  | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
| 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2015/1/8 15:00:00 |  |  |  | 烟尘 | 26 | 29 | 80 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 225 | 253 | 400 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00124 | 0.0014 | 0.2 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |  |
| 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/2/28 10:00:00 | 46550.000000 | 52.0 | 15.40 | 烟尘 | 37 | 116 | 150 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 39043.000000 |  |  | 二氧化硫 | 79 | 249 | 900 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 54057.000000 |  |  | 氮氧化物 | 115 | 363 | 400 | mg/m3 | 是 |  |
| 苍南县宜嘉垃圾发电有限公司(苍南县伟明垃圾发电有限公司) | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2015/1/15 8:00:00 |  |  |  | 烟尘 | 20 | 18 | 80 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  | 2015/1/15 9:00:00 |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  | 2015/1/15 12:00:00 |  |  |  | 氮氧化物 | 342 | 320 | 400 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  | 2015/1/15 15:00:00 |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00018 | 0.00017 | 0.2 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |  |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/2/4 13:00:00 | 472281.449890 | 83.0 | 10.80 | 烟尘 | 82.3 | 93.8 | 250 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 472463.768110 |  |  | 二氧化硫 | 303 | 345 | 1200 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 472972.972970 |  |  | 氮氧化物 | 195 | 222 |  | mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |  |
| 浙江华峰新材料股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/1/26 13:00:00 | 263293.985380 | 20.0 | 13.00 | 烟尘 | 122 | 177.9 | 200 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 263232.783150 |  |  | 二氧化硫 | 241 | 351.4 | 900 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 263318.777290 |  |  | 氮氧化物 | 157 | 229 |  | mg/m3 |  |  |