附表3  2015年第二季度温州市工业废气重点污染源监督性监测达标情况

| 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州人造革有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/4/29 11:00:00 | 30201 | 61.0 | 9.20 | 烟尘 | 52 | 51 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 355 | 365 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 179 | 171 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/5/29 15:00:00 | 59747 | 50.0 | 13.70 | 烟尘 | 43 | 103 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 115 | 276 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 102 | 243 | 400 | mg/m3 | 是 |
| 温州矾矿 | 排放口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2015/5/7 15:00:00 | 85321 |  |  | 烟尘 | 34 | 34 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 774 | 774 | 1430 | mg/m3 | 是 |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2015/5/8 10:00:00 | 148300 | 67.0 | 11.60 | 烟尘 | 93.8 | 116 | 250 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 148500 |  |  | 二氧化硫 | 163 | 202 | 1200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 163 | 202 |  | mg/m3 |  |