附表4    2015年第二季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 2015/4/21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 115968.00 | 115968.00 | PH值 | 6.88 | 6.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 63.3 | 3.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.47 | 0.58 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 90 | <10 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.03 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 78 | 4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.37 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 22000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.6 | 2.15 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 20.2 | 12 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.2 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.78 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/5/11 0:00:00 |  |  | 114000.00 | 114000.00 | PH值 | 7.23 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 47.2 | 3.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.1 | 0.56 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 137 | <50 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.06 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 60 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3300000 | 8500 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 28.6 | 1.91 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 29.4 | 12.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.28 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.68 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 2015/4/23 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 12000 | 11386.00 | 11386.00 | PH值 | 4.42 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 32.2 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 420 | 39 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.128 | 0.00031 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.148 | 0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 62.4 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 2.23 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 1.82 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 107 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 204 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 316 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 79.2 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 35.2 | 0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总银 |  | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 14 | <0.05 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 23.4 | 0.94 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 26.4 | 10.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 41.2 | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 47.2 | 2.35 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.74 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 2015/4/21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 200000 | 220934.00 | 220934.00 | PH值 | 6.87 | 6.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 48.2 | <2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.42 | 0.72 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 63 | 17 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | <4 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | 0.00064 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 124 | <4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.36 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 28000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.8 | 3.46 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 16.3 | 9.18 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.34 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.74 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/5/26 0:00:00 |  |  | 222367.00 | 222367.00 | PH值 | 7.17 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 57.2 | <2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.48 | 1.06 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 108 | <50 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 2 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0012 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 64 | 8 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.64 | 0.08 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3900000 | 870 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 22.1 | 3.25 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 23.1 | 13.5 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.64 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.08 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 杭州中诺科技有限公司 | 2015/6/1 0:00:00 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2000 | 500.00 | 500.00 | 总磷 | 3.94 | 0.08 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 88.9 | 5.62 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 氟化物 | 1320 | 2.83 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.32 | 0.68 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | <50 | <50 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 16 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 164 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 300 | 0.4 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 10 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | 0.96 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 2.14 | 6.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | <2 | 300 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 温州海创环保设施运营管理有限公司 | 2015/5/4 0:00:00 |  | 10000 | 4200.00 | 4200.00 | 总氮 | 81.4 | 47.7 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 0.3 | 12.6 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 1.89 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 2.15 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 5.94 | 0.5 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  |  | 总磷 | 135 | 0.8 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 50.7 | 28.1 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 |  |  |  | 总铁 | 20 | 1.49 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2520 | 227 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.46 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 13.4 | 0.38 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 686 | 24 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 3.34 | 2.32 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.32 | 0.138 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 87 | 8.03 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 116 | 1.93 | 20 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 2015/5/18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 98000.00 | 98000.00 | PH值 | 6.94 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 36.8 | <2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.97 | 0.38 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 143 | 29 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | <2 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00024 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.2 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 110 | 23 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 0.95 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 5800000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.8 | 0.82 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 29.8 | 22.1 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.16 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.54 | 0.55 | 5 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 2015/5/6 0:00:00 |  | 9000 | 5500.00 | 5500.00 | 总氮 | 197 | 53.6 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  |  | 总银 | 0.04 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00044 | 0.00028 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.044 | 0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 309 | 0.43 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 199 | 0.06 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 102 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  |  | 总磷 | 45.1 | 4.22 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 35.9 | 29.1 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 248 | 0.04 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 53.2 | 14.9 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 24 | 0.78 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1970 | 317 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 8.8 | <0.3 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 2.59 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 146 | 0.14 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 109 | 28 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 99.7 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 61.8 | 0.06 |  | mg/L |  |
| 瓯海区 | 温州市巨城污水处理有限公司 | 2015/5/18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 4000 | 4200.00 | 4200.00 | PH值 | 6.5 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 45.5 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.76 | 0.63 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 186 | 16 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0008 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 144 | 7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.06 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 780 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.1 | 0.73 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 31.8 | 12.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 9.22 | 0.34 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.72 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 仙岩工业园区污水处理厂 | 2015/6/3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 7000.00 | 7000.00 | PH值 | 6.82 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 110 | <2 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 10.3 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 232 | <10 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 12 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 78 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.02 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 160000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 9.26 | 0.12 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 32 | 10 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.36 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.08 | 0.32 | 1 | mg/L | 是 |
| 经开区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 2015/5/25 0:00:00 |  | 10000 | 1889.00 | 1889.00 | 总铝 | 4.2 | <0.3 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 168 | 34.7 |  | mg/L |  |
|  |  | 2015/5/12 0:00:00 |  |  | 1562.00 | 1562.00 | 总铬 | 231 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 77.7 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/5/25 0:00:00 |  |  | 1889.00 | 1889.00 | 总汞 | 0.00189 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 155 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 54.7 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 1.57 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 322 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总银 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/5/12 0:00:00 |  |  | 1562.00 | 1562.00 | 氨氮 | 97.9 | 26.5 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/5/25 0:00:00 |  |  | 1889.00 | 1889.00 | 总磷 | 57 | 0.06 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 92.5 | 18.4 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/5/25 0:00:00 |  |  | 1889.00 | 1889.00 | 总铁 | 164 | 0.13 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/5/12 0:00:00 |  |  | 1562.00 | 1562.00 | PH值 | 1.79 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1290 | 145 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 94.2 | 0.07 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 346 | 0.03 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  | 2015/5/25 0:00:00 |  |  | 1889.00 | 1889.00 | 总铜 | 266 | 0.16 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 697 | 16 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 253 | 0.02 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1330 | 160 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 3.36 | 7.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 30.8 | 0.458 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 5.98 | 5.66 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 110 | 1.57 | 20 | mg/l | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 2015/3/17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 22028.00 | 22028.00 | PH值 | 6.64 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 400 | 3.6 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.89 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 488 | <50 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00028 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  | 22028.00 | 22028.00 | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 31 | 9 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.69 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 32000000 | 20 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25.6 | 2.34 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 61.6 | 3.45 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.92 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.04 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/4/20 0:00:00 |  |  | 21967.00 | 21967.00 | PH值 | 6.77 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 270 | 5.9 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.96 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 386 | 27 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 300 | 16 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  | 21967.00 | 21967.00 | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.07 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 174 | 9 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.28 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 64000000 | 650 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 33.3 | 4.11 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 60.7 | 7.84 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.22 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.67 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 2015/3/18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 28286.00 | 28286.00 | PH值 | 6.94 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 413 | 4 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.55 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 497 | <50 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 120 | 5 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.12 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0052 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 44 | 7 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.8 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 18000000 | <20 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25.5 | 1.71 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 72.1 | 3.5 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.04 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.59 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/4/20 0:00:00 |  |  | 42483.00 | 42483.00 | PH值 | 6.22 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 188 | 4.2 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.06 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 300 | 26 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 116 | 16 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00016 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  | 42483.00 | 42483.00 | 总镉 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.39 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0033 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 124 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.88 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 12600000000 | 640 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 36.7 | 4.64 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 59.5 | 14 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.49 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6.48 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
| 洞头县 | 洞头县水务有限公司 | 2015/5/28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8000 | 5612.00 | 5068.00 | 悬浮物 | 32 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 90000 | 470 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 37.8 | 0.302 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 39.2 | 13.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.708 | 0.097 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.077 | 0.016 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 5068.00 | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0011 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.018 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.000014 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 12 | 2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 110 | 16.6 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.89 | 0.202 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 100 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.48 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 2015/4/29 0:00:00 | 电镀污染排放标准 | 4800 | 1540.00 | 1530.00 | PH值 | 4.29 | 6.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 48.2 | 0.738 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1120 | 33 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00008 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.106 | 0.034 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 114 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.972 | 0.017 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 113 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 112 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 315 | 26 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 38.8 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 3.23 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总银 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 87.2 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 140 | 2.52 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 220 | 13.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 1.57 | 0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 186 | 0.7 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 24 | 0.13 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县排水有限公司 | 2015/4/8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5000 | 8124.00 | 7941.00 | PH值 | 7.06 | 6.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 150 | 3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.64 | 0.496 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 302 | 11 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.007 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.1 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0006 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 157 | 12 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.32 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 8800000 | 45 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.3 | 0.158 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 22.4 | 12.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.06 | 0.07 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.16 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司 | 2015/4/20 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1280 | 820.00 | 814.00 | PH值 | 2.68 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 10.7 | 0.163 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 335 | 36 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00009 | <0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.016 | 0.013 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 130 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 24.8 | 0.064 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 37.9 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 128 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 445 | 16 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 58.4 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 16.1 | 0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 24.2 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25.6 | 0.801 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 67.8 | 7.42 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.468 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 32.5 | 4.5 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 7.24 | 0.36 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 2015/4/20 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1280 | 1420.00 | 1420.00 | PH值 | 1.9 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 40.8 | 0.452 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 542 | 27 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00009 | 0.00006 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.026 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 93.1 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 1 | 0.011 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.29 | 0.09 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 58 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 138 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 410 | 16 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 96.6 | 0.18 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 21 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 8.2 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 84.9 | 0.066 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 132 | 19.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.944 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 30.1 | 4.6 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 26 | 0.33 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 2015/4/7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 47544.00 | 47271.00 | PH值 | 7.31 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 57.8 | 3.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.22 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 126 | 15 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00006 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.346 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0014 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 210 | 10 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.08 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 12000000 | 2 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.5 | 0.464 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 20 | 9.32 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.66 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.82 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县益企污水处理有限公司 | 2015/4/15 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 370.00 | 369.00 | PH值 | 5.5 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 46.6 | 0.248 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 326 | 17 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00007 | <0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.016 | 0.013 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 72 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 18 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 57.2 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 256 | 15 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 18.8 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 1 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 36.2 | 0.052 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 54.4 | 13.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 2.32 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 35.8 | 6.54 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.36 | 0.4 | 3 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 2015/5/26 0:00:00 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 8000 | 3250.00 |  | PH值 | 7.46 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 1170 | 2.55 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.04 | 0.17 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 2430 | 76 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 160 | 20 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 24.75 | 0.0817 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 770 | 72 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 100.1 | 4.085 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 181 | 8.73 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 52.2 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 87.85 | 0.28 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 1600 | 869 | 3000 |  | 是 |
| 平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 2015/5/6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60000 | 41181.00 |  | PH值 | 7.17 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 38.7 | 0.968 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.66 | 0.153 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 159.5 | 25 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.053 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.00008 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 48 | 7.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.21 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000000 | 640 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 31.6 | 5.675 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 39.2 | 6.41 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | <0.16 | <0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  | 2015/5/26 0:00:00 |  |  | 44751.00 | 44751.00 | PH值 | 7.24 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 118.6 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 8.86 | 1.47 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 422 | <50 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 240 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0002 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.12 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.001 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 203 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.66 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 110000000 | 4300 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 41.8 | 0.54 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 43.6 | 12.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.44 | 0.17 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6.58 | 0.15 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 2015/4/30 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 33000.00 | 33000.00 | PH值 | 7.38 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 129 | 2.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.68 | 0.84 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 249 | 20 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 48 | 5 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00037 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.123 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.003 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 144 | 11 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.7 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 280 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 41.5 | 6.71 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 49.2 | 19.8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5.32 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.43 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县龙港污水处理有限公司 | 2015/4/9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 29100.00 | 29100.00 | PH值 | 7.36 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 56.1 | 4.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.31 | 0.21 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 203 | 36 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 81 | 14 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.305 | 0.062 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 556 | 17 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.06 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1300 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 26.7 | 0.81 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 31.1 | 14.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.08 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.56 | 0.21 | 3 | mg/L | 是 |
| 文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 2015/4/21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 20.40 | 20.40 | PH值 | 6.86 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 44.1 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.472 | 0.116 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 173 | <10 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.014 | 0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0012 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 29 | 8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.26 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1300000 | 7300 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15.3 | 2.03 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 19.2 | 4.56 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.62 | 0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.59 | 0.16 | 3 | mg/L | 是 |
| 泰顺县 | 泰顺县飞云水务有限公司污水处理厂 | 2015/4/8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9200.00 | 9352.00 | PH值 | 7.18 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  | 2015/4/9 0:00:00 |  |  |  |  | 生化需氧量 | 16.2 | 1.3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.12 | 0.604 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 90 | 14.2 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 122 | 14 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 39000000 | 30 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.76 | 0.127 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 22.6 | 9.97 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.188 | 0.084 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.148 | 0.07 | 3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 马屿污水处理厂 | 2015/5/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2500 | 1700.00 | 1700.00 | PH值 | 7 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 42.6 | 5.02 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.52 | 0.274 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 141 | 23 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 150 | 30 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00217 | 0.0009 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.041 | 0.037 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0106 | 0.00722 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 101 | 19.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.49 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 20000 | 1625 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 35.8 | 0.33 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 54.8 | 7.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.1 | 0.38 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.5 | 1.11 | 3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 2015/4/16 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 900.00 | 900.00 | PH值 | 7.84 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 3595 | 34 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 26.6 | 0.034 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 7.61 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 10 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 15.8 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 7.04 | 0.134 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 6.3 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 2015/5/18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 70000 | 102600.00 | 102600.00 | PH值 | 7.57 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 102 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.16 | 0.42 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 138 | <50 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0018 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 110 | 20 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 29000000 | 2100 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.7 | 0.55 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 21.5 | 6.97 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.76 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.12 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 2015/5/21 0:00:00 |  | 300 | 84.00 | 84.00 | 总磷 | 16 | 0.45 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 1800 | 0.513 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 24.8 | 0.1 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 229 | 0.734 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 451 | 0.17 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 3760 | 15.4 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 6400 | 16 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 12.8 | 0.037 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6460 | 5 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 92.5 | 0.205 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.52 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 43.6 | 1.8 | 20 | mg/l | 是 |
| 乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 2015/5/15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 40000 | 65806.00 | 65806.00 | PH值 | 7.48 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 130 | 1 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.77 | 1.44 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 224 | 19.8 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 600 | 16 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000872 | 0.000906 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.352 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.000211 | 0.00102 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.016 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 230 | 10 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.08 | 0.21 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 6300 | 1500 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 29.7 | 0.357 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 41.9 | 27.8 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.96 | 0.25 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.34 | 0.46 | 5 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司(原名乐清市虹桥污水处理厂) | 2015/5/14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 18000 | 17323.00 | 17323.00 | PH值 | 7.44 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 72 | 1.2 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.64 | 0.144 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 111 | 10.7 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00514 | 0.000682 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.008 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.000406 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.004 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 50 | 3 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.34 | 0.114 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3860 | 675 | 1000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 24.6 | 0.211 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 37.7 | 10.9 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5.85 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.25 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 |