附表9    2015年第二季度温州市危险废物企业监督性监测超标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市经济技术开发区 | 国茂（浙江）科技有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/5/20 0:00:00 | 282.00 | 总铁 | 0.17 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/5/29 0:00:00 |  | 总铁 | 0.17 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/5/20 0:00:00 |  | 氨氮 | 100 | 35 | mg/L | 否 | 1.9 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.1 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 186 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/5/29 0:00:00 |  | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |  |
| 温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 排放口 |  | 2015/4/27 0:00:00 | 1515.00 | 总铝 | 0.5 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 70.5 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/27 0:00:00 | 1515.00 | 总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.46 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/4/27 0:00:00 | 1515.00 | 氨氮 | 48 | 35 | mg/L | 否 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.12 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 | 2015/4/27 0:00:00 | 1515.00 | 总铁 | 0.57 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/5/25 0:00:00 | 1889.00 | 总铁 | 0 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 | 2015/4/27 0:00:00 | 1515.00 | 总锌 | 0.13 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.302 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 13 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 4.93 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.11 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 26 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 248 | 500 | mg/l | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/16 0:00:00 | 1420.00 | PH值 | 6.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 51 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.164 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 33 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.26 | 1 | mg/L | 否 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.92 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.12 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.87 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 2015/4/16 0:00:00 | 1420.00 | 石油类 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.92 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.12 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.87 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.164 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 33 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.26 | 1 | mg/L | 否 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 51 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县广义表面处理有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/23 0:00:00 | 204.00 | 悬浮物 | 16 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 0.4 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.78 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 13 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.74 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.2 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.042 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.04 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.05 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.6 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 102 | 100 | mg/L | 否 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
| 温州市经济技术开发区 | 浙江鹏力汽车配件有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/5/29 0:00:00 | 4.00 | 总磷 | 0.42 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 11.1 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.021 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.02 | 5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 192 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 5.77 | 6-9 | 无量纲 | 否 |  |
| 温州市经济技术开发区 | 浙江欧珑电气有限公司 | 排放口 |  | 2015/5/21 0:00:00 |  | 氯化物 | 33 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总镍 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 18.3 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.41 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.1 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.91 | 100 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.29 | 2 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 9.08 | 6-9 | 无量纲 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 102 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 260 | 500 | mg/l | 是 |  |