平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目

环境影响报告书

# （报批稿）

浙江冶金环境保护设计研究有限公司

zhe jiang metallurgical environmental protection design & research Co.,LTD

国环评证：乙字第2011号

二零一五年七月

目  录

1 前言	- 1 -

1.1 项目由来	- 1 -

1.2 项目特点	- 2 -

1.3 评价工作过程	- 2 -

1.4 评价关注的主要环境问题	- 4 -

1.5 报告书主要结论	- 5 -

2 总则	-6-

2.1 编制依据	-6-

2.2 评价因子与评价标准	-11-

2.3 评价工作等级和评价重点	-16-

2.4 评价范围及环境敏感区	-19-

2.5 环境功能区划及相关城市规划	-20-

3 建设项目概况	- 34 -

3.1 建设项目概况	- 34 -

3.2 建设规模	- 34 -

3.3 主要生产设备	- 34 -

3.4 主要原辅材料用量及理化性质	- 35 -

3.5 项目四至关系及总平面布置	- 38 -

3.6 公用工程	- 38 -

3.7设备产能相符性分析	- 39 -

3.8 劳动定员与工作制度	- 39 -

4 工程分析	- 41 -

4.1产品方案	- 41 -

4.2 生产工艺流程和产污环节	- 41 -

4.3 物料平衡及水平衡	- 44 -

4.4 建设项目污染源分析	- 47 -

4.5 建设项目污染源强汇总	- 53 -

5 环境现状调查与评价	- 55 -

5.1 区域环境概况	- 55 -

5.2 项目周边企业概况	- 59 -

5.3 水环境质量现状	- 61 -

5.4 空气环境质量现状	- 61 -

5.5 声环境质量现状	- 62 -

5.6地下水现状监测与评价	- 62 -

5.7土壤现状监测与评价	- 62 -

6 环境影响预测与评价	-63-

6.1大气环境影响预测与评价	-63-

6.2 水环境影响预测与评价	- 83 -

6.3 声环境影响预测与评价	- 85 -

6.4 固体废弃物影响预测与评价	- 87 -

6.5土壤影响简析	- 88 -

7  施工期环境影响预测与评价	- 89 -

7.1  施工期声环境影响分析	- 89 -

7.2  施工期大气环境影响分析	- 90 -

7.3  施工期水环境影响分析	- 94 -

7.4  施工期固体废物影响分析	- 95 -

7.5  施工期生态环境影响分析	- 95 -

7.6  施工期污染防治措施汇总	- 97 -

8 社会环境影响评价	- 99 -

8.1 社会效益分析	- 99 -

8.2 环境经济损益分析	- 99 -

8.3 人文景观	- 99 -

9 环境风险分析与评价	- 100 -

9.1 风险识别	- 100 -

9.2 风险类型	- 102 -

9.3 环境风险物质	- 103 -

9.4物料储运过程危险、有害因素分析	- 108 -

9.5生产过程危险、有害因素分析	- 109 -

9.6源项分析	- 109 -

9.7事故防范措施	- 112 -

9.8事故应急措施	- 119 -

9.9应急预案	- 119 -

10 环境保护措施及其经济、技术论证	- 127 -

10.1 废气污染防治措施	- 127 -

10.2 废水污染防治措施	- 128 -

10.3 噪声污染防治对策	- 129 -

10.4 固体废弃物污染防治对策	- 129 -

10.5地下水防治措施	- 130 -

10.6污染治理措施汇总	- 132 -

10.7 环保投资分析	- 133 -

11 清洁生产分析与循环经济	- 134 -

11.1 清洁生产	- 134 -

11.2 循环经济	- 137 -

12 污染物排放总量控制	- 139 -

12.1 本项目主要污染物的排放量	- 139 -

12.2 本项目污染物总量控制建议指标	- 139 -

12.3总量平衡方案	- 140 -

13 环境影响经济损益分析	- 141 -

13.1 项目开发投资概况	- 141 -

13.2 环境经济的主要影响	- 141 -

13.3 环境经济损益分析结果	- 141 -

14 环境管理和环境监测	-142-

14.1 环境管理	-142-

14.2 环境监理计划	-142-

14.3 环境监测计划	-143-

14.4试生产期间的环保监控和管理	-144-

15 公众意见调查	- 145 -

15.1 调查目的	- 145 -

15.2 调查方法与内容	- 145 -

15.3 张贴公告	- 146 -

15.4 发放调查表	- 146 -

14.5 公众参与结论	- 148 -

16 选址合理性分析	- 149 -

16.1 是否与规划相协调	- 149 -

16.2 是否符合法规要求	- 149 -

16.3 是否满足环境功能区要求	- 149 -

16.4 是否影响环境敏感区或造成重大资源经济和社会文化损失	- 150 -

16.5 项目选址可行性小结	- 150 -

16.6 项目总体布局合理性分析	- 150 -

17 评价结论	- 151 -

17.1 建设项目环保要求符合性分析	- 151 -

17.2 基本结论	- 156 -

17.3 综合结论	- 161 -

附图：

1. 项目地理位置图；

2. 温州市环境空气质量功能区分图；

3. 平阳县水环境功能区分图；

4. 平阳县生态环境功能区划图；

5 平阳县县域总体规划图；

6. 温州南部瑞安、平阳、苍南近岸海域环境功能区调整方案示意图；

7. 项目总平布置图。

附件：

1. 营业执照；

2. 平阳县经济和信息化局文件；

3. 土地证；

4. 平阳县住房和城乡规划建设局文件；

5. 项目公众参与环境保护公告及照片；

6. 项目公众参与调查样本（个人和团体各一份）；

7. 公示证明；

8. 监测报告；

9. 专家评审意见及修改清单。

附表：

1. 建设项目环境保护审批登记表。

# 1 前言

## 1.1 项目由来

涂料按产品的形态可分为：溶剂型涂料、无溶剂型涂料和水溶性涂料等。溶剂型涂料是以有机溶剂为分散介质而制得的建筑涂料，水溶性涂料是以水溶性合成树脂为主要成膜物质，水为稀释剂，加入适当的颜料、填料及辅助材料等，经研磨而成的一种涂料。

溶剂型涂料主要以有机溶剂（含苯、酮类等）等作为原料，生产和使用过程溶剂挥发量大，VOC排放对环境造成影响较大；在使用中，也会有部分溶剂（VOC）挥发到环境中。水性涂料主要以水、水性乳液作为原料，生产过程VOC的挥发相对于有机溶剂量可减少70%-80%，使用过程中，挥发的主要物质主要为水、少量醇醚，对环境相对较小。根据当前对涂料VOC控制不断加强，同时从节能环保及发展的角度，低VOC挥发的水溶性涂料将成为涂料业发展的趋势，水性乳液的市场需求量将不断增加。

为此，平阳县鑫盛乳胶有限公司拟在平阳县滩涂围垦区D05地块实施平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目。项目用地面积2730 m2，建筑面积2384.5m2。项目建成投产后，预计具有年产1万t环保型水溶性乳胶的生产能力。本项目总投资3000万元，资金全部由企业自筹解决。本项目的产品乳胶主要用途为无纺布胶黏剂。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院253号令)的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），项目应属于“C2641涂料制造”类项目（指在天然树脂或合成树脂中加入颜料、溶剂和辅助材料，经加工后制成的覆盖材料的生产活动）；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号），项目应属于“L2涂料制造”中“除单纯混合和分装外的”项目，因此项目需编制环境影响评价报告书。受业主单位平阳县鑫盛乳胶有限公司委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位在实地踏勘、资料收集、环境现状调查和工程分析及相关预测计算的基础上，编制了该项目环境影响报告书（送审稿）。2015年7月17日，由温州市环保协会主持召开了本项目报告书的评审会。根据评审意见，我单位对文本内容进行了认真修改，完成了本项目环境影响报告书（报批稿）的编制，现呈报审查，敬请批复。

## 1.2 项目特点

本项目采用的原辅材料以聚乙烯醇、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸为主要原料，主体工艺采用乳化-聚合-分装，项目用地性质属工业用地。项目达产后可实现年产1万吨环保型水溶性乳胶的生产规模。

## 1.3 评价工作过程

本次环境影响评价的工作过程主要包括以下三个阶段。

第一阶段：

① 按照《环境影响评价导则 总纲》要求，受企业委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目环境影响评价文件类型为报告书。2015年3月18日～2015年3月31日张贴第一轮环评公告，公告内容包括建设项目的名称及概要、建设项目的建设单位的名称和联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式、项目审批部门联系人及联系电话。

② 根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行初步工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，对厂区及周围地区社会、气象、水文、项目所在地周围污染源分布情况进行了调查分析，确定项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

③ 制定工作方案。

第二阶段：

① 2015年4月12日，委托浙江中环检测有限公司对项目所在区域大气特征污染物、大气常规污染物以及环境现状噪声进行采样监测，同时本单位对项目所在地附近地表水监测数据进行收集，对环境现状监测数据进行分析。

② 收集拟建地环境特征资料包括自然环境、社会环境、区域污染源情况。完成环境现状调查与评价章节。

③ 对建设项目进行工程分析。完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价和社会环境影响评价等。

④ 编制建设项目环评公众调查表（个人和团体），完成公众调查工作。共发放个人公众调查表50份和团体调查表20份，回收个人公众调查表50份和团体调查表20份。

第三阶段：

① 根据工程分析，提出环境保护措施，完成污染防治对策与风险防范措施以及清洁生产等章节的撰写。

② 根据建设项目环境影响情况，提出施工期和运营期的环境管理及监测计划要求，完成环境管理与环境监测章节撰写。

③ 发布建设项目第二轮环保公示，时间为2015年5月7日～2015年5月20日。公示内容包括建设项目概况、项目对环境的影响概述、拟采取的污染防治对策、环评主要结论、公众查阅环评文件简本的方式和期限、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止日期、相关联系人和联系方式等。

④ 编制环境影响报告书，送审。

项目环境影响评价工作过程见图1.3-1。

图1.3-1 环境影响评价工作过程

## 1.4 评价关注的主要环境问题

（1）废气方面

关注项目生产加工过程中工艺废气的产生情况、收集与治理情况及可行性分析。

（2）废水方面

关注项目废水的水量、水质，评价纳管可行性。

（3）噪声方面

关注项目生产运营后厂界噪声达标可行性。

（4）固废方面

关注各固废的处置措施和暂存区设置。

（5）地下水方面

关注项目涉水区域的防渗措施和要求，避免废水进入地下水系统。

（6）土壤方面

关注场地的土壤环境现状及防护措施。

## 1.5 报告书主要结论

平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目选址于平阳县滩涂围垦区D05地块，选址符合生态环境功能区划、土地利用总体规划和县域总体规划；项目具有良好的社会经济效益，符合国家产业政策；项目对生产过程进行全过程污染控制，外排污染物可实现达标排放，对区域环境影响较小；项目符合建设项目环保审批原则。建设单位应认真落实本评价中提出的各项污染防治整改措施和建议，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 相关国家法律法规

(1)中华人民共和国主席令第9号《中华人民共和国环境保护法（2014修订）》(2014.4.24修订，2015.1.1起实施)；

(2)中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》(2003.9.1起施行)；

(3)中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法（2008修订）》（2008.2.28修订，2008.6.1起实施）；

(4)中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28起实施）；

(5)中华人民共和国主席令第39号《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25修订，2011.3.1起实施）；

(6)中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国节约能源法》（2007.10.28修订，2008.4.1起实施）；

(7)环办[2008]70号《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（2008.9.18起实施）；

(8)中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境噪声污染防治法(1996年修订)》(1997.3.1起施行)；

(9)中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998.11.29起施行)；

(10)中华人民共和国主席令第32号《中华人民共和国大气污染防治法(2000年修订)》(2000.9.1起施行)；

(11)中华人民共和国主席令第54号《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）》(2012.7.1起施行)；

(12)中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》(2003.9.1起施行)；

(13) 中华人民共和国主席令第5号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2013修正)》（2013.06.29）；

(14)中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法(2008年修订)》(2008.6.1起施行)；

(15)中华人民共和国主席令第4号《中华人民共和国循环经济促进法》(2009.1.1起施行)；

(16)中华人民共和国国务院国发[2005]39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(2005.12.3起施行)；

(17)中华人民共和国国务院国发[2007]15号《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(2007.5.23起施行)；

(18)中华人民共和国环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(2012.7.3起施行)；

(19)原中华人民共和国原国家环境保护总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》(2006.3.18起施行)；

(20)中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录(2008)》(2008.8.1起施行)；

(21)中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理目录(2015年本)》(2015.6.1起施行)；

(22)中华人民共和国环境保护部公告2015年第17号关于发布《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的公告(2015.3.13起施行)；

(23)中华人民共和国国务院国发[2011]26号《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(2011.8.31)；

(24)中华人民共和国国务院国发〔2013〕37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(2013.9.10)；

(25)中华人民共和国国务院国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(2015.4.2)；

(26)环保部“十二五”全国主要污染物排放总量控制规划；

(27)中华人民共和国环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(2012.8.8起施行)；

(28)中华人民共和国环境保护部环办[2013]103号关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知(2013.11.14)；

(29)中华人民共和国环境保护部环办[2013]104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》(2013.11.15)；

(30)国务院国发[2002]第344号令《危险化学品安全管理条例》（2002.3.15）；

(31)《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局令第5号）；

(32)《国家危险废物名录》，2008.8.1。

### 2.1.2 相关地方条例文件

(1)浙江省第十届人民代表大会常务委员会公告第1号《浙江省大气污染防治条例》(2003.9.1起施行)；

(2) 浙江省人民代表大会常务委员会公告第11号《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修订）》(2013.12.19)；

(3)浙江省人民政府浙政发[2006]35号《浙江省人民政府关于加强节能降耗工作的通知》(2006.6.9起施行)；

(4)浙江省人民政府令第321号《浙江省环境污染监督管理办法（2014年修订）》(2014.3.13起施行)；

(5)浙江省第九届人民代表大会常务委员会公告第24号《浙江省实施中华人民共和国土地管理法办法》；

(6)浙江省人民政府浙政发[2011]55号《关于印发浙江省清洁土壤行动方案的通知》（2011.7.29）；

(7)浙江省人民政府浙政发[2007]34号《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》(2007.6.11起施行)；

(8)浙江省人民政府令第321号《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修订）》(2014.3.13起施行)；

(9)原浙江省环境保护局浙环发[2007]11号《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》(2007.2.14起施行)；

(10)浙江省人民代表大会常务委员会公告第11号《浙江省水污染防治条例（2013年修订）》(2013.12.19)；

(11)浙江省人民政府办公厅浙政办发〔2014〕86号《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》(2014.8.25起施行)；

(12)浙江省人民政府办公厅浙政办发[2012]80号《关于印发浙江省大气复合污染防治实施方案的通知》(2012.7.6)；

(13)浙江省环境保护厅浙环发[2009]76号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(2009.10.29起施行)；

(14)浙江省环境保护厅浙环发[2012]10号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》(2012.2.24)；

(15)浙江省环境保护厅关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审查程序规定》的通知(2012.4)；

(16)浙江省环境保护厅浙环发[2012]41号《关于印发浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》的通知(2012.5.10)；

(17)浙江省环境保护厅浙环发〔2008〕8号《关于开展建设项目土壤环境监测工作的通知》(2008.9.2)；

(18)浙江省环境保护厅浙环发〔2013〕54号《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》(2013.11.4)；

(19)浙江省环境保护厅浙环发〔2014〕28号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》(2014.7.1)；

(20) 浙江省环境保护厅浙环发[2013]14号《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（2013.3.6）；

(21) 温政办[2012]235号《温州市大气复合污染防治实施方案》(2012.12.31)；

(22) 温环发[2010]88号《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》(2010.8.30)；

(23) 温州市人民政府令第123号《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》(2011.3.1)；

### 2.1.3 相关产业政策

(1)中华人民共和国国务院国发[2005]40号《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(2005.12.2起施行)；

(2)中华人民共和国国家发改委令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2011.6.1起施行)；

(3)中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》(2013.5.1起施行)；

(4)中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》(2010.10.13起施行)；

(5)国务院国发〔2011〕47号《国务院关于印发工业转型升级规划（2011—2015年）的通知》（2011.12.30）；

(6)中华人民共和国国土资源部国家发展和改革委员会发《关于印发<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》；

(7)浙江省人民政府办公厅浙政办发[2005]87号《浙江省人民政府办公厅转发省发改委等部门关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》(2005.10.12起施行)；

(8)浙江省淘汰落后产能工作协调小组办公室、浙江省经济和信息化委员会浙淘汰办[2012]20号《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》(2012.12.28发布)；

(9)浙环发[2012]60号《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》(2012.7.6)；

(10) 温政办[2013]62 号温州市人民政府办公室转发市经信委等单位关于《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》的通知(2013.4.22)。

### 2.1.4 相关区域规划材料

(1)浙江省水利厅、原浙江省环境保护局《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2006.4)；

(2)浙江省人民政府《浙江省环境空气质量功能区划分》；

(3)《浙江十二五规划纲要》（2011年-2015年）；

(4)《平阳县生态环境功能区规划说明》（2009年8月）；

(5)《温台沿海产业带发展规划温州市实施规划》2010年；

(6)《温州市滩涂围垦总体规划(2006-2020年)》；

(7)《平阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

(8)《平阳县新兴产业园控制性详细规划》；

(9)《平阳县县域总体规划（2006-2020年）》。

### 2.1.5 相关技术规范

(1)《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ 2.1－2011）；

(2)《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)；

(3)《环境影响评价技术导则－地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

(4)《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ 610-2011)；

(5)《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

(7)《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)；

(8)《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)；

(9)《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

(10)原浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点(修订版)》(2005.4)。

### 2.1.6 其他

(1)《平阳县经济和信息化局文件（平经信[2015]41号）》；

(2)《营业执照》；

(3)《土地证》；

(4) 建设单位提供的其他资料。

## 2.2 评价因子与评价标准

### 2.2.1 评价因子确定

根据项目特点及周边区域环境特征的分析，筛选出本项目的评价因子。

(1)环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃、苯乙烯。

影响评价因子：苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、醋酸乙烯。

(2)水环境

现状评价因子：pH、DO、CODMn、BOD5、氨氮、挥发酚。

影响评价因子：pH、CODCr、氨氮。

(3) 声环境

现状及影响评价因子：等效连续A声级(LAeq)。

(4)固体废物

分析固废产生量，提出安全处置措施和监督办法。

### 2.2.2 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据温州市环境空气功能区划图，本项目拟建地所属区域为二类环境空气功能区，常规污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。有关标准要求具体各指标值见表2.2-1。

表2.2-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值  单位：μg/m3

| 序号 | 污染因子 | 标准限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 | GB3095-2012 |
| 2 | NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| 3 | TSP | / | 300 | 200 |  |
| 4 | PM10 | / | 150 | 70 |  |
| 5 | PM2.5 | / | 75 | 35 |  |

特征污染物苯乙烯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区有害物质最高容许浓度，醋酸乙烯、丙烯酸甲酯参照前苏联标准中居民区大气中最大允许浓度，见表2.2-2。

表2.2-2  特征污染物环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 物质名称 | 最高容许浓度 | 标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 一次值 | 日均值 |  |
| 苯乙烯 | 0.01 | / | 参照《工业企业设计卫生标准》（J36-79） |
| 醋酸乙烯 | 0.15 | 0.15 | 参照前苏联标准 |
| 丙烯酸甲酯 | 0.01 | 0.01 |  |

另外特征污染物丙烯酸丁酯、丙烯酸目前国内还没有相关空气质量标准，现参考美国环保局工业环保实验室推算化学物质在环境介质中含量限度值的计算模式确定。该计算模式确定的浓度值相当于我国的居住区大气允许浓度中的日均值。计算大气中化学物质最高允许浓度（Xp）的模式为：

Xp(mg/m3)=1.07×10-4×LD50(mg/kg)

式中LD50为大白鼠经口的半数至死计量。

根据毒理学实验，丙烯酸丁酯对大白鼠的LD50为900mg/kg，丙烯酸对大白鼠的LD50为2520mg/kg，由此计算出丙烯酸丁酯环境空气中日均值最高允许浓度为0.10mg/m3，丙烯酸环境空气中日均值最高允许浓度为0.27mg/m3。

根据中国环境科学出版社出版的原国家环保总局科技司编写的《大气污染物综合排放标准详解》，选用2.0mg/m3作为非甲烷总烃的质量小时标准。

（2）水环境质量标准

根据浙江省水功能区划，本项目附近地表河流水质为IV类水功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准，根据《关于温州瑞安平阳苍南近岸海域环境功能区调整意见的函》（浙环函[2013]221号），纳污水体东海飞云江口外侧水环境执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类标准要求，详见表2.2-3，2.2-4。

表2.2-3 《地表水环境质量标准》IV类标准值     单位：除pH外为mg/L

| 类别 | pH | 高锰酸盐指数 | BOD5 | DO | 石油类 | TN | TP | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 6～9 | 10 | 6 | 3 | 0. 5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 |

表2.2-4 海水水质标准基本项目标准限值（摘录）     单位：mg/L，pH值除外

| 水质参数 | 评价标准 | 水质参数 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.8-8.5 | COD≤ | 3 |
| BOD5≤ | 3 | 溶解氧> | 5 |
| 石油类≤ | 0.05 | 无机氮≤ | 0.30 |

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的IV类标准，详见表2.2-5。

表2.2-5  地下水质量标准    单位：除pH值为无量纲外，其余均为mg/L

| 序号 | 标准值 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
| 2 | 浑浊度 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
| 3 | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 | 5.5~6.5,8.5~9 | <5.5，>9 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 7 | 总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
| 8 | 亚硝酸盐（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
| 9 | 铁（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
| 10 | 硫酸盐（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 11 | 氯化物（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 12 | 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 13 | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |

（3）声环境质量标准

项目所在地为工业集中区，声环境为3类声环境功能区，声环境质量参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准见表2.2-6。

表2.2-6 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB | 55dB |

（4）土壤环境质量标准

本项目土壤环境质量参考《展览会用地土壤环境质量评价标准》（HJ350-2007）（暂行）中的B级浓度和《工业企业土壤环境质量风险评价基准》（HJ/T 25-1999）中的土壤基准直接接触浓度，见表2.2-7。

表2.2-7    土壤环境相关标准（mg/kg）

| 《展览会用地土壤环境质量评价标准》（HJ350-2007）（暂行） |
| --- |
| 序号 | 项目 | A级 | B级 |
| 1 | 苯乙烯 | 20 | 97 |
| 《工业企业土壤环境质量风险评价基准》（HJ/T 25-1999） |
| 序号 | 项目 | 土壤基准直接接触 | 土壤基准迁移至地下水 |
| 1 | 酚 | 1000000 | 176000 |

### 2.2.3 污染物排放标准

（1）废气

本项目废气参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4“大气污染物排放限值”中的排放标准，具体见表2.2-8。

表2.2-8  大气污染物排放限值

| 污染物 | 车间或生产设施排气筒排放限值(mg/m3) | 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 100 | 4.0 |
| 苯乙烯 | 50 | / |
| 丙烯酸 | 20 | / |
| 丙烯酸丁酯 | 50 | / |
| 丙烯酸甲酯 | 50 | / |

污染控制要求：

合成树脂企业产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m。

废气收集系统需满足以下要求：

a）生产设施应采用密闭式，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置。

b）根据生产工艺、操作方式以及废气性质、处理和处置方法，设置不同的废气收集系统，尽可能对废气进行分质收集，各个废气收集系统均应实现压力损失平衡以及较高的收集效率。

c）废气收集系统应综合考虑防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露、防堵塞等问题。

为保证废气处理装置的净化效果，需要在线测定相关工艺参数：

a）冷凝器排出的不凝尾气的温度应低于尾气中污染物的液化温度，若尾气中有数种污染物，则不凝尾气的温度应低于尾气中液化温度最低的污染物的液化温度；

b）吸附装置的吸附剂更换/再生周期、操作温度应满足设计参数的要求；

c）洗涤装置的洗涤液水质（如pH 值）、水量应满足设计参数的要求；

d）焚烧设施的焚烧效率应大于99.9%，焚烧效率指焚烧炉烟道排出气体中二氧化碳浓度与二氧化碳和一氧化碳浓度之和的百分比。

臭气场界排放浓度及最高允许排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准值，具体见表2.2-9。

表2.2-9  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界标准值及最高允许排放量

| 序号 | 控制项目 | 无组织排放 监控浓度限值 | 排气筒高度（m） | 最高允许排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级新改扩建（mg/m3） |  |  |
| 1 | 臭气浓度 | 30 | 15 | 2000 |

生产车间有机废气排放执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中规定的工作场所空气中有毒物质容许浓度的限值，具体指标见表2.2-9。

表2.2-9  《工作场所有害因素职业接触限值》  单位：mg/m3

| 物质名称 | 最高容许浓度 | 时间加权平均容许浓度 | 短时间接触容许浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 醋酸乙烯 | -- | 10 | 15 |

此外根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）排气筒允许排放速率计算方法，二类功能区15m高排气筒，苯乙烯允许排放速率为0.06kg/h，丙烯酸丁酯允许排放速率为1.8kg/h，丙烯酸允许排放速率为4.86kg/h，丙烯酸甲酯允许排放速率为0.06kg/h，醋酸乙烯允许排放速率为0.9kg/h。

（2）废水

本项目外排废水为生活污水和生产废水，废水中常规因子经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后标后排入市政污水管（其中NH3-N排放浓度执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33 887-2013）中的35mg/L），最终输送至东海污水处理厂，东海污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。特征污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1“水污染物排放限值”中的间接排放标准。详见表2.2-11~2.2-12。

表2.2-11  废水排放标准             单位：mg/L(pH除外)

| 参数 | pH | BOD5 | CODCr | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水综合排放 三级标准 | 6~9 | 300 | 500 | 400 | 35* | 100 |
| 城镇污水处理厂一级A排放标准 | 6～9 | 10 | 50 | 10 | 5（8） | 1 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

表2.2-12  特征因子水污染物排放限值      单位：mg/L

| 参数 | 苯乙烯 | 总氰化物 | 丙烯酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间接排放限值 | 0.6 | 0.5 | 5 |

（3）噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准，噪声限值见表2.2-13。

表2.2-13   建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见表2.2-14。

表2.2-14  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB | 55dB |

（4）固体废物控制标准

危险废物分类执行《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填理污染控制标准》（GB18598-2001）和一般工业废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。

## 2.3 评价工作等级和评价重点

根据《环境影响评价技术导则》(HJ 2.1-2011、HJ 2.2-2008、HJ/T2.3-93、HJ 2.4-2009、HJ 610-2011)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中有关环评工作等级划分规则，确定本评价等级。并根据项目特性，确定评价重点。

### 2.3.1 大气评价等级

根据估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

项目大气环境评价工作等级划分见表2.3-1、表2.3-2。

表2.3-1   大气环境评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax≤10%或D10%‹污染源距厂界最近距离 |

表2.3-2 大气环境评价工作等级确定表

| 污染物名称 | 排放形式 | 排放部位 | 最大浓度 mg/m3 | Pmax | D10 %(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大占标率% | 下风距离m |  |  |
| 丙烯酸丁酯 | 有组织 | 排气筒 | 0.002414 | 0.80 | 812 | 0 | 三 |
| 丙烯酸甲酯 | 有组织 | 排气筒 | 0.0009711 | 9.71 | 812 | 0 | 三 |
| 苯乙烯 | 有组织 | 排气筒 | 0.0009368 | 9.37 | 812 | 0 | 三 |
| 醋酸乙烯 | 有组织 | 排气筒 | 0.004066 | 2.71 | 812 | 0 | 三 |
| 丙烯酸 | 有组织 | 排气筒 | 0.000662 | 0.08 | 812 | 0 | 三 |
| 丙烯酸丁酯 | 无组织 | 生产车间 | 0.001216 | 0.41 | 78 | 0 | 三 |
| 丙烯酸甲酯 | 无组织 | 生产车间 | 0.0005526 | 5.53 | 78 | 0 | 三 |
| 苯乙烯 | 无组织 | 生产车间 | 0.0004918 | 4.92 | 78 | 0 | 三 |
| 醋酸乙烯 | 无组织 | 生产车间 | 0.00221 | 1.47 | 78 | 0 | 三 |
| 丙烯酸 | 无组织 | 生产车间 | 0.0003094 | 0.04 | 78 | 0 | 三 |

同时根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)，采用Screen3估算模式进行计算采取措施后各污染物的最大影响程度和下风向对应距离，确定本项目的大气评价等级为三级。

### 2.3.2 水评价等级

根据工程分析，本项目废水为地面冲洗水和生活污水，排放量480t/a，产生的废水常规因子经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管，特征污染物处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1“水污染物排放限值”中的间接排放标准后排入市政污水管，纳入东海污水处理厂处理后排放。根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93），确定地表水环境评价等级为三级。

### 2.3.3 噪声评价等级

环境噪声评价工作等级的主要根据：项目建设前后噪声级的变化程度；影响范围内环境保护目标、环境噪声标准和人口分布。

本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，且项目周边为工业企业，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）关于噪声评价工作等级划分的基本原则，确定本项目声环境评价等级为三级。

### 2.3.4 风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价等级划分标准见表2.3-3。

表2.3-3  评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

项目所在地不属于环境敏感地区，项目不属于重大危险源，对照上表可知，确定本项目风险评价工作等级为二级。

### 2.3.5 地下水评价等级

本项目属I类建设项目，项目建设地点属地质灾害不敏感区，废水排放量较小，对照HJ610-2011，确定地下水评价等级为三级。

### 2.3.6 评价重点

根据项目污染特征，本次环评的重点是运营期废气排放对大气环境的影响、声环境的环境影响分析和生产运输、原料存储的风险分析，同时兼顾水环境和固体废弃物的环境影响分析。制定避免污染、减少污染的对策、环保措施及风险防范措施，提高项目社会效益和环境效益的协调性，为项目环保管理提供科学依据。

## 2.4 评价范围及环境敏感区

### 2.4.1 评价范围

项目评价范围见表2.4-1。

表2.4-1  项目评价范围

| 评价内容 | 环境功能级别 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 二类 | 三级 | 长5km，宽5km，面积25km2的矩形区域。 |
| 地表水 | IV类 | 三级 | 拟建地上游0.2km~下游1.0 km的河段范围 |
| 噪声 | 3类 | 三级 | 边界及边界外200m范围内 |
| 风险评价 | 大气二类区 | 二级 | 以生产车间为中心半径3km的范围；地表水风险范围纳污河段排污口上游500m，下游5km。 |
| 地下水 | IV类 | 小于20km2 |

### 2.4.2 环境敏感区（环境保护目标）

(1)环境空气主要保护目标

评价范围内的居民区，环境空气达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

(2)水环境主要保护目标

地表水水质目标符合IV类水功能区。

(3)声环境主要保护目标

项目所在地周围的声环境质量维持现状。

(4)敏感点：项目西面2.2km处北厂村居民住宅区，西侧2.35km处东横塘村居民住宅区，南面2.1km处海滨村居民住宅区，西面710m海涂农场一大队和西面1.25km海涂农场二大队。项目周边敏感点平面位置示意图见图2.4-1所示。

主要保护目标情况见表2.4-2。

表2.4-2     项目周边敏感点情况

| 保护项目 | 与本项目方位 | 保护名单 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 南面465m | 内河 | GB3838-2002的IV类标准 |
| 大气环境 | 四周 | 项目周围区域 | GB3095-2012二级标准 |
|  | 西面710m | 海涂农场一大队（约5户，规划拆迁用为工业用地） |  |
|  | 西面1.25km | 海涂农场二大队（3幢5F住宅，规划拆迁用为工业用地） |  |
|  | 西面2.2km | 北厂村居民楼（约1280人） |  |
|  | 西侧2.35km | 东横塘村居民楼（约1500人） |  |
|  | 南面2.1km | 海滨村居民楼（约1454人） |  |
|  | 南面2.5km | 规划医院用地 |  |
|  | 南面2.4km | 规划二类居住用地 |  |
|  | 南面2.95km | 规划小学用地 |  |
|  | 西南面1.9km | 规划二类居住用地 |  |
|  | 南面1.65 km | 规划高等院校用地 |  |
| 声环境 | 东、南、西、北侧 | 厂界排放噪声 | GB3096-2008中3类标准 |

## 2.5 环境功能区划及相关城市规划

### 2.5.1项目区域环境功能区划

(1)环境空气

本项目评价范围内属于二类环境空气质量功能区，空气质量保护目标为二级。

(2)地表水环境

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环境保护局，2006年），项目地块附近内河地表水域环境功能区划为IV类水质功能区。具体水环境功能区划图见附图3。

(3)声环境

本项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)声环境功能区分类，工业区属于3类声环境功能区。

（4）海水环境

东海海域为四类，但根据《关于温州瑞安平阳苍南近岸海域环境功能区调整意见的函》（浙环函[2013]221号），纳污水体东海飞云江口外侧水环境执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类标准要求。

### 2.5.2西湾-宋埠工业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40326C02）

根据《平阳县生态环境功能区规划说明》（2009年8月），本项目属于西湾-宋埠工业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-4 0326C02），为重点准入区。

（1）基本特征

平阳西湾围垦工业发展生态环境功能区位于宋埠镇和西湾乡东侧围垦，规划面积主要包括东侧海涂，该区域在规划之中，小区总面积约19.62km2。根据规划主要发展与平阳县现有产业相关联的高新技术产业。

（2）主要生态环境目标

主导生态服务功能：生态工业发展。

生态环境敏感性：土壤侵蚀敏感性轻度，水环境污染轻度敏感。

环境保护目标：环境空气质量达到二类标准，海域达到相关功能要求。

总量控制目标：该区域点源COD排放量控制在3150吨，氨氮排放量控制在305吨。到2020年，点源COD排放量控制在2992.5吨，氨氮排放量控制在289.7吨。

（3）生态环境保护与建设措施

建设开发活动的环境保护要求：重点发展高级服装鞋革、机械制造、电子信息、医药和精细化工、新材料等行业。进入区内的企业应具有一定规模，符合上述重点产业发展导向及国家产品质量、技术监督、环保和劳动保护等要求。搬迁进入的企业必须与技术改造和产业升级结合起来，禁止现有企业把原有落后生产设备搬迁进入。禁止发展技术设备落后，产品质量低劣，能耗高、污染环境、大量消耗土地的项目。

污染控制：建设集中污水处理厂，园区实施工业废水收集和集中治理，达到综合排放标准后排放四类海域功能区。建设集中供热，降低能源消耗。积极发展低能耗、低污染的新兴产业，推进循环经济，包括企业间循环和产业间循环，推行清洁生产和环境管理体系的建设。

生态保护与建设：充分利用西湾乡山体和东海的自然景观资源，建设绿地主廊道和次廊道，形成一个完整的绿化系统，用绿化网络将城市连为一体。依托山体和交错水系的布置生态绿地，将化工区和传统工业区、高新技术产业区分隔开，减少园区对其他区域的影响。

本项目为水性乳胶项目，不与本区划的生态环境保护与建设措施相冲突，符合生态功能区划要求。

详见平阳县生态环境功能区划图见图2-2。

### 2.5.3 平阳县县域总体规划概况

浙江省城乡规划设计研究院编制的《平阳县县域总体规划（2006-2020 年）》，该规划是在2012年平阳县行政区划调整前编制的，该规划指出，平阳县的总体发展目标是“建成浙南、闽北的重要工贸旅游城市、港口城市，温州鳌江流域的中心城市”。

（1）县域空间开发与保护框架

确定网络发展的城镇发展思路，形成“双群三轴”的发展框架。“双群”分别是以鳌江、昆阳为核心和以水头为核心形成的两个城镇群，其一是东部城镇群，以鳌江、昆阳为核心，整合东部8 镇1 乡的城镇用地功能，空间结构与交通联系，形成一体化发展的城镇网络，其二是以水头为核心的西部沿57 省道城镇群，整合水头、鹤溪、山门、南雁等城镇的发展空间，重点协调产业、土地、基础设施的共享与协作。“三轴”为依托新的交通通道与鳌江岸线开发形成五条发展轴线，一为甬台温（温福）高速公路、104 国道发展轴线；二为依托滨海高速公路形成滨海发展轴线，加强平阳滨海区域与瑞安苍南滨海发展的联系；三是沿57 省道和鳌江的发展轴线，该通道串联平阳中西部主要发展城镇，是沟通县域东西地区平衡发展的的重要发展轴。

（2）次区域划分及分区发展策略

属东部次区域：县域重点发展区域，是东部八镇一乡，包括昆阳、鳌江、萧江、钱仓、宋桥、郑楼、榆垟、宋埠八镇和西湾乡。发展策略是促进县域中心城市结构的形成，积极引导中心区功能的形成，促进现代制造业为主的第二产业向该地区集聚，并在公共服务、居住配套等方面提供支持和保障，形成第二、第三产业集中发展的区域。实施以交通走廊为引导，整体联动、集约发展的模式。开发旅游休闲、会议培训和生态农业，可适当发展无污染的都市型工业，应与生态环境充分协调。

（3）县域市政基础设施

在珊溪水利枢纽赵山渡引水隧洞平阳县北山出口设平苍引水泵站和北山水厂，平苍引水泵站引水规模30 万m3/日，通过引水隧洞和管道向鳌江第二水厂和苍南县龙港镇供水；北山水厂总规模20 万m3/日，鳌江第二水厂总规模10 万m3/日。供水范围：昆阳镇、鳌江镇、钱仓镇、郑楼——宋桥镇、宋埠——榆垟镇等镇及周边农村。属鳌江第二水厂供水范围。

平阳县县域总体规划确定鳌江干流和东海为县域主要城镇污水的主要受纳水体，鳌江各支流可适当接受支流沿岸小城镇和农村集镇经处理后的生活污水。

昆阳镇北部和郑楼—宋桥、宋埠—榆垟等区域的污水纳入东海污水处理厂统一处理后排放。东海污水处理厂：近期1 万m3/日，远期3 万m3/日。纳污范围：昆阳、郑楼—宋桥、宋埠—榆垟部分区域。

生活垃圾焚烧发电厂：位于在钱仓东江村，用地约6 公顷。生活垃圾焚烧发电厂的处理规模近期为400 吨/日，远期扩建为600 吨/日的规模。

本项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块，属总体规划中的东部次区域-县域重点发展区域，符合总体规划要求。

### 2.5.4平阳县新兴产业园控制性详细规划(平阳县宋埠围垦区控制性详细规划修编)

平阳县新兴产业园控制性详细规划见下图2-3：

图2-3  平阳县新兴产业园控制性详细规划

图2-4  新兴产业园产业布局图

1、调整原则

鉴于原规划在路网和功能布局上的合理性、区块内部道路工程设计已经基本完成、建设用海规划已经获批以及仍作为产业主平台的定位不变等诸多因素，本次规划调整的基本原则确定如下：

（1）定位上，由于本区仍作为平阳县产业的主平台，调整后工业用地仍占主导地位。

（2）布局上，考虑围垦区回填工作已经完成近半，道路施工图已经展开，部分道路基础和河道在回填阶段就已经进行了特殊处理，且建设用海规划实施后，还有国家海监部门监督等诸多因素，规划布局和道路网调整的幅度不宜太大。

（3）结合实际操作中出现的问题、衔接相关设计、规划，落实县委县政府最新要求、满足管委会最新项目，调整用地布局、优化工业区景观等。

2、功能定位

温州沿海产业带的重要产业基地、平阳县新兴产业拓展区和以特色产业集群为核心的现代化工业基地，是促进平阳县产业升级和提升的重要平台。

3、规划结构

“一心、一轴、两带、三片”。

一心，即产业园区公共服务中心，位于基地几何中心、产业区块与居住配套区块之，并依托横二河设置。

一轴，是城市拓展轴，即通过基地核心的、沟通基地与平阳县城与远景围垦区域的市拓展轴。

两带，即靠近新堤塘的农业地带和沿山脚布置的农业地带。

三片，即规划形成的北侧两个工业片区块和南部研发服务区块。

根据产业发展导向，着力构筑“一区多园”的总体空间布局。即在新兴产

业园内部重点设置先进装备制造产业园、新材料产业园（含电镀园区和化工园

区）、电子信息产业园等多个主题产业园区，同时设置研发、孵化、中试用地和

退二提二用地，并在围垦区西南部和东南部分别建设一个配套服务组团，促进

新兴产业园生产、生活、生态融合发展。

5、规划布局

（1）中心区布局

根据平阳县统一部署，未来滨海新区开发建设管理委员会主要负责东部沿海海涂区域开发建设，本区将成为海涂开发的前站。为满足本区开发以及今后大面积开发活动的服务功能，规划在本区中心位置结合主干路和河流设置服务中心，主要安排行政办公服务、后勤服务、金融服务、文化娱乐服务以及通信服务等综合服务功能。公共中心围绕绿地（利用农林用地）建设，形成围合空间。

（2）居住与职工宿舍用地

①居住用地

考虑管委会开发自负盈亏以及本区块现状环境特点，规划居住用地主要有两片，以小区形式开发： 西片居住用地结合现状海滨村布置，主要用于农场职工安置和平阳县下山移民安置。根据平阳县总体安排，本区块需要安排下山移民需要用地 80-100亩，即 5-7公顷，农场区块现有居民约800人，需要安置用地约3-4公顷。规划设置下山移民安置用地7.27公顷，农场安置用地 3.65公顷（考虑用地的完整性和少量职工宿舍）。结合海滨村安排幼儿园、公共服务设施等以及满足日常需要的商业设施。

东片居住用地结合西湾风景区安排，在近山靠海安排高档海景、山景住宅 41.89 公顷。 规划居住用地共 58.47公顷，占建设用地 8.30%。

②职工宿舍用地

根据管委会统一部署，今后企业内部不允许配建单身职工宿舍，所有单身职工有管委会统一安排。根据工业用地就业密度估算，未来本区将可能产生 4万个就业岗位，考虑一定的带眷及远期研发区块就业密度的提高，本区就业人口约 4.5万人，考虑全部为单身职工。

规划职工宿舍用地两片，面积 11.02 公顷，安排职工约1.5 万人。由于本区距离宋埠集镇及万全生态住宅区较近（约 1-2公里），在自行车通勤距离以内，则本区绝大部分职工会选择在集镇租住，估算约 3万人选择在宋埠集镇居住，为当地农民创造就业机会。

（3）工业及物流仓储用地

①规划布局

规划工业用地分“两片”、“三种类型”：“两片”即横二河以北的传统产业提升区和南部的研发产业集聚区；“三种类型”即北部的有一定污染的二、三类工业用地和西北部的污染较小的一类工业用地以及东南部的清洁研发产业用地。

②地块划分

合理划分最小规模土地开发单元，限定入园企业的投资门槛，既保证了本区的基本品质，又可以是政府引导和控制该地区建设的有力措施。方案考虑到地块划分的灵活性和最小企业门槛，采用约 300× 400的路网间距，以满足地块组合的多种可能，为今后引进企业留有较大的自由度。企业地块按照标准进行划分，工业区内划分的基本地块一般为1～3 公顷，企业地块划分主要在次干路之间，能保证每个地块有一个临街面。在北部入园主干路——昆宋大道两侧建议引进大型企业，以展示园区良好形象。

③控制指标确定

根据《平阳县城乡规划管理技术规定》工业用地容积率 1.0-3.0，建筑密度55%，考虑未来引进企业类型的不确定，单层、多层厂房均有可能，故规划控制指标采取上限控制，即容积率不大于 3.0，建筑密度不大于 55%（1公顷用地，建筑基底面积最大可达到5500平方米，若采用 5-6层，则容积率可达 3.0）。实际开发时各地块建设指标应小于规划确定的指标。

④规划规模

规划工业用地 324.38公顷，占总建设用地的 46.07%。

⑤物流仓储用地

规划结合未来高速公路出入口及入园主干路预留物流仓储用地，服务于本园区。规划物流仓储用地9.75 公顷，占总建设用地的 1.38%。

（4）河道组织

根据浙江省有关文件规定，围涂区块需要预留 12%水面率，如果将 12%水面面积均匀分布在区块内，势必造成河流过多，随之而来的就是桥梁、沿河绿地相应增加，不仅增加了基础设施投资，也造成了可出让用地的减少；如果水面过于集中布置，也造成区块内雨水收集困难。规划均衡考虑桥梁造价、节约用地、雨水排放、农业用地布局以及景观需要，构筑“五横三纵”的河道系统，除农场区块河道外，围垦区块内的河道宽度控制在40-45米，既可以达到良好的尺度效果，又可以减少桥梁跨度。为满足水面率要求，将外围无须或少建桥梁的河道加宽到 90 米，并将河流与农业用地进行了良好的衔接，便于灌溉。同时，山脚考虑山体景观的需要、以及山体集雨排洪的要求，规划构筑大面积的湿地型水体。

（5）农业用地

落实浙江省人民政府关于围垦用地预留 10%农林用地的要求，规划设置农林用地76公顷，占围垦区面积的 12.9%，占规划总用地 8.75%。规划考虑将农业用地安排在靠山、滨海地段，既可以与防护林带结合设置，起到更好的台风防治作用，又可作为规划的“弹性”用地，为未来创造更加丰富的城市元素留有余地。

6、给排水工程规划

（1）给水系统规划

根据《平阳县域给水排水规划》，珊溪水利枢纽赵山渡引水工程平阳分渠远期向平阳县送原水30万m3/d，水量可满足平阳县东部城乡用水，包括昆阳镇、万全片、鳌江镇和钱仓镇。宋埠、宋桥、郑楼、榆垟等原有乡镇水厂，规模小，建设水平低，水源水质也不良，宜逐步废弃，由平阳县自来水公司水厂统一供水。 昆阳镇范围内新建北山水厂，总规模20万 m3/d， 在北山水厂建成后，规模 2.5万m3/d的平阳第二水厂作为备用水厂。

本区用水由平阳县自来水公司统一供水，今后主要由北山水厂供水。 本区施工用水可由河道直接取用。

（2）给水管道布置

本区内用水主要由宋埠至本区的昆宋大道、平宋路等道路的给水管道接入。

主干管沿本区中间道路接入，同时往南北两侧接出支管。

供水管网根据用户的用水要求合理分布于整个区块，以满足各用户对水量、水压的要求，在考虑施工维修方便的原则下，尽可能缩短供水管线的总长度。并且供水管道尽可能以最短距离到达各用水户。

（5）污水量预测

本区最高日污水量约为 2.14万m3/d。

（6）污水系统规划

根据平阳县域污水系统规划，本规划区东部将建设东海污水处理厂，远景规模 6-8万m3/d，主要收集和处理宋埠围垦区、昆阳、郑楼—宋桥、宋埠—榆垟部分区域的污水，处理达标后尾水排东海。

本规划区污水排入东海污水处理厂进行处理，东海污水处理厂预留 7.81ha的建设用地。

（7）污水管布置

本区污水均沿道路自西往东收集后排入东海污水处理厂进行处理。化工园区、电镀园区需在园区范围内选择合适地点建污水处理厂，将园区污水集中处理，达到相关排放标准后方可排入市政污水管道，再进入东海污水处理厂处理。

（8）雨水管布置

雨水管道分散自流排入本区内开挖的排水河道。雨水排放口标高必需高于河底标高。

图2-4  规划分期示意图

本项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块，位于规划工业用地“三种类型”中北部有一定污染的三类工业用地，根据项目用地规划图、产业布局图及规划分期示意图，本项目属于一期规划入驻企业，且属于新材料产业，符合该规划的相关要求。

### 2.5.5东海污水处理厂概况

根据平阳县域污水系统规划，本规划区将建设东海污水处理厂，主要收集和处理宋埠围垦区、昆阳、郑楼—宋桥、宋埠—榆垟部分区域的污水。

东海污水处理厂位于宋埠镇滨海村，近期工程规模1万m3/d，用地面积29.25亩，中期工程规模3万m3/d，用地面积20.22亩；远期8万m3/d，占地8公顷。污水处理工艺采用一级处理（粗细格栅、沉砂）+二级生化处理（水解酸化、氧化沟、二沉池、消毒）。污水处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后外排。平阳县东海污水处理厂工程建设年限为近期：2014~2015年，中期：2015~2020年，远期：2020~2030年。本项目建设工期预计为6个月，预计能做好纳管衔接工作。本环评要求企业在污水能确保纳管后方可投产营运。

本项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块，根据调研，待东海污水处理厂建成后，污废水经预处理后纳入东海污水处理厂。

# 3 建设项目概况

## 3.1 建设项目概况

项目名称：平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目；

建设单位：平阳县鑫盛乳胶有限公司；

项目性质：新建；

建设地点：平阳县滩涂围垦区D05地块；

生产规模：年产1万吨环保型水溶性乳胶；

项目投资：总投资3000万元，资金全部由企业自筹解决。

## 3.2 建设规模

项目用地面积2730 m2，建筑面积2384.5m2。本项目建成投产后，预计具有年产1万吨环保型水溶性乳胶的生产能力。本项目总投资3000万元，资金全部由企业自筹解决。

## 3.3 主要生产设备

项目主要生产设备清单见表3.3-1。

表3.3-1   主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 型式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸丁酯储罐 | 40m3，φ2600×8400 | 卧式 | 1 | 乙类 |
| 2 | 丙烯酸甲酯储罐 | 40m3，φ2600×8400 | 卧式 | 1 | 甲类 |
| 3 | 苯乙烯储罐 | 40m3，φ2600×8400 | 卧式 | 1 | 乙类 |
| 4 | 醋酸乙烯储罐 | 40m3，φ2600×8400 | 卧式 | 1 | 甲类 |
| 5 | 丙烯酸储罐 | 40m3，φ2600×8400 | 卧式 | 1 | 乙类 |
| 6 | 6 m3乳化釜 | φ1900×3800 | 立式 | 2 | 不锈钢 |
| 7 | 3 m3乳化釜 | φ1750×2400 | 立式 | 2 | 不锈钢 |
| 8 | 2 m3乳化釜 | φ1450×2400 | 立式 | 1 | 不锈钢 |
| 9 | 1 m3乳化釜 | φ1300×1750 | 立式 | 1 | 不锈钢 |
| 10 | 10 m3反应釜 | φ2400×5588 | K型 | 2 | 搪玻璃 |
| 11 | 5 m3反应釜 | φ1750×4791 | K型 | 2 | 搪玻璃 |
| 12 | 3 m3反应釜 | φ1750×3791 | K型 | 1 | 搪玻璃 |
| 13 | 1m3反应釜 | φ1300×3360 | K型 | 1 | 搪玻璃 |
| 14 | 冷凝器 | 11m2，φ965×1610 | 碟片式 | 2 | 搪玻璃 |
| 15 | 冷凝器 | 7m2，φ965×1210 | 碟片式 | 2 | 搪玻璃 |
| 16 | 冷凝器 | 5m2，φ690×1370 | 碟片式 | 1 | 搪玻璃 |
| 17 | 冷凝器 | 2m2，φ690×830 | 碟片式 | 1 | 搪玻璃 |

## 3.4 主要原辅材料用量及理化性质

### 3.4.1 主要原辅材料用量

项目主要原辅材料用量见表3.4-1。

表3.4-1  主要原辅材料清单

| 名称 | 单位 | 年用量 | 最大储存量 | 储存方式、地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅 材料 | 聚乙烯醇 | t/a | 700 | 20 | 袋装；丙类仓库 | 汽车运输 |
|  | 丙烯酸丁酯 | t/a | 700 | 26.5 | 汽车运输，泵入储罐；埋地储罐区 | 汽车运输 |
|  | 丙烯酸甲酯 | t/a | 300 | 28.3 |  | 汽车运输 |
|  | 苯乙烯 | t/a | 500 | 27.1 |  | 汽车运输 |
|  | 醋酸乙烯 | t/a | 500 | 27.7 |  | 汽车运输 |
|  | 丙烯酸 | t/a | 200 | 31.2 |  | 汽车运输 |
|  | 过硫酸铵 | t/a | 10 | 0.5 | 袋装；中间仓库 | 汽车运输 |
|  | 十二烷基硫酸钠 | t/a | 120 | 5 | 200kg桶装；丙类仓库 | 汽车运输 |
|  | 磷酸氢二钠 | t/a | 90 | 5 |  | 汽车运输 |
|  | 助剂（渗透剂） | t/a | 60 | 10 |  | 汽车运输 |
|  | 消泡剂 | t/a | 10 | 5 |  | 汽车运输 |
|  | 水 | t/a | 5178.6 | / | / | / |
| 能源 | 电 | 万kW·h/a | 100 | / | / | / |
|  | 辅助用水 | t/a | 2435.2 | / | / | / |

### 3.4.2 理化性质

主要原辅材料的理化特性见表3.4-2。

表3.4-2    主要原辅材料性质

| 序号 | 化学品名 | 物质性状 | 物化性质 | 毒性 | 燃爆性 | 火险分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯乙烯 | 无色透明油状液体 | 分子式:C8H8，熔点-30.6℃，沸点146℃，相对密度（水＝1）0.91，饱和蒸汽压1.33kPa（30.8℃）。不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | LD50(大鼠经口)5000 mg/kg； LC50：24000mg/m3，4 小时(大鼠吸入) | 易燃，闪点34.4℃ 爆炸下限1.1% | 乙类 |
| 2 | 丙烯酸丁 酯 | 无色液体 | 分子式：C7H12O2，熔点-64.6℃，沸点145.7℃，爆炸下限1.2%。相对密度（水＝1）0.89，饱和蒸汽压1.33kPa（35.5℃）。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 | LD50(大鼠口)900mg/kg； LC50：14305mg/m3，4 小时(大鼠吸入) | 易燃，具刺激性。闪点37℃。 | 乙类 |
| 3 | 丙烯酸 | 无色液体，有刺激性气味。 | 分子式：C3H4O2，熔点14℃，沸点141℃，相对密度（水＝1）1.05，饱和蒸汽压1.33kPa（39.9℃），与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。 | LD50：2520 mg/kg(大鼠经口)；LC50：5300mg/m3，2 小时(小鼠吸入) | 易燃，闪点50℃，爆炸下限2.4%。 | 乙类 |
| 4 | 引发剂（过 硫酸铵） | 无色单斜晶体，有时略带浅绿色，有潮解性。 | 分子式： (NH4)2S2O8，相对密度（水＝1）1.98，易溶于水。 | LD50：820mg/kg（大鼠经口） | 助燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 | 丙类 |
| 5 | 乳化剂（十 二烷基苯磺 酸钠） | 白色至淡黄色薄片、无臭小颗粒 | 分子式：C18H29NaO3S，闪点（110℃），易溶于水 | LD50：1260 mg/kg(大鼠经口) | 可燃，具刺激性 | 丙类 |
| 6 | 丙烯酸甲 酯 | 无色透明液体，有类似大蒜的气味。 | 分子式： C4H6O2，熔点-75℃，沸点80℃，相对密度（水＝1）0.95，饱和蒸汽压13.33kPa（28℃），微溶于水 | LD50：277mg/kg(大鼠经口) LC50：4752mg/m3，4 小时(大鼠吸入) | 易燃，闪点-3℃，爆炸下限1.2%。 | 甲类 |
| 7 | 醋酸乙烯 | 无色液体，具有甜的醚味 | 分子式：CH3COOCHCH2，分子量86.09，沸点71.8~73℃， 相对密度(水=1)0.93，饱和蒸汽压13.3 kPa （21.5℃）；闪点-8℃，凝固点-93℃ ，微溶于水，溶于醇、丙酮、苯、氯仿。 | LD50：2900mg/kg(大鼠经口)；2500mg/kg(兔经皮)；LC50：14080mg/m3，4 小时(大鼠吸入) | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸 性混合物。遇明火、高热能引起 燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈 反应。 | 甲类 |

## 3.5 项目四至关系及总平面布置

（1）四至关系

本项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块。厂区东侧为温州领潮金属制品有限公司；厂区南侧为温州泰靛服装有限公司；厂区西侧为平阳县清源污水处理有限公司；厂区北侧为园区道路，隔路为温州奋起金属制品有限公司、平阳联发表面处理有限公司。具体见图3.5-1。

（2）总平面布置

企业共设3幢建筑。东北侧为1F丙类仓库，主要为原料仓库和成品仓库；东南侧为埋地储罐区，西南侧为3F甲类车间（局部4F），为本项目的生产车间；西北侧为4F丙类车间（局部5F），为辅助车间，丙类车间1~3F各设一个办公室。总平面布置详见附图7。

## 3.6 公用工程

（1）供电

采用县供电局电网。

（2）给水

用水接自市政供水管网。

（3）排水

排水按雨水、污水分流原则分为污水排放系统和雨水排放系统。雨水由雨水管网汇集后，排入雨水管网。废水经预处理后纳入市政污水管网排入东海污水处理厂。

（4）供热

园区设置集中供热设施，项目所用蒸汽由园区内的平阳宏源供热有限公司提供。根据《关于平阳宏源供热有限公司新建厂房建设项目环境影响报告表的审查意见》（平环建[2013]214号），平阳宏源供热有限公司引进2台20t/h燃煤锅炉、1台10t/h燃煤锅炉（备用），日供热蒸汽可达480t。

（5）循环冷却水

本项目冷凝回收系统的冷凝介质为循环冷却水，本项目拟建一座冷却塔，循环水年消耗量约为200t/a。

## 3.7设备产能相符性分析

本项目配备反应釜6只，2只10T，2只5T，1只3T，1只1T，合计反应釜容积为34T，本项目产品规模为苯丙乳液3000 t/a、纯丙乳液5000 t/a及醋丙乳液2000 t/a。各产品设备一一对应，不交叉生产，则苯丙乳液配备的反应釜为1只10T反应釜；纯丙乳液配备的反应釜为1只10T、1只5T、1只1T的反应釜；醋丙乳液配备的反应釜为1只5T、1只3T的反应釜；聚合反应时间为3h，保温时间为2h，单台设备一天最多可做1批，以反应釜满负荷率80%计，则苯丙乳液最大设备产能为10×80%×1×300=2400t/a；纯丙乳液最大设备产能为16×80%×1×300=3840t/a；醋丙乳液最大设备产能为8×80%×1×300=1920t/a；均能达到生产规模的75%以上。建议企业可增加生产班次或适当增加反应釜容量以达到生产规模。

## 3.8 劳动定员与工作制度

劳动定员：企业员工为22人。

工作制度：企业实行单班制生产，年工作日300天，厂内不设食堂与宿舍。

图3.5-1  四至关系示意图（附现场照片）

# 4 工程分析

## 4.1产品方案

企业主要采用乳化、聚合、调节pH、过滤等生产工艺，购置反应釜、乳化釜、冷凝器等生产设备，项目用地面积2730 m2，建筑面积2384.5m2。项目建成后可实现年产1万吨环保型水溶性乳胶的生产能力。本项目环保型水溶性乳胶主要为三种胶水：苯丙乳液、纯丙乳液及醋丙乳液。

建设项目产品方案及生产规模详见表4.1-1。

表4.1-1   主要产品建设方案

| 序号 | 产品名称 | 建设规模（t/a） | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯丙乳液 | 3000 | 聚乙烯醇、丙烯酸丁酯、苯乙烯、丙烯酸 |
| 2 | 纯丙乳液 | 5000 | 聚乙烯醇、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸 |
| 3 | 醋丙乳液 | 2000 | 聚乙烯醇、丙烯酸丁酯、醋酸乙烯 |
| 4 | 总计 | 10000 | / |

## 4.2 生产工艺流程和产污环节

### 4.2.1 工艺流程及产污环节

本项目共生产三种胶水：苯丙乳液、纯丙乳液及醋丙乳液，其生产原、辅料性质类似，生产工艺相同，主要有单体乳化、引发剂配置、保温聚合、调节pH、过滤、包装等工序。具体工艺流程见图4.2-1。

### 4.2.2反应原理

水性丙烯酸乳液生产工艺属乳液聚合，即单体在水介质中由乳化剂分散成乳状液，由水溶性引发剂引发的聚合反应。

由于丙烯酸系列乳液的种类繁多，其生产原辅料性质类似，反应原理相同，以苯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸为单体的苯丙乳液聚合反应为例，主要化学反应原理如下：

（a）链引发：

(NH4)2S2O8+2H2O==2NH4HSO4 + 2 HO·

（b）聚合反应：

### 4.2.3工艺简述

本项目纯丙、苯丙和醋丙乳液生产工艺相同，仅单体类型和物料投比不同，形成的聚合物产品也不同。

（1）单体乳化

根据产品设计配方，将罐区的单体原料经管道及泵打入单体乳化罐内，再向单体乳化罐内依次加入水、乳化剂，搅拌乳化，乳化过程约2h，操作条件为常温常压。乳化过程部分单体挥发，产生乳化废气。

（2）引发剂配置

向引发剂罐内依次加入水、过硫酸铵（引发剂）进行搅拌溶解。

（3）聚合保温

将一定量的水加入反应釜内，反应釜夹套通蒸汽升温到约80℃左右（蒸汽由园区集体供热），再将乳化罐内和引发剂罐内的原料同时均匀滴加到反应釜内，该过程连续搅拌，反应3 小时，聚合完毕后，冷却降温至40℃，持续保温2h。聚合反应反应釜上方设置有冷凝器，反应釜中挥发的气体通过冷凝器回流（冷凝介质：循环冷却水），不凝气进入废气总管，产生聚合废气。

（4）调节pH

反应结束后，加入磷酸氢二钠溶液进行pH调节（控制pH值在8.0 左右），该过程不断搅拌，pH 调节过程持续时间约2h。

（5）过滤

产品经滤网过滤，会产生过滤残渣，收集于密闭桶内，置废弃物暂存点待外委托处置。过滤时间约1h。

（6）包装

过滤产品固含量符合产品质量要求后，进行包装。项目包装过程采用半自动计量方式，具体操作为：将包装桶放在自动计量的器具上，放料管插入桶内，对桶口放料，达到要求的重量，放料自动关闭。包装桶盖上桶盖，通过滑道存放到指定位置。包装过程放料口存在少量游离单体的挥发，产生分装废气。

## 4.3 物料平衡及水平衡

（1）物料平衡

以建设方提供的配方资料为基础，生产废气各原料单体挥发量依据原料的物化性质、饱和蒸汽压、工艺操作条件进行估算，并参照《上海保立佳新材料有限公司年产30 万吨丙烯酸乳液项目》环评报告中相关污染物的产污系数得到本项目的物料平衡；本项目特点为聚合产物、乳化剂等辅助物料均进入产品，生产投入产出比高，反应釜配套冷凝器，废气经冷凝回收至生产。污染物主要为单体挥发和过滤残渣。

项目物料平衡见表4.3-1~4.3-5。

表4.3-1  总物料平衡表  单位：t/a

| 进料 | 数量 | 出料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯醇 | 700 | 水性乳胶 | 10000 |
| 丙烯酸丁酯 | 700 | 生产废气（乳化废气、聚合废气） | 丙烯酸丁酯 | 0.6 |
| 丙烯酸甲酯 | 300 |  | 丙烯酸甲酯 | 0.232 |
| 苯乙烯 | 500 |  | 苯乙烯 | 0.23 |
| 醋酸乙烯 | 500 |  | 醋酸乙烯 | 1 |
| 丙烯酸 | 200 |  | 丙烯酸 | 0.16 |
| 过硫酸铵 | 10 |  | 水蒸气 | 6.3 |
| 十二烷基硫酸钠 | 120 | 分装废气 | 丙烯酸丁酯 | 0.02 |
| 磷酸氢二钠 | 90 |  | 丙烯酸甲酯 | 0.009 |
| 助剂（渗透剂） | 60 |  | 苯乙烯 | 0.008 |
| 消泡剂 | 10 |  | 醋酸乙烯 | 0.036 |
| 水 | 5178.6 |  | 丙烯酸 | 0.005 |
| 设备冲洗水 | 1650 | 过滤滤渣 | 10 |
| 合计 | 10018.6 | 合计 | 10018.6 |

表4.3-2  项目日物料平衡表 （日最大生产一批，年生产天数300天） 单位：kg/日

| 进料 | 数量 | 出料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯醇 | 1904 | 水性乳胶 | 27200 |
| 丙烯酸丁酯 | 1904 | 生产废气（乳化废气、聚合废气） | 丙烯酸丁酯 | 1.632 |
| 丙烯酸甲酯 | 816 |  | 丙烯酸甲酯 | 0.6285 |
| 苯乙烯 | 1360 |  | 苯乙烯 | 0.6285 |
| 醋酸乙烯 | 1360 |  | 醋酸乙烯 | 2.72 |
| 丙烯酸 | 544 |  | 丙烯酸 | 0.4325 |
| 过硫酸铵 | 27.15 |  | 水蒸气 | 16.867 |
| 十二烷基硫酸钠 | 326.4 | 分装废气 | 丙烯酸丁酯 | 0.278 |
| 磷酸氢二钠 | 244.8 |  | 丙烯酸甲酯 | 0.0545 |
| 助剂（渗透剂） | 163.2 |  | 苯乙烯 | 0.021 |
| 消泡剂 | 27.15 |  | 醋酸乙烯 | 0.098 |
| 水 | 14085.3 |  | 丙烯酸 | 0.014 |
| 设备冲洗水 | 4488.5 | 过滤滤渣 | 27.22 |
| 合计 | 27250.5 | 合计 | 27250.5 |

表4.3-3  纯丙乳液物料平衡表  单位：t/a

| 进料 | 数量 | 出料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯醇 | 350 | 纯丙乳液 | 5000 |
| 丙烯酸丁酯 | 350 | 生产废气（乳化废气、聚合废气） | 丙烯酸丁酯 | 0.3 |
| 丙烯酸甲酯 | 300 |  | 丙烯酸甲酯 | 0.232 |
| 丙烯酸 | 180 |  | 丙烯酸 | 0.144 |
| 过硫酸铵 | 5 |  | 水蒸气 | 3.5005 |
| 十二烷基硫酸钠 | 60 | 分装废气 | 丙烯酸丁酯 | 0.01 |
| 磷酸氢二钠 | 45 |  | 丙烯酸甲酯 | 0.009 |
| 助剂（渗透剂） | 30 |  | 丙烯酸 | 0.0045 |
| 消泡剂 | 5 | 过滤滤渣 | 5 |
| 水 | 2859.2 |  |  |
| 设备冲洗水 | 825 |  |  |
| 合计 | 5009.2 | 合计 | 5009.2 |

表4.3-4  苯丙乳液物料平衡表  单位：t/a

| 进料 | 数量 | 出料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯醇 | 210 | 苯丙乳液 | 3000 |
| 丙烯酸丁酯 | 200 | 生产废气（乳化废气、聚合废气） | 丙烯酸丁酯 | 0.172 |
| 苯乙烯 | 500 |  | 苯乙烯 | 0.23 |
| 丙烯酸 | 20 |  | 丙烯酸 | 0.016 |
| 过硫酸铵 | 3 |  | 水蒸气 | 1.8065 |
| 十二烷基硫酸钠 | 36 | 分装废气 | 丙烯酸丁酯 | 0.057 |
| 磷酸氢二钠 | 27 |  | 苯乙烯 | 0.008 |
| 助剂（渗透剂） | 18 |  | 丙烯酸 | 0.0005 |
| 消泡剂 | 3 | 过滤滤渣 | 3 |
| 水 | 1493 |  |  |
| 设备冲洗水 | 495.29 |  |  |
| 合计 | 3005.29 | 合计 | 3005.29 |

表4.3-5  醋丙乳液物料平衡表  单位：t/a

| 进料 | 数量 | 出料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯醇 | 140 | 醋丙乳液 | 2000 |
| 丙烯酸丁酯 | 150 | 生产废气（乳化废气、聚合废气） | 丙烯酸丁酯 | 0.128 |
| 醋酸乙烯 | 500 |  | 醋酸乙烯 | 1 |
| 过硫酸铵 | 2 |  | 水蒸气 | 1.0017 |
| 7十二烷基硫酸钠 | 24 | 分装废气 | 丙烯酸丁酯 | 0.0043 |
| 磷酸氢二钠 | 18 |  | 醋酸乙烯 | 0.036 |
| 助剂（渗透剂） | 12 | 过滤滤渣 | 2 |
| 消泡剂 | 2 |  |  |
| 水 | 826.46 |  |  |
| 设备清洗水 | 329.71 |  |  |
| 合计 | 2004.17 | 合计 | 2004.17 |

（2）水平衡

项目水平衡见图4.3-1。

图4.3-1 建设项目投产后水平衡图（t/a）

## 4.4 建设项目污染源分析

### 4.4.1 大气污染源分析

项目大部分原料、半成品乳液常温下均为液体，液体物料输送和加料、半成品乳液转移过程均采用泵输送方式。项目涉及固体原料为引发剂（过硫酸铵）及聚乙烯醇。引发剂（过硫酸铵）常温下为固体（片状晶体），聚乙烯醇为白色片状固体，经水溶后，泵输送至反应釜。由于均为片状固体，投料过程可认为不产生粉尘。

（一）生产车间废气

项目生产车间废气主要来自生产废气（乳化废气、聚合废气）和分装废气，其主要污染物为苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸等原料单体。

生产废气（乳化废气、聚合废气）经设备上方集气管，进入车间集气总管；企业采用冷水冷凝回流系统对反应釜内反挥发的有机废气进行回收，回收的有机废气回用于生产，少量冷凝尾气通过放空管进入废气处理系统。由于乳化釜、反应釜及冷凝器均密闭操作，项目生产废气（乳化废气、聚合废气）可视为有组织排放。分装废气经集气罩收集后（集气罩捕集率按90%考虑），进入车间集气总管，与生产废气一起经废气处理设施处理，本项目拟采用活性炭吸附装置处理，净化率以90%计。废气处理系统风量约为4000m3/h。

项目按单班制计，各产品设备一一对应，不交叉生产，因此，各产品所有生产线同工序存在同时进行的可能性（即纯丙乳液、苯丙乳液、醋丙乳液所有生产线存在乳化同时操作、或聚合同时操作及其它工序同时操作的可能性），本项目乳化时间为2h，聚合反应时间为3h，乳化过程废气产生量约为生产废气总产生量的25%，聚合反应阶段约为75%。包装时间以3h计。本项目源强根据物料平衡进行估算，并类比《上海保立佳新材料有限公司年产30 万吨丙烯酸乳液项目》环评报告中的产污系数及现有工程的监测数据、《济宁创佳化工科技有限公司36000吨/年高固体分涂料、9000吨/年丙烯酸树脂、2000吨/年粉末涂料、10000吨/年水性涂料项目》环评报告中相关污染物的产污系数。

车间废气污染物产生情况见表4.4-1。

表 4.4-1  车间废气污染物产生量统计

| 废气产生源 | 产品 | 污染物 | 产污量（吨/年） | 最大产污速率（kg/h） | 排放时 间(h/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废 气 | 乳化阶段 | 丙烯酸丁酯 | 0.15 | 0.25 | 600 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 | 0.058 | 0.097 |  |
|  |  | 苯乙烯 | 0.058 | 0.097 |  |
|  |  | 醋酸乙烯 | 0.25 | 0.42 |  |
|  |  | 丙烯酸 | 0.04 | 0.067 |  |
|  |  | 水蒸气 | 1.575 | 2.625 |  |
|  | 聚合反应阶段 | 丙烯酸丁酯 | 0.45 | 0.5 | 900 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 | 0.174 | 0.193 |  |
|  |  | 苯乙烯 | 0.1725 | 0.192 |  |
|  |  | 醋酸乙烯 | 0.75 | 0.83 |  |
|  |  | 丙烯酸 | 0.12 | 0.13 |  |
|  |  | 水蒸气 | 4.725 | 5.25 |  |
| 分装废气 | 丙烯酸丁酯 | 0.02 | 0.022 | 900 |
|  | 丙烯酸甲酯 | 0.009 | 0.01 |  |
|  | 苯乙烯 | 0.008 | 0.0089 |  |
|  | 醋酸乙烯 | 0.036 | 0.04 |  |
|  | 丙烯酸 | 0.005 | 0.0056 |  |

表 4.4-2  车间废气污染物产生及排放情况汇总

| 序号 | 污染物名称 | 风量（m3/h） | 有组织产生量（t/a） | 有组织排放量（t/a） | 有组织最大排放速率（kg/h） | 有组织排放浓度（mg/m3） | 无组织排放量（t/a） | 无组织最大排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸丁酯 | 4000 | 0.618 | 0.0618 | 0.077 | 19.2 | 0.002 | 0.0022 |
| 2 | 丙烯酸甲酯 |  | 0.24 | 0.024 | 0.0299 | 7.5 | 0.0009 | 0.001 |
| 3 | 苯乙烯 |  | 0.237 | 0.024 | 0.0297 | 7.5 | 0.0008 | 0.00089 |
| 4 | 醋酸乙烯 |  | 1.03 | 0.103 | 0.129 | 32.25 | 0.0036 | 0.004 |
| 5 | 丙烯酸 |  | 0.165 | 0.0165 | 0.021 | 5.25 | 0.0005 | 0.00056 |
| 6 | 水蒸气 |  | 6.3 | 0.63 | 0.788 | 197 | / | / |

（二）储罐呼吸废气

项目储罐装卸工作时，设置装卸平衡管，基本无装卸工作排放（大呼吸）。

“小呼吸”过程

“小呼吸”过程指容器由于外界温度或压力变化而导致气体吸入或排出现象，排出气体为相对饱和蒸汽。一般而言由于外界大气压变化导致的呼吸排放量很小，可忽略其影响，通常仅考虑温差变化导致的呼吸排放。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

本项目储罐“小呼吸”排放量计算结果见下表，小呼吸排放的有机废气经收集进入废气处理设施处理后高空排放。

表4.4-3   储罐小呼吸排放量

| 序号 | 废气种类 | 储罐容积 | 饱和蒸汽压 | 分子量 | 小呼吸排放量（kg/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯乙烯 | 40m3，φ2600×8400 | 1.33kPa （30.8℃） | 104 | 2.4 | 0.0003 |
| 2 | 丙烯酸甲酯 |  | 13.33kPa （28℃） | 86 | 10.4 | 0.0012 |
| 3 | 丙烯酸丁酯 |  | 1.33kPa （35.5℃） | 128 | 3.0 | 0.00034 |
| 4 | 丙烯酸 |  | 1.33kPa （39.9℃） | 72 | 1.7 | 0.0002 |
| 5 | 醋酸乙烯 |  | 13.3 kPa （21.5℃） | 86 | 10.4 | 0.0012 |

（三）恶臭

根据调查，本项目胶水在生产过程中产生的工艺废气（苯乙烯及其他有机废气）具有一定的气味，表现为恶臭。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。

类比同类型企业，正常情况下车间内能闻到少许的气味。

### 4.4.2 废水污染源分析

（1）设备冲洗水

反应釜每天生产后需要用水清洗，由于项目各产品生产线不交叉使用，同产品产生的清洗水采用与各产品对应的专用桶收集后，返回对应产品生产系统，不会影响产品质量，设备清洗液不外排。清洗水用量约为1650 m3/a（5.5 m3/d）。

（2）地面冲洗水

本项目车间面积2384.5m2，车间地面每月清洗两次，用水量约为1L/m2·次，则地面冲洗水发生量约为57.2t/a。地面冲洗水的CODCr浓度较低，一般在500mg/L左右。地面冲洗水经收集后纳入园区污水管网，由东海污水处理厂处理。

（3）循环冷却水

本项目反应后冷却工序采用循环冷却水，冷却水循环使用，损耗后定期补充，年补充量约为200t/a。

（4）初期雨水

初期雨水量采用年平均降雨量的10%进行估算，项目所处区域历年平均降雨量为1674.3mm，面积按厂区总占地面积2730m2计算，则初期雨水产生量为457t/a。年平均降雨天数约为176天，则平均产生量为2.6t/d。

本项目需设立初期雨水收集池，根据初期雨水产生量应设置约3m3的水池，收集的雨水经监测后若无异常可作为清下水排放，若异常则须委托园区内污水处理公司处理后纳入园区污水管网。

（5）生活污水

建设项目拟定员22人，厂区内不设食堂宿舍，生活用水消耗量按人均80L/d计，则每天生活用水1.76t，年生活用水528t；生活污水排放量按用水量的80%计，则每天排放生活污水1.4t/d，年排放生活污水422.4t/a。类比城市生活污水水质，污水中CODCr约350mg/L，NH3-N约35mg/L，则生活污水中CODCr产生量为0.15t/a，NH3-N产生量为0.015t/a。生活污水经收集后经化粪池预处理后纳入园区污水管网，由东海污水处理厂处理。

本项目废水及各污染物产生及排放情况汇总见表4.4-4。

表4.4-4  本项目废水及各污染物产生及排放情况汇总

| 来源 | 废水量t/a | 主要污染因子 | 产生量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | t/a |  |
| 地面冲洗水 | 57.2 | CODCr | 0.0286 | 0.003 | 生活污水经化粪池预处理后与地面冲洗水一起纳管排入东海污水处理厂，处理达一级A排放 |
| 初期雨水 | 167 | 经监测若无异常可作为清下水排放，若异常须委托园区内污水处理公司处理后纳入园区污水管网。 |  |
| 生活污水 | 422.4 | CODCr | 0.15 | 0.021 |  |
|  |  | NH3-N | 0.015 | 0.0021 |  |
| 合计 | 479.6 | CODCr | 0.1786 | 0.024 |  |
|  |  | NH3-N | 0.015 | 0.0021 |  |

### 4.4.3 噪声影响分析

产品生产过程中噪声源主要来自反应釜、风机、各种泵、冷却塔等设备噪声，根据同类企业类比监测，主要生产设备噪声声级见表4.4-5。

表4.4-5     项目主要噪声源声压级

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 空间位置 | 发声持续时间 | 声级 （dB） | 监测位置 | 厂房结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内或室外 | 所在车间 | 相对地面高度 |  |  |  |  |
| 1 | 乳化釜 | 6 | 室内 | 甲类车间一层 | +1.5m | 昼间连续 | 75 | 距离设备1m处 | 砖混结构 |
| 2 | 反应釜 | 6 |  | 甲类车间一层 | +1.5m | 昼间连续 | 76 |  |  |
| 3 | 风机 | 1 |  | 甲类车间屋顶 | +21.5m | 昼间连续 | 80 |  |  |
| 4 | 泵 | / |  | 甲类车间一层 | +1.5m | 昼间连续 | 80 |  |  |
| 5 | 冷却塔 | / | 室外 | / | +1.5m | 昼间连续 | 80 |  | / |

### 4.4.4 固体废弃物影响分析

（1）工业固废

① 副产物产生情况

本项目固废主要为过滤残渣、废包装袋及废活性炭。过滤残渣：项目过滤残渣产生量约为10t/a。废包装袋：主要为引发剂（过硫酸铵）、聚乙烯醇等物料的包装袋，产生量约2t/a。废包装桶：十二烷基硫酸钠、磷酸氢二钠等物料的包装，产生量约为10t/a。废活性炭：项目废活性炭产生量约为7t/a。

综上所述，本项目副产物产生情况见表4.4-6。

表4.4-6  项目副产物的产生情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要污染物成分 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤残渣 | 生产过程 | 固态 | 丙烯酸乳液 | 10t/a |
| 2 | 废包装袋 | 包装 | 固态 | 包装袋 | 2t/a |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机废气 | 7t/a |
| 4 | 废包装桶 | 包装 | 固态 | 包装桶 | 10t/a |

② 副产物属性判定

根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(浙环发[2009]76号)，环评首先统计项目废弃物产生情况，并根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体统计及判定结果见表4.4-7。

表4.4-7  项目固废产生情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要污染物成分 | 是否固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤残渣 | 生产过程 | 固态 | 丙烯酸乳液 | 是 | R2、Q1 |
| 2 | 废包装袋 | 包装 | 固态 | 包装袋 | 是 | D1、Q1 |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机废气 | 是 | D1、Q13 |

注：判定依据按《固体废物鉴别导则（试行）》提供的内容填写。

③ 危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4.4-8。

表4.4-8  项目固废属性判定情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要污染物成分 | 属性 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤残渣 | 生产过程 | 固态 | 丙烯酸乳液 | 危险废物 | HW12，264-011-12 |
| 2 | 废包装袋 | 包装 | 固态 | 包装袋 | 危险废物 | HW49，900-041-49 |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机废气 | 危险废物 | HW49，900-039-49 |
| 4 | 废包装桶 | 包装 | 固态 | 包装桶 | 危险废物 | HW49，900-041-49 |

④ 工业固废分析情况汇总

工业固废分析情况见表4.4-9。

表4.4-9  本项目工业固废分析情况汇总

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要污染物成分 | 属性 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤残渣 | 生产过程 | 固态 | 丙烯酸乳液 | 危险废物 | 10t/a |
| 2 | 废包装袋 | 包装 | 固态 | 包装袋 | 危险废物 | 2t/a |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机废气 | 危险废物 | 7 t/a |
| 4 | 废包装桶 | 包装 | 固态 | 包装桶 | 危险废物 | 10 t/a |

（2）生活垃圾

本项目员工定员22人，员工人均日产垃圾量以1.0kg计，则生活垃圾量为6.6t/a，由环卫部门清运处置。

## 4.5 建设项目污染源强汇总

项目污染源强汇总见表4.5-1。

表4.5-1  项目污染源强汇总   单位：t/a

| 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 车间废气 | 丙烯酸丁酯 | 0.62 | 有组织0.0618 |
|  |  |  |  | 无组织0.002 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 | 0.241 | 有组织0.024 |
|  |  |  |  | 无组织0.0009 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.238 | 有组织0.024 |
|  |  |  |  | 无组织0.0008 |
|  |  | 醋酸乙烯 | 1.036 | 有组织0.103 |
|  |  |  |  | 无组织0.0036 |
|  |  | 丙烯酸 | 0.165 | 有组织0.0165 |
|  |  |  |  | 无组织0.0005 |
|  |  | 水蒸气 | 6.3 | 有组织0.63 |
|  |  |  |  | / |
|  | 储罐呼吸废气 | 苯乙烯 | 0.0024 | 有组织0.00024 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 | 0.0104 | 有组织0.00104 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.003 | 有组织0.0003 |
|  |  | 丙烯酸 | 0.0017 | 有组织0.00017 |
|  |  | 醋酸乙烯 | 0.0104 | 有组织0.00104 |
| 废水 | 地面冲洗水 | 废水量 | 57.2 | 57.2 |
|  |  | CODCr | 0.0286 | 0.003 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 422.4 | 422.4 |
|  |  | CODCr | 0.15 | 0.021 |
|  |  | 氨氮 | 0.015 | 0.0021 |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 167 | 0 |
| 固废 | 过滤残渣 | 10 | 0 |
|  | 废包装袋 | 2 | 0 |
|  | 废活性炭 | 7 | 0 |
|  | 废包装桶 | 10 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 6.6 | 0 |

# 5 环境现状调查与评价

## 5.1 区域环境概况

### 5.1.1 自然环境概况

1、地理位置

温州市是浙江省的地级市东南丘陵，为沿海港口城市，浙江的三大经济中心之一，位于中国黄金海岸线中段，浙江东南部，东濒东海，南接福建宁德福鼎市，西与丽水市相连，北与台州市毗邻，是我国第一批对外开放的14个沿海城市之一，浙江省地级市，浙南经济、文化中心。

平阳县是浙江省辖县，位于浙江东南沿海，地处温州市南翼区域经济的中心，是革命老根据地县、沿海经济开放县、海洋大县、文化大县。西晋太康年间建县，历史悠久，文风鼎盛，物华天宝，人杰地灵，素有“东南小邹鲁”之美誉。全县陆地面积1051平方千米，海域面积3.7万平方千米；辖9个建制镇、1个民族乡；截至2012年底，全县总户数24.02万户，户籍总人口数87.3万人，县人民政府驻昆阳镇。地理位置参见附图1。

2、气象特征

平阳地处浙江东南沿海，属于中亚热带海洋性季风气候区。夏冬长、春秋短，四季分明；无严寒酷暑，春秋宜人；全年光照充足，雨水丰沛，温暖湿润。主要灾害性天气有台风、洪涝、干旱、大风、龙卷风、冰雹等。

平阳降雨量，1957－1988年，年平均降水量为1674.3毫米，最多的1973年达2662.3毫米，最少的1967年仅1065毫米。年际差达1597.3毫米。全年的降水量主要集中在春、夏两季（3－9月）。春雨期（3－4月）暖湿气团势力加强，冷空气势力减弱，冷暖气团相持于华南上空形成静止锋，受其影响，多阴雨天气，平均雨日37天，雨量287毫米，占全年的17%。梅雨期（5－6月）南方暖湿气流加强北推，锋面移至长江中下游流域，县境不但雨量多，而且降水强度也较大，雨量420毫米，为全年的25%，雨日39天。5月份的平均雨日达20天，为全年各月之冠。台风雷雨期（7－9月）受台风影响，雨量多，雨势猛，西部山区因地形作用，雷阵雨也较多。7－9月总雨量达630毫米，全年的38%，为雨量最多的季节，雨日43天。秋冬少雨期（10－12月），因受极地干冷空气团控制，雨量较少，且地域分布均匀，总雨量只有290-360毫米。年平均降水日数176天。最多的1970、1975年为204天，最少的1963年为143天。历年最长连续降水天数为23天，1965年3月21日至4月12日，总降雨量81.4毫米。最长连续无降水天数37天，为1979年9月27日至11月2日。

3、水文特征

平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。鳌江由西向东横贯全境，注入东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构成了水文的主要基础。全县拥有河道总长550千米，水域面积1866平方千米。鳌江在平阳流域面积为343平方千米，干流长度28.4千米，流域平均宽度12千米，距河口27千米。集水面积地区为浙江丘陵山区，周围分水岭的高度约海拔330米左右，山溪均系卵石河床，而且沿江有宽阔的卵石滩地。

4、自然资源

平阳气候温暖，物产丰富。中华人民共和国成立以前，平阳粮食产量在温州各县之冠，有“平阳百万仓”之誉，矾山有“世界矾都”之称，食盐则置南监场专门管理，海产资源也十分丰富。1981年分县后，明矾、食盐及部分亚热带植物已归属苍南县，水产主要在南麂渔场，但因滥捕及海水污染，部分水产品已岌岌可危，有些濒临灭绝。

5、土壤植被

平阳县植被丰富。据2001年统计，全县森林面积70.3万亩，森林蓄积104.3万立方米，森林覆盖率50.6%；宜林荒山绿化率93%；路、河、渠、堤绿化率91.4%。

6、地下水位

海积平原区和洪冲（坡）积斜地，分布松散岩类，赋存地下水为孔隙潜水。海积平原区地下水除大气降水的垂直补给外，同时受到地表水体的侧向补给为咸水，矿化度大于3 克/升，受污染较严重，水质差，根据区域水文地质资料，对砼具弱腐蚀性。洪坡积斜地孔隙潜水主要受大气降水补给，主要为淡水，矿化度低，水质好，对砼无侵蚀性， 能满足工程用水要求。其余低山、丘陵地带，主要赋存基岩风化裂隙水，富水性弱，而水质较好，水位季节动态变化较大。

7、地形地貌

全县以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，类型复杂多变，有中山、低山、丘陵、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，其中西部地区四周高中间低。沿海拥有众多岛屿与喇叭行海湾，海岸线蜿蜒曲折。平阳的地质构造属于浙东南褶皱系中的温州—象山隆起带的南端，受北东方向展布的华夏系基底构造、华夏式构造及晚期北东展布的新华夏系构造所控制，可细分为东部穹行隆起和西部断陷盆地两个三级构造类型。

平阳县地势西南高、东北低。主要山脉为南雁荡山脉和玉苍山脉，呈西南——东北走向，旗盘山为全县最高峰，海拔1231 米。西南群山耸立，峰峦起伏。东部为飞云江和鳌江冲积平原，地势平坦，河道密布，土层深厚肥活，平均海拔5.5 米。境内最大河流为鳌江。属亚热带海洋性季风气候，温暖湿润，年平均温度为17.9℃，年平均降水量1670 毫米，常年无霜期277 天左右。境内矿藏主要有硫铁、明矾石、石英、高岭土、伊利石、铁、铜、锰、锌、花岗岩等。

8、地震

根据《中国地震烈度区划图》，平阳属东南沿海二等地震区东北段，属弱震密度分散区。

### 5.1.2 社会环境概况

1、平阳县概况

平阳县位于浙江东南沿海，地处温州市南翼区域经济的中心。县境陆域处北纬27 °21′～27 °46′和东经120°24′～121°08′之间，与瑞安市、文成县、泰顺县、苍南县接壤，平阳县城距温州市区50 千米，南麂列岛离台湾基隆140 海里。全县陆地面积1051 平方千米，海域面积3.7 万平方千米；平阳县辖昆阳镇、鳌江镇、水头镇、萧江镇、万全镇、腾蛟镇、山门镇、顺溪镇、南雁镇9 个镇和青街畲族乡1 个乡。

据公安部门统计，全县年末总户数24.02 万户，户籍总人口数87.3 万人。据对城乡住户抽样调查，全县城镇居民人均可支配收入28761 元，比上年增长10.3%；农村居民人均纯收入11827 元，比上年增长11.4%。

2014 年，全县实现生产总值322.2 亿元，同比增长7.3%；财政总收入36.1亿元，其中公共财政预算收入22 亿元，分别增长9.3%、8.1%；社会消费品零售总额141.6 亿元，同比增长13.1%；城镇和农村常住居民人均可支配收入3.34 万元、1.58万元，分别增长8.5%、10.7%；万元GDP 综合能耗下降3%。全年完成固定资产投资297.8 亿元，同比增长16.3%。深入实施招商引资“一号工程”，引进省外回归项目20 个，到位资金48.4 亿元。启动实施“工业强县”战略，制定首个三年行动计划，出台助企强工政策20 条，加快产业转型升级，全年实现规上工业总产值259.5 亿元，同比增长4.8%。完成工业用地出让1637亩，10 个小微园已竣工15 万平方米、10 家企业已投产，4 个市级示范小微园开工建设，万全机电小微园一期建成投用。狠抓工业项目建设，全年开工28 个、投产48 个，开工率和投产率均达93%，实现工业性投资58.8 亿元，同比增长10.2%。深入开展“四换三名”和“三转一市”，30 项市级“机器换人”示范项目加快实施，2 个项目列入省技改“双千工程”，完成技改投资34.2 亿元；实现“个转企”2742 家、“小升规”62 家、“有限转股份”6 家，合建重工成功上市新三板。强化企业帮扶和风险化解，实施“一企一策一组”工作机制，规范使用应急转贷金，组建全省首家国资参股融资担保公司，银行业不良贷款率控制在1.5%以下。推进科技创新，新建省级高新技术产业基地1 个、市级产业科技园4 个，新增高新技术企业6 家，县科技孵化器主体结顶。积极发展信息经济，实施电子商务“1234”工程，卓讯电子商务贸易中心、蓝海电子商务孵化基地等建成运营。外贸总体平稳，实现出口7 亿美元，同比增长3.5%，获得中国宠物用品出口基地国字号“金名片”。大力发展乡村旅游，加快南雁、西湾等景区开发，全年实现旅游总收入48.7 亿元，同比增长34.4%。全面推进农业“两区”建设，建成粮食生产功能区2 万亩、现代农业综合区5 个。全年实现粮食播种面积36.2 万亩，产量达13.5 万吨，同比增长19.4%。“平阳黄汤茶”列入国家农产品地理名录。

深入开展重点污染行业整治，国家重金属重点防控区及制革、合成革、造纸行业整治通过验收。制革基地一期厂房拆迁基本完成，水头污水处理厂主体工程完工，萧江污水处理厂主体工程完工，基本完成120 个村农村生活污水治理工程。东海污水处理厂开工建设。

新兴产业园纳入浙南沿海先进装备产业集聚区，30家入园电镀企业全部结顶，26个“飞地”项目启动建设，总投资达22 亿元的万洋科技小微园项目成功签约。全面实施“五水共治”，顺溪水利枢纽工程顺利下闸蓄水，三个国字号水利项目进展顺利，鳌江流域综合治理萧江段和8 条小流域堤防工程加快建设，昆阳城东片等5 个片区中小河流治理项目实现开工，东塘河一期治理工程被评为全省河道生态建设优秀示范工程，完成河道整治38.5 公里；开展“两河”整治，消灭垃圾河53 条，整治黑臭河39 条。

（数据来自：2015 年平阳县人民政府工作报告）

5.2 项目周边企业概况

本项目选址位于平阳县滩涂围垦区D05地块，周边企业概况见表5.2-1。

东侧：厂区东侧为温州领潮金属制品有限公司；

南侧：厂区南侧为温州泰靛服装有限公司；

西侧：厂区西侧为平阳县清源污水处理有限公司；

北侧：厂区北侧为园区道路，隔路为温州奋起金属制品有限公司、平阳联发表面处理有限公司。

表5.2-1  项目所在地周围主要企业情况

| 方位 | 企业名称 | 距离（m） | 主要产品 | 主要污染源物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 温州领潮金属制品有限公司 | 隔墙 | 皮带扣、印刷板以及电子线路板的生产与电镀加工 | 废气、废水（重金属） | / |
| 南面 | 温州泰靛服装有限公司 | 隔墙 | 印染 | 废水、废气 | / |
| 西面 | 平阳县清源污水处理有限公司 | 隔墙 | 废水处理 | 废水、恶臭 | / |
| 北面 | 温州奋起金属制品有限公司 | 隔路 | 电镀加工皮带扣 | 废气、废水（重金属） | / |
|  | 平阳联发表面处理有限公司 | 隔路 | 电镀加工 | 废气、废水（重金属） | / |

表5.2-2  平阳县新兴产业园区入园情况

| 序号 | 企业名称 | 地块 | 用地(亩) | 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江屹华汽车零部件有限公司 | A01 | 26.88 | 电镀 |
| 2 | 温州市希宇金属制品有限公司 | A02 | 6.23 |  |
| 3 | 平阳县百柯金属表面处理有限公司 | A03 | 7.12 |  |
| 4 | 平阳县伟邦金属制品有限公司 | A04 | 6.33 |  |
| 5 | 平阳县富晨电镀有限公司 | A05 | 7.24 |  |
| 6 | 浙江倪氏徽章有限公司 | A06 | 7.22 |  |
| 7 | 温州市瑶翔金属制品有限 | A07 | 7.47 |  |
| 8 | 平阳银晶电镀有限公司 | B01 | 15.98 |  |
| 9 | 平阳县科汇电子科技有限公司 | B02 | 7.22 |  |
| 10 | 平阳县鹏鑫金属制品有限公司 | B03 | 7.43 |  |
| 11 | 平阳县佳鹏金属制品有限公司 | B04 | 7.74 |  |
| 12 | 平阳县雄鹰金属制品有限公司 | B05 | 7.44 |  |
| 13 | 平阳县银丰工艺品有限公司 | B06 | 7.75 |  |
| 14 | 平阳宝峰金属制品有限公司 | B07 | 7.12 |  |
| 15 | 平阳宏源供热有限公司 | B08 | 7.24 |  |
| 16 | 平阳海源污水处理有限公司 | B09 | 20.33 |  |
| 17 | 平阳县鹏腾金属制品有限公司 | C01 | 8.00 |  |
| 18 | 温州京兆机车部件有限公司 | C02 | 7.70 |  |
| 19 | 温州邦宇金属制品有限公司 | C03 | 8.02 |  |
| 20 | 浙江业升电镀有限公司 | C04 | 20.05 |  |
| 21 | 温州市博特电子有限公司 | C05 | 8.24 |  |
| 22 | 平阳县聚业金属制品有限公司 | C06 | 8.64 |  |
| 23 | 平阳县三泰金属制品有限公司 | C07 | 8.08 |  |
| 24 | 平阳县长华金属制品有限公司 | C08 | 7.94 |  |
| 25 | 平阳县同发电镀有限公司 | C09 | 6.24 |  |
| 26 | 平阳县万鹏表面处理有限公司 | C11 | 6.81 |  |
| 27 | 平阳县诚联金属制品有限公司 | C12 | 6.96 |  |
| 28 | 温州三顺金属制品有限公司 | D08-1 | 14.58 |  |
| 29 | 平阳联发表面处理有限公司 | D08-2 | 17.77 |  |
| 30 | 温州领潮金属制品有限公司 | D09 | 18.11 |  |
| 31 | 温州奋起金属制品有限公司 | D03 | 12.12 |  |
| 32 | 平阳县飞翔五金工艺有限公司 | D02 | 8.00 |  |
| 33 | 平阳县蚀刻工艺品有限公司 | D01 | 21.58 | 烂版 |
| 34 | 平阳县鑫盛乳胶有限公司 | D05 | 4.09 | 化工 |
| 35 | 温州广亚机械有限公司 | D05-1 | 20 | 机械 |
| 36 | 平阳县天力油墨有限公司 | D05-2 | 7.8 | 化工 |
| 37 | 平阳县泰升油墨有限公司 | D05-3 | 7.8 |  |
| 38 | 平阳县永青油墨厂 | D05-4 | 7.8 |  |
| 39 | 平阳县东兴气体有限公司 | D05-5 | 14 |  |
| 40 | 温州润益化工有限公司 | D06-1 | 14.1 |  |
| 41 | 浙江壹海化工有限公司 | D06-2 | 18.3 |  |
| 42 | 温州市伟川化工有限公司 | D06-3 | 14.2 |  |
| 43 | 温州市创鸿新材料有限公司 | D06-4 | 15.1 |  |
| 44 | 温州市巨德环保科技有限公司 | D06-5 | 11.1 |  |
| 45 | 浙江永润化工有限公司 | D06-6 | 10.3 |  |
| 46 | 温州万紫千红印染有限公司 | D04-1 | 8.9 | 印染 |
| 47 | 平阳森峰纺织印染有限公司 | D04-2 | 6.67 |  |
| 48 | 温州泰然针织印染有限公司 | D04-3 | 6.58 |  |
| 49 | 平阳县清源污水处理有限公司 | D04-4 | 4.1 | 污水处理 |
| 50 | 温州泰靛服装有限公司 | D04-5 | 7.67 | 印染 |

## 5.3 水环境质量现状

（1）内河

本项目位于平阳县滩涂围垦区D-05地块，本次环评引用《浙江科达包装机械厂200台套年塑编复合机项目》（距项目约880m）的水质监测数据。

（2）海水

东海污水处理厂尾水排放口位于东海海域，东海海域为四类，但根据《关于温州瑞安平阳苍南近岸海域环境功能区调整意见的函》（浙环函[2013]221号），调整后东海飞云江口外侧水环境执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。本环评引用《浙江科达包装机械厂200台套年塑编复合机项目》在东海海岸跳头村的水质监测数据，对海域环境质量现状进行评价。

项目附近地表水除氨氮指标不能达到IV类标准外，其余指标均能达到IV类标准，氨氮指标超标可能是上游周边工业和居民废水未经过处理直接排入到河道内，导致氨氮超标。

东海海水除COD、石油类指标不能达到第二类标准外，其余指标均能达到第二类标准，总体来讲，本环评认为东海污水处理厂附近海域水质不能满足二类近岸海域环境功能区要求。

## 5.4 空气环境质量现状

为了解项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用《浙江科达包装机械厂200台套年塑编复合机项目》中的环境空气质量常规因子和特征因子非甲烷总烃的监测数据；本环评委托浙江中环检测有限公司对项目所在地环境空气质量特征因子苯乙烯的监测数据。

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），常规污染物SO2和NO2小时平均浓度也均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，达标率均为100%；PM10、TSP日平均浓度也均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，达标率均为100%。项目特征污染物苯乙烯符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”有关标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中非甲烷总烃一次值环境浓度质量标准，达标率为100%。

## 5.5 声环境质量现状

根据项目所处声环境功能区域，参考《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）规定，确定项目所在地为3类声环境功能区。

由监测结果可知，项目所在地昼间环境均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，说明区域声环境质量现状良好。

## 5.6地下水现状监测与评价

为了解项目所在地的地下水环境现状情况，本次环评委托浙江中环检测有限公司对项目拟建地块的上下游地下水的监测数据。

由监测结果可知，项目拟建地地下水中，pH、总硬度、CODMn、氨氮、硫酸盐、挥发酚指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）IV类标准要求，该地区地下水水质较好。

## 5.7土壤现状监测与评价

为了解项目所在地的土壤现状情况，本次环评委托华测检测技术股份有限公司对项目拟建地块的土壤的监测数据。

土壤各指标的监测值较小，说明本项目拟建地厂区内土壤现状质量较好，各监测因子能够满足相应标准要求。

# 6 环境影响预测与评价

## 6.1大气环境影响预测与评价

### 6.1.1 污染气象分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)要求及模式的需要，收集平阳气象站数据。

1、温度

根据平阳县气象站近几年地面气象资料，统计出平阳县每月平均温度的变化情况表，并绘制出年平均温度随月变化曲线图，详见表5-1及图5-1。从年平均气温月变化资料中可以看出平阳县7月份平均气温最高（29.74ºC），1月份气温平均最低（8.18ºC）。

表6.1-1  年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（ºC） | 8.18 | 9.35 | 12.13 | 17.32 | 21.78 | 25.41 | 29.74 | 28.66 | 26.04 | 21.39 | 16.70 | 10.87 |

图6.1-1  年平均气温月变化曲线图

2、风速

该区域年平均风速1.56m/s。全年以夏季风速较大，其中8月份平均风速最大，为2.45m/s；秋季和春季平均风速最小，其中11月份平均风速，为1.14m/s；各风向下平均风速以E为最大，平均为2.65m/s；全年以SW风速最小，平均为1.03m/s。

图6.1-2  四季及全年风速玫瑰图

表6.1-2  2012年均风速的月变化

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | W | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.42 | 1.63 | 1.27 | 1.68 | 1.94 | 0.97 | 0.50 | 0.53 | 0.73 | 0.83 | 0.66 | 0.47 | 1.40 | 1.26 | 1.12 | 1.84 | 1.37 |
| 二月 | 1.41 | 1.60 | 1.63 | 2.29 | 2.30 | 1.16 | 0.71 | 1.07 | 0.88 | 0.53 | 0.63 | 1.01 | 0.79 | 0.89 | 1.21 | 2.07 | 1.60 |
| 三月 | 1.06 | 1.35 | 1.66 | 2.54 | 2.60 | 1.40 | 1.60 | 2.06 | 1.63 | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 0.56 | 0.93 | 1.08 | 1.39 | 1.59 |
| 四月 | 0.83 | 1.39 | 1.38 | 2.42 | 2.02 | 1.91 | 2.49 | 2.22 | 1.38 | 1.43 | 1.03 | 0.92 | 1.09 | 0.80 | 0.89 | 1.23 | 1.38 |
| 五月 | 0.87 | 1.24 | 1.60 | 2.26 | 2.57 | 1.54 | 1.31 | 1.83 | 1.37 | 1.34 | 0.99 | 0.87 | 0.78 | 0.80 | 0.90 | 1.23 | 1.41 |
| 六月 | 0.83 | 1.40 | 1.75 | 2.26 | 2.50 | 1.32 | 2.07 | 2.26 | 1.39 | 1.59 | 1.05 | 1.09 | 0.71 | 0.88 | 1.06 | 1.03 | 1.41 |
| 七月 | 0.87 | 1.40 | 1.96 | 2.69 | 3.47 | 2.24 | 2.93 | 2.80 | 2.12 | 1.78 | 1.30 | 1.10 | 1.17 | 0.88 | 1.01 | 1.11 | 1.91 |
| 八月 | 2.03 | 2.21 | 3.35 | 2.72 | 3.03 | 3.47 | 3.74 | 3.42 | 2.00 | 2.10 | 1.45 | 1.56 | 1.80 | 2.42 | 3.25 | 2.78 | 2.45 |
| 九月 | 1.43 | 1.58 | 1.72 | 2.60 | 2.84 | 1.88 | 1.93 | 2.64 | 1.52 | 1.27 | 0.79 | 0.97 | 1.01 | 1.39 | 1.96 | 2.17 | 1.56 |
| 十月 | 1.17 | 1.61 | 1.83 | 2.40 | 3.06 | 2.27 | 1.39 | 1.51 | 1.08 | 1.26 | 0.95 | 0.86 | 0.75 | 1.38 | 2.21 | 2.41 | 1.45 |
| 十一月 | 1.14 | 1.48 | 1.43 | 1.91 | 2.45 | 0.99 | 1.21 | 0.76 | 0.70 | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 1.30 | 1.48 | 2.16 | 2.42 | 1.14 |
| 十二月 | 1.76 | 1.74 | 1.35 | 1.91 | 2.22 | 1.21 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.85 | 0.86 | 0.77 | 0.98 | 0.90 | 2.43 | 2.75 | 1.44 |

表6.1-3  2012年均风频的季变化及年均风频

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.92 | 1.33 | 1.56 | 2.40 | 2.45 | 1.59 | 1.89 | 2.09 | 1.44 | 1.32 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | 1.29 | 1.46 |
| 夏季 | 1.32 | 1.68 | 2.21 | 2.50 | 3.08 | 2.44 | 3.01 | 2.94 | 1.89 | 1.82 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.60 | 2.23 | 1.90 | 1.93 |
| 秋季 | 1.29 | 1.55 | 1.65 | 2.33 | 2.83 | 1.76 | 1.60 | 2.07 | 1.10 | 1.19 | 0.92 | 0.94 | 1.03 | 1.42 | 2.09 | 2.29 | 1.38 |
| 冬季 | 1.51 | 1.65 | 1.43 | 2.00 | 2.18 | 1.14 | 0.73 | 0.91 | 0.88 | 0.74 | 0.75 | 0.83 | 1.09 | 0.98 | 1.91 | 2.25 | 1.47 |
| 全年 | 1.30 | 1.56 | 1.64 | 2.27 | 2.65 | 1.81 | 2.14 | 2.40 | 1.55 | 1.42 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.25 | 1.83 | 1.99 | 1.56 |

3、风向、风频及风向玫瑰图

根据平阳县气象站近2012年气象观测资料统计，该区域全年以N为主，频率为12.15%；主导风向为N风，风向频率分别为12.15%；次主导风向ENE风，风频为10.94%；风向频率最低的为W风和WNW风，频率分别为1.81%和2.04%。四季及全年风向频率玫瑰图见图6.1-3。年均风频的月变化及季变化见表6.1-4，表6.1-5。

图6.1-3  四季及全年风向频率玫瑰图

表6.1-4  2012年均风频的月变化

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 26.88 | 13.04 | 9.54 | 14.92 | 6.05 | 1.48 | 1.08 | 0.54 | 0.40 | 1.34 | 1.88 | 0.40 | 1.48 | 1.08 | 2.28 | 9.54 | 8.06 |
| 二月 | 15.95 | 10.92 | 10.78 | 20.26 | 10.06 | 3.45 | 2.73 | 1.72 | 0.86 | 2.59 | 1.44 | 1.29 | 1.15 | 1.72 | 2.30 | 7.47 | 5.32 |
| 三月 | 10.35 | 8.06 | 9.41 | 16.40 | 12.37 | 3.63 | 3.76 | 2.96 | 3.09 | 3.49 | 4.97 | 2.28 | 1.48 | 2.02 | 3.49 | 6.05 | 6.18 |
| 四月 | 12.36 | 5.42 | 6.67 | 8.33 | 7.08 | 2.64 | 4.17 | 7.22 | 5.97 | 8.75 | 7.50 | 4.17 | 2.08 | 2.22 | 2.64 | 5.56 | 7.22 |
| 五月 | 9.14 | 5.78 | 8.47 | 16.13 | 9.01 | 2.82 | 2.15 | 3.23 | 3.49 | 8.33 | 7.53 | 3.63 | 2.42 | 1.88 | 4.57 | 4.30 | 7.12 |
| 六月 | 8.61 | 6.94 | 7.08 | 10.69 | 8.61 | 2.36 | 4.72 | 4.72 | 5.14 | 6.39 | 5.83 | 3.89 | 2.50 | 2.78 | 3.75 | 6.11 | 9.86 |
| 七月 | 5.91 | 1.75 | 2.96 | 6.85 | 13.31 | 5.65 | 5.51 | 8.06 | 7.66 | 13.04 | 6.18 | 4.44 | 1.61 | 1.61 | 2.28 | 3.09 | 10.08 |
| 八月 | 9.54 | 4.57 | 3.36 | 5.51 | 6.99 | 3.63 | 6.45 | 8.74 | 5.78 | 6.85 | 5.38 | 4.70 | 2.82 | 3.76 | 6.85 | 8.74 | 6.32 |
| 九月 | 15.56 | 6.11 | 4.86 | 6.11 | 5.97 | 1.67 | 3.47 | 5.00 | 2.78 | 5.97 | 4.31 | 4.17 | 2.92 | 2.22 | 6.11 | 10.42 | 12.36 |
| 十月 | 8.33 | 3.76 | 6.05 | 11.29 | 13.44 | 3.90 | 1.08 | 1.75 | 1.61 | 4.70 | 6.99 | 3.63 | 0.81 | 1.75 | 3.23 | 3.76 | 23.92 |
| 十一月 | 8.61 | 6.81 | 6.53 | 6.11 | 8.89 | 2.92 | 2.36 | 1.39 | 2.78 | 5.28 | 5.28 | 2.92 | 1.11 | 1.53 | 4.44 | 6.53 | 26.53 |
| 十二月 | 14.65 | 8.33 | 6.59 | 8.87 | 7.80 | 2.82 | 2.28 | 0.94 | 1.08 | 3.63 | 2.96 | 1.48 | 1.34 | 1.88 | 6.32 | 10.22 | 18.82 |

表6.1-5  2012年均风频的季变化及年均风频

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 10.60 | 6.43 | 8.20 | 13.68 | 9.51 | 3.03 | 3.35 | 4.44 | 4.17 | 6.84 | 6.66 | 3.35 | 1.99 | 2.04 | 3.58 | 5.30 | 6.84 |
| 夏季 | 8.02 | 4.39 | 4.44 | 7.65 | 9.65 | 3.89 | 5.57 | 7.20 | 6.20 | 8.79 | 5.80 | 4.35 | 2.31 | 2.72 | 4.30 | 5.98 | 8.74 |
| 秋季 | 10.81 | 5.54 | 5.82 | 7.88 | 9.48 | 2.84 | 2.29 | 2.70 | 2.38 | 5.31 | 5.54 | 3.57 | 1.60 | 1.83 | 4.58 | 6.87 | 20.97 |
| 冬季 | 19.23 | 10.76 | 8.93 | 14.56 | 7.92 | 2.56 | 2.01 | 1.05 | 0.78 | 2.52 | 2.11 | 1.05 | 1.33 | 1.56 | 3.66 | 9.11 | 10.85 |
| 全年 | 12.15 | 6.77 | 6.84 | 10.94 | 9.14 | 3.09 | 3.31 | 3.86 | 3.39 | 5.87 | 5.03 | 3.09 | 1.81 | 2.04 | 4.03 | 6.81 | 11.83 |

### 6.1.2 运营期影响分析

### 6.1.2.1 有机废气

本项目废气主要来自生产废气（乳化废气、聚合废气）和分装废气中的苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸等原料单体及储罐小呼吸排放的原料单体。

（1）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中第5.3.2.3.1条规定“同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染物源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级”，同时利用大气环评专业辅助系统（EIAProA1.1版）大气预测软件，采用SCREEN3模型进行筛选计算与评价等级。具体参数确定见表6.1-6和表6.1-7。

表6.1-6  污染物排放源强

| 污染物名称 | 排放形式 | 排放部位 | 评价标准 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸丁酯 | 有组织 | 排气筒 | 0.30 | 0.0773 | H=15m，D=0.5m，T=21℃， Q=4000m3/h，排气筒设1根 |
| 丙烯酸甲酯 | 有组织 | 排气筒 | 0.01 | 0.0311 |  |
| 苯乙烯 | 有组织 | 排气筒 | 0.01 | 0.03 |  |
| 醋酸乙烯 | 有组织 | 排气筒 | 0.15 | 0.1302 |  |
| 丙烯酸 | 有组织 | 排气筒 | 0.81 | 0.0212 |  |
| 丙烯酸丁酯 | 无组织 | 生产车间 | 0.30 | 0.0022 | H=8m，L=21.8m，B=14m |
| 丙烯酸甲酯 | 无组织 | 生产车间 | 0.01 | 0.001 |  |
| 苯乙烯 | 无组织 | 生产车间 | 0.01 | 0.00089 |  |
| 醋酸乙烯 | 无组织 | 生产车间 | 0.15 | 0.004 |  |
| 丙烯酸 | 无组织 | 生产车间 | 0.81 | 0.00056 |  |

注*：丙烯酸丁酯、丙烯酸参考美国环保局工业环保实验室推算化学物质在环境介质中含量限度值的计算模式确定，计算出丙烯酸丁酯环境空气中日均值最高允许浓度为0.10mg/m3，丙烯酸环境空气中日均值最高允许浓度为0.27mg/m3，本评价采用丙烯酸丁酯、丙烯酸三倍的日平均浓度作为小时平均浓度。

大气污染源筛选计算结果见表6.1-7。

表6.1-7  筛选计算结果

| 污染物名称 | 排放形式 | 排放部位 | 最大浓度 mg/m3 | Pmax | D10 %(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大占标率% | 下风距离m |  |  |
| 丙烯酸丁酯 | 有组织 | 排气筒 | 0.002414 | 0.80 | 812 | 0 | 三 |
| 丙烯酸甲酯 | 有组织 | 排气筒 | 0.0009711 | 9.71 | 812 | 0 | 三 |
| 苯乙烯 | 有组织 | 排气筒 | 0.0009368 | 9.37 | 812 | 0 | 三 |
| 醋酸乙烯 | 有组织 | 排气筒 | 0.004066 | 2.71 | 812 | 0 | 三 |
| 丙烯酸 | 有组织 | 排气筒 | 0.000662 | 0.08 | 812 | 0 | 三 |
| 丙烯酸丁酯 | 无组织 | 生产车间 | 0.001216 | 0.41 | 78 | 0 | 三 |
| 丙烯酸甲酯 | 无组织 | 生产车间 | 0.0005526 | 5.53 | 78 | 0 | 三 |
| 苯乙烯 | 无组织 | 生产车间 | 0.0004918 | 4.92 | 78 | 0 | 三 |
| 醋酸乙烯 | 无组织 | 生产车间 | 0.00221 | 1.47 | 78 | 0 | 三 |
| 丙烯酸 | 无组织 | 生产车间 | 0.0003094 | 0.04 | 78 | 0 | 三 |

根据筛选计算结果可知，本项目评价等级确定为三级。

（2）影响分析

按新导则《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）（以下简称《导则》）估算公式进行计算和确定大气环境影响评价级别的结果，本评价属三级评价（见表6.1-7）。按三级评价要求只进行大气污染物对环境影响进行简要分析评价。预测结果见表6.1-8~6.1-11。

表6.1-8  有组织废气预测结果1

| 距源中心下风向距离(m) | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸甲酯 | 苯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.001406 | 0.47 | 0.0005655 | 5.65 | 0.0005455 | 5.45 |
| 200 | 0.001727 | 0.58 | 0.0006947 | 6.95 | 0.0006702 | 6.70 |
| 300 | 0.001824 | 0.61 | 0.0007339 | 7.34 | 0.0007079 | 7.08 |
| 400 | 0.001746 | 0.58 | 0.0007024 | 7.02 | 0.0006775 | 6.77 |
| 500 | 0.001725 | 0.58 | 0.0006939 | 6.94 | 0.0006694 | 6.69 |
| 600 | 0.002138 | 0.71 | 0.0008603 | 8.60 | 0.0008298 | 8.30 |
| 700 | 0.002349 | 0.78 | 0.0009449 | 9.45 | 0.0009115 | 9.11 |
| 800 | 0.002413 | 0.80 | 0.0009709 | 9.71 | 0.0009365 | 9.36 |
| 812 | 0.002414 | 0.80 | 0.0009711 | 9.71 | 0.0009368 | 9.37 |
| 900 | 0.002386 | 0.80 | 0.0009598 | 9.60 | 0.0009259 | 9.26 |
| 1000 | 0.002305 | 0.77 | 0.0009275 | 9.27 | 0.0008947 | 8.95 |
| 1100 | 0.002186 | 0.73 | 0.0008793 | 8.79 | 0.0008482 | 8.48 |
| 1200 | 0.0021 | 0.70 | 0.0008448 | 8.45 | 0.0008149 | 8.15 |
| 1300 | 0.002117 | 0.71 | 0.0008518 | 8.52 | 0.0008217 | 8.22 |
| 1400 | 0.002111 | 0.70 | 0.0008495 | 8.50 | 0.0008194 | 8.19 |
| 1500 | 0.002088 | 0.70 | 0.0008402 | 8.40 | 0.0008105 | 8.10 |
| 1600 | 0.002053 | 0.68 | 0.0008261 | 8.26 | 0.0007969 | 7.97 |
| 1700 | 0.00201 | 0.67 | 0.0008086 | 8.09 | 0.00078 | 7.80 |
| 1800 | 0.001961 | 0.65 | 0.0007888 | 7.89 | 0.0007609 | 7.61 |
| 1900 | 0.001908 | 0.64 | 0.0007675 | 7.67 | 0.0007404 | 7.40 |
| 2000 | 0.001853 | 0.62 | 0.0007455 | 7.46 | 0.0007191 | 7.19 |
| 710m敏感点 | 0.002361 | 0.79 | 0.0009497 | 9.50 | 0.0009161 | 9.16 |
| 最大质量浓度(mg/m3) | 0.002414 | 0.80 | 0.0009711 | 9.71 | 0.0009368 | 9.37 |
| 质量浓度占标准10%距离最远距离D10%/m | / | / | / | / | / | / |

表6.1-9  有组织废气预测结果2

| 距源中心下风向距离(m) | 醋酸乙烯 | 丙烯酸 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.002367 | 1.58 | 0.0003855 | 0.05 |
| 200 | 0.002908 | 1.94 | 0.0004736 | 0.06 |
| 300 | 0.003072 | 2.05 | 0.0005003 | 0.06 |
| 400 | 0.00294 | 1.96 | 0.0004788 | 0.06 |
| 500 | 0.002905 | 1.94 | 0.000473 | 0.06 |
| 600 | 0.003601 | 2.40 | 0.0005864 | 0.07 |
| 700 | 0.003956 | 2.64 | 0.0006441 | 0.08 |
| 800 | 0.004064 | 2.71 | 0.0006618 | 0.08 |
| 812 | 0.004066 | 2.71 | 0.000662 | 0.08 |
| 900 | 0.004018 | 2.68 | 0.0006543 | 0.08 |
| 1000 | 0.003883 | 2.59 | 0.0006323 | 0.08 |
| 1100 | 0.003681 | 2.45 | 0.0005994 | 0.07 |
| 1200 | 0.003537 | 2.36 | 0.0005759 | 0.07 |
| 1300 | 0.003566 | 2.38 | 0.0005807 | 0.07 |
| 1400 | 0.003556 | 2.37 | 0.0005791 | 0.07 |
| 1500 | 0.003518 | 2.35 | 0.0005728 | 0.07 |
| 1600 | 0.003459 | 2.31 | 0.0005631 | 0.07 |
| 1700 | 0.003385 | 2.26 | 0.0005512 | 0.07 |
| 1800 | 0.003302 | 2.20 | 0.0005377 | 0.07 |
| 1900 | 0.003213 | 2.14 | 0.0005232 | 0.06 |
| 2000 | 0.003121 | 2.08 | 0.0005082 | 0.06 |
| 710m敏感点 | 0.003976 | 2.65 | 0.0006474 | 0.08 |
| 最大质量浓度(mg/m3) | 0.004066 | 2.71 | 0.000662 | 0.08 |
| 质量浓度占标准10%距离最远距离D10%/m | / | / | / | / |

表6.1-10  无组织废气预测结果1

| 距源中心下风向距离(m) | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸甲酯 | 苯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1 | 5.927E-8 | 0.00 | 2.694E-8 | 0.00 | 2.398E-8 | 0.00 |
| 78 | 0.001216 | 0.41 | 0.0005526 | 5.53 | 0.0004918 | 4.92 |
| 100 | 0.001115 | 0.37 | 0.0005068 | 5.07 | 0.0004511 | 4.51 |
| 200 | 0.00111 | 0.37 | 0.0005044 | 5.04 | 0.0004489 | 4.49 |
| 300 | 0.00105 | 0.35 | 0.0004773 | 4.77 | 0.0004248 | 4.25 |
| 400 | 0.0009531 | 0.32 | 0.0004332 | 4.33 | 0.0003856 | 3.86 |
| 500 | 0.0007989 | 0.27 | 0.0003631 | 3.63 | 0.0003232 | 3.23 |
| 600 | 0.0006599 | 0.22 | 0.0002999 | 3.00 | 0.0002669 | 2.67 |
| 700 | 0.000549 | 0.18 | 0.0002496 | 2.50 | 0.0002221 | 2.22 |
| 800 | 0.0004648 | 0.15 | 0.0002113 | 2.11 | 0.000188 | 1.88 |
| 900 | 0.000399 | 0.13 | 0.0001813 | 1.81 | 0.0001614 | 1.61 |
| 1000 | 0.0003467 | 0.12 | 0.0001576 | 1.58 | 0.0001403 | 1.40 |
| 1100 | 0.0003052 | 0.10 | 0.0001387 | 1.39 | 0.0001235 | 1.23 |
| 1200 | 0.000271 | 0.09 | 0.0001232 | 1.23 | 0.0001096 | 1.10 |
| 1300 | 0.0002426 | 0.08 | 0.0001103 | 1.10 | 9.814E-5 | 0.98 |
| 1400 | 0.0002187 | 0.07 | 9.943E-5 | 0.99 | 8.849E-5 | 0.88 |
| 1500 | 0.0001985 | 0.07 | 9.023E-5 | 0.90 | 8.03E-5 | 0.80 |
| 1600 | 0.0001811 | 0.06 | 8.234E-5 | 0.82 | 7.328E-5 | 0.73 |
| 1700 | 0.0001661 | 0.06 | 7.552E-5 | 0.76 | 6.722E-5 | 0.67 |
| 1800 | 0.0001531 | 0.05 | 6.958E-5 | 0.70 | 6.193E-5 | 0.62 |
| 1900 | 0.0001416 | 0.05 | 6.438E-5 | 0.64 | 5.729E-5 | 0.57 |
| 2000 | 0.0001315 | 0.04 | 5.978E-5 | 0.60 | 5.321E-5 | 0.53 |
| 710m敏感点 | 0.0005395 | 0.18 | 0.0002452 | 2.45 | 0.0002183 | 2.18 |
| 最大质量浓度(mg/m3) | 0.001216 | 0.41 | 0.0005526 | 5.53 | 0.0004918 | 4.92 |
| 质量浓度占标准10%距离最远距离D10%/m | / | / | / | / | / | / |

表6.1-11  无组织废气预测结果2

| 距源中心下风向距离(m) | 醋酸乙烯 | 丙烯酸 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1 | 1.078E-7 | 0.00 | 1.509E-8 | 0.00 |
| 78 | 0.00221 | 1.47 | 0.0003094 | 0.04 |
| 100 | 0.002027 | 1.35 | 0.0002838 | 0.04 |
| 200 | 0.002018 | 1.35 | 0.0002825 | 0.03 |
| 300 | 0.001909 | 1.27 | 0.0002673 | 0.03 |
| 400 | 0.001733 | 1.16 | 0.0002426 | 0.03 |
| 500 | 0.001452 | 0.97 | 0.0002033 | 0.03 |
| 600 | 0.0012 | 0.80 | 0.000168 | 0.02 |
| 700 | 0.0009982 | 0.67 | 0.0001398 | 0.02 |
| 800 | 0.000845 | 0.56 | 0.0001183 | 0.01 |
| 900 | 0.0007254 | 0.48 | 0.0001016 | 0.01 |
| 1000 | 0.0006304 | 0.42 | 8.825E-5 | 0.01 |
| 1100 | 0.0005548 | 0.37 | 7.768E-5 | 0.01 |
| 1200 | 0.0004927 | 0.33 | 6.897E-5 | 0.01 |
| 1300 | 0.0004411 | 0.29 | 6.175E-5 | 0.01 |
| 1400 | 0.0003977 | 0.27 | 5.568E-5 | 0.01 |
| 1500 | 0.0003609 | 0.24 | 5.053E-5 | 0.01 |
| 1600 | 0.0003294 | 0.22 | 4.611E-5 | 0.01 |
| 1700 | 0.0003021 | 0.20 | 4.229E-5 | 0.01 |
| 1800 | 0.0002783 | 0.19 | 3.897E-5 | 0.00 |
| 1900 | 0.0002575 | 0.17 | 3.605E-5 | 0.00 |
| 2000 | 0.0002391 | 0.16 | 3.348E-5 | 0.00 |
| 710m敏感点 | 0.000981 | 0.65 | 0.0001373 | 0.02 |
| 最大质量浓度(mg/m3) | 0.00221 | 1.47 | 0.0003094 | 0.04 |
| 质量浓度占标准10%距离最远距离D10%/m | / | / | / | / |

经估算模式预测，项目有组织废气排放下风向预测浓度最大值为下风向距离812m，丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸有组织排放排放下风向预测浓度最大值分别为0.002414mg/m3、0.0009711mg/m3、0.0009368mg/m3、0.004066mg/m3、0.000662mg/m3，占标率分别为0.80%、9.71%、9.37%、2.71%、0.08%；无组织排放下风向预测浓度最大值为下风向距离78m，丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸无组织排放排放下风向预测浓度最大值分别为0.001216mg/m3、0.0005526mg/m3、0.0004918mg/m3、0.00221mg/m3、0.0003094mg/m3，占标率分别为0.41%、5.53%、4.92%、1.47%、0.04%。因此项目有机废气排放对周边环境及敏感点影响不大。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：

大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。

当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。

有场界无组织排放监控浓度限值的，大气环境影响预测结果应首先满足无组织排放监控浓度限值要求。如预测结果在场界监控外（以标准规定为准）出现超标，应要求削减排放源强。计算大气环境防护距离的污染物排放源强应用削减达标后的源强。

厂区大气防护距离计算结果见表具体计算结果详见表6.1-12和图6.1-4~6.1-8。

表6.1-12  项目无组织废气大气环境防护距离计算结果

| 污染物 | 最大排放速率(kg/h) | 评价标准(mg/m3) | 单元规格（m） | L(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸丁酯 | 0.0022 | 0.30 | H=8m，L=21.8m，B=14m | 无超标点 |
| 丙烯酸甲酯 | 0.001 | 0.01 |  | 无超标点 |
| 苯乙烯 | 0.00089 | 0.01 |  | 无超标点 |
| 醋酸乙烯 | 0.004 | 0.15 |  | 无超标点 |
| 丙烯酸 | 0.00056 | 0.81 |  | 无超标点 |

根据计算结果，本项目无组织废气排放在有效面源范围内无超标点，无需设置大气环境防护距离，最近敏感点距本项目生产车间710m，因此本项目无组织排放的废气对周围环境影响不大。

（4）卫生防护距离

卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。

本项目的产品乳胶主要用途为无纺布胶黏剂，不属于油漆产品，无需执行《油漆厂卫生防护距离标准GB18070-2000》。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算：

式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L──卫生防护距离，m；

r──生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。

依据本项目废气污染物的排放源强，以及对应的环境标准和当地气象资料，按（GB/T13201-91）中规定的卫生防护距离划分原则，本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离见表6.1-13和图6.1-9~6.1-13。

表6.1-13  卫生防护距离计算结果

| 污染物名称 | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸甲酯 | 苯乙烯 | 醋酸乙烯 | 丙烯酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放速率（kg/h） | 0.0022 | 0.001 | 0.00089 | 0.004 | 0.00056 |
| Cm（mg/m3） | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.81 |
| 排放区域(m) | H=8m，L=21.8m，B=14m |
| R(m) | 9.86 |
| 卫生防护距离（m） | 0.5141 | 14.1529 | 12.2843 | 2.6867 | 0.0249 |
| 提级后距离（m） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最终卫生防护距离（m） | 100 |

根据卫生防护距离取值原则，提级后，确定项目卫生防护距离为100m，防护距离要求请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。本项目最近敏感点距本项目生产车间710m，符合卫生防护距离的要求。

### 6.1.2.2 事故性排放分析及预测

（1）假定事故设定

本环评事故风险评价不考虑项目外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），也不考虑危害范围只限于厂内的事故，主要考虑可能对厂区外居民和周围环境造成污染危害的事故，假想事故应当是可能对厂区外居民和周围环境造成最大影响的可信事故。

对本项目来说，大气污染物的非正常排放主要是净化系统出现事故，如设备故障和管路故障以及运行管理、维护不到位等因素而发生事故性排放，导致废气事故排放。根据以上对潜在事故危险分析，本评价确定TDI和TED非正常排放为重大环境污染事故隐患。

（2）事故排放源强预测

本环评通过对非正常排放的丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸事故性排放来预测对环境可能造成的不良影响。假设丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸产生后，车间废气净化系统出现事故，废气直接排放大气，则事故性排放源强为：丙烯酸丁酯1.035kg/h、丙烯酸甲酯0.42kg/h、苯乙烯0.399kg/h、醋酸乙烯1.734kg/h、丙烯酸0.278kg/h。预测结果见表6.1-14~6.1.15。

表6.1-14  事故性排放废气预测结果1

| 距源中心下风向距离(m) | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸甲酯 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测质量浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测质量浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.01882 | 3.76 | 0.007637 | 76.37 |
| 200 | 0.02312 | 4.62 | 0.009382 | 93.82 |
| 300 | 0.02442 | 4.88 | 0.009911 | 99.11 |
| 400 | 0.02337 | 4.67 | 0.009485 | 94.85 |
| 500 | 0.02309 | 4.62 | 0.009371 | 93.71 |
| 600 | 0.02863 | 5.73 | 0.01162 | 116.20 |
| 700 | 0.03145 | 6.29 | 0.01276 | 127.60 |
| 800 | 0.03231 | 6.46 | 0.01311 | 131.10 |
| 812 | 0.03232 | 6.46 | 0.01311 | 131.10 |
| 900 | 0.03194 | 6.39 | 0.01296 | 129.60 |
| 1000 | 0.03087 | 6.17 | 0.01253 | 125.30 |
| 1100 | 0.02926 | 5.85 | 0.01187 | 118.70 |
| 1200 | 0.02811 | 5.62 | 0.01141 | 114.10 |
| 1300 | 0.02835 | 5.67 | 0.0115 | 115.00 |
| 1400 | 0.02827 | 5.65 | 0.01147 | 114.70 |
| 1500 | 0.02796 | 5.59 | 0.01135 | 113.50 |
| 1600 | 0.02749 | 5.50 | 0.01116 | 111.60 |
| 1700 | 0.02691 | 5.38 | 0.01092 | 109.20 |
| 1800 | 0.02625 | 5.25 | 0.01065 | 106.50 |
| 1900 | 0.02554 | 5.11 | 0.01037 | 103.70 |
| 2000 | 0.02481 | 4.96 | 0.01007 | 100.70 |
| 710m（最近敏感点） | 0.03161 | 6.32 | 0.01283 | 128.30 |
| 最大质量浓度(mg/m3) | 0.03232 | 6.46 | 0.01311 | 131.10 |

表6.1-15  事故性排放废气预测结果2

| 距源中心下风向距离(m) | 苯乙烯 | 醋酸乙烯 | 丙烯酸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.007255 | 72.55 | 0.03153 | 21.02 | 0.005055 | 0.62 |
| 200 | 0.008913 | 89.13 | 0.03874 | 25.83 | 0.00621 | 0.77 |
| 300 | 0.009415 | 94.15 | 0.04092 | 27.28 | 0.00656 | 0.81 |
| 400 | 0.009011 | 90.11 | 0.03916 | 26.11 | 0.006278 | 0.78 |
| 500 | 0.008903 | 89.03 | 0.03869 | 25.79 | 0.006203 | 0.77 |
| 600 | 0.01104 | 110.40 | 0.04796 | 31.97 | 0.00769 | 0.95 |
| 700 | 0.01212 | 121.20 | 0.05268 | 35.12 | 0.008446 | 1.04 |
| 800 | 0.01246 | 124.60 | 0.05413 | 36.09 | 0.008678 | 1.07 |
| 812 | 0.01246 | 124.60 | 0.05415 | 36.10 | 0.008681 | 1.07 |
| 900 | 0.01231 | 123.10 | 0.05352 | 35.68 | 0.00858 | 1.06 |
| 1000 | 0.0119 | 119.00 | 0.05171 | 34.47 | 0.008291 | 1.02 |
| 1100 | 0.01128 | 112.80 | 0.04903 | 32.69 | 0.00786 | 0.97 |
| 1200 | 0.01084 | 108.40 | 0.0471 | 31.40 | 0.007551 | 0.93 |
| 1300 | 0.01093 | 109.30 | 0.04749 | 31.66 | 0.007614 | 0.94 |
| 1400 | 0.0109 | 109.00 | 0.04736 | 31.57 | 0.007593 | 0.94 |
| 1500 | 0.01078 | 107.80 | 0.04685 | 31.23 | 0.007511 | 0.93 |
| 1600 | 0.0106 | 106.00 | 0.04606 | 30.71 | 0.007385 | 0.91 |
| 1700 | 0.01037 | 103.70 | 0.04508 | 30.05 | 0.007228 | 0.89 |
| 1800 | 0.01012 | 101.20 | 0.04398 | 29.32 | 0.007051 | 0.87 |
| 1900 | 0.009847 | 98.47 | 0.0428 | 28.53 | 0.006861 | 0.85 |
| 2000 | 0.009565 | 95.65 | 0.04157 | 27.71 | 0.006664 | 0.82 |
| 710m（最近敏感点） | 0.01218 | 121.80 | 0.05295 | 35.30 | 0.00849 | 1.05 |
| 最大质量浓度(mg/m3) | 0.01246 | 124.60 | 0.05415 | 36.10 | 0.008681 | 1.07 |

经估算模式预测，项目丙烯酸甲酯、苯乙烯事故性排放下风向预测浓度最大值与标准值相比已超标；丙烯酸丁酯、醋酸乙烯、丙烯酸事故性排放下风向预测浓度均未超标。故企业应加强管理，定期检修设备，保持废气处理设备正常运行，严防事故发生。

### 6.1.2.3 恶臭

本项目使用列入《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)标准的恶臭物质为苯乙烯，使用具有较明显的异味特征物质为醋酸乙烯酯、丙烯酸及其酯类物质等。

恶臭物质厂界标准值见表6.1-17。

表6.1-17   恶臭及异味物质厂界标准值

| 污染物 | 厂界标准（μg/m3） |
| --- | --- |
| 苯乙烯 | 5000 |
| 丙烯酸 | 120 |
| 丙烯酸甲酯 | 400 |
| 丙烯酸丁酯 | 500 |
| 醋酸乙烯酯 | 200 |

说明：上表中苯乙烯厂界标准引用《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)新建项目厂界二级标准，丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯厂界标准参考北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501—2007）计算得出。

无组织预测结果见表6.1-18。

表6.1-18  项目厂界无组织排放情况表

| 污染物 | 厂界最大浓度（μg /m3） | 厂界标准（μg /m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸丁酯 | 5.927E-5 | 500 | 达标 |
| 丙烯酸甲酯 | 2.694E-5 | 400 | 达标 |
| 苯乙烯 | 2.398E-5 | 5000 | 达标 |
| 醋酸乙烯 | 1.078E-4 | 200 | 达标 |
| 丙烯酸 | 1.509E-5 | 120 | 达标 |

由预测结果可知，项目恶臭及异味物质无组织排放厂界浓度均达到厂界标准要求。

## 6.2 水环境影响预测与评价

### 6.2.1 运营期水影响分析

本项目初期雨水产生量为457t/a。企业需设立约3m3的初期雨水收集池，收集的雨水经监测后若无异常可作为清下水排放，若异常则须委托园区内污水处理公司处理后纳入园区污水管网。

本项目外排废水为地面冲洗水及生活污水。废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放。在此基础上，本项目外排污水不会对周围地表水环境产生明显的不利影响。

纳管可行性分析：

根据平阳县域污水系统规划，本区西部将建设东海污水处理厂，远景规模

6~8 万m3/d，主要收集和处理宋埠围垦区、昆阳、郑楼—宋桥、宋埠—榆垟部分

区域的污水，东海污水处理厂预留8ha 的建设用地。本区最高日污水量约为2

万m3/d。园区沿道路自东往西收集后排入东海污水处理厂进行处理。平阳县东海污水处理厂工程（近期1万m3/d）建设期限为2014年-2015年。本项目建成投产后，废水能纳入污水处理厂处理。

废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放。本项目废水排放量约为480t/a（最大日排放量为1.6t/d），占污水处理厂一期日处理能力1万吨的0.016%。项目废水排放量较少，对污水处理厂的运行负荷不会产生明显的不利影响。

根据《平阳县东海污水处理厂工程（近期1 万m3/d）环境影响报告书》结

论：（1）正常排放，污水经处理达标排放后，COD 经水体降解后增量为4.665mg/L，

氨氮经水体降解后增量为1.413mg/L。（2）非正常排放，COD 经水体降解后增

量为27.292mg/L，氨氮经水体降解后增量为2.605mg/L。较正常排放浓度有大幅

度增量。平阳县东海污水处理厂纳污水体护塘河氨氮本底值出现超标，在出水达标排放的情况下，纳污水体护塘河COD 和氨氮浓度增量较小；事故性排放工况下，COD 和氨氮事故排放浓度有较大幅度增量，且影响面积扩大。为减轻护塘河污染负荷，项目必须加强管理确保出水达标排放。

### 6.2.2 地下水影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），本项目用水来自市政管道，不使用地下水，属于Ⅰ类建设项目。

项目可能污染地面、造成对地下水污染的主要污染源包括生产厂房、废水处理系统、事故池、储罐区、装卸区和输送管线。污染途径见表6.2-1。

表6.2-1 项目对地下水污染途径表

| 污染源 | 泄漏部位 | 污染途径 |
| --- | --- | --- |
| 生产厂房 | 管线破损 | 事故泄漏时可能直接渗入到泄漏区域附近的 土壤中，进而污染地下水 |
|  | 中间罐或反应罐破损 |  |
| 废水处理系 统、事故池 | 罐槽破损或水池裂缝 |  |
| 储罐区 | 进出口管线破损 |  |
|  | 罐体破损 |  |
| 装卸区 | 阀门泄漏 |  |
|  | 装卸过程中的跑冒滴漏、接口脱落 |  |
| 管线输送 | 管线破损 |  |

可能会产生地下水污染的主要途径包括：生产厂房、罐区、装卸区防渗措施不到位，发生化学品滴漏或事故泄漏时可能直接渗入到泄漏区域附近的土壤中，进而污染地下水；排污管线渗漏也有污染土壤和地下水的可能。

事故池、固废存放处均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：车间、生产区路面、垃圾集中箱放置地地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。企业根据物料存储情况，在罐区设置围堰，围堰容积应大于储罐的容积。同时，丙类仓库物料区拟设置围堰，若发生消防事故，泄漏的液体物料或消防废水可通过围堰收集，泵送入事故水池，再通过管道送入废水处理系统处理。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 6.3 声环境影响预测与评价

### 6.3.1 运营期声环境影响分析

本项目主要噪声源为生产设备和冷却水塔，据调查噪声级为76-80dB。项目生产采用单班制，夜间不生产。现为了解项目噪声对厂界的影响，生产设备采用整体声源法对其进行预测，冷却水塔采用室外点源对其进行预测。

（1）单个室外的点声源在预测点上产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带）。预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按以下公式计算：

Lp(r)=Lw+Dc-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度(sr)立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按以下公式计算：

Lp(r)=Lp(r0)-A

预测点的A声级Lp(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

Lp(r)=10lg{[0.1Lpi(r)+△Lpi]}

式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

LA(r)=LAw+Dc-A；或：LA(r)=LA(r0)-A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

（2）整体声源预测模式计算公式

假设设备声源在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，则选用整体声源法进行预测。整体声源法的基本思路是：把本项目所用的生产车间作为一个整体声源，预先求得其声功率级LW，然后计算声传播过程中由于各种因素造成的总衰减量∑Ai，最后求得整体声源受声点P的声级。即：

LP=LW-∑Ai                        ①

式中：LP—受声点的声级；

LW—整体声源的声功率级；

∑Ai—声波在传播过程中各种因子衰减之和，即：距离衰减Ad+屏障衰减Ab+空气吸收衰减Aa。对距离衰减，其值与距离的关系为：

Ad=10lg（2πr2）                   ②

式中:r—整体声源的中心到受声点的距离。

在工程计算时，简化的声功率级换算公式：

LW=+10lg（2S）                 ③

式中：——拟建车间类比调查所测得的平均声压级；

S——拟建车间面积。

将②、③式代入①式，忽略空气吸收衰减Aa，得各受声点的A声级计算模式为：

Lp= LW-∑Ai=+10lg（2S）-Ab-10lg（2πr2）

（2）整体声源的有关参数的确定：本项目Ab取24dB(A)。

（3）项目车间整体声源中心到各方位厂界的距离和噪声预测参数见表6.3-1。

表6.3-1  噪声预测参数

|  |  | 车间有效面积 S（m2） | 预测点 | 距离 r(m) | 预测值 dB（A） | 标准值 dB(A) | 达标/超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间整体声源 | 70 | 782.1 | 东厂界 | 33 | 39.6 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 南厂界 | 14 | 47.0 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 西厂界 | 15 | 46.4 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 北厂界 | 41 | 37.7 | 65 | 达标 |
| 室外点源 | Lp(r)：80 | 东厂界 | 22 | 45.1 | 65 | 达标 |
|  |  | 南厂界 | 10 | 51.9 | 65 | 达标 |
|  |  | 西厂界 | 27 | 43.2 | 65 | 达标 |
|  |  | 北厂界 | 39 | 40.1 | 65 | 达标 |

表6.3-2  室外声源与整体声源叠加计算结果

| 预测点 | 叠加值 dB（A） | 标准值 dB(A) | 达标/超标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 46.2 | 65 | 达标 |
| 南厂界 | 53.1 | 65 | 达标 |
| 西厂界 | 48.1 | 65 | 达标 |
| 北厂界 | 42.1 | 65 | 达标 |

由上表可以看出，项目东、南、西、北四侧厂界昼间噪声排放值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。本项目夜间不生产，故本环评不对夜间噪声进行分析。

## 6.4 固体废弃物影响预测与评价

### 6.4.1 运营期固体废弃物影响分析

（1）固体废弃物产生情况

根据工程分析，本项目运营期涉及固体废物产生情况见表6.4-1。

表6.4-1  建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 车间 | 废物名称 | 产生量t/a | 属性 | 处置方式 | 排放量 （t/a） | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 车间 | 过滤残渣 | 10t/a | 危险废物 | 委托有资质单位处理 | 0 | 是 |
|  | 废包装袋 | 2t/a | 危险废物 |  | 0 | 是 |
|  | 废活性炭 | 7t/a | 危险废物 |  | 0 | 是 |
|  | 废包装桶 | 10t/a | 危险废物 |  | 0 | 是 |
| 职工 生活 | 生活垃圾 | 6.6 t/a | 一般废物 | 由当地环卫部门 统一清运处理 | 0 | 是 |

（2）固体废弃物环境影响分析

根据国家对工业固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行焚烧或填埋处置（如生活垃圾）。

项目过滤残渣、废包装袋、废包装桶、废活性炭属于危险固废，应委托有资质单位处理；生活垃圾委托当地环卫部门处理。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。

本项目过滤残渣、废包装袋、废包装桶、废活性炭在厂区内暂存时，企业应注意封闭管理，应在厂区建设专门的危废暂存库、物品回收库和垃圾房，将危险固废与一般固废分开堆放、生活垃圾与工业固废分开堆放。暂存库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》要求进行设置。

企业应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。对相应的暂存场应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。固体废弃物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。要设置足够容积的临时堆场。堆放场所应做水泥地面并做好防渗防漏防雨措施，并设有排水沟。此外，危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。

综上所述，本项目总产生固废量为35.6t/a，减量化、资源化削减量为35.6t/a。本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。

## 6.5土壤影响简析

本项目厂区地面均硬化建设，抗渗性能较好，且本项目所用原辅材料中不含重金属物质，在做好日常生产管理，避免跑冒滴漏的情况下，本项目对土壤环境影响不大。

# 7  施工期环境影响预测与评价

## 7.1  施工期声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬间噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。

表7.1-1为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声较高，在80dB以上。

表7.1-1  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级〔dB(A)〕 | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖路机 | 79 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 6 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 7 | 混凝土振捣机 | 80 | 12 |
| 8 | 升降机 | 72 | 15 |

表7.1-2  施工机械噪声衰减距离

| 序号 | 施工机械 | 声级〔dB(A)〕 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 1 | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |
| 2 | 混凝土振捣机 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |
| 4 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |

由于施工期间，施工噪声均较高，在施工时会对周围环境产生一定的影响。因此，在施工过程中必须合理安排施工的工作时间，减少此类噪声对周边环境的影响。同时在不同施工阶段，应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制，尽量减少施工期噪声对周围环境的影响。

施工期噪声防治措施

就本项目而言，建议施工单位加强管理，采取以下治理措施：

①采用灌注桩机及用液压桩机，不能使用冲击式打桩机；其它施工设备噪声也需采用低噪声设备，可能时施工动力尽量用电，减少柴油发动机的噪声；

②加强施工管理，合理安排施工内容及施工时间，严格控制夜间施工，部份桩基施工必需连续施工前，须征得当地环保部门同意取得夜间施工许可证后方可施工；

③固定的高噪声施工机械应加设工棚，施工场地周围应设置临时隔声屏障(围墙)。加强施工期的环境管理，提高施工人员的环保意识和采取若干奖罚措施，以降低噪声对环境的影响。

④大批量使用的混凝土均采用商品混凝土，减少搅拌混凝土噪声。

⑤施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。

⑥注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

## 7.2  施工期大气环境影响分析

### 7.2.1  施工期空气环境影响

施工期的废气污染源主要是土石方和建筑材料运输所产生的道路扬尘以及办公室装修的油漆废气。

(1)粉尘

土建施工阶段扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表7.2-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表7.2-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/辆·公里

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中： Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7.2-2。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

表7.2-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒 径 ((m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒 径 ((m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒 径 ((m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表6-5为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。另外，为控制车辆装载货物行驶对施工场地外的影响，可在车辆开离施工场地时在车身相应部位洒水清除污泥与灰尘，以减少粉尘对外界的影响。

表7.2-3  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离(m) | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度(mg/Nm3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

产生施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。此外，为尽可能减少本项目施工期间的扬尘对周围环境的污染影响，施工期间应当积极采取抑尘措施。施工过程应当加强管理，实施标准化施工；装卸黄沙、水泥等的一些易起尘作业应避免在大风天气作业；对运输道路应当定期清扫、保持路面清洁；合理安排易起尘建材的堆放场地，加盖蓬布或实行库内堆放；施工场地应定期洒水，对于粉尘发生量较大的部位采用喷水雾化法降尘；除小修补外，大面积浇筑均应采用商品混凝土，尽量减少厂内拌混凝土的量。在采取以上防治措施的情况下，施工期的扬尘将能够得到有效控制，对周边住户的景响将降至最低。

(2)油漆废气

油漆废气主要来自装修过程，由于各设计单位对设计要求、审美观、财力等不同，装修时的油漆消耗量和品牌也不相同，再加上建筑面积较大，装修时间也有先后顺序，故该油漆废气的基本上属于无组织排放。

本项目主要为办公室和厂房的装修，属于公建部分装修，用到的油漆较少，这部分废气在装修时主要影响附近的空气环境，建议建设单位尽量采用环保型的水性涂料，控制高VOC的油漆入场，以减少建设期油漆气味对施工人员的影响。而由于该废气为无组织排放，施工区空旷，附近的大气环境扩散能力较强，故油漆施工对附近村民的影响不大。

### 7.2.2  施工期大气污染防治措施

施工期废气污染物主要为扬尘和装修过程中的油漆废气。为尽可能减少扬尘对本项目对建设区域周围大气环境的污染程度，首先，要加强施工管理，地面硬化处理，配置滞尘防护网，同时对扬尘发生量大的部位应采用喷水雾法降低扬尘，对运输交通道路应及时洒水、清扫。再者，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，必须采用封闭车辆运输。为减少油漆废气的影响，建议建设单位加强宣传，尽量采用环保型的水性涂料，以减少建设期油漆气味对周边农居的影响。

主要防治措施如下：

(1)建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。

(2)道路运输扬尘防治措施

◆向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输。

◆运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，采用密闭车斗，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

◆运输车辆防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

(4)施工场内施工扬尘防治措施

◆建设工程业主在施工期间，施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

◆对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。

◆天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

◆合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。

(5)堆场扬尘防治措施

◆临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

◆若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。

◆对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

◆采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。

## 7.3  施工期水环境影响分析

### 7.3.1  施工期废水环境影响

现场施工人员产生的生活污水是本工程建设期的主要水污染源。建设期不同阶段施工人数不尽相同，如按施工人员每天生活用水量100L/人计，生活污水排放量按用水量的80%计，施工人员为50人，则施工现场每天的生活污水及污染物发生量见表7.3-1。

表7.3 -1  施工人员生活污水及污染物排放量

| 用水量(t/d) | 污水量(t/d) | BOD5(kg/d) | CODCr (kg/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 0.6 | 1.2 |

此外，施工过程建筑材料堆放、管理不当，特别是易冲失的物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入场地周围的水体中；另外，还将产生一些废土、废物，露天就近堆放水体边遇暴雨时很容易冲刷入水体，污染周围水体。水泥、黄沙等物质不能露天堆放贮存；废土、废物或易失物资堆场应选在距水体50米以外的地方。施工人员的生活垃应设置在远离水体、不易四散流失的专门地方集中堆放，并及时委托当地环卫部门清运处置，不得随意丢弃。

### 7.3.2  建设期水污染防治措施

(1)施工人员生活污水及含油废水

本项目施工期间生活污水经化粪池处理，含油废水经隔油池处理后，二者定期委托环卫部门进行清运处理，不排入内河。

(2)施工泥浆水

井点排水产生的泥浆水及混凝土保养水等主要含有大量泥沙，应在施工场地设临时沉淀池，经沉淀处理后上清液可综合用于钻孔泥浆配制水、运输路面洒水、施工场地洒水等，多余部份可排入附近水环境。

(3)机修等少量含油废水

施工期设备检修建议由专业单位完成，不在本施工区设机修等站点。

施工期间所产生的废水经过以上措施后对周围水环境的影响较小。

## 7.4  施工期固体废物影响分析

建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在建设施工期间需要挖土、运输弃土，运输各种土筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。工程完成后，会残留部分废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。建设单位应要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放建筑垃圾，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料和建筑垃圾。

施工期生活垃圾按每人每天1.0kg计，施工高峰期施工人员按50人计算，则日生活垃圾产生量为50kg。施工期间的生活垃圾也要定点收集，由当地环卫部门有偿清理外运，做到垃圾日产日清，不得随意倾倒。

综上所述，施工单位在施工期只要严格按照环保要求进行施工，对施工期产生的“三废”及噪声采取有效措施进行控制，则施工期产生的“三废”及噪声对周围环境的影响不大，属可承受范围。

## 7.5  施工期生态环境影响分析

### 7.5.1  影响因素分析

该项目建设工程有基础填筑、开挖等大规模土石方挖填施工活动，同时施工过程中需设立临时施工场地和辅助生产设施，占用推压土地。这些施工活动将损坏原土地的自然地形地貌和地表植被，损坏水土保持设施并产生松散、导致水土流失的物源——采挖的土石方。一方面破坏了原有自然稳定的地形地貌，另一方面产生大量松散的土石方。将对现有的河道、堤岸稳定性造成影响，增加河道泥沙淤积，影响泄洪排水，破坏水环境，污染水体，有碍于生态平衡。

本项目对生态环境的影响主要表现在：

①加剧水土流失

在施工过程中，地表土层破坏，土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起水土流失。

②施工扬尘影响农业生产

项目施工时需开挖土方，并需用建材如砂石等，在物料运输过程中，扬尘影响附近农作物的生长，苗木叶面蒙尘影响光合和呼吸作用，最终造成农业减产，对农户的经济收入造成较大的损失，进而影响生活质量。

③废水及生活垃圾污染对农作物的影响

施工管理区及生活区是施工人员集中区，生活废水及生活垃圾产生量多而集中，本工程临时设施区建在厂区内，生活垃圾及生活污水收集方便，故只要集中做好废水及生活垃圾的治理工作，对农业及生态影响不会很大。

③施工泥浆等废物污染

在钻孔灌柱桩施工过程中，钻孔作业会产生一定量的泥浆，污染附近河道水体的清洁；由于本工程规模较大，历时较长，施工泥浆水如直接流入周边农田或水体，也将对农田及水体产生影响。

在施工时，建议在钻孔桩旁设沉淀池，沉淀钻孔出来的泥渣，设泥浆池，泥浆循环使用；经沉淀以后的泥渣按水土保持方案提出的处置方案处置；同时，加强对施工机械的检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、冒、滴、漏，避免机械油污污染水体；沉淀的泥渣则作为废土到临时堆放场，以利于水土保持。按以上的防护措施，本项目施工时对生态环境产生的影响是可以接受的。

据调查，本项目场区及周边均未涉及到任何古树名木，故不会对古树名木产生影响。

### 7.5.2  生态保护措施

当前平阳县土地资源较为紧缺，项目所用地块通过滩涂于水域围填获得，属于《温州市滩涂围垦总体规划报告》中的围垦范围内，项目对生态环境的影响主要为以下几点：

[1]海岸及岛屿景观格局的改变

由于项目地块经过围垦所得，海岸及岛屿景观格局已发生改变，大部分原有植物，人工栽培植物已经取而代之，其作用变为美化环境和改善小气候。

[2]对景观、水质的影响

工程建设以及所引起的水土流失、破坏了地表植被和其生存的自然条件，降低了本地区的植被覆盖率，影响了区内原有的景观；同时在潮汐及雨季的影响下，随着砂石、泥土流失，土壤中的营养元素也将流入海内，使近海海域水体浑浊度上升，污染物含量增加，水质下降，从而对海洋环境产生不利影响。

[3]周边生态环境的影响

在项目施工期间，由于大面积开挖的影响，项目区内的植被将遭到破坏。对植被的破坏，可直接导致其涵养水源、拦蓄泥沙的能力下降，降低土壤水的下层速率及草木根系的网络固土作用。在遇到暴雨的情况下，就可能造成比较严重的水土流失，对周边的生态环境造成破坏。

[4]对陆域动物的影响

虽然温州市境内野生动物较多，但主要分布在山区和半山区的森林中或海洋水域中，项目所在工业区人为活动较为频繁，野生动物极为稀少，已不是野生动物的适宜栖息地或活动区，因此项目建设对野生动物基本无影响。

[5]对浮游动物的影响

基础建设对浮游动物最主要的影响是水体中增加的悬浮物增加了水体的浑浊度。悬浮物对浮游动物的影响与悬浮物的粒径、存活率、摄食率、丰度、生产量级群落结构等方面。在工程建成以后，由于浮游动物具有一定的迁移性，起变化对浮游生物的影响不大。

经分析，项目实施对生态环境有一定的影响。项目建成后，要积极种植适宜的植物，提高拦蓄泥沙的能力，减少泥土流失，使生态影响减少到最低。

## 7.6  施工期污染防治措施汇总

本项目施工期污染防治措施汇总见表7.6-1。

表7.6-1  施工期污染防治措施汇总表

| 项目 | 分项 | 处理方案及效果 |
| --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 噪声 | 对施工机械适当选型，对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯、加工场等建议在其外应做好隔声处理；注意施工平面设计，尽量置于整个场区的中间位置，远离场界；除特殊需要作业外(经环保部门批准)，夜间禁止产生噪声污染的建筑施工；施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛；注意机械保养，使机械保持最低声级水平。合理安排工期 |
|  | 粉尘和油漆废气 | 做好防尘措施，实施标准化施工，地面硬化，洒水降尘，以减少扬尘；运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输；4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业；防止运输车辆超载；建议使用环保型油漆 |
|  | 废水 | 生活污水和含油废水经预处理后由定期委托有关单位进行清运。泥浆污水经沉淀后进行回用，不排放 |
|  | 固体废弃物 | 不要随意丢弃倾倒建筑垃圾，规划运输，加强管理，及时清运固体废物 |
|  | 生态 | 尽量做到少挖土和破坏植被，对于已经挖土、填方后的土地要立即进行植被修复，在植被的选择上尽量选种当地的植物种类，尽量将对生态的影响降至最小程度 |

# 8 社会环境影响评价

## 8.1 社会效益分析

平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目，可为平阳及周边地区提供优质及相应的涂料，对于加大市场供应量、增加产品选择种量、促进地方消费起着积极作用。

另外，项目的建设也为社会提供了22人的劳动就业岗位，其产品目前销售前景十分广阔，这对于解决建设项目当地劳动就业、提高人民收入等问题也具有非常重要的作用。因此，本项目的建设有良好的社会效益。

## 8.2 环境经济损益分析

本项目建设主要的环境经济损失表现在污染治理设施的投资及运行费、事故性排放情况下对环境质量的影响以及周围企业可能承受的污染损失、企业罚款、赔偿等，虽难以对其进行准确定量，但只要企业强化管理，因事故性排放造成的损失将成为小概率事件，因此其损失费用总额不会很大。

本项目运营过程中产生的废气、废水、固废、噪声均进行有效的治理和综合利用，污染物的排放符合国家有关标准的要求，使本项目建设对周围环境的影响减少到最低的程度。

## 8.3 人文景观

本项目所在地为工业园区，周边为企业，与居民住宅有一定距离，不涉及人文景观破坏或影响问题。只要企业切实落实本环评提出的有关污染防治措施，保证污染物达标排放，本项目的建设对周围环境的影响是可以承受的，能够做到环境效益、社会效益和经济效益三者的统一。

# 9 环境风险分析与评价

根据环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，针对本项目的工程特点，对本项目可能发生事故风险进行环境影响分析，提出突发性事故防范对策和环境风险应急预案，力求将环境风险降至最低。

## 9.1 风险识别

### 9.1.1 物质危险性分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(以下简称“导则”)和《环境风险评价实用技术和方法》(以下简称“方法”)以及规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价以及毒物危害程度的分级。根据导则和“方法”规定，毒物危害程度分级如表9.1-1所示，按导则进行危险性判别的标准见表9.1-2。

表9.1-1   毒物危害程度分级（参见“方法”）

| 指 标 | 分 级 |
| --- | --- |
|  | I (极度危害) | II (高度危害) | III(中度危害) | IV(轻度危害) |
| 危害 中毒 | 吸入LC50 (mg/m3) | <200 | 200— | 2000— | >20000 |
|  | 经皮LD50 (mg/kg) | <100 | 100— | 500— | >2500 |
|  | 经口LD50 (mg/kg) | <25 | 25— | 500— | >5000 |
| 致癌性 | 人体致癌物 | 可疑人体致癌 | 实验动物致癌 | 无致癌性 |

表9.1-2   物质危险性标准（参见“导则”）

| 类 别 | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50(大鼠经皮) mg/kg | LC50(小鼠吸入，4h) mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 (剧毒物质) | <5 | <1 | <10 |
|  | 2 (剧毒物质) | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 10<LC50<500 |
|  | 3 (一般毒物) | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 500<LC50<2000 |
| 易燃物质 | 1(易燃物质) | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是200C或200C以下的物质 |
|  | 2(易燃物质) | 易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200C的物质 |
|  | 3(易燃物质) | 可燃液体—闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 (易爆物质) | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

表9.1-3   本项目物质危险性

| 序号 | 品名 | 闪点 （℃） | 爆炸极限 （V％） | 可燃性 | 急性毒性 分级 | 腐蚀性 | 化学品储存量（t） | 状态 | 作业场所（部位） | 状况（温度、压力） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸丁酯 | 37 | 1.2-9.9 | 易燃 | 中度 | 无 | 26.5 | 液态 | 储罐区、甲类车间 | 常温、常压 |
| 2 | 苯乙烯 | 34.4 | 1.1-6.1 | 易燃 | 中度 | 无 | 27.1 | 液态 | 储罐区、甲类车间 | 常温、常压 |
| 3 | 丙烯酸甲酯 | -3（开杯） | 1.2-25 | 易燃 | 中度 | 无 | 28.3 | 液态 | 储罐区、甲类车间 | 常温、常压 |
| 4 | 醋酸乙烯 | -8 | 2.6-13.4 | 易燃 | 中度 | 无 | 27.7 | 液态 | 储罐区、甲类车间 | 常温、常压 |
| 5 | 过硫酸铵 | - | - | 不燃 | 轻度 | 无 | 0.5 | 固态 | 中间仓库 | 常温、常压 |
| 6 | 丙烯酸 | 50 | 2.4-8.0 | 易燃 | 中度 | 有 | 31.2 | 液态 | 储罐区、甲类车间 | 常温、常压 |

本项目所需的原料丙烯酸丁酯、苯乙烯、丙烯酸甲酯、醋酸乙烯、丙烯酸属于易燃物质，毒害等级属于III(中度危害)。在运输、使用、贮存过程中均存在一定的事故风险隐患。

### 9.1.2 生产过程环境风险

本项目建成运行后存在潜在事故风险，主要表现在生产过程环境风险：废气治理设施系统故障（如系统失灵或管道堵塞、处理效率下降）会造成丙烯酸丁酯、苯乙烯、丙烯酸甲酯、醋酸乙烯、丙烯酸等废气非正常排放，造成大气污染。

### 9.1.3 重大危险源的辨识

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行，本项目原料单体及产品均属于有毒有害物质，本项目丙烯酸丁酯年储存量为26.5t/a，临界量为5000 t/a。苯乙烯年储存量为27.1t/a，临界量为500t/a。丙烯酸甲酯年储存量为28.3t/a，临界量为1000 t/a。醋酸乙烯年储存量为27.7t/a，临界量为1000 t/a。丙烯酸年储存量为31.2t/a，临界量为5000 t/a。丙烯酸乳液年储存量约为200t/a，临界量为5000 t/a。

当q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1时，判定为重大危险源。

式中：q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（ｔ）；

Q1，Q２，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（ｔ）。

本项目Q=0.162＜1，未超过临界量，不属于重大危险源。

### 9.1.4 环境敏感性排查

（1）环境保护目标与危险源的关系

项目地点位于平阳县滩涂围垦区D05地块，具体地理位置详见附图一，项目实施后，最近的敏感点为西侧710m处的海涂农场一大队。有关敏感点的具体情况详见表2.4-2。周边企业主要为电镀企业、印染企业及污水处理公司。

（2）水环境敏感性排查

根据调查，本项目所在区域水系属飞云江水系，本项目离其最近距离约南面465m，本项目废水纳入市政管网，对附近水体影响不大。但物料在运输、装卸、储存过程可能发生泄漏，污水管道破裂也可能导致泄漏，危险品落入水域后将随水流扩散，造成水域中有毒成份的浓度急剧增加，将严重影响水域水质。本环评要求在项目内设置事故池，以收集事故废水，并在储罐区设置围堰，避免危险化学品泄漏对水体造成严重污染。

（3）敏感点和社会关注区情况

本项目实施后，最近的敏感点为西侧710m处的海涂农场一大队。

### 9.1.5 环境风险评价等级划分

根据导则，环境风险评价等级划分标准见表9.1-4。

表9.1-4   评价工作级别（一、二级）

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据表9.1-4和上述调查分析，本项目不属于重大危险源，故拟建项目环境风险评价等级为二级。

## 9.2 风险类型

根据对同类化工项目的类比调查分析，该项目事故风险类型确定为：火灾爆炸、毒物泄漏。不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的风险。

因此，目前只能进行以环境风险识别和预防为主的环境风险分析。

## 9.3 环境风险物质

本项目使用的原料为危险化学物质，其主要特征见表9.3-1和表9.3-2。

表9.3-1  丙烯酸丁酯的理化及危险特性表

| 标识 | 中文名 丙烯酸丁酯(抑制了的) | 英文名 n-butyl acrylate |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式 C7H12O2 | 分子量 128.17 | CAS号 141-32-2 |
|  | 危险性类别 第3.3类高闪点易燃液体 | 化学类别 丙烯酰基化合物 |
| 理化性质 | 溶解性 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 |
|  | 熔点(℃) -64.6 | 沸点(℃) 145.7 －19.4 |
|  | 饱和蒸气压(kPa) 1.33（35.5℃） | 燃烧热（kj/mol） 无资料 |
|  | 相对密度(水=1) 0.89 | 临界温度(℃) |
|  | 相对密度(空气=1) 4.42 | 临界压力(MPa) |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 易燃 | 引燃温度(℃) 275 | 闪点(℃) 37 |
|  | 爆炸下限(%) 1.2 | 最小点火能(mj) 无资料 |
|  | 爆炸上限(%) 9.9 | 最大爆炸压力(MPa) 无资料 |
|  | 危险特性 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急聚加剧，致容器破裂。 |
|  | 消防措施 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |
| 毒性 | 急性毒性 LD50 900mg/kg(大鼠经口) ；2000mg/kg(兔经皮) LC50 14305mg/m3,4小时（大鼠吸入） 车间卫生标准：中国TWA(mg/m3)：25 STEL(mg/m3)：50 TLV（美国）：10ppm(52mg/m3) 前苏联MAC（ mg/m3）：10 |
| 健康危害 | 吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。或毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |
| 贮运包装 | 危规号 33601 | UN编号 2348 | 包装标志 7 |
|  | 包装方法 小开口钢桶；螺蚊口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶外加木板箱或金属桶（罐内涂环氧树脂），灌装应预留5%以上膨胀余位。液内放入少量（100～300ppm）阻聚剂。Ⅲ类包装，标志“易燃液体”。 储运条件 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射，应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 泄漏处理 | 用不燃性分散剂制成乳液刷洗或用砂土、石灰吸收；大量泄漏，挖坑筑堤，收集专门容器后回收处理。污染地用水冲洗稀释后排至废水系统。 |

表9.3-2   苯乙烯的主要理化及危险特性

| 标识 | 中文名：苯乙烯；乙烯基苯 | 英文名：phenylethylene;styrene |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式 ：C8H8 | 分子量：104 | CAS号：100-42-5 |
|  | 危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色透明油状液体 |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
|  | 熔点(℃)：-30.6 | 沸点(℃)：146 －19.4 |
|  | 饱和蒸汽压(KPa)：1.33(30.8℃) | 燃烧热（kj/mol）：4376.9 |
|  | 相对密度(水=1):0.91 | 临界温度(℃)：369 |
|  | 相对密度(空气=1):3.6 | 临界压力(MPa)：3.81 |
| 燃烧爆炸危险性 | 引燃温度(℃)：490 | 闪点(℃)：34.4 |
|  | 爆炸下限［%(V/V)］：1.1 | 最小点火能(mj)：无资料 |
|  | 爆炸上限［%(V/V)］：6.1 | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
|  | 禁配物：强氧化剂、酸类 消防措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |
| 毒性 | 急性毒性：LD50 5000mg/kg（大鼠经口） LC50 24000mg/m3,4小时（大鼠吸入） 致畸性：无资料。 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：30 前苏联MAC（mg/m3）：5 |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。 急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严惩者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。 慢性影响：常见神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。 |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲冼至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 储运 条件 | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具储区应备有泄露应急处理和合适的收容材料。 |
| 泄漏 处理 | 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液衡释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

表9.3-3  醋酸乙烯的理化及危险特性

| 标识 | 中文名 乙酸乙烯酯，乙酸乙烯 | 英文名 vinyl acetate;ethenyl ethanoate |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式 C4H6O2 | 分子量 86.09 | CAS号 108-05-4 |
|  | 危险性类别 第3.2类中闪点易燃液体 | 化学类别 羧酸酯 |
| 理化性质 | 溶解性 微溶于水，溶于醇，醚、丙酮、苯、氯仿。 |
|  | 溶点(℃) –93.2 | 沸点(℃) 71.8 ～73 －19.4 |
|  | 饱和蒸汽压(KPa) 13.3（21.5℃） | 燃烧热（kj/mol）无资料 |
|  | 相对密度(水=1) 0.93 | 临界温度(℃) 无资料 |
|  | 相对密度(空气=1) 3.0 | 临界压力(MPa) 无资料 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 易燃 | 引燃温度(℃) 402 | 闪点(℃) -8 |
|  | 爆炸下限(%) 2.6 | 最小点火能(mj) 1.70 |
|  | 爆炸上限(%) 13.4 | 最大爆炸压力(MPa) 无资料 |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与酸能发生强烈反应。极易受热、光或微量的过氧化物作用而聚合，含有抑制剂的商品与过氧化物接触也能猛烈聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 消防措施：遇大火，消防人员必须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。用水灭火无效，但须水保持火场中容器冷却。 |
| 毒性 | 急性毒性：LD50 2900mg/kg(大鼠经口)；2500 mg/kg（兔经皮） LC50 14080mg/m3，4小时（大鼠吸入） 刺激性： 大鼠吸入2.4mg/m3，24小时，轻度肝脏酶变化 致癌性： IARC致癌性评论：动物为不肯定性反应。 最高容许浓度:TLV(美国):30 mg/m3 前苏联MAC (mg/m3):10 |
| 健康危害 | 本口对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。长时间接触有麻醉作用。 |
| 贮运包装 | 危规号 32131 UN编号 1301 包装标志 7 |
|  | 包装方法：Ⅱ类包装，标志“易燃液体”。小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；液中加入少量稳定剂或阻聚剂。 储运条件:通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。库温不宜高于30℃，夏季应采取降温措施。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、易燃品、氟化氢等分开存放，切忌混储不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。储区应备有泄漏应急处理和合适的收容材料。 |
| 泄漏处理 | 用不燃性分散剂制成乳液刷洗或用砂土覆盖吸收。刷洗液经稀释后排入废水系统；大量泄漏，用挖坑筑堤捕取至专用桶中，回收处理。 |

表9.3-4   过硫酸铵的理化及危险特性

| 标识 | 中文名 过硫酸铵 | 英文名ammonium persulfate |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式(NH4)2S2O8 | 分子量：228.2 | CAS号 7727-54-0 |
|  | 危险性类别 第5.1类氧化剂 | 化学类别 高锰酸盐 |
| 理化 性质 | 溶解性 易溶于水 |
|  | 熔点(℃) 分解 | 沸点(℃) 分解 －19.4 |
|  | 饱和蒸气压(KPa)：无资料 | 燃烧热（kj/mol）：无意义 |
|  | 相对密度(水=1) 1.98 | 临界温度(℃)： 无资料 |
|  | 相对密度(空气=1) 7.9 | 临界压力(MPa) ：无资料 |
|  | 辛醇／水分配系数的对数值 (计算值) |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 助燃 | 引燃温度(℃) 无意义 | 闪点(℃) 无资料 |
|  | 爆炸下限(%) 无意义 | 最小点火能(mj)： 无资料 |
|  | 爆炸上限(%) 无意义 | 最大爆炸压力(MPa) 无资料 |
|  | 危险特性 无机氧化物。受高热或撞击时爆炸。接触还原剂、有机物或易氧化物、易燃物及硫、磷或金属粉末时能形成爆炸性混合物，容易燃烧或爆炸。 |
|  | 消防措施 消防人员需戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。并用雾状水保护消防人员。 灭火剂 雾状水、泡沫、砂土。 |
| 毒性 | 急性毒性 LD50 820mg/kg(大鼠经口) LC50 最高容许浓度:未制定标准 |
| 健康 危害 | 粉尘刺激人的眼睛、皮肤和呼吸系统。 急救措施：皮肤接触用水和肥皂洗涤，眼中溅入用水冲洗；吸入患者，脱离污染区，休息并保暖；误服者，漱口饮牛奶或蛋清，送医院治疗。 |
| 贮运 | 危规号 51504 UN编号 1444 包装标志Ⅲ类包装，“氧化剂”标志 包装方法：玻璃瓶外加木箱，内衬不燃材料；大口铁桶，内衬塑料袋或两层牛皮纸袋，包装上有“氧化剂”标志。 储运条件：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内。远离火种、热源。保持容器密封，应与有机物、易氧化物、可燃物分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。配备相应品种和数量的消防器材。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与有机物、易燃物、易氧化物混装、混运。运输过程中应防晒、雨淋、防高温。防止冲击。 |
| 泄漏 处理 | 可用水多次冲洗，再用湿揩布擦净。洗水稀释后排入废水系统；大量泄漏：收集回收至废物处理场所。 |

表9.3-5   丙烯酸的理化及危险特性表

| 标识 | 中文名 丙烯酸 | 英文名acrylic acid;propenoic acid |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式 C3H4O2 | 分子量：72.06 | CAS号 79－10－7 |
|  | 危险性类别 第8.1类酸性腐蚀品 | 化学类别 丙烯酰基化合物 |
| 理化 性质 | 溶解性 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。 |
|  | 溶点(℃)： 14 | 沸点(℃)：141 －19.4 |
|  | 饱和蒸气压(kPa) 1.33（39.9 ℃） | 燃烧热（kj/mol）1366.9 |
|  | 相对密度(水=1) 1.05 | 临界温度(℃)： |
|  | 相对密度(空气=1) 2.45 | 临界压力(MPa) |
|  | 辛醇／水分配系数的对数值 0.36(计算值) |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 易燃 | 引燃温度(℃) 438 | 闪点(℃) 54 |
|  | 爆炸下限(%) 2.4 | 最小点火能(mj)： 无资料 |
|  | 爆炸上限(%) 8.0 | 最大爆炸压力(MPa) 无资料 |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而引起爆炸。 |
|  | 消防措施：消防人员需戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |
| 毒性 | 急性毒性 LD50 2520mg/kg(大鼠经口) 950mg/kg（兔经皮） LC50 5300mg/m3,2小时（小鼠吸入） 车间卫生标准：中国 TWA(mg/m3):6（皮）STEL（mb/m3）:15 TLV（美国）：10ppm(29mg/m3)前苏联：MAC （mg/m3）5 |
| 健康危害 | 本品对人体有强烈刺激性。接触皮肤严重者可使皮肤坏死；溅入眼脸，会腐蚀角膜影响视力，愈合极慢；吸入者，对上呼吸道、鼻、喉、肺粘膜有损害。 急救措施：吸入患者，迅速脱离污染区，休息并保暖；溅入眼中，用大量水冲洗；皮肤接触者，用水和肥皂洗涤；误服者，立即漱口、洗胃、饮牛奶或蛋清，送医院救治。 |
| 贮运与包装 | 危规号 81617 UN编号 2218 包装标志20 |
|  | 包装方法Ⅱ类包装。标志“腐蚀品”、“易燃液体”。 小开口塑料桶；玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。 储运条件：通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。液体加少量（100～300ppm）阻聚剂，避免热、光、水份、氧化剂和铁质。包装要求密封，不可与空气接触。不宜久存，库温最好保持在15～25℃，运输时防止倒置、撞击。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 泄漏处理 | 可用10～15%苛性钠或小苏打溶液中和，然后用水冲洗，经稀释后排入废水系统；大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，作回收或废弃处理。 |

## 9.4物料储运过程危险、有害因素分析

危险化学品运输、装卸、储存过程中风险主要表现在以下几个方面：

（1）物料运输过程危险性分析

本项目主要物料均采用桶装、袋装或钢瓶由汽车运输，如未能委托有危化品运输资质的单位进行运输或运输人员没有驾驶证、押运证等均有可能引发车辆伤害事故甚至引发火灾爆炸、人员中毒等。另因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆发生事故。

（2）物料装卸过程危险性分析

在物料装卸过程中，如作业人员违规操作或管理失误等原因，导致容器与容器之间的撞击、摩擦，这种操作行为极有可能引发爆炸、火灾事故。违反装卸规定，运输车辆装载过量，安全附件失灵，造成易燃物料大量泄漏，在通风不良情况下会形成爆炸性蒸气，会导致火灾、爆炸事故发生。有毒有害物料的泄漏，会导致人员中毒和化学灼伤事故。

如运输车辆未经过一定时间的静置，或静置时未将静电接地线连接到位，可能因积聚的静电放电产生火花，引起火灾爆炸事故。

（3）物料储存过程危险性分析

物料储存主要为袋装、桶装、钢瓶储存，主要危险为易燃易爆物料泄漏引发的火灾爆炸及有毒有害物料泄漏引发的灼伤、中毒窒息事故。

可能造成物料泄漏的常见原因有：储存设施（容器）的使用、管理、维护不到位，储存管理欠缺，钢瓶压力计、安全阀等失灵，有可能造成物料泄漏，也有可能因超压引起钢瓶的泄漏、爆裂，有毒有害及易燃易爆物质的大量泄漏会造成中毒、化学灼伤、火灾、爆炸事故。

因设计不合理，材质不当，产生腐蚀，造成物料泄漏。

围堰、隔堤等设施不符合规范，一旦发生泄漏，不利于事故控制，造成事故范围扩大。

## 9.5生产过程危险、有害因素分析

生产过程中涉及到物料输送、加热、搅拌、冷却与冷凝等化工单元操作。

（1）物料输送

用各类泵输送易燃可燃液体时，若流速过快能产生静电积累，其管内流速不应超过安全速度。

输送有爆炸性或燃烧性液体时设备或管道发生泄漏可能导致火灾、爆炸事故的发生。

（2）加热

加热是促进物料蒸发等操作必要的手段。加热的方法是采用蒸汽进行加热，用蒸汽加热时，蒸汽夹套和管道的耐压强度会因材料腐蚀或老化而降低，或者如果所使用的蒸汽压力超过设备的工作压力时（如减压阀失效），容器或管道有可能爆裂，引起高温灼伤事故；加热的设备、管道若保温不好，有可能引燃可燃物质或发生烫伤。

加热温度接近或超过物料的自燃点时，应采用惰性气体保护；若加热温度接近物料分解温度，须设法改进工艺，如负压或者加压操作。

(3)冷却

冷却操作时冷却介质不能中断，否则会造成积热，系统温度、压力骤增引起爆炸。开车时，应先通冷却介质；停车时应先停物料后停冷却系统。

对于凝固点较高的物料，遇冷易变得粘稠或凝固，在冷却时要注意控制温度，防止物料卡住搅拌器或堵塞管道。

## 9.6源项分析

因为导致环境风险事故发生的因素很多，事故发生后排放强度有多种可能，导致环境风险事故具有一定程度的不确定性，同时也就导致对风险事故的预测存在着极大的不确定性。

风险可以表述为：

风险的单位多采用“死亡/年”，由此可以看出安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害所导致的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。下表列出了一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平。

表9.6-1   最大可接受水平和可忽略水平的推荐值

| 机构/研究者 | 最大可接受水平（a-1） | 可忽略水平（a-1） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞典环境保护局 | 1×10-6 | / | 化学污染物 |
| 荷兰建设和环境部 | 1×10-6 | 1×10-8 | 化学污染物 |
| 英国皇家协会 | 1×10-6 | 1×10-7 | / |
| IAEA | / | 5×10-7 | 辐射 |
| ICRP | 5×10-5 | / | 辐射 |
| Miljostyrelsen（丹麦） | 1×10-6 | / | 化学污染物 |
| Gunnar Bengtsson | 1×10-6 | 1×10-8 | / |
| Travis（美国） | 1×10-6 | / | / |

对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业及其它活动中，各种风险水平及其可接受程度参见下表。一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业以自然灾害风险值，即10-6/a为背景值；人类遭受火灾、淹死、中毒的风险值为10-5/a，社会对此没有安全投资，仅告诫人们小心，是一种可接受风险值；当风险值达10-4/a，则必须投资采取防范措施；10-3/a风险值属不可接受值，必须立即采取改进措施，否则就放弃该项活动。

表9.6-2   各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/年） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高， 相当于人的自然死亡率 | 不可接受， 必须立即采取措施改进 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 应采取改进措施 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气 中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 10-7～10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没人愿为这种事故投资加以预防 |

根据对项目生产过程及其装备系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：原料、溶剂在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。本项目所用的原料、溶剂等均由供货厂家负责运送到厂，到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，本项目的风险水平是可以接受的。

### 9.6.1泄露事故影响分析

本环评采用环境风险评价系统（RiskSystem）中的多烟团扩散模型预测在D稳定度下的苯乙烯泄露事故下风向不同距离最大落地浓度。预测参数及预测结果见下表。

表9.6-3  苯乙烯泄露事故预测参数

| 储存量（kg） | 摩尔质量（kg/mol） | 液体密度（kg/m3） | 蒸汽密度（kg/m3） | 沸点（℃） | 液体表面蒸汽压（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27100 | 0.104 | 910 | 4.644 | 146 | 600 |

表9.6-4  苯乙烯泄露事故预测结果

| 风速 | 最大落地浓度 | 距离 | 半数致死浓度范围 | 半数致死浓度标准（mg/m3） | 短时间接触容许浓度范围 | 短时间接触容许浓度标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.56 | 353.4932 | 9.6 | / | 24000 | 12.3 | 100 |

根据预测结果，D稳定度气象条件下发生苯乙烯泄漏，下风向没有出现LC50分布，短时接触浓度分布范围≤12.3m。不会产生严重环境危害和人体健康影响风险，项目环境风险水平可接受。

## 9.7事故防范措施

大气环境影响分析表明，事故性排放将给周围环境带来严重不利影响。为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险象环生事故发生的概率。

### 9.7.1总平面布置和建筑方面安全防范措施

总平面布置：

- 总图布置在满足生产需要前提下，间距符合规范要求。

2）项目中所有建筑单体耐火等级均采用二级。

3）建筑单体安全出口符合规范要求，最远工作地点到外部出口或楼梯的距离满足规范要求，疏散距离和疏散宽度均满足消防要求。楼梯间采用封闭式楼梯间，门向疏散方向开启。

4）车间采用抗爆能力强的钢筋砼框架结构，并加强局部强制通风，车间的泄压比应满足规范要求，采用不发火地面。

工艺、设备安全措施：

1）在工艺设计过程中应设置必要的压力、液位、流量检测和报警，以保证生产在正常条件下运行。尽可能提高系统自动化程度，提高系统的安全性。管道流速设计在安全流速以内；易燃、易爆介质容器的放空管设置阻火器；对生产原料的储存、输送及生产过程，尽可能采取密闭的方式。

2）在管道设计中尽量减少可能的泄漏点，管道流体输送用无缝不锈钢管，焊接连接。输送易燃易爆介质的阀门、管件均按不低于1.6MPa压力设计。

3）最大程度上降低易燃易爆介质在车间的存量，减少事故隐患。

4）在设备设计、选择方面，根据项目的特点进行可靠设计，增加安全性，设备材质按规定选用，电气系统按规定选用防爆型。设备上的爬梯平台护栏按规范要求设计，泵等运转设备设护罩等设施，以减少可能的伤害事故。定型设备选用有相应资质企业生产的产品。

5）各设备之间、管线之间，以及设备、管线与厂房、建构筑物的墙壁之间的距离，都按相关的规范要求进行设计。便于检修、人员疏散，做到安全可靠。

6）储罐埋地安装，以增加安全性，最大限度降低事故的发生概率。

电气安全措施：

1）甲类生产及储存区域所有电气设备均选用隔爆型，其防爆等级不低于介质的爆炸危险等级。

2）本工程甲类车间、丙类车间按二类防雷建筑设防，丙类仓库按三类防雷建筑设防。

3）防雷接地、变压器中性点接地、防静电接地、弱电系统接地及其它需要接地的设备均共用基础接地，联合接地电阻应小于1欧。

4）车间内设静电接地装置，防止由于生产过程中静电的积聚而发生的火灾事故。

消防：

本工程确定一次灭火最大用水量为252m3，消防用水来自园区消防供水系统。

室内外最大消防用水量为30L/S，本工程一次灭火最大消防用水量252m3，建筑物初期10分钟消防用水量为21m3，由丙类仓库地下540m3的消防水池供给。

室外消防用水环网上设置SS100地上式室外消火栓，间距不大于120米、保护半径不大于150米。各建筑物单体内各层均设消火栓进行保护，各建筑单元室内设置SS65型室内消火栓。在建筑物之外，消火栓系统设有1套消防水泵接合器。

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，配置化学灭火器。

### 9.7.2 运输过程中的事故防范措施

运输过程风险管理要严格按照《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号，2002年1月26日)执行。本项目涉及的各种化学品物料，属于危险化学品管理的范围。

根据有关法律法规，在项目初步设计阶段，危险化学品和生产过程中产生的危险废物运输和贮存过程的风险管理，应纳入本项目的安全预评价内容。环评针对可能出现的风险，列出以下几点防范措施供建设单位参考：

(1)项目营运期间，对于危险化学品运输必须按照《危险化学品安全管理条例》规定：未经国家对危险化学品的运输实行资质认定的企业，不得运输危险化学品。

(2)危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格取得上岗资格证，方可上岗作业。危险化学品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

(3)所有危险废物的收运，使用专用的有明显图案识别标志的容器或按规定要求的包装，对散装车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，并尽可能做到装卸机械化；运输车辆有明显的标志，配备必要的工具、器具和联络设备，附有废物泄漏情况下的应急计划数据清单，及时处理运输过程中的灾发性事故。

(4)运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。佩戴安全防护帽、衣、手套、鞋等必要的个体劳动保护用品。

(5)发生危险化学品事故，有关地方人民政府应当做好指挥、领导工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门，应当按照当地应急救援预案组织实施救援，不得拖延、推诿。有关地方人民政府及其有关部门并应当按照下列规定，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

①立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

②迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度。

③针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

④对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

### 9.7.3 生产过程中的事故防范措施

生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力，对该企业具有更重要的意义。

发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中人为的因素主要有以下几个方面：

（1）设计上存在缺陷；

（2）设备质量差，或因无判废标准（或因执行判废标准）而过度超时、超负荷运转；

（3）管理或指挥失误；

因此对突发性污染事故的防治还应加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。建议加强做好以下几个方面工作：

① 严格注意设备安排、调度的质量。

A、定期检查设备、管道、管件密封性，使反应、储存和输送过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏；

B、对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施；

C、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；

② 提高认识，完善安全管理制度。

企业领导应提高对突发性事故的警觉的认识，做到警钟常鸣。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章、制度，并开列出潜在危险的工艺、原料、设备等而下之清单，严格执行设备检验和报废制度。针对本项目的特点，本环评建议采取下列措施：

A、新工人及转岗工人必须经过企业专业技术培训和安全技术知识教育并考试合格后方可上岗操作。

B、厂部、车间、班组应建立由专职（或兼职）人员组成的安全生产管理体系，遇到情况及时上通下达。

C、定期对全体职工进行安全教育（包括健康教育），编制各级岗位及重要设备的安全检查表，并定期进行安全检查。危险性较大的操作岗位，企业应按操作人员的文化程度和技术等级。重点岗位工人文化程度应在高中以上。

D、安全卫生专用设备（如通风系统、报警系统、消防系统、劳动防护用品等）：要指定专人负责管理和维修，保证能正常运行和有效使用。职工要学会使用周围的消防器材、安全设施和防护用品。

E、各岗位应制定完善的操作规程、规程中除有正常的作业程序外，还应包括非正常情况下的应急措施。

F、应组织义务消防队，并定期组织消防训练，使每位员工都会使用消防器材，这对扑灭初期火灾有重要意义。

G、生产工艺、检修时，对装置内和周围的各各易燃易爆介质，必须采取完善的安全措施予以消除和隔离。

H、加强防毒的宣传教育，健全有关防毒的管理制度

Ⅰ 要宣传毒物的危害及教育职工加强防护，遵守安全操作规程，积极采取先进防毒经验的技术。

Ⅱ 制定防毒的操作规程、防毒的宣传教育制度、定期检测制度，设施维修制度、危险化学品登记制度、毒物的保管和领取制度、毒物的贮存运输制度、以及制定改善劳动条件措施计划等，这些规章制度对于搞好防毒工作有着极为现实的意义。

Ⅲ 加强对相关标准规范的学习和教育，尤其是《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）和《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）的学习。

I、加强监控，严格执行工业卫生法规

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）和《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）对有关毒物深度的规定，定期检测作业环境中的有毒有害物质的深度，及早发现和找出有毒有害浓度超标的原因，采取相应的对策措施，避免事故的发生。

J、严格执行危险化学品登记制度

对于贮存、运输和经使用危险化学品的企业应向生产单位索取有关危险化学品的安全技术说明书：并要求其所提供的产品包装上必须加贴安全标签，掌握所经营的危险化学品的危险危害特性及应急处理、自救、互救等方面的基本技能。

④ 提高应急处理能力

公司应建立化学意外应急救各级、各类组织，并制定化学意外事故应急救援预案，重点制定单元破坏（危害）影响区域内人员疏散方案。

A、建立由公司领导牵头，技术、设备、消防安全、保卫、生产调度人员参加的应急救援网络体系，建立毒物资料库。

B、建立以化学工程、化工工艺、安全、消防、卫生（职业病业专业）人员组成 的专家组，对化学事故进行预测，为救援决策提供依据和处理方案。

C、建立各类事故抢险救援队，并配备相应的器材。

Ⅰ 工程抢救组：处理泄漏设备，尽快堵泄漏源，并备有各类备件和自吸式呼吸器及防酸碱工作服。

Ⅱ 侦险组：检测化学物质种类、测定事故危险区域及危害程度，配备各种快速检测分析仪器。

Ⅲ 消防抢险组：负责泄漏毒物的消除、灭火、协助救护人员。

Ⅳ 医疗救护组：对伤员进行现场救护，及时运送转院，指导其他专业抢险队自我防护，以及备有携带式氧气钢瓶、急救药品、急救器材。

D、分析生产车间、危险品仓库等区域的危害因素，预测易发生事故地点及危害程度，制定工程抢险方案、泄漏处理方案。

E、落实后备支援人员、交通运输车辆和支持医疗机械。

F、制定化学意外事故应急救援预案，在不同层次进行宣传、落实，做到人人增均知，并每年组织队员进行实地演练。

### 9.7.4 储存过程中的事故防范措施

埋地储罐安全对策措施：

- 储罐应采用卧式钢制储罐。储罐所采用钢板厚度不应小于5mm。储罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《埋地钢质管道外壁有机防腐层技术规范》SY/T 0061-2004的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

- 储罐的人孔应设操作井。

- 储罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。储罐的周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。

- 储罐的各接合管，应设在储罐的顶部，其中出料接合管宜设在人孔盖上。

- 储罐的进料管应向下伸至罐内距罐底0.2m处。

- 储罐车卸料应该采用密闭方式。储罐应设带有高液位报警功能的液位计。

- 工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管的连接应采用焊接。

- 与储罐连接的管道必须在储罐安装就位并经注水沉降稳定后进行安装。

- 储罐车卸料时用的连通软管应采用导静电软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。

- 管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。

- 埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《埋地钢质管道外壁有机防腐层技术规范》SY/T 0061-2004的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

- 通气管管口应高出地面4m及以上。

- 通气管的公称直径不应小于50mm。

14）通气管管口必须安装阻火器。

15）当储罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止储罐上浮的措施。

16）储罐应按规定安装防雷防静电设施。

17）应设罐车卸车时用的防雷电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

18）罐区需设置围堰，围堰容积应大于储罐容积。

丙类仓库安全对策措施：

1）丙类仓库与单层、多层耐火等级二级的甲类厂房防火间距不应小于12m，与乙类仓库的防火间距不应小于10m。

2）仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

3）每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300m2，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于100m2，可设置1个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

4）丙类仓库内应按照《建筑灭火器配置设计规范》要求配置灭火器。

## 9.8事故应急措施

### 9.8.1化学品泄漏应急措施

罐区物料泄漏时，应立即关闭相关阀门，堵漏。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入消防废水池收集；大量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。泄漏物料用防爆泵等泵入专用收集器中，密闭存放。

生产车间物料泄漏时，关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。小量泄漏时用活性炭或其它惰性材料吸收；大量泄漏时用防爆泵等泵入专用收集器中。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

### 9.8.2防火应急措施

为满足应对突发性火灾事故的需要，本工程消防系统采用固定式冷却水喷淋系统和固定式低倍数泡沫灭火系统。消防冷却水量按一次着火需要最大量计算，并按规范要求配备相应的消防设施。厂区内设立独立的消防给水环状管网，呈环状布置，采用临时高压消防给水系统。消防冷却水管网平常充满水，泡沫混合液管网平常为放空状态。各建筑物配置一定数量的手提式灭火器和推车式灭火器。设置火灾自动报警系统和手动报警系统。当发生火灾时，首先启动消防水泵，然后启动泡沫消防泵，对着火点进行灭火和冷却保护，同时对相邻区域朝着火源的一侧进行冷却保护。

### 9.8.3 事故应急池

企业应设置应急事故水池，根据本项目安评，应急水池容积为300m3（包括接纳消防废水252 m3）。发生突发事件时，可就近将废水排入事故应急池，因此企业应制定详细的事故排放应急预案，日常运行过程中保持事故池无水，保证事故池的正常使用功能，废水处理设施出现事故时，废水全部进入事故性储存，同时根据检修状况，及时果断限产、停产，生产车间应与废水处理操作岗位建立有效沟通机制等。

## 9.9应急预案

为加强企业对突发环境事件的管理能力，提高企业对突发环境事件的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，降低突发环境事件所造成的环境危害，将事故所造成的危害降至最低，企业应设置专门小组组织并熟悉突发环境事故时的基本应急处置方法。

1、应急救援指挥部

突发环境污染事故应急救援指挥部统一指挥企业内的应急救援工作。

总指挥：孙成生

2、企业基本情况

平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块，项目用地面积2730 m2，建筑面积2384.5m2。本项目建成投产后，预计具有年产1万吨环保型水溶性乳胶的生产能力。

3、风险分析

根据本项目性质及工程特点，本应急预案主要针对火灾、泄露及环境公害等突发事件。

（1）道路交通

本项目所在位置北侧主入口正对道路，区域现状交通情况良好，如遇紧急事故，如遇爆炸、火灾等情况，消防车辆能顺利到达本企业厂区进行施救、灭火。

（2）人口分布

本项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块，企业周边以工厂和企业为主，主要人员为外来务工人员，一般企业均提供住宿，房屋一般为钢混结构。

（3）危险源及场所概况

本项目所用原料有易燃物质，本环评要求企业设置专门的储存室并标明警示牌，按需购买，减少贮存量，对于生产成件的成品应及时转移到成品仓库，并及时清理车间杂物，避免阻塞消防通道。

4、预防与预警

根据本项目特点，本项目易燃主要为丙烯酸酯类，预防预警措施主要有以下方面：

（1）应独立设置于专用仓库并设置警示牌，在车间禁止明火及吸烟等。

（2）在办公楼、生产车间和仓库设置足够数量的灭火器，并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、救援防护器材等的购置。对于消防通道应保证通畅，对厂区内的杂物及垃圾及时清理。

（3）组织制定与周边企业应对突发环境污染事故应急救援预案，组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动及突发环境污染事故应急救援队伍，并定期进行培训和演习。

（4）定期进行消防安全检查，督促做好突发环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，对易燃物质应预防其“跑、冒、滴、漏”。

（5）遇突发事件应协调事故现场有关工作。协助政府有关部门进行环境恢复、事故调查、经验教训总结。

（6）负责对企业内员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向企业周边内各企业、村落提供本企业有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

（7）应急设施与物资

应急照明及电路架设工具；便携式干粉灭火器；医疗急救设备、药品；泄漏控制或封堵设备；应急池；污水集中处理池；运输车辆。

（8）企业内部报告程序

一旦发现火灾事故，必须立即向事故应急指挥部报告，事故应急指挥部接到报警后，必须认真记录，并按事故性质与规模及时开启紧急通信系统，向有关部门发出事故报警通知，启动应急响应工作，为减少事故损失赢得时间。

（9）应急响应

根据环境污染事故的影响范围和需要调用的应急资源，将企业内可能发生的环境污染事故按照其影响的范围划分为三级，具体见表9.9-1。

表9.9-1  应急响应等级划分一览

| 应急等级 | 定义 | 可能发生状况 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 工厂内装置单元级，事故出现在工厂的某个生产单元，影响到局部地区，但限制在单独的装置区域。 | 有毒有害物料少量泄漏可在5分钟内可控制处理的，对环境的污染较小。 |
| Ⅱ级 | 工厂级，事故限制在工厂内的现场周边地区，影响到相邻的生产单元。 | 有毒有害物质大量泄漏，但未发生或发生小范围爆炸，依靠厂内应急救援力量可以消除危险，可能造成较大环境影响。 |
| Ⅲ级 | 厂外级，事故超出了工厂的范围，临近的工厂受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区。 | 有毒有害物质大量泄漏，发生大范围爆炸、或厂区内发生多处泄漏爆炸事故，企业内应急力量无法满足，可能造成重大环境污染。 |

根据企业事故发生的级别不同，确定不同级别的现场负责人，进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。

Ⅰ级——企业内装置单元级/一般环境污染事故

一般环境污染事故是对企业内某套装置或产品车间范围的生产安全和人员安全以及周边环境造成较小危害和威胁，由车间自主进行处置的灾害事故。一般环境事故发生后，相应的发布Ⅰ级警报，由车间组织救援力量展开救援。

Ⅱ级——厂级/较大环境污染事故

较大环境污染事故是对企业内生产安全和人员安全造成较大危害和威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要调度工厂内相关应急力量进行应急处置的环境污染事故。较大环境污染事故发生后，相应的发布Ⅱ级警报，由工厂组织救援力量展开救援，并报温州市环保部门备案。

Ⅲ级——厂外级/重大环境污染事故

重大环境污染事故是对企业的生产安全和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到邻近工厂的生产安全和人员安全，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要调度当地政府应急中心和周边地区的相关力量和资源进行应急处置的环境污染事故。重大环境污染事故发生后，相应的发布Ⅲ级警报，由政府应急中心处置。

（10）应急措施

A、对于有机溶剂等易燃易爆物质的泄漏，当该类物质被控制后，要及时将泄露原料收集到容器中，防止二次事故的发生。

B、对于火灾的突发事件要做到以下几点：

①要迅速组织人员逃生，原则是“先救人，后救物”； 
　　②在消防车到来之前，在确保自身安全的情况下均有义务参加扑救。 
　　③消防车到来之后，要配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。 
　　④使用器具：灭火器、水桶、消防水带等。 
　　⑤无关人员要远离火灾地的道路，以便于消防车辆驶入。

（11）应急监测

当发生发生较大数量的泄漏时，环境监测人员可以在事发后约30min进入受影响范围内，进行布点监测，以监测其危害是否消除。

表9.9-2  应急监测方案一览表

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气污染事故 | 事故发生地 | 1次/小时监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 | 1次/小时监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地下风向 | 1次/小时 |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 3次/天（应急期间） |

（12）应急终止

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

a、事件现场得到控制，事故已经消除；

b、污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

c、事件造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

d、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

e、采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

应急终止的程序

a、现场救援指挥办公室确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥办公室批准；

b、现场救援指挥办公室向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

c、应急状态终止后，继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

四、信息报告和发布

发生火灾、爆炸、中毒、重大伤亡事故和重（特）大环境污染和人员伤害等事故，在第一时间，向温州市环保局报告，并立即组织力量进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

环境污染事故的报告方式分为初报、续报和处理结果报告三类。由应急指挥办公室及时向上级主管部门和政府部门报告。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。初报采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

在当地政府认可下，由企业应急指挥办公室及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。对于较为复杂的事件，可分阶段发布，先简要发布基本事实。对于一般性事件，主动配合新闻宣传部门；对灾害造成的直接经济损失数字的发布，征求评估部门的意见。对影响重大的突发事件处理结果，根据需要及时发布。

五、应急培训和演练

（1）应急培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，企业内的职工必须熟悉生产使用的危险物质的特性，可能产生的各种紧急事故以及应急行动，本企业职工必须开展应急培训。

培训的内容和方式：

a、应急人员的培训内容

如何识别危险；

如何启动紧急警报系统；

危险物质泄漏控制措施；

各种应急设备的使用方法；

防护用品的佩戴和使用；

如何安全疏散人群等。

b、公众的培训内容

潜在的重大危险事故及其后果；

事故警报与通知的规定；

基本个人防护知识；

撤离的组织、方法和程序；

在污染区行动时必须遵守的规则；

自救与互救的基本常识。

c、培训的方式

培训的形式可以根据企业企业内的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、以及利用厂内墙报等，使教育培训形象生动。

d、培训的要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年进行一次。

定期性：定期进行技能培训；

真实性；尽量贴近实际应急活动。

（2）应急演习

应急演习的目的是评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

开展应急演习的过程可划分为演习准备、演习实施和演习总结三个阶段。

a、演习的准备

Ⅰ 成立一个演习策划小组是企业内应急演习的有效方法，它是演习的领导机构，是演习准备与实施的指挥办公室，对演习实施全面控制。

Ⅱ 编制演习方案。由演习策划小组确定演习目的、原则、规模、参演的部门；确定演习的性质和方法，选定演习事件与地点，规定演习的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演习情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

Ⅲ 制定演习现场规则。演习现场规则是指确保演习安全而制定的对有关演习和演习控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

Ⅳ 培训评价人员。策划小组确定评价人员数量和应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演习目标。

b、应急演习

应急演习实施阶段是指从宣布初始事件到演习结束的整个过程。演习过程中参演应急组织和人员尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。策划小组的作用是宣布演习开始和结束，以及解决演习过程中的矛盾。

c、应急演习总结

演习结束后，进行总结和讲评，以检验演习是否达到演习目标、应急准备水平及是否需要改进。策划小组在演习结束期限内，根据在演习过程中收集和整理资料，编写演习报告。

除定期进行全面的训练和演习外，还要针对通讯、消防、医疗、泄漏控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演练。

# 10 环境保护措施及其经济、技术论证

## 10.1 废气污染防治措施

（1）加强生产车间通风换气设施的建设，全面通风换气量应按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定确定风量，并建议以排风为主（下送上排）确定进风口和排风口位置。

（2）加强原料的储存管理，储罐尽量保持高液位储存，减小气体空间和蒸发面积，控制进发料速度等。建议采用平衡管管线工艺进料，减少储罐大呼吸废气排放量。储罐小呼吸废气经收集进入废气处理设施处理后高空排放。原料储罐的气相空间宜设置氮气保护系统。

（3）生产过程：生产装置采取自动化、管道化、密闭化的生产方式，源头

控制无组织产生。建议反应釜采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体宜采用导管贴壁给料，投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域。

（4）分装废气采用集气罩收集，通过采用高捕集率的吸风装置，增加无组织废气的吸收面积，加大吸风量，控制分装废气无组织排放。乳化废气和聚合废气经设备上方集气管，进入车间集气总管；企业采用冷水冷凝回流系统对反应釜内挥发的有机废气进行回收，回收的有机废气回用于生产，少量冷凝尾气通过放空管进入废气处理系统。废气经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒高空排放。本项目活性炭更换周期约为三个月。

（5）作工人员做好必要的防护措施，如戴手套、口罩和防护眼镜；操作完毕后要及时清理工具及残余材料；操作完毕后要用肥皂洗手洗脸并换下工作服。

（6）加强管理，规范操作，杜绝事故性排放。

（7）挥发性物料输送（转移）采用无泄漏泵。挥发性物料装卸应配置气相平衡管，卸料应配置装卸器；装运挥发性物料的容器必须加盖。物料过滤过程建议采用全自动密闭式（氮气或空气密封）的压滤机。

处理后各污染物的排放量、排放速率、排放浓度见表10.1-1。

表10.1-1  有组织排放各污染物的排放量、排放速率、排放浓度

| 产生工序 | 污染物 名称 | 有组织污染物产生及排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 风量 | 排放浓度 | 执行标准 | 产生量 | 排放速率 | 执行标准 | 排放量 |
|  |  | m3/h | mg/m3 | t/a | kg/h | t/a |
| 车间及储罐 | 丙烯酸丁酯 | 4000 | 19.2 | 50 | 0.621 | 0.0773 | 1.8 | 0.0621 |
|  | 丙烯酸甲酯 |  | 7.5 | 50 | 0.2504 | 0.0311 | 0.06 | 0.025 |
|  | 苯乙烯 |  | 7.5 | 50 | 0.2394 | 0.03 | 6.5 | 0.024 |
|  | 醋酸乙烯 |  | 32.25 | / | 1.0404 | 0.1302 | 0.9 | 0.104 |
|  | 丙烯酸 |  | 5.25 | 20 | 0.1667 | 0.0212 | 4.86 | 0.0167 |

由表10.1-1可知，上述废气的排放速率、排放浓度均可达标。

废气的处理流程见图10.1-1。

图10.1-1本项目废气处理流程

本项目冷凝回收系统的冷凝介质为循环冷却水，本项目拟建一座冷却塔，循环水年消耗量约为200t/a。

## 10.2 废水污染防治措施

本项目需设立初期雨水收集池，根据初期雨水产生量应设置约3m3的水池，收集的雨水经监测后若无异常可作为清下水排放，若异常则须委托园区内污水处理公司处理后纳入园区污水管网。本项目生活污水经化粪池预处理后与地面清洗水一起纳入园区污水管网排入东海污水处理厂。

本项目废水最大日排放量为1.6t/d。另外，企业应设置应急事故水池，根据本项目安评报告，应急事故水池的容积为300m3。

## 10.3 噪声污染防治对策

（1）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。

（2）日常生产时，车间门窗尽量保持关闭。

（3）绿化带对于降低噪声传播也具有一定的作用，因此，企业应搞好厂区绿化，使企业整体噪声排放降低。

（4）尽可能选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、设置声屏障相结合的措施。动力设备房应独立，并采用隔音效果好的建筑材料建造。

## 10.4 固体废弃物污染防治对策

（1）固废暂存

厂区应建有专门的固废暂存库、物品回收库和垃圾房，将生活垃圾与工业固废分开堆放。固废堆场分一般固体和危险废物堆场，并采用墙体隔离。危险固废在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。

①危险废物集中贮存设施的选址

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

②危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

③拟建项目危险废物的堆放

基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚度密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物里。危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨降雨量；不相容的危险废物不能堆在一起；不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

④危险废物贮存设施的安全防护与监测

危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

一般工业废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求进行设置。对相应的暂存场应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。固体废弃物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。

（2）固废处置

项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置。

项目过滤滤渣、废包装袋、废包装桶、废活性炭经收集后由有资质单位处理；生活垃圾委托当地环卫部门处理。

## 10.5地下水防治措施

本项目对地下水的保护主要是防止有害污染物渗入地下水。影响地下水渗入的因素主要分为人为因素和环境因素两大类(人为因素：设计、施工、维护管理、管龄；环境因素：地质、地形、降雨、城市化程度)等。

### 10.5.1防渗原则

依据《地下工程防水技术规范》(GB50108－2001)的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至综合污水处理厂处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 10.5.2防渗方案及设计

1、防渗区域划分及防渗要求

根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括控制室、绿化区、管理区、厂前区等。

一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。

一般污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1m粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-10cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)第6.3.1条等效。

重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。主要包括污水收集沟和池、污水检查井、机泵边沟等。

重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s，或3mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12cm/s防渗层的参透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》(GB18598-2001)第6.5.1条等效。

### 10.5.3防渗措施

本项目主要污染防渗区为生产车间、污水管道、污水收集沟等，其中生产车间、污水管道等一般污染防治区防渗应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，即达到渗透系数K=1×10-7cm/s，且1m厚粘土或2mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-10cm/s的渗透量要求。由于要求的粘土较厚，且渗透系数K=1×10-7cm/s，在实际工程中较难满足，可将粘土或土工膜用钢筋混凝土等效替代，材料等效换算时，根据渗透时间相等的原则，据渗透深度法相对渗透系数公式，把1m厚粘土，渗透系数K=1×10-7cm/s或2mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-10cm/s等效换算成厚度为100mm防水钢筋混凝土，(渗透系数K≤1×10-9cm/s)。考虑到对钢筋保护层的要求，可采用150mm厚防水钢筋混凝土面层(渗透系数K≤1×10-9cm/s)，下垫300mm~500mm厚天然材料衬层或人工材料垫层(如3：7灰土垫层等)。

污水收集沟等重点污染防治区池体可采用防水钢筋混凝土，混凝土渗透系数K≤1×10-10cm/s，根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)要求，壁厚≥250mm；池壁内表面刷防水砂浆或水泥基防渗涂层；机泵边沟可采用防水钢筋混凝土，混凝土渗透系数K≤1×10-10cm/s。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径进行有效顶防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗。

## 10.6污染治理措施汇总

项目营运期各项污染防治措施一览表见表10.6-1。

表10.6-1 项目营运期各项环保措施一览表

| 污染 种类 | 污染源 | 治理措施 | 数量 | 投资（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 聚合废气 （冷凝回收后） | 经活性炭吸附装置处理后15m高空排放 | 1套 | 20 |
|  | 乳化废气 |  |  |  |
|  | 分装废气 | 经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放 |  |  |
|  | 储罐废气 | 经活性炭吸附装置处理后15m高空排放 |  |  |
|  | 车间无组织废气 | 加强车间通风 | － | － |
| 废水 | 地面清洗水 | 经厂区污水池收集后纳管进入园区污水管网 | 1个 | 2 |
|  | 生活污水 | 卫生间废水经化粪池处理后排入园区污水管网。 | 1个 | 2 |
|  | 事故污水 | 建设事故池贮存事故废水 | 1个 | 1 |
|  |  | 委托园区内污水处理公司处理达标后排入园区污水管网。 | -- | 2 |
|  | 初期雨水 | 经监测后若无异常可作为清下水排放，若异常则须委托园区内污水处理公司处理后纳入园区污水管网。 |  |  |
| 噪声 | 风机 | 对于风机首先选用低噪声风机，底座要采取减振措施，防止风机因剧烈振动产生高噪声，风机口进出口安装消声器。 | 1套 | 3 |
| 固废 | 原料废包装袋 | 委托有危险固废处理资质的单位进行处置。 | / | 1 |
|  | 过滤滤渣 |  | / | 1 |
|  | 废活性炭 |  | / | 2 |
|  | 废包装桶 |  |  | 1 |
|  | 生活垃圾 | 委托园区环卫部门统一清运至垃圾焚烧场处理 | / | 5 |
| 其他 | 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应对地下水污染进行全阶段控制 | / | / |
| 合计 | — | / | 39 |

## 10.7 环保投资分析

本项目总投资为3000万元，其中环保投资50万元，占项目总投资的1.67%。环保设施投资费用见表10.7-1。

表10.7-1 本项目污染治理投资估算

| 序号 | 环保设施 | 投资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期废水处理设施 | 3 |
| 2 | 施工期废气防治措施 | 3 |
| 3 | 施工期噪声防治措施 | 2 |
| 4 | 施工期固废收集处置 | 2 |
| 5 | 运营期废水处理设施 | 7 |
| 6 | 运营期废气防治措施 | 20 |
| 7 | 运营期噪声防治措施 | 3 |
| 8 | 运营期固废收集处置 | 10 |
| 合计 | 50 |

# 11 清洁生产分析与循环经济

## 11.1 清洁生产

清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程和产品中，以便减少对人类和环境的风险性。它是一个全新的概念，包括：选择清洁的原材料、能源、选择无污染或少污染的替代品和清洁工艺、设备；强化生产技术管理和综合技术改造，提高生产过程的资源和能源的综合利用率；减少生产排放物，即以最少量的投入，获得最高的产出和最少的污染，并高效率、低费用处理和处置必排的少量污染物。清洁生产是一个涉及企业各部门的庞大系统工程，它对企业的整体素质提出了更高的要求，要求企业的经济效益、社会效益和环境效益在更高层次上达到统一。

### 11.1.1 原料清洁目标

按照可持续发展原则，根据《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）》，推行清洁生产的总体目标是：以实施可持续发展战略为宗旨，切实转变工业经济增长和污染防治方式，把推行清洁生产作为建立环境与发展综合决策机制的重要内容，与企业技术改造、加强企业管理、建立现代企业制度以及污染物达标排放和总量控制结合起来。具体到一个企业，清洁生产目标就是“增效、降耗、节能、减污”。在工业生产中，实行清洁生产的重要意义在于：

（1）环境与经济的协调发展，走经济和环境可持续发展的道路；

（2）工业环境管理模式必须随着社会主义市场经济的发展而改变，由未端治理转变为实行预防污染和工业生产全过程的控制；

（3）推行清洁生产将会给工业企业带来不可估量的社会、经济、环境效益。

为最大限度实现工艺先进性，减少污染物排放和提高系统运行质量，并充分体现清洁生产的特点，在工艺设计、设备选型和具体措施上采取了多种手段和措施。以下就这些体现工艺先进性和清洁生产特点的内容作出评述与分析。

### 11.1.2 工艺清洁性分析

对于本次项目的清洁生产，可以从以下八大方面进行分析原因：原材料和能源、生产工艺先进性、设备的选型及保养、过程控制、产品、废物、生产管理及员工等几大方面进行分析。

（1）原材料和能源

原材料和辅助材料本身所具有的特性，例如纯度、毒性、难降解性等，在一定程度上决定了产品及其生产过程对环境的危害程度，因而选择对环境无害的原辅材料是清洁生产所要考虑的重要方面。同样，作为动力基础的能源，也是每个企业所必须的，有些能源（例如煤、油等的燃烧过程本身）在使用过程中直接产生废弃物，因而节约能源、使用二次能源和清洁能源也将有利于减少污染物的产生。

本项目不采用国家明令禁止的、具有破坏臭氧层的物质普通的氟里昂F11，控制使用会产生有毒的副产物的传统的反应性化学发泡剂和挥发性有机材料(VOC)作为发泡源。本项目采用的能源主要为电能，符合清洁生产的要求。

（2）工艺技术及设备先进性分析

从工艺选择上，企业从环保方面考虑，并考虑到节约原辅材料、减少“三废”产生的的原则，针对部分生产工艺，项目进行了优化选择，主要体现在以下方面：

① 整体而言，企业生产工艺相对较为简单，生产所涉及的设备也较少，相应的产污环节也较少。生产装置采取自动化、管道化、密闭化的生产方式，源头

上减少有机废气的产生。反应釜投料和出料均设密封装置，物料输送（转移）采用无泄漏泵，挥发性物料装卸配置气相平衡管。

② 项目生产前原料的配方均须严格计量，且生产过程中原料在全封闭的反应釜中反应，反应完成之后分装成成品。

（3）过程控制

工人素质、工艺水平及工厂的管理水平等都决定着工艺参数能不能得到有效控制，同时直接影响到整个反应过程。企业所使用的原辅材料较少，操作较简单，操作人员经培训可能掌握操作工序。

（4）废物

废气在采取有效的治理措施可以达标排放；废水经处理达到纳管标准后纳入市政管网；各类固废均有妥善的处置措施，因此项目废物符合清洁生产的要求。

（5）产品

本项目产品为水性乳胶，本项目的建设为平阳周边地区增加了一定的市场需求量。

（6）生产管理

本项目投产后，企业须针对本项目拟定有利于清洁生产的管理条例，制定岗位操作规程。同时整个生产过程中应该设置完整的生产记录；企业应不断提升工艺，完善各项管理制度；同时企业厂区内实行有效的奖惩制度。在此前提下，基本符合清洁生产要求。

（7）员工

新的员工上岗前进行三级培训，老员工不断进行交流并不断深造，每年对职工、技术人员进行培训，保证员工素质能满足生产需求。提倡并有一套对员工主动参与清洁生产的激励措施。

通过上述几点分析可知，项目建设基本符合清洁生产的要求。

### 11.1.3 持续清洁生产

（1）完善清洁生产管理制度

① 积极开展清洁生产审核，并把清洁生产的审核成果及时纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成果、防止走过场的重要手段，特别是审核过程中产生的一些无低费方案，如何使用它们形成制度显得尤为重要。

A、把清洁生产审核提出的加强管理的措施文件化，形成制度。

B、把清洁生产审核提出的岗位操作改进措施，写入岗位的操作规程，并要求严格遵照执行。

C、把清洁生产审核提出的工艺过程控制的改进措施，写入组织的技术规范。

D、进一步落实清洁生产审核提出的各类方案。

② 建立和完善清洁生产激励机制

主要包括建立企业日常管理制度、激励机制、资金。对于积极实行清洁生产的工段、车间、部门及时奖励，并在厂内的宣传资料上公开表扬；对于积极提出清洁生产建议的车间和个人，应予以重视并奖励。

（2）制定持续清洁生产计划

清洁生产并非一朝一夕就能完成的，因而需制定持续清洁生产计划，使清洁生产有组织、有计划的在企业中进行下去。持续清洁生产计划包括：

① 不断加强企业管理，建议企业实施ISO14001环境管理体系，使环境管理与清洁生产有机结合起来。

② 不断进行工艺技术革新，同时注意管道和阀门的密封，尽可能减少跑、冒、滴、漏。努力提高生产自动化水平，减少人为原因的事故隐患。

（3）不断对企业职工进行清洁生产的宣传、再培训

① 继续利用各种宣传手段，大力宣传清洁生产，使清洁生产深入职工人心。定期对职工进行培训与教育，使职工有自觉的清洁生产意识和行动。

② 总结和检查清洁生产的效果与经验和方法，在全厂内推行。

③ 建立清洁生产奖励机制，对于研究开发、推广应用或引进清洁生产技术，对于提出有利于清洁生产建议的人员，视创造效益的大小，要进行适当奖励。

## 11.2 循环经济

### 11.2.1 循环经济的概念与原则

所谓循环经济，本质上是一种生态经济，它要求运用生态学规律而不是机械论规律来指导人类社会的经济活动。循环经济倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式。它要求把经济活动组织成一个“资源－产品－再生资源”的反馈式流程，其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源要能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用，以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。循环经济为工业化以来的传统经济转向可持续发展的经济提供了战略性的理论范式，从而从根本上消解长期以来环境与发展之间的尖锐冲突。“减量化、再利用、再循环”是循环经济最重要的实际操作原则。

循环经济要求以“3R原则”为经济活动的行为准则。

（1）减量化原则(reduce)：要求用较少的原料和能源投入来达到既定的生产目的或消费目的，进而到从经济活动的源头就注意节约资源和减少污染。减量化有几种不同的表现。在生产中，减量化原则常常表现为要求产品小型化和轻型化。此外，减量化原则要求产品的包装应该追求简单朴实而不是豪华浪费，从而达到减少废物排放的目的。

（2）再使用原则(reuse)：要求制造产品和包装能够以初始的形式被反复使用。再使用原则要求抵制当今世界一次性用品的泛滥。再使用原则还要求制造商应该尽量延长产品的使用期，而不是非常快地更新换代。

（3）再循环原则(recycle)：要求生产出来的物品在完成其使用功能后能重新变成可以利用的资源，而不是不可恢复的垃圾。按照循环经济的思想，再循环有两种情况，一种是原级再循环，即废品被循环用来产生同种类型的新产品；另一种是次级再循环，即将废物资源转化成其它产品的原料。原级再循环在减少原材料消耗上面达到的效率要比次级再循环高得多，是循环经济追求的理想境界。

### 11.2.2 循环经济建议

循环经济是以资源高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低能耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式。因此，未来项目除了工艺上要达到比较高的清洁生产水平外，还应从节能降耗方面考虑，提高项目对资源的利用率。本报告拟提出以下几点节能降耗措施。

（1）项目应编制节约能源、节约用水、节约用材等资源节约和循环利用方面的报告，注重太阳能等清洁能源的利用。

（2）提高固体废物的收集率以及综合利用率，使循环经济指标向Ⅰ级标准靠近。

# 12 污染物排放总量控制

区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间，我国主要污染物总量控制种类将扩大到四项，即实行化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量控制。浙江省环境保护厅浙环发〔2013〕54号《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》，VOCs（挥发性有机化合物）纳入整治控制。

结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、氨氮、VOCs。

## 12.1 本项目主要污染物的排放量

根据工程分析，本项目建成运营后主要污染物源强见表12.1-1和表12.1-2。

表12.1-1  项目水污染物源强汇总  单位：t/a

| 项目 | 产生量 | 削减量 | 排放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 479.6 | 0 | 479.6 | +479.6 |
|  | CODCr | 0.1786 | 0.1546 | 0.024 | +0.024 |
|  | 氨氮 | 0.015 | 0.0129 | 0.0021 | +0.0021 |

表12.1-2  项目大气污染物源强汇总  单位：t/a

| 项目 | 产生量 | 削减量 | 排放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 丙烯酸丁酯 | 0.623 | 0.559 | 0.064 | +0.064 |
|  | 丙烯酸甲酯 | 0.251 | 0.2251 | 0.0259 | +0.0259 |
|  | 苯乙烯 | 0.24 | 0.215 | 0.025 | +0.025 |
|  | 醋酸乙烯 | 1.046 | 0.9384 | 0.1076 | +0.1076 |
|  | 丙烯酸 | 0.167 | 0.15 | 0.017 | +0.017 |
| 合计 | 2.327 | 2.0875 | 0.2395 | +0.2395 |

## 12.2 本项目污染物总量控制建议指标

项目污染物排放总量建议控制指标值如表12.2-1所示。

表12.2-1 本项目外排污染物总量控制建议指标

| 指标 | 单位 | 环境排放量建议值 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | t/a | 0.024 |
| 氨氮 | t/a | 0.0021 |
| VOCs | t/a | 0.2395 |

## 12.3总量平衡方案

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）文件和浙江省环保局《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》(浙环发[2007]57号)，各污染物总量削减替代比例要求为：

1、各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。

2、污染减排重点行业的削减替代比例要求为：

①印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；

②印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5；

③电力、水泥、钢铁等氮氧化物主要排放行业新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。其中，应用低氮燃烧技术、采用天然气等清洁能源作为燃料的新建、改建、扩建发电机组和锅炉，其新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1。

3、生态功能区规划及其他相关规划确定的主要污染物排放总量削减替代比例低于本办法规定的，按审核办法规定的削减替代比例要求执行。

因此明确本项目CODCr替代比例为1:1.2，氨氮替代比例为1:1.5。

由项目建成后污染物排放情况统计表可知，项目新增CODCr排环境量0.024t/a，新增氨氮排环境量0.0021t/a。需调配总量为CODCr0.0288t/a，氨氮0.00315t/a。总量控制指标通过排污权交易取得。

本项目VOCs总排放量为0.2395t/a。

# 13 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境经济效益、社会环境效益。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映项目投资的社会环境效益和环境经济效益。

## 13.1 项目开发投资概况

项目总投资3000万元，项目用地面积2730 m2，建筑面积2384.5m2。本项目建成投产后，预计具有年产1万吨环保型水溶性乳胶的生产能力。

## 13.2 环境经济的主要影响

### 13.2.1 社会环境的正效益分析

本项目的建设为平阳周边地区增加了一定的市场需求量，同时也给建设方带来新的利润增长点，增强企业的市场竟争力，提高企业抗风险能力，为企业长期、稳定、持续发展奠定基础，将进一步提高企业产品的市场占有率。企业的发展将带动员工福利的进一步提高，同时可带动区域内原材料供应、物流、服务行业的多项发展，为区域经济的繁荣创造有利条件。因此，本项目具有良好的社会效益。

### 13.2.2 环境的损益分析

本项目建成投产后，其产生的污染物如不加治理直接排放，必将对周围环境造成污染，使环境质量下降，造成的经济损失很难用货币表示。为此，本项目环保投资50万元（占总投资的1.67%），对污染物进行全面治理，在总量控制条件下使污染物达标排放，确保环境质量达到相应国家标准的要求。

## 13.3 环境经济损益分析结果

本项目建设主要的环境经济损失表现在污染治理设施的投资及运行费用、事故性排放情况下对环境质量的影响以及周围企业可能承受的污染损失、企业罚款、赔偿、超标排污费的缴纳等，虽难以对其进行准确定量，但只要企业强化管理，因事故性排放造成的损失将成为小概率事件，因此其损失费用总额不会很大。

本项目环保设施的投入和正常运行，不仅有利于企业的正常生产，而且有益于当地环境影响的改善，有利于本厂职工及其周围人群的健康，提升企业在当地公众心目中的形象。此举必将为企业将来的发展带来无形的动力，其社会、经济和环境效益明显大于上述环境经济损失。

# 14 环境管理和环境监测

## 14.1 环境管理

### 14.1.1环境管理目的和目标

本工程建成投入使用后会对邻近环境产生一定的影响，因此必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。

### 14.1.2 环境管理和监督机构

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》以及省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》等有关文件所规定的环境保护管理权限，温州市环保局为该项目的环境管理机构。其职责是根据项目的环境影响报告书提出各项环保要求，并负责工程的环保设施的验收，同时对本项目在施工及运营期的各项环保措施的落实实施进行具体的监督和指导管理。

### 14.1.3 环保机构设置要求及职责

业主单位委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司进行环境影响评价，业主单位应尽快落实评价报告中提出的有关环保措施，建设单位主管部门、环保管理部门对环保措施的设计进行审查确定。

企业应设立环境保护科室，负责和协调企业内部日常的环保管理工作。保证在各项环保设施经验收达标后投入运营，保证各类设施的正常运转和各类污染物的达标排放，同时配合各级环保管理和监督部门实施对项目的环保情况进行监督管理。

## 14.2 环境监理计划

根据《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》（浙环发(2012)41号）规定：“对可能造成重大环境影响的建设项目，应按照要求开展建设项目环境监理”。

为了落实本项目的各项环保治理措施和环境管理方案，应在设计施工阶段委托具备一定环保资质的环境监理公司，遵循合法、公正、及时、有效的原则，对设计施工阶段的“三同时”制度以及有关环保方案进行全过程监督管理，包括设计中环保设施的情况，是否按环保部门要求的标准、内容实施等。建立健全环境污染事故和生态破坏事件的报告制度，提高应付和处理突发性环境污染事件的能力。引入环境监理，是保证本项目各项环保措施落实的有效手段。

## 14.3 环境监测计划

环境监测信息是环境管理的根本依据，是环保工作不可缺少的基础，可委托当地环境监测机构开展常规监测，以指导环境管理及污染防治工作。

环境监测机构的选择应为国家明文规定的资质机构，按就近、就便原则选择环境监测站。建设项目的监测计划包括二个部分，一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测计划。

### 14.3.1 竣工验收监测

建设单位在建设项目投入试生产之日起3个月内，提出申请配套的环保设施竣工验收，要求环保监测站对建设项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，由环保监测站编制竣工验收监测方案，经温州市环保局同意后实施。项目“三同时”验收表见表14.3-1。

表14.3-1   项目“三同时”验收项目一览表

| 类别 | 位置 | 主要设施 | 数量 | 监测因子 | 治理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 活性炭吸附+15m 排气筒 | 1 套 1 根 | 丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸 | ≥90% | 达到 GB31572-2015中的相关标准要求 |
|  | 其它：生产单元卫生防护距离为100m。 |
| 废水 | 排放口 | 污水收集池 | 1 处 | COD、NH3-N、苯乙烯、丙烯酸 | / | 达到 GB 8978-1996 三级标准要 求 |
| 固废 | 固废 堆场 | 一般固废收集、贮存场所及防渗处理危险废物 | 1 处 | / | / | 资源化、无害化 |
|  | 危废 库 | 储存场地地面做防腐、防渗处理，液体危废周围设围堰，地面渗流液有组织收集处置 | 1 处 | / | / | 无害化 |
| 噪 声 | 高噪设备室内布置、减振等 | / | LAeq | / | 厂界达到 GB12348-2008 中3 类标准 |
| 风 险 防 范 | 编制环境风险应急预案，完善各类应急措施、物资等 | / | / | / | 满足风险防范 要求 |

### 14.3.2 运营期常年监测

（1）所有环保设施经过试运转检验合格后，方可投入正常运营。

（2）运营期的环保问题由业主负责，业主必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。

（3）企业需制定详细的监测计划，可委托监测站进行。根据项目排污特点及环境特征，建议监测计划见表14.3-2。

表14.3-2  环境监测计划表

| 类 别 | 监 测 项 目 | 监测地点 | 监测频率 | 监测部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸 | 排气筒 | 1次/年 | 委托 |
|  | 丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸 | 厂界 | 1次/年 | 委托 |
| 废水 | COD、氨氮、苯乙烯、丙烯酸 | 排放口 | 1次/季度 | 委托 |
| 声环境 | LAeq | 厂界 | 1次/年 | 委托 |

（4）对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量，废气及主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，交纳规费，领取排污许可证，并进行每年一次的年审。

（5）任何单位和个人对运营期的环境问题有监督和申告的权力。

## 14.4试生产期间的环保监控和管理

项目建成投入试生产前，应首先对各生产工段及其环保设备进行单体连动调试，各工段初步调试结束后，拟投入试生产前，必须向温州市环保局提出申请，征得同意后，方可投入试生产。

试生产时间一般为3个月，在3个月内，当生产工艺基本稳定，生产负荷达到75%以上时，可委托温州市环境监测中心站进行竣工验收监测，编制项目竣工验收报告。竣工验收报告编制完毕后，企业可申请温州市环保局对项目进行竣工验收。在试生产期间要特别重视各环保设备的运行情况记录，并及时调整运行参数，以保证各设备达到最佳运行状态。

由于试生产期间，各环保设备运行还不稳定，因此企业要特别加强管理，同时温州市环保局也要加强监督指导。主要环保设备发生故障时，主机应立即跟随停机，待故障排除后方可继续进行试生产。

竣工验收合格后，方可正式投入生产，并由温州市环保局颁发排污许可证。

# 15 公众意见调查

## 15.1 调查目的

一项工程的建设必然会对周围自然环境和社会环境带来有利或有害的影响，从而直接或间接影响工程周围地区公众的工作、生活、学习和娱乐。群众出于自身利益或公众利益的考虑，也会对该项工程的环境影响持不同的观点和意见。因此，公众参与具有重要的参考价值，也是建设项目环境影响评价的重要组成部分，它可使决策者在决定项目的建设时充分兼顾公众的利益和要求，避免片面性，减少盲目性，使项目的设计规划更完善、更合理，为运营期间的环境保护工作顺利进行打好基础。同时通过开展公众参与，可了解建设地块周围各政府部门、社会团体及公众对本工程的反映，使工程更完善，环境影响评价更全面、客观，让更多的人了解、支持环境保护事业，自觉参与环境保护工作，从而有利于提高民众的环境意识。本评价按国家环评要求进行公众调查，让公众参与环境影响评价，提出自己的意见，为项目的审批决策提供依据。

## 15.2 调查方法与内容

本次环评根据《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，进行两轮公众调查。

第一轮主要是在接受了平阳县鑫盛乳胶有限公司关于“平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目”的环境影响评价工作委托后，通过张贴公告的形式告知公众有关环境影响评价的初步信息，主要包括以下几点：(一)建设项目的名称及概要；(二)建设项目的建设单位名称和联系方式；(三)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；(四)环境影响评价的工作程序和主要工作内容；(五)征求公众意见的主要事项；(六)公众提出意见的主要方式；(七)当地环保部门和项目审批部门联系人及联系电话。

第二轮主要是在编制本项目环境影响评价报告书的过程中，通过继续张贴公告的形式告知公众有关环境影响评价的进一步信息，主要内容包括：(一)建设项目情况简述；(二)建设项目对环境可能造成影响的概述；(三)预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；(四)环境影响报告文件提出的环境影响评价结论的要点；(五)公众查阅环评文件简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或环境影响评价机构索要补充信息的方式和期限；(六)征求公众意见的范围和主要事项；(七)征求公众意见的具体形式；(八)公众提出意见的起止时间；(九)当地环保部门、环评单位和项目建设单位联系电话及联系人，项目审批部门联系人及联系电话。另外主要是通过发放调查表的形式，兼以随机交谈、征询等形式，调查可能受项目影响的公众或社会团体对本项目的态度、意见和建议。

## 15.3 张贴公告

(1)调查内容

根据国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）和省环保局《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发〔2014〕28号）规定，建设单位进行了两轮公众参与，公示时间为2015年3月18日～2015年3月31日和2015年5月7日～2015年5月20日。公示地点为平阳县滨海新区建设管理委员会宣传栏，让更广泛的社会团体及群众了解、参与本项目。公告内容及公告张贴照片见附件7。

(2)调查结果

在公示时间内，未接到相关的投诉和意见。

## 15.4 发放调查表

(1)调查内容

本环评公众参与调查设个人调查表和团体单位调查表。

个人调查表和团体单位调查表内容主要包括：(一)项目基本情况；(二)对当地现状环境质量的看法；(三)对本地区主要的环境问题；(四)对本项目的了解程度；(五)对建设单位环境信誉的满意程度；(六)对本项目最担心的环境问题；(七)认为本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度；(八)本项目信息公开过程中，是否愿意公开姓名、电话等个人信息；(九)对本项目建设的具体意见、建议。个人和团体单位调查表格内容以及公众意见内容具体参见附件8。

(2)调查对象

本次公众参与发放团体调查表20份，被调查的团体为项目周围敏感点单位，纳入本次调查范围；本次公众参与发放个人调查表50份，被调查的个人为项目周围较近的敏感点居民，纳入本次调查范围。

(3)调查结果

Ⅰ、个人调查结果与分析

本次个人调查表格共发放50份，实际回收50份，收回率为100%。通过对个人调查表的统计，形成如下意见与建议，统计结果具体见下表。

表15.4-2    个人调查表汇总

| 序号 | 调查内容 | 对建设项目的态度 | 调查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量（个） | 占比例（%） |
| 1 | 对当地环境质量的认可程度 | 满意 | 22 | 44 |
|  |  | 一般 | 28 | 56 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 2 | 对本地区主要的环境问题 | 水污染 | 11 | 22 |
|  |  | 大气污染 | 38 | 76 |
|  |  | 噪声污染 | 3 | 6 |
|  |  | 固体废弃物 | 2 | 4 |
| 3 | 对本项目的了解程度 | 比较了解 | 1 | 2 |
|  |  | 略有了解 | 32 | 64 |
|  |  | 不了解 | 17 | 34 |
| 4 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 16 | 32 |
|  |  | 一般 | 34 | 68 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 5 | 对本项目最担心的环境问题 | 水污染 | 11 | 22 |
|  |  | 大气污染 | 36 | 72 |
|  |  | 噪声污染 | 5 | 10 |
|  |  | 固体废弃物 | 2 | 4 |
| 6 | 认为本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度 | 影响较大 | 0 | 0 |
|  |  | 影响不大 | 27 | 54 |
|  |  | 无影响 | 23 | 46 |
| 7 | 本项目信息公开过程中，是否愿意公开姓名、电话等个人信息 | 愿意 | 0 | 0 |
|  |  | 不愿意 | 35 | 70 |
|  |  | 无所谓 | 15 | 30 |

Ⅱ、团体调查结果与分析

本次团体单位调查表格共发放20份，实际回收20份，回收率为100%。具体团体调查结果见下表。

表15.4-4  团体公众调查结果汇总表

| 序号 | 调查内容 | 对建设项目的态度 | 调查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量（个） | 占比例（%） |
| 1 | 对当地环境质量的认可程度 | 满意 | 5 | 25 |
|  |  | 一般 | 15 | 75 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 2 | 对本地区主要的环境问题 | 水污染 | 1 | 5 |
|  |  | 大气污染 | 19 | 95 |
|  |  | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废弃物 | 0 | 0 |
| 3 | 对本项目的了解程度 | 比较了解 | 5 | 25 |
|  |  | 略有了解 | 15 | 75 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 4 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 9 | 45 |
|  |  | 一般 | 11 | 55 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 5 | 对本项目最担心的环境问题 | 水污染 | 0 | 0 |
|  |  | 大气污染 | 19 | 95 |
|  |  | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废弃物 | 1 | 5 |
| 6 | 认为本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度 | 影响较大 | 0 | 0 |
|  |  | 影响不大 | 13 | 65 |
|  |  | 无影响 | 7 | 35 |
| 7 | 本项目信息公开过程中，是否愿意公开姓名、电话等个人信息 | 愿意 | 0 | 0 |
|  |  | 不愿意 | 14 | 70 |
|  |  | 无所谓 | 6 | 30 |

## 14.5 公众参与结论

从总体上看，绝大部分被调查者对“平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目”有所了解，但是公众非常关心项目实施所带来的大气污染。环评要求企业在发展经济的同时，还应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时业主单位要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

# 16 选址合理性分析

## 16.1 是否与规划相协调

根据《平阳县生态环境功能区规划》，本项目属于西湾-宋埠工业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-4 0326C02），为重点准入区。本项目为涂料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类，也不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》中的淘汰类，即为允许类，不与本区的生态功能环境建设冲突。

本项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块，根据业主单位提供的《土地使用权证》可知，该地块为工业用地，符合《平阳县新兴产业园控制性详细规划》用地性质的要求。

## 16.2 是否符合法规要求

项目筹备及建设手续符合中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，相关环保配套设计符合各单项环保法律法规；项目环评过程中按照规范进行了公众调查，接受社会监督和意见反馈。不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类，也不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》中的淘汰类，即为允许类，因此，本项目建设符合国家产业政策。

## 16.3 是否满足环境功能区要求

（1）环境功能区划

根据建设当地环境功能区划，项目所在地环境空气属于二类功能区，声环境属于3类功能区，纳污水体属于海水二类水质功能区。通过对当地环境质量现状的监测，该区域目前空气、水环境和噪声环境质量基本能满足对应功能区划要求。

（2）对主要环境保护目标的影响

根据项目环境影响分析，在认真落实本环评提出的各项环保措施后，周边敏感点受项目生产影响较小，能够维持地区环境质量，符合功能区要求。

## 16.4 是否影响环境敏感区或造成重大资源经济和社会文化损失

项目周边没有人文景观、历史文物，项目实施不会造成重大资源经济和社会文化损失。相反，项目建成后对城市经济发展、促进就业具有积极作用。

## 16.5 项目选址可行性小结

平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目选址符合平阳县县域总体规划、平阳县生态环境功能区规划，同时也符合国家、地方的法律法规和产业政策，对周边的环境造成的影响较小。建设单位应认真落实本评价中提出的各项污染防治措施和建议，从环境保护的角度来看本项目选址可行。

## 16.6 项目总体布局合理性分析

企业共设3幢建筑。东北侧为1F丙类仓库，主要为原料仓库和成品仓库；东南侧为埋地储罐区，西南侧为3F甲类车间（局部4F），为本项目的生产车间；西北侧为4F丙类车间（局部5F），为辅助车间，丙类车间1~3F各设一个办公室。

本项目生产车间设置卫生防护距离为100米，距离车间最近的现状敏感点为西侧710米处的海涂农场第一大队，满足生产车间的卫生防护距离要求。

生产车间位于项目西南侧，办公区位于项目西北侧，办公区处于常年主导风向的侧风向，降低了生产车间对办公区的影响。

事故应急池拟设置于项目东侧的围墙边，设置事故水收集管线，方便收集。

由上可知，本项目总平面布置全局经济合理，工艺流程顺畅，同时考虑了主导风向对厂区的影响及各种公用工程的合理安排，厂区布置基本合理。

# 17 评价结论

## 17.1 建设项目环保要求符合性分析

本次环评根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）中相关要求进行环保要求分析。

（1）建设项目环保要求符合性分析

① 生态环境功能区规划符合性

根据《平阳县生态环境功能区规划》，本项目属于西湾-宋埠工业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-4 0326C02），为重点准入区。本项目为涂料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类，也不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》中的淘汰类，即为允许类，满足该生态环境功能区的优化准入条件，不与本区的生态功能环境建设冲突。

② 排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准

由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放。

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）文件，项目新增CODCr排环境量0.024t/a，新增氨氮排环境量0.0021t/a。需调配总量为CODCr0.0288t/a，氨氮0.00315t/a。总量控制指标通过排污权交易取得。

本项目VOCs总排放量为0.2395t/a。

③ 项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性

影响预测分析结果表明，在采取了环评提出的相关污染防治措施后，本项目各项污染物均能做到达标排放，对环境影响很小，不会改变项目所在区域的环境功能，能满足当地的环境质量要求。

（2）建设项目环评审批要求符合性分析

① 公众参与符合性分析

项目共进行两次公示，公示时间为2015年3月18日～2015年3月31日和2015年5月7日～2015年5月20日。公示期间未收到公众任何书面意见或投诉。

本次公众调查共发放公众调查表70份(其中个人问卷50份，团体问卷20份)，从总体上看，被调查者对本项目有所了解，但是公众普遍关注项目实施所带来的大气污染。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，业主单位要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。

（3）建设项目其他部门审批要求符合性分析

① 主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性

本项目位于平阳县滩涂围垦区D05地块，根据建设当地环境功能区划，项目所在地环境功能区划为空气二类区，地表水属于Ⅳ类功能区，声环境属于3类功能区。根据《平阳县新兴产业园控制性详细规划》，本项目所在地土地性质为三类工业用地。符合用地要求。

② 国家及本省产生政策符合性

本项目为涂料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类，也不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》中的淘汰类，即为允许类。因此，本项目的建设符合国家和省市产业政策的要求。

（4）化工企业整治验收标准符合性及VOCs整治方案符合性

根据《浙江省化工行业生产管理规范指导意见》和《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发〔2012〕60号）的要求，本项目已落实部分工艺设备要求，具体见表17.1-1。

表17.1-1  化工企业整治验收标准对照表

| 类别 | 内 容 | 序号 | 判断依据 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策法规 | 产业 政策 | 1 | 企业符合国家、地方产业政策，不存在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业〔2010〕第122号）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办〔2010〕2号）等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力 | 符合 |
|  | 生产 合法性 | 2 | 所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、规划、质监等相关部门审批 | 符合 |
|  |  | 3 | 企业选址符合相关规划 | 符合 |
|  |  | 4 | 安全间距满足要求 | 符合 |
|  |  | 5 | 大气环境防护距离内没有环境敏感点 | 符合 |
|  |  | 6 | 卫生防护距离内没有集中居住区 | 符合 |
|  |  | 7 | 通过环评审批和“三同时”验收 | 新建项目 |
|  |  | 8 | 完成建设项目职业病危害控制效果评价，结论合格 | 新建项目 |
|  |  | 9 | 安全生产“三同时”执行到位，依法取得《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品使用安全许可证》 | 未办理 |
|  |  | 10 | 依法申领排污许可证 | 未办理 |
|  |  | 11 | 依法进行排污申报登记，依法足额缴纳排污费 | 未办理 |
|  |  | 12 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉 | 符合 |
|  |  | 13 | 无超标排放污染物，环保达标排放 | 符合 |
|  | 清洁生产 | 14 | 液体物料储存原则上淘汰桶装 | 符合 |
|  |  | 15 | 输送设备除非因特殊工艺原因原则上淘汰水冲泵 | 符合 |
|  |  | 16 | 生产工艺淘汰敞口式离心机、明流式压滤机和非密闭抽滤设备 | 符合 |
|  |  | 17 | 干燥设备淘汰电热式鼓风烘干和老式热风循环干燥 | 符合 |
|  |  | 18 | 生产现场消除明显的跑冒滴漏 | 符合 |
|  |  | 19 | 按要求在规定时间内通过强制性清洁生产审核，实施了主要清洁生产方案 | 新建项目 |
| 污染防治 | 废水 处理 | 20 | 厂区实施了有效的清污分流和分质分治，清下水CODcr浓度不得高于50毫克/升或不高于进水浓度20毫克/升 | 符合 |
|  |  | 21 | 工艺废水管线采取地上明渠明管或架空敷设 | 符合 |
|  |  | 22 | 废水管道和易污染区域满足防腐、防渗漏要求 | 符合 |
|  |  | 23 | 影响达标排放和后续生化处理的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害、高热、高浓度难降解废水配套了有效的预处理措施和设施 | 符合 |
|  |  | 24 | 一类重金属污染物单独收集预处理且达到排放限值要求 | 符合 |
|  |  | 25 | 污水处理规模和工艺合理，实现稳定达标排放 | 符合 |
|  |  | 26 | 设置标准的废水和清下水排放口，设置检查井 | 符合 |
|  | 废气 处理 | 27 | 各废气排放点按要求接入废气收集处理系统 | 符合 |
|  |  | 28 | 高浓度废气实施了有效的分类预处理 | 符合 |
|  |  | 29 | 废气末端治理设施工艺合理，实现稳定达标排放 | 符合 |
|  |  | 30 | 敏感区域的敏感企业污染物综合去除效率达到85%以上(尾气二级以上冷凝去除效率最高按40%计算)，排放浓度和速率达到15米排气筒排放限值执行 | 符合 |
|  |  | 31 | 示范企业按要求建立了泄漏检测与修复（LDAR）体系 | 未建立 |
|  | 固废 管理与 处置 | 32 | 建成了规范的危险废物临时贮存设施 | 符合 |
|  |  | 33 | 危险固废分类规范、处置方式合理合规 | 符合 |
|  |  | 34 | 危险固废建立了台账管理、申报等制度 | 符合 |
|  |  | 35 | 危险废物的转移处置规范 | 符合 |
|  |  | 36 | 危险化学品和危险废物的包装废物按照危废进行管理 | 符合 |
| 环境风险防范 | 环境应急设施 | 37 | 重大危险源按要求建立自控、自动报警、紧急切断等设施 | 符合 |
|  |  | 38 | 罐区按规范建成围堰 | 符合 |
|  |  | 39 | 厂区建成规范的事故应急池和清下水排放紧急切断系统 | 符合 |
|  |  | 40 | 事故源切断系统设置电动和手动两套系统 | 仅手动 |
|  |  | 41 | 敏感区域建立特殊污染因子在线监控预警系统 | 符合 |
|  | 环境应急管理 | 42 | 企业建立事故隐患定期排查机制，完善防范措施 | 符合 |
|  |  | 43 | 建立健全了事故风险应急预案，并及时更新完善，环境风险应急预案具有可操作性 | 符合 |
|  |  | 44 | 积极开展环境风险评估，鼓励投保环境污染责任险，敏感区域的高风险企业强制投保 | 符合 |
|  |  | 45 | 按照应急预案配备了安全生产、危化品和环境污染等事故应急队伍、装备、物资和设施，并进行日常培训和演练 | 符合 |
| 综合环境管理 | 环境监测 | 46 | 企业具备合格的污染物监测能力和实验室设施条件（或委托合格的第三方定期检测），并按监测计划实施监测 | 符合 |
|  |  | 47 | 按要求建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网，敏感地区、敏感企业建成清下水在线监控设施 | 无废气在线监测 |
|  | 内部环境管理 | 48 | 环境管理制度完善，涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等 | 符合 |
|  |  | 49 | 各项环境管理制度有效落实 | 符合 |
|  |  | 50 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍 | 符合 |
|  |  | 51 | 相关档案资料齐全 | 符合 |
|  |  | 52 | 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备 | 符合 |

根据化工企业整治验收标准对照表，本项目为新建，尚未投入运行，本环评要求项目实施后对未符合条款进行落实。

根据浙江省环境保护厅浙环发〔2013〕54号《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》(2013.11.4)，本项目进行符合性分析，具体见表17.1-2。

表17.1-2  浙江省挥发性有机物污染整治方案对照表

| 序号 | 整治要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鼓励采用绿色化学技术生产绿色产品。鼓励生产水性溶剂、低有机溶剂、低毒、低挥发性的农药制剂、医药制剂和其他专用化学品，鼓励使用非卤化和非芳香性溶剂（如乙酸乙酯、酒精和丙酮等）来代替有毒溶剂（如苯，氯仿和三氯乙烯等）。 | 本项目产品为水性乳胶，符合要求 |
| 2 | 采用密闭生产工艺。 | 符合 |
| 3 | 规范液体有机化学品储存。沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，沸点高于45℃的易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，原料、中间产品、成品储罐的气相空间宜设置氮气保护系统，原则上呼吸排放废气须收集、处理后达标排放。 | 符合 |
| 4 | 采用先进输送设备。优先采用设有冷却装置的水环泵、液环泵、无油立式机械真空泵等密闭性较好的真空设备，真空尾气应冷凝回收物料，鼓励泵前、泵后安装缓冲罐并设置冷凝装置。 | 符合 |
| 5 | 提升介质传输工艺。设备之间输送介质应采用气相平衡管技术，涉及有机危险化学品的介质输送宜采用氮气保护措施。原则上应采用密闭机械泵和管道输送液态和气态有机物料，因特殊原因无法做到的应对输送排气进行统一收集、处理。 | 符合 |
| 6 | 优化进出料方式。鼓励反应釜采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体宜采用导管贴壁给料，投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至尾气处理系统处理。使用剧毒物品的区域，设备布置应相对独立。 | 符合 |
| 7 | 提升末端治理水平。对反应、蒸馏、抽真空、固液分离、干燥、投料、卸料、取样、物料中转等生产全过程配备废气收集系统，收集的废气宜预处理与末端处理结合，并选择成熟技术及其组合工艺分类、分质处理。单一组分的高浓度废气优先考虑采用各种回收工艺预处理，有机废气可选用冷凝、吸附、催化焚烧、热力焚烧以及其它适用的新技术处理，并宜优先考虑蓄热式热力焚烧方式进行高效处理； | 符合 |
| 8 | VOCs废气收集率和总净化效率原则上均不低于90%，重点监管企业探索开展在线连续监测系统的建设，并与环境保护主管部门联网。 | 本项目分装废气收集率为90%；废气总净化率约为90%，基本符合要求 |

综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保要求。

## 17.2 基本结论

### 17.2.1 项目概况

平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目选址于平阳县滩涂围垦区D05地块。项目用地面积2730 m2，建筑面积2384.5m2。本项目建成投产后，预计具有年产1万吨环保型水溶性乳胶的生产能力。本项目总投资3000万元，资金全部由企业自筹解决。

### 17.2.2 评价标准

（1）环境质量标准

大气环境：空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；非甲烷总烃根据中国环境科学出版社出版的原国家环保总局科技司编写的《大气污染物综合排放标准详解》，选用2mg/m3作为小时标准；特征污染物苯乙烯参照《工业企业设计卫生标准》（J36-79）中居住区有害物质最高容许浓度，醋酸乙烯、丙烯酸甲酯参照前苏联标准中居民区大气中最大允许浓度，另外特征污染物丙烯酸丁酯、丙烯酸目前国内还没有相关空气质量标准，现参考美国环保局工业环保实验室推算化学物质在环境介质中含量限度值的计算模式确定。

地表水环境：执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准。

地下水环境：地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅳ类标准。

声环境：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（2）污染物排放标准

废水：本项目废水中常规因子经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后标后排入市政污水管（其中NH3-N排放浓度执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33 887-2013）中的35mg/L），最终输送至东海污水处理厂。特征污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1“水污染物排放限值”中的间接排放标准。

废气：本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4“大气污染物排放限值”中的排放标准，此外根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）排气筒允许排放速率计算方法，二类功能区15m高排气筒，丙烯酸丁酯允许排放速率为1.8kg/h，丙烯酸允许排放速率为4.86kg/h，丙烯酸甲酯允许排放速率为0.06kg/h，醋酸乙烯允许排放速率为0.9kg/h。

噪声：项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

固废：危险废物分类执行《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填理污染控制标准》（GB18598-2001）和一般工业废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。

### 17.2.3 环境质量现状评价结论

大气环境：根据监测结果，SO2、NO2、TSP、PM10均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，达标率均为100%；特征污染物苯乙烯符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”有关标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中非甲烷总烃一次值环境浓度质量标准，达标率为100%。总体来讲，项目所在区域环境空气质量较好。

地表水环境：本项目附近地表水体环境质量现状为劣Ⅴ类，已不能满足IV类地表水功能要求，无环境容量，东海海域附近海域水质不能满足二类近岸海域环境功能区要求。

声环境：根据监测数据，各个噪声监测点位均符合声环境质量标准中的相关要求，项目所在地声环境质量现状良好。

地下水环境：项目拟建地地下水中，pH、总硬度、CODMn、氨氮、硫酸盐、挥发酚指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）IV类标准要求，该地区地下水水质较好。

土壤环境：土壤各指标的监测值较小，说明本项目拟建地厂区内土壤现状质量较好，各监测因子能够满足相应标准要求。

### 17.2.4 工程分析结论

根据工程分析，项目污染源强汇总见表17.2-1。

表17.2-1  项目污染物源强汇总  单位：t/a

| 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 车间废气 | 丙烯酸丁酯 | 0.62 | 有组织0.0618 |
|  |  |  |  | 无组织0.002 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 | 0.241 | 有组织0.024 |
|  |  |  |  | 无组织0.0009 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.238 | 有组织0.024 |
|  |  |  |  | 无组织0.0008 |
|  |  | 醋酸乙烯 | 1.036 | 有组织0.103 |
|  |  |  |  | 无组织0.0036 |
|  |  | 丙烯酸 | 0.165 | 有组织0.0165 |
|  |  |  |  | 无组织0.0005 |
|  |  | 水蒸气 | 6.3 | 有组织0.63 |
|  |  |  |  | / |
|  | 储罐呼吸废气 | 苯乙烯 | 0.0024 | 有组织0.00024 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 | 0.0104 | 有组织0.00104 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.003 | 有组织0.0003 |
|  |  | 丙烯酸 | 0.0017 | 有组织0.00017 |
|  |  | 醋酸乙烯 | 0.0104 | 有组织0.00104 |
| 废水 | 地面冲洗水 | 废水量 | 57.2 | 57.2 |
|  |  | CODCr | 0.0286 | 0.003 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 422.4 | 422.4 |
|  |  | CODCr | 0.15 | 0.021 |
|  |  | 氨氮 | 0.015 | 0.0021 |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 167 | 0 |
| 固废 | 过滤残渣 | 10 | 0 |
|  | 废包装袋 | 2 | 0 |
|  | 废包装桶 | 10 | 0 |
|  | 废活性炭 | 7 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 6.6 | 0 |

### 17.2.5 污染防治措施清单

污染防治对策清单见表17.2-2。

表17.2-2  污染防治措施清单

| 污染 种类 | 污染源 | 治理措施 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 聚合废气 （冷凝回收后） | 经活性炭吸附装置处理后15m高空排放 | 1套 |
|  | 乳化废气 |  |  |
|  | 分装废气 | 经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后15m高空排放 |  |
|  | 储罐废气 | 经活性炭吸附装置处理后15m高空排放 |  |
|  | 车间无组织废气 | 加强车间通风 | － |
| 废水 | 地面清洗水 | 经厂区污水池收集后纳管进入园区污水管网 | 1个 |
|  | 生活污水 | 卫生间废水经化粪池处理后排入园区污水管网。 | 1个 |
|  | 事故污水 | 建设事故池贮存事故废水 | 1个 |
|  |  | 委托园区内污水处理公司处理达标后排入园区污水管网。 | -- |
|  | 初期雨水 | 经监测后若无异常可作为清下水排放，若异常则须委托园区内污水处理公司处理后纳入园区污水管网。 |  |
| 噪声 | 风机 | 对于风机首先选用低噪声风机，底座要采取减振措施，防止风机因剧烈振动产生高噪声，风机口进出口安装消声器。 | 1套 |
| 固废 | 原料废包装袋 | 委托有危险固废处理资质的单位进行处置。 | / |
|  | 过滤滤渣 |  | / |
|  | 废活性炭 |  | / |
|  | 废包装桶 |  | / |
|  | 生活垃圾 | 委托园区环卫部门统一清运至垃圾焚烧场处理 | / |
| 其他 | 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应对地下水污染进行全阶段控制 | / |
| 合计 | — | / |

### 17.2.6 运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

① 有机废气

项目有组织废气排放下风向预测浓度最大值为下风向距离812m，丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸有组织排放排放下风向预测浓度最大值分别为0.002414mg/m3、0.0009711mg/m3、0.0009368mg/m3、0.004066mg/m3、0.000662mg/m3，占标率分别为0.80%、9.71%、9.37%、2.71%、0.08%；无组织排放下风向预测浓度最大值为下风向距离78m，丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯酸无组织排放排放下风向预测浓度最大值分别为0.001216mg/m3、0.0005526mg/m3、0.0004918mg/m3、0.00221mg/m3、0.0003094mg/m3，占标率分别为0.41%、5.53%、4.92%、1.47%、0.04%。因此项目有机废气排放对周边环境及敏感点影响不大。

经新导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，厂区主要废气污染物无组织排放计算结果为无超标点。说明在正常生产条件下，厂区的无组织排放废气对环境基本无影响。故本项目无需设大气环境防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定本项目卫生防护距离为100m。最近敏感点距生产车间边界710m，符合卫生防护距离的要求。

② 事故性废气排放

经估算模式预测，项目丙烯酸甲酯、苯乙烯事故性排放下风向预测浓度最大值与标准值相比已超标；丙烯酸丁酯、醋酸乙烯、丙烯酸事故性排放下风向预测浓度均未超标。故企业应加强管理，定期检修设备，保持废气处理设备正常运行，严防事故发生。

③恶臭

由预测结果可知，项目恶臭及异味物质无组织排放厂界浓度均达到厂界标准要求；同时，厂界最大地面浓度均低于各物质嗅阈值。

（2）废水环境影响分析结论

本项目外排废水为地面冲洗水及生活污水。废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放。在此基础上，本项目外排污水不会对周围地表水环境产生明显的不利影响。

（3）地下水环境影响分析结论

企业所用水为平阳县市政管网供应的自来水，不以地下水为供水水源。运营期废水纳管排放，不向地下回灌，正常情况下不会对地下水产生重大影响。企业需加强生产、输送和储存过程中液体泄漏的监测和监管，对泵、阀门等易发生泄漏的设备与管线组件，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏，减少液体泄漏对地下水的影响，定期对水处理设施进行检查，严防污水泄漏事故的发生。在采取以上措施后，本项目对地下水的影响较小。

（4）噪声环境影响分析结论

根据预测，项目东、南、西、北四侧厂界昼间噪声排放值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（5）固废

项目过滤残渣、废包装袋、废包装桶、废活性炭属于危险固废，应委托有资质单位处理；生活垃圾委托当地环卫部门处理。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。

### 17.2.7 总量控制结论

结合本项目污染特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD、NH3-N、VOCs。

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）文件，项目新增CODCr排环境量0.024t/a，新增氨氮排环境量0.0021t/a。需调配总量为CODCr0.0288t/a，氨氮0.00315t/a。总量控制指标通过排污权交易取得。

本项目VOCs总排放量为0.2395t/a。

### 17.2.8 公众参与结论

从公众调查和公示结果看，公众对本项目已有一定的认识，认为项目实施后对周边居住、生活环境的影响程度可以承受。建设单位必须做好环保治理工作以及和周边群众和团体单位的联系沟通工作，处理好周边关系，实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

## 17.3 综合结论

平阳县鑫盛乳胶有限公司年产1万吨环保型水溶性乳胶技改项目选址位于平阳县滩涂围垦区D05地块，选址符合生态环境功能区划、土地利用总体规划和县域总体规划；项目具有良好的社会经济效益，符合国家产业政策；项目对生产过程进行全过程污染控制，外排污染物可实现达标排放，对区域环境影响较小；项目基本符合建设项目环保审批原则。建设单位应尽快落实本评价中提出的各项污染防治措施和建议，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

图6.1-13  丙烯酸——卫生防护距离计算结果示意图

集气管收集

5172.3

产品

图6.1-11  苯乙烯——卫生防护距离计算结果示意图

图6.1-8  丙烯酸——大气防护距离计算结果示意图

乳化废气

图6.1-7  醋酸乙烯——大气防护距离计算结果示意图

图6.1-10  丙烯酸甲酯——卫生防护距离计算结果示意图

滤渣

升温到80℃

本项目所在地

助剂、消泡剂

422.4

地面冲洗水

本项目所在地

2.2km

2.1km

2.35km

冷凝回收系统

反应釜

北厂村

东横塘村

集气管收集

集气罩收集

57.2

图6.1-9  丙烯酸丁酯——卫生防护距离计算结果示意图

图6.1-5  丙烯酸甲酯——大气防护距离计算结果示意图

图6.1-4  丙烯酸丁酯——大气防护距离计算结果示意图

在建平阳县清源污水处理有限公司

磷酸氢二钠

活性炭吸附

冷凝回流

包装

过滤

分装废气

废气

图6.1-12  醋酸乙烯——卫生防护距离计算结果示意图

储罐废气

分装废气

工艺用水

图6.1-6  苯乙烯——大气防护距离计算结果示意图

水

海滨村

本项目

返回生产1650

聚合废气

528

5178.6

200

水蒸气6.3

1650

十二烷基硫酸钠

15m高空排放

57.2

生活污水

内河

在建温州泰靛服装有限公司

损耗200

水

原料单体

风机

循环冷却水补充

温州领潮金属制品有限公司

纳管

479.6

成品

调PH

聚合保温

465m

乳化

7613.80

海涂农场二大队

1.25km

平阳联发表面处理有限公司

海涂农场一大队

710m

图2.4-1 项目周边敏感点平面布置示意图

乳化废气

冷却降温至40℃

图2-2   平阳县生态环境功能区划图

损耗105.6

过硫酸铵

图4.2-1  生产工艺流程及产污环节示意图

冷凝液

聚乙烯醇

设备冲洗水

本项目