广川-水保2015029-B

温州市温瑞平原东片排涝工程

环境影响报告书

（报批稿）

浙江省水利河口研究院

二〇一六年七月

目录

1	前言	1

1.1	项目由来与环评工作过程	1

1.2	建设项目特点及关注的主要环境问题	2

1.3	环境影响评价书的主要结论	2

2	总则	3

2.1	编制依据	3

2.2	评价因子与评价标准	5

2.3	评价工作等级与评价重点	12

2.4	评价范围及环境保护目标	13

2.5	相关规划及环境功能区划	17

3	工程概况	24

3.1	工程地理位置及性质	24

3.2	现状工程设施及存在问题	24

3.3	工程建设的必要性	28

3.4	工程任务和规模	29

3.5	工程总布置与主要建筑物	37

3.6	工程施工布置及进度	47

3.7	工程占地与拆迁安置概况	53

3.8	工程运行管理	55

4	工程分析	57

4.1	工程方案的合理性分析	57

4.2	影响源分析	60

5	环境现状调查与评价	68

5.1	自然环境	68

5.2	社会环境	72

5.3	区域污染源	73

5.4	环境质量现状评价	74

6	环境影响预测与评价	87

6.1	水文情势影响分析	87

6.2	水环境影响分析	90

6.3	地下水环境影响分析	90

6.4	生态环境影响分析	91

6.5	运行管理对环境的影响分析	92

6.6	对社会环境的影响	93

6.7	拆迁安置影响分析	94

6.8	景观与文物影响分析	94

6.9	施工期环境影响预测评价	95

7	环境风险分析	109

7.1	评价目的和内容	109

7.2	环境风险识别	109

7.3	环境风险事故分析与评价	109

7.4	环境风险事故防范措施	111

7.5	事故应急预案	112

8	环境保护措施及环保投资	116

8.1	施工期污染防治措施	116

8.2	运营期污染防治措施	131

8.3	项目污染防治措施汇总	131

8.4	环境保护投资估算	134

9	环境影响经济损益分析	136

9.1	环境影响效益分析	136

9.2	环境影响损失分析	136

9.3	环境经济损益分析	137

10	环境管理与监测计划	138

10.1	环境管理	138

10.2	环境监测	139

10.3	施工期环境监理	140

11	公众参与	141

11.1	公众参与目的与形式	141

11.2	公众参与的原则	141

11.3	公众调查内容	141

11.4	公众调查结果统计分析	142

11.5	环保公示反馈意见	150

11.6	公众参与调查结论	150

12	环保审批原则符合性分析	152

12.1	建设项目环评审批原则符合性分析	152

12.2	建设项目环评审批要求符合性分析	153

12.3	建设项目其他部门审批要求符合性分析	154

13	环境影响评价结论	156

13.1	工程概况	156

13.2	环境质量现状评价结论	156

13.3	环境影响预测与评价结论	157

13.4	主要环保措施与对策	162

13.5	环保审批原则符合性分析结论	165

13.6	要求与建议	166

13.7	环评总结论	166

附表：建设项目环境保护审批登记表

附件：

附件1  公众参与调查表团体、个人样本

附件2  两次环保公告样本及环保公告证明

附件3  环境质量现状监测报告

附件4  评审意见及会议签到表

附件5  项目受理通知书

附件6  水保批复及弃渣处置协议

附件7  规划选址意见

附图：

附图1  工程地理位置图

附图2  温州市水环境功能区划图

附图3  温州市生态环境功能区划图

附图4  环境敏感点分布图

附图5  工程总平面布置图

附图6  工程施工总平面布置图

附图7  环境现状监测点位布置图

附图8  水土流失防治分区及水土保持措施总体布局图

附图9  环保公告现场照片

温州市温瑞平原东片排涝工程环境影响报告书

专家评审意见修改索引

| 序号 | 专家意见 | 修改内容及所在位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结合工程涉及环境敏感因素， 整合编制依据； | 2.1.1节（P3）、2.1.2节（P4）、2.1.5节（P5） |
|  | 核实声环境、水环境和地下水执行标准；核实水环境和生态评价范围； | 2.2.2.1节（P7） |
|  | 完善环境敏感点调查、说明文物和古树名木保护范围与要求等； | 2.4.2.4节（P15）、6.9.5.1节（P100） |
|  | 调查区域主要污染源和排放口分布 | 5.3节（P71） |
| 2 | 明确工程规模，提出淤泥中转场等布置的环保原则与要求； | 4.1.3节（P59） |
|  | 比选护岸选型的环保合理性 | 4.1.2节（P57） |
|  | 根据工程分布及区域特征，说明环境现状监测布点的代表性与典型性，进一步分析水质和底泥重金属超标的原因。 | 5.4节（P72-77） |
| 3 | 根据文物、古树名木等保护要求，进一步补充相应环境影响分析及保护措施，明确下一步管理程序要求； | 6.8节（P93） |
|  | 完善淤泥中转场等废气影响分析；根据底泥特性，分类明确其利用途径； | 8.1.1节（P232） |
|  | 鉴于部分河道清淤底泥指标超标较为严重，需在工程实施时同步进行危废鉴定，并明确其相应利用或安全处置途径； | 6.9.4节（P101） |
|  | 调查主要拆迁企业、明确遗留环保问题，提出相应环保措施。 | 6.7.2节（P92） |
| 4 | 完善公众参与； 完善环境风险分析与防范措施； | 详见第11章、第7章 |
|  | 核实环境监测计划；明确环境监理要求；细化、校核环保投资。 | 10.2节（P135）、8.4节P（131） |

前言

## 项目由来与环评工作过程

温州市温瑞平原东片泛指大罗山以东、瓯江以南的内陆，包括永强标准堤西侧的建成区和东侧的围垦区，总面积约236km2，其中山区面积90km2，平原面积146km2（包括围垦区53km2）。

温瑞平原位于瓯江入海口南岸，东临东海，属亚热带海洋性季风气候区，台风频繁暴雨多，还常挟大潮海溢，区域洪涝灾害频发。近年来，政府积极开展标准堤塘建设，区域防洪潮问题基本得到解决。但随着当地经济发展，内涝问题不断显现。由于温瑞平原受台风影响，降雨集中，洪水受潮位顶托作用明显，涝水不能及时排出；平原内低地面积不断减少，调蓄能力降低；河道狭窄、淤积，排水不畅；河道规模不均衡，河闸不配套，存在卡口；围垦区建成后，排水路径变长；缺乏调蓄水库等多重因素，造成温瑞平原内涝水位高、淹没时间长、涝水不能及时排出，平原内涝频繁，涝灾加剧，给平原内人民生命财产带了极大的损失。

为了有效改善区域现状排洪状况，提高河道的排涝能力，提高区域排涝标准，保障人民群众生命财产安全，为当地社会经济和城镇建设提供了一个安全的水利平台，同时改善区域水环境，提升水生态保障能力，认真落实“五水共治”战略部署，建设浙南美丽水乡，龙湾区水利投资开发有限公司、温州经济技术开发区管委会农林渔业水利局委托温州市水利电力勘测设计院进行温州市温瑞平原东片排涝工程的设计工作。

2014年5月温州市水利电力勘测设计院编制完成了《温州市温瑞平原排涝工程项目建议书》。2015年4月，温州市水利电力勘测设计院基本编制完成《温州市温瑞平原东片排涝工程可行性研究报告》。

为科学客观地评价项目建成后可能对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第321号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，该项目应当在工程可行性研究阶段编制环境影响报告书。为此，受龙湾区水利投资开发有限公司和温州经济技术开发区管委会农林渔业水利局委托，我院承担该项目的环境影响评价工作。我院接受委托后，立即组织技术人员对工程区域进行了现场踏勘、资料收集、公众参与调查，并征求了环保主管部门的意见，在此基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求，经过分析评价，于2015年6月编制完成了《温州市温瑞平原东片排涝工程环境影响报告书（送审稿）》，报请审查。

## 建设项目特点及关注的主要环境问题

本项目主要建设内容为河道拓挖与疏浚、蓄水湖泊开挖、水闸与桥梁，为水利工程，属于非污染生态项目，运营期无污染物排放。

针对建设项目特点及当地环境特征，本项目环境影响评价工作关注的主要环境问题有：

（1）施工期：施工过程中生产废水、生活污水、施工噪声、扬尘等对水、声、大气环境的影响；工程开挖、弃渣堆放及处置等对文物保护单位、水土保持、生态环境的影响；

（2）运营期：河道拓宽对水文情势的影响，并由此产生的对河道水环境、水域生态环境的影响；工程疏浚对底栖生物、鱼类的影响；工程对河道沿线景观的影响。

## 环境影响评价书的主要结论

工程实施后，将提高温瑞平原东片的排涝能力，大大减少当地洪涝灾害损失，促进当地经济社会和城镇的可持续发展，改善水生态环境和人居环境，有着巨大的社会、经济和环境效益。但对环境也存在一定的负面影响，主要是施工期环境影响，施工期的不利影响一般是局部或暂时的，通过加强环境管理和采取适当的环保治理措施后，基本可以得到控制。

工程建设符合环保审批原则要求，从长远、全局利益考虑，对环境的影响是利多弊少。因此，在全面落实本报告书所提出的各项环保管理及防治措施的基础上，本工程的建设从环保角度来讲是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 国家法律、法规与政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起实施）

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年11月19日修订）

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月29日）

（8）《中华人民共和国防洪法》（1998年1月1日）

（9）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日）

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）

（12）《中华人民共和国文物保护法》（2013年6月29日修订）

（13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]253号）

（14）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令[1988]3号）

（15）《基本农田保护条例》（1999年1月1日）

（16）《城市房屋拆迁管理条例》（国务院令[2001]305号）

（17）《全国生态环境保护纲要》（国务院[2000]38号）

（18）《国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定》（国务院国发[2005]39号文）；

（19）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）

（20）《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办[2012]5号）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号）。

（22）《城市古树名木保护管理办法》（建城[2000]192号）。

### 地方法律、法规与政策

（1）《浙江省水污染防治条例》（2009年1月1日起施行）

（2）《浙江省河道管理条例》（2012年1月1日起施行）

（3）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011年浙江省政府令第288号）

（4）《关于加强生态环境保护工作的通知》（浙政发[2001]84号）

（5）《浙江生态省建设规划纲要》（浙政发2003年23号）

（6）《关于发布《省环境保护行政主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2014年本）》及《设区市环境保护行政主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2014年）本》的通知》（浙环发[2014]43号）；

（7）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》（浙环发[2014]28号）；

（8）《关于印发《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》的通知》（2012年5月10日）

（9）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013年12月19日修订）

### 相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），（国家发改委令第21号）

（3）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2011）

（4）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008）

（5）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（6）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）

（7）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）

（8）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）

（9）《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ/T 88-2003）

（10）《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ 616-2011）

（11）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）

（12）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）

（13）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2010年）

### 主要技术文件

（1）《温州市温瑞平原东片排涝工程项目建议书》，温州市水利电力勘测设计院，2014年8月

（2）《温州市温瑞平原东片排涝工程可行性研究报告（送审稿）》，温州市水利电力勘测设计院，2015年4月

（3）《温州市温瑞平原东片排涝工程水土保持方案报告书（送审稿）》，温州市水利电力勘测设计院，2015年5月

### 其它编制依据

（1）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2005年）

（2）《温州市生态环境功能区规划（2008年）》

（3）《温州市区声环境功能区划分方案》（2013年）

（4）《浙江省重大水利项目建设规划（2013～2017年）》

（5）《温州市水利发展“十二五”规划（2011）》

（6）《温州市城市东片防洪规划修编（2007～2020年）》

（7）《温州市城市总体规划（2003～2020）》

（8）《温州市土地利用总体规划（2006～2020）》

（9）《温州市龙湾区土地利用总体规划（2006～2020）》

（10）《温州市城市总体规划（2003-2020）》

（11）《温州市扬尘污染防治管理办法》（2012年）

（12）《温州市水利工程施工扬尘整治专项实施方案》（2014~2017年）

（13）《温州市温瑞平原东片排涝工程环境影响评价技术合同》

## 评价因子与评价标准

### 评价因子

（1）水环境

① 地表水

现状评价因子：pH值、DO、SS、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类等8项指标。

影响评价因子：施工期为pH值、悬浮物、COD、氨氮、石油类、总铜、总锌、总镍、总铅、总镉、总铬共11项指标；运营期为COD、氨氮。

② 地下水

现状评价因子：pH值、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮计）、挥发酚等共7项指标。

影响评价因子：pH值、COD、氨氮、石油类、总铜、总锌、总镍、总铅、总镉、总铬共10项指标。

（2）大气环境

现状评价因子：PM10、SO2、NO2。

影响评价因子：施工期TSP、恶臭。

（3）声环境

现状及影响评价因子：等效连续A声级。

（4）生态环境

生态现状评价因子：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖无脊椎动物等。

影响评价因子：施工期为施工活动、占地、拆迁安置等对陆生生物、水生生物、水土流失的影响。运营期为对河道沿线植物资源、区域景观、鱼类的影响。

（5）土壤、底泥

现状评价因子：pH、总铅（Pb）、总镉（Cd）、总镍（Ni）、总铜（Cu）、总锌（Zn）、总铬（Cr）、总砷（As）、总汞（Hg）共9项。

（6）风险评价

风险分析因子：运营期为交通等突发事故对温瑞平原河网水环境的污染风险。

（7）社会环境

影响分析因子：施工期为施工活动、拆迁安置对社会经济、交通运输的影响；对沿线居民生产生活的影响。运营期为对当地社会经济的影响以及对当地居民生产、生活的影响。

### 评价标准

本次评价标准根据有关规范、标准，结合工程所在区域环境特征确定。

###### 环境质量标准

（1）地表水环境

工程涉及河道水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值见表2.2-1。

表2.2-1             地表水环境质量标准限值       单位：mg/L（PH值除外）

| 序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 |
| 2 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | BOD5 ≤ | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | 氨氮(NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 6 | 总磷(以P计) ≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 7 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |

（2）地下水环境

工程涉及温瑞平原河网水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）IV类标准。具体标准限值见表2.2-2。

表2.2-2           地下水环境质量标准限值          单位：mg/L（PH值除外）

| 序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 5.5~6.5,8.5~9 | ＜5.5，＞9 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 3 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 5 | 硝酸盐（以N计） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 6 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 7 | 挥发酚 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |

（3）声环境

根据《温州市区声环境功能区划分方案》（2013年），本工程涉及永中街道轮船河范围的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；位于三廊桥河等处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；位于草河、经济技术开发区等地的执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；位于永强大道、滨海六路等处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；位于龙湾二期围垦区1#围区等处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类标准。具体标准值见表2.2-3。

表2.2-3	                 环境噪声限值	          	单位：dB（A）

| 时段 功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |
| 4b类 | 70 | 60 |

（4）环境空气

本工程沿线环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表2.2-4。

表2.2-4                 环境空气质量标准限值                  单位：µg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 SO2 | 年平均 | 20 | 60 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |
| 可吸入颗粒物PM10 | 年平均 | 40 | 70 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |
| 二氧化氮 NO2 | 年平均 | 40 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |

（5）底泥

底泥评价采用《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，标准值见表2.2-5。

表2.2-5                  土壤环境质量标准值                  单位：mg/kg

| 序号 | 级别 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然背景 | pH＜6.5 | pH6.5~7.5 | pH＞7.5 | Ph＞6.5 |
| 1 | 铅 ≤ | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 2 | 镉 ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.0 |
| 3 | 镍 ≤ | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 |
| 4 | 铜(农田) ≤ | 35 | 50 | 100 | 100 | 400 |
| 5 | 锌 ≤ | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 6 | 铬(旱地) ≤ | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 7 | 砷(旱地) ≤ | 15 | 40 | 30 | 25 | 40 |
| 8 | 汞 ≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |

###### 污染物排放标准

（1）污水排放标准

施工期废（污）水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，标准限值详见表2.2-6。施工船舶污染物排放执行《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）中的内河与沿海标准，见表2.2-7。

表2.2-6               污水综合排放标准限值         单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物 | 允许排放浓度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |
| 1 | 悬浮物（SS） | 70 | 150 |
| 2 | pH值 | 6～9 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 | 30 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | 100 | 150 |
| 5 | 石油类 | 5 | 10 |
| 6 | 氨氮 | 15 | 25 |
| 7 | 总铜 | 0.5 | 1.5 |
| 8 | 总锌 | 2.0 | 5.0 |
| 9 | 总镍 | 1.0 |
| 10 | 总铅 | 1.0 |
| 11 | 总镉 | 0.1 |
| 12 | 总砷 | 0.5 |
| 13 | 总汞 | 0.05 |
| 14 | 六价铬 | 0.5 |

表2.2-7                  船舶污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高容许排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 内河 | 沿海 （距最近陆地4海里以内） |
| 1 | 含油污水 (压舱水，洗舱水及舱底污水)的含油量 | 15 | 15 |
| 2 | 生活污水 | 生化需氧量 | 50 | 50 |
| 3 |  | 悬浮物（SS） | 150 | 150 |
| 4 |  | 大肠菌群 | 250个/100mL | 250个/100mL |
| 5 | 塑料制品 | 禁止投入水域 | 禁止投入水域 |
| 6 | 漂浮物 |  | 距最近陆地25海里以内，禁止投入水域 |
| 7 | 食品废弃物及其他垃圾 |  | 未经粉碎的禁止在距最近陆地12海里以内投弃入海。经粉碎颗粒直径小于25mm时，可允许在距最近陆地3海里以外投弃入海。 |

（2）废气排放标准

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值标准，详见表2.2-8。

表2.2-8        大气污染物排放限值（无组织排放）          单位：mg/m3

| 序号 | 项目 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 0.40 |
| 2 | 颗粒物 | 1.0 |
| 3 | 二氧化氮（NO2） | 0.12 |

工程淤泥中转场淤泥臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准，详见表2.2-9。

表2.2-9     恶臭污染物厂界标准值（无组织排放）单位：mg/m3（臭气浓度除外）

| 序号 | 项目 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 20 |

（3）噪声排放标准

施工期施工作业噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表2.2-10。

表2.2-10              建筑施工场界环境噪声排放限值            单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期水闸运行噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行，根据《温州市区声环境功能区划分方案》（2013年），执行2类标准，详见表2.2-11。

表2.2-11            工业企业厂界环境噪声排放限值             单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |

（4）疏浚底泥

疏浚产生的底泥如作农用，执行《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）标准，详见表2.2-12；如用作建设用地，执行《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ 350-2007）标准，详见表2.2-13。

表2.2-12            农用污泥中污染物控制标准值        单位：mg/kg干污泥

| 序号 | 项目 | 最高允许含量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 在酸性土壤上 （pH﹤6.5） | 在碱性土壤上 （pH﹥6.5） |
| 1 | 镉 | 5 | 20 |
| 2 | 汞 | 5 | 15 |
| 3 | 铅 | 300 | 1000 |
| 4 | 铬 | 600 | 1000 |
| 5 | 砷 | 75 | 75 |
| 6 | 铜 | 250 | 500 |
| 7 | 锌 | 500 | 1000 |
| 8 | 镍 | 100 | 200 |

表2.2-13              展览会土壤环境质量评价标准限制           单位：mg/kg

| 序号 | 级别 项目 | A级 | B级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机污染 |
| 1 | 砷 | 20 | 80 |
| 2 | 镉 | 1 | 22 |
| 3 | 铬 | 190 | 610 |
| 4 | 铜 | 63 | 600 |
| 5 | 铅 | 140 | 600 |
| 6 | 镍 | 50 | 2400 |
| 7 | 锌 | 200 | 1500 |
| 8 | 汞 | 1.5 | 50 |

注：（1）A级标准为土壤环境质量目标值，代表了土壤未受污染的环境水平，符合A级标准的土壤可适用于各类土地利用类型。

（2）符合B级标准但超过A级标准的土壤可适用于Ⅱ类土地利用类型。

（3）Ⅰ类主要为土壤直接暴露于人体，可能对人体健康存在潜在威胁的土地利用类型。Ⅱ类主要为除Ⅰ类以外的其他土地利用类型，如场馆用地、绿化用地、商业用地、公共市政用地等。

## 评价工作等级与评价重点

### 评价工作等级

（1）水环境

本工程污水排放主要是在施工期，且排放量较小（小于1000t/d），水质复杂程度“简单”，故根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）的评价等级分级原则，确定本工程水环境影响评价的等级为三级。

（2）声环境

本工程评价范围内部分区域属1类声环境功能区，部分属2类区，且项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级基本不增加，受噪声影响人口数量亦不增加，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009），噪声评价等级应为二级。

（3）大气环境

本工程运营期不产生大气污染物，施工期的主要污染物以TSP、NO2为主，仅局限于工程沿线，根据本工程规模以及类似工程情况，施工高峰期最大地面浓度占标率小于10%，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008），对大气环境影响仅作一般性分析。

（4）生态环境

工程沿线陆域为工业、住宅用地、农村道路等，生态类型简单，生态敏感性上属“一般区域”；工程在生态敏感性上属“一般区域”。此外，2 km2＜工程占地面积＜20km2，新开河道长度＜100km，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011），确定生态环境影响评价工作等级为三级。

（5）地下水环境

结合项目建设内容，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的评价等级分级原则，地下水评价等级为三级。

### 评价重点

根据工程与环境特点，确定本次环境影响评价工作重点为：

（1）工程施工期对环境的影响分析；

（2）河道拓宽对水文情势的影响，并由此产生的对温瑞平原河网水环境、水域生态环境的影响。

（3）工程永久占地对底栖生物、鱼类的影响；

（4）工程对河道沿线景观的影响。

## 评价范围及环境保护目标

### 评价范围

（1）水环境

① 地表水环境

根据工程特点，施工期水环境评价对象为工程征地红线范围、淤泥中转场、弃渣处置场及周边200m范围水域，评价河道总长度约为132.9km，详见表2.4-1。

表2.4-1                   工程水环境影响评价范围

| 河道 | 长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 瓯江 | 城东水闸与瓯江交叉口上下游各200m | 0.4 |  |
| 温瑞平原 东片河网 | 三甲河（三甲节制闸上下游各200m） | 0.4 |  |
|  | 东片五纵 | 24.5 |  |
|  | 东片六横 | 26.6 |  |
|  | 状元片两纵 | 4.8 |  |
|  | 平原重点疏浚河道 | 18.6 |  |
|  | 瑶溪片河道 | 3.7 |  |
|  | 龙湾二期围垦区河道 | 26.2 |  |
|  | 经海园区河道 | 5.5 |  |
|  | 海城片河道 | 8.7 |  |
|  | 空港片河道 | 13.5 |  |
|  | 合计 | 132.9 |  |

② 地下水

淤泥中转场及周边200m范围的区域地下水。

（2）声环境

工程沿线陆域侧200m范围的区域，施工临时道路两侧200m范围的区域，重点是施工工区附近的学校及居民点。

（3）环境空气

本工程建成后不产生大气污染物，环境空气影响主要是在施工期。根据施工期大气污染物排放特点，确定评价范围为施工河段、淤泥晾晒场等周边200m范围的区域，重点是施工工区附近的学校及居民点。

（4）生态环境

本工程陆域生态评价范围为工程整治段陆地侧及淤泥中转场、弃渣处置场地200m范围的区域，水域生态环境影响评价范围同水环境。

本工程环境影响评价范围见表2.4-2。

表2.4-2                 本工程环境影响评价范围

| 评价项目 | 评价范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 工程征地红线范围内、淤泥中转场、弃渣处置场及周边200m范围水域 | 施工期 |
| 声环境 | 工程沿线陆域侧200m，施工临时道路两侧200m范围 | 施工期 |
| 环境空气 | 同声环境 | 施工期 |
| 生态环境 | 陆域：工程整治段陆地侧及淤泥中转场、弃渣处置场200m范围的区域； 水域：同水环境 | 施工期 |

### 环境保护目标

###### 地表水环境

① 地表水环境

本项目涉及的水体是温瑞平原河网，保护目标是工程评价范围内的河道水质。地表水环境保护目标概况见表2.4-3。

表2.4-3                  地表水环境保护目标

| 序号 | 环境保护目标 | 水环境功能区 | 与工程相对位置关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 敏感点名称 | 范围 |  |  |  |
| 1 | 温瑞平原 东片河网 | 工程征地红线范围内、淤泥中转场、弃渣处置场及周边200m范围水域 | 多功能区 |  | Ⅲ类 |

###### 环境空气与声环境

根据现场踏勘，目前沿线评价范围内的敏感点主要是村庄、学校，详见表2.4-4。

###### 生态环境

工程评价范围内无珍稀野生动植物分布，涉及古树名木5棵详见表2.4-5，工程河道无珍稀濒危、保护鱼类资源。

生态环境保护目标：瓯江（城东水闸上下游各200m）、温瑞平原东片河网。

保护要求：施工期间对评价段水陆生物不会带来明显影响，减少工程施工造成的水土流失；运营期，评价段水生生态环境不产生明显影响，不影响鱼类的正常生长与繁殖。土壤环境质量满足土地功能要求。

###### 景观、文物

经调查，工程评价范围内无风景名胜区，涉及1处国家级文物保护单位，1处市、区级文物保护点，详见表2.4-6。

保护目标：工程沿线景观。

保护要求：保护文物现状，改善河道沿线景观，提升河道沿线景观环境。

表2.4-4                  环境空气与声环境保护目标一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 与工程相对位置 | 性质 | 评价范围200m内户数 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市第二十中学 | 教学楼距横街河约100m | 文教 | 29个班，约1100名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 2 | 龙湾区横街学校 | 教学楼距横街河约50m | 文教 | 24个班，约900名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 3 | 横街村 | 紧邻横街河 | 居住、工业混杂 | 约450户 | 声：2类 气：二级 |
| 4 | 上江小学 | 教学楼距上江河约100m | 文教 | 16个班，约700名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 5 | 温州市实验小学 | 教学楼距上江河约80m | 文教 | 36个班，约1700名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 6 | 三郎桥村 | 紧邻三廊桥河 | 居住 | 约300户 | 声：2类 气：二级 |
| 7 | 温州城市大学 | 瑶溪片西骨干河道治理范围内 | 文教 | / | 声：2类 气：二级 |
| 8 | 瑶溪镇一小 | 瑶溪片西骨干河道治理范围内 | 文教 | 20个班，约900名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 9 | 永胜村 | 瑶溪片西骨干河道治理范围内 | 居住、工业混杂 | 约160户 | 声：2类 气：二级 |
| 10 | 河滨村 | 紧邻水心河 | 居住 | 约100户 | 声：2类 气：二级 |
| 11 | 龙水一小 | 教学楼距龙水河约60m | 文教 | 25个班，约1000名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 12 | 龙水三小 | 教学楼距龙水河约90m | 文教 | 12个班，约500名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 13 | 双河村 | 距龙水河100m | 居住 | 约60户 | 声：2类 气：二级 |
| 14 | 联谊村 | 距龙水河120m | 居住 | 约70户 | 声：2类 气：二级 |
| 15 | 黄石小学 | 教学楼距黄石山前河约50m | 文教 | / | 声：2类 气：二级 |
| 16 | 小陡村 | 紧邻滨海塘河 蓝田段 | 居住、工业混杂 | 约60户 | 声：2类 气：二级 |
| 17 | 城东村 | 紧邻中横河 | 居住、工业混杂 | 约100户 | 声：2类 气：二级 |
| 18 | 双岙村 | 距双岙湖190m | 居住 | 约10户 | 声：2类 气：二级 |
| 19 | 丰台村 | 紧邻双岙河 | 居住、商业混杂 | 约100户 | 声：2类 气：二级 |
| 20 | 坦头村 | 紧邻双岙河 | 居住、商业混杂 | 约70户 | 声：2类 气：二级 |
| 21 | 龙湾中学 | 教学楼距双岙河160m | 文教 | 35个班，约1700名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 22 | 永昌中学 | 教学楼距双岙河100m | 文教 | 15个班，约700名学生 | 声：2类 气：二级 |
| 23 | 城南村 | 紧邻双岙河 | 居住、商业混杂 | 约150户 | 声：2类 气：二级 |
| 24 | 城北村 | 紧邻双岙河 | 居住、商业混杂 | 约300户 | 声：2类 气：二级 |
| 25 | 水潭村 | 紧邻双岙河 | 居住、商业混杂 | 约350户 | 声：2类 气：二级 |
| 26 | 棣头村 | 海城片河道治理范围内 | 居住 | 约500户 | 声：2类 气：二级 |
| 27 | 东门村 | 海城片河道治理范围内 | 居住 | 约500户 | 声：2类 气：二级 |
| 28 | 屿门村 | 海城片河道治理范围内 | 居住 | 约250户 | 声：2类 气：二级 |
| 29 | 海城中学 | 海城片河道治理范围内 | 居住 | / | 声：2类 气：二级 |

表2.4-5               生态环境保护目标一览表（名木古树）

| 序号 | 名称 | 编号 | 所在村庄 | 离用地红线最近距离(m) | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无柄小叶榕 | 0303300008 | 石坦村 | 10m | 不破坏 古树名木 |
| 2 | 无柄小叶榕 | / | 三郎桥村 | 5m |  |
| 3 | 无柄小叶榕 | 0303300079 | 棣头村 | 40m |  |
| 4 | 黄葛树 | 0303300105 | 水潭村 | 5m |  |
| 5 | 黄葛树 | 0303300139 | 水潭村 | 5m |  |

表2.3-6              工程附近环境敏感点分布情况（文物）

| 序号 | 名称 | 离用地红线最近距离(m) | 级别 | 类型 | 年代 | 地点 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永昌堡 | 200m | 国保 | 古遗址 | 明朝 | 永中街道新城村 | 原址保护 |
| 2 | 望海桥 | 20m | 市、区保 | 古建筑 | 清朝 | 永兴街道水潭村 |  |

## 相关规划及环境功能区划

### 环境功能区划

（1）地表水环境

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（见表2.5-1和附图2），项目区涉及的水环境功能区划为：温瑞塘河瓯海工业、农业用水区和永强塘河龙湾农业用水区，目标水质为Ⅲ类。

表2.5-1            浙江省水功能区、水环境功能区划表（节选）

| 编号 | 水功能区 | 水环境功能区 | 河流 | 范围 | 目标水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |
| 瓯江108 | 温瑞塘河瓯海工业、农业用水区 | 多功能区 | 温瑞 塘河 | 大罗山北坡 | 黎明闸 | Ⅲ类 |
| 瓯江109 | 永强塘河龙湾 农业用水区 | 多功能区 | 永强 塘河 | 大罗山南坡 | 兰田闸 | Ⅲ类 |

（2）环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）声环境

根据《温州市区声环境功能区划分方案》（2013年），项目评价范围内涉及11个功能区，具体情况详见（见表2.5-2和图2.5-1）。

表2.5-2           温州市区声环境功能区划分方案（节选）

| 区域编号 | 执行标准 | 代表位置 | 面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-14 | 1类 | 永强大道、围垦路、轮船河 | 0.33 |
| 2-11 | 2类 | 衢江路、温州大道、石坦河、新安江路、 | 0.93 |
| 2-13 | 2类 | 滨海大道、滨海塘河、三廊桥河 | 82.43 |
| 2-14 | 2类 | 滨海六路、滨海二道、滨海五路、城中河、 | 9.25 |
| 3-16 | 3类 | 蒲州河、上江河 | 1.45 |
| 3-19 | 3类 | 草河、瑶溪河 | 0.69 |
| 3-23 | 3类 | 轮船河、永强大道、郑宅村 | 3.31 |
| 3-24 | 3类 | 滨海五道、滨海二道 | 10.21 |
| 3-25 | 3类 | 滨海十二路、滨海十三路 | 7.12 |
| 3-26 | 3类 | 文学浦、滨海塘河、东门浦 | 9.14 |
| 4b-5 | 4b类 | 滨海一路、滨海大道 | 31.8 |

图2.5-1  温州市区声环境功能区划分区域编号图

（4）生态环境功能区划

根据《温州市生态环境功能区规划》，规划项目所在地主要涉及2个限制准入区，4个重点准入区和3个优化准入区，规划项目所在地均不在自然保护区的范围内。具体详见表2.5-3、2.5-4及附图3。

表2.5-3          温州市生态环境功能区分类与命名、代码表

| 序号 | 功能区类别 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限制准入区 | V1-40303B06 | 龙湾生态农业发展生态环境功能小区 |
| 2 |  | V1-40303B07 | 海滨围垦生物生产供养生态环境功能小区 |
| 3 | 重点准入区 | V1-40303C08 | 龙湾中心城市发展生态环境功能小区 |
| 4 |  | V1-40303C09 | 蓝田特色工业发展生态环境功能小区 |
| 5 |  | V1-40303C10 | 温州经济技术开发区滨海工业发展生态环境功能小区 |
| 6 |  | V1-40303C11 | 民营科技园特色产业发展生态环境功能小区 |
| 7 | 优化准入区 | V1-40303D08 | 龙湾东部城镇和产业优化发展生态环境功能小区 |
| 8 |  | V1-40303D09 | 海城城镇和产业优化发展生态环境功能小区 |
| 9 |  | V1-40303D10 | 温州工业园区产业优化发展生态环境功能小区 |

表2.5-4              温州市生态环境功能区相关要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 限制准入区 | 保护与发展方向：坚持保护优先、适度开发的原则，在维持和提升主导生态服务功能的前提下，加强生态环境整治与建设，重点实施生态保护和生态恢复，合理引导人口和产业向重点开发区域和优化开发区域转移。在维持生态服务功能的前提下，引导发展资源节约型、环境友好型的生态农业、生态林业和生态旅游业，控制农业面源污染，限制高耗能、高污染工业发展，禁止发展《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中规定的禁止类和限制类产业项目。矿产资源开发选址和开发强度都应严格控制在《温州市矿产资源总体规划（2006-2020年）》中规定的开采区范围和强度，关停位于规划禁采区的矿山企业，对其它区的建筑石料矿山按采矿权设置期限实行到期关停，并做好矿山生态恢复和治理工作。 |
| 2 | 优化准入区 | 保护与发展方向：加强环保基础设施建设和人居环境建设，一方面引导产业集聚发展，优化产业布局，通过产业结构调整和提升，削减污染物排放总量，为发展先进制造业提供承载空间，另一方面加快城市化进程，美化人居环境，进一步提高第三产业在国民经济中的比重，增强城市的集聚辐射功能。对重点污染源要逐步安装在线监测装置，加强对污染企业现场监督，督促限期治理、限期达标企业加快治理进度。 产业发展要求：禁止建设《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中规定的禁止类和限制类产业项目，鼓励发展《温州市当前优先发展的重点行业重点产品指导性目录》中所规定的产业项目。对已有的属于限制类的生产能力，在达标排放和总量削减的前提下，逐步进入工业功能区，并落实改造提升的措施。功能小区环境功能未实现达标前，新、改、扩建项目需新增污染物排放量的，应在同一功能小区内1:1.5替代同类污染物量。功能小区环境功能实现整体达标后，建设项目需新增污染物排放量的，应在同一功能小区内按照1:1替代同类污染物排放量。该类功能区原则上不准新建造纸、印染、医药、化工、电镀、制革、水泥、冶金、酿造等高污染项目。禁止发展高耗水、高污染的产业项目，禁止高污染化工产品生产，禁止建设水污染型项目。按照工业循环经济建设要求，引导企业开展节能降耗、减排增效方面的技术改造，加快淘汰落后工艺、技术、设备，凡列入省市环境管理重点企业、在生产中排放有毒、有害物质和高耗能企业应依法实施强制性清洁生产审核。新建、扩建和改建的固定资产投资和技术改造项目，都要进行节能评估和审查；加快推广清洁生产技术，将污染物防治由末端治理转变为全过程的综合治理。 |
| 3 | 重点准入区 | 产业发展要求：禁止建设《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中规定的禁止类产业项目，鼓励发展《温州市当前优先发展的重点行业重点产品指导性目录》中所规定的产业项目。禁止发展高耗水、高污染的产业项目，禁止高污染化工产品生产。新建的产业项目，要满足以下要求：万元工业增加值取水量≤80立方米；新建规模以上工业的工业用水重复率要达到70%以上。生产工艺达到行业先进水平，其中造纸行业的吨纸废水排放量≤60吨；纺织业SO2排放强度控制在12.0千克/万元以下；按照工业循环经济建设要求，引导企业开展节能降耗、减排增效方面的技术改造，加快淘汰落后工艺、技术、设备，凡列入省市环境管理重点企业、在生产中排放有毒、有害物质和高耗能企业应依法实施强制性清洁生产审核。 |

### 水利相关规划

###### 《浙江省重大水利项目建设规划（2013～2017年）》

该规划提出，通过实施全省重大水利项目，加快推进八类30项重大水利基础设施建设，五年重点组织实施一批事关流域全局、保障性强的重大水利项目，建设200个以上省重大水利单体项目，不断完善防洪排涝体系、水资源保障体系、河湖生态健康体系和科学管理体系，加快推动城乡统筹发展，促进经济社会转型升级。其中，温瑞平原重大项目布局以防御台风暴雨为重点，建设温瑞平原出海通道，带动区域河网水系综合整治，整个温瑞平原骨干排涝工程共整治河道长度559km，总投资230.5亿元，“5”年计划投资73.9亿元。

本工程已列入该规划。

###### 《温州市水利发展“十二五”规划》

现将与本工程有关的内容摘录如下：

（1）加强平原防洪排涝工程建设

继续加强平原防洪排涝工程建设，建设温州西向排洪、瓯海区任桥河整治、瓯海区中心区及三溪片河道整治、温州市东片防洪一二期、乐清市乐虹平原防洪二期、永嘉县三塘隧洞分洪应急、江西垟平原骨干排涝等18项工程，争取实施永嘉县乌牛溪河道治理工程。全面提高温瑞平原、永嘉上塘、桥头、桥下、乐清柳乐虹平原、江西垟平原的排涝能力。

（2）开展中小河流治理

以人口集中、洪水威胁大、洪涝灾害易发、有重要保护对象的河段作为治理重点，使治理河段基本达到国家防洪标准。

（3）符合性分析

工程建成后能提高温瑞平原的防洪排涝能力，与规划符合性相符。

###### 《温州市城市东片防洪规划修编（2007～2020年）》

根据该规划，东片防洪排涝标准为：

1、防洪标准

河道防洪标准50年一遇；城东水闸内河防洪标准50年一遇，外江挡潮标准为50年一遇；

2、排涝标准

新建城区、围垦区排涝标准 50 年一遇，现状老城区、蓄涝低地及农田排涝标准10年一遇；城东水闸排涝标准为50年一遇。

本工程防洪排涝标准与该规划一致。

### 土地利用规划

###### 《温州市土地利用总体规划（2006-2020）》

《温州市土地利用总体规划（2006-2020年）》与本工程有关的内容摘录如下：

水利设施用地以保障水资源安全和抵御自然灾害为核心，优先保障改善水土资源保护和配置、抵御风暴潮和洪涝灾害、保障城镇用水需求和提高农田水利条件为主要内容的各项工程用地。规划期间安排新增水利设施用地6193公顷。

本工程内容与该规划相符。

###### 《温州市龙湾区土地利用总体规划（2006-2020）》

以建设高标准城镇防洪体系为重点，进一步完善水利基础设施，提高防灾能力。重点解决东片及灵昆岛防洪排涝问题，采取“上蓄、中疏、下排、外挡”等综合治理措施，加快金山河、沙河整治，蓝田水闸改扩建，城北河、城中河、中横河、东门浦、滨海塘河等小流域治理。扎实推进龙湾东片防洪一期工程，加快启动二期、三期工程，加快灵昆北段标准堤塘加固工程建设，启动灵昆南段标准堤塘建设。推进永强塘河清淤工作，整治违章填河，加快辖区水闸新建和改造加固，形成“九纵九横”内河骨干河道体系，提高河道行洪、排涝能力。规划期内安排新增建设用地338公顷。

本工程是该规划的具体实施，建成后将提高城市行洪排涝能力。

### 区域总体规划

###### 《温州市城市总体规划（2003-2020）》

《温州市总体规划（2003-2020）》中与本工程有关的章节摘录如下：

城市防洪排涝标准：

防洪（潮）标准：主城区近期100年一遇，远期200年一遇；其余片区近期50年一遇，远期100年一遇。

排涝标准：主城区、永强副城区50年一遇，其余片区20年一遇。

排涝方式：城市排涝采用自排方式，并通过新开河道、拓宽、清淤、拆除阻水建筑物，新建、改扩建水闸，保留农田低地等措施进一步提高排涝标准。

本工程与该规划的要求符合。

# 工程概况

## 工程地理位置及性质

### 地理位置

温瑞平原东片主要涉及温州市龙湾区和经济技术开发区，泛指大罗山以东、瓯江以南的内陆，包括永强标准堤西侧的建成区和东侧的围垦区，总面积约236km2，其中山区面积90km2，平原面积146km2（包括含围垦区53km2）。东片平原总体上属于永强塘河水系，现状水面率约6.02%。

工程地理位置详见附图1。

### 工程性质

本工程部分为新建工程，部分改扩建。

表3.1-1                    工程性质一览表

| 序号 | 工程内容 | 工程性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河道 | 部分新建、部分改扩建 |
| 2 | 水闸 | 部分新建、部分改扩建 |
| 3 | 滨河景观带 | 新建 |
| 4 | 桥梁工程 | 改扩建 |
| 5 | 隧洞 | 新建 |

## 现状工程设施及存在问题

（1）洪涝灾害

温瑞平原东片地势较低，东临大海，区域洪涝灾害频发。据史料记载，建国以来主要发生的大灾有7次，对当地的经济和人民生命财产造成了极大的损失。

（2）主要水利工程现状

区域现状水利设施主要包括内部河网、沿江排涝水闸、沿江（海）防洪堤、水库工程等，总体而言外部防洪体系闭合，但内部河网骨干排水体系尚未完全形成，建成区部分河道狭窄，淤积严重，沿河阻水建筑较多，水质差；同时山区水库规模小，防洪作用有限。

①河道现状

永强片河网密布，主要属永强塘河水系，永强塘河流域面积142.8km2，干流长16km，河网总长350.3km，河网警戒水位2.8m，正常水位2.5m。现状主要排水河道可概化为“五纵两横”的内河排涝体系：

五纵河：(1)瑶溪河、草河→东平水闸；(2)龙水河→龙湾水闸；(3)永强塘河→蓝田新闸；(4)中横河；(5)人民河→滨海塘河→城东水闸；

两横河：(1)滨海塘河黄石山后河→蓝田新闸；(2)三甲河；

状元片河道为温瑞塘河水系、河网密布，河网全长390km。

温州市东片主要内河情况见表3.2-1。

表3.2-1                   现状主要内河情况表

| 区域 | 序号 | 河道名称 | 长度（km） | 河面宽度（m） | 河底高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永 强 片 | 1 | 瑶溪河 | 4.7 | 20～25 | 0.8～1.0 |
|  | 2 | 草河 | 2.0 | 10～25 | 0.5 |
|  | 3 | 黄石山前河 | 1.6 | 10～20 | 0.5 |
|  | 4 | 龙水河 | 3.8 | 10～20 | 0.5 |
|  | 5 | 黄石山后河 | 8.5 | 50 | -1.0～1.0 |
|  | 6 | 青山直河 | 4.25 | 10～20 | 0.0～0.5 |
|  | 7 | 上横河 | 6.5 | 10～20 | 1～-0.5 |
|  | 8 | 中横河 | 14.0 | 15～40 | 1.5～1.0 |
|  | 9 | 下横河 | 8.8 | 15～25 | 2.0～0.2 |
|  | 10 | 永强塘河 | 14.0 | 30～50 | 1～0.0 |
| 状 元 片 | 1 | 蒲州河 | 3.5 | 42～82 | -1.0～0.0 |
|  | 2 | 上江河 | 2.5 | 18～55 | -1.1～0.1 |
|  | 3 | 石坦河 | 2.38 | 18～55 | -1.0～0.0 |
|  | 4 | 三廊桥河 | 2.3 | 19～60 | -1.0～-0.5 |
|  | 5 | 十字河 | 2.3 | 20～38 | -1.0～-0.0 |

②沿江排涝水闸现状

温瑞平原东片现状沿江主要排涝水闸有19座，详见表3.2-2。

表3.2-2                    现状水闸设施一览表

| 水闸名称 | 孔数(孔) | 水闸净宽(m) | 闸底高程(m) | 设计流量(m3/s) | 等级 | 建成年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东平水闸 | 4 | 12 | -0.88 | 131 | Ⅲ | 1975 | 沿海 水闸 |
| 龙湾水闸 | 1 | 5 | -0.40 | 50.2 | Ⅲ | 1998 |  |
| 蓝田新闸 | 3 | 18 | -1.00 | 280 | Ⅱ | 2009 |  |
| 城东水闸 | 3 | 9 | -0.50 | 91 | Ⅲ | 1991 |  |
| 龙湾二期围垦-中心大闸 | 4 | 24 | -0.50 |  | Ⅲ | 2012 |  |
| 龙湾二期围垦-四甲大闸 | 3 | 18 | -0.50 |  | Ⅲ | 2012 |  |
| 龙湾二期围垦-三甲大闸 | 4 | 24 | -0.50 |  | Ⅲ | 2012 |  |
| 龙湾二期围垦-东门新闸 | 3 | 18 | -0.50 |  | Ⅲ | 2012 |  |
| 永兴北片-永四水闸 | 2 | 6 | 0.50 | 41 | Ⅳ | 2007 |  |
| 永兴北片-永五水闸 | 2 | 6 | 0.50 | 63 | Ⅳ | 2007 |  |
| 永兴南片-永一水闸 | 2 | 6 | 0.50 | 63 | Ⅳ | 2000 | 内侧 水闸 |
| 永兴南片-永二水闸 | 2 | 6 | 0.50 | 41 | Ⅳ | 2000 |  |
| 永兴南片-永三水闸 | 2 | 6 | 0.50 | 63 | Ⅳ | 2000 |  |
| 天城围垦工程-七甲新闸 | 3 | 9 | -0.50 | 121 | Ⅱ | 2010 |  |
| 天城围垦工程-三甲新闸 | 3 | 18 | -0.50 | 286 | Ⅱ | 2010 |  |
| 丁山中闸 | 3 | 15 | -0.50 | 184 | Ⅲ | 2008 |  |
| 丁山新南闸 | 1 | 3.2 | -0.48 | 32 | Ⅲ | 2004 |  |
| 丁山老南闸 | 1 | 3.2 | -0.60 | 32 | Ⅲ | 2004 |  |
| 丁山北闸 | 1 | 3.2 | 0.00 | 32 | Ⅲ | 2004 |  |

③沿江（海）标准堤工程现状

温瑞平原东片外围沿江（海）标准堤总长31.2km，包括北侧的西片标准堤塘、东片标准堤塘，东侧的永强标准堤、永兴围垦标准堤塘、天城围垦标准堤塘、丁山标准堤塘，现状防洪挡潮能力为50～100年一遇。现状标准堤工程见表3.2-3。

表3.2-3                    现状标准堤工程一览表

| 标准堤名称 | 起点～终点 | 长度（km） | 工程等级 | 堤顶高程（m） | 防洪标准 | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东片标准堤塘 | 瑶溪白楼下村～黄石村 | 7.2 | 3级 | 6.22～7.12 | 50年 | 土石混合堤 |
| 永强标准堤塘 | 海滨蓝田村～天河西前村 | 19.1 | 3级 | 6.62～7.12 | 50年 | 土石混合堤 |
| 永兴北片围垦标准堤塘 | 永兴北片围垦区 | 4.6 | 4级 | 7.5 | 20年 | 土石混合堤 |
| 永兴南片围垦标准堤塘 | 永兴南片围垦区 | 6.6 | 4级 | 7.5 | 20年 | 土石混合堤 |
| 天城围垦 标准堤塘 | 天城围垦区 | 3.7 | 4级 | 7.4 | 20年 | 土石混合堤 |
| 丁山标准堤塘 | 老鼠山水闸～场桥浦水闸 | 5.4 | 3级 | 7.0 | 50年一遇 | 土石混合堤 |
| 龙湾二期标准堤 | 北堤 | 永兴北片围垦北堤～龙湾二期围垦主堤 | 0.88 | 3级 | 6.4 | 50年 | 土石混合堤 |
|  | 主堤 | 龙湾二期围垦北堤～龙湾二期围垦南堤 | 15.5 | 3级 | 7.3 | 50年 | 土石混合堤 |
|  | 南堤 | 龙湾二期围垦主堤～ 龙湾二期围垦南堤 | 1.87 | 3级 | 6.6 | 50年 | 土石混合堤 |

④水库现状

现状水库11座，分布于西侧山区，均为小型水库，总库容764.08万m3，水库总控制集雨面积19.05km2，占山区面积的22%，水库以供水发电为主，无防洪库容。详见表3.2-4。

表3.2-4                    现状水库工程一览表

| 水库名称 | 集雨面积 (km2) | 坝高(m) | 坝型 | 总库容 (万m3) | 等级 | 建成时间 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双岙水库 | 4.65 | 29.2 | 斜墙堆石坝 | 57.1 | 小(二)型 | 1979 |
| 瑶湖水库 | 0.7 | 11.1 | 均质土坝 | 15.27 | 小(二)型 | 1958 |
| 天河东水库 | 2.5 | 18.09 | 均质土坝 | 190.4 | 小(一)型 | 1958 |
| 天河西水库 | 1.51 | 14.2 | 均质土坝 | 167.5 | 小(一)型 | 1959 |
| 丰台水库 | 1.29 | 19.2 | 均质土坝 | 172.6 | 小(一)型 | 1959 |
| 天柱寺水库 | 3.6 | 17.0 | 均质土坝 | 27.14 | 小(二)型 | 1958 |
| 白水水库 | 2.07 | 12.25 | 均质土坝 | 19.5 | 小(二)型 | 1960 |
| 百家尖水库 | 0.23 | 18.4 | 均质土坝 | 33.9 | 小(二)型 | 1984 |
| 山门坑水库 | 1.69 | 13 | 均质土坝 | 27.9 | 小(二)型 | 1958 |
| 后坑水库 | 0.38 | 15.08 | 均质土坝 | 30.07 | 小(二)型 | 1958 |
| 东阁庵水库 | 0.43 | 18 | 均质土坝 | 22.7 | 小(二)型 | 1957 |

（3）工程区排涝存在的主要问题及原因

目前工程区排涝主要存在平原内涝水位高、淹没时间长、涝水不能及时排出等几个问题。主要原因有以下几点：

①受台风影响，降雨集中

温瑞平原位于浙江省东南部，常常成为台风登陆的必经之路。台风频繁暴雨多，遭遇台风后，降雨一般较为集中，雨量大。

②低地面积不断减少，调蓄能力降低

近年来，随着城镇的发展、建设的需要，大量农田转化为城市建设用地，田面调蓄面积不断减少，调蓄能力逐年降低。

③河道狭窄、淤积，排水不畅

城市建设过程中，不合理的占用河道情况时有发生，修建违章建筑、阻水桥梁，河道上随意堆砌垃圾，造成河道淤塞、排水不畅，有效过流面积减小，涝水排泄不畅，

## 工程建设的必要性

（1）项目建设是城市防洪安全的需要

自古至今，温州洪涝灾害频发，据史料不完全记载，建国以来共发生水灾24次，城市东片西侧为大罗山山脉，东侧濒临东海，北侧为瓯江，水利基础设施较为薄弱，永强片现状城镇排涝能力为10年一遇左右，农田为5年一遇。近20年来，洪涝灾害损失严重。

温瑞平原东片位于于瓯江入海口，又是浙南地区的暴雨中心，地势低洼，更易受台风影响造成洪涝灾害。通过东片排涝工程的实施，提高城市防洪排涝标准，减少灾害损失。

（2）项目建设是东片排涝体系形成的需要

近年来，龙湾区、经济技术开发区结合实际，坚持“科学治河、依法治河、全民治河”，以东片防洪一期工程、生态河道治理、河道疏浚为工作重点，河道建设管理工作取得了显著成绩，但区域骨干排涝体系并未完全形成，突出体现在部分规划行洪骨干河道的实施严重滞后，如滨海塘河蓝田段、城北河、中横河下游段，均是东片城防规划近期（2008～2015年）实施项目，另外龙湾二期围垦区在不断吹沙回填，沿海主要排水闸相继建成，但配套河道尚未实施，上述项目的实施是东片排涝体系形成的客观需要，均需要通过东排工程的启动来具体落实。

（3）项目建设是提高防洪能力的现实选择

温瑞平原东片从地理特征上看，上蓄大罗山脉11座水库库容小且无防洪库容；内滞方面，东片保留低地不断减少的局面客观存在；下泄外排方面，受外围围垦区建设影响，东向排水不畅的格局将在一定时期内存在，目前仍以北向排水为主。因此，项目的建设就显得尤为重要，通过疏通骨干大河、建设平原湖泊及排水大闸，扩大水域面积，增加河网调蓄与排涝能力，是提高东片防洪能力的现实选择。

（4）项目建设是恢复河道综合功能的需要

该区目前仍存在河道功能退化、体系单一、生态系统破坏等严重问题。温州市“五水共治”工作将治污水放在首要位置，通过东片排涝工程的带头实施，配合活水畅河与截污纳管工程，东片河道将逐步摆脱V～劣V类水质困扰，河道综合功能得到基本恢复，并逐步建设为“景观河道、生态河道、文化河道”，使全区水环境得到较大改善，为龙湾“滨海新城•灵韵水乡”建设目标贡献力量。

## 工程任务和规模

### 工程任务

本工程建设任务以提高温瑞平原东片排涝能力为主，兼顾改善水生态环境与景观，为将东片切实建成防洪安全、排涝及时、充满活力的“滨海新城•灵韵水乡”打下坚实的水利基础。

通过骨干排水河道的拓挖治理，结合排水闸的改建，基本形成区域骨干排涝体系，大力提高排涝能力；通过河道拓挖与疏浚，加强水体沟通与流动能力，有效改善水环境；通过蓄水湖泊的开挖，增加水域面积，提高调蓄能力；通过滨河景观建设，提高水域景观性，恢复河道综合功能。

### 建设内容和规模

本工程建设内容包括整治河道76条，总长132.043km；改建城东水闸一座，闸宽5×7m，设计流量338m3/s；新建三甲节制闸一座，闸宽3×10m，设计流量150 m3/s；新建大罗山隧洞：洞长3.08km，采用城门洞型，洞径5.5×5.5m；开挖湖泊12处，总面积1.684km2；实施滨河景观带3处，配套跨河桥梁改扩建53座。

（1）河道整治

1）行洪骨干河道治理

整治河道长度共55.855km（新开16.172km、拓宽34.697km、疏浚4.986km）。

东片五纵：草河、龙水河（龙水单元11条河道）、中横河、环城河、东湖；

东片六横：黄石山前河→滨海塘河蓝田段、水心河、环场南河、双岙湖→双岙河→城北河、轮船河→永清河→三甲河、塘底河→腰带河→邱宅天河；

状元片两纵：上江河、三廊桥河。其规模见表3.4-1。

表3.4-1                     行洪骨干河道治理工程规模

| 序号 | 河道名称 | 长度（km） | 工程范围 | 治理内容 | 设计河宽（m） | 设计河底高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东片 五纵 | 草河 | 2.0 | 瑶溪河~轮船河 | 拓宽，左岸1877m、右岸1799m；滨河景观 | 30 | 0~-0.5 |
|  | 龙水 单元 | 11.2 | 龙水单元河道调整 | 河道调整，22582m | 20~30 | -0.5 |
|  | 中横河 | 2.7 | 城北河上游500m～温州机场 | 拓宽，左岸2682m、右岸2604m | 40 | -1.0 |
|  | 东湖 | 8.0 | 沿甬台温复线 | 新开8000m | 150 | -1.0 |
|  | 环城河 | 3.1 | 永兴北园段 | 拓宽，左岸3084m | 50 | -0.5 |
| 东片六横 | 黄石山前河~滨海塘河蓝田段 | 2.0 | 致富路～黄石小学 | 拓宽，左岸1935m、右岸1993m | 30 | 0.0 |
|  |  | 2.7 | 蓝浦河～环场河 | 新开，左岸2027m、右岸2056m | 50 | -1.0 |
|  | 水心河 | 1.7 | 瑶溪河～龙水河 | 拓宽，左岸888m、右岸1185m | 20 | 0.0 |
|  | 双岙河~城北河 | 2.7 | 双岙湖～永强塘河 | 拓宽，左岸400m、右岸1800m | 20 | 0.0 |
|  |  |  | 永强塘河～永梅公路 | 拓宽，左岸1360m、右岸1051m | 50 | 0.0 |
|  |  | 5.3 | 永梅公路～滨海塘河 | 新开，左岸4137、右岸4122m | 50~60 | -0.5 |
|  | 环场南河 | 2.7 | 中横河～滨海塘河 | 新开，左岸2735、右岸2735m | 35 | -0.5 |
|  | 塘底河~腰带河上游~腰带河下游~邱宅天沥河 | 0.5 | 轮船河～腰带河 | 拓宽，左岸453m、右岸474m | 30 | 0.0 |
|  |  | 0.9 | 塘底河～新开河1 | 拓宽，左岸862m、右岸900m | 30 | 0.0 |
|  |  | 1.2 | 新开河1～邱宅天沥河 | 新开，左岸1226m、右岸1219m | 50 | 0.0 |
|  |  | 1.9 | 梅头浦～滨海塘河 | 拓宽，左岸1865m、右岸1873m | 50 | 0.0 |
|  | 轮船河 | 2.1 | 塘底河～永清河 | 疏浚2114m，左岸503m | 维持现状 | 0.0 |
|  | 永清河上游~永清河下游~三甲河连通段 | 1.5 | 轮船河～海工大道 | 疏浚1547m，左岸800m | 维持现状 | 0.0 |
|  |  | 1.1 | 海工大道～滨海塘河 | 拓宽，左岸1162m、右岸1149m | 25 | 0.0 |
|  |  | 0.4 | 永清河下游段～三甲河 下游段 | 拓宽，左岸394m、右岸351m | 40 | 0.0 |
| 状元片两纵 | 三廊桥河 | 2.3 | 下横河～三廊桥 | 拓宽，左岸2349，右岸2520m | 35 | -1.0 |
|  |  |  | 三廊桥～石坦河 |  | 50 | -0.5~-1.0 |
|  | 上江河 | 2.5 | 上游～蒲州河 | 疏浚1325m | 40~55 | -0.5~-1.0 |

2）次骨干河道治理

整治河道长度共76.188km（新开48.05km、拓宽6.335km、疏浚21.803km）具体规模见表3.4-2。

表3.4-2                     次骨干河道治理工程规模

| 序号 | 河道名称 | 长度（km） | 工程范围 | 治理内容 | 设计河宽（m） | 设计河底高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平原重点河道疏浚 | 江前河 | 1.5 | 牌儿头河～蒲州河 | 疏浚1507m | 维持现状 | 维持现状 |
|  | 横街河 | 0.7 | 石坦河～状元水闸 | 疏浚655m | 45 | -0.5~-1.0 |
|  | 横街内河 | 0.9 | 横街河以西 | 疏浚857m | 24 | -0.5~-1.0 |
|  | 状元河 | 2.1 | 石坦河～茅竹岭 | 疏浚2088.9m | 22 | -1.0~0.0 |
|  | 永强塘河 | 0.1 | 永强塘河和章家桥路交叉处 | 挡墙修复，北侧75.44m、南侧41.57m | 40~50 | 1.0~-0.5 |
|  | 永兴浦沥 | 11.9 | 康一沥、康二沥、康三沥、康四沥、乐一沥、乐二沥、大塘沥、小塘沥 | 疏浚23850m | 维持现状 | 维持现状 |
|  | 海滨浦沥 | 1.5 | 蟾钟直河 | 疏浚1525m | 维持现状 | 维持现状 |
| 瑶溪片 | 大王井溪 | 0.1 | 与瑶溪河交汇处 | 拓宽0.1km，改建桥梁1座 | 35 | 0.0 |
|  | 大段河 | 0.2 | 与瑶溪河交汇处 | 拓宽0.155km新 建涵闸1座 | / | / |
|  | 南山村 渠道 | 0.9 | 大段河～大王井溪 | 拓宽0.861km | / | / |
|  | 南山村截洪渠 | 1.0 | 沿南侧大罗山山脚新建截洪渠 | 新开1.027km | / | / |
|  | 青山直河新开河 | 1.3 | 新开环一村～青山村段青山直河 | 新开1.317km | / | / |
|  | 党校北侧新开河 | 0.2 | 党校～瑶溪河 | 新开0.234km | / | / |
| 龙湾二期围垦河道 | 中心大河 | 16.585 | 围垦区南堤～海滨北闸 | 新开16.585km | 100~120 | -0.5 |
|  | 文学浦 | 1.878 | 丁山新南闸～护城大河 | 新开1.878km | 25 | 0.7 |
|  | 东门浦 | 1.9 | 丁山中闸～护城大河 | 新开1.9km | 45 | -0.5 |
|  | 三甲河 | 1.952 | 丁山北闸～护城大河 | 新开1.952km | 60 | -0.5 |
|  | 四甲浦 | 1.529 | 天城围垦老堤～护城大河 | 新开1.529km | 30 | -0.5 |
|  | 城北河 | 0.966 | 永兴2号水闸～护城大河 | 新开0.966km | 60 | -0.5 |
|  | 环场南河 | 1.43 | 永兴4号水闸～护城大河 | 新开1.43km | 40 | -0.5 |
| 经海园区河道 | 四甲浦 | 0.46 | 滨海塘河～经五路 | 新开，左岸461.3m、右岸457.1m | 25 | -0.5 |
|  | 纬十浦 | 1.518 | 滨海塘河～三甲新闸 | 新开，左岸1518.6m、右岸1560.8m | 50 | -0.5 |
|  | 新川浦 | 1.487 | 滨海塘河～环城河 | 新开，左岸1494.79m、右岸1494.36 | 30 | -0.5～0 |
|  | 环城河 | 1.992 | 纬十浦～纬六支路 | 新开，左岸1992.95m、右岸1951.633m | 40 | -0.5 |
| 海城片河道 | 门前河 | 0.95 | 门前河～新开河1 | 疏浚0.95km | 12 | 0.0 |
|  | 门前横河 | 0.305 | 腰带河～门前河 | 疏浚0.305km | 维持现状 | 0.0 |
|  | 中心河 | 1.914 | 轮船河～东门浦 | 疏浚1914m，左岸494m、右岸558m | 维持现状 | 0.0 |
|  | 东门浦 | 1.307 | 中心河～滨海塘河 | 拓宽，左岸1313m、右岸1311m | 50 | 0.0 |
|  | 中星下河 | 1.872 | 永清河～滨海塘河 | 拓宽，左岸957m，右岸955m | 17 | 0.0 |
|  | 滨海塘河人民河段 | 2.04 | 东门浦～梅头浦 | 拓宽，左岸2041m，右岸1928m | 50 | -0.5 |
|  | 新开河1 | 0.262 | 门前河～腰带河 | 新开，左岸243m，右岸233m | 12 | 0.0 |
| 空港片次骨干河道 | 下横河 | 13.513 | 通海大道～滨海六路 | 新开，左右岸1942m | 30 | -0.5 |
|  | 纬四浦 |  | 滨海三道～滨海塘河 | 新开，左右岸1591m | 25 | -0.5 |
|  | 环城河 |  | 明珠路～纬六支路 | 新开，左右岸1684m | 40 | -0.5 |
|  | 城中河 |  | 滨海塘河～环城河 | 新开，左右岸1586m | 35 | -0.5 |
|  | 四甲浦 |  | 经五路～环城河 | 新开，左右岸1104m | 25 | -0.5 |
|  | 经五河 |  | 明珠路～纬六支路 | 新开，左右岸1926m | 15 | 0.0 |
|  | 城北河 |  | 滨海塘河～环城河 | 新开，左右岸1400m | 60 | -0.5 |
|  | 环场南河 |  | 东湖～环城河 | 新开，左右岸910m | 60 | -0.5 |
|  | 经五河 |  | 空港大道～环场南河 | 新开，左右岸1370m | 15 | 0.0 |

（2）平原湖泊治理

开挖蓄水及景观湖泊12处，其规模见表3.4-3。

表3.4-3                     平原湖泊治理工程规模

| 名称 | 工程范围 | 治理内容 |
| --- | --- | --- |
| 双岙湖 | 双岙水库～ 双岙节制闸 | 通过一级生态闸坝+二级堰坝的联合调度，在不拓挖的基础上，扩大上游优质水量，双岙湖原水域面积10.77万m2，治理后水域面积11.7万m2，原容积16.16万m3，治理后水域容积40.49万m3 |
| 城东湖 | 城东水闸上游，新挖 | 新挖城东湖，城东湖水域面积12.5万m2，常水位容积37.5万m3 |
| 十大蓄洪湖 | 经济技术开发区平原蓄洪湖 | 滨海塘河四甲浦1#蓄洪湖0.07km2 滨海塘河四甲浦2#蓄洪湖0.116km2 滨海塘河四甲浦3#蓄洪湖0.03km2 环城河三甲湖区蓄洪湖0.14km2 下横河三甲湖区蓄洪湖0.251km2 滨海三道三甲河蓄洪湖0.243km2 滨海一道三甲河蓄洪湖0.205km2 前岗河滨海塘河蓄洪湖0.181km2 前岗河滨海大道蓄洪湖0.154km2 滨海二十五路环城河蓄洪湖0.052km2 |

（3）水闸工程

改建城东水闸，闸宽5×7m,闸底高程-1.0m，设计流量338m3/s，闸址位于老闸下游。

新建三甲节制闸，闸宽3×10m，闸底高程0.0m，设计流量150m3/s，闸址位于永清河与三甲河贯通处。

（4）大罗山引水隧洞

新建大罗山生态引水隧洞（三垟田岙～瑶溪皇岙）：洞长3.08km，采用城门洞型，洞径5.5×5.5m；进口侧引河长315m，出口侧引河长55m。

（5）滨河景观带

重点打造草河3.957km、双岙湖2.1km、三廊桥河2.266km三处合计8.323km滨河景观带，共三处。

（6）跨河桥梁

治理河道沿线跨河桥梁改扩建合计53座。

### 工程等别

本工程等别为Ⅲ等，水闸等主要建筑物级别为3级，各河道护岸工程建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。

表3.4-4                   建筑物级别及设计标准

| 建筑物 | 级别 | 设计标准（排涝） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水闸 | 3 | 50年一遇 | 挡潮50年一遇 |
| 河道护岸 | 3 | 新建城区、围垦区排涝标准50年一遇，老城区、蓄涝低地及农田排涝标准10年一遇 |
| 次要建筑物 | 4 | / |
| 临时建筑物 | 5 | / |

### 工程投资

工程总投资为398448.49万元。其中工程部分总投资237277.56万元，征地和环境部分总投资为161170.93万元。龙湾区范围总投资245049.02万元（工程部分149482.33万元、征地环境部分95566.69万元）。经济技术开发区范围总投资153399.47万元（工程部分87795.23万元、征地环境部分65604.24）。

### 工程特性表

工程特性表见表3.4-5。

表3.4-5                          工程特性表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数 量/内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本资料 |  |  |  |
| 1 | 工程位置 |  | 温州市龙湾区、经济技术开发区 |  |
| 2 | 工程等级 | 等 | Ⅲ |  |
| ① | 河道护岸建筑物级别 | 级 | 3 |  |
| ② | 闸站建筑物级别 | 级 | 3 |  |
| 3 | 排涝标准 |  |  |  |
| ① | 新建城区和围垦区 |  | 50年一遇 |  |
| ② | 老城区、蓄涝低地及农田 |  | 10年一遇 |  |
| 二 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 流域集水面积 | km² | 236.1 |  |
| 2 | 多年平均降雨量 | mm | 1695 |  |
| 3 | 设计暴雨 |  |  |  |
| ① | 一日雨量（P=5%） | mm | 265.6 |  |
| ② | 三日雨量（P=5%） | mm | 382.0 |  |
|  | 一日雨量（P=2%） | mm | 326.0 |  |
|  | 三日雨量（P=2%） | mm | 473.6 |  |
| 4 | 潮位特征 |  |  |  |
| ① | 年最高潮位（P=5%） | m | 4.91 |  |
| ② | 年最高潮位（P=2%） | m | 5.26 |  |
| 三 | 工程规模 |  |  |  |
| 1 | 骨干河道整治 | km | 55.855 | 新开16.172km、拓宽34.697km、疏浚4.986km |
| ① | 草河 | km | 2.0 | 河道拓宽、护岸修筑 |
| ② | 龙水单元 | km | 11.2 | 河道调整 |
| ③ | 中横河 | km | 2.677 | 河道拓宽、护岸修筑 |
| ④ | 东湖 | km | 5.5 | 新开河道 |
| ⑤ | 环城河 | km | 3.097 | 河道拓宽、护岸修筑 |
| ⑥ | 黄石山前河 | km | 1.951 | 河道拓宽、护岸修筑 |
| ⑦ | 水心河 | km | 1.7 | 河道拓宽、护岸修筑 |
| ⑧ | 双岙河 | km | 2.7 | 河道拓宽、护岸修筑 |
| ⑨ | 城北河上游段 | km | 1.2 | 河道拓宽、护岸修筑 |
|  | 城北河下游段 | km | 4.1 | 新开河道 |
| ⑩ | 环场南河 | km | 2.7 | 新开河道 |
| ⑪ | 塘底河 | km | 0.473 | 河道拓宽、护岸修筑 |
|  | 腰带河上游 | km | 0.902 | 河道拓宽、护岸修筑 |
|  | 腰带河下游 | km | 1.21 | 河道拓宽、护岸修筑 |
|  | 邱宅天沥河 | km | 1.907 | 河道拓宽、护岸修筑 |
| ⑫ | 轮船河 | km | 2.114 | 疏浚、护岸修筑 |
|  | 永清河上游 | km | 1.547 | 疏浚、护岸修筑 |
|  | 永清河下游 | km | 1.709 | 河道拓宽 |
|  | 三甲河连通段 | km | 0.37 | 河道拓宽 |
| ⑬ | 三廊桥河 | km | 2.266 | 河道拓宽、护岸修筑 |
| ⑭ | 上江河 | km | 2.5 | 河道疏浚、护岸修筑 |
| 2 | 次骨干河道整治 | km | 76.188km | 新开48.05km、拓宽6.335km、疏浚21.803km |
| ① | 重点河道疏浚 | km | 18.634 |  |
| ② | 瑶溪片次骨干河道治理 | km | 3.694 |  |
| ③ | 海城片次骨干河道治理 | km | 8.65 |  |
| ④ | 龙湾二期围垦区河道治理 | km | 26.24 |  |
| ⑤ | 经海园区河道治理 | km | 5.457 |  |
| ⑥ | 空港片次骨干河道治理 | km | 13.513 |  |
| 3 | 平原湖泊建设 |  |  |  |
| ① | 双岙湖 | km2 |  |  |
| ② | 城东湖 | km2 | 0.125 |  |
| ③ | 经济技术开发区十大平原水库 | km2 | 1.442 |  |
| 4 | 水闸工程 |  |  |  |
| ① | 城东水闸改建 |  | 设计流量338m3/s | 水闸规模5×7m |
| ② | 新建三甲节制闸 |  | 设计流量150m3/s | 水闸规模3×10m |
| 5 | 滨河景观带建设 |  |  |  |
| ① | 草河 | km | 3.957 |  |
| ② | 双岙河 | km | 2.1 |  |
| ③ | 三廊桥河 | km | 2.266 |  |
| 6 | 配套跨河桥梁改建 | 座 | 53 |  |
| 7 | 大罗山引水隧洞 | km | 3.08 | 城门洞型，洞径5.5×5.5m |
| 四 | 施工 |  |  |  |
| 1 | 主要工程量 |  |  |  |
| ① | 挖方 | 万m³ | 1595.10 |  |
| ② | 填方 | 万m³ | 913.41 |  |
| ③ | 借方 | 万m³ | 117.30 |  |
| ④ | 弃方 | 万m³ | 798.99 |  |
| ⑤ | 清淤疏浚 | 万m³ | 100.98 |  |
| 2 | 施工工期 | 月 | 84 |  |
| 五 | 工程占地及拆迁 |  |  |  |
| 1 | 永久占地 | 亩 | 3844.08 | 河道征地2869.68亩 管理区974.4亩 |
| 2 | 临时占地 | 亩 | 338.99 |  |
| 3 | 房屋拆迁 | m2 | 107645 | 安置点为龙水单元 |
| 七 | 投资估算 |  |  |  |
| 1 | 静态总投资 | 万元 | 398448.49 |  |
| 2 | 总投资 | 万元 | 398448.49 |  |

## 工程总布置与主要建筑物

### 工程总体布置

优化后的东片排涝整体格局为“北排、南通、东蓄、西连”，即：北面以排涝为主，南面与瑞安水系贯通，西面开凿大罗山隧洞，与温瑞塘河水系相连，东面调蓄为主。

（1）河道工程布置

河道布置上格局为“六纵四横”的整体排涝体系：

六大纵河：(1)瑶溪河、草河→东平水闸；(2)金山河、沙河→永强塘河→蓝田新闸；(3)中横河；(4)人民河→滨海塘河→东湖→城东水闸；(5)环城河；（6）中心大河。

四大横河：(1)滨海塘河黄石山后段→滨海塘河蓝田段→城东水闸→护城大河；(2)双岙湖→双岙河→城北河→中心水闸；(3)轮船河→永清河→三甲河→三甲大闸；(4)塘底河→腰带河→邱宅天河→文学浦。

（2）闸站工程

主要是改建城东水闸，新建三甲节制闸。

1）城东水闸，闸宽5×7m，闸底高程-1.0m，设计流量338m3/s，闸址位于老闸下游。2）三甲节制闸，闸宽3×10m，闸底高程0.0m，设计流量150m3/s，闸址位于永清河

与三甲河贯通处。

（3）大罗山引水隧洞

新建大罗山生态引水隧洞：洞长3.08km，采用城门洞型，洞径5.5×5.5m；进口侧引河长315m，出口侧引河长55m。

（4）滨河景观带

重点打造草河3.957km、双岙湖2.1km、三廊桥河2.266km三处合计8.323km滨河景观带，共三处。

（5）桥梁工程

工程涉及桥梁中，骨干排涝河道上部分桥梁需原址拆除新建，支流河道上部分桥梁需改址新建。

工程总平面布置图见附图5。

### 主要建筑物

###### 河道建筑物

（一）堤防

（1）河岸断面方案

断面选择以斜坡式断面为主，复式断面为辅，直立式断面次之。工程河岸断面方案分为六类，分别是草坡入水（A型）、绿路临水（B型）、鱼虾戏水（C型）、临河亲水（D型）、古岸绕水（E型）和特殊地段（F型）。

表3.5-1               各断面方案特点及应用范围表

| 序号 | 护岸型式 | 衍生断面 | 护岸特点 | 应用河段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态斜坡式 （草坡入水） | A-1 | 自然、生态、施工简单、造价省 | 环城河、城北河（下游段）、龙水 单元（水面宽阔河湾段）、滨海塘 河蓝田段 |
|  |  | A-2 |  | 滨海塘河蓝田段（水闸两侧500m） |
|  |  | A-3 |  | 龙水单元（绿化范围较宽段）、黄石 山前河（有绿化范围段）、水心河、 双岙湖、三廊桥河（有绿化范围段） |
|  |  | A-4 |  | 草河 |
|  |  | A-5 |  | 城北河（上游段） |
| 2 | 生态挡墙式 （绿路临水） | B-1 | 生态挡墙，车路隔离，人水和谐 | 龙水单元（后侧临路段）、上江河 |
|  |  | B-2 |  | 中横河、双岙河、环场南河 |
| 3 | 不围堰装配式（鱼虾共水） | C-1 | 不围堰、不开挖，安全，投资省，改善水质 | 黄石山前河（临房段）、双岙河（临 房段）、三廊桥河（临房段） |
|  |  | C-2 |  | 城北河（局部上游段） |
| 4 | 景观平台式 （临河亲水） | D-1 | 岸线多样化， 亲水生态平台多型式，人水相容 | 局部景观河段、河埠头、桥下过人 河段 |
|  |  | D-2 |  | 局部景观河段 |
|  |  | D-3 |  | 局部景观河段 |
| 5 | 特殊地段式 （古岸绕水） | E-1 | 挡墙生态改造 | 永强塘河 |
| 6 | 特殊地段 | F-1 | 搅拌桩、排水板、淤泥固化处理、老河道挡墙设计 | 地质较差的斜坡式河段 |
|  |  | F-2 |  | 环城河 |
|  |  | F-3 |  | 龙水单元（老河道段） |
|  |  | F-4 |  | 龙湾二期围垦区 |

（2）典型断面

1）生态斜坡式-草坡入水：A型

①A-1型：天然斜坡式生态断面

上下斜坡式断面，坡顶高程3.0m，边坡为1:4.0，坡底高程1.5m，坡脚保护平台宽2.5m，按1:5.0边坡与河床衔接，并对常水位2.5m～3.0m斜坡区间播撒草籽绿化。坡顶设置2.0m宽草坡防护区与3.0m宽滨河慢行道，草坡防护区内采用天然大石块或太湖石、大卵石堆砌,后侧以绿化与现状或规划地面高程衔接过渡。

图3.5-1             A-1型标准断面

2）生态挡墙式-绿路临水：B型

①B-1型：干砌石挡墙生态断面

高程2.5m以下为直立式挡墙结构，块石砌筑，顶部设置天然大石块或太湖石、大卵石堆砌，坡面实施生态花卉或植草绿化，高程3.00m处设慢行游步道，后以绿化与现状或规划地面高程衔接过渡。

图3.5-2             B-1型标准断面

3）不围堰桩配式-鱼虾共水：C型

①C-1型：单排桩配挡墙生态断面

单排桩配挡墙结构采用单排灌注桩基础处理，桩间设预制鱼巢挡土；后侧铺设土工格栅后在顶部后侧设置绿化带，待种植的藤蔓类植物成熟后，遮蔽人工挡墙，能够较好将挡墙去人工化，营造良好的自然原生态景观。

图3.5-3             C-1型标准断面

4）景观平台式-临河亲水：D型

①D-1型：台阶下水平台断面

在不同高程设置多处平台，采用台阶入水，临水侧结构在B-1型标准结构断面的基础上，砌石挡墙顶高程降低至河道常水位2.50m，形成浅水区亲水平台，平台宽3.0m，采用台阶与高程3.0m的休憩景观大平台衔接。通过台阶入水，临水线内退，结合其它断面结构，形成挡墙堤线曲折多变；同时浅水区水下平台，可供下水嬉戏，增加亲水效果。

图3.5-4             D-1型标准断面

5）特殊地段式-古岸绕水：E型

①E-1型：老挡墙改造标准断面

拆除顶部1.5m范围内老挡墙，利用大块石叠砌，大块石挡墙高0.5m，坐落于老挡墙之上，并在底部设C15素砼底板厚0.2m。墙后回填开挖原土。水下老挡墙及基础维持现状。

图3.5-5             E-1型标准断面

6）特殊地段式：F型

①F-1型：水泥搅拌桩处理标准断面

针对非围垦区斜坡式断面，30%河道长度范围采用水泥搅拌桩进行基础处理。

图3.5-6             F-1型标准断面

（二）河道清淤与疏浚

本工程疏浚河道根据自身功能和条件不同，采用三种方式进行清淤。分别是人工结合水力冲挖机组清淤、喷吸式或绞吸式挖泥船清淤以及抓斗式挖泥船清淤。一般情况下清淤河底高程基本达到规划河底高程，开挖起坡点一般距河岸约3.0m。

###### 水闸工程

（一）城东水闸

城东水闸设计总净宽5孔×7.0m，闸槛高程-0.50m，设计流量338m3/s，内河50年一遇设计洪水位3.50m，外江50年一遇设计高潮位5.26m，100年一遇高潮位为5.55m，水闸工程等别为Ⅲ等。城东水闸设计采用原址改建闸址方案，闸室较现状老闸下移约30m处。

水闸工程主要包括：上游护底段、闸室段，下游消能防冲段及下游引河四部分。

（1）上游护底段

泵站顺排涝水流方向依次布置前池、进水池、泵房、出水池。

上游护底段顺水流方向长30.0m，由上游抛石防冲槽、干砌块石护坦、C30钢筋砼铺盖及上游翼墙组成。其中：干砌块石+梁格护坦长10.0m，厚0.4m，表面干砌，下设15cm碎石垫层及一层无纺土工布；C30钢筋砼铺盖顺水流方向长15.0m，厚0.5m，底部设C15素砼垫层厚15cm。上游护底段两侧翼墙总长度179.5m，其中左侧110.7m，右侧68.8m，翼墙设计采用C30钢筋砼扶壁式挡墙，底板基础采用φ800钻孔灌注桩处理。

（2）闸室段

闸室段顺水流方向长18.0m，闸室结构为胸墙式，可以有效降低闸室高度，闸室为5孔，每孔净宽7.0m，胸墙底高程为3.0m，孔口高度3.5m，设计工况下，开闸泄洪均为堰流状态。闸室采用整体式，中墩厚2.0m，边墩厚1.5m，闸室底板基础布置φ800钻孔灌注桩。

（3）下游消能防冲段

下游消能防冲段顺水流方向长55.0m，由C30钢筋砼消力池、护坦、C25细石砼灌砌块石海漫、下游抛石防冲槽及两侧C30钢筋砼翼墙组成。

（4）下游引河

引河长86.0m，引河底宽55.0m，设计采用倒梯形断面，河道两岸C25灌砌块石厚0.4m，边坡坡度为1:4.0，坡脚设大方脚，顶高程与现状河滩高程进行衔接。

（二）三甲节制闸

闸宽3×10m，闸底高程0.0m，设计流量150m3/s。内河50年一遇设计洪水位为4.52m，水闸工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级。

新建闸坝工程顺水流方向主要包括：上游沉淀池段、上游护坦段、闸室段、下游海漫段以及下游防冲段五部分。

（1）上游沉淀池段

上游沉淀池顶高程-0.30m，顺水流长度为5.0m，紧接在护坦段上游，池内顶高程为-0.30m，采用灌砌块石镇压防冲，块石镇压厚度为0.3m，底部石渣垫层厚0.1m。

上游沉淀池段翼墙同两侧河岸顶高程同高，L型悬臂挡墙型式，为减少工程建设对周边居民的影响，开挖时使用钢板桩支护，以减少开挖量。

（2）上游护坦段

护坦段连接段顶高程为0.50m，顺水流长5.0m，底板为C25钢筋砼结构，厚0.4m，底部厚100的C15砼垫层。两侧翼墙顶高程为4.40m，与左岸现状挡墙及右岸慢行游步道同高。

（3）闸室段

闸室段顺水流方向长15m，闸室底板结构为C25钢筋混凝土，底板厚度为1.0m，底板顶高程为0.50和-0.3m。闸墩上布置人行通道桥，桥面宽度4.0m，桥面高程为5.20m，两侧设置栏杆，桥梁两端设置轻质美观的拦车墩，防止机动车辆上桥。桥下布置三个梁。

闸室段底板下采用φ800钻孔灌注桩处理，嵌入基岩1.0m，顺水流方向间距2.75m，法向间距6.0m。中墩厚2.0m，边墩厚1.0m。顶高程4.40～4.70m，顶部高程过渡段采用1：10.0的坡度。

（4）下游海漫段

下游海漫段顺水流方向长8.0m，底板顶部高程0.50m，为C25钢筋砼海漫结构，厚度0.4m，下部垫层为C15砼垫层，厚度为0.1m。

下游海漫段翼墙同两侧河岸顶高程同高，L型悬臂挡墙型式，为减少工程建设对周边居民的影响，开挖时使用钢板桩支护，以减少开挖量。

（5）下游防冲段

下游防冲段顺水流长4.0m，顶高程为0.50m，表层抛填大块石，厚度为1.0m，下部布设厚100的石渣垫层以及双层土工布反虑。

（6）上下游翼墙

翼墙为水闸主要建筑物之一，上游翼墙主要作用是将上游来水平顺导入闸室，下游翼墙主要作用是引导出闸水流均匀扩散下泄，改善出闸水流条件。

水闸翼墙采L型悬臂挡墙型式，顶高程3.5m，上游沉淀池段底板顶高程为-0.30m，护坦段及海漫段底板高程0.50m，灌注桩长18.0m，由于翼墙主要位于上游沉淀池段、护坦段以及下游海漫段，均为排水段，故翼墙后侧回填矿渣，墙身设置两层排水孔。

###### 隧洞工程

（一）进、出洞口

进、出口明挖段长15m，进出口仰坡均采用1:0.5，开挖后采用喷锚支护，离坡顶2m处设一截水沟，截水沟过水断面为倒梯形，上宽0.7m，下宽0.5m，高0.35m，沟体采用厚150的C20砼。隧洞贯通及明洞段衬砌浇筑完成后，对边仰坡进行回填，回填料采用明挖的表土，回填边坡采用1:1.5，表面采用三维土工网植草防护，坡底（明洞顶）的土方回填厚60cm，种植灌木，外侧为1:3的斜坡延伸至明洞衬砌边缘处。洞门采用削竹式，坡比为1:1.5，上部与绿化斜坡衔接，下部与3.5m高的河道挡墙相接。

（二）上下游引水渠

进口处设置明渠，出口处道路段设箱涵，农田段为明渠。进口明渠采用M7.5浆砌块石护岸，底高程-0.5m，宽6m，高3.5m，长315m，挡墙底部采用预制方桩作基础处理。下游箱涵采用C25钢筋砼结构，底高程-0.5m，宽6m，高4m，长10m。外侧农田段明渠与进口段明渠一致。

（三）排水设计

（1）洞口段排水：在洞口处设置反向纵坡防止洞口汇水流入隧洞；洞顶仰坡设置环向截水沟以及天沟。

（2）洞内排水：仅针对隧洞砌段，在隧洞水位以上设置排水管，排水管环向、纵向间距2~4m，深入围岩2m。

### 滨河景观设计

本工程主要对双岙河、草河及三廊桥河进行滨河景观带设计。

###### 双岙河

图3.5-7             双岙湖总平面图

（1）生态绿岛段：场地现状有大面积长势良好，景观观赏价值较高的水生植物群。通过路径设计，形成生态岛屿等独特的滨水空间，供行人游玩。

（2）现状植被休整带：沿河岸设计1m宽植物护栏，选用云南黄馨等垂挂植物，软化硬质驳岸。

（3）休闲绿化带段：采用多种空间形式包括亲水广场、滨水游园、林荫步道、观景平台、湖心亭、木栈桥等，通过点、线、面的结合来组织人们的户外活动空间。沿河布置园路，局部采用蜿蜒曲折形式，结合灌木，水生植被，形成自然多变的河岸线。植被选择上注重草、灌、乔的搭配，水生植物、湿生植物和旱生植物的自由过渡。

###### 草河

图3.5-8             草河总平面图

在确保防洪排涝的基础上，设置亲水平台和亲水木栈道，将观水、玩水、乐水融于一体。河段岸线处理变化多样，水面狭窄、辽阔交替，采用自然式生态化处理手法。突出河湾、半岛等节点，融合地域文化、生态元素，结合荷花、芦苇、水生美人蕉等特色水生植物，形成片式景观，同时净化水质，美化环境。

###### 三廊桥河

图3.5-8             三廊桥河总平面图

在3m游步道中一定距离内设计休闲平台，休憩座椅等园林小品，尽可能体现以人为本的原则。

## 工程施工布置及进度

### 施工条件

###### 施工交通条件

现有机场大道、温州大道、瓯海大道、永强大道、滨海大道及镇域道路可直达各河道工地，交通十分便利。

###### 建筑材料及水电供应

（1）建筑材料

本工程所需水泥、钢材、木材、石材等建筑材料由当地市场采购供应。

（2）施工用水、用电

施工用水：施工生产用水及生活用水均采用自来水。

施工用电：工程施工需要与就近电网连接，根据现场实际需要设置200～300KVA变压器。

###### 主要设备

主要施工机械设备见表3.6-1。

表3.6-1                  主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格与型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 台 | 12 | 反铲1~2m³ |
| 2 | 推土机 | 台 | 5 | 74kw |
| 3 | 自卸汽车 | 辆 | 50 | 10t |
| 4 | 压路机 | 台 | 3 | 12t |
| 5 | 砼拌和机 | 台 | 21 | 0.4m³ |
| 6 | 抓斗式挖泥船 | 辆 | 20 | 1m3 |
| 7 | 喷吸式挖泥船 | 辆 | 20 | 1m3 |
| 8 | 绞吸式挖泥船 | 辆 | 20 | 1m3 |
| 9 | 回旋钻桩机 | 台 | 35 |  |
| 10 | 喷浆搅拌桩机 | 台 | 25 |  |
| 11 | 柴油打桩机 | 台 | 50 |  |

###### 主要生产、生活设施布置

本工程设置材料加工厂。厂内布置设施为：混凝土预制场、钢筋加工设备、木材加设备、机械修配和保养场地、材料堆置场及居住工棚等。

工程施工总平面布置见附图6。

### 主体工程施工

###### 土方开挖

（1）陆域挖机施工

土方开挖采用围堰断水作业，采用1m3反铲液压挖掘机自上而下进行，挖掘机立于河岸上采用沿河侧立采法，后退法挖土，边坡开挖结合人工修坡方法。开挖土方临时堆置在挡墙后侧15m开外处。

（2）河道清淤

部分河道清淤采用断水作业，部分河道采用带水清淤方式，选用喷吸式、绞吸式挖泥船以及抓斗式挖泥船清淤工艺。

（3）基坑开挖与回填

水闸基坑开挖在桩基工程完工后进行，基坑开挖以挖掘机开挖为主。基坑挖土，凿桩头，修整边坡三个工序交替进行。翼墙与岸墙浇筑完成后回填粘性土，分层摊铺，分层压实。

###### 护岸挡墙施工

（1）干砌块石挡墙施工

基面平整后，块石放置平稳，合理搭配，砌体咬扣紧密，采用错缝砌筑。

（2）砼生态砌块施工

砼生态砌块采用错缝砌筑，相临砌块间的竖缝为100mm，用砂浆调整水平误差，最上层砌块紧密砌筑，不设竖缝，顶部采用现浇混凝土压顶。施工步骤为：修基础，安装砌块→铺设级配碎石层→铺设土工布，回填压实→返回土工布→铺设土工格栅，插入锚固棒→继续安装挡土块→压顶。

（3）植生砼施工

修基础→铺设营养型400g/m2反滤土工布→铺设植生砼→种植水草。

###### 钢筋混凝土施工

（1）河道工程

钢筋砼浇筑模板采用组合钢模，钢管脚手架固定。沿岸布置1.0m3拌和机，由人工双胶轮车或自御式拖拉机运至现场，溜槽入仓、人工平仓、振捣器振捣密实。

（2）水闸工程

闸底板、闸墩、铺盖、消力池等部位砼采用自拌砼或者商品砼，人工斗车运送或者泵送，人工平仓振捣。闸墩及翼墙沿长度方向搭设脚手架，沿高度分二次浇筑砼，闸墩第一次浇筑至胸墙底高程。当闸墩部位施工至设计高程后即浇筑闸槽二期砼，然后再浇筑检修桥平台。消力池、铺盖施工在水闸底板浇筑后进行施工。启闭机房一次浇筑至大梁底高程，然后整体浇筑启闭机工作面板。钢筋砼工作闸门在预制场预制并运至施工现场，从检修平台吊至闸门槽附近，待装止水橡皮等材料后，吊至闸门槽。

###### 土石方回填施工

土石方回填主要为挡墙后侧土石方回填，填筑料用人工双胶车运输，进占法铺料，人工平料。回填方量大的地段用自卸汽车运土，推土机铺料，人工平整，填筑范围较大的用推土机碾压。

###### 桩基施工

（1）钻孔灌注桩

钻孔灌注桩一般布置于原河道岸边，施工前挖除障碍物。现场测量桩位，架设施工平台，平台与陆域连接固定，在岸坡上打入钢管套管靴，作为竖向支撑。桩基采用回旋钻机机械成孔工艺，泥浆护壁，清孔时采用正循环法。砼用0.4m3拌和机拌和后，采用导管灌注水下砼，砼浇筑连续进行，桩顶应预留0.8m桩头，在砼初凝后，终凝前凿除。

（2）预制桩

基础开挖后，基底高程在设计高程上20cm左右时进行打预制桩。先在现场放样定位，

采用专业打桩机打入。

（3）水泥搅拌桩

桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。

###### 机电设备安装

机电设备安装包括变压器、开关柜、电力电缆线、启闭设备等；金属结构制作及安装主要包括工作闸门、检修闸门、启闭机和门槽预埋件等。

机电设备的较重构件，采用卷扬机配合WD-200履带式起重机装车，15t～20t汽车运至安装场地；轻型构件采用汽车起重机装车，8～10t汽车运输；超重或大尺寸构件，采用卷扬机轱辘滚杠运输；机电设备利用起重机起吊就位，人工辅以机械设备安装。

### 工程施工总进度

本工程安排在2015～2022年期间实施，具体实施安排由龙湾区水利局、温州经济技术开发区管委会农林渔业水利局统筹安排。

（1）河道工程进度计划

项目共整治河道76条，治理河段总长132.043km，其中行洪骨干河道55.855km，次骨干河道76.188km。单体河道工程工期最长一般不超过8个月，安排在2015～2022年期间实施。

（2）城东水闸工程进度计划

工程进度分三期，即施工准备期、主体工程施工期及施工完建期。

工程准备期：主要进行临时房建、施工道路及风、水、电、通讯、料场、砂石料储备等的工程准备工作，为主体工程开工创造有利条件。施工准备期为1.5个月。

主体工程施工期：完成水闸主体工程、下游引河的施工，该阶段工期为27个月。

施工完建期：完成工程扫尾工作，并准备资料迎接工程验收，历时1.5个月。

城东水闸工程施工总工期30个月。

### 主要工程量

本工程挖方共计1595.10万m3，其中表土61.98万m3、土方1406.06万m3、淤泥100.98万m3、石方12.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3；回填量共计913.41万m3，其中表土56.46万m3、土方726.67万m3、石方130.28万m3；综合利用方共计796.11万m3，其中表土56.46万m3、土方726.67万m3、石方12.98万m3；借方117.30万m3，均为石方；弃方共计798.99万m3，其中表土5.52万m3、土方679.39万m3、淤泥100.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3。

### 施工导流及度汛

###### 河道工程

（1）度汛标准

非汛期施工，河道水位定为状蒲片3.2m、东片2.8m。在雨期，根据实际雨量大小或河道水位情况拆除部分围堰过水。

（2）导流方式

各河道施工导流方案如表3.6-2所示。

表3.6-2                    各河道施工导流方案汇总

| 序号 | 河道名称 | 施工导流方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 草河 | 双排仿松木桩断面，不围堰施工 |
| 2 | 龙水单元 | 拓宽段采用分段纵向围堰，改线新开段采用横向围堰 |
| 3 | 中横河 | 分段纵向围堰 |
| 4 | 环城河 | 不围堰施工 |
| 5 | 黄石山前河 | 不围堰施工 |
| 6 | 滨海塘河蓝田段 | 全段横向围堰 |
| 7 | 水心河 | 不围堰施工 |
| 8 | 双岙河 | 分段纵向围堰 |
| 9 | 城北河 | 不围堰施工 |
| 10 | 环场南河 | 全段横向围堰 |
| 11 | 上江河 | 分段纵向围堰，带水清淤 |
| 12 | 三廊桥河 | 分段纵向围堰 |
| 13 | 江前河 | 断水疏浚 |
| 14 | 横街河 | 带水疏浚 |
| 15 | 横街内河 | 带水疏浚 |
| 16 | 状元河 | 带水疏浚 |
| 17 | 永强塘河 | 分段纵向围堰 |
| 18 | 永兴浦沥 | 断水疏浚 |
| 19 | 海滨浦沥 | 断水疏浚 |
| 20 | 双岙湖 | 河道不围堰施工，节制闸分段施工导流 |
| 21 | 城东湖 | 不围堰施工 |

（3）度汛措施

1）加强水文、水情及热带气旋的预报，成立防洪度汛组织机构。

2）备足防汛材料，确保汛期施工安全。

3）合理安排施工，采取有效度汛方法，尽减少损失。

###### 水闸工程

（1）导流及度汛标准

水闸工程导流及度汛标准为5年一遇，各频率相应水位及潮位见表3.6-3。

表3.6-3          各频率相应水位及潮位

| 水位 | 重现期（年） |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 |
| 内河（水位m） | 3.51 | 3.73 | 3.94 |
| 瓯江（水位m） | 4.35 | 4.63 | 4.91 |

（2）导流方式

城东水闸推荐采用原址改建方案，工程施工期需开挖明渠进行导流，导流明渠穿过现状永强标准堤连接上游滨海塘河，将施工期来水外排瓯江，导流明渠距离水闸中心线上游约200m处，设计导流明渠底宽8.0m，底高程0.0m，导流明渠设计边坡1:3.5，与现状地坪高程进行衔接，设计导流明渠长150.0m，其中位于明渠位于现状堤防之上设置临时简易挡潮闸，闸宽8.0m，闸槛高程0.0m。

（3）度汛措施

进入汛期后密切关注气象，监视天气趋势和水雨情动态，加强气象预报，由抢险责任单位落实专职人员，对工程实施定期检查、观测，及时掌握工程运行情况。备足各种防汛物资和设备，确保工程安全度汛。

为确保工程度汛安全，应重点采取以下措施：

1）建设单位应该设置专门的防台防汛办公室，并由项目法人代表兼任主任，各施工单位、工程监理单位的主要负责人是本工程防台防汛办公室的重要成员。

2）建设单位、施工单位和工程监理单位都应该加强对有关人员的汛期安全和应急措施的教育。

3）加强对台风、暴雨等观测和预报工作，在台风、暴雨到来前，做好堤身保护，做好施工人员和设备的转移工作。

4）合理安排施工，采取有效度汛方法，尽量减少损失。

5）备足防汛材料，确保汛期施工安全。

6）对安全度汛的风险进行分析，对施工中度汛的方案进行论证。

7）应向保险部门投保工程险。

8）建设、监理单位应督促施工单位落实防台防汛的有关措施。

## 工程占地与拆迁安置概况

### 工程占地

工程永久征地范围为各永久建筑物及其管理范围。水闸及水闸建筑物上下游宽度200m、两侧宽度50m的管理范围。新开河道占地为设计岸线内的占地，扩宽河道占地为原有岸线至设计岸线内的占地。

工程临时用地包括施工组织设计布置的包括临时堆土场、施工道路、辅助企业、临时办公及生活福利设施、仓库及其它零星临时设施等用地范围。河道两岸已征管理范围用地，工程施工临时用地安排在河道管理范围以内，不再征收。临时占地共338.99亩。

本工程占地类型主要有耕地农田、建设用地、农村道路等。工程占地类型和数量统计详见表3.7-1，东片排涝工程河道征地范围为2869.68亩（龙湾区1291.69亩、开发区1577.99亩），管理区范围为974.40亩（龙湾区909.59亩、开发区64.81亩），工程永久性征地面积为3844.08亩；工程临时征地为338.99亩（龙湾区209.37亩、开发区129.62亩）。

表3.7-1                   工程占地情况一览表                   单位：亩

| 项目名称 | 河道征地范围 | 河道管理 范围 | 工程临时 征地 | 工程永久 征地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用地 | 耕地农田 | 农村道路 |  |  |  |
| 环场南河 | 0 | 103.6 | 1.23 | 16.41 | 32.82 | 121.24 |
| 城北河 | 25.79 | 313.9 | 4.05 | 24.48 | 48.96 | 368.22 |
| 黄石山前河 | 44.72 | 0 | 0 | 4.39 | 8.78 | 49.11 |
| 龙水单元 | 60.9 | 0 | 0 | 546.02 | 0 | 606.92 |
| 草河 | 0 | 9.22 | 0 | 86.47 | 0 | 95.69 |
| 水心河 | 0 | 10.35 | 0 | 5.4 | 10.8 | 15.75 |
| 双岙河 | 0 | 21.13 | 0 | 5.28 | 10.56 | 26.41 |
| 双岙湖 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 环城河 | 0 | 232.27 | 0 | 9.29 | 18.58 | 241.56 |
| 三廊桥河 | 0 | 10.17 | 0 | 114.48 | 0 | 124.65 |
| 滨海塘河蓝田段 | 0 | 87.46 | 1.12 | 12.25 | 24.5 | 100.83 |
| 中横河 | 0.47 | 79.71 | 0 | 15.86 | 31.71 | 96.04 |
| 城东水闸 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 17.9 |
| 城东湖 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 187.5 |
| 海城片河道 | 0 | 403.49 | 0 | 64.81 | 129.62 | 468.3 |
| 开发区平原蓄洪湖泊 | 0 | 1174.5 | 0 | 0 | 0 | 1174.5 |
| 瑶溪片河道 | 0 | 80.2 | 0 | 59.26 | 22.65 | 139.46 |
| 总计 |  |  |  |  | 338.99 | 3844.08 |

### 拆迁安置

###### 房屋拆迁

本工程的房屋拆迁数量合计为107645m2（龙湾区71529m2、开发区36116m2），详见表3.7-2。涉及房屋及拆迁主要为城北河、黄石山前河、龙水单元、上江河、双岙河、双岙湖、中横河、海城片河道、瑶溪片河道等处。

表3.7-2                    工程房屋拆迁情况表

| 项目名称 | 单位 | 房屋拆迁 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 简易结构 | 砖混结构 | 框架结构 | 合计 |
| 城北河 | m2 | 630 | 2264 | 3475 | 6369 |
| 黄石山前河 | m2 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 龙水单元 | m2 | 5062 | 19794 | 13432 | 38288 |
| 上江河 | m2 | 185 | 0 | 0 | 185 |
| 双岙河 | m2 | 3800 | 2060 | 0 | 5860 |
| 双岙湖 | m2 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| 滨海塘河蓝田段 | m2 | 420 | 0 | 0 | 420 |
| 中横河 | m2 | 314 | 0 | 0 | 314 |
| 海城片河道 | m2 | 0 | 36116 | 0 | 36116 |
| 瑶溪片河道 | m2 | 0 | 16962 | 0 | 16962 |
| 总计 | m2 | 13542 | 77196 | 16907 | 107645 |

###### 拆迁安置规划

（1）安置标准

居住环境良好，对外交通满足村庄与镇区间的车行、人行以及农机通行的需要，供水、排水、供电及通讯设施完善，文教卫等服务设施齐全，满足移民搬迁安置现状和发展需求。

（2）居民点选址

结合城镇总体规划和土地利用总体规划，选择地质整体稳定，交通便利，场地相对平整且有利于居民生产与生活的地点。

龙湾区工程拆迁安置用地已统计在龙水单元河道管理范围以内，不再另计，安置用地面积拟为70000m2；海城片拆迁安置用地范围由温州经济技术开发区统筹考虑，安置面积单列，拟为30000m2。

## 工程运行管理

### 管理机构

龙湾区水利局、温州经济技术开发区管委会农林渔业水利局负责本工程执法管理。待滨水绿化形成后，按街道成立专门的河道管理机构，负责河道日常管理。本工程管理机构人员为57人。

### 管理与保护范围

河道水域、护岸建筑物及河道岸线以外的绿化带为河道的管理范围。

（1）状蒲片区

一级主干河保护范围≥30m，二级主干河保护范围≥20m，三级主干河保护范围≥15m，一般性河道≥12m。

（2）瑶溪片区、中心片区

有堤防河道为沿河两岸护堤线外各10.0m，无堤防河道为两岸之间水域、滩地。

（3）经济技术开发区片

河道两侧5~7m。

### 调度运用原则与方式

（1）状蒲片区

蒲州、状元街道河道属温瑞塘河水系。河道运行调度主要由沿江水闸控制，其调度方式为：

1）河道正常水位2.92m，警戒水位3.12m。

2）在预报5年一遇及以上降雨时，有计划安排河道预泄。

3）在10年一遇以下低频率降雨时，当内河水位超过警戒水位3.12m且高于外江潮位时开闸泄水；高频率降雨时，内河水位超过正常水位时，即开闸泄水。水闸调度根据市防汛办要求统一调度。

（2）瑶溪片区、中心片区及开发区片

龙湾区瑶溪、永中、海滨、永兴街道及经济技术开发区范围河道属永强塘河水系。河道运行调度主要由沿江水闸控制，其调度方式为：

1）现状永强区域内河正常水位2.50m，当永强区域内河水位大于2.50m同时大于外海潮位时，各水位开闸泄洪；当龙湾永强区域内河水位小于2.50m或内河水位低于外海潮位时，各水闸关闭。

2）龙湾二期围垦垦区内常水位维持在1.20m，当内河水位高于2.50m时开启垦区内侧节制闸，垦区沿海大闸同时调度，调度方式为：当龙湾二期垦区水位大于1.20m且同时高于外海潮位时，沿海大闸开闸泄洪；当龙湾二期垦区水位小于1.20m或垦区水位低于外海潮位时，各沿海水闸关闭。

# 工程分析

## 工程方案的合理性分析

### 工程河道布置方案合理性分析

主体设计岸线布置遵循维持、保护和创造多样的河流形态，以人为本、为工程有序推进创造条件的原则，充分利用原有河道蜿蜒的走向，遵循天然河道自然流态，尽量避免将河道规则化，尽量考虑单侧退堤拓宽，以减少房屋拆迁，岸线走向基本与对岸现状岸线一致，保持自然面貌。同时，尽量避开民房、房屋密集区、寺庙、宗祠等特殊建筑物，减少拆迁工作量和安置难度。工程河道基本按原有的岸线布置，部分河道仅向两岸拓宽，工程新开挖部分河道，新开挖的河道长度为64.2km。

从环境角度分析，拓宽及开挖河道，将会造成一定的陆域生物损失，由于当地生态环境现状类型单一，造成的损失对整体生态系统而言是可以接受的，且选线过程中已尽量避开敏感目标，拓宽及新开挖河道将增加河道的水域面积，增加一部分水环境容量。故，河道布置较为合理。

### 堤防断面型式合理性分析

可研在河岸断面方案设计时，以安全适用、经济合理、施工方便，突出水景观设计、避免硬化，全线生态护岸型式，充分利用植物措施进行堤岸防护，构建生物友好的设施和环境，生态景观、文化和亲水设施等作为设计原则，所选断面有6种，分别是生态斜坡式（草坡入水A型）、生态挡墙式（绿路临水B型）、不围堰装配式（鱼虾戏水C型）、景观平台式（亲和临水D型）、特殊地段式（古岸绕水）和特殊地段式。堤防断面型式比较见表4.1-1。

由表可见，总体而言，可研所选的断面型式充分贯彻了“生态理念”，在土地条件允许的情况下采用A、B型断面，该类断面优点是自然、生态、绿化面积大、景观效果好。人口相对密集地区的河道整治断面采用C型断面，该断面优点是土地占用少，施工简便投资省。局部景观要求高的河段采用D型断面，该断面优点是景观效果好，人水和谐共处，满足行人休闲娱乐要求。已建有老挡墙的河段采用E、F型断面，该类断面的特点是结构安全性较高。

表4.1-1                       堤防断面型式综合比较表

| 序号 | 生物友好性 | 景观效果 | 施工 | 投资 | 适用河段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 （天然斜坡式生态断面） | 较好 | 坡面景观绿化，坡脚种植水生植物，坡顶石块或卵石堆砌，临水侧及坡顶绿化，岸线自然、曲折多变，浅水区进一步增加低园路亲水效果，景观效果好。 | 简便、工期短 | 投资低 | 环城河、城北河下游段(滨海大道以下)、龙水单元部分水面宽阔的河湾段 |
| A-2 （植生砼斜坡式生态断面） | 好，利于生物群落和谐共处 |  | 小围堰施工、速度较快、工期较短 |  | 滨海塘河蓝田段靠近水闸两侧各500m |
| A-3 （单排仿松木桩生态断面） | 好，利于水中生物群落和谐共处 |  | 不围堰，不大开挖，工期较短 |  | 龙水单元、黄石山前河、水心河、双岙湖、三廊桥河等有绿化范围段 |
| A-4 （双排仿松木桩生态断面） | 好，利于水中生物群落和谐共处 |  | 不围堰，不大开挖，工期较短 |  | 草河 |
| A-5 （桩配天然斜坡式生态断面） | 较好 |  | 简便、工期短 | 投资适中 | 城北河上游段 |
| B-1 （干砌石挡墙生态断面） | 好，利于生物群落和谐共处 | 低园路亲水，临水侧及坡顶绿化，景观效果较好。 | 简便、工期短 | 投资低 | 龙水单元临路河段、上江河 |
| B-2 （预制块挡墙生态断面） |  |  |  |  | 中横河、环场南河、双岙河 |
| C-1 （单排桩配挡墙生态断面） | 预制鱼巢有利于水中生物栖息、觅食、生长，可自成良性的生态系统 | 斜坡绿化，藤蔓遮蔽人工挡墙，景观效果一般。 | 不围堰，不开挖，工期短 | 投资高 | 双岙河、三廊桥河、黄石山前河、龙水单元临房段 |
| C-2 （双排桩配挡墙生态断面） |  |  | 采用桩配式，灌注桩不开槽 |  | 城北河上游段（滨海大道以上） |
| D型 （景观平台亲水断面） | 好，有利于水中生物群落和谐共处 | 低园路亲水，后侧景观错落，岸线自然美观，景观效果好。 | 简便、可靠、速度快、工期短 | 投资适中 | 双岙湖、草河、三廊桥河 |
| E型 （老挡墙改造标准断面） | 好，有利于水中生物群落和谐共处 | 景观效果较好 | 简便、可靠、速度快、工期短 | 投资低 | 永强塘河 |
| F-1型断面 | 较差 | 景观效果一般 | 常规施工、干水作业 | 投资低 | 地质较差的斜坡式河段 |
| F-2型断面 | 较差 | 景观效果一般 | 水下施工、水下固化 |  | 环城河 |
| F-3型断面 | 好，有利于水中生物群落和谐共处 | 景观效果较好 | 简便、可靠、速度快、工期短 | 投资高 | 龙水单元（老河道段） |
| F-4型断面 | 较差 | 景观效果一般 | 工期较长 | 投资适中 | 龙湾二期围垦区 |

### 施工临时场地设置合理性分析

施工临时场地主要包括施工临时道路、表土堆场、土石方堆场和淤泥中转场，总面积191.28 hm2（施工临时道路面积45.37hm2、临时表土堆场面积20.85hm2、土石方临时堆场面积89.29hm2淤泥中转场面积35.77hm2），具体介绍如下。

（1）施工临时道路

工程建设共需铺设场内施工临时道路长度为90.7km，道路为泥结碎石路面，路面宽5m，主要沿堤线布置。

（2）施工临时表土堆场

工程设置临14个临时堆土场，占地20.85hm2，详见表4.1-2。

表4.1-2                   临时堆土场设置一览表

| 序号 | 位置 | 占地面积（hm2） | 序号 | 位置 | 占地面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草河 | 0.26 | 8 | 城北河 | 2.82 |
| 2 | 中横河 | 0.85 | 9 | 三廊桥河 | 0.2 |
| 3 | 环城河 | 1.83 | 10 | 瑶溪片河道 | 0.62 |
| 4 | 滨海塘河蓝田段 | 0.84 | 11 | 经海园区河道 | 7.04 |
| 5 | 水心河 | 0.19 | 12 | 海城片河道 | 3.44 |
| 6 | 环城南河 | 1.03 | 13 | 城东湖 | 1.34 |
| 7 | 双岙河 | 0.27 | 14 | 城东水闸 | 0.13 |

（3）土石方临时堆场

本工程河道、湖泊、隧道等开挖形成大量挖方，施工期需临时堆放，拟在河道和隧洞口周边设置土石方堆场18处，共占地89.29hm2，详见表4.1-3。

表4.1-3                   土石方临时堆场设置一览表

| 序号 | 位置 | 占地面积（hm2） | 序号 | 位置 | 占地面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草河 | 0.83 | 10 | 双岙河 | 3.41 |
| 2 | 龙水单元 | 36.13 | 11 | 城北河 | 1.65 |
| 3 | 中横河 | 0.95 | 12 | 三廊桥河 | 8.76 |
| 4 | 环城河 | 2.41 | 13 | 瑶溪片河道 | 0.37 |
| 5 | 黄石山前河 | 1.57 | 14 | 经海园区河道 | 7.37 |
| 6 | 滨海塘河蓝田段 | 7.68 | 15 | 海城片河道 | 9.81 |
| 7 | 水心河 | 0.66 | 16 | 城东水闸 | 0.3 |
| 8 | 环城南河 | 0.15 | 17 | 空港区河道 | 1.72 |
| 9 | 双岙湖 | 0.20 | 18 | 大罗山隧洞口 | 4.33 |

（4）淤泥中转场

工程拟在河道管理范围内设置8处淤泥中转场，共占地35.77 hm2，详见表4.1-4。

表4.1-4                   淤泥中转场设置一览表

| 序号 | 位置 | 占地面积（hm2） | 序号 | 位置 | 占地面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上江河 | 1.35 | 5 | 状元河 | 1.47 |
| 2 | 江前河 | 0.61 | 6 | 永兴浦沥 | 11.4 |
| 3 | 横街河 | 1.17 | 7 | 海滨浦沥 | 1.79 |
| 4 | 横街内河 | 0.5 | 8 | 海城片河道 | 17.49 |

施工临时占地均在河道管理范围内，不另新征占地。在位置的选择上，主要根据工程河道网状的特点，遵循就近处置、尽量避开植被良好区等原则，均沿线分散布置，施工便利，运距短，有利于减少运输燃油消耗。另外，工程对临时占用的耕地在施工前，将上层肥沃的表土进行剥离，集中堆置，在结束后进行复垦，故工程整体布置合理。

因此，从环境的角度分析，本工程施工场地设置原则是基本合理的，由于工程涉及河道数量众多，受现阶段设计深度限制，临时施工场地只是初步设想，具体位置未定，考虑到淤泥中转场产生的恶臭主要集中在50m范围内，因此本环评要求在下一阶段设计中，淤泥中转场的选址应尽可能远离学校等特殊敏感点，距离至少在50m以上。

## 影响源分析

### 工程施工

根据工程施工特点，施工过程中产生的废水、废气、噪声、弃渣、粉尘等，将对周围环境产生不同程度的影响。

###### 水环境

施工期对水环境造成影响的污染源主要是：施工生产废水和生活污水。主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮、石油类。

（1）生产废水

生产废水主要包括基坑废水，混凝土系统废水，施工机械、汽车冲洗、维修废水、施工船舶污水及淤泥中转场排水等，其主要污染因子是SS和石油类。

1）基坑废水

基坑排水主要为施工时围堰内的围堰渗水、开挖面降水及降雨等造成的基坑积水，需要经常性排水。围堰经常性排水主要污染物为SS，含量较高，同类工程监测数据表明，SS浓度可达1500mg/L左右。需对该部分废水经沉淀处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准排放后，回用于施工生产或道路、绿地洒水。

2）混凝土系统废水

混凝土系统废水主要来源于混凝土搅拌和地面冲洗，混凝土拌和废水pH值一般大于10，含有较多的悬浮物，SS浓度约为50000 mg/L。本工程共有25台0.4m3混凝土拌和机，按每天冲洗1次，每次冲洗用水量1.0m3计算，则产生废水量约25m3/d，泥沙产生量约1.25t/d。

3）汽车冲洗、机械维修的含油废水

主要来自汽车、机械设备维修、保养排出的废水，以及汽车、机械设备的清洗水。本工程主要是50辆自卸汽车，按照1.0m3/辆·d计算，共产生废水约50m3/d。其中SS含量按800mg/L计，则SS产生量约40kg/d；石油类浓度按15 mg/L计，则石油类产生量约0.75kg/d。

4）施工船舶污水

船舶工作期间施工船舶将产生一定量的船舶舱底油污水，施工期间同时使用的施工船舶按20艘、定员3人/艘考虑。

船舶生活污水：船舶上工作人员用水量按50L/人·d计，产污系数取0.9，则施工期船舶生活污水产生量为2.7m3/d，污水水质及污染物产生量详见表4.2-1。

表4.2-1             施工期船舶生活污水水质及污染物产生量

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算浓度(mg/L) | 300 | 200 | 250 | 50 |
| 污染物产生量（kg/d） | 0.81 | 0.54 | 0.68 | 0.14 |

船舶油污水：根据相关资料，中小型船舶舱底油污水发生量按0.14 m3/d·艘考虑，则施工期船舶舱底油污水产生量为2.8m3/d，平均含油浓度约为5000 mg/L，则石油类产生量为14.0kg/d。

船舶生活污水由停靠码头接收处理。对于安装有油水分离器的船舶，舱底油污水经自带的油水分离器处理后达标排放，没有安装油水分离器的小型船舶，其舱底油污水应暂存于船舶自备的容器中，并送船舶污水接受船或岸上的油污水接受单位接收处理。

5）淤泥中转场

工程疏浚产生淤泥采用自卸汽车运送至沿线淤泥中转场，自然干化后用自卸汽车运至龙湾二期围垦区，河道疏浚共产生淤泥100.98万m3，含水率约80%，自然干化后含水率降至约60%，预计产生约20.2万m3泥浆尾水，泥浆中主要污染物质为SS，根据相关工程经验，疏浚吹填后期浓度为5000mg/L左右。

（2）生活污水

生活污水是施工期有机污染的主要来源，主要为施工人员日常的盥洗、卫生废水及食堂污水，其主要污染因子为COD、BOD5等。

生活污水量根据施工期高峰人数（约1200人/d）按100L/人·d、产污系数0.9估算，则施工高峰期生活污水产生量为108m3/d。污水水质及污染物产生量详见表4.2-2。

表4.2-2             施工期生活污水水质及污染物产生量

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算浓度(mg/L) | 300 | 200 | 250 | 50 |
| 污染物产生量（kg/d） | 32.4 | 21.6 | 27 | 5.4 |

根据可研资料，本工程施工单位生活、管理用房拟租用邻近民房解决，产生的污水可利用原建筑的污水收集设施，进入化粪池，所以施工人员生活污水对环境水体的水质影响小。

###### 大气环境

本工程施工期大气污染源主要为水泥运输装卸、砼拌和等过程中产生的粉尘，施工燃油废气、车辆废气、道路扬尘等，主要污染因子为SO2、NO2、TSP，排放点主要集中在施工作业区和施工道路沿线两侧，主要以无组织形式排放。这些污染物将对周围环境空气产生一定的影响，尤其在天气干燥及风速较大时影响更为明显。

此外，河道疏浚产生的恶臭，主要污染因子为氨、硫化氢，呈无组织排放，将会污染环境，造成人的感官不适，达到一定浓度将会危害人体健康。

交通道路两侧居民、施工临时生活区和现场施工人员将受到大气污染物的影响。

###### 声环境

本工程建设过程中的噪声主要来自汽车、推土机、砼拌和机、装卸车辆等施工设备的机械运行噪声，另有隧洞施工时进出口的爆破噪声，主要集中在施工区及施工道路沿线。这些噪声均会对周围声环境造成一定影响。

本工程施工机械产生的噪声，声源强度一般在86～120dB（A）之间，各主要机械稳态工作时的噪声级见表4.2-3。

表4.2-3                    主要施工机械噪声级

| 序号 | 机械设备名称 | 噪声级（dB） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 89 |
| 2 | 推土机 | 96 |
| 3 | 自卸汽车 | 86 |
| 4 | 压路机 | 96 |
| 5 | 砼拌和机 | 94 |
| 6 | 抓斗式挖泥船 | 89 |
| 7 | 喷吸式挖泥船 | 100 |
| 8 | 绞吸式挖泥船 | 96 |
| 9 | 回旋钻机 | 102 |
| 10 | 喷浆搅拌桩钻机 | 100 |
| 11 | 柴油打桩机 | 120 |

###### 固体废弃物

施工期间固体废弃物为弃渣与生活垃圾。

工程开挖土石方综合利用后产生弃方共计798.99万m3，其中表土5.52万m3、土方679.39万m3、淤泥100.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3。弃渣外运至龙湾二期围垦区消纳。弃渣分类处置：满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ 350-2007）B级标准要求的经淤泥中转场干化后运往龙湾二期围垦区综合利用；不能满足HJ 350-2007中B级标准要求，须开展污染底泥修复工作，符合相应标准后另行妥善处置。

本工程高峰期施工人数为1200人/d，施工人员人均生活垃圾产生量以1.0kg/d计，则施工高峰期生活垃圾产生量为1200kg/d。

###### 生态环境

工程建设对工程区的生态环境的影响主要为工程施工扰动地表、工程弃渣临时堆放对陆域生态环境的影响，工程占地范围内无珍稀野生动植物分布，区域生态类型简单，造成的植被损失很小。

工程涉及5棵古树，该段堤防施工时，应做好保护措施，以减轻施工对其产生的不利影响。

工程桩基工程施工过程中，将扰动河床，导致局部水体混浊度上升，对水域生态环境也会产生一定的影响。

另外，工程施工废（污）水的排放，弃渣及施工人员产生的生活垃圾若处理不当，将对工程区的生态环境产生一定的影响。

###### 水土保持

工程打桩施工、开挖裸露面、开挖土方的临时堆置、弃渣如处置不当，将产生水土流失。

###### 社会环境

（1）交通运输

本工程的施工机械和建筑材料主要通过现有交通道路通往各施工作业面。运输车辆的增多将对临近村庄的出行产生较大影响；另外，运输车辆若超载或装载不当，可能损坏路面。

（2）交叉建筑物

本工程涉及范围较广，属于区域性工程，在施工过程中，将会与现有的水闸相交叉，需要考虑工程建设对水闸运行的影响，并采取措施予以解决。

（3）社会经济

施工期需要大量民工、农林副产品、生活日用品及工程建筑材料等，可为工程区周边居民提供就业机会，提高农民收入。

###### 景观文物

经调查，项目所在地无风景名胜区，但涉及文物保护单位、文物点。工程的建设过程中应做好文物保护单位的保护措施，减轻施工的影响。

### 工程占地及拆迁安置

###### 工程占地

工程永久及临时占地类型主要为耕地，另有少量建设用地和农村道路，对当地农业生产会产生一定的不利影响。

###### 拆迁安置

工程共拆迁房屋107645m2。房屋拆迁安置实行实物集中安置法；生产安置采用被征地农民参加基本生活即征即保的方式进行安置。

工程建设对拆迁户的生产和生活产生较大的影响，另外，安置过程中，建房、筑路将不可避免对原地貌、植被产生破坏，产生的“三废”对周边环境产生一定影响。

### 工程运行

###### 水文情势

本工程建成后，遭遇20年一遇暴雨时，城建区基本高程以上不受淹，基本达到防洪排涝标准。非汛期，东片河网仍按现有规则控制，另工程增加的水域面积十分有限，对整个河网蒸发量的影响很小，因此，工程实施前后，非汛期河网水位的变化不大。

###### 水环境

工程建成后，工程本身不排放污染物，对水环境基本不会造成影响；洪水期随着防洪排涝标准的提高，将减少洪涝灾害引起的水环境不利影响。

工程对河道疏浚，减少内源污染，促进水体流动，增加水环境容量，同时河道护岸采用生态型，有利于河道水环境改善。

###### 生态环境

工程新增永久占地类型主要为耕地及部分建筑用地，占地范围内无珍稀植被，对当地农业生产产生的不利影响及造成的林木损失均很小。

另外，工程建成后，将大大改变沿线的景观环境。

###### 运行管理

（1）生活污水及固废

本工程运营期间，工程管理人员57名。按生活用水量150L/人·d，产污系数按0.9估算，人均生活垃圾产生量以1.0kg/d计，则管理人员生活污水产生量7.7m3/d，产生生活垃圾57kg/d。具体污染物产生量见表4.2-4。

表4.2-4             运行管理区生活污水水质及污染物产生量

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算浓度(mg/L) | 300 | 200 | 250 | 50 |
| 污染物产生量（kg/d） | 2.31 | 1.54 | 1.93 | 0.39 |

（2）闸站运行噪声

工程运行期，遇汛期需要开闸泄洪时，遇潮需关闸拦挡潮水，闸门的启闭及水流的冲击噪声将对邻近居民产生一定的不利影响。

###### 社会经济

工程建成运营期间，将发挥防洪、排涝、景观等多重功能，对提高城市品位，保障当地建设及经济发展具有重要作用。

### 污染源强汇总

施工期和运营期各类污染源、主要污染物、污染源强等情况汇总至下表4.2-5。

表4.2-5                      工程污染源强汇总

| 时段 | 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 排放源强 | 污染源位置 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水污染 | 生产废水 | 基坑废水 | SS | 1500mg/L | 基坑、围堰内 | 点源，不连续排放 |
|  |  |  | 汽车、机械设备 维修冲洗废水 | SS、石油类 | 50m3/d | 机修厂内 | 点源，不连续排放 |
|  |  |  | 船舶生活污水 | BOD5、COD、NH3-N、SS | 2.7m3/d | 施工船舶 | 点源，不连续排放 |
|  |  |  | 船舶油污水 | 石油类 | 2.8m3/d | 施工船舶 | 点源，不连续排放 |
|  |  |  | 淤泥中转场排水 | SS | 约20.2万m3 | 淤泥中转场 | 点源，连续排放 |
|  |  | 生活污水 | BOD5、COD、NH3-N、SS | 108m3/d | 施工生活区 | 点源，连续排放 |
|  | 大气 污染 | 施工场地扬尘 | 粉尘 | 80～100mg/m3 | 施工场地 | 无组织排放，面源 |
|  |  | 施工道路扬尘 | 粉尘 | 80～100mg/m3 | 交通道路 | 无组织排放，线源 |
|  |  | 燃油废气 | CO、SO2、NOX等 |  | 施工场地 | 无组织排放，面源 |
|  | 噪声 污染 | 施工区噪声 | Leq | 86~120 dB | 施工场地 | 面源 |
|  |  | 交通噪声 | Leq | 86dB | 交通道路两侧 | 线源 |
|  | 固体 废弃物 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 1200kg/d | 施工生活区 | / |
|  |  | 主体工程 | 弃渣 | 798.99万m3 | 施工场地 | / |
|  | 水土流失 | 扰动地表、破坏植被等水土流失 | 泥沙 | 82.84万t | 施工场地 | / |
| 运 行 期 | 水污染 | 生活污水 | BOD5、COD、NH3-N、SS | 7.7m3/d | 管理区内 | 点源，连续排放 |
|  | 固体 废弃物 | 生活办公室区 | 生活垃圾 | 57kg/d | 管理区内 | / |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境

### 地理位置

温州城市位于浙南沿海，瓯江下游入海口南岸，地理位置在东经119°37′~121°18′和北纬27°03′~28°36′之间，离温州湾29海里，东临东海，北濒瓯江，西靠群山，南连平原河网，有良好的天然港口。市辖鹿城、龙湾、瓯海三区，和永嘉县、乐清市隔江相邻，城区内河水系和瑞安市内河相通，西南面有平阳、苍南、文成、泰顺四县，东部海岛为洞头县。

龙湾区，浙江省温州市辖区，是温州市三大城区之一，位于温州市东部，地理位置在东经120°42′~120°51′和北纬27°54′~28°1′之间。东朝东海，南接瑞安市，西邻鹿城、瓯海二区，北濒瓯江，与永嘉县、乐清市隔江相望。区域陆地面积279km2，管辖5个街道和5个镇，区人民政府驻永中街道。

温州经济技术开发区管辖状蒲园区（委托高新区管理）、滨海园区、金海园区（丁山和天成垦区）和瓯飞围垦部分区域，并委托管理沙城、天河、海城、星海4个街道，规划总面积133km2。

温瑞平原东片主要涉及温州市龙湾区和经济技术开发区，泛指大罗山以东、瓯江以南的内陆，包括永强标准堤西侧的建成区和东侧的围垦区，总面积约236km2，其中山区面积90km2，平原面积146km2（包括含围垦区53km2），共包括蒲州、状元、瑶溪、永中、海滨、永兴、沙城、天河、海城、星海等10个街道。

工程地理位置详见附图1。

### 流域概况

温州市区境内地表径流发育较为完善，河道交错，主要水系有瓯江和温瑞塘河。瓯江为浙江省第二大水系，干流全长为388km，流域面积为17958km2，温州段长为78km，流域面积为4066km2，占瓯江总流域面积的22.76%，从源头至河口，落差1250 m。瓯江鹿城段长24km。瓯江属强潮河流，感潮河段长约70km。潮差自江口沿程递增，龙湾以上则沿程递减。口内潮差以龙湾最大，平均潮差为4.52m，最大潮差7.08 m。年平均径流量为195.5亿m3，最大年径流量为308.5亿m3，洪枯水流量相差悬殊。瓯江口内的龙湾受浅海分潮的影响明显，属非正规半日潮，具有明显的涨、落潮历时不等现象，表现为落潮历时明显长于涨潮历时。

温瑞塘河水系位于瓯江与飞云江之间的温瑞平原，流域总面积约740km2，主干塘河河道全长33.85km，共有大小河道总长近1200km，水面面积约22 km2，分属于鹿城、瓯海、龙湾、瑞安等“三区一市”所管辖。

本次温州市温瑞平原东片排涝工程所在区域根据已编城防规划片区划分为基础，将流域划分为永强片、状元片和海城片三部分。永强片北临瓯江，南至老鼠山，东至东海，西至茅竹岭，总集雨面积181.1km2。状元片包括蒲州、状元两街道，西起蒲州水闸，东至茅竹岭，北从瓯江堤塘，南至金温铁路，总面积为14.0km2。海城片主要包括海城街道，西起凤凰山，东至东海，北从老鼠山，南至海城街道场桥浦与瑞安交界处，总面积为41.0km2。

### 气象

温州市位于浙江省东南沿海，属副热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，据温州气象台资料统计，年平均气温为17.9℃，最高月份为7月，平均气温28℃，最低月份为1月，平均气温7.7℃，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-4.5℃，年平均水面蒸发量894mm。

因受季风影响显著，降水量不仅年际变化较大，而且年内分配不均。其中近90%的降水量落在3至10月份。全年按降雨特性分为梅汛期、台汛期和非汛期。

梅汛期是一年中连续性降雨日数量最多的时期，在春未夏初（4月15日～7月15日），副热带高压逐渐加强，与北方冷空气交接，静止锋徘徊，造成长时间连绵阴雨高湿天气，降水量较大。

台汛期为夏秋季节（7月16日～10月15日），天气受太平洋副热带高压控制，天气以晴热为主，有局部雷阵雨，容易伏旱或夏秋连旱；与此同时，太平洋上台风和热带风暴活动频繁并影响本地区，其挟带的大量水汽常造成短历时大暴雨。台风暴雨是形成流域大洪水的主要因素。台风暴雨的特点是总量大、来势猛、雨强高、历时较短，其雨量大多集中于三天之内；若遇台风影响少的年份，则易出现高温干旱。非汛期为每年10月16日至次年4月14日，天气受冷高压控制，干燥少雨，除北方冷空气南下时，出现少数雨雪天气外，以晴好天气为主。

### 水文

（1）水域基本情况

龙湾区河流纵横交错，河网密布。龙湾区有主要河道267条，总长度为416km，总面积为8.37km2。其中属温瑞塘河水系（蒲州、状元、海城）有42条河道，总长度为69km，面积为1.73km2；永强塘河（永中、瑶溪、永兴、海滨、沙城、天河）有225条河道，长度为347km，面积为6.64km2。轮船河、上横河、中横河、瑶溪河等为主要河流（道）。

（2）潮位

本工程所在区域有龙湾潮位站，经多年潮位资料统计，其潮汐特征值见表5.1-1。

表5.1-1          潮汐特征值表         单位：m（85基面，下同）

| 项 目 | 龙湾站 |
| --- | --- |
| 高潮 | 最高 | 最高值 | 5.51 |
|  |  | 平均 | 2.76 |
|  | 最低 | 最低值 | 0.65 |
|  |  | 平均 | 2.41 |
|  | 平均 | 2.58 |
| 低潮 | 最高 | 最高值 | 0.41 |
|  |  | 平均 | -1.63 |
|  | 最低 | 最低值 | -3.45 |
|  |  | 平均 | -2.2 |
|  | 平均 | -1.92 |
| 平均潮位 | 0.34 |
| 潮位差 | 涨潮 | 最大 | 7.17 |
|  |  | 最小 | 1.14 |
|  |  | 平均 | 4.51 |
|  | 落潮 | 最大 | 7.21 |
|  |  | 最小 | 1.57 |
|  |  | 平均 | 4.50 |
| 历时（h） | 涨潮平均 | 5:26 |
|  | 落潮平均 | 6:59 |

（3）水位

工程范围区内水位站有永强站，邻近流域内有塘下站。永强站历年平均水位2.45m，塘下站历年平均水位2.53m。各测站不同频率水位见表5.1-2。

表5.1-2                   各测站高水位分析值

| 站名 | 历史最高水位 (m) | 平均值 (m) | CV | CS | 频率P（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| 永强 | 4.17 | 3.25 | 0.11 | 1.26 | 4.39 | 4.2 | 3.94 | 3.73 | 3.51 | 3.18 |
| 塘下 | 4.39 | 3.49 | 0.1 | 0.81 | 4.5 | 4.35 | 4.13 | 3.96 | 3.76 | 3.44 |

### 地质矿产

（1）水文地质条件

场区浅层地下水主要为孔隙潜水，赋存于表层粉质粘土及素填土中，主要受大气降水和河流补给，通过大气蒸发及周边河道排泄。深层地下水主要赋存于砂层、卵砾石层中，略具承压性，其透水性一般较强，因此，桩基施工时应防止地下水对混凝土的稀释作用而影响成桩质量。

（2）地层岩性

测区出露的岩性除第四系松散堆积物外，主要为侏罗系上统磨石山组c 段火山碎屑岩及燕山晚期第三次侵入钾长花岗岩（εγ53(3)）。

（3）地震烈度

场地区域构造属华南褶皱系浙东南褶皱带-温州～临海断陷之东南部。地质构造基本特征以断裂为主，主要有NNE、NE、NEE、SN、NW等五组不同的方向的断裂，其中以NNE 向最为发育，其次为NW 向。

本场地的抗震设防烈度为6度，按有关规定，可不考虑砂土液化及巨厚软土层震陷的影响。

（4）不良地质现象

本场地除厚层饱和软土外，勘探深度范围内未发现滑坡、崩塌、土洞、采空区等其他影响工程安全的不良地质现象。拟建场地稳定性一般，是适宜本工程建设的一般性场地。

（5）矿产资源

温州市已发现各类矿产38种，有资源储量的固体矿产18种，矿产地32处，其中有基础储量的矿产11种，分别为钼、铅、锌、银、叶蜡石、明矾石、伊利石、高岭土、硫铁矿、石英闪长岩、钾钠长石等。

据调查，工程区内没有可开发的矿产资源。

### 地形地貌

工程位于瓯江入海口南岸，西南面为大罗山脉，东濒温州湾。区域地貌单元属冲海平原，地形较平坦。平原上河网发育，沟渠密布（多呈北西—南东走向），是永强片及大罗山水系入海泄洪的天然渠道。

### 土壤植被

温州市区土壤从东部沿海到西部山地有7个土类，156个土种。各种土壤间肥力状况总趋势是耕地土壤高于非耕地土壤，水田土壤高于旱地土壤，林地土壤高于荒地土壤。市区平原水网地区土壤类型为水稻土，山地土壤类型为红壤土类，主要土壤有红壤和红粘土壤，土层深厚、土体红色、微团聚发育，疏松通透性好，质地以轻粘土为主，适于种植松、杉、果树等经济林特产林木。红壤土主要分布在仰义、双屿等城郊乡镇海拔400m以下的丘陵；其次为水稻土、黄壤土，潮土和盐土。

温州在我国植被区划上属中国东部湿润森林区，亚热带常绿阔叶林带，常年湿润常绿阔叶林带东部组，中亚热带常绿阔叶林亚带，浙闽丘陵山地常绿栎类林和松杉林省。

根据现场勘查，温瑞平原地区植被以人工植被为主，山地植被呈现垂直分布，山麓是常绿阔叶林，山顶山坡分布灌木林群落。

## 社会环境

### 社会经济

根据2013年温州市国民经济和社会发展统计公报，温州市户籍总人口807.24万人，地区生产总值（GDP）4003.86亿元，7253.84亿元，565.63亿元。

龙湾区2013年全年实现生产总值482.05亿元，同比增长9.4%。经济技术开发区2013年工业总产值591.7亿元。

### 交通运输

龙湾区是温州市区的东大门，机场大道、温州大道、瓯海大道横穿龙湾区，将龙湾区中心与温州市中心紧密联系起来。龙湾区又是浙南闽北的海陆空立体交通枢纽：区内有温州永强机场、温州港万吨级码头、金温铁路货运终点站等，甬台温高速公路和规划中的沿海高速公路纵贯其中。经济技术开发区内公路纵横交错，区外道路四通八达，机场大道和温州大道分别沿北边通过贯穿开发区，连接104、330国道和温州大桥、甬台温高速沿东边通往全国各地。

### 景观文物

龙湾区温瑞平原东片西侧为海拔704m的大罗山脉，大罗山岩石结构大多为花岗岩，山体由于风化、侵蚀作用，岩体大多裸露，山势婉约柔和。大罗山历史文化积淀深厚、山水风光隽秀。山中有仙岩、茶山、瑶溪和天柱寺四大景区，其中瑶溪和天柱寺景区在龙湾区境内。东片瓯江北侧为灵昆岛，全岛陆域面积27.73km2，河网纵横交错，田园风光独有，是旅游度假的胜地。

温州市共用全国重点文物保护单位29处，其中位于龙湾区的有2处，据调查，工程所在地现场无风景名胜区，工程附近涉及永昌堡。

表5.2-1          龙湾区全国重点文物保护单位一览表

| 序号 | 名称 | 简介 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永昌堡 | 永昌堡，明城堡，俗称新城。建于1558年（明嘉靖三十七年）。位于温州市龙湾区永昌镇。 |  |
| 2 | 国安寺塔 | 建于北宋元祐五年至八年（1090－1093）间。楼阁式石塔，平面呈六边形，九层实心。塔顶早毁。残高约17米，位于龙湾区瑶溪镇皇岙村五峰山下。 |  |

## 区域污染源

参考《温瑞平水系“活水畅江河”实施方案》的相关数据，永强塘片水系区域污染源主要为生活污水、工业废水和农业面源污染等，年入河污水量中生活污水为1994.9万m3/a，工业废水为421.4万m3/a。

龙湾区和经济技术开发区主要工业有合成革、不锈钢拉管、水暖洁具、制笔、皮鞋、民用电器、食品机械、精细化工、紧固件、阀门等，根据《龙湾统计年鉴》数据，龙湾区主要工业园区情况如表5.3-1所示。

表5.3-1                 龙湾区主要工业园区基本情况

| 序号 | 单位名称 | 入园企业数量 | 现有主要产业 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州工业园区 | 147 | 合成革、不锈钢、化工、服装、眼镜、印染等 | 苯胺类、铅、铁、铜、锌、镍、镉、 |
| 2 | 温州农业对外 综合开发区 | 88 | 制笔、皮鞋、制革、眼镜等 | 总铬、六价铬、铜、锌、镍、镉、铅、汞 |
| 3 | 沙城食品机械 生产基地 | 50 | 食品机械、阀门、电器、人造革等 | 六价铬、铅、铁、铜、锌、镍、镉、锡、汞 |
| 4 | 区中心工业区 | 102 | 人造革、阀门、机电产品 | 总铬、六价铬、铜、锌、镍、镉、铅、汞 |
| 5 | 海城水暖洁具 生产基地 | 24 | 水暖洁具 | 六价铬、铅、铁、铜、锌、镍、镉、锡、汞 |
| 6 | 天河民用电器 生产基地 | 70 | 民用电器 | 六价铬、铜、锌、镍、镉、铅、汞 |

## 环境质量现状评价

为了解项目区的环境质量现状，我院委托宁波市华测检测技术有限公司对工程附近的地表水、地下水、声环境、土壤及河道底泥进行了采样监测，并对对河网的水生生态等进行了调查，并根据其成果进行环境质量现状评价。监测结果详见附件10。

### 地表水环境质量现状评价

（1）监测布点原则

本次地表水监测断面选取主要考虑骨干疏浚与拓宽河道，河道交汇处以及河道分区治理原则分别选取代表性河道监测断面。

（2）监测断面

本次环评共布设7个监测断面，详见表5.4-1与附图7。

表5.4-1                    水质监测断面一览表

| 序号 | 监测断面位置 |
| --- | --- |
| 1# | 上江河 |
| 2# | 龙水河与水心河交汇处 |
| 3# | 滨海塘河与中横河交汇处 |
| 4# | 双岙河 |
| 5# | 环场南河与滨海塘河交汇处 |
| 6# | 环城河与新川浦交汇处 |
| 7# | 永清河（人民北路） |

（3）监测因子

pH值、DO、SS、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类等8项指标。

（4）监测频次

2014年12月19~20日，连续监测2天，每天1次。

（5）监测结果

监测结果见表5.4-2。

表5.4-2                水环境现状监测结果单位：mg/L（pH值除外）

| 采样点 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 超标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 水质 类别 | 监测值 | 水质 类别 | 监测值 | 水质 类别 | 监测值 | 水质 类别 | 监测值 | 水质 类别 | 监测值 | 水质 类别 | 监测值 | 水质 类别 |  |
| pH | 7.23 | Ⅰ | 7.165 | Ⅰ | 7.265 | Ⅰ | 6.675 | Ⅰ | 7.155 | Ⅰ | 7.09 | Ⅰ | 6.97 | Ⅰ | 0 |
| SS | 45.5 | / | 57 | / | 20.5 | / | 60.5 | / | 57.5 | / | 61.5 | / | 87.5 | / | / |
| DO | 2.335 | Ⅴ | 4.63 | Ⅳ | 2.13 | Ⅴ | 4.23 | Ⅳ | 3.9 | Ⅳ | 2.64 | Ⅴ | 1.5 | 劣Ⅴ | 100 |
| 高锰酸盐指数 | 5.91 | Ⅲ | 6.075 | Ⅳ | 12.5 | Ⅴ | 5.145 | Ⅲ | 7.25 | Ⅳ | 7.225 | Ⅳ | 9.53 | Ⅳ | 71.4 |
| BOD5 | 1.63 | Ⅰ | 1.665 | Ⅰ | 4.29 | Ⅳ | 1.605 | Ⅰ | 2.49 | Ⅰ | 2.595 | Ⅰ | 2.45 | Ⅰ | 14.3 |
| 氨氮 | 7.425 | 劣Ⅴ | 5.5 | 劣Ⅴ | 11.45 | 劣Ⅴ | 5.745 | 劣Ⅴ | 10.2 | 劣Ⅴ | 13.85 | 劣Ⅴ | 16.45 | 劣Ⅴ | 100 |
| 总磷 | 0.34 | Ⅴ | 0.21 | Ⅳ | 0.505 | 劣Ⅴ | 0.165 | Ⅲ | 0.195 | Ⅲ | 0.28 | Ⅳ | 0.4 | Ⅴ | 71.4 |
| 石油类 | 0.01L | Ⅰ | 0.01L | Ⅰ | 0.01L | Ⅰ | 0.01L | Ⅰ | 0.01L | Ⅰ | 0.01L | Ⅰ | 0.01L | Ⅰ | 0 |
| 水质类别 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 100 |

注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

（5）现状评价

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对现状水质进行评价，各断面水质评价结果详见表5.3-2。由表可见，工程涉及的河段，溶解氧、高锰酸钾指数、BOD5、氨氮与总磷指数超标，其中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮与总磷超标严重，超标率依次为100%、71.4%、100%与71.4%。其余指标均能达到地表水环境Ⅲ类标准。

参考《温瑞平水系“活水畅江河”实施方案》的相关数据，永强塘片水系入河氨氮污染物量共2064.6t/a，其中生活污水797.9 t/a，农业面源污染498.9 t/a，地表径流414.6 t/a，工业废水162.7 t/a，畜牧养殖128.1 t/a，河道底泥释放62.3 t/a，可见，生活污水、农业面源和地表径流是永强塘河水系氨氮污染的主要来源，分别占38.6%、24.2%和20.1%。

温瑞平原东片地区河道纵横，是典型的江南水乡风貌。随着区域经济的发展，人民生活水平的提高，人口稳步增长，城镇建设发快发展，生活污水排放量增加，而相应配套的污水整治速度进程赶不上高速的经济和人口的发展，大量的生活污水没有经过处理直接排入地表水体中，农业面源污染也得不到有效的控制。诸多因素，造成了温瑞平原东片河网普遍污染严重。此外，由于淤积和污染等原因，温瑞平原东片河网地区的河道逐渐变浅、变窄、变脏，河床淤积严重，水质进一步恶化。

### 环境空气质量现状评价

（1）《2013温州市环境公报》

根据《2013温州市环境状况公报》，2013年温州市各县（市、区）环境空气污染物年均值均符合国家二级标准，主要污染物是可吸入颗粒物。

（2）邻近监测资料

工程所在区域为环境空气质量二类功能区，执行二级标准。本工程采用2014年12月滨海园区滨海医院附近大气监测资料，结果如表5.4-3所示。

表5.4-3             滨海医院大气监测数据

| 指标 | 监测结果（24h均值） |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 |
| 均值范围（mg/m3） | 0.024 | 0.033 | 0.069 |
| 二级标准（mg/m3） | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| 达标率（%） | 100 | 100 | 100 |

### 声环境质量现状评价

（1）监测布点原则

选取工程骨干河道整治附近的敏感点处，如学校、医院、村庄等。

（2）监测站位布设

在工程沿线附近共布置10个监测点。监测点位置详见附图7。

（3）监测项目

等效连续A声级。

（4）监测频次

2014年12月18日~19日，连续监测2天，昼夜各一次。

（5）监测结果

声环境现状监测结果详见表5.4-4。

表5.4-4                 声环境现状监测结果                  单位：LAeqdB

| 序号 | 测点 | 性质 | 声功能区 | 2014.12.18 | 2014.12.19 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 1 | 上江小学 | 学校 | 2 | 54.9 | 44.7 | 55.3 | 45.6 | 昼夜 均达标 |
| 2 | 三郎桥村 | 村庄 | 2 | 56.0 | 48.5 | 56.9 | 48.6 | 昼夜 均达标 |
| 3 | 青山村 | 村庄 | 1 | 51.7 | 41.2 | 51.5 | 43.1 | 昼夜 均达标 |
| 4 | 黄山村 | 村庄 | 2 | 55.2 | 50.6 | 55.7 | 51.0 | 昼达标 夜不达标 |
| 5 | 北荡村 | 村庄 | 2 | 52.2 | 40.8 | 53.1 | 41.0 | 昼夜 均达标 |
| 6 | 丰台村 | 村庄 | 2 | 54.4 | 49.3 | 54.9 | 49.7 | 昼夜 均达标 |
| 7 | 永兴医院 | 医院 | 2 | 49.2 | 47.7 | 50.3 | 47.3 | 昼夜 均达标 |
| 8 | 场桥中学 | 学校 | 2 | 56.6 | 49.5 | 55.6 | 50.1 | 昼夜 均达标 |
| 9 | 海城第三小学 | 学校 | 2 | 55.5 | 42.5 | 55.7 | 43.1 | 昼夜 均达标 |
| 10 | 海城中学 | 学校 | 2 | 59.8 | 40.5 | 54.7 | 41.4 | 昼夜 均达标 |

（6）现状评价

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《温州市区声环境功能区划分方案》（2013年）对现状声环境进行评价，各监测点位评价结果详见表5.3-4。由表可见，除4#监测点黄山村夜间不能达标外，其余监测点均能达标，温瑞平原东片声环境质量现状良好。

### 土壤、底泥现状调查及评价

（1）监测布点原则

土壤监测点主要选取新开河道附近点位，底泥监测点主要选取骨干疏浚河道处，结合工程范围内污染源分部情况，采样点均匀分布于工程的骨干河道上，主要集中在河道的交汇处，具有较好的代表性及典型性。

（2）监测点布设

共布设6个点位，其中底泥3个监测点，土壤3个监测点。监测点位布置见表5.4-5及附图7。工程底泥采用采样器采样，采取河道20cm左右深的底泥进行检测。

表5.4-5                 采样点位置及采样要求

| 序号 | 采样点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 横街（龙飞路桥） | 河床底泥 |
| 2 | 浦沥 | 河床底泥 |
| 3 | 海城（人民北路桥） | 河床底泥 |
| 4 | 土壤1#龙水河（与水心河交汇处附近） | 河岸土壤，草地 |
| 5 | 土壤2#中横河（浦沥旁） | 林地 |
| 6 | 土壤3#新开河道（海城中学旁） | 水田 |

（3）监测项目

监测因子为：pH、总铅（Pb）、总镉（Cd）、总镍（Ni）、总铜（Cu）、总锌（Zn）、总铬（Cr）、总砷（As）、总汞（Hg）共9项。

（4）监测频次

2014年12月20日，采样监测一次。

（5）监测结果

现状监测结果详见表5.4-6。

表5.4-6             底泥及土壤监测结果             单位：mg/kg（pH值除外）

| 监测点 项目 | 1#（底泥） | 2#（底泥） | 3#（底泥） | 4#（土壤） | 5#（土壤） | 6#（土壤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 级别 | 监测值 | 级别 | 监测值 | 级别 | 监测值 | 级别 | 监测值 | 级别 | 监测值 | 级别 |
| pH值 | 7.14 | / | 6.98 | / | 7.00 | / | 6.17 | / | 7.87 | / | 8.16 | / |
| 总汞 | 0.172 | 二级 | 0.922 | 三级 | 0.190 | 二级 | 0.105 | 一级 | 0.038 | 一级 | 0.030 | 一级 |
| 总砷 | 7.57 | 一级 | 20.1 | 二级 | 13.5 | 一级 | 4.68 | 一级 | 7.83 | 一级 | 8.83 | 一级 |
| 总铜 | 150 | 三级 | 854 | 超三级 | 1.45×103 | 超三级 | 29 | 一级 | 26 | 一级 | 34 | 一级 |
| 总锌 | 194 | 二级 | 3.02×103 | 超三级 | 1.93×103 | 超三级 | 135 | 二级 | 106 | 二级 | 133 | 二级 |
| 总镍 | 90 | 三级 | 3.60×103 | 超三级 | 311 | 超三级 | 153 | 三级 | 74 | 二级 | 79 | 二级 |
| 总铅 | 51.1 | 二级 | 150 | 二级 | 109 | 二级 | 35.6 | 一级 | 26.2 | 一级 | 23.8 | 一级 |
| 总镉 | 0.11 | 一级 | 1.06 | 超三级 | 1.08 | 超三级 | 0.22 | 二级 | 0.05 | 一级 | 0.02 | 一级 |
| 总铬 | 74 | 一级 | 4.13×103 | 超三级 | 776 | 超三级 | 39 | 一级 | 15 | 一级 | 16 | 一级 |
| 土壤环境 质量级别 | 三级 | 超三级 | 超三级 | 三级 | 二级 | 二级 |
| 农用污泥中 污染物控制标准 | 达标 | 不达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 展会用地土壤标准 | B级 | 超B级 | 超B级 | B级 | B级 | B级 |

（6）现状评价

根据表5.4-6，区域底泥、土壤环境质量评价如下：

①底泥现状环境质量较差，根据《土壤环境质量标准》（GB15618-1995），基本超过三级标准。

②土壤现状环境质量较好，基本达到《土壤环境质量标准》二级标准，其余为三级。

③浦沥与海城河道底泥超过《农用污泥中污染物控制标准》，不可作为农用，同时超过《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求，必须实施土壤修复工程；其余监测点土壤及底泥均符合《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求，可以用于场馆用地、绿化用地、商业用地、公共市政用地等Ⅱ类土地利用类型。

（7）污染原因分析

本工程监测点超标因子主要为总铜、总锌、总镍、总铬与总镉，均是底泥污染超标，与区域工业污染有关。由5.3节区域污染源调查可知，龙湾区和经济技术开发区工业主要以皮革、不锈钢酸洗和五金业为主，其主要污染因子为总铬、六价铬、铜、锌、镍、镉、铅、汞等，工业废水中有毒有害重金属物质较多，工业废水的不达标排放导致河底淤泥对水中重金属的累积，河道底泥中的重金属污染物超标严重。

### 水生生态环境现状调查与评价

###### 调查概况

（1）监测点布设

共布置3个监测点，详见表5.4-7，附图7。

表5.4-7                      水生态调查断面

| 序号 | 采样断面 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 龙水河与水心河交汇 | E 120.792484° | N 27.935948° |
| S2 | 环场南河与滨海塘河交汇处 | E 120.842571° | N 27.891544° |
| S3 | 海城(人民北路桥) | E 120.769829° | N 27.831996° |

（2）调查内容

叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖无脊椎动物的种类和数量。

（3）监测频次

2014年12月，调查1次，现场调查。

（4）评价方法

调查生态影响评价和预测方法采用《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）中规定的生物多样性评价方法，生物多样性指数采用香农-威纳指数（Shannon-Wiener Index），其计算公式为：

………………………….....（5-1）

式中：H为群落的多样性指数；N为样品中的总个体数；Ni为样品中第i种的个体数。

（5）评价标准

水生生态系统中香农-威纳指数的评价标准见表5.4-8所示。

表5.4-8       水生生态系统的香农-威纳指数（H）评价标准

| 指数范围 | 级别 | 生物多样性状态 |
| --- | --- | --- |
| H>3 | 丰富 | 物种种类丰富，个体分布均匀 |
| 2<H≤3 | 较丰富 | 物种丰富度较高，个体分布比较均匀 |
| 1<H≤2 | 一般 | 物种丰富度较低，个体分布比较匀 |
| 0<H≤1 | 贫乏 | 物种丰富度低，个体分布比较不均匀 |
| H=0 | 极贫乏 | 物种单一，多样性基本丧失 |

###### 叶绿素a

各采样点叶绿素a含量见表5.4-9。从表中可知，各采样点叶绿素含量很高。

表5.4-9                 各采样点叶绿素a含量情况

| 序号 | 采样点位置 | 叶绿素a（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 龙水河与水心河交汇处 | 4.1 |
| 2 | 环场南河与滨海塘河交汇处 | 2.56 |
| 3 | 海城(人民北路桥) | 6.2 |

###### 浮游植物现状评价

（1）种类与组成

在工程附近河道采集到的浮游植物样品，经显微观察、鉴定，共有浮游植物6门18种。其中硅藻门7种，占38%；绿藻门5种，占28%；黄藻门2种，占11%,；裸藻门2种，占11%；甲藻门1种，占6%；蓝藻门1种，占6%，详见表5.4-10。

表5.4-10                拟建工程附近河道浮游植物调查结果

| 序号 | 种类 | 1#监测点 | 2#监测点 | 3#监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲藻门 | 角甲藻 | 20个/L |  | / |  | / |  |
| 2 | 黄藻门 | 近缘黄丝藻 | 550个/L | 合计980个/L， 共2种 |  | 合计400个/L，共1种 | / |  |
| 3 |  | 囊水黄丝藻 | 430个/L |  | 400个/L |  | / |  |
| 4 | 绿藻门 | 纤细新月藻 | 50个/L | 合计120个/L，共5种 | 10个/L | 合计90个/L，共4种 | / |  |
| 5 |  | 中型新月藻 | 30个/L |  | / |  | / |  |
| 6 |  | 双射星盘藻 | 10个/L |  | 20个/L |  | / |  |
| 7 |  | 拟菱形弓形藻 | 10个/L |  | 50个/L |  | / |  |
| 8 |  | 齿牙栅藻 | / |  | 10个/L |  | / |  |
| 9 | 硅藻门 | 喙头舟形藻 | 20个/L | 合计20个/L，共1种 |  | 合计610个/L，共4种 | / | 合计180个/L，共3种 |
| 10 |  | 系带舟形藻 | / |  | 100个/L |  | 20个/L |  |
| 11 |  | 双头菱形藻 | / |  | 450个/L |  | / |  |
| 12 |  | 肘状针杆藻 | / |  | 20个/L |  | / |  |
| 13 |  | 颗粒直链藻最窄变种 | / |  | 40个/L |  | / |  |
| 14 |  | 隐头舟形藻 | / |  | / |  | 150个/L |  |
| 15 |  | 星形冠盘藻 | / |  | / |  | 10个/L |  |
| 16 | 裸藻门 | 尾裸藻 | / |  | / |  | 80个/L | 合计100个/L，共2种 |
| 17 |  | 棱形藻 | / |  | / |  | 20个/L |  |
| 18 | 蓝藻门 | 小颤藻 | / |  | / |  | 60个/L |  |

注：“/” 表示没有出现

调查水域1#监测点浮游植物组成以黄藻门为主，其次为绿藻门。2#监测点以硅藻门为主，其次为黄藻门。3#监测点以硅藻门为主，其次为裸藻门。

（2）浮游植物多样性指数

根据式5-1计算出各监测点浮游植物多样性指数，结果见表5.4-11。

表5.4-11                 各采样点浮游植物多样性指数

| 序号 | 采样点位置 | 多样性指数 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙水河与水心河交汇处 | 1.7 | 一般 |
| 2 | 环场南河与滨海塘河交汇处 | 2.1 | 较丰富 |
| 3 | 海城(人民北路桥) | 2.1 | 较丰富 |

由上表可见，采样点所处河道总体上浮游植物物种丰富度较高，个体分布较均匀。

###### 浮游动物现状评价

（1）种类组成

经鉴定，本次调查水域共检出浮游动物计三大类10属种（表5.4-12）。其中，以轮虫种类最多，为6种，占总种类数的60%；桡足类其次，为3种，占总种类数的30%；枝角类最少，为1种，占总种类数的10%。

表5.4-12              拟建工程附近河道浮游动物调查结果

| 序号 | 种类 | 1#监测点 | 2#监测点 | 3#监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮虫 | 盖世晶囊轮虫 | 15个/L | 合计36个/L，共5种 |  | 合计31个/L，共4种 |  | 合计1个/L，共1种 |
| 2 |  | 萼花臂尾轮虫 | 10个/L |  | 18个/L |  |  |  |
| 3 |  | 前节晶囊轮虫 | 5个/L |  | 2个/L |  |  |  |
| 4 |  | 曲腿龟甲轮虫 | 4个/L |  | 10个/L |  |  |  |
| 5 |  | 针簇多肢轮虫 | 2个/L |  | 1个/L |  |  |  |
| 6 |  | 矩形臂尾轮虫 |  |  |  |  | 1个/L |  |
| 7 | 桡足类 | 近亲拟剑水蚤 | 1个/L | 合计1个/L，共1种 |  | 合计16个/L，共1种 |  | 合计2个/L，共1种 |
| 8 |  | 大型中镖水蚤 |  |  | 16个/L |  |  |  |
| 9 |  | 中华窄腹水蚤 |  |  |  |  | 2个/L |  |
| 10 | 枝角类 | 长额象鼻溞 | 2个/L |  |  |  |  |  |

（2）浮游动物多样性指数

表5.4-13                 各采样点浮游动物多样性指数

| 序号 | 采样点位置 | 多样性指数 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙水河与水心河交汇处 | 2.3 | 较丰富 |
| 2 | 环场南河与滨海塘河交汇处 | 1.8 | 一般 |
| 3 | 海城(人民北路桥) | 0.9 | 贫乏 |

###### 底栖动物现状评价

（1）种类组成

经鉴定，本次调查水域共检出底栖动物2种，分别是霍甫水丝蚓和摇蚊幼虫。

表5.4-14              拟建工程附近河道底栖动物调查结果

| 序号 | 种类 | 1#监测点 | 2#监测点 | 3#监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环节动物 | 霍甫水丝蚓 | 80个/m2 |  | 100个/m2 |  | 80个/m2 |  |
| 2 | 其他 | 摇蚊幼虫 |  |  | 40个/m2 |  | 30个/m2 |  |

（2）底栖动物多样性指数

表5.4-15                 各采样点底栖动物多样性指数

| 序号 | 采样点位置 | 多样性指数 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙水河与水心河交汇处 | 0 | 极贫乏 |
| 2 | 环场南河与滨海塘河交汇处 | 0.9 | 贫乏 |
| 3 | 海城(人民北路桥) | 0.9 | 贫乏 |

### 陆生生态环境现状分析

###### 土地利用情况

工程所在地现状土地利用主要为水域及水利设施用地、城镇村及工矿用地、耕地、林地和交通运输用地等，见图5.4-1。

| 水利设施用地 | 城镇用地 |
| --- | --- |
| 交通用地 | 耕地 |

图5.4-1土地利用现状图

###### 陆生植物

由于人类长期活动的影响，工程区典型的原生植被多已消失，现植被主要为次生植被或人工植被。该区域现有植被中主要是绿化树种，广布乔木、灌木和草本。

根据现场调查，工程河道沿线用地主要为城镇、村庄和农田，按人为干扰强度、植被组成及功能，可将工程区周边植被分为城镇及道路绿化，乡村住宅栽植植被、农田作物，河道堤岸植被等4种主要类型。

（1）城镇及道路绿化

城镇及道路绿化植被主要包括城镇、道路两侧及道路中间绿化带的绿化乔木、灌木及草本，一般以常见的绿化树种为主，例如香樟、柳树等；主要草本为麦冬、沿街草等。

（2）乡村住宅栽植植被

乡村住宅栽植植被主要为乡村居住区周边的人工栽培的绿化、经济树种，果树和竹林，以及零星种植的蔬菜瓜果等。

绿化树种与城镇及道路绿化树种相似。经济树种一般小片种植，主要分布于住宅间的空地。果树主要有四季柚、橘子树等，主要分布于住宅周围。经济竹林丛为零星分布，属于禾本科刚竹属、矮竹属、苦竹属等为主。草本主要为种植的蔬菜为主，主要有白菜、西红柿等江南常见蔬菜为主，且随季节变化。

（3）农田作物

农田作物为亚热带常见品种。重要的粮油农作物为油菜、水稻、麦及棉花，以及大豆、甘薯、玉米、瓜、果等江南常见农作物。粮油农作物的轮作方式现主要有一年二熟的油-稻和麦-稻等。

（4）河道堤岸植被

工程河道堤岸植被以居住用地、农田及半自然荒地为主，两侧多为半自然岸坡，以次生植被为主，有的为湿地植被。工程河道少部分河段沿岸种植有防护林，以水杉、柳树为主；湿地植物以菖蒲、芦苇、芦竹和荻等；另外还有外来种：空心莲子草、加拿大一只黄花、小飞蓬等。

经调查，工程占地范围内无珍稀野生植物分布，工程范围内有5棵古树名木，区域生态类型简单。

###### 陆生动物

工程沿线所涉河段沿岸人类活动较为频繁，未发现有珍稀野生动物活动的痕迹，野生动物以常见种类为主，如蛙、鼠、麻雀等。

###### 水土流失现状

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188 号）和“浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会关于公布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告”（公告[2015]2 号），工程所在区域不位于国家或浙江省水土流失重点防治区内，属于水土流失一般防治区。

工程区水土流失的类型主要是水力侵蚀，项目区水土流失强度以微度侵蚀为主。

### 地下水环境现状分析

（1）监测断面

本次环评共布设3个监测断面，详见表5.4-16与附图7。

表5.4-16              水质监测断面一览表

| 序号 | 监测断面位置 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 横街 | E 120.757718° N 27.975153° |
| 2# | 龙水河与水心河交汇处 | E 120.793160° N 27.936773° |
| 3# | 人民北路 | E 120.769829° N 27.831996° |

（2）监测因子

pH值、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮计）、挥发酚等共7项指标。

（3）监测频次

2014年12月，监测1次。

（4）监测结果

监测结果见表5.4-17。

表5.4-17           地下水环境现状监测结果           单位：mg/L（pH值除外）

| 采样点 | 1# | 2# | 3# | 超标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 |  |
| pH值 | 7.29 | / | 7.31 | / | 7.38 | / | / |
| 氨氮 | 0.19 | Ⅲ | 0.47 | Ⅳ | 2.22 | Ⅴ | 33.3 |
| 氟化物 | 1.2 | Ⅳ | 1.1 | Ⅳ | 0.3 | Ⅰ | 0 |
| 高锰酸盐指数 | 2.66 | Ⅲ | 2.08 | Ⅲ | 2.48 | Ⅲ | 0 |
| 硝酸盐（以氮计） | 5.72 | Ⅲ | 0.114 | Ⅰ | 18.6 | Ⅲ | 0 |
| 亚硝酸盐（以氮计） | 0.006 | Ⅱ | 0.004 | Ⅱ | 0.021 | Ⅱ | 0 |
| 挥发酚 | 3×10-4L | Ⅰ | 3×10-4L | Ⅰ | 3×10-4L | Ⅰ | 0 |
| 类别 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ | 33.3 |

（5）现状评价

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）对现状地下水质进行评价，各监测点位评价结果详见表5.4-17。由表可见，工程监测点位除氨氮外，其余指标均能达到Ⅳ类水质的要求。

地表水污染是地下水污染的主要原因。地下水的水质动态与地表水关系密切，地表水可通过各种途径渗入地下而成为地下水，虽然地下水污染过程是缓慢的，但长年累月的持续作用仍可使地下水遭受污染。温瑞平原河网水质氨氮超标，对地下水也有一定的影响。另外，地下水氨氮的超标与农业生产和畜牧业有关，过量的农药化肥以及畜禽粪便形成了农业面源污染，农业污水通过地表水或土壤水的下渗也会导致地下水污染。

# 环境影响预测与评价

## 水文情势影响分析

### 洪水期河网水文情势影响分析

《温州市温瑞平原东片排涝工程可行性研究报告》中建立了水利计算模型对本工程实施前后温瑞平原东片骨干河道水位变化和高水位持续时间变化进行了计算，成果得到专家的认可。本环评报告中工程建设对水文情势的影响部分主要引用该成果。

（1）水位变化

工程实施前后东片河道水位变化见表6.1-1。

表6.1-1   	        东排工程实施后水位变化分析表（单位：m）

| 代表点 | 代表地面高程 （m） | 10年一遇 | 20年一遇 | 50年一遇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 水位 （m） | 工程 实施后 （m） | 变化 | 现状 水位 （m） | 工程 实施后 （m） | 变化 | 现状 水位 （m） | 工程 实施后 （m） | 变化 |
| 上河滨 | 4.3 | 3.83 | 3.76 | -0.07 | 4.02 | 3.95 | -0.07 | 4.26 | 4.19 | -0.07 |
| 瑶溪街道 | 4.3 | 3.75 | 3.68 | -0.07 | 3.93 | 3.85 | -0.08 | 4.13 | 4.05 | -0.08 |
| 白楼下 | 4.2 | 3.63 | 3.61 | -0.02 | 3.78 | 3.77 | -0.01 | 3.85 | 3.86 | 0.01 |
| 龙水河 | 3.9 | 3.66 | 3.63 | -0.03 | 3.82 | 3.80 | -0.02 | 4.04 | 4.02 | -0.02 |
| 金岙 | 4 | 3.61 | 3.60 | -0.01 | 3.77 | 3.76 | -0.01 | 3.90 | 3.92 | 0.02 |
| 张家尖 | 3.9 | 3.60 | 3.59 | -0.01 | 3.76 | 3.75 | -0.01 | 3.89 | 3.91 | 0.02 |
| 炮台山 | 3.9 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 3.74 | 3.73 | -0.01 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| 下山湾 | 4.0 | 3.58 | 3.51 | -0.07 | 3.74 | 3.67 | -0.07 | 3.90 | 3.88 | -0.02 |
| 海滨街道 | 3.9 | 3.45 | 3.35 | -0.10 | 3.55 | 3.45 | -0.10 | 3.73 | 3.57 | -0.16 |
| 永中街道 | 4.0 | 3.60 | 3.56 | -0.04 | 3.75 | 3.70 | -0.05 | 3.92 | 3.88 | -0.04 |
| 永兴街道 | 3.8 | 3.74 | 3.62 | -0.12 | 3.91 | 3.78 | -0.13 | 4.12 | 3.97 | -0.15 |
| 沙城街道 | 3.8 | 3.82 | 3.70 | -0.12 | 4.00 | 3.86 | -0.14 | 4.21 | 4.06 | -0.15 |
| 天河街道 | 3.8 | 3.71 | 3.61 | -0.10 | 3.90 | 3.79 | -0.11 | 4.14 | 4.02 | -0.12 |
| 三甲浦 | 3.8 | 3.63 | 3.52 | -0.11 | 3.82 | 3.70 | -0.12 | 4.05 | 3.92 | -0.13 |
| 温州机场 | 4.5 | 3.59 | 3.48 | -0.11 | 3.75 | 3.63 | -0.12 | 3.96 | 3.82 | -0.14 |
| 中横河 |  | 3.73 | 3.63 | -0.10 | 3.92 | 3.81 | -0.11 | 4.15 | 4.03 | -0.12 |
| 滨海塘河 |  | 3.61 | 3.48 | -0.13 | 3.79 | 3.66 | -0.13 | 4.02 | 3.88 | -0.14 |
|  |  | 3.61 | 3.50 | -0.11 | 3.78 | 3.64 | -0.14 | 3.99 | 3.83 | -0.16 |
|  |  | 3.55 | 3.43 | -0.12 | 3.71 | 3.59 | -0.12 | 3.90 | 3.77 | -0.13 |
| 海城街道 | 3.8 | 3.92 | 3.49 | -0.43 | 4.16 | 3.67 | -0.49 | 4.45 | 3.89 | -0.56 |

从上表中看出，东排实施后，对东片水位影响较大，除瑶溪片下游外，各代表点水位普遍下降，其中海城街道降幅最大，50年一遇水位降幅达到0.56m。瑶溪片草河、龙水河和水心河等实施后，遭遇50年一遇洪水时，瑶溪片上游水位下降显著。

（2）高水位持续时间

工程实施后，各区片高水位持续时间变化如表6.1-2所示。

表6.1-2   	        东排工程实施后高水位持续时间变化表（单位：h）

| 位置 | 水位高于3.0持续时间 | 水位高于3.2持续时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 东排实施前 | 东排实施后 | 变化 | 东排实施前 | 东排实施后 | 变化 |
| 永中街道 | 31 | 22 | -9 | 17 | 15 | -2 |
| 瑶溪片农田 | 32 | 24 | -8 | 18 | 15 | -3 |
| 城北河 | 39 | 23 | -16 | 25 | 19 | -6 |
| 永兴片农田 | 40 | 25 | -15 | 24 | 19 | -5 |
| 海城街道 | 38 | 22 | -16 | 26 | 19 | -7 |
| 海城片下游农田 | 30 | 21 | -9 | 22 | 17 | -5 |

工程实施后，温瑞平原东片遭遇50年一遇最大三日暴雨时，农田段水位高于3.0m持续时间降幅约为8～16h，建成区海城街道降幅达到16h；农田段水位高于3.2m持续时间降幅约为2～7h，建成区海城街道降幅达到7h。由此可见，工程实施后对降低洪水期高水位持续时间有较好的效果。

（3）排涝能力分析

总体来说，工程实施后温瑞平原东片的排涝能力将较大提高，城市中心区、机场、空港新区建成区范围基本达到50年一遇标准，老城区中，瑶溪、永中、海滨街道达到20年一遇排涝标准，海城街道达到10年一遇排涝标准，而永兴、沙城、天河暂达不到10年一遇排涝标准。

温瑞平原东片排涝工程是东片治涝的最主要部分，考虑到实际情况，本工程虽涵盖东片治涝的主要内容，但仍有较多项目未纳入，如老城区打卡、卡口段河道拓宽、老旱闸拆除、瑶泷二级水库、东平水闸扩建等；此外，旧城改造、疏通管网等市政工程也不在本次设计范围。因此，东排工程按照新建城区、围垦区50年一遇，老城区、蓄涝低地及农田10年一遇的标准进行设计，但东排工程实施后温瑞平原东片暂不能完全达不到该标准，如永兴、沙城、天河街道暂时还达不到10年一遇排涝标准。

### 非汛期河网水文情势影响分析

（1）对水面率的影响

项目实施后，区域水面率变化情况详见表6.1-3。

表6.1-3   	                 水面率变化情况表

| 位置 | 面积（km2） | 水面率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 目前 | 项目实施后 | 变化 |
| 龙湾区 | 瑶溪 | 28.39 | 4.95% | 5.10% | 0.15% |
|  | 永中 | 44.25 | 5.56% | 5.77% | 0.21% |
|  | 永兴 | 15.29 | 6.23% | 9.10% | 2.87% |
|  | 海滨 | 17.96 | 7.53% | 8.67% | 1.14% |
| 经济技术开发区 | 沙城 | 15.77 | 8.09% | 9.46% | 1.37% |
|  | 天河 | 22.47 | 6.97% | 6.97% | 0.00% |
|  | 海城 | 15.21 | 4.79% | 10.08% | 5.29% |
| 龙湾区4个街道 | 105.89 | 5.83% | 6.57% | 0.74% |
| 合计7个街道 | 159.34 | 6.11% | 7.24% | 1.13% |

由表可知，本项目实施后，水面率普遍提高，龙湾区与经济技术开发区水面率合计提高1.13%，增加水域面积1.80km2，局部水面率提高显著，例如海城街道水面率提高5.29%。

（2）对河网水文情势的影响

在非汛期，平原河网水位主要受沿江、沿海出水闸控制，由于水闸的调度规则不变，因此工程实施前后，区域河网水位基本不变。同时由于骨干河道拓宽、疏浚整治后，河道过水断面增大，在流量不变的情况下，河网断面平均流速将略有降低，但局部水系连通河道流速将提高。

## 水环境影响分析

本工程属于生态类工程，运行时工程本身不排放污染物，仅运行管理人员产生一定量的日常生活污水及垃圾，经妥善处置后，工程本身运营期间对水环境基本不会造成影响。

本工程属于生态类工程，运行时本身不排放污染物。工程实施对水环境的影响主要体现在以下几方面：

（1）河道疏浚，减少内源污染

本工程疏浚挖出底泥约100.98万m3。河道底泥不仅是河流营养物质循环的中心环节，也是营养物、持久性有机污染物、重金属的主要聚集库。即使外源得到有效控制，生物或物理因子等作用促使沉积物释放，仍有可能导致水体在相当长的时期内维持富营养化或水质继续恶化等不良状态。底泥疏浚将污染物从水域系统中彻底去除，可以较大程度地削减底泥对上覆水体的污染贡献率，进而改善工程后整治河道内的水质。

（2）水域面积增大，水系连通，增加水环境容量

根据主体设计，新开河道64.2km，拓宽河道41.0km，开挖湖泊增加水域面积1.69km2，工程实施后，增加水域面积1.80km2，同时连通了水系，将减少死水区，有利于提高温瑞平原东片河网的水环境容量，对改善水环境带来积极影响。

## 地下水环境影响分析

（1）工程建设对地下水水位及水质的影响

根据区域地下水调查资料显示，区域场地浅层地下水为孔隙潜水，赋存于表层粉质粘土及素填土中，主要受大气降水和河流补给，向河床排泄。深层地下水主要赋存于含粘性土碎石中，略具承压性，其透水性较强。场地水位年变化幅较小。

本工程为地表河道工程，工程实施对地下水影响主要为浅层地下水。工程所在区域河底高程低于地下水水位，故河道渗漏对浅层地下水补给量有限，在区域地下水资源补给量计算中通常将河道渗漏补给量忽略不计，区域浅层地下水主要由降水补给。浅层地下水与河网水体的沟通方式主要是地下水通过河岸两侧向河道。因此，总体而言，由于浅层地下水与河道水体密切联通，河道水体对浅层地下水水质有一定的影响。但由于多数情况下，河道水体对浅层地下水补给量有限，河道水体水质对浅层地下水水质和水量的影响有限。工程堤防护岸采用生态护岸，增进了岸坡和河水的交流，并没有阻隔河道与地下水之间的水力联系，对地下水的水量和水质交换影响有限。

（2）淤泥中转场对地下水水质的影响

淤泥中转场共中转淤泥100.98万m3，干化前淤泥含水率在80%左右，自然干化后含水率约为60%。干化过程中存在含高浓度SS的污水下渗污染地下水的可能。

因此，淤泥中转场均应设计防渗、集排水设施，可利用原有的开挖土方堆填挡土墙，采取防渗膜等材料构筑防渗层，防止污水下渗污染地下水。

## 生态环境影响分析

本工程属于生态类工程，运行时本身不排放污染物。工程完工后，对水生生态环境的影响主要是因水文情势改变引起，对陆域生态环境的影响，主要体现在土地利用形式改变对原有生态的影响，间接影响主要体现在因河岸型式改变、河道疏浚等对动植物的影响。

（1）对鱼类的影响

据水生态现状调查，温瑞平原东片无珍稀鱼类，无集中的鱼类三场分布，河网内生态系统较为简单。

根据前述，工程实施后，有利于河网水质的改善，因此，总体上有利于河网生境的改善，将对鱼类及其他水生生物带来积极影响。

（2）土地利用形式改变的影响

本工程对部分河段进行了局部拓宽，需要征用一部分耕地，对当地农业生产有一定不利影响。由于工程所在地生态类型简单，因本工程土地利用形式改变所引起的生态类型改变对当地的生态系统影响较小。

（3）河道断面型式改变的影响

河岸植物缓冲带是物种源和野生动物的栖息地，能够调节河流的微气候，在水陆之间充当缓冲带的作用，对改善河流水质和保护河岸起着重要的作用。河道整治类工程，将完全改变河道的断面形式，改变河道缓冲带，故河道断面型式的设计对河流的生态健康起着决定性的作用。

可研在河岸断面方案设计时，以安全适用、经济合理、施工方便，突出水景观设计、避免硬化，全线生态护岸型式，充分利用植物措施进行堤岸防护，构建生物友好的设施和环境，生态景观、文化和亲水设施等作为设计原则，所选断面型式充分贯彻了“生态理念”，在土地条件允许的情况下采用A、B型断面，该类断面优点是自然、生态、绿化面积大、景观效果好。人口相对密集地区的河道整治断面采用C型断面，该断面优点是土地占用少，施工简便投资省。局部景观要求高的河段采用D型断面，该断面优点是景观效果好，人水和谐共处，满足行人休闲娱乐要求。已建有老挡墙的河段采用E、F型断面，该类断面的特点是结构安全性较高。可研所选断面较合理。

## 运行管理对环境的影响分析

（1）工程管理人员产污对环境的影响

工程建成后由龙湾区水利局和温州经济技术开发区管委会农林渔业水利局负责工程的执法管理。待滨水绿化形成后，按街道成立专门的河道管理机构，负责河道日常管理。本工程管理机构人员为57人。工程运行管理期间，主要是管理人日常生活产生的生活污水和生活垃圾。

1）生活污水

根据工程分析，工程运营期间，生活污水排放量7.7m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，在未经处理的情况下，其产生量分别为2.31kg/d、1.5kg/d、1.93kg/d和1.39kg/d，污染物的产生量不大，但若未经处理直接排放如河道，将会对周边河道水质产生影响。

2）固体废弃物

根据工程分析，管理人员生活垃圾产生量为57kg/d。管理人员的生活垃圾若直接排到自然环境中，将会对周围水土、土壤、植被、景观等产生一定的不利影响。

根据调查，现有管理机构内已配套建设厕所、化粪池、垃圾桶等处理设施，并由相应的部门定期清运。故，运行管理时，利用现有的处理设施即可，不会对周边环境产生不利影响。

（2）水闸运行噪声分析

一般情况下，闸门处于挡水状态，排涝闸关闸挡潮蓄淡。水闸运行期的噪声主要集中在汛期。

根据类似工程调查，水闸开闸泄洪过程中，主要噪声来源于水流过闸冲击，随着内外江水位差的不同，开启闸门数量的不同产生的噪声有较大区别，噪声强度一般在70~100 dB(A)之间，一般情况按声级85dB(A)考虑。我们利用噪声衰减公式（6-1）对水闸开闸泄洪噪声进行模拟计算，结果如下：

表6.5-1           水闸开闸泄洪噪声及其衰减声压级                 单位：dB

| 噪声级 | 距离（m） |
| --- | --- |
| 85 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 |

噪声随距离的衰减后，30m处即可达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的排放要求。本项目城东水闸与三甲节制闸30m范围内无环境噪声敏感点，故水闸运行时，对环境无影响。

## 对社会环境的影响

（1）社会效益

1）防洪效益

主要为农业综合防洪效益和工商业综合防洪效益等社会效益。

农业防洪效益主要是指计算本工程建成后可以减少的水灾经济损失。包括种植业（粮食、蔬菜、水果、经济作物、种子等）、水产、禽畜、房屋、财产、公益设施等。

工业综合防洪效益，是指本工程实施后对保护区内各级所属的工业、交通、商业、建筑、邮电、饮食服务等行业可以减少的洪灾经济损失。

2）提高土地利用价值

工程治理后，改善区域环境，促进了公共基础设施建设，改善了经济建设环境。通过河道整治、堤岸绿化、湿地的生态绿化建设，美化了自然景观。这些由于工程实施，为当地人民群众的生产、生活提供了良好的环境。

3）改善经济建设环境

本工程建成运行后，保护区的防洪标准提高，原来被洪水淹没的土地可以开发为工业用地、居住区等。同时，城市防洪工程的河道整治、绿化、交通等相关配套工程也开始实施，这些基础设施的完善，也大大提升了经济建设环境，使温瑞平原东片更具备吸引投资的条件。

4）对当地农业生产的影响

本工程建设永久占用耕地154.26hm2，对当地农业生产的不利影响很小，影响主要局限于被征地农民，可通过政策处理解决。

（2）对当地居民生产、生活的影响

工程在不同河段采用不同类型的驳岸，在草河、双岙湖和三廊桥河建立多层次、立体式的滨河景观绿化带，彻底改变现状脏、乱、差的景象，成为居民休闲、旅游的好场所。

因此，本工程建成后，随着防洪排涝标准的提高，在保障当地居民生产、生活安全的同时，还极大的改善当地河岸景观，改善周围居民的生活环境，有利于提高人们的生活质量。

## 拆迁安置影响分析

### 拆迁安置对居民生活水平的影响分析

项目安置采取就近安置，安置迁建用地根据被拆迁居民所在村规划和不同户型，由当地乡镇政府、街道办事处按本工程拆迁处理政策指导村委会统一安排，按有关规定办理迁建用地和建房审批手续，在规划确定的农居点复建住宅进行安置。故，安置居民基本不需适应新的环境，对拆迁居民心理上的影响小，加上项目的经济补偿措施，拆迁后居民居住水平不会降低。

本工程建设永久占用耕地154.26hm2，对当地农业生产有一定的不利影响，影响主要局限于被征地农民，可通过货币补偿，弥补被征地农民的损失。

随着居住环境的改善、区域防洪能力的提高，将降低居民遭受洪涝灾害造成的损失，居民的生命和财产安全将得到有力保障。

综上所述，本项目拆迁安置不会降低当地居民的生活水平。

### 拆迁安置环境影响分析

（1）对水环境的影响

居民安置区应配套建设化粪池、生态污水处理池、收集管道等处理设施，近期生活污水处理后外排或用于肥田，远期条件成熟时，将生活污水接入城镇污水管网中，进一步减少污染物的排放量。

（2）对水土流失的影响

拆迁建房、筑路等过程将不可避免对原地貌、植被产生破坏，并会产生一定的弃渣，若不妥善处置，可能造成一定的水土流失。因此，在拆迁安置过程中应采取一定的水土保持措施，以达到水土保持、恢复植被，改善生态的目的。施工结束后，应恢复植被，减少水土流失量，保持当地生态平衡。从长远角度分析，不存在弃土对环境产生的不利影响。只是在施工期，临时堆土场会有少量水土流失产生。

（3）拆迁迹地对环境的影响

工程拆迁主要是民房，另有厂房少量，主要是空港片河道涉及制砖场及畜牧专业合作社，因此，本项目无拆迁迹地的环境污染问题。

## 景观与文物影响分析

（1）景观影响分析

温瑞平原东片河网城镇农村附近河道，河岸违章建筑较多，河道上随意堆砌垃圾，河滩局部被作为生活垃圾的天然堆放场，污染河道水质，景观差。

主体设计在河道景观设计时，以和谐、可持续发展，低碳、节能、环保为原则，以绿为主，最大限度提高绿地率，体现自然生态，在设计中以植物造景为主，配置高大乔木及茂密的灌木，营造令人心旷神怡的环境。

工程建设有利于该区域景观的改善。但可研在堤防设计中仅对绿化景观做了定性的描述，对选用的植物种类及数量进行了初步考虑，并未在堤防断面上做具体的设计，建议在下一阶段设计中，应对其进行详细设计。

（2）文物影响分析

根据《中华人民共和国文物保护法》第十八条，根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带，并予以公布。在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

工程建设的河道范围内涉及1处国家级文物保护单位，1处文保点。周边拟实施工程处为双岙河河道的拓宽，施工时事先取得文物行政部门同意后划出建设控制地带，不破坏文物的历史风貌，工程建成后，防洪排涝标准提高，有利于文物的保护。

## 施工期环境影响预测评价

### 对水环境的影响

施工期对水环境造成影响的污染源主要是：施工生产废水和生活污水。主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮、石油类。

施工期对水环境的影响主要来源于生产废水、生活污水等。

（1）生产废水对河道水质的影响

根据工程分析，混凝土系统拌和废水约21m3/d，泥沙产生量约1.05t/d；汽车冲洗、机械维修的含油废水产生量约50m3/d，SS产生量约40kg/d，石油类产生量约0.75kg/d；淤泥中转场排水约20.2万m3。根据施工布置，淤泥中转场共设置8处，其余废水分13个施工工区排放，各个施工场地废水及污染物的产生量不大，但须采取沉淀池、隔油池等设施进行处理，做到达标排放。

施工船舶生活污水产水量为2.7m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，其产生量分别为0.81kg/d、0.54kg/d、0.68kg/d、0.14kg/d。施工期船舶舱底油污水产生量为2.8m3/d，石油类产生量约为14.0kg/d。船舶生活污水由停靠码头接收处理。对于安装有油水分离器的船舶，舱底油污水经自带的油水分离器处理后达标排放，没有安装油水分离器的小型船舶，其舱底油污水应暂存于船舶自备的容器中，并送船舶污水接受船或岸上的油污水接受单位接收处理。

（2）生活污水对河道水质的影响

施工高峰期生活污水产水量为108m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，其产生量分别为32.4kg/d、21.6 kg/d、27 kg/d、5.4 kg/d。

本工程施工单位生活、管理用房拟租用邻近民房解决，产生的污水可利用原建筑的污水收集设施，进入化粪池，由于化粪池出水不能达到排放标准要求，而当地污水收集管网尚未覆盖，需进行进一步处理；施工现场可通过设置临时厕所，收集现场施工人员的生活污水，并委托环卫部门定期清运。

（3）工程水下施工对河道水质的影响

河道疏浚、岸边清基、桩基施工以及施工围堰的建设和拆除涉及到水下作业均将造成河道水体SS浓度不同程度的增高，河道疏浚扰动最为剧烈，故以河道疏浚为例。

工程河道疏浚部分采用抓斗式挖泥船进行疏浚，将扰动河道底泥，而水体与底泥之间的水土界面上，附着一层呈半悬浮颗粒状淤泥物质，该层物质含水率高、营养盐、有机物及化学有毒污染物含量高，且极易溶出和再悬浮，在疏浚过程中，该层物质及底泥受到扰动后将在水体中扩散、释放污染物，容易对水环境造成二次污染。

根据类似疏浚工程，施工期产生的悬浮物浓度增加一般在40~70 mg/L左右。根据施工安排，施工工序为分段施工而非同时铺开，因此水体悬浮物浓度的增加仅限于局部地区的短时期内，该不利影响将随着施工结束而很快消失。此外，工程涉及的河道属于平原河网，施工期集中在非汛期，河道内流速缓慢，有益于悬浮物沉降，故工程疏浚产生的环境影响较小，属于可承受范围之内。

其余水下施工将扰动施工区所在河床，松散的土方在水流的作用下，短期内将使作业区附近的悬浮物浓度上升，水质下降。根据类似工程，距作业点10~15m处水中SS浓度增加值不超过50mg/L，而根据监测结果，由于温瑞平原东片河网现状SS平均浓度为56mg/L，工程水下施工将导致水体较浑浊。根据河道疏浚分析，工程其余水下施工扰动产生的悬浮物影响小。

（4）淤泥中转场排水对河道水质的影响

根据工程分析，淤泥固化尾水中主要污染物为SS，直接排入水体会对河道水质产生不利影响，因此必须采取一定措施减轻排水对周围水环境的影响。

淤泥固化后尾水的SS浓度和淤泥性质、脱水方式有关，一般来说，对于以河道表层淤泥为主的疏浚物，由于细颗粒较多，物理沉降性能较差，若单纯依靠物理沉降，出水中SS浓度难以满足排放标准的要求。

工程疏浚采用抓斗式、喷吸式和绞吸式挖泥船开挖，采用自卸汽车运送至沿线淤泥中转场，自然干化后采用自卸汽车运至龙湾二期围垦区。淤泥中转场共中转淤泥100.98万m3，干化前淤泥含水率在80%左右，自然干化后含水率约为60%，预计产生约20.2万m3的尾水。

尾水首先要采取沉淀池等物理沉淀方式，若尾水中SS浓度不能满足排放标准要求，则需进一步采取化学处理方法，必要时选择氯化铁（FeCl3）、聚合氯化铝（PAC）、明矾（KAlSO4·12H2O）和高锰酸钾（KMnO4）等作为絮凝剂开展“尾水处理试验”，以便合理确定絮凝剂种类及用量。

### 对声环境的影响

施工期噪声主要为各种施工机械的运行噪声和运输车辆的交通噪声。根据污染源分析，声源强度一般在86~120dB（A）之间。

###### 现场施工噪声影响预测

（1）现场施工作业噪声预测

施工机械一般露天作业，在没有隔声措施、周围无屏障的情况下，对单台施工机械设备峰值噪声随距离的衰减进行预测，公式如下：

（6-1）

式中：

——预测点的噪声A声级，dB；

——参考位置r0处的噪声A声级，dB；

r ——预测点至噪声源的距离，m；

r0——参考位置至噪声源的距离，m；

——空气吸收附加衰减系数，1dB/100m。

经预测，不同施工阶段主要机械的峰值噪声随距离的衰减情况见表6.9-1。

施工期间，由于多台设备同时使用，噪声叠加，成为组合声级，因此，多台机械同时运作噪声对施工场界的影响将比单台施工机械要更大，根据单台机械设备的源强及实际噪声叠加类比分析，组合声级将增加3~8 dB。

表6.9-1          主要施工机械峰值噪声及其衰减声压级           单位：dB

| 序号 | 机械设备 | 噪声级 （dB） | 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 1 | 挖掘机 | 89 | 65 | 59 | 55 | 48 | 44 | 41 | 36 | 33 |
| 2 | 推土机 | 96 | 72 | 66 | 62 | 55 | 51 | 48 | 43 | 40 |
| 3 | 自卸汽车 | 86 | 62 | 56 | 52 | 45 | 41 | 38 | 33 | 30 |
| 4 | 压路机 | 106 | 82 | 76 | 72 | 65 | 61 | 58 | 53 | 50 |
| 5 | 砼拌和机 | 94 | 70 | 64 | 60 | 53 | 49 | 36 | 31 | 28 |
| 6 | 抓斗式挖泥船 | 89 | 65 | 59 | 55 | 48 | 44 | 41 | 36 | 33 |
| 7 | 喷吸式挖泥船 | 100 | 76 | 70 | 66 | 59 | 55 | 52 | 47 | 44 |
| 8 | 绞吸式挖泥船 | 96 | 72 | 66 | 62 | 55 | 51 | 48 | 43 | 40 |
| 9 | 回旋钻机 | 102 | 78 | 72 | 68 | 61 | 57 | 54 | 49 | 46 |
| 10 | 喷浆搅拌桩钻机 | 100 | 76 | 70 | 66 | 59 | 55 | 52 | 47 | 44 |
| 11 | 柴油打桩机 | 120 | 96 | 92 | 86 | 79 | 75 | 72 | 67 | 64 |

昼间，施工阶段除柴油打桩机外，其余机械设备施工在距施工点200m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，夜间若施工，距施工点400m外才能满足要求。柴油打桩机昼间施工时，在据施工地点400m外仍不能买足1类标准。

距施工区较近的村庄、学校等，施工期噪声影响较大，应加强施工期间的施工组织和管理，夜间原则上禁止强噪声机械作业。

（2）材料运输噪声影响预测

据有关监测数据，自卸汽车的噪声源强约为86dB(A)。根据施工组织设计，场外运输道路主要利用现有公路。运输噪声采用点声源在半自由空间衰减计算公式计算一辆自卸汽车通过时产生的噪声值，计算模式如下：

（6-2）

式中：

为距声源r处的声压级（dB(A)）；

为声源强度（dB(A)）；

r为与声源距离（m）。

计算结果见表6.9-2。

表6.9-2              物资运输噪声影响预测结果                  dB(A)

| 距路中心距离(m) | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自卸汽车噪声 | 54.5 | 52.0 | 46.0 | 44.0 | 42.4 | 39.9 | 38.0 | 34.5 | 32.0 |

工程施工期间，材料的运输利用原有的道路，现有道路沿线车辆密度较大，噪声背景值较高，施工高峰期间，将会对道路两侧居民产生不利影响。

（3）爆破施工噪声影响预测

工程拟新开大罗山引水隧洞，在隧道开采两端有可能会涉及爆破工艺。根据有关监测资料，爆破施工的噪声源强为129dB（A）。将爆破施工点简化为点声源，考虑噪声在空气中的衰减，利用公式（6-1）进行计算得到以下预测结果。

表6.9-3                   爆破噪声影响预测结果                  dB(A)

| 距爆破中心距离(m) | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆破噪声 | 105 | 99 | 95 | 88 | 81 | 73 | 70 | 59 | 54 |

由表6.9-3可知，隧洞开挖突发爆破噪声大，参照《声环境质量标准》（GB3096-2008），昼间爆破作业，距洞脸约1000m范围内的村庄居民将受到影响，夜间影响范围更广。

新开隧洞开采的位置距最近的村庄约为200m，故隧洞洞脸爆破施工期间，对附近村庄产生一定影响，须做好相应的防治措施，减轻影响。

### 水土流失影响分析

本节主要引用了温州市水利电力勘测设计院编制的《温州市温瑞平原东片排涝工程水土保持方案报告书（送审稿）》中的主要成果。

本工程建设过程中，一方面将扰动区域内的地形地貌，损坏原有的地表、植被，使其原有的蓄水保土功能丧失或降低；另一方面在施工中开挖、填筑的土石方量很大，极易造成水土流失。

根据工程区的地形、地质、土壤、植被、降雨以及施工方式等特点，本工程可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面：

（1）对土地资源的破坏和影响

工程建设征用、占用土地，扰动原有地貌，损坏植被，土地耕作层和植被生长层被挖损、剥离或压埋，工程建设将使工程区耕地及林地面积减少，裸地面积增加，在开挖面等地段，地面物质原有土壤结构和组成将发生变化，基岩和土石混杂，结构松散，使土体的抗侵蚀能力大为下降，土地生产力短期内衰减或丧失，引起土壤加速侵蚀及周边农田作物被掩埋、沟渠水道堵塞，对周边农作物及土地利用、农业生产造成一定不利影响。

（2）影响水质及周边环境，对河道和周边地区防洪的影响

本工程为河道治理工程，如不做好防护措施，施工中大量的开挖方将直接散落进入附近河道中，不仅加剧水土流失，影响工程安全，而且使得河道中泥沙浓度增加，使水体变浑浊，影响水质，从而对河流生态环境产生一定的影响，可能造成河道淤积，影响河道蓄水行洪能力。

（3）对周边生态环境的影响

工程建设破坏地表植被，在暴雨冲刷下对周边产生径流泥沙；尤其大量临时堆土如不及时防护，汛期可能引起垮塌，危害周边农田及城镇，影响生态景观。

（4）诱发多种形式的水土流失，危及工程安全

工程区存在较大范围的开挖填筑面，如不采取相应的水土流失防治措施，必将引起多种形式的水力侵蚀、重力侵蚀。临时堆料场若无任何防护措施，经雨水击溅和坡面径流冲刷等作用，将诱发剧烈水土流失，有可能对工程安全造成威胁。

### 施工固体废弃物对环境的影响

施工期固体废弃物主要包括生活垃圾、建筑垃圾、施工弃渣等，若处置不当将对环境造成不利影响。

（1）生活垃圾

根据工程分析，施工高峰期平均每天产生生活垃圾1200kg。生活垃圾不得随意丢弃，应建立临时垃圾站集中堆放，及时清运，防止垃圾腐烂，孳生各种有害物质，产生二次污染。

（2）施工废弃物垃圾

施工废弃物包括工程下脚料、报废的施工机械和车辆，废旧的钢材、钢管、油桶、包装袋、木材等。这些废弃物若随意堆置，将对水体水质、土壤、景观等产生一定的不利影响，故对建筑垃圾应采取一定的防治措施，尽可能重新利用，不能利用的应集中堆置。

（3）工程弃渣处置合理性分析

根据可研，工程产生弃方共计798.99万m3，其中表土5.52万m3、土方679.39万m3、淤泥100.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3。

① 弃渣分类处置方式

因该工程涉及面广，建设周期长，不可预知因素较多，且工程可行性研究阶段环评工作仅对工程主要淸淤河道底泥进行了抽样监测调查，为避免可能存在的淤泥超标引起的土壤二次污染环境风险，应在后续设计阶段，对涉及清淤的河道作进一步的补充详调，并在初步设计环保设计专章中根据底泥详查结果，对照相关规范，进一步分类确定底泥处置方式与去向。

根据弃渣物理性质、污染物含量情况，分类处置去向如下：

1）施工前开展河道底泥补充详调，满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ 350-2007）B级标准要求的全部运往龙湾二期围垦区综合利用。（弃渣消纳意向书详见附件6）

2）不能满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ 350-2007）B级标准要求，需实施污染底泥修复工程。

② 合理性分析

1）满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求的弃渣部分

龙湾二期围涂工程（图6.9-1）位于龙湾区瓯江口南侧东海滩涂，北接海滨围垦，南与瑞安交界，位于永兴围垦、丁山围垦、天城围垦外围。消纳地点的选择无限制性因素，但工程施工期长，龙湾二期围垦区接纳填料有总量和时间限制，远期周边还有瓯飞一期围垦等。根据工程的施工进度，产生的渣土应根据龙湾区城管执法局的意见运至指定的围垦区进行消纳。

该部分底泥能满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ 350-2007）中的B级标准，可以用于Ⅱ类土地利用类型，即场馆用地、绿化用地、商业用地、公共市政用地。同时因项目尚处于可研阶段，受设计深度所限，主体设计未对底泥在龙湾二期围区的处置具体位置进行设定。根据前文分析，本环评要求工程产生的底泥尽量用于工业用地、物流仓储用地填筑，并禁止用于Ⅰ类土地利用类型（居住用地、农用地等直接暴露于人体，可能对人体健康存在潜在威胁的土地利用类型）。

另外，淤泥经过淤泥各种方式脱水后，含水率可由80%左右降低至60%左右，采用车运输至龙湾二期围区。淤泥干化后不会渗水，故在运输过程中不会对环境造成二次污染。

因此，该部分弃渣处置去向定为龙湾二期围垦区综合利用，弃渣质量满足围区Ⅱ类土地要求，从环保角度出发，处置方式和去向是合理的。

图6.9-1龙湾二期围垦区位置图

2）不能满足《展览会用地土壤环境质量评价标准》B级标准的清淤底泥超过B级标准的清淤底泥，按照规范要求，必须实施污染底泥修复工程。

根据底泥调查结果，在初步设计环保设计专章中明确底泥修复范围及工程量，并要求委托专业机构开展相应的污染底泥修复工作，届时根据底泥处置去向确定污染物的修复目标值，完善相应的污染防治措施，以减轻或避免因本工程实施造成的二次污染。

因此，该部分弃渣要求先行修复，在各项污染物浓度满足其处置用途所要求的标准限值后再行处置，可避免环境污染风险，符合法律法规要求，处置方式合理。

综上，弃渣按照性质、污染物含量不同，进行分类处置，既使弃渣得到综合利用，又将消除环境污染风险，处置去向、方式和方法较为合理。。

### 对生态环境的影响

###### 对陆域生态环境的影响

（1）对陆生植物的影响

工程施工过程中，由于河道拓宽、护岸等建筑物的基础开挖、土方填筑，将不可避免改变地形地貌，破坏植被，扰动原有地表，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，容易产生新的水土流失。

工程永久占地引起的对陆域生态环境的影响已在6.4节中分析过，不再赘述。

工程范围内存在5棵古树名木，距离现有的河道护岸较近，根据《城市古树名木保护管理办法》，生长在河道用地范围内的古树名木，由河道管理部门保护管理。新建、改建、扩建的建设工程影响古树名木生长的，建设单位必须提出避让和保护措施。城市规划行政部门在办理有关手续时，要征得城市园林绿化行政部门的同意，并报城市人民政府批准。

建议对古树进行避让保护，参考方案如下，

图6.9-2           古树保护方案示意图

从环境角度上考虑，工程涉及的名木古树应以原址保护为主，如不能原址保护则就近移植。下一阶段设计中，应尽量将河道岸线远离名木古树的保护范围，维持其现状。

（2）对陆生动物的影响

另外，工程施工过程中，水禽、飞鸟将会自动迁移，只有地表及地下浅层的小型动物可能受到损失。因此，工程施工可能造成的动物损失影响小。

###### 对水生生态环境的影响

工程水下施工作业时将使局部水域水体SS、COD浓度升高。另外，由于施工期间，植被将遭到一定程度的破坏，水土流失增加，遇下雨天气，周边水体的SS浓度也将比原来有所提高。

SS浓度的升高可能会改变水体中生物的群落结构，使具有光合作用的浮游植物数量下降，同时对以浮游植物为食的浮游动物的生长率、摄食率造成一定的影响，导致浮游生物、底栖生物等饵料生物量的减少，从而改变了水体中原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而迁徙到其他地方，施工区域鱼类密度会有所降低。

根据环境现状调查的结果，工程范围水域河流水质较差，水体流速缓慢，无主要经济鱼类的“三场”。而且，SS浓度的不利影响是暂时的，且影响范围有限，随着施工结束，水体悬浮物浓度将很快恢复到本底值，浮游生物、鱼类的密度也会很快恢复。故工程施工对水生生态环境的影响属于可承受范围。

### 对大气环境的影响

本工程施工期的大气污染物来源主要有：施工机械燃油废气、施工作业区开挖、搅拌、水泥装卸产生的粉尘，汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘等，河道疏浚底泥产生的恶臭。以上污染源分别发生在河道及施工道路两侧以及淤泥中转场，其主要污染物为SO2、NO2、TSP等。

（1）扬尘、粉尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中于土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风引起的；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力产生的尘粒再悬浮造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，对周边环境会产生一定的影响。

1）车辆行驶产生的扬尘

在完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式估算：

（6-3）

式中：

Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.9-4为一辆5t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。

表6.9-4              5t车辆行驶1km时道路扬尘量单位：kg/km.辆

| P（kg/m2） V（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.028 | 0.048 | 0.065 | 0.08 | 0.095 | 0.159 |
| 10 | 0.057 | 0.095 | 0.129 | 0.16 | 0.189 | 0.319 |
| 15 | 0.085 | 0.143 | 0.194 | 0.24 | 0.284 | 0.478 |
| 20 | 0.113 | 0.191 | 0.258 | 0.32 | 0.379 | 0.637 |

由上表可见，在相同路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在相同车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车行驶扬尘的有效手段。

2）风力扬尘

由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，工程开挖土方需临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

（6-4）

式中：Q——起尘量，kg/t.a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，不同粒径粉尘的沉降速度详见表6.9-5。

表6.9-5                 不同粒径粉尘的沉降速度

| 粉尘粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当粉尘粒径250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，一般情况下，施工工地、道路在自然风的作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘（每天4~5次），可使扬尘减少70%左右。相关洒水降尘的试验资料如表6.9-6所示。

表6.9-6              施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

结果表明，每天实施洒水4～5次抑尘，可有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小至20m～50m范围内。

因此，为尽量减少施工扬尘对周围环境的影响，工程施工期间，应及时对建筑材料运输车辆经过的道路路面以及运输车辆表面进行清理；建筑材料不应敞开堆放，且避免在大风干燥天气条件下进行易起尘作业；非雨日实施洒水抑尘，洒水次数和洒水量可视具体情况而定。

（2）尾气

施工机械燃油废气和汽车行驶尾气所含的污染物相似，主要有SO2、NO2、TSP等。污染源多为无组织排放，点源分散，其中汽车尾气流动性较大，排放特征与面源相似。

一般来说，施工期间各类机械和车辆流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大；但工程车辆的行驶将加重周围环境的车辆尾气污染负荷，因此施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放。

综上分析，施工期间，工程沿线附近50m以内的村庄居民、运输道路沿线沿线居民和现场施工人员将受到大气污染物的影响，但其影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。为了最大限度地减轻施工造成的大气污染，要求采取相应的防治措施，减少其对环境的影响。

（3）底泥恶臭

河道疏浚底泥中有机物含量较高，在收到扰动和堆放过程中，在无氧条件下有机物可分解产生氨、硫化氢等恶臭气体。本工程恶臭主要产生于疏浚的河道、疏浚底泥运输道路两侧和淤泥中转周围。

1）河道疏浚恶臭

根据类比分析，底泥在疏挖过程中，在岸边将会有明显的臭味；恶臭影响范围一般在30m左右，30m外，有轻微臭味。根据现场调查，工程周边30m范围之内较多，很多敏感点紧邻河岸，疏浚的恶臭影响较大。工程底泥疏浚时，应尽量合理安排施工时序，在恶臭影响较小的冬季进行施工，缩短河道疏浚的施工时间，减少对周围居民的影响。

2）淤泥中转场恶臭

工程设置8个淤泥晾晒场。根据类似工程淤泥晾晒场恶臭调查结果，淤泥晾晒场恶臭影响范围一般在30m左右，30m外仅有轻微臭味；有风时，下风向影响范围稍大，但50m之外已基本无气味。

由于工程涉及河道数量众多，受现阶段设计深度限制，临时施工场地只是初步设想，具体位置未定，考虑到淤泥中转场产生的恶臭主要集中在50m范围内，因此本环评要求在下一阶段设计中，淤泥中转场的选址应尽可能远离学校等特殊敏感点，距离至少在50m以上，减轻恶臭对工程沿线居民的影响。

3）疏浚底泥运输道路两侧恶臭

河道疏浚的达标底泥经中转场晾晒后利用自卸汽车运送至龙湾二期综合利用。龙湾二期位于工程的东侧，故晾晒后的底泥主要由向东输送。淤泥经晾晒后，含水率降低，臭味散发，但仍有恶臭，在运输过程中将对运输线路沿线的居民产生不利影响。此外，可研成果未制定具体的运输线路，在下阶段具体实施时，运输线路需尽量避开居民点、学校、医院等对气味要求较高的敏感点，尤其是学校和医院。同时，需尽量采用封闭式的自卸式汽车进行输送，以防止沿途散落，影响城镇景观和因散发臭味影响沿途的环境。

### 对社会环境的影响

（1）交通运输

工程施工对交通的影响包括交通运输、道路路面等方面。

①本工程的砂砾料、块石料、水泥等建材均主要通过公路运输进入施工区，在施工高峰期，由于材料运输量的剧增，会使当地局部区域公路的交通量临时性大幅增加，如调度不当，则可能引起堵塞。因此，施工单位应与交通运输部门密切合作，合理安排，科学调度，把对交通运输的影响降到最低程度。

②施工中对交通的影响还包括对原有道路路面的影响。如果运输车辆不按规定操作，例如超载或车况不佳路面颠簸，可能将砂石材料撒落路面，不及时清扫，经过碾压，就可能损坏路面。因此施工单位要教育施工人员文明作业，采取相应的防护措施，并派员及时清扫。

施工对交通的影响是暂时的，随着工程结束将自然消失。

（2）社会经济

施工期需要大量民工、农林副产品、生活日用品及工程建筑材料等，可为工程区周边居民提供就业机会，提高农民收入。

# 环境风险分析

## 评价目的和内容

本工程为水利工程，建设内容包括整治河道70条，总长135.672km；改建水闸1座，新建节制闸1座，开挖湖泊12处，总面积1.684km2；实施滨河景观带3处，配套跨河桥梁改扩建53座。本工程涉及的范围较大、工期较长，在工程实施及运行中，存在一些不确定的因素，可能造成一定的环境风险，有必要进行风险分析，并采取必要的防范措施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，结合项目风险特征，本环境风险评价的主要内容为识别工程建设和运行过程中可能发生的风险环节和潜在事故隐患，确定潜在环境风险事故的影响程度，并提出事故防范措施和应急预案，提高风险管理水平，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到安全施工、运行的目的。

## 环境风险识别

根据前述的环境影响评价，由于本工程建设直接引发的对周边环境风险的影响可能性很小，可能存在的主要环境风险是由周边特殊的环境条件如特大洪水等构成的对工程主体的灾害性影响，工程施工和运行过程中河道旁道路交通运输事故对温瑞平原东片河网水环境的污染风险。

根据本工程本身及周边环境情况，主要存在的风险包括：

（1）施工期机械及船舶溢油风险；

（2）溃岸风险；

（3）运营期交通等突发事故对温瑞平原东片河网水环境的污染风险；

（4）河道底泥运输污染风险。

## 环境风险事故分析与评价

### 施工期船舶溢油隐患分析

工程施工期可能存在施工机械及船舶溢油风险事故。溢油事故发生后，由于油品本身具有毒性，会对区域河网局部水体水质产生严重影响，进而导致水生态环境恶化，对水生动物等产生一定危害，且这种危害的周期往往是漫长的，严重的污染所造成的生态危害影响可持续数十年。因此，溢油泄漏事故发生时，应立即采取应急措施减少溢油泄漏对环境的危害。溢油对环境的危害主要体现在以下几个方面：

（1）对水质的影响分析

油品密度较小且不溶于水，石油进入水体后，将漂浮在水面上并在重力的作用下迅速扩散，形成油膜，在水流及风联合作用下输移和扩散。同时，使下覆水体中的石油类、挥发酚等特征因子浓度升高。此外，油膜阻碍水期交换与阳光照射，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，使河道水质进一步恶化。

（2）对浮游生物的影响

石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，妨碍其光合作用。国内外众多毒性试验结果表明，浮游植物作为鱼虾类饵料的基础，对各类油类的耐受能力均很低，浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1～10mg/L，一般为1mg/L。对于更敏感的生物种类，即使油浓度低于0.1mg/L也会妨碍其细胞分裂和生长速度。

（3）对底栖生物的影响

溢油发生时，会对底栖生物带来严重伤害，即使不被污染致死，也将影响其存活能力。沉降性溢油会覆盖在底泥上，破坏底栖生态环境，妨碍底栖生物的正常生长和繁殖。大多数底栖生物石油应急中毒致死浓度范围在2.0～15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小。

（4）对鱼类的影响

泄漏事件对影响范围内鱼类的影响是多方面的。石油通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传输富集于生物体内，而导致对鱼类的毒性，其症状主要表现为致死性、神经性、对造血功能的损失和酶活性的抑制；慢性中毒影响，即在小剂量、低浓度之下，仍表现代谢毒性、生活毒性以及“致癌、致畸、致突变”的三致毒理效应。此外，水体中一旦发生油污染，扩散的油分子会迅速随风及水的流动而扩散，鱼类等水产资源一旦与其接触，即会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。

### 河岸安全隐患分析

根据主体设计，工程将对温瑞平原东片70条河道进行整治，其中部分河道新建、修砌护岸，护岸修建过程中，若遇特殊情况（如特大洪水等），会对护岸主体产生危害；据地质调查，河岸所在的地震烈度小，各项设计参数选取安全合理，只要设计施工中保证工程质量，河岸及护岸稳定，工程发生河岸坍塌事故的可能性很小。

### 公路汽车溢油及危险品泄漏事故影响分析

本工程涉及大量桥梁，若桥梁运输有毒、有害、油类等物质时存在的风险主要表现为运输过程中发生溢漏、爆炸等事故。因为一旦发生交通事故，尤其是装有剧毒化学危险品的汽车翻车事故，将把大量的有毒物品泻入河网中，由于温瑞平原东片河网沟通密切，它将在短时间内造成一定面积的恶性污染事故，引起温瑞平原东片河网区域性的水质严重污染。

### 河道底泥运输污染风险

工程共产生淤泥100.98万m3，达标部分疏浚底泥拟运至龙湾二期围垦区围垦区处理，但仍存在一定风险，故在运输前做好淤泥的干化处理，运输车斗底部铺设防渗膜，保证在运输过程中不渗漏，防止对沿途环境造成二次污染。

## 环境风险事故防范措施

### 工程安全防范措施

为确保工程运营安全，此次工程需精心设计，精心施工，严格实行施工监理制度，加强施工质量管理。在工程运营期间，要严格执行《中华人民共和国水法》及有关的法律法规，并制定切实有效的实施细则，以保障河道行洪安全。有关部门、单位对周边的单位和居民进行防洪教育，普及防洪知识，提高水患意识。

工程管理及保护范围内应严格控制各类建设活动。对防洪堤、水闸等设施要建立定期巡视和检查工作，发现问题，及时解决，建立良好的维护和养护制度。工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，必须进行规划、制度化合现代化的管理，明确职责，建立科学的、切实可行的工程调度运行规程。随时掌握、监控工程各建筑物和设备的工作状态，以便及时发现问题，消除工程隐患。

### 超标准暴雨防范措施

本工程实施后，新建城区、围垦区排涝标准50年一遇，老城区、蓄涝低地及农田排涝标准10年一遇。当温瑞平原发生超过上述标准的暴雨时，各防护区仍将受淹。为降低超标准暴雨带来的损失，建议采取以下对策：

（1）修建防汛物资储备仓库，充足物资储备，以备紧急防汛抢险；采取多种非工程措施，如加强水文监测、气象预报、建立洪水预警系统，实施防洪人身和财产保险，建立防洪排涝基金制度等；制定超标准洪水影响地区的撤离方案。遇超标准暴雨时，根据预报和事先的计划安排，进行有序地撤离。

（2）对公众加强防灾减灾自救措施宣传，提高防灾减灾意识。

### 溢油、危险品泄漏事故防范措施

（1）加强对温瑞平原东片主要公路运输有毒、有害、油类等物质的管理，凡运输有毒有害物资、油类、粪便进入温瑞平原河道沿岸道路的汽车，应设置防渗、防溢、防漏设施，以防污染事故的发生。严禁将有毒、有害物品排入温瑞平原东片河网水体。

（2）交通管理部门应会同水利部门、环保部门等相关部门制订车辆泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；沿江间隔设置应急报警电话公告牌。

### 底泥运输防范措施

（1）淤泥中转场中，淤泥干化脱水达标后再外运，保证运输过程不排水。

（2）运输车铺设防渗膜，做好防渗措施，在底泥运输公路沿线设立警示牌。

## 事故应急预案

环境风险事故发生后，能否迅速而有效地作出应急反应，对于控制污染，减少污染损失以及消除污染等都起着关键性的作用。针对本工程可能发生的溢油、危险品泄漏事故等环境风险事故，通过对事故的风险评价，制定突发性事故应急处理预案等，对事故快速作出反应，最大限度地减少事故污染对水环境的危害，建立应付突发性事故的抢险指挥系统，组织制定一份可操作的风险应急预案，定期进行演习是非常必要。一旦出现重大事故，能有效地组织救援，及时控制污染、减少污染损失。

因此本环评对应急预案的编制提出如下要求：

### 应急预案的组织机构

（1）应急指挥组织

建立由水利、公安、消防、环保、卫生防疫、安监等职能部门组成的风险应急指挥组织。指挥部对各部门和人员的职责有明确分工，具体到职责、分工、协作关系，做到人人心中有数。经过应急事故处置培训的人员要轮流值班，并建立严格交接班制度。

（2）联络机构

建立快速灵敏的报警系统和通讯指挥联络系统，包括与温州市应急反应体系指挥系统及各部门联络、24小时有效的报警装置及内部、外部通讯联络手段，以便及时进行抢险作业，因为在事故应急反应过程中，及时对事故进行通报是决定整个反应过程和消除污染效果成败的关键。

（3）救援队伍

成立专业救援队伍，由指挥部统一指挥。河道管理部门应与地方周边地区具有溢油、化学品泄漏应急培训和演练，以确保关键时候发挥其作用。应急队伍由熟悉燃料油特性、化学品特性和防污染的管理人员组成，负责河道的日常安全和突发事故应急处理等工作。由专人负责防护器材的配给和现场救援。

一旦发生事故，应及时和当地有关化学事故应急救援部门联系，迅速报告，请求地方部分启动应急预案或请求当地救援中心或人防办组织救援，也可向邻近地区的救援部门请求救援。

### 应急反应程序

风险事故反应程序应包括：事故报警、报告程序、需要应急手段、应急措施描述、责任人和责任范围等。

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性泄漏事故时，事故单位或现场人员，除应立即停止行驶，采用防止漏油、化学品泄漏等应急措施积极组织自救外，必须及时将事故向应急指挥部和有关部门报告。

应急指挥部值班员接到报警后，在作出相应应急反应的同时，应根据事故性质、事故严重程度，立即向上级领导及水利、水务、环保、消防、卫生防疫等有关部门报告，同时应急指挥人指挥应急救援队伍进入事故现场。有关部门应根据事故性质和影响大小确定启动上一级应急计划和环境风险应急计划。

### 应急处理措施

（1）溢油事故应急措施

一旦发生溢油事故，当班负责人应及时报告应急指挥部中心，指挥人员应根据事故性质，启动应急预案。

采用围油栏围住溢油，尽量防止其扩散，并将水面油汇集为较厚的油层，以便使用油泵和撇油器将溢油回收。

围油栏拦截的油应迅速回收，可预防溢油漏出而污染其他区域，回收作业可以使用撇油器、泵、吸油材料和非专用机械设备和真空罐车，也可人工捞油。

指挥中心根据事故性质和现场实际情况，保持与水利局、环保局等有关部门联系，随时汇报污染事故的动态。

对事故现场作进一步的安全检查，尤其需判断由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否存在进一步引起新的事故的可能。

（2）危险品泄漏应急措施

一旦发生危险品泄漏，现场负责人应根据安全运输卡提供的应急措施，与生产厂家、托运方联系后获得的信息，迅速组织人员采用围油栏围住漂浮在水面的危险品，尽可能回收，最大程度减少危险品的泄漏量，控制危险品在水体中扩散的浓度，减少污染影响范围。

同时，根据危险化学品风险事故类别、危害程度级别，确定危险区的设定、划定事故现场隔离区、确定事故现场隔离方法。

对事故现场人员进行清点，非事故现场人员紧急疏散和撤离，保护事故现场周围职工和设备等。

据检伤结果对患者进行现场紧急抢救，对重者应紧急送往医院救治。对接触毒品者进行医学观察。

### 应急设施和技术的配备

（1）应急设施、物资的配备

溢油清理设备和其它应急设施应配备齐全，按规定维护。主要包括：消防设备、化学品处理物资、收油设备以及工作船等。

消防设施：消油剂及喷洒装置。

化学品处理物资：活性炭、黄砂。

收油设备：撇油器、吸油毡、接油盘、吸油机、充气式围油栏、浮筒、锚、锚绳等附属设备。

工作船：进行围油栏敷设，消油、收油作业。该船上同时配消油剂喷洒装置及油污水泵等。

（2）应急技术的储备

收集整理储存一系列有关数据，以备事故时查询检察之用，内容包括：水文、气象资料，不同油种的溢油动态的数值预测，敏感区及资源保护的优先秩序，溢油回收设备的种类、数量和储存地点、溢油回收作业人员的配备情况以及污染损害评价等。

### 应急监测和事故后评估

配备专业队伍负责对事故现场水质、土壤等进行监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数，事故后果进行监测和评估，为指挥部门提供决策依据。

事故处理完毕后，应由河道管理部门对事故原因、泄漏量、污染清除处理过程、污染范围和影响程度报告地方环保局，由环保局等部门组织调查，按实际情况确定由事故造成受损的赔偿费用，经法院最终裁决后，给予经济赔偿。

### 应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序、事故现场善后处理及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。

善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否能进一步引起新的事故。

善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

### 应急培训计划

为了确保应急预案实施的有效性和可操作性，必须预先对应急预案中涉及的人员进行训练、对设备器材进行保护保养，使参加应急行动的每一个人都能做到应知应会、熟练掌握。

定期组织应急人员应急救援和应急响应培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种溢油应急设备和器材，并具有在指挥人员知道下完成应急反应的能力。同时对周边居民、企业进行应急响应只是的宣传。定期组织和训练应急演练、演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战能力、应急反应能力和应急预案程序实施的科学性。通过演练，可发现薄弱环节，并进行不断的修改和完善。一旦遇到突发风险事故，可迅速展开应急抢险，及时控制事态发展和蔓延，降低风险损失。

# 环境保护措施及环保投资

## 施工期污染防治措施

### 水环境保护

（1）基坑废水

基坑废水的污染物主要为SS，基坑废水量较大，主要污染物为SS，由于基坑所处位置的限制，不利于处理设备或构筑物的设置，对基坑废水不采取另外的处理设施，仅向基坑投加絮凝剂，让基坑积水静止沉淀2h后抽出排向附近水体。

（2）混凝土拌和系统废水

针对混凝土冲洗废水水量少、间断性排放、每台班冲洗一次、SS浓度较高、pH值较高等特点，通常采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒。经处理后的废水可用于施工道路和场地的洒水。

出水回用

临时堆土场

图8.1-1  自然沉淀法

（3）汽车冲洗、机械维修含油废水

由于汽车修理及保养厂、机械修配系统、钢筋木材加工厂等施工工厂近邻布置，其生产废水性质类似，考虑其经济技术可行性，拟将其废水收集后集中处理，废水产生量约50m3/d，主要含油，石油类浓度约为15 mg/L。

汽车冲洗场和机械维修点可相邻布置，为防止机械冲洗维修的含油废水污染土壤环境和水环境，设置冲洗废水收集系统：采用砼地面，四周设排水沟，在废水排放口下游设隔油沉砂池1个，池内铺设一层土工布，有效容积为4.5m3，长×宽×高＝3m×1.5m×1.0m，含油废水汇集后，先静置，进行初级油水分离，并定期除油和清理沉渣，废油委托有资质的单位统一清运处理。经处理达标后的废水可直接回用作施工用水、道路洒水或达标排放。隔油沉砂池典型设计图见图8.1-2。

图8.1-2（a）隔油沉砂池典型平面图

图8.1-2（b）隔油沉砂池Ⅰ—Ⅰ剖面图

图8.1-2（c）隔油沉砂池Ⅱ—Ⅱ剖面图

施工区废水处理流程见下图8.1-3。

图8.1-3  汽车冲洗、机械维修含油废水处理流程图

（4）施工船舶废弃物处置

施工船舶生活污水由停靠码头接收处理。

对于安装有油水分离器的船舶，舱底油污水经自带的油水分离器处理后达标排放，没有安装油水分离器的小型船舶，其舱底油污水应暂存于船舶自备的容器中，并送船舶污水接受船或岸上的油污水接受单位接收处理。

（5）淤泥中转场尾水

淤泥中转场均应设计防渗、集排水设施，可利用原有的开挖土方堆填挡土墙，采取防渗膜等材料构筑防渗层。

淤泥固化后尾水首先要采取沉淀池等物理沉淀方式，若尾水中SS浓度不能满足排放标准要求，则需进一步采取化学处理方法，必要时选择氯化铁（FeCl3）、聚合氯化铝（PAC）、明矾（KAlSO4·12H2O）和高锰酸钾（KMnO4）等作为絮凝剂开展“尾水处理试验”，以便合理确定絮凝剂种类及用量。具体流程见图8.1-4。

出水回用                                                                达标排放

临时堆土场

图8.1-4  自然沉淀法

施工期间，应委托第三方监测单位定期对淤泥中转场排水进行水质监测，确保尾水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度及第二类污染物最高允许排放浓度二级标准的要求。

（5）生活污水

根据生活污水的特性，拟采取分流方式进行处理。食堂污水采用隔油池处理，在生活区食堂污水排放口下游设置一个隔油池，用来除去部分浮油；施工生活区的粪便污水先排入原建筑的化粪池，最后各类生活污水引至污水处理站统一处理，站内设生活污水生化处理设施。生活污水处理流程如下图8.1-5所示。

图8.1-5  生活区污水处理流程图

工程拟选用地埋式污水处理设施（成套设备），根据施工分标计划及施工布置，施工期生活污水成套设备按13套考虑。工艺流程见图8.1-6。

图8.1-6  生活污水处理设施工艺流程图

达标可行性分析：含油废水经隔油沉淀后去油率可达90%以上，可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（石油类浓度≤10mg/L）的要求。地埋式污水处理设施目前技术较成熟，大量资料表明，其出水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

（6）桥梁施工水环境保护对策

1）拆建桥梁应采取防尘措施，如布设防尘网（布），防止拆桥过程中产生的建筑垃圾和粉尘坠入河道中。

2）桥梁建设施工过程中的钻渣需上岸运至指定地点进行处置，必要时需先进行沉淀处理，钻孔泥浆则必须上岸先进行沉淀处理后方可运至指定地点进行处置。

### 生态环境保护

施工期避免和减缓生态环境影响的对策措施主要有：

（1）加强施工组织与管理，合理施工布置，尽量减少不必要的施工占地，减少施工中占压或损坏堤内外草皮树木，各种施工活动应严格控制在施工区域内，减少对施工区域周围植被和土壤的破坏，临时堆放的表土，尽快利用，恢复植被，从而使施工期对生态的影响降低到最小限度。合理安排施工时序，尽量缩短工程建设期，以减少工程建设对周边野生动物及其栖息地的影响。

（2）工程施工期间应剥离表土，表土临时进行堆放，施工结束后进行绿化覆土。这样既可以最大限度地减少物种资源的流失，又能在工程后植被的尽快恢复。

（3）施工过程中，应做好设立防护网和施工道路两岸道路的定期洒水等防治扬尘的工作，减少对沿线植物正常生长的影响；其次，做好噪声防治工作，减少对沿线水鸟等生物栖息环境的影响。

（4）加强工程施工过程中的环境监理、监测工作，从水、声、气、生态等环境方面进行全方位的监理、监测。

（5）施工期间做到文明施工，尽量避免泥沙散落进入水体而对水生生物和鱼类资源造成影响。

（6）施工期施工废水、船舶污水和陆域生活污水、生活垃圾等均应做到达标排放，以免水质污染而造成对水生生态和鱼类的不利影响。

（7）工程施工时要求不影响名木古树的正常生长。开工前，施工单位按照有利于古树名木成活和生长的原则制定保护方案，保护方案需征求当地林业部门的意见，由林业局报有关部门审批。

①开工前保护措施：在古树附近堤防施工前，需对施工人员进行古树保护宣传，并安排专人在该堤段施工过程中进行跟踪管理。在古树周围砌一圈砖池，半径比树根茎大0.5m，高出地面0.5m，以防止施工废液浸入树根土壤，造成土壤板结，透气性差，影响树木生长或直接伤害树根。从地面往上在树干上缠2m高草绳，并在砖池周围用螺纹钢筋焊一1.5m高的活动钢笼，用地锚固定在地上，以防施工时落物和水平方向强力冲击，损坏树干、树皮。

②施工中的保护措施：施工过程中应加强管理，尽量避免机械碰撞树干、树枝，禁止随意拉扯、折断、砍断古树现象，造成树木受伤。禁止在古树周围带火、带气作业，树周围清理干净，不堆杂物。

### 水土保持

本节主要引用了温州市水利电力勘测设计院编制的《温州市温瑞平原东片排涝工程水土保持方案报告书（送审稿）》中的主要成果。

###### 防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围共528.49hm2，其中项目建设区390.22hm2，直接影响区138.27hm2，详见表8.1-1。

表8.1-1              水土流失防治责任范围表                    单位：hm2

| 区域 | 项目 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 河道、水闸、湖泊、绿化等 | 256.27 |
|  | 施工临时道路、临时堆土场等 | 133.95 |
|  | 小计 | 390.22 |
| 直接影响区 | 河道两侧各5m，临时施工区周边5m，河道上游、下游50m受影响的区域 | 138.27 |
| 合计 | 528.49 |

###### 水土流失防治分区

根据确定的防治范围，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序等，结合方案编制总则、工程项目的特点以及对水土流失的影响、区域自然条件、项目的功能区分等，确定本方案水土流失防治共分四个防治分区：Ⅰ区河道湖泊工程防治区、Ⅱ区水闸工程防治区、Ⅲ区桥梁工程防治区、Ⅳ区施工临时设施防治区。

水土流失防治分区详见表8.1-2。

表8.1-2                 水土流失防治分区表                   单位： hm²

| 防治分区 | 项目 | 面积 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 |
| Ⅰ区（河道湖泊 工程防治区） | 河道工程及影响范围 | 192.44 | 70.43 | 262.87 |
| Ⅱ（水闸工程 防治区） | 水闸、桥梁、管理房及影响区 | 1.19 | / | 1.19 |
| Ⅲ（隧洞工程 防治区） | 大罗山隧洞工程施工占地及其影响区 | 0.80 |  | 0.80 |
| Ⅳ（桥梁工程 防治区） | 临时堆土场、表土临时堆放场、淤泥干化场等及影响区 | 4.5 | / | 4.5 |
| Ⅴ（施工临时设施防治区） | 施工生产生活区、施工道路及影响区 | 191.29 | 67.84 | 259.13 |
| 合计 | 390.22 | 13827 | 528.49 |

###### 分区防治措施

各分区防治措施如下：

（1）河道工程防治区

工程措施：表土剥离、绿化覆土；

植物措施：护坡、堤顶、亲水平台的绿化措施、以及水生植物的种植；

管理措施：施工过程中弃渣外运等管理、对堤防护岸绿化工程的抚育管理。

（2）水闸工程防治区

工程措施：表土剥离、绿化覆土、场地平整、排水管道及泥浆干化；

植物措施：管理房区的园林绿化

管理措施：施工过程中弃渣外运等管理以及对闸室周边绿化工程的抚育管理。

（3）隧洞工程防治区

工程措施：截水沟300m。

植物措施：厚层基材喷射植被护坡900m2

（4）桥梁工程防治区

工程措施：泥浆处置；

临时措施：泥浆池、填土草袋防护；

管理措施：施工过程中的管理。

（5）施工临时设施防治区

工程措施：表土剥离、土地复垦、绿化覆土；

临时措施：临时的拦挡防护、临时的排水沉砂防护；

管理措施：对临时措施实施的管理。

###### 水土保持防治措施工程量

工程水土保持防治措施工程量汇总见表8.1-3。

表8.1-3              工程水土保持措施工程量汇总表

| 序号 | 防治措施类型及名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | Ⅰ区（河道湖泊工程防治区） |  |  |  |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |
| 1 | 表土保护及利用 |  |  |  |
| （1） | 表土剥离 | 万m3 | 54.26 |  |
| （2） | 绿化回覆 | 万m3 | 56.10 |  |
| 2 | 泥浆处置 |  |  |  |
| （1） | 泥浆外运 | 万m3 | 8.64 |  |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |
| 1 | 河道管理范围绿化 | hm2 | 14.30 | 主体设计 |
| 2 | 护岸绿化 | hm2 | 36.37 | 主体设计 |
| 3 | 湖泊边坡绿化 | hm2 | 7.25 | 主体设计 |
| 三 | 临时防护措施 |  |  |  |
| 1 | 泥浆池 | 座 | 43 |  |
| （1） | 占地面积 | m2 | 3500 |  |
| （2） | 土方开挖 | m3 | 3500 |  |
| （3） | 土方回填 | m3 | 3500 |  |
| （4） | 填土草袋及拆除 | m3 | 2196 |  |
| （5） | 场地平整 | m2 | 3500 |  |
| Ⅱ | Ⅱ区（水闸工程防治区） |  |  |  |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |
| 1 | 表土保护及利用 |  |  |  |
| （1） | 表土剥离 | 万m3 | 0.36 |  |
| （2） | 绿化回覆 | 万m3 | 0.36 |  |
| 2 | 泥浆处置 |  |  |  |
| 1） | 泥浆外运 | 万m3 | 2.84 |  |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |
| 1 | 管理区绿化 | hm2 | 0.63 | 主体设计 |
| 三 | 临时防护措施 |  |  |  |
| 1 | 临时排水工程 |  |  |  |
| （1） | 临时排水沟 | m | 300 |  |
| （2） | 沉砂池 | 座 | 2 |  |
| （3） | 土方开挖 | m3 | 100 |  |
| （4） | 土方回填 | m3 | 100 |  |
| （5） | 铺土工布 | m2 | 28 |  |
| Ⅲ | Ⅲ区（隧洞工程防治区） |  |  |  |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |
| 1 | 排水工程 |  |  |  |
| （1） | 边坡或截水沟 | m | 300 |  |
| （2） | 挖方 | m3 | 135 |  |
| （3） | C20砼 | m3 | 72 |  |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |
| 1 | 护坡工程 |  |  |  |
| （1） | 厚层基材喷射植被护坡 | m2 | 900 |  |
| Ⅳ | Ⅳ区（桥梁工程防治区） |  |  |  |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |
| 1 | 泥浆处置 |  |  |  |
| 1） | 泥浆外运 | 万m3 | 5.84 |  |
| 二 | 临时防护措施 |  |  |  |
| 1 | 泥浆池 | 座 | 53 |  |
| （1） | 占地面积 | m2 | 4240 |  |
| （2） | 土方开挖 | m3 | 4240 |  |
| （3） | 土方回填 | m3 | 4240 |  |
| （4） | 填土草袋及拆除 | m3 | 2290 |  |
| （5） | 场地平整 | m2 | 4240 |  |
| Ⅴ | Ⅴ区（施工临时设施防治区） |  |  |  |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |
| 1 | 表土保护及利用 |  |  |  |
| （1） | 施工便道 |  |  |  |
| ① | 表土剥离 | 万m3 | 7.36 |  |
| 2 | 土地整治 |  |  |  |
| （1） | 施工便道 |  |  |  |
| ① | 场地平整 | hm2 | 45.37 |  |
| （2） | 表土堆场 |  |  |  |
| ① | 土地复耕 | hm2 | 20.85 |  |
| （3） | 土石方堆场 |  |  |  |
| ① | 土地复耕 | hm2 | 89.29 |  |
| （4） | 淤泥中转场 |  |  |  |
| ① | 土地复耕 | hm2 | 35.77 |  |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |
| 1 | 撒播草籽 |  |  |  |
| （1） | 施工便道 | hm2 | 45.37 |  |
| （2） | 表土堆场 | hm2 | 20.85 |  |
| （3） | 土石方堆场 | hm2 | 84.96 |  |
| 三 | 临时防护措施 |  |  |  |
| 1 | 临时排水工程 |  |  |  |
| （1） | 施工便道 |  |  |  |
| ① | 临时排水沟 | km | 90.75 |  |
| ② | 沉砂池 | 座 | 90 |  |
| ③ | 土方开挖 | m3 | 26129 |  |
| ④ | 土方回填 | m3 | 26129 |  |
| ⑤ | 铺土工布 | m2 | 1260 |  |
| （2） | 表土堆场 |  |  |  |
| ① | 临时排水沟 | km | 36.14 |  |
| ② | 沉砂池 | 座 | 32 |  |
| ③ | 土方开挖 | m3 | 10376 |  |
| ④ | 土方回填 | m3 | 10376 |  |
| ⑤ | 铺土工布 | m2 | 448 |  |
| （3） | 土石方堆场 |  |  |  |
| ① | 临时排水沟 | km | 33.70 |  |
| ② | 沉砂池 | 座 | 37 |  |
| ③ | 土方开挖 | m3 | 9732 |  |
| ④ | 土方回填 | m3 | 9732 |  |
| ⑤ | 铺土工布 | m2 | 518 |  |
| （4） | 淤泥中转场 |  |  |  |
| ① | 临时排水沟 | km | 33.38 |  |
| ② | 沉砂池 | 座 | 23 |  |
| ③ | 土方开挖 | m3 | 9531 |  |
| ④ | 土方回填 | m3 | 9431 |  |
| ⑤ | 铺土工布 | m2 | 322 |  |
| 2 | 临时拦挡 |  |  |  |
| （1） | 表土堆场 |  |  |  |
| ① | 填土草袋及拆除 | m3 | 29232 |  |
| （2） | 土石方堆场 |  |  |  |
| ① | 填土草袋及拆除 | m3 | 26000 |  |
| ② | 干砌块石挡墙及拆除 | m3 | 1787 |  |
| （3） | 淤泥中转场 |  |  |  |
| ① | 填土草袋及拆除 | m3 | 26704 |  |
| 3 | 防渗措施 |  |  |  |
| （1） | 淤泥中转场 |  |  |  |
| ① | 铺防渗土工膜 | hm2 | 35.77 |  |
| 4 | 临时遮盖 |  |  |  |
| （1） | 淤泥中转场 |  |  |  |
| ① | 铺彩条布 | hm2 | 31.00 |  |

### 噪声控制

根据工程特点及温州市当地有关要求，噪声控制措施主要从场地布置、机械设备管理、隔声措施、施工计划及时序安排等方面考虑，具体防治措施如下：

（1）场地布置

①合理布置施工场地。机修配厂、汽修配厂等临时设施以及施工道路应尽量远离居民点等声环境敏感点，原则上学校附近禁止布设施工场地。

②合理配置施工机械，降低组合噪声级，从根源上降低噪声源强。高噪声机械设备应尽量布置在施工场地远离附近敏感点处。

（2）机械设备管理

①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工。

②加强高噪声施工设备的维修管理。采用隔振垫、消音器等辅助设施，并定期对设备进行维护保养，保证其正常运行，减少设备非正常运行时所产生的噪声。

（3）隔声措施

①在项目沿线敏感点段设立隔声屏障，可与施工企业的施工围栏结合，一般围挡高度不低于1.8m，学校及距离较近的敏感点附近的围栏不低于3m，防护长度约200m，可削减噪声10dB以上，隔声屏墙可重复利用。

（4）施工计划安排

①合理安排施工时间，夜间22:00～次日6:00和中午午休时间尽量避免有噪声污染的施工作业，工艺上要求连续作业确需在夜间进行噪声大的作业时，应向当地环保部门申报，获批准后方可在指定日期进行，并将施工期限向附近居民公告。

②学校附近的高强度噪声施工应尽量安排在假期进行施工，其余的施工作业也应尽量避开上课时间；尽量缩短居住区、学校附近的高强度噪声设备的施工时间。

③合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号，以减小地区交通噪声。施工期应尽量减少夜间20:00～次日6:00的运输量，避开居民密集区及声环境敏感点行驶。对必须经居民区行驶的施工车辆，应制定合理的行驶计划，并加强与附近居民的协商与沟通。

④隧洞开挖特别是洞脸开挖会有少量爆破作业，虽然爆破作业是瞬间影响，但爆破时噪声很大，对外界影响较大，故要严禁爆破作业在夜间进行，以防止噪声影响附近村民夜间休息。

（5）其他措施

①建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》第四十三条“造成环境噪声污染的单位和个人，有责任排除危害，并对直接遭受损害的组织或个人赔偿损失”的规定，若采取降噪措施后依然达不到规定限值，特别时发生夜间扰民现象时，施工单位应向受此影响的个人给予赔偿。

②施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

③加强管理，提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。

### 大气环境保护

根据工程特点及当地有关要求，提出大气环境保护措施如下：

（1）要求淤泥中转场位置远离周围的敏感目标（例如居民、学校、医院等），其距离必须控制在50m以上，减轻恶臭对工程沿线居民的影响；符合环境要求，不对中转场附近农田等造成二次污染；不占或少占用耕地，尽量选用离疏浚区近的低洼地或空地；所选淤泥中转场容积能满足存泥量要求。

（2）运输线路需尽量避开居民点、学校、医院等对气味要求较高的敏感点，尤其是学校和医院。运输时应尽量采用封闭设备进行运输，防止沿途散落，影响城市景观和因散发臭味影响沿途的环境。

（3）施工企业在开工前必须按标准设置围栏，一般围挡高度不低于1.8m，重要区域围挡高度不低于2.5m，配备防尘设施；在开工一周内对场地内主要道路进行硬化。

（4）指定专人对进出物料运输车辆实行保洁、限速管理，必须做到净车出场，以最大限度地减少泥土撒落构成扬尘污染；在运输、装卸易产生扬尘污染的物料时，应当采用密闭或者全覆盖方式运输，严禁超载；车辆尽量绕开市区，在途经集中居住区时降低车速，以减少行车扬尘。

（5）指定专人负责行驶路面保洁工作，并定期对路面、堆场、裸露施工面等易起尘点洒水保湿，保证每天不少于4~5次。

（6）加强工地内部的管理。场内主要道路、加工场地、生活区、工地出入口必须进行砼硬化处理，施工现场道路应做到畅通、平坦、整洁，无散落物；对易产生扬尘污染的水泥、灰土、砂石等物料，必须采取遮盖、封闭、洒水等措施。

（7）“三通一平”时，拆除建筑物前应对被拆物充分洒水，保持湿润，尽量减少扬尘。对施工道路、物料堆场应洒水抑尘，非雨日每天4~5次。对撒落泥土、物料应及时清扫。

（8）施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准；施工期间，交通车辆多为柴油燃料的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量相对较高，需安装尾气净化器，保证尾气达标排放，降低废气污染程度。

（9）加强挖掘机、推土机等燃油设备和运输车辆的维护，保持其完好运行，使燃料充分燃烧，既节约能源又可减少污染物的产生。同时尽量利用电力作为施工机械的能源，减少燃料燃烧污染物的产生量。

（10）加强车辆运输的合理调配，尽量压缩工区汽车数量与行车密度，加强往返于施工区车辆的管理和维修，使用优质燃料，以减少汽车尾气的排放。

（11）施工营地食堂配套油烟净化装置，采用液化气或天然气等清洁燃料。

### 固体废弃物处置

（1）工程产生弃渣共计798.99万m3，其中表土5.52万m3、土方679.39万m3、淤泥100.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3。根据弃渣物理性质、污染物含量情况，分类处置去向如下：①满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求的经淤泥中转场干化后全部运往龙湾二期围垦区综合利用（弃渣消纳意向书详见附件6）；②不能满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求，必须开展污染底泥修复工作，符合相应标准后另行妥善处置。

（2）对建筑垃圾尽可能回收利用，使之资源化。如河道清淤底泥可用作制砖原料。

（3）在施工场地或附近设临时堆放场所，用于报废的施工机械、废旧钢材、木材、废蓄电池等的临时存放，并联系物质回收单位及时回收再利用。

（4）在施工期间生活区设置专门的垃圾桶，生活垃圾每天定期清运至垃圾填埋场，禁止随意在工区内丢弃和堆置。对施工区的垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生。

（5）在管理机构内设垃圾箱，固体废弃物集中堆置于垃圾箱，并定期由环卫部门统一清运。

### 社会环境保护

（1）根据实际情况合理安排施工材料的车辆运输，减轻对公路的交通压力。对部分较繁忙的施工路段，应加强交通管理，并采取必要的限制和分流措施，防止因施工车辆增多而发生交通堵塞。

（2）工程开工前应发布公告，争取将对公众生活、生产带来的不利影响降低到最小程度。

（3）在施工场地周围架设护栏，夜间以红灯警示，提醒注意交通安全，避免行人和车辆发生意外。

（4）施工单位应教育施工人员文明作业，砂石料运输采取相应的防护措施，对于撒落路面的砂石料应及时派员清扫，以尽量避免路面受损。

### 拆迁安置环境保护对策

在拆迁安置过程中应采取以下环保措施：

（1）工程拆迁建筑垃圾产生量较大，为减轻建筑垃圾堆置占地及对生态环境的影响，对建筑垃圾应尽可能回收利用，使之资源化，不可利用的运往临时堆土场堆置，后期用于其他建设项目综合利用。

（2）在安置过程中应尽量减少对植被的破坏，弃渣妥善处置，做好水土保持工作。

（3）施工过程中应采取抑尘降噪措施，尽量减少安置工程对周围环境的影响。同时应按新农村建设标准搞好污水处理，以减轻对周边河道水质的影响。

（4）完善拆迁补偿政策并落实补偿政策，使其尽快步入正常的生产和生活轨迹，以使本项目拆迁安置工作顺利开展。

### 景观文物保护对策

（1）做好施工废水、扬尘、固废的处理措施，并保护好施工区附近现有的植被和地貌景观，施工场地要做好装饰性围栏措施，尽量减少施工对视觉的不利影响。

（2）工程开工前，建设单位需向当地文物保护主管部门申请，得到批准后方能进行施工。

（3）本工程以保护为原则，对工程附近的文物进行原址保护。建设单位及施工单位在工程临时设施布设时应避开文物保护单位的保护范围，在施工过程中应竖立明显的标识，加强现场施工人员文物保护的知识、意识方面的培训、教育。

（4）施工期间，建设单位与施工单位应认真执行国家、地方和建设单位对文物保护的有关法规和文件。施工时注意，全过程监控，使施工过程的文物保护处于受控状态。

（5）对文物保护区的工地，施工时严禁大型机械施工，均采用人工配合小型机械施工的方法，以防文物受到破坏。

（6）避免在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行的，必须保证文物保护单位安全，并严格按照文物保护法的规定办理审批手续。

（7）施工过程中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，应暂停施工，封闭现场，同时施工单位应立即通知建设单位和当地有关文物管理部门，对文物进行保护。

## 运营期污染防治措施

### 水环境保护

（1）工程管理机构内配套建设厕所、化粪池及生活污水处理设施，在污水处理厂污水收集管网覆盖前，自行处理后达标排放。

（2）根据《浙江省河道管理条例》等相关法律法规要求，加强温瑞平原东片河网的管理，禁止向河道内扔垃圾等行为。

## 项目污染防治措施汇总

表8.3-1        主要环保措施与对策一览表

| 项目 | 时段 | 主要环保措施与对策 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期 | 1、基坑废水：向基坑投加絮凝剂，让基坑积水静止沉淀2h后抽出排向附近水体。 2、混凝土拌和系统废水：采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒。 3、汽车冲洗场、机械修配系统等施工工厂邻近集中布置，设置冲洗废水收集系统：场地内采用砼地面，四周设水沟，在废水排放口下游设隔油沉砂池。废油委托有资质的单位统一处理。 4、施工船舶生活污水由停靠码头接收处理；对于安装有油水分离器的船舶，舱底油污水经自带的油水分离器处理后达标排放，否则应接受上岸处理。 5、淤泥中转场尾水需经碎石滤层过滤后再投加混凝剂增加颗粒沉速，对尾水进行强制处理。 6、工程施工人员所需办公及生活用房临时租用附近民房解决，因当地污水收集管网尚未覆盖，拟采取分流方式进行处理：食堂污水采用隔油池处理，施工生活区的粪便污水先排入原建筑的化粪池，最后各类生活污水引至地埋式污水处理设施集中处理。 7.淤泥中转场均应设计防渗、集排水设施，可利用原有的开挖土方堆填挡土墙，采取防渗膜等材料构筑防渗层。淤泥固化后尾水首先要采取沉淀池等物理沉淀方式，若尾水中SS浓度不能满足排放标准要求，则需进一步采取投加絮凝剂等方法。加强淤泥晾晒场排水的监测工作，确保尾水达标排放。 | 降低影响 达标排放 |
|  | 运营期 | 1、工程管理机构内配套建设厕所、化粪池及生活污水处理设施，污水处理厂污水收集管网覆盖前，自行处理后达标排放。 2、根据《浙江省河道管理条例》等相关法律法规要求，加强温瑞平原东片河网的管理，禁止向河道内扔垃圾等行为。 |  |
| 生态环境 | 施工期 | 1、加强施工组织与管理，合理施工布置，减少不必要的施工占地，减少施工中占压或损坏堤内外草皮树木，各种施工活动应严格控制在施工区域内，减少对施工区域周围植被和土壤的破坏，临时堆放的表土，尽快利用，恢复植被。合理安排施工时序，尽量缩短工程建设期。 2、工程施工期间应剥离表土，表土临时进行堆放，施工结束后进行绿化覆土。 3、施工过程中，应做好设立防护网和施工道路两岸道路的定期洒水等防治扬尘的工作；做好噪声防治工作，减少对沿线水鸟等生物栖息环境的影响。 4、加强工程施工过程中的环境监理、监测工作，从水、声、气、生态等环境方面进行全方位的监理、监测。 5、施工期间做到文明施工，尽量避免泥沙散落进入水体而对水生生物和鱼类资源造成影响。 6、施工期施工废水、船舶污水和陆域生活污水等均应做到达标排放，以免水质污染而造成对水生生态和鱼类的不利影响。 7.工程施工时要求不影响名木古树的正常生长。开工前，施工单位按照有利于古树名木成活和生长的原则制定保护方案，保护方案需征求当地林业部门的意见，由林业局报有关部门审批。 ①开工前保护措施：在古树附近堤防施工前，需对施工人员进行古树保护宣传，并安排专人在该堤段施工过程中进行跟踪管理。在古树周围砌一圈砖池，半径比树根茎大0.5m，高出地面0.5m，以防止施工废液浸入树根土壤，造成土壤板结，透气性差，影响树木生长或直接伤害树根。从地面往上在树干上缠2m高草绳，并在砖池周围用螺纹钢筋焊一1.5m高的活动钢笼，用地锚固定在地上，以防施工时落物和水平方向强力冲击，损坏树干、树皮。 ②施工中的保护措施：施工过程中应加强管理，尽量避免机械碰撞树干、树枝，禁止随意拉扯、折断、砍断古树现象，造成树木受伤。禁止在古树周围带火、带气作业，树周围清理干净，不堆杂物。 | 减轻施工期生态环境影响 |
| 声环境 | 施工期 | 1、场地布置 ①合理布置施工场地，临时设施以及施工道路应尽量远离居民点等声环境敏感点。 ②合理配置施工机械，降低组合噪声级。 2、机械设备管理 ①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺。 ②加强高噪声施工设备的维修管理。 3、隔声措施 在项目沿线敏感点段设立隔声屏障，可与施工企业的施工围栏结合，一般围挡高度不低于1.8m，学校及距离较近的敏感点附近的围栏不低于3m，防护长度约200m，隔声屏墙可重复利用。 4、施工计划安排 ①合理安排施工时间，夜间22：00～次日6：00和中午午休时间尽量避免有噪声污染的施工作业，工艺上要求连续作业确需在夜间进行噪声大的作业时，应向当地环保部门申报，获批准后方可在指定日期进行，并将施工期限向附近居民公告。 ②学校附近的高强度噪声施工应尽量安排在假期进行施工，其余的施工作业也应尽量避开上课时间；尽量缩短居住区、学校附近的高强度噪声设备的施工时间。 ③合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号，以减小地区交通噪声。 ④隧洞开挖特别是洞脸开挖会有少量爆破作业，爆破时噪声很大，严禁爆破作业在夜间进行。 | 敏感目标满足其声环境质量要求 |
| 大气环境 | 施工期 | 1、要求淤泥中转场位置远离周围的敏感目标（例如居民、学校、医院等），其距离必须控制在50m以上，减轻恶臭对工程沿线居民的影响；符合环境要求，不对中转场附近农田等造成二次污染；不占或少占用耕地，尽量选用离疏浚区近的低洼地或空地；所选淤泥中转场容积能满足存泥量要求。 2、运输线路需尽量避开居民点、学校、医院等对气味要求较高的敏感点，尤其是学校和医院。运输时应尽量采用封闭设备进行运输，防止沿途散落，影响城市景观和因散发臭味影响沿途的环境。 3、施工企业在开工前必须按标准设置围栏，一般围挡高度不低于1.8m，重要区域围挡高度不低于2.5m。 4、指定专人对进出物料运输车辆实行保洁、限速管理，必须做到净车出场；在运输、装卸易产生扬尘污染的物料时，应当采用密闭或者全覆盖方式运输，严禁超载；车辆尽量绕开市区，在途经集中居住区时降低车速。 5、指定专人负责行驶路面保洁工作，并定期对路面、堆场、裸露施工面等易起尘点洒水保湿，保证每天不少于4~5次。 6、加强工地内部的管理。施工现场道路应做到畅通、平坦、整洁，无散落物；对易产生扬尘污染的水泥、灰土、砂石等物料，必须采取遮盖、封闭、洒水等措施。 7、“三通一平”时，拆除建筑物前应对被拆物充分洒水，保持湿润。 8、施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 9、加强挖掘机、推土机等燃油设备和运输车辆的维护。 8、加强车辆运输的合理调配，尽量压缩工区汽车数量与行车密度，。 9、施工营地食堂配套油烟净化装置，采用液化气或天然气等清洁燃料。 | 减轻施工扬尘等对周围环境空气影响 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 1、工程产生弃渣共计798.99万m3，其中表土5.52万m3、土方679.39万m3、淤泥100.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3。 在后续设计阶段，对涉及清淤的河道作进一步的补充详调，并在初步设计环保设计专章中根据底泥详查结果，对照相关规范，进一步分类确定底泥处置方式与去向：①满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求的经淤泥中转场干化后全部运往龙湾二期围垦区综合利用（弃渣消纳意向书详见附件）；②不能满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求，必须委托专业机构开展污染底泥修复工作，符合相应标准后另行妥善处置。 2、对建筑垃圾尽可能回收利用，使之资源化。如清淤底泥可用作制砖原料。 3、在施工场地或附近设临时堆放场所，用于报废的施工机械、废旧钢材、木材、废蓄电池等的临时存放，并联系物质回收单位及时回收再利用。 4、在施工期间生活区设置专门的垃圾桶，生活垃圾每天定期清运至垃圾填埋场，对施工区的垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生。 5.建设单位必须与弃渣接纳单位因做好交接工作，说明弃渣性质、土壤质量类别及用途，由弃渣接纳单位统筹利用。 | 固废得到妥善处置 |
|  | 运营期 | 1、在管理机构内设垃圾箱，固体废弃物集中堆置于垃圾箱，并定期由环卫部门统一清运。 | 固废得到妥善处置 |
| 社会环境 |  | 1、根据实际情况合理安排施工材料的车辆运输，防止因施工车辆增多而发生交通堵塞。 2、工程开工前应发布公告，争取将对公众生活、生产带来的不利影响降低到最小程度。 3、在施工场地周围架设护栏，夜间以红灯警示，提醒注意交通安全。 4、施工单位应教育施工人员文明作业，砂石料运输采取相应的防护措施，对于撒落路面的砂石料应及时派员清扫。 | 降低影响 确保社会和谐 |
| 拆迁安置环境保护对策 |  | 1、对拆迁建筑垃圾应尽可能回收利用，使之资源化，不可利用的运往临时堆土场堆置，后期用于其他建设项目综合利用。 2、在安置过程中应尽量减少对植被的破坏，弃渣妥善处置，做好水土保持工作。 3、施工过程中应采取抑尘降噪措施，应按新农村建设标准搞好污水处理。 4、完善拆迁补偿政策并落实补偿政策。 | 降低影响 确保社会和谐 |

## 环境保护投资估算

本工程环境保护投资包括环境保护措施（不包含水土流失防治措施）、施工期环境监测、环境监理等费用，根据《水利水电工程环境保护设计概（估）算编制规程》（DL359-2006），总计490.3万元，约占项目总投资的0.12%。环保投资估算详见表8.4-1。

表8.4-1                  环境保护投资估算表

| 序号 | 项目和费用名称 | 费用(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工期环境保护措施 | 155.3 |  |
| 1 | 生产废水处理 | 7.2 | 隔油池、沉淀池 |
| 2 | 淤泥中转场尾水处理 | 24 | 8个淤泥中转场，尾水产生量约20万m3 |
| 3 | 生活污水处理 | 106.6 | 移动厕所、地埋式污水处理设施13套； |
| 4 | 固体废弃物处理 | 7.0 | 生活垃圾处理 |
| 5 | 粉尘扬尘防治 | 3.5 | 洒水抑尘、防尘罩等 |
| 6 | 噪声防治 | 7.0 | 消音器、隔声围护、降噪、维修等 |
| 二 | 环境监测 | 85.7 |  |
| 1 | 施工生产废水监测 | 5 | 施工区生产废水排放口13处 |
| 2 | 淤泥中转场尾水 | 21 | 淤泥中转场尾水监测8处 |
| 3 | 施工生活废水监测 | 5.2 | 施工区生活污水排放口13处 |
| 4 | 水质监测 | 2.6 | 各施工区附近河流各设1个监测断面， 施工高峰期监测一次 |
| 5 | 噪声监测 | 1.7 | 各施工现场及附近村庄 |
| 6 | 大气质量监测 | 6.2 | 各施工现场及附近村庄 |
| 7 | 恶臭监测 | 14.0 | 清淤河道及淤泥中转场附近村庄、学校等敏感点 |
| 8 | 底泥监测 | 30 |  |
| 三 | 环保仪器设备及安装 | 53.0 |  |
| 1 | 洒水车 | 40.0 |  |
| 2 | 垃圾桶 | 13.0 |  |
| 第一～三部分合计 | 294 |  |
| 四 | 独立费用 | 143.8 |  |
| 1 | 环境保护建设管理费 | 11.8 | 一～三部分之和的4% |
| 2 | 环境监理费 | 56 |  |
| 2 | 环保科研勘测设计费 | 76 |  |
| 第一～四部分合计 | 437.8 |  |
| 五 | 基本预备费 | 52.5 | 一～四部分之和的12% |
| 环保总投资 | 490.3 |  |

# 环境影响经济损益分析

## 环境影响效益分析

本工程的环境影响效益分析主要引用工程可研报告成果。

（1）防洪效益

本工程的防洪效益，主要为农业综合防洪效益和工商业综合防洪效益等社会效益。

农业防洪效益主要是指计算本工程建成后可以减少的水灾经济损失。包括种植业（粮食、蔬菜、水果、经济作物、种子等）、水产、禽畜、房屋、财产、公益设施等。以免灾农田面积和每亩综合损失计算。

工业综合防洪效益，是指本工程实施后对保护区内各级所属的工业、交通、商业、建筑、邮电、饮食服务等行业可以减少的洪灾经济损失。一般按照洪水频率法，根据洪灾损失资料分析得洪灾工业损失率和免损率，以免损率和工业总产值计算得工业防洪效益。

（2）提高土地利用价值

工程治理后，改善区域环境，促进了公共基础设施建设，改善了经济建设环境。通过河道整治、堤岸绿化、湿地的生态绿化建设，美化了自然景观。这些由于工程实施，为当地人民群众的生产、生活提供了良好的环境。

（3）改善经济建设环境

本工程建成运行后，保护区的防洪标准提高，原来被洪水淹没的土地可以开发为工业用地、居住区等。同时，城市防洪工程的河道整治、绿化、交通等相关配套工程也开始实施，这些基础设施的完善，也大大提升了经济建设环境，使温州东片地区更具备吸引投资的条件。

## 环境影响损失分析

（1）水环境

河道水下施工作业将会扰动河道周边土方，增加水体悬浮物浓度，使水质变差。

（2）空气环境

运输水泥装卸、砼拌和、土方运输、管道基础的开挖等施工活动将产生扬尘，施工机械燃油废气、施工车辆尾气将影响区域空气环境。

（3）声环境

施工机械在施工过程中产生的噪声对周边居民的生活带来干扰。

（4）生态环境

工程建设将永久占用滩涂水域以及少量耕地与林地。

（5）经济投入

征地拆迁补偿费：本工程需征用土地和拆迁房屋，本工程政策处理合计投资约为145886万元。

环保投资：本工程在建设期间将对水环境、声环境、大气环境、生态环境、水土保持等产生一定的不利影响，为此制定的环保措施、管理、监测计划等所需费用而造成的环境经济投入为490.3万元。

生态修复工程投资：本工程对工程范围内的河道种植水生植物、堤顶进行景观绿化、迎水坡种植灌木、草皮绿化，经济投入为约为5834万元。

## 环境经济损益分析

综上所述，本工程建设永久占地造成的生态影响是可以接受的，而工程的环境效益明显，远大于工程的环境损失，且本工程实施所产生的效益将为当地带来长远有利的影响。因此，本工程的建设在环境经济上是可行的。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理的目的与目标

为了通过环境保护措施的实施，把工程建设期和运营期给环境带来的不利影响降至最低，使项目建设的经济效益和环境效益协调持续发展，必须强化环境管理，使本项目的建设符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展、同步实施的方针，使环保措施得以切实实施。

### 环境管理机构设置要求及职责

本工程的设计、施工、营运过程中各相关单位应重视环境保护工作，各单位均应设专人负责工程日常环境管理工作。

在设计阶段，设计单位应将环境影响报告书提出的环保措施落实到设计中。建设单位主管部门、环保主管部门对环保措施的设计方案进行审查确定。

在招投标阶段，环境保护的内容应纳入标书中，中标后合同中应有实施环保措施的条款，并明确违约责任。

在工程施工期，建设单位应落实专职环保管理人员或环保联络员，聘请有资质的环境监理单位，依据国家法律、法规及环保局对项目的批复要求，监督、监理工程每个阶段环保措施的实施；专职环保管理人员或环保联络员要与当地环保部门密切联系，安排好各个阶段环境监测和管理工作的实施；工程竣工时，应向环保主管部门申请环境保护竣工验收。同时施工单位应配备兼职或专职环保员，监督、管理承包标段环保措施的具体落实。

在运营期，项目建设单位应委派专人进行各类环保设施的管理，保证各类设施的正常运转，同时配合各级环保管理和监督机构对项目环保情况进行监督管理。

同时，当地有关环保部门对工程建设期间及运营过程中环保措施的实施情况进行监督检查，并给予具体指导。

### 环境管理的主要内容

（1）施工造成的扬尘、噪声、废水的防治；

（2）施工人员的生活污水和生活垃圾处理；

（3）施工期水土流失防治和植被恢复；

（4）施工期施工人员的劳动保护、卫生防疫，环境卫生管理；

（5）工程占地、拆迁补偿方案的落实；

（6）各种环保措施的实施与正常运行；

（7）各项环保措施的实施；

（8）环保设施的竣工验收。

## 环境监测

环境监测是环境管理的基础，是进行环境科学研究和污染防治的重要依据。其主要任务是：开展水质、噪声等环境监测，掌握工程建设及运营过程中各阶段环境质量及各环境因子的动态变化情况，开展污染源监测和调查，并对污染事故进行追踪监测。本工程环境监测分两个个阶段：（1）可行性研究及初设阶段，对项目建设前的环境背景进行监测，由环境影响评价单位委托当地环境监测站或者有资质的监测单位完成；（2）项目施工期的污染监测，主要对施工噪声、扬尘、废水进行监测，可委托当地环境监测站完成。

施工期水质、噪声和大气监测计划可参照表10.2-1实施。

表10.2-1            　　　　环保监测计划一览表

| 实施 阶段 | 监测 内容 | 监测时间与频率 | 监测地点 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初设 阶段 | 河道 底泥 | 采样监测一次 | 浦沥河及海城片河道每100m布置一个监测点 | pH、总铅、总镉、总镍、总铜、总锌、总铬、总砷、总汞共9项 |
|  |  | 采样监测一次 | 其余淸淤河道每500m布置一个监测点 |  |
| 施工期 | 施工废水 | 每6个月监测1次，施工期施工高峰期1次：每次连续2天，每天１次 | 施工区生产废水排放口13处 | pH、SS、COD、石油类等。 |
|  | 淤泥中转场尾水 | 每1个月监测1次 | 淤泥中转场废水排放口8处 | pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总铅、总镉、总镍、总铜、总锌、六价铬、总砷、总汞共13项 |
|  | 淤泥中转场底泥 | 每1个月监测1次 | 淤泥中转场8处 | pH、总铅、总镉、总镍、总铜、总锌、总铬、总砷、总汞共9项 |
|  | 生活污水 | 每6个月监测1次，施工期施工高峰期1次：每次连续2天，每天１次 | 施工生活污水排放口13处 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油等 |
|  | 地表水 | 施工期高峰期1次，连续2天，每天1次 | 13个施工现场的附近河道 | pH、SS、BOD5、高锰酸盐指数、石油类等。 |
|  | 扬尘 | 高峰期1次，连续3天，每天2次 | 各施工现场及附近村庄 | TSP |
|  | 噪声 | 施工期每半年1次，施工高峰期1次：每次连续监测2天，每天昼夜各一次 | 各施工现场，以及附近的村民居住点 | LAeq |
|  | 恶臭 | 每6个月监测1次 | 清淤河道及淤泥中转场附近村庄、学校等敏感点 | 氨、硫化氢 |

## 施工期环境监理

### 监理目的

为了有效落实本项目的各项环保对策措施和环境管理方案，应在施工阶段委托有资质的环境监理单位，对工程施工期实施全过程监督管理，及时处理和解决临时出现的环境污染事件，减少各类污染物对周边环境的污染，以实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。

### 监理内容

依据国家环境保护法律法规、主管部门批准的项目建设文件中环境保护的内容，对工程实施环境监理。本工程环境监理的主要内容包括：

（1）制定施工期建设项目全过程环境监理计划，经建设单位同意后，由建设单位报环保行政主管部门备案。

（2）环境监理工程师对施工区新增的污染源进行调查，摸清新增污染源及其产生的不利影响，并对有较大环境影响的污染源提出污染防治措施和建议。

（3）环境监理工程师应对承包商的施工现场进行监督检查，确保承包商在施工过程中产生的“三废”（固废、废污水、废气）处理和生态恢复符合有关环保文件的要求，并监督施工噪声防治措施的落实。

（4）对施工队伍进行监理，施工队伍施工水平直接影响到施工时污染物的产生，应促使施工单位规范施工，有效控制环境污染问题。

（5）监督环评报告书及环保部门相关批文中各项污染防治措施和生态恢复措施的执行情况，监督合同中的各项环保措施执行情况。

（6）在发现重大环境问题时应及时向环保行政主管部门报告。

（7）定期向建设单位及各级环保行政主管部门提交工程环境监理报告，便于建设单位及时落实整改和各级环保行政主管部门及时监督管理；在项目竣工环保验收前提交环境监理总结报告，作为环保验收的资料之一。

（8）参加工程竣工验收和环保竣工验收。

# 公众参与

## 公众参与目的与形式

项目实施过程中，可能会对区域内的社会经济环境和群众生活带来不同程度的正负面影响，作为受影响地区的机构和个人，其对工程建设比较关心，对周围的环境更加了解，通过公众参与调查，将更好地了解区域环境特点和可能引起的对于环境和经济社会产生的影响，使公众和社会团体得以反映其对工程建设影响的意见和看法，增强公众环保意识；同时，通过向公众介绍和宣传项目的类型、规模及可能的环境影响，让公众进一步了解项目实情，让公众更加积极地参与进来，发现存在的环境问题，从而采取相应的环境保护措施，提高环境影响评价质量。通过公众参与，可以促进公众与工程建设方的交流，充分发挥公众对环境保护工作的参与和监督作用，并得到公众的体谅和支持，从而在项目建设前使可能存在的矛盾得到解决和缓和。为了使公众了解本项目的意义，兼顾各方利益，使工作顺利进行，充分发挥公众的参与和监督作用，听取当地群众对项目建设的建议和要求，本次环评进行了公众参与调查活动，将收集的意见和建议进行汇总和统计，为管理部门对项目的决策提供参考依据。

本次公众参与主要以发放调查表、张贴公告的形式，调查对象主要是项目拟建地周围的村庄、企事业单位和个人。

## 公众参与的原则

公众参与本着公开、平等、广泛和便利的原则进行，公众参与调查方式以针对性和随机性相结合的原则进行，以达到公正无偏，减少调查者个人倾向和个人感情等因素的影响。

## 公众调查内容

本次公众参与调查的内容主要包括以下几点：

（1）对本工程项目的了解程度；

（2）对当地环境现状的满意情况；

（3）对工程建设单位环境信誉的满意度；

（4）对本工程建设期间可能带来的环境影响；

（5）本工程实施是否将提高排涝标准，改善温瑞平原东片环境，提高城市品位；

（6）本工程建设是否利于地区生活环境的改善；

（7）本工程建成后对当地居民对生产、生活影响程度；

（8）对本工程建设的态度。

## 公众调查结果统计分析

根据实际情况，本项目中的“公众参与”的组织实施，以发放公众参与调查表和发布环保公告的形式，向项目拟建地周围的村庄、企事业单位及其居民征询意见和建议。

本工程调查公众参与调查共发放“公众参与团体调查表”23份，收回23份，收回率100%；发放“公众参与个人调查表”67份，收回67份，收回率100%。公众参与团体调查表和公众参与个人调查表详见附件4。

### 团体调查统计

（1）团体调查统计结果

根据对第一次团体调查问卷的统计、分析，统计结果详见表11.4-1。

表11.4-1             公众参与调查（团体）情况一览表

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 | 态度或意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区海滨街道教新村村委会 |  | 支持 |
| 2 | 龙湾区海滨街道办事处 |  | 支持 |
| 3 | 龙湾区永兴街道办事处 | 13706880747 | 支持 |
| 4 | 龙湾区永兴街道下兴村村委会 |  | 支持 |
| 5 | 龙湾区蒲州街道办事处 | 0577-86509777 | 支持 |
| 6 | 龙湾区蒲州街道下埠村村委会 | 0577-86521234 | 支持 |
| 7 | 龙湾区瑶溪街道办事处 |  | 支持 |
| 8 | 龙湾区瑶溪街道苏川村村委会 |  | 支持 |
| 9 | 龙湾区永中街道联谊村村委会 | 13777796726 | 支持 |
| 10 | 龙湾区永中街道办事处 | 0577-85801186 | 支持 |
| 11 | 龙湾区状元街道办事处 |  | 支持 |
| 12 | 龙湾区状元街道横街社区管委会 |  | 支持 |
| 13 | 龙湾区沙城街道办事处 | 0577-86816301 | 支持 |
| 14 | 龙湾区星海街道办事处 | 0577-55562030 | 支持 |
| 15 | 龙湾区海城街道办事处 |  | 支持 |
| 16 | 龙湾区海城街道农业综合服务站 | 0577-56576685 | 支持 |
| 17 | 龙湾区海城街道城市建设管理办公室 | 0577-56576731 | 支持 |
| 18 | 温州市海城新农村建设投资有限公司 | 0577-56576668 | 支持 |
| 19 | 海城街道棣头村村委会 | 139****2016 | 支持 |
| 20 | 温州市龙海清洁有限公司 | 0577-85217089 | 支持 |
| 21 | 温州市龙湾区横街学校 | 13957703127 | 支持 |
| 22 | 温州市第二十中学 |  | 支持 |
| 23 | 温州市龙湾区永中街道城南村 | 0577-86922578 | 支持 |

（2）团体调查统计结果分析

公众参与调查（团体）结果统计见表11.4-2。

表11.4-2             公众参与调查（团体）结果统计

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 比例（%） |
| 1 | 贵单位对该工程的了解程度 | 了解 | 18 | 78.3 |
|  |  | 听说过 | 5 | 21.7 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 2 | 贵单位对当地环境现状的看法 | 满意 | 10 | 43.5 |
|  |  | 一般 | 12 | 52.2 |
|  |  | 不满意 | 1 | 4.3 |
| 3 | 贵单位对工程建设单位环境信誉的满意度 | 满意 | 16 | 69.6 |
|  |  | 一般 | 4 | 17.4 |
|  |  | 不满意 | 1 | 4.3 |
|  |  | 不清楚 | 2 | 8.7 |
| 4 | 贵单位认为当地主要的环境问题是 | 地表水 | 18 | 78.3 |
|  |  | 地下水 | 1 | 4.3 |
|  |  | 空气 | 3 | 13.0 |
|  |  | 土壤 | 1 | 4.3 |
|  |  | 生态 | 11 | 47.8 |
|  |  | 声环境 | 0 | 0 |
| 5 | 贵单位对工程建设期间可能带来的环境影响较担心的是 | 噪声 | 9 | 21.4 |
|  |  | 粉尘、扬尘 | 7 | 16.7 |
|  |  | 河道水质 | 14 | 33.3 |
|  |  | 水生生物 | 0 | 0 |
|  |  | 陆生生物 | 0 | 0 |
|  |  | 弃渣 | 12 | 28.6 |
| 6 | 工程实施是否将提高排涝标准，改善本地环境，提高城市品位 | 有利 | 22 | 95.7 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 1 | 4.3 |
| 7 | 贵单位对工程拆迁安置问题的看法 | 货币补偿 | 17 | 73.9 |
|  |  | 实物补偿 | 6 | 26.1 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 8 | 贵单位认为本工程实施后对当地居民工作、生活的影响程度 | 较大 | 17 | 73.9 |
|  |  | 一般 | 4 | 17.4 |
|  |  | 不清楚 | 2 | 8.7 |
| 9 | 贵单位对该工程总体所持的态度 | 支持 | 23 | 100 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 10 | 是否愿意公开姓名、电话等个人信息 | 是 | 14 | 60.9 |
|  |  | 否 | 9 | 39.1 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |

以上调查统计结果表明：

（1）78.3%的调查对象了解本工程的情况，21.7%的调查对象听说过本工程。

（2）43.5%的调查对象认为当地环境现状很好，令人满意，52.2%的调查对象认为当地环境现状一般，4.3%的调查对象对当地环境现状不满意。

（3）69.6%的调查对象对工程建设单位的环境信誉满意，17.4%的调查对象认为一般，4.3%的调查对象不满意，8.7%的调查对象不清楚工程建设单位的环境信誉度。

（4）78.3%的调查对象认为当地主要的环境问题是地表水；13%的调查对象认为是空气：4.3%的调查对象认为是地下水；4.3%的调查对象认为是土壤；47.8%的调查对象认为是生态环境。

（5）对工程建设期间可能带来的环境影响，21.4%的调查对象认为是噪声；16.7%的调查对象认为是粉尘、扬尘；33.3%的调查对象认为是河道水质；28.6%的调查对象认为是弃渣。

（6）95.7%的调查对象认为本工程实施将提高排涝标准，改善当地环境，提高城市品位；4.3%的调查对象表示不清楚。

（7）73.9%的调查对象认为本工程拆迁安置实行货币补偿较好，26.1%的调查对象认为实物补偿较好。

（8）73.9%的调查对象认为本工程实施后对当地居民工作、生活的影响程度较大；17.4%的调查对象认为一般；8.7%的调查对象表示不清楚。

（9）所有调查对象均支持本工程的实施。

（10）60.9%的调查对象愿意公开个人信息，39.1%调查对象不愿意公开个人信息。

### 个人调查统计

（1）个人调查统计结果

个人调查对象具体情况见下表11.4-3。

表11.4-3          公众参与调查（个人）情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 联系方法 | 所处村庄或单位 | 与项目距离（米） | 态度或意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廖* | 男 | 135****8444 | 教新村 | 200 | 支持 |
| 2 | 邱中行 | 男 | 13858867538 | 海滨街道 | 250 | 支持 |
| 3 | 张凡 | 男 | 18857790760 | 海滨街道 | 250 | 支持 |
| 4 | 韩克祥 | 男 | 13587870028 | 海滨街道 | 250 | 支持 |
| 5 | 方* | 男 | 135****1643 | 永兴街道 | 170 | 支持 |
| 6 | 陈* | 男 | 182****9129 | 永兴街道 | 170 | 支持 |
| 7 | 钱** | 男 | 137****0747 | 永兴街道 | 170 | 支持 |
| 8 | 孙* | 男 | 158****2091 | 永兴街道 | 170 | 支持 |
| 9 | 张赛武 | 男 | 13868313959 | 教新村 | 200 | 支持 |
| 10 | 周** | 男 | 186****1760 | 永兴街道 | 170 | 支持 |
| 11 | 刘** | 男 | 139****5362 | 瑶溪街道 | 30 | 支持 |
| 12 | 叶* | 男 | 159****0872 | 瑶溪街道 | 30 | 支持 |
| 13 | 孙*琦 | 男 | 137****3044 | 瑶溪街道 | 30 | 支持 |
| 14 | 邵*龙 | 男 | 139****2708 | 瑶溪街道 | 30 | 支持 |
| 15 | 丁* | 男 | 152****3962 | 瑶溪街道 | 30 | 支持 |
| 16 | 张美华 | 女 | 15858537017 | / |  | 支持 |
| 17 | 丁永海 | 男 | 13968831305 | 永中街道坦头村 | 20 | 支持 |
| 18 | 刘文光 | 男 | 13857777332 | 永中街道刘宅村 | 130 | 支持 |
| 19 | 程建安 | 男 | 13857760928 | 永中街道上湾村 | 280 | 支持 |
| 20 | 金云国 | 男 | 13505774850 | 永中街道孙垟村 | 160 | 支持 |
| 21 | 吴盈盈 | 女 | 15869605187 | / |  | 支持 |
| 22 | 谷*修 | 男 | 182****8658 | 状元街道 | 330 | 支持 |
| 23 | 张* | 女 | 151****6720 | 状元街道 | 330 | 支持 |
| 24 | 张* | 男 | 139****1551 | 状元街道 | 330 | 支持 |
| 25 | 朱*芬 | 女 | 138****2500 | 状元街道石坦村 | 190 | 支持 |
| 26 | 李*平 | 女 | 0577-8562**** | 蒲州街道 | 230 | 支持 |
| 27 | 张*夏 | 女 | 0577-8650**** | 蒲州街道 | 230 | 支持 |
| 28 | 潘灿 | 男 | 13091926817 | 蒲州街道 | 230 | 支持 |
| 29 | 金*城 | 男 | 0577-8562**** | 江前村 | 100 | 支持 |
| 30 | 陈** | 女 | 139****6967 | 富春社区 | 1000 | 支持 |
| 31 | 朱*杰 | 男 | 0577-8650**** | 蒲州街道 | 230 | 支持 |
| 32 | 夏*翔 | 男 | 151****0806 | 星海街道 | 280 | 支持 |
| 33 | 涂*飞 | 女 | 0577-5556**** | 星海街道 | 280 | 支持 |
| 34 | 王斌 | 男 | 13566241619 | 高*村 |  | 支持 |
| 35 | 刘安 | 男 | 13806894578 | 天河街道 | 2000 | 支持 |
| 36 | 项*林 | 男 | 135****4755 | 沙城街道七四村 | 1900 | 支持 |
| 37 | 王宝松 | 男 | 137****2323 | 沙城街道七二村 | 1900 | 支持 |
| 38 | 林* | 女 | 0577-5657**** | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 39 | 徐*聪 | 男 | 0577-5657**** | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 40 | 邱忠* | 男 | 0577-5657**** | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 41 | 陈*明 | 男 | 0577-5657**** | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 42 | 张秀* | 男 | 0577-5657**** | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 43 | 吴建文 | 男 | 0577-56576717 | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 44 | 余斌 | 男 | 0577-56576688 | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 45 | 秦雅* | 女 | 0577-5657**** | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 46 | 刘*青 | 男 | 0577-5657**** | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 47 | 徐胜慧 | 男 | 0577-56576670 | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 48 | 张宗凯 | 男 | 0577-56576685 | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 49 | 马利* | 女 | 0577-5657**** | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 50 | 王** | 男 | 137****0612 | 海城街道 | 240 | 支持 |
| 51 | 缪** | 男 | 135****1601 | 横街社区 | 200 | 支持 |
| 52 | 陈* | 男 | 0577-8666**** | 横街社区 | 200 | 支持 |
| 53 | 袁** | 男 | 0577-8666**** | 横街社区 | 200 | 支持 |
| 54 | 王* | 女 | 135****3807 | 横街社区 | 200 | 支持 |
| 55 | 朱** | 女 | 0577-8693**** | 永中街道城南村 | 200 | 支持 |
| 56 | 王** | 男 | 0577-8691**** | 永中街道城南村 | 200 | 支持 |
| 57 | 王** | 男 | 0577-8693**** | 永中街道城南村 | 200 | 支持 |
| 58 | 王** | 男 | 139****7521 | 永中街道城南村 | 200 | 支持 |
| 59 | 王** | 男 | 150****7728 | 永中街道城南村 | 200 | 支持 |
| 60 | 张* | 男 | 18067795881 | 榕树下村 | 300 | 支持 |
| 61 | 何** | 男 | 138****2798 | 榕树下村 | 300 | 支持 |
| 62 | 张** | 男 | 137****3088 | 榕树下村 | 300 | 支持 |
| 63 | 张* | 男 | 138****1234 | 榕树下村 | 300 | 支持 |
| 64 | 陈* | 男 | 182****9129 | 水潭村 | 300 | 支持 |
| 65 | 郑** | 男 | 135****1643 | 水潭村 | 300 | 支持 |
| 66 | 陆** | 男 | 135****1780 | 水潭村 | 300 | 支持 |
| 67 | 钱* | 男 | 137****0747 | 水潭村 | 300 | 支持 |

（2）个人调查统计结果分析

在本次调查过程中，受调查个人都认真填写了调查表，发表了自己的意见。受调查对象热情普遍较高，对本工程表现出了较大的关心和支持，同时公众也对工程建设产生的环境影响非常关注。公众调查个人调查成果见表11.4-5。

表11.4-5                公众参与调查（个人）结果统计

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 比例（%） |
| 1 | 您对该工程的了解程度 | 了解 | 24 | 35.8 |
|  |  | 听说过 | 40 | 59.7 |
|  |  | 不了解 | 3 | 4.5 |
| 2 | 您对当地环境现状的看法 | 满意 | 23 | 34.3 |
|  |  | 一般 | 36 | 53.7 |
|  |  | 不满意 | 8 | 12.0 |
| 3 | 您认为当地的主要环境问题是 | 地表水 | 39 | 43.3 |
|  |  | 地下水 | 7 | 7.8 |
|  |  | 空气 | 21 | 23.3 |
|  |  | 土壤 | 0 | 0 |
|  |  | 生态 | 21 | 23.3 |
|  |  | 声环境 | 2 | 2.2 |
| 4 | 您对工程建设单位环境信誉的满意度 | 满意 | 38 | 56.7 |
|  |  | 一般 | 23 | 34.3 |
|  |  | 不清楚 | 6 | 9.0 |
| 5 | 您对工程施工期间可能带来的环境影响较担心的是 | 噪声 | 32 | 28.8 |
|  |  | 粉尘、扬尘 | 31 | 27.9 |
|  |  | 河道水质 | 32 | 28.8 |
|  |  | 水生生物 | 5 | 4.5 |
|  |  | 陆生生物 | 2 | 1.8 |
|  |  | 弃渣 | 9 | 8.1 |
| 6 | 工程实施是否将提高区域排涝标准，改善当地环境，提高城市品位 | 有利 | 62 | 92.5 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 5 | 7.5 |
| 7 | 您认为本工程实施后对当地居民工作、生活的影响程度 | 较大 | 51 | 76.2 |
|  |  | 一般 | 8 | 11.9 |
|  |  | 不清楚 | 8 | 11.9 |
| 8 | 您对本工程拆迁安置问题的看法 | 货币补偿 | 49 | 73.1 |
|  |  | 实物补偿 | 18 | 26.9 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 9 | 您对该工程总体所持的态度 | 支持 | 62 | 92.5 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 5 | 7.5 |
| 10 | 是否愿意公开个人信息 | 是 | 18 | 26.9 |
|  |  | 否 | 49 | 73.1 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |

以上调查统计结果表明：

（1）35.8%的调查对象了解本工程的情况，59.7%的调查对象听说过本工程，4.5%的调查对象不了解该工程。

（2）34.3%的调查对象认为当地环境现状很好，令人满意，53.7%的调查对象认为当地环境现状一般，12%的调查对象对当地环境现状不满意。

（3）43.3%的调查对象认为当地主要的环境问题是地表水；7.8%的调查对象认为是地下水；23.3%的调查对象认为是空气；23.3%的调查对象认为是生态环境；2.2%的调查对象认为是声环境。

（4）56.7%的调查对象对工程建设单位的环境信誉满意，34.3%的调查对象认为一般，9%的调查对象不清楚工程建设单位的环境信誉度。

（5）对工程建设期间可能带来的环境影响，28.8%的调查对象认为是噪声；27.9%的调查对象认为是粉尘、扬尘；28.8%的调查对象认为是河道水质；4.5%的调查对象认为是水生生物；1.8%的调查对象认为是陆生生物；8.1%的调查对象认为是弃渣。

（6）92.5%的调查对象认为本工程实施将提高排涝标准，改善当地环境，提高城市品位；7.5%的调查对象表示不清楚。

（7）76.2%的调查对象认为本工程实施后对当地居民工作、生活的影响程度较大，11.9%的调查对象认为一般，11.9%的调查对象不清楚。

（8）73.1%的调查对象认为本工程拆迁安置实行货币补偿较好，26.9%的调查对象认为实物补偿较好。

（9）92.5%的调查对象支持本工程的实施，7.5%的调查对象表示无所谓。

（10）26.9%的调查对象愿意公开个人信息，73.1%的调查对象不愿意公开。

### 主要意见和建议采纳情况

（1）公众参与团体调查

由公众参与团体调查统计结果可知，对于工程建设期间的环境影响问题，河道水质、粉尘扬尘和噪声是公众比较关注的问题。对于上述问题与担忧，本环评予以采纳，已在本报告的环境保护措施与对策章节中提出具体措施，减少施工带来的不利影响。

（2）公众参与个人调查

从公众参与个人调查统计结果可知，对于工程建设可能带来的环境影响，公众普遍较担心的主要是工程建设带来的粉尘扬尘、噪声、弃渣以及河道水质影响问题。

对于公众较担心的上述问题，本环评予以采纳，已在本报告的环境保护措施与对策章节中提出了具体措施，以减少施工带来的不利影响。

## 环保公示反馈意见

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环境保护总局文件环法[2006]28号）的要求，在本环境影响报告编制过程中，建设单位和环评单位分别在龙湾区（蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、海滨街道、永中街道、永兴街道）和温州经济技术开发区（沙城街道、天河街道、海城街道、星海街道）等10个街道的公告栏发布了两次环保公告，每个公示时间为10个工作日，以听取工程区域单位和个人的意见。

同时，建设单位与环评单位在温州经济技术开发区政府网上发布了公告，网址：

第一次公示：http://www.wetdz.gov.cn/fzgh/15220.htm；

第二次公示：http://www.wetdz.gov.cn/yqgg/20141205/15570.html。

在环保公告公示期间，环评单位、建设单位和当地环保局均未接到对本项目有关情况的意见和建议。两次环保公告样本及环保公告证明见附件2，公示照片详见附图9。

## 公众参与调查结论

根据调查结果，本工程得到了影响区域调查公众的支持。绝大部分调查对象认为本规划实施将有利于本地区生活环境的改善，但同时也担心工程的实施可能会带来噪声，粉尘、扬尘以及河道水质和弃渣等方面的影响。本次环评报告书在编制过程中对公众调查中提出的意见和建议进行了充分的分析和研究，在相应的章节中提出有关的环境保护对策和措施。

建议有关主管部门和建设单位应考虑以下方面：

（1）加大宣传力度，建设单位应就老百姓关心的工程建设时间进度、工程量等内容做进一步沟通和衔接。

（2）建设过程中将环评报告书中提出的环保措施落到实处，以减轻工程建设对周边环境的影响。

# 环保审批原则符合性分析

## 建设项目环评审批原则符合性分析

### 建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《温州市生态环境功能区规划》，本工程涉及限制准入区、优化准入区和重点准入区。根据功能区划的要求，限制高耗能、高污染工业发展，禁止发展《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中规定的禁止类和限制类产业项目。

本工程是属于生态类项目，不属于工程限制和禁止的产业项目。此外，工程运营期不向水体排放污染物，工程建成后发挥排涝、景观的作用，大大减小了区域受淹的几率，有力保障当地的建设与开发，符合当地生态功能环境功能区规划的要求。

### 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

1）废水治理

工程建成后，管理人员产生的生活污水通过管理机构原有生活污水处理设施处理。

2）空气控制对策

工程建成后，所在区域环境空气仍能保持现状二级标准要求。

3）固体废弃物污染防治对策

在工程运营期间，生活管理区设置垃圾箱，固体废弃物集中堆置于垃圾箱，并定期由城镇环卫部门统一清运处理。

根据本项目的工程分析，项目产生的污染物较少，只要严格落实本报告中提出的相关污染防治措施，项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合达标排放的要求。

建设单位及施工单位必须严格落实环评报告中所提出的各项环境保护设施、生态保护措施和水土保持多事，加强环境保护意识及环保、生态、水保设施正常运行管理，务必确保污染物实现达标排放。

### 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物总量控制指标

根据污染特种，本项目纳入总量控制指标主要为COD。工程运营期间，项目外排废水主要为管理人员生活污水。根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号），建设项目部排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。

工程施工期间，生产废水和生活废水经处理达标后作为施工道路和场地的洒水，不向附近水体排放。

工程运营期间，工程管理机构产生的污水通过原有的生活污水处理措施进行处理，由于该项目为非生产性项目，产生的污染物为区域转移，并非新增的污染物，因此工程建设符合总量控制要求。

### 造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环保局，2005年12月）中对水功能区分类、区划原则，结合项目所在地的经济、社会和环境现状，确定本项目涉及的水域水环境功能为多功能区，水质目标定为Ⅲ类。

根据现状水质监测结果，目前工程周边水域水质未能达到环境功能区水质类别的要求。本项目为非污染型项目，工程运营有利于当地水环境的改善，区域环境空气、声环境和生态环境质量不会因工程的建设而降低。因此，项目的建设与各项环境功能区划要求与目标都是相符的，总体上能改善区域环境质量。

## 建设项目环评审批要求符合性分析

### 清洁生产要求的符合性

本项目为水利工程，属于非污染生态项目，运营期无清洁生产要求。工程施工过程中对生产废水、生活污水、施工噪声、扬尘及弃渣均采取了有效的处理措施；运营期，工程本身不产生污染物，管理人员的污水和生活垃圾均妥善处理。因此本项目基本上符合清洁生产要求。

### 公众参与要求的符合性

根据调查结果，大多数的团体单位和个人都了解或者听说过本工程，支持本工程建设。被调查公众均认为本工程将提高区域的排涝标准，改善当地环境，提高城市品位。但同时也担心工程的实施可能会带来噪声，粉尘、扬尘以及河道水质和弃渣等方面的影响。

但在工程施工总建设单位应加大宣传力度，应就老百姓关心的工程建设时间进度、工程量。拆迁安置补偿政策等内容做进一步沟通和衔接；将环评报告中提出的环保措施落到实处，以减轻工程建设对周边环境的影响。环保公示期间，有关部门与单位没有接到周围群众、单位来信来电表示反对本项目的意见。

通过公众参与，促进沟通，提高环境影响评价的有效性和可接受性，加强公众的环保意识，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。

## 建设项目其他部门审批要求符合性分析

### 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划要求

（1）主体功能区划

根据《温州市总体规划（2003-2020）》，与本工程有关的章节摘录如下：

城市防洪排涝标准：

防洪（潮）标准：主城区近期100年一遇，远期200年一遇；其余片区近期50年一遇，远期100年一遇。

排涝标准：主城区、永强副城区50年一遇，其余片区20年一遇。

排涝方式：城市排涝采用自排方式，并通过新开河道、拓宽、清淤、拆除阻水建筑物，新建、改扩建水闸，保留农田低地等措施进一步提高排涝标准。

本工程实施后，与温州市城市总体规划的要求符合。

（2）土地利用总体规划

1）《温州市土地利用总体规划（2006-2020年）》

与本工程有关的内容摘录如下：

水利设施用地以保障水资源安全和抵御自然灾害为核心，优先保障改善水土资源保护和配置、抵御风暴潮和洪涝灾害、保障城镇用水需求和提高农田水利条件为主要内容的各项工程用地。规划期间安排新增水利设施用地6193公顷。

2）《温州市龙湾区土地利用总体规划（2006-2020年）》

与本工程有关的内容摘录如下：

以建设高标准城镇防洪体系为重点，进一步完善水利基础设施，提高防灾能力。重点解决东片及灵昆岛防洪排涝问题，采取“上蓄、中疏、下排、外挡”等综合治理措施，加快金山河、沙河整治，蓝田水闸改扩建，城北河、城中河、中横河、东门浦、滨海塘河等小流域治理。扎实推进龙湾东片防洪一期工程，加快启动二期、三期工程，加快灵昆北段标准堤塘加固工程建设，启动灵昆南段标准堤塘建设。推进永强塘河清淤工作，整治违章填河，加快辖区水闸新建和改造加固，形成“九纵九横”内河骨干河道体系，提高河道行洪、排涝能力。规划期内安排新增建设用地338公顷。

本工程是以上两个规划的具体实施，建成后将提高城市行洪排涝能力。

### 建设项目符合国家、省产业政策等的要求

1）国家产业政策导向

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），（国家发改委令第21号），工程属于水利类别中的“江河堤防建设工程”，为鼓励类，符合国家产业政策要求。

2）地方产业政策符合性分析

本工程未被列入《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，符合浙江省产业政策。

综合上述各方面的分析，认为本项目的建设与环保审批许可条件是相符的。

# 环境影响评价结论

## 工程概况

本工程位于温州市龙湾区和经济技术开发区，涉及蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、永中街道、永兴街道、海滨街道和天河街道、星海街道、沙城街道、海城街道等10个街道。工程主要建设内容为整治河道76条，总长132.043km；改建城东水闸一座，闸宽5×7m，设计流量338m3/s；新建三甲节制闸一座，闸宽3×10m，设计流量150 m3/s；开挖湖泊12处，总面积1.684km2；新建大罗山隧洞：洞长3.08km，采用城门洞型，洞径5.5×5.5m；实施滨河景观带3处，配套跨河桥梁改扩建53座。

本工程建设任务以提高温瑞平原东片排涝能力为主，兼顾改善水生态环境与景观。工程永久占地约3844.08亩，拆迁房屋共107645m2。工程总投资约为398448.49万元。

## 环境质量现状评价结论

### 水环境质量现状

工程涉及的河段，溶解氧、高锰酸钾指数、氨氮与总磷指数超标，其余指标均能达到地表水环境Ⅲ类标准。

### 大气环境质量现状

工程附近环境空气质量总体上良好，基本能满足空气环境功能区划要求。

### 声环境质量现状

温瑞平原东片地区声环境质量现状良好，基本能满足《温州市区声环境功能区划分方案》（2013年）。

### 土壤、底泥环境质量现状

（1）底泥现状环境质量较差，根据《土壤环境质量标准》（GB15618-1995），基本超过三级标准。

（2）土壤现状环境质量较好，基本达到《土壤环境质量标准》二级标准，其余为三级。

（3）浦沥与海城河道底泥超过《农用污泥中污染物控制标准》，不可作为农用，同时

超过《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求，必须实施土壤修复工程；其余监测点土壤及底泥均符合《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求，可以用于场馆用地、绿化用地、商业用地、公共市政用地等Ⅱ类土地利用类型。

## 环境影响预测与评价结论

### 水文情势影响分析

（1）洪水期

工程实施后温瑞平原东片的河道水位较现状均有降低，高水位持续时间也减少，排涝能力将较大提高，城市中心区、机场、空港新区建成区范围基本达到50年一遇标准，老城区中，瑶溪、永中、海滨街道达到20年一遇排涝标准，海城街道达到10年一遇排涝标准，而永兴、沙城、天河暂达不到10年一遇排涝标准。

（2）非汛期

在非汛期，平原河网水位主要受沿江、沿海出水闸控制，由于水闸的调度规则不变，因此工程实施前后，区域河网水位基本不变；同时由于骨干河道拓宽、疏浚整治后，河道过水断面增大，河网断面平均流速将略有降低，但局部水系连通河道流速将提高。

### 水环境影响分析

本工程属于生态类工程，运行时工程本身不排放污染物，仅运行管理人员产生一定量的日常生活污水及垃圾，经妥善处置后，工程本身运营期间对水环境基本不会造成影响。

本工程属于生态类工程，运行时本身不排放污染物。工程实施对水环境的影响主要包括：河道疏浚，减少内源污染；水域面积增大，增加水环境容量；水系连通，将减少死水区；采用生态护岸；工程实施后，总体上有利于提高温瑞平原东片河网的水环境容量，对改善水环境带来积极影响。

### 水土流失影响分析

工程扰动原地貌、损坏土地和植被的面积共计390.22hm2。损坏水土保持设施面积0 hm2。

工程产生弃渣共计798.99万m3，其中表土5.52万m3、土方679.39万m3、淤泥100.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3。根据弃渣物理性质、污染物含量情况，分类处置去向如下：①满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求的全部运往龙湾二期围垦区综合利用（弃渣消纳意向书详见附件）；②不能满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求，必须开展污染底泥修复工作，符合相应标准后另行妥善处置。

本工程建设可能产生的水土流失总量约842157t，其中新增的水土流失总量约837496t，施工期新增水土流失量为828392t，占新增水土流失总量的99%。

### 生态环境影响分析

本工程属于生态类工程，运行时本身不排放污染物。工程完工后，对水生生态环境的影响主要是因水文情势改变引起，对陆域生态环境的影响，主要体现在土地利用形式改变对原有生态的影响，间接影响主要体现在因河岸型式改变、河道疏浚等对动植物的影响。

（1）对鱼类的影响

据水生态现状调查，温瑞平原东片无珍稀鱼类，无集中的鱼类三场分布，河网内生态系统较为简单。根据前述，工程实施后，有利于河网水质的改善，因此，总体上有利于河网生境的改善，将对鱼类及其他水生生物带来积极影响。

（2）土地利用形式改变的影响

本工程新开挖河道和部分河段拓宽需要征用部分耕地，对当地的生态系统及农业生产有一定的不利影响。

（3）河道断面型式改变的影响

河岸植物缓冲带是物种源和野生动物的栖息地，能够调节河流的微气候, 在水陆之间充当缓冲带的作用，对改善河流水质和保护河岸起着重要的作用。河道整治类工程，将完全改变河道的断面形式，改变河道缓冲带，故河道断面型式的设计对河流的生态健康起着决定性的作用。

可研在河岸断面方案设计时，以安全适用、经济合理、施工方便，突出水景观设计、避免硬化，全线生态护岸型式，充分利用植物措施进行堤岸防护，构建生物友好的设施和环境，生态景观、文化和亲水设施等作为设计原则，所选断面型式充分贯彻了“生态理念”，在土地条件允许的情况下采用A、B型断面，该类断面优点是自然、生态、绿化面积大、景观效果好。人口相对密集地区的河道整治断面采用C型断面，该断面优点是土地占用少，施工简便投资省。局部景观要求高的河段采用D型断面，该断面优点是景观效果好，人水和谐共处，满足行人休闲娱乐要求。已建有老挡墙的河段采用E、F型断面，该类断面的特点是结构安全性较高。

### 运行管理对环境的影响

（1）工程管理人员产污对环境的影响

现有管理机构内已配套建设厕所、化粪池、垃圾桶等处理设施，并由相应的部门定期清运。故，运行管理时，利用现有的处理设施即可，不会对周边环境产生不利影响。

（2）水闸运行噪声分析

一般情况下，闸门处于挡水状态，排涝闸关闸挡潮蓄淡。水闸运行期的噪声主要集中在汛期。噪声经过房屋的隔声作用及随距离的衰减后，30m处即可达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的排放要求。本项目新兰水闸与龙江水闸30m范围内无环境噪声敏感点，故水闸运行时，对环境基本无影响。

### 对社会环境的影响

（1）社会效益

1）防洪效益

主要为农业综合防洪效益和工商业综合防洪效益等社会效益。

2）提高土地利用价值

工程治理后，改善区域环境，促进了公共基础设施建设，改善了经济建设环境。

3）改善经济建设环境

本工程建成运行后，保护区的防洪标准提高，原来被洪水淹没的土地可以开发为工业用地、居住区等。同时，城市防洪工程的河道整治、绿化、交通等相关配套工程也开始实施，这些基础设施的完善，也大大提升了经济建设环境，使温州市东片更具备吸引投资的条件。

4）对当地农业生产的影响

本工程建设永久占用耕地154.26hm2，对当地农业生产有一定不利影响，影响主要局限于被征地农民，可通过政策处理解决。

（2）对当地居民生产、生活的影响

工程在不同河段采用不同类型的驳岸，同时根据水位，种植水生、湿生和旱生各类植物，形成多层次、立体式的滨河景观绿化带，彻底改变现状脏、乱、差的景象，成为居民休闲、旅游的好场所。因此，本工程建成后，随着防洪排涝标准的提高，在保障当地居民生产、生活安全的同时，还极大的改善当地河岸景观，改善周围居民的生活环境，有利于提高人们的生活质量。

### 拆迁安置影响分析

本工程拆迁房屋共107645m2。

（1）拆迁安置方式

生产安置：采用被征地农民参加基本生活即征即保的方式进行安置。

搬迁安置：居民拆迁以就近迁建安置方式为主，建设单位予以货币补偿。

（2）拆迁安置对居民生活水平的影响分析

项目安置采取就近安置，对拆迁居民心理上的影响小，拆迁后居民居住水平不会降低。

本工程建设永久占用耕地154.26hm2，影响主要局限于被征地农民，可通过货币补偿，弥补被征地农民的损失。

随着居住环境的改善、区域防洪能力的提高，将降低居民遭受洪涝灾害造成的损失，居民的生命和财产安全将得到有力保障。

本项目拆迁安置不会降低当地居民的生活水平。

（3）拆迁安置对环境影响分析

①对水土流失的影响

拆迁建房、筑路等过程将不可避免对原地貌、植被产生破坏，并会产生一定的弃渣，若不妥善处置，可能造成一定的水土流失。

②拆迁迹地对环境的影响

涉及的拆迁的房屋主要用于居民日常居住，因此，本项目无拆迁迹地的环境污染问题。

### 地下水环境影响分析

（1）工程建设对地下水水位及水质的影响

工程运行期对地下水水位及水质影响主要为浅层地下水，影响很小。

（2）淤泥中转场对地下水水质的影响

因此，淤泥中转场均将设计防渗、集排水设施，可防止污水下渗污染地下水。

### 施工期环境影响分析

（1）施工对水环境的影响

工程施工期间产生的生产废水与生活污水基本可得到收集处理，在确保处理达标的同时，尽可能回收利用，对温瑞平原东片河道水质产生的不利影响小。

河道疏浚、岸边清基、桩基施工以及施工围堰的建设和拆除涉及到水下作业均将造成河道水体SS浓度不同程度的增高，河道疏浚扰动最为剧烈。根据类似疏浚工程，施工期产生的悬浮物浓度增加一般在40~70 mg/L左右。根据施工安排，施工工序为分段施工而非同时铺开，因此水体悬浮物浓度的增加仅限于局部地区的短时期内，该不利影响将随着施工结束而很快消失。此外，工程涉及的河道属于平原河网，施工期集中在非汛期，河道内流速缓慢，有益于悬浮物沉降，故工程疏浚产生的环境影响较小，属于可承受范围之内。

其余水下施工将扰动施工区所在河床，松散的土方在水流的作用下，短期内将使作业区附近的悬浮物浓度上升，水质下降。根据类似工程，距作业点10~15m处水中SS浓度增加值不超过50mg/L，而根据监测结果，由于温瑞平原东片河网现状SS平均浓度为56mg/L，工程水下施工将导致水体较浑浊。根据河道疏浚分析，工程其余水下施工扰动产生的悬浮物影响小。

淤泥固化后尾水中主要污染物为SS，直接排入水体会对环境产生不利影响，因此必须采取一定措施减缓排水对周围水环境的影响。在采取相应的环保措施后，可以做到达标排放。

（2）施工对声环境的影响

根据现场调查，距施工区较近的敏感点施工期噪声影响较大，应加强施工期间的施工组织和管理，夜间原则上禁止强噪声机械作业。施工期局部噪声影响较大，应采取措施减轻施工噪声对附近居民的影响。

（3）施工对大气环境的影响

本工程施工期的大气污染物来源主要有：施工机械燃油废气、施工作业区开挖、搅拌、水泥装卸产生的粉尘，汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘等，河道疏浚底泥产生的恶臭。以上污染源分别发生在河道及施工道路两侧以及淤泥中转场，其主要污染物为SO2、NO2、TSP等。施工期间，河道沿线村庄居民、施工临时生活区和现场施工人员将受到大气污染物的影响，要求采取相应的防治措施，减少其对环境的影响。

（4）施工对生态环境的影响

1）对陆域生态环境的影响

①对陆生植物的影响

工程范围内存在5棵古树名木，距离现有的河道护岸较近。从环境角度上考虑，工程涉及的名木古树应以原址保护为主，如不能原址保护则就近移植。下一阶段设计中，应尽量将河道岸线远离名木古树的保护范围，维持其现状。

②对陆生动物的影响

工程施工过程中，水禽、飞鸟将会自动迁移，只有地表及地下浅层的小型动物可能受到损失。因此，工程施工可能造成的动物损失影响小。

2）对水生生态环境的影响

工程范围水域河流水质较差，水体流速缓慢，无主要经济鱼类的“三场”。但零星分布有小型野杂鱼的产卵场。而且，SS浓度的不利影响是暂时的，且影响范围有限，随着施工结束，水体悬浮物浓度将很快恢复到本底值，浮游生物、鱼类的密度也会很快恢复。故，工程施工对水生生态环境的影响属于可承受范围。

（5）施工固体废弃物对环境的影响

工程产生弃方共计798.99万m3，其中表土5.52万m3、土方679.39万m3、淤泥100.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3。根据弃渣物理性质、污染物含量情况，分类处置去向如下：

1）施工前开展河道底泥补充监测，满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ 350-2007）B级标准要求的经淤泥中转场干化后全部运往龙湾二期围垦区综合利用。（弃渣消纳意向书详见附件6）

2）不能满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ 350-2007）B级标准要求，需实施污染底泥修复工程。

施工高峰期平均每天产生生活垃圾1200kg。生活垃圾不得随意丢弃，应建立临时垃圾站集中堆放，及时清运，防止垃圾腐烂，孳生各种有害物质，产生二次污染。

（6）施工对社会环境的影响

工程施工会使当地局部区域公路的交通量临时性大幅增加，运输车辆可能将砂石材料撒落路面，经过碾压后可能损坏路面，并最终影响当地居民出行。

施工期需要大量民工、农林副产品、生活日用品及工程建筑材料等，可为工程区周边居民提供就业机会，提高农民收入。

## 主要环保措施与对策

项目主要环保对策与措施详见表13.4-1。

表13.4-1             主要环保措施与对策一览表

| 项目 | 时段 | 主要环保措施与对策 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期 | 1、基坑废水：向基坑投加絮凝剂，让基坑积水静止沉淀2h后抽出排向附近水体。 2、混凝土拌和系统废水：采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒。 3、汽车冲洗场、机械修配系统等施工工厂邻近集中布置，设置冲洗废水收集系统：场地内采用砼地面，四周设水沟，在废水排放口下游设隔油沉砂池。废油委托有资质的单位统一处理。 4、施工船舶生活污水由停靠码头接收处理；对于安装有油水分离器的船舶，舱底油污水经自带的油水分离器处理后达标排放，否则应接受上岸处理。 5.淤泥晾晒场尾水需经碎石滤层过滤后再投加混凝剂增加颗粒沉速，对尾水进行强制处理。 6、工程施工人员所需办公及生活用房临时租用附近民房解决，因当地污水收集管网尚未完全覆盖，拟采取分流方式进行处理：食堂污水采用隔油池处理，施工生活区的粪便污水先排入原建筑的化粪池，最后各类生活污水引至地埋式污水处理设施集中处理。 7.淤泥中转场均应设计防渗、集排水设施，可利用原有的开挖土方堆填挡土墙，采取防渗膜等材料构筑防渗层。淤泥固化后尾水首先要采取沉淀池等物理沉淀方式，若尾水中SS浓度不能满足排放标准要求，则需进一步采取投加絮凝剂等方法。加强淤泥晾晒场排水的监测工作，确保尾水达标排放。 |
|  | 运营期 | 1、工程管理机构内配套建设厕所、化粪池及生活污水处理设施，污水处理厂污水收集管网覆盖前，自行处理后达标排放。 2、根据《浙江省河道管理条例》等相关法律法规要求，加强温瑞平原东片河网的管理，禁止向河道内扔垃圾等行为。 |
| 生态环境 | 施工期 | 1、加强施工组织与管理，合理施工布置，减少不必要的施工占地，减少施工中占压或损坏堤内外草皮树木，各种施工活动应严格控制在施工区域内，减少对施工区域周围植被和土壤的破坏，临时堆放的表土，尽快利用，恢复植被。合理安排施工时序，尽量缩短工程建设期。 2、工程施工期间应剥离表土，表土临时进行堆放，施工结束后进行绿化覆土。 3、施工过程中，应做好设立防护网和施工道路两岸道路的定期洒水等防治扬尘的工作；做好噪声防治工作，减少对沿线水鸟等生物栖息环境的影响。 4、加强工程施工过程中的环境监理、监测工作，从水、声、气、生态等环境方面进行全方位的监理、监测。 5、施工期间做到文明施工，尽量避免泥沙散落进入水体而对水生生物和鱼类资源造成影响。 6、施工期施工废水、船舶污水和陆域生活污水等均应做到达标排放，以免水质污染而造成对水生生态和鱼类的不利影响。 7.工程施工时要求不影响名木古树的正常生长。开工前，施工单位按照有利于古树名木成活和生长的原则制定保护方案，保护方案需征求当地林业部门的意见，由林业局报有关部门审批。 ①开工前保护措施：在古树附近堤防施工前，需对施工人员进行古树保护宣传，并安排专人在该堤段施工过程中进行跟踪管理。在古树周围砌一圈砖池，半径比树根茎大0.5m，高出地面0.5m，以防止施工废液浸入树根土壤，造成土壤板结，透气性差，影响树木生长或直接伤害树根。从地面往上在树干上缠2m高草绳，并在砖池周围用螺纹钢筋焊一1.5m高的活动钢笼，用地锚固定在地上，以防施工时落物和水平方向强力冲击，损坏树干、树皮。 ②施工中的保护措施：施工过程中应加强管理，尽量避免机械碰撞树干、树枝，禁止随意拉扯、折断、砍断古树现象，造成树木受伤。禁止在古树周围带火、带气作业，树周围清理干净，不堆杂物。 |
| 声环境 | 施工期 | 1、场地布置 ①合理布置施工场地，临时设施以及施工道路应尽量远离居民点等声环境敏感点。 ②合理配置施工机械，降低组合噪声级。 2、机械设备管理 ①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺。 ②加强高噪声施工设备的维修管理。 3、隔声措施 在项目沿线敏感点段设立隔声屏障，可与施工企业的施工围栏结合，一般围挡高度不低于1.8m，学校及距离较近的敏感点附近的围栏不低于3m，防护长度约200m，隔声屏墙可重复利用。 4、施工计划安排 ①合理安排施工时间，夜间22：00～次日6：00和中午午休时间尽量避免有噪声污染的施工作业，工艺上要求连续作业确需在夜间进行噪声大的作业时，应向当地环保部门申报，获批准后方可在指定日期进行，并将施工期限向附近居民公告。 ②学校附近的高强度噪声施工应尽量安排在假期进行施工，其余的施工作业也应尽量避开上课时间；尽量缩短居住区、学校附近的高强度噪声设备的施工时间。 ③合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号，以减小地区交通噪声。 ④隧洞开挖特别是洞脸开挖会有少量爆破作业，爆破时噪声很大，严禁爆破作业在夜间进行。 |
| 大气环境 | 施工期 | 1、要求淤泥中转场位置远离周围的敏感目标（例如居民、学校、医院等），其距离必须控制在50m以上，减轻恶臭对工程沿线居民的影响；符合环境要求，不对中转场附近农田等造成二次污染；不占或少占用耕地，尽量选用离疏浚区近的低洼地或空地；所选淤泥中转场容积能满足存泥量要求。 2、运输线路需尽量避开居民点、学校、医院等对气味要求较高的敏感点，尤其是学校和医院。运输时应尽量采用封闭设备进行运输，防止沿途散落，影响城市景观和因散发臭味影响沿途的环境。 3、施工企业在开工前必须按标准设置围栏，一般围挡高度不低于1.8m，重要区域围挡高度不低于2.5m。 4、指定专人对进出物料运输车辆实行保洁、限速管理，必须做到净车出场；在运输、装卸易产生扬尘污染的物料时，应当采用密闭或者全覆盖方式运输，严禁超载；车辆尽量绕开市区，在途经集中居住区时降低车速。 5、指定专人负责行驶路面保洁工作，并定期对路面、堆场、裸露施工面等易起尘点洒水保湿，保证每天不少于4~5次。 6、加强工地内部的管理。施工现场道路应做到畅通、平坦、整洁，无散落物；对易产生扬尘污染的水泥、灰土、砂石等物料，必须采取遮盖、封闭、洒水等措施。 7、“三通一平”时，拆除建筑物前应对被拆物充分洒水，保持湿润。 8、施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 9、加强挖掘机、推土机等燃油设备和运输车辆的维护。 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 1、工程产生弃渣共计798.99万m3，其中表土5.52万m3、土方679.39万m3、淤泥100.98万m3、建筑垃圾4.44万m3、钻渣8.66万m3。在后续设计阶段，对涉及清淤的河道作进一步的补充详调，并在初步设计环保设计专章中根据底泥详查结果，对照相关规范，进一步分类确定底泥处置方式与去向：①满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求的经淤泥中转场干化后全部运往龙湾二期围垦区综合利用（弃渣消纳意向书详见附件）；②不能满足《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》B级标准要求，必须委托专业机构开展污染底泥修复工作，符合相应标准后另行妥善处置。 2、对建筑垃圾尽可能回收利用，使之资源化。如清淤底泥可用作制砖原料。 3、在施工场地或附近设临时堆放场所，用于报废的施工机械、废旧钢材、木材、废蓄电池等的临时存放，并联系物质回收单位及时回收再利用。 4、在施工期间生活区设置专门的垃圾桶，生活垃圾每天定期清运至垃圾填埋场，对施工区的垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生。 5.建设单位必须与弃渣接纳单位因做好交接工作，说明弃渣性质、土壤质量类别及用途，由弃渣接纳单位统筹利用。 |
|  | 运营期 | 1、在管理机构内设垃圾箱，固体废弃物集中堆置于垃圾箱，并定期由环卫部门统一清运。 |
| 6 | 社会环境 | 1、根据实际情况合理安排施工材料的车辆运输，防止因施工车辆增多而发生交通堵塞。 2、工程开工前应发布公告，争取将对公众生活、生产带来的不利影响降低到最小程度。 3、在施工场地周围架设护栏，夜间以红灯警示，提醒注意交通安全。 4、施工单位应教育施工人员文明作业，砂石料运输采取相应的防护措施，对于撒落路面的砂石料应及时派员清扫。 |
| 7 | 拆迁安置环境保护对策 | 1、对拆迁建筑垃圾应尽可能回收利用，使之资源化，不可利用的运往临时堆土场堆置，后期用于其他建设项目综合利用。 2、在安置过程中应尽量减少对植被的破坏，弃渣妥善处置，做好水土保持工作。 3、施工过程中应采取抑尘降噪措施，应按新农村建设标准搞好污水处理。 4、完善拆迁补偿政策并落实补偿政策。 |

## 环保审批原则符合性分析结论

通过对项目建设（1）是否符合生态环境功能区划的要求，（2）排放污染物是否符合国家、省规定的污染物排放标准，（3）排放污染物是否符合国家、省规定的主要污染物总量控制指标，（4）造成的影响是否符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，（5）是否符合清洁生产的要求，（6）是否符合公众参与的要求，（7）是否符合项目项目其他部门审批要求，（8）是否符合国家、省产业政策等八个方面的分析，认为本项目的建设与环保审批许可条件是相符的。

## 要求与建议

（1）工程可行性研究阶段的环评工作开展期间，仅对工程主要淸淤河道底泥进行了抽样监测调查，因本项目属线性工程且清淤量较大，为避免可能存在的淤泥超标引起的土壤二次污染环境风险，应在后续设计阶段，对涉及清淤的河道作进一步的补充详调，并在初步设计环保设计专章中根据底泥详查结果，对照相关规范，进一步分类确定底泥处置方式与去向，完善相应的污染防治措施。

（2）建设单位应加强环境保护管理工作，将各项环境保护措施落到实处，并协调好施工单位之间、各项工程进度之间的关系，使提出的环境保护对策措施能顺利实施。

## 环评总结论

工程实施后，将提高温瑞平原东片的排涝能力，大大减少当地洪涝灾害损失，促进当地经济社会和城镇的可持续发展，改善水生态环境和人居环境，有着巨大的社会、经济和环境效益。但对环境也存在一定的负面影响，主要是永久占地造成的生态影响以及施工期环境影响，施工期的不利影响一般是局部或暂时的，通过加强环境管理和采取适当的环保治理措施后，基本可以得到控制。

工程建设符合环保审批原则要求，从长远、全局利益考虑，对环境的影响是利多弊少。因此，在全面落实本报告书所提出的各项环保管理及防治措施的基础上，本工程的建设从环保角度来讲是可行的。

# Text boxes

龙湾二期围垦区

沉淀池

预沉池

系统出水

沉渣

沉渣

汽车冲洗废水

机械修配系统废水

隔油沉砂池

沉渣

出水回用或达标排放放排放

定期清运

混凝剂

淤泥固化尾水

沉淀池

碎石滤层

沉砂

食堂废水

粪便污水

污水生化处理措施

排放至附近河道

其它生活污水

隔油池

化粪池

生活污水

好氧池

格栅

二沉池

初沉池

缺氧池

消毒池