建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项目名称: 陈直忠仓储用房改建项目

建设单位（盖章）：陈直忠仓储服务部

评价单位（盖章）：浙江瑞阳环保科技有限公司

编制日期：二零一六年八月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	19

四、评价适用标准	24

五、工程分析	27

六、主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	33

八、拟采取的防治措施及预期治理效果	38

九、结论与建议	39

附件：

（1）瑞安市住房和城乡规划建设局塘下住建分局，瑞塘规条字[2014]7号；

（2）瑞安市企业投资项目备案通知书，塘发改投备[2016]008号；

（3）营业执照；

（4）房产证、土地证；

（5）企业承诺书；

（6）关于主动公开全本信息的说明；

（7）环评委托书；

（8）环评时效评分表。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 陈直忠仓储用房改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陈直忠仓储服务部 |
| 法人代表 | / | 联系人 | 陈直忠 |
| 通讯地址 | 塘下镇罗凤凤川村相堂路8号 |
| 联系电话 | 13355876788 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 325200 |
| 建设地点 | 塘下镇罗凤凤川村相堂路8号 |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 | 行业类别 | 仓储 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 用地面积 | 1081.95m2 | 总建筑面积 | 2543.2m2 |
| 总 投 资 | 300万元 | 环保投资 | 3万元 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 组织机构代码 | / | 预期投产日期 | 2017.10 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 本项目原属凤川供销社营业房，后被陈直忠仓储服务部购买，作为汽摩配成品、半成品仓储所用。随着市场需求的不断扩大，储存产品规模扩大，目前仓库已不能满足要求，故陈直忠仓储服务部决定在原地块内实施陈直忠仓储用房改建项目。2014年9月经瑞安市住房和城乡规划建设局塘下住建分局文件（瑞塘规条字[2014]7号）同意于该项目的选址，项目建成后作为汽摩配成品、半成品储存之用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中U“城镇基础设施及房地产”154“仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中：“有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目”编制环境影响报告书，其他的编制环境影响报告表，本项目不涉及有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目，因此本项目需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，在初步资料分析、研究和现场踏勘、调查的基础上编制本项目环境影响报告表。 2、项目具体位置 本项目位于塘下镇罗凤凤川村相堂路8号地块内。项目东侧为空地（远期规划为二类住宅用地）；南侧为相堂路（现状宽5m，远期规划为罗凤西路，宽32m），隔路为民宅及商铺；西侧为民宅、商铺；北侧为民宅。 详情见图1-1：项目地理位置图；图1-2：项目相对位置图。 3、项目建设内容及产品方案 项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 1 总用地面积 m2 1081.92 建设用地面积 m2 1059.53 2 总建筑面积 m2 2543.2 其中 地上建筑面积 m2 2391.3 其中 原有产权建筑面积 m2 495.6 临时建筑面积 m2 1895.7 地下水泵房、水池面积 m2 151.9 3 建筑占地面积 m2 495.7 4 建筑密度 % 46.8 5 容积率 / 2.26 4、劳动定员及规模 企业原有员工1人，均不在内食宿。扩建后，项目员工3人，食宿情况不变。全年工作日365天，单班制生产，每班工作8小时。 5、公用工程 （1）给水：项目供水由市政给水管网提供。 （2）排水：雨水通过市政雨水管网后排入附近河流；本项目员工生活借用周边其他生活设施。 （3）供电：项目供电由城市电网供给。 （4）消防：严格按规范落实消防相关内容。 编制依据： 1、有关法律法规和规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1），中华人民共和国主席令第9号； （2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； （3）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日； （4）《中华人民共和国水污染防治法（2008年修订）》，2008年2月28日； （5）《中华人民共和国大气污染防治法（2015修订）》，2016年1月1日； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修订）》，2015年4月24日； （8）《中华人民共和国土地管理法实施条例（2014年7月29日修正版）》； （9）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订；2011.3.1实施； （10）《建设项目环境保护若干问题的决定》，国务院国发[1996]31号，1996年8月3日； （11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起实施； （12）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013.2.16），国家发展和改革委第21号令； （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第33号，2015年6月1号； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号； （16）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2012]77号； （17）《浙江省水污染防治条例（2013年修订）》，2013年12月19日； （18）《浙江大气污染防治条例》，2003年9月1日； （19）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》，浙江省人民政府令第321号令，2014.3.13； （20）《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013年修正本)》，2013.12.19； （21）《浙江省环境污染监督管理办法（2014年修正）》，2014.3.13； （22）《关于生态环境功能区划试行工作的通知》，浙环发[2007]94号； （23）关于印发《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，浙淘汰办[2012]20号，2012.12； （24）关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知，浙江省环境保护厅，2012年4月1日起施行； （25）浙江省人民政府关于《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》的批 复（浙政函[2015]71号）（2015.6）； （26）《浙江省水土保持条例》 2015.3.1； （27）关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知》，温州市环境保护局温环发[2010]88号； （28）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》，浙环发[2014]28号； （29）《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，温州市人民政府令第123号，2011年3月1日； （30）《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》，温环发[2010]73号； （31）《温台沿海产业带发展规划温州市实施规划》，温州市人民政府，2009年2月； （32）《温州市扬尘污染防治管理办法》，温州市人民政府令第130号（2012年1月1日起实施）； （33）《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录（2009年版）》，温经贸资源[2009]340号； （34）《瑞安市生态环境功能区规划》（2008年2月）。 2、有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）； （8）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），浙江省环境保护厅，2005年4月。 3、项目相关文件 （1）瑞安市住房和城乡规划建设局塘下住建分局，瑞塘规条字[2014]7号（附件1）； （2）瑞安市企业投资项目备案通知书，塘发改投备[2016]008号（附件2）； （3）营业执照（附件3） （4）房产证、土地证（附件4）； （5）企业承诺书（附件5）； （6）关于主动公开全本信息的说明（附件6）； （7）环评委托书（附件7）； （8）环评时效评分表（附件8）。 图1-1 项目地理位置图 |

图1-2 项目相对位置图 图1-3 项目总平布置图

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目原属供销社营业房，后被陈直忠仓储服务部购买，作为汽摩配成品、半成品仓储所用。原有员工1人，不在内食宿，且借用周边其他生活设施，故项目地块内没有污水产生；固废为生活垃圾，产生量为0.07t/a，委托环卫部门及时清运，故排放量为0。

二、自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： （一）地理位置 瑞安市地处浙江东南沿海，北与温州市区接壤，东濒东海、南连平阳县，与文成、青田县为界。境内西部群山延绵，东部地势平坦，飞云江横贯全境，东流入海，土地面积1360平方公里，海岸线长21公里，海域辽阔，其间分布着大北列岛、北麂列岛。全市总面积1401.92平方公里。 塘下镇位于瑞安市东北部、塘河之畔，东濒东海，南连汀田街道，西邻锦湖街道潘岱，北靠瓯海区仙岩街道，东北靠龙湾区海城（梅头）街道。地理位置优越，交通运输便利，离瑞安市区12公里，距温州机场18公里，104国道和甬台温高速公路穿镇而过。 项目东侧为空地（远期规划为二类住宅用地）；南侧为相堂路（现状宽5m，远期规划为罗凤西路，宽32m），隔路为民宅及商铺；西侧与北侧均为民宅。详见图1-1、图1-2。 （二）地形地貌 瑞安市属浙南丘陵区，总体地势自西北向东南倾斜，飞云江自西向东贯穿而过，市境位于飞云江流域的中、下游。全市可规划分为西部山区、中部丘陵冲积平原、东部沿海平原及海岛四大部分。西部山区一般为海拔600m～1000m的中、低山；中部丘陵冲积平原区在地质构造、岩性风化程度差异的影响下，阶梯状台地普通发育；东部沿海平原区系温瑞平原的组成部分，居飞云江河口地带，地势平坦，河流纵横、沟渠密布，平原河网注入飞云江，东流入海；海岛区海岸陡削、地势起伏不平。 （三）地质条件 瑞安市的大地构造单元处于华南褶皱系之华夏褶皱带的温州-临海坳陷之上，泰顺-温州断坳的东端。市境内地层出露较为简单，基岩区几乎是上侏罗纪的火山屑岩，仅在张基附近有少量的白垩纪积岩。东部平原为海相沉积层位，山间和飞云江两侧为洪积、洪冲击层位。 瑞安市所处地理位置地质为第四纪地层，土质主要为粘土、淤泥质土、粉质粘土、沙砾石混和粘性土等。 （四）气候特征 瑞安市滨临东海，纬度较低，属亚热带海洋型季风气候区。气候四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，5～6月份，持续阴雨闷湿天气，7～8月份，天气晴热，常有不同程度的伏旱出现，7～9月份常受台风影响，往往造成风涝灾害，9月下旬开始，北方冷空气分股南下，暖空气势力减弱，10～12月份由凉转冷，雨量显著减少。常年主导风向以东南偏东风为主，夏季盛行东南偏东风，冬季盛行西北偏西风。据瑞安市气象站多年来统计资料，统计结果如下： 1、气温 多年平均气温17.9℃，年极端最高气温38.7℃，极端最低气温-4.3℃。 2、降水 该地区降雨水以梅雨为主，台风雨补充，雨量充沛，降水量相对较为集中，4～9月夏季风盛行期降水最多，以6月的梅雨期和8月的台风期为两个降水高峰。年平均降水量1546.2mm，年最大降水量2210.9mm，年最小降水量966.2mm。 3、风况 夏季盛行东南风，冬季为西北风，风速随地形和季节的变化比较明显，年平均风速为2.0m/s。 4、雾况 4～7月期间，时常出现不利于煤烟及其它气体扩散的有雾天气。 5、湿度 由于海洋性气候影响，平均相对湿度较大，均在80%左右，一年中以3～9月较湿，6月最大，在90%左右。 6、稳定度 各月大气稳定度以中性稳定度D级最高，出现频率大多超过50%，全年平均60%以上，其次为稳定类稳定度，不稳定类出现频率最低。 （五）土壤 瑞安市境内土壤主要为红壤、潮土、盐土和水稻土等土类，潮土主要分布在江流两岸，滩地，发育于溪流洪积冲积物；水稻土广布于河谷、沿江、滨海地区平原水田。在温暖多雨和常绿阔叶林的气候生物条件作用下，成土过程中水解作用比较彻底，土体中铝、铁等氧化物及其水化物积累较多，呈红色或黄红色，土壤呈酸性反应，质地粘细，有机质含量贫乏。 （六）水文特征 该区地下水总流向自西向东，主要补给来水是大气降雨，局部地段海水参与地下水活动。 东部沿海平原和飞云江河谷平原广泛分布的第四系地层，按埋藏情况自西向东由潜水逐步过渡到承压水。承压含水层由上游的单层过渡到下游的多层，由于古河道砂砾层的连续沉积受全新纪海侵的影响，使该地区地下水局部减化，出现了飞云江两岸呈长条状分布的咸水带。 西部山区和东部低山主要为上侏罗纪火山碎屑岩和燕山晚期的侵入岩。地下水主要受岩性构造、地貌和风化程度影响，除营前局部红层孔隙水之外，其它地方均为基岩裂隙水，其富水性由西向东逐渐减弱。 瑞安市境内江河交错，溪流众多，主要河流有飞云江、温瑞塘河和瑞平塘河等，飞云江水系属于浙江省八大水系之一。 1、飞云江 飞云江为浙江省八大水系之一，全长187.5公里，流域面积3731平方公里，其中瑞安市境内主流长70.5公里，流域面积1317.8平方公里，自西向东穿境入海。飞云江属潮汐型河流，感潮河段59公里，潮区界在滩脚。市区以上江道弯曲，沿途有金潮港、高楼溪、祭门溪等八条支流汇入，干流江面宽度约0.5～1.0公里左右；市区以下江道顺直，河宽约1～3公里，河床平坦。飞云江水资源相当丰富，多年平均径流量达46.82亿立方米/年。瑞安河段的水动力主要为潮流所控制，其潮流特征为：平均高潮位4.39米（吴淞高程，下同），平均低潮位0.10米，最大潮差6.39米，最小潮差1.14米，平均潮差4.22米；平均涨潮历时4时57分，平均落潮历时7时28分；大潮平均涨潮潮量为68×106立方米，平均涨潮潮流量为3778立方米/秒，平均落潮潮量为76.2×106立方米，平均落潮潮流量为2822立方米/秒，平均涨潮流速为0.78米/秒，平均落潮流速为0.69米/秒。评价区域飞云江河宽约800米，入海口处宽达3公里，为我市境内水量最丰沛的水源。其属温州湾水产养殖区的一部分，资源优厚，浮游生物和营养盐丰富，又是鱼类洄游索饵的通道，良好的水环境有着深远的意义。 2、温瑞塘河 温瑞塘河位于飞云江北岸的温瑞平原，北起温州，南至瑞安市区，水网纵穿密布瑞安市东北部，由近20条河、浦、湫、沥与塘河垂直顺坡入注东海，宣泄、控制着内河水系，为内河交通运输的主要通道。干流全长36公里，总流域面积559平方公里，其中瑞安市境内干流长20.4公里，河网总长455公里，流域面积277平方公里，流速很低，基本上属于封闭性河流。局部河段水质较差，超过其使用功能要求，水体稀释自净能力较差，有机污染较严重。温瑞塘河河宽约20-70米，水深约2-3米，水体流动性差，不利于污染物的稀释、扩散和降解，主要的现状使用和规划功能为工业用水、农田排灌、汛期排洪、纳污等。 3、附近河流 项目东侧194m处为里北垟北河，现状宽20-40m，北侧23m处为凤渎河，现状宽10-20m，均系属温瑞塘河支流，现状主要使用功能为汛期排洪等，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （一）瑞安市概况 瑞安位于浙江省东南部，东接东海，南邻平阳县，西界文成县，北连温州市瓯海区、龙湾区，是浙南沿海重要的工贸港口城市。随着改革开放的不断深入，瑞安市经济得到迅猛的发展，目前已形成纺织、服装、制鞋、汽摩配、食品、化学、机械、塑料制品等优势工业行业。 2015年全市实现生产总值720.51亿元，同比增长8.3%，高于全省0.3个百分点，与温州持平，低于乐清0.3个百分点，其中第一产业19.54亿元，同比增长1.6%，第二产业329.00亿元，同比增长6.3%，第三产业371.96亿元，同比增长10.7%，三次产业结构由上年的2.8:47.7:49.5调整为2.7:45.7:51.6。 （二）塘下镇概况 塘下镇位于温瑞平原的中心，北联温州市区，南接瑞安城区，东临东海，镇域面积83平方公里，下辖5个办事处89个行政村，常住人口17.47万人，外来人口17万多人；是全国小城镇综合改革试点镇、浙江省中心镇、温州市小城市综合改革建设试点镇和强镇扩权试点镇，是全国汽摩配产业的主要基地，也是瑞安市的人口大镇、工业重镇和经济强镇。2015年塘下镇工业总产值373.1亿元，同比增长2.27%。 城市总体规划情况： （一）城市现状及发展趋势 根据《瑞安市域总体规划》（2006～2020年），瑞安的城市性质确定为温州市区南翼核心区、山水特色历史文化名城，浙江省重要的工贸基地。根据人口与用地规模规划，2020年瑞安市城镇人口达到134万人，城镇化水平提高至78.8%，城镇人均建设用地规模达80公顷。 根据瑞安市各级城镇发展现状及未来趋势，将瑞安城镇体系空间规划为“一心一网两点三轴”。“一心”指瑞安中心城市，“一网”指中部城镇网络，“两点”指西部南北两个中心城镇，“三轴”指以56省道、瑞枫公路构成的两条由中心城市发射的横向城镇发展轴线以及以陶马公路联系温州市的纵向发展轴线。 市域总体空间发展战略为：东部提升拓展、中部新兴崛起、西部生态保留和海域适度开发。根据市域空间总体布局将瑞安市域划分为“东部、中部、西部、海岛”四大分区：东部分区将发展为市域政治、经济、文化中心，浙南沿海对外开放的重要工贸、港口城市；中部分区为承接瑞安市域东部发达地区和西部欠发达地区的重要区域，也是接轨温州市区的重要空间，是市域重要的眼镜、针织、胶鞋等特色工业聚集区，以及市域重要的高等教育、休闲度假和生态居住区；西部分区发展为瑞安市重要生态保育空间，水源涵养地、重要的风景旅游区；海岛分区为发展海洋经济的重要基地和重要的风景旅游区。 （二）瑞安市汽摩配产业基地总体规划 因用地形状和道路交通等特点，将产业基地分成四个区块。各区块之间通过道路及河道绿地联接。其中一期规划分为东西两片，其中东片区西起104国道，东至温瑞塘河，南起双榕河，北至规划道路，用地127.40公顷；西片区西起高速公路,东到104国道，南起产业园区货运快速大道，北至罗凤大街，总用地55.53公顷。一期合计总用地182.93公顷。二期规划分四片：A片东起高速公路，南至货运快速干道，北至双榕河，西至现状河流，用72.69公顷；B片东起高速公路，南至广场路，北至货运快速干道，西至罗凤西路，用地79.73公顷；C片东起104国道，南到广场路，西至高速公路，此至货运快速干道，用地143.09公顷；D片东起南塘大道，北至繁新北路，南至罗山大道，西至现状河流，用地41.27公顷。二期合计用地336.78公顷，产业园区两期规划用地总面积5.1971平方公里。 （三）项目所在区域生态环境功能区规划 根据《瑞安市生态环境功能区规划》（2008年2月），项目所在瑞安市塘下镇罗凤办事处凤川村，属瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区，为优化准入区（功能区编号Ⅴ1-40381D05）。优化准入区主要分布于“一纵两横”经济发展轴带的核心区块，即以104国道为发展主轴线的瑞东沿海先进制造产业带、以飞云江南岸瑞文公路为发展轴线的江南传统特色产业带和以飞云江北岸瑞湖公路为发展轴线江北传统特色产业带重要节点。详见图2-1。 瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区要求： 1、主要生态环境功能 主要生态环境功能为城镇商贸生活、生态工业、污染物消纳和削减。 2、生态环境保护目标 温瑞塘河水质近期达到Ⅴ类，远期达到Ⅳ类，环境空气环境质量为二级标准，人均公共绿地面积大于12m2。 污水集中处理率近期达到50%以上，远期达到70％。 3、建设开发活动环保准入条件 着重发展汽摩配制造业，适当发展机械及金属制品。治理小熔炼、电镀、胶鞋制造等行业污染。淘汰电镀槽容量在1万升以下电镀企业、小熔炼、废塑料洗涤，淘汰质量低、资源浪费严重、技术含量低、经济效益差、“低、小、散”企业；禁止1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤建设项目；重点鼓励发展新材料、精细模具工艺、智能化技术，开发汽车电子、新型发动机、汽车尾气排放控制等高端产品。 4、污染控制措施 加快电镀工业集聚区的建设和配套污染治理设施建设，巩固罗凤小熔炼整治成果，打击废塑料洗涤，做好酸洗业的污染治理；浙江华建尼龙有限公司要实施强制性清洁生产审计，完善污染治理设施，提高废水达标处理率。 通过产业结构调整，降低本区域的行业性污染。 5、生态保护与建设措施 继续做好温瑞塘河环境综合整治，提高生活污水截污率，减少农村农业面源污染，居住区内不得布置二、三类企业，工业功能区企业集中率达到50％以上。 接轨温州大都市区，建设生态人居环境，培育商贸物流、休闲娱乐等现代服务功能。 项目为交通器材及其他交通运输设备制造，符合该生态环境功能小区的环保准入条件。 （四）瑞安市污水处理厂规划及本项目排水情况 1、污水管网 瑞安市污水处理厂的城市污水排放管道分五个系统，分别为老城区、安阳新区、经济开发区、塘下-莘塍片区和飞云片区。其中老城区、安阳新区、经济开发区三个片区污水管网已建成，该三个片区已通水进行试运行。塘下-莘塍片区现状沿东新路—瑞安大道—瑞光大道已经开始埋设瑞安东部塘下、汀田、莘塍片区的污水收集干管，在东新路上为d600～d2000的管道，在瑞安大道上为d2000的管道，在瑞光大道为d2200的污水管道。 2、瑞安市江北污水处理厂建设情况 瑞安市江北污水处理厂选址于瑞安市经济开发区东侧飞云江下游河口岸边，距瑞安市区约9km，厂址西南临飞云江，西北侧约2km为瑞安市经济技术开发区，厂址所在位置为飞云江农场第四分场，直接建设二级城市污水处理厂，主要服务瑞安市区江北片，包括老城区、安阳新区、经济开发区、上望、莘塍、汀田及塘下。污水处理厂一次性规划分三期实施，一期建设日处理7万吨污水处理厂及配套设施，二期建成后，达到14万吨/天，远期达到35万吨/天。一期工程于2007年6月建成试运行，至今已正常运行。江北污水处理厂二期工程已于2014年6月29日通水试运行，目前待竣工验收。联合一期工程，瑞安市江北污水处理厂日处理污水能力达到14万吨，污水处理范围将覆盖瑞安主城区和塘下镇区，有效减少域内河道污水排放。 （五）项目排水规划 本项目员工生活借用周边其他生活设施，故没有污水产生。

图2-1 项目生态环境功能区划图 图2-2 瑞安市水环境功能区划图 图2-3 瑞安市环境空气质量功能区划分图

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （一）水环境质量现状 飞云江水系为我省八大水系之一，其下游第三农业站和飞云渡口两个断面均属省控制断面（水质监测布点见图3-1）。为了评价本项目产生的废水对飞云江水质可能造成的影响，避免水体功能受到不可逆转的损害，本环评对评价范围的水体进行水质现状评价。根据环境监测站2013年对该两个断面的例行监测结果，具体数据见表3-1。 表3-1 2013年飞云江水质现状常规监测结果 单位：mg/L(pH除外) 站位 名称 指标 结果 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 BOD5 NH3-N 飞云 渡口 全年均值 7.65 5.99 0.84 1.32 0.11 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 第三 农业站 全年均值 7.61 6.00 1.02 1.36 0.01 水质类别 Ⅰ II Ⅰ Ⅰ Ⅰ 由表3-1可知，飞云江水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。从上表的数据和评价结果可以看出，2013年全年监测结果均值都能达Ⅲ类水标准，满足功能要求，其中高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N监测指标能达Ⅰ类标准。 2、温瑞塘河 考虑到项目所处地理位置，本次环评采用2015年9月9日浙江瑞启检测技术有限公司对南河湫浦断面的水质监测数据进行分析，具体数据见表3-2。具体监测断面位置见图3-1。 表3-2 地表水质现状监测结果 单位：mg/L(pH除外) 监测断面 指标 结果 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 CODCr BOD5 氨氮 南河湫浦 范围 7.61 3.6 4.7 25 3.6 0.091 Ⅳ类标准 6-9 ≥3 ≤10 ≤30 ≤6 ≤1.5 南河湫浦现状类别 Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅰ 监测断面 指标 结果 总磷 石油类 氟化物 砷 汞 / 南河湫浦 范围 0.241 0.02 0.28 <0.0002 <0.00001 / Ⅳ类标准 ≤0.3 ≤0.5 ≤1.5 ≤0.1 ≤0.001 / 南河湫浦现状类别 Ⅳ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ / 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》可知，温瑞塘河水环境为Ⅳ类水环境功能区，项目南侧南河湫浦尚没有划定功能区划方案，依据其实际使用功能（主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区），南河湫浦水环境为Ⅳ类水质功能区，南河湫浦水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 由表3-2可知，本项目南侧南河湫浦的水质现状均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （二）大气环境质量 为了解项目所在地附近空气质量状况，本项目大气环境质量现状采用浙江瑞启检测技术有限公司对新方村的实地监测数据。统计结果见表3-3，大气质量监测布点见图3-1。 监测时间：2015年9月14-20日 监测地点：瑞安市塘下镇新方村。 表3-3 塘下镇上金村环境空气质量 单位：mg/m3 监测点位置 SO2 NO2 PM10 1小时均值 1小时均值 24小时均值 塘下镇 新方村 9月14日 ≤0.07 0.028-0.031 0.055 9月15日 <0.07 0.019-0.036 0.063 9月16日 ≤0.07 0.016-0.021 0.055 9月17日 ≤0.07 0.020-0.026 0.065 9月18日 ≤0.08 0.023-0.030 0.036 9月19日 ≤0.07 0.022-0.027 0.057 9月20日 <0.07 0.021-0.024 0.058 监测值范围 ≤0.08 0.016-0.036 0.036-0.065 二级标准 0.50 0.2 0.15 最大占标率 0.16 0.18 0.43 超标率（%） 0 0 0 由表3-3可知，项目所在区域环境空气中项目所在区域环境空气中SO2、NO2的1小时平均浓度和PM10的24小时平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，满足功能要求。 （三）声环境质量现状 根据该项目所处地理位置的具体情况，本评价声环境现状监测共设置监测点4个（布点位置见图1-2）。 具体监测内容如下： 监测时间：2016年6月20日 15：30～16：00 监测仪器：HS5628型积分声级计 监测结果：项目周围的噪声背景值详见表3-4 表3-4 监测点声环境质量统计表 单位：dB（A） 监测点 噪声源值 标准值 是否达标 1#（东侧厂界） 52.1 2类：60 是 2#（南侧厂界） 55.3 是 3#（西侧厂界） 51.8 是 4#（北侧厂界） 49.9 是 根据上表统计数据可知：项目区域的声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、环境质量保护目标 根据水功能区划、声功能区划及建设项目所在区域的环境状况，本项目的主要环境保护目标如表3-4所示。 表3-4 主要环境质量保护目标 名 称 保护目标 飞云江水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 温瑞塘河及支流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 该项目所在区域 环境空气环境质量 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 该项目所在区域声环境 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2、4a类标准 2、敏感点保护目标 项目敏感点保护目标详见表3-5。 表3-5 评价范围内主要保护目标情况 名称 保护内容 方位 与项目用地红线的距离 规模 敏感程度 备注 里北垟北河 水环境 (IV类) 东侧 194m / 一般 / 凤渎河 北侧 23m 一般 / 飞云江 水环境 （Ⅲ类） 西侧 7500m / 一般 远期纳污水体 民宅 声环境 (2类)、 大气环境 (二级) 东南侧 30m 约20人 敏感 / 南侧 5m 约100人 敏感 / 西侧 3m 约200人 敏感 / 北侧 5m 约150人 敏感 / 图3-1 地表水及大气监测布点图

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、水环境 飞云江为Ⅲ类水环境功能区，因此飞云江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；温瑞塘河及支流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体水质标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 CODcr BOD5 NH3-N Ⅲ类 6～9 ≥5 ≤6 ≤20 ≤4 ≤1.0 Ⅳ类 6～9 ≥3 ≤10 ≤30 ≤6 ≤1.5 2、环境空气 项目所在地属二类环境空气质量功能区，因此，本项目常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 污染物名称 选用标准 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 GB3095-2012 0.500 0.150 0.060 NO2 0.200 0.080 0.040 PM10 —— 0.150 0.070 PM2.5 —— 0.075 0.035 3、声环境 近期项目所在区域的声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，远期待南侧罗凤西路建成后，临罗凤西路一侧声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其他区域执行2类标准。详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 适用区域 等效声级LAeq 昼间 夜间 2 居住、商业混杂区 60 50 4a 道路交通干线两侧 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准，有关污染物排放标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级标准 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 近期，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；远期，待南侧罗凤西路建成后，临罗凤西路一侧的厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声执行2类标准。具体标准见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 适用区域 等效声级LeqdB（A） 昼间 夜间 2 居住、商业混杂区 60 50 4 道路交通干线两侧 70 55 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，具体标准见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值（GB12523-2011） 噪声限值 昼间(dB(A)) 夜间(dB(A)) 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，本项目纳入总量控制指标的污染因子主要为CODCr和NH3-N。 根据工程分析，项目生活借用周边其他生活设施，即本项目地块内不会有生活废水产生。 因此项目生活废水排放量不需区域替代削减。 |

五、工程分析

拆除期主要污染源及防治措施： 项目需对所在区域里的房屋进行拆除，拆除过程中产生的污染物主要为建筑垃圾、粉尘和噪声。 1、建筑垃圾 项目所在地建筑多为砖混结构，房屋拆除后完好的砖墙可以回收利用，门窗及木材可以出售，家具可以继续使用或出售。其余建筑垃圾除了可以用于就地平整场地外，还可以运往其它建筑场地作平整场地材料。 2、粉尘 房屋在拆除过程中粉尘主要包括房屋在拆除过程中和搬运过程中产生的粉尘。在干燥天气及风速较大时的粉尘影响更为明显，使拆迁区域大气中粉尘浓度增大。通过采取喷洒水雾等措施能有效降低对周围环境的影响。 3、噪声 房屋拆除过程中产生的噪声主要为抓机噪声80dB（A）左右，推土机78dB（A），运输车辆噪声85dB（A）及房屋倒塌噪声82dB（A）。 施工期主要污染源及防治措施： （一）污染源分析 1、施工废气 施工期大气污染主要来自工程土石方挖掘、回填及现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；施工现场运输车辆、部分工程机械作业过程中的扬尘及尾气。根据类比调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12-0.79mg/Nm3。 2、施工噪声 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、打桩机、挖掘机、装载机、搅拌机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表5-1。 表5-1 建筑施工机械的噪声级 单位：dB（A） 机械名称 平均噪声级 机械名称 平均噪声级 推土机 78-96 挖土机 80-93 搅拌机 78-88 运土机 85-94 汽锤、风钻 82-98 混凝土破碎机 85 空气压缩机 75-88 卷扬机 75-88 钻机 87 打桩机 95-105 一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级将会叠加，叠加值约3～8dB（A）。 ②运输车辆噪声 施工过程中一般使用大型货运卡车，其噪声级较高，可达107dB（A），自卸卡车在装卸石料等建筑材料时，其噪声级可达110dB（A）以上。 3、施工废水 ①施工泥浆 由于瑞安市地质表面基本上属软基土，地下水位高，在高层建筑基础施工阶段，往往会产生大量含泥浆的地下水。 ②生活废水 建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般从几十人到几百人不等，如施工期间人员按50人计算，建设期主要生活废水为冲厕水，人均用水量以40L/d计，转污率以80%计，则生活污水排放量为1.60t/d。施工期施工人员生活尽量利用周围现有生活设施。 4、施工固体废物 施工期间主要固体废弃物源于建筑垃圾、软土及少部分施工人员生活垃圾。建筑垃圾按每100m2建筑面积1.5t计，项目的建筑面积为2543.2m2，则项目将产生建筑垃圾约35.18t；此外，若施工期间日均施工人员按50人计，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，施工期为12个月，则预计施工期共产生生活垃圾约9.2t。 （二）施工期污染防治措施 1、扬尘和废气控制措施 ①施工阶段的车辆、机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘，在大风干燥的天气，应增加洒水作业的次数和洒水量。 ②为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 ③避免大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资不要露天堆放，以免对周边环境造影响。 ④采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土。 2、施工噪声防治 ①加强管理工作，合理安排施工计划和施工机械设备组合，避免在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备较均匀的使用。 ②对噪声相对较高的设备如搅拌机、电锯，建议在加工场外加盖简易棚。 ③加强设备维护，保证车辆、施工设备处于良好工作状况。 ④采取其它措施，如在施工场地周围设置围墙及防护网，设置单独出入口。 3、废水治理措施 ①建议施工人员生活废水利用周围现有的生活设施。 ②在场地内设排水沟，先截后排。建设沉淀池，泥浆水不得直接排放，经沉淀池处理后，上清液排放；沉渣不得随意倾倒，外运到建筑垃圾填埋场处置。 4、固体废物处置方法 ①高空建筑垃圾用封闭垃圾道或容器运下，严禁凌空抛落。 ②生活垃圾以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等垃圾，应集中收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的及时清运到垃圾场进行处置。 ③对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可与施工挖出的土石一起进行综合利用；施工期挖出软土尽量外运利用，或与其它建筑垃圾一起清运到瑞安市建筑垃圾填埋场进行处置，不得随意倾倒。 营运期主要污染源及防治措施： 1、污染源强分析 本项目建成后，主要为汽摩配成品、半成品仓库。本项目仅作仓储之用，不进行生产活动，故项目不产生生产废水、废气、生产固废等污染物，对周边环境基本无影响。 ①废水 项目扩建后，拟有员工3人，均不在内食宿。员工生活借用周边其他生活设施，即项目地块内无废水产生。 ②噪声 项目噪声主要来自运输车辆的来往，根据类比调查，运输车辆的噪声源的源强约70-75dB（A）。 ③固体废物 本项目产生的固体废物主要来源于员工的生活垃圾。员工生活垃圾产生量按每人每天0.2kg计，员工人数为3人，年工作365天，则项目生活垃圾产生量为0.22t/a。 2、项目污染防治措施 ①噪声防治措施 a、加强厂区进出车辆的管理，限制车速、严禁鸣号，维持车辆的畅通。建议建设单位加强绿化，厂界设不低于2m的围墙，种植吸声能力及吸收废气能力强的树种如杉树等。 b、合理安排装卸时间，尽量安排白班作业，减少集卡车夜间装卸。 c、加强管理，地块内禁止使用高音扩音设备，确保厂界噪声达标排放。 ②固体废物防治措施 a、设置固定的非露天垃圾收集点(非露天)，并委托当地环卫部门及时清运。 b、垃圾实现袋装化，采用可降解垃圾袋。 ③环保投资 项目污染防治措施的投资费用预计为3万元，具体见表5-2。 表5-2 环保设备和设备投资估算 序号 环保措施 费用估算（万元） 1 噪声治理 2 2 固废处理 1 合 计 3 3、项目主要污染物排放量汇总分析 项目主要污染物排放情况见表5-3。 表5-3 扩建前后污染物排放量汇总 单位：t/a 时间段 污染物 扩建前 排放量 “以新带老” 削减量 项目 排放量 扩建后 排放量 扩建前后排放量增减量 废水 废水量 0 0 0 0 0 CODCr 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固废 生活垃圾 0（0.07） 0 0（0.15） 0（0.22） 0 注：生活垃圾委托环卫部门及时清运。括号内为产生量。

六、拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物产生量 | 预计排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.15t/a | 及时收集，委托环卫部门全部清运，零排放。 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为运输车辆等设备噪声。根据类比分析，运输车辆噪声级为70-75dB（A）。 |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，项目地位于瑞安市塘下镇罗凤办事处凤川村，处于人类活动频繁区，周围主要为道路、民宅。项目所在地块及周边地块没有珍稀物种及重要经济、历史、景观和科研价值的物种。项目建设在原厂区内，不需要征用土地，不改变土地的利用方式。项目实施后，各项污染物经治理后均能达标排放，基本不会造成区域内水生生态及空气环境的破坏，对整个区域生态环境影响较小。 |

七、环境影响简要分析

拆除期环境影响分析： （一）扬尘影响分析 1、拆除及场地平整扬尘 建筑拆除主要采用人工的方法，场地平整主要使用机械为推土机，在建筑拆除及场地平整时会产生一定的扬尘，其主要表现为TSP超标，特别是下风向处。环评要求拆除时场地周围设立临时防尘围布，场地平整时每天洒水，保持地面粉尘的含水率，使其不易扬起。在采用环评提出防治措施下，拆除及场地平整时产生的扬尘对周围环境及敏感点影响较小。 2、拆除废渣堆放扬尘 拆除废渣的堆放在气候干燥且有风的情况下，产生扬尘。起尘量与含水率、气象、风速、起尘风速有关，而起尘风速与粒径和含水率有关。因此减少沙土的露天堆放和保证沙土一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 另外，拆除废料外运时汽车行驶还会产生一定的扬尘及汽车尾气，其影响情况已在施工期影响分析中评述。 （二）噪声影响分析 拆除期主要为建筑物的拆除及建筑垃圾的外运，这些作业都在露天环境下进行。推土机的近场声级一般87～98dB（A）。对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，昼间机械设备作业噪声的影响距离基本在50m范围内；而夜间机械设备作业噪声的影响距离较远，一般情况下在100～150m范围内。因此，环评要求采取设置临时围护和可移动式的隔声屏障等方式降低噪声影响；应禁止夜间施工。同时为减小项目拆除对周围环境造成影响，应加快拆迁进度，缩短拆除时间。 综上所述，项目拆除期噪声对周围环境及敏感点有一定的影响，但在采取环评提出的措施后影响可得到减缓，且项目拆除期较短，拆除期结束后，对周围环境及敏感点的噪声影响将消除。 （三）固体废弃物影响分析 拆除期固体废弃物主要来源于建筑物拆除的建筑垃圾及拆除人员的生活垃圾。其中拆除人员的生活垃圾将在建设期固体废弃物影响分析中一同评述，此处不再赘述。 建筑垃圾随意堆放或处置不当，在梅雨和台风等雨量较大季节遇到降水，会污染附近的水体和土壤，从而造成水土流失。建设、施工单位根据要求对拆除垃圾及时进行分析清理，清理后无利用价值的废弃物在填方路段中加以利用。在采取以上措施后拆迁期固废对周围环境影响较小。 施工期环境影响简要分析： （一）废水影响分析 在场地内设排水沟，先截后排，建设沉淀池，泥浆水经沉淀池处理后，上清液排放；沉渣外运到建筑垃圾填埋场处置。加强管理，沉渣不得随意倾倒。泥浆水不得直接排放。施工人员利用周围现有的生活设施。经上述处理后，施工期产生的泥浆水对周围环境影响较小。 （二）扬尘影响分析 露天堆放的材料及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重，施工对周围环境造成一定影响。制定必要的抑尘措施后，并设置防尘网，则对周围环境影响是可以接受的。 一般情况下对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到较小范围内。则施工扬尘对周边环境的影响不会很大。 （三）施工噪声影响分析 项目施工场地的噪声源强主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有几台机械设备同时于现场运行，单体设备声源声级均在75-98（A）之间。这些施工设备无法防护，露天施工，现取施工期平均噪声9dB（A）进行预测分析，噪声随着距离的衰减按下式计算： 式中：LA(r)——预测点的噪声值； LA(r0)——参测点的噪声值； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离。 现场调查与预测相结合，该项目施工期机械设备噪声对附近民宅敏感点结果见表7-1。 表7-1 施工机械噪声影响情况 名称 施工期噪声贡献值 备注 东南侧民宅 约60.5dB（A） 与施工区的设备最近距离为30m 南侧民宅 约76.0dB（A） 与施工区的设备最近距离为5m 西侧民宅 约80.5dB（A） 与施工区的设备最近距离为3m 北侧民宅 约76.0dB（A） 与施工区的设备最近距离为5m 由表7-1可知，该项目施工机械噪声除东南侧外，其余三侧均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准。建议施工单位严格落实本报告中提出的各项防治措施，且在中午和夜间时间段不得进行施工，将施工期噪声影响降至最低。另外，施工期的噪声影响是暂时的，其将随着施工期的结束而消失。 （四）固废影响分析 施工期固体废物包括施工期产生建筑垃圾、施工人员的生活垃圾，以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等生产垃圾，管理部门应妥善安排收集，生活垃圾送城市环卫部门处理，生产垃圾尽量回收再利用，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理。该项目挖出软土送至建筑垃圾场填埋，或采取其它合理处置方式。施工期固体废物只要落实措施后一般不会造成二次污染，对环境影响较小。 （五）施工期交通噪声及其他影响 由于工程施工的需要，增加大量的施工车辆，引起附近道路车流量的增加，减缓行车速度，从而导致汽车尾气排放量的增加，对环境造成影响。运输路线安排时要尽可能的远离敏感点，同时加强管理，合理安排时间。 施工期，除上述对环境的影响外，还有一些其他影响，主要有施工车辆增加对交通的影响等。同时要做好安全措施。 项目营运期环境影响分析： （一）水环境影响分析 本项目地块内无废水产生，因此项目不会对周围水环境产生影响。 （二）声环境影响分析 运输车辆的影响：需加强厂区进出车辆的管理，限制车速、严禁鸣号，维持车辆的畅通。同时，建议建设单位加强绿化，厂界设不低于2m的围墙，种植吸声能力及吸收废气能力强的树种如杉树等，进一步降低噪声值；合理安排装卸时间，尽量安排白班作业，减少集卡车夜间装卸。只要充分落实以上的隔声降噪措施，则该项目产生的噪声对周围敏感点影响较小。 （三）固废环境影响分析 项目建成投入使用后，固废要是以生活垃圾为主，因此本项目营运后只要与环卫部门协调配合，加强卫生管理，做好垃圾内部及时收集工作，日清日运，杜绝垃圾散落，避免垃圾乱堆放、蚊蝇滋生等现象，则该项目固废基本不会对周围环境产生影响。 （四）退役期影响分析 本项目退役以后，由于仓储不再进行，因此将不再产生固废和噪声等环境污染物，遗留的主要是仓储用房。仓储用房可进一步作其他用途或拆除重建；遗留的固废按营运期方式处置完毕。因此本项目在退役后对环境基本无影响。 （五）项目平面布置合理性分析 从项目总平面布置图中可以看出，项目主出入口位于项目地南面相堂路一侧，方便车辆和物资进出。项目一层为配电房、发电机房及仓库、二层至六层均为仓库。如此布局功能清晰、便于管理，减少污染物对办公和保护目标的影响。综上，项目平面布置基本合理。 （六）环保审批原则符合性分析 1、生态功能区划符合性 根据《瑞安市生态环境功能区规划》（2008年2月），项目所在地属瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区（功能区编号Ⅴ1-40381D05），为优化准入区，项目选址符合生态功能区划。 2、污染物排放可达标性 项目生活垃圾委托环卫部门及时清运；对高噪声源的治理，采取隔离、屏蔽等方法，使噪声源强降低，对周边声环境影响较小。 3、总量控制分析 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，本项目纳入总量控制指标的污染因子主要为CODCr和NH3-N。 根据工程分析，项目生活借用周边其他生活设施，即本项目地块内不会有生活废水产生。 因此项目生活废水排放量不需区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性 经分析，项目建成营运，各污染物经治理达标后，对周围环境的贡献量较小，对周围环境影响较小，基本能维持当地环境质量现状，符合功能区要求。 5、规划选址符合性 本项目位于塘下镇罗凤凤川村相堂路8号地块，根据瑞安市住房和城乡规划建设局塘下住建分局，瑞塘规条字（2014）7号文件，本项目建筑使用功能为仓储用房及配套，因此该项目建设符合瑞安市城市总体发展规划的要求。 6、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目采用的技术和设备不属于国家产业目录中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目，项目属于国家产业政策中的允许类。同时对照《浙江省淘汰落后生产能力目录（2012年本）》、《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》（温经贸资源[2009]340号）等，本项目采用技术和设备不属于省、市产业政策中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目，项目属于省、市产业政策中的允许类项目。 综上所述，本项目的建设符合环保审批原则。

八、拟建项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 废 | 职员生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾及时收集， 委托环卫部门全部清运。 | 影响较小 |
| 噪 声 | 经隔声、消声、减振、距离衰减后对周围环境影响较小。 |
| 生态保护措施及预期效果： （一）措施 （1）施工期应尽量避开雨季。 （2）采取一围、二疏、三沉淀措施，不得随意丢弃，弃土弃渣可作为项目区内道路回填和场地平整之用。 （3）合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间。 （4）在主体工程建设的同时，项目区应逐步开展对平台裸露地和区内道路的绿化美化，治理措施可采取种植花木、植被等。 （二）预期效果 弃土弃渣再利用不仅减少了工程弃渣，减少了施工期产生的水土流失量。 |

九、结论与建议

（一）结论 1、工程内容及规模 陈直忠仓储用房改建项目，位于塘下镇罗凤凤川村相堂路8号，项目建成后作汽摩配成品、半成品仓库之用。项目总投资约300万元。 2、环境质量分析结论 （1）飞云江水质现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，满足功能要求。南河湫浦断面的水质现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （2）该区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气环境质量良好，满足功能要求。 （3）根据环境噪声监测结果可知，项目所在地四周声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准，满足2类功能要求。 3、污染源分析结论 项目无污染物产生。 4、污染治理措施结论 （1）施工期 ①尽量避免夜间施工，并加强夜间施工管理，严禁高噪声机械操作。 ②用商品混凝土代替现场搅拌混凝土，应勤洒水抑尘，在大风干燥天气增加洒水抑尘次数。 ③建泥浆废水需经沉淀池处理,泥浆废水经沉淀处理后其上清液就近排入附近水体，泥浆要做到及时清运，确保不发生泥浆废水外溢。 ④施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾收集点，对建筑垃圾中可回收利用部分尽量进行回收再利用，不能回收的则运往建筑垃圾填埋场填埋。 ⑤出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路；运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆 要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落；高空建筑垃圾用封闭垃圾道或容器运下，严禁凌空抛落。 （2）营运期 ①噪声防治措施 a、加强厂区进出车辆的管理，限制车速、严禁鸣号，维持车辆的畅通。建议建设单位加强绿化，厂界设不低于2m的围墙，种植吸声能力及吸收废气能力强的树种如杉树等。 b、合理安排装卸时间，尽量安排白班作业，减少集卡车夜间装卸。 c、加强管理，地块内禁止使用高音扩音设备，确保厂界噪声达标排放。 ②固体废物防治措施 a、设置固定的非露天垃圾收集点(非露天)，并委托当地环卫部门及时清运。 b、垃圾实现袋装化，采用可降解垃圾袋。 5、环境影响分析结论 项目建成后落实噪声的污染防治措施后，对周围声环境影响较小。 6、环保审批原则符合性分析结论 该项目的建设符合生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；建设项目符合土地利用总体规划；符合国家产业政策。 （二）建议 1、拟建工程的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保污染物达标排放。 2、确保环保资金到位，落实废气和噪声治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。 3、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。 （三）环境影响评价总结论 陈直忠仓储用房改建项目，位于塘下镇罗凤凤川村相堂路8号，其建筑使用功能为仓储用房及配套，其选址为生态功能区划中的优化准入区，符合产业政策。 项目施工期会对周围环境产生一定的影响，但该影响会随着施工期的结束而消失。项目营运期间，会产生噪声和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，落实本项目的污染防治对策，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

| 建设项目环境保护审批登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 浙江瑞阳环保科技有限公司 | 填表人（签字）： |  | 项目经办人（签字): |  |
| 建设项目 | 项目名称 | 陈直忠仓储用房改建项目 | 建设地点 | 塘下镇罗凤凤川村相堂路8号 |
|  | 建设规模及内容 | 项目建筑面积2543.2m2，用地面积1081.92m2 | 建设性质 | □新 建 ■改扩建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | 仓储 | 环境影响评价管理类别 | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 3 | 所占比例(%) | 1.0 |
| 建设单位 | 单位名称 | 陈直忠仓储服务部 | 联系电话 | 13355876788 | 评价单位 | 单位名称 | 浙江瑞阳环保科技有限公司 | 联系电话 | 25668003 |
|  | 通讯地址 | 塘下镇罗凤凤川村相堂路8号 | 邮政编码 | 325200 |  | 通讯地址 | 瑞安市罗阳大道天天家园 | 邮政编码 | 325200 |
|  | 法人代表 | / | 联系人 | 陈直忠 |  | 证书编号 | 国环评乙字第（2035）号 | 评价经费(万元) |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 符合二级 | 地表水 | 飞云江达到Ⅲ类，附近河流为IV类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 达到2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |
|  | 环境敏感特征 |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量（8） | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— | 0 |  | —— | —— | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 0 |  |  | —— | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 氨氮 |  |  | 0 |  |  | —— | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少 2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9) 4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |
| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 |
| 影响及主要措施 生态保护目标 | 名 称 | 级别或种 类数量 | 影响程度 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阻断或二者皆有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资 （万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） | 其它 |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 重要湿地 |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |
| 类别及 形式 占用 土地（hm2） | 基本农田 | 林地 | 草地 | 其它 | 移民及 拆迁人 口数量 | 工程占地拆迁人口 | 环境影响 迁移人口 | 异地 安置 | 后靠 安置 | 其它 |
|  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  | 治理水 土流失 面 积 | 工程治理 （km2） | 生物治理 （km2） | 减少水土流 失量（吨） | 水土流失治理率（%） |
| 噪声 治理费用 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

项目所在地

图  例

：噪声监测点

备   注

1F：配电房、发电机房及仓库

2F-6F：仓库

项目所在地

项目所在地

项目所在地

南河湫浦断面

飞云江渡口

第三农业站

图   例

：空气质量监测点

：水质监测断面

大气监测点

项目所在地

＃

墨

锅

石墨坩埚