建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：温州新佳丽箱包皮件有限公司新厂房建设项目

建设单位(盖章)：温州新佳丽箱包皮件有限公司

浙江瑞阳环保科技有限公司

国环评证乙字第2035号

二O一六年八月

目   录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 10 -

三、环境质量状况	- 21 -

四、评价适用标准	- 28 -

五、建设项目工程分析	- 32 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 39 -

七、环境影响分析	- 40 -

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果	- 44 -

九、结论与建议	- 45 -

附件：

（1）营业执照（附件1）；

（2）成交确认书（附件2）；

（3）瑞安经济开发区投资项目备案通知书 瑞开发经备[2016]12号（附件3）；

（4）瑞安经济开发区规划建设局 瑞开发规设字[2016]8号（附件4）；

（5）工艺流程说明（附件5）；

（6）关于主动公开全本信息的说明（附件6）；

（7）环评委托书（附件7）；

（8）承诺书（附件8）；

（9）时效评分表（附件9）。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州新佳丽箱包皮件有限公司新厂房建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州新佳丽箱包皮件有限公司 |
| 法人代表 | 蔡庆国 | 联系人 | 蔡庆国 |
| 通讯地址 | 瑞安市仙降镇塘里村 |
| 联系电话 | 13587960288 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 325200 |
| 建设地点 | 瑞安经济开发区阁巷新区95号地块 |
| 主管部门 | 瑞安经济开发区经济发展局 | 批准文号 | 瑞开发经备[2016]12号 |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 | C1922 皮箱、包（袋）制造 |
| 用地面积 | 6666.7m2（折10亩） | 建筑面积 | 16295m2 |
| 总 投 资 | 1820万元 | 环保投资 | 13万元 | 环保投资占总投资比例 | 0.71% |
| 组织机构代码 | / | 投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 温州新佳丽箱包皮件有限公司是一家专业生产制造和销售箱包的公司。为了迎合市场需求及企业自身发展的需要，该企业通过竞拍获得瑞安市国土资源局挂牌出让的瑞安经济开发区阁巷新区95号地块国有建设用地使用权，拟用于建设生产厂房。瑞安经济开发区经济发展局以瑞开发经备[2016]12号文件，以及瑞安经济开发区规划建设局以瑞开发规设字[2016]8号文件同意项目建设。本项目建成后，企业生产规模将达年产30万只箱包。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（1998）第253号文《建设项目环境保护管理条例》该建设项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于N 轻工 第118条“皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品”中的其他类，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，在初步资料分析、研究和现场踏勘、调查的基础上编制本项目环境影响报告表。 2、项目具体位置 本项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块。项目厂区东侧为空地（规划为工业用地）；南侧为空地（规划为东一路，宽约24m），隔路为空地（规划为工业用地）；西侧为浙江盛安纺织有限公司在建厂房；北侧为横一河，隔河为瑞安市江南污水处理厂。 具体位置详见图1-1、图1-2。 3、项目建设内容及产品规模 项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 1 总用地面积 m2 6666.7 2 建筑占地面积 m2 3058 其中 1#生产车间建筑占地面积 m2 1449 2#生产车间建筑占地面积 m2 1178 综合楼建筑占地面积 m2 363 门卫 m2 68 3 总建筑面积（地上+地下） m2 16295 其中 1#生产车间建筑面积 m2 7411 其中 生产车间 m2 7312 配电房 m2 68 发电机房 m2 31 水泵房 m2 102 2#生产车间建筑面积 | m2 6034 综合楼建筑面积 m2 2236 消防水池 m2 110 天桥 m2 334 门卫 m2 68 5 绿地面积 m2 670 6 绿地率 % 10.0 建筑密度 % 47.92 7 容积率 / 2.5 项目产品规模情况如表1-2所示。 表1-2 项目产品规模 序号 名称 单位 产品规模 1 箱包 万只/a 30 4、项目原辅材料消耗情况 项目主要的原辅材料消耗情况，详见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料 序号 名称 单位 消耗量 1 ABS塑料板 t/a 500 2 布料 万米/a 8 3 EVA 万米/a 5 4 拉杆 万只/a 30 5 手把 万只/a 60 6 轮子 万对/a 60 7 脚钉 万个/a 120 8 密码锁 万个/a 30 9 里布 万米/a 33 10 皮条 万米/a 110 11 拉链 万米/a 120 12 纸箱 万只/a 12 13 环保型胶粘剂 t/a 0.8 5、项目主要生产及辅助设备 项目主要生产设备见表1-4所示。 表1-4 主要生产设备清单 序号 名称 单位 数量 1 缝纫机 台 50 2 吸塑机 台 6 3 压膜机 台 4 4 锯边机 台 2 5 冲孔机 台 10 6 铆钉机 台 6 7 空压机 台 2 8 流水线 条 3 9 备用发电机 台 1 6、能源消耗情况 主要能源消耗情况见表1-4所示。 表1-4 主要能源消耗情况 序号 能源种类 单位 用量 1 电 万度/年 20 2 水 t/a 4810 7、劳动定员及规模 项目员工人数100人，均在厂内食宿。项目单班制生产，年工作日300天。 8、公用设施 ①给水：项目供水由市政给水管网提供。 ②排水：室外雨污分流，厂区雨水经雨水管收集后排入雨水管网。项目产生的废水经厂区污水处理设施预处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后纳入市政污水管网，最终排入瑞安市江南污水处理厂。 ③供电：项目供电由城市电网供给。 编制依据： 1、有关法律法规和规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日； （2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； （3）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （4）《中华人民共和国水污染防治法(2008年修订)》2008年2月28日； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年修订，2016年1月1日起施行)； （6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2015年4月24日； （8）《中华人民共和国土地管理法》2004.8.28修正； （9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （10）《建设项目环境保护若干问题的决定》，国务院国发[1996]31号，1996年8月3日； （11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起实施； （12）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013.2.16），国家发展和改革委第21号令； （13）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第33号，2015年6月1号； （15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号； （16）《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部2016年6月21日颁布，2016年8月1日起施行； （17）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号； （18）《浙江省水污染防治条例（2013年修订）》，2013年12月19日； （19）《浙江省大气污染防治条例（2016年修订）》，2016年5月27日； （20）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修订）》，2014年3月13日； （21）《浙江省环境污染监督管理办法(2014修正)》，2014年3月13日； （22）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，2013年12月19日； （23）《浙江省水土保持条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第20号，2014.9.26； （24）《关于生态环境功能区划试行工作的通知》，浙环发[2007]94号； （25）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，2012年12月； （26）关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知，浙环发[2012]10号，2012年4月1日起施行； （27）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》，浙环发[2014]28号； （28）关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知》，温州市环境保护局温环发[2010]88号； （29）《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，温州市人民政府令第123号，2011年3月1日； （30）《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》，温环发[2010]73号； （31）《温台沿海产业带发展规划温州市实施规划》，温州市人民政府，2009年2月； （32）《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录（2009年版）》，温经贸资源[2009]340号； （33）《关于加强温州市建筑工地施工扬尘控制和泥浆消纳管理的通知》，温建发〔2009〕190号，2009年7月20日； （34）《温州市扬尘污染防治管理办法》，温政令第130号，2012年1月1日。 2、有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4； （8）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，浙政函[2015]71号； （9）《瑞安市环境功能区划》（2016年）。 3、项目相关文件 （1）营业执照； （2）成交确认书； （3）瑞安经济开发区投资项目备案通知书 瑞开发经备[2016]12号； （4）瑞安经济开发区规划建设局 瑞开发规设字[2016]8号； （5）工艺流程说明； （6）关于主动公开全本信息的说明； （7）环评委托书； （8）承诺书； （9）时效评分表。 |

图1-1 项目地理位置图 图1-2 项目相对位置图 图1-3 项目总平面布置图

本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，且根据翻阅资料及现场踏勘来看，项目地块历史上未被工业企业作为生产地使用，无历史环境问题，用地范围不涉及基本农田，不涉及拆迁，因此基本不存在原有污染情况及主要环境问题。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （一）地理位置 瑞安市地处浙江东南沿海，北与温州市区接壤，东濒东海、南连平阳县，与文成、青田县为界。境内西部群山延绵，东部地势平坦，飞云江横贯全境，东流入海，土地面积1360平方公里，海岸线长21公里，海域辽阔，其间分布着大北列岛、北麂列岛。全市总面积1401.92平方公里。 阁巷新区位于瑞安经济开发区南拓展区飞云江口，距瑞安市约8km，距阁巷办事处约2km，项目区域东临东海，南依平阳宋埠——西湾围涂工程，西靠瑞平平原，北濒飞云江，与丁山二期围涂工程隔江相望，项目面积3.92km2。 本项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块。项目厂区东侧为空地（规划为工业用地）；南侧为空地（规划为东一路，宽约24m），隔路为空地（规划为工业用地）；西侧为浙江盛安纺织有限公司在建厂房；北侧为横一河，隔河为瑞安市江南污水处理厂。详情见图1-1、图1-2。 （二）地形地貌 瑞安市属浙南丘陵区，总体地势自西北向东南倾斜，飞云江自西向东贯穿而过，市境位于飞云江流域的中、下游。全市可规划分为西部山区、中部丘陵冲击平原、东部沿海平原及海岛四大部分。西部山区一般为海拔600m～1000m的中、低山；中部丘陵冲击平原区在地质构造、岩性风化程度差异的影响下，阶梯状台地普通发育；东部沿海平原区系温瑞平原的组成部分，居飞云江河口地带，地势平坦，河流纵横、沟渠密布，平原河网注入飞云江，东流入海；海岛区海岸陡削、地势起伏不平。 （三）地质条件 瑞安市的大地构造单元处于华南褶皱系之华夏褶皱带的温州-临海坳陷之上，泰顺-温州断坳的东端。市境内地层出露较为简单，基岩区几乎是上侏罗纪的火山屑岩，仅在张基附近有少量的白垩纪积岩。东部平原为海相沉积层位，山间和飞云江两侧为洪积、洪冲击层位。 瑞安市所处地理位置地质为第四纪地层，土质主要为粘土、淤泥质土、粉质粘土、沙砾石混和粘性土等。 （四）气候特征 瑞安市滨临东海，纬度较低，属亚热带海洋型季风气候区。气候四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，5～6月份，持续阴雨闷湿天气，7～8月份，天气晴热，常有不同程度的伏旱出现，7～9月份常受台风影响，往往造成风涝灾害，9月下旬开始，北方冷空气分股南下，暖空气势力减弱，10～12月份由凉转冷，雨量显著减少。常年主导风向以东南偏东风为主，夏季盛行东南偏东风，冬季盛行西北偏西风。据瑞安市气象站多年来统计资料，统计结果如下： 1、气温 多年平均气温17.9℃，年极端最高气温38.7℃，极端最低气温-4.3℃。 2、降水 该地区降雨水以梅雨为主，台风雨补充，雨量充沛，降水量相对较为集中，4～9月夏季风盛行期降水最多，以6月的梅雨期和8月的台风期为两个降水高峰。年平均降水量1546.2mm，年最大降水量2210.9mm，年最小降水量966.2mm。 3、风况 夏季盛行东南风，冬季为西北风，风速随地形和季节的变化比较明显，年平均风速为2.0m/s。 4、雾况 4～7月期间，时常出现不利于煤烟及其它气体扩散的有雾天气。 5、湿度 由于海洋性气候影响，平均相对湿度较大，均在80%左右，一年中以3～9月较湿，6月最大，在90%左右。 6、稳定度 各月大气稳定度以中性稳定度D级最高，出现频率大多超过50%，全年平均60%以上，其次为稳定类稳定度，不稳定类出现频率最低。 （五）土壤 瑞安市境内土壤主要为红壤、潮土、盐土和水稻土等土类，潮土主要分布在江流两岸，滩地，发育于溪流洪积冲积物；水稻土广布于河谷、沿江、滨海地区平原水田。在温暖多雨和常绿阔叶林的气候生物条件作用下，成土过程中水解作用比较彻底，土体中铝、铁等氧化物及其水化物积累较多，呈红色或黄红色，土壤呈酸性反应，质地粘细，有机质含量贫乏。 （六）水文特征 该区地下水总流向自西向东，主要补给来水是大气降雨，局部地段海水参与地下水活动。 东部沿海平原和飞云江河谷平原广泛分布的第四系地层，按埋藏情况自西向东由潜水逐步过渡到承压水。承压含水层由上游的单层过渡到下游的多层，由于古河道砂砾层的连续沉积受全新纪海侵的影响，使该地区地下水局部减化，出现了飞云江两岸呈长条状分布的咸水带。 西部山区和东部低山主要为上侏罗纪火山碎屑岩和燕山晚期的侵入岩。地下水主要受岩性构造、地貌和风化程度影响，除营前局部红层孔隙水之外，其它地方均为基岩裂隙水，其富水性由西向东逐渐减弱。 瑞安市境内江河交错，溪流众多，主要河流有飞云江、温瑞塘河和瑞平塘河等，飞云江水系属于浙江省八大水系之一。 1、飞云江 飞云江为浙江省八大水系之一，全长187.5公里，流域面积3731平方公里，其中瑞安市境内主流长70.5公里，流域面积1317.8平方公里，自西向东穿境入海。飞云江属潮汐型河流，感潮河段59公里，潮区界在滩脚。市区以上江道弯曲，沿途有金潮港、高楼溪、祭门溪等八条支流汇入，干流江面宽度约0.5～1.0公里左右；市区以下江道顺直，河宽约1～3公里，河床平坦。飞云江水资源相当丰富，多年平均径流量达46.82亿立方米/年。瑞安河段的水动力主要为潮流所控制，其潮流特征为：平均高潮位4.39米（吴淞高程，下同），平均低潮位0.10米，最大潮差6.39米，最小潮差1.14米，平均潮差4.22米；平均涨潮历时4时57分，平均落潮历时7时28分；大潮平均涨潮潮量为68×106立方米，平均涨潮潮流量为3778立方米/秒，平均落潮潮量为76.2×106立方米，平均落潮潮流量为2822立方米/秒，平均涨潮流速为0.78米/秒，平均落潮流速为0.69米/秒。评价区域飞云江河宽约800米，入海口处宽达3公里，为我市境内水量最丰沛的水源。其属温州湾水产养殖区的一部分，资源优厚，浮游生物和营养盐丰富，又是鱼类洄游索饵的通道，良好的水环境有着深远的意义。 2、阁巷新区内河 根据《瑞安经济开发区阁巷新区控制性详细规划》，阁巷新区河道的设置主要满足浙江省要求的水面率不低于12%，其次考虑功能性的排水、纳潮需求。最终形成纳潮、排水分离的河道体系，即沿原阁巷标准堤构筑纳潮河道；区块内部形成“两横加一个半环”的淡水河道体系，在基地的西南角以水闸形式沟通飞云区块内的河网体系，确保了整个区块内河道的淡水量，也便于形成沿河绿带景观。同时，区块内河道宽度按照30m控制，为满足水面率要求，有意拓宽外围河道宽度达90m，以减少区块内桥梁的投资。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （一）瑞安市概况 瑞安位于浙江省东南部，东接东海，南邻平阳县，西界文成县，北连温州市瓯海区、龙湾区，是浙南沿海重要的工贸港口城市。随着改革开放的不断深入，瑞安市经济得到迅猛的发展，目前已形成纺织、服装、制鞋、汽摩配、食品、化学、机械、塑料制品等优势工业行业。 2015年瑞安市实现生产总值720.51亿元，同比增长8.3%，高于全省0.3个百分点，与温州持平，低于乐清0.3个百分点，其中第一产业19.54亿元，同比增长1.6%，第二产业329.00亿元，同比增长6.3%，第三产业371.96亿元，同比增长10.7%，三次产业结构由上年的2.8:47.7:49.5调整为2.7:45.7:51.6。 （二）阁巷新区概况 瑞安经济开发区阁巷新区位于飞云江南岸，面积约3.92km2。为了进一步深化瑞安市域总体规划战略部署，缓解中心城区二产空间不足矛盾，解决土地供给紧缺问题，瑞安市决定阁巷一期围垦以工业用地形式开发建设。 城市总体规划情况： （一）城市现状及发展趋势 根据《瑞安市域总体规划》（2006～2020年），瑞安的城市性质确定为温州市区南翼核心区、山水特色历史文化名城，浙江省重要的工贸基地。根据人口与用地规模规划，2020年瑞安市城镇人口达到134万人，城镇化水平提高至78.8%，城镇人均建设用地规模达80公顷。 根据瑞安市各级城镇发展现状及未来趋势，将瑞安城镇体系空间规划为“一心一网两点三轴”。“一心”指瑞安中心城市，“一网”指中部城镇网络，“两点”指西部南北两个中心城镇，“三轴”指以56省道、瑞枫公路构成的两条由中心城市发射的横向城镇发展轴线以及以陶马公路联系温州市的纵向发展轴线。 市域总体空间发展战略为：东部提升拓展、中部新兴崛起、西部生态保留和海域适度开发。根据市域空间总体布局将瑞安市域划分为“东部、中部、西部、海岛”四大分区：东部分区将发展为市域政治、经济、文化中心，浙南沿海对外开放的重要工贸、港口城市；中部分区为承接瑞安市域东部发达地区和西部欠发达地区的重要区域，也是接轨温州市区的重要空间，是市域重要的眼镜、针织、胶鞋等特色工业聚集区，以及市域重要的高等教育、休闲度假和生态居住区；西部分区发展为瑞安市重要生态保育空间，水源涵养地、重要的风景旅游区；海岛分区为发展海洋经济的重要基地和重要的风景旅游区。 （二）瑞安市南滨东单元（0577-RA-JN-13）控制性详细规划（2014） 为了阁巷新区项目的顺利实施以及协调处理周边及内部各种关系、高效的节约土地、合理的利用空间资源，需要对《瑞安经济开发区阁巷新区控制性详细规划》进行局部修改。同时为衔接《瑞安市城市规划管理单元控制性详细规划总纲》，将原控规项目名称（《瑞安经济开发区阁巷新区控制性详细规划》）修改为《瑞安市南滨东单元（0577-RA-JN-13）控制性详细规划》。 规划范围：规划修改范围为391.87公顷。本次规划还涉及部分道路、用地面积、用地功能、地块编号、容积率及建筑限高等方面的修改。 发展定位：“浙江省温台沿海产业带重要组成部分、温州市南部综合性产业发展拓展区和以特色产业集群为核心的现代化制造业基地”，以基础好、轻污染、提升型产业为主导产业，主要有汽摩配产业、机械电子与电子信息产业、以塑料高分子材料与塑料制品为重点，培育精密塑料产业集群、发展具有一定市场优势的新兴产业和高新技术产业如新材料、生物医药、电子信息等产业、依托沿海资源优势有选择的发展临港产业、主动承接温州市区产业转移等几个重点方向。 规划结构：“四片一带一心”。以十字型主干路网将阁巷新区划分为“四片”，其中东北片为高科技企业及生活配套区，同时构筑新区的公共中心，其余三片为工业区，各自配备服务中心，农业用地及主要河流沿江海分布，设置防风林带。 根据阁巷新区规划，该区近期由江南水厂供水，远期由规划新建的江南新水厂供水。根据该规划，本区污水沿道路自东南往西北收集后排入江南污水处理厂进行处理，雨水管道分散自流排入本区内开挖的排水河道。 本项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块，本项目主要生产箱包，以ABS和布料为主要原材料，属于塑料制品，为该区域重点发展行业，故符合瑞安市城市用地规划和瑞安市南滨东单元（0577-RA-JN-13）控制性详细规划的要求（详见图2-2）。 （三）项目所在区域环境功能区划 根据《瑞安市环境功能区划》（2016年），项目所在阁巷新区，该区域属于阁巷高新技术环境重点准入区（0381-Ⅵ-0-02）。环境重点准入区主要为区位优势明显，生态环境敏感性和生态功能重要性不强，生态环境尚未遭到严重破坏，适合工业开发的区域，原则上要具体到产业集聚区、工业功能区。详见图2-1 南滨街道环境功能区划图。 （一）区域特征 阁巷高新技术环境重点准入区（0381-Ⅵ-0-02）。区域位于飞云江南岸沿海滩涂地段，即阁巷标准堤以东的围垦区块，南至平阳界，东、北至新建堤塘，面积3.92平方公里。区域以机械电子、塑料高分子材料以及如新材料、生物医药、电子信息等具有一定市场优势的新兴产业和高新技术产业为主。整体该区域为中敏感区域。 （二）功能定位 主导环境功能：提供环保的产业发展环境，保障生产生活环境安全。 （三）环境功能目标 主导环境功能目标：加强主要污染物总量减排，生产环境不受污染。 环境质量目标：地表水水质不低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准； 空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）三类标准。 （四）管控措施 调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 （五）负面清单 允许各类企业项目建设，但要严控三类企业数量和排污总量。凡属国家、省、市落后产能的禁止类、淘汰类项目，一律不得准入，现存企业应限期整改或关停。 项目为箱包制造业，生产工艺简单，，产污环节少，能符合该环境功能小区建设开发活动环境准入条件，因此项目符合环境功能区要求。 （四）瑞安市江南污水处理厂规划及本项目排水情况 1、污水管网及排水规划 （1）瑞南大道 规划沿瑞南大道铺设飞云片的污水收集主干管，管径为D300～2×D1000（近期铺设一根D1000管），污水管道自西向东收集污水后排入江南污水处理厂。沿途设置两座污水提升泵站。 （2）56省道—江南路—瑞南大道 在56省道上埋设D400～D800的污水收集管道，然后自南往北接入江南路上的D1000污水管后再接入瑞南大道上的污水主干管。 （3）新城大道 在新城大道上埋设D300～D600的污水收集管道，自南向北排入瑞南大道上的污水主干管。 （4）开发区南扩展区 开发区南扩展区污水沿道路自东向西，自南向北埋设，在瑞南大道上以D800管接入江南污水处理厂，并在沿江道路上为南拓展区以东区块预留污水干管管位。 2、瑞安市江南污水处理厂建设情况 江南污水处理厂位于瑞安经济开发区阁巷围垦区，服务范围为飞云镇、仙降镇及阁巷新区，一期规模为2.5万m3/d，远期规模为10万m3/d。污水处理工艺方案为A2/O工艺，污水排放口设置于飞云江口近岸海域新增四类区。详情见表2-1。 表2-1 江南片污水处理厂规划情况 年限 分片 2015年 2020年 厂址 占地 排放出路 备注 江南片 2.5万m3/d 10万m3/d 阁巷新区 141亩 飞云江 一级处理B标准 备注：一期工程已于2015年12月底通水调试运行。 （五）项目排水规划 项目实行雨、污分流制，雨水排入市政雨水管网。目前，瑞安市江南污水处理厂已于2015年12月底通水调试运行，故项目所在区域的污水经预处理后按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准纳入围一路的市政污水管网，最终进入瑞安市江南污水处理厂处理。

图2-1 瑞安市环境功能区划图 图2-2 瑞安市南滨东单元（0577-RA-JN-13）控制性详细规划修改

三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （一）水环境质量现状 1、飞云江 飞云江水系为我省八大水系之一，其下游第三农业站和飞云渡口两个断面均属省控制断面（水质监测布点见图3-1）。根据环境监测站2013年对该两个断面的例行监测结果，具体数据见表3-1。 表3-1 飞云江水质现状常规监测结果 单位：mg/L(pH除外) 站位 名称 指标 结果 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 BOD5 NH3-N 飞云 渡口 全年均值 7.65 5.99 0.84 | 1.32 0.11 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 第三 农业站 全年均值 7.61 6.00 1.02 1.36 0.01 水质类别 Ⅰ II Ⅰ Ⅰ Ⅰ 由表3-1可知，飞云江水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。从上表的数据和评价结果可以看出，除DO外，2013年全年的其余监测结果均值都能达Ⅱ类标准，即现状水体质量满足Ⅲ类功能要求。 2、阁巷新区内河 为了解项目拟建地阁巷新区内河的水环境质量现状，本项目引用2015年6月5日浙江瑞启检测技术有限公司对阁巷新区内河横二河的水质监测数据。监测结果见表3-2。 表3-2 地表水质监测结果 单位：mg/L（除pH外） 监测断面 内容 时间 pH DO CODCr 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 总磷 石油类 横二河A-1 2015.6.5 7.40 6.1 121 3.7 1.8 0.528 0.062 0.50 Ⅳ类标准 6~9 ≥3 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 评价结果 Ⅰ Ⅱ 劣Ⅴ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅳ 横二河A-2 2015.6.5 7.47 6.5 101 6.8 3.4 0.341 0.080 0.38 Ⅳ类标准 6~9 ≥3 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 评价结果 Ⅰ Ⅱ 劣Ⅴ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅳ 由监测结果可知，阁巷新区内河横二河水质达不到GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅳ类标准，超标因子为CODCr，主要原因为阁巷新区建筑施工过程中的生活废水的直接排放。 （二）大气环境质量 为了解项目拟建区域周围的空气环境质量状况，本评价大气常规污染物引用浙江瑞启检测技术有限公司对阁巷新区的空气环境质量常规因子（二氧化硫、二氧化氮、PM10）监测数据，统计结果见表3-3、表3-4，大气质量监测布点见图3-1。 监测时间：2015年05月31日~06月06日 监测地点：阁巷新区内 表3-3 阁巷新区环境空气质量 单位：mg/m3 检测项目 时段 检测结果 05.31 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 SO2 02 0.016 0.023 0.012 0.021 0.027 0.043 | 0.046 08 0.015 0.020 0.019 0.019 0.041 0.050 0.055 14 0.018 0.028 0.027 0.022 0.030 0.045 0.054 20 0.024 0.027 0.023 0.021 0.044 0.041 0.044 NO2 02 0.027 0.030 0.030 0.037 0.018 <0.015 0.018 08 0.031 0.039 0.038 0.041 0.024 0.020 0.030 14 0.029 0.036 0.048 0.044 0.026 0.025 0.030 20 0.026 0.033 0.043 0.035 0.019 0.017 0.025 PM10 日均值 0.054 0.038 0.042 0.063 0.066 0.039 0.054 表3-4 阁巷新区环境空气质量现状结果分析表 单位：mg/m3 污染物 标准值 浓度范围 标准指数Pi范围 超标率 SO2 时平均 0.50 0.015~0.055 0.03~0.11 0 NO2 时平均 0.20 0.015~0.048 0.04~0.24 0 PM10 日平均 0.15 0.038~0.066 0.51~0.88 0 由表可知，项目所在区域环境空气中SO2和NO2时均值、PM10日均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明该区域环境空气质量良好，具有一定的大气环境容量。 （三）声环境质量现状 根据该项目所处地理位置的具体情况，本评价声环境现状监测共设置监测点4个（布点位置见图1-2）。 具体监测内容如下： 监测时间：2016年8月12日 下午14：00～14：30 监测仪器：HS5628型积分声级计 监测结果：项目周围的噪声背景值详见表3-5。 表3-5 周围的噪声背景值 单位：dB（A） 监测点 噪声源值 执行标准 是否达标 1#（东厂界） 60.1 3类：65 是 2#（南厂界） 60.2 是 3#（西厂界） 63.3 是 4#（北厂界） 61.5 是 根据上表统计数据可知：项目所在区域的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即满足对应的3类功能要求。 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境质量保护目标 根据水功能区划、声功能区划及建设项目所在区域的环境状况，本项目的主要环境保护目标如表3-6所示。 表3-6 主要环境质量保护目标 名 称 保护目标 飞云江水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 阁巷新区内河（横一河） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类 该项目所在区域 环境空气环境质量 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 该项目所在区域声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 2、敏感点保护目标 本项目敏感点保护目标见下表。 表3-7 主要环境保护目标 名称 保护内容 方位 与项目红线最近距离 备注 敏感性 现状保护目标 横一河 水环境 北侧 约10m 阁巷新区内河 一般 飞云江 北侧 约914m 最终纳污水体 一般 28号民工房 大气、声环境 西侧 约224m 约1800人 一般 |

图3-1 环境质量监测布点图

图3-2 瑞安市水环境质量功能区划分图 图3-3 瑞安市环境空气质量功能区划分图

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、水环境 飞云江为Ⅲ类水功能区划，因此飞云江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；阁巷内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体水质标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH DO 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 CODCr 总磷 石油类 Ⅲ类 6～9 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤20 ≤0.2 ≤0.05 Ⅳ类 6～9 ≥3 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤30 ≤0.05 ≤0.5 2、 空气环境 项目所在地属二类环境空气质量功能区，本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 标准 项目 二级标准限值 单位 1小时平均 24小时平均 年平均 GB3095-2012 SO2 500 150 60 μg/m3 NO2 200 80 40 NOx 250 100 50 TSP — 300 200 CO 10.00 4 — mg/m3 PM10 — 150 70 μg/m3 PM2.5 — 75 35 大气污染物综合排放标准详解 NMTHC 2.0 / / mg/m3 备注：*NMHC取值于国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》。 3、声环境 项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块，故项目所在区域的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体功能区标准见下表4-3。 表4-3 声环境噪声标准限值 单位：dB(A) 类别 适用区域 昼间 夜间 3 工业区 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 污染物排放标准 | 1、废水 项目生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准纳入市政污水管网，最终进入瑞安市江南污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准的B标准后排放。具体标准值见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) 污染物 pH SS BOD5 CODCr 石油类 NH3-N 三级标准 6～9 ≤400 ≤300 ≤500 ≤20 35* 城镇污水处理厂一级 排放标准的B标准 —— ≤20 ≤20 ≤60 ≤3 ≤8(15) 注：*指标执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 2、废气 项目颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源的二级标准，有关污染物排放标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级标准 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓 度最高点 1.0 NMTHC 120 15 10 4.0 厨房油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB13271-2001）中的小型规模的最高允许排放浓度和净化设备最低去除率见表4-6。 表4-6 油烟排放标准最高允许排放浓度和净化设备最低去除率 规 模 小 型 中 型 大 型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3, ＜6 ≥6 对应灶头总功率(108J/H) 1.67, ＜5.00 ≥5.00, ＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积(M2) ≥1.1, ＜3.3 ≥3.3, ＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000 m3/h。 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，具体标准见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 投产后项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 适用区域 等效声级 昼间 夜间 3 工业区 65 55 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》中的有关规定。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量控制指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，本项目纳入总量控制指标的污染因子主要为CODcr和NH3-N。 根据工程分析，本项目生活废水排放量为4800t/a，化学需氧量（COD）排放量为0.29t/a，氨氮（NH3-N）排放量为0.04t/a。 根据浙江省环保厅《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）和温州市环境保护局《关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知》（温环发[2010]88号）的有关规定：建设项目需新增主要污染物排放量，必须削减一定比例的同类污染物排放量；建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 项目废水主要来自生活污水，因此新增生活污水排放量（COD、NH3-N）可以不需区域替代削减。 |

五、建设项目工程分析

施工期主要污染源及防治措施： 项目选址于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块，现状为空地。项目总用地面积6666.7m2，总建筑面积16885m2。 （一）污染源分析 1、施工废气 施工期大气污染主要来自工程土石方挖掘、回填及现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；施工现场运输车辆、部分工程机械作业过程中的扬尘及尾气。根据类比调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12～0.79mg/Nm3。 2、施工噪声 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、打桩机、挖掘机、装载机、搅拌机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表5-1。 表5-1 建筑施工机械的噪声级 单位：dB(A) 机械名称 平均噪声级 机械名称 平均噪声级 推土机 78-96 挖土机 80-93 搅拌机 78-88 运土机 85-94 汽锤、风钻 82-98 混凝土破碎机 85 空气压缩机 75-88 卷扬机 5-88 钻机 87 打桩机 95-105 一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级将会叠加，叠加值约3～8dB。 ②运输车辆噪声 施工过程中一般使用大型货运卡车，其噪声级较高，可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时，其噪声级可达110dB以上。 3、施工废水 ①施工泥浆 由于瑞安市地质表面基本上属软基土，地下水位高，在高层建筑基础施工阶段，往往会产生大量含泥浆的地下水。 ②生活废水 建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般从几十人到几百人不等，如施工期间人员按50人计算，建设期主要生活废水为冲厕水，人均产生量以40L/d计，则生活污水排放量为1.6t/d。施工期施工人员生活尽量利用周围现有生活设施。 4、施工固体废物 施工期间主要固体废弃物源于建筑垃圾、软土及少部分施工人员生活垃圾。建筑垃圾按每100m2建筑面积1.5t计，项目总建筑面积16295m2，则该项目将产生建筑垃圾约244.43t；此外，若施工期间日均施工人员按50人计，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，施工期为3年（按900天计），则预计施工期共产生生活垃圾22.5t。 （二）施工期污染防治措施 1、扬尘和废气控制措施 ①施工阶段的车辆、机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘，在大风干燥的天气，应增加洒水作业的次数和洒水量。 ②应安装洗车轮设施并冲洗所有离开工地的车辆，不能有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。 ③为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 ④避免大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资不要露天堆放，以免对周边环境造影响。 ⑤采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土。 2、施工噪声防治 ①加强管理工作，合理安排施工计划和施工机械设备组合，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备较均匀的使用。 ②打桩之前先建好隔离墙，并选用低噪声打桩机(不得采用冲击式打桩机，应采用静压打桩机或灌注桩打桩机)，以减少对周围影响，同时做好协调工作。 ③对噪声相对较高的设备如搅拌机、电锯，建议在加工场外加盖简易棚。 ④加强设备维护，保证车辆、施工设备处于良好工作状况。 ⑤采取其它措施，如在施工场地周围设置围墙及防护网，设置单独出入口。 3、废水治理措施 ①建议施工人员生活废水利用周围现有的生活设施。 ②在场地内设排水沟，先截后排。建设沉淀池，泥浆水不得直接排放，经沉淀池处理后，上清液排放；沉渣不得随意倾倒，外运到建筑垃圾填埋场处置。 4、固体废物处置方法 ①高空建筑垃圾用封闭垃圾道或容器运下，严禁凌空抛落。 ②生活垃圾以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等垃圾，应集中收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的及时清运到垃圾场进行处置。 ③对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可与施工挖出的土石一起进行综合利用；施工期挖出软土尽量外运利用，或与其它建筑垃圾一起清运到瑞安市建筑垃圾填埋场进行处置，不得随意倾倒。 运营期主要污染源及防治措施： 项目建成后，形成年产30万只箱包的生产规模，职工人数100人，均在厂内食宿。 （一）营运期污染源强分析 1、工艺流程分析 ①ABS箱包 ②布箱包 2、项目污染源分析 （1）废水 ①生活废水 项目预计员工100人，均在厂内食宿。其中洗漱用水按0.08t/d•人计、冲厕用水按0.04t/d•人计、用餐用水按0.08t/d•人计，转污率按80%计，年工作300日。经计算，项目生活废水产生量为16.0t/d，4800t/a。根据经验数据分析，废水中污染物CODCr按350mg/L，氨氮按30mg/L计，则CODCr产生量为1.68t/a，NH3-N产生量为0.14t/a。 ②生产废水 本项目在吸塑工序中用气枪把冷却水直接喷淋在模型上冷却，水变成水蒸气直接蒸发。吸塑机使用一定量冷却水对机器进行冷却，该冷却水为间接冷却水。冷却水基本不外排，循环使用，适时添加，只需不定期补充蒸发的水量，补充量约为10t/a。 （2）废气 ①吸塑废气 ABS板材在吸塑机上经高温作用后，被吸塑形成箱包需要的形状，然后经冷却水直接喷淋冷却。吸塑废气主要为大量水蒸汽和微量有机废气，有机废气主要为ABS板材（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）经高温作用分解形成的微量有机物质，废气产生量较少，成分复杂，难以定量分析。 ②喷胶废气 ABS板材箱包产品在流水线装搭过程中需进行喷胶处理，企业一般采用环保水基型胶粘剂（主要成分为SBS热塑性弹性体、特级松香、6#抽提溶剂油），喷胶工序产生的有机废气主要成分为正己烷、环己烷等烷烃类物质，产生量较少。 ③合布废气 布箱包的合布工序中，EVA切片在加热复合过程会有少量有机废气产生。 ④油烟废气 本项目有100名员工在厂内食宿。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对瑞安市居民用油情况的类比调查，目前居民食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为25.47kg/a。项目食堂应安装合格的油烟净化器，油烟净化器净化设施最低去除率60％计，即居民厨房油烟排放量为10.19kg/a。 ⑤燃油废气 备用发电机运转时会因柴油燃烧排放出一定量的尾气，由于备用发电机组为不经常使用的设备，所以其影响是暂时性的，且柴油用量较少，不再定量分析燃油废气产生情况。 （3）噪声 项目营运期噪声主要来源于生产设备的运行噪声。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级如下表所示： 表5-2 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 序号 噪声源 等效声级 1 吸塑机 75~80 2 缝纫机 65~70 3 铆钉机 80~85 4 锯边机 65~75 5 流水线 70~75 6 空压机 80~85 7 备用发电机 95~105 （4）固体废弃物 项目固体废物主要为职工生活垃圾和生产过程中产生的废包装材料及生产边角料。 ①生活垃圾 生活垃圾按每人每日产生1.0kg计，则项目生活垃圾产生量为30.0t/a。 ②废包装材料 本项目包装过程中产生一定量的废纸箱，则本项目废包装材料产生量为5.0t/a。 ③生产边角料 本项目在生产过程中产生一定量的边角料，类比企业现状实际生产情况，项目边角料产生量为50.0t/a。 项目固体废物产生情况汇总如下表5-3所示。 表5-3 项目固体废物汇总情况 单位：t/a 序号 固体废 物名称 产生工序 属性 废物代码 产生量 利用处置方式 1 生活垃圾 生活 一般固废 —— 30.0 由环卫部门统一清运 2 废包装材料 生产过程 一般固废 —— 5.0 由物资回收公司资源化利用 3 生产边角料 生产过程 一般固废 —— 50.0 收集后外售处理 （三）污染措施治理分析 1、废水治理措施 项目产生的食堂污水经隔油池处理后和其他生活废水经化粪池预处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入瑞安市江南污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入飞云江。项目废水污染物排放情况见表5-4。 表5-4 废水处理前后排放情况统计表 单位：t/a 废水性质 排放量 污染物 产生量 排放浓度(mg/l) 削减量 排放量 生活废水 4800 CODcr 1.68 ≤60 1.39 0.29 氨氮 0.14 ≤8 0.10 0.04 冷却水基本不外排，循环使用，适时添加，只需不定期补充蒸发的水量。 2、废气治理措施 （1）加强车间通风，改善车间空气质量。 （2）食堂产生的油烟废气采用油烟净化器（处理效率为60%）处理达标后引至屋顶高架排放。同时，对油烟的专用烟道，应做好日常的管道清理工作，防止管道因油烟残渣沉积而堵塞。 （3）备用发电机组燃油建议采用含硫量低于0.2%的轻质柴油作为燃料，燃油废气通过排气筒高架排放，排放高度不低于8m。 3、噪声治理措施 （1）厂区、车间合理布局，生产设备尽量远离门窗，减小噪声影响。 （2）在设备的选型上，尽量选用低噪声的设备；对噪声相对较大的设备应加装隔声、消声措施，还应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）构建独立的发电机房，发电机房应采用厚墙及隔声材料封闭，进风出风口安装消声器并对基座作隔振处理。 4、固体废弃物治理措施 生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运；废包装材料收集后由物资回收公司资源化利用；生产边角料经收集后外售处理。 5、环保管理 项目污染防治措施的投资费用预计13万元，约占总投资的0.71% 。环保投资估算见表5-5。 表5-5 环保投资估算 单位：万元 序号 环保措施 费用估算 1 废水处理设施 2 2 废气处理设施 4 3 固废处理设施 2 4 噪声治理设施 5 合 计 13 （四）项目主要污染物汇总 建成后，项目主要污染物产生及排放情况见表5-6。 表5-6 项目污染物产生量、排放量汇总 单位：t/a 污染因子 产生量 削减量 排放量 废水 生活废水 废水量 4800 0 4800 CODcr 1.68 1.39 0.29 NH3-N 0.14 0.10 0.04 废气 油烟废气（kg/a） 25.47 15.28 10.19 固废 生活垃圾 30.0 30.0 0 废包装材料 5.0 5.0 0 生产边角料 50.0 50.0 0

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物产生浓度及产生量 | 预计排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | ①职 工 ②生产过程 | ①生活废水 ②冷却水 | ①废水量：4800t/a CODcr(350mg/L)：1.68t/a NH3-N(30mg/L)：0.14t/a ②循环使用，不外排 | ①废水量：4800t/a CODcr (60mg/L)：0.29t/a NH3-N（8mg/L）：0.04t/a ②循环使用，不外排 |
| 大 气 污 染 物 | ①ABS箱包吸塑工序 ②布箱包合布工序 ③装配工序 ④备用发电机 ⑤食堂 | ① ABS箱包吸塑废气 ②布箱包合布废气 ③喷胶废气 ④燃油废气 ⑤油烟废气 | ①②③④少量 ⑤25.47kg/a | ①②③④少量 ⑤10.19kg/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废包装材料 | 5.0t/a | 0 |
|  |  | 生产边角料 | 50.0t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 30.0t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为各生产设备运行时的噪声。根据类比分析，项目各生产设备正常运行时噪声值约为65~105dB（A），详见表5-2。 |
| 主要生态影响： 该工程对生态环境的影响主要发生在工程施工期，主要生态影响为水土流失。该项目用地面积为6666.7m2。项目的实施一定程度上会造成水土流失，但该影响将随工程建设期的结束而终止。据分析，该项目通过水保措施后水土流失不会很大，对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工废水 在场地内设排水沟，先截后排，建设沉淀池，泥浆水经沉淀池处理后，上清液排放；沉渣外运到建筑垃圾填埋场处置。加强管理，沉渣不得随意倾倒。泥浆水不得直接排放。施工人员利用周围现有的生活设施。经上述处理后，施工期产生的泥浆水对周围环境影响不大。 2、扬尘 露天堆放的材料及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重，施工对周围环境造成一定影响。制定必要的抑尘措施后，并设置防尘网，则对周围环境影响是可以接受的。 一般情况下对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到较小范围内。则施工扬尘对周边环境的影响不会很大。 3、施工噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此其噪声值也不一样，施工期主要施工设备噪声见表5-1。 本项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块，项目现状周边200m范围内无敏感目标。严格落实本报告中提出的各项措施，将施工期噪声影响降至最低。另外，施工期的噪声将随着施工期的结束而消失。 4、施工固体废物 施工期固体废物包括施工期产生建筑垃圾、施工人员的生活垃圾，以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等生产垃圾，管理部门应妥善安排收集，生活垃圾送城市环卫部门处理，生产垃圾尽量回收再利用，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理。该项目挖出软土送至建筑垃圾场填埋，或采取其它合理处置方式。施工期固体废物只要落实措施后一般不会造成二次污染，对环境影响不大。 5、其他影响 由于工程施工的需要，必将增加大量的施工车辆，一定程度上会对附近道路的交通造成影响。 施工现场的施工垃圾、建材堆放，施工车辆由于过载导致泥土沿路洒落，这都会对周边道路造成一定的影响。 只要加强对施工期运输车辆的管理，采取本环评提出的防治措施，施工车辆对周边环境的影响可降至最低。 项目营运期环境影响分析： （一）水环境影响分析 根据工程分析，冷却水循环使用，不外排；项目生活污废水产生量为4800t/a，其中CODCr产生量为1.68t/a，削减量为1.39t/a，排放量为0.29t/a；氨氮产生量为0.14t/a，削减量为0.10t/a，排放量为0.04t/a。 待项目建成投入使用后，食堂污水经隔油池处理后和其他生活废水经厂区的化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政排污管网，最终进入瑞安市江南污水处理厂，故该项目污水排放对周边水环境基本无影响，周围水环境质量能维持现有等级。 （二）大气环境影响分析 1、生产废气的影响 生产废气主要来自ABS箱包吸塑工序、布箱包合布工序以及装配工序产生的废气，此类废气产生量较少，通过加强车间通风，预计对周围环境影响不大。 2、油烟废气的影响 本项目油烟废气采用油烟净化器（处理效率为60%）处理达标后引至屋顶高架排放。厨房油烟废气经专用烟道引出至屋顶排放，对周围环境影响甚微。 3、燃油废气的影响 备用发电机运转时会因柴油燃烧排放出一定量的尾气，由于备用发电机为不经常使用的设备，所以其影响是暂时性的；且项目备用发电机燃油废气排放量较小，经排气筒高架排放后，经分析对周围环境影响较小。 （三）声环境影响分析 本项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块。项目建成投入使用后，其生产噪声值约65-105dB（A）。根据现场调查可知，项目周边地块均为空地及在建生产厂房，项目现状周边200m范围内无敏感目标，故本项目生产设备噪声经距离衰减、实体墙隔声（隔声能力不小于20dB）以及落实本环评中的各项噪声防治措施后，本项目噪声对周边声环境基本无影响。 （四）固废环境影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、废包装材料和生产边角料。生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运；废包装材料收集后由物资回收公司资源化利用；生产边角料经收集后外售处理。可见，固废经处置后为零排放，不会对周围环境产生影响。 表7-1 项目固体废物利用处置方式评价表 单位：t/a 固体废 物名称 产生 工序 属性 废物代码 产生量 利用处置 方式 委托利用 处置的单位 是否符合 环保要求 废包装材料 生产 过程 一般 固废 —— 5.0 由物资回收公司资源化利用 物资公司 符合 生产边角料 一般 固废 —— 50.0 收集后外售处理 物资公司 符合 生活垃圾 生活 一般 固废 —— 30.0 由环卫部门统一清运 环卫部门 符合 （五）退役期影响分析 本项目退役以后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、固废和设备噪声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备。厂房可进一步作其他用途或拆除重建；废弃的设备不含放射性、易腐蚀或剧毒物质，因此设备清洗后可进行拆除，设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用；遗留的废物按营运期方式处置完毕。因此本项目在退役后对环境基本无影响。 （六）环保审批原则符合性分析 1、环境功能区划符合性 根据《瑞安市环境功能区划》（2016年），项目所在地属于阁巷高新技术环境重点准入区（0381-Ⅵ-0-02），。项目为箱包制造业，生产工艺简单，产污环节少，能符合该生态功能小区建设开发活动环境准入条件，因此项目符合环境功能区要求。 2、污染物排放可达标性 项目投产后，废水达标排放；废气达标排放；生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运；废包装材料收集后由物资回收公司资源化利用；生产边角料经收集后外售处理；厂界噪声达标排放，对周边环境影响较小。 3、总量控制分析 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，本项目纳入总量控制指标的污染因子主要为CODcr和NH3-N。 根据工程分析，本项目生活废水排放量为4800t/a，化学需氧量（COD）排放量为0.29t/a，氨氮（NH3-N）排放量为0.04t/a。 根据浙江省环保厅《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）和温州市环境保护局《关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知》（温环发[2010]88号）的有关规定：建设项目需新增主要污染物排放量，必须削减一定比例的同类污染物排放量；建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 项目废水主要来自生活污水，因此新增生活污水排放量（COD、NH3-N）可以不需区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性 经分析，该项目投产后各污染物经治理达标后，对周围环境的贡献量较小，对周围环境影响较小，基本能维持当地环境质量现状。 5、规划选址符合性 本项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块，其用地性质为工业用地，同时项目地块周边均为其他生产厂房和道路，故项目的建设符合瑞安市城市用地规划和瑞安市南滨东单元（0577-RA-JN-13）控制性详细规划的要求。 6、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目采用的技术和设备不属于国家产业目录中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目，项目属于国家产业政策中的允许类。同时对照《浙江省淘汰落后生产能力目录（2012年本）》、《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》（温经贸资源[2009]340号）等，本项目采用技术和设备不属于省、市产业政策中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目，项目属于省、市产业政策中的允许类项目。因此，本项目的建设均符合相关产业政策。 综上所述，本项目的建设符合环保审批原则。

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | ①ABS箱包吸塑工序 ②布箱包合布工序 ③装配工序 ④食堂 ⑤备用发电机 | ①ABS箱包吸塑废气 ②布箱包合布废气 ③喷胶废气 ④油烟废气 ⑤燃油废气 | ①②③加强车间通风，改善车间空气质量。 ④食堂产生的油烟废气采用油烟净化器（处理效率为60%）处理达标后引至屋顶高架排放。 ⑤备用发电机组燃油建议采用含硫量低于0.2%的轻质柴油作为燃料，燃油废气通过排气筒高架排放，排放高度不低于8m。 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | ①职工生活 ②生产过程 | ①生活废水 ②冷却水 | ①项目食堂污水经隔油池处理后和其他生活废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入江南污水处理厂，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入飞云江。 ②冷却水循环使用，不外排，适时添加 | 对周围环境影响较小 |
| 固 废 | 生产过程 | 废包装材料 | 收集后由物资回收公司资源化利用 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 生产边角料 | 收集后外售处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后委托环卫部门及时清运 |  |
| 噪 声 | 隔声防护、消声以及合理布置后对周围环境影响较小 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、措施 （1）施工期应尽量避开雨季。 （2）采取一围、二疏、三沉淀措施，不得随意丢弃，弃土弃渣可作为项目区内道路回填和场地平整之用。 （3）合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间。 （4）在主体工程建设的同时，项目区应逐步开展对平台裸露地和区内道路的绿化美化，治理措施可采取种植花木、植被等。 2、预期效果 弃土弃渣再利用不仅减少了工程弃渣，减少了施工期产生的水土流失量。 |

九、结论与建议

（一）结论 1、选址合理性分析及工程规模 温州新佳丽箱包皮件有限公司新厂房建设项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块，其用地性质为工业用地，项目的建设符合瑞安市城市用地规划和瑞安市南滨东单元（0577-RA-JN-13）控制性详细规划的要求。 项目总投资1820万元，职工约100人（均在厂内食宿），形成年产30万只箱包的生产规模。 2、环境质量现状结论 （1）飞云江水质现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，存在一定的水环境容量；阁巷新区内河横二河水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，超标因子为CODCr，主要原因为阁巷新区建筑施工过程中的生活废水的直接排放。 （2）该区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，大气环境质量良好，具有一定的大气环境容量。 （3）根据环境噪声监测结果可知，项目所在区域的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即满足对应的3类功能要求。 3、污染源分析结论 项目主要污染物产生和排放情况见表9-1。 表9-1 项目污染物产生量、排放量汇总 单位：t/a 污染因子 产生量 削减量 排放量 废水 生活废水 废水量 4800 0 4800 CODcr 1.68 1.39 0.29 NH3-N 0.14 0.10 0.04 废气 油烟废气（kg/a） 25.47 15.28 10.19 固废 生活垃圾 30.0 30.0 0 废包装材料 5.0 5.0 0 生产边角料 50.0 50.0 0 4、污染治理措施分析结论 （1）废水 项目产生的食堂污水经隔油池处理后和其他生活废水经化粪池预处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入瑞安市江南污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排入飞云江。 冷却水基本不外排，循环使用，适时添加，只需不定期补充蒸发的水量。 （2）废气 ①加强车间通风，改善车间空气质量。 ②食堂产生的油烟废气采用油烟净化器（处理效率为60%）处理达标后引至屋顶高架排放。同时，对油烟的专用烟道，应做好日常的管道清理工作，防止管道因油烟残渣沉积而堵塞。 ③备用发电机组燃油建议采用含硫量低于0.2%的轻质柴油作为燃料，燃油废气通过排气筒高架排放，排放高度不低于8m。 （3）噪声 ①厂区、车间合理布局，生产设备尽量远离门窗，减小噪声影响。 ②在设备的选型上，尽量选用低噪声的设备；对噪声相对较大的设备应加装隔声、消声措施，还应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④构建独立的发电机房，发电机房应采用厚墙及隔声材料封闭，进风出风口安装消声器并对基座作隔振处理。 （4）固废 生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运；废包装材料收集后由物资回收公司资源化利用；生产边角料经收集后外售处理。 5、环境影响分析结论 ①该项目产生的废气采取相应措施后，对周围环境影响较小。 ②该项目废水经妥善地处置后，对纳污水体水质影响较小。 ③该项目在落实噪声的污染防治措施后，对周围声环境影响较小。 ④固体废物只要加强管理，及时妥善地处置，对环境影响较小。 ⑤项目在施工期对周围环境的影响是存在的，但落实本环评提出的防治措施后，能将环境影响降至最低。 6、环保审批原则符合性分析结论 该项目的建设符合瑞安市环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；建设项目符合土地利用总体规划；符合国家产业政策。 （二）建议 1、拟建工程的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保污染物达标排放。 2、确保环保资金到位，落实废水、废气和噪声治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。 3、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。 （三）环境影响评价总结论 温州新佳丽箱包皮件有限公司新厂房建设项目位于瑞安经济开发区阁巷新区95号地块，其用地性质为工业用地，其选址符合相关控规的要求，符合瑞安市环境功能区划要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量。 该项目施工期会对周围环境产生一定的影响，但该影响会随着施工期的结束而消失。项目生产运营期间会产生废气、噪声、废水及固体废物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，落实本项目的污染防治对策，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，则环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响较小，周围环境质量能维持现状等级。因此，从环保角度而言本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

| 建设项目环境保护审批登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 浙江瑞阳环保科技有限公司 | 填表人（签字）： | 董新 | 项目经办人（签字): |  |
| 建设项目 | 项目名称 | 温州新佳丽箱包皮件有限公司新厂房建设项目 | 建设地点 | 瑞安经济开发区阁巷新区95号地块 |
|  | 建设规模及内容 | 总用地面积6666.7m2，建筑面积16885m2，形成年产30万只箱包的生产规模 | 建设性质 | ■新 建 □改扩建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | C1922 皮箱、包（袋）制造 | 环境影响评价管理类别 | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 1820 | 环保投资（万元） | 13 | 所占比例(%) | 0.71 |
| 建设单位 | 单位名称 | 温州新佳丽箱包皮件有限公司 | 联系电话 | 13587960288 | 评价单位 | 单位名称 | 浙江瑞阳环保科技有限公司 | 联系电话 | 0577-25668002 |
|  | 通讯地址 | 瑞安市仙降镇塘里村 | 邮政编码 | 325200 |  | 通讯地址 | 瑞安市罗阳大道天天家园六幢裙房 | 邮政编码 | 325200 |
|  | 法人代表 | 蔡庆国 | 联系人 | 蔡庆国 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2035号 | 评价经费(万元) |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 符合（GB3095-2012）二级 | 地表水 | 飞云江(GB3838-2002) III类和阁巷新区内河劣Ⅴ类 | 地下水 |  | 环境噪声 | 达到（GB3096-2008）3类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □ 基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量（8） | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— |  |  | —— | —— | 0.48 | 0 | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  | +0.48 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 60 | 60 | 1.68 | 1.39 | 0.29 |  |  |  | 0.29 |  | +0.29 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  | +0.04 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | —— | —— |  |  | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少 2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9) 4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大污染物排放量——吨/年 |
| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 |
| 影响及主要措施 生态保护目标 | 名 称 | 级别或种 类数量 | 影响程度 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阻断或二者皆有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资 （万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） | 其它 |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 重要湿地 |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |
| 类别及 形式 占用 土地（hm2） | 基本农田 | 林地 | 草地 | 其它 | 移民及 拆迁人 口数量 | 工程占地拆迁人口 | 环境影响 迁移人口 | 异地 安置 | 后靠 安置 | 其它 |
|  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  | 治理水 土流失 面 积 | 工程治理 （km2） | 生物治理 （km2） | 减少水土流 失量（吨） | 水土流失治理率（%） |
| 噪声 治理费用 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

项目所在地

4#

固废

3#

项目所在地

项目所在地

图  例

：空气质量监测点

：水质监测断面

飞云渡口断面

第三农业站断面

横二河断面

A-1、A-2

大气监测点位

验收

包装

入库

项目地块

流水线装搭

有机废气

有机废气

噪声

固废

配件（外购）

项目所在地

项目所在地

噪声

打铆钉

门卫

备注：

综合楼：1F 食堂

2-6F 宿舍

1#生产车间：1F 吸塑、冲孔、压膜

2F仓库

3-4F 流水线

5F 缝纫

2#生产车间：1F 吸塑、冲孔、压膜

2F仓库

3F 流水线

4-5F 缝纫

：噪声监测点位

1#

2#

锯边

吸塑

ABS板材

废气

噪声

合布

噪声

固废

噪声

边角料

包装入库

验收

流水线装搭

缝纫

去边

压模

裁剪

EVA、布料