温环建﹝2018﹞036号

关于平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建工程环境影响报告书审批意见的函

平阳县综合行政执法局：

你单位的申请报告、由浙江省环境科技有限公司编制的《平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建工程环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2018]124号）、专家评审意见、平阳县环保局的初审意见（平环建[2018]164号）已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论及技术评估报告、专家评审意见、平阳县环保局的初审意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县鳌江镇东江村，主要建设内容为：在现有厂区内新增1×750t/d炉排式生活垃圾焚烧炉+18MW汽轮发电机组，以及配套渗滤液处理站和烟气净化系统等相关设施。对现有2×300t/d炉排式生活垃圾焚烧炉烟气治理工艺进行提升改造（新增干法脱酸、SCR脱硝）。项目建成后，全厂最终垃圾处理规模为1350t/d，具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；HCl、NH3、H2S、Pb、Hg等特殊污染因子执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，Cd参照执行前南斯拉夫环境标准；空气中二噁英参照日本环境标准。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，厂界南侧执行4a类标准。

项目拟建地土壤参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值，评价范围内农用地土壤参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)，其中土壤中二噁英参照GB36600-2018第一类用地筛选值。

四、项目垃圾渗滤液及其他污水经深度处理后部分回用，多余废水纳入萧江污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》中表２标准，其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中C等级标准。

焚烧炉废气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) ，部分指标执行企业自控标准（见环评报告书）。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级新建标准。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源颗粒物二级排放限值。脱硝系统逃逸氨浓度控制在2.5mg/m3以下。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)３类标准，厂界南侧执行4类标准；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行。

五、本项目投产后，主要污染物排放总量控制指标为：CODcr10.0吨/年，氨氮1.6吨/年，二氧化硫115.17吨/年，氮氧化物184.25吨/年。新增总量指标需通过排污权交易获得。

六、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）的规定，项目设置300米环境防护距离。在环境防护距离内，当地政府及相关部门不得规划建设居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等项目。

七、项目应落实环保管理机构，建立事故应急预案，落实事故应急措施。按环评要求完善地下水污染防治措施，设置地下水监测点，防止地下水污染。污水处理系统排放口、清下水排放口和废气治理设施排放口均需设置在线监测系统并和环保部门联网。

八、项目的日常管理工作请平阳县环保局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度。项目建成后，须依法依规开展环保设施竣工验收，验收后方可正式投产。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向人民法院提起行政诉讼。

温州市环境保护局

2018年12月10日

抄送：平阳县环保局

温州市环境保护局 2018年12月10日印发