平阳县水头皮革基地整治项目

(浙江兴华皮件有限公司)

环境影响报告书

（简 本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三 年 八 月

目  录

1 项目由来	1

2 环境保护目标	1

3 社会环境概况	2

4 现有污染源	2

5 整合后情况	2

5 污染源汇总	3

6 环境质量现状	5

7 环境影响评价结论	6

8 污染治理对策	7

9 环境影响评价总结论	8

10 联系方式	8

1 项目由来

根据2012年平阳县委、县政府印发平阳县制革行业污染整治实施方案，水头皮革基地的39家制革企业将最终整合成8家，制革转鼓总数由469只削减为223只，政府收购246只。浙江兴华皮件有限公司原位于凤飞路1号，原有转鼓总数11只，集中整治，整合后的浙江兴华皮件有限公司选址于平阳县水头皮革基地B-13e号地块，整合后转鼓数为26只。项目总投资5000万元。

2 环境保护目标

根据现场踏勘，项目区域附近的主要环境保护目标详见表1。

表1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 敏感点 | 距厂界红线最近距离(米) | 相对方位 | 主要保护对 象 | 环境要求 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 上店村 | 390m | 西南(SW) | 居民 | 二级 | 2000人 |
|  | 麻园村 | 630m | 南(S) | 居民 | 二级 | 1400人 |
|  | 鸣溪村 | 220m | 东(E) | 居民 | 二级 | 1500人 |
|  | 溪心村 | 130m | 北(N) | 居民 | 二级 | 560人 |
|  | 水头镇 | 1500m | 北(N) | 居民 | 二级 | 16.84万人 |
|  | 平阳二中 | 1600m | 北(N) | 师生 | 二级 | 在校学生2100多人，专任教师132人 |
| 地表水 | 鳌江-水头 | 10 | 南、北 | 水质 | IV | 工业用水区 |

3 社会环境概况

平阳县地处浙南沿海，擅山海之胜，夙为鱼米之乡，它东濒东海，南临苍南，西靠文成，北接瑞安，县境陆域位于东经120°03′～121°07′，北纬27°21′～27°46′，县人民政府驻地昆阳镇。南麂列岛至台湾基隆港仅140海里，地理区位十分优越。全县东西长83km，南北宽23km，面积1051km2。鳌江由西而东横贯全县，甬台温高速公路自北而南纵贯全境。

平阳县水头镇皮革基地（以下简称皮革基地）位于镇区的西南部，四周河道环绕，北至原鳌江，以工业为主，居住为辅的具有滨水特色的综合产业岛。

4 现有污染源

浙江兴华皮件有限公司原位于凤飞路1号，专业从事猪(牛)皮革生产。由于历史原因，企业无环评审批手续，但具有排污许可证。企业现有转鼓11只，1台2t/h燃煤锅炉。配有1套铬水预处理系统。

5 整合后情况

根据2012年平阳县委、县政府印发平阳县制革行业污染整治实施方案，水头皮革基地的39家制革企业将最终整合成8家，制革转鼓总数由469只削减为223只。浙江兴华皮件有限公司原位于凤飞路1号，原有转鼓总数11只，集中整治，整合后的浙江兴华皮件有限公司选址于平阳县水头皮革基地B-13e号地块，整合后转鼓数为26只，设计年加工150万张猪皮、30万张牛皮。项目总投资5000万元。

5 污染源汇总

表2  整治项目污染源强汇总

| 污染物 | 年产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测量 | 核定量 | 预测量 | 核定量 | 预测量 | 核定量 |
| 废水 | 生产及 生活废水 | 废水量 | 178596 | 261360 | 0 | 0 | 178596 | 261360 |
|  |  | COD | 627.18 | 923.47 | 609.31 | 897.33 | 17.86 | 26.14 |
|  |  | BOD5 | 240.44 | 353.83 | 236.87 | 348.60 | 3.57 | 5.23 |
|  |  | 氨氮 | 30.70 | 45.19 | 28.02 | 41.26 | 2.68 | 3.92 |
|  |  | SS | 107.58 | 158.56 | 104.08 | 153.41 | 3.49 | 5.15 |
|  |  | 总铬 | 4.34 | 12.52 | 4.07 | 12.13 | 0.26 | 0.39 |
|  |  | 其中 | 铬系 废水 | 10725 | 25740 | 0 | 0 | 10725 | 25740 |
|  |  |  | 总铬 | 3.91 | 11.92 | 3.89 | 11.88 | 0.02 | 0.04 |
| 废气 | 堆场臭气 | 恶臭 | 3180OLF/s | 0 | 3180OLF/s |
|  | 喷涂废气 | 丙酮 | 0.023kg/h | 0 | 0.023kg/h |
| 固废 | 一般固废 | 铬水预处 理污泥 | 26.8 | 26.8 | 0 |
|  |  | 皮革边角料 | 18.7 | 18.7 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 49.5 | 49.5 | 0 |
| 噪声 | 生产车间 | 75 dB |

表3  整治前后项目主要污染源强分析

| 污染类型 | 污染物 | 整治前 | 整治后总体工程 | 增减量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际排 放量(t/a) | 核定排 放量(t/a) | 年产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 排放量 (t/a) |  |
|  |  |  |  | 预测量 | 核定量 | 预测量 | 核定量 | 预测量 | 核定量 |  |
| 废水 | 废水量 | 44800 | 108900 | 178596 | 261360 | 0 | 0 | 178596 | 261360 | +152460 |
|  | COD | 11.20 | 27.23 | 627.18 | 923.47 | 609.31 | 897.33 | 17.86 | 26.14 | -1.09 |
|  | NH3-N | 1.12 | 2.72 | 30.70 | 45.19 | 28.02 | 41.26 | 2.68 | 3.92 | +1.24 |
|  | 总铬 | 0.07 | 0.17 | 4.34 | 12.52 | 4.07 | 12.13 | 0.26 | 0.39 | +0.22 |
| 废气 | SO2 | 4.03 | 3.45 | / | / | 0 | -3.45 |
|  | 烟尘 | 0.53 | 0.53 | / | / | 0 | -0.53 |
|  | NOx | 0.95 | 0.95 | / | / | 0 | -0.95 |
|  | 恶臭 | 78260OLF/s | / | 3180OLF/s | 0 | 3180OLF/s | -75080OLF/s |
|  | 丙酮 | 0.023kg/h | / | 0.023kg/h | 0 | 0.023kg/h | 0 |

6 环境质量现状

（1）地表水环境

根据监测结果统计，区域地表水不同监测断面各监测因子DO、COD、BOD5和氨氮等均存在不同程度超标，其余pH值、石油类、硫化物、六价铬能够满足IV类地表水水质要求。超标主要原因为区域地表水受氮磷有机污染严重，与区域内的农村面源污染排放及企业污染物排放有关。

（2）空气环境

根据监测数据，区域内5个监测点位SO2、NO2、CO污染指数均小于1，满足评价区域空气环境质量达到二级小时浓度标准要求； PM10污染指数小于1，满足评价区域空气环境质量达到二级日均浓度标准要求。

根据监测数据，区域内6个监测点位特征因子H2S和NH污染指数均小于1，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。

（3）声环境

本工程所在区域属于水头镇皮革基地，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类功能区对应标准评价。

（4）土壤环境

根据土壤环境质量监测结果可知，基地内上店1#、侨信2#、麻园3#等点位土壤环境中的各指标均满足《展览会用地土壤环境质量评价标准》（HJ350-2007）中A级标准限值要求，即适用于各类土地利用类型。中后4#土壤指标铬超出《展览会用地土壤环境质量评价标准》（HJ350-2007）中A级标准限值，符合B级标准限值要求。因此，中后区块不适宜开发直接暴露于人体，可能对人体健康存在潜在威胁的土地利用类型，如住宅用地、学校用地等。

（5）地下水

区域地下水各水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的IV类标准要求。根据基地内不同地下水水质监测可知，区域地下水水质中氯化物、氨氮等指标受到一定的污染，鉴于制革废水污染主要为氯化物、氨氮污染，可知目前制革集中的麻园制革基地、中后制革基地区域地下水呈现一定的企业污染特征。

7 环境影响评价结论

（1）水环境影响

为了适应《平阳县制革行业污染整治实施方案》中制革企业整治后的要求，对平阳蓝天污染处理有限公司（1#污水处理厂）和温州绿地污水处理有限公司（2#污水处理厂）统筹规划，对污水处理工艺深化改造，以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准提高到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求。采用“物化预处理+A1/O1脱氮生化+A2/O2深度生化脱氮工艺”。

（2）大气环境影响

根据预测计算，蓝皮堆场产生的恶臭根据类比监测，恶臭影响范围主要在100m范围内，200m恶臭浓度在建议值以下。项目生产车间周边及规划均能够满足生卫生防护距离要求。

（3）声环境影响

通过噪声预测，项目营运期间四周场界贡献值昼间均能达到相应声环境功能区噪声标准要求，夜间存在超标现象。因此，企业需加强高噪声设备的隔声减震，确保厂界夜间达标排放。

（4）固废影响

固体废物分为一般固废和危险固废。其中铬水预处理污泥属于危险废物，需委托有资质单位处理；皮革边角料属于危险废物，出售给皮革再生企业再生利用；生活垃圾由环卫部门清运。

8 污染治理对策

（1）废水

为了适应《平阳县制革行业污染整治实施方案》中制革企业整治后的要求，对平阳蓝天污染处理有限公司（1#污水处理厂）和温州绿地污水处理有限公司（2#污水处理厂）统筹规划，对污水处理工艺深化改造，以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准提高到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求。采用“物化预处理+A1/O1脱氮生化+A2/O2深度生化脱氮工艺”。

（2）废气

水性树脂喷涂过程中会挥发处含喷涂废气的水雾，需进行收集，采用水喷淋吸收处理后不低于15m排气筒排放。蓝皮堆场需加盖塑料膜，减少恶臭气体的挥发，地面硬化处理，收集地面废水进入污水处理系统，收集恶臭经处理后高空排放，确保达标排放。

（3）噪声

企业需加强高噪声设备的隔声减震，同时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）固废

铬水预处理污泥属于危险废物，需委托有资质单位处理；皮革边角料属于危险废物，出售给皮革再生企业再生利用；生活垃圾由环卫部门清运。

9 环境影响评价总结论

平阳县水头皮革基地整治项目(浙江兴华皮件有限公司)选址于平阳县水头皮革基地B-13e号地块，选址符合城市总体规划，符合国家和地方产业政策要求，项目符合清洁生产要求。平阳县制革行业污染整治实施，有利于改善区域环境空气和地表水质量。项目投产后在生产过程会产生一定的“三废”污染物，经分析论证，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，对周围环境影响基本是可以控制的，因此从环保角度讲，项目建设是可行的。

10 联系方式

（1）建设单位名称和联系方式

建设单位名称：浙江兴华皮件有限公司

联系人：陈法良

电话：1353888

地址：平阳县水头皮革工业园

（2）环评单位名称和联系方式

评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院

联系人：钟工，电话：0577-88983877，传真：0577-88980706

地址：温州车站大道神力大厦7楼

# Text boxes

续表3.2-2  食品生产设备一览表