温环验[2014]056号

关于温州亦柏化工有限公司年产200吨

高端珠光颜料技改项目竣工环境

保护验收意见的函

温州亦柏化工有限公司：

你单位《温州亦柏化工有限公司年产200吨高端珠光颜料技改项目竣工环境保护验收申请》等相关验收材料收悉。我局于2014年11月26日对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，经研究，现将验收意见函告如下：

一、温州亦柏化工有限公司位于平阳县鳌江镇郑家墩村，租用柳城集团的工业用地投资建设厂房，同时建设年产200吨高端珠光颜料生产线，本项目产品珠光颜料主要外售用于化妆品领域、高端涂料领域。该公司于2012年7月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成《温州亦柏化工有限公司年产200吨高端珠光颜料技改项目环境影响报告书》，2013年11月通过了温州市环境保护局审批（温环建[2013]094号）。项目实际建成内容与环评批复基本一致。

二、验收监测结果

(一)废水

标排口排放废水的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等日均值浓度均符合《污水综合排放标准》（GB/T 8978-1996）三级标准，也符合《污水综合排放标准》（GB/T 8978-1996）一级标准，达到回用水要求。

(二)废气

该项目2t/h的燃煤锅炉产生的废气经多管+双碱法脱硫除尘工艺处理后所排放的烟尘、二氧化硫日均值浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB/T 13271-2001）中二类区二时段标准（锅炉房烟囱高度没有达到相关要求，其烟尘和二氧化硫排放浓度按相应标准值的50%执行），排气筒高度15m。

该项目配料工艺产生的废气经脉冲式布袋除尘器处理后所排放的粉尘日均值浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的限值标准，排气筒高度为8m。

(三)噪声

该项目厂界噪声5个测点中，北、南、东厂界4个测点昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区标准；西厂界测点昼间监测结果受隔壁水泥中转站影响超标0.9dB。

(四)固体废物

该项目生产边角料回用于车间生产，煤灰集中收集后外售综合利用，生活垃圾则委托环卫部门统一清运处理。

(五) 总量控制

该项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量均符合环评批复的要求。

（六）环境事故风险防范

已编制事故应急预案并通过平阳县环保局备案（备案号：3303262014007)。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，基本落实了环境影响评价报告及批复提出的相关污染防治措施，其主要污染物排放基本符合国家有关标准的要求，污染物排放总量符合总量控制指标要求，原则同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

四、正式运行后要做好以下工作:

(一)加强厂区管理，做好雨污分流，各类环保设备要有专人负责管理，定期维护，定期检测，确保各项污染物稳定达标排放和符合总量控制要求;

(二)加强环境风险的预防和控制措施，按应急预案要求开展应急演练，做好总结记录，不断提高企业环境保护管理水平和应急处置能力。

(三)根据批复意见，该项目不设大气环境防护距离，其他各类距离要求，请建设单位按照相关部门按规定予以落实。

五、请平阳县环境保护局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

温州市环保局

2014年12月9日

抄送：平阳县环境保护局。

温州市环保局 2014年12月15日印发