温环建﹝2021﹞039号

关于乐清市飞乐电路插件有限公司新增年产15万平方米双面板技术改造项目环境影响报告书审批意见的函

乐清市飞乐电路插件有限公司：

你单位的申请报告、由浙江华阳生态环境科技有限公司编写的《乐清市飞乐电路插件有限公司新增年产15万平方米双面板技术改造项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估﹝2021﹞91号）、专家评审意见、温州市生态环境局乐清分局的初审意见已悉。我局按照建设项目环保管理有关规定对该项目进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论与建议及技术评估报告、专家评审意见、乐清分局的初审意见，环评报告中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目选址于乐清市乐清经济开发区纬十九路200-1号,企业拟引进先进的双面板生产设备和生产工艺，在现有厂区内实施扩建，扩建后新增年产15万平方米双面印刷线路板，新增配套电镀容量3万升。具体建设内容详见项目环评报告书。

三、项目环境质量标准：项目所在区域周围环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）中的二级标准；特征污染物氯化氢、硫酸等参照执行参考《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中参考限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值。

项目所在区域内河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目纳污水体瓯江磐石段执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类水质标准，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准。

项目南侧声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准；其余侧声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

项目附近土壤参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准；厂区外农用地土壤及内河底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）。

四、项目污染物排放标准：项目生活废水纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值，总氮纳管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准）；生产废水特征污染物纳管排放现阶段执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2水污染物排放限值，2021年7月1日起执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）表1其他地区间接排放标准，氨氮和总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），其他污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。

项目机加工过程产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；印刷、固化及滚涂产生的废气执行工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2018）中表1大气污染物排放限值，企业边界大气污染物浓度执行表6限值，厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；电镀工段产生的硫酸雾及蚀刻工段产生的氯化氢执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5标准限值，单位产品基准排气量执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中相应标准。

项目南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类。

项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物2021年7月1日前按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行，2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

五、项目运营中，你单位须落实环评中提出的各项污染防治措施，严格执行环境质量和污染物排放标准。重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治。厂区生活废水经化粪池预处理后纳管至乐清污水处理厂处理；生产废水分质分流并采用明管收集，依托乐清市荣禹污水处理有限公司处理；电镀车间实行干湿分离，各类废水须按环评要求落实防腐、防渗、防漏措施，防止污染地下水。

（二）加强大气污染防治。机加工过程产生的粉尘须落实密闭集气及除尘处理设施；丝印、曝光、显影、烘干等生产工序产生的有机废气须通过集气罩收集并经“水喷淋塔+UV光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理；刷光、抗氧化、镀铜、蚀刻工序产生的酸雾须密闭收集后使用碱液喷淋塔处理。各类排气筒高度按环评报告书要求设置。

（三）加强噪声污染防治和固废管控。厂区车间合理布局，合理安排生产时间，落实环评中相应降噪、消声、减振措施，确保噪声不扰民；一般工业固废及危险废物须按有关要求予以妥善收集贮存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾及时收集清运。

六、项目应落实环保管理机构，建立事故应急预案，落实事故应急措施；按环评要求设置事故应急水池。

七、项目实施后企业较改扩建前新增排放总量为：化学需氧量0.41吨/年、氨氮0.026吨/年，新增主要污染物总量指标须按排污权交易和有偿使用相关规定取得；项目各类污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标，

八、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建成后应在产生实际排污行为前变更排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作，项目的日常管理工作请温州市生态环境局乐清分局负责。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2021年5月25日

抄送：温州市生态环境局乐清分局

温州市生态环境局 2021年5月25日印发