温环建﹝2021﹞034号

关于永嘉县方盛环保科技有限公司新增年处置0.5万吨废活性炭技术改造项目环境影响

报告书审批意见的函

永嘉县方盛环保科技有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《永嘉县方盛环保科技有限公司新增年处置0.5万吨废活性炭技术改造项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2021〕78号）、专家评审意见、温州市生态环境局永嘉分局的初审意见（温环永建初〔2021〕4号）已悉。我局按照建设项目环保管理有关规定对该项目进行审查和公示，公示期间未收到相关意见或建议，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论与建议及技术评估报告、专家评审意见、永嘉分局的初审意见，环评报告中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目在原有危险废物处置规模基础上新增协同处置利用 HW49类废活性炭5000t/a；同时拟采用新型逆流烘干炉对铬镍含量较高的含重金属废物20000t/a进行单独烧结处置并生产铬镍烧结矿产品，其余50000t/a 含重金属危险废物进行干燥、熔融处置并生产冰铜产品；项目拟在永嘉县桥下镇樟岙村（桥下镇徐岙铸造工业园区内）新租赁浙江三迪阀业有限公司的厂区仓库，作为收集的危险废物暂存周转场所,租赁占地面积10565.50m2；项目建成后，企业危险废物综合处置和利用能力为7.5万吨/年；具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、项目环境质量标准：项目主厂区和仓储区区域环境空气的调查评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；主厂区和仓储区特征污染物氯化氢、氨、硫化氢的调查评价执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；主厂区特征污染物非甲烷总烃的调查评价参照执行《大气污染物综合排放标准详解》规定限值，主厂区特征污染物二噁英的调查评价参照日本环境标准。

项目主厂区和仓储区所在地附近地表水均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水环境功能区标准，地下水质量均参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 III 类水标准限值。

项目主厂区和仓储区所在地声环境均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，主厂区西侧靠近省道厂界执行 4a类标准，仓储厂区附近居住敏感点执行 2类标准。

项目主厂区和仓储区所在地附近土壤环境均参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

四、项目污染物排放标准：主厂区生活废水依托温州泽盛科技有限公司废水处理设施，处理后达《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）表1直接排放（其他区域）要求；仓储厂区生活污水通过租赁厂区的生化处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用。

项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。项目运营期主厂区：烧结/干燥和熔融废气污染物排放参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中的相应污染物排放限值，环境集烟粉尘中颗粒物等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准执行，硫化氢、氨和臭气浓度限值参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准执行，企业厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A特别排放限值要求。项目运营期仓储区：厂界非甲烷总烃浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准执行,硫化氢、氨和臭气浓度限值参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准执行，企业厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A特别排放限值要求。

项目主厂区西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其余厂界执行3类标准；仓储区厂界执行3类标准；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

项目主厂区和仓储区一般工业固体废物贮存、处置2021年7月1日前按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行，2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；项主厂区和仓储区危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、项目运营中，你单位须落实环评中提出的各项污染防治措施，严格执行污染物排放标准。重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治。厂区内须雨污分流，主厂区生产废水和初期雨水处理后回用不外排，主厂区生活废水依托温州泽盛科技有限公司污水处理站处理，仓储区生活污水经处理后回用不外排；各类废水须按环评要求落实防腐、防渗、防漏措施，防止污染地下水环境。

（二）加强大气污染防治。烘干炉烟气和熔融炉烟气按环评提出的治理工艺要求落实，车间各类出料口、加料口、水淬池等排烟点须设置抽风集气罩，各排气筒高度按环评报告书要求设置。

（三）加强噪声污染防治和固废管控。厂区车间合理布局，合理安排生产时间，落实环评中相应降噪、消声、减振措施，确保噪声不扰民；厂区产生的生活垃圾、一般工业固废、危险废物分类收集，设置规范的暂存场所，生活垃圾由环卫部门负责清运，一般工业固废委托外单位回收综合利用，污泥进入烘干炉协同处置，其余危废委托资质单位处理。

六、项目须落实危废收集、运输、贮存、利用、处置等环节的规范化管理，加强入厂危废的成分检验，制定与生产工艺相符的危废入厂标准；建立主厂区与仓储区间危废转移内部台账，厂区之间危废运输管理须与外部危废运输管理要求一致，厂区间危废运输车辆及人员须符合交通运输部门规定的资质要求。

七、项目应落实环保管理机构，加强风险防范管理,杜绝突发环境事件发生；制定有效的应急预案，主厂区和仓储区均须落实事故应急措施，按环评要求设置事故应急水池。

八、项目实施后企业新增主要污染物排放总量为：化学需氧量0.104吨/年、氨氮0.019吨/年、氮氧化物29.047吨/年，新增总量指标须按排污权交易和有偿使用相关规定取得；项目各类污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标。

九、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建成后应在产生实际排污行为前变更排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作，项目的日常管理工作请温州市生态环境局永嘉分局负责。

十、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十一、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

（此页无内容）

温州市生态环境局

2021年 5月17日

抄送：温州市生态环境局永嘉分局

温州市生态环境局 2021年5月17日印发