温环建﹝2019﹞016号

关于罗凤电镀园区重金属减排项目（华旭表面处理中心整治提升工程）环境影响报告书审批意见的函

瑞安市华旭表面处理产业园管理有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《罗凤电镀园区重金属减排项目（华旭表面处理中心整治提升工程）环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2019〕14号）、专家评审意见、瑞安分局初审意见已悉，我局按建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、瑞安分局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于瑞安塘下国际汽摩配产业园北区内，为瑞安市表面处理行业整合提升项目，成立瑞安市华旭表面处理产业园管理有限公司（其中包括瑞安市和瑞表面处理有限公司、瑞安市创惠表面处理有限公司、瑞安市广恒表面处理有限公司，分别负责电镀、铝氧化、其他表面处理相关事宜）。项目包含电镀容量59万升，铝氧化自动生产线氧化槽容量30万升，金属表面酸洗处理线酸洗槽7万升，电泳磷化涂装自动线电泳槽5万升（配套酸洗磷化8万升），热处理发黑表面处理线发黑槽1.2万升（配套酸洗磷化1.2万升）及喷漆、喷塑工艺等。园区统一设集中污水处理设施，淘汰原有燃煤及生物质热源，采用天然气燃烧机供热。项目具体建设内容见环评报告书。

三、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），附近水体执行Ⅳ类水质标准，纳污水体执行Ⅲ类水质标准，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》详解中相关标准，铬酸雾参照只《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准，H2S、NH3、二甲苯、氯化氢、硫酸雾参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中附录D相关标准，氰化氢参照执行前苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度（CH245-71）中相关标准。

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，东侧执行4a类标准，周边敏感点执行2类标准。

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，周边农用地执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1筛选值。

项目污染物排放标准：生产废水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）新建表3标准（浙江省地方标准出台后执行相应标准）；COD、BOD5、SS、石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中C等级标准。

电镀、铝氧化废气执行《电镀污染物排放标准》中相关标准，废气无组织排放厂界浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准；酸洗部分产生的氯化氢、硫酸雾、硝酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准；非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中相关标准；天然气燃烧机废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值；污水处理设施废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中相关标准。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，东侧执行4类标准。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

四、项目须合理布置生产车间，同一工艺、同一电镀镀种应集中于一个区域，并落实完善的废水收集系统，分类收集，分质处理。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，实施干湿区分离，工艺废水管线采取明管套明沟或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗要求。生活污水通过化粪池预处理，经污水处理设施处理达标的生产废水以及生活污水纳管排放至瑞安市江北污水处理厂。

五、落实废气处理设施，对应废气特点采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15米，氰化氢排气筒不低于25米，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

六、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，一般固废、生活垃圾及时收集清运。

七、按要求建设在线监测监控系统，并与地方环保部门联网，建立完善的沟通和应急响应机制，发生事故和数据异常情况及时处理。完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。按环评要求落实足够容积的事故应急池。

八、项目污染物排放总量指标：化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物分别为33.15t/a、3.32 t/a、5.29 t/a和25.54t/a，VOCS为12.525 t/a。新增指标化学需氧量12.03t/a、氨氮0.5t/a、氮氧化物15.06t/a，须通过排污权交易取得。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请瑞安分局负责。项目建成后应在产生实际排污行为前申领排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年5月6日

抄送：温州市生态环境局瑞安分局

温州市生态环境局 2019年5月6日印发