建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称:温州市域铁路S1线沿线给水管段迁改工程

建设单位:    温州市公用事业投资集团有限公司

温州瑞林环保科技有限公司

WenZhou RuiLin Environmental Protection Technology Co.,Ltd.

国环评证乙字第2041号

二零一五年五月

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 9 -

三、环境质量状况	- 20 -

四、评价适用标准	- 26 -

五、建设项目工程分析	- 29 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 32 -

七、环境影响分析	- 33 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 43 -

九、结论与建议	- 45 -

附图

附图1项目地理位置示意图

附图2温州市生态环境功能区划图

附图3 温州市水环境功能区划图

附图4温州市区声环境功能区划分图

附图5 温州市环境空气质量功能区划分图

附图6  项目总平面布置图

附件

附件1 关于温州市域铁路S1线沿线给水管段迁改工程项目建议书兼可行性研究报告的批复（[2015]13号）

附件2 温州市发展和改革委员会会议纪要（[2014]97号）

附件3 企业组织机构代码证

附表

建设项目环境保护审批登记表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州市域铁路S1线沿线给水管段迁改工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州市公用事业投资集团有限公司 |
| 法人代表 | / | 联系人 | / |
| 通讯地址 | 温州市车站大道623号 |
| 联系电话 | / | 传真 | / | 邮编 | 325000 |
| 建设地点 | 西起沿海铁路温州南站南端潘桥镇东至灵昆岛半岛二站 |
| 立项审批部门 | 温州市发展和改革委员会 | 批准文号 | 温发改审[2015]13号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 管道工程建筑 E4852 |
| 总长（米） | 长度共计6253 | 绿化率 | / |
| 总投资（万元） | 4264.98 | 其中：环保投资（万元） | 26 | 环保投资占总投资比例 | 0.61% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1.1、项目由来 温州市域铁路S1 线为东西走向的都市快线，构建未来温州大都市核心区两大中心—中心城和瓯江口新城的快速联系通道，承担都市区范围内东西向组团间快速交通联系，串联瓯海中心区、中心城区、龙湾中心与永强机场和灵昆半岛，并服务高铁站、温州机场。S1 线路全长77.0km，平均站间距2.8km。 随着温州市域铁路S1 线的施工建设，S1 线的架桥段、开挖段、路基段在施工过程中必然会对沿线周边的给水管线产生影响，为了兼顾S1 线的施工及温州市自来水的正常供水，需对产生影响的给水管线进行迁改。以保证在温州市域铁路S1 线沿线施工过程中，市区供水的安全性。 本项目为温州市域铁路S1线沿线给水管段迁改工程，工程内容为对温州市域铁路S1 线沿线（西起沿海铁路温州南站南端潘桥镇东至灵昆岛半岛二站）DN100‐DN1800埋地给水管及管桥39 处进行迁改，其中临时迁改11 处，永久迁改28处，共计总长6253米，工程需临时借地21587m2，总投资估算为4264.98万元。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目应属于“管道工程建筑E4852”类项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号），项目应属于“管网建设”中的“全部”类项目，因此项目需编制环境影响评价报告表。为此，温州市公用事业投资集团有限公司特委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位即组织相关技术人员进行现场勘察和工程分析，以及收集了与本项目相关的资料。在此基础上，根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表。 1.2、编制依据 1、有关法律法规和规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日颁布并实施，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月28日颁布，2003年9月1日实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订，2008年6月1实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日修订，2000年9月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日颁布，1997年3月01日实施； （6）中华人民共和国主席令第五号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2013年修订)》，2013年6月29日起施行； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）》，中华人民共和国主席令第54号，2012年7月1起施行； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》中华人民共和国主席令，2009年1月1日； （9）《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第28号，2004年8月28日； （10）《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，2012年5月23日； （11）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，中华人民共和国国家发改委令第9号，2011年6月1日起施行； （12）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年5月1日起施行； （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2008年8月15日修订，2008年10月1日实施； （14）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日颁布并实施； （15）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号，浙江省环境保护局，2009年10月28日印发； （16）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修订）》，浙江省人民政府令第321号，2014年3月13日起施行； （17）《浙江省水污染防治条例（2013年修订）》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第11号，2013年12月19日起施行； （18）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第1号，2003年9月1日； （19）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，2005年9月； （20）《浙江省主要污染物总量控制管理办法（试行）》，浙环发[2007]57号，浙江省环境保护局，2007年6月28日印发； （21）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发[2012]10号，浙江省环保厅，2012年2月24日颁布，2012年4月1日实施； （22）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发〔2014〕86号； （23）《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，温州市人民政府令第123号，2011年3月1日； （24）《温州市初始排污权有偿使用实施细则（试行）》（温政办〔2013〕83号），2013年5月20日； （25）《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》温环发[2010]73号，2010年6月28日； （26）《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》，温环发[2010]88号，2010年8月30日； （27）《温州市区生态环境功能区规划》，温州市人民政府，2008.2； （28）《温州市城市总体规划（2000-2020年）》，中国城市规划设计研究院、温州市自然资源和规划局、温州市城市规划设计院，2004年2月； （29）《温州市城市供水专项规划》（2005-2020年）； （30）《温州市温瑞塘河保护管理办法》（温政令〔2010〕117号），2010年9月1日； （31）《温州市城市绿化管理办法》2011年11月； （32） 关于印发市区建筑工地建筑扬尘、垃圾处置专项整治活动实施方案的通知，温住建发〔2011〕257号； （33）《温州市扬尘污染防治管理办法》，温州市人民政府第130号令，2012年1月1日； （34）《瑶溪风景名胜区总体规划（2008-2020）》； （35）《温州市市政公用事业发展“十二五”规划》，温州市市政园林局、温州市城建设计院，2010年1月。 2、有关技术规范及文件 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3－93)； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4－2009)； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610－2011)； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)； （7）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）； （8）《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009），2010年7月1日实施； （9）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）。 3、项目相关文件 （1）关于温州市域铁路S1线沿线给水管段迁改工程项目建议书兼可行性研究报告的批复（[2015]13号）（见附件1）； （2）温州市发展和改革委员会会议纪要（[2014]97号）（见附件2）； （3）企业组织机构代码证（见附件3）； （4）环境影响报告表的委托书； （5）业主提供的其他资料。 1.3、设计范围 根据温州市域铁路S1 线与沿线给水管的相互关系，为兼顾S1 线的施工及温州市自来水的正常供水，对温州市域铁路S1 线沿线（西起沿海铁路温州南站南端潘桥镇东至灵昆岛半岛二站）DN100‐DN1800 埋地给水管及管桥的迁改。 1.4、工程内容 根据本项目可行性研究报告内容及温州市发展和改革委员会文件，本项目共计迁改39 处，其中临时迁改11 处，永久迁改28处，共计6253米，工程需临时借地21587m2。各管径迁改长度汇总见下表。 表1-1 临时迁改（迁改后管道为临时管道） 序号 迁改管径 迁改数量（m） 1 DN1800 131 2 DN1200 1080 3 DN800 182 4 DN400 77 5 DN300 604 表1-2 永久迁改（迁改后管道为永久管道） 序号 迁改管径 迁改数量（m） 1 DN1800 84 2 DN1400 45 3 DN1200 1347 4 DN1000 115 5 DN800 93 6 DN600 341 7 DN400 191 8 DN300 808 9 DN200 210 10 DN150 855 11 DN100 90 1.5、线路走向 温州市域铁路S1线沿线给水管段工程为东西走向，连接沿海铁路温州南站、温州站、永强机场和半岛。 温州市域铁路S1线沿线给水管段位于温州市中心区，西起潘桥桐岭站，经沿海铁路温州南站，向东北绕出沿既有金温铁路通道至龙湾区后折向西南沿龙湾区南洋大道、前房路至机场，出机场站后向北跨瓯江南口至灵昆岛折向东至一期工程终点半岛二站。 1.6、管线处理方式 （1）迁改原则：结合温州市域铁路S1 线规划控制线、规划影响线、各迁改点处管线综合方案及现场实际情况，迁改管线尽量布置在规划控制线内，并结合绿带与道路布置。 （2）安全距离：桥梁段，距桥墩承台边4m；连续墙支护段，基坑围护结构外15m；开挖段，新建迁改管道与原现状管道距离30m。 本项目管线处理方式见表1-3。 表1-3管线处理方式汇总表 S1线施工方式 管线与S1 线关系 处理方式1 处理方式2 架 桥 段 因铁路原因，河道拓宽，原桥梁变化等 新建管桥，同时注意避开桥桩施工范围 / 穿越 相邻两桥墩间 无影响 / 穿桥墩 上下游选点，新建管线，避开桥桩施工范围 离桥墩较近 / 平行 穿桥墩 / 离桥墩较近 / 离桥墩较远 无影响 / 路 基 段 穿越 不需迁回原管位时，在安全距离外新建管道，管道进行保护，埋深加大迁改。 需要迁回原管位时，安全距离外新建临时管道，一次迁改。待路基施工完成后，在原管位处重新铺设管道，管道进行保护，埋深加大，二次迁改。 平行 不需迁回原管位时，在路基施工范围外新建管道，整体进行迁改。 需要迁回原管位时，先在路基施工范围外新建临时管道，一次迁改；路基施工完成后，在原管位重新铺管，管道进行保护，埋深加大，二次迁改。 开 挖 段 穿越 不需迁回原管位时，与原管位相隔30m 以上，S1 线地下铁路隧道主体结构完成后，在隧道上方铺设管道，进行迁改。 需迁回原管位时，先在与原管位相隔30m 以上修建临时管道，一次迁改；原管位处进行隧道施工。隧道主体结构完成后，原管位处隧道上方重新铺管，二次迁改，迁回原管位。 平行 处于基坑围护结构内的现状给水管道，则在安全距离外新建管道，整体进行迁改。 / 处于连续墙外的现状给水管道，原则上可不做特殊保护，施工时不要施加过大的荷载。 / 1.7、工程占地 迁改管道位于温州市域铁路S1 线规划控制线外的部分，在工程实施过程中涉及临时占地，本工程各迁改点处临时占地见下表。 表1-4项目临时借地一览表 迁改点 迁改点临时占地（m2） 迁改点 迁改点临时占地（m2） 一标‐1 920 二标‐1 193 二标‐2 273 二标‐4 434 二标‐6 125 二标‐7 132 三标‐1 336 三标‐3 435 五B 标‐1 119 六A 标‐2、3、4 1106 六B 标‐1、2 948 六B 标‐3 330 六B 标‐5 405 七标‐1 266 七标‐2 280 七标‐3 492 八标‐4 264 八标‐6 132 十一标‐1 915 十一标‐2 748 十一标‐3 462 十一标‐4 723 十一标‐5 3050 十一标‐6 110 标‐7、8、9 103 十一标‐10 1377 十一标‐11 1134 十一标‐12 907 十一标‐13 1256 十一标 —DK36+287—DK3 6+640 段 0 十一标 —DK37‐170—DK37 +540 段 2312 十五标‐1 308 十五标‐2 220 八标‐南洋大道3#桥 464 八标‐南洋大道6# 122 八标‐南洋大道7# 186 合计 21587 m2 1.8、供水、供电 本项目用水由市政给水管网提供或临时利用附近河水，用电从市政电网临时接电。 1.9、总投资 本项目总投资4264.98万元，包括建筑安装工程费用、工程建设其他费、基本预备费。S1线给排水迁改工作由市域铁路建设单位按工程建设政策处理的方式补偿给市公用集团。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目周边已建有污水管道，周边生活污水、公建污水部分排入已建污水管道。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1、自然环境简况： 2.1.1、地理位置 温州市位于浙江省东南部，东濒东海，南毗福建，西及西北部与丽水市相连，北和东北部与台州市接壤。全境介于北纬27度03分-28度36分、东经119度37分-121度18分之间。鹿城区是浙江省温州市三大城区之一，位于温州市区中部，瓯江下游内陆南岸。地理坐标为东经120°42'—120°47'和北纬27°58'—28°09'之间，自东南向西北呈狭长地带，总面积294.38平方公里，东西长约41.43公里，南北宽约20.65公里。东接龙湾区蒲州镇、乐清市白象镇，西南与瓯海区泽雅镇、瞿溪镇、郭溪镇、梧田镇毗邻，最西与青田县温溪镇相连，北濒瓯江与永嘉县隔江相望。境内有金温铁路横穿东西，金丽温高速，甬台温高速贯通南北，是温州市的政治、经济和文化中心。 项目具体地理位置见图2-1。 图2-1 本项目具体地理位置示意图 2.12、气候特征 温州城市属亚热带季风气候区，温暖湿润，雨量充沛，四季分明，光照充足，流域区多年平均气温为17.9℃，历年极端最高气温39.3℃，历年极端最低气温～4.5℃，平均无霜期在277天之间，年均相对湿度82%，常年日照时数1700～2000小时。本区为季风区，盛行风向随季节转换而变化，冬季盛行西北风，夏季盛行偏东风，全年最多风向为SE，频率23%，其次为NW风，频率为22%，年平均风速为2.0m/s。 温州市区多年平均降水量1717.7mm，降水量时空分布差异显著。一般情况降水量自东向西递增，总的趋势是山区大于平原；降水量年际变化大，年内分配不均匀，最大年为2919.8mm(1911年)，最小年为1103.0mm(1979年)，降水量主要集中在4～10月，占全年降水量的78.2%，降雨成因主要是锋面雨和台风雨，4～7月为梅汛期，降水日数多，降水量较大，7～10月为台汛期，天气晴热，常受台风暴雨影响，往往造成洪涝灾害，10月～翌年4月为非汛期，天晴少雨。 2.1.3、水文特征 （1）瓯江 瓯江是浙江省第二大河流，发源于浙闽交界仙霞岭，全长388千米，多年平均流量456.6m3/s，最枯流量10.6m3/s，流经龙泉、云和、丽水、青田等13个县，最终在温州峙头处入海，年平均入海径流量188.8亿立方米，其中中上游(丽水地区)流入我市入境水量140.44亿立方米，下游48.36亿立方米。瓯江自青田魁石以下长78千米河流属强感潮河段，河口潮汐为正规半日潮。梅岙至龙湾段，河水和潮水相互消长，称为过渡段，龙湾至黄华河段以潮流为主，称为潮流河段。平均涨潮流量4500m3/s，平均落潮流量3500m3/s。 瓯江自青田魁石以下长78千米河流属强感潮河段，河口潮汐为正规半日潮。梅岙至龙湾段，河水和潮水相互消长，称为过渡段，龙湾至黄华河段以潮流为主，称为潮流河段。平均涨潮流量4500m3/s，平均落潮流量3500m3/s。东海潮波进入浅海及河口区，受底和边界摩擦影响，呈浅海前进潮波型。潮汐特性为正规半日浅海潮。潮差、历时不等现象明显，河口龙湾站潮差最大，平均为4.52m，最大达7.21m，潮汐沿江上溯时，潮差与潮量 沿程递减，涨落潮时差增大。 瓯江感潮河段的潮汐作用相当明显。入江污染物主要在潮汐、潮流作用下迁移、稀释、扩散。龙湾的平均涨潮流量是圩仁平均流量的21倍，江心屿是圩仁8.1倍，山根是圩仁的0.6倍，因此瓯江(温州段)下游对污染物稀释降介主要是潮汐、潮流作用，而上游山根断面径流作用明显增加。 （2）温瑞塘河 温瑞塘河位于瓯江以南、飞云江以北的温瑞平原，是我市境内十分重要的河道水系，分属于鹿城、瓯海、龙湾、瑞安等“三区一市”管辖。水源主要来自瞿溪、雄溪、郭溪（通称三溪）以及大罗仙和集云山的山涧溪流，整个流域面积740km2，水面面积22km2，灌溉面积48.2万亩，多年平均降雨量1694.8mm，年径流量9.13亿m3。水系河网总长度1178.4km，在吴淞高程5m时，相应蓄水量6500万m3。温瑞塘河主河道北起鹿城区小南门跃进桥，向南流经梧埏、白象、帆游、河口塘、塘下、莘塍、九里，再向西至瑞安市城关东门白岩桥，全长33.85公里，正常水位时河面一般宽度为50米，最宽处200多米，最窄处仅13米。温瑞塘河纵横交错的水系河道，对我市的防洪、排涝、供水、航运、灌溉、景观及生态环境保护，特别是温瑞平原的经济和社会发展起着十分重要的作用，被温州人民称为“母亲河”。 2.1.4、地形地貌 温州市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流纹岩，主要分布在周围山区和平原中地零星残丘，一般均较坚实，但局部地区风化剧烈。 第四纪土层主要分布在平原地区，岩性基础较强，结构一般分为：(1)耕土，厚度约30cm，布于地表；(2)人工土，主要分布在市区，厚度约1m，不能做建筑持力层；(3)淤积质粘土，一般深埋1.5m；(4)砂类土，厚度一般不大于10m，仅分布在沿江部分地段，地下水位高，有流砂现象。 地下水埋藏分布类型有两种：(1)裂隙水，分布在周围山区，补给来源为大气降水；(2)潜水，主要分布在平原地区，补给来源主要为大气降水，水位埋深一般为1～2m。 根据地震区划分带，本地区属东南沿海二级地震区，地震强度和频率较弱。核定本地区地震烈度为6度区域。

2.2、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.2.1、温州市概况 温州市是我国东南沿海重要的工贸城市，浙江省南部的中心城市和港口城市。温州市下辖三区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）、二市（瑞安市、乐清市）、六县（永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、洞头县、泰顺县）。温州是全国首批14 个沿海开放城市之一、全国首批13 个农村改革试验区之一、全国城市综合配套改革试点城市之一、全国唯一的金融改革综合试验区城市，也是全国18 个港口城市之一。全市辖3 区2 市6 县，陆地面积11784 平方公里，海域面积约11000 平方公里，2014年末全市户籍总人口813.69万人。 2014年全市生产总值4302.81亿元，按可比价计算，比上年增长7.2％。其中，第一产业增加值117.92亿元，增长2.1％；第二产业增加值2046.23亿元，增长8.4％；第三产业增加值2138.66亿元，增长6.2％。按户籍人口计算，人均地区生产总值53091元（按年平均汇率折算8643美元），增长6.3％。国民经济三次产业结构为2.7：47.6：49.7，第三产业比重比上年提升0.1个百分点。 2014年，全年农林牧渔业总产值192.25亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3％，其中：农业产值86.64亿元，增长6.0％；林业产值4.38亿元，下降1.3％；牧业产值34.50亿元，下降5.6％；渔业产值63.12亿元，增长2.4％；农林牧渔服务业产值3.62亿元，增长2.2％。 2014年，全市实现工业总产值7671.65亿元，比上年增长6.2%。全市规模以上工业企业4266家，实现工业总产值4740.11亿元，比上年增长5.9%。其中，轻工业产值1658.77亿元，增长5.5%；重工业产值3081.34亿元，增长6.1%。规模以上工业销售产值4509.10亿元，增长4.6%，其中完成出口交货值753.52亿元，增长6.9%，占销售产值比重为16.7%。新产品产值991.42亿元，增长39.9％；新产品产值率为20.9％，比上年提高4.6个百分点。 2014年，全年固定资产投资3052.81亿元，增长16.6％。其中民间投资1911.86亿元，增长25.4%，占全部投资比重为62.6%。 2014年，全年财政总收入612.44亿元，比上年增长8.3%；其中公共财政预算收入352.53亿元，增长8.8%。全年公共财政预算支出488.58亿元，增长11.6%。其中，教育支出124.59亿元，增长7.1％；科学技术支出11.30亿元，增长13.1％；医疗卫生支出46.29亿元，增长32.5%；社会保障和就业支出38.62亿元，增长32.1%；环境保护支出7.75亿元，增长12.4%；交通运输支出32.22亿元，增长39.4％。 2014年，全年社会消费品零售总额2410.36亿元，比上年增长12.8％。其中，城镇消费品零售额2182.76亿元，增长13.1％；乡村消费品零售额227.61亿元，增长10.3％。按行业分，批发零售贸易业零售额2121.85亿元，增长12.9％；住宿餐饮业零售额288.51亿元，增长12.5％。 2014年年末各类全日制学校在校学生143.99万人，占户籍总人口17.7％。全市拥有普通高等学校8所，全年招生24252人，全国普通高校在温录取新生37553人。初中毕业生升入高中阶段比例97.60％，其中初中毕业生升入普通高中比例58.95％。 2014年年末全市户籍总人口813.69万人，其中市区人口152.45万人。从性别看，男性人口422.26万人，女性人口391.43万人，分别占总人口的51.9％和48.1％。年末全市常住人口为906.8万人，比上年减少12.9万人。全市当年计划生育率为85.1％，已婚育龄妇女综合节育率为83.8％，按卫生计生委统计，出生人口性别比为114.96。 2014年，全市水资源总量为159.01亿立方米，比上年增长15.2％。市区自来水年供水量25218万吨。全年荒山荒（沙）地造林面积9.99万亩，建设沿海重点防护林1.32万亩；年末实有封山（沙）育林面积119.04万亩；全市森林覆盖率60.03%。生态建设成效显著。全市已建成国家级生态示范区3个，省级生态县4个，国家级生态乡镇（街道）35个，省级生态乡镇（街道）88个；自然保护区4个，其中国家级2个，省级1个，县级1个；国家级风景名胜区3个5处，国家级森林公园5个，省级生态旅游（示范）区8个；已建成合格（规范）饮用水源保护区85个。全市建成国家级绿色学校1所，省级绿色学校169所；建成国家级绿色社区3个，省级绿色社区109个，省级生态环境示范教育基地14个。全市已建成投运城镇生活污水处理厂18座，设计处理能力为96.25万吨/日，实际处理能力约82.5万吨/日，市区污水处理率达91.9％，县（市）城市平均污水处理率达89.8%。全市城市生活垃圾无害化处理率和农村生活垃圾集中收集行政村覆盖率达100％。 注：以上数据来源于2014年温州市国民经济和社会发展统计公报。 2.2.2、鹿城区 温州市鹿城区地处浙江省东南部，是温州市的政治、经济、文化中心，为温州市中心城区，是对外开放的前沿阵地。为适应城乡统筹发展和温州大都市区建设需要，合理配置经济、社会资源，加快推进温州城市化进程，温州市按照温州大都市区的总体规划，围绕“1650”展开全市行政区划调整。2011年10月13日，市政府就鹿城区关于要求调整街道行政区划的请示作出批复，该区所辖街道办事处将从原先的16个整合为7个。调整后，鹿城区辖五马街道、松台街道、滨江街道、南汇街道、双屿街道、仰义街道、七都街道等7个街道和藤桥镇1个镇。 2.2.3、龙湾区 龙湾是浙江省温州市三大城区之一，位于瓯江入海口南岸，温州市中心城区的东侧，东临温州湾，北靠瓯江，南侧与瑞安市接壤，西侧隔大罗山与温州中心城区相望。是杭台温沿海交通走廊上的重要节点，也是温州机场的所在地、城市发展的门户地区。2001年龙湾区进行了区划调整，调整后的龙湾区行政中心东移，区政府搬迁至永中街道，2011年进行了第二次区划调整，调整后龙湾区下辖永中、蒲州、海滨、永兴、海城、状元、瑶溪、沙城、天河、灵昆、星海11个街道，土地面积为279.02 km2，户籍人口34.39万人。2012中共温州市委办公室接到通知，将沙城街道、天河街道、海城街道、星海街道委托经济开发区管理，灵昆街道委托瓯江口新区开发建设管理，调整后龙湾区下辖永中、蒲州、海滨、永兴、状元、瑶溪6个街道。 2.2.4、瓯海区 瓯海是浙江省温州市三大城区之一，位于温州市区西南部。全区总面积467km2，占市区总面积的42%。为适应城乡统筹发展和温州大都市区建设需要，合理配置经济、社会资源，加快推进温州城市化进程，温州市按照温州大都市区的总体规划，围绕“1650”展开全市行政区划调整。2011年，经省政府批准，市区两级政府对瓯海行政区划进行了调整，撤销仙岩、丽岙、郭溪、瞿溪、潘桥5个镇建制，其行政区域改由区政府直辖，并分别设立仙岩街道、丽岙街道、郭溪街道、瞿溪街道、潘桥街道办事处。调整后全区辖1镇12街道。 2.2.5、《温州市城市总体规划》（2003-2020） 1、城市发展总目标 将温州建设成为国际性轻工城及我国东南沿海重要的商贸、工业、金融、港口、旅游城市，实施“一港三城”发展战略，由“沿江城市”向“滨海城市”迈进，促进经济社会全面、协调、可持续发展，进一步加强生态城市建设，为提前实现现代化奠定基础。 2、都市区空间结构 都市区形成“一主二辅五组团”的空间结构。其中，“一主”为中心城市（含主城区、永强副城区）；“二辅”为瑞云、乐柳二个辅城区；“五组团”为上塘组团、洞头组团、半岛组团、藤泽组团、桐浦组团。温州主城区、永强副城区和瑞云的罗南片，环大罗山形成都市区核心圈层。各城区、组团间通过绿色开敞空间相隔离，以快速干道、轻轨相连接，形成以大罗山、吹台山、三垟水网为绿核的高度城镇化区域。 3、中心城市布局结构 中心城市按照主城区、永强副城区、瓯北片、七里片、洞头片等组团规划建设，组团间由自然山体、水体和规划绿楔等生态廊道隔离。现主城区建设城市的主中心。温州老城规划为市级商业零售中心，在建的行政中心区为全市的行政文化中心，杨府山以东建设金融、商贸中心，瓯海中心区是主城区的重要组成部分。 在永强副城区建设龙湾中心区，承担城市副中心的职能。 4、市域综合交通规划——铁路 积极建设国家重要的沿海铁路（含甬温铁路、温福铁路）、温丽快速铁路与金温铁路共同组成温州市域的铁路网，建设成为华东铁路网的枢纽之一。 5、中心城市道路交通规划——轻轨 规划建议逐步建设由四条线路、预留两条线路组成的轻轨网络，规划线路总长178.4公里。 图 2-2 《温州市城市总体规划》（2003-2020）中心城市中期建设规划图 2.2.6、温州生态园和瑶溪省级风景名胜区（含水源保护区） 1、温州生态园 《温州生态园总体规划》（2004-2020年）于2004年12月由温州市人民政府批复（温政发[2004]83号），2011年1月，温州生态园管委会组织编制《温州生态园总体规划（修编）》（2011-2020），2011年9月中间成果通过专家评审。 温州生态园位于现温州市区的东南部，园区包括三垟湿地和与其相连的大罗山风景区（包含仙岩景区、瑶溪景区、天柱寺景区、茶山景区），总用地面积约为125km2，涉及瓯海、龙湾、瑞安二区一市，规划范围分为两个层次：生态园建设保护区和生态园协调区。生态园协调区是生态园区和城市建设用地之间的协调过渡区域。 本项目线位涉及生态园建设保护区有两处，分别有茅竹岭公园中部的隧道和青山水库北侧的隧道。其中茅竹岭公园属于生态控制区；青山水库属于生态建设保护区。建设控制标准为：控制区域的人类开发活动，在有风景资源点的区域，绝对禁止各种开发、利用活动，只允许科学观测、常规管护活动进行。 2、瑶溪省级风景名胜区及水源保护区 瑶溪风景名胜区位于龙湾区瑶溪镇境内，属大罗山脉，1991年被省人民政府列为省级风景名胜区。瑶溪风景区性质：以清溪幽谷、祼岩梅林、古塔碧湖为主要特色，以观光游览、休闲康体、科普教育为主要功能的城郊型省级风景名胜区。根据规划，瑶溪风景名胜区由五大景区组成，即千佛塔景区、龙岗山景区、钟秀园景区、瑶溪垄景区和青山湖景区组成，总规划面积为13.5km2。根据规划分级，上述五大景区的重要景点区均规划为一级保护区（即核心景区）。青山湖一级保护区是规划以青山湖（即青山水库）和龙湖（即龙水水库）为特色的湖泊水库型景观，目前尚未开发。同时，根据水功能、水环境功能区划，青山水库和龙水水库分别属于二级和一级水源保护区。 本项目属于给水管道工程，非污染类工业项目，本项目建设符合《温州生态园总体规划》要求。 2.2.7、生态环境功能规划 1、工程沿线生态功能区的划定 根据《温州市生态环境功能区划分》，本项目给水管段沿线生态功能区共涉及2个禁止准入区、3个限制准入区、3个重点准入区、5个优化准入区。 本环评重点分析项目建设与上述限制准入区、禁止准入区的符合性情况，详细情况见下表2-2。从表2-2可见，本项目建设符合沿线所涉及的各生态环境功能小区的相关要求。 表 2-2 项目与沿线生态环境功能区划的符合性分析 功能小区名称及编号 类别 生态环境保护与建设措施 符合性分析 Ⅴ1-40301B04 温州生态园湿地和景观保护生态环境功能小区 限制准入区 控制工业发展规模，原则上不再新增工业用地；温州生态园的旅游开发活动要符合《温州生态园总体规划》和《浙江省温州生态园保护管理条例》中提出的要求；三垟水网作为城市的重要生态湿地，应禁止从事与水网湿地保护无关的一切建设活动，保持现有的调蓄能力。 项目线位与三垟湿地保护区相距420m以上，项目建设不会对三垟湿地产生不利影响，符合生态功能区划要求。 Ⅴ1-40303B06 龙湾生态农业发展生态环境功能小区 严格控制村镇建设和工业用地规模，保护基本农田；限制发展工业，发展城郊型生态农业；机场及其周边地区，属控制发展区域，保障机场净空，应严格控制其周边土地的出租出让活动。 本项目为地下线，降低了所占农田数量，本项目建设符合该功能小区要求。 Ⅴ2-40303B08 灵昆岛海洋经济发展生态环境功能小区 大力发展效益农业、生态养殖业和城郊休闲度假产业，促进农业效益、旅游效益和生态效益的同步提高。限制发展工业，禁止新上有污染、低效益、高能耗的工业项目。 本项目属于给水管道工程，非污染类工业项目，本项目建设符合该功能小区要求。 Ⅴ1-40301A11 温州生态园自然保育生态环境功能小区 禁止准入区 依据《风景名胜区管理条例》等相关法律、法规及《温州生态园总体规划》、《浙江省温州生态园保护管理条例》等对该区加强保护，禁止小区内违反相关规定的开发项目和建设活动，防止不合理的资源开发和工程建设的影响和破坏，保护野生动植物，维持生物多样性。 本项目属于给水管道工程，非污染类工业项目，本项目建设符合该功能小区的要求。 Ⅴ1-40303A09 青山水库饮用水源保护生态环境功能小区 严格执行水库饮用水源保护区污染防治管理规定，加强对保护区的监管，严厉打击影响库区环境的行为；加强水库标准化建设，增强其供水、蓄洪能力。 本项目属于给水管道工程，非污染类工业项目，本项目建设符合该功能小区的相关要求。 综上所述，本项目的建设符合功能小区的相关要求。 2.2.8、海洋功能区划 （1）海洋功能区划 根据《温州市海洋功能区划》，本项目所在海域为“瓯江口跨海桥梁区”，功能区代码为7.5.2。海洋功能区具体详见表2-3。 表2-3 本项目附近海域海洋功能区划 功能区代码 功能区名称 地理范围及面积 使用现状 7.5.2 瓯江口跨海桥梁区（瓯江南汊跨海桥梁区） 连接灵昆岛与龙湾大陆 建有灵昆大桥，主桥长2534m，宽8.5m，陆上引桥和降坡接线长1000m；规划有沈海高速、甬台温高速公路复线、77 省道等跨瓯江南口的桥梁。 本项目属于给水管道工程，非污染类工业项目，本项目建设符合瓯江口跨海桥梁区（瓯江南汊跨海桥梁区）的相关要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 3.1、地表水环境质量现状调查与评价 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目涉及的潘桥河、温瑞塘河、永强塘河为多功能水环境功能区，地表水属于Ⅲ类功能区；青山水库和龙水水库属于分别属于二级和一级水源保护区；海域浙江南部一类区水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类评价标准。具地表水功能区和水环境功能划分见下图。 图3-1地表水环境功能区划图 本环评引用温州市环境监测中心站2013年潘桥站、灰桥站、永中站的水质监测数据。 对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，采用单因子评价方法，得出水质评价结果见表3-1、3-2、3-3。从各单项水质现状可以看出，项目涉及的地表水体环境质量现状较差，已不能满足Ⅲ类地表水功能要求，无环境容量。水体主要是受有机物污染，导致目前污染现状的主要原因是污水收集与处理系统的不完善，生活污水直接入河或混接雨水管入河情况普遍，生活污水是塘河流域最主要的污染物。 3.2、大气环境质量现状调查与评价 根据温州市环境空气质量功能区划分情况，除瑶溪省级风景名胜区保护区范围内环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准外，沿线其余地区环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用2013年温州市环境监测中心站瓯海站、市站、龙湾站的数据进行评价，监测结果见下表。 根据监测结果，瓯海站SO2指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，NO2指标超标，超标倍数为0.525，PM2.5指标超标，超标倍数为0.714，PM10指标超标，超标倍数为0.357；市站SO2指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，NO2指标超标，超标倍数为0.125，PM2.5指标超标，超标倍数为0.543，PM10指标超标，超标倍数为0.200；龙湾站SO2指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，NO2指标超标，超标倍数为0.275，PM2.5指标超标，超标倍数为0.657，PM10指标超标，超标倍数为0.457。总体而言，本项目涉及区域大气环境质量现状较差。 3.3、声环境现状调查与评价 项目评价范围内声环境敏感目标共41处，其中村庄19处、居民小区及公寓楼17处、学校4处、医院1处。根据现状监测结果，声环境质量昼间在47.8～85.3dB（A）之间，夜间为38.7～73.3dB（A）之间。 （1）村庄、居民小区及公寓楼声环境现状 I、位于金温铁路4类声功能区 村庄、居民小区及公寓楼有5处位于既有金温铁路4类声功能区（用地范围外30m）范围内，共有7个测点（不含竖向测点），现状声环境质量昼间在63.2～85.2dB（A）之间，5个测点超过《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4类标准，超标率为71.0%；夜间在53.2～73.2dB（A）之间，2个测点超标，超标率为28.9%。昼间受既有金温铁路的客货火车的交通噪声，尤其是火车鸣笛声影响较大，超标率较高。 II、位于1类、2类、3类、4a类声功能区内。 其中：1类声环境功能区内2个测点，昼间分别为47.6（A）、50.2（A），夜间分别为38.8（A）、43.7（A），昼夜均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准。 2类声环境功能区内19个测点，昼间噪声在51.6～70.5dB（A）之间，14个测点超过《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，超标率为68.4%；夜间噪声在44.2～70.3dB（A）之间，17个测点超标，超标率为89.0%。昼夜超标率总体上较高，表明敏感点目前受生活噪声、工业企业噪声以及交通噪声影响较大。 3类声环境功能区内1个，为山前村，昼间噪声为69.5dB（A），夜间为54.7 dB（A）。昼间超过《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准，夜间达标。超标原因为该村工业企业较多，受其影响较大。 4a类声环境功能区内7个测点，位于梧田大道公寓楼，垂向布置于1层、3层、5层、7层以及龙源花苑1层、3层、5层。梧田大道公寓楼昼间噪声分别为70.2、71.3、73.1、73.1dB（A），夜间噪声分别为61.2、66.7、67.2、67.1dB（A）；龙源花苑昼间噪声分别为70.2、73.1、74.0 dB（A），夜间噪声分别为69.5、71.2、72.2dB（A）。昼夜均超过《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准。超标原因为该两处敏感目标分别紧邻南塘大道、龙腾南路和金温铁路，受道路及铁路交通噪声影响较大所致。由垂下监测结果可知，随着楼层的增加，噪声影响逐渐递增，在5楼处达到最高，之后楼层增加噪声影响开始递减。 （2）学校、医院声环境现状 测点中有学校4处，分别为潘桥中学、仙门小学、梧田小学、瑶溪五小。声环境现状昼间在52.3～75.2 dB（A）之间，夜间在47.2～61.0dB（A）之间。除瑶溪五小昼夜超标外，其余昼间均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，夜间梧田小学超标，超标量为4.0dB（A），夜间超标原因为该小学附近有工业企业存在，受其噪声影响所致。瑶溪五小超标原因主要为南洋大道行驶有工程车。 项目评价范围内有医院1处，为温州东方女子医院。声环境现状昼间为69.8dB（A），夜间为65.2dB（A）。昼间符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准，夜间超标，超标量为10.0dB（A）。夜间超标原因为该医院紧靠西侧南塘大道，受其交通噪声影响较大所致。 图3-3 温州市区声环境功能区划分图

3.4、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据本项目涉及区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标，本项目环境敏点目标为： 本项目涉及瑶溪省级风景名胜区规划的一级景区，该区以青山水库和龙水水库为特色的湖泊水库型景观，根据水功能和水环境功能区划，青山水库和龙水水库分别属于二级和一级水源保护区。 项目高架和地面段评价范围内声环境敏感目标共41处，其中村庄19处、居民小区及公寓楼17处、学校4处（潘桥中学、仙门小学、梧田小学、瑶溪五小），医院1处（温州东方女子医院）。 本项目水环境保护级别执行GB3838-2002中Ⅲ类标准；青山水库和龙水水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；海域浙江南部一类区水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类评价标准；大气环境保护级别执行GB3095-2012二级标准；声环境保护级别执行GB3096-2008中的标准。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 环境质量标准 | 4.1、水环境 1、地表水环境 项目涉及的潘桥河、温瑞塘河、永强塘河为多功能水环境功能区，地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；灵昆岛内河水环境功能未划分，根据其实际功能，参照执行Ⅲ类标准。青山水库和龙水水库之间，两水库属于分别属于二级和一级水源保护区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。相关标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：pH值无量纲，其余均为mg/ L 项目 II类 Ⅲ类 IV类 CODMn≤ 4 6 10 DO≥ 6 5 3 BOD5≤ 6 4 3 pH 6~9 氨氮≤ 0.5 1 1.5 总磷≤ 0.1（湖、库0.025） 0.2（湖、库0.025） 0.3（湖、库0.025） 石油类≤ 0.05 0.05 0.5 2、海水水质标准 本项目涉及瓯江南口大桥段，跨越海域为浙江南部一类区，编号为A05Ⅰ，主要使用功能为海洋渔业、海水养殖，该海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类评价标准。相关标准值见表4-2。 表4-2 《海水水质标准》GB3097-1997（部分标准值） 评价标准 第一类 第二类 第三类 第四类 pH值 7.8~8.5 6.8~8.8 SS 人为增加的量≤10 人为增加的量≤100 人为增加的量≤150 DO > 6 5 4 3 化学需氧量≤ 2 3 4 5 无机氮（以N 计）≤ 0.20 0.30 0.40 0.50 活性磷酸盐（以P 计）≤ 0.015 0.030 0.045 铜≤ 0.005 0.010 0.050 铅≤ 0.001 0.005 0.010 0.050 镉≤ 0.001 0.005 0.010 汞≤ 0.00005 0.00002 0.0005 砷≤ 0.030 0.050 总铬≤ 0.05 0.10 0.20 0.50 锌≤ 0.020 0.050 0.10 0.50 注：除pH外，所有单位均为mg/L。 4.2、环境空气 根据温州市环境空气质量功能区划分情况，除瑶溪省级风景名胜区保护区范围内环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准外，沿线其余地区环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。标准限值详见表4-3。 表4-3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：mg/Nm3 序号 污染因子 一级标准 二级标准限值 1小时平均 日平均 年平均 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 0.15 0.05 0.02 0.5 0.15 0.06 2 NO2 0.2 0.08 0.04 0.2 0.08 0.04 3 TSP / 0.12 0.08 / 0.3 0.2 4 PM10 / 0.05 0.04 / 0.15 0.07 4.3、声环境 本项目位于瓯海区陈岙村。根据《温州市区声环境功能区划分方案》和《温州市区声环境功能区划分图》可知，本项目沿线分别涉及1类、2类、3类、4a类、4b类声环境功能区。具体标准值见表4-4。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1类 55 45 2类 60 50 3类 65 55 4a类 70 55 4b类 70 60 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4、废水 本项目仅在施工期会产生施工废水和施工人员的生活污水，运营期无废水产生。本项目施工现场不设施工营地，施工场地设置临时厕所，生活污水经预处理后由环卫部门定期清运；施工泥浆废水经沉淀后上清液回用。总体来讲，本项目能够做到废水合理利用，不外排。 4.5、废气 本项目仅在施工期会产生施工废气、扬尘等，建成后无废气产生。本项目废气、扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源大气排放二级标准，详见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 周界外最高点浓度 1.0 氮氧化物 240 15 0.77 0.12 4.6、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 -2011），具体见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为给水管网建设工程，属于市政设施管理业项目，无总量控制要求。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1、施工流程简述(图示) 5.1.1、施工期 本项目为给水管网建设工程，项目主要工艺流程详见图5-1。 施工期说明： （1）平整场地，清除施工障碍物及腐质土外运，疏挖排水设施，接驳施工用水源、电源，架设施工用电线路，设置路口隔离围挡。 （2）根据施工平面布置方案，修建各种临时施工设施，沿线设置施工围挡。 （3）施工人员应根据设计方案展开施工，施工队进驻现场，需进行清场，并设置醒目的警示标志和维护设施。 （4）本项目管线基本采用顶管法施工，局部进行开挖埋管施工。管道施工时应尽量避免对管基下原状土的扰动，机械开挖时不准超挖，要求人工清底。若地下水埋藏较浅，施工时应合理采用明沟排水或井点降水，防止沟槽泡水软化土质和流砂、管涌的出现。 （5）整个工程结束后，经验收通过，交付使用。 5.1.2、运营期说明 本项目运营期无特殊工艺流程。 5.2、主要污染工序 本项目作为市政管网设施建设，工程本身运营期无污染产生，主要影响集中在施工期。 5.2.1、施工期 本项目工程大部分管道采用顶管施工，局部采用埋管施工。由于施工便道的开辟，施工取土开挖及弃土堆放，施工材料的堆放及临时设施建设等，将占用及破坏一部分土地。因此，项目施工期主要污染源为施工场地产生的泥浆水，基槽挖填产生扬尘污染，施工机械及运输车辆产生的噪声，建筑固废和施工过程中产生的水土流失等。 1、废水 （1）施工场地作业及基槽开挖会产生泥浆废水，随工程进度的不同产生情况随之不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量较难计算，主要污染因子为SS。 （2）本项目现场不设施工人员生活区，施工场地设置临时厕所，施工人员生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。施工期人员为100人，按100L/人·日计，生活用水量为10t/d，排水量按生活用水量80%计，则生活污水排放量为8t/d，主要污染物COD、NH3-N的浓度分别为500mg/L、35mg/L，污染物产生量分别为4kg/d、0.28kg/d。 2、废气 （1）本项目在施工期间产生的废气集中在扬尘方面，扬尘主要表现在开挖地面、汽车运输等工序中产生的路面扬尘，以及临时堆场处的风力起尘，主要特征污染物为TSP。施工粉尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。由于影响施工粉尘发生量的因素较多，较难定量，根据同类工程类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。 （2）施工机械和各类运输车辆产生的废气，主要特征污染物为CO、NOx、SO2等。 3、噪声 噪声污染是建设期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输车辆噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。 不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声，施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续作业噪声。 施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。不同的施工设备产生的机械噪声声级列于表5-1，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类似调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不超过10dB。从表可以看出，超过80dB的机械设备主要有挖掘机和空压机。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械 测量距离（m） 测量声级（dB） 1 单斗挖掘机（SPWY60式） 15 74~89 2 铲 土 机 15 75 3 自卸汽车 15 70~75 4 混凝土搅拌机 15 79 5 空压机 12 85 4、固体废弃物 项目施工期间的固废主要为建造过程中开挖的土石方、建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。场地开挖的土石方尽量回填于项目区内，多余弃方外运至瓯江口围垦区或政府指定消纳场填埋处理。建筑垃圾较难定量，需收集后妥善处置，不得乱排。 项目施工期间日均施工人员按100人计，生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，则产生的生活垃圾量约为0.1t/d。 5、水土流失 施工建设占用土地、取土填方等可能导致一定面积的植被破坏和水土流失。 5.2.2、运营期： 本项目为沿线给水管段，就工程本身而言运营期无污染产生。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工场地 | 扬尘（TSP） | 施工粉尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。由于影响施工粉尘发生量的因素较多，较难定量。 |
|  |  | 施工机械废气和运输车辆尾气 | 定性分析 | 定性分析 |
| 水 污 染 物 | 施工期泥浆废水 | SS | 难以定量 | 沉淀后上清液回用，不外排 |
|  | 施工期生活污水 | COD | 产生浓度500mg/L 产生量4kg/d | 排放浓度0 排放量0 |
|  |  | NH3-N | 产生浓度35mg/L 产生量0.28kg/d | 排放浓度0 排放量0 |
| 固 体 废 物 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 难以定量 | 综合利用 |
|  |  | 施工弃方 | 难以定量 | 回填于项目区内，多余弃方外运至瓯江口围垦区或政府指定消纳场填埋处理 |
|  |  | 施工人员 生活垃圾 | 0.1t/d | 环卫部门清运处置 |
| 噪 声 | 施工机械设备 | 施工期噪声 | 局部的、短暂的，施工机械噪声值在74～85dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目对生态环境的影响主要是建设期的影响。 施工过程中因施工便道建设、清理现场、取土和临时弃土会造成地面裸露，破坏植被，加深土壤侵蚀和水土流失，影响附近生态环境。但本项目施工场地均为临时占地，施工结束后即对原地表进行修复。项目运营期管网全线密闭输送原水，无污染物对外排放。因此，项目在施工区通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目的建设对生态环境的影响是可以接受的。 |

# 七、环境影响分析

7.1、施工期环境影响分析： 项目施工期主要污染源为施工场地产生的泥浆水、基槽挖填产生扬尘污染、施工机械及运输车辆产生的噪声、建筑固废和施工过程中产生的水土流失等。 7.1.1、施工期大气环境影响分析 1、施工扬尘 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 建筑材料的露天堆存和使用以及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。露天堆放和裸露场地的风力扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q―起尘量，kg/m2·年； V50―距地面50m处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s； W―尘粒的含水率，%。 起尘量Q与粒径和含水率有关，因此，保证一定的含水率及减少裸露面是减少风力扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径(μm) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径(μm) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，当尘粒粒径大于250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响扬尘点下风向近距离范围内，易对外界产生不利影响的主要是微小尘粒，气候情况不同，其影响范围也不一样。本项目施工期应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对附近环境空气的不利影响，因此环评要求施工单位应在施工场地定时洒水抑尘，对于易起尘的废弃土应加盖篷布或及时清运，并在管网施工过程中，施工点两侧要用2m高彩钢板围栏围挡，在通过以上防治措施后，施工场地作业产生的风力扬尘对附近敏感点的大气环境影响可大大降低。 ②车辆行驶的动力起尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表7-2所示。 表7-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 P(kg/m2) 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由表7-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内。本项目施工沿涉及多个敏感点，因此需采取切实有效的方法来抑制扬尘。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表7-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 （mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 由表7-3数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 2、施工机械废气和汽车尾气 施工期运输车辆出入及动力设备使用频率较高，车辆及设备排放的废气对环境空气有一定的污染，但一般仅局限于施工区域，受影响的主要是施工人员，而对施工区域以外的环境空气影响较小。施工单位应加强施工管理，提倡文明施工。一旦施工结束，影响也随之消失。 综上，在采取相应措施后，施工期产生的大气污染物，对周围空气环境影响不大。 7.1.2、施工期水环境影响分析 项目施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等SS浓度较高的废水，不得就地直排，建议施工单位在施工场地四周修建截流排水沟、沉淀池，将废水集中收集后经沉淀处理，上层清液可回用于施工生产（除尘水补充、清洗车辆及场地等），底泥运至合法的消纳场所进行填埋。此外，施工过程中还将产生一些废土、弃物或易淋湿物资（黄沙、石灰等）。露天堆放在水体边遇暴雨时很容易冲刷进入水体。因此，应建立临时堆放场，石子等粗粒物质放在外侧，沙子等细粒物质堆放在粗粒物质内侧，且在堆场四周挖有截留沟；石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存；废土、废物或易失物资堆场应远离水体。 应管理好施工队伍生活污水的排放，水质和普通生活污水相近，但SS会明显高于普通生活污水，应在施工营地设置临时厕所和临时污水处理设施，由环卫部门定期清运处理。 综上，在采取相应措施后，施工期产生的废水污染物，对周围水体环境影响不大。 7.1.3、施工期噪声环境影响分析 1、噪声源强 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工单位在施工安排上，往往把一些装卸建材等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。 根据工程分析可知，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。 2、噪声预测模式 本项目施工过程产生的噪声在预测时仅考虑扩散衰减。 施工机械一般可看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为： LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其噪声叠加计算模式为： 以上两式中： LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)； LA(r0)——距离声源r０米处的声压级，dB(A)； r0——参考位置，本次取1m； r——预测点到声源的距离，m； LA——合成声压级，dB(A)； LAi——第i个声源对某个预测点的等效声级，dB(A)。 3、预测结果分析 当单台建筑机械作业时可视为点声源，根据噪声预测模式可以计算出噪声源强随距离衰减的情况。各机械的噪声距离衰减详见表7-4。 表7-4 各种建筑机械的干扰半径 声源 峰值 离机械设备距离 15m 30m 60m 120m 挖掘机 89dB 79dB 73dB 66dB 60dB 装卸车 75dB 67dB 61dB 55dB 49dB 由表7-4可知，施工机械的噪声级随着距离的增加而有所衰减。本项目施工期造成的影响应避免对附近敏感目标的正常生活产生影响，必须合理地安排这些机械作业的施工时间，采取低噪声设备，并且设置隔声屏，尽量不安排夜间施工，以减少对周围敏感点的影响。 4、减噪措施 针对本项目施工期产生的噪声影响，本环评建议采取如下措施： ①在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 ②施工期间采取封闭式施工。 ③项目施工机械设备噪声较大，且往往多台施工机械同时作业，一般又在露天，故应在高噪声源和需要保护的声环境敏感点之间设置声屏障、隔声墙及简易棚等降噪设施。 ④合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，应向有关部门申请夜间施工许可证，并告示附近居民，征求其意见。 ⑤施工单位在施工过程中，应尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用，应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 7.1.4、施工期固体废物影响分析 施工期的固体废物主要是建筑固废、施工弃土和施工人员的生活垃圾。由项目土石方平衡可知，本项目弃方量多于回填方量，对弃方应及时运输到需要填方的工程段加以利用，不能利用的也应外运至瓯江口围垦区或政府指定消纳场填埋处理。建筑固废较难定量，需收集后妥善处置，不得乱排。施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目施工期产生的固废在采取一定的污染防治措施后对周围环境影响不大。 7.1.5、施工期生态环境影响分析 1、对土地利用及动植物影响 本项目工程施工占地均为临时占地，施工结束后要求尽可能原样复原。因此本项目的建设不会改变沿线土地利用性质，对动植物影响施工结束后将会缓慢复原。 2、对河道的影响 施工期对河道的影响主要表现在施工过程中施工物质、泥浆等堆放不当，随雨水流入水体，使水体变混浊，影响水生生物的生存环境。为避免项目对附近河流的污染，施工期间的泥浆废水应经沉淀固化处理后回用于施工或外运合法消纳，在此基础上，对水域的生态环境影响不大。 综上所述，工程施工期对局部生态环境造成一定的影响，但经过切实可行的污染防护和生态恢复措施后，对区域整体生态环境影响不大。 7.1.6、施工期水土流失影响分析 工程建设对水土流失的影响主要在建设期和自然恢复期。建设期由于工程施工、采石取土、机械碾压等原因，破坏了工程沿线原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放的弃方如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加；在生产营运初期（即自然恢复期），因施工破坏（因施工形成的裸露坡面、开采面、弃方渣面）而影响水土流失的各种因素在自然封育下可逐渐消失，并且随着时间的推移，土壤固结及植被逐步恢复，水土保持功能得到日益发挥，生态环境将逐步得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少直至达到新的稳定状态。 综上，施工过程中，若临时防护措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给工程区域及其周边环境带来危害。 7.1.7、施工对城市交通的影响 管网铺设对交通的影响主要表现在两个方面，一是土方的堆置和道路的开挖阻碍交通，二是运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。在管网铺设施工阶段，虽可采取阶段施工方法，但在施工过程中总存在部分土方需要临时堆置，且管网铺设施工时需开挖路面，占用道路，将会影响施工段道路车辆行驶，车流高峰期可能造成堵车现象。要求建设单位在合理制定施工计划、安排施工进度、及时外运渣土、碎石的前提下，本项目施工期对城市交通影响不大。 7.2、运营期环境影响分析 本项目身运营期无污染产生。 7.3、风险事故简要分析 本项目主要存在的风险事故为施工期事故和运营期事故。 施工期事故主要表现在施工人员不按规定操作和麻痹大意引起的人为意外事故，只要施工单位加强管理和监督，严格按照施工作业规范行为操作，可有效的预防和避免不必要的事故发生。 运营期，管道由于外力冲击或气候变化等其他原因而引起管道破裂、断裂的风险事故。管道破碎具有突发性和危害性大的特点。管道破裂，会严重影响项目附近正常的道路交通，甚至导致部分路段交通瘫痪。破裂出大量原水溢出，不仅影响城市的环境美观，还会给周边居民生活带来诸多不便。一般来讲，管道破损严重导致原水外溢时易于被发现，只要及时向相关部门反应并作出紧急处理可以降低污影响范围。为降低管道破裂的风险事故带来的影响，本环评建议相关部门做好如下预防措施和应急处理： ①建议建设单位在工程设计阶段认真审查，将涉及安全、健康、环境方面的设施按照相关规范、标准进行考核，施工期间严格管理、检查，确保施工质量。建议沿线给水管应尽量远离污水管道，并做好管线的防漏防渗措施。 ②管道投入使用后，相关部门加强管理，对管道以及附属设施进行定期检修和维护，防患于未然。 ③在事故发生时管理部门应根据事故应急处理方案做出有效处理。

7.4、项目施工期拟采取的污染防治措施 1、文明施工 委托具备专业施工资质的施工单位进行施工，并严格确定施工场界，确保施工质量，建立健全施工安全、卫生、环保及管理制度。加强安全生产教育，制定安全技术措施，改善施工作业条件，全面实行安全责任制，严格按照安全操作规程施工，订立安全协议，认真执行定期和不定期检查制度，发现安全隐患，及时纠正。加强对电气设备、机械设备的定期检查，确保其符合安全规范。特殊工种非专业人员不得上岗。做好施工场地及其周边建筑物、构筑物、地上、地下公用管线的保护工作，防止发生意外事故。 2、废水污染防治措施 （1）施工用水要严加管理，杜绝长流水，防止水资源浪费。由于工程区域附近有居民区，因此本项目不设专门施工生活区，施工场地内设置临时厕所，施工人员生活污水经预处理后由环卫部门定期清运。 （2）施工单位应修建排水沟、沉淀池，将泥浆废水集中收集后沉淀处理，上层清液可回用作施工用水，底泥作为工程回填土或者运至合法的消纳场所进行填埋。 （3）在河道两侧进行施工前应沿河岸挖截流沟，沿岸堆置草包，防止施工废水和雨后地表径流进入地表水体。 3、废气污染防治措施 （1）施工扬尘处理处置 ①要求对粉状物料加强管理，堆料场做到不得露天堆放并远离居民住宅区，且不宜设在迎风坡和风口位置。 ②挖土过程要遵循有序开挖，保持土壤湿度，抑制施工扬尘。 ③对粉状材料运输要加以覆盖，严格限制超载，避免沿途泄漏，造成扬尘污染。 ④在管网施工过程中，施工点两侧要用2m高彩钢板围栏围挡。 ⑤尽量采用商品砼，混凝土运输车辆临时停放处应选择在距离居民区等环境敏感点较远的地方，并避开迎风坡和风口。 ⑥对施工路段及便道适时洒水，减轻扬尘污染。 ⑦为避免交通阻塞，减轻挖土产生的扬尘对附近空气环境的污染，施工中应避免交通高峰时间施工，管道铺设尽量采用分段施工，及时填埋。 （2）施工机械废气和运输车辆尾气 施工单位优选设备和清洁燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。 4、噪声污染防治措施 （1）在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 （2）施工期间采取封闭式施工。 （3）项目施工机械设备噪声较大，且往往多台施工机械同时作业，一般又在露天，故应在高噪声源和需要保护的声环境敏感点之间设置声屏障、隔声墙及简易棚等降噪设施。 （4）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，应向有关部门申请夜间施工许可证，并告示附近居民，征求其意见。 （5）施工单位在施工过程中，应尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用，应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 5、固废处理处置 施工弃方外运至瓯江口围垦区或政府指定消纳场填埋处理，建筑垃圾应及时回收有用的部分，其余的可送至市政部门指定地址处置，并要及时清运和严密遮盖运输，防止洒落及二次扬尘。施工人员生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 6、生态环境保护及恢复措施 （1）尽量少占地，对工程沿线现有植被，应最大限度减小铲除和破坏力度。加强生态保护和恢复，尽量保留天然植被，减少需砍伐的树木量。完工后，及时对破坏的植被进行移栽和补种。 （2）加强生态环境及生物多样性保护的宣教，加强对承包商、施工人员的环境保护、生物多样性保护宣传教育工作，严禁施工人员随意破坏植被的行为。为减缓施工期破坏地形地貌、毁灭植被、改变土壤结构等生态环境的影响，在施工期间应将有肥力的土层进行有计划地剥离、储存、临时堆放，清理施工现场等，为随后的植被恢复创造条件。 （3）加强对施工单位施工方案的审查工作，确保其工程取土、基槽填筑及其防护工程按施工图设计进行。施工监理应加大石方、散装建材运送及基槽填筑的监理力度，堆放前必须进行防护工程。 7、水土流失防治措施 （1）优化施工方案，路线应尽量避免高填方，施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 （2）尽量避免雨季施工作用，以减轻水土流失。做到分段施工，每一段施工完成后要尽快回填土方，恢复表层原貌，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用塑料薄膜覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 （3）基槽填方用土可用挖方土回填，填方前做好防护。临时堆场要做好采取拦挡措施，并争取土料随挖随运。施工结束后要及时清除建筑垃圾，做好清场扫尾工作。 8、对交通影响的缓解措施 施工单位应做好现场封闭围护和组织，开通便道，同时设立施工警示标志和施工公告，合理布置施工场地，加快施工进度，缩短施工工期。 7.5、环保投资估算 项目总投资为4264.98万元，其中环保投资约26万，约占总投资的0.61%。环保投资估算见表7-5。 表7-5 环保投资清单 序号 环保设施 投资金额 1 施工期废水处理装置 5 2 施工期废气防治设施 3 3 施工期噪声防治措施 6 4 施工期固废收集设施 5 5 生态恢复措施 7 合计 26

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 TSP | ①要求对粉状物料加强管理，堆料场做到不得露天堆放并远离居民住宅区，且不宜设在迎风坡和风口位置。②挖土过程要遵循有序开挖，保持土壤湿度，抑制施工扬尘。③对粉状材料运输要加以覆盖，严格限制超载，避免沿途泄漏，造成扬尘污染。④在管网施工过程中，施工点两侧要用2m高彩钢板围栏围挡。⑤尽量采用商品砼，混凝土运输车辆临时停放处应选择在距离居民区等环境敏感点较远的地方，并避开迎风坡和风口。⑥对施工路段及便道适时洒水，减轻扬尘污染。⑦为避免交通阻塞，减轻挖土产生的扬尘对附近空气环境的污染，施工中应避免交通高峰时间施工，管道铺设尽量采用分段施工，及时填埋。 | 达标排放，对周围环境影响很小 |
|  |  | 施工 废气 | 施工单位优选设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护 |  |
| 水 污 染 物 | 泥浆废水、生活污水 （施工期） | SS、COD | ①施工用水要严加管理，杜绝长流水，防止水资源浪费。由于工程区域附近有居民区，因此本项目不设专门施工生活区，施工场地内设置临时厕所，施工人员生活污水经预处理后由环卫部门定期清运。②施工单位应修建排水沟、沉淀池，将泥浆废水集中收集后沉淀处理，上层清液可回用作施工用水，底泥作为工程回填土或者运至合法的消纳场所进行填埋。③在河道两侧进行施工前应沿河岸挖截流沟，沿岸堆置草包，防止施工废水和雨后地表径流进入地表水体。 | 废水综合利用， 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工弃方、建筑固废 | 施工弃方外运至瓯江口围垦区或政府指定消纳场填埋处理，建筑垃圾应及时回收有用的部分，其余的可送至市政部门指定地址处置，并要及时清运和严密遮盖运输，防止洒落及二次扬尘。 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运。 |  |
| 噪 声 | 施工机械 （施工期） | 机械设备 噪声 | ①在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。②施工期间采取封闭式施工。③项目施工机械设备噪声较大，且往往多台施工机械同时作业，一般又在露天，故应在高噪声源和需要保护的声环境敏感点之间设置声屏障、隔声墙及简易棚等降噪设施。④合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，应向有关部门申请夜间施工许可证，并告示附近居民，征求其意见。⑤施工单位在施工过程中，应尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用，应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求 |
| 文 明 施 工 | 委托具备专业施工资质的施工单位施工，严格确定施工场界，确保施工质量，建立健全施工安全、卫生、环保及管理制度。加强安全生产教育，制定安全技术措施，改善施工作业条件，全面实行安全责任制，严格按照安全操作规程施工。加强对电气设备、机械设备的定期检查。特殊工种非专业人员不得上岗。做好施工场地及其周边建筑物、构筑物、地上、地下公用管线的保护工作，防止发生意外事故。 |
| 生 态 影 响 | ①尽量少占地，对工程沿线现有植被，应最大限度减小铲除和破坏力度。加强生态保护和恢复，尽量保留天然植被，减少需砍伐的树木量。完工后，及时对破坏的植被进行移栽和补种。②加强生态环境及生物多样性保护的宣教，加强对承包商、施工人员的环境保护、生物多样性保护宣传教育工作，严禁施工人员随意破坏植被的行为。为减缓施工期破坏地形地貌、毁灭植被、改变土壤结构等生态环境的影响，在施工期间应将有肥力的土层进行有计划地剥离、储存、临时堆放，清理施工现场等，为随后的植被恢复创造条件。③加强对施工单位施工方案的审查工作，确保其工程取土、基槽填筑及其防护工程按施工图设计进行。施工监理应加大石方、散装建材运送及基槽填筑的监理力度，堆放前必须进行防护工程。 |
| 水 土 流 失 | ①优化施工方案，路线应尽量避免高填方，施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计。②尽量避免雨季施工作用，以减轻水土流失。做到分段施工，每一段施工完成后要尽快回填土方，恢复表层原貌，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用塑料薄膜覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。③基槽填方用土可用挖方土回填，填方前做好防护。临时堆场要做好采取拦挡措施，并争取土料随挖随运。施工结束后要及时清除建筑垃圾，做好清场扫尾工作。 |

# 九、结论与建议

9.1、项目概况 本项目为温州市域铁路S1线沿线给水管段迁改工程，工程内容为对温州市域铁路S1 线沿线（西起沿海铁路温州南站南端潘桥镇东至灵昆岛半岛二站）DN100‐DN1800埋地给水管及管桥39 处进行迁改，其中临时迁改11 处，永久迁改28处，共计总长6253米，工程需临时借地21587m2，总投资估算为4264.98万元。 9.2、环境质量现状分析结论 1、地表水质量现状 项目涉及的地表水体环境质量现状较差，已不能满足Ⅲ类地表水功能要求，无环境容量。水体主要是受有机物污染，导致目前污染现状的主要原因是污水收集与处理系统的不完善，生活污水直接入河或混接雨水管入河情况普遍，生活污水是塘河流域最主要的污染物。 2、环境空气质量现状 根据监测结果，瓯海站SO2指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，NO2指标超标，超标倍数为0.525，PM2.5指标超标，超标倍数为0.714，PM10指标超标，超标倍数为0.357；市站SO2指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，NO2指标超标，超标倍数为0.125，PM2.5指标超标，超标倍数为0.543，PM10指标超标，超标倍数为0.200；龙湾站SO2指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，NO2指标超标，超标倍数为0.275，PM2.5指标超标，超标倍数为0.657，PM10指标超标，超标倍数为0.457。总体而言，本项目涉及区域大气环境质量现状较差。 3、声环境质量现状 项目评价范围内声环境敏感目标共41处，其中村庄19处、居民小区及公寓楼17处、学校4处、医院1处。根据现状监测结果，声环境质量昼间在47.6～85.1dB（A）之间，夜间为38.9～73.4dB（A）之间。 （1）村庄、居民小区及公寓楼声环境现状 村庄、居民小区及公寓楼有5处位于既有金温铁路4类声功能区（用地范围外30m）范围内，昼间超标率为71.4%；夜间超标率为28.6%。昼间受既有金温铁路的客货火车的交通噪声，尤其是火车鸣笛声影响较大，超标率较高。 其余29个测点位于1类、2类、3类、4a类声功能区内。 其中：1类声环境功能区内昼夜均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准； 2类声环境功能区内昼间超标率为68.4%；夜间超标率为89.5%。昼夜超标率总体上较高，表明敏感点目前受生活噪声、工业企业噪声以及交通噪声影响较大。 3类声环境功能区内1个，为山前村，昼间超标，夜间达标。超标原因为该村工业企业较多，受其影响较大。 4a类声环境功能区内7个测点，昼夜均超过《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准。超标原因为该两处敏感目标分别紧邻南塘大道、龙腾南路和金温铁路，受道路及铁路交通噪声影响较大所致。由垂下监测结果可知，随着楼层的增加，噪声影响逐渐递增，在5楼处达到最高，之后楼层增加噪声影响开始递减。 （2）学校、医院声环境现状 测点中有学校4处，分别为潘桥中学、仙门小学、梧田小学、瑶溪五小。除瑶溪五小昼夜超标外，其余昼间均达标，夜间梧田小学超标，夜间超标原因为该小学附近有工业企业存在，受其噪声影响所致。瑶溪五小超标原因主要为南洋大道行驶有工程车。 项目评价范围内有医院1处，为温州东方女子医院，昼间达标，夜间超标。夜间超标原因为该医院紧靠西侧南塘大道，受其交通噪声影响较大所致。 9.3、工程分析结论 本项目为给水管段迁改工程，作为市政基础配套设施，工程本身运营期无污染产生，主要影响集中在施工期。项目施工期主要污染源为施工场地产生的泥浆水、基槽挖填产生扬尘污染、施工机械及运输车辆产生的噪声、建筑固废和施工过程中产生的水土流失等，随着施工期的结束，施工期特征污染物将随之消失。 9.4、环境影响分析结论 1、施工期大气环境影响分析结论 施工期对大气环境的污染主要来自施工扬尘和少量的施工车辆尾气，根据分析，在采取本次环评提出的各项污染防治措施后，污染物排放量较少，不会对周围环境产生明显影响。 2、施工期水环境影响分析结论 本项目施工现场不设施工营地，施工产生的废水主要为泥浆废水和施工人员生活污水。施工废水经沉淀池处理后上清液回用于施工过程；施工场地设置临时厕所，施工人员生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。因此，施工期产生的废水不会对周围环境产生明显不利影响。 3、施工期噪声环境影响分析结论 本项目施工期噪声主要为机械设备噪声和施工车辆产生的噪声。在采用围栏的隔声屏障措施和其它有效防治措施后，施工期噪声对周围声环境影响是可以接受的。随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。 4、施工期固体废物影响分析结论 施工弃方外运至瓯江口围垦区或政府指定消纳场填埋处理，建筑垃圾应及时回收有用的部分，其余的可送至市政部门指定地址处置，并要及时清运和严密遮盖运输，防止洒落及二次扬尘。因此，项目施工期产生的固废经妥当处置后不会对周围环境产生明显不利的影响。 5、施工期生态环境影响分析结论 项目施工期对拟建地局部生态环境会造成一定的影响，但经过切实可行的防护和生态恢复措施后，对区域整体生态环境影响不大。 6、施工期水土流失影响分析结论 施工过程中，若临时防护措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给工程区域及其周边环境带来危害。 7、施工对交通的影响分析结论 通过设立施工标志，开通便道，加快施工进度，做好现场封闭围护和组织，可缓解交通影响。 9.5、污染防治措施结论 1、文明施工 要委托具备专业施工资质的施工单位进行施工，并严格确定施工场界，确保施工质量，建立健全施工安全、卫生、环保及管理制度。 2、废水污染防治措施 （1）施工用水要严加管理，杜绝长流水，防止水资源浪费。由于工程区域附近有居民区，因此本项目不设专门施工生活区，施工场地内设置临时厕所，施工人员生活污水经预处理后由环卫部门定期清运。 （2）施工单位应修建排水沟、沉淀池，将泥浆废水集中收集后沉淀处理，上层清液可回用作施工用水，底泥作为工程回填土或者运至合法的消纳场所进行填埋。 （3）在河道两侧进行施工前应沿河岸挖截流沟，沿岸堆置草包，防止施工废水和雨后地表径流进入地表水体。 3、废气污染防治措施 （1）施工扬尘处理处置 ①要求对粉状物料加强管理，堆料场做到不得露天堆放并远离居民住宅区，且不宜设在迎风坡和风口位置。 ②挖土过程要遵循有序开挖，保持土壤湿度，抑制施工扬尘。 ③对粉状材料运输要加以覆盖，严格限制超载，避免沿途泄漏，造成扬尘污染。 ④在管网施工过程中，施工点两侧要用2m高彩钢板围栏围挡。 ⑤尽量采用商品砼，混凝土运输车辆临时停放处应选择在距离居民区等环境敏感点较远的地方，并避开迎风坡和风口。 ⑥对施工路段及便道适时洒水，减轻扬尘污染。 ⑦为避免交通阻塞，减轻挖土产生的扬尘对附近空气环境的污染，施工中应避免交通高峰时间施工，管道铺设尽量采用分段施工，及时填埋。 （2）施工机械废气和运输车辆尾气 施工单位优选设备和清洁燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。 4、噪声污染防治措施 （1）在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 （2）施工期间采取封闭式施工。 （3）项目施工机械设备噪声较大，且往往多台施工机械同时作业，一般又在露天，故应在高噪声源和需要保护的声环境敏感点之间设置声屏障、隔声墙及简易棚等降噪设施。 （4）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，应向有关部门申请夜间施工许可证，并告示附近居民，征求其意见。 （5）施工单位在施工过程中，应尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用，应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 5、固废处理处置 施工弃方外运至瓯江口围垦区或政府指定消纳场填埋处理，建筑垃圾应及时回收有用的部分，其余的可送至市政部门指定地址处置，并要及时清运和严密遮盖运输，防止洒落及二次扬尘。施工人员生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 6、生态环境保护及恢复措施 （1）尽量少占地，对工程沿线现有植被，应最大限度减小铲除和破坏力度。加强生态保护和恢复，尽量保留天然植被，减少需砍伐的树木量。完工后，及时对破坏的植被进行移栽和补种。 （2）加强生态环境及生物多样性保护的宣教，加强对承包商、施工人员的环境保护、生物多样性保护宣传教育工作，严禁施工人员随意破坏植被的行为。为减缓施工期破坏地形地貌、毁灭植被、改变土壤结构等生态环境的影响，在施工期间应将有肥力的土层进行有计划地剥离、储存、临时堆放，清理施工现场等，为随后的植被恢复创造条件。 （3）加强对施工单位施工方案的审查工作，确保其工程取土、基槽填筑及其防护工程按施工图设计进行。施工监理应加大石方、散装建材运送及基槽填筑的监理力度，堆放前必须进行防护工程。 7、水土流失防治措施 （1）优化施工方案，路线应尽量避免高填方，施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 （2）尽量避免雨季施工作用，以减轻水土流失。做到分段施工，每一段施工完成后要尽快回填土方，恢复表层原貌，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用塑料薄膜覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 （3）基槽填方用土可用挖方土回填，填方前做好防护。临时堆场要做好采取拦挡措施，并争取土料随挖随运。施工结束后要及时清除建筑垃圾，做好清场扫尾工作。 8、对交通影响的缓解措施 施工单位应做好现场封闭围护和组织，开通便道，同时设立施工警示标志和施工公告，合理布置施工场地，加快施工进度，缩短施工工期。 9.6、建设项目环评审批要求符合性分析 9.6.1、建设项目环评审批原则符合性分析 1、生态环境功能区规划符合性 根据《温州市生态环境功能区划分》，本项目给水管段沿线生态功能区共设2个禁止准入区、3个限制准入区、3个重点准入区、5个优化准入区。 本环评重点分析限制准入区、禁止准入区的符合性情况，详细情况见下表9-1。从表9-1可见，本项目建设符合沿线所涉及的各生态环境功能小区的相关要求。 表 9-1 项目与沿线生态环境功能区划的符合性分析 功能小区名称及编号 类别 生态环境保护与建设措施 符合性分析 Ⅴ1-40301B04 温州生态园湿地和景观保护生态环境功能小区 限制准入区 控制工业发展规模，原则上不再新增工业用地；温州生态园的旅游开发活动要符合《温州生态园总体规划》和《浙江省温州生态园保护管理条例》中提出的要求；三垟水网作为城市的重要生态湿地，应禁止从事与水网湿地保护无关的一切建设活动，保持现有的调蓄能力。 项目线位与三垟湿地保护区相距420m以上，项目建设不会对三垟湿地产生不利影响，符合生态功能区划要求。 Ⅴ1-40303B06 龙湾生态农业发展生态环境功能小区 严格控制村镇建设和工业用地规模，保护基本农田；限制发展工业，发展城郊型生态农业；机场及其周边地区，属控制发展区域，保障机场净空，应严格控制其周边土地的出租出让活动。 本项目为地下线，降低了所占农田数量，本项目建设符合该功能小区要求。 Ⅴ2-40303B08 灵昆岛海洋经济发展生态环境功能小区 大力发展效益农业、生态养殖业和城郊休闲度假产业，促进农业效益、旅游效益和生态效益的同步提高。限制发展工业，禁止新上有污染、低效益、高能耗的工业项目。 本项目属于给水管道工程，非污染类工业项目，本项目建设符合该功能小区要求。 Ⅴ1-40301A11 温州生态园自然保育生态环境功能小区 禁止准入区 依据《风景名胜区管理条例》等相关法律、法规及《温州生态园总体规划》、《浙江省温州生态园保护管理条例》等对该区加强保护，禁止小区内违反相关规定的开发项目和建设活动，防止不合理的资源开发和工程建设的影响和破坏，保护野生动植物，维持生物多样性。 本项目属于给水管道工程，非污染类工业项目，本项目建设符合该功能小区的要求。 Ⅴ1-40303A09 青山水库饮用水源保护生态环境功能小区 严格执行水库饮用水源保护区污染防治管理规定，加强对保护区的监管，严厉打击影响库区环境的行为；加强水库标准化建设，增强其供水、蓄洪能力。 本项目属于给水管道工程，非污染类工业项目，本项目建设符合该功能小区的相关要求。 综上所述，本项目的建设符合功能小区的相关要求。 2、排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物能够做到达标排放。 3、总量控制原则符合性 本项目为给水管段迁改工程，不属于工业企业生产类项目，因此，项目无总量控制要求。 4、项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性 影响预测分析结果表明，在采取了环评提出的相关污染防治措施后，本项目各项污染物排放对周围环境影响很小，不会改变项目所在区域的环境功能，能够满足当地的环境质量要求。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 9.6.2、建设项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产符合性分析 本项目生产设备采用电能作为能源；施工废水经沉淀后回用，生活污水经预处理后由环卫部门定期清运；处理后纳入市政污水管网；施工弃方外运至瓯江口围垦区或政府指定消纳场填埋处理，生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运。因此本项目整个施工过程基本符合清洁生产要求。 9.6.3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 1、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目属于给水管段迁改工程，根据《温州市城市供水专项规划（2005-2020年）》中想关内容，本项目的建设符合城市总体发展规划。 根据温州市环境空气质量功能区划分情况，除瑶溪省级风景名胜区保护区范围内环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准外，沿线其余地区环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准；根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目涉及的潘桥河、温瑞塘河、永强塘河为多功能水环境功能区，地表水属于Ⅲ类功能区；青山水库和龙水水库属于分别属于二级和一级水源保护区；海域浙江南部一类区水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类评价标准；声环境属于1类、2类、3类、4a类、4b类声环境功能区，在采取环评提出的相关污染防治措施后，项目各项污染物排放对周围环境影响很小，本项目建设符合所在地环境功能区划要求。 2、国家及本省产生政策符合性 本项目属于给水管段迁改工程，本项目属于给水管段迁改工程，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）中的鼓励类项目，因此，本项目的建设符合国家当前产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 9.7、建议 1、本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设工程须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行使用的“三同时”制度。 2、要严格按照规划布设管道线路，保持与区块开发建筑布置的协调一致。 3、施工单位要倡导文明施工，做好施工组织和管理工作，控制施工时间和场地范围，合理安排施工进程，尽可能减少对周围居民的影响。施工现场基槽开挖的两侧应设置分界围墙或护栏及相应的警告标志，夜间在工地周围安装安全警示灯，防止对公众安全构成威胁。 4、建设单位应根据《中华人民共和国城市供水条例》中“第十六条 城市供水工程的设计、施工，应当委托持有相应资质证书的设计、施工单位承担，并遵守国家有关技术标准和规范。禁止无证或者超越资质证书规定的经营范围承担城市供水工程的设计、施工任务；第二十七条 城市自来水供水企业和自建设施供水的企业对其管理的城市供水的专用水库、引水渠道、取水口、泵站、井群、输（配）水管网、进户总水表、净（配）水厂、公用水站等设施，应当定期检查维修，确保安全运行；第二十九条 在规定的城市公共供水管理及其附属设施的地面和地下的安全保护范围内，禁止挖坑取土或者修建建筑物、构筑物等危害供水设施安全的活动”等相关规定执行。 9.8、环评总结论 本项目为温州市域铁路S1线沿线给水管段迁改工程，工程内容为对温州市域铁路S1 线沿线（西起沿海铁路温州南站南端潘桥镇东至灵昆岛半岛二站）。项目的建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目建设过程中会产生一定的污染物。经评价分析，本项目的建设在采用严格的科学管理和环保治理手段，可以将本项目产生的污染因子控制在相应的排放标准之内。对周围环境影响不大，因此从环保角度讲，该项目的建设是可行的。

预审意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

# Text boxes

本项目给水管段线路

图5-1  施工期流程图

测量放线

覆土、平整

埋管施工铺管

顶管施工铺管

设置附属物

原水管道挖出

施工准备