瑞安市洪泰化纤有限公司印染车间

整治提升项目环境影响报告书

（简本）

浙江瑞阳环保科技有限公司

ZHE JIANG RUIYANG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGYCO.,LTD

国环评证：乙字第2035号

二○一三年十二月

目   录

1、建设项目概况	2

1.1项目由来	2

1.2建设规模	2

1.3主要生产设备	3

1.4主要原辅材料	3

1.5主要生产工艺	4

2、建设项目周围环境现状	4

2.1建设项目所在地的环境现状	4

2.2建设项目评价范围	5

3、建设项目环境影响及防治措施	5

3.1建设项目污染源强分析	5

3.2建设项目周边敏感目标分布	7

3.3建设项目环境影响分析	7

3.4建设项目污染防治措施	11

3.5环保投资分析	11

3.6社会经济效益损益分析	11

4、环保审批原则符合性分析	12

4.1建设项目环评审批原则符合性分析	12

4.2建设项目环评审批要求符合性分析	14

4.3建设项目其他审批要求符合性分析	14

5、建议	16

6、环境影响评价总结论	16

1、建设项目概况

1.1项目由来

瑞安市洪泰化纤有限公司创办于2001年，位于瑞安市塘下镇鲍田工业区，主要从事弹力低弹丝的有色染整加工，产品主要用于服装、鞋带等针织行业，年产量约鞋带70t以及有色涤丝4500t。企业现总占地面积约4694.7m2（其中印染车间面积约900m2，污水处理站面积约200m2），总建筑面积约4500m2。

2013年6月，瑞安市人民政府办公室发布《关于印发瑞安市造纸行业整治提升方案等文本的通知》（瑞政办[2013]152号），根据其中《瑞安市印染行业整治提升方案》有关内容，其整体目标是通过深化整治，规范我市印染行业行业有序发展，推动产业转型升级，提升工艺装备、污染防治和清洁生产水平，瑞安市洪泰化纤有限公司属于原地整治提升企业，依据瑞政办[2013]152号有关验收要求，企业进行整治提升，提升工艺装备、污染防治和清洁生产水平，并最终形成年产鞋带70吨、有色涤丝4500吨的生产能力。

根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定及环保管理部门意见，该项目需进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。受企业委托，浙江瑞阳环保科技有限公司（国环评证：乙字第2035号）承担了该项目环境影响报告书的编制工作，在现场踏勘、调查、监测及收集相关资料的基础上，编制了《瑞安市洪泰化纤有限公司印染车间整治提升项目》环境影响报告书（送审稿），并于2013年11月12日通过了专家评审会，我单位在专家审查意见基础上，对环评报告相关内容进行了修改、补充和完善，最终形成了本项目环境影响报告书（报批稿）。

1.2建设规模

通过本次项目整治提升，企业染缸数量、容量均保持不变，数量仍为23台、容量为2650kg，企业生产规模仍为年产鞋带70t，有色涤丝4500t。具体情况详见下表：

表1-1     项目规模

| 序号 | 名称 | 整治前 | 新增 | 整治后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋带 | 70t | 0 | 70t |
| 2 | 有色涤丝 | 4500t | 0 | 4500t |

1.3主要生产设备

整治提升前后，企业主要生产设备清单见表1-2。

表1-2     项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 整治前 | 整治后 | 新增 | 截至2013年12月设备使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染色机 | 23 | 23 | 0 | / |
|  | 型号 | DB212-GR1000型 | 1 | 1 | 0 | 4年 |
|  |  | DB212-GR 200型 | 2 | 2 | 0 | 1台11年；1台10年 |
|  |  | DB212-GR 100型 | 4 | 4 | 0 | 2台11年；1台10年；2台9年；2台5年 |
|  |  | GR 100型 | 3 | 3 | 0 |  |
|  |  | DB212-GR 50型 | 3 | 3 | 0 | 2台11年；2台10年；2台5年，1台3年； 2台1年 |
|  |  | GR 50型 | 6 | 6 | 0 |  |
|  |  | DB212-GR 20型 （小样机） | 3 | 3 | 0 | 1台8年；1台5年； 1台1年 |
|  |  | 40型四管喷缸 | 1 | 1 | 0 | 1年 |
| 2 | 脱水机 | 5 | 5 | 0 | / |
| 3 | 烘干机 | 1 | 1 | 0 | / |
| 4 | 络筒机 | 18 | 18 | 0 | / |
| 5 | 空压机 | 1 | 1 | 0 | / |
| 6 | 燃煤锅炉 | 1（6T/h） | 1（6T/h） | 0 | / |
| 7 | 锅炉脱硫设施 | 0 | 1 | 1 | / |

注：根据企业排污许可证，设备数量为20台高温高压染缸，为企业主要染色设备。根据企业实际情况，另有3台染色小样机未计入排污许可证。

1.4主要原辅材料

整治提升前后，项目主要原辅材料消耗见表1-3。

表1-3    项目主要原辅材料及能源消耗清单       单位：t/a

| 序号 | 原料名称 | 整治前 | 整治后 | 整治前后变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTY | 4500 | 4500 | +0 |
| 2 | 分散染料 | 20 | 20 | +0 |
| 3 | 匀染剂 | 12 | 12 | +0 |
| 4 | 冰醋酸 | 15 | 15 | +0 |
| 5 | 片碱 | 2 | 2 | +0 |
| 6 | 煤炭 | 2300 | 2300 | +0 |

1.5主要生产工艺

整治前后，企业主要工艺流程保持不变，如下所示：

图1-1 生产工艺流程图

工艺过程说明：

表1-4    项目工艺生产过程

| 名称 | 工艺流程简述 |
| --- | --- |
| 络筒 | DTY纱在染色之前应该进行松式络筒，以得到符合筒子染所需要的密度和卷装形式 |
| 染色 | 根据客户需求，对卷装好的DTY纱进行染色，该过程在染缸内进行。本项目均采用高温高压染缸（130摄氏度，0.25MPa），染色周期为2.5h，该过程产生大量的印染及清洗废水 |
| 清洗 | 产品染色冷却后，加水清洗，一般浅色系和棕色产品进行清洗一次，深色产品进行清洗两次 |
| 脱水 | 将清洗好的产品放置于离心机中离心脱水 |
| 烘干 | 本厂产品基本上不用烘干，除非客户要求 |
| 检验 包装 | 检验产品是否合格，分别从色泽均匀、手感等方面判断 |

2、建设项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

1、本单位委托上海中特检测技术有限公司于2013年8月23日对项目南侧南河湫的水质进行监测，由监测结果可知，不同断面均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质要求，属于劣V类水体，主要定类指标为pH、NH3-N、总氮、BOD5和CODCr。

2、本评价采用上海中特检测技术有限公司2013年8月23日对项目所在地的地下水水质监测数据。由监测结果可知，项目区域地下水各项检测指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅳ类水质要求，地下水水质较好。

3、大气常规数据引用引用宁波华测检测技术股份有限公司2012年4月14-20日对项目厂区西北侧上金村的监测数据。常规大气环境质量表明，项目所在区域环境空气中SO2、NO2的时均值和PM10的日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，表明该区域环境空气质量良好，具有一定的大气环境容量。

4、根据监测结果可知，项目各监测点位昼间噪声的范围为54.0-56.8dB（A），夜间噪声的范围为48.1-49.4dB（A），项目厂界区域均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

2.2建设项目评价范围

项目评价范围见表2-1。

表2-1    评价范围一览表

| 环境要素 | 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 排污口上下游500m范围内 |
| 地下水环境 | ≤20km2 |
| 大气环境 | 以锅炉烟囱为中心，主导风向为轴线，5km为直径的圆 |
| 噪声环境 | 厂界外200m范围内 |
| 风险环境 | 厂界外3km范围内 |

3、建设项目环境影响及防治措施

3.1建设项目污染源强分析

3.1.1废水

废水主要为印染废水、生活废水等，具体情况详见表3-1。

表3-1      整合后废水产排情况汇总           单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 + 生产废水 | 废水量 | 117132 | 58566 | 58566 |
|  | CODcr | 302.2 | 297.51 | 4.69 |
|  | 氨氮 | 4.86 | 4.27 | 0.59 |

3.1.2废气

企业的废气污染源主要为锅炉废气，项目废气污染物产生和排放汇总见表3-2。

表3-2    锅炉废气产排情况一览表

| 种类 | 烟气量 | 烟尘 | SO2 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽锅炉 | 产生量 | 3503.36万Nm3/a | 69t/a | 29.44t/a | 6.76t/a |
|  | 排放量 | 3503.36万Nm3/a | 3.45t/a | 10.30t/a | 6.76t/a |
|  | 平均产生浓度 | / | 1969.5mg/Nm3 | 840.3 mg/Nm3 | 193.0mg/Nm3 |
|  | 平均排放浓度 | / | 98.5mg/Nm3 | 294.0mg/Nm3 | 193.0mg/Nm3 |

3.1.3噪声

项目生产过程中产生的噪声主要来源于络筒、印染、污水处理等工序。根据现场监测，项目主要噪声源强见表3-3。

表3-3   各设备噪声源强

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 络筒车间 | 络筒机 | 90~95 |
| 2 | 印染车间 | 染色机 | 80~85 |
| 3 | 锅炉房 | 水泵+风机 | 70~75 |
| 4 | 发电机房 | 备用发电机 | 100~105 |

3.1.4固废

项目固体废物产生情况汇总具体见表3-4。

表3-4   项目固体废物产生情况汇总表         单位：t/a

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纱、毛线、边角料 | 生产车间 | 固态 | 涤纶 | 90 |
| 2 | 污泥 | 污水处理站 | 半固态 | 污泥、有机物 | 292.83 |
| 3 | 煤渣 | 锅炉 | 固态 | 煤渣 | 460 |
| 4 | 废包装桶 | 印染 | 固态 | 塑料桶 | 一定量 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活 | 固态 | 有机物、无机物 | 13.2 |

3.1.5污染源强排放汇总

表3-5   整治提升项目污染物产生及排放情况小计      单位：t/a

| 项目 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生活 废水 + 生产 废水 | 废水量 | 117132 | 58566 | 58566 | 项目废水处理达标后排入厂区南侧南河湫，远期待项目所在区域污水处理系统建成并纳管运行后，项目废水纳入污水处理厂处理 |
|  |  | CODCr | 302.2 | 297.51 | 4.69 |  |
|  |  | 氨氮 | 4.86 | 4.27 | 0.59 |  |
| 废 气 | 食堂油烟（kg/a） | 8.66 | 5.20 | 3.46 | 由油烟机处理后引至屋顶高空排放 |
|  | 锅炉 废气 | 烟尘 | 69 | 65.55 | 3.45 | 多管除尘+双碱脱硫处理后引至高空排放 |
|  |  | 二氧化硫 | 29.44 | 19.14 | 10.30 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 6.76 | 0 | 6.76 |  |
|  | 污水处理站臭气 | NH3（mg/s） | 1.24 | 0 | 1.24 | 无组织排放 |
|  |  | H2S（mg/s） | 0.17 | 0 | 0.17 |  |
|  | 生产废气 | 冰醋酸废气 | 0.075 | 0 | 0.075 |  |
|  | 备用发电机燃油废气 | 一定量 | 0 | 一定量 | 专用烟道引至屋顶排放 |
| 固体 废物 | 废纱、毛线、边角料 | 90 | 90 | 0 | 收集后外售处理 |
|  | 污泥 | 292.83 | 292.83 | 0 | 收集后外运制砖厂 |
|  | 煤渣 | 460 | 460 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 13.2 | 13.2 | 0 | 收集后委托环卫部门清运 |
|  | 废包装桶 | 一定量 | 一定量 | 0 | 收集后由厂家回收处理 |

3.2建设项目周边敏感目标分布

项目周围保护目标情况及保护要求见表3-6。

表3-6    项目周边主要保护目标

| 保护目 标类型 | 保护目标 | 方位 | 与厂界 最近距离 | 与印染车间最近距离 | 保护内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 保护 目标 | 上马村民宅 | 西北侧 | 255m | 296m | 大气、 声环境 | 约1306户，5336人 |
|  | 温瑞塘河 支流 | 南侧 | 紧邻 | 30m | 水环境 | 宽约15m，水质目标为IV类 |
| 规划保护目标 | 规划居住 用地 | 西北侧 | 255m | 296m | 大气、 声环境 | 现状民宅 |

3.3建设项目环境影响分析

3.3.1废水

目前，企业生活废水和生产废水收集后汇入污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后，再进行深度处理至《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）中表12对于漂洗生产用水指标要求后回用，回用率50%，其余废水排入厂区南侧南河湫，废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的表2直接排放标准（注：另根据《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）文件，项目废水排放按CODcr≤80mg/L、氨氮≤12mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L的标准执行）。

企业现在正在进行新的污水处理设施建设工作，根据废水处理方案，企业污水处理站的处理能力为500t/d，设计进水量为400t/d，回用率为50%，回用水用于企业清洗工序。通过本次整治提升，企业废水产生量为390.44t/d，故项目厂区内废水处理设施能够满足整治提升后项目印染废水的处理要求。

在生产过程中，废水处理设施如发生故障，会造成废水非正常排放，污染物排放浓度达不到江北污水处理厂进水水质要求，若污水输送至该污水处理厂处理将影响污水处理厂处理效率。因此，污染物排放浓度达不到江北污水处理厂进水水质要求时，项目生产废水严禁外排。项目厂区已设置一个事故应急池，池容约45m3，现将扩容至90m3。当废水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故应急池，印染车间应立即停止生产，并及时检修。处理设施运行正常后，将事故储池中废水处理达标排放后，方可继续运行。

### 1、废水纳入瑞安市江北污水处理厂的可行性分析

远期，项目废水将进入江北污水处理厂处理。目前江北污水处理厂一期工程已处于满负荷运行，处理能力为7万t/d，二期工程正在建设之中，预计2014年建成运行，届时江北污水处理厂处理能力将达到14万t/d，项目所在区域属于江北污水处理厂二期工程设计纳管范围，待江北污水处理厂二期工程建成后，本项目污废水处理至《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准后接入污水管网，经塘梅路——东新路——瑞光大道，最终进入瑞安市江北污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准B标准后排放。根据工程分析及企业排污口水质监测数据，本整治提升项目废水处理效果符合江北污水处理厂接管标准。

表3-7   江北污水处理厂设计进出水质     单位：mg/l(pH值除外)

| 项 目 | pH | COD | BOD | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6~9 | 400 | 150 | 200 | 45 | 6 |
| 出水水质（一级B） | 6~9 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8（15） | ≤1 |

届时，本项目废水处理达瑞安市江北污水处理厂进水标准后纳入该污水处理厂，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级排放标准B标准后排入飞云江。

项目外排废水量（195.22t/d）仅占江北污水处理厂污水处理量的0.14%，江北污水处理厂在空间容量上可以接纳处理本项目运营期间产生的污水。

2、地下水环境影响预测与评价

为了了解企业生产过程中产生的生产废水对项目所在地地下水的影响情况，本单位委托上海中特检测技术有限公司于2013年8月23日对企业厂区附近村庄地下水进行了检测。

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93），Ⅰ类标准主要反映地下水化学组分的天然低背景含量，适用于各种用途。Ⅱ类标准主要反映地下水化学组分的天然背景含量，适用于各种用途。Ⅲ类标准以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水源及工业、农业用水。Ⅳ类标准以农业和工业用水要求为依据，除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可作生活饮用水。

由监测结果可知，项目附近地下水水质各项指标符合Ⅳ类标准。总体来讲，本项目地下水水质较好，还未受本项目生产废水污染。

根据调查，厂区道路均已经过硬化处理，另外，为确保项目所在区域地下水水质不受本项目生产废水污染，厂区还应做好废水的收集工作，并做好管道的防渗处理。同时，企业还寻求更有效更科学的废水处理设施及更高的中水回用率，将项目生产废水对周围地下水环境影响降至最低。

3.3.2废气

（1）项目废气贡献浓度影响预测分析

根据预测结果，项目印染车间醋酸废气无组织排放的最大落地浓度远低于居民区标准值，对周围环境影响不大；锅炉废气SO2、烟尘、氮氧化物有组织排放的最大落地浓度均低于居民区标准值，对周围环境影响不大。

（2）大气环境防护距离确定

根据计算，项目印染车间排放的醋酸废气无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离确定

根据《纺织业卫生防护距离 第1部分：棉化纤纺织及印染精加工业（2012）》（GB 18080.1-2012）的有关规定，本项目要设置卫生防护距离，可由下表确定：

表3-8  棉、化纤纺织及印染精加工企业卫生防护距离限值

| 生产规模 （亿m/a） | 所在地区近五年平均风速（m/s） | 卫生防护距离/m |
| --- | --- | --- |
| ≤6 | —— | 50 |
| >6 | <2 | 100 |
|  | ≥2 | 50 |

本项目位于瑞安市塘下镇鲍田工业区，瑞安市年平均风速2.0m/s。企业生产规模为年产DTY4500t和鞋带70t。由表3-8，该项目印染车间卫生防护距离为50m，在此范围内禁止建设民宅、医院、学校以及经常居住的房屋等敏感建筑。根据现场踏勘可知，距离项目印染车间最近的敏感点为上马村民宅，与印染车间最近距离为296m，因此项目周围敏感目标符合卫生防护距离要求。

3.3.3噪声

根据监测结果可知，项目各监测点位昼间噪声的范围为54.0-56.8dB（A），夜间噪声的范围为48.1-49.4dB（A），项目厂界区域均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

由于整治提升后，企业整体噪声源强变化不大，在正常生产情况下，预计能够实现厂界达标排放。同时，本项目产生的噪声经距离墙体隔声、距离衰减后对周边敏感点影响不大。

3.3.4固废

项目固体废弃物排放量分析结果见表3-9。

表3-9   项目固体废弃物排放量分析结果汇总

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 预测产生量（t/a） | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纱、毛线、边角料 | 生产车间 | 一般 废物 | / | 180 | 外售 | 符合 |
| 2 | 污泥 | 污水处理站 |  |  | 320.3 | 外运制砖 | 符合 |
| 3 | 煤渣 | 锅炉 |  |  | 600 |  |  |
| 4 | 生活垃圾 | 生活 |  |  | 13.2 | 环卫部门处理 | 符合 |
| 5 | 废包装桶 | 印染 | 危险 废物 | 900-041-49 | 一定量 | 由厂家回收 | 符合 |

由上表可知，本项目各固废均有合理去向，对周围环境不构成影响。

3.4建设项目污染防治措施

表3-10   污染防治措施汇总

| 污染物类别 | 主要治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 蒸汽锅炉烟囱排放高度提升至35m；或者提高锅炉废气脱硫效率，使其能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）的相关标准 备用发电机采用轻质柴油，废气引至屋顶排放 食堂油烟废气经油烟净化器进行处理后，通过专用管道引至楼顶排放 加强污水处理站运行管理，污泥及时清运 加强印染车间通风 | 对周边大气环境影响不大 |
| 废水治理 | 企业生活废水和生产废水收集后经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准后，再经深度处理后回用于清洗工艺（回用率50%），其余排放至厂区南侧河流，排放标准执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的表2直接排放标准及《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）的有关要求 | 对周边水环境影响不大 |
| 固废处置 | 1、根据《国家危险废物名录》，废包装桶属于危险废物，由厂家进行回收。 2、废纱、毛线、边角料收集后外售处理；煤渣收集后外售用于铺路或制砖；污水处理站污泥收集后外售用于制砖；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处理。 | 不影响周围环境 |
| 噪声防治 | 1、各车间尽量少开启门窗，各车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接； 2、平时加强设备维护，确保其在正常状况下运转； 3、对风机、泵机等高噪声设备底座加设减振垫，同时可将这些设备布置于独立的设备房内，尽量减小其噪声强度。对风机进、出口采取消声措施； 4、加强厂区绿化，在厂区内种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度。 | 对周边环境影响不大 |

3.5环保投资分析

项目总投资500万元，环保总投资为356万元。环保投资占总投资的71.2%。

3.6社会经济效益损益分析

本项目对缓解当地的就业压力，增加社会安定因素起到积极作用。项目在生产过程中产生的污染物得到有效控制，不会对周围的环境造成不良影响。因此，只要企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

4、环保审批原则符合性分析

4.1建设项目环评审批原则符合性分析

4.1.1生态环境功能区规划符合性

根据《瑞安市生态环境功能区规划》（2008年2月），项目所在区域属优化准入区（Ⅴ1-40381D05瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区），其污染控制措施是：加快电镀工业集聚区的建设和配套污染治理设施建设，巩固罗凤小熔炼整治成果，打击废塑料洗涤，做好酸洗业的污染治理；浙江华建尼龙有限公司要实施强制性清洁生产审计，完善污染治理设施，提高废水达标处理率。生态保护与建设措施是继续做好温瑞塘河环境综合整治，提高生活污水截污率，减少农村农业面源污染，居住区内不得布置二、三类企业，工业功能区企业集中率达到50％以上。

本项目位于塘下镇鲍田工业区，本次整治提升项目通过提升企业污染治理水平，新建污水处理站等措施，可实现印染废水50%以上回用，对周边环境的污染程度已降到最低，符合瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区要求。

4.1.2排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准符合性

废水：企业生活废水和生产废水经收集后，汇入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准后，再经深度处理后回用于清洗工艺（回用率50%），其余排放至厂区南侧南河湫，排放标准执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的表2直接排放标准及《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）的有关要求。

废气：锅炉废气经脱硫、除尘处理后高架排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）的相关标准。备用发电机采用轻质柴油，废气引至屋顶排放；加强印染车间通风；食堂油烟废气经油烟净化器进行处理后，通过专用管道引至楼顶排放；加强污水处理站运行管理，污泥及时清运，采取上述措施后，项目废气可达标排放。

噪声：主要来自设备运行，噪声经治理后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类昼、夜间标准限值要求。

固废：项目固废采取相应的固废防治措施后可以实现零排放。

综上，本项目各污染物排放符合国家和本省规定的污染物排放标准。

4.1.3总量控制原则符合性

本项目污染物总量统计情况见表4-1。

表4-1   项目总量统计情况            单位：t/a

| 污染因子 | 整治前污染物排放量 | 整治项目污染物排放量 | “以新带老”削减量 | 整治后 排放总量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 60000 | 58566 | 60000 | 58566 | -1434 |
| CODcr | 6 | 4.69 | 6 | 4.69 | -1.31 |
| 氨氮 | 0.72 | 0.59 | 0.72 | 0.59 | -0.13 |
| 二氧化硫 | 29.44 | 10.30 | 29.44 | 10.30 | -19.14 |
| 氮氧化物 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | +0 |

根据企业污许可证核定废水排放量及排放标准，整治提升后建议企业总量指标为COD4.80t/a、氨氮0.60t/a、二氧化硫10.30t/a、氮氧化物6.76t/a。为保护环境、保证持续发展，项目区域总量控制实施方案由建设单位向环保管理部门申请，由环保部门根据瑞安市印染行业的总量控制指标量进行分配调剂，经环保审批部门统一后给予核定。

根据《关于印染行业COD排放总量的情况说明》，7家原地提升企业中，需补办环评的5家企业2010年普查COD排放量为88.31吨，整治后最大允许排放量为45.94吨，较2010年普查时排放量削减48%，满足行业整治削减25%的要求。其中，瑞安市洪泰化纤有限公司COD允许最大排放量为5.28吨，本项目总量控制指标低于该允许最大排放量，符合要求。

4.1.4项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性

从现状监测的污染因子来看，各项监测因子均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。根据预测结果，二氧化硫、烟尘、氮氧化物最大落地浓度、小时浓度、日平均浓度和年平均浓度均低于居住区环境质量标准，锅炉废气排放对周围环境影响不大；经分析，项目污水处理站臭气、燃油废气、食堂油烟废气经相应环保措施处理后，对周围环境影响不大。

从地表水水质现状监测结果可见，项目南侧河流水质为《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类，本项目正常营运情况下排放的废水对该河流质有一定的影响，通过本次整治提升整改，企业新建了一套废水处理系统（回用率达到50%），最大程度降低了项目对周边水环境质量影响。在项目运营期间，企业须严格做好废水处理装置的日常维护，保证废水处理装置正常运行，同时建议企业不断地寻求更有效更科学的废水处理设施系统，尽量提高废水回用比例。

从噪声的现状监测结果看，企业在正常生产的情况下，厂界噪声符合工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求。本项目实施后，厂区整体噪声变化不大，设备运行噪声经墙体阻隔和距离衰减后对周边敏感点影响不大。

因此，项目建成后，所在地环境质量仍能维持现状，符合相关大气、水环境质量要求。

4.2建设项目环评审批要求符合性分析

4.2.1公众参与要求符合性

本项目在环评期间，采取张贴公告的方式对项目建设以及环评的信息、主要结论进行了两轮公告；采取发放调查表格的方式对项目拟建地周围的团体和个人进行了抽样调查和统计分析，整个公众参与的过程符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（国环发[2006]28号）和浙江省环境保护局《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》（浙环发[2008]55号）的要求。

4.2.2清洁生产要求的符合性

建设项目生产废水回用做到了节水，使用清洁能源电，做到了在生产过程中控制污染物产生和排放。同时，本环评建议企业不断采用先进设备与工艺，进一步改进企业清洁生产水平。

4.2.3风险防范措施符合性分析

根据环境风险评价，本项目有毒有害物质不构成重大危险源。项目可能发生的最大可信事故主要为原料贮存仓库、污水处理站发生泄漏及事故状态下废水的排放。本项目采取相应的风险防范措施后，环境风险可接受。

4.2.4瑞安市印染行业污染整治方案符合性分析

对照《关于印发瑞安市造纸行业整治提升方案等文本的通知》（瑞政办[2013]152号）验收标准，企业仍存在部分不足，现已全力整改中，业主承诺于2013年底各项指标均能够满足整治验收标准，从而达到此次整治验收要求。

4.3建设项目其他审批要求符合性分析

4.3.1主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性

根据《瑞安市国际汽摩配产业基地（东区）控制性详细规划修改》及企业土地证，项目所在地规划为工业用地，项目符合城市及土地利用规划要求。

4.3.2国家及本省产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目采用的技术和设备不属于国家产业目录中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目，项目属于国家产业政策中的允许类。

同时对照《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办〔2010〕2号）、《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》（温经贸资源〔2009〕340号）等，本项目采用技术和设备不属于省、市产业政策中的限制和淘汰类，也未例入鼓励类项目，项目属于省、市产业政策中的允许类项目。

因此，总的来说，本项目建设不违反国家及地方的产业政策要求。

4.4项目选址及平面布置合理性分析

4.4.1项目选址合理性分析

1、项目基础设施配套性分析

（1）交通运输

项目位于塘下镇鲍田工业区，临近交通干道——东新路，项目所处位置交通运输较为方便。

（2）工业功能区块基础设施优势

①道路：项目周边与城市道路相连接，周边高速公路、国道、省道相贯通。

②供电：区内供应充足，由工业园区集中供电。

③供水：区内自来水由园区市政供水管网提供。

3、环境敏感性分析

本项目位于塘下镇鲍田工业区，所在地四周以工业企业为主。本项目所处位置与四周敏感点距离相对较远，最近敏感点为项目西北侧255m处的上马村民宅。企业对生产设备采取降噪措施、对各类废气采取收集处理后，确保噪声与废气排放达标的情况下，对周围环境敏感点影响不大。

4、项目环境影响情况

项目落实本环评提出的各项污染治理措施后，根据预测结果，项目营运期对周围环境影响较小，周围环境治理可以维持现状。

综上所述，本项目选址于塘下镇鲍田工业区是合理的。

4.4.2平面布置合理性分析

项目分区布置，按功能分为办公区、生产区与公用工程区三大区块，其中锅炉布置在厂区中间偏东南方向，污水处理站布置在厂区中间偏西南方向，企业生产车间主要分布于厂区东侧。根据废气、噪声预测结果可知，项目实施后在落实本环评提出的各项污染防治措施的基础上对周围空气环境、声环境影响较小，周围环境可以满足功能区划要求。由此可知，项目厂区平面布置合理。

5、建议

1、确保环保资金到位，落实废水、废气和噪声治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。

2、进一步加强环保管理与监测，防止风险事故排放发生。

3、建设单位应重视环境保护工作，设置专门环保科室，由环保专业人员负责环保设施，以确保废水、废气处理设备及各环保设施的正常运转，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境。

4、大力推行清洁生产，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防患于未然。

6、环境影响评价总结论

瑞安市洪泰化纤有限公司印染车间整治提升项目位于塘下镇鲍田工业区。项目建设符合瑞安市生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，主要污染物排放总量控制指标符合文件规定；造成的环境影响符合建设项目瑞安市环境功能区划确定的环境质量要求。项目的建设符合清洁生产的要求，公众参与符合规范要求。

项目符合《瑞安市域总体规划（2006-2020年）》和《瑞安市国际汽摩配产业基地（东区）控制性详细规划修改》，符合国家相关产业政策。

本项目建设符合产业政策要求。只要企业严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，加强环保管理，确保水污染物和大气污染物得到有效治理，达标准排放，不会改变环境功能区现状，从环保角度而言，本项目建设是可行。