浙江省温州市“三线一单”生态环境分区管控方案

（发布稿初稿）

温州市人民政府

二〇二〇年七月

目 录

前 言	1

第一章	总则	3

1.1	定位与目的	3

1.2	范围与时限	3

1.2.1	工作范围	3

1.2.2	工作时限	3

1.3	指导思想与基本原则	3

1.3.1	指导思想	3

1.3.2	基本原则	4

1.4	主要依据	5

1.5	术语与定义	6

第二章	生态保护红线及生态管控分区	8

2.1	生态保护红线	8

2.1.1	陆域生态保护红线	9

2.1.2	海洋生态保护红线	10

2.2	一般生态空间	11

第三章	环境质量底线目标	13

3.1	大气环境质量底线目标	13

3.2	水环境质量底线目标	13

3.2.1	全市总体底线	13

3.2.2	全市市控以上断面底线	14

3.3	土壤环境风险防控底线目标	19

第四章	资源利用上线目标	20

4.1	能源（煤炭）资源利用上线目标	20

4.2	水资源利用上线目标	20

4.3	土地资源利用上线目标	22

第五章	环境管控单元划定	24

5.1	优先保护单元	25

5.2	重点管控单元	26

5.3	一般管控单元	26

第六章	生态环境准入清单	28

6.1	总体准入清单	28

6.2	环境管控单元准入清单	31

6.2.1	优先保护单元	31

6.2.2	重点管控单元	32

6.2.3	一般管控单元	34

附件  工业项目分类表	36

# 前 言

习近平总书记高度重视长江经济带生态环境保护工作，多次作出重要指示批示，特别是强调“要把修复长江经济带生态环境摆在压倒性位置”“涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提”，坚持“共抓大保护、不搞大开发”。《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17 号）要求，省级党委和政府加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）。2020 年3 月30 日—4 月1 日，习近平总书记在浙江考察时提出，浙江要“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”“生态文明建设要先行示范”“把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大，让绿色成为浙江发展最动人的色彩”。

自2017年9月国家启动长江经济带11个省（市）及青海省“三线一单”编制工作伊始，浙江省委、省政府高度重视，按照国家总体部署和习近平总书记“重要窗口”的指示精神，将“三线一单”编制实施作为践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进生态文明建设迈上新台阶的一项重要工作予以推进，第一时间成立以分管副省长为组长，省发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅等15个省级部门负责人为成员的省级协调小组及办公室，及时召开全省推进会、印发编制方案，统筹力量全面推进。各地市也随即成立编制工作协调小组，建立健全政府牵头、多单位协同推进的工作机制，加速实施。2020年5月23日，浙江省《“三线一单”生态环境分区管控方案》获得省政府、省委审议通过并发布。

温州市“三线一单”根据区域发展战略定位，聚焦生态环境、资源能源、产业发展等方面存在的突出问题，划定生态保护红线，确定大气环境和水环境质量底线目标以及土壤环境风险防控底线目标，提出能源、水资源和土地资源利用上线目标，建立功能明确、边界清晰的环境管控单元和生态环境准入清单。

全市共划定陆域环境管控单元276 个。陆域优先保护单元135 个，占全市陆域总面积的47.57%，主要为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林等重要保护地以及生态功能较重要的地区。重点管控单元128 个，占全市陆域总面积的10.58%，其中，产业集聚重点管控单元67 个，主要为工业发展集中区域；城镇生活重点管控单元61个，主要为城镇建设集中区域。陆域一般管控单元13个，占全市陆域总面积的41.85%。划定海洋环境管控单元39个。其中，优先保护单元28个，占全市海域总面积的35.50%；重点管控单元9个，占全市海域总面积的15.43%；一般管控单元2个，占全市海域总面积的49.07%。基于区域发展格局特征、生态环境功能定位、环境质量目标和环境风险管控要求，建立总体和环境管控单元分类别生态环境准入清单和工业项目分类表。

# 总则

## 定位与目的

以改善生态环境质量为核心，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，划定环境管控单元，在一张图上落实“三线”的管控要求，编制生态环境准入清单，构建环境分区管控体系。

“三线一单”编制就是通过“划框子、定规则”，优化空间布局、调整产业结构、控制发展规模、保障生态功能，为战略环评与规划环评落地以及项目环评管理提供依据和支撑，为加强生态环境保护、促进形成绿色发展方式和生产生活方式提供抓手。

## 范围与时限

### 工作范围

“三线一单”编制工作范围为温州全市，涉及鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、瑞安市、乐清市、龙港市、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县和泰顺县。

### 工作时限

以2017年为基准年。目标年为2020年，近期评价至2025 年，远期展望至2035年。

## 指导思想与基本原则

### 指导思想

深入贯彻党的十九大精神，以习近平生态文明思想为指导，按照"五位一体"总体布局和"四个全面"战略布局，坚持绿色发展理念，充分发挥温州生态、区位和文化优势，坚定不移践行"绿水青山就是金山银山"理念，以改善环境质量为核心，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为基础，结合国土空间规划，将行政区域划分为若干环境管控单元，在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求，编制生态环境准入清单，构建环境分区管控体系。通过编制“三线一单”，为战略与规划环评落地、项目环评管理提供硬约束，为其他环境管理工作提供空间管控依据，促进形成绿色发展方式和生产生活方式，为区域发展重大战略决策提供科学依据。

### 基本原则

坚持生态优先，强化绿色发展。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，把生态环境保护摆在压倒性位置，以“三线一单”为导向促进城镇化发展和产业结构调整，将生态文明建设的理念、要求融入空间布局、经济发展、产业结构等多层次多领域，实施绿色发展。

加强统筹衔接，紧抓重点突破。衔接生态保护红线划定、相关污染防治规划和行动计划的实施以及环境质量目标管理、环境承载能力监测预警、空间规划、战略和规划环评等工作，统筹实施分区环境管控，以环境问题为导向，结合温州实际情况，紧抓重点领域环境管控。

强化空间管控，突出差别准入。集成生态保护红线及生态空间、环境质量底线、资源利用上线的环境管控要求，形成以环境管控单元为基础的空间管控体系。针对不同的环境管控单元，从空间布局引导、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面制定差异化的环境准入要求，促进精细化管理。

坚持因地制宜，实施动态更新。在落实国家和省市相关要求的前提下，因地制宜选择科学可行的技术方法，合理确定管控单元的空间尺度，制定符合地方实际情况的“三线一单”。区域发展规划、国土空间规划等依法依规调整的，“三线一单”作相应动态更新。

## 主要依据

- 中华人民共和国环境保护法

- 中华人民共和国大气污染防治法

- 中华人民共和国水污染防治法

- 中华人民共和国土壤污染防治法

- 中华人民共和国环境影响评价法

- 中华人民共和国自然保护区条例

- 规划环境影响评价条例

- 建设项目环境保护管理条例

- 中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17 号）

- 长江经济带战略环境评价工作方案》（环办环评〔2017〕83号）

- 长江经济带战略环境评价“三线一单”编制工作实施方案》（环办环评函〔2018〕14 号）

- “生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）（环办环评〔2017〕99 号）

- “三线一单”编制技术要求（试行）（环办环评〔2018〕14号）

- “三线一单”成果数据规范（试行）（环办环评〔2018〕18号）

- 关于划定并严守生态保护红线的若干意见（2017 年）

- 生态保护红线划定指南（环办生态〔2017〕48 号）

- 关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）（环办环评〔2016〕14 号）

- “十三五”环境影响评价改革实施方案（环环评〔2016〕95 号）

- 关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评〔2016〕150 号）

- 关于高标准打好污染防治攻坚战高质量建设美丽浙江的意见（浙委发〔2018〕50 号）

- 长江经济带战略环境评价“三线一单”编制浙江省工作方案（2018 年）

- 浙江省主体功能区规划（浙政发〔2013〕43 号）

- 浙江省生态保护红线（浙政发〔2018〕30 号）

- 浙江省生态环境保护“十三五”规划（浙政办发〔2016〕140号）

- 浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）（浙政函〔2015〕71 号）

- 浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划（浙政发〔2018〕35号）

- 国家、浙江省、温州市其他相关法律、法规、标准规范和规划等。

## 术语与定义

生态空间：指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、无居民海岛等区域，是保障区域生态系统稳定性、完整性，提供生态服务功能的主要区域。

生态保护红线：指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。

环境质量底线：指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。

资源利用上线：指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

环境管控单元：指集成生态保护红线及生态空间、环境质量底线、资源利用上线的管控区域，衔接行政边界，划定的环境综合管理单元。

生态环境准入清单：指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面的环境准入要求。

# 生态保护红线及生态管控分区

## 生态保护红线

根据《生态保护红线划定指南》要求，开展生态功能重要性评估和生态环境敏感性评估，在此基础上与禁止开发区域和其他有必要严格保护的各类保护地进行校验，形成生态保护红线划定成果。2018年7月，《浙江省生态保护红线》经省政府批复并发布实施。浙江省生态保护红线总面积38928.15 平方公里，占全省国土面积和管辖海域的26.25%。

温州市生态保护红线基本格局呈“三区三廊八核一带多点”：“三区”为温州中部平原水源涵养和水土保持区、温州西部山地丘陵生物多样性维护和水源涵养区以及温州东部沿海及近岸生物多样性维护生态保护红线，其中，温州西部山地丘陵生物多样性维护和水源涵养区是温州重要的生态屏障，为经济社会的发展提供多种生态服务功能。“三廊”为瓯江、飞云江和鳌江三大水系形成的三条生态廊道，主要生态功能为水源涵养和水土保持。“八核”包括温州生态园（含大罗山、三垟湿地）、瑞安林垟湿地、苍南水乡湿地、洞头南北爿山海洋特别保护区、南麂列岛国家级海洋自然保护区、铜盘列岛海洋特别保护区、西门岛海洋特别保护区及七星岛海洋特别保护区等八个重要的自然保护区和生态功能区。“一带”为结合东部现有山体林地共同组成的滨海生态防护带，构筑东部生态屏障；“多点”为部分省级以上禁止开发区域及其他保护地，具有水源涵养和生物多样性维护等功能。

生态保护红线调整评估完成后，本部分内容将直接引用最新成果。

### 陆域生态保护红线

根据《浙江省生态保护红线划定方案》，温州市共划定生态保护红线面积2394.50平方公里，占全市陆域国土面积的20.62%[]。温州市陆域生态保护红线主要包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持和其他生态功能重要区生态保护红线等四种类型。

表2-1  温州市各种类型生态保护红线面积比例

| 红线类型 | 区块数量 | 面积（km2） | 占陆域红线比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源涵养 | 47 | 656.42 | 27.41% |
| 生物多样性维护 | 34 | 811.77 | 33.90% |
| 水土保持 | 17 | 570.97 | 23.85% |
| 其他生态功能 | 14 | 355.31 | 14.84% |
| 总计 | 112 | 2394.50 | 100% |

文成、泰顺作为浙江省生物多样性保护优先区、重点生态功能区、浙西南山地生态屏障区，生态保护红线面积和占比最高。平阳、苍南划定的生态保护红线面积也相对较高，超出全市平均水平，这与其生态环境较好、生态系统服务功能相对较高有关。另外，瑞安处于城市发达、人口众多的平原河网地区，因此生态保护红线面积比例较低。

表2-2  温州市各县（市、区）生态保护红线划定结果

| 地区 | 行政国土面积（km2） | 生态保护红线面积（km2） | 面积比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市 区 | 1159.33 | 213.03 | 18.37% |
| 瑞安市 | 1274.77 | 126.75 | 9.94% |
| 乐清市 | 1286.9 | 164.31 | 12.77% |
| 永嘉县 | 2677.20 | 426.98 | 15.95% |
| 平阳县 | 963.11 | 202.60 | 21.04% |
| 苍南县 | 1186.98 | 251.06 | 21.15% |
| 文成县 | 1296.75 | 423.58 | 32.67% |
| 泰顺县 | 1767.9 | 586.19 | 33.16% |
| 合计 | 11612.94 | 2394.50 | 20.62% |

### 海洋生态保护红线

海洋生态保护红线包括海洋生态保护红线区和海洋生态保护红线海岸线两部分。根据《浙江省海洋生态红线划定方案》，温州市海洋生态保护红线面积为3037.43平方公里，占全省海洋红线面积的21.57%。其中禁止类红线区面积82.73平方公里，占全省海洋红线面积的0.59%；限制类红线区面积2954.70平方公里，占全省海洋红线面积的20.98%。

温州温州海洋生态保护红线区主要包括海洋自然保护区、海洋特别保护区、重要河口、重要滨海湿地、重要渔业海域、特别保护海岛、重要滨海旅游区和沙源保护海域等8种红线区类型。

表2-3  温州市海洋生态保护红线类型及面积

| 序号 | 管控类别 | 海洋生态保护红线类型 | 数量（片） | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止类 | 海洋自然保护区（核心区和缓冲区） | 1 | 42.08 |
| 2 |  | 海洋特别保护区（重点保护区） | 7 | 40.65 |
| 3 | 限制类 | 海洋自然保护区（实验区） | 1 | 159.98 |
| 4 |  | 海洋特别保护区（生态与资源恢复区和适度利用区） | 8 | 372.49 |
| 5 |  | 重要河口生态系统 | 3 | 57.59 |
| 6 |  | 重要滨海湿地 | 2 | 13.94 |
| 7 |  | 重要渔业海域 | 14 | 2142.69 |
| 8 |  | 特别保护海岛 | 3 | 168.13 |
| 9 |  | 重要滨海旅游区 | 2 | 38.91 |
| 10 |  | 沙源保护地海域 | 1 | 1.97 |
| 11 | 合计 |  | 42 | 3037.43 |

图2-1  温州市生态保护红线分布图

## 一般生态空间

在生态系统服务功能重要性评估及生态环境敏感性评估的基础上，将水源涵养、生物多样性保护、水土保持等生态功能极重要、重要和极敏感、敏感区域进行叠加，并和环境功能区划划定的自然生态红线区和生态功能保障区以及各类保护地进行校验，再去除生态保护红线外的建制乡镇的建设规划范围以及部分集中连片的农田、园地等区域，为陆域生态空间。陆域生态空间中除生态保护红线以外的部分为一般生态空间。

温州市生态空间格局主要是以山地“绿色屏障”和近海海域“蓝色屏障”为骨架，以水网平原、山地丘陵、沿海及近岸、近岸及岛屿等生态区为主体。其中，水网平原的主导生态服务功能为城镇发展，同时兼有泄洪排涝和湿地的功能；山地丘陵的主导生态功能是生物多样性保护、水源涵养和水土保护；沿海及近岸的主导生态功能是生物多样性保护、生态系统产品提供和城镇发展等；近岸及岛屿的主导生态功能是生物多样性保护、生态系统产品提供。

陆域生态空间中，除生态保护红线外的一般生态空间面积为3126.03平方公里，占全市陆域面积的26.87%。永嘉一般生态空间面积和占比最高。平阳、乐清、文成和泰顺划定的一般生态空间面积也相对较高。龙港市一般生态空间面积比例最低。

表2-4  温州市陆域生态空间及一般生态空间划定结果

| 地区 | 行政国土面积（km2） | 生态空间面积（km2） | 生态空间占比 | 一般生态空间面积（km2） | 一般生态空间占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 11634.18 | 5324.67 | 45.77% | 3126.03 | 26.87% |
| 市区 | 1194.42 | 252.46 | 21.14% | 39.81 | 3.33% |
| 瑞安市 | 1267.72 | 472.94 | 37.31% | 45.97 | 3.63% |
| 乐清市 | 1280.78 | 248.39 | 19.39% | 84.08 | 6.56% |
| 龙港市 | 148.48 | 4.92 | 3.31% | 1.02 | 0.69% |
| 永嘉县 | 2677.61 | 1700.34 | 63.50% | 1607.96 | 60.05% |
| 平阳县 | 963.31 | 213.35 | 22.15% | 10.96 | 1.14% |
| 苍南县 | 1037.47 | 123.59 | 11.91% | 36.52 | 3.52% |
| 文成县 | 1296.44 | 1231.84 | 95.02% | 808.47 | 62.36% |
| 泰顺县 | 1767.92 | 1076.85 | 60.91% | 491.24 | 27.79% |

图2-2  温州市生态分区管控图

# 环境质量底线目标

## 大气环境质量底线目标

以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，确定大气环境质量底线：到2020年，温州市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米；到2025年，PM2.5年均浓度达到27微克/立方米。到2035年，全市大气环境质量持续改善。

表3-1  温州市各县（市、区）2020年环境空气质量目标

| 县（市、区） | PM2.5年均浓度（μg/m3） |
| --- | --- |
| 鹿城区、龙湾区、瓯海区 | 35 |
| 洞头区、瑞安市、乐清市、永嘉县、平阳县、苍南县 | 30 |
| 文成县、泰顺县 | 25 |

## 水环境质量底线目标

按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求等内容，衔接水环境功能区划、“水十条”实施方案、“十三五”生态保护规划、水污染防治目标责任书以及《关于高标准打好污染防治攻坚战高质量建设美丽浙江的意见》等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。

### 全市总体底线

到 2020 年，全市水环境质量进一步改善，纳入国家“水十条”考核断面Ⅰ—Ⅲ类水质比例稳定在 87.5%；市控以上地表水断面功能区达标率达到 60%以上；瓯江、飞云江、鳌江三大水系基本达到或优于Ⅲ类水质；全面消除市控以上劣Ⅴ类水质断面并巩固提升消除成果；饮用水安全保障水平持续提升，城市集中式饮用水水源地水质达标率保持 100%；地下水和近岸海域水质保持稳定。

到2025年，全市水环境质量总体改善，市控重点河流水生态系统功能基本恢复，市控以上考核断面全面恢复水环境功能，其水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、粪大肠杆菌群、总氮以外的21项指标年均值。

到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态系统实现良性循环。

### 全市市控以上断面底线

梳理76个市控以上断面现状水质、“水十条”实施方案制定目标、环境功能区划目标、水污染防治目标责任书目标，各类目标按照时间先后顺序取优先级，分别制定各断面2020年、2025年和2030年的环境质量底线目标。

表3-2  温州市76个市控及以上断面水环境质量底线目标

| 序号 | 流域 | “水十条”控制单元 | 断面 | 所在水体 | 水质目标 | 责任县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020年 | 2025年 | 2030年 |  |
|  | 瓯江流域 | 瓯江温州控制单元 | 小旦 | 瓯江 | 瓯江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 鹿城区 |
|  |  | 瓯江温州1控制单元 | 龙湾* | 瓯江 | 瓯江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 龙湾区 |
|  |  |  | 杨府山 | 瓯江 | 瓯江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 鹿城区 |
|  |  |  | 黄坦 | 瓯江 | 菇溪 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 永嘉县 |
|  |  |  | 东水厂 | 温瑞塘河 | 吕浦河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 鹿城区 |
|  |  |  | 外垟 | 瓯江 | 戌浦江 | V | Ⅳ | Ⅲ | 鹿城区 |
|  |  |  | 光明 | 温瑞塘河 | 划龙桥河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 鹿城区 |
|  |  |  | 灰桥 | 温瑞塘河 | 灰桥浦 | V | Ⅳ | Ⅲ | 鹿城区 |
|  |  |  | 九山 | 温瑞塘河 | 九山河 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 鹿城区 |
|  |  |  | 勤奋 | 温瑞塘河 | 勤奋河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 鹿城区 |
|  |  |  | 十字河 | 温瑞塘河 | 十字河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 龙湾区 |
|  |  |  | 圩田 | 温瑞塘河 | 圩田河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 龙湾区 |
|  |  |  | 永中 | 温瑞塘河 | 仓陡河 | V | Ⅳ | Ⅳ | 龙湾区 |
|  |  |  | 瑶溪 | 温瑞塘河 | 瑶溪河 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 龙湾区 |
|  |  |  | 仙门 | 温瑞塘河 | 仙门河 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 瓯海区 |
|  |  |  | 南白象 | 温瑞塘河 | 温瑞塘河主河道 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瓯海区 |
|  |  |  | 新桥 | 温瑞塘河 | 西山河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 瓯海区 |
|  |  |  | 郭溪 | 温瑞塘河 | 郭溪河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 瓯海区 |
|  |  |  | 梧田 | 温瑞塘河 | 温瑞塘河主河道 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瓯海区 |
|  |  |  | 潘桥 | 温瑞塘河 | 旸桐河 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 瓯海区 |
|  |  |  | 滨海 | 温瑞塘河 | 中横河 | V | Ⅳ | Ⅳ | 经开区 |
|  |  |  | 三垟 | 温瑞塘河 | 三垟河网 | V | Ⅳ | Ⅲ | 生态园 |
|  |  |  | 七里港 | 乐琯塘河 | 乐琯塘河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 乐清市 |
|  |  |  | 公利闸 | 乐琯塘河 | 乐琯塘河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 乐清市 |
|  |  | 大荆溪温州控制单元 | 大荆* | 独流入海河流 | 大荆溪 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 乐清市 |
|  |  |  | 长坑水库 | 长坑水库 | 长坑水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 洞头区 |
|  |  |  | 龙潭坑水库 | 龙潭坑水库 | 龙潭坑水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 洞头区 |
|  |  |  | 方江圩 | 独流入海河流 | 清江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 乐清市 |
|  |  | 楠溪江温州控制单元 | 清水埠* | 瓯江 | 楠溪江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 永嘉县 |
|  |  | 楠溪江温州市控制单元 | 沙头* | 瓯江 | 楠溪江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 永嘉县 |
|  |  |  | 石柱 | 瓯江 | 楠溪江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 永嘉县 |
|  |  |  | 碧莲 | 瓯江 | 楠溪江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 永嘉县 |
|  | 飞云江流域 | 飞云江温州控制单元 | 第三农业站* | 飞云江 | 飞云江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 瑞安市 |
|  |  |  | 南岙 | 飞云江 | 飞云江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 瑞安市 |
|  |  |  | 白岩桥 | 温瑞塘河 | 温瑞塘河主河道 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瑞安市 |
|  |  |  | 九里会 | 温瑞塘河 | 温瑞塘河 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瑞安市 |
|  |  |  | 七坦 | 温瑞塘河 | 中塘河 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瑞安市 |
|  |  |  | 鲍五 | 温瑞塘河 | 中塘河 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瑞安市 |
|  |  |  | 罗凤 | 温瑞塘河 | 温瑞塘河主河道 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瑞安市 |
|  |  |  | 蔡桥 | 瑞平鳌塘河 | 瑞平塘河 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 瑞安市 |
|  |  |  | 码道 | 瑞平鳌塘河 | 瑞平塘河 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瑞安市 |
|  |  |  | 飞云渡口 | 飞云江 | 飞云江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 瑞安市 |
|  |  |  | 塘下 | 温瑞塘河 | 温瑞塘河主河道 | V | Ⅳ | Ⅳ | 瑞安市 |
|  |  |  | 小姜坪 | 瑞平鳌塘河 | 瑞平塘河 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 平阳县 |
|  |  |  | 东门 | 瑞平鳌塘河 | 瑞平塘河 | V | Ⅳ | Ⅳ | 平阳县 |
|  |  |  | 宋埠 | 瑞平鳌塘河 | 瑞平塘河 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 平阳县 |
|  |  | 飞云江温州1控制单元 | 赵山渡* | 飞云江 | 飞云江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 瑞安市 |
|  |  |  | 潘山 | 飞云江 | 飞云江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 瑞安市 |
|  |  |  | 珊溪水库1 | 飞云江 | 珊溪水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 文成县 |
|  |  |  | 珊溪水库2 | 飞云江 | 珊溪水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 文成县 |
|  |  |  | 峃口 | 飞云江 | 飞云江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 文成县 |
|  |  |  | 百丈漈水库 | 飞云江 | 泗溪 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 文成县 |
|  |  |  | 泗溪 | 飞云江 | 泗溪 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 文成县 |
|  |  |  | 百丈口 | 飞云江 | 珊溪水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 泰顺县 |
|  |  |  | 乌岩岭 | 飞云江 | 里光溪 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 泰顺县 |
|  |  | 虹桥塘河温州控制单元 | 蒲岐* | 虹桥塘河 | 虹桥塘河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 乐清市 |
|  |  |  | 淡溪水库1 | 独流入海河流 | 东干河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 乐清市 |
|  |  |  | 淡溪水库2 | 独流入海河流 | 东干河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 乐清市 |
|  | 鳌江流域（含独流入海小河流和省境河流） | 鳌江温州控制单元 | 江口渡* | 鳌江 | 鳌江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 平阳县 龙港市 |
|  |  |  | 埭头 | 鳌江 | 鳌江 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 平阳县 |
|  |  |  | 江屿 | 鳌江 | 鳌江 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 平阳县 |
|  |  |  | 方岩渡 | 鳌江 | 鳌江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 平阳县 龙港市 |
|  |  |  | 顺溪 | 鳌江 | 鳌江 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 平阳县 |
|  |  |  | 桥墩水库 | 鳌江 | 莒溪 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 苍南县 |
|  |  |  | 长潭 | 鳌江 | 莒溪 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 苍南县 |
|  |  |  | 朱家闸 | 江南河网 | 横阳支江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 龙港市 |
|  |  |  | 龙港 | 江南河网 | 江南河道 | V | Ⅳ | Ⅳ | 龙港市 |
|  |  |  | 舥艚 | 江南河网 | 江南河道 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 龙港市 |
|  |  |  | 钱库 | 江南河网 | 江南河道 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 苍南县 |
|  |  |  | 金乡 | 江南河网 | 江南河道 | V | Ⅳ | Ⅳ | 苍南县 |
|  |  |  | 吉祥桥 | 瑞平鳌塘河 | 平鳌塘河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 平阳县 |
|  |  |  | 东洋 | 瑞平鳌塘河 | 平鳌塘河 | V | Ⅳ | Ⅲ | 平阳县 |
|  |  |  | 东溪头 | 入闽河流 | 寿泰溪 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 泰顺县 |
|  |  |  | 交溪 | 入闽河流 | 寿泰溪 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 泰顺县 |
|  |  |  | 氡泉 | 入闽河流 | 会甲溪 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 泰顺县 |
|  |  |  | 三叉口 | 入闽河流 | 甘宋溪 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 苍南县 |

注：* “水十条考核断面”

## 土壤环境风险防控底线目标

按照土壤环境质量“只能更好，不能变坏”原则，结合温州市及各县（市、区）土壤污染防治工作方案要求与土壤环境质量状况，设置土壤环境质量底线：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。

到2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到93%以上。

到2035 年，土壤环境质量明显改善，生态系统基本实现良性循环。

表3-3  温州市各县（市、区）土壤环境风险防控底线

| 区域 | 2020年 | 2035年 |
| --- | --- | --- |
|  | 受污染耕地安全利用率 | 污染地块安全利用率 | 受污染耕地安全利用率 | 污染地块安全利用率 |
| 全 市 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 鹿城区 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 龙湾区 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 瓯海区 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 洞头区 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 瑞安市 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 乐清市 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 龙港市 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 永嘉县 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 平阳县 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 苍南县 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 文成县 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |
| 泰顺县 | 92%左右 | 不低于92% | 95%以上 | 95%以上 |

# 资源利用上线目标

## 能源（煤炭）资源利用上线目标

根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17 号）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号）《中央财经委员会办公室关于印发<关于落实中央财经委员会第五次会议主要任务分工方案>的通知》（中财办发〔2019〕4 号）《国家发展改革委关于做好当前节能工作有关事项的通知》（发改环资〔2020〕487 号）《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案（2018-2020年）》（浙发改能源〔2018〕491号）和《浙江省建设国家清洁能源示范省行动计划（2018—2020年）》（浙政办发〔2018〕85号）要求，确定能源利用目标：到2020 年，基本建立能源“双控”“减煤”倒逼产业转型升级体系，着力淘汰落后产能和压减过剩产能，努力完成浙江省下达的“十三五”能耗强度和“减煤”目标任务。

## 水资源利用上线目标

根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》（浙水保〔2017〕8 号）《浙江省水利厅关于下达设区市实行最严格水资源管理制度考核指标的函》（浙水函〔2016〕268 号）以及《温州市水资源管理和水土保持工作委员会关于下达各县（市、区）实行最严格水资源管理制度考核指标的通知（温水委〔2016〕2号）中对全市水资源开发利用效率的要求，到2020 年全市年用水总量、生活和工业用水总量分别控制在23.262亿立方米和15.070亿立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015 年降低23%和18%以上；农业亩均灌溉用水量进一步下降，农田灌溉水有效利用系数提高到0.587以上。

到2030 年全市年用水总量、生活和工业用水总量分别控制在26.13亿立方米和16.54亿立方米以内。

表4-1  温州市各县（市、区）2020年水资源利用上线

| 各县 | 用水总量控制指标 | 用水效率控制指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 用水总量（亿m3） | 其中生活和工业用水量 （亿m3） | 万元GDP用水量下降率 | 万元工业增加值用水量下降率 | 农田灌溉水有效利用系数 |
|  | 地表水 | 地下水 | 总量 |  |  |  |  |
| 鹿城 | 2.860 | 0.000 | 2.860 | 2.120 | 21% | 19% | 0.605 |
| 龙湾 | 2.429 | 0.001 | 2.430 | 1.910 | 21% | 19% | 0.575 |
| 瓯海 | 2.643 | 0.000 | 2.643 | 1.720 | 25% | 18% | 0.575 |
| 瑞安市 | 3.120 | 0.000 | 3.120 | 2.070 | 23% | 16% | 0.55 |
| 乐清市 | 3.524 | 0.015 | 3.539 | 2.400 | 23% | 19% | 0.63 |
| 平阳县 | 2.011 | 0.099 | 2.110 | 0.960 | 28% | 16% | 0.587 |
| 永嘉县 | 2.228 | 0.062 | 2.290 | 1.400 | 29% | 22% | 0.63 |
| 文成县 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.220 | 31% | 23% | 0.595 |
| 苍南县 | 2.877 | 0.023 | 2.900 | 1.890 | 28% | 18% | 0.587 |
| 泰顺县 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.220 | 31% | 25% | 0.595 |
| 洞头区 | 0.170 | 0.000 | 0.170 | 0.160 | 5% | 5% | 0.605 |
| 温州市 | 23.062 | 0.200 | 23.262 | 15.070 | 23% | 18% | 0.587 |

表4-2  温州市2030年水资源利用上线

| 县（市、区） | 用水总量控制指标 |
| --- | --- |
|  | 用水总量（亿m3） | 其中生活和工业用水量（亿m3） |
|  | 地表水 | 地下水 | 总量 |  |
| 鹿城 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 2.34 |
| 龙湾 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 2.11 |
| 瓯海 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 1.90 |
| 瑞安市 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 2.29 |
| 乐清市 | 3.97 | 0.02 | 3.99 | 2.59 |
| 平阳县 | 2.30 | 0.08 | 2.38 | 1.06 |
| 永嘉县 | 2.52 | 0.06 | 2.58 | 1.55 |
| 文成县 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.24 |
| 苍南县 | 3.15 | 0.02 | 3.17 | 2.03 |
| 泰顺县 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.24 |
| 洞头县 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.19 |
| 温州市 | 25.95 | 0.18 | 26.13 | 16.54 |

## 土地资源利用上线目标

衔接自然资源、规划、建设等部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、林地保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。到2020 年，温州市耕地保有量不少于330.48 万亩，永久基本农田保护面积不少于290.5万亩，建设用地总规模控制在180.68万亩以内，城乡建设用地规模控制在143.6万亩以内，人均城镇工矿用地控制在90平方米以内，万元二三产业增加值用地量控制在22.2平方米以内。

表4-3  温州市土地资源利用上线

| 区域 | 耕地保有量（万亩） | 基本农田保护面积（万亩） | 建设用地总规模（万亩） | 城乡建设用地（万亩） | 人均城乡建设用地 （平方米） | 人均城镇工矿用地（平方米） | 建设用地地均产出（万元/亩） | 土地开发强度（%） | 万元二三产业GDP用地量（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市 | 330.48 | 290.50 | 180.68 | 143.60 | 110 | 90 | 40 | 10.9 | 22.2 |
| 温州市区 | 19.82 | 15.60 | 52.75 | 43.40 | 105 | 92 | 49 | 28.6 | 11.0 |
| 乐清市 | 38.03 | 33.60 | 28.74 | 23.90 | 120 | 95 | 38 | 15.9 | 22.9 |
| 瑞安市 | 51.37 | 45.60 | 24.10 | 20.30 | 105 | 94 | 40 | 14.0 | 19.1 |
| 永嘉县 | 55.34 | 49.00 | 18.72 | 14.50 | 125 | 80 | 29 | 5.4 | 32.3 |
| 文成县 | 36.73 | 33.00 | 9.33 | 4.90 | 140 | 80 | 13 | 4.4 | 86.1 |
| 平阳县 | 46.78 | 41.10 | 16.61 | 14.00 | 125 | 85 | 33 | 11.8 | 31.3 |
| 泰顺县 | 31.06 | 27.40 | 9.76 | 5.50 | 145 | 80 | 12 | 3.7 | 85.8 |
| 苍南县 | 51.35 | 45.20 | 20.67 | 17.10 | 115 | 80 | 32 | 11.8 | 32.6 |

# 环境管控单元划定

按照优先保护、重点管控、一般管控的优先顺序，结合城镇开发边界和浙江省环境功能区划成果，以生态、大气、水等环境要素边界为主，衔接乡镇行政边界、环境功能区划分区边界，建立功能明确、边界清晰的环境管控单元，统一环境管控单元编码，实施分类管理。

温州市共划定陆域环境管控单元276个，其中优先保护单元135个，面积为5533.95平方公里，占全市陆域总面积的47.57%；重点管控单元128个，面积为1231.53平方公里，占全市陆域总面积的10.58%；一般管控单元13个，总面积为4868.68平方公里，占全市陆域总面积的41.85%。

划定海洋环境管控单元39个。其中，优先保护单元28个，面积为2992.19平方公里，占全市海域总面积的35.50%；重点管控单元9个，面积为1300.74平方公里，占全市海域总面积的15.43%；一般管控单元2个，面积为4135.90平方公里，占全市海域总面积的49.07%。

表5-1  温州市陆域环境管控单元划定情况

| 单元类别 | 个数 | 面积（km2） | 面积占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 135 | 5533.95 | 47.57% |
| 重点管控单元 | 产业集聚类 | 67 | 531.03 | 4.56% |
|  | 城镇生活类 | 61 | 700.50 | 6.02% |
|  | 小计 | 128 | 1231.53 | 10.58% |
| 一般管控单元 | 13 | 4868.68 | 41.85% |
| 合计 | 276 | 11634.18 | 100% |

图5-1  温州市环境管控单元划定图

表5-2  温州市海域环境管控单元划定情况

| 类型 | 环境管控单元个数 | 面积（km2） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 28 | 2992.19 | 35.50% |
| 重点管控单元 | 9 | 1300.74 | 15.43% |
| 一般管控单元 | 2 | 4135.90 | 49.07% |
| 合计 | 39 | 8428.83 | 100% |

## 优先保护单元

温州市陆域优先保护单元总共有135 个，面积为5533.95平方公里。主要为自然保护区、海洋保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林、水产种质资源保护区等重要保护地，以及生态功能较重要的地区。

## 重点管控单元

温州市陆域重点管控单元总共有128 个，主要为工业发展集中区域和城镇建设集中区域。其中产业集聚重点管控单元共有67个，面积为531.03平方公里；城镇生活重点管控单元共有61 个，面积为700.50平方公里。

表5-3  温州市陆域重点管控单元划定情况

| 地区 | 产业集聚单元 | 城镇生活单元 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 面积（km2） | 面积 占比 | 个数 | 面积（km2） | 面积 占比 | 个数 | 面积（km2） | 面积 占比 |
| 全市 | 67 | 531.03 | 4.56% | 61 | 700.50 | 6.02% | 128 | 1231.53 | 10.58% |
| 市区 | 17 | 129.01 | 10.80% | 9 | 271.81 | 22.75% | 26 | 400.82 | 33.55% |
| 鹿城 | 3 | 20.75 | 7.42% | 1 | 64.24 | 22.98% | 4 | 84.99 | 30.40% |
| 龙湾 | 3 | 62.00 | 24.63% | 1 | 90.51 | 35.96% | 4 | 152.51 | 60.60% |
| 瓯海 | 6 | 18.74 | 3.91% | 1 | 79.57 | 16.60% | 7 | 98.31 | 20.50% |
| 洞头 | 5 | 27.52 | 14.96% | 6 | 37.49 | 20.38% | 11 | 65.01 | 35.33% |
| 瑞安 | 10 | 142.46 | 11.24% | 3 | 86.44 | 6.82% | 13 | 228.90 | 18.06% |
| 乐清 | 13 | 66.75 | 5.21% | 19 | 110.62 | 8.64% | 32 | 177.37 | 13.85% |
| 龙港 | 3 | 25.88 | 17.39% | 1 | 44.29 | 29.76% | 4 | 70.17 | 47.15% |
| 永嘉 | 4 | 80.75 | 3.02% | 4 | 29.7 | 1.11% | 8 | 110.45 | 4.13% |
| 平阳 | 7 | 38.27 | 3.97% | 7 | 65.15 | 6.76% | 14 | 103.42 | 10.74% |
| 苍南 | 7 | 32.79 | 3.16% | 12 | 65.06 | 6.27% | 19 | 97.85 | 9.43% |
| 文成 | 4 | 7.96 | 0.61% | 2 | 13.28 | 1.02% | 6 | 21.24 | 1.64% |
| 泰顺 | 2 | 7.16 | 0.41% | 4 | 14.15 | 0.80% | 6 | 21.31 | 1.21% |

## 一般管控单元

温州市陆域一般管控单元总共有13个，面积为4868.68 平方公里。

表5-4  温州市各县（市、区）陆域环境管控单元划定情况

| 地区 | 优先保护单元 | 重点管控单元 | 一般管控单元 | 环境管控单元个数 | 环境管控 单元面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 面积（km2） | 面积占比 | 个数 | 面积（km2） | 面积占比 | 个数 | 面积（km2） | 面积占比 |  |  |
| 全市 | 135 | 5533.95 | 47.57% | 128 | 1231.53 | 10.58% | 13 | 4868.68 | 41.85% | 276 | 11634.18 |
| 市区 | 22 | 253.32 | 21.20% | 26 | 400.82 | 33.55% | 4 | 540.55 | 45.25% | 52 | 1194.69 |
| 鹿城 | 3 | 61.78 | 22.10% | 4 | 84.99 | 30.40% | 1 | 132.76 | 47.49% | 8 | 279.53 |
| 龙湾 | 3 | 34.09 | 13.54% | 4 | 152.51 | 60.60% | 1 | 65.08 | 25.86% | 8 | 251.68 |
| 瓯海 | 6 | 131.75 | 27.48% | 7 | 98.31 | 20.50% | 1 | 249.42 | 52.02% | 14 | 479.48 |
| 洞头 | 10 | 25.7 | 13.97% | 11 | 65.01 | 35.33% | 1 | 93.29 | 50.70% | 22 | 184 |
| 瑞安 | 9 | 173.28 | 13.67% | 13 | 228.9 | 18.06% | 2 | 865.39 | 68.27% | 24 | 1267.57 |
| 乐清 | 10 | 255.48 | 19.95% | 32 | 177.37 | 13.85% | 1 | 847.88 | 66.20% | 43 | 1280.73 |
| 龙港 | 2 | 3.89 | 2.61% | 4 | 70.17 | 47.15% | 1 | 74.77 | 50.24% | 7 | 148.83 |
| 永嘉 | 20 | 2034.93 | 76.00% | 8 | 110.45 | 4.13% | 1 | 532.16 | 19.87% | 29 | 2677.54 |
| 平阳 | 15 | 213.7 | 22.19% | 14 | 103.42 | 10.74% | 1 | 646.14 | 67.08% | 30 | 963.26 |
| 苍南 | 23 | 281.9 | 27.17% | 19 | 97.85 | 9.43% | 1 | 657.62 | 63.39% | 43 | 1037.37 |
| 文成 | 19 | 1231.86 | 95.02% | 6 | 21.24 | 1.64% | 1 | 43.34 | 3.34% | 26 | 1296.44 |
| 泰顺 | 15 | 1085.59 | 61.41% | 6 | 21.31 | 1.21% | 1 | 660.83 | 37.38% | 22 | 1767.73 |

# 生态环境准入清单

市级生态环境准入清单是全市分区分类管控的基本要求，各县（市、区）应根据自身的区域生态环境功能定位及管控单元的环境质量目标和环境风险管控要求，在不突破省市生态环境准入清单的前提下，进一步细化补充相应的分区分类生态环境准入要求。

## 总体准入清单

环境质量不达标区域和流域，新建项目需符合环境质量改善要求。

加强湿地保护和修复，强化河流、湖库水域保护及管理。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地环境，禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目；除防御洪水、航道整治等需求外，不应新建非生态型护岸。水电工程建设应保证合理的下泄生态流量，并实施生态流量在线监控。按照国家、省市加强滨海湿地保护、严格管控围填海的相关要求，加强围填海管控。

落实省市水污染物总量控制和重点海域污染物排放总量控制制度，严格执行地区削减目标。优化产业空间布局，严格按照区域水环境承载能力设置环境准入门槛，严格限制在饮用水水源保护区等重要水体上游建设水污染较大、水环境风险较高的项目；严格限制在重要湖库建设氮磷污染物排放较高的项目；严格控制生态屏障地区和水环境敏感区域高耗水、高污染行业发展，三大流域干流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染、造纸、制革、合成革、电镀加工等项目环境风险，不得新建高环境风险项目；不得在重金属专业生产片区外新建、扩建专业从事电镀、金属表面处理加工等涉重点重金属行业项目，属于生产工艺配套金属表面处理加工工序除外。加快城乡污水处理设施建设与提标改造，推进生活小区和工业集聚区“零直排”区建设。加强对纳管企业总氮、总磷、重金属和其他有毒有害污染物的管控。加大农业面源污染防治，严格执行畜禽养殖禁养区规定，深入实施化肥农药减量增效行动，加强水产养殖分区分类管理，逐步调减近岸海域的养殖规模，严格控制水库、滩涂和近岸小网箱养殖规模。针对港湾污染重点管控区，严格控制开发强度，规范入海排污口设置，实施重点海域排污总量控制制度，严格管控涉海重大工程环境风险，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区、滨海核电设施等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。

严格控制新增燃煤项目建设，严格控制燃煤机组新增装机规模，不再新建35 蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃产能。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。城市建成区内现有钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、造纸、纺织印染、原料药制造、合成革等重污染企业应有序搬迁改造或依法关闭。严格落实《关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》要求，全面实施国家大气污染物排放标准中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。开展生物质锅炉综合整治，实施燃煤锅炉超低排放改造。加强机动车污染防治，启动非道路移动机械治理。严格控制新建高污染、高风险的涉气项目，强化源头管控，逐步削减大气污染物排放总量。

严格土壤污染风险管控。严格按照土壤污染防治相关法律法规实施分类管控。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。对安全利用类农用地地块应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案；对严格管控类农用地地块应当采取相应的风险管控措施。对安全利用类农用地和严格管控类农用地区域周边原有的工业企业，应严格控制环境风险，逐步削减具有土壤污染风险的污染物排放总量；农用地资源紧缺或耕地保有量不足的区域，应做好企业关闭搬迁计划和农用地土壤修复规划。

污染地块的开发利用实行联动监管。污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后可以进入用地程序。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。

严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。支持电镀、制革、电池等涉重企业向工业园区集聚发展。涉重产业园区应严格准入管控，严控污染增量，实施总量替代，新建项目清洁生产水平达到国内先进水平；建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。

推进资源能源总量和强度“双控”，深化“亩均论英雄”改革。全面开展节水型社会建设，推进工业集聚区生态化改造，推进农业节水，提高用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源利用效率。

## 环境管控单元准入清单

### 优先保护单元

涉及的生态保护红线，严格按照国家和省生态保护红线管理相关规定进行管控。生态保护红线原则上按照禁止开发区域进行管理，禁止工业化和城镇化，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。海洋生态保护红线按照禁止类和限制类分类实施管控。涉及的各类保护地，严格按照相应法律法规和相关规定进行管控。

其他优先保护区域按照以下要求进行管控：

空间布局引导：按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求逐步搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目；二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量；执行水环境功能Ⅱ类及以上水体等水环境敏感区域，不得新建、扩建涉水二类工业项目；执行空气环境功能区一类功能区等大气环境敏感区域，不得新建、扩建涉气二类工业项目。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。

禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目，确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目，应以点状开发为主，严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目，禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。

严格执行畜禽养殖禁养区规定，控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。

污染物排放管控：严禁水功能在Ⅱ类以上河流新设置排污口，管控单元内工业污染物排放总量不得增加。

环境风险防控：加强区域内环境风险防控，不得损害生物多样性维持与环境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前，应加强对生物多样性影响的评估，任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻隔野生动物的迁徙通道。

推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设，提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案，加强环境风险防控体系建设。

各地结合区域发展格局特征、生态环境问题及生态环境质量目标要求，建立优先保护单元的准入清单。

### 重点管控单元

（1）产业集聚类重点管控单元

空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入，重要水系源头地区和饮用水源集雨区范围的产业集聚区块严格限制涉水二类工业项目。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。

污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。

环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。

（2）城镇生活类重点管控单元

空间布局引导：禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目。工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外，在不加大环境影响、符合污染物总量控制的基础上，原有工业用地在土地性质调整之前，可以从事符合当地产业定位的二类工业。现有二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。

污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期拆除，但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进生活小区“零直排”区建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。

环境风险防控：合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。

资源开发效率要求：全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水，到2020 年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。

各地结合区域发展格局特征、生态环境问题及生态环境质量目标要求，建立重点管控单元的准入清单。

### 一般管控单元

空间布局引导：原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。

污染物排放管控：落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

环境风险防控：加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。

资源开发效率要求：实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。

各地结合区域发展格局特征、生态环境问题及生态环境质量目标要求，建立一般管控单元的准入清单。

# 附件  工业项目分类表

根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》，编制“三线一单”分区管控的工业项目分类目录。

输油、输气管线项目、火力发电项目、储油储气项目，及水的生产和供应业、热力生产与供应业、畜禽屠宰等城市基础类和涉及民生类工业项目，以及矿产资源开发项目不纳入本工业项目分类表。废旧资源（含生物质）加工再生利用行业（废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等）归入二类工业项目。

省级提供参考目录，对由于技术水平的提升使污染物排放和环境风险发生较大变化的工业项目或一些未纳入工业项目分类目录的新兴工业类型项目，由设区市生态环境主管部门组织专家论证，根据实际污染物排放状况和环境风险水平，按照工业项目分类的基本原则，确定纳入工业项目分类目录中的某一类。根据经济技术进步和实施情况，由省级生态环境主管部门对工业项目分类表进行动态更新。

表1  工业项目分类表（根据污染强度分为一、二、三类）

| 项目类别 | 主要工业项目 |
| --- | --- |
| 一类工业 项目 （基本无污染和环境风险的项目） | 1、粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 2、植物油加工（单纯分装或调和的）； 3、制糖、糖制品加工（单纯分装的）； 4、淀粉、淀粉糖（单纯分装的）； 5、豆制品制造（手工制作或单纯分装的）； 6、蛋品加工； 7、方便食品制造（手工制作或单纯分装的）； 8、乳制品制造（单纯分装的）； 9、调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 10、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（单纯分装的）； 11、酒精饮料及酒类制造（单纯勾兑的）； 12、果菜汁类及其他软饮料制造（单纯调制的）； 13、纺织品制造（无染整工段的编织物及其制品制造）； 14、服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 15、制鞋业（不使用有机溶剂的）； 16、竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 17、纸制品（无化学处理工艺的）； 18、工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）； 19、金属制品加工制造（仅切割组装的）； 20、通用设备制造（仅组装的）； 21、专用设备制造（仅组装的）； 22、汽车制造（仅组装的）； 23、铁路运输设备制造及修理（仅组装的）； 24、船舶和相关装置制造及维修（仅组装的）； 25、航空航天器制造（仅组装的）； 26、摩托车制造（仅组装的）； 27、自行车制造（仅组装的）； 28、交通器材及其他交通运输设备制造（仅组装的）； 29、电气机械及器材制造（仅组装的）； 30、计算机制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 31、智能消费设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 32、电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 33、电子元件及电子专用材料制造（不含酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 34、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 35、仪器仪表制造（仅组装的）。 36、日用化学品制造（仅单纯混合或分装的） |
| 二类工业 项目 （环境风险不高、污染物排放量不大的项目） | 37、粮食及饲料加工（除属于一类工业项目外的）； 38、植物油加工（除属于一类工业项目外的）； 39、制糖、糖制品加工（除属于一类工业项目外的）； 40、肉禽类加工； 41、水产品加工； 42、淀粉、淀粉糖（除属于一类工业项目外的）； 43、豆制品制造（除属于一类工业项目外的）； 44、方便食品制造（除属于一类工业项目外的）； 45、乳制品制造（除属于一类工业项目的）； 46、调味品、发酵制品制造（除属于一类工业项目的）； 47、盐加工； 48、饲料添加剂、食品添加剂制造； 49、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（除属于一类工业项目外的）； 50、酒精饮料及酒类制造（除属于一类工业项目的）； 51、果菜汁类及其他软饮料制造（除属于一类工业项目的）； 52、卷烟； 53、纺织品制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 54、服装制造（含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 55、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（除制革和毛皮鞣制外的）； 56、制鞋业制造（使用有机溶剂的、橡胶鞋制造）； 57、锯材、木片加工、木制品制造； 58、人造板制造； 59、竹、藤、棕、草制品制造（除属于一类工业项目外的）； 60、家具制造； 61、纸制品制造（除属于一类工业项目外的）； 62、印刷厂、磁材料制品； 63、文教、体育、娱乐用品制造； 64、工艺品制造（除属于一类工业项目外的）； 65、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造（单纯混合或分装的）； 66、肥料制造（除属于三类工业项目外的）； 67、半导体材料制造； 68、日用化学品制造（除属于一类、三类项目外的）； 69、生物、生化制品制造； 70、单纯药品分装、复配； 71、中成药制造、中药饮片加工； 72、卫生材料及医药用品制造； 73、化学纤维制造（单纯纺丝）； 74、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（除三类工业项目外的）； 75、塑料制品制造（除属于三类工业项目外的）； 76、水泥粉磨站； 77、砼结构构件制造、商品混凝土加工； 78、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造； 79、玻璃及玻璃制品（除属于三类工业项目外的）； 80、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料； 81、陶瓷制品； 82、耐火材料及其制品（除属于三类工业项目外的）； 83、石墨及其他非金属矿物制品（除属于三类工业项目外的）； 84、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站； 85、黑色金属铸造； 86、黑色金属压延加工； 87、有色金属铸造； 88、有色金属压延加工； 89、金属制品加工制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 90、金属制品表面处理及热处理加工（除属于三类工业项目外的）； 91、通用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 92、专用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 93、汽车制造（除属于一类工业项目外的）； 94、铁路运输设备制造及修理（除属于一类工业项目外的）； 95、船舶和相关装置制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 96、航空航天器制造（除属于一类工业项目外的）； 97、摩托车制造（除属于一类工业项目外的）； 98、自行车制造（除属于一类工业项目外的）； 99、交通器材及其他交通运输设备制造（除属于一类工业项目外的）； 100、电气机械及器材制造（除属于一类工业项目外的）； 101、太阳能电池片生产； 102、计算机制造（除属于一类工业项目外的）； 103、智能消费设备制造（除属于一类工业项目外的）； 104、电子器件制造（除属于一类工业项目外的）； 105、电子元件及电子专用材料制造（除属于一类工业项目外的）； 106、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）； 107、仪器仪表制造（除属于一类工业项目外的）； 108、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等； 109、煤气生产和供应。 |
| 三类工业 项目 （重污染、高环境风险行业项目） | 110、纺织品制造（有染整工段的）； 111、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（仅含制革、毛皮鞣制）； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 113、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 114、煤化工（含煤炭液化、气化）； 115、炼焦、煤炭热解、电石； 116、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造（单纯混合或分装外的，二类工业配套车间除外）； 117、肥料制造：化学肥料制造（单纯混合和分装外的）； 118、日用化学品制造（肥皂及洗涤剂制造中的以油脂为原料的肥皂或皂粒制造，香料、香精制造中的香料制造，以上均不含单纯混合或者分装的）； 119、化学药品制造； 120、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 121、生物质纤维素乙醇生产； 122、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（轮胎制造；有炼化及硫化工艺的）； 123、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的）； 124、水泥制造； 125、玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造（其中采用浮法生产工艺的除外）； 126、耐火材料及其制品（仅石棉制品）； 127、石墨及其他非金属矿物制品（仅含焙烧的石墨、碳素制品）； 128、炼铁、球团、烧结； 129、炼钢； 130、铁合金制造；锰、铬冶炼； 131、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 132、有色金属合金制造； 133、金属制品加工制造（有电镀工艺的）； 134、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌）（二类项目配套车间除外）。 |

# Footnotes

[]由于未扣除与海洋生态保护红线重叠面积，温州全市陆域土地面积为11612.94平方公里。