温环建﹝2020﹞073号

关于瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线工程）环境影响报告书审批

意见的函

温州瑞平苍高速公路有限公司：

你单位的申请函、温州瑞林环保科技有限公司编制的《瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线工程）环境影响报告书》、专家评审意见、技术评估报告（温环评估[2020]109号）已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，公示期间未收到相关意见或建议，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见，环评报告中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目起点位于龙丽温高速公路高楼互通处，终点设钱库枢纽与甬台温高速复线衔接，沿线经过瑞安市、平阳县、龙港市、苍南县等4个县市，路线全长52.65km。全线主线共设桥梁长36885m/36 座，隧道长8913m/7座，本项目设枢纽互通3处、一般互通7处，互通收费站8处（高楼、腾蛟、南雁荡山、水头、麻步、灵溪、龙港、钱库西），服务区1处，养护工区1处，管理分中心1处、交警及路政1处，隧道管理站1处及必要的交通辅助管理用房。项目采用双向四车道高速公路，设计速度100km/h，整体式路基宽度采用26.0 m,桥梁设计宽度：2×12.5米。具体路线及其他建设内容详见环评报告书。

三、项目建设和运营中，你单位应严格执行有关环境质量标准，落实防治环境污染、防止生态破坏和防范环境风险的措施，确保污染物达标排放，重点做好以下几项工作：

（一）加强水污染防治。施工期生产废水通过隔油沉淀回用不外排，生活废水依托施工沿线已有设施处置或收集后委托环卫部门运往污水处理厂处理，筑路材料堆场远离河道，桥梁涉水施工须设临时围堰,防止施工引起水质污染；项目运营期管理站及服务区的食堂废水与其他生活污水须预处理后再进入地埋式一体化智能污水处理装置处理，达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)中绿化标准后回用于项目线内绿化、地面清洗等。

（二）加强大气污染防治。严格落实施工中扬尘防治措施，各类物料堆场须周边设置围挡、表面覆盖篷布等，使用密闭式土方运输车辆，施工场地及运输道路须经常洒水抑尘，沥青铺浇应避开风向正对敏感点时段；施工期颗粒物、苯并[a]芘等无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中新污染源大气污染物排放二级标准。项目不设置沥青熬炼设备，临时沥青拌合烟气须处理达标后经排气筒排放，排放高度不低于15m；临时沥青拌合站干燥炉（轻质柴油）废气排放执行《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》（温环通〔2019〕57号）中浓度限值（颗粒物: 30 mg/m³，SO2 :200 mg/m³，NOx:300mg/m³），沥青油烟排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。营运期服务区及管理站食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准。

（三）加强噪声污染防治。施工期尽量选用低噪声施工机械和施工工艺，合理安排施工时间，施工场界四侧设置临时施工噪声隔声屏障，无特殊施工要求，严禁夜间施工，尽量减少施工噪声对周围环境的影响，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期对环境敏感点进行定期监测，超标点位须及时落实声屏障、通风隔声窗等降噪措施，项目远期须预留足够的噪声防治资金。

（四）加强固废污染防治。施工期拆迁建筑垃圾、施工泥浆等固废积极实行减量化和资源化处理；施工期和运营期的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013 年第36 号）中相关规定；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013 年第36 号）中的相关规定

（五）加强生态环境恢复和保护。做好林地、耕地、基本农田以及动植物的保护措施，临时施工场地、临时取弃土场、施工边坡及时完成植被恢复，特别加强对沿线重要生态敏感区的保护，做好公路生态绿化工作。

（六）加强环境事故风险防范。严格按照环评报告书提出的各项风险防范要求，降低环境污染事故的发生率，及时制定建设工程突发事件环境应急预案和危险品运输环境应急预案，按预案要求落实资金、人员和器材，在涉水路桥段设计足够的事故应急收集池，杜绝环境突发事件引起的次生污染事故。

五、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建成后，应依法依规开展环保“三同时”验收工作，项目建设期和营运期日常环境管理由属地生态环境分局负责。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

八、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年10月29日

抄送：温州市生态环境局瑞安分局、平阳分局、苍南分局、龙港市自然资源与规划建设局

温州市生态环境局 2020年10月29日印发