温环验[2014]044号

关于温州五合印染有限公司整合提升项目

阶段性竣工环境保护验收意见的函

温州五合印染有限公司：

你单位《温州五合印染有限公司整合提升项目阶段性竣工环境保护验收申请》等相关验收材料收悉。我局于2014年9月5日对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，经研究，现将验收意见函告如下：

一、温州五合印染有限公司整合提升项目位于温州工业园镇江路 14 号，由原温州市龙湾状元金星拉链厂、温州市龙湾状元三坚拉链厂、温州市龙湾状元丰华拉链带染色厂、温州市龙湾区状元洪福隆染色厂、温州市龙湾好顺染色厂和温州市龙湾瓯江染色厂第一车间整合而来，主要从事拉链（涤纶带）、毛线的印染及牛仔布的水洗，设计年染色加工 15000 吨拉链、1200 吨毛线和 1400 吨牛仔裤。于2013年12月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成《温州五合印染有限公司整合提升项目》环境影响报告书，2014年 2月通过温州市环境保护局审批（温环建[2014]021号）。项目总投资1000万元，其中环保投资245万元，占总投资的24.5%，分别用于废水、废气等治理工程。

实际建设内容：毛线染色、牛仔布水洗设备尚未投产，其余生产设备基本符合环评批复内容。

二、浙江中环检测有限公司编制的《温州五合印染有限公司整合提升项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》表明：

(一)废水

该项目废水经处理后所排放的pH、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、悬浮物、氨氮、色度、硫化物、六价铬、苯胺均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中新建企业水污染间接排放限制。回用水指标pH、化学需氧量、悬浮物、色度、总硬度、锰、电导率符合《纺织染整工业废水治理工程技术规范》 （HJ471-2009）中漂洗用回用水水质要求。废水处理设施日均处理水量 610.2 吨，回用 310.0 吨，符合审批要求。

(二)废气

该项目锅炉废气经处理后所排放的烟尘、二氧化硫浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区 II 时段标准。厂界无组织氨气、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

(三)噪声

厂界噪声 4 个测点昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类声环境功能区。

(四)总量控制

该项目各项污染物年排放总量均符合环评及批复意见的要求。

(五)固体废物

污泥拌煤燃烧，生活垃圾由环卫部门收集后清运处理。

(六)环境事故风险防范

已编制事故应急预案并报送龙湾区环境保护局，于2014年8月25日通过龙湾区环境保护局备案(备案编号：33030320140057)。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，基本落实了环境影响评价报告及批复提出的相关污染防治措施，其主要污染物排放基本符合国家有关标准的要求，污染物排放总量符合总量控制指标要求，原则同意配套的环保设施投入运行。

四、正式运行后要做好以下工作:

(一)加强环保管理，各类环保设备要有专人负责管理，落实好岗位责任制，定期对各类环保治理设施进行维护，定期检测，确保各项污染物稳定达标排放和总量控制要求;

(二)本次阶段性验收内容不包括该项目毛线染色、牛仔布水洗工艺和设备，投入使用时，须另行向我局申请建设项目试生产及三同时验收；

(三)根据批复意见，该项目不设大气环境防护距离，其他各类距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门按相关规定予以落实。

五、请龙湾区环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

温州市环保局

2014年9月23日

抄送：龙湾区环保局。

温州市环保局 2014年9月23日印发