建设项目竣工环境保护

验收监测表

（公示版）

项目名称：X射线室内探伤项目

委托单位：浙江金龙自控设备有限公司

浙江鼎清环境检测技术有限公司

二〇一八年三月·杭州

目   录

表1  项目总体情况及验收监测依据、目的、标准	1

表2  工程基本情况	5

2.1 项目概述	5

2.2 工程地理位置及总平面布置	6

2.3 项目内容及规模	6

表3 工艺流程和污染源	11

3.1 工艺流程	11

3.2 主要污染源	12

表4  辐射环境监测结果	13

4.1 监测因子及频次	13

4.2 监测布点	13

4.3 监测仪器	13

4.4 监测质量保证	14

4.5 监测结果	14

表5  剂量监测及估算	16

5.1剂量估算公式	16

5.2工作人员附加剂量	16

5.3 公众附加剂量	16

表6  环保检查结果	17

6.1 环境影响评价制度执行情况	17

6.2 防护安全、环境保护“三同时”制度执行情况	22

6.3 辐射安全许可制度执行情况	22

6.4  辐射安全防护管理	22

表7  验收监测结论及建议	24

7.1 验收监测结论	24

7.2 建议	25

# 表1  项目总体情况及验收监测依据、目的、标准

| 建设项目名称 | X射线室内探伤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江金龙自控设备有限公司 |
| 建设项目主管部门 | / |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | 室内X射线探伤：设计探伤室一间， X射线探伤机2台 |
| 实际生产能力 | 室内X射线探伤：实际建成探伤室一间，X射线探伤机2台 |
| 联系人 | 许小芳 | 联系电话 | 15372866120 |
| 环评时间 | 2016年2月 | 开工日期 | 2016年4月 |
| 投入试生产 时间 | 2016年12月 | 现场监测时间 | 2018年2月12日 |
| 环评报告表 审批部门 | 温州市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江国辐环保科技中心 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资 总概算 | 10万元 | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 100万元 | 实际环 保投资 | 10万元 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第6号，2003年10月1日； （2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日； （3）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2005年12月1日； （4）关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定，环境保护部令第3号，2008年12月6日； （5《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部令第18号，2011年5月1日； |

续表1　项目总体情况及验收监测依据、目的、标准

| 验收监测依据 | （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日； （7）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； （8）《辐射环境监测技术规范》，HJ/T 61-2001； （9）《浙江省辐射环境管理办法》，省政府令第289号，2011年12月18日； （10）委托竣工验收监测技术服务咨询合同； （11）《浙江金龙自控设备有限公司X射线室内探伤项目(新建)环境影响报告表》，浙江国辐环保科技中心，2015年12月； （12）温州市环境保护局辐射项目环境影响评价文件审批意见，“温环辐【2016】4号”，温州市环境保护局，2016年3月15日。 |
| --- | --- |
| 验收监测目的 | （1）检查项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、辐射安全许可制度执行情况。 （2）检查环评文件及环评批复文件要求的各项辐射防护设施的实际建设、管理、运行状况及各项辐射防护措施的落实情况。 （3）通过现场监测及对监测结果的分析评价，明确项目是否符合辐射防护相关标准，在此基础上，分析各项辐射防护设施和措施的有效性；针对存在的问题，提出改进措施或建议。 （4）为环境保护行政主管门部审管提供依据。 （5）为建设单位日常管理提供依据。 |

续表1　项目总体情况及验收监测依据、目的、标准

| 验收监测标准、标号、级别 | 验收监测执行标准： 1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射照射的防护和实践中的源的安全。 4.3.3 防护与安全的最优化 4.3.3.1对于来自一项实践中的任一特定源的照射，应使防护与安全最优化，使得在考虑了经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照射的人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低的水平；这种最优化应以该源所致个人剂量和潜在照射危险分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件（治疗性医疗照射除外）。 B1 剂量限值 第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： 由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv；本项目取其四分之一即5mSv作为管理限值。 第B1.2款 公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量，1mSv；本项目取其四分之一即0.25mSv作为管理限值 |
| --- | --- |

续表1　项目总体情况及验收监测依据、目的、标准

| 验收监测标准、标号、级别 | 2、《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015） 4.1 X射线探伤室防护安全要求 4.1.1 探伤室的设置应充分考虑周围的辐射安全，操作室应与探伤室分开并尽量避开有用线束照射的方向。 4.1.3 X 射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足： a) 人员在关注点的周剂量参考控制水平，对职业工作人员不大于100μSv/周，对公众不大于5μSv/周； b) 关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h。 4.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足： a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时,探伤室顶的辐射屏蔽要求同4. 1. 3； b) 对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm 处的剂量率参考控制水平通常可取为100μSv/h。 4.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置,并保证在门(包括人员门和货物门)关闭后X射线装置才能进行探伤作业。门打开时应立即停止X 射线照射，关上门不能自动开始X 射线照射。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。 4.1.7 照射状态指示装置应与X 射线探伤装置联锁。 4.1.9 探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和中文警示说明。 |
| --- | --- |
| 验收监测范围 | 验收监测范围与该项目环境影响评价范围一致，即X射线探伤室周围50m范围。 |

# 表2  工程基本情况

2.1 项目概述 浙江金龙自控设备有限公司是一家集科研、开发、生产、销售、服务于一体的现代化科技型企业，产品广泛应用于石油、化工、制药、电力等行业。主要从事油田、化工、石化等行业用泵、阀、油田采注系统计量装置、水处理装置等石油开采设备的设计开发和生产制造。为保证公司所生产的压力容器等产品的质量，公司新建1 间探伤室，配备2 台X 射线探伤机，开展X 射线室内探伤项目。公司现探伤工件直径50 mm~3.6m，长度200mm~7m，厚度为8-20mm。 2015年12浙江金龙自控设备有限公司完成编制了《浙江金龙自控设备有限公司X射线室内探伤项目(新建)环境影响报告表》，温州市环境保护局于2016年3月15日以“温环辐【2016】4号”文予以批复。 根据“温环辐【2016】4号”文，该项目环评内容及规模为：设计探伤室一间，并配两台X射线探伤机（一台周向探伤机最大管电压/管电流为250kV/5mA；一台周向探伤机最大管电压/管电流为300kV/5mA）用于室内探伤。 本次验收监测项目内容及规模：建设探伤室一间，配置两台X射线探伤机（一台XXG2505型定向X射线探伤机；一台XXH3005型周向X射线探伤机）用于室内探伤。项目于2016年4月开工建设，于2016年12月投运。 2016年11月11日申领了《辐射安全许可证》，该公司现持有的《辐射安全许可证》发证单位为浙江省环境保护厅；发证时间为2016年11月11日，有效期至2021年11月10日；证书编号：浙环辐证[C2474]。 受浙江金龙自控设备有限公司委托浙江鼎清环境检测技术有限公司于2018年2月12日开展该项目竣工环境保护验收监测工作。在现场监测、检查的基础上，编制该项目竣工环境保护验收监测表。

续表2　工程基本情况

2.2 工程地理位置及总平面布置 浙江金龙自控设备有限公司位于瑞安市飞云街道飞云新区民心路518 号，公司北侧为百和集团、东侧为温州岳虹塑机厂房，南侧为民心路，西侧为河道。本项目X 射线探伤室位于生产车间西南侧，X 射线探伤室东南西侧均为公司厂区道路，北侧为生产车间。X 射线探伤室周围50m 范围内无环境敏感点。该公司工程地理位置见图2-1，公司总平面布置和周围环境状况见图2-2，该公司探伤室总平面布置图见图2-3。 2.3 项目内容及规模 项目内容：项目环评设计内容包括新建X射线探伤室一间，并配两台X射线探伤机（一台周向探伤机最大管电压/管电流为250kV/5mA；一台周向探伤机最大管电压/管电流为300kV/5mA）用于室内探伤；实际建成X射线探伤室一间，配置两台X射线探伤机（一台XXG2505型定向X射线探伤机；一台XXH3005型周向X射线探伤机）用于室内探伤。 （1）探伤室 新建探伤室为一层建筑，探伤室内东西长9m，南北宽5.2m，高4.6m，全无窗设计。探伤室墙体采用混凝土结构；工件为电动防护铅门，采用框架钢结构制作；电缆管廊和通风口采用U型通道。环评阶段与验收阶段探伤室屏蔽探伤室屏蔽情况对照表见表2-1。曝光室工件进出门安装门机连锁装置、声光警示装置及放射性标志。 （2）X射线探伤机 环评阶段与验收阶段探伤设备规模及有关技术参数对照表见表2-2。

续表2　工程基本情况

表2-1 评阶段与验收阶段探伤室屏蔽探伤室屏蔽情况对照表 内 容 环评屏蔽情况 验收屏蔽情况 探伤室室内长宽高 东西长约9m，南北宽约5.2m，高4.6m 东西长9m，南北宽5.2m，高4.6m 探伤室四周墙体厚度 600mm混凝土 600mm混凝土 探伤室顶棚屏蔽厚度 350mm 350mm 通风口 1 个直径300mm，地下U 型排气口，机械通风 1 个直径300mm，地下U 型排气口，机械通风 工件出入门 电动推移门，门洞宽4.1m×高4.5m，门宽4.4m×高4.7m，搭肩需大于10 倍门缝，敷设22mm 铅板 电动推移门，门洞宽4.1m×高4.5m，门宽4.4m×高4.7m，搭肩需大于10 倍门缝，敷设22mm 铅板 工作人员进出门 手动推移门，门洞宽0.6m×高2m门宽0.8m×高2.2m，搭肩需大于10 倍门缝，敷设25mm 铅板 手动推移门，门洞宽0.6m×高2m门宽0.8m×高2.2m，搭肩需大于10 倍门缝，敷设25mm 铅板 电缆通道 1 个直径150mm，地下U 型 1 个直径150mm，地下U 型 表2-2 环评与验收阶段探伤设备规模及有关技术参数对照表 序号 环评阶段 验收阶段 设备 名称 设备型号 数量 额定 容量 种类 设备名称 设备 型号 数量 额定 容量 种类 1 X 射线探伤机 （周向） / 1 台 250kV、5mA Ⅱ类 X 射线探伤机 （定向） XXG 2505 1 台 250kV、5mA Ⅱ类 2 X 射线探伤机 （周向） / 1 台 300kV、5mA Ⅱ类 X 射线探伤机 （周向） XXH 3005 1 台 300kV、5mA Ⅱ类 备注 均用于室内探伤，不存在探伤机同时开机的工况。

续表2　工程基本情况

图2-1  浙江金龙自控设备有限公司工程地理位置图

续表2　工程基本情况

图2-2 浙江金龙自控设备有限公司平面布置及周围环境状况图

图2-3  探伤室平面布置图及监测点位示意图

# 表3 工艺流程和污染源

3.1 工艺流程 （1）X射线探伤原理 X射线探伤机是利用X射线对物件进行透射拍片的检测装置。通过X射线管产生的X射线对受检工件焊缝处所贴的X线感光片进行照射，当射线在穿过裂缝时其衰减明显减少，胶片接受的辐射增大，在显影后的胶片上产生一个较黑的图像显示裂缝所在的位置，据此实现X射线探伤目的。 X射线机主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由阴极和阳极组成。阴极是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则用高原子序数的难融金属制成。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。X射线管结构图见图3-1。 图3-1 X射线管结构图 室内探伤作业均在探伤室内完成，探伤工艺过程见图3-2。 图3-2 室内探伤工艺流程

续表3　工艺流程和污染源

3.2 主要污染源 由X射线探伤机的工作原理可知，X射线随探伤机器的开、关而产生和消失。探伤作业时，当X射线探伤机曝光状态时，会发出X射线。因此，X射线辐射是本项目的主要环境污染因子。 此外，射线探伤作业所用的感光片及显（定）影液属危险废物，须送交有资质的单位处理。

# 表4  辐射环境监测结果

4.1 监测因子及频次 为掌握浙江金龙自控设备有限公司X射线室内探伤项目（新建）周围环境辐射水平，浙江省鼎清环境检测技术有限公司验收监测人员于2018年2月12日对该厂探伤室工作场所和周围环境的辐射水平进行了监测。监测因子：X、γ辐射剂量率；监测频次：在正常工况下测量一次，每次读10个数，取其平均值作为测量结果。 4.2 监测布点 先用监测仪器对探伤室周围的辐射水平进行巡测，巡测位置包括探伤室四周防护墙及防护门、门缝，以发现可能出现的高辐射水平区。在巡测的基础上，定点测量。定点测量布点位置： （1）通过巡测发现的辐射水平异常高的位置； （2）探伤室门外30cm离地面高度为1m处，在门的左、中、右及门缝处。 （3）探伤室墙外及邻室墙外30cm离地面高度为1m处，每个墙面至少布置 3个监测点。 （4）人员经常活动的位置。 探伤室工作场所及周围环境监测布点见图2-2和2-3。 4.3 监测仪器 监测仪器参数及检定情况见表4-1。 表4-1 监测仪器参数及检定情况 仪器名称 多功能手持式核素识别仪 仪器型号 HDS-101G 仪器编号 SG2012-XJ09 生产厂家 法国MGPI 能量范围 30 keV–3MeV 量 程 10 nSv/h-100 μSv/h(137Cs) 内置多道 512道 检定单位 上海市计量测试研究院 检定证书 2017H00-10-1298871001-01 检定有效期 2017年11月28日～2018年11月27日

续表4　辐射环境监测结果

4.4 监测质量保证 （1）监测时间及工况 2018年2月12日选用XXH3005型X射线探伤机（周向），在270kV、5 mA无工件照射条件下进行监测。 （2）监测仪器 监测使用的仪器经有相应资质的计量部门检定、并在有效使用期内；每次测量前、后，均对仪器的工作状态进行检查，确认仪器是否正常。 （3）监测点位和方法 监测布点选用目前国家和行业有关规范和标准，测量方法依据浙江鼎清环境检测技术有限公司质量手册有关本次监测因子的监测实施细则。 （4）监测人员资格 参加本次现场监测的人员，均经过国家级培训机构的监测技术培训，并经考核合格，做到持证上岗。 （5）审核制度 监测报告实行“校核、审核、审定”三级审核制度。 （6）认证制度 本单位已通过了浙江省计量认证。 4.5 监测结果 探伤室工作场所及周围环境辐射剂量率监测结果见表4-2。 由表4-2监测结果可知： 未进行探伤作业时，工作场所及周围环境辐射剂量率的辐射水平在0.08～0.13μSv/h；进行探伤作业时，工作场所及周围环境辐射剂量率的辐射水平在0.12～0.20μSv/h。 根据《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）规定，探伤室周围的关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h；监测结果表明，探伤室辐射防护性能符合《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）要求。

续表4　辐射环境监测结果

表4-2 探伤室工作场所及周围环境辐射剂量率监测结果 检测工况 选用XXH3005型X射线探伤机（周向），在270kV，5mA下无工件照射 检测点 编号 检测点位置描述 辐射剂量率（μSv/h） 设备运行时 设备未运行时 平均值 标准差 平均值 标准差 ▲1 工作人员操作位 0.18 0.01 0.10 0.01 ▲2 电缆口 0.18 0.01 0.13 0.01 ▲3 工作人员进出防护门左侧门缝 0.20 0.01 0.12 0.01 ▲4 工作人员进出防护门中侧 0.13 0.01 0.09 0.01 ▲5 工作人员进出防护门右侧门缝 0.19 0.01 0.12 0.01 ▲6 北墙右侧（操作室） 0.17 0.01 0.11 0.01 ▲7 北墙中部（车间打磨区） 0.12 0.01 0.12 0.01 ▲8 北墙左侧（车间打磨区） 0.13 0.01 0.12 0.01 ▲9 西墙左侧 0.17 0.01 0.09 0.01 ▲10 工件进出防护门左侧门缝 0.17 0.01 0.10 0.01 ▲11 工件进出防护门左侧 0.08 0.01 0.08 0.01 ▲12 工件进出防护门中部 0.07 0.01 0.08 0.01 ▲13 工件进出防护门右侧 0.08 0.01 0.08 0.01 ▲14 工件进出防护门门缝 0.15 0.01 0.11 0.01 ▲15 南侧左侧 0.12 0.01 0.13 0.01 ▲16 南侧中部 0.18 0.01 0.13 0.01 ▲17 南侧右侧 0.16 0.01 0.13 0.01 ▲18 东墙左侧 0.16 0.01 0.12 0.01 ▲19 东墙中部 0.17 0.01 0.12 0.01 ▲20 东墙右侧 0.15 0.01 0.12 0.01 ▲21 办公楼二楼（总经理室） 0.11 0.01 0.12 0.01 ▲22 北侧厂界 0.11 0.01 0.11 0.01 ▲23 南侧厂界 0.13 0.01 0.13 0.01 ▲24 西侧厂界 0.12 0.01 0.13 0.01 ▲25 东侧厂界 0.12 0.01 0.13 0.01 备注：监测值未扣除宇宙射线的响应值。

# 表5  剂量监测及估算

5.1剂量估算公式 按照UNSCEAR--2000年报告附录A，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量按下列公式计算 （5-1） 其中: HEr: X-γ射线外照射人均年有效剂量， mSv； Dr: X-γ射线空气吸收剂量率，nGy/h； t: X-γ照射时间，小时； 0.7: 剂量换算系数， Sv/Gy。 5.2工作人员附加剂量 浙江金龙自控设备有限公司年拍片约10000 张，每次拍片最长5分钟，工作人员操作位开关机辐射剂量增加值为0.08μSv/h（约80nGy/h）。以每次拍片5分钟保守估算，该单位辐射工作人员年有效剂量约为0.047mSv。 浙江金龙自控设备有限公司辐射工作人员个人剂量委托温州市疾病预防控制中心监测，根据公司提供的过去一个年度（2017年3月至2018年2月）的个人剂量监测结果，该公司两工作辐射工作人员所受剂量为0.287mSv和0.235mSv，小于季度大剂量调查值1.25mSv。 剂量估算和监测结果表明辐射工作人员所受剂量能满足职业工作人员5mSv的个人剂量约束值。 5.3 公众附加剂量 根据探伤室墙体及周围环境辐射水平监测结果，探伤工作期间，探伤室周围各关心点位的辐射剂量率与开机相未见显著升高。声光警示装置、电离辐射警示标志和警戒线告诫车间其他工作人员不要在探伤室停留。公司严格的管理制度使公众成员一般不进入厂区。因此公众受到的附加剂量可忽略不计，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定公众照射年有效剂量限值要求。

# 表6  环保检查结果

6.1 环境影响评价制度执行情况 该公司委托浙江国辐环保科技中心对X射线探伤项目环境影响进行了评价，编制了项目环境影响报告表。2016年3月15日，温州市环境保护局对该项目环境影响报告表时行了批复。批复文号为“温环辐【2016】4号”。 环评文件要求及落实情况见表6-1，环评批复文件要求及落实情况见表6-2。由表6-1、表6-2可知，环评及其批复文件中的提出的要求已落实。图6-1～图6-6为部分防护和环保措施落实情况图。 表6-1 环评文件要求及落实情况 内容 环评要求 环评要求落实情况 污染 防治 措施 （1）探伤室须安装门—机联锁安全装置和灯光警示装置。 （2）探伤室周围须设置电离辐射警示标志，并加以注明“当心电离辐射”字样，告诫无关人员不得靠近。各项辐射环境管理制度应张贴于工作场所。 （3）须给每名工作人员配备个人剂量计等相关辐射防护用品。 （4）探伤过程中产生的废显（定）影液及胶片要求集中存放，并定期送交有资质的单位处理。 （5）应建立X射线探伤机使用台账。 （1）探伤室安装了门—机联锁安全装置、声光警示装置、视频监控、紧急停机按钮。 （2）探伤室周围设置了电离辐射警示标志，并注明“当心电离辐射”字样，探伤室工件门外1m处划有警戒线。各项辐射环境管理制度已张贴于工作场所。 （3）该公司为2名辐射工作人员配备了个人剂量计和个人剂量报警仪，开展个人剂量监测，建立个人剂量档案。 （4）废显（定）影液集中存放在洗片室中的废液回收桶，送温州鑫鹏再生资源利用有限公司处理。 （5）建立了使用登记制度规定工作人员每次使用探伤机在台账上登记。

续表6　环保检查结果

续表6-1 环评文件要求及落实情况 内容 环评要求 环评要求落实情况 辐射 环境 管理 要求 1、成立辐射安全防护管理机构，明确机构及人员管理职责。 该公司成立了辐射安全管理机构，明确了管理机构和管理人员职责。 2、制订管理制度、操作规程。 该公司制订了《辐射安全管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《使用场所安全措施》、《岗位职责》《使用登记制度》、《设备检修维护制度》、《人员培训计划、体检及保健制度》、《监测方案》、《辐射安全年度评估制度》等管理制度和《操作规程》。在工作场所张贴了各项管理制度、操作规程。 3、制订事故应急预案。 该公司制订了《辐射事故应急预案》，并张贴在工作场所墙上。 4、培训、个人剂量监测及健康管理。 （1）该公司2名辐射工作人员于2016年3月参加辐射安全与防护培训学习，经考试合格取得培训合格证书；该公司法人参加了2016年辐射安全与防护法人网络培训班，经考试合格取得培训合格证书。 （2）该公司开展了辐射工作人员个人剂量监测和职业健康检查。2名工作人员送温州市人民医院进行职业健康检查建立了职业健康监护档案。个人剂量委托温州市疾病预防控制中心检测； 5、防护安全监测计划。 该公司制订了《监测方案》。

续表6　环保检查结果

表6-2 环评批复要求及落实情况 环评批复要求 环评批复要求落实情况 1、项目位于瑞安市飞云街道飞云新区民心路518号，拟新建一间X射线探伤室，并配两台X射线探伤机（一台周向探伤机最大管电压/管电流为250kV/5mA；一台周向探伤机最大管电压/管电流为300kV/5mA），项目具体情况见报告表。你公司必须在申领辐射安全许可证后方可在许可范围内从事辐射工作。 该公司在瑞安市飞云街道飞云新区民心路518号，新建探伤室一间，配置两台X射线探伤机（一台XXG2505型定向X射线探伤机；一台XXH3005型周向X射线探伤机）用于室内探伤。已申领了辐射安全许可证，该公司现持有的《辐射安全许可证》发证单位为浙江省环境保护厅；发证时间为2016年11月11日，有效期至2021年11月10日；证书编号：浙环辐证[C2474]。 2、严格按照《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）和报告表提出的要求建设和运行，确保辐射工作人员和其他人员受到的剂量低于各自管理限值。 该公司已按照工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）和报告表提出的要求建设和运行。个人剂量估算结果表明辐射工作人员和其他人员受到的剂量均低于各自管理限值。 3、建设辐射安全管理机构，明确机构成员职责；制定各项辐射安全管理规章制度、操作规程、辐射事故应急方案，并张贴上墙。 该公司成立了辐射安全管理机构，明确机构成员职责；制订了《辐射安全管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《使用场所安全措施》、《岗位职责》《使用登记制度》、《设备检修维护制度》、《人员培训计划、体检及保健制度》、《监测方案》、《辐射安全年度评估制度》等管理制度和《操作规程》《辐射事故应急预案》。各项制度张贴上墙。 4、严格执行各项管理制度和操作规程，从事辐射探伤前，必须仔细检查探伤装置性能、门机连锁装置的有效性、警告标志的状态、探伤室内人员等情况，确保装置使用安全；曝光室内安装摄像装置，以便观察曝光室内人员活动情况；废定（显）影液胶片送交有有资质单位处理；建立设备使用台账。 建立了设备检修维护制度，制订了射线装置安全操作规程以确保装置使用安全；曝光室内已安装摄像装置；废定（显）影液胶片送交温州鑫鹏再生资源利用有限公司处理；已建立设备使用台账。

续表6　环保检查结果

续表6-2 环评批复要求及其落实情况 环评批复要求 环评批复要求落实情况 5、做好人员安全防护和管理工作，操作人员须经辐射安全和防护知识培训合格后上岗；配备剂量报警仪，佩戴个人剂量计，个人剂量计每三个月到有资质的单位检测一次，建立个人剂量档案。 该公司2名辐射工作人员于2016年3月参加辐射安全与防护培训学习，经考试合格取得培训合格证书；两名辐射工作人员已配备报警仪，佩戴个人剂量委托温州市疾病预防控制中心检测，并建立了个人剂量档案。 6、自行检查评估，发现安全隐患立即整改，每年年底应当编写射线装置安全与防护状况年度评估报告，并报当地环保部门。 该公司承诺每年委托有相应资质单位对射线装置周围环境进行辐射监测，在监测和检查的基础上，对该项目辐射安全工作进行评估，并按规定期限将年度评估报告上报当地环保部门备案 7、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照规定程序及时向我局申请环境保护设施竣工验收，经验收合格后方可投入正式运行。 本项目建设执行了辐射安全与防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。目前正按规定程序申请验收。

续表6  环保检查结果

图6-1 个人剂量仪 图6-2 相关规章制度上墙 图6-3工件门电离辐射标志及警示灯 图6-4 X射线探伤机 图6-5废液回收收集桶 图6-6 探伤室内紧急停机按钮

续表6　环保检查结果

6.2 防护安全、环境保护“三同时”制度执行情况 该公司防护安全、环境保护设施和措施主要有： （1）探伤室的辐射防护设计 探伤曝光室四周墙体采用混凝土防护，工作人员及工件进出门采用钢结构内敷设铅板防护，通风口和电缆管廊采用U型通道，并安装门机连锁装置、灯光警示装置、监控视频、紧急停机按钮及放射性标志。探伤室探伤室工件门外1m划设了警戒线。监测结果表明，探伤曝光室的辐射防护设计符合《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）要求。 （2）危险废物管理 探伤工艺产生的少量废显（定）影液及胶片集中存放，交温州鑫鹏再生资源利用有限公司回收处理。 上述情况表明，该公司新建X射线探伤工作场所的放射防护设施及危险废物管理措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目建设执行了防护安全、环境保护“三同时”制度。 6.3 辐射安全许可制度执行情况 该公司现持有的《辐射安全许可证》发证单位为浙江省环境保护厅；发证时间为2016年11月11日，有效期至2021年11月10日；证书编号：浙环辐证[C2474]。检查结果表明，该公司目前单位名称、地址、法定代表人、辐射工作种类和范围（使用Ⅱ类射线装置）与获得的许可情况一致。 6.4 辐射安全防护管理 6.4.1 管理组织机构、岗位职责 该公司成立了辐射防护安全管理机构，明确了管理机构和职责。

续表6　环保检查结果

6.4.2 管理制度、操作规程 该公司制定的管理制度有：《辐射安全管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《使用场所安全措施》、《岗位职责》《使用登记制度》、《设备检修维护制度》、《人员培训计划、体检及保健制度》、《监测方案》、《辐射安全年度评估制度》、《操作规程》等。各项管理制度、操作规程已张帖在工作场所墙上。 6.4.3 监测计划 《监测方案》已规定每年委托有资质单位对射线装置工作场所进行防护检测。 6.4.4 应急预案 该公司制定了《辐射事故应急预案》，内容包括：应急组织机构和职责、应急响应、后期处置联系电话等。 6.4.5 档案管理 该项目设计文件、环评及其批复文件、辐射安全许可证、设备和设施安全防护性能检测文件、辐射工作人员培训合格证书、个人剂量监测报告、职业健康检查报告等资料均已建档长期保管。

# 表7  验收监测结论及建议

7.1 验收监测结论 （1）浙江金龙自控设备有限公司X射线室内探伤项目落实了环境影响评价制度，该项目环境影响报告表及其批复中要求的辐射防护和安全措施已落实。 （2）该项目建设，落实了防护与安全和环境保护“三同时”制度。探伤曝光室进出门铅板防护，四周墙体采用混凝土防护，并安装门机连锁装置、声光警示装置、监控视频、紧急停机按钮及放射性标志。探伤室工件门外划设了警戒线。监测结果表明，探伤室的辐射防护设计符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）要求。 （3）该公司使用X射线探伤装置，依照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，取得了辐射安全许可证。 （4）个人剂量监测及估算结果表明，辐射工作人员个人剂量小于职业工作人员5mSv的个人剂量约束值，公众附加剂量小于0.25mSv的剂量约束值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的职业照射和公众照射年有效剂量限值要求。 （5）现场检查结果表明，该公司辐射安全管理机构健全，辐射防护和安全管理制度、设备操作规程基本完善；制订了监测计划、辐射事故应急预案；辐射防护和环境保护相关档案资料齐备；该公司辐射防护管理工作基本规范。 （6）落实了辐射工作人员培训、个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。 （7）废显（定）影液及胶片委托有资质单位处理。 综上所述，浙江金龙自控设备有限公司已落实X射线室内探伤项目环评及环评批复要求，具备开展X射线探伤所需安全防护措施条件和能力，项目运行对周围环境产生的影响符合辐射防护和环境保护要求，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号文的有关规定，具备竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

续表7　验收监测结论及建议

7.2 建议 （1）根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》规定，取得辐射安全培训合格证书的人员，应当每四年接受一次再培训。因此建议定期做好辐射工作人员再培训，不断提高辐射工作人员防护与安全意识，确保项目正常运行。 （2）根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》规定，个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。因此建议做好个人剂量档案管理。

# Text boxes

图例

比例尺

0         2km

浙江金龙自控设备有限公司

图例

▲24监测点位及序号

比例尺 0      20m

▲21

▲23

▲22

▲25

浙江金龙自控设备有限公司

探伤室

百和集团

▲24

温州岳虹塑机

车间

50m

▲10-14

▲3-5

▲6

▲2

▲7

▲8

▲18

▲19

▲15

▲17

▲16

▲20

▲9

▲1

图例

▲24：监测点位及序号

▲18

▲17

▲16

▲1	检测点位及序号

▲21

▲20

工件就位

探伤部位标记、安放胶片

人员撤离、关闭曝光室门

洗片、评片、出探伤报告

曝光结束后，开门进入曝光室取片

设定探伤条件，进行X射线探伤

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频

场

测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频

场

测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频

场

测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频

场

测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点

△12

△11

△14

★13

▲27

▲22

▲23

图例

▲  工频电磁场监测点

★  无线电干扰监测点

△     噪声监测点