表三   验收组意见

温州地区110 kV小京变扩建工程（一期）竣工环境保护验收意见 温州市环境保护局于2013年12月26日在浙江省温州市组织召开了温州地区110 kV小京变扩建工程（一期）竣工环境保护验收会。参加会议的有永嘉县环保局、国网浙江省电力公司温州供电公司（建设单位）、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院（调查单位）等单位的代表，会议成立了验收组，名单附后。 与会专家和部分代表对该工程环境保护措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程环境保护执行情况和调查单位对竣工验收调查表的介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下： 一、工程基本情况 本次验收内容为110 kV小京变扩建工程（一期），工程变电站位于温州市永嘉县桥下镇小京岙工业区小京岙村西山前路南侧约150 m；输电线路位于温州市永嘉县桥下镇。本期验收扩建50 MVA主变1台；输电线路1×1.5 km。 110 kV小京变扩建工程环评文件由浙江省辐射环境监测站2011年7月完成（本期环评规模：1×50 MVA，架空线2×1.5 km+1×1.7 km），2011年9月13日温州市环境保护局以温环辐[2011]16号文件对环评文件进行了批复。2011年11月9日浙江省发展和改革委员会以浙发改能[2011]1492号文件对工程进行了核准批复。2012年3月31日浙江省电力公司以浙电基[2012]365号文件对工程初设进行了批复。 110kV小京变扩建工程（一期）实际总投资1246.0万元，其中环保投资12.0万元，环保投资占工程总投资的0.96%。工程于2012年6月15日开工建设，2012年9月18日建成投运。 二、环境保护执行情况 该工程建设前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中落实了施工期的环境保护措施，运营期的环境保护设施已按批准的环境影响报告表及批复要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。运营单位环境保护管理机构健全，环保规章制度较完善。 1、生态环境影响 工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复。所采取的水土保持措施有效防治了水

续表三   验收组意见

土流失，工程建设造成的区域生态环境影响较小。 2、电磁环境影响 110 kV小京变电站厂界各监测点工频电场强度为4.57×10-3~3.49×10-2 kV/m，磁感应强度为4.05×10-5~2.31×10-4 mT；环境敏感点各监测点工频电场强度为1.07×10-3~8.69×10-1 kV/m，磁感应强度为1.67×10-5~4.13×10-4 mT。工频电场强度、磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 110 kV小京变扩建工程在频率为0.5 MHz时，无线电干扰值的最大值在变电站南墙外20 m处为42.5 dB（μV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 3、声环境影响 110 kV小京变电站厂界噪声昼间46.7~52.4 dB，夜间40.1~42.2 dB均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65 dB、夜间55 dB）的要求；变电站周围及线路敏感点声环境质量昼间48.2~54.8 dB，夜间40.7~43.6 dB符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55 dB、夜间45 dB）的要求。 4、水环境影响 工程采用无人值班，仅有一人值守，生活污水排放量很少。变电站站设有化粪池，生活污水经化粪池处理后用于绿化，不外排。事故油污由厂家回收处理。 5、其它环境影响 运行期产生的废旧蓄电池由国网浙江省电力公司温州供电公司统一回收，办理相关转移手续并交有资质单位回收处理。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。 6、公众意见调查 公示期间，未收到有关本次验收工程环境保护方面的反馈意见。 三、验收结论 温州地区110 kV小京变扩建工程（一期）落实了环境影响报告书表其批复提出的生态保护

续表三   验收组意见

及污染防治措施，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备环保验收的条件。验收组经认真讨论，建议工程通过竣工环境保护验收。 四、建议 1. 进一步加强与工程周边公众的沟通，开展相关科普宣传活动，增进公众对本工程的了解； 2. 加强工程竣工后运行期间的环境监督管理，对出现的环境问题及时采取措施。 二〇一三年十二月二十六日