目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

环境质量状况	16

评价适用标准	19

建设项目工程分析	23

项目主要污染物产生及预计排放情况	33

环境影响分析	34

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

结论与建议	38

附图：

附图1：项目相对位置图；

附图2：瑞安市环境功能区划；

附图3：瑞安市经济开发区北拓展区总体规划图；

附图4：瑞安市水环境功能区划图；

附图5：瑞安市环境空气质量功能区划分图；

附图6：环境监测点位示意图

附图7：项目平面布置图

附件：

附件1：瑞安经济开发区投资项目备案通知书，瑞开发经备[2016]10号；

附件2：瑞安经济开发区北拓展区6号地块规划设计条件及要求，瑞开发规设字[2012]35号；

附件3：国土资源局交地确认书；

附件4：承诺书；

附件5：环评委托书；

附件6：环评时效评分表

附件7：关于主动公开全本信息的说明

附表：

附表1：建设项目环境保护审批登记表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 瑞安市豪华五金制品有限公司小微创业园项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 瑞安市豪华五金制品有限公司 |
| 法人代表 | 张光福 | 联系人 | 张光福 |
| 通讯地址 | 瑞安市经济开发区 |
| 联系电话 |  | 邮政编码 | 325000 |
| 建设地点 | 瑞安经济开发区北拓展区6号地块 |
| 立项审批部门 | 浙江省瑞安经济开发区经济发展局 | 批准文号 | 瑞开发经备[2016]10号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 轻工业 |
| 用地面积 (m2) | 10000 | 绿化率 | / |
| 总投资 (万元) | 6084.86 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 0.33 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 受到相关“瑞安市加快小微企业创业园建设实施办法”相关政策鼓励，瑞安市豪华五金制品有限公司在充分调研了市场需求，并结合当地特色产业下，决定在瑞安经济开发区北拓展区6号地块投资建设以汽摩配制造、服装制造、电子装配、商务办公、物流管理等为主的轻工产业小微园。浙江省瑞安经济开发区经济发展局以瑞开发经备[2016]10号文件，同意该项目的建设。但考虑到入驻企业存在较大的不确定性，今后拟入驻企业需单独编制环境影响评价文件并报环保部门审批。 根据国家颁布的有关环境保护法和对建设项目实行环境影响评价制度的要求，受项目业主单位——瑞安市豪华五金制品有限公司委托，浙江中蓝环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上编写了本项目环境影响报告表。 |
| 2、编制依据 （一）有关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日施行； （2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； （3）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日； （4）《中华人民共和国水污染防治法（2008年修订）》，2008年2月28日； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第31号，2015.08.29修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年5月24日修订）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日实施； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发展和改革委员会令第21号，2013年5月1日施行； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年修订）》，环境保护部令第33号，2015年6月1日施行； （11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号，2012年7月3日； （12）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，浙江省人大常委会，2013年12月19日； （13）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人大常委会，2013年12月19日； （14）《浙江大气污染防治条例》，2016年7月1日； （15）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第321号，2014年3月13日修改； （16）《关于生态环境功能区划试行工作的通知》，浙环发[2007]94号； （17）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，浙淘汰办[2012]20号； （18）《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》国发〔2011〕42号，2011年12月15日； （19）关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知，浙江省环保厅，2012年4月1日实施。 （20）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》浙政办发〔2014〕86号（2014年7月10日）； （21）《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划（2013—2017年）的通知》（浙政办发（2013）59号）。 （22）关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知，温州市环境保护局温环发[2010]88号； （23）《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，温州市人民政府令，2011年3月1日； （24）《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》，温环发[2010]73号； （25）《温台沿海产业带发展规划温州市实施规划》，温州市人民政府，2009年2月。 （二）环评技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）； （8）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》（浙政函[2015]71号）； （9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），浙江省环境保护局，2005年4月。 （10）《浙江省环境功能区划》（浙政函【2016】111号） （11）《瑞安市环境功能区划》，瑞安市人民政府，2015年8月。 （12）《国家危险废物名录2016版》（2016年8月实施）。 （三）项目文件资料 （1）瑞安经济开发区投资项目备案通知书，瑞开发经备[2016]10号； （2）瑞安经济开发区北拓展区6号地块规划设计条件及要求，瑞开发规设字[2012]35号； （3）国土资源局交地确认书； 3、建设内容与规模 本项目总投资6084.86万元，总用地面积为10000m2，地上建筑面积29999.47m2，小微园建成后，预计可吸纳约20家企业入驻，可解决就业500人左右。本项目主要引入产业为汽摩配制造、服装制造、电子装配、商务办公、物流管理等生产生活服务配套设施组成，园区内不配套职工宿舍楼与食堂。具体技术经济指标见表1-1。 表1-1 项目地块总体技术经济指标 名称 单位 数量 建筑用地面积 m2 10000 地上建筑面积 m2 29999.47 其中 1#生产车间面积 m2 8604.30 2#生产车间面积 m2 6312.61 3#生产车间面积 m2 7541.28 4#生产车间面积 m2 7541.28 其中 生产车间面积 m2 7319.97 首层物业管理用房 m2 50.58 首层配电房 m2 64.94 首层水泵房 m2 41.95 首层发电机房 m2 36.48 首层弱电机房 m2 27.36 建筑占地面积 m2 4719.00 其中 1#生产车间占地面积 m2 1353.15 2#生产车间占地面积 m2 991.75 3#生产车间占地面积 m2 1187.05 4#生产车间占地面积 m2 1187.05 容积率 / 3.0 建筑密度 % 47.19 绿地率 % 9.29 机动车停车位 个 29 其中 大货车停车位 个 1 小型机动车停车位 个 28 非机动车停车位 m2 177.5 4、项目生产规模 根据业主提供的资料，该项目建成投入使用后，主要入驻的企业定位为汽摩配制造、服装制造、电子装配、商务办公、物流管理等。项目建筑面积29999.47m2，根据瑞安市同行业企业的类比调查分析，拟建项目营运期产品规模预测如表1-2。 表1-2 项目生产规模预计 序号 行业类别 生产规模 1 汽摩配制造 18万件/年 2 服装制造 50万件/年 3 电子装配 100万件/年 4 商务办公 —— 5 物流管理 —— 表1-3 项目原材料清单预计 序号 行业类别 名称 拟建项目消耗量 1 汽摩配制造 铝材 1300t/a 钢材 2700t/a 乳化液 11t/a 矿物油 10t/a 2 服装制造业 布料 50万米/年 皮料 7.5万米/年 里布 7.5万米/年 辅料（如纽扣等） 50万套/年 3 电子装配 仪器仪表灯芯、LED灯管等 110万件/年 电子配件（线路板、显示器等） 110万件/年 壳体 110万件/年 表1-4 项目主要生产设备预计 序号 行业类别 设备名称 数量（台） 1 汽摩配制造业 车床 40 磨床 40 冲床 50 铣床 25 2 服装制造业 电脑平车 400 烫台 12 剪裁机 10 5、总平面布置及周边概况 本项目位于瑞安市经济开发区北拓展区，地块现状为农田。地块东侧为小路和瑞安市污水处理厂预留用地；南侧为北拓展区7号地块，为瑞安市瑞新起重机械有限公司建设用地；华峰集团内部固废焚烧装置位于本项目东南方向，与本项目距离约110m；西侧为规划望江一路（宽约20m）路西为绿健生态农庄；北侧为开发区大道（宽约40m），路北现状为农田。项目距离北侧最近敏感点农场四大队约180m。详见图1-1厂区周边环境及四至关系图。 图1-1 项目周边环境及四至关系图 图1-2 项目平面布置图 6、公用工程 （1）给水 该项目水源由市政供水管网接入提供。 （2）排水 雨污分流，雨水经管网收集后排入附近水体。项目产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入市政污水管网，进入瑞安市江北污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排放。 （3）供电 本项目电源接自市政电网，作为常用电源。 |
| 与本项目有关的原有污染情况： 本项目为新建项目，现状为农田，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 1、地理位置 瑞安市位于浙江省东南沿海，地理坐标为北纬27(40(～28(01(，东经120(10(～121(15(。东邻东海，西连文成，南接平阳，北与瓯海为邻，西北界为青田县，全市总面积约1270km2。瑞安市区北距温州市区34km，104国道自北而南穿越市区。项目位于瑞安经济开发区北拓展区6号地块。 图2-1 项目所在地理位置图 2、气温气象 瑞安市滨临东海，纬度较低，属亚热带海洋型季风气候区。气候四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，5～6月份，持续阴雨闷湿天气，7～8月份，天气晴热，常有不同程度的伏旱出现，7～9月份常受台风影响，往往造成风涝灾害，9月下旬开始，北方冷空气分股南下，暖空气势力减弱，10～12月份由凉转冷，雨量显著减少。常年主导风向以东南偏东风为主，夏季盛行东南偏东风，冬季盛行西北偏西风。 3、水文特征 该区地下水总流向自西向东，主要补给来水是大气降雨，局部地段海水参与地下水活动。 东部沿海平原和飞云江河谷平原广泛分布的第四系地层，按埋藏情况自西向东由潜水逐步过渡到承压水。承压含水层由上游的单层过渡到下游的多层，由于古河道砂砾层的连续沉积受全新纪海侵的影响，使该地区地下水局部减化，出现了飞云江两岸呈长条状分布的咸水带。 西部山区和东部低山主要为上侏罗纪火山碎屑岩和燕山晚期的侵入岩。地下水主要受岩性构造、地貌和风化程度影响，除营前局部红层孔隙水之外，其他地方均为基岩裂隙水，其富水性由西向东逐渐减弱。 瑞安市境内江河交错，溪流众多，主要河流有飞云江、温瑞塘河和瑞平塘河等，属于浙江省八大水系之一的飞云江水系。 飞云江水文特征 飞云江在瑞安城关下游约11km处的新村流入东海。全流域多年平均流量为148.36m3/s，年径流量46.82亿m3。据瑞安市水文站测算，瑞安河段涨潮时平均流速0.63m/s，平均流量3500m3/s，涨潮潮流量1.6524亿m3。流量的变化随着雨水的增加而增大，即年内4~6月的梅雨和7~9月的台风雨期间，流量增大。飞云江上游江道弯曲，沿程有支流金潮港、高楼溪等支流汇入，水流湍急，上游河宽100~250m，中部宽150~300m；下游江道顺直，江床平坦，河宽1~3km。 飞云江上主要的水工建筑有珊溪水利枢纽、潘山翻水站和大小30座泄洪水闸，其中潘山翻水站最大提水流量11m3/s，设计灌溉面积18万亩。翻水经过输水明渠和纵横交错的河网，输送到瑞平塘河，作为瑞平塘河枯水季节的补充水源。 4、土壤植被 瑞安市境内土壤主要为红壤、潮土、盐土和水稻土等土类，潮土主要分布在江流两岸，滩地，发育于溪流洪积冲积物；水稻土广布于河谷、沿江、滨海地区平原水田。在温暖多雨和常绿阔叶林的气候生物条件作用下，成土过程中水解作用比较彻底，土体中铝、铁等氧化物及其水化物积累较多，呈红色或黄红色，土壤呈酸性反应，质地粘细，有机质含量贫乏。 5、地形地貌 瑞安市属浙南丘陵区，总体地势自西北向东南倾斜，飞云江自西向东贯穿而过，市境位于飞云江流域的中、下游。全市可规划分为西部山区、中部丘陵冲积平原、东部沿海平原及海岛四大部分。西部山区一般为海拔600m～1000m的中、低山；中部丘陵冲积平原区在地质构造、岩性风化程度差异的影响下，阶梯状台地普通发育；东部沿海平原区系温瑞平原的组成部分，居飞云江河口地带，地势平坦，河流纵横、沟渠密布，平原河网注入飞云江，东流入海；海岛区海岸陡削、地势起伏不平。 社会环境简况： 1、瑞安市概况 瑞安市是温州大都市南翼中心城市，北与温州市区、南与平阳县、西与文成县以及青田县接壤，为中国浙江省下辖的县级市，由地级温州市代管，陆域面积1271平方公里，海域面积3060平方公里，辖5个镇、10个街道，总人口119.05万，是浙江省重要的现代工贸城市和历史文化名城。 1987年，瑞安市被国务院确定为首批14个沿海经济开发区之一，为全国农村综合经济实力百强县（市）之一，浙江省小康县（市）、浙江省重要的现代工贸城市和历史文化名城。2015年瑞安市地区生产总值720.51亿元，比上年增长8.3%，增幅与温州市持平，低于乐清0.3个百分点。第一产业增加值19.54亿元,比上年增长1.6%；第二产业增加值329亿元,比上年增长6.3%；第三产业增加值371.96亿元,比上年增长10.7%。按户籍人口计算,全市人均生产总值58580元（按2015年人民币对美元平均汇率6.2284折算），折合9405美元,比上年增长8.5%。 2、瑞安市经济开发区概况 瑞安经济开发区是在原瑞安市总体规划的基础上，为充分发挥沿海优势，适应进一步发展外向型经济的要求，根据瑞安市委、市政府指示规划的。瑞安经济开发区规划开发总面积7.86km2，分为工业区、高新技术工业园等功能区块。开发区致力于发展高新技术产业、出口创汇产品（特别是机械、服装、食品加工等产业，以及水产品加工业），鼓励创办外商投资企业和外向型、规模型企业，走科工贸一体，二、三产业协调发展的开发之路。 开发区建设的总体目标是：充分发挥开发区在瑞安市经济总量扩张、城市规模扩大、产业结构升级中的先导作用，通过努力，最终把开发区建设成为具有浙南水乡特色，以工业为主的生态型、综合性城市新区，成为瑞安城市建成区的重要组成部分，新型工业的示范窗口。 根据《瑞安市经济开发区北拓展区总体规划》，瑞安市豪华五金制品有限公司小微创业园项目位于瑞安经济开发区北拓展区6号地块，属于工业用地，符合规划用地要求。 图2-2 瑞安市经济开发区北拓展区总体规划 3、环境功能区划概况 根据《瑞安市环境功能区划》（2015年），本项目位于瑞安市经济开发区北拓展区，属于环境优化准入区（0381-V-0-06）。详见图2-3 项目环境功能区划图。 （一）区域特征 东部沿海环境优化准入区（0381-Ⅴ-0-06）。该区域面积为70.51平方公里，范围主要包括经济开发区、上望街道、莘塍街道、汀田街道和塘下镇的东部沿海区域。其中经济开发区发展较为成熟。整体该区域为中度敏感区域。 （二）功能定位 主导环境功能：产业优化发展 （三）环境功能目标 主导环境功能目标：加强主要污染物总量减排，生产环境不受污染，确保区域环境质量达到人类健康生产居住的条件。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到《土壤环境质量标准》（GB15618－2008）二级标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）2类标准。 （四）管控措施 禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 防范重点企业环境风险。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必需的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目为标准厂房建设项目，入驻的行业均为对周边环境无干扰和污染的工业项目，符合瑞安经济开发重点发展生态环境功能小区的产业发展要求。 图2-3 瑞安市环境功能区划 4、相关规划符合性分析 本项目位于瑞安经济开发区北拓展区6号地块，属工业用地。用地性质符合瑞安市经济开发区北拓展区总体规划要求。本项目所在地属于环境优化准入区（0381-V-0-06），本项目主导产业为汽摩配制造、服装制造、电子装配、商务办公、物流管理等，符合该功能小区建设开发活动的环境保护要求。 5、瑞安市污水处理厂概况 （1）污水管网 瑞安市江北污水处理厂的城市污水排放管道分五个系统，分别为老城区、安阳新区、经济开发区、塘下-莘塍片区和飞云片区。其中老城区、安阳新区、经济开发区三个片区污水管网已建成，该三个片区已通水进行试运行。塘下-莘塍片区现状沿东新路—瑞安大道—瑞光大道已经开始埋设瑞安东部塘下、汀田、莘塍片区的污水收集干管，在东新路上为d600～d2000的管道，在瑞安大道上为d2000的管道，在瑞光大道为d2200的污水管道。 （2）瑞安市江北污水处理厂建设情况 瑞安市江北污水处理厂选址于瑞安市经济开发区东侧飞云江下游河口岸边，距瑞安市区约9km，厂址西南临飞云江，西北侧约2km为瑞安市经济技术开发区，厂址所在位置为飞云江农场第四分场，直接建设二级城市污水处理厂。污水处理厂现已投入运行，其日处理污水7万t；二期设计新增污水处理能力7万t，现已投入试运行，二期工程投入运行后，江北污水处理厂污水日处理能力已达到14万t；远期规划日处理污水35万t。 根据浙政办发[2015]42号文件《浙江省人民政府办公厅关于切实加强城镇污水处理工作的通知》，“2017年底前，其他地区城镇污水处理厂出厂水水质全部执行一级A标准。”目前瑞安市江北污水处理厂正在对工程进行提标改造。 （3）本项目排水规划 待项目建成投入使用后，项目所在区域的污水能纳管处理，故本项目生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入市政污水管网，本项目预计2018年以后投入使用，所以最终进入江北污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放，

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、环境功能等) 1、水环境质量现状 （1）飞云江 根据本项目的地理位置，选用飞云江飞云渡口断面和第三农业站断面两个水质监测点，采用瑞安市环境监测站2015年2月对该两个断面例行监测的数据，具体见表3-1。 表3-1 2015年度飞云江常规水质监测结果单位：mg/L（pH除外） 站位名称 指标 结果 CODMn 总磷 NH3-N 飞云渡口 二月均值 0.83 0.142 0.117 水质类别 Ⅰ III Ⅰ 第三农业站 二月均值 1.02 0.124 0.009 水质类别 Ⅰ III Ⅰ 由监测数据可知，飞云江水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。从上表的数据和评价结果可以看出，2015年2月监测结果均值都能达Ⅲ类标准，存在一定的水环境容量，其中CODMn、NH3-N监测指标能达一级标准。 2、大气环境质量现状 根据该项目所处地理位置，本评价选用2014年3月10日至16日肖宅村的实地监测数据来评价区域大气质量。监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 肖宅村环境空气质量 单位：mg/m3 监测 因子 监测 点位 1小时平均值范围（mg/m3） 最大 占标率 超标率 （%） 24小时平均值范围（mg/m3） 最大 占标率 超标率 （%） SO2 肖宅村 0.031-0.069 13.8% 0 / / / NO2 0.015~0.063 31.5% 0 / / / PM10 / / / 0.075~0.088 58.7% 0 NMTHC 0.716-1.56 78% 0 / / / 根据《瑞安市环境空气质量功能区分图》，评价区域环境空气为环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。由表3-3可知该项目所在区域环境空气中SO2、NO2的1小时平均浓度和PM10的24小时平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，满足功能要求，表明该区域环境空气质量良好，具有一定的大气环境容量。 3、声环境现状 根据该项目所处地理位置的具体情况，本评价声环境现状监测共设置监测点4个（布点位置见图1-1）。本项目周围的声背景值如表3-3所示： 监测时间：2016-7-14 监测仪器：HS5628型积分声级计 表3-3 监测点声环境质量背景值统计表 单位：dB(A) 监测点 噪声源值 执行标准 昼间标准值 是否达标 1# 58.2 3类 65 是 2# 59.3 是 3# 60.3 是 4# 65.8 4a 70 是 由表3-3可知，项目北侧厂界靠近主干道开发区大道一侧声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、环境质量保护目标 根据水功能区划、声功能区划及建设项目所在区域的环境状况，本项目的主要环境保护目标如表3-4所示。 表3-4 主要环境质量保护目标 名 称 保护目标 飞云江 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 附近内河水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 项目所在区域环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准 项目所在区域声环境 项目北侧厂界靠近主干道开发区大道一侧声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 2、敏感点保护目标 本项目位于瑞安市经济开发区北拓展区，地块及现状均为农田，规划为工业用地，项目距离农场四大队约180m，保护情况详见表3-5。 表3-5 评价范围内主要保护目标情况 敏感点 保护内容 主要方位 备注 农场四大队 大气环境 声环境 北侧 相距约180m，约50户

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）地表水标准 飞云江为Ⅲ类水功能区划，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；温瑞塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH DO CODMn BOD5 氨氮 石油类 总磷 Ⅲ类 6～9 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 Ⅳ类 6～9 ≥3 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤1.0 （2）环境空气标准 项目所在地属二类环境空气质量功能区，因此，本项目常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 类别 污染物名称 标准限值(μg/Nm3) 1小时平均 日平均 年平均 常规污染物 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 NOx 250 100 50 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 TSP / 300 200 （3）声环境标准 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 适用区域 昼间 夜间 3 工业区 65 55 4a类 交通干线两侧 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 排 放 标 准 | （1）废水 施工期及运营期产生的生活污水在厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，纳入排污管网，经瑞安污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排放，相关标准值见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) 污染物 pH SS BOD5 CODcr 石油类 总磷 NH3-N 三级标准 6-9 ≤ 400 ≤ 300 ≤ 500 ≤ 20 ≤ 8* ≤ 35* 城镇污水处理厂一级A排放标准 6-9 ≤ 10 ≤10 ≤50 ≤ 1 ≤ 0.5 ≤ 5 备注：氮、磷污染物纳管排放浓度执行浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业氮、磷污染物排放标准限值》。 （2）废气 项目常规大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准，有关污染物排放标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级标准 监控点 浓度（mg/m3） 氮氧化物 240 15 0.77 周界外浓度最高点 0.12 SO2 550 15 2.6 0.4 颗粒物 120 15 3.5 1.0 （3）噪声 ①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准具体标准见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 （GB12523-2011） 噪声限值 昼间(dB) 夜间(dB) 70 55 ②项目营运期北厂界靠近主干道开发区大道一侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。具体标准见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 适用区域 等效声级LeqdB(A) 昼间 夜间 3 工业区 65 55 4 交通干线两侧 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据该项目的污染特征，本项目污染物的指标主要为COD和NH3-N。项目建成后污染物排放量见下表4-8。 表4-8 项目主要污染物排放情况 单位：t/a 污染源 污染物 产生量 环境达标排放量 废水 废水量 4800 4800 COD 2.4 0.240 NH3-N 0.144 0.024 根据《浙江省人民政府关于开展排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》、《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》和《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》（温发改价[2013]225 号）有关规定，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，COD和氨氮无需进行排污权交易。 根据工程分析，本项目入驻行业生产过程中无生产废水产生，仅排放生活废水，故项目污染物因子（CODCr）的排放量符合该区域的总量控制要求，不需区域替代削减。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期 1、施工期污染源分析 （1）废气 施工期大气污染源主要是施工车辆和部分施工机械所产生的尾气以及施工车辆行驶过程中产生的扬尘，建材堆放场产生的扬尘。根据类比调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12～0.79mg/Nm3。 （2）噪声 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、打桩机、挖掘机、装载机、搅拌机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表5-1。 ②运输车辆噪声 施工过程中一般使用大型货运卡车，其噪声级较高，可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时，其噪声级可达110dB以上。 表5-1 建筑施工机械的噪声级 单位：dB 机械名称 平均噪声级 机械名称 平均噪声级 打桩机 80～90 挖土机 80～93 推土机 78～96 搅拌机 78～88 运土机 85～94 汽锤、风钻 82～98 混凝土破碎机 85 空气压缩机 75～88 卷扬机 75～88 钻机 87 一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级将会叠加，叠加值将增加约3-8dB(A)。 （3）废水 由于瑞安市地质表面基本上属软基土，地下水位较高，在建筑基础施工阶段，往往会产生有一定量的含泥浆的地下水。建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般从几十人到几百人不等，如施工期间人员按100人计算，人均生活污水产生量以40L/d计，则生活污水排放量为4.0t/d。 （4）固体废物 施工期间主要固体废弃物源于建筑垃圾、装修垃圾、软土及少部分施工人员生活垃圾。建筑及装修垃圾按每100m2建筑面积1.5t计，该项目总建筑面积为30876.70m2，则该项目将产生建筑垃圾约463.15t。此外，若施工期间日均施工人员按100人计，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期为2年，则预计施工期共产生生活垃圾36.6t/a。 2、施工期污染防治措施 （1） 扬尘和废气控制措施 ①施工单位应当制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作； ②施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏或者覆盖，工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭； ③不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃，使用机械开挖、拆除作业的，应当配备水喷淋等防尘设施，在大风干燥的天气，应增加喷淋作业的次数和喷淋水量； ④为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。除需要开挖的区域外，施工工地的地面应当进行硬化处理； ⑤施工单位应当使用预拌砂浆、混凝土，禁止现场搅拌，建议采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土。需要现场搅拌的，应当依法报经散装水泥管理机构批准，并采取相应的扬尘防治措施； ⑥施工工地内应当设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地； ⑦建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑧在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用容器或者管道方式进行清运，禁止高空抛掷、扬撒； ⑨工程项目完工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 （2）施工噪声防治措施 ①加强管理工作，合理安排施工计划和施工机械设备组合，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备较均匀的使用。 ②打桩之前先建好隔离墙，并选用低噪声打桩机（不得采用冲击式打桩机，应采用静压打桩机或灌注桩打桩机），以减少对周围影响，同时做好协调工作。 ③对噪声相对较高的设备如搅拌机、电锯，建议在加工场外加盖简易棚。 ④加强设备维护，保证车辆、施工设备处于良好工作状况。 ⑤采取其它措施，如在施工场地周围设置围墙及防护网，设置单独出入口。 ⑥加强施工管理，夜间施工需进行申报，得到批准后方可进行夜间施工，严禁夜间进行打桩作业。 （3）施工期废水治理措施 施工期间的生活污水主要来自施工人员的生活过程，包括吃饭、洗衣、洗澡、入厕等。由于本项目建设期较长，因此本项目施工人员应设立集中的驻地，配备简易厕所，驻地需设生化处理设施，施工期生活污水经生化处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放。泥浆水经沉淀池处理后，上清液排放；沉渣外运委托相关单位合理处置，不得随意倾倒。 （4）施工固废处理方法 ①生活垃圾及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等施工垃圾，集中收集，其中垃圾中能回收利用的尽量回收再利用，不能利用的建议及时清运到垃圾场进行处置。 ②对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可与施工挖出的土石一起堆放或回填；施工期挖出软土建议尽量外运利用或运到环保部门指定的地点进行合理处置，或委托相关单位合理处置。 二、营运期 1、标准厂房中各行业工艺分析 本项目为轻工产业小微园建设项目，主导产业为汽摩配制造、服装制造、电子装配、商务办公、物流管理等产业。现选择了汽摩配制造（装配为主）企业、服饰制造企业和物流企业的工艺流程和排污情况进行类比，并展开分析评价，为项目建成投入营运后可能产生的污染影响，进行预测并提出污染防治措施。考虑到入驻企业存在较大的不确定性，今后拟入驻企业需单独编制环境影响评价文件并报环保部门审批。 （1）汽摩配制造（不含表面处理、喷漆等工艺） 通过对瑞安市典型汽摩配企业的调研，发现各企业生产规模大小不等，但主要生产工艺及污染流程类似。经类比分析，本项目标准厂房汽摩配企业的生产工艺流程如下： （2）服装制造业 对准备入驻项目标准厂房的服装制造业进行调研，瑞安市服装制造行业主要产品为西装、衬衫、女装和牛仔裤等，以瑞安贵之风服饰有限公司年产50万件女装厂房扩建项目（审批号：瑞环建[2012]206号）为例分析其工艺流程。 电子装配 对准备入驻项目标准厂房的电子装配业进行调研，主要为组装为主，以组装电子产品LED灯、电表、水表等仪器仪表为例，其工艺流程如下： ①工艺流程 2、项目污染源分析 （1）废水 ①生活废水 根据小微园规划，项目建成后可吸纳约20家企业入驻，可解决就业500人左右。园区内不配套职工宿舍楼，食堂。生活污水主要由冲厕水组成，冲厕水按0.04吨/人·日计，年工作日按300天计，转污率按80%计，则生活污水产生量约16t/d、4800t/a。 根据生活污水类比调查与分析，污水中主要污染物浓度CODCr为500mg/L、氨氮为30mg/L，则污水中主要污染物产生量CODCr产生量为2.4t/a， NH3-N产生量为0.144t/a。 ②工业废水 业主承诺本项目不入驻产生工业废水的企业，因此不存在工业废水。 废气 业主承诺本项目不入驻产生工业废气的企业，因此在生产过程中基本没有废气产生。 本项目备用发电机运转时会因柴油燃烧排放出一定量的尾气，由于备用发电机组为不经常使用的设备，所以其影响是暂时性的。 （3）噪声 本项目主导产业为汽摩配制造、服装制造、电子装配、商务办公、物流管理等产业。噪声来源主要为各生产车间产生设备噪声。 表5-2 各设备声源源强统计表 汽摩配制造业 工序（设备） 噪声值（dB） 下料 85~88 冲床 80~85 机械加工 78~83 服装制造业 剪裁机、平车 75-80 电子装配业 组装流水线 75-80 仓储物流 交通噪声 65-70 装卸噪声 70-75 固废 ①生活固废 生活垃圾来自办公和职工生活等过程，主要含有食品、纸屑、塑料、玻璃灰渣等成份。项目建成后，预计就业人数约500人。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，工作天数按300天计，则项目生活垃圾产生量则生活垃圾产生量为75t/a。 ②工业固废 ⅰ汽摩配制造业 固体废物为废料、边角料、碎屑等，总量约占原料用量的10%，经估算，固废产生量约为400t/a，边角料均出售或综合利用。 机加工过程中会产生一定量的乳化废液和废矿物油，根据相关行业类比分析，乳化废液产生量为35t/a，废矿物油产生量为20t/a，需委托相关有危险废物经营许可证的单位统一处理处置。 ⅱ服装制造业 固体废物为生产边角料，如废旧布料。根据类比分析，估算生产边角料产生量约为10吨/年，可出售综合利用。 ⅲ电子装配业 固体废物为不合格零部件。根据类比分析，不合格零部件约占5%，约50吨/年可出售综合利用。 ⅳ仓储物流 仓储物流行业生产固废主要为废旧包装材料。根据本项目规模包装废料产生量约10t/a。 ③副产物属性判定 ⅰ固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》对项目产生的各类副产物进行属性判定，判定结果如下表5-3所示。 表5-3 项目固体废物属性判定 序号 废物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属 固体废物 判定依据 1 金属边角料 下料、车库等机加工 固态 铁、铜 是 试行中二（一）（2） 2 废矿物油 研磨、打磨等机加工 液态 矿物油 是 3 废乳化液 车床、磨床等机加工 液态 乳化液 是 4 电子零部件 组装过程 固态 —— 是 5 废旧布料 剪裁过程 固态 —— 是 6 废旧包装材料 包装过程 固态 —— 是 7 生活垃圾 日常生活 固态 —— 是 试行中二（一）（4） 根据《危险废物鉴别标准》（GB 5085.7-2007）和《国家危险固废名录》，对本项目入驻的企业可能产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果如下表5-4所示。 表5-4 项目危险废物属性判定 序号 废物名称 产生工序 是否属危险废物 废物代码 1 金属边角料 下料、车库等机加工 否 / 2 废矿物油 研磨、打磨等机加工 是 HW08/900-200-08 3 废乳化液 车床、磨床等机加工 是 HW08/900-006-09 4 电子零部件 组装过程 否 / 5 废旧布料 剪裁过程 否 / 6 废旧包装材料 包装过程 否 / 7 生活垃圾 日常生活 否 / 由以上各表可知，本项目入驻企业可能产生的各类副产物均属于固体废物的范畴，其中职工生活垃圾、金属边角料、电子零部件、废旧布料、废旧包装材料为一般固废，废矿物油和废乳化液属于危险固废范畴。 3、本项目营运期污染防治措施简述 （1）废水治理措施 根据工程分析，项目入驻行业生产过程中无生产废水产生，主要废水来自生活污水。本项目生活污水排放量为16t/d、4800t/a。 雨污分流，雨水经管网收集后排入附近水体。项目产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入市政污水管网，进入污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排放。 表5-5 废水处理排放情况统计表 单位：t/a 废水性质 排放量 污染物 排放浓度 产生量 排放量 生活污水 4800 CODCr 50mg/l 2.4 0.240 氨氮 5mg/l 0.144 0.024 （2）废气防治措施 ①备用发电机燃油建议采用含硫量低于0.2%的轻质柴油作为燃料，要求废气通过排气筒排放，高度不小于15米。 ②加强车间通风换气，改善车间空气质量，以利于车间废气的稀释扩散。 （3）噪声防治措施 ①厂区合理布局，如将备用发电机房、高噪声生产设备车间置于厂区靠近公路一侧；车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响。在设备选型上尽量选用低噪声设备。 ②设置独立封闭的备用发电机房，房内应布置吸声建筑材料，同时适当加厚实体墙的厚度。发电机组安装减震垫，排气口要安装消声器。 ③厂房通风设备如风机出风口应配消声器。 ④合理安排生产时间，尽量避开夜间作业，夜间尽量少开或不开门窗。 ⑤加强厂房绿化建设，不但可以降低噪声，而且能美化环境、净化空气。 （4）固体废弃物防治措施 ①生产废料、边角料集中外售或回用，生活垃圾清运处理。 ②厂区内设置固定生活垃圾收集点（非露天）来集中堆放职工生活垃圾，收集后及时清运，不得随地丢弃。 ③乳化废液和废矿物油委托相关有危险废物经营许可证的单位统一处理处置。 4、环保投资 本项目污染防治措施的投资费用预计为20万元，详见表5-6。 表5-6 环保设备和措施投资估算 序号 环保措施 费用估算（万元） 1 废水处理设施 3 2 废气处理设施 5 3 噪声治理措施 10 4 固废处置系统 2 5 合计 20 5、投入使用后主要污染物排放量汇总分析 项目建成后主要污染物产生及排放情况见表5-7。 表5-7 项目投入使用后污染物排放量汇总 单位：t/a 污染因子 本次项目 新增量 产生量 削减量 排放量 生活 污水 废水量 4800 0 4800 +4800 CODCr 2.4 2.16 0.240 +0.240 NH3-N 0.144 0.12 0.024 +0.024 废 气 燃油废气 少量 0 少量 少量 固 废 生活垃圾 75 75 0 0 金属边角料 400 400 0 0 乳化废液 35 35 0 0 废矿物油 20 20 0 0 废旧布料 10 10 0 0 电子零部件 50 50 0 0 包装废料 10 10 0 0

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前 (单位) | 处理后 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 燃油废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活过程 | 废水量 | 4800t/a | 4800t/a |
|  |  | CODcr | 500mg/L，2.4t/a | 50mg/L，0.240t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.144t/a | 5mg/L，0.024t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 金属边角料 | 400t/a | 0 |
|  | 一般固废 | 废旧布料 | 10t/a | 0 |
|  | 一般固废 | 电子零部件 | 50t/a | 0 |
|  | 一般固废 | 包装废料 | 10t/a | 0 |
|  | 危险固废 | 乳化废液 | 35t/a | 0 |
|  | 危险固废 | 矿物废油 | 20t/a | 0 |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 75t/a | 0 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 项目噪声源为各生产设备及备用发电机运行过程中产生的噪声。根据相关类比资料，正常工况下项目生产车间噪声级约为70～85dB。 |
| 主要生态影响： 该工程对生态环境的影响主要发生在工程施工期，主要生态影响为水土流失。该项目总用地面积为10000m2，总建筑面积为29999.47m2，项目的实施将改变土地的利用现状，区域内生态、景观会发生一定变化，一定程度上会造成水土流失，但该影响将随工程建设期的结束而终止。据分析，该项目通过水保措施后水土流失不会很大。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： （一）废水影响分析 在场地内设排水沟，先截后排，建设沉淀池，泥浆水经沉淀池处理后，上清液排放；沉渣外运到建筑垃圾填埋场处置。加强管理，沉渣不得随意倾倒。泥浆水不得直接排放。施工人员利用周围现有的生活设施。经上述处理后，施工期产生的泥浆水对周围环境影响不大。 （二）扬尘影响分析 露天堆放的材料及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重，施工对周围环境造成一定影响。制定必要的抑尘措施后，并设置防尘网，则对周围环境影响是可以接受的。 一般情况下对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到较小范围内。则施工扬尘对周边环境的影响不会很大。 （三）噪声影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。. 该项目施工机械的噪声对周围环境影响是存在的。同时，本项目位于瑞安市经济开发区北拓展区，周边200m范围内均为在建厂房和农田，故本项目周边现无敏感保护目标，同时施工噪声影响随施工期的结束而消失。因此本项目施工期的噪声影响不大。 （四）固废影响分析 施工期固体废物包括施工期产生建筑垃圾、施工人员的生活垃圾，以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等生产垃圾，管理部门应妥善安排收集，生活垃圾送城市环卫部门处理，生产垃圾尽量回收再利用，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理。该项目挖出软土送至建筑垃圾场填埋，或采取其它合理处置方式。施工期固体废物只要落实措施后一般不会造成二次污染，对环境影响不大。 （五）施工期交通噪声及其他影响 由于工程施工的需要，增加大量的施工车辆，引起附近道路车流量的增加，减缓行车速度，从而导致汽车尾气排放量的增加，对环境造成影响。运输路线安排时要尽可能的远离敏感点，同时加强管理，合理安排时间。 施工期，除上述对环境的影响外，还有一些其他影响，主要有施工车辆增加对交通的影响等。同时要做好安全措施。 项目营运期环境影响分析 （一）水环境影响分析 由于项目所在区域的污水已经能纳管处理，因此项目生活废水经预处理后，按《污水综合排放标准》的三级标准后排入市政污水管网，再进入瑞安市污水处理厂处理，达到城镇污水处理厂一级排放标准的A标准后排入飞云江。 根据工程分析，本项目仅排放生活废水。生活废水产生量为16t/d、4800t/a，废水中CODCr产生浓度为500mg/L，产生量为2.4t/a，氨氮产生浓度为30mg/L，产生量为0.144t/a，经处理后CODCr排放浓度为50mg/L，排放量为0.240t/a，氨氮排放浓度为5mg/L，排放量为0.024t/a， （二）大气环境影响分析 1、发电机燃油废气影响 备用发电机建议使用含硫量低于0.2%的低硫轻质柴油，发电机运转时会因柴油燃烧排放出一定量的尾气，但由于备用发电机为不经常使用的设备，所以其影响是暂时性的。而且废气经排气筒引至楼顶排放后，经分析对周围环境影响不大。 （三）声环境影响分析 据资料显示，该项目生产车间噪声值约70-90dB，经实体墙隔声之后噪声值约60-80 dB，环评取最高噪声值90dB作为计算，采用整体声源模式进行预测，预测公式如下： 式中：Lw——整体声源的声功率级，dB； Sp——厂区（或车间）面积，㎡； Sa——测点连线围成的区域面积，㎡； l——测点连线的周长，m； αa——空气吸收系数，dB/m； ——测点距厂区（或车间）外墙的平均距离，一般取0.05～0.5； h——传声器高度，h＝H＋0.025，H为车间声源的平均高度，h限定在10m以内，若超过10m取10m。 经预测，项目生产噪声到达65dB的衰减距离约为15米。因此，项目在做好高噪声设备消声降噪等措施后，厂界噪声能够达标排放，对周边环境影响不大。 根据现场调查可知，项目周边空地规划为工业用地及道路用地，周边范围100米内无居住区等敏感点，噪声不会产生扰民现象。 （四）固废环境影响分析 加强管理，做好生产固废和生活垃圾的及时收集处理。生产固废经收集外售处理或回用；生活垃圾委托环卫部门及时清运。乳化废液和废矿物油属危险固废，委托具有危险废物资质的单位处理。只要落实以上措施后，该项目固废不会对周围环境产生影响。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 燃油废气 | 备用发电机燃油建议采用含硫量低于0.2%的轻质柴油作为燃料，要求废气通过排气筒排放，高度不小于15米。 | 对周围环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 项目生活废水经预处理后，按《污水综合排放标准》的三级标准后排入市政污水管网，再进入瑞安市污水处理厂处理，达到城镇污水处理厂一级排放标准的A标准后排入飞云江。 | 对周围环境影响不大 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 金属边角料 | 综合利用或外售处理 | 零排放 |
|  |  | 废旧布料 | 综合利用或外售处理 | 零排放 |
|  |  | 电子零部件 | 综合利用或外售处理 | 零排放 |
|  |  | 包装废料 | 综合利用或外售处理 | 零排放 |
|  | 危险固废 | 乳化废液 | 经收集后委托相关资质单位处理 | 零排放 |
|  |  | 矿物废油 |  |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾桶，委托环卫部门收集 | 零排放 |
| 噪声 | 落实措施后对周围环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果： 一、措施 （1）施工期应尽量避开雨季。 （2）采取一围、二疏、三沉淀措施，不得随意丢弃，弃土弃渣可作为项目区内道路回填和场地平整之用。 （3）合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间。 （4）在主体工程建设的同时，项目区应逐步开展对平台裸露地和区内道路的绿化美化，治理措施可采取种植花木、植被等。 二、预期效果 （1）弃土弃渣再利用不仅减少了工程弃渣，减少了施工期产生的水土流失量。 |

# 结论与建议

一、项目基本情况 本项目总投资6084.86万元，总用地面积为10000m2，地上建筑面积29999.47m2，小微园建成后，预计可吸纳约20家企业入驻，可解决就业500人左右。本项目主要引入产业为汽摩配制造、服装制造、电子装配、商务办公、物流管理等生产生活服务配套设施组成，园区内不配套职工宿舍楼与食堂。 二、环境质量现状结论 （1）根据环境空气监测结果分析，该项目附近环境空气中SO2、NO2、TSP均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）纳污水体飞云江水质现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，存在一定的水环境容量。 （3）根据环境噪声监测结果可知，项目区域声环境现状达到3、4a类标准。 三、污染物汇总 表9-1 主要污染物产排情况（单位：t/a） 污染因子 本次项目 新增量 产生量 削减量 排放量 生活 污水 废水量 4800 0 4800 +4800 CODCr 2.4 2.16 0.240 +0.240 NH3-N 0.144 0.12 0.024 +0.024 废 气 燃油废气 少量 0 少量 少量 固 废 生活垃圾 75 75 0 0 金属边角料 400 400 0 0 乳化废液 35 35 0 0 废矿物油 20 20 0 0 废旧布料 10 10 0 0 电子零部件 50 50 0 0 包装废料 10 10 0 0 四、环境影响评价结论 （1）施工期 ①打桩之前先建好隔离墙，并采用低噪声打桩机，同时要做好协调工作。尽量避免夜间施工，并加强夜间施工管理，严禁高噪声机械操作。 ②用商品混凝土代替现场搅拌混凝土，应勤洒水抑尘，在大风干燥天气增加洒水抑尘次数。 ③建泥浆废水需经沉淀池处理,泥浆废水经沉淀处理后其上清液就近排入附近水体，泥浆要做到及时清运，确保不发生泥浆废水外溢。 ④施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾收集点，对建筑垃圾中可回收利用部分尽量进行回收再利用，不能回收的则运往建筑垃圾填埋场填埋。 ⑤出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路；运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆 要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落；高空建筑垃圾用封闭垃圾道或容器运下，严禁凌空抛落。 （2）营运期 ①废水治理措施 由于项目所在区域的污水已经能纳管处理，因此项目生活废水经预处理后，按《污水综合排放标准》的三级标准后排入市政污水管网，再进入瑞安市污水处理厂处理，达到城镇污水处理厂一级排放标准的A标准后排入飞云江。 ②废气治理措施 a、备用发电机燃油建议采用含硫量低于0.2%的轻质柴油作为燃料，要求废气通过排气筒排放，高度不小于15米。 b、加强车间通风换气，改善车间空气质量，以利于车间废气的稀释扩散。 ③噪声污染防治措施 a、厂区合理布局，如将备用发电机房、高噪声生产设备车间置于厂区靠近高速公路一侧，尽量远离周边民宅；车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响。在设备选型上尽量选用低噪声设备。 b、设置独立封闭的备用发电机房，房内应布置吸声建筑材料，同时适当加厚实体墙的厚度。发电机组安装减震垫，排气口要安装消声器。 c、厂房通风设备如风机出风口应配消声器。 d、合理安排生产时间，尽量避开夜间作业，夜间尽量少开或不开门窗。 e、加强厂房绿化建设，不但可以降低噪声，而且能美化环境、净化空气。 ④固体废物防治措施 a、生产废料、边角料集中外售或回用，生活垃圾清运处理。 b、厂区内设置固定生活垃圾收集点（非露天）来集中堆放职工生活垃圾，收集后及时清运，不得随地丢弃。 c、乳化废液、废矿物油委托相关有危险废物经营许可证的单位统一处理处置。 五、总量控制指标 根据温州市环保局温环发[2010]88号文件的有关规定：建设项目需新增污染物排放量（主要是COD、SO2），必须削减一定比例的同类污染物排放量，但建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 “十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据工程分析可知：本新建项目仅新增生活废水，故项目污染物因子（CODCr）的排放量可不用纳入该区域的总量控制范围。 六、审批原则符合性 本项目位于瑞安经济开发区北拓展区6号地块，属工业用地。用地性质符合瑞安市经济开发区北拓展区总体规划要求。本项目所在地属于环境优化准入区（0381-V-0-06），本项目主导产业为汽摩配制造、服装制造、电子装配、商务办公、物流管理等，符合该功能小区建设开发活动的环境保护要求。经分析，该项目建成营运后，各污染物经治理达标后，对周围环境的贡献量较小，对周围环境影响不大，基本能维持当地环境质量现状，符合功能区要求。 七、环评总结论 瑞安市豪华五金制品有限公司小微创业园项目位于瑞安经济开发区北拓展区6号地块，符合瑞安市环境功能区规划要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量，符合功能区要求。经分析，项目施工期会对周围环境产生一定的影响，但该影响会随着施工期的结束而消失。待项目建成投入使用后，会产生噪声、废水污染物、废气污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，则环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目在瑞安经济开发区北拓展区6号地块建设从环境保护角度来讲是可行的。考虑到入驻企业存在较大的不确定性，今后拟入驻企业需单独编制环境影响评价文件并报环保部门审批。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

图1：项目相对位置图

附图2：瑞安市环境功能区划

附图3：瑞安市经济开发区北拓展区总体规划图

附图4：瑞安市水环境功能区划图

附图5：瑞安市环境空气质量功能区划分图

附图6：环境监测点位示意图

附图7：项目平面布置图

| 建设项目环境保护审批登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 填表人（签字）： | 林加华 | 项目经办人（签字）： |  |
| 建 | 项目名称 | 瑞安市豪华五金制品有限公司小微创业园项目 | 建设地点 | 瑞安经济开发区北拓展区6号地块 |
| 设 | 建设内容 及规模 | 总用地面积为10000m2，地上建筑面积29999.47m2 | 建设性质 | 新 建 |
| 项 | 行业类别 | 轻工业 | 环境影响评价管理类别 | ■环境影响报告表 |
| 目 | 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 20 | 所占比例（%） | 0.33 |
| 建设 | 单位名称 | 瑞安市豪华五金制品有限公司 | 联系电话 |  |  | 单位名称 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 联系电话 | 88983877 |
| 单位 | 通讯地址 | 瑞安市经济开发区 | 邮政编码 | 325000 | 评 价 单 位 | 通讯地址 | 温州市市府路525号同人恒玖大厦2001~2002室 | 邮政编码 | 325000 |
|  | 法人代表 | 张光福 | 联系人 | 张光福 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2014号 | 评价经费（万元） |  |
| 建设项目所处 | 环境质量等级 | 环境空气： | 二类 | 地表水： | 飞云江Ⅲ类 | 地下水： |  | 环境噪声： | 3、4a类 | 海水： |  | 土壤： |  | 其它： |  |
| 区域环境现状 | 环境敏感特征 | 无 |
| 污 |  | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
| 染 物 排 | 排放量及主要 污染物 | 实际排 放浓度 (1) | 允许排 放浓度 (2) | 实际排 放总量 (3) | 核定排 放总量 (4) | 预测排 放浓度 (5) | 允许排 放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自 身 削减量 (8) | 预测排 放总量 (9) | 核定排 放总量 (10) | “以新带老” 削减量 (11) | 区域平衡替代 本工程消减量 (12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) | 排放增 减量 (15) |
| 放 | 废水 | —— | —— |  |  | —— | —— | 0.4800 | 0 | 0.4800 | 0.4800 |  |  | 0.4800 |  | +0.4800 |
| 达 | 化学需氧量* |  |  |  |  |  | 50 | 2.4 | 2.16 | 0.240 | 0.240 |  |  | 0.240 |  | +0.240 |
| 标 | 氨 氮* |  |  |  |  |  | 5 | 0.144 | 0.12 | 0.024 | 0.024 |  |  | 0.024 |  | +0.024 |
| 与 | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 | 废气 | —— | —— |  |  | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量 | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 | 烟 尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 | 工业粉尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （工 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 | 工业固体废物* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 | 与项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 | 目有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 关其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 详 填 ） | 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

华峰集团内部固废焚烧装置

项目位置

项目所在地

项目所在地

噪声、边角料、废乳化液液

噪声、边角料

钢材、铝材

冲床

车床、磨床等机械加工

原材料落料

表面处理（外协）

检验入库

装配

外购配件

布料等

裁剪

边角料、噪声

门襟、锁眼

缝制

整烫

成品

包装入库

噪声

固废

固废

噪声

零部件

检验

流水线人工组装

检验

华峰集团内部固废焚烧装置

项目位置

项目位置

项目位置

Ⅱ类水质

Ⅲ类水质

Ⅳ类水质

图例

功能区编号

飞云7

项目位置

拟建化粪池位置