温环建﹝2020﹞017号

关于瑞安市万联金属表面处理有限公司年产210700吨加工不锈钢管件、不锈钢冲压件及标准件技改项目环境影响报告表审批意见的函

瑞安市万联金属表面处理有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《年产210700吨加工不锈钢管件、不锈钢冲压件及标准件技改项目环境影响报告表》、温州市生态环境局瑞安分局初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，原则同意项目环境影响报告表的结论及建议、温州市生态环境局瑞安分局初审意见。报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于瑞安市国际汽摩配产业基地（东区），凤锦路西首，前池路北首。本次技改项目的建设内容为在现有厂区1#生产车间内引进不锈钢管件酸洗生产自动线1条、不锈钢冲压件及标准件酸洗自动线共13条等设备，新增酸洗槽总有效升数为141532L，新增年产210700吨加工不锈钢管件、不锈钢冲压件及标准件的生产能力。企业在2019年3月通过原审批（温环瑞建 [2019]33号文）的新增年产105000吨加工不锈钢线材及紧固件技改项目（酸洗槽总有效升数208793升）未投产且不再投产。技改前基建项目（瑞环建[2018]8号文）生产工艺、生产设备种类与数量、生产规模不发生变化。技改后项目厂区共有全自动酸洗磷化生产线13条、不锈钢管件酸洗生产自动线1条、不锈钢冲压件及标准件酸洗自动线共13条等设备，形成年表面处理33万吨铁件和210700吨加工不锈钢管件、不锈钢冲压件及标准件的生产能力。

三、项目污染物排放执行以下标准：

1. 项目生产废水中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013)；总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)中的B级限值；总铁执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011)中的二级排放浓度限值；铬、总镍执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度相关标准限值；其他污染因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中的三级标准。

2. 项目酸雾废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放标准；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中的二级排放标准；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001)中的中型标准；燃油锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)中的表3燃气锅炉特别排放限值。

3.项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类声环境功能区标准。

4. 项目产生的一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)及其修改单（环保部公告2013年第36号）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；危险废物执行《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单（环保部公告2013年第36号）中的有关规定。

四、项目须合理布置生产车间，实施干湿区分离，并落实完善的废水收集系统，清污分流，分类收集，分质处理。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，工艺废水管线采取明管套明沟或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗要求。生产废水经污水处理设施处理达标后纳管排放；食堂废水经隔油后与其它生活污水一起经化粪池处理达标后纳管排放。

五、项目酸雾废气收集处理达标后高空排放；污水处理设施产生的恶臭废气须加盖收集处置达标后排放；项目排气筒高度设置不低于各项标准规定的最低高度，按环评要求设置54米的大气防护距离，防护距离内不得规划环境敏感建筑。

六、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，一般固废、生活垃圾及时收集清运。

七、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施；加强管理，防止环境污染事故发生，按环评要求设置足够容积的事故应急池。

八、项目实施后，全厂主要污染物排放指标为CODcr5.93吨/年，氨氮0.593吨/年，二氧化硫8.76吨/年，氮氧化物0.04吨/年，其中新增总量指标须通过排污权交易获得。

九、项目建设期和营运期日常环境管理由温州市生态环境局瑞安分局负责，项目建成产生实际排污行为前，应依法依规申领排污许可证，并做好“三同时”环保竣工验收工作。

十、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年4月9日

抄送：温州市生态环境局瑞安分局

温州市生态环境局 2020年4月9日印发