温州滨海职业教育中心建设工程

环境影响报告书

（ 简 写 本 )

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年八月

目录

1、项目概况	- 3 -

2、选址周边环境及保护目标	- 4 -

3、项目污染源分析	- 5 -

4、环境影响预测	- 7 -

5、污染防治对策措施	- 10 -

6、总量控制	- 12 -

7、环保审批符合性分析	- 13 -

8、环评综合结论	- 17 -

1、项目概况

项目名称：温州滨海职业教育中心建设工程

建设单位：温州滨海职业教育中心

建设性质：新建

项目选址：本项目选址于温州市经济技术开发区金海园区（丁山）D-32b-1、D-33、D-38b地块内。项目地块东为规划经六路，南为规划纬十五路，北为规划纬十四路，西隔规划经五河为经五路，以经六路为界将地块划分为A区、B区两大部分，A区为D-33地块，B区为D-32b-1、D-38b地块。

用地规模：本项目总用地面积601292m2（折合约901.94亩），其中D-32b-1地块41103m2（折合约61.65亩），D-33地块466086m2（折合约699.13亩），D-38b地块94103m2（折合约141.15亩）。A区建设用地面积466086m2（折合约699.13亩），B区建设用地面积135206m2（折合约202.81亩）。

建设规模：总建筑面积为455390 m2。地上建筑面积为408890m2，其中A区235194m2，B区173696m2；地下建筑面积为28000m2，其中A区13859m2，B区14141m2；架空层建筑面积为18500m2，其中A区7000m2，B区11500m2。

办学规模：按照“3+2”、“五年一贯制”等中高职衔接教育和中高职一体化模式办学，学历教育在校生数12700名，其中中职学生7200名，144个班，每班50人；高职学生5500名。教职工总数1232人，其中中职教职工692名，高职教职工540名。

专业类别：设置专业为交通运输类、资源环境类、能源类、加工制造类、电子信息类、土木水利工程类、社会公共服务类等。

培养目标：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

项目投资：约245843万元（其中A区161618万元，B区84225万元）。

资金筹措：原三职投资8.68亿元，原共享区建设三职需分摊资金1.72亿元，共计10.4亿元，由市财政统筹安排；为申办2019年第9届全国城市运动会而建设的体育场馆设施投资约0.53亿，由市财政统筹安排；剩余的建设资金约13.65亿元，由温州市教育投资集团通过资产置换和融资解决。

2、选址周边环境及保护目标

（1）环境空气：根据《温州市环境空气质量功能区划分图》，评价区域属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，项目选址属温州经济技术开发区金海园区，所在地块规划为教育科研用地，为2类声环境功能区。

（3）地表水环境：项目周边水体为温瑞塘河永强塘河水系，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，周围水体为尚没有划定功能区划方案的水体，依据其实际使用功能，目前主要用途为农灌及水产养殖，开发后为城市景观用水，故为IV类水环境功能区。对应水域水体保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质保护目标。

（4）海域环境：根据《关于调整温州滨海园区相邻近岸海域环境功能区划的复函》（浙环函［2009］）275号，温州龙湾区天河镇近岸的天城围垦外侧和永兴南片围垦、丁山北片围垦部分外侧的海域面积由一类环境功能调整为三类环境功能区，调整后的编号为WZC08II，海水水质保护目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）中二类水质标准。

（5）根据对周边环境概况的调查，主要敏感点概况如下表1所示。

表1     主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 地点名称 | 规模 | 方位 | 与本工程 最近的距离(m) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 经五河 | / | 西 | 相邻 | GB3838-2002 IV类标准 |
|  | 环城河 | / | 东 | 约40 |  |
|  | 海域 | / | 东 | 约200 | GB3097-1997二类标准 |
| 环境 空气 | 金海园区配套生活区 | 未定 | 西 | 约1200 | GB3095-1996 二级标准 |
|  | 规划住宅区 | 未定 | / | 相邻 |  |
|  | 规划住宅区 | 未定 | 西 | 约200 |  |
|  | 东方学院 | 在校生约5000人，教职工475人 | 北 | 约50 |  |
|  | 邱宅村 | 约3000人 | 西北 | 约2700 |  |
|  | 项目本身 | 在校生约12700人，教职工1232人 | / | / |  |
| 声环境 | — | — | 边界 | 200 | GB3096-2008 2类标准 |

图1 项目所在地周围敏感点示意图

3、项目污染源分析

项目运营期各污染物产生量、达标排放量汇总情况见表2。

本项目选址温州市经济技术开发区金海园区（丁山）D-32b-1、D-33、D-38b地块内，地块规划为教育科研用地。

根据区域规划，本项目周边工业污染源主要分布在地块北侧和南侧，北面隔路部分企业，以汽车零部件加工、电子产品、紧固件等为主，主要为机械加工，对本项目产生较大影响的是噪声。南面企业以电气、汽车零部件、塑料制品加工为主，产生的污染物包括工业噪声和有机废气。同时，周边道路对本项目可以产生影响的外环境污染源主要是交通噪声和汽车尾气。

表2  项目主要污染源情况一览表

| 类别 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | CODcr | 氨氮 | 动植物油 | 废水量 | CODcr | 氨氮 | 动植物油 |
|  | 765145 | 437.47 | 26.76 | 27.60 | 765145 | 38.26 | 3.83 | 0.77 |
| 废气 | 汽车尾气 | 名称 | 废气量（m3/h） | CO（kg/h） | NO2（kg/h） | NMHC（kg/h） | 废气量（m3/h） | CO（kg/h） | NO2（kg/h） | NMHC（kg/h） |
|  |  | 1#车库防火分区1 | 高峰 | 6.235 | 0.317 | 0.008 | 0.006 | 6.235 | 0.317 | 0.008 | 0.006 |
|  |  |  | 平时 | 2.834 | 0.144 | 0.003 | 0.003 | 2.834 | 0.144 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | 1#车库防火分区2 | 高峰 | 12.282 | 0.625 | 0.015 | 0.012 | 12.282 | 0.625 | 0.015 | 0.012 |
|  |  |  | 平时 | 5.669 | 0.288 | 0.007 | 0.005 | 5.669 | 0.288 | 0.007 | 0.005 |
|  |  | 2#车库防火分区1 | 高峰 | 7.936 | 0.404 | 0.010 | 0.008 | 7.936 | 0.404 | 0.010 | 0.008 |
|  |  |  | 平时 | 3.779 | 0.192 | 0.005 | 0.004 | 3.779 | 0.192 | 0.005 | 0.004 |
|  |  | 2#车库防火分区2 | 高峰 | 12.282 | 0.625 | 0.015 | 0.012 | 12.282 | 0.625 | 0.015 | 0.012 |
|  |  |  | 平时 | 5.669 | 0.288 | 0.007 | 0.005 | 5.669 | 0.288 | 0.007 | 0.005 |
|  |  | 3#车库防火分区1 | 高峰 | 25.131 | 1.279 | 0.031 | 0.024 | 25.131 | 1.279 | 0.031 | 0.024 |
|  |  |  | 平时 | 11.715 | 0.596 | 0.014 | 0.011 | 11.715 | 0.596 | 0.014 | 0.011 |
|  |  | 1#车库出入口高峰 | 1# | 3.831 | 0.195 | 0.005 | 0.004 | 3.831 | 0.195 | 0.005 | 0.004 |
|  |  |  | 2# | 7.545 | 0.384 | 0.009 | 0.007 | 7.545 | 0.384 | 0.009 | 0.007 |
|  |  | 2#车库出入口高峰 | 1# | 4.875 | 0.248 | 0.006 | 0.005 | 4.875 | 0.248 | 0.006 | 0.005 |
|  |  |  | 2# | 7.193 | 0.366 | 0.009 | 0.007 | 7.193 | 0.366 | 0.009 | 0.007 |
|  |  | 3#车库出入口高峰 | 7.777 | 0.396 | 0.010 | 0.007 | 7.777 | 0.396 | 0.010 | 0.007 |
|  | 其他废气 | 食堂油烟 | 发电机燃油废气 | 实验室废气 | 食堂油烟 | 发电机燃油废气 | 实验室废气 |
|  |  | 40mg/m3 | 少量 | 少量 | 1.5mg/m3 | 少量 | 少量 |
| 固废 | 生活垃圾 | 实验室固废 | 医疗固废 | 生活垃圾 | 实验室固废 | 医疗固废 |
|  | 3831 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |

4、环境影响预测

1）施工期

（1）扬尘

采取本环评提出的洒水抑尘、运输车辆的管理、土石方、装卸、堆放等作业的管理措施后，施工扬尘的影响可以得到有效的控制，对附近居民和行人的影响不大。

（2）施工废水

施工期设置临时化粪池收集处理施工人员的生活污水；泥浆废水经沉淀处理后，上清液回用于洒水降尘用水或施工用水，沉渣作绿化用土或外运处理。施工期废水经处理后对环境影响不大。

（3）施工噪声

项目施工期噪声对周边环境会造成较大的影响。项目必须采取相应的污染防治措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求，减轻对周围环境的噪声影响；同时合理地安排机械作业的施工时间，尤其在夜间必须严禁这类机械的施工作业，特殊情况下需进行夜间施工的，需经过当地环保部门批准，同时公告周围民众和单位。严格按要求控制好噪声后，避免对周围环境特别是住宅区造成大的影响。

（4）施工固废

按要求做好回收利用、收集清运后，施工期固废对周围环境影响较小。

（5）生态环境影响

项目在施工期会带来一定量的水土流失，需做要水土保持工作，水土流失现象可以得到有效控制。

2）营运期

（1）水环境影响

项目投入使用后，废水主要为实验及医疗废水、食堂餐饮废水和其他生活污水，其中实验及医疗废水约590t/a，食堂餐饮废水产生量为183975t/a，其他生活污水产生量约为580580t/a，废水总量为765145t/a，污染物产生量COD为437.47t/a，NH3-N为26.76t/a，动植物油为27.60t/a。一般实验及医疗废水先经实验室中和混凝系统预处理后，食堂餐饮废水经隔油处理后，汇同其他生活污水经化粪池处理后纳管排入温州经济开发区第三污水处理厂，污染物纳管排放总量分别为COD267.8t/a、NH3-N26.76t/a、动植物油11.04t/a。经第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放，污染物最终排入环境量COD为38.26t/a、NH3-N为3.83t/a、动植物油为0.77t/a。本项目废水经处理达标后排放，不会对附近水环境产生明显影响。

（2）废气

①汽车尾气

项目地下停车库排放的汽车尾气，通过机械排风系统楼顶排放，各项污染物排放浓度都很低，经点源估算模式预测，本项目CO、NO2、非甲烷总烃最大落地浓度较小，远远小于环境质量标准，且占标率小于10%，对环境贡献值不大。根据区域环境质量现状监测可知，本项目评价区域内环境空气质量除了受监测点周围标准厂房施工期的扬尘影响而造成PM10超标外，有一定的环境容量，同时本项目所处区域地形平坦，且为近海区，平均风速大，扩散条件好，同时项目绿化率较高，因此汽车尾气对项目周围环境影响不大。

②食堂油烟

由类比调查可知，一般油烟在经过油烟净化器的有效净化后，其排放口浓度能够达到国家规定的排放标准，可把油烟对环境的影响控制在一定范围内。本工程油烟净化后经烟道通向室外屋顶排放，这样则油烟废气经过扩散后不会对周围大气环境产生大的影响。

③发电机燃油废气

柴油发电机每年发电次数不多，通常只是停电时偶尔使用几次，虽然发电机产生的废气及其污染物绝对数量不大，但由于运行期间产生的源强比较明显，发电机燃油废气经专用烟道至楼顶高空排放，避免在房间内的积累。废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。

④实验废气

一般实验废气做加强通风处理；如若涉及有有机溶剂等挥发性溶剂的使用产生废废气应在通风橱进行，由通风橱统一收集处理后高空排放，若有超标现象出现，需安装废气处理设施，确保达标排放。

（3）噪声

本项目运营期的噪声基本上可以分为3类，其一是中央空调机组、水泵、地下车库排风机、锅炉、发电机组等配套设施产生的固定源噪声；其二是校内停车场、车库等产生的交通噪声；其三是师生活动噪声。对高噪声设备采取隔声、减震措施，噪声经过墙壁的隔声和距离的衰减后，对环境影响不大。

（4）固废

师生日常生活垃圾中，对可回收垃圾尽可能进行回收，不能再利用的同生活垃圾一并交由环卫部门统一清运处理。实验室一般固废收集后委托环卫部门清运处理，实验室危险废物及医疗废物统一收集后交由有危废处理资质的单位专门处理。落实后该项目固废不会对周围环境产生影响。

（5）外环境对本项目的影响

①交通噪声的影响

项目D-33地块东为规划经六路，D-33、D-38b地块南为规划纬十五路，D-33、D-32b-1地块北为规划纬十四路，D-32b-1、D-38b地块西隔规划经五河为规划经五路，均为干道；D-33地块西D-38b地块东为规划经六支路，D-32b-1地块南D-38b地块北为规划纬十二支路，均为支路；本项目宿舍楼和图书馆靠近道路布置，外环境主要噪声源为交通噪声。本项目在设计及施工过程，应充分考虑外环境交通可能给师生带来的不利影响，并采取相应的治理措施，如道路两侧建筑种植树木，应尽量保持与交通要道的距离。

加强临路建筑的室内降噪，主要为提高窗户的隔声量，采用双层隔音窗可大大提高隔声效果；另外室内的布置要合理，临路一侧的房间作为卫生间、走廊等。采取以上措施，可使本项目受外环境噪声的影响降到最低。

②汽车尾气的影响

根据项目周边规划，本项目受外界大气的影响主要来源于道路的空气污染。交通干线两侧空气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为NO2、CO、THC（烃类）和烟尘等，其中NO2和CO排放浓度较高。在合理采取环保防护措施的情况下，如道路两侧设置绿化带，学校内部加强绿化建设，道路汽车尾气对学校空气环境影响不大。

③周边工业企业的影响

本项目位于温州民营经济科技产业基地，其产业定位为：一是低污染、低能耗、高效益的高端传统优势产业，主要发展具有市级以上品牌或国内外行业龙头企业投资的智能民用电器、不锈钢深加工、水暖器材、汽摩配、模具、阀门、金融机具、机械设备制造等产业；二是电子信息、光机电一体化、生物医药、新材料、环保及资源综合利用等高新技术产业。

本项目北侧为浙江东方职业技术学院及高科技工业用地，西侧为传统工业用地和二类居住用地，南侧为传统工业用地，在本项目采取必要的保护措施前提下，周边企业严格落实相关污染防治措施后，对本项目的影响不大。

5、污染防治对策措施

1）施工期

（1）扬尘和废气控制措施

①施工阶段的车辆、机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘，在大风干燥的天气，应增加洒水作业的次数和洒水量。

②应安装洗车轮设施并冲洗所有离开工地的车，不能有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。

③土石方运输车辆应采用封闭式运输，运输车辆进出场地应尽量避开上下班人们出行的高峰时段。

④为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。

⑤避免大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥、沙类物资不要露天堆放。

⑥采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土。

（2）废水治理措施

①施工期间应设置临时化粪池，对施工现场的生活污水进行收集处理后，由环卫部门定时清运。

②在场地内设排水沟，先截后排。建设沉淀池，泥浆水不得直接排放，经沉淀池处理后，上清液回用，可作为洒水降尘用水或作为施工用水，沉淀的淤泥则运送到市政部门指定地点消纳。

（3）噪声防治

①加强管理工作，合理安排施工时间

②打桩之前先建好隔离墙，并选用低噪声打桩机(不用冲击式打桩机，应采用静压打桩机或灌注桩打桩机)，以减少对周围影响，同时做好协调工作。

③对噪声相对较高的设备如搅拌机、电锯，建议在加工场外加盖简易棚。

④加强设备维护，保证车辆、施工设备处于良好工作状况。

⑤合理安排运输路线和运输时间。运输车辆应尽量避免在夜间休息时间进出场地和装卸作业。

（4）固体废物处置方法

①高空建筑垃圾用封闭垃圾道或容器运下，严禁凌空抛落。

②生活垃圾以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等垃圾，建议集中收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的及时清运到垃圾场进行处置。

③对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可与施工挖出的土石一起进行综合利用；施工期挖出弃土建议外运作城市建设回填利用，不得随意倾倒。

（5）水土保持

①施工期应尽量避开雨季；

②合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间；

③优化工程挖方和填方，合理规划弃土；

④及时种植草木，恢复植被。

2）营运期

（1）废水治理

该项目一般实验及医疗废水先经实验室中和混凝系统预处理后，食堂餐饮废水经隔油处理后，汇同其他生活污水，经化粪池处理，出水按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准纳入市政排污管网，再进入温州经济技术开发区第三污水处理厂污水处理厂进行处理达标后排放。

（2）废气治理

地下室设置诱导式通风系统，在进出高峰期适当加大送风和排风量，以保证地下车库的新鲜空气量，车库废气经集气后通过排烟管道在地面排放。食堂油烟产生量较少，且经净化处理后排放，因此对对环境影响不大；自备发电机组不经常使用，主要在停电时使用，发电机燃油废气经专用烟道至楼顶高空排放，废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。一般实验废气做加强通风处理；如若涉及有有机溶剂等挥发性溶剂的使用产生废废气应在通风橱进行，由通风橱统一收集处理后高空排放，若有超标现象出现，需安装废气处理设施，确保达标排放。

（3）噪声治理措施

车辆出入要减速缓行，为了减轻噪声影响，建议地下车库出入口设拱形隔声屏障，并应禁止汽车进出车库时鸣号；对中央空调机组、发电机组、水泵、风机、锅炉等设施采取消声、减震措施，机房封闭；加强绿化。

（4）固废处置方法

生活垃圾及时收集，由环卫部门清运。实验室一般固废收集后委托环卫部门清运处理，实验室危险废物及医疗废物统一收集后交由有危废处理资质的单位专门处理。

（5）环保投资

本项目环保投资主要包括化粪池、噪声、废气以及固废综合治理措施，本项目总投资245843万元，其中环保投资4364万元，占总投资的1.78%，环保投资见表3。

表3　  环保投资估算

| 序号 | 治理项目 | 治理方案 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验及医疗废水、餐饮废水、生活污水 | 中和混凝、隔油、化粪池 | 80 |
| 2 | 噪声 | 隔声、减震 | 30 |
| 3 | 车库尾气 | 车库尾气排风设施 | 20 |
| 4 | 固废 | 垃圾集中收集站 | 15 |
| 5 | 绿化 | 草坪，植树等 | 4209 |
| 6 | 其它 | — | 10 |
| 7 | 合计 | 4364 |

6、总量控制

根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》和温环发〔2010〕88号《关于印发温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）的通知》中规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。

结合本项目的污染特征，本项目排放的废水只有生活废水，因此根据文件精神，纳入总量控制指标的主要是COD和NH3-N，该生活污水排放量可以不需区域替代削减。根据以上分析，本环评建议本项目COD和NH3-N总量控制值以经温州经济技术开发区第三污水处理厂处理后达标排放量为准。总量控制建议值（排入环境量）具体如下：COD：38.26t/a、NH3-N：3.83t/a。

7、环保审批符合性分析

（1）建设项目环评审批原则符合性分析

①建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《温州市区生态环境功能区规划》，本项目所在区域位于温州经济技术开发区滨海工业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40305C10），属为重点准入区。

该区是温州市规划建设的民营科技园所在地，目前土地均为围垦土地。温州民营经济科技产业基地功能定位为以高新科技产业生产及研发为主，传统产业提升为辅，并具有完善生活配套的综合性生态新城，以为温州市未来经济发展、产业升级、结构优化的推动器，温州市高新技术产业及传统产业提升的中心基地。

本项目为教育业建设项目，与生态环境功能区划的相关要求不相冲突。

②排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目建成后，项目一般实验及医疗废水先经实验室中和混凝系统预处理后，餐饮废水先经隔油池沉淀去油后，汇同生活污水排入化粪池处理，处理后纳管排入温州经济技术开发区第三污水处理厂。

地下车库尾气经屋顶高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后采用专用烟道至楼顶排放；发电机燃油废气经专用烟道至楼顶高空排放；一般实验废气做加强通风处理；如若涉及有有机溶剂等挥发性溶剂的使用产生废废气应在通风橱进行，由通风橱统一收集处理后高空排放，若有超标现象出现，需安装废气处理设施，确保达标排放。

噪声不会对敏感点造成影响，也不会造成边界噪声超标。

项目营运后，生活垃圾及时环卫收集及时清运。实验室一般固废收集后委托环卫部门清运处理，实验室危险废物及医疗废物统一收集后交由有危废处理资质的单位专门处理。

因此本项目经采取相应的污染防治措施后，可以做到污染物达标排放。

③排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》和温环发〔2010〕88号《关于印发温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）的通知》中规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。

结合本项目的污染特征，本项目排放的废水只有生活废水，因此根据文件精神，纳入总量控制指标的主要是COD和NH3-N，该生活污水排放量可以不需区域替代削减。总量控制建议值（排入环境量）具体如下：COD：38.26t/a、NH3-N：3.83t/a。

④造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

本项目废水经处理达标后纳管接入温州经济技术开发区第三污水处理厂，最终达标排放；废气经处理后达标排放；项目采用各种降噪隔声措施后，能确保边界噪声达标排放；固废分质收集后委托环卫部门清运。

因此，项目建成后在采取了有关污染物防治措施后，可以维持地区环境质量，符合环境功能区要求。

（2）建设项目环评审批要求符合性分析

①清洁生产要求的符合性

本项目属于第三产业建设项目，市场应尽量采取减少及控制污染物排放的措施，对周围环境产生的影响较小，符合清洁生产的要求。

建筑基建类建设项目清洁生产主要体现在“绿色施工”的实施方面。

本项目应注意施工期的清洁施工。服务中心绿色规划设计，充分考虑到人与自然的和谐统一，使其符合“用健康、可回收、低污染、省资源”的原则，尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材。绿色室内装修，采用环保型室内装修材料和建筑材料，从源头上杜绝对室内环境的污染。

②环境准入条件的符合性

营运期项目废水经预处理后纳入市政管网；地下车库尾气经屋顶高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后采用专用烟道至楼顶排放；发电机燃油废气经专用烟道至楼顶高空排放；一般实验废气做加强通风处理；如若涉及有有机溶剂等挥发性溶剂的使用产生废废气应在通风橱进行，由通风橱统一收集处理后高空排放，若有超标现象出现，需安装废气处理设施，确保达标排放。项目营运后，生活垃圾及时环卫收集及时清运；实验室一般固废收集后委托环卫部门清运处理，实验室危险废物及医疗废物统一收集后交由有危废处理资质的单位专门处理，对周围环境影响不大，符合环保审批要求。

③公众参与要求的符合性

本项目自受委托后及环评过程中进行两次公示，2013年3月20日和2013年4月28日在开发区管委会以及金海园区建设指挥部宣传栏进行了两次环评公示，公示时间均为10个工作日，在公示期间，环保审批部门、当地环保部门、环科院等单位没有接到周围群众、单位来信来电表示反对本项目的意见，公众参与程序均符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求。

调查结果表明，大多数个人和团体对该项目都有所了解；普遍认为当地环境质量尚可；认为该项目建设、运行最担心的环境问题为废水、废气的影响；团体调查均支持本项目的建设，没有反对意见。个人调查表中大多数持支持态度。

随着公众的环境意识日益提高，对环境质量的要求也日渐提高。建设单位必须严格执行环保 “三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

④规划环评要求的符合性

项目所在区域已编制《温州民营经济科技产业基地控制性详细规划环境影响报告书》，根据该规划环评要求，民营经济科技产业基地产业定位：一是低污染、低能耗、高效益的高端传统优势产业，主要发展具有市级以上品牌或国内外行业龙头企业投资的智能民用电器、不锈钢深加工、水暖器材、汽摩配、模具、阀门、金融机具、机械设备制造等产业；二是电子信息、光机电一体化、生物医药、新材料、环保及资源综合利用等高新技术产业。入园项目要满足工业用水重复率≥60％、万元工业增加值取水量≤60m3。

本项目为教育业建设项目，属于配套型服务产业，不属于该规划禁止入园的项目类型。

（3）建设项目其他部门审批要求符合性分析

①建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目选址于温州经济技术开发区金海园区（丁山）D-32b-1、D-33、D-38b地块内，根据《温州民营经济科技产业基地控制性详细规划D-18、D-25	、D-32~34、D-38~40地块规划修改》，本项目土地规划确定的用途已由原来的传统工业用地转变为教育科研用地。

因此项目选址符合土地利用规划、城市总体规划、城乡规划的要求。

②符合国家和省产业政策的要求

据根据国家发展与和《产业结构调整指导目录(2011年本)》中三十六款第三条“职业教育”为鼓励类项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

综上所述，本项目建设符合建设项目环评审批原则、建设项目环评审批要求和其他部门的审批要求。

③平面布局合理性分析

本项目用地由三块用地组成，以经六支路为界，将地块划分为A区和B区两大部分，A区为D-33地块，B区为D-32b-1、D-38b地块。A区为教学行政区，主要包括中、高职的教学实验行政用房； B区为生活服务区，主要包括中、高职的生活服务用房及其他附属配套用房、产学研基地等，其中D-38b地块为宿舍区，D-32b-1地块为产学研基地。在A区、B区D-38b地块中心位置开挖水域，形成中心景观带，沿水域环形布置教学用房、实训用房、风雨操场、生活用房等。

整个地块布置从景观生态学角度较为合理，由于本项目的特殊敏感性，需进一步合理布局，学生宿舍和食堂尽量远离工业企业，减缓工业废气带来的不利影响；办公及教学楼尽量远离交通干道布置，避免交通噪声带来的影响。另外建议有关部门对周边企业初步设计审查时提出合理布局的要求，将高污染、高风险生产设施远离学校布置。

（4）项目建设必要性

①本项目的建设是优化提升我市中等职业教育资源的迫切要求；

②本项目的建设是满足市本级职业教育资源配置和发展需求的有效途径；

③本项目的建设是落实国家、省有关中职学校建设精神的必然举措；

④本项目的建设是赶超其他地区职业教育的现实选择；

⑤本项目的建设是提升发展先进制造业，培育发展现代产业集群，推进区域经济发展的迫切需要。

综上所述，本项目的建设不仅是优化提升我市中等职业教育资源的迫切要求，满足市本级职业教育资源配置和发展需求的有效途径，落实国家、省有关中职学校建设精神的必然举措和赶超其他地区职业教育的现实选择，更是提升发展先进制造业，培育发展现代产业集群，推进区域经济发展的迫切需要。因此，本项目的建设具有一定的现实意义和必要性。

8、环评综合结论

温州滨海职业教育中心建设工程位于温州市经济技术开发区金海园区（丁山）D-32b-1、D-33、D-38b地块内，规划用地为教育科研用地，该项目选址符合规划要求。项目在建设过程中应严格按照本报告提出的要求，严格按照国家的有关法规及标准对环保设施进行设计、施工和运行管理；切实落实污染防治对策，采取有效措施对废水、噪声、废气和固废等进行治理，以减少对周边环境带来的不利影响。地块南面和北面规划为工业企业，工业企业生产过程中产生的污染物会对本项目造成一定的不良影响，业主单位需落实环评报告中提出的各项治理措施以及自我防治措施，在此前提下，从环保角度来看，该项目建设是可行的。

# Text boxes

配套生活区

东方学院

项目所在地

大气评价范围

邱宅村

规划住宅区

规划住宅区