温环建﹝2021﹞058号

关于浙江华光汽车内饰股份有限公司年产200万套高端汽车智能感应新材料配件项目环境

影响报告书审批意见的函

浙江华光汽车内饰股份有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江华光汽车内饰股份有限公司年产200万套高端汽车智能感应新材料配件项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2021〕111号）、专家评审意见、瑞安分局初审意见已悉，我局按建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、瑞安分局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于瑞安智能汽车关键零部件“万亩千亿”新产业平台A-3-11地块，总用地面积41662m2，总建筑面积97525m2，企业迁扩建后，原有厂区不再生产，生产规模为年产建设年产200万套高端汽车智能感应新材料配件。主要生产设备为染色机27台，染色样机1台等。项目具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，纳污水体飞云江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》详解中相关标准，H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中附录D相关标准。

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，厂区东南侧临港口大道执行4a类标准。

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目附近农田土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

项目污染物排放标准：生产废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）（公告2015年第19号及41号）中表2间接排放限值及基准排水量标准。

定型、复合废气执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1新建企业标准和表2无组织排放限值，厂区VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）燃气特别排放限值，氮氧化物执行温环通[2019]57号文件相关要求。污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。定型机、复合机天然气燃烧废气参照执行温环通[2019]57号文件工业炉窑相关要求。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂区东南侧临港口大道执行4类标准。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。

四、项目生产废水应实行清污分流，落实完善的废水收集系统，按环评要求做好中水回用和废水重复利用，剩余生产废水须经污水处理设施处理达标后纳管排放瑞安江北污水处理厂。

五、锅炉烟气经处理达标后高空排放，烟囱高度不低于8米。定型废气、复合废气等应进行有效收集处置后达标排放，定型废气收集废油须回收委托有资质单位处置，防止二次污染，有组织排放排气筒高度不低于15米。

六、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，一般固废、生活垃圾及时收集清运。

七、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。按环评要求设置足够容积的事故应急池和初期雨水收集池，完善地下水污染防治措施，设置地下水监测点，防止地下水污染。

八、项目废水排放量和污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物分别为22.047t/a，2.205 t/a，2.528 t/a和12.372 t/a，新增主要污染物总量指标须通过排污权交易取得。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请瑞安分局负责。项目建成后应在产生实际排污行为前申领排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2021年7月16日

抄送：温州市生态环境局瑞安分局

温州市生态环境局 2021年7月16日印发