温环建﹝2021﹞040号

关于永嘉县成达毛绒制品有限公司新增2150吨毛绒和40万套服装水洗扩建项目环境影响报告书审批意见的函

永嘉县成达毛绒制品有限公司：

你单位的申请报告、由浙江华阳生态环境科技有限公司编写的《永嘉县成达毛绒制品有限公司新增2150吨毛绒和40万套服装水洗扩建项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2021]97号）、专家评审意见、温州市生态环境局永嘉分局的初审意见已悉。我局按照建设项目环保管理有关规定对该项目进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论与建议及技术评估报告、专家评审意见、永嘉分局的初审意见，环评报告中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目选址于永嘉县瓯北街道东瓯工业园区,企业在原有产能基础上，新增年产2150吨毛绒产品和40万套水洗服装的生产规模，并增加染色工段及相关设备、原辅材料完善毛绒生产工艺。具体建设内容详见项目环评报告书。

三、项目环境质量标准：项目所在区域周围环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。

项目纳污水体瓯江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，周边敏感点执行2类标准。

项目及附近工业商业用地土壤环境质量参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准，附近居住用地执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第一类用地标准，附近农田参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1标准。

四、项目污染物排放标准：废水纳管执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2间接排放标准，纳管至永嘉瓯北污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

项目染色工艺废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1 规定的新建企业大气污染物排放限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 特别排放限值；企业燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放标准，其中NOx排放浓度按照《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》(温环通[2019]57号)中有关规定；污水处理设施臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相应规模标准。

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物2021年7月1日前按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行，2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

五、项目施工期须加强环境管理,施工场地须按环评要求落实废水、噪声、扬尘、固废等污染控制措施，合理安排施工时间，减少对周围环境的影响。

六、项目运营中，你单位须落实环评中提出的各项污染防治措施，严格执行环境质量和污染物排放标准。重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治。厂区应实施清污分流，生产废水分质回用，设置中水回用处理系统，水重复利用率须达45%以上，生活废水经化粪池预处理后与生产废水一并进入厂区污水处理系统；各类废水须按环评要求落实防腐、防渗、防漏措施，防止污染地下水。

（二）加强大气污染防治。天然气锅炉废气依托原有设备，采用低氮燃烧处理；定型废气须采用负压收集，落实喷淋塔+静电除油等处理设施，并增加余热回收装置；食堂油烟依托原有设备，通过油烟净化器处理；印染废气、压花废气、烫光废气加强车间通风；梳棉粉尘、打磨粉尘、剪毛粉尘、拉毛粉尘、吹毛粉尘依托原有设备，收集后采用布袋除尘处理；污水处理站废气在恶臭产生单元加盖密闭，收集后落实UV光催化氧化处理。各类排气筒高度按环评报告书要求设置。

（三）加强噪声污染防治和固废管控。厂区车间合理布局，合理安排生产时间，落实环评中相应降噪、消声、减振措施，确保噪声不扰民；一般工业固废及危险废物须按有关要求予以妥善收集贮存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾及时收集清运。

七、项目应落实环保管理机构，建立事故应急预案，落实事故应急措施；按环评要求设置事故应急水池。

八、项目实施后企业主要污染物总量控制指标为化学需氧量10.141吨/年、氨氮1.014吨/年、二氧化硫1.006吨/年、氮氧化物3.427吨/年；扩建后化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物指标均在原有总量控制范围内，项目各类污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标。

九、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建成后应在产生实际排污行为前变更排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作，项目的日常管理工作请温州市生态环境局永嘉分局负责。

十、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十一、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

（此页无内容）

温州市生态环境局

2021年5月25日

抄送：温州市生态环境局永嘉分局

温州市生态环境局 2021年5月25日印发