温环建﹝2020﹞042号

关于罗赛洛（温州）明胶有限公司年产6000吨水解胶原扩建项目环境影响报告书审批意见的函

罗赛洛（温州）明胶有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《罗赛洛（温州）明胶有限公司年产6000吨水解胶原扩建项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2020]43号）、专家评审意见、平阳分局的初审意见已悉。我局按照建设项目环保管理有关规定对该项目进行审查和公示，公示期间未接到投诉，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论及技术评估报告、专家评审意见、平阳分局的初审意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目环境质量标准：拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，汞参照附录A二级参考浓度限值；其他特殊污染因子执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准限值。

拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，北侧邻104国道25m范围内执行4a类，南侧邻温福铁路25m范围内执行4b类。

拟建地土壤参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)相关标准。

项目污染物排放标准：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，总氮参照执行《明胶、骨胶和皮胶工业水污染物排放标准》（征求意见稿）中表2直接排放限值。

工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；燃煤锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行超低排放要求，其他污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值；氨、硫化氢、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准，北侧邻104国道、南侧邻温福铁路2执行4类声环境功能区标准。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行。

三、项目租用罗赛洛（浙江）明胶有限公司位于平阳县鳌江镇钱仓的温福铁路企业安置A01-1地块，占地面积25299平方米，新建研发中心、生产车间、冷库、配电房、锅炉房（1台37t/h燃煤锅炉）等，设计年产6000吨水解胶原蛋白。具体建设内容和周边环境见环评报告书。

四、项目生产废水收集达标后排放鳌江。厂区工艺废水收集和排放系统等各类污水管线设置清晰，满足防腐、防渗要求。

五、项目应落实环保管理机构，建立事故应急预案，落实事故应急措施。按环评要求设置事故应急水池，设置在线监测系统并与生态环境部门联网。

六、项目皮料堆场须堆放在车间仓库内，并采取覆盖措施，减少恶臭气体的挥发；车间恶臭、洗皮酸雾、工艺粉尘、锅炉燃煤烟气等针对废气特点分别采用有效的治理设施处理达标后高空排放，排气筒高度须符合相应污染物排放标准。根据环评测算，本项目不设大气环境防护距离。

七、落实环评中相应降噪、消声措施，使厂界噪声达标排放。

八、危险废物须按有关要求予以妥善收集贮存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾及时收集清运。

九、项目污水排放量和污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标。

十、项目的日常管理工作请平阳分局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度。项目建成后应在产生实际排污行为前变更排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

十一、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年7月15日

抄送：温州市生态环境局平阳分局

温州市生态环境局 2020年7月15日印发