温环建﹝2018﹞009号

关于温州市滨江商务区桃花岛片区T05-06地块场地治理工程环境影响报告表审批

意见的函

温州市城市基础设施建设投资有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市滨江商务区桃花岛片区T05-06地块场地治理工程环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州市滨江商务区桃花岛片区T05-06地块，异地修复中心位于温州市滨江商务区桃花岛片区T05-18地块。本工程的修复面积为3500m2，修复土方量为2270m3，其中重金属镍污染土方量为650m3，有机物1,3-二氯丙烷和苯并（a）芘污染土方量为1620m3。为保证受污染的土壤全部挖掘，项目实际清挖土方量为5890m3。具体建设内容、修复目标见项目环评报告表。

三、项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；特征污染因子总挥发性有机物参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中规定的浓度限值。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

评价范围土壤修复标准执行《温州滨江商务区桃花岛片区T05-06地块场地风险评估技术报告》中确定的场地污染土壤修复目标值和清挖后基坑目标值。

四、项目施工期生活污水预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政管网，项目洗车废水和土壤渗出水直接回用于项目固化稳定化和化学氧化过程，基坑降水检测达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫、消防标准后回用于项目道路扫水和杂填土抑尘用水。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源排放限值二级标准；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)新改扩建二级标准。

施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)及修改单内容执行。

五、按环评要求妥善治理或处置施工期和异地修复过程各项污染物，防止二次污染。落实环保管理机构，完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

六、修复后土壤应可管控、可追溯，临时暂存期间做好相应防渗措施，并明确最终去向。

七、项目的日常环境监督管理工作请龙湾区环保局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度，修复完成后，应向我局申请污染场地修复工程竣工环保验收，验收合格后，场地方可开发利用。

八、项目施工阶段应委托具有环境工程监理资质的单位，进行全过程监督管理，监理报告作为工程竣工环保验收的依据。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府或者浙江省环保厅提起行政复议。

温州市环境保护局

2018年2月26日

抄送：龙湾区环保局

温州市环境保护局 2018年2月26日印发