瑞安市革新机电有限公司电镀车间

整治提升项目环境影响报告书

# （简本）

浙江瑞阳环保科技有限公司

ZHE JIANG RUIYANG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGYCO.,LTD

国环评证：乙字第2035号

二○一三年十一月

目   录

1、建设项目概况	1

1.1项目由来	1

1.2建设规模	1

1.3主要生产设备	2

1.4主要原辅材料和公用工程消耗	3

1.5主要生产工艺	4

2、建设项目周围环境现状	6

2.1建设项目所在地的环境现状	6

2.2建设项目评价范围	7

3、建设项目环境影响及防治措施	7

3.1建设项目污染源强分析	7

3.2建设项目周边敏感目标分布	9

3.3建设项目环境影响分析	10

3.4建设项目污染防治措施	13

3.5环保投资分析	15

3.6社会经济效益损益分析	15

4、环保审批原则符合性分析	15

4.1建设项目环评审批原则符合性分析	15

4.2建设项目环评审批要求符合性分析	16

4.3建设项目其他审批要求符合性分析	18

5、建议	20

6、环境影响评价总结论	20

1、建设项目概况

1.1项目由来

瑞安市革新机电有限公司位于瑞安市莘塍东新工业区，是国内规模最大的电机端盖生产企业之一，主要以空调电机、洗衣机电机、汽车电机等端盖为主导产品，现状年产电机端盖1100万套。企业位于瑞安市莘塍东新工业区，占地面积约15053m2（其中电镀区面积约3200m2），总建筑面积约12432m2，企业于2010年9月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《瑞安市革新机电有限公司生产厂房改建项目》（批复文号：瑞环[2010]187号文件），但因各种内部原因，该改建项目至今尚未投入施工。

企业厂区内设有配套的电镀车间（不对外加工），镀种为镀锌，经环保局原核定电镀镀槽容量为9.06万升。2012年5月，瑞安市人民政府办公室发布《关于印发瑞安市电镀行业污染深化整治方案的通知》（瑞政办[2012]67号），其整体目标是通过深化整治，解决全市电镀企业存在的规模小、工艺落后、产业档次低等问题，促进企业工艺装备、污染防治和清洁生产水平提升，根据该文件，瑞安市革新机电有限公司作为瑞安市电镀行业标杆式企业之一，属于原地整改企业。为使企业达到瑞政办[2012]67号文件要求，通过此次整治提升，瑞安市革新机电有限公司提高电镀车间工艺技术水平（全部为自动镀锌线），并改善配套污染治理措施，核准镀槽容量（9.06万升）及生产规模（1100万套/a）均保持不变。

根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定及环保管理部门意见，该项目需进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。受企业委托，浙江瑞阳环保科技有限公司（国环评证：乙字第2035号）承担了该项目环境影响报告书的编制工作，在现场踏勘、调查、监测及收集相关资料的基础上，编制了《瑞安市革新机电有限公司电镀车间整治提升项目》环境影响报告书（送审稿），并于2013年11月12日通过了专家评审会，我单位在专家审查意见基础上，对环评报告相关内容进行了修改、补充和完善，形成该报批稿，提请审批。

1.2建设规模

通过本次项目整治提升，企业电镀镀槽容量保持不变，仍为9.06万升，全部为自动镀锌线。具体情况详见下表：

表1-1     项目规模

| 序号 | 名称 | 单位 | 整治后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动镀锌线 | 条 | 4 |
| 2 | 电镀镀槽容量 | 万升 | 9.06 |
| 3 | 各类配件 | 万套/a | 1100 |
| 4 | 电镀面积 | 万m2/a | 50.82 |

1.3主要生产设备

电镀、磷化车间整治提升前后，主要生产设备清单见表1-2。

表1-2     项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀线 | 条 | 4 | 整治 前后 不变 |
|  | 其中 | 挂镀自动线 | 条 | 2 |  |
|  |  | 滚镀自动线 | 条 | 1 |  |
|  |  | 自动镀锌线 | 条 | 1 |  |
| 2 | 过滤机 | 台 | 16 |  |
| 3 | 烘箱 | 台 | 3 |  |
| 4 | 抽风机 | 台 | 5 |  |
| 5 | 排风系统 | 套 | 6 |  |
| 6 | 回收装置 | 台 | 3 |  |
| 7 | 锅炉 | 台 | 1（0.7t/h） |  |
| 8 | 锅炉 | 台 | 1（0.9t/h） |  |
| 9 | 中水回用（100t/d） | 套 | 1 | 新增 |
| 10 | 废气处理塔 | 套 | 6 |  |
| 11 | 锅炉脱硫设施 | 套 | 2 |  |

表1-3    项目电镀线槽体规格、数量及槽液

| 序号 | 名称 | 规格、尺寸（单位：cm）（槽内腔长×宽×高） | 单位 | 数量 | 槽液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间（1条升降挂镀自动线） |
| 1 | 除油槽 | 708（200）×92×125 | 只 | 2 | 除油剂（20-40g/L） |
| 2 | 清洗槽 | 100×92×125 | 只 | 11 | —— |
| 3 | 酸洗槽 | 400×92×125 | 只 | 1 | HCl（11%） |
| 4 | 中和槽 | 100×92×125 | 只 | 1 | NaOH（20-40g/L） |
| 5 | 电解槽 | 200×92×125 | 只 | 1 | H2SO4（10%）、HCl（2%） |
| 6 | 挂镀锌槽 | 1600×92×125 | 只 | 1 | NaOH（120-130g/L） Zn（10-15g/L） |
|  |  | 1230×92×125 | 只 | 1 |  |
| 7 | 回收槽 | 100×92×125 | 只 | 2 | —— |

续上表

| 序号 | 名称 | 规格、尺寸（单位：cm）（槽内腔长×宽×高） | 单位 | 数量 | 槽液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 出光槽 | 100×92×125 | 只 | 1 | 硝酸（0.3-1.0%） |
| 9 | 钝化槽 | 200×92×125 | 只 | 2 | 低铬钝化液（2.0-4.0g/L） |
| 10 | 封闭槽 | 100×92×125 | 只 | 1 | 封闭剂（7-10%） |
| 一车间（1条龙门滚镀自动线） |
| 1 | 除油槽 | 225×152×100 | 只 | 1 | 除油剂（20-40g/L） |
| 2 | 清洗槽 | 75×152×100 | 只 | 9 | —— |
| 3 | 酸洗槽 | 150×152×100 | 只 | 1 | HCl（11%） |
| 4 | 滚镀锌槽 | 440×152×100 | 只 | 2 | KCl（220g/L）、 ZnCl2（60g/L）、 硼酸（30g/L） |
| 5 | 回收槽 | 75×152×100 | 只 | 1 | —— |
| 6 | 出光槽 | 75×152×100 | 只 | 1 | 硝酸（0.3-1.0%） |
| 7 | 低铬钝化槽 | 75×152×100 | 只 | 2 | 低铬钝化液（2.0-4.0g/L） |
| 二车间（1条升降挂镀自动线） |
| 1 | 除油槽 | 103×64×160 | 只 | 1 | 除油剂（20-40g/L） |
| 2 | 清洗槽 | 96×90×160 | 只 | 15 | —— |
| 3 | 酸洗槽 | 1300×64×160 | 只 | 1 | HCl（11%） |
| 4 | 中和槽 | 480（96）×64×160 | 只 | 2 | NaOH（20-40g/L） |
| 5 | 电解槽 | 195×90×160 | 只 | 1 | H2SO4（10%）、HCl（2%） |
| 6 | 挂镀锌槽 | 3150×90×160 | 只 | 1 | NaOH（120-130g/L） Zn（10-15g/L） |
| 7 | 回收槽 | 97×90×160 | 只 | 1 | —— |
| 8 | 出光槽 | 97×90×160 | 只 | 1 | 硝酸（0.3-1.0%） |
| 9 | 钝化槽 | 196×90×160 | 只 | 2 | 低铬钝化液（2.0-4.0g/L） |
| 10 | 封闭槽 | 97×90×160 | 只 | 2 | 封闭剂（7-10%） |
| 一车间（1条自动镀锌线） |
| 1 | 除油槽 | 58×80×75 | 只 | 1 | 除油剂（20-40g/L） |
| 2 | 清洗槽 | 58×80×75 | 只 | 5 | —— |
| 3 | 酸洗槽 | 58×80×75 | 只 | 1 | HCl（11%） |
| 4 | 镀锌槽 | 200×120×138 | 只 | 2 | NaOH（120-130g/L） Zn（10-15g/L） |
| 5 | 钝化槽 | 58×80×75 | 只 | 1 | 低铬钝化液（2.0-4.0g/L） |

表1-4    项目电镀槽容积

| 序号 | 车间 | 名称 | 规格、尺寸（单位：cm） | 数量（只） | 容积（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一车间 | 自动滚镀锌槽 | 440×152×90 | 2 | 1.20万 |
| 2 |  | 自动挂镀锌槽 | 1600×92×115 | 1 | 1.70万 |
|  |  |  | 1230×92×115 | 1 | 1.30万 |
| 3 |  | 自动镀锌槽 | 200×120×128 | 2 | 0.61万 |
| 4 | 二车间 | 自动挂镀锌槽 | 3150×90×150 | 1 | 4.25万 |
| 合计 | —— | 9.06万 |

1.4主要原辅材料和公用工程消耗

1、整治提升前后，项目主要原辅材料消耗见表1-5。

表1-5    项目主要原辅材料及能源消耗清单       单位：t/a

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 形态 | 储存方式 | 整合后消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学纯氢氧化钠 | 25kg/袋 | 粉状 | 袋装 | 35.0 |
| 2 | 强力除油粉 | 99.9% | 粉状 | 桶装 | 39.0 |
| 3 | 工业级盐酸 | 31% | 液体 | 储罐（8t） | 320.0 |
| 4 | 碱锌净化剂 | 98% | 液体 | 桶装 | 1.4 |
| 5 | 光亮剂 | 98% | 液体 | 桶装 | 4.6 |
| 6 | 碱锌主光剂 | 25kg/桶 | 液体 | 桶装 | 4.0 |
| 7 | 碱锌辅助剂 | 25kg/桶 | 液体 | 桶装 | 2.6 |
| 8 | 氯化钾 | 99.9% | 粉状 | 桶装 | 16.1 |
| 9 | 锌 | 99.9% | 固体 | 堆放 | 95.0 |
| 10 | 硼酸 | 98% | 粉体 | 桶装 | 4.3 |
| 11 | 化学纯硝酸 | 65-68% | 液体 | 瓶装（0.5L/瓶） | 5.8 |
| 12 | 三价铬钝化剂 | 20kg/桶 | 液体 | 桶装 | 1.7 |
| 14 | TNT-15封闭剂 | 25kg/桶 | 液体 | 桶装 | 0.8 |
| 15 | 化学纯浓硫酸 | 98% | 液体 | 瓶装（0.5L/瓶） | 0.9 |
| 16 | 煤 | —— | 固体 | 堆放 | 320 |

表1-6   主要化学品成分清单

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强力除油粉 | 表面活性剂、清洗促进剂、缓冲剂、碱助剂 | —— |
| 2 | 三价铬钝化剂 | 硫酸铬、硝酸钴、硝酸、硫酸 | —— |
| 3 | 封闭剂 | 硅聚合物 | 4.5-5.5% |
| 4 | 净化剂 | 硅酸盐 | 30-40% |
| 5 | 辅助剂 | 酰胺化合物 | 20-25% |
| 6 | 主光剂 | 吡啶羟酸盐 | 5-10% |

1.5主要生产工艺

工艺过程说明：

表1-7    项目工艺生产过程

| 名称 | 工艺流程简述 |
| --- | --- |
| 除油 | 当镀件覆着油污时，在电镀时该处就不会发生电化学反应，因此也不会形成镀层，致使整个镀件的镀层质量下降。本项目采用化学除油，利用热碱溶液对油脂的皂化和乳化作用，将零件表面油污除去的过程。化学除油具有工艺简单、操作容易、成本低廉、除油液无毒、不易燃等特点。 |
| 酸洗 | 酸洗的目的是为了进一步清除基材表面的油污、锈迹、氧化皮等，以增加锌层与基材的结合力。本项目采用11%盐酸。 |
| 酸电解 | 作为电镀前的预处理，也称弱侵蚀，旨在活化零部件表面，保证镀层与基体的结合强度。本项目采用2%盐酸和10%硫酸溶液。 |
| 镀锌 | 镀锌是所有金属镀种中使用面最广的镀种之一，对钢铁件基本来说，它是阳极性保护镀层，能起到化学保护作用。本项目采用无氰镀液：主要为氯化钾镀锌、碱性锌酸盐镀锌。 |
| 出光 | 锌在稀硝酸溶液中浸蚀有化学抛光效果，简称出光，目的是提高镀层光亮度和平整度，改善钝化后的外观和钝化膜牢固度。 |
| 钝化 | 将镀锌后的镀件浸在一定组成的铬酸溶液中进行化学处理，使镀锌层表面形成一层致密的、稳定性高的薄膜。本项目采用三价铬钝化剂进行低铬钝化。 |
| 水洗 | 水洗是电镀工艺不可缺少的组成部分，水洗质量的好坏对于电镀工艺的稳定性和电镀产品的外观、耐腐蚀性等质量指标有较大的影响。每道工序的前面与后面都应有清洗操作。本项目主要采用喷淋清洗、多级逆流清洗。 |

2、建设项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

1、为了解项目所在地地表水环境质量现状，本单位委托上海中特检测技术有限公司于2013年5月18日对项目北侧周田沥的水质进行监测。项目北侧周田沥断面水质pH值、DO、CODMn、石油类、铜、六价铬、锌、氰化物等指标优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；BOD5、NH3-N、总磷、CODCr指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质，均为劣V类；镍、总格指标均能达到《渔业水质标准》（GB11607-89）中的标准值。总体来讲，项目北侧周田沥的水质为《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类，定类指标为NH3-N、BOD5。

2、为了解项目区域地下水的环境质量状况，本评价采用上海中特检测技术有限公司2013年5月18日对项目附近村庄（27°46′54.67″北、120°41′11.66″东）的地下水水质监测数据。项目区域地下水水质pH、CODMn、六价铬、铜、锌、镍、氰化物等指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅳ类水质，地下水水质较好。

3、本评价采用上海中特检测技术有限公司2013年5月18日对项目所在地的土壤监测数据。由监测结果可知，项目所在区域附近土壤中重金属指标含量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的三级标准。

4、本评价采用上海中特检测技术有限公司2013年5月18日对项目南侧河流的底泥监测数据。由监测结果可知，项目所在区域附近土壤中重金属含量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的三级标准。

5、为了解项目所在地附近空气质量状况，本项目大气环境质量现状采用2013年上海中特检测技术有限公司对莘塍街道人民政府的实地监测数据，该监测点位于本项目西侧，与本项目距离约1.4km，该监测点与本项目所在区域气象条件基本一致，能够代表本项目所在区域的大气环境质量。项目所在区域环境空气中SO2、NO2和PM10日均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，表明该区域环境空气质量良好，具有一定的大气环境容量。

为了解项目区域特征空气污染物的环境质量现状，本单位委托上海中特检测技术有限公司于2013年5月15日-2013年5月19日对项目上风向和下风向的实地监测数据。从现状监测的特征污染因子来看，氯化氢在监测点的小时浓度范围为0.003mg/m3，最大占标率为6%，无超标。

6、为了解本项目地的环境噪声现状，本单位委托上海中特检测技术有限公司于2013年5月16日对项目四周厂界噪声进行监测。项目各监测点位昼间噪声的范围为54.8-60.1dB（A），夜间噪声的范围为44.2-54.5dB（A），项目临东新路一侧区域的声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；其余区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

2.2建设项目评价范围

项目评价范围见表2-1。

表2-1    评价范围一览表

| 环境要素 | 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 周田沥（温瑞塘河支流） |
| 地下水环境 | ≤20km2 |
| 大气环境 | 以电镀车间为中心，5km为直径的圆 |
| 噪声环境 | 厂界外200m范围内 |
| 风险环境 | 厂界外3km范围内 |

3、建设项目环境影响及防治措施

3.1建设项目污染源强分析

3.1.1废水

废水主要为电镀废水、生活废水等，具体情况详见表3-1。

表3-1      整合后废水产排情况汇总           单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活 废水 | 废水量 | 2851.2 | 0 | 2851.2 |
|  | COD | 1.426 | 1.255 | 0.171 |
|  | 氨氮 | 0.086 | 0.058 | 0.028 |
| 生产 废水 | 废水量 | 42735 | 21367.5 | 21367.5 |
|  | COD | 11.795 | 10.513 | 1.282 |
|  | 氨氮 | 1.491 | 1.320 | 0.171 |
|  | Zn | 9.915 | 9.883 | 0.032 |
|  | 总铬 | 0.075 | 0.054 | 0.021 |
|  | TP | 0.483 | 0.462 | 0.021 |
|  | TN | 1.611 | 1.184 | 0.427 |

3.1.2废气

企业的废气污染源主要有电镀废气及锅炉废气，项目废气污染物产生和排放汇总见表3-2、表3-3。

表3-2  整治提升后企业电镀生产线酸洗废气产生及排放情况

| 污染 因子 | 产生量 （kg/a） | 污染物去除率 (%) | 排放速率（g/h） | 排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 |
| 氯化氢 | 3.53 | 收集率取80% 处理率取90% | 0.086 | 0.214 | 0.284 | 0.706 |

注：通过此次整治提升，企业4条电镀生产线配备6套废气处理塔，电镀废气经上吸式集气罩

收集后引至废气吸收塔处理，收集效率取80%，处理效率取90%。

表3-3    锅炉废气产排情况一览表

| 种类 | 烟气量 | 烟尘 | SO2 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 487.4万Nm3/a | 9.60t/a | 4.10t/a | 0.94t/a |
| 排放量 | 487.4万Nm3/a | 0.48t/a | 3.28t/a | 0.94t/a |
| 平均排放浓度 | —— | 98.5mg/Nm3 | 673.0mg/Nm3 | 192.9mg/Nm3 |

3.1.3噪声

项目电镀车间生产过程中产生的噪声主要来源于电镀流水线、废气吸收塔、污水处理站等。结合现状调查以及行业类比分析，预计整治提升后，项目各生产单元噪声源强见表3-4。

表3-4   各设备噪声源强

| 噪声源 | 电镀生产线 | 吸收塔风机 | 污水处理站 | 风机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声级（dB） | 70~80 | 85~90 | 70~75 | 85~90 |

3.1.4固废

项目固体废物产生情况汇总具体见表3-5。

表3-5   项目固体废物产生情况汇总表         单位：t/a

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥、有机物、重金属 | 170.9 |
| 2 | 废槽渣 | 电镀车间 | 半固态 | 重金属、有机物 | 1.5 |
| 3 | 化学品容器 | 电镀 | 固态 | 有机物、无机物 | 厂家回收 |
| 4 | 生活垃圾 | 生活 | 固态 | 有机物、无机物 | 20.1 |

3.1.5污染源强排放汇总

表3-6   整治提升项目污染物产生及排放情况小计      单位：t/a

| 项目 | 产生量 | 削减量 | 环境排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生产 废水 | 废水量 | 42735 | 21367.5 | 21367.5 | 项目废水处理达标后排入厂区西侧东新路下铺设的市政污水管网。 |
|  |  | COD | 11.795 | 10.513 | 1.282 |  |
|  |  | 氨氮 | 1.491 | 1.320 | 0.171 |  |
|  |  | Zn | 9.915 | 9.883 | 0.032 |  |
|  |  | 总铬 | 0.075 | 0.054 | 0.021 |  |
|  |  | TP | 0.483 | 0.462 | 0.021 |  |
|  |  | TN | 1.611 | 1.184 | 0.427 |  |
|  | 生活废水 | 废水量 | 2851.2 | 0 | 2851.2 |  |
|  |  | COD | 1.426 | 1.255 | 0.171 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.086 | 0.058 | 0.028 |  |
| 废 气 | 氯化氢（kg/a） | 3.53 | 2.54 | 0.99 | 有组织废气经15m高排气筒引至高空排放，无组织废气排放到车间内。 |
|  | 烟尘 | 9.60 | 9.12 | 0.48 | 锅炉废气经旋风除尘+加碱水膜处理后排放，排放高度20m。 |
|  | SO2 | 4.10 | 0.82 | 3.28 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.94 | 0 | 0.94 |  |
|  | 油烟废气 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 采用合格的油烟净化器处理达标后经专用烟道向屋顶排放。 |
|  | 燃油废气 | 少量 | 0 | 少量 | 燃油废气经收集后引至屋顶排放。 |
| 固 废 | 污泥 | 170.9 | 170.9 | 0 | 收集后委托温州市中金岭南科技 环保有限公司回收处理 |
|  | 废渣 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |
|  | 化学品容器 | 一定量 | 一定量 | 0 | 收集后由厂家回收处理 |
|  | 生活垃圾 | 20.1 | 20.1 | 0 | 收集后委托环卫部门清运 |
|  | 金属边角料 | 110.0 | 110.0 | 0 | 收集后外售处理 |

3.2建设项目周边敏感目标分布

项目周围保护目标情况及保护要求见表3-7。

表3-7    项目周边主要保护目标

| 保护目 标类型 | 保护目标 | 方位 | 与厂界 最近距离 | 与电镀车间 最近距离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 保护 目标 | 营新村民宅 | 东侧 | 190m | 190m | 约180户，648人 |
|  | 周田村民宅 | 东北侧 | 43m | 184m | 约1774户，6781人 |
|  | 和平村民宅 | 西侧 | 101m | 220m | 约420户，1853人 |
|  | 四坦村民宅 | 东南侧 | 413m | 413m | 约415户，1798人 |
|  | 莘塍东新学校 | 西北侧 | 207m | 207m | 师生约924人 |
|  | 周田沥 | 北侧 | 紧邻 | 7m | 宽约6.0m， 水质目标为IV类 |
| 规划 保护 目标 | 规划居住用地 | 东北侧 | 235m | 240m | 现状为空地， 属周田村用地 |

3.3建设项目环境影响分析

3.3.1废水

目前，企业生活废水经普通化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入市政污水管网；生产废水经污水处理站处理至《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2的标准，同时根据《浙江省电镀行业污染整治方案》（浙环发[2011]67号）文件要求，企业对现有污水处理系统进行了升级整改：对项目综合废水进行收集预处理，同时增加一套废水深度处理系统，废水经深度处理后50%回用于电镀工艺用水，其余废水排入厂区西侧东新路下铺设的市政污水管网，最终汇入瑞安市江北污水处理厂。

根据废水处理方案，企业污水处理站的处理能力为150t/d，再深度处理达到中水回用标准（中水回用系统处理能力为100t/d）。通过本次整治提升，企业生产废水产生量约129.5t/d（日最大产生量约135.1t/d），故项目厂区内废水处理设施能满足整治提升后项目电镀废水的处理要求。

在生产过程中，废水处理设施易发生故障如电镀废水一体化装置失效等，会造成废水非正常排放，污染物排放浓度达不到瑞安市江北污水处理厂进水水质要求，若污水输送至该污水处理厂处理将影响污水处理厂处理效率。因此，污染物排放浓度达不到瑞安市江北污水处理厂进水水质要求时，项目生产废水严禁外排。项目厂区内须设置事故应急池，当废水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故应急池，电镀车间应立即停止生产，并及时检修。处理设施运行正常后，将事故储池中废水处理达标排放后， 方可继续运行。

根据工程分析，项目建成使用后，项目废水产生、排放情况见表5.1-1。

表5.1-1   整治前后项目废水处理前后排放情况统计表          单位：t/a

| 废水性质 | 整治前排放量 | 整治后排放量 | 整治前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电镀废水 | 42735 | 21367.5 | -21367.5 |
| 生活废水 | 2851.2 | 2851.2 | 0 |
| 合计 | 45586.2 | 24218.7 | -21367.5 |

1、废水纳入瑞安市江北污水处理厂的可行性分析

（1）废水纳管可行性分析

经调查，本项目西侧东新路已铺设市政污水管网，江北污水处理厂与项目所在区域污水收集系统已经并管运行。本项目营运期污废水经处理达标后纳入市政污水管网，东新路——泵站5——瑞安大道——瑞光大道——泵站6——江北污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准B标准后排放，最终排入飞云江，故项目污废水纳管进入瑞安市江北污水处理厂是可行的。

（2）废水纳入污水处理厂容量上可行性分析

瑞安市江北污水处理厂一期于2007年运行，采用A2/O工艺，设计处理能力7万t/d，2010年底，实际处理能力已经达到7万t/d，目前江北二期工程正在前期审批阶段，预计今年年底进场施工，二期设计能力也为7万t/d，待本项目建设完成时，江北污水处理厂二期建设亦能完成，届时处理规模可达14万t/d。通过本次整治提升，项目的电镀废水得到了有效的削减，其排放量为77.69t/d，相对于江北污水处理厂的日处理规模较小，故江北污水处理厂在空间容量上可以接纳处理本项目运营期间产生的污水。

（3）对飞云江水环境影响评价

项目产生的废水经预处理达到三级标准后纳入市政污水管网，最终排入瑞安市江北污水处理厂处理达标后汇入飞云江，水环境影响评价引用《瑞安市污水处理工程项目环境影响报告书》评价结论。

①污水处理规模达到7万t/d时，经二级处理，总体污染物纳入量较现状瑞安市的排入量要小。经计算，无论是CODMn绝对量还是BOD5、氨氮和总磷的增量，由于实施二级处理且江心排放，总体影响较小。

②污水处理规模达到14万t/d时，由于污水排入量增大了一倍，但仍是经二级处理，总体污染物纳入量也不算太大。虽然最大值有超类别差的现象存在，但就平均值而言，都没有超标面积存在。因此只要实施二级处理且江心排放，总体影响不大。

③污水处理规模达到35万t/d时，由于污水排入量较大，虽经二级处理，总体污染物纳入量较近、中期要大许多。虽然就CODMn而言，平均值没有超四类海水水体的面积存在，但其源区最大值有6.27mg/L。BOD5也没有超类别差的面积存在；但就氨氮和总磷来讲，小潮工况平均值都有超类别差的面积存在，但大潮工况平均值没有这现象存在。两者平均，也可以将实施远期规模的污水量排放，在目前的江道条件下到了临界状态。只要实施正常的二级处理排放，保护目标的水质基本上不受影响。

因此，本项目产生的废水经污水处理厂处理达标后排放飞云江，对现状飞云江水质影响不大。

2、地下水环境影响预测与评价

为了了解企业生产过程中产生的电镀废水对项目所在地地下水的影响情况，本单位委托上海中特检测技术有限公司于2013年5月18日对企业厂区附近村庄地下水进行了检测。

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93），Ⅰ类标准主要反映地下水化学组分的天然低背景含量，适用于各种用途。Ⅱ类标准主要反映地下水化学组分的天然背景含量，适用于各种用途。Ⅲ类标准以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水源及工业、农业用水。Ⅳ类标准以农业和工业用水要求为依据，除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可作生活饮用水。

由监测结果可知，项目附近地下水水质各项指标符合Ⅳ类标准。总体来讲，本项目地下水水质较好，还未受本项目电镀废水污染。

通过本次整治提升后，厂区内道路均进行硬化处理，企业现状电镀车间、场地已经过防渗、防漏、防腐处理。具体如下：企业生产作业地面在混凝土地面的基础上作防腐处理；电镀车间地面应在混凝土基础上涂沥青油毡防渗层或者玻璃钢防渗层，上面铺4cm厚的花岗石块，石块与石块之间用环氧树脂或改性环氧树脂沟缝。这种地坪防渗漏性、防腐性好，承载力强，耐重物磕碰，使用效果好。

另外，为确保项目所在区域地下水水质不受本项目生产废水污染，厂区还应做好废水的收集工作，并做好管道的防渗处理。同时，企业还寻求更有效更科学的废水处理设施及更高的中水回用率，对周围地下水环境影响降到最小。

3.3.2废气

（1）项目废气贡献浓度影响预测分析

根据预测结果，项目氯化氢的最大落地浓度、小时浓度、日平均浓度和年平均浓度均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区环境空气允许浓度限值。另本项目沿线各敏感目标处的落地浓度均能满足标准，因此项目对周边环境影响不大；项目2台锅炉废气SO2、烟尘、氮氧化物有组织排放的最大落地浓度点距离污染源距离141m，最大落地浓度分别为0.0257mg/m3（0.0356mg/m3）、0.0038 mg/m3（0.0054mg/m3）、0.0076mg/m3（0.0102mg/m3）。从以上预测结果可见，项目锅炉废气排放预测浓度低于居民区标准值，对周围环境影响不大。

（2）大气环境防护距离确定

根据对氯化氢大气环境影响预测结果，项目电镀车间排放的酸雾在评价范围内均达到相应环境质量标准，因此本项目无须设置大气环境防护距离。

（4）卫生防护距离确定

经计算，该项目电镀车间氯化氢卫生防护距离的计算结果为0.15m，根据技术方法中提级规定，电镀车间需设置50m卫生防护距离，在此范围内禁止建设民宅、医院、学校以及经常居住的房屋等敏感建筑。根据现场踏勘可知，距离项目电镀车间最近的敏感点为周田村民宅，与电镀车间最近距离为184m，因此项目周围敏感目标符合卫生防护距离要求。

3.3.3噪声

根据监测结果可知，项目各监测点位昼间噪声的范围为54.8-60.1dB（A），夜间噪声的范围为44.2-54.5dB（A），项目临西侧区域能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；其余区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

由于整体提升后，电镀车间噪声源强变化不大，且电镀车间距离周边敏感点均100m以上，根据项目与最近敏感点所处的地理位置情况，本项目产生的噪声经距离墙体隔声、距离衰减后对周围环境及附近敏感点影响不大。

3.3.4固废

项目固体废弃物排放量分析结果见表3-8。

表3-8   项目固体废弃物排放量分析结果汇总

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生工序 | 属性 | 废物 代码 | 预测产生量（t/a） | 利用处置方式 | 委托利用处置的单位 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 污水处理系统 | 危险 废物 | 346-063-17 | 170.9 | 委托有相应资质单位处理 | 温州市中金岭南科技环保有限公司 | 符合 |
| 2 | 废槽渣 | 电镀槽 | 危险 废物 | 346-063-17 | 1.5 |  |  |  |
| 3 | 化学品 容器 | 电镀 | 危险 废物 | 900-041-49 | —— | 由厂家 回收 | —— | 符合 |

由上表可知，本项目各固废均有合理去向，对周围环境不构成影响。

3.4建设项目污染防治措施

3.4.1废水

企业生活废水经普通化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入市政污水管网；企业电镀废水经污水处理站处理至《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2的标准，同时根据《浙江省电镀行业污染整治方案》（浙环发[2011]67号）文件要求，企业已对现有污水处理系统进行了升级整改（处理能力150t/d），同时增加一套废水深度处理系统（处理能力100t/d），废水经深度处理后50%回用于电镀工艺用水，其余废水排入厂区西侧东新路下铺设的市政污水管网，最终排入瑞安市江北污水处理厂。

3.4.2废气

项目大气污染防治措施及整治措施见下表3-9。

表3-9   大气污染防治措施及整治措施

| 污染源 | 污染物 | 现有污染防治措施 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电镀 生产线 | 酸雾 | 企业现状电镀车间仅对车间内设置废气收集装置，并未进行任何的处理措施直接排放。 | 要求做好各电镀车间酸雾的收集治理工作，根据废气整治方案，企业对4条电镀线设置6套废气收集处理系统，酸雾（主要为氯化氢）经收集处理后达标排放，排放高度不低于15m。 |
| 锅炉 | 锅炉 废气 | 未经处理直接高架排放。 | 经加碱水膜处理后排放，排放高度不低于20m，除尘效率不低于95%，脱硫效率不低于20% |

3.4.3噪声

为确保项目厂界及敏感点处噪声达标，对周围声环境的影响程度降至最低，要求建设单位采取以下防噪措施：

a、各车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接；

b、对污水处理系统、废气处理系统鼓风机采取消声、隔声等措施。

3.4.4固废

项目电镀槽渣、污泥等均委托温州市中金岭南科技环保有限公司回收处理；化学品容器由厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

另外，电镀废液、污泥为危险废物。危险废物应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。有关要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行密封暂存。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到固废处置中心还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

本项目危险废物需委托有资质单位收集处理，企业不能随意处理，也不能乱堆乱放，必须密闭转移，及时清运，在生产过程中要注意对废渣的收集和储运。必须切实做好固废分类工作，尽可能回收可以再利用的部分，减少固废的产生量。

3.5环保投资分析

本项目各项污染防治措施在国内外均有成熟的工艺和经验，只要认真落实，在技术上基本可行。根据估算，项目总投资3200万元，环保总投资为294万元。环保投资占总投资的9.2%。

3.6社会经济效益损益分析

本项目对缓解当地的就业压力，增加社会安定因素起到积极作用。项目在生产过程中产生的污染物得到有效控制，不会对周围的环境造成不良影响。因此，只要企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

4、环保审批原则符合性分析

4.1建设项目环评审批原则符合性分析

4.1.1生态环境功能区规划符合性

根据《瑞安市生态环境功能区规划》（2008年2月），项目所在地属优化准入区（功能区编号Ⅴ1-40381D05瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区），其污染控制措施是：

加快电镀工业集聚区的建设和配套污染治理设施建设，巩固罗凤小熔炼整治成果，打击废塑料洗涤，做好酸洗业的污染治理；浙江华建尼龙有限公司要实施强制性清洁生产审计，完善污染治理设施，提高废水达标处理率。生态保护与建设措施是继续做好温瑞塘河环境综合整治，提高生活污水截污率，减少农村农业面源污染，居住区内不得布置二、三类企业，工业功能区企业集中率达到50％以上。

本项目位于瑞安市莘塍东新工业区，本次整治提升项目通过提升企业电镀线自动化水平、改进废水处理设施、设置中水回用系统等措施，可实现电镀中水50%以上回用于电镀工艺用水，对周边环境的污染程度已降到最低，符合瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区要求。

4.1.2排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准符合性

项目生活废水经普通化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入市政污水管网；项目电镀废水经厂内污水处理设施处理后50%回用于电镀工艺用水，其余废水处理至《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表2相关标准后排入厂区西侧东新路下铺设的市政污水管网，最终进入瑞安市江北污水处理厂处理达标后排放。

酸雾经废气喷淋吸收塔处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值。

噪声主要来自设备运行，噪声经治理后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类、4类昼、夜间标准限值要求。

项目固废采取相应的固废防治措施后可以实现零排放。

综上，本项目各污染物排放符合国家和本省规定的污染物排放标准。

4.1.3总量控制原则符合性

本项目污染物总量统计情况见表4-1。

表4-1   项目总量统计情况            单位：t/a

| 污染物名称 | 整治前 排放总量 | “以新带老”削减量 | 整治项目污染物排放量 | 整治后 排放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水量 | 42735 | 21367.5 | 0 | 21367.5 | -21367.5 |
| COD | 2.564 | 1.282 | 0 | 1.282 | -1.282 |
| 氨氮 | 0.342 | 0.171 | 0 | 0.171 | -0.171 |
| Zn | 0.064 | 0.032 | 0 | 0.032 | -0.032 |
| 总铬 | 0.043 | 0.022 | 0 | 0.021 | -0.022 |
| TP | 0.043 | 0.022 | 0 | 0.021 | -0.022 |
| TN | 0.855 | 0.428 | 0 | 0.427 | -0.428 |
| 氯化氢(kg/a) | 3.53 | 2.54 | 0 | 0.99 | -2.54 |
| SO2 | 4.10 | 0.82 | 0 | 3.28 | -0.82 |
| NOx | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 |

根据以上统计，企业整治提升后建议总量指标为COD1.282t/a、氨氮0.171t/a、SO23.28t/a、NOx0.94t/a；特征污染因子总量建议指标为总锌0.032t/a、总铬0.021t/a、总磷0.021t/a、总氮0.427t/a，氯化氢0.99kg/a。通过本次的整治提升，使得企业的各污染物均得到了有效的削减，符合总量控制的要求。

4.1.4项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性

从现状监测的污染因子来看，评价区域各监测因子的最大占标率均小于100%，各项监测因子均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。根据预测结果，氯化氢最大落地浓度、小时浓度、日平均浓度和年平均浓度均低于居住区环境质量标准，电镀酸雾废气排放对周围环境影响不大，表明项目的实施不会改变区域大气环境功能区划。

从地表水水质现状监测结果可见，项目周边河流水质为《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类，本项目正常营运情况下排放的废水均纳入周边的市政污水管网，对周边河流的水质无影响。在项目运营期间，企业须严格做好废水处理装置的日常维护，保证废水处理装置正常运行，同时建议企业不断地寻求更有效更科学的废水处理设施系统，尽量提高废水回用比例。

从地下水水质现状监测结果可见，项目区域地下水水质pH、CODMn、氨氮、六价铬、铜、锌、镍、氰化物等指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅳ类水质，总体来讲，本项目地下水水质较好，还未受本项目电镀废水污染。为确保项目区域地下水不受项目电镀废水的影响，企业还应做好废水的收集工作，并做好管道的防渗处理，对周围地下水环境影响降到最小。

从噪声的现状监测结果看，企业在正常生产的情况下，厂界噪声符合工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类、4类标准限值要求。本整治提升项目实施后，厂区整体噪声变化不大，设备运行噪声经墙体阻隔和距离衰减后对周边敏感点影响不大。

从土壤的现状监测结果分析可知，项目所在区域附近土壤中重金属指标含量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的三级标准。

4.2建设项目环评审批要求符合性分析

4.2.1公众参与要求符合性

本项目在环评期间，采取张贴公告的方式对项目建设以及环评的信息、主要结论进行了两轮公告；采取发放调查表格的方式对项目拟建地周围的团体和个人进行了抽样调查和统计分析，整个公众参与的过程符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（国环发[2006]28号）和浙江省环境保护局《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》（浙环发[2008]55号）的要求。

4.2.2清洁生产要求的符合性

对照《清洁生产标准——电镀行业》和《浙江省电镀产业环境准入指导意见》，项目实施后采用全自动电镀生产线，无氰电镀工艺、末端处理水回用等清洁生产工艺。经综合比较，本项目生产工艺及生产设备先进，清洁生产指标可达到国内先进水平，清洁生产水平较高。

4.2.3电镀产业环境准入准入条件符合性分析

根据《浙江省电镀产业环境准入指导意见考核指标》，企业经整治后实施能符合浙江省电镀产业环境准入指导的要求。

4.2.4电镀产业环境准入准入条件符合性分析

对照浙江省电镀行业污染整治方案（浙环发〔2011〕67号）验收标准，企业实施整合提升项目后各项指标均符合浙江省电镀行业污染整治方案（浙环发〔2011〕67号）要求。

4.2.5风险防范措施符合性分析

本环评提出了一系列针对项目特点的风险防范措施，企业必须落实到位，特别加强原料储存、运输的风险防范及环保设施的正常运行，杜绝超标排放。

根据本环评风险评价，企业如能采取本环评风险防范对策和应急措施，本项目风险评价在可接受的范围之内。

4.3建设项目其他审批要求符合性分析

4.3.1产业政策符合性

企业采用无氰镀锌工艺，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正版）、《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》及关于印发《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》的通知（浙淘汰办〔2010〕2号）中限制、淘汰、禁止类项目，属于允许类， 因此项目的实施符合国家、浙江省、温州市的产业政策。

4.3.2城市总体规划符合性

本项目位于瑞安市莘塍东新工业区，根据瑞安市革新机电有限公司土地证，企业所在地为工业用地。但随着城市的发展，根据《瑞安市中部组团莘塍片控制性详细规划修改》，企业所在地被规划为商业、娱乐用地，届时本项目建设与周边规划已不相符，且项目周边地块均规划为居住、商业娱乐用地，更突显本项目存在已不合时宜。届时

规划实施后，企业须配合相关部门进行无条件搬迁改造，促使其进入规范化的发展。

4.3.3浙江省十二五重金属污染防治规划符合性分析

浙江省重金属污染综合防治规划（2010~2015 年）基本内容如下：

（1）基本原则

以人为本，科学发展。以切实维护人民群众环境权益和身体健康为根本出发点，坚持科学发展、协调发展。加大产业结构调整力度，强化民生保障，大力防控和应对重金属污染，保障环境安全，确保社会和谐稳定。统筹规划，突出重点。以重点防控区—重点防控行业—重点防控企业—重点防控污染物为主线，近期和远期相结合，全面规划重点任务，统筹污染防治与产业发展，统筹现有污染源整治与解决历史遗留问题试点示范，分区、分类、分期实施重金属污染综合防治。

治旧控新，综合防治。近期以污染源的监管防控为重点，加大淘汰落后产能力度，实施污染源综合整治，努力消化存量、多还旧账，保安全、防风险。同时，采取综合手段，坚持源头预防，严格准入，优化产业结构，降低重金属产污强度，严格控制新增污染源和污染物的排放。

政府主导，落实责任。积极发挥政府主导作用，为重金属污染防治提供政策环境和制度保障。落实政府责任，加强部门协作，力争做到目标、任务与投入、政策相匹配。鼓励全社会参与重金属污染防治，加强环境信息公开和舆论监督，促进企业履行环境责任，形成政府、企业、社会共同行动的重金属污染防控新格局。

（2）规划时限与范围。

规划时限：基准年为2009年，规划期限为2010~2015年。

规划范围：浙江省行政区划范围，重点为主要涉重金属区域、行业、企业。

（3）规划重点。

重点防控污染物。以铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）和砷（As）等为重点，同时兼顾镍（Ni）、锌（Zn）、铜（Cu）等重金属污染物。

重点防控区。以重金属污染物产生排放相对集中的地区为重点，具体包括涉重金属产业密集地区和环境质量严重恶化区域，全省共划定重点防控区18个，集中面积19914.61 平方公里（约占全省面积的19.56% ），涉及18个县（市、区），涉重金属企业529家（约占全省涉重金属企业总数的22.7%）。

重点防控行业。依据涉重金属行业污染物产生量和排放量，确定我省重金属污染重点防控行业为含铅蓄电池、金属表面处理及热处理加工、化学原料及化学制品制造、皮革及其制品、金属冶炼等5大行业。

（4）整治思路。

按照“提升一批、整治一批、淘汰一批”的思路，对一批环保手续齐全、具有规模和技术优势的企业，按一定整治标准进行规范提升整治，使其成为所在行业的标杆式企业；对一批虽具有一定规模和技术优势，但环保手续不全、所处环境敏感的企业实施搬迁改造，促使其进入园区规范发展；对环保手续不全、技术装备落后的低小散企业坚决予以关停淘汰，或促使其租赁园区厂房设备整合发展。

（5）主要任务

①调整优化产业结构；

②积极推进清洁生产；

③加强重金属污染源综合治理；

④实施重金属污染场地治理与修复；

⑤强化重金属监管能力；

⑥强化环境安全和群众健康保障。

坚持新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则，鼓励在非重点防控区范围内，在符合产业政策的基础上，探索开展企业间重金属排放量置换、交易工作试点。实施“以大带小”、“ 以新带老”，鼓励重金属排放企业兼并重组，努力实现非重点防控区主要重金属污染物排放量削减5%的目标。

本项目通过提升企业电镀车间的生产技术水平，提高资源、能源利用效率，提高污染物处理稳定达标率。因此，项目的实施符合浙江省十二五重金属污染防治规划。

5、建议

1、认真执行“三同时”制度，严格采取各种环保措施，确定切实可行的治理方案加强“三废”治理，从严控制各种污染物，确保有关废水、噪声达标排放，固体废物得到妥善处理。

2、重视厂房总体布局，合理布置高噪声设备。

3、对于委托处理的各种危险废物，企业应与有能力与资格的相关单位签署委托处理协议，并报当地环保主管部门备案。

4、项目生产规模发生变化时应重新办理环评手续。

6、环境影响评价总结论

瑞安市革新机电有限公司电镀车间整治提升项目位于瑞安市莘塍东新工业区。项目建设符合瑞安市生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，主要污染物排放总量控制指标符合文件规定；造成的环境影响符合建设项目瑞安市环境功能区划确定的环境质量要求。项目的建设符合清洁生产的要求，公众参与符合规范要求。

项目在营运期间会产生一定量的污染物，主要来自生产废水、生活废水、酸雾、设备噪声、生产固废和生活垃圾等，在全面落实本报告提出的各项污染治理措施的基础上，可基本控制环境污染，做到污染物达标排放，则本项目的营运对环境影响不大。

同时，作为整治提升项目，本项目将原手动线全部改造为自动生产线，提升生产技术水平，提高资源、能源利用效率，且整治提升后总量有所削减，符合总量控制原则，单就本整治提升项目而言，对周围环境是有正面影响的。但是由于本项目选址与瑞安市中部组团莘塍片用地规划不符，届时规划实施后，企业须配合相关部门进行无条件搬迁改造，促使其进入规范化的发展。