温环建﹝2019﹞026号

关于瑞安市百宏纺织品有限公司技改项目环境影响报告书审批意见的函

瑞安市百宏纺织品有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《瑞安市百宏纺织品有限公司技改项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2019〕78号）、专家评审意见、瑞安分局初审意见已悉，我局按建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、瑞安分局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于瑞安市阁巷新区72-8地块，属于瑞安市华邦印染产业园内企业，拟调整产品方案，减少水洗生产规模，增加染色、印花设备，形成年水洗加工服饰700万件、无缝内衣染色1200吨、缎带（含罗纹带）染色800吨、服饰印花800万件。具体建设内容见环评报告书。

三、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准；项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，乙酸参照执行前苏联“居民区大气中有害物质的最大允许浓度”，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解；区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，西侧临围海大道执行4a类标准；土壤参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

项目污染物排放标准：生产废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2直接排放标准。

工艺废气执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1新建企业限值。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准,西侧临围海大道执行4类标准。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

四、项目生产废水应实行清污分流、按环评要求做好中水回用和废水重复利用，剩余生产废水须经污水处理设施处理达标后纳管排放。

五、加强车间通风，喷砂粉尘收集处理后达标排放，排气筒高度不低于15米。

六、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。固体废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，生活垃圾及时收集清运。

七、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。按环评要求设置足够容积的事故应急池。

八、项目主要污染物排放不得超过环评报告提出的总量控制指标。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请瑞安分局负责。项目建成产生实际排污行为前，应依法依规申请变更排污许可证，并做好“三同时”环保竣工验收工作。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年8月2日

抄送：温州市生态环境局瑞安分局

温州市生态环境局 2019年8月2日印发