温环建﹝2020﹞008号

关于温州市全友印务有限公司年产150万平方米不干胶标签建设项目环境影响报告表审批意见的函

温州市全友印务有限公司：

你公司的申请报告、由杭州博盛环保科技有限公司编制的《温州市全友印务有限公司年产150万平方米不干胶标签建设项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州瓯江口产业集聚区雁云路706号30幢4单元。项目总建筑面积：3596.06m2，项目总投资1200万元，拟形成年产150万平方米不干胶标签的生产规模。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达一级A标准后排放。

四、本项目产生的废气为印刷、洗车废气、覆膜废气和润版废气。印刷、洗车工艺须在独立密闭车间生产，废气经收集后通过光氧活性炭一体机废气处理后引高排放，排气高度不低于15米；覆膜废气和润版经收集后通过UV催化氧化+活性炭吸附处理后引高排放，排气高度不低于15米。项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值，恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界臭气浓度标准。

五、运营期噪声厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。

六、本项目固体废弃物主要为废边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭、废PS版、废UV灯管和生活垃圾。废边角料经收集后外售综合利用；废包装桶、废抹布、废活性炭、废PS版和废UV灯管等危险废物经收集后须委托有资质的单位收集处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实；本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

八、须根据实际情况制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

九、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，其配套的治理设施须与主体工程同时投入使用。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州瓯江口产业集聚区环保局负责。

十、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十一、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年2月10日

抄送：温州市瓯江口产业集聚区环保局

温州市生态环境局 2020年2月10日印发