温环验[2014]053号

关于温州恒创纸业有限公司年产5.05万吨

薄页涂布纸技改项目阶段性竣工环境

保护验收意见的函

温州恒创纸业有限公司：

你单位《温州恒创纸业有限公司年产5.05万吨薄页涂布纸技改项目阶段性竣工环境保护验收申请》等相关验收材料收悉。我局于2014年11月14日对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，经研究，现将验收意见函告如下：

一、温州恒创纸业有限公司年产5.05万吨薄页涂布纸技改项目位于永嘉县东城街道河屿村，由原温州恒创纸业有限公司、永嘉县光明造纸厂、永嘉县永泰纸业有限公司、永嘉县神奇纸业有限公司、七屿造纸河屿分公司等5家整合兼并而来。按照《永嘉县造纸行业整治提升工作实施方案》要求，通过技术改造，购置先进生产设备，在河屿工业区新厂房内建设1条4100型圆网多缸生产线（机台配置7网，50缸，其中Φ3m烘缸1个，Φ1.8m烘缸49个），最终形成年产5.05万吨薄页涂布纸的生产规模。该项目于2013年9月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成《温州恒创纸业有限公司年产5.05万吨薄页涂布纸技改项目》环境影响评价报告书，并通过温州市环境保护局审批（温环建[2013]100号）。本次技改总投资9404万元，其中环保投资256万元，分别用于废水、废气等治理设施改造和升级。

二、验收监测结果

(一)废水

废水经处理后所排放的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、色度均符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2造纸企业水污染物排放标准限值。COD及单位产品基准排水量符合《浙江省造纸行业整治提升方案》排放限值要求。回用率符合环评批复要求。

(二)废气

该项目15t/h燃煤锅炉废气经处理后所排放的二氧化硫、烟尘、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区2时段标准，排气筒高度40米。厂界无组织臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

(三)噪声

厂界四周四个监测点昼、夜间噪声监测均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准。

(四)总量控制

该项目各项污染物年排放总量均符合环评及批复意见的要求。

(五)固体废物

该项目无危险固废产生，煤渣、废塑料综合利用，污泥外运焚烧，生活垃圾由环卫部门定期清运。

(六)环境事故风险防范

已编制事故应急预案并报送永嘉县环境保护局备案(备案编号：33032420130037）。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，基本落实了环境影响评价报告及批复提出的相关污染防治措施，其主要污染物排放基本符合国家有关标准的要求，污染物排放总量符合总量控制指标要求，原则同意该项目通过建设项目阶段性竣工环境保护验收。

四、正式运行后要做好以下工作:

(一)加强厂区管理，切实做好雨污分流工作，各类环保设备要有专人负责管理，落实好岗位责任制，定期对各类环保治理设施进行维护，定期检测，确保各项污染物稳定达标排放和符合总量控制要求;

(二)加强环境风险的预防和控制措施，按应急预案要求开展应急演练，做好总结记录，不断提高企业环境保护管理水平和应急处置能力；

(三)本次验收不包括该项目18t/h燃煤锅炉，待投入使用时须另行向永嘉县环保局申请验收，并对现有锅炉进行后期处置。

五、请永嘉县环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

温州市环保局

抄送：永嘉县环保局。

温州市环保局 2014年12月8日印发

2014年12月1日