温环建﹝2019﹞022号

关于泰顺县静脉产业园生活垃圾无害化综合处理PPP项目环境影响报告书审批

意见的函

中城绿建（泰顺）科技有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《泰顺县静脉产业园生活垃圾无害化综合处理PPP项目环境影响报告书》、我局泰顺分局初审意见、温州市环境保护设计科学研究院的技术评估报告及专家评审意见已收悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，原则同意环评报告书的结论与建议、泰顺分局初审意见、技术评估报告及专家评审意见，要求建设单位逐项予以落实。

二、项目选址于泰顺县罗阳镇江渡村豆腐岭上洋岗头山湾地块（城关老垃圾填埋场旁），新建生活垃圾无害化综合处理车间1座，生活垃圾处理规模300吨/日，市政污泥处理规模10吨/日，项目服务范围为泰顺全县。项目用地面积17805平方米，建筑面积23477.17平方米。具体建设内容和规模见项目环评报告书。

三、本项目废水近期经预处理后外运至泰顺飞云水务有限公司污水处理厂（泰顺污水总厂建成后运送至泰顺污水总厂）处理，污水预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准，氨氮、总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放浓度限值；总汞、总铬、总镉、六价铬、总铅和总砷等污染物执行《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）表2规定的浓度限值。远期周边管网建成后需纳管排放至泰顺污水总厂处理。

施工期废气以及项目营运期燃料棒制备和筛分过程产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

运营期裂解气燃烧发电产生的尾气颗粒物和氮氧化物参照执行北京市地标《固定式内燃机大气污染物排放标准》（DB11/1056-2013）燃天然气、人工煤气污染物排放标准。其他污染物参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4规定的限值，新建内燃机烟囱高度不低于15m且需高出周围200m半径范围内的建筑物3m以上。

焚烧炉技术指标执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。

项目垃圾和污泥贮运、干化、垃圾渗滤液处理过程产生的NH3、H2S等恶臭污染物厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新扩改建厂界标准值。

厂区东侧和南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中边界外4类声功能区对应的标准，其余侧声环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中边界外2类声功能区对应的标准。

项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关内容。

在项目建成后应委托有资质单位对炉渣进行危险废物鉴别，若经鉴定属于危险废物，需委托有资质单位进行处置。炉渣暂存区应做好防渗工作。

项目应设置不小于300米的环境防护距离，防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，请建设单位、当地政府和有关部门予以落实。

五、须制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。按环评要求设置足够容积的事故应急池。加强管理，防止环境污染事故发生。

六、全厂污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标。

七、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，其配套的治理设施须与主体工程同时投入使用。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局泰顺分局负责。

八、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以自收到本审批意见之日起六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年7月12日

抄送：温州市生态环境局泰顺分局

温州市生态环境局 2019年7月12日印发