温环建﹝2021﹞059号

关于温州一霖再生资源有限公司年再生1.5万吨废活性炭及收集暂存分类中心建设项目环境影响报告书审批意见的函

温州一霖再生资源有限公司：

你单位的申请报告、由温州瑞林环保科技有限公司编制的《温州一霖再生资源有限公司年再生1.5万吨废活性炭及收集暂存分类中心建设项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2021〕148号）、专家评审意见、瓯海分局初审意见已悉，我局按建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、瓯海分局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于铁路新客站站前区B-01b-02地块（瓯海电镀基地内），项目建成后形成处置废活性炭17000吨（其中再生处置15000吨、吸附脱附2000吨）、有机危废3000吨（主要为漆渣等有机危废）；形成再生活性炭10000吨、副产蒸汽50000吨的生产规模；另外危险废物收集暂存分类中心周转规模10000吨。项目具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》详解中相关标准，氯化氢、挥发性有机物、氟化物参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中附录D相关标准，二噁英执行环评提出的相关标准。

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目附近农田土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

项目污染物排放标准：项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准）。

烟气污染物及排气筒高度执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）；恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

一般工业固废贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定。

四、项目生产废水应实行清污分流，落实完善的废水收集系统，生产废水经污水处理设施处理达标后纳管排放温州西片污水处理厂。

五、对应废气特点落实环评中提出的废气处理设施，采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，有组织排放排气筒高度按环评要求执行。

六、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，一般固废、生活垃圾及时收集清运。

七、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。按环评要求设置足够容积的事故应急池，完善地下水污染防治措施，设置地下水监测点，防止地下水污染。

八、项目废水排放量和污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物分别为0.68t/a，0.068 t/a，9.772 t/a和14.018t/a，新增主要污染物总量指标须通过排污权交易取得。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请瓯海分局负责。项目建成后应在产生实际排污行为前申领排污许可证。依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

（此页无正文）

温州市生态环境局

2021年8月3日

抄送：温州市生态环境局瓯海分局

温州市生态环境局 2021年8月3日印发