浙江明泰标准件有限公司

年产12000吨紧固件新建项目

环境影响报告书

(简  本)

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O 一三年三月

目  录

(一) 建设项目概况	1

1.1建设项目概况	1

1.2项目内容及污染因素分析	3

1.3审批符合性分析	6

(二) 建设项目周边环境现状	10

2.1环境质量现状	10

2.2建设项目环境影响评价范围	12

(三) 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	13

3.1污染源分析	13

3.2环境保护目标	14

3.3影响评价分析	15

3.4污染防治对策分析	17

3.5环境风险分析	18

3.6建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	19

3.7环境监理计划及环境管理制度	19

(四) 公众参与	20

4.1公示调查结果分析	20

4.2公众调查基本概况	20

4.3 公众参与结论	20

(五) 环境影响评价结论	21

(六) 联系方式	21

(一) 建设项目概况

1.1建设项目概况

1.1.1建设项目概况

项目名称：浙江明泰标准件有限公司年产12000吨紧固件新建项目

建设单位：浙江明泰标准件有限公司

建设性质：新建补办

建设地点：温州经济技术开发区海城街道

建设规模：年产紧固件12000吨，包括紧固件冷镦成型、热处理、去磷及电镀表面处理等工艺。排污许可证核定电镀总容量43900升，其中20000升转让给汇丰五金卫浴厂，剩余电镀总容量23900升，本环评实际容量23881.5升，设1条全自动镀锌线。。

土地利用性质：工业用地，，总用地面积24587.62平方米，建筑面积约29000平方米。

总投资额：10000万元，其中环保投资201万元。

1.1.2总平布置和项目主要内容

本项目位于浙江省温州经济技术开发区海城街道招商路110号，厂区按车间功能划分，成品仓库二、办公楼、综合楼、中转库和公司食堂位于厂区东侧，成品库三、电镀车间位于厂区南侧，螺栓车间、攻丝车间、搓丝车间、成品丝仓库和包装车间位于厂区中间，成品仓库一和热处理车间位于厂区北侧，球化车间位于厂区西侧。主入口位于厂区的南侧，详见图1-1所示。

厂区污染设置处理设施设置如图1-1所示。

(1) 废水：废水处理站1座，位于厂区西南角；化粪池两个，分别位于厂区东北角（办公楼和食堂北侧）；隔油池两个，位于厂区东北角（食堂北侧）。

(2) 废气：电镀废气处理塔1个，位于厂区南侧电镀车间通道处；燃油锅炉设排气筒1个，位于锅炉房；热处理车间和退火车间各设排气筒1个，甲醇、氮气热处理保护气体在排气口燃烧后排入大气；螺母车间设集气罩5个，排风换气窗10个；螺栓和螺母车间设油雾封闭冷凝装置1套，螺栓冷镦油雾经冷凝后收集，交由具备相应资质的危废处理单位统一处理。

(3) 固废：电镀污泥、废镀渣、废乳化液、除磷槽废液、废SF-501F脱膜剂等危险固废暂存点位于西南侧污泥堆放场。

(4) 储酸区位于厂区南侧成品库三与鸿亿线之间，柴油储罐位于厂区西侧和锅炉房边，甲醇储罐和储存成型油、防锈油等小型油库位于厂区北侧热处理车间与成品仓库之间，氮气储罐位于厂区东北侧成品仓库一东侧。

1.1.3公用工程

(1) 给水

厂区用水分生产用水和生活用水。生产用水部分使用自来水，部分使用地表水；生活用水使用自来水。自来水由市政自来水管网供水，年用水量23932.5t/a。

(2) 排水

本项目排水采用“雨污分流”，雨水和生产生活废水分开处理，污水分流分质处理。

①雨水排水系统：雨水经厂区雨水管网收集，通过西侧雨水排放口统一排入附近内河。

②生活污水排水系统：食堂餐厨废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池达到东片污水处理厂纳管要求后进入工贸路市政污水管网。

③生产废水分含磷废水、含铬废水和含锌废水三股，经废水处理站处理达标后进入厂内污水管道，与经化粪池处理后的生活污水一同汇入厂区污水管网，再进入工贸路市政污水管网。

(3) 供电

项目用电接自市政电网，项目设有备用发电机一台/套。

(4) 供热

厂区设全自动燃油蒸汽锅炉一台（WNS1-1.0-Y(Q)），燃料耗量70.2kg/h，为烘道供热所用。

(5) 供气

(1) 本项目设螺杆式空气压缩机4台（MH55固定式 1台，EAS50G/8.6 3台），为气动机械提供动力。

(2) 热处理保护气体和富化气

本项目热处理车间等温淬火炉需在保护气氛下进行连续淬火、等温回火、软氮化等热处理。利用氮-甲醇气氛并用液化石油气作为富化气提供碳势，平时作为保护气氛淬火使用。

1.2项目内容及污染因素分析

1、机加工及热处理工艺产污环节

本项目年产12000吨螺栓、螺帽等紧固件，生产工艺过程包括冷镦、搓丝、攻丝、去磷、热处理和球化退火等，主要环境影响因子见表1-1。各环节工艺流程详见图1-2~图1-4。

表1-1 拟建项目主要环境影响因子

| 环境影响工段 | 主要环境影响因子 |
| --- | --- |
| 冷镦、搓丝、攻丝 | 油雾、废乳化液、金属边角料、噪声 |
| 除磷 | 含磷废水、浮油、除磷槽废液、废除磷剂 |
| 淬火、球化退火 | 热处理废气、噪声、冷却水、废淬火油 |
| 锅炉 | 烟尘、SO2 |
| 员工日常生活 | 生活污水、生活垃圾 |
| 食堂 | 油烟废气、餐厨废水、餐厨垃圾 |
| 备用发电机 | 废气、噪声 |
| 液氮储罐、储酸区、小型油库等原辅材料存放点及废气处理塔 | 大小呼吸、环境风险 |

2、电镀工艺产污环节

从电镀工艺流程可知，电镀加工过程中的每一个环节均会产生废水或废气，因此企业需要加强对车间污染源的防治。以下将根据电镀工艺流程，并结合废水终端治理过程，对电镀加工企业的污染源进行简要简述。

(1) 镀件除油后，还需要进一步用酸液除去工件上的氧化铍、铁锈以及镀件在入槽前一般还要用酸“活化”，因此这些环节会有酸性废气产生，酸洗槽长期使用后将产生酸洗废液

(2) 本项目不涉及退镀工序，但电镀槽加热时会有部分酸性气体、碱雾产生。

(3) 本项目不涉及喷漆或电泳等表面处理工序，因此不会产生苯、二甲苯等有机废气。

(4) 本项目镀槽供热为电供和锅炉蒸汽，电镀产品最后均需要进行加热烘干。

(5) 厂区东侧设有化学品仓库，用以存放不同种类的化学药品、试剂、无机酸，各种贮存容器的密封性能无法达到100%，会产生少量的挥发性废气，加强排风后对环境无大影响。

(6) 电镀加工主要分三大工序：前处理、表面电镀、后处理，每一工序后面均需要对镀件进行清洗，因此会产生大量的清洗废水（含有机物或重金属离子）以及各工序的废槽液如废电镀液、清缸残留液、过滤机芯清洗液、废酸液、废碱液等。

(7) 本项目污水处理站电镀污泥存放过程中会产生少量废气和恶臭，无生活处理工艺。

根据以上分析，本项目电镀工艺主要污染源如下表。

表1-2 电镀主要产污工序

| 序号 | 主要产污工序 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除油 | 浮油 |
| 2 | 酸洗、活化 | 盐酸雾、酸洗废液 |
| 3 | 水洗 | 废水 |
| 4 | 除蜡除油前处理 | 有机废气、碱雾 |
| 5 | 碱性镀槽 | 碱雾 |
| 6 | 各工序配套的清洗槽 | 重金属废水、有机废水 |
| 7 | 镀槽、前处理槽、后处理槽 | 废槽液 |
| 8 | 污水处理站 | 电镀污泥、恶臭 |

图1-2 工艺流程图

图1-3 除磷工艺流程图

图1-4 镀锌工艺流程图

1.3审批符合性分析

1、建设项目环评审批原则符合性分析

(1) 建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《温州市生态环境功能区划》，本项目所在区域位于Ⅴ1-40303D09，为海城城镇和产业优化发展生态环境功能小区，属于优化准入区。

本项目为浙江明泰标准件有限公司年产12000吨紧固件新建项目，该企业成立于20世纪80年代，由于成立时间较早，尚未开展相应环评审批手续，本次评价按新建补办进行。电镀生产线属于本项目的后续配套工艺，不对外加工，属于园区外保留的企业。项目电镀容量达到23881.5升，采用碱性无氰镀锌和三价铬钝化工艺及节能电镀装置，新鲜用水量为0.19t/m2（低于0.3t/ m2），六价铬排放浓度和总氰化物浓度均低于该生态环境功能小区的相关要求；因此，经采取相应污染防治措施后，本项目各污染物均可达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)中表2规定的水污染物排放限值，符合海城城镇和产业优化发展生态环境功能小区要求。

(2) 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目废水、废气、噪声及固体废弃物等，经落实本环评的措施后，可全部做到达标排放。因此，本项目排放的污染物采取本项目提出的各项污染控制措施处理后，基本可以做到达标排放。

(3) 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

根据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的污染物为COD、氨氮、SO2和NOx，同时根据《重金属污染综合防治“十二五”规划》的文件精神，本环评建议锌、铬作为总量控制建议指标。总量指标以环境排放量为准，则COD：1.67t/a，氨氮：0.15t/a，SO2：1.2t/a，NOx：1.16t/a；锌：0.017t/a，总铬：0.0017t/a。根据《温州市排污权有偿使用和交易实行办法》（温政令[2011]123号）相关规定，将CODcr和SO2作为试点种类。因此COD和SO2新增部分需要通过排污权交易，交易量以排入环境量为准，即COD为1.67t/a，SO2为1.2t/a。鉴于区域电镀容量不变，且通过整治提升后污染物相对减少，本项目增加的污染量可在区域调剂解决。

(4) 造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

经分析本项目实施后，如采取本评价提出的各种污染物处理措施，能够维持地区环境质量，符合功能区要求。

2、建设项目环评审批要求符合性分析

(1) 清洁生产要求的符合性

根据清洁生产分析，本项目冷镦成型中对油雾封闭收集后冷凝后委托有资质的单位回收统一处理；热处理阶段采用清洁的保护气体，同时对于剩余的保护气体经燃烧后引高排放；生产固废经分质后厂内循环利用、外售综合利用或委托资质单位处理，不外排；关于电镀生产工艺基本符合《电镀行业清洁生产标准》（HJ/T314-2006）中的二级标准，对三废治理达标排放，并安装生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置、采用逆流漂等清洁生产工艺及自动生产线，提升资源利用率，减少污染物的排放，同时企业将严格参照执行《关于印发浙江省电镀行业污染整治方案的通知》（浙环发[2011]67号）中电镀企业污染综合整治验收标准对车间工艺装备、生产现场、污染防治理设施、清洁生产的要求，确保本建设项目符合电镀业的清洁生产要求。

(2) 省环保厅行业环境准入条件的符合性

本项目电镀工艺参照《浙江省电镀产业环境准入指导意见》（浙环发[2010]30号）进行分析，对本项目的环境准入分析如下：

①规模

本项目为新建补办，项目总投资为10000万元；

②选址原则与总体布局

本项目用地为工业用地，且在项目卫生防护距离内均无学校、医院等敏感点，选址符合各规划及功能区的要求；

③工艺与装备

车间安装有用水计量装置和车间排放口废水计量装置；设置了局部气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的气体经排气筒达标排放；自动生产线比例符合不低于80%的要求（100%）；采用了逆流漂洗节水型清洁生产工艺，并对适用镀种设置带出液槽边回收工序。

④污染防治措施

本项目对车间废水实行按质分流，由废水处理站统一处理后达标排放；车间废气通过局部气体收集系统收集，经净化处理后通过楼顶高空排放。污染物排放指标严格执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中相关要求。根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对废乳化液、废淬火油、除磷槽废液、废腐蚀液、电镀废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等）、废电镀液、污水处理池污泥等按危险废物要求委托相关资质单位收集处置。

⑤环境准入指标

本项目环境准入指标符合性分析表如下：

表1-3 环境准入指标符合性分析

| 指标 | 镀锌 | 镀铜 | 镀镍 | 装饰铬 | 硬铬 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 电镀项目总投资≥3000万元(本项目投资10000万元) | 符合 |
| 工艺 | 积极推广无氰电镀工艺（本项目不含氰电镀工艺） | 符合 |
| 装备 | 电镀企业应采用电镀过程全自动控制的节能电镀装备，有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置，内部车间废水应分质分类处理；新建、扩建整治提升电镀项目原则上应使用自动化生产线。 | 符合 |
| 资源利用指标 | 单位产品能耗(kwh/m2) | 4 | / |
|  | 新鲜水用量指标（t/m2) | 单层镀≤0.2（本项目0.19） | 符合 |
|  |  | 多层镀≤0.4 | / |
|  | 金属原材料综合利用率 | 锌≥85% (本项目90.1%) | / | / | / | / | 符合 |
|  | 水循环回用率 | ≥50%（本项目电镀废水循环回用率为50%） | 符合 |
| 污染物排放指标 | 单位产品废水排放（L/m2) | 单层镀≤100（本项目90.3） | 符合 |
|  |  | 多层镀≤200 | / |
|  | 污染物排放指标mg/L（车间或生产设施废水排放口）* | 总铬≤1.0、六价铬≤0.2、总镍≤0.5、总银≤0.3、总铜≤0.5、总锌≤1.5、 总铝≤3.0（本项目废水排放口符合电镀污水排放标准中的表2标准） | 符合 |

注：整治提升项目和生产规模不变的整治提升项目不受规模指标限制。

根据以上分析，本项目建设规模、选址、工艺与装备、污染防治措施均符合《浙江省电镀产业环境准入指导意见》（浙环发[2010]30号）的相关要求。

(3) 风险防范措施符合性分析

根据环境风险影响评价，本项目生产过程存在的主要风险为生产废水和酸雾及储罐事故性排放以及化学品操作过程事故泄漏对周围环境的影响。本项目对生产废水和废气均进行有效处理，同时对可能出现的事故性排放和泄漏制定了完善的风险防范措施。

(4) 公众参与要求符合性分析

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度，但是公众普遍关注项目实施所带来的废气及噪声影响。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。

3、建设项目其他部门审批要求符合性分析

(1) 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求。同时本项目电镀只作为企业的配套设施，不对外加工，作为园区外的电镀企业存在，经计算在项目卫生防护距离内均无学校、医院等敏感点，选址符合各规划及功能区的要求。

(2) 建设项目符合、国家和省产业政策等的要求

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》及《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录（2009年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家省及市的产业政策要求。

综上所述，本项目的建设符合建设项目环保审批原则。

(3) 项目平面布置合理性分析

本项目办公生活区和生产区功能分区明确。办公生活区位于厂区的东侧，生产区位于厂区的西侧。

本项目生活废水和生产废水单独处理，其中生产废水处理池位于厂区的西南角，鉴于生产废水无生化工艺，废水处理过程中基本无恶臭，对环境影响有限，合理；化粪池位于食堂附近，合理；废气处理塔位于地面，其中氯化氢排放高度不低于15m，废气在正常工况下预测均能达到相关标准，且卫生防护距离内无相关敏感点，合理；厂区内分别设置储酸区及储罐，且储酸区做好防渗防漏等措施，合理；危险固废经集中收集位于厂区污水处理污泥压滤车间附近，危险固废贮存场所严格按照相关标准设计，合理；因此项目平面布置较合理。

综上所述，本项目建设符合建设项目环评审批原则、建设项目环评审批要求和其他部门的审批要求。

(二) 建设项目周边环境现状

2.1环境质量现状

1、水环境质量现状

根据监测结果，项目水环境附近内河水质现状为劣V类，已无水环境容量，不能满足IV类水环境功能区的要求，主要超标因子为化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量，其中1#监测点位化学需氧量、氨氮为劣V类，定类指标为氨氮；2#监测点位溶解氧为V类，化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮为劣V类，定类指标为氨氮。超标原因可能是由于附近居民生活废水和北侧电镀企业搬迁前废水直接入河所致。

东片污水处理厂纳污水体瓯江断面各指标单项评价因子标准指数均小于1，均能满足《海水水质标准》(GB3097-1997)中第四类水质标准。

2、大气环境质量现状

根据监测结果统计分析，项目所在区域六个监测点位，SO2、NO2和TSP单项评价指数均小于1，均能达标，评价区内的环境空气质量状况总体较好。北侧东溪村和南侧埭头村大气环境中特征污染物氯化氢一次浓度均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居民区大气中有害物质的最高容许浓度。

3、声环境质量现状

根据现状监测结果，昼间项目四侧厂界噪声级均满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类区对应的标准要求（昼间65dB(A)）；夜间四侧厂界噪声均满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类区对应的标准要求（夜间55dB(A)），项目所在区域声环境质量较好。

4、土壤环境

项目所在地土壤质量良好，各指标均达到三级标准。

5、底泥

根据现状监测结果，项目北侧内河1#监测点位底泥中铜、锌、镍、铬均超过《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中三级标准，2#监测点位底泥中铜、镍、铬也超过《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中三级标准，项目所在地附近内河底泥中重金属严重超标。由于项目北侧原为飞迪亚斯电器制造公司、洲泰五金制造厂、亿达标准件、骏马标准件等电镀企业，电镀整治前废水处理直排入河，导致底泥中重金属严重超标。

2.2建设项目环境影响评价范围

1、水环境影响评价

根据工程的初步分析，生活废水经化粪池处理达标后纳入工贸路市政污水管网；生产废水（电镀废水和含磷废水）经厂内污水处理站处理后达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表2（新建企业水污染物排放限值）后纳管东片污水处理厂。因此不设定评价范围。

2、大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2-2008)的规定，结合评价工作等级、本项目大气污染源高度、当地气象条件以及项目选址所在区域环境现状，评价范围以车间废气排放源为原点，半径为2.5km的圆形范围。。

3、噪声评价范围

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目的声环境评价范围为项目厂界及厂界外200m范围。

4、风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，本项目的环境风险评价范围以本项目厂址为中心，周围3km半径范围为半径的圆形区域。

5、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2011)，本项目的地下水评价范围为厂区外20km2范围内。

表2-1 评价范围一览表

| 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 建设项目排水不直接排入地表水，因此不设定评价范围 |
| 空气环境 | 以排放源为中心，半径为2.5km圆形区域 |
| 声环境 | 项目所在地区周边延伸200m范围内 |
| 地下水环境 | 以建设项目为中心，半径为3km的圆形区域 |
| 环境风险 | 以项目选址向内陆沿伸20km2 |

(三) 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

3.1污染源分析

根据以上分析，本项目污染源排放情况汇总见表3-1。

表3-1  项目主要污染物产生及排放情况汇总表

| 污染源类型 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 26867.4 | 10208.7 | 16658.7 |
|  | COD | 8.484 | 6.814 | 1.67 |
|  | 氨氮 | 0.21 | 0.06 | 0.15 |
|  | 总铬 | 0.0102 | 0.0085 | 0.0017 |
|  | Zn | 2.94 | 2.923 | 0.017 |
|  | 油类 | 0.0012 | 0 | 0.0012 |
|  | 磷酸盐 | 0.001 | 0 | 0.001 |
|  | 悬浮物 | 1.058 | 0.558 | 0.50 |
| 废气 | 盐酸雾 | 0.018 | 0.011 | 0.007 |
|  | 甲醇 | 0.079 | 0 | 0.079 |
|  | 烟尘 | 0.082 | 0 | 0.082 |
|  | SO2 | 1.2 | 0 | 1.2 |
|  | NOX | 1.16 | 0 | 1.16 |
|  | 食堂油烟废气 | 0.051 | 0.038 | 0.013 |
| 固废 | 机加工边角料 | 42.5 | 42.5 | 0 |
|  | 废乳化液 | 78.3 | 78.3 | 0 |
|  | 废淬火油 | 47.6 | 47.6 | 0 |
|  | 除磷槽废液 | 72 | 72 | 0 |
|  | 废除油粉 | 83.2 | 83.2 | 0 |
|  | 废腐蚀液 | 5.9 | 5.9 | 0 |
|  | 废钝化液 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 电镀废液 | 1.71 | 1.71 |  |
|  | 电镀废渣 | 0.24 | 0.24 |  |
|  | 电镀污泥 | 77.37 | 77.37 |  |
|  | 生活垃圾 | 75 | 75 |  |

3.2环境保护目标

拟建项目主要环境保护目标为：

1、保护纳污水体瓯江水质不恶化，项目附近内河符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准；

2、环境空气质量保护目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；

3、声环境保护目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类声环境功能区；

4、保护项目所在区域地下水环境符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)IV类标准；

5、主要敏感保护目标见下表，最近的敏感点南侧兴工路两侧民房详见图3-1。

表3-2  敏感保护目标表

| 序号 | 敏感点 | 常住人口 | 方位 | 与本项目厂界最近距离(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埭头村 | 民宅 | 约85人 | 南 | ～30 | 现有已建，距离本项目镀锌车间80m |
|  |  | 新苗民工子弟学校 | / | 东南 | ～160 | 约有学生500人 |
| 2 |  | 海城第三小学 | / | 南 | ~140 | 约有学生2000人 |
| 3 |  | 喜洋洋幼儿园 | / | 南 | ~280 | 约有学生500人 |
| 4 | 东溪村 | 约1000人 | 北 | ～170 | 现有已建 |
| 5 | 中星村 | 约2000人 | 东 | ~500 | 现有已建 |
| 6 | 屿门村 | 约1500人 | 东 | ~360 | 现有已建 |

图3-1 南侧敏感点遥感示意图

3.3影响评价分析

1、废气

本项目废气污染物主要包括螺栓、螺母冷镦产生的油雾，搓丝油雾；热处理车间保护气体（CO、N2）燃烧后产生的CO2和氮氧化物；电镀车间酸洗和活化产生的盐酸雾；燃油锅炉废气及食堂油烟废气。

(1) 电镀废气

根据预测结果，镀锌车间氯化氢经车间集气装置收集后无组织排放区域最大浓度贡献值不大，均未超标；酸雾经废气处理设施处理后经15m排气筒排放，区域最大浓度贡献值不大，均未超标，对下风向埭头村和周围环境空气质量影响不大。

根据计算结果，本项目无组织排放车间卫生防护距离为50米，本项目位于工业区内，最近敏感点距离本项目镀锌车间80米。因此，本项目建设符合卫生防护距离要求。

本项目已投入运营，由废气处理设施排放口监测结果可知，盐酸雾经废气处理塔处理后，出口氯化氢排放浓度满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 新建企业大气污染物氯化氢排放限值（30mg/m3），说明在正常工况下，本项目电镀废气经废气处理塔处理后能做到达标排放。

(2) 油雾、锅炉废气、热处理废气和食堂油烟废气

车间油雾油雾吸收器收集后静茹车间管道，冷凝后委托资质单位处理，对大气环境影响较小。

本项目设1台1t/h燃油锅炉，各污染物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中的二类区II时段燃轻质柴油锅炉大气污染物排放标准，燃油废气经不低于15m排气筒排放后，对周围大气影响较小。

热处理废气收集后于15m排气筒排放，排放口设燃烧装置，CO和N2燃烧成CO2和NOX后排入大气，非有毒有害气体，对周边大气环境影响较小。

食堂油烟废气采用油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求经15m排气筒排放，对周围环境空气影响较小。

2、废水

车间废水按质分流为前处理废水、含锌废水、含铬废水和含磷废水，含磷废水经隔油沉淀处理后进入厂内污水处理池。食堂废水经隔油池处理后与生活废水一同经地化粪池处理达标纳管，单独处理，不影响生产废水处理回用的水质；生产废水（电镀废水和含磷废水）经处理后达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表2（新建企业水污染物排放限值）后纳管东片污水处理厂。东片污水处理厂进行统一处理后排放瓯江口北支四类海域。

东片污水处理厂工程近期污水的排放对瓯江口水环境的影响较小，而在远期，由于工程排污量大增，污染物影响范围及浓度值增大，局部出现较小面积浓度超过四类海水标准（5.0mg/l）的浓度区，在大潮期COD超标面积为0.0373km2，在小潮期COD超标面积为0.0756km2，对瓯江水环境的影响也随之增大。

由本环评委托宁波华测对厂内污水处理设施排放口监测结果可知，在正常工况下，生产废水经厂内污水处理设施处理后，各污染物排放浓度均满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表2（新建企业水污染物排放限值），说明在正常工况下，本项目生产废水经厂内污水处理站处理后均能做到达标排放，纳管东片污水处理厂后对瓯江水质影响不大。本环评建议污水处理站安装生化处理池，提高废水处理能力，以确保排放口各指标的达标性。

(2) 地下水

本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：各种原辅材料堆放场所，液态或半固态固废堆放场所、污水收集管路、设施等的跑、冒、滴、漏产生的污水下渗对地下水造成的污染。企业采取源头控制、分区防治等措施，可减轻对地下水的污染。

3、声环境

项目已投产，根据现场调查监测，项目昼间和夜间厂界噪声监测值均能达标，敏感点处噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

4、固废

固废通过分类收集，危险固废委托相应资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。通过以上措施保障后对环境影响不大。

3.4污染防治对策分析

本项目污染防治措施见表3-3，本项目污染治理投资约201万元，占总投资的2.01％。

表3-3 污染防治措施清单

| 污染源 | 治理措施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 电镀废水 | 车间电镀废水分类处理分流系统、分类分流接入不同管道排入厂内污水处理池； 电镀废水经超滤+反渗透工艺净化后回用于生产。 | 150 |
|  | 含磷废水 | 经单独管道进入含磷废水集水池，“混凝反应/斜管沉淀（二级）+砂滤”处理技术 |  |
|  | 冷却水 | 循环使用，不外排。 |  |
|  | 生活污水 | 生活废水（食堂废水预先隔油）经化粪池处理后纳入市政污水管网。 | 5 |
| 废气 | 冷镦油雾 | 螺栓和螺母车间安装油雾冷凝收集装置，油雾经收集后进入车间专用管道，冷凝后由资质单位回收统一处理 车间设置排风换气扇，加强通风。 | 10 |
|  | 电镀废气 | 槽边吸风集气、采用碱液喷淋塔吸收净化后通过楼顶排气筒（≥15m）有组织排放；车间集气系统。 | 10 |
|  | 油烟废气 | 食堂油烟经油烟净化器处理后引高排放。 | 2 |
|  | 锅炉废气 | 废气经集气后经专用排烟道楼顶（本项目锅炉废气经楼顶排放不低于8m）排放。 | 1 |
|  | 储罐大小呼吸 | 储罐设喷淋装置，在夏季气温较高时减少罐内液体的蒸发量，并可采用新型白色防晒涂料，以减少酸性挥发气体外逸；采用平衡管管线工艺，将进出料废气全部纳入废气塔；采用压力呼吸阀，加强装卸作业管理，减少跑、冒、滴、漏。 | 2 |
| 固废 | 生活垃圾 | 环卫部门清运，统一进行无害化处理。 | 1 |
|  | 生产固废 | 机加工边角料收集统一外卖综合利用，废乳化液、废淬火油、除磷槽废液、废腐蚀液、电镀废液、电镀废渣、电镀污泥等危废分类收集，设置符合规范要求的贮存场，由有资质的单位回收处理。 | 10 |
| 噪声 | 设备噪声 | 冲床、风机、冷却塔等设备采用隔声、消声、减震等措施；选用噪声强度低的设备；合理布置车间设备；加强设备的日常维护。 | 5 |
| 环境监理 | 项目建设“三同时”、环境监测等 | 5 |
| 合计 | 201 |

3.5环境风险分析

经预测，盐酸储罐泄漏概率4.56×10-6次/罐•年，C＞1，则该项目最大可信事故风险值为＜4.56×10－6，小于当前国内化工、石化行业可接受风险水平R（L）＝8.33×l 0-5，《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编），事故风险值是可接受的。

本项目建立了事故应急池，应急池总容积量约60m3，其容积能容纳12～24h的废水量，可有效杜绝废水事故排放的发生；在废气处理设施发生故障时迅速启动应急预案情况下，可在1小时内得以修复正常；加强危险化学品运输、贮存和管理，并采取工艺技术设计安全防范措施和电气、电讯安全防范措施以及消防及火灾报警系统，可最大限度减小本项目的环境风险。

3.6建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

综上所述，本项目运营期产生的“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产情况下，技术和经济上均可行，其污染防治措施详见表3-3。

3.7环境监理计划及环境管理制度

1、营运期环境监理

公司在建立环保管理机构的同时，不断健全环保管理制度，制定了一系列环保管理制度和相关的责任制度。

(1) 建立了完善的日常管理监督制度，每天对生产的各个环节检查监督，杜绝生产岗位“跑、冒、滴、漏”等现象。因失职或其他认为因素引起的环境污染事故，从主管。当班操作工到环保工作人员实行责任连带制。对环保工作有贡献的实行奖励，实施奖惩分明。

(2) 建立废水、废气处理管理制度，制度上墙，便于管理落实。

(3) 制定废水处理及相关设备的操作规程和设备维护管理制度，确保废水处理设备的正常运行。

(4) 建立“三废”处理台帐，发现问题以及时解决。

2、环境监测

(1) 所有环保设施经过试运转竣工验收后，方可进入运营。

(2) 运营期的环保问题由建设单位和企业业主负责。

(3) 项目管理机构和企业必须保证所有环保设施的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。

(4) 对排出的污水、工艺废气进行定期监测，监测点位、监测项目和监测频率如表3-4。

表3-4 环境监测计划

| 类别 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 盐酸雾 | 附近敏感点， 1次/季度 | 委托环境监测站 |
| 废气处理设施排放口 | 盐酸雾 | 1次/季度 | 设置在线监控，委托环境监测站 |
| 厂界噪声 | Leq | 达到正常工况后测1次 | 委托环境监测站 |
| 车间废水排放口 | 总铬 | 1次/天 | 在厂内设立环境监测室并由环境监测站定期取样监测 |
| 废水处理站进水 | pH、CODcr、总铬、总镍、总锌、总磷 | 1次/天 | 在厂内设立环境监测室并由环境监测站定期取样监测 |
| 废水总排口 | pH、CODcr、总铬、总镍、总锌、总磷 | 1次/天 | 在厂内设立环境监测室并环境监测站定期取样监测，安装在线监控系统 |
| 雨水排放口 | 先监测pH，若pH值异常，则进一步监测重金属因子 | / | 安装在线监控系统 |

(四) 公众参与

4.1公示调查结果分析

本项目自受委托后及环评过程中进行两次公示，2012年10月29日-11月9日与2012年11月20日-12月4日在温州市龙湾区人民政府海城街道办事处、海城街道东溪村村委会和海城街道埭头村村委会公示栏和本项目所在地宣传栏进行了两次环评公示，公示时间均为10个工作日，在公示期间，环保审批部门、当地环保部门、环科院等单位没有接到周围群众、单位来信来电表示反对本项目的意见。

4.2公众调查基本概况

共发放25 份团体调查表，收回20份，主要调查对象包括所在海城街道办事处、东溪村村委会、埭头村村委会、海城第三小学以及康霸洁具等周围的一些企事业单位；共发放50份个人调查表，回收50份，被调查的个人为周边村庄居民等。

4.3 公众参与结论

通过公众参与调查的结果，可以得出如下结论：

本项目所在地的团体单位和民众基本上都了解该建设项目，均支持该项目的建设，但是，广大团体和民众都要求该公司加强在环境保护方面的投入，做到污染物达标排放。因此，建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

(五) 环境影响评价结论

浙江明泰标准件有限公司年产12000吨紧固件新建项目位于温州经济技术开发区海城街道，属于新建补办，目前项目已投产运营。本项目投资10000万元，形成年产紧固件12000吨的生产规模，包括紧固件冷镦成型、热处理、去磷及电镀表面处理等工艺。实际镀槽容量23881.5升，设1条全自动镀锌线，镀槽类型为滚镀。

经环评分析，本项目的建设符合规划和产业政策要求，在采取严格的科学管理和环保治理措施后，不仅可以减缓环境污染，同时具有一定的环境效益和社会效益，符合产业政策要求。因此，在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持续加强环境管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

(六) 联系方式

1、建设单位：浙江明泰标准件有限公司

联系人：何孟龙    联系电话：158

地址：温州经济技术开发区海城街道招商路110号

2、环评机构：温州市环境保护设计科学研究院

联系人：项文华   联系电话：0577-88983909

地址：温州市鹿城区车站大道神力大厦4幢9楼   传真：0577-88980706

电子邮件：vinci.xiang@126.com

# Text boxes

N

图1-1 项目平面布置及污染治理设施分布

污水池

N