温环建﹝2021﹞057号

关于浙江铭尚五金有限公司整合提升项目环境影响报告书审批意见的函

浙江铭尚五金有限公司：

你单位的申请报告、由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《浙江铭尚五金有限公司整合提升项目环境影响报告书》、专家审查意见、技术评估报告（温环评估[2021]114号）、永嘉分局初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，原则同意项目环境影响报告书的结论及建议、技术评估报告、专家评审意见、永嘉分局初审意见。报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于永嘉县瓯北街道五星工业区电镀基地6号地块，从永嘉县振华五金拉手厂购置位于厂区内2、3F车间的电镀生产线，并调整生产线布局。整合后电镀容量45050升，分别来自永嘉县振华五金拉手厂40050升和永嘉县开天饰品有限公司5000升，建设2条自动线，1条手动线，1条退镀线，均为挂镀，自动化率82.9%。同时保留原审批的压铸、干滚、冲压、抛光等工艺。具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；HCl、二甲苯等特殊污染因子执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》详解中相关标准，氰化氢参照前苏联《居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，临西侧阳光大道区域执行4a类标准。

项目拟建地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1第二类用地标准。

四、项目污染物排放执行以下标准：

生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中C等级标准。生产废水纳入电镀基地污水处理厂，执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020)中表1其他地区间接排放标准限值。

电镀工艺废气执行《电镀污染物排放标准》中相关标准；喷漆、电泳废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1排放限值；熔化压铸烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）金属熔化炉二级标准，颗粒物执行温环通[2019]57号文件相关要求；抛光粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准；锅炉执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）燃气特别排放限值，氮氧化物执行温环通[2019]57号文件相关要求；废气无组织排放按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）等相关标准要求从严执行。

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类声环境功能区标准，临西侧阳光大道区域执行4类声环境功能区标准。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）执行。

五、项目须合理布置生产车间，同一工艺及电镀镀种应集中于一个区域，并落实完善的废水收集系统，分类收集，分质处理。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，实施干湿区分离，工艺废水管线采取明管套明沟或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗要求。

六、对应酸雾、氰化氢、铬酸雾、喷漆电泳废气、压铸抛光烟（粉）尘、锅炉烟气等废气特点分别采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15米（氰化氢不低于25米），应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

七、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，一般固废、生活垃圾及时收集清运。

八、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施；加强管理，防止环境污染事故发生。

九、项目废水排放量和污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标，新增主要污染物总量指标CODcr2.273吨/年，氨氮0.425吨/年，二氧化硫0.043吨/年，氮氧化物0.065吨/年须通过排污权交易获得。

十、项目建设期和营运期日常环境管理由温州市生态环境局永嘉分局负责，项目建成产生实际排污行为前，应依法依规申领排污许可证，并做好“三同时”环保竣工验收工作。

十一、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2021年7月16日

抄送：温州市生态环境局永嘉分局

温州市生态环境局 2021年7月16日印发