温环验[2018]002号

关于57 省道（青岱线）改建工程瑞安石龙-平阳詹家埠段阶段性竣工环境保护

验收意见的函

瑞安市省道改建工程指挥部：

你单位《57 省道（青岱线）改建工程瑞安石龙- - 平阳詹家埠段阶段性竣工环境保护验收调查报告》等相关验收材料收悉。经研究，现将验收意见函告如下：

一、57 省道（青岱线）改建工程瑞安石龙-平阳詹家埠段公路全长17.882 公里，其中平阳段长 11.352 公里，瑞安段 6.53 公里。本验收意见仅针对瑞安市境内 6.53km 路段，共建5 座中小桥、1 座隧道、涵洞 16 道。57 省道（青岱线）改建工程瑞安石龙-平阳詹家埠段2002 年 7 月由浙江大学环境影响评价研究室编制了该项目的环境影响评价报告表；2002年10 月，浙江省环境保护局以浙环建[2002]176号文对该项目的环境影响报告表进行了批复。现项目实际建成内容与环评批复基本一致。

二、浙江瑞启检测技术有限公司温州分公司编制的《57 省道（青岱线）改建工程瑞安石龙-平阳詹家埠段阶段性竣工环境保护验收调查报告》和企业提供的其他资料表明：

(一)废气

该部分内容由企业自行组织验收。

(二)废水

该部分内容由企业自行组织验收。

(三)噪声

验收监测期间共调查沿线两侧敏感点5处。白天居民敏感点噪声声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a 类标准限值，夜间存在超标现象，最大超标 0.7dB(A)；高楼镇人民政府昼间噪声符合 GB3096-2008 标准的 2 类限值，夜间存在超标现象，最大超标 4.8dB(A)；幼儿园昼、夜噪声均超《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准的 2 类限值，其中昼间超 1.6-5.6dB(A)，夜间超3.2-3.8dB(A)。

24小时监测点张基村白天噪声声级各时段均符合标准要求；夜间各测量时段声级除 3：00，4：00 时段超标外，其余各时段均达标，超标范围 0.1-0.5dB(A)。

交通噪声距离衰减监测结果分析表明，目前车流量情况下该公路两侧(距路肩 7-40m 范围)居民敏感点的噪声昼夜声级均能达标。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，噪声防治措施已基本按项目环评及批复意见落实，执行了环境保护“三同时”制度，原则同意配套的环保设施投入运行。如项目沿线噪声敏感点出现投诉情况，你单位须做好隔声降噪工作。。

四、请瑞安市环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

温州市环境保护局

2018年2月2日

抄送：瑞安市环保局

温州市环保局 2018年2月2日印发