温环建﹝2020﹞063号

关于温州海诚光学有限公司厂房（迁建）工程项目环境影响报告表审批意见的函

温州海诚光学有限公司：

你公司的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州海诚光学有限公司厂房（迁建）工程项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州瓯江口新区浅滩一期D-05-07-04地块。项目建筑面积：36030.14m2，项目总投资11000万元，拟建年产330万副各类眼镜（主要包括年产120万副塑料眼镜、年产120万副金属眼镜以及年产90万副板材眼镜）。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为漆雾喷淋废水、研磨废水、清洗废水、冷却水和生活污水。冷却水循环使用，不得外排；漆雾喷淋废水、研磨废水和清洗废水经厂区污水处理设施处理后汇同其他生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达一级A标准后排放。

四、本项目产生的废气为注塑废气、抛光粉尘、割片粉尘、移印废气、点焊烟气和喷漆废气。注塑废气经收集后经UV光催化处理后引高排放，排气高度不低于15米；抛光粉尘经湿式除尘处理后引高排放，排气高度不低于15米；割片粉尘经布袋除尘器除尘之后排放；加强对移印车间和点焊车间的通风换气；喷漆废气经“水喷淋+光催化氧化处理+活性炭吸附”处理后引高排放，排放高度不低于15米。项目喷漆废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(	DDB33/2146-2018）中的大气污染物排放限值及企业边界大气污染物浓度限值，其中VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值；注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染物排放限值及企业边界大气污染物浓度限值；项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2二级标准。

五、运营期噪声项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。

六、本项目固体废弃物主要为喷淋漆渣、废过滤棉、污水处理污泥、塑料边角料、金属边角料、板材边角料、废包装桶、工业粉尘、废机油、废活性炭和生活垃圾。喷淋漆渣、废过滤棉、废包装桶、废机油和废活性炭等危险废物收集后须委托有资质的单位处理；污水处理污泥收集后外运处理；塑料边角料粉碎后回用于生产；金属边角料和板材边角料收集后外售综合利用；工业粉尘和生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门统一清运处理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实；根据环评，本项目土壤评价等级为二级，具体分析及措施根据环评予以落实。

八、须根据实际情况制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

九、项目污染物排放总量：化学需氧量1.53t/a,氨氮0.153t/a，其他污染物排放量不得超过环评提出的总量指标，新增总量指标须通过排污权交易取得。

十、《关于温州海诚光学有限公司厂房（迁建）工程项目环境影响报告表审批意见的函》（温环建﹝2020﹞011号）文件作废。

十一、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，加强施工期环境管理，要严格落实水土保持有关措施，认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施项目。采用低噪声施工机械和施工方式，尽量减少施工噪声对周边环境的影响；对易起尘的建筑材料加盖篷布，并对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘；施工结束后需采取植被恢复措施，确保对生态环境影响降至最低。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局负责。

十二、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十三、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年9月16日

抄送：温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局

温州市生态环境局 2020年9月16日印发