温环建﹝2018﹞017号

关于温州市滨江商务区桃花岛片区T05-22地块场地治理工程环境影响报告表审批

意见的函

温州市城市基础设施建设投资有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市滨江商务区桃花岛片区T05-22地块场地治理工程环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州市滨江商务区桃花岛片区 T05-22 地块，工程内容为修复 T05-22 地块污染的土壤和地下水，本工程的修复面积为 11074.46m2，其中：龙达染料区域修复面积为8899.43m2，天盛塑料助剂区域修复面积为 2175.03m2。污染土壤土方修复总量约为38266.68m 3，其中达染料区域修复土方量为 33372.86m3，天盛塑料助剂区域修复土方量约为4893.82m3。地下水修复共计总量 11791.31m3，其中龙达染料区域地下水修复量约为 9344.40m3，天盛塑料助剂有限公司区域地下水修复量约为2446.91m 3，场地内地下水与土壤同步修复。具体建设内容、平面布置及修复目标见项目环评报告表。

三、评价范围土壤修复标准执行《温州市滨江商务区桃花岛片区 T05-22 地块场地修复方案》中确定的修复目标值。

本项目生活污水经临时化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后纳入市政管网，施工废水统一收集后经污水处理设施后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，镍、镉和总铬等第一污染物满足第一类污染物最高允许排放浓度后纳入市政管网进入中心片污水处理厂，氨氮、总氮和总磷参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）执行。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源排放限值二级标准；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)新改扩建二级标准。

施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)及修改单内容执行。

四、按环评要求妥善治理或处置施工期和修复过程各项污染物，防止二次污染。落实环保管理机构，完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

五、修复后土壤应可管控、可追溯，临时暂存期间做好相应防渗措施，并明确最终去向。

六、项目的日常环境监督管理工作请龙湾区环保局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度，修复完成后，应向我局申请污染场地修复工程竣工环保验收，验收合格后，场地方可开发利用。

七、项目施工阶段应委托具有环境工程监理资质的单位，进行全过程监督管理，监理报告作为工程竣工环保验收的依据。

八、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

九、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府或者浙江省环保厅提起行政复议。

温州市环境保护局

2018年4月28日

抄送：龙湾区环保局

温州市环境保护局 2018年4月28日印发