# 瑞安市江北污水处理厂二期工程

# 环境影响报告书

（报批稿）

浙江环科环境咨询有限公司

Zhejiang Huanke Environment Consultancy Co., Ltd.

国环评证：甲字第2003号

二O一二年八月

目    录

1总论	1

1.1项目由来	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律、法规与政策	1

1.2.2规程、规范与导则	3

1.2.3相关技术文件	3

1.3评价目的	4

1.4功能区划	4

1.4.1海洋及近岸海域环境功能区划	4

1.4.2其他功能区划	12

1.5评价标准	14

1.5.1环境质量标准	14

1.5.2污染物排放标准	17

1.6评价等级与范围	19

1.6.1海洋评价等级与范围	19

1.6.2其他评价等级与范围	20

1.7主要敏感目标及保护目标	21

2区域环境概况	25

2.1自然环境概况	25

2.1.1地理位置	25

2.1.2地形地貌	25

2.1.3气候气象	25

2.1.4工程地质	26

2.1.5河流水文	26

2.1.6海洋水文	27

2.2社会环境概况	28

2.3规划符合性分析	30

2.3.1瑞安市域总体规划(2006~2020年)符合性分析	30

2.3.2瑞安市域排水专项规划符合性分析	31

2.3.3生态环境功能区划符合性分析	32

2.3.4浙江省海洋功能区划符合性分析	32

2.3.5温州市海洋功能区划符合性分析	32

2.3.6瑞安市海洋功能区划符合性分析	33

2.3.7近岸海域环境功能区划符合性分析	33

3江北污水处理厂概况	34

3.1江北污水处理厂历史概况	34

3.2一期工程建设运行情况	35

3.2.1基本概况	35

3.2.2处理工艺	36

3.2.3建设内容	36

3.3一期工程变更情况	37

3.3.1排放管长度变更	37

3.3.2尾水排放标准变更	38

3.3.3污水处理工艺变更	38

3.3.4污水消毒工艺变更	39

3.4一期工程环境影响回顾	39

3.4.1废水	39

3.4.2废气	45

3.3.3噪声	47

3.3.4固废	48

3.4一期工程环评批复落实情况及现存环境问题	48

3.4.1一期工程环评批复落实情况	48

3.4.2现有问题及整改要求	50

4工程概况与工程分析	52

4.1工程概况	52

4.1.1工程基本情况	52

4.1.2二期工程建(构) 筑物	57

4.1.2污水处理方案	58

4.1.3施工方案	61

4.2工程设计合理性分析	62

4.2.1污水处理厂选址及平面布局合理性分析	62

4.2.2处理规模合理性分析	63

4.2.3进水水质设定合理性分析	67

4.2.4污水处理工艺合理性分析	69

4.2.5尾水达标可行性分析	71

4.2.6污泥处置可行性分析	71

4.2.7排放口设置合理性分析	74

4.3营运期污染源分析	79

4.3.1正常工况污染源分析	79

4.3.2事故工况污染源分析	83

4.3.3主要污染物产生及排放量	83

4.4施工期污染源分析	83

4.4.1陆域污染源分析	83

4.4.2海域施工期污染源分析	85

5环境质量现状调查与评价	87

5.1环境空气质量现状调查与评价	87

5.1.1环境空气质量公报	87

5.1.2环境空气常规因子现状监测调查	87

5.1.3特殊污染因子现状监测调查	90

5.1.4小结	98

5.2水文动力现状调查分析	99

5.2.1水文测验概况	99

5.2.2潮位	104

5.2.3潮流	106

5.2.4含沙量	113

5.2.5悬砂及底质粒度分析	119

5.3海域水质现状调查与评价	122

5.3.1春季海域水质现状调查与评价	122

5.3.2秋季海域水质现状调查与评价	126

5.3.3海域水质环境质量小结	141

5.4海域沉积物现状调查与评价	141

5.4.1调查项目、站位设置等	141

5.4.2调查结果	143

5.4.3海域沉积物现状评价	143

5.5海域生态环境现状调查与评价	144

5.5.1春季海域生态环境现状调查与评价	144

5.5.2秋季海域生态环境现状调查与评价	149

5.6海洋渔业资源现状调查与评价	159

5.6.1春季鱼卵和仔、稚鱼调查与评价	159

5.6.2夏季鱼卵和仔、稚鱼调查与评价	160

5.7地表水现状监测与评价	176

5.7.1飞云江水环境监测与评价	176

5.7.2温瑞塘河水环境监测与评价	178

5.8声环境与地下水现状监测与评价	180

5.8.1地下水水质监测与评价	180

5.8.2声环境质量监测与评价	181

5.9海洋生物质量现状调查与评价	182

5.9.1生物体内重金属含量调查结果	182

5.9.2生物体内重金属含量现状评价	182

5.10海洋地形现状调查与评价	182

5.10.1排放口附近海域地形地貌	182

5.10.2河床演变分析	183

6施工期环境影响分析	187

6.1陆域施工期环境影响分析	187

6.1.1施工扬尘影响分析	187

6.1.2施工噪声影响分析	188

6.1.3施工废水影响分析	189

6.1.4施工期固废影响分析	189

6.1.5施工期交通影响分析	190

6.2海域施工期影响分析	190

6.2.1海域生态环境影响分析	190

6.2.2海域水环境影响分析	192

6.2.3海域沉积物影响分析	193

6.2.4施工船舶对航道影响分析	193

7营运期环境影响预测与评价	195

7.1水环境影响预测和评价	195

7.1.1潮流计算模型	195

7.1.2模型设置	196

7.1.3模式验证及模拟潮流场分析	199

7.1.4水质计算模型	206

7.1.5计算方案	206

7.1.6计算结果	207

7.1.7对水环境及敏感点影响评价	217

7.2大气环境影响预测和评价	219

7.2.1污染气象分析	219

7.2.2评价思路、预测模式及预测参数	224

7.2.3新增污染源影响预测与评价	226

7.2.4“以新带老”环境效益分析	230

7.2.5大气环境防护距离及卫生防护距离	231

7.3声环境、固废影响分析	233

7.3.1声环境影响分析	233

7.3.2固废影响分析	235

7.4其它环境影响分析	240

7.4.1生态环境影响分析	240

7.4.2对海域沉积物的影响	242

7.4.3对水动力及航道的影响	242

7.4.4水土保持	243

7.4.5地下水影响评价	245

7.5二期工程实施后一期工程达标可行性分析	248

7.5.1一期工程废水达标可行性分析	248

7.5.2一期工程废气达标可行性分析	248

8事故风险影响分析	249

8.1事故类型分析	249

8.2事故风险分析及防范对策	249

8.2.1污水非正常及事故性排放	249

8.2.2甲醇投加间及储罐	255

8.2.3液氯投加间及钢瓶	256

8.2.4冲刷作用对管线的影响	257

8.2.5淤积对排放口的影响	258

8.3事故应急预案	258

9公众参与调查	260

9.1公示	260

9.2公众参与调查	260

9.2.1调查目的及调查办法	260

9.2.2调查对象	260

9.2.3调查结果	262

9.3公众参与小结	265

10总量控制、清洁生产及污染防治措施	267

10.1总量控制	267

10.1.1总量控制指标	267

10.1.2总量控制目标	267

10.1.3总量控制分析	267

10.2清洁生产分析	267

10.3污染防治措施	269

10.3.1施工期污染防治措施	269

10.3.2营运期污染防治措施	269

11环境管理与监测计划	278

11.1环境管理	278

11.1.1营运期环境管理机构及职责	278

11.1.2建设期环境管理机构及职责	278

11.2环境监测及环保投资	279

11.2.1环境监测计划	279

11.2.2环保投资	279

11.3环境监理	280

11.3.1环境监理要求	280

11.3.2环境监理工作内容	280

12环境经济损益及审批原则符合性分析	282

12.1环境经济损益分析	282

12.1.1社会效益分析	282

12.1.2经济效益分析	282

12.1.3环境效益分析	283

12.2审批原则符合性分析	284

12.2.1产业政策符合性分析	284

12.2.2规划符合性分析	284

12.2.3清洁生产符合性分析	284

12.2.4污染物达标排放符合性分析	284

12.2.5环保设施正常运行符合性分析	285

12.2.6总量控制符合性分析	285

12.2.7保持环境质量原则符合性分析	285

12.2.8风险防范措施符合性分析	285

12.2.9公众参与符合性分析	285

12.2.10促进可持续发展、构建和谐社会符合性分析	285

13结论和建议	286

13.1结论	286

13.1.1工程分析结论	286

13.1.2环境质量现状评价结论	286

13.1.3环境影响评价结论	288

13.1.4公众参与结果	289

13.1.5主要污染防治措施要求	289

13.1.6项目可批性分析结论	289

13.1.7总体结论	290

13.2建议	290

附件：

附件1  省发改委关于批复瑞安市江北污水处理厂二期工程项目建议书的通知

附件2  本工程环评采用标准的确认函

附件3  瑞安市环保局关于本工程污染物排放总量的函

附件4  第一次公示和第二次公示的材料

附件5  公示证明

附件6  公示照片

附件7  公众调查表样表（个人、团体）

附件8  瑞安市江北污水处理厂一期工程环评批复(浙环建[2002]218号)

附件9  瑞安市环保局关于印发瑞安市污水处理工程项目阶段性竣工环境保护验收意见的通知（瑞环建验[2008]22号）

附件10  瑞安市江北污水处理厂二期污泥处置协议书及相关情况说明

附件11  瑞安市人民政府关于认真落实一期工程环保设施竣工验收有关工作的承诺函

附件12  瑞安市污水收集管网工程建设指挥部关于要求落实污水处理厂尾水排放口沿线养殖场政策处理等经费的报告以及与部分养殖户签订的协议书

附件13  浙江省水利河口研究院关于污水排放管长度及水环境评价影响的说明

附件14  环评报告专家审查会意见、专家复核意见及修改清单

审批登记表

# 1总论

## 1.1项目由来

瑞安市地处浙江省东南沿海，东临东海，南接平阳县，北邻瓯海区、龙湾区，西北接青田县。陆域总面积约1270.9km2，海域面积3037km2，海岸线长20.36km。瑞安市距温州市区34km。瑞安市江北污水处理厂位于瑞安市经济开发区东侧飞云江下游河口段岸边(即原瑞安飞云江农场第四分场)，其一期工程建设规模为7万m3/d，于2007年9月建成投入运行。随着瑞安市污水收集管网建设的日益完善，江北污水处理厂目前已接近污水处理厂一期工程处理能力，而污水处理厂进水量仍呈不断增加的趋势，为此急需进行污水处理厂二期工程的建设。瑞安市污水收集管网工程建设指挥部委托上海市政工程设计研究总院于2011年1月编制完成《瑞安市江北污水处理厂二期工程可行性研究报告(送审稿)》。2011年3月，浙江省发展和改革委员会浙发改投资[2011]176号批复了瑞安市江北污水处理厂二期工程项目建议书。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该工程需编制环境影响报告书。项目建设单位瑞安市污水收集管网工程建设指挥部委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，项目组进行了现场踏勘、资料收集和环境影响分析评价，编制完成了《瑞安市江北污水处理厂二期工程环境影响报告书(送审稿)》。2012年5月9日，浙江省海洋与渔业局在杭州主持召开了报告书审查会，项目组会后根据专家组意见对报告进行了修改和完善，并经专家复核后，形成报批稿，敬请审批。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规与政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年)；

(3)《中华人民共和国海洋环境保护法》(2004年6月)；

(4)《中华人民共和国海域使用管理法》，( 2002年1月)；

(5)《中华人民共和国渔业法(第二次修正)》，( 2004年2月)；

(6)《中华人民共和国水法》(2002年)；

(7)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年修编)；

(8)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年)；

(9)《防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例(修订)》，国务院令第507号，2008.1.1；

(10)《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院令第475号，2003.11.1；

(11)《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》，国务院，1990.5.25；

(12)《海域使用权管理规定》，国家海洋局，2007.1.1；

(13)《浙江省海域使用管理办法》，2006.9.1；

(14)《浙江省海洋环境保护条例》，浙江省第十届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，2004.1.16；

(15)《水生生物增殖放流管理规定》，农业部令第20号，2009.5.1实施；

(16)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年)；

(17)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2004年)；

(18)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年)；

(19)《建设项目环境保护管理条例》(国务院[1998]第253号令)；

(20)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第2号，08年9月)；

(21)《产业结构调整指导目录(2011)本》；

(22)《关于印发城市污水处理及污染防治技术政策》的通知，建设部、国家环境保护总局、科技部，建城[2000]124号(2000.5.29)；

(23)《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保总局环发[2005] 152 号）；

(24)《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)；

(25)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发(2007)15号)；

(26)《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第166号)；

(27)《浙江省水污染防治条例》，浙江省人大常委会；

(28)《浙江省大气污染防治条例》，浙江省人大常委会；

(29)《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》(浙环发[2008]55号)，浙江省环境保护局；

(30)《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙江省环境保护局，浙环发〔2007〕11号；

(31)关于印发《浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法》的通知，浙环发[2007]57号文；

(32)关于印发《浙江省污水处理设施污泥处置工作实施意见》的通知，浙环发[2008]67号，2008.12.21；

(33)《关于加强建设项目固体废物环境管理通知》，浙环发[2009]76号；

(34)《关于加强建设项目“三同时”管理工作的通知》(浙环发[2008]57号)；

(35)《浙江省固体废物污染环境防治条例》(浙环发[2009]80号文)；

(36)《浙江省环境污染监督管理办法》(浙江省人民政府令第216号)；

(37)《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》的通知》(浙环发[2012]10号)；

(38)省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2011.10.25。

### 1.2.2规程、规范与导则

(1)《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1-93，HJ/T2.3-93，HJ2.2-2008，HJ2.4-2009)；

(2)《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004；

(3)《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T19485-2004)；

(4)《海洋调查规范》(GB/T12763-2007)；

(5)《海洋监测规范》(GB17378-2007)；

(6)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点(修订版)》，浙江省环保局；

(7)《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T 9110-2007)。

### 1.2.3相关技术文件

(1) 瑞安市江北污水处理厂二期工程立项文件；

(2)《瑞安市江北污水处理厂二期工程可行性研究报告》，上海市政工程设计研究总院，2011年1月；

(3)《瑞安市污水处理工程项目环境影响报告书(修正稿)》，浙江省环科院，2002年11月；

(4)《瑞安市污水处理厂尾水排放工程海域使用论证报告书(报批稿)》，浙江东华海洋资源咨询公司，2005年10月；

(5)《瑞安市污水处理工程排放口对航道及通航环境研究论证报告)》，温州市海港规划设计有限公司，2005年1月；

(6)《瑞安市江北污水处理厂二期工程水土保持方案报告书》(送审稿)，中国水电顾问集团华东勘测设计研究院，2011年2月；

(7)《瑞安市域总体规划(2006~2020年)》；

(8)《瑞安市域排水专项规划》；

(9)《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、环保局；

(10)《浙江省海洋功能区划(修编)》(浙政函[2007]59号)，2007.5.8；

(11) 温州市及瑞安市海洋环境功能区划；

(12)《浙江省环境空气质量功能区划》，浙江省环保局；

(13)《瑞安市生态环境功能区规划(报批稿)》，瑞安市人民政府，2008.2。

## 1.3评价目的

在研究掌握建设区域生态特征、环境质量背景及对污染物稀释扩散能力的基础上，论证分析该项目废污水来源、水质水量特点及其在正常运行过程和非正常事故条件下排放污染物的规律与源强，综合预测项目实施后对周边环境的可能影响，提出实际可行的污染防治措施，评估项目选址和建设在环境保护方面的可行性，为工程决策与环境管理提供依据。

## 1.4功能区划

### 1.4.1海洋及近岸海域环境功能区划

(1)海洋环境功能区划

根据《浙江省海洋功能区划》、《温州市海洋功能区划》和《瑞安市海洋功能区划》，工程排污口附近主要海洋功能区划见表1.4-1~表1.4-3。工程排污口在浙江省、温州市、瑞安市海洋功能区划中的位置见图1.4-1~图13.4-2。

(2)近岸海域环境功能区划

根据《浙江省近岸海域环境功能区划(调整)》，江北污水处理厂排污海域为飞云江四类区(D29III)，该海域规划将建1000吨级泊位一座，主要使用功能为港口及航道。下游临近区域为浙南近岸一类区 (编号A05I)，该海域渔业资源丰富，是海洋鱼类进行繁殖、索饵及洄游的重要场所，为近岸渔业水域。同时，该海域广泛分布着海水养殖。近岸海域环境功能区划见图1.4-4。

表1.4-1    规划区周边主要海洋功能区划（浙江省）

| 海洋功能区 | 地理范围及面积 | 使用现状 | 管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 代码 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 温州港口区 | 主要由瓯江港区、状元岙港区、乐清湾港区、大小门岛港区、瓯南港区（包括瑞安、鳌江、舥艚、霞关四个作业区）等港区组成。具体以国家批准的港界和面积为准。 | 是我国沿海20个主枢纽港之一，是浙西南及赣东、皖南、闽北等地区经济发展及对外交往的重要口岸，是以能源、原材料等大宗散货和集装箱运输为主、多功能的综合性港口。 | 禁止港口区内进行与港口作业和航运无关、有碍航行安全的活动，在该海域的水产养殖活动应限期调整；严禁在区内建设其他永久性设施。禁止排放含油废水，港区执行不低于四类的海水水质标准。严格限制用海项目填海规模，禁止无围堰围填海。定期进行航道和港池的水深维护。 | 港区增加 |
| 1.2.7 | 温州港航道区 | 包括瓯江口外航道等进出温州港相关港区的航道。其中，飞云江、鳌江、舥艚、霞关等航道为进出瓯南港区的航道。具体坐标和经纬度见海事部门公告。 | 瓯江口内航道可乘潮通航3000吨级货船及7000吨级客货船； 磐石至岐头全面整治后可乘潮通航2.5万吨级船舶；乐清湾进港外海航道可满足2万吨级以上大型船舶全天候满载航行，整治后可满足5万吨级大型船舶航行。 | 在航道边设置导航标志，并处理好与温州港的关系，禁止水产养殖和海上捕捞，保证航道安全畅通。禁止排放含油废水，执行不低于四类的海水水质标准。定期检测航道水深及障碍物，如影响航行安全需及时疏浚清除。航道疏浚物应充分利用，尽量用于周边海岸的围海工程。航道两侧各设置100～300米的保护带。 |  |
| 2.1.19 | 东山埠渔港区 | 位于飞云江大桥下游北岸，中心位置为27°44′58″N、120°40′00″E。 | 国家一级渔港，可供1500余艘渔船避风停泊，为浙南重要水产品交易市场。 | 保证重点大型渔港及渔业物资供给等重要渔业设施基地建设用海的需要。禁止在渔港区内进行与渔港作业和航运无关、有碍航行安全的活动。禁止排放含油废水，与其它渔港区建立溢油事故风险防范联动机制，渔港区水域执行不低于四类的海水水质标准。 |  |
| 2.5.5 | 温州东部沿海重要渔业品种保护区 | 位于龙湾区东部滨海、永兴、沙城、天河和海城等东侧瓯飞滩的滩涂，瑞安飞云江北岸的汀田、莘塍、上望一带，苍南大渔湾、沿浦湾一带，中心位置分别为27°46′13″N、120°56′01″E，27°32′45″N、120°38′23″E，27°13′26″N、120°32′22″E，总面积约180平方公里。 | 该海域是缢蛏、文蛤、泥蚶、清蛤等的传统自然繁育、试验和采苗区。 | 制定并实施苗种保护措施；控制陆域污染源排放，保护区内的生态环境；禁止在区内进行渔业生产及污染水域环境的活动；未经批准，任何单位或个人不得在保护区内从事捕捞活动，禁止捕捞各类苗种及亲体。应处理好海底管线、航道及其它用海活动与保护区的关系，减少对渔业资源的损害。执行不低于一类海水水质标准。 |  |
| 7.3.12 | 温州沿海围海造地区 | 位于温州浅滩和龙湾区沿海地区，乐清市沿海狭长地带，瑞安飞云江河口两岸，平阳县西湾、宋埠——西湾，苍南沿海地区，中心位置为27°49′48″N、120°50′00″E，其中瑞安丁山约7平方公里，温州浅滩一期约16平方公里，永兴北片约4平方公里，天城约6平方公里。 | 主要用于城镇建设、临港产业和种养业。 | 应进行充分的论证，可能导致地形、岸滩及海洋环境破坏的要提出整治对策和措施，严禁无围堰围填涂；严禁在城区和城镇郊区随意开山用于填海；要充分合理利用海域整治和港口建设的疏浚物；处理好与周边各类功能区的关系，进行必要的环境影响评价。 | 整合 |
| 9.3.7 | 温州沿海排污区 | 位于仰义乡卧旗山、黎明乡杨府山和龙湾区蓝田，灵昆北岸，滨海园区，乐清市磐石镇，瑞安市飞云江下游，平阳县鳌江下游。具体位置见政府批准文件。 | 接纳温州市区市区中心片、温州东片、滨海园区、乐清市、瑞安城关及其他乡镇、平阳县城和鳌江、苍南县等地的生活和生产污水，经处理达标后排海。需处理好排污区与养殖区、旅游区的关系。 | 污水须经处理达标后排放，加强排污口监测，加强整个排污区的水域环境监测，加强海洋环境状况监测、监视和检查工作，严格控制排污区附近的海洋污染。需处理好与养殖区的关系。 | 整合 |

表1.4-2    规划区周边主要海洋功能区划（温州市）

| 海洋功能区 | 地理范围及面积 | 使用现状 | 管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 瑞安港口区 | 位于飞云江下游南北两岸及下干山岛、凤凰山岛和北麂岛。包括南岸码头作业区、上望作业区、凤凰山作业区、北麂岛作业区共4个作业区，码头岸线总长为4.7km | 港区有泊位28个，其中千吨级泊位7个。依据规划，瑞安港最终形成“一港二区”，可建各类生产性泊位30个，其中万吨级以上深水泊位10个。 | 禁止在港区内进行有碍于港口航运安全的其它开发活动。禁止排放含油废水，港区执行不低于四类的海水水质标准。可依托港口发展临港型工业。 | 调整 |
| 1.2.5 | 飞云江航道区 | 飞云江航道从凤凰山作业区开始，沿正屿岛北侧、长拔山南侧、飞云江北航道、南航道航行至南岸码头作业区，全长约25km。 | 南航道宋家岱陡门浦口段水深最浅为2.2m，宋家埭陡门浦口以上长约4.3km，最浅处水深为4.0m，其中南岸新港区至桥里陡门浦口长500m，水深为8m以上。北航道东山下埠陡门浦口段最浅处为2.0 m，最小宽度300m，受瑞安大桥限制，乘潮可通航3000吨级船舶。 | 禁止在航道内进行水产养殖等有碍于安全航行的开发活动，禁止排放含油废水。不兼他用，保持航道畅通。 | 调整 |
| 2.1.4 | 东山埠鱼港 | 位于飞云江大桥下游北岸上埠村到飞云江三桥之间。港域面积2.20 km2，可用岸线4.5km。 | 现有码头泊位28个，其中300吨级泊位10个，码头泊位总延长1273m，直立式护岸堤953m。规划建设为专门从事为渔业生产服务的作业基地和浙南重要水产品交易市场。规划为二级渔港。 | 禁止有碍于渔港安全作业的其它开发活动。禁止排放含油废水，水域执行四类。 | 新增 |
| 2.2.11 | 丁山围塘养殖区 | 位于汀田镇、塘下镇、莘塍镇、上望街道等沿海标准堤内。面积约2.80 km2。 | 规划开发主要养殖品种为中国对虾，青蟹等。 | 严格控制污染物的排放，保护好养殖区的生态环境，执行二类海水水质标准。同时，控制养殖容量，防治养殖的自身污染，加强水产品污染监测。 | 调整 |
|  | 阁巷围塘养殖区 | 位于飞云江口南部飞云镇沿海标准堤内，面积约1.47 km2。 |  |  |  |
| 2.3.2 | 瑞安增殖区 | 位于飞云江口和北麂岛附近海域。 | 飞云江河口附近主要放流人工培育蟹苗，以提高蟹产量；北麂岛附近海域适当放流海蜇、大黄鱼等苗种。 | 严格控制污染物的排放，保护好增殖区的生态环境，执行二类海水水质标准。人工增殖放流期间严禁捕捞 | 调整 |
| 7.3.4 | 丁山围海造地区 | 位于上望、莘滕镇、汀田镇和塘下镇，北侧在瑞安与龙湾海域勘界位置线上，外侧从丁山到双桃屿大致平行于3.3米等深线向北与北直堤相交，南侧沿飞云江北岸线方向延长到丁山。 | 建设年限为2006~2009年，围海后发展集工业、农业、物流、商贸、居住及海水养殖等为一体的综合性开发区域。 | 围海造地要充分论证，提出整治措施，保持生态平衡。严格按审批范围围填海，不得扩大面积。 | 新增 |
|  | 阁巷一期围海造地 | 位于飞云江与鳌江之间，宋埠～西湾围涂工程北侧，面积约3.77km2。 | 建设年限为2005~2008年。围海后发展集工业、城镇及海水养殖等为一体的开发区域。 |  |  |
| 9.3.1 | 沿江入海排污区 | 鹿城杨府山，乐清磐石、黄华，龙湾状元、灵昆岛北岸，瑞安飞云江下游和鳌江下游等。 | 接纳来自乐清市、鹿城区、龙湾区、瑞安、平阳和苍南的生活污水和工业废水。 | 经污水处理厂处理后达标排放，处理好排污区与养殖区和旅游区的关系。 | 调整 |

表1.4-3    规划区周边主要海洋功能区划（瑞安市）

| 海洋功能区 | 地理范围及面积 | 使用现状 | 管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 代码 |  |  |  |  |
| 1.1(3) | 上望港口区 | 上望经济开发区飞云江沿岸 | 港区现有7个码头，其中4个靠泊等级为1000吨级 | 禁止在港区内进行与港口作业和航运无关、有碍航行安全的活动。水域执行四类海水水质标准。可以依托港口适当发展临港工业 | 新增 |
| 1.2(1) | 瑞安港外航道区 | 自1号导航浮标至北过河标长约9km | 航道水深最浅处2m，最小宽度300m左右。航道底质为粉砂质淤泥，乘潮通航5000吨级船舶 | 禁止在航道、通航密集区以及公布的航路内进行与航运无关、有碍航行安全的活动 | 调整 |
| 2.2(1) | 丁山围塘养殖区 | 标准堤内，包括塘下、莘塍、上望等地，规划开发面积433.33ha(6500亩) | 养殖面积已达280ha(4200亩)，可进行虾、蟹、贝混养 | 禁止进行有碍渔业生产或污染水域环境的活动。水域执行二类海水水质标准。底质执行一类沉积物质量标准 | 调整 |
| 2.2(2) | 阁巷围塘养殖区 | 飞云江口南部飞云镇沿海标准堤内，规划开发166.67ha(2500亩) | 养殖面积已达146.67ha(2200亩)，可进行虾、蟹、贝混养 |  | 调整 |
| 2.3(1) | 飞云江河口增殖区 | 位于飞云江口海域 | 在飞云江河口附近放流人工培育蟹苗，以提高蟹产量 |  | 调整 |
| 2.5(1) | 丁山重要渔业品种保护区 | 位于丁山新围垦堤外，面积866.67ha(13000亩) | 主要保护渔业品种有：苗种鱼类如鳗苗、鲈鱼苗、鲻梭鱼苗、弹涂鱼苗等；甲壳类如河蟹苗、锯缘青蟹苗、脊尾白虾苗等；贝类如彩虹明樱蛤苗、缢蛏苗、泥螺苗、鸭嘴蛤与蓝蛤苗等 | 禁止捕捞重要渔业品种的苗种和亲体，禁止在鱼类洄游通道建闸、筑坝和有损鱼类洄游的活动 | 新增 |
| 2.5(2) | 阁巷重要渔业品种保护区 | 位于阁巷新围垦堤外，面积133.33ha(2000亩) | 主要保护渔业品种有：苗种鱼类如鳗苗、鲈鱼苗、鲻梭鱼苗、弹涂鱼苗等；甲壳类如河蟹苗、锯缘青蟹苗、脊尾白虾苗等；贝类如彩虹明樱蛤苗、缢蛏苗、泥螺苗、鸭嘴蛤与蓝蛤苗等 | 禁止捕捞重要渔业品种的苗种和亲体，禁止在鱼类洄游通道建闸、筑坝和有损鱼类洄游的活动 | 新增 |
| 7.3(1) | 丁山围海造地区 | 北侧在瑞安与龙湾海域勘界确定的位置线上，外侧从丁山到双桃屿大致平行于3.3米等深线向北与北直堤相交，南侧沿飞云江北岸线方向延长到丁山 | 该区围海造地分为二期开发，近期围海713.33ha(1.07万亩)，远期围海5800ha(8.70万亩)，经科学论证后围海面积再作适当调整，围海后近期为海水养殖，以后发展集工业、农业、物流、商贸和居住等为一体的综合性开发区域 | 围填海是改变海域自然属性的行为，要充分论证，提出整治对策和措施。港口附近要合理利用疏浚物。在围涂工程实施之前，仍可维持海水养殖等现状 | 新增 |
| 7.3(2) | 阁巷围海造地区 | 飞云江与鳌江之间，宋埠～西湾围涂工程北侧，围区面积为353.33ha(5300亩) | 2004年开始建设，围海后主要以养殖为主，其次为农业，适当发展工业和城镇 | 围填海是改变海域自然属性的行为，要充分论证，提出整治对策和措施。港口附近要合理利用疏浚物。在围涂工程实施之前，仍可维持海水养殖等现状 | 调整 |
| 9.3(1) | 飞云江河口北岸排污区 | 飞云江下埠浦与上望浦之间海域 | 接纳瑞安市江北片污水处理厂尾水，近期建设日污水处理能力7万吨 | 经污水处理厂处理后达标排放。加强环境状况的监测、监视和检查工作 | 保留 |
|  | 飞云江河口南岸排污区 | 位于飞云江南岸下游，规划飞云江三桥和东海大桥之间海域 | 接纳瑞安市江南片污水处理厂尾水 | 经污水处理厂处理后达标排放。加强环境状况的监测、监视和检查工作 | 保留 |

### 1.4.2其他功能区划

(1)地表水(飞云江和温瑞塘河)

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(浙江省水利厅、浙江省环保局，2006年4月)，本项目涉及的地表水主要有温瑞塘河和飞云江，涉及的地表水环境功能区划见表1.4-4和附图2。

表1.4-4   本项目涉及的地表水功能区划

| 序号 | 水功能区 | 水环境功能区 | 河流(湖、库) | 范围 | 目标 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 名称 |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度面积(km/km2) |  |
| 飞云6 | 飞云江瑞安城市景观娱乐、工业用水区 | 多功能区 | 飞云江 | 中洲 | 城关镇飞云江大桥 | 3.0 | Ⅲ |
| 飞云7 | 飞云江瑞安农业、工业用水区 | 多功能区 | 飞云江 | 飞云江大桥 | 上望新村 | 10.0 | Ⅲ |
| 飞云21 | 温瑞塘河瑞安农业、工业用水区 | 工业用水区 | 温瑞塘河 | 丽岙上游 | 东山下埠 | 24.8 | Ⅳ |

(2)环境空气

根据《瑞安市环境空气功能区划》，项目所在区域为二类区。

(4)声环境

目前该区域未划分声环境功能区划。根据城市总体规划，该区域目前已经划为瑞安经济开发区，故建议声功能区参照工业区执行3类标准。

(5)生态环境功能

根据《瑞安市生态环境功能区规划》，瑞安市江北污水处理厂所在陆域范围区域属于重点准入区，编号为Ⅴ1-40381C05，功能小区名称为瑞安经济开发重点发展生态环境功能小区；江北污水处理厂尾水排放所在水域范围区域属于限制准入区，编号为Ⅴ1-40381B04，功能小区名称为瑞东平原生态农业生态环境功能小区。具体见附图3。涉及生态环境功能区的环保要求见表1.4-5。

表1.4-5   本工程涉及生态环境功能区的环保要求

| 功能小区 | 建设开发活动环境保护要求 | 污染控制 | 生态保护与建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅴ1-40381C05 | 建设开发活动环境准入：重点打造高分子合成材料及其制品产业基地、机械电子产业基地，积极培育和引进电子信息、新材料、生物医药，集聚发展休闲鞋业、服装、水产品加工等产业。区内各工业行业单位产值水耗和能耗低于全省相应行业的平均水平。 | 加快环境基础设施建设，2007年前完成北区城市污水处理厂一期工程包括日处理污水7万吨的污水处理厂及配套的尾水排江系统，2010年前完成城市污水处理厂和飞云江南岸污水处理厂建设。 | 建设瑞安经济开发区为生态工业园区，实现循环经济和资源利用最大化。生态工业示范区必须通过ISO14000环境管理体系认证，区内布局合理、整洁美观，各项基础设施完善，绿化率达到35%，工业固体废物实现最大限度的循环利用，工业固体废物处置利用率达到100%。 |
| Ⅴ1-40381B04 | 建设项目环境准入：限制二类、禁止三类工业建设项目，禁止进行有碍渔业生产或污染水域环境的活动。 | 畜禽养殖控制区内畜禽养殖场原则上鼓励整体搬迁，仍留在控制区内的应进行粪污设施的整改，减少畜禽粪尿含水率或实行固液分离。 畜禽养殖发展区内可规模化养殖，实行畜禽污染资源化、减量化、无害化，把粪尿和废水治理与当地种植业、渔业相结合，发展生态农业。 通过控制化肥施用量、建立塘河两岸缓冲带和建人工湿地等方式，改善塘河水环境质量。 | 加快沿海堤岸维护和近海岸线的景观建设，保护和培育近海湿地的生态环境，加强对滩涂湿地生物多样性的保护，在围垦区与自然湿地之间建设人工湿地，作为自然湿地的缓冲带，减轻围垦区域对外围滩涂湿地的影响； 加大对江南水乡湿地风貌保护，重点做好对林垟旅游度假区的保护，构筑具有地方特色的江南水乡湿地新景观，形成城乡一体、江河湖合理衔接，生态功能完善稳定的平原河网湿地系统。 |

## 1.5评价标准

### 1.5.1环境质量标准

(1)海水水质标准

根据《浙江省近岸海域环境功能区划(调整)》，排污海域执行海水四类水质标准；下游临近区域执行海水一类水质标准。具体标准值见表1.5-1。

表1.5-1   海水水质标准

| 标准名称 | 指标 | 单位 | 第一类标准值 | 第四类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《海水水质标准》（GB3097 -1997） | pH | 无量纲 | 7.8~8.5同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 | 6.8~8.8同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |
|  | CODMn≤ | mg/L | 2 | 4 |
|  | 溶解氧≥ |  | 6 | 4 |
|  | 无机氮≤ |  | 0.20 | 0.40 |
|  | 活性磷酸盐≤ |  | 0.015 | 0.030 |
|  | 石油类≤ |  | 0.05 | 0.30 |
|  | Hg≤ |  | 0.00005 | 0.0005 |
|  | Cd≤ |  | 0.001 | 0.010 |
|  | Pb≤ |  | 0.001 | 0.050 |
|  | Cr6+≤ |  | 0.05 | 0.50 |
|  | As≤ |  | 0.02 | 0.50 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 0.03 | 0.10 |
|  | 非离子氨 |  | 0.02 |

(2)海洋沉积物

根据浙江省、温州市及瑞安市海洋功能区划，排污海域为海洋港口水域、海洋开发作业区，执行《海洋沉积物质量标准》(GB18668-2002)第三类标准。具体标准值见表1.5-2。

表1.5-2   海洋沉积物质量标准

| 序号 | 指标 | 第三类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化物(×10-6)≤ | 600.0 |
| 2 | 有机碳(×10-2)≤ | 4.0 |
| 3 | 石油类(×10-6)≤ | 1500.0 |
| 4 | 铜 (×10-6)≤ | 200.0 |
| 5 | 铅 (×10-6)≤ | 250.0 |
| 6 | 镉 (×10-6)≤ | 5.00 |
| 7 | 汞 (×10-6)≤ | 1.00 |
| 8 | 砷 (×10-6)≤ | 93.0 |
| 9 | 锌 (×10-6)≤ | 600.0 |
| 10 | 铬 (×10-6)≤ | 270.0 |

(3)海洋生物质量标准

海洋贝类生物质量按照《海洋生物质量》(GB18421-2001)中的相应类别进行评价；鱼类、甲壳类按农业部NY5073-2006《无公害食品 水产品中有毒有害物质限量》进行评价；Zn因目前尚无统一的标准，故暂按全国海岸带和海涂资源综合调查简明规程推荐的评价标准进行评价。具体评价标准见表1.5-3、表1.5-4。

表1.5-3    贝类生物质量评价标准            (鲜重，mg/kg)

| 标准类别 | Cu | Pb | Zn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类标准 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 |
| 第二类标准 | 25 | 2.0 | 50 | 2.0 |
| 第三类标准 | 50（牡蛎100） | 6.0 | 100（牡蛎500） | 5.0 |
| 注：海洋渔业水域、海水养殖区执行第一类； 一般工业用水区执行第二类； 港口水域和海洋开发作业区执行第三类。 |

表1.5-4    鱼类、甲壳类生物质量评价标准       (鲜重，mg/kg)

| 类 型 | Cu | Pb | Zn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鱼类 | 50 | 0.5 | 40 | 0.1 |
| 甲壳类 | 50 | 0.5 | 150 | 0.5 |

(4)地表水(飞云江和温瑞塘河)

本项目涉及地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中相应标准。具体标准值见表1.5-5。

表1.5-5    地表水环境质量标准   单位：除pH外，其余均为mg/L

| 序号 | 参数类别 | Ⅲ类 | IV类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 溶解氧 ≥ | 5 | 3 |
| 3 | 高锰酸盐指数 ≤ | 6 | 10 |
| 4 | BOD5 ≤ | 4 | 6 |
| 5 | 氨氮 ≤ | 1.0 | 1.5 |
| 6 | 总磷(以P计) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 7 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.5 |
| 8 | 六价铬 ≤ | 0.05 |
| 9 | 镉 ≤ | 0.005 |
| 10 | 铅 ≤ | 0.05 |
| 11 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.1 |
| 12 | 汞 ≤ | 0.0001 | 0.001 |
| 13 | 挥发酚 ≤ | 0.005 | 0.01 |
| 14 | 氰化物 ≤ | 0.2 |

(6)地下水

工程附近温瑞塘河属于IV类水体，建议地下水参照执行GB/T14848-1993《地下水水质标准》IV类水质标准。

表1.5-6   地下水水质标准      单位：除pH外，其余均为mg/L

| 项目 | IV类标准值 |
| --- | --- |
| pH 值 | 5.5-6.5，8.5-9 |
| 氨氮 | ≤0.5 |
| 氯化物 | ≤350 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤30 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.1 |
| 高锰酸盐指数 | ≤10 |
| 氟化物 | ≤2.0 |
| 砷 | ≤0.05 |
| 汞 | ≤0.001 |
| 铅 | ≤0.1 |
| 镉 | ≤0.01 |
| 六价铬 | ≤0.1 |
| 铁 | ≤1.5 |
| 锰 | ≤1.0 |
| 总硬度（以CaCO3计，mg/L ） | ≤550 |

(6)环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，NH3、H2S等特殊污染因子执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。具体标准值见表1.5-7。

表1.5-7   环境空气质量标准      单位：mg/m3

| 污染因子 | 执行标准 | 标 准 值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| SO2 | GB3095-96 (二级) | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
| NO2 |  | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
| TSP |  | / | 0.3 | 0.2 |
| NH3 | TJ36-79 | 0.2 | / | / |
| H2S |  | 0.01 | / | / |

(7)声环境

本工程所在区域目前尚无明确的声环境质量功能区划。声环境评价范围内(厂界外200m)现状没有居民点分布，且根据瑞安市域总体规划(2006-2020)中土地利用规划，项目周边用地均规划为工业区建设用地，区域声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，参见表1.5-8。

表1.5-8   声环境质量标准(GB3096-2008)   单位：LAeq[dB(A)]

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | 65 | 55 |

### 1.5.2污染物排放标准

(1)废水

①污水综合排放标准及城镇污水处理厂污染物排放标准

纳污范围内废水排入污水处理厂执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。江北污水处理厂尾水经处理达标后排入飞云江，尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。具体标准值见表1.5-9。各企业第一类污染物满足GB8978-1996车间排放口最高允许排放浓度要求，见表1.5-10。

表1.5-9  最高允许排放浓度   单位： mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | GB8978-1996三级标准 | GB18918-2002一级B标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6~9 | 6-9 |
| 2 | COD | 500 | 60 |
| 3 | BOD5 | 300 | 20 |
| 4 | SS | 400 | 20 |
| 5 | 动植物油 | 100 | 3 |
| 6 | 石油类 | 20 | 3 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 20 | 1 |
| 8 | 总氮(以N计) | / | 20 |
| 9 | 氨氮(以N计) | 45 | 8(15) |
| 10 | 总磷(以P计) | / | 1 |
| 11 | 色度(稀释倍数) | / | 30 |
| 12 | 粪大肠菌群(个/L) | / | 104 |

备注：括号外数据为水温超过12摄氏度时的控制指标；括号内为水温不超过12摄氏度时的控制指标。

表1.5-10  GB8978-1996中第一类污染物最高允许排放浓度，mg/L

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 总镉 | 0.1 |
| 3 | 总铬 | 1.5 |
| 4 | 总砷 | 0.5 |
| 5 | 总铅 | 1.0 |
| 6 | 总镍 | 1.0 |
| 7 | 总银 | 0.5 |

②污水海洋处置工程污染控制标准

本工程污水排入飞云江河口海洋，必须执行GB18486-2001《污水海洋处置工程污染控制标准》。

(2)废气

污水处理厂产生的臭气部分经生物除臭后由15m高的排气筒有组织排放；其余为无组织直接排放。对于有组织排放的H2S和NH3执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的排放标准，具体见表1.5-11。厂界H2S和NH3执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中废气排放最高允许浓度的二级标准，具体限值见表1.5-12。

表1.5-11   恶臭污染物排放标准

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度，m | 排放量，kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 2 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |

表1.5-12   厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 二级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 | mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 | mg/m3 |
| 3 | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 |

(3)噪声

运行期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间65dB、夜间55dB。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)。

a、建筑施工过程中场界环境噪声昼间不得超过70dB，夜间不得超过55dB。

b、夜间噪声最大声级值超过限值的幅度不得高于15dB。

c、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将a中相应限值减10dB作为评价依据。

(4)污泥控制标准

江北污水处理厂近期污泥经处理后送至瑞安市垃圾填埋场填埋，进行填埋处理时，应达到《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》(CJ/T 249-2007)中限值要求，具体限值见表1.5-13。

表1.5-13  基本指标及污染物浓度限值

| 序号 | 控制项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污泥含水率 | ≤60% |
| 2 | pH(无量纲) | 5~10 |
| 3 | 混合比例 | ≤8% |
| 4 | 总砷(mg/kg 干污泥) | 75 |
| 5 | 总汞(mg/kg 干污泥) | 25 |
| 6 | 总镉(mg/kg 干污泥) | 20 |
| 7 | 总铬(mg/kg 干污泥) | 1000 |

结合《瑞安市域污水处理厂污泥处理处置专项规划》，远期污泥脱水处理后将结合该规划确定的处置方案统一处理。

## 1.6评价等级与范围

### 1.6.1海洋评价等级与范围

(1)各项评价内容

本工程属于海洋排污管道，根据GB/T19485-2004《海洋工程环境影响评价技术导则》，必选海洋环境评价内容为水质环境、沉积物环境、生态环境、环境事故；可选环境影响评价内容为地形地貌与冲淤环境、水文动力环境、大气环境。见表1.6-1。

表1.6-1    环境影响评价内容

| 建设项目类型 | 海洋环境影响评价内容 |
| --- | --- |
|  | 水质 环境 | 沉积物 环 境 | 生态 环境 | 地形地貌 与冲淤环境 | 水文动力环境 | 大气 环境 | 放射性 环 境 | 环境 事故 |
| 海洋排污管道 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ★ |
| 注：★为必选环境影响评价内容，☆为依据建设项目具体情况可选环境影响评价内容。 |

(2)评价等级

工程所在海域和生态环境类型为海湾、河口海域或生态环境敏感区，导则没有明确各单项海洋环境影响评价等级。本报告参照近岸海域，确定二期工程评价等级：水文动力环境3级，水质环境1级，沉积物环境2级，生态环境1级，冲淤评价为3级。见表1.6-2和表1.6-3。

表1.6-2    环境影响评价评价等级

| 工程类型 | 工程规模 | 工程所在海域和生态环境类型 | 单项海洋环境影响评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水文动力环境 | 水质 环境 | 沉积物环境 | 生态 环境 |
| 污水海洋处置 | 污水排放量 5~10万m3/d | 海湾、河口或生态环境敏感区 | 3 | 1 | 2 | 1 |

表1.6-3    冲淤影响评价等级

| 工 程 类 型 | 冲淤评价等级 |
| --- | --- |
| 其它类型海洋工程中改变岸线、滩涂、海床自然性状和产生较轻微冲刷、淤积的工程项目 | 3 |

(3)评价范围

根据海洋评价导则及工程特征，海域水质采用数学模型进行预测，评价范围与数模范围预测范围相同，见第7章图7.1-1，水文动力、冲淤评价范围同水质评价范围。生态评价范围定纵向为污水处理厂所在的岸边至对岸、横向以本项目排放口为中心向两侧延伸10km范围内的海域。

### 1.6.2其他评价等级与范围

(1)环境空气

根据导则规定，根据SCREEN3计算，污染源参数和计算结果见表1.6-4~5。

表1.6-4   SCREEN3计算采用的面源污染源参数及计算结果

| 构筑物 (排放高度) | 排放速率(mg/s·m2) | 构筑物尺寸 | 污染物产生量(mg/s) | 占标率10%的距离(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨气 | H2S | m | 数量 | 氨气 | H2S | 氨气 | H2S | 氨气 | H2S |
| 生化池(2.1m) | 0.0106 | 0.00013 | 97.2*85 | 1 | 87.578 | 1.074 | 500 | 200 | 二级 | 二级 |
| 二沉池(1.35m) | 0.002 | 0.00005 | Φ36 | 4 | 8.138 | 0.203 | 100 | 100 | 二级 | 二级 |
| 曝气沉砂池(3m) | 0.206 | 0.0023 | 43.8*9.6 | 1 | 8.652 | 0.097 | 100 | / | 二级 | 三级 |
| 储泥池、污泥脱水机房(0m) | 0.412 | 0.046 | 30*17 | 1 | 21.36 | 2.36 | 300 | 400 | 二级 | 二级 |

表1.6-5    SCREEN3计算采用的点源污染源参数及计算结果

| 点源名称 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 评价因子排放源强(mg/s) | 占标率10%的距离(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m/s | K | 氨气 | H2S | 氨气 | H2S | 氨气 | H2S |
| 1#滤池排气筒 | 4.4 | 15 | 0.8 | 7.74 | 293 | 7.787 | 0.087 | / | / | 三级 | 三级 |
| 2#滤池排气筒 | 4.4 | 15 | 0.4 | 7.74 | 293 | 19.22 | 2.15 | / | / | 三级 | 三级 |
| 注：1#滤池收集格栅、进水泵房和沉砂池的废气，2#滤池收集储泥池和污泥脱水机房的废气 |

表1.6-4和表1.6-5中可见本工程Pmax大于10%。根据导则，确定评价等级为二级。评价范围为以厂区为中心，半径5km的圆形区域1。

(2)声环境

根据噪声环境影响评价工作等级划分原则，本项目所在区域声环境功能区为GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区，且受影响人口数量较少，因此，确定本项目声环境评价等级为三级。环境评价范围为厂界外200m范围。

(3)地下水

本项目投用后，污水经处理通过管道排入飞云江，在建设、运行和服务期满后的各个过程中，不会对区域地下水水质造成污染，也不会引起地下水流场或地下水水位变化以及由此可能带来的环境水文地质问题。因此，本报告仅对地下水影响作简单定性分析。

## 1.7主要敏感目标及保护目标

(1)周围环境概况

瑞安江北污水处理厂位于瑞安市城市垃圾填埋场与上望浦之间，其南侧紧靠飞云江防洪大堤规划道路，堤外是围塘养殖区；北侧与开发大道道路红线重合，路北现为飞云江农场第四分场土地，已经规划为瑞安经济开发区建设用地。周围环境示意图见图1.7-1。

(2)声环境敏感点

污水处理厂厂区200m范围内没有居住点、学校、医院等敏感点。

(2)环境空气敏感点

工程环境空气主要敏感目标及保护目标见表1.7-1。

表1.7-1   工程环境空气主要环境敏感点

| 环境因子 | 敏感目标 | 评价范围内的规模 | 与厂区最近距离 | 方位 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 飞云江农场第四分场 | 200户，600人 | 0.4km | N | 保证二类区环境空气标准不降低 |
|  | 八十亩村 | 225户，954人 | 1.1km | N |  |
|  | 新村 | 75户，288人 | 1.7km | E |  |
|  | 肖宅村 | 286户，1180人 | 1.8km | NW |  |
|  | 南隅村 | 253户，1112人 | 1.8km | NNW |  |
|  | 北隅村 | 375户，1658人 | 2.5km | NNW |  |
|  | 界路头 | 431户，1931人 | 3.5km | NNW |  |
|  | 横塘头 | 392户，1342人 |  |  |  |
|  | 东沿村 | 535户，2200人 |  |  |  |
|  | 永光村 | 430户，1920人 |  |  |  |
|  | 塘头村 | 450户，1639人 | 3.7 km | WWS |  |

(4)海域水环境敏感点

工程海域主要敏感目标及保护目标见表1.7-2和图1.7-3。

表1.7-2   工程海域主要环境敏感点

| 影响 类型 | 名称 | 方位 | 与排污口距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 上望养殖场 | N | 200m | 位于飞云江江口段北岸，养殖面积约600亩，主要养殖品种为蛏子、文蛤、青蟹和对虾。 |
|  | 飞云江河口增值区 | SE | 9.0km | 位于飞云江口海域，在飞云江河口附近放流人工培育蟹苗，以提高蟹产量。 |
|  | 阁巷重要渔业品种保护区 | S | 6.0km | 位于阁巷新围垦堤外，面积133.33ha，主要保护渔业品种有：苗种鱼类如鳗苗、鲈鱼苗等；甲壳类如河蟹苗、脊尾白虾苗等。 |
|  | 丁山围塘养殖区 | SE | 3.0km | 位于标准堤内，包括塘下、莘塍、上望等地，规划开发面积433.33ha，目前养殖面积已达280ha，可进行虾、蟹、贝混养。 |
|  | 阁巷围塘养殖区 | SE | 3.5km | 飞云江口南部飞云镇沿海，养殖面积已达4100亩，可进行虾、蟹、贝混养。 |
| 其它 | 瑞安港北航道区 | S | 120m | 位于上望-下埠-东山埠渔港-城关老港区，长约11km。 |
|  | 上望港口区 | SE | 2.0km | 位于上望经济开发区飞云江沿岸，港区现有7个码头，其中4个靠泊等级为1000吨级。 |

# 2区域环境概况

## 2.1自然环境概况

### 2.1.1地理位置

瑞安市位于浙江省东南沿海，地理座标为东径120(10(～121(15(，北纬27(40(～28(之间，全市总面积约1360km2。瑞安江北污水处理厂选址于瑞安经济开发区东侧飞云江下游河口段岸边，西北约2km为瑞安经济开发区，厂址所在位置为飞云江农场第四分场。具体地理位置见附图1。

### 2.1.2地形地貌

瑞安市地势西高东低，分为西部山区、中部丘陵、东部平原和沿海岛屿4类。西部为中、低山丘陵地，属南雁荡山与洞宫山的余脉，海拔一般在600 ~1000m，最高峰巾子山海拔1320m；中部为丘陵与河谷冲积平原；东部为飞云江下游的冲积平原，地势平坦，河网密布，平均海拔在10米以下，由于受新华夏系构造运动影响，河谷多呈北东及北西向发育，在岩性和构造等因素的影响下，常形成山间小盆地，海岸线较曲折，多为淤泥质海岸。东海大陆架上散布着北麂、北龙、铜盘、凤凰、齿头等大小岛屿三十九个，是天然的渔场。

### 2.1.3气候气象

瑞安市属中亚热带海洋型季风气候区，温暖湿润，四季分明，光照充分，雨量充沛。

气候变化特点：春季多雨，湿度高；夏秋季受太平洋热带气旋控制，为台风雨期，多狂风暴雨；冬季寒凉，降雨量显著减少。

据瑞安气象站气象资料统计：多年平均气温17.9℃，极端最高气温39.2℃，极端最低气温-4.3℃，多年平均海水温度20.3℃，多年平均无霜期276天，多年平均日照时数1819.1小时，多年平均相对湿度82%，多年平均降雨量1548.7mm，多年平均蒸发量1195.2mm。瑞安气象站各月气象特征值详见表2.1-1。

表2.1-1     各月气象特征值表               单位：℃

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均最高气温 | 12.0 | 11.8 | 15.0 | 19.9 | 24.0 | 27.5 | 31.6 | 31.3 | 28.4 | 24.4 | 19.8 | 14.8 | 21.7 |
| 平均最低气温 | 4.7 | 5.3 | 8.1 | 12.9 | 18.0 | 21.7 | 24.9 | 25.0 | 21.9 | 16.8 | 12.1 | 6.7 | 14.8 |
| 平均气温 | 7.9 | 8.1 | 11.0 | 16.0 | 20.6 | 24.3 | 28.0 | 27.9 | 24.9 | 20.3 | 15.6 | 10.3 | 17.9 |
| 平均海水温度 | 10.0 | 10.1 | 13.7 | 18.2 | 22.4 | 26.5 | 30.6 | 30.1 | 27.6 | 23.2 | 17.6 | 12.6 | 20.3 |
| 平均降雨量(mm) | 49.3 | 82.9 | 116.8 | 139.0 | 198.3 | 226.1 | 146.8 | 201.8 | 191.9 | 72.4 | 68.8 | 51.3 | 1548.7 |
| 平均蒸发量(mm) | 58.0 | 49.6 | 66.6 | 82.8 | 95.7 | 103.2 | 173.2 | 170.3 | 134.4 | 112.2 | 84.5 | 65.9 | 1195.2 |
| 光照时间(小时) | 109.7 | 98.6 | 105.6 | 116.5 | 101.5 | 152.3 | 273.4 | 238.5 | 201.7 | 170.4 | 133.3 | 117.6 | 1819.1 |

### 2.1.4工程地质

参考污水处理厂一期工程《岩土工程勘察报告》，拟建场地地貌上属浙东南沿海海口相沉（淤）积地貌类型，土层自上而下：①层 粉质粘土、②层 淤泥质粉质粘土、③-1层 淤泥、③-2层 淤泥、④层 淤泥质粘土、⑤层 粉质粘土、⑥层 粉砂、⑦层 粉质粘土。

抗震设防：建设场地属Ⅳ类场地；抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第二组。

### 2.1.5河流水文

瑞安市境内江河交错，溪流众多，主要河流有飞云江、温瑞塘河和瑞平塘河等，属于浙江省八大水系之一的飞云江水系。

(1)飞云江水文特征

飞云江在瑞安城关下游约11km处的新村流入东海。全流域多年平均流量为148.36m3/s，年径流量46.82亿m3。据瑞安市水文站测算，瑞安河段涨潮时平均流速0.63m/s，平均流量3500m3/s，涨潮潮流量1.6524亿m3。流量的变化随着雨水的增加而增大，即年内4~6月的梅雨和7~9月的台风雨期间，流量增大。飞云江上游江道弯曲，沿程有支流金潮港、高楼溪等支流汇入，水流湍急，上游河宽100~250米，中部宽150~300米；下游江道顺直，江床平坦，河宽1~3km。

飞云江上主要的水工建筑有珊溪水利枢纽、潘山翻水站和大小30余座泄洪水闸，其中潘山翻水站最大提水流量11m3/s，设计灌溉面积18万亩。翻水经过输水明渠和纵横交错的河网，输送到瑞平塘河，作为瑞平塘河枯水季节补充水源。

(2)温瑞塘河水文特征

温瑞塘河(白岩桥至贝游)20.4km，平均河宽40m，河网总长455km，流域面积298.7km2，现状蓄水量476.4万m3，最大蓄水量2020万m3，最大流速0.62m/s。最小流速0.023m/s，流向由白岩桥流向帆游，水位能够经常保持在3.5m左右。

### 2.1.6海洋水文

2.1.6.1潮位站

工程区附近有上干山潮位站和瑞安潮位站。上干山潮位站具有1977年~1992年共计14年资料系列，资料系列较短；瑞安潮位站具有1956年~2007年52年资料系列，资料系列较为完整。

2.1.6.2潮流及潮汐特征

(1)潮流

1976~1980年，全国海岸带和海涂资源综合调查温州试点工作队曾三次对飞云江河口海域开展水文测验工作。测验结果表明，该海城潮流流态呈往复流，略带旋转性，沿逆时针方向旋转，潮流主流向大致为东南~西北向，分析各个测站测验资料，最大涨潮流流向在310°~339°之间，最大落潮流流向在115°~131°之间，涨潮流速略大于落潮流速，在大潮期间，潮流最大流速在1m/s左右。飞云江口内和口外涨落潮有时间差，在一个全潮过程中，飞云江会出现一个较长时间的低流速阶段，此时口外早已转为涨潮流而口内仍为落潮流，两股相反的潮流混合交错，流态较为复杂，在潮流交汇处，极易形成泥沙沉积。

(2)潮汐

工程附近海区为强潮区，潮汐属正规半日潮。一昼夜两潮，潮高不等，一般是春分至秋分间夜潮高于日潮，秋分至翌年春分间反之。

本海区落潮历时大于涨潮历时，潮差大。飞云江口内高低潮位随上游洪水流量增加而抬高，潮差减小，其中低潮位抬高尤为明显，落潮历时远远大于涨潮历时。飞云江口外海区高低潮位几乎不受上游洪水影响，落潮历时略大于涨潮历时。

工程区附近有瑞安站和上干山站潮位站，其潮汐特征值见表2.1-2。

表2.1-2    潮汐特征统计表

| 站 名 项 目 | 瑞 安 1958~1999年 | 上干山 1977~1993年 |
| --- | --- | --- |
| 潮 位 (m) | 高潮 | 最 高 | 5.00(9417＃台风) | 4.29(92年) |
|  |  | 最 低 | 0.70 | 0.81 |
|  |  | 平 均 | 2.53 | 2.35 |
|  | 低潮 | 最 高 | 0.47 | 0.38 |
|  |  | 最 低 | -2.93 | -3.9 |
|  |  | 平 均 | -1.86 | -1.99 |
|  | 平均潮位 | 0.3 | 0.2 |
| 潮差 (m) | 最 大 | 6.96 | 7.24 |
|  | 最 小 | 1.14 | 1.75 |
|  | 平 均 | 4.39 | 4.45 |
| 历时 | 涨 潮 | 4:57 | 6:07 |
|  | 落 潮 | 7:29 | 6:18 |

2.1.6.3泥沙

飞云江口泥沙来源主要有两个方面，一是飞云江入海携带泥沙，二是来自内陆架的悬浮质(其中包括长江入海南移的细颗粒物质)。飞云江流域来沙大多在汛期输往河口和口外，在枯水期上游来水几乎是清水。泥沙在潮流往返搬运作用下，大量沉积在河口区，大潮期间海水混浊，含沙量高，泥沙以悬移质为主；小潮期海水含沙量则低。本海区最大单宽输沙率大多出现在中潮位以下，最小单宽输沙率出现在高平潮附近，在一个全潮过程中，单宽输沙方向基本上是向岸方向。

2.1.6.4波浪

根据工程区附近上干山海洋水文站1978~1991年观测资料统计，最大风速30m/s(2分钟定时观测)，瞬时极大风速40m/s，每年10月~次年3月以偏北风为主，5月~8月以偏南风为主，常风向N、NE、S，强风向N、NE，月平均最大风速8.2m/s(9月、10月)，月平均最小风速2.7m/s(4月、5月)，多年平均风速5.1m/s。

上干山站最大H1/10实测值2.5m，相应波向NE，相应波周期7.7S。最大实测波周期15.7S，平均波周期3.5S，各年平均波高0.4m。常风向和强风向一致，为NE。

## 2.2社会环境概况

瑞安市是温州南翼的经济中心。全市陆地面积1271Km2，海域面积3037Km2，总人口16.05万，共辖32个乡镇，市人民政府驻地安阳镇。瑞安的城镇发展现状东密西疏， 分布不均，各乡镇的人口密度差距较大，经济高度集中在东部平原地区。改革开放以来，瑞安在建立社会主义市场经济体制方面走在全国前列，颇具影响的“温州模式”在瑞安最富特色。瑞安还是中国政府批准最早对外开放的县级城市中国综合改革试验区，是全国经济发展最具活力的地区之一。建立了以中心集镇为依托，以民营经济为主导力量的区域性行业生产基地。企业实行股份合作制，机械、汽摩配件、塑料、纺织、制鞋、工艺品等工业行业具有明显规模优势。1992年瑞安跨入中国百强县(市)行列，获得中国明星县(市)称号。

瑞安市位于国家风景名胜区楠溪江--北雁荡山--南雁荡山连线的中南部，拥有丰富的自然景观和人文景观，有六处风景名胜区；其中有2个省级风景名胜区--仙岩和寨寮溪；有以宗教文化为特色的圣井山风景区。也有以湖光山色为特色的桐溪风景区；有被国家列为森林公园的红双林场花岩林区，也有以“碧海丽岛、岩洞多姿、金沙渔火”为特色的铜盘岛风景区。全市风景区面积占国土面积的9.87%。旅游业 同时也发展成为瑞安市社会经济发展的增长点。

瑞安市2009年度国内生产总值383.24亿元，比上年增长8.7%，增幅高于温州市平均水平0.2个百分点，全年工农业生产总值达821.76亿元，比上年增长1.49%。2009年全县第一产业增加值12.36亿元，增长3.3%；第二产业增加值194.04亿元，增长6.2%；第三产业增加值176.84亿元，增长12.3%。第一、二、三产业占生产总值的比重为3.2：50.6：46.2，全市人均生产总值为 32441元，增长 7.5%。2009年财政收入51.01亿元，比上年增长10.1%。全市农村居民人均纯收入11060元，比上年增长7.0%。2009 年全市社会消费品零售总额152.39亿元，比上年增长7.1%；2009年对外经济贸易呈下降的态势，全年进出口总额19.55亿美元，比上年下降3.3%，其中出口总额16.02亿美元，下降5.8%。旅游业较快增长，2009 年旅游总收入20.62亿元，比上年增长12.9%。旅游接待总人数301.33万人次，比上年增长11.2%，其中接待境外游客3.29万人次，比上年同期 增长5.2％。瑞安市09年国民经济发展情况如表2.2-1。

表2.2-1    瑞安市2009年国民经济发展概况表

| 国内生产总值 | 亿元 | 383.24 |
| --- | --- | --- |
| 工业总产值 | 亿元 | 801.16 |
| 农业总产值 | 亿元 | 20.6 |
| 第三产业 总产值 | 亿元 | 176.84 |
| 预算内财 政收入 | 亿元 | 51.01 |
| 社会商品 零售总额 | 亿元 | 152.39 |

## 2.3规划符合性分析

### 2.3.1瑞安市域总体规划(2006~2020年)符合性分析

2.3.1.1规划概要

(1)发展定位

发展定位：温州大都市区的南翼中心城市、具有山水特色的历史文化名城，宜居的滨海工贸城市。

市域总体空间发展策略：东部提升拓展、中部新兴崛起、西部生态保留和海域适度开发。

(2)市域空间发展框架：

东部一个核心：建设一个人口规模超百万人的综合性特大城市，山、江、海、田作为城市的生态保育空间。优化整合农村城镇化地区，拓展二产空间。

中部一个组群：建立一个功能互补的城镇群，周边山体及蜿蜒曲折的飞云江是城镇组群的生态保育空间。依托交通网、生态保育网串联各个城镇。

西部两个中心：开发龙湖、湖岭，两镇承担西南山区和西北山区中心城镇，两镇的发展重点在于社会设施的完善。

海域综合利用：应综合利用开发建设，发展修造船业、探讨石油中转基地建设的可行性，保护海域生态环境，尤其是海洋渔业资源，根据现有发展条件可优先开发海岛旅游资源。

2.3.1.2符合性分析

在瑞安市城市总体规划市政设施规划专篇中关于排水工程规划的内容如下：

规划目标：至2010年，先期在中心城市及规模较大的城镇建成污水处理厂，污水处理率达到50~70%，至2020年普遍建成各城镇污水处理系统，使污水处理率达到80~90%。污水处理厂出水水质必须严格执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A或一级B排放标准。

排水体制：瑞安中心城市排水体制为：老城区域(包括安阳新区)为截流式合流制和雨污分流制结合，其余区域均为雨污分流制。瑞安市域各镇在镇区范围内先以截流式合流制过渡，今后结合旧城改造逐步改为分流制，新区排水体制定为雨污分流制。

近期建设规划：实施瑞安市污水处理工程，在飞云江北岸瑞安经济开发区建设江北污水处理厂，处理飞云江北岸区域污水；在瑞安经济开发区飞云新区东片近海处建设江南污水处理厂，处理飞云江南岸飞云、阁巷、林垟、经济开发区飞云新区等区域污水；其余乡镇根据发展需要，分散或联合建设污水处理厂。

从排水工程规划内容看，瑞安江北污水处理厂被列入其近期建设规划，符合瑞安市城市总体规划。

### 2.3.2瑞安市域排水专项规划符合性分析

2.3.2.1规划概要

(1)排水体制选择

从瑞安市区污水系统现状来看，瑞安老城区由环城北路—城河—沿江路围合的1.6km2的范围内基本上为雨污合流制排入飞云江，在飞云江水位较高时，通过城西、长春泵站提升后排放。安阳新区、经济开发区及其他已建成的区块，均为雨污分流制。瑞安市乡镇除马屿、陶山、湖岭、曹村、碧山、桐浦等在镇区小范围内建有雨污合流管道外，其他乡镇无排水管道系统。

规划瑞安城区排水体制为：老城区合流区域内近期先以截流式合流制加以过渡，今后结合旧城改造逐步改成雨污分流制。安阳新区、经济开发区、东工业园区、北工业园区及塘下片目前已按分流制实施，排水体制定为雨污分流制；目前尚未实施的新区排水体制均定为雨污分流制。即瑞安中心城市的排水体制为：老城区域为截流式合流制和雨污分流制结合，其余区域均为雨污分流制。

瑞安市域各镇，目前镇区范围均较小，在镇区范围内可先以截流式合流制过渡，今后结合旧城改造逐步改为分流制，新区排水体制定为雨污分流制。

(2)污水处理系统布局

规划对市域各城镇推荐采用小集中大分散处理方案，即在中心城市及距离较近的城镇污水集中处理，分散的乡镇及村庄分散自行处理。其中瑞安市区用地集聚，建设集中，又由于污水处理厂尾水排入水体条件限制，有条件实施大集中方案。区域紧凑污水管网建设投资较省，污水处理厂管理方便，运行费用较低，尾水排入纳污水体条件较好，对河流水环境保护有利。因此规划在飞云江南、江北建设二座污水处理厂分别处理江南、江北二片的污水。

2.3.2.2符合性分析

瑞安江北污水处理厂即为规划中所列飞云江北岸的污水处理厂，集中处理江北片的污水。服务范围内污水收集以雨污分流制为主，结合合流制过渡。从排水体制及污水处理系统布局规划分析，江北污水处理厂建设符合瑞安市域排水专项规划。

### 2.3.3生态环境功能区划符合性分析

2.3.3.1规划概要

根据《瑞安市生态环境功能区规划》，瑞安市江北污水处理厂所在陆域范围区域属于重点准入区，编号为Ⅴ1-40381C05，功能小区名称为瑞安经济开发重点发展生态环境功能小区；江北污水处理厂尾水排放所在水域范围区域属于限制准入区，编号为Ⅴ1-40381B04，功能小区名称为瑞东平原生态农业生态环境功能小区。具体见附图3。涉及生态环境功能区的环保要求见表1.4-7。

2.3.3.2符合性分析

瑞安污水处理厂所在陆域范围区域属于重点准入区，污水处理厂运营所排放的COD，主要是从其他地区转移过来，并非由自身的建设而新增。工程本身属环保工程，建成后将大幅度削减飞云江的废水污染物负荷，工程设置符合区域污染控制要求。因此，项目建设符合生态环境功能区划、环保准入条件和污染控制要求。

### 2.3.4浙江省海洋功能区划符合性分析

2.3.4.1规划概要

浙江省海洋功能区划对温州地区的海洋功能区划分为港口区、航道区、渔港区、渔业品种保护区、围海造地区、沿海排污区等，具体的地理位置、面积、使用现状及管理要求见表1.4-1。

2.3.4.2符合性分析

瑞安市污水处理厂排污口位于瑞安飞云江下游，属于温州沿海排污区，接纳瑞安城关及其他乡镇的生产及生活污水。污水处理厂污水经处理达标排放，排污口设置在线监测，并根据环保要求，对排污口上下游6km的养殖塘实施搬迁，使排污不对养殖造成影响。污水处理厂在选址及采取的管理措施都符合浙江省海洋功能区划。

### 2.3.5温州市海洋功能区划符合性分析

2.3.5.1规划概要

温州市海洋功能区划对温州地区的海洋功能区划分为瑞安港口区、飞云江航道区、东山埠渔港区、丁山及阁巷围塘养殖区、瑞安增殖区、丁山及阁巷围海造地区、沿江入海排污区等。各功能区具体的地理位置、面积、使用现状及管理要求见表1.4-2。

2.3.5.2符合性分析

瑞安市污水处理厂排污口位于瑞安市飞云江下游，属于温州海洋功能区划中沿江入海排污区，接纳瑞安江北片的生产及生活污水。污水处理厂污水经处理后达标排放，排污口设置在线监测，并根据环保要求，对排污口上下游6km的养殖塘实施搬迁，使排污不对养殖造成影响。污水处理厂在选址及采取的管理措施都符合温州市海洋功能区划。

### 2.3.6瑞安市海洋功能区划符合性分析

2.3.6.1规划概要

根据瑞安市海洋功能区划，瑞安污水处理厂排污口附近的海洋功能区划分别为上望港口区、瑞安港外航道区、丁山及阁巷围塘养殖区、飞云江河口增殖区、丁山及阁巷重要渔业品种保护区、丁山及阁巷围海造地区、飞云江河口北岸及南岸排污区等。各功能区具体的地理位置、面积、使用现状及管理要求见表1.4-3。

2.3.6.2符合性分析

瑞安市污水处理厂排污口位于瑞安市海洋功能区划中的飞云江河口北岸排污区，接纳瑞安江北片的生产及生活污水。污水处理厂污水经处理后达标排放，排污口设置在线监测，并根据环保要求，对排污口上下游6km养殖塘实施搬迁，使排污不对养殖造成影响。污水处理厂在选址及采取的管理措施都符合瑞安市海洋功能区划。

### 2.3.7近岸海域环境功能区划符合性分析

根据《浙江省近岸海域环境功能区划》(调整方案)，瑞安江北污水处理厂排污口所处海域划分为飞云江四类区(D29III)，主要使用功能为港口及航道，可以设置排污口。因此，江北污水处理厂的建设符合近岸海域环境功能区划。

# 3江北污水处理厂概况

## 3.1江北污水处理厂历史概况

瑞安市污水处理工程(瑞安市江北污水处理厂)总规模为28万m3/d，按一期规划、分期实施的原则确定了污水处理厂规模及排放口位置，其中一期建设规模为7万m3/d。该工程于2001年3月经浙江省发展计划委员会以[2001]217号文件批准立项；2002年11月浙江省环境保护科学设计研究院完成了《瑞安市污水处理工程项目环境影响报告书》的编制工作；2002年12月浙江省环境保护局以浙环建[2002]218号文对该环境影响报告书进行了批复；2002年12月通过工程可行性研究报告批复，2003年7月初步设计获得批准；2003年11月列为省重点工程。以下为污水处理厂建设的相关工作汇总：

(1)2001年3月，浙江省发展计划委员会浙计投资[2001]217号文批准了瑞安市污水处理工程(即瑞安市江北污水处理厂)项建书；

(2)2002年8月，浙江省水利水电河口海岸研究所编制了《瑞安市污水处理工程排放口选择和水环境影响分析评价》；

(3)2002年9月，国家电力公司华东勘测设计研究院编制了《瑞安市污水处理厂尾水排放工程岩土工程勘察报告》；

(4)2002年9月，国家电力公司华东勘测设计研究院绘制了《瑞安市污水处理厂尾水排放工程地形图(1:1000)》

(5)2002年10月，浙江省钱塘江管理局勘测设计院编制了《瑞安市污水处理厂尾水排放工程可行性研究》及批复；

(6)2002年11月，浙江省环境保护科学设计研究院按照一期日处理污水7万吨、中期日处理污水14万吨、远期日处理污水28万吨的规模编制了该工程环境影响评价报告书；

(7)2002年12月，浙江省环保局浙环建[2002]218号文批复了环评报告中的一期工程，处理规模为7万吨/天；

(8)2002年12月，浙江省发展计划委员会浙计投资[2002]1223号文批准了《瑞安市污水处理工程可行性研究》，同意建设7万吨/天处理规模的一期工程；

(9)2002年12月，上海市政工程设计研究院编制了《瑞安市污水处理工程可行性研究》；

(10)2003年6月，中国市政工程中南设计研究院编制了《瑞安市污水处理工程初步设计》；

(11)2003年6月，浙江省钱塘江管理局勘测设计院编制了《瑞安市污水处理厂尾水排放工程初步设计》；

(12)2003年6月，浙江省钱塘江管理局勘测设计院编制了《瑞安市污水处理厂尾水排放工程补充初步设计》；

(13)2003年7月，浙江省发展计划委员会浙计设计[2003]181号文批复了《瑞安市污水处理工程初步设计》；

(14)2005年1月，浙江省水利水电河口海岸研究设计院编制了《关于调整瑞安市污水处理工程污水排放管长度及水环境评价影响的说明》；

(15)2005年1月，温州市海港规划设计有限公司编制了《瑞安市污水处理工程排放口对航道及通航影响研究论证报告》；

(16)2005年6月，浙江省环境保护科学设计研究院编制了《瑞安市污水处理工程排放管长度情况说明》；

(17)2005年10月，浙江东华海洋资源咨询有限公司编制了《瑞安市污水处理厂尾水排放工程海域使用论证报告书》。

(18)一期工程于2004年6月开工，中心城区8.7km主干管工程于2004年11月开工；2007年6月底通水，经联机调试后，2007年10月份开始试运行，2008年8月通过阶段性环保验收。浙江省环境监测中心对瑞安市江北污水处理厂一期工程进行了竣工环境保护验收监测。

## 3.2一期工程建设运行情况

### 3.2.1基本概况

瑞安市江北污水处理厂项目(原瑞安市污水处理工程) 于2001年3月13日在原浙江省发展计划委员会立项，2002年11月完成环评报告书编制，同年12月由原浙江省环保局批复环评。环评批复同意江北污水处理厂统一规划，分期实施，总建设规模28万吨/天，用地面积362亩，先期实施一期工程，规模7万吨/天。

一期工程用地约216亩，一期工程由7m3/d污水处理厂，尾水排江系统、中心城区主干管和6#泵站组成，工程投资23166万元。一期工程于2004年6月动工，2007年6月建成试运行，至今已正常运行。一期工程由两套处理设施组成，每套设施包括一组A-A2O氧化沟和两座二沉池，2008年初一套处理设施运行，日处理污水约3万吨，同年8月通过省环保局组织的项目阶段性竣工环境保护验收。目前两套设施都已投入使用，日处理污水约7万吨，一期工程总体竣工环境保护验收工作正在进行中。

### 3.2.2处理工艺

一期工程污水处理工艺流程见图3.2-1。一期工程污泥处理工艺流程见图3.2-2。

| 进水 |  | 粗格栅 | 进水泵房 |  | 细格栅 | 沉砂池 |  | A-A2O氧化沟 |  | 二沉池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 栅 |  |  | 栅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 渣 |  |  | 渣 |  |  | 剩余污泥 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排江系统 |
|  |  |  |  |  | 污泥处理系统 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放(飞云江) |

图3.2-1  一期工程污水处理工艺流程图

| 剩余污泥 |  | 储泥池 |  | 污泥浓缩脱水一体机 |  | 污泥外运 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥液除磷后入进水泵房 |  |  |  |

图3.2-2  一期工程污泥处理工艺流程图

一期工程涉及进出水水质指标见表3.2-1。

表3.2-1  一期工程污水处理设计主要指标（单位：除pH外，mg/L）

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 450 | 150 | 180 | 50 | 70 | 8 |
| 出水 | 60 | 20 | 20 | 15 | / | 1 |

### 3.2.3建设内容

一期工程构(建)筑物见下表，具体位置见附图4。

表3.2-2  现状主要构(建)筑物一览表

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要尺寸或建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅间 | 座 | 1 | 17.2x10.6m, H地下=9.5m | 土建28万m3/d 设备7万m3/d |
| 2 | 进水泵房 | 座 | 1 | D=19.8m H地下=11.2m | 土建28万m3/d 设备7万m3/d |
| 3 | 配水井 | 座 | 1 | 4.8x4.8m，H=6.95m | 14万m3/d |
| 4 | 细格栅 | 座 | 1 | 10.6x4.4m, H=1.5m | 合建，7万m3/d |
| 5 | 曝气沉砂池 | 座 | 2 | 36.5x7.85m, H=4.8m |  |
| 6 | A-A2/O氧化沟 | 座 | 2 | 98.5x39.5m, H=6.8m | 含配电间，7万m3/d |
| 7 | 二沉池 | 座 | 4 | D=35.8m，H=6.10m | 7万m3/d |
| 8 | 排泥配水井及污泥泵房 | 座 | 1 | D=16.1m，H=6.25m | 7万m3/d |
| 9 | 鼓风机房 | 座 | 1 | 932m2 | 含配电间 土建28万m3/d 设备7万m3/d |
| 10 | 接触消毒池 | 座 | 1 | 40.75x23.25m，H=5.1m | 合建，含配电间 土建14万m3/d 设备7万m3/d |
| 11 | 出水泵房 | 座 | 1 | 5.5x23.25m, H=5.1m |  |
| 12 | 高位井 | 座 | 1 | 12.0x10.0m, H=8.5m |  |
| 13 | 污泥浓缩脱水间 | 座 | 1 | 924m2 | 土建28万m3/d 设备7万m3/d |
| 14 | 加药间 | 座 | 1 | 788m2 | 土建28万m3/d 设备7万m3/d |
| 15 | 综合楼 | 座 | 1 | 1600m2 |  |
| 16 | 机修仓库及车间 | 座 | 1 | 692m2 |  |
| 17 | 传达室 | 座 | 1 | 57m2 |  |
| 18 | 进水计量井 | 座 | 1 | DN1400 | 14万m3/d |
| 19 | 出水计量井 | 座 | 1 | DN1400 | 14万m3/d |
| 20 | 超越计量井 | 座 | 1 | DN1000 | 7万m3/d |
| 21 | 回流污泥计量井 | 座 | 2 | DN900 | 7万m3/d |
| 22 | 剩余污泥计量井 | 座 | 1 | DN200 | 7万m3/d |
| 23 | 空气计量井 | 座 | 1 | DN1200 | 14万m3/d |
| 24 | 氧化沟进水计量井 | 座 | 2 | DN800 | 7万m3/d |
| 25 | 氧化沟进气计量井 | 座 | 6 | DN500 | 7万m3/d |
| 26 | 尾水排放管 | 根 | 2 | DN1000/DN900 | 7万m3/d |

## 3.3一期工程变更情况

江北污水处理厂一期工程在建设及运行过程中，根据实际情况和相关要求，对排放管长度、处理工艺、消毒工艺等作了调整变更，以下为调整变更的相关情况。

### 3.3.1排放管长度变更

浙江省钱塘江管理局勘测设计院在江北污水处理厂开工前以28万m3/d的规模对江北厂尾水排放进行了总体分析，并具体设计了一期工程排放管。设计尾水排放口位于飞云江下埠浦~上望江段肖宅下游F45-2断面，其中排江主管排放口与北岸防洪堤轴线距离为550m，应急排放口与北岸防洪堤轴线距离为220-230m之间，评批复也同意该方案。江北污水处理厂建设期间由于飞云江三桥的建设，使飞云江主航道的位置发生了变化，导致通航与排污口位置发生了冲突。为保证通航安全，经专题论证对三个方案进行比选，综合考虑最终确定采用北缩方案：排放主管排放口位置与防洪堤轴线距离为300m，应急排放口的出口设置在距防洪堤轴线220m~230m之间。

根据变更后方案，江北污水处理厂一期工程已建DN1000和DN900两根排江主管，距离北岸堤线距离300m。

### 3.3.2尾水排放标准变更

江北污水处理厂一期工程环评报告和环评批复中均要求尾水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)由原国家环境保护总局2002年12月2日批准，于2003年7月1日起实施，规定自标准实施之日起，城镇污水处理厂水污染物、大气污染物的排放和污泥的控制一律执行该标准。鉴于此，浙江省发展计划委员会文件浙计设计(2003)181号文件批复：瑞安市江北污水处理厂一期工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准，且由于一期工程在2005年12月31日前建设的，故总磷执行1.5mg/L的标准。

### 3.3.3污水处理工艺变更

江北污水处理厂一期工程可研确定污水处理采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，原环评报告也按该工艺开展评价，但浙江省环保局环评批复中明确要求设计优化污水处理工艺，工艺中采取脱氮除磷的控制措施，并确保稳定运行，达标排放。

按照脱氮除磷的要求，本工程在初步设计阶段对污水处理工艺进一步优化，最终选择了A-A2/O工艺，是A2/O工艺的优化。A-A2/O工艺是AB法工艺，分A段、B段处理，主体是B段，即A2/O工艺，是目前最广泛使用的污水同步脱氮除磷工艺，符合省环保局批复中提出脱氮除磷要求。浙江省发展计划委员会文件浙计设计(2003)181号文批复同意本工程污水处理采用A-A2/O处理工艺。该工艺是在原来基础上进一步优化，且环保竣工验收监测数据显示污水处理厂尾水排放符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准。

### 3.3.4污水消毒工艺变更

江北污水处理厂一期工程环评报告及初步设计批复中尾水消毒工艺均采用紫外线消毒。但瑞安市政府从水资源紧缺、污水处理成本等因素综合考虑，考虑污水处理厂尾水远期要实行中水回用。为此，根据有关专家建议，瑞安市污水处理工程建设指挥部从适用性，工程应用的成熟性、安全性、可靠性，操作运转的简单易行及处理费用等因素综合考虑后选择氯消毒工艺，一期工程已经实现液氯消毒。

建设单位在污水处理厂设专用加氯间，内设氯库间、真空加氯机间和氯吸收装置间，按加氯量5~10mg/L考虑，氯库间一期按10个氯瓶储备。真空加氯机间一期已设2台30kg/h真空加氯机(按最大加氯量计)，1用1备，根据出水具体情况采用季节性加氯，并根据余氯反馈调节加氯机的加氯量。

## 3.4一期工程环境影响回顾

2010年瑞安市污水处理工程建设指挥部委托浙江省环境监测中心开展江北污水处理厂一期工程(7万m3/d)竣工环境保护验收监测工作。本报告根据浙江省环境监测中心《瑞安市污水处理工程一期项目竣工环境保护验收监测报告》分析污水处理厂污染物排放情况。

### 3.4.1废水

(1)进水水质监测结果

瑞安江北污水处理厂一期工程两套处理设施目前均已投入使用，污水日处理能力7万吨，具备环保竣工验收条件。浙江省环境监测中心对一期工程进行了竣工环境保护验收监测，监测期间设施运行正常。本次废水监测共设曝气沉砂池进口(进水)、生物氧化池进口、总排口(出水)、雨水排放口四个测点，监测时间为2010年8月18~8月19日。本报告选取进水口及总排口监测结果说明废水处理效果及污染物排放情况。监测结果见表3.4-1、表3.4-2。

表3.4-1A  污水处理厂进水口水质监测结果  单位：mg/L

| 时间 | 编号 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 时间 | 编号 | CODcr | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月18日 | 1 | 158 | 24.9 | 3.14 | 8月19日 | 13 | 205 | 17.2 | 3.87 |
|  | 2 | 222 | 24.6 | 3.29 |  | 14 | 241 | 18.0 | 4.46 |
|  | 3 | 161 | 24.5 | 4.46 |  | 15 | 218 | 23.0 | 5.82 |
|  | 4 | 250 | 27.9 | 6.11 |  | 16 | 198 | 23.7 | 4.17 |
|  | 5 | 290 | 41.7 | 6.69 |  | 17 | 234 | 36.6 | 4.26 |
|  | 6 | 288 | 39.3 | 6.40 |  | 18 | 246 | 27.9 | 4.89 |
|  | 7 | 173 | 37.4 | 4.55 |  | 19 | 277 | 21.8 | 5.77 |
|  | 8 | 158 | 35.6 | 6.11 |  | 20 | 294 | 22.8 | 5.23 |
|  | 9 | 265 | 27.8 | 2.90 |  | 21 | 287 | 27.3 | 4.50 |
|  | 10 | 242 | 26.7 | 3.97 |  | 22 | 273 | 35.7 | 5.33 |
|  | 11 | 223 | 25.9 | 4.16 |  | 23 | 271 | 45.0 | 4.65 |
|  | 12 | 237 | 25.5 | 5.91 |  | 24 | 247 | 31.1 | 4.22 |
| 范围 | 158-290 | 24.5-41.7 | 2.9-6.69 | 范围 | 198-294 | 17.2-45 | 3.87-5.82 |
| 均值 | 222 | 30 | 4.81 | 均值 | 249 | 27.5 | 4.76 |
| 设计值 | ≤450 | ≤50 | ≤8 | 设计值 | ≤450 | ≤50 | ≤8 |

表3.4-1A  污水处理厂进水口水质监测结果  单位：mg/L(pH无量纲，色度为倍)

| 样品编号 | pH | SS | 色度 | BOD5 | 总氮 | 硫化物 | 石油类 | 动植物油 | 挥发酚 | 六价铬 | 总砷 | Hg | 总镉 | 总铬 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月18日 | 1 | 7.51 | 102 | 150 | 88.7 | 70.5 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.80 | <0.004 | 0.1327 | 0.00125 | <0.001 | <0.004 | 55571m3/d |
|  | 2 | 7.57 | 79 | 150 | 87.8 | 53.6 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.77 | <0.004 | 0.1542 | 0.00120 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 3 | 7.49 | 58 | 150 | 128 | 52.4 | 0.20 | 1.16 | 1.04 | 0.82 | <0.004 | 0.1117 | 0.00117 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 4 | 8.24 | 67 | 150 | 92.6 | 64.4 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.73 | <0.004 | 0.1325 | 0.00156 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 5 | 8.69 | 117 | 150 | 128 | 69.4 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.70 | <0.004 | 0.0832 | 0.00194 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 6 | 7.87 | 47 | 150 | 93.5 | 46.1 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.69 | <0.004 | 0.0859 | 0.00185 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 均值 | 7.51-8.69 | 78 | 150 | 103 | 59.4 | 0.14 | 0.30 | 0.28 | 0.75 | <0.004 | 0.1167 | 0.0015 | <0.001 | <0.004 |  |
| 8月19日 | 7 | 8.31 | 95 | 120 | 101 | 69.9 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.82 | <0.004 | 0.0975 | 0.00132 | <0.001 | <0.004 | 56496m3/d |
|  | 8 | 8.55 | 70 | 120 | 119 | 58.2 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.76 | <0.004 | 0.0932 | 0.00176 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 9 | 7.69 | 84 | 120 | 123 | 71.1 | 0.03 | 0.07 | <0.05 | 0.72 | <0.004 | 0.0942 | 0.00154 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 10 | 7.48 | 97 | 130 | 129 | 45.6 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.74 | <0.004 | 0.0917 | 0.00117 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 11 | 7.40 | 101 | 130 | 129 | 52.6 | 0.14 | 0.59 | 0.53 | 0.71 | <0.004 | 0.0957 | 0.00131 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 12 | 8.09 | 76 | 130 | 127 | 63.8 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.73 | <0.004 | 0.031 | 0.00125 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 均值 | 7.40-8.55 | 87 | 125 | 121 | 60.2 | 0.088 | 0.20 | 0.17 | 0.747 | <0.004 | 0.0942 | 0.0014 | <0.001 | <0.004 |  |
| 设计值 | / | ≤180 | / | ≤150 | ≤70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表3.4-1B  污水处理厂出口水质监测结果  单位：mg/L

| 时间 | 编号 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 时间 | 编号 | CODcr | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月18日 | 1 | 18.9 | 0.091 | 0.893 | 8月19日 | 13 | 26.6 | 0.102 | 0.912 |
|  | 2 | 13.7 | 0.097 | 0.644 |  | 14 | 28.6 | 0.107 | 0.854 |
|  | 3 | 16.5 | 0.077 | 0.617 |  | 15 | 22.2 | 0.148 | 0.811 |
|  | 4 | 25.4 | 0.091 | 0.644 |  | 16 | 23.4 | 0.122 | 0.904 |
|  | 5 | 23.8 | 0.112 | 0.652 |  | 17 | 31.0 | 0.120 | 0.854 |
|  | 6 | 14.5 | 0.117 | 0.656 |  | 18 | 23.0 | 0.077 | 0.578 |
|  | 7 | 24.6 | 0.138 | 0.722 |  | 19 | 25.4 | 0.061 | 0.706 |
|  | 8 | 21.8 | 0.117 | 0.891 |  | 20 | 20.1 | 0.082 | 0.508 |
|  | 9 | 29.4 | 0.107 | 0.683 |  | 21 | 19.3 | 0.097 | 0.784 |
|  | 10 | 24.6 | 0.117 | 0.710 |  | 22 | 19.7 | 0.087 | 0.916 |
|  | 11 | 33.4 | 0.097 | 0.761 |  | 23 | 27.4 | 0.066 | 0.722 |
|  | 12 | 32.6 | 0.107 | 0.792 |  | 24 | 19.7 | 0.077 | 0.836 |
| 范围 | 13.7-33.4 | 0.077-0.138 | 0.617-0.893 | 范围 | 19.3-31 | 0.061-0.148 | 0.508-0.916 |
| 均值 | 23.3 | 0.156 | 0.722 | 均值 | 23.9 | 0.096 | 0.782 |
| 设计值 | ≤60 | ≤15 | ≤1.5 | 设计值 | ≤60 | ≤15 | ≤1.5 |
| 标准 | ≤60 | ≤15 | ≤0.5 | 标准 | ≤60 | ≤15 | ≤0.5 |

表3.4-1B  污水处理厂出口水质监测结果  单位：mg/L(pH无量纲，色度为倍)

| 样品编号 | pH | SS | 色度 | BOD5 | 总氮 | 硫化物 | 石油类 | 动植物油 | 挥发酚 | 六价铬 | 总砷 | Hg | 总镉 | 总铬 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月18日 | 1 | 7.79 | 20 | 20 | 1.45 | 12.8 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | 0.023 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 | 55571m3/d |
|  | 2 | 7.83 | 15 | 20 | 1.71 | 14.2 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 3 | 7.72 | 19 | 20 | 1.45 | 14.9 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 4 | 7.69 | 11 | 20 | 1.44 | 14.3 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 5 | 7.42 | 15 | 20 | 1.20 | 14.7 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 6 | 7.61 | 18 | 20 | 1.48 | 14.4 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 均值 | 7.42-7.83 | 16 | 20 | 1.46 | 14.2 | 0.015 | <0.05 | <0.05 | 0.023 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
| 8月19日 | 7 | 7.63 | 19 | 20 | 1.99 | 13.5 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | 0.020 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 | 56496m3/d |
|  | 8 | 7.44 | 17 | 20 | 1.35 | 12.7 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | 0.021 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 9 | 7.30 | 15 | 25 | 2.07 | 12.7 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 10 | 7.27 | 13 | 25 | 2.20 | 13.2 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 11 | 7.51 | 20 | 25 | 1.42 | 14.7 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 12 | 7.26 | 14 | 25 | 2.29 | 14.9 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
|  | 均值 | 7.26-7.63 | 16 | 23 | 1.89 | 13.6 | 0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.022 | <0.004 | <0.005 | <0.00001 | <0.001 | <0.004 |  |
| 设计值 | / | ≤20 | / | ≤20 | ≤20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准 | 6-9 | ≤20 | ≤50 | ≤20 | / | ≤1.0 | ≤5 | ≤10 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤1.5 | / |

瑞安市疾病预防控制中心于2010年9月8日~10日对一期工程出水中的粪大肠菌群数进行了监测，监测结果见表3.4-2。

表3.4-2  粪大肠菌群数监测结果，MPN/L

| 断面 污染物 | 总排口 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群数 | 9月8日最大值 | 1000 |
|  | 9月9日最大值 | 20 |
|  | 9月10日最大值 | 20 |
| GB18918-2002一级B标准 | 10000 |
| 达标情况 | 达标 |

(2)污水处理厂进水水量统计

污水处理厂一期工程2009年6月~2010年12月的进水量统计数据见表3.4-3。

表3.4-3  江北污水处理厂一期工程进水水量统计表

| 时间 | 平均日进水量(万m3/d) | 时间 | 平均日进水量(万m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009.06 | 4.78 | 2010.04 | 6.43 |
| 2009.07 | 4.76 | 2010.05 | 5.85 |
| 2009.08 | 5.43 | 2010.06 | 6.08 |
| 2009.09 | 4.41 | 2010.07 | 5.58 |
| 2009.10 | 5.08 | 2010.08 | 5.73 |
| 2009.11 | 5.17 | 2010.09 | 6.09 |
| 2009.12 | 5.90 | 2010.10 | 6.87 |
| 2010.01 | 4.72 | 2010.11 | 6.65 |
| 2010.02 | 5.98 | 2010.12 | 7.21 |
| 2010.03 | 5.81 |  |  |

从上表可知，2010年江北污水处理厂全年的平均进水量约在6万m3/d左右，其中10~12月的进水量已经接近甚至超过一期7万m3/d的污水处理规模。

(3)污染物排放量及COD排放总量变化

根据进出水水量及水质监测结果，一期工程主要污染物排放量、削减量及去除率统计见表3.4-4。

表3.4-4  一期工程主要污染物排放量、削减量及去除率统计表

| 污染物 项目 | SS | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉砂池进口 | 平均浓度(mg/L) | 83 | 236 | 112 | 28.8 | 4.79 | 59.8 |
|  | 污染物量 (t/a) | 1700 | 4833 | 2294 | 590 | 98.1 | 1225 |
| 总排口 | 平均浓度(mg/L) | 16 | 23.6 | 2.06 | 0.115 | 0.756 | 13.8 |
|  | 污染物排放量(t/a) | 328 | 483 | 42.2 | 2.36 | 15.5 | 283 |
| 污染物削减量(t/a) | 1372 | 4350 | 2252 | 587 | 82.6 | 942 |
| 污染物去除率(%) | 80.7 | 90.0 | 98.2 | 99.6 | 84.2 | 76.9 |

备注：日废水排放量56111吨/日，年工作日365天，废水排放量2048万吨/年

经计算，监测期间通过一期工程总排口最终排入环境的污染物量为：SS 328t/a、CODcr 483t/a、BOD5  42.2t/a、氨氮2.36t/a、总磷 15.5t/a、总氮 283t/a。一期工程环评批复浙环建[2002]218号中明确一期工程COD排放总量控制在1533t/a。按照现有总排口水质监测结果，以7万m3/d的处理规模计，工程变更后COD实际排放总量603t/a，占批复排放总量的39.33%。

(4)废水监测结果评价

①废水总排放口水质评价

一期工程尾水总排口废水中除总磷外其它各项污染物浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-96)中一级标准和第一类污染物最高允许排放浓度限值要求。总磷日均浓度分别为0.756mg/L，超过GB8978-96《污水综合排放标准》中一级标准0.50 mg/L的限值要求，但符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级排放标准B标准1.5mg/L的限值要求。

②废水处理设施效果

一期工程沉砂池进口水质变化较大，各指标浓度均低于设计进水水质浓度限值；但总排口废水水质基本稳定，各指标基本符合设计出水水质要求。整套污水处理系统对废水中各污染物去除率分别为SS80.7%、CODcr90.0%、BOD598.2%、氨氮99.6%、总氮84.2%、总磷76.9%。根据监测结果，污水处理设施出水水质基本稳定，处理效果较好。

### 3.4.2废气

(1)废气源强

江北污水处理厂一期工程废气污染源为无组织排放的恶臭污染物，主要发生部位有：格栅、曝气沉砂池、氧化沟、二沉池、污泥脱水机房等。鉴于目前的标准及监测手段，以其中的H2S和NH3-N为主要恶臭污染物进行计算。结合省内城市生活污水处理厂各构筑物恶臭的排放速率调查数据进行类比，确定一期工程污染物产生速率及产生量，见表3.4-5。

表3.4-5    一期工程恶臭污染物产生量

| 构筑物名称 | 面积 (m2) | NH3-N | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产污率 (mg/s.m2) | 产污量 (mg/s) | 产污率 (mg/s.m2) | 产污量 (mg/s) |
| 格栅间、进水泵房、沉砂池 | 517 | 0.206 | 106.502 | 0.0023 | 1.189 |
| 氧化沟 | 7782 | 0.0106 | 82.49 | 0.00013 | 1.012 |
| 二沉池 | 4024 | 0.002 | 8.048 | 0.00005 | 0.201 |
| 储泥池、污泥脱水机房 | 518.5 | 0.412 | 213.622 | 0.046 | 23.851 |
| 合计 | 12841.5 | / | 410.66 | / | 26.25 |

(2)废气厂界监测结果

根据环保竣工验收监测报告，废气监测监测时间为2010年9月7日~8日，在厂界设4个废气无组织监测点，分别为：出水泵房附近厂边界(东厂界)、曝气沉砂池附近厂边界(北边界)、进水泵房附近厂边界(西边界)、污泥浓缩间厂边界(西边界)。监测项目：NH3、H2S和臭气浓度，每天每个测点采样4次(上、下午各2次)，共测两天。无组织排放的NH3、H2S和臭气浓度监测结果见表3.4-6。

表3.4-6  厂界NH3、H2S和臭气浓度监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测次数 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S浓度(mg/m3) | NH3浓度(mg/m3) | 臭气浓度(无量纲) |
| 9月7日 | 出水泵房附近厂边界（东厂界） | 1 | 0.002 | 0.106 | <10 |
|  |  | 2 | 0.001 | 0.083 | <10 |
|  |  | 3 | 0.002 | 0.081 | 12 |
|  |  | 4 | <0.001 | 0.065 | <10 |
|  | 曝气沉砂池附近厂边界（北边界） | 1 | 0.001 | 0.108 | 12 |
|  |  | 2 | <0.001 | 0.085 | <10 |
|  |  | 3 | 0.001 | 0.066 | <10 |
|  |  | 4 | 0.001 | 0.078 | 12 |
|  | 进水泵房附近厂边界（西边界） | 1 | 0.001 | 0.059 | <10 |
|  |  | 2 | 0.001 | 0.079 | <10 |
|  |  | 3 | <0.001 | 0.095 | 12 |
|  |  | 4 | <0.001 | 0.075 | <10 |
|  | 污泥浓缩间厂边界（西边界） | 1 | <0.001 | 0.055 | <10 |
|  |  | 2 | <0.001 | 0.043 | <10 |
|  |  | 3 | 0.002 | 0.038 | 12 |
|  |  | 4 | <0.001 | 0.048 | <10 |
| 9月8日 | 出水泵房附近厂边界（东厂界） | 1 | 0.002 | 0.022 | <10 |
|  |  | 2 | 0.001 | 0.025 | <10 |
|  |  | 3 | 0.001 | 0.020 | <10 |
|  |  | 4 | 0.002 | 0.011 | <10 |
|  | 曝气沉砂池附近厂边界（北边界） | 1 | 0.001 | 0.017 | 19 |
|  |  | 2 | 0.002 | 0.022 | <10 |
|  |  | 3 | 0.001 | 0.024 | <10 |
|  |  | 4 | 0.003 | 0.032 | <10 |
|  | 进水泵房附近厂边界（西边界） | 1 | 0.002 | 0.020 | 12 |
|  |  | 2 | 0.003 | 0.034 | <10 |
|  |  | 3 | 0.001 | 0.024 | <10 |
|  |  | 4 | 0.001 | 0.013 | <10 |
|  | 污泥浓缩间厂边界（西边界） | 1 | 0.002 | 0.028 | 12 |
|  |  | 2 | 0.002 | 0.038 | <10 |
|  |  | 3 | 0.002 | 0.029 | <10 |
|  |  | 4 | 0.002 | 0.048 | 19 |
| 最大值 | 0.003 | 0.108 | 19 |
| 执行标准 | ≤0.06 | ≤1.5 | ≤20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

(3)监测结果评价

监测结果表明，一期工程NH3、H2S和臭气厂界监测点浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩建标准要求。

### 3.3.3噪声

(1)监测结果

浙江省环境监测站于2010年8月18日、19日对污水处理厂主要噪声源，如脱水机、鼓风机、格栅机、水泵等设备进行监测；并重点选择主要噪声源附近的厂界测量，同时兼顾污水处理厂各方位，共设8个厂界噪声监测点。主要噪声源监测结果见表3.3-7，厂界噪声监测结果见表3.3-8。

表3.3-7   主要噪声源监测结果

| 序号 | 噪声源名称 | 声源时间特性 | 测量位置 | 等效声级LAeq(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机 | 间歇运行 | 距设备1m处 | 80.9 |
| 2 | 鼓风机 | 24h连续 | 距设备1m处 | 82.5 |
| 3 | 进水泵 | 间歇运行 | 距设备1m处 | 56.6 |
| 4 | 格栅机 | 24h连续 | 距设备1m处 | 66.8 |

表3.3-8  厂界噪声监测结果

| 测点 编号 | 测点位置 | 主要声源 | 声源时 间特性 | LAeq(dB) (8月18日) | LAeq(dB) (8月19日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 北厂界偏东 | 水泵、格栅机 | 连续 | 55.8 | 43.1 | 49.7 | 48.5 |
| 2# | 北厂界偏西 | 水泵、格栅机 | 连续 | 52.2 | 44.5 | 50.2 | 46.0 |
| 3# | 西厂界偏北 | 风机 | 连续 | 48.4 | 48.0 | 48.0 | 47.1 |
| 4# | 西厂界中 | 风机 | 连续 | 54.2 | 49.5 | 48.9 | 49.5 |
| 5# | 西厂界中 | 风机 | 连续 | 53.6 | 49.4 | 49.2 | 48.7 |
| 6# | 西厂界偏南 | 脱水机 | 连续 | 58.3 | 55.8 | 58.7 | 43.8 |
| 7# | 南厂界 | 空调 | 连续 | 46.8 | 49.6 | 49.7 | 44.1 |
| 8# | 东厂界 | 环境 | 连续 | 45.8 | 44.8 | 45.8 | 43.2 |
| 标准限值 | - | - | 65 | 55 | 65 | 55 |

注：8月19日监测数据，夜间监测时段脱水机没有运行

(2)噪声监测结果评价

厂界噪声昼间为45.8~58.7dB，夜间为43.1~55.8 dB，昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求；夜间在脱水机运行的情况下，“西厂界偏南”厂界超标0.8dB，其余厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。针对污泥脱水机夜间噪声超标的情况，要求业主结合污泥脱水率提升改造，选择声级值低于75dB的低噪声型脱水机，确保厂界夜间噪声达标，近期夜间脱水机运行时，关闭临厂界一侧门窗。

### 3.3.4固废

本项目固体废弃物主要来自于污水处理系统排放的栅渣、沉砂、剩余污泥以及员工的生活垃圾，均属于一般固废。

根据建设单位提供的材料，按照目前的处理负荷，一期工程固废产生量约23016吨/年，其中含水率77~80%的污泥22780吨/年，含水率为60%的栅渣和沉砂180吨/年，生活垃圾56吨/年。其产生与处置情况见表3.3-9。

表3.3-9  一期工程固体废物利用处置表

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生量，t/a | 环评要求处置方式 | 实际处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评预测 | 现状实际 |  | 处置方式 | 最终去向 |
| 1 | 栅渣 | 一般固废 | — | 90 | 及时清运、统一卫生填埋处理 | 交环卫部门清运 | 瑞安市垃圾填埋场 |
| 2 | 沉砂 |  | — | 90 |  |  |  |
| 3 | 生活垃圾 |  | — | 56 |  |  |  |
| 4 | 剩余污泥 |  | — | 22780 |  |  |  |
| 合计 | — | — | 23890 | 23016 | — | — | — |

工程进厂污水中漂浮/悬浮物经格栅阻拦和螺旋压缩后运至垃圾房暂存，之后由环卫部门清运。污水集中处理过程产生的剩余污泥经压滤机脱水后通过管道输送至污泥堆场，再运往瑞安市垃圾填埋场填埋。厂区内已设有防雨防渗的污泥暂存场，建设单位也已签订污泥委托外运填埋协议，并建立污泥外运管理台账。

## 3.4一期工程环评批复落实情况及现存环境问题

### 3.4.1一期工程环评批复落实情况

瑞安市江北污水处理厂已建的一期工程在实施和试运行中，基本落实了环境影响报告书及原浙江省环境保护局环评批复意见中要求的环保设施和措施；该项目在大气污染物、废水排放、噪声及固废处置等方面基本符合国家有关标准要求，对周边环境的影响是可以接受的。

表3.4-1    一期工程环评及环评批复落实情况

| 环评及批复要求 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 同意该项目按瑞安市城市总体规划确定的位置定点实施，即选址在飞云江农场第四分场建设 | 已按要求落实 |  |
| 同意瑞安市污水处理工程按照统一规划，分步实施的原则，规划建设总规模为28万吨/日，近期7万吨/日。原则同意污水处理厂尾水排放执行《污水综合排放标准》中的一级标准。污水工程近期COD排放总量控制在1533吨/年 | 基本符合。建设规模及COD排放总量与环评批复相符。尾水中除总磷外，其余均符合《污水综合排放标准》中的一级标准。 | 总磷符合现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准 |
| 污水处理工程服务范围内工业、生活污水实行清污分流，收集管网要抓紧实施，管网实施后，工业污水截污率要达到98%，生活污水截污率要达到85%；接入污水处理工程的企业污水要进行预处理，严格执行进管标准GB8978-1996中三级标准 | 基本符合。瑞安市污水管网收集指挥部负责城区污水管网的建设，中心城区江北片、塘下镇、汀田镇的污水管网已经同步建设。进管企业污水预处理后也能满足进管标准要求 | 目前进管水量仅2%为工业废水，截污率不容乐观，但进水量已经达到处理规模，建议尽快实行二期工程 |
| 污水处理厂尾水排放管设置满足水下扩散排放要求，排放口选用排放管长为550m方案；确保飞云江水质符合环境功能区划要求，不得影响鱼类洄游通道。规范污水处理厂排污口，设置在线监测装置，做好水质监控工作 | 基本符合。排放管在环评报告认可的排污断面及高程设置，满足水下扩散排放要求。现状监测结果表明水质符合环境功能区要求，不会影响鱼类洄游通道。排污口已经安装了在线监控系统，厂区设化验室，对进水及出水水质进行监测 | 排放管长度为300m，是针对飞云江通航安全作出的调整，经论证，调整对污水的扩散排放不会造成影响 |
| 污泥堆场、生化处理池要远离周边敏感点布置，厂界必须达到《恶臭污染物排放标准》中二级新扩建标准，在卫生防护距离300m内，要控制对恶臭、噪声敏感建筑物的建设，满足环境功能要求，防止引起污染纠纷 | 已经落实。监测结果表明厂界废气浓度达到《恶臭污染物排放标准》中二级新扩建标准。300m防护间距内，无环境敏感点存在 | / |
| 污水处理厂和污水管网泵站噪声声源要选择低噪声、低振动的设备，视周边情况采取相应的降噪、隔声措施，防止噪声扰民。确保边界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准 | 已经落实。采取了相应的降噪、隔声措施，夜间在脱水机停运状态下，厂界噪声能达到2类区标准要求 | 建议加强设备维护保养，夜间脱水机等髙噪声设备停用 |
| 污水处理厂的尾水、污泥要开展综合利用，提高水资源利用率；妥善处置污泥，防止产生二次污染 | 已经落实。部分尾水回用于压滤机滤带的冲洗及绿化浇灌；污泥脱水处理能稳定运行，污泥运至填埋场填埋 | 建议尽快开展污泥综合利用研究及应用 |
| 加强施工期的环境管理，采取相应的环保措施，尽量减少施工噪声、扬尘、废水对附近环境的污染影响，施工期破坏的生态环境必须进行恢复 | 已经落实。施工期间文明施工，产生的弃土等均及时清运，未对附近居民生活和环境造成重大影响 | / |
| 环评报告中污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺，尾水消毒为紫外线消毒 | 污水处理工艺调整为A-A2O，尾水消毒调整为液氯消毒 | 分别针对废水脱氮除磷和回用要求调整的。初步设计批复及省重点办同意调整 |
| 环评提出加强厂区绿化 | 已经落实。投资约300万元，地面绿化面积达50000平方米，种植各种树木2000多株 | / |
| 环评报告提出加强组织机构及管理制度建设 | 已经落实。该厂实行厂长负责制，下设生产技术部负责污水处理装置的日常运行，行政部负责后勤保障。环境管理制度包括安全管理制度、化验室安全操作规程、高压安全操作规程等，并得到很好的执行 | / |
| 环评报告提出，工程建成后，飞云江口门断已不适于集中大规模的渔业养殖生产，要求瑞安市及有关部门明确该水域排水和航运的主导功能，并对该江段现有的水产养殖场要进行合理调整，采取适当补偿予以搬迁和置换。 | 未落实。 | 瑞安市政府承诺分期分批搬迁上望围塘养殖场，并在二期工程投产前完成全部搬迁 |
| 原环评提出的环境监测计划 | 部分落实 | 应按要求落实 |

### 3.4.2现有问题及整改要求

(1)根据一期工程环评的要求，瑞安市政府应根据承诺，在规定期限内对排污口附近的围塘养殖场实施搬迁，并根据国家政策做好补偿和安置工作。目前已经完成部分养殖户的搬迁补偿工作，相关文件件附件。

(2)在污水收集主干管基本施工完成基础上，加快各支管网的建设，推进老城区雨污分流工作开展，提高工业废水截污纳管率。随着今后工业废水比重的逐步升高，要严格执行进管标准，不符合进管标准的要在企业内部预处理达标，且第一类污染物必须在车间排放口处理达标，防止进水超标对污水处理设施的正常运行造成冲击。

(3)对于二期工程实施后工业废水比例增加导致进水浓度变化对处理装置的冲击，可通过增加调节池，减轻对生化池的影响，并加强调试，使一期工程装置尽快适应初期水质变化。

(4)根据污水提供的出水口监测资料，尾水中总磷指标较不稳定，时常有不达标的情况出现。必须结合二期工程增加化学除磷装置保证总磷出水达标。为防止发生液氯泄露带来的环境风险，必须配套漏氯碱液吸收装置。

(5)考虑到特征污染因子H2S、氨气现状监测浓度占标率较高，建议运行期间加强对厂界和敏感点恶臭污染源的监测，以便对可能出现的废气超标情况采取相应的治理措施。

(6)竣工验收监测表明，工程仅夜间在脱水机运行的情况下，“西厂界偏南”厂界有少量超标(超标0.8dB)。因此建议在确保设备处于正常运行状态前提下，对主要噪声源进一步采取降噪措施，控制髙噪声设备的运行时间，降低噪声对周边环境的影响。

(7)加强中水回用工作，提高污水处理厂尾水的回用比例。

(8)为降低污泥运输途中臭气影响，污泥需经充分脱水后，由加盖卡车运往填埋场；定期对清运车进行车厢严实情况检查，一旦发现污泥运输过程有散落现场，则立即检修或更换污泥清运车辆；此外合理安排污泥运输路线和时间，尽量避开运输高峰期，以减轻污泥运输对沿线环境的影响。

(9)目前一期工程污泥经带式压滤机脱水后送至瑞安垃圾填埋场填埋，与原环评报告中要求一致。但本工程污泥压滤机脱水后含水率约80%，无法满足2007年颁布执行的《城镇污水处理厂污泥处置  混合填埋泥质》对污泥含水率小于60%的要求。建议结合二期工程上马污泥深度脱水装置，并加强污泥综合利用研究，远期结合《瑞安市域污水处理厂污泥处理处置专项规划》确定的处置方案统一处理。

(10)建设单位应该严格按照原环评报告落实各项监测计划。

# 4工程概况与工程分析

## 4.1工程概况

### 4.1.1工程基本情况

4.1.1.1项目名称、性质、规模和地点

项目名称：瑞安市江北污水处理厂二期工程；

建设性质：扩建工程，总投资17856万元；

建设规模：本工程处理规模7万m3/d，建成后污水处理厂总规模达14万m3/d；

建设地点：江北污水处理厂东侧已征用的存量建设用地。

4.1.1.2服务范围和建设规模

(1)服务范围

二期工程建成后，服务范围将在原来一期工程江北片的旧城区、安阳新区及部分经济开发区基础上，再增加江北片的塘下镇、莘塍镇、汀田镇、东山办事处、上望办事处及部分经济开发区。

(2)建设规模

瑞安江北污水处理厂总设计规模28万m3/d，分三期实施，其中一期7万m3/d已经投入运行，本次二期建成后，污水处理厂总处理规模达到14万m3/d。

4.1.1.3污水处理厂总平面布局

瑞安江北污水处理厂的总征地面积约24hm2，需布置规模28万m3/d的污水处理设施及相应的污泥处理处置、中水回用设施。其中西南角预留用地用于污泥处理处置，东北角预留用地用于中水回用设施等。

全厂共用的污水处理设施如粗格栅间、进水泵房、鼓风机房(含变配电间)、加药间、污泥浓缩脱水车间等已经按28万m3/d规模于一期工程一次建成，纵向布置于厂区中央。其余污水处理设施以7万m3/d一组分期布置于共用设施的两侧。污水处理厂厂前区位于厂区东南角，包括综合楼、机修仓库及车库、门卫等。

一期工程污水处理设施如配水井、细格栅及曝气沉砂池、A-A2/O氧化沟、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、加氯接触池、出水泵房、高位井等按污水处理流程纵向布置于共用设施的东南侧。一期工程东侧为本次二期工程建设用地。

本次二期工程除部分利用一期已建单体外，新增建、构筑物包括细格栅及曝气沉砂池、多模式AAO生反池、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、变配电间、甲醇投加间及甲醇储罐等，均设置于污水处理厂东侧的预留用地内。

二期工程建成后，整个污水处理厂已建设施占地约14hm2。总平面布置见附图4。

4.1.1.4二期工程建设内容

本次二期工程建设内容包括：(1)污水处理厂新建二期构、建筑物及相应设备；(2)对部分一期已建工程构、建筑物的改造完善及设备扩容；(3)应急尾水排放管建设。二期污水收集管网工程将另外单独立项报审，不属于本工程建设内容。

(1)污水处理厂新建二期构、建筑物及相应设备

二期工程建、构筑物及相应设备详见表4.1-1、表4.1-2。

表4.1-1   新建构（建）筑物一览表

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 平面尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅间 | 座 | 1 |  | 利用一期土建 二期新增设备7万m3/d， 总规模达14万m3/d |
| 2 | 进水泵房 | 座 | 1 |  | 利用一期土建 二期新增设备7万m3/d， 总规模达14万m3/d |
| 3 | 细格栅及曝气沉砂池 | 座 | 1 | 43.8m*9.6m | 7万m3/d |
| 4 | 多模式AA0生反池 | 座 | 1 | 94.2m*82.9m | 7万m3/d |
| 5 | 二沉池 | 座 | 4 | Ø35.8m | 7万m3/d |
| 6 | 二沉池配水井及污泥泵房 | 座 | 1 | Ø14.2m | 7万m3/d |
| 7 | 鼓风机房 | 座 | 1 |  | 利用一期土建 新增设备7万m3/d， 总规模达14万m3/d |
| 8 | 甲醇投加间 | 座 | 1 | 6.9m*4.8m | 14万m3/d |
| 9 | 甲醇储罐 | 座 | 1 | 9.6m*5.6m | 14万m3/d |
| 10 | 接触消毒池 | 座 | 1 |  | 利用一期土建 二期新增设备7万m3/d， 总规模达14万m3/d |
| 11 | 出水泵房 | 座 | 1 |  |  |
| 12 | 变配电间 | 座 | 1 |  | 二期新增土建规模14万m3/d， 新增设备7万m3/d， 总规模达14万m3/d |
| 13 | 污泥浓缩脱水间 | 座 | 1 |  | 利用一期土建， 二期新增设备7万m3/d， 总规模达14万m3/d |
| 14 | 加药间 | 座 | 1 |  | 利用一期土建， 二期新增设备7万m3/d， 总规模达14万m3/d |
| 15 | 超越计量井 | 座 | 1 |  | 7万m3/d |
| 16 | 回流污泥计量井 | 座 | 2 |  | 7万m3/d |
| 17 | 剩余污泥计量井 | 座 | 1 |  | 7万m3/d |
| 18 | 生反池进水计量井 | 座 | 1 |  | 7万m3/d |
| 19 | 生反池进气计量井 | 座 | 1 |  | 7万m3/d |
| 20 | 尾水排放管 | 根 | 1 | DN1300 | 应急排放，长230m。 |

表4.1-2   二期工程新增设备一览表

| 构筑物 名称 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅间 | 机械粗格栅 | B=1.5m，栅条净距20mm，N=1.5KW，H=9.5m | 套 | 1 |  |
| 进水泵房 | 潜水排污泵 | Q=3600m3/h，H=15～17m，N=250KW | 台 | 2 | 替换原有1050m3/h的泵，1用1备。原2000m3/h泵保留，改为2用。 |
| 细格栅及曝气沉砂池 | 细格栅除污机 | B=1800mm，b=5mm，P=2.2kw | 台 | 2 | 回转式 |
|  | 螺旋输送机 | ∅350，L=7.5m，P=1.5kw | 套 | 1 |  |
|  | 桥式除砂机 | 池内净宽2800mm，P=0.37kw | 套 | 2 | 气提排砂,附钢轨 |
|  | 砂水分离器 | Q=72m3/h，P=1.5kw | 台 | 1 | 除砂机配套 |
|  | 手动渠道闸门 | 1900×1500 | 套 | 4 |  |
|  | 手动渠道闸门 | 1600×1200 | 套 | 2 | 超越用 |
|  | 手动渠道闸门 | 1200×1200 | 套 | 2 |  |
|  | 罗茨鼓风机 | 风量6.5m3/min，风压4.5mH2O，P=7.5kw | 台 | 3 | 2用1备，附进、出口消音器、出口止回阀、安全阀等 |
|  | 固定堰板 | B=2850mm，H=200mm | 块 | 2 | 不锈钢板，板上开有可调节孔 |
|  | 手动葫芦 | 起重量1T，提升高度5.5m | 套 | 1 | 附手动单轨小车 |
|  | 电动撇渣管 | DN250，L=1000，P=1.0kw | 只 | 2 |  |
|  | 垃圾桶 |  | 只 | 2 |  |
|  | 电动铸铁闸门 | ∅1200，P=1.1kw | 只 | 1 | 安装于出水管 |
|  | 电动铸铁闸门 | ∅1000，P=1.1kw | 只 | 1 | 安装于超越管 |
| 多模式AA0生反池 | 电动铸铁孔口闸门 | 1500×800，P=1.5KW | 套 | 1 | 超越用 |
|  | 电动进水调节堰门 | B×H=3000mm×500mm，P=2.2KW | 套 | 6 |  |
|  | 电动回流污泥调节堰门 | 2500mmx700mm，P=1.5kw | 套 | 2 |  |
|  | 电动内回流污泥调节堰门 | B×H=1800mm×1500mm，P=2.2KW | 套 | 6 |  |
|  | 潜水搅拌机 | P=5.5kW | 套 | 24 |  |
|  | 内回流泵 | Q=405L/s，H=2.3m，P=30kw | 台 | 6 | 4用2备，2台变频 |
|  | 盘式曝气器 | 3.0m /hr | 只 | 5200 |  |
|  | 电动葫芦 | 起重量2T，起升高度12m，P=3.4kw | 台 | 2 |  |
| 二沉池配水井及污泥泵房 | 电动垂直可调堰门 | B×H=3000mm×500mm P=2.2KW | 4 | 台 |  |
|  | 外回流污泥泵 | Q=203L/s，H=4.2m，P=15kw | 6 | 台 | 4用2备 |
|  | 剩余污泥泵 | Q=15L/s，H=13m，P=6.5kw | 3 | 台 | 2用1备 |
|  | 电动葫芦 | 起重量2T，起升高度18m，P=3.4kw | 1 | 台 |  |
| 二沉池 | 中心传动单管吸泥机 | Ø35m，N=0.55KW | 套 | 4 | 含挡水裙板、配水孔管、出水堰板、浮渣挡板、排渣斗及支架等配套设备 |
|  | 手动堰门 | 500×600 | 台 | 4 |  |
| 甲醇投加间 | 投药泵 | Q＝75L/h,H=70m,P=0.25kW | 套 | 4 | 3用1备 |
|  | 安全喷淋装置 |  | 套 | 1 |  |
|  | 进液桶 | V=300L | 台 | 2 | 桶内设液位计 |
|  | 在线稀释装置 | Q=0~1.5m3/h | 套 | 3 |  |
|  | 管槽 | BxH=200x100 | 套 | 1 | SS316L不锈钢，附集液桶1个 |
| 甲醇储罐 | 甲醇储存罐 | V=30m3 | 套 | 1 | 罐内设液位计 |
|  | 喂药泵 | Q＝375l/h,H=10m,P=0.25kW | 套 | 2 | 含支架 |
| 接触消毒池及出水泵房 | 潜水排污泵 | Q=1500m3/h，H=8～10m，N=75KW | 台 | 2 |  |
| 鼓风机房 | 单级高速离心鼓风机 | 风量160 m3/min，风压 70KPa，N=280KW | 台 | 3 | 二用1备 |
| 加药间 | 真空加氯机 | 30kg/h | 台 | 1 | 库备，现有加氯机两用。 |
| 污泥浓缩脱水间 | 带式浓缩压滤机 | Q=70～100m3/h，N=6KW | 台 | 1 | 带控制箱 |
|  | 无轴螺旋输送机（水平） | Q=12m3/h，N=9KW，L=19m | 台 | 1 | 脱水机配套 |
|  | 进泥螺杆泵 | Q=70～100m3/h，H=40m，N=11KW | 台 | 1 | 脱水机配套，电磁调速 |
|  | 加药螺杆泵 | Q=1100～1300L/h，H=20m，N=1.1KW | 套 | 1 | 脱水机配套，浓度0.1%，带在线稀释装置及机械无级变速器 |
|  | 冲洗泵 | Q=25m3/h，H=50m，N=11KW | 套 | 1 | 脱水机配套 |

(2)对部分一期工程的改造

①变配电间改造

一期工程的变配电间沉降现象较为严重，二期工程将对其实施改造来消除隐患。为保证污水处理厂的正常不间断运行，采取以下改造方案：二期工程新建一座变配电间，土建规模14万m3/d，设备规模7万m3/d。二期工程建成后，全部污水切换至新建变配电间运行，同时将一期变配电间里的设备搬迁至二期，满足全部14万m3/d的处理要求。而后对一期工程变配电间土建进行改造完善，备用。

② 鼓风机房的改造

一期鼓风机房共设六台鼓风机基础，其中三台安装有鼓风机供一期工程使用，剩余三台基础供二期工程使用。目前，鼓风机房室内地坪局部下陷、地面开裂，需要通过改造完善来消除隐患。

二期工程拟通过工程措施先对三台空余基础进行改造修复，安装上二期鼓风机。而后暂时移动一期鼓风机，对一期的三台鼓风机基础进行修复。待土建修复后再将一期鼓风机原位安装。由此实现在不影响污水处理厂运行的前提下改造完善一期鼓风机房。

(3)尾水排放管建设

根据一次规划，分期实施原则，浙江省钱塘江管理局勘测设计院以28万m3/d的规模对江北厂尾水排放进行了总体分析。确定主管的排污口位置选定在F45-2断面附近离岸距离470m~550m之间，应急管的排污口位置选定在F45-2断面附近离岸距离220m~230m之间。尾水通过高位井采用放流管方式送入江心排放。其中高位井一次建成，排放管分期建设。排放管建设方案见下表。

4.1-3    排放管分期建设情况一览表

| 排放流量 | 排放管管径 | 排放管性质 | 排放管设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7万m3/d | DN1000 | 排江主管 | DN1000主管排放，DN900主管应急排放 |
|  | DN900 | 排江主管 |  |
| 14万m3/d | DN1300 | 应急排放管 | DN1000/DN900主管排放，DN1300应急排放 |
| 28万m3/d | DN1350 | 排江主管 | 三根主管排放，两根应急管应急排放。 |
|  | DN1300 | 应急排放管 |  |

一期工程已建一根排放管及一根应急排放管，共两根排放管。本工程建成后，一期工程的应急排放管作为本工程的尾水排放管，本次新建一根应急排放管，作为整个一、二期工程尾水应急排放之用。

4.1.1.5劳动定员

工程定员40人，其中生产人员26人，管理人员6人，辅助生产人员6人，其它人员2人。

### 4.1.2二期工程建(构) 筑物

根据设计，二期工程建设的主要构筑物有：细格栅及曝气沉砂池(1座)、AAO生物反应池(1座)、二沉池配水井及污泥泵房(1座)、二沉池(4座)、甲醇储罐(1座)；主要建筑物有：变配电间(1座)、甲醇投加间(1座)，具体见附图4。一期工程改造的建筑物有：鼓风机房(1座)。其他建筑单体利用一期工程土建。

(1)细格栅及曝气沉砂池：细格栅部分为钢筋混凝土高架渠道，渠高2.1m，渠下为鼓风机间，地坪标高4.4m；曝气沉砂池为两格宽3.1m、高6.1m水池，池埋深1.4m。基础采用Φ600PHC管桩，细格栅与曝气沉砂池间设变形缝一道。

(2)AAO生物反应池：平面尺寸97×85m，总高7m，埋深3.9m，为大体量现浇钢筋混凝土矩形水池结构，是生产区中的主要构筑物。基础采用Φ600PHC管桩。水池长边方向设置3道、短边方向设置2到变形缝。

(3)二沉池配水井及污泥泵房：平面为圆形和矩形组合，总宽14.2m，总长22.4m，总高7.4m，埋深4.8m，现浇钢筋混凝土结构，基础采用Φ600PHC管桩。

(4)二沉池：内直径36m，总高5.0m，埋深2.7m，中心筒高5.9m，中心筒埋深3.5m，为大体量现浇钢筋混凝土圆形水池结构。基础采用Φ600PHC管桩。水池采用底板设置1道环形加强带和6道径向加强带，池壁设6道引发缝。

(5)变配电间：建筑面积300m2左右，为单层钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土屋面为主次梁板结构体系，基础采用Φ600PHC管桩。

(6)甲醇投加间：平面尺寸6.9×5.04m，为单层钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土屋面为主次梁板结构体系，基础采用Φ600PHC管桩。

(7)一期鼓风机房及配电间地坪改造：一期单体的地坪拆除后，在补强的地坪基层上现浇钢筋砼整体地面结构层，满足使用功能。

(8)应急排放管：管径DN1300，长度420m，其中水下长度约290m。

### 4.1.2污水处理方案

4.1.2.1设计水质与水量

本次二期工程设计水量为7万m3/d，总变化系数为1.3，平均设计流量为2917m3/h(0.81m3/s)，高峰设计流量3792m3/h(1.05m3/s)。二期工程进水水质依据服务范围废水水质及一期工程进水水质确定进水水质，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准。

表4.1-4     江北厂二期工程的设计进、出水水质，mg/L

| 污染物名称 | 进水水质 | 出水水质 | 去除率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（CODcr） | 400 | ≤ 60 | 85 |
| 生化需氧量（BOD5） | 150 | ≤ 20 | 87 |
| 悬浮物（SS） | 200 | ≤ 20 | 90 |
| 总氮（TN） | 60 | ≤ 20 | 67 |
| 氨氮（NH3-N） | 45 | ≤ 8(15) | 82(67) |
| 总磷（TP） | 6 | ≤ 1 | 83 |
| 粪大肠菌群 | / | ≤ 104 个/L | / |

4.1.2.2污水处理工艺

在一期工程运行基础上，二期工程采用多模式A2O生物脱氮除磷处理工艺。

图4.1-1    多模式A2O生物脱氮除磷处理工艺功能区

拟建二期工程将建1座生物反应池，每座共分2组。每组均由厌氧段、缺氧段和好氧段组成，每组均有6格3廊道。6格方池包括选择段、厌氧段和缺氧段，3条廊道为好氧段。每格方池停留时间1.5h，共7.55h，每池设2台潜水搅拌器，使池内污泥保持悬浮状态，并且与进水充分混合。好氧区共三条廊道，沿池底敷设曝气管，停留时间8h。曝气管布置方式按三个廊道数量分别为45%，35%和20%递减布置，并在空气主干管上设阀调节曝气量。

每组池设一条单独进水渠，在厌氧、缺氧段各设置多个进水点，具体为第一、二、四、五格设4处进水点，配置可调堰门，合理分配进水量，同时满足脱氮除磷对碳源合理分配的要求。进水渠末端设电动渠道闸门，关闭进水可调堰门，开启末端渠道闸门，可实现对生物反应池的超越。

每组池设一条混合液配水渠。在第一、第二、第三格各设一进水点，配置可调堰门，满足各种运行模式对混合液内回流点的要求。每组池设单独外回流污泥渠，污泥外回流均回流至第一格，保证生物处理系统的泥量平衡。混合液回流泵布置在生物反应池的出水端，每组池设3台混合液回流泵(2用1备)。泵型为潜水轴流泵。

4.1.2.3化学除磷工艺

二期工程确定采用活性污泥法，常规活性污泥法能满足CODcr、BOD5、SS的去除率，但对氮、磷的去除率有限，总氮去除率约15~25%，但由于污水中总氮的氨化，氨氮去除效率很低，往往不能去除氨氮；总磷一般去除约12~19%，达不到本工程出水水质的要求。因此本工程选择具有生物脱氮除磷功能的A2O工艺以期大幅度削减CODcr、BOD5、SS以及TN、NH4-N、TP等污染物浓度。但由于工程设计进水中总氮总磷的指标较高。必须另外增加化学除磷工艺。

瑞安江北污水处理厂一期工程采用在生反池出水中投加化学药剂的同步投加工艺除磷。投加的药剂与水中溶解性磷酸盐形成不溶性磷酸盐沉淀物，在二沉池中沉淀，最终随剩余污泥一起排出。目前一期工程出水总磷能达标排放，为便于一、二期统一管理，二期工程拟采用与一期工程相同的同步投加工艺。

同步投加的化学除磷工艺如图4.1-2所示。

图4.1-2      同步投加除磷工艺流程图

4.1.2.4尾水消毒工艺

消毒处理对废水的安全排放或回用具有非常重要的作用，本工程从工程应用的成熟性、安全性、可靠性，以及与一期工程结合角度考虑，采用液氯消毒工艺。

4.1.2.5污泥处理工艺

瑞安江北污水处理厂污泥浓缩脱水机房土建按28万m3/d一次建成，预留了二期工程的设备机位。已建一期工程采用机械浓缩脱水的方式对污泥进行处理，结合一期工程运行情况，二期工程仍延续采用带式机械浓缩脱水一体机工艺。

4.1.2.6臭气处理工艺

为减轻对周围大气环境的影响，工程可研对污水处理厂预处理、污泥处理等主要构筑物进行除臭处理设计，处理方案采用生物滤池除臭法。生物滤池法除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率大于90%，其原理是臭气经收集系统收集后集中送到生物滤池除臭装置处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，以及微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O和盐等简单无机物。

生物滤池法除臭工艺流程框图见图4.1-3。

| 臭气 |  | 臭气收 集系统 |  | 离心风机 |  | 一体化生物滤池 |  | 净化空气排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图4.1-3   生物滤池法除臭工艺流程框图

### 4.1.3施工方案

(1)陆域施工

二期工程的施工分为陆域和海域两部分，其中陆域施工是指现状厂区内二期工程粗(细)格栅间、进水泵房(建)、曝气沉砂池、生反池、二沉池、污泥泵房等筑构筑物的施工，上述施工均采用常规施工工艺，不作详细介绍。

(2)排江管施工

①总体施工方法

排江管陆域管段施工采用开挖埋管法，入江管段施工采用沟槽沉管法。先施工入江管段，穿堤管段修筑围堰后施工。

入江管施工拟在滩涂上布置组焊场地，同时制作钢壳沉箱和扩散管。钢壳沉箱、扩散管和应急管连成一体，整体沉放安装。水下沟槽挖泥采用抓斗挖泥船，从离岸段逐步向近岸段进行。先在钢壳沉箱位置挖出排污口基槽，然后逐步向近岸段推进，开挖入江管基槽。基槽开挖与垫层施工平行施工，即挖一段垫一段，每50m打一根定位桩。在定位桩完成后，利用高潮位将管道脱离浅水区，沉放安装入江管，并根据设计要求施工入江管其他结构。

入江管完成后，立即进行围堰，破堤施工和穿堤管施工。

②入江管施工

入江管现场组焊：现场拼接焊管场地选择在防洪堤外侧的滩涂上布置焊接平台与发送管。钢管由汽车式起重机吊放至焊接场地进行拼焊。管段两端装上盲板，待高平潮时由拖船拖出发送道。钢管拖出发送道后储存在浅滩区，与水流方向平行布置。

入江管基槽开挖：以基槽轴线为基准，由挖泥船参照导标和岸上经纬仪导向，保证管道基槽轴线的准确。污泥采用抓斗式挖泥船由排污口位置向大堤方向进行。一段基槽完成后，潜水工作船沿基槽轴线就位，采用水深测量和潜水员对水下基槽进行交叉检测。

黄砂垫层施工：水下基槽完成检验合格后，即可进行黄砂垫层施工。根据设计垫层数量，通过船舶利用导管，在路上经纬仪指引下沿基槽前移抛填黄砂垫层，然后再用平整耙和潜水员检查找平。

定位桩施工：拟采用起重船压桩法进行施工。

管段拖运：一般在风浪较小的小潮汛期间进行。组焊完成已下水的管段上安装重量调节浮子，配备2~3艘拖运船舶，使管道顺着潮流风向缓慢拖行。管段拖至安装现场，确认完好无损后即可进行沉管作业。

管段沉放：管段吊装船舶沿管道轴线就位，船位垂直管道安装轴线，吊装采用2艘起重船。管段拖运到位时，送入吊装船前沿管道沉放位置，调整管段位置，使管段与管道安装轴线和安装位置吻合。管道位置调整准确后，开启管两端盲板上的阀门，2艘起重船协同控制管段一端自然进水，另一端排气通畅。管段内全部进水后具有自主下沉力，在起重机协同控制下下沉。管段下沉完成后，潜水员即下水进行管段水下检查，对局部架空进行铺填，高点冲吸泥处理，保证管段连续贴泥，平整舒坦。然后进行沉箱内水下不分散混凝土施工。

水下原土回填：采用抓斗式挖泥船施工，回填要连续、平整，防止管道受力不均匀。

块石抛填：根据设计，管道末端采用块石混合料回填，抛填块石在平潮时用平板驳直接抛填，以管轴线为基准，左右均匀抛填，完成后由潜水员水下理平。

③施工顺序

施工准备→定位放线、验收→水下沟槽开挖→沟槽验槽→水下抛砂→砂垫层验收→钢管安装接长→钢管验收→水下沉放钢管→验收→水下抛砂→验收→水下抛大块石→工程验收。

④施工工期

施工工期安排上应避开主汛期，在枯水期进行。尤其是大堤的开挖埋管应在主汛期后期少雨季节，尽量缩短开挖暴露时间，施工工期初定10~12个月。

⑤工程量

水上挖土方                            74603.9m3

砂垫层、回填粗砂                      3021.455m3

回填土                                71211.2m3

水下块石理砌护底(厚1.0m)              440m2

水上打¢610钢管桩(长12m、δ=13)       2根

## 4.2工程设计合理性分析

### 4.2.1污水处理厂选址及平面布局合理性分析

(1)选址合理性分析

瑞安江北污水处理厂在一期工程建设时已完成污水处理厂征地的相关手续。本次二期工程位于污水处理厂原征地范围内，无需新增征地。选址合理性体现在以下方面：

①污水及污泥在处理过程中会产生一定臭味，一期工程确定污水处理厂卫生防护距离为300m。现状厂区在300m防护距离内没有环境敏感点，满足要求。

②尾水受纳水体飞云江从南侧厂区外平行穿越，便于尾水排江，并经飞云江河口进入东海，减轻对温瑞塘河等地表水体的影响。

③江北污水处理厂选址是根据城市总体规划、排水规划等综合考虑确定的，与排水规划中污水管网工程等因素密切相关。现状厂址能最大限度利用厂外污水收集和输送设施，能提高污水收集率和处理率，减轻水污染。

④现状厂区周边交通运输条件较好，可以确保设备材料正常运输。

(2)厂区布局合理性分析

瑞安江北污水处理厂是按照一次规划，分期实施原则建设的。厂区整体布局与飞机相似，格栅间、污泥泵房及浓缩间、加药间等公用工程(即机身)安排在厂区中间，呈南北向布局；机身“两翼”各安排2组14万m3/d的污水处理构筑物，每组7万m3/d并列布置，其中东侧为已建一期工程和拟建二期工程，西侧为远期14万m3/d的工程预留用地。二期工程南侧为污水处理厂行政办公区域，东侧为远期中水回用工程预留用地。远期工程南侧为远期污泥消化预留用地。总平面布置见附图4。

厂区按照不同功能，分区布置，功能明确，集约化的布置形式减小占地，提高土地有效利用率。平面布局时充分考虑了二期工程与一期已建工程之间、二期工程与远期工程之间、污水处理工程与污泥处理工程之间的有机结合和衔接，便于污水处理厂的正常运行管理。鼓风机房、变配电间等公用设施布置在中心处，既节省投资及能耗，又便于管理。总体按照污水流向，在流程简捷顺畅基础上，进水点与系统总管接顺，出水点靠近排放口，平面布局是较为合理的。

### 4.2.2处理规模合理性分析

本报告从综合用水指标法、分类单位指标法、实际情况统计法三种方法的计算及统计结果分析污水处理厂二期工程7万m3/d处理规模确定的合理性。

(1)综合用水指标法

综合用水量指标法计算污水量结果见表4.2-1。

表4.2-1  综合用水量指标预测法污水量计算表

| 项目 | 一期服务范围 | 二期新增服务范围 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口（万人） | 22.36 | 35.53 |
| 单位人口综合用水指标（万m3/万人•d） | 0.42 | 0.42 |
| 暂住人口（万人） | 9.35 | 14.85 |
| 单位人口综合用水指标（万m3/万人•d） | 0.21 | 0.21 |
| 综合用水量（万m3/d） | 11.35 | 18.04 |
| 峰值系数 | 1.3 | 1.3 |
| 平均日用水量(万m3/d） | 8.74 | 13.88 |
| 产污系数 | 0.8 | 0.8 |
| 产生污水量（万m3/d） | 6.99 | 11.10 |
| 截污系数（%） | 85 | 50 |
| 截留污水量（万m3/d） | 5.94 | 5.55 |
| 地下水渗入率（%） | 5 | 5 |
| 地下水渗入量（万m3/d） | 0.30 | 0.28 |
| 平均日污水量（万m3/d） | 6.24 | 5.83 |
| 合计（万m3/d） | 12.07 |

(2)分类单位指标法

分类单位用水量指标法计算污水量结果见表4.2-2。

表4.2-2  分类单位用水量指标预测法污水量计算表

| 项目 | 一期服务范围 | 二期新增服务范围 |
| --- | --- | --- |
| 人口（万人） | 22.36 | 35.53 |
| 综合生活用水量指标（万m3/万人•d） | 0.31 | 0.31 |
| 暂住人口（万人） | 9.35 | 14.85 |
| 综合生活用水量指标（万m3/万人•d） | 0.19 | 0.19 |
| 用水量（万m3/d） | 8.71 | 13.84 |
| 产污系数 | 0.8 | 0.8 |
| 综合生活污水量（万m3/d） | 6.97 | 11.07 |
| 工业用地(hm2) | 14.52 | 236.41 |
| 工业用水量指标（m3/d.hm2） | 120 | 120 |
| 工业废水排放系数 | 0.7 | 0.7 |
| 工业废水量（万m3/d） | 0.12 | 1.98 |
| 污水量（万m3/d) | 7.09 | 13.05 |
| 截污系数 | 0.85 | 0.5 |
| 截留污水量（万m3/d） | 6.03 | 6.53 |
| 地下水渗入率 | 0.05 | 0.05 |
| 地下水渗入量 | 0.30 | 0.33 |
| 平均污水量 | 6.33 | 6.86 |
| 合计（万m3/d） | 13.19 |

注：二期新增服务范围内工业废水量占总污水量的15.21%，综合生活污水量占总污水量的84.79%。

为验证上表中工业废水预测结果，运用瑞安市减污办提供2010年度江北污水处理厂二期新增服务范围内的工业污染源普查资料复核了工业废水量。经统计，二期工程新增服务范围内2010年工业废水量为1.345万m3/d。本报告列出规模以上工业企业废水产生量，共计0.94万m3/d，占总量的70%。统计结果见表4.2-3。

而表4.2-2根据分类单位用水量指标预测法获得的工业废水量为1.98万m3/d。考虑到规划的前瞻性、城市的发展因素等，可知分类单位用水量指标预测法获得的工业废水量是可信的。

表4.2-3  二期工程范围规模以上企业2010年废水产生量，t/a

| 单位名称 | 乡（镇） | 街（村） | 废水排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江厨工酿造有限公司 | 莘塍镇 | 杨家桥下沙塘 | 63081.00 |
| 瑞安市华表针织厂 | 莘塍镇 | 华表村振兴西路 | 73903.00 |
| 瑞安市新新针织厂 | 莘塍镇 | 华表村华山路 | 49212.00 |
| 瑞安市源丰布艺实业公司 | 莘塍镇 | 董四村 | 135653.00 |
| 瑞安市华荣织造实业有限公司 | 莘塍镇 | 上村富民北路 | 89456.00 |
| 瑞安市瑞欣纱线有限公司 | 莘塍镇 | 中村（东新工业区东二路） | 55000.00 |
| 瑞安市莘塍银安电镀厂 | 莘塍镇 | 星火村 | 25803.00 |
| 瑞安市胜达线业有限公司 | 莘塍镇 | 和平村东一路 | 40588.00 |
| 瑞安市玉海造纸厂 | 汀田镇 | 繁里村 | 48790.00 |
| 瑞安市利光电镀厂 | 汀田镇 | 联盟村 | 26400.00 |
| 温州双雄工艺五金有限公司 | 汀田镇 | 荣里村大典下工业区 | 38233.00 |
| 浙江鸿明织带有限公司 | 汀田镇 | 大典下联余村 | 127475.00 |
| 温州市双环纸厂 | 汀田镇 | 金后村 | 196000.00 |
| 瑞安市万业电器有限公司 | 汀田镇 | 宣中村 | 20357.00 |
| 浙江煊伟新材料有限公司 | 汀田镇 | 联西村联中东路 | 43080.00 |
| 瑞安市固美电镀有限公司 | 汀田镇 | 荣里村 | 29700.00 |
| 浙江康泰不锈钢有限公司 | 汀田镇 | 汀田工业区（繁里村） | 38220.00 |
| 瑞安市合力带业有限公司 | 汀田镇 | 凤岙村 | 21000.00 |
| 瑞安市大华染整有限公司 | 汀田镇 | 金后村金凤路 | 67092.00 |
| 佰和控股有限公司 | 汀田镇 | 大典下联中路 | 62731.00 |
| 瑞安市亚美五金制品有限公司 | 汀田镇 | 荣里村 | 34797.00 |
| 瑞安市联大如意针织厂 | 汀田镇 | 联前村 汀田三中边 | 22713.00 |
| 瑞安市汀田镇华光保健鞋垫厂 | 汀田镇 | 汀一村 | 25900.00 |
| 瑞安市华冠染色厂 | 汀田镇 | 联前村 | 22713.00 |
| 瑞安市瑞鸿漂染厂 | 汀田镇 | 金后村 | 39899.00 |
| 瑞标集团有限公司 | 塘下镇 | 凤胜村北工业园区 | 168019.00 |
| 瑞安市华光经编厂 | 塘下镇 | 鲍田中心东路 | 37795.00 |
| 云顶控股集团有限公司 | 塘下镇 | 海安霞林 | 20574.00 |
| 温州奥林五金有限公司 | 塘下镇 | 鲍四工业区 | 32400.00 |
| 瑞安市大新塑胶厂 | 塘下镇 | 鲍四村北新街 | 37293.00 |
| 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 塘下镇 | 北工业园区 | 227600.00 |
| 浙江牛仔啤酒股份有限公司 | 塘下镇 | 凤胜村瑞凤北路 | 112600.00 |
| 瑞安市华清五金装饰有限公司 | 塘下镇 | 鲍一村 | 28710.00 |
| 瑞安市东伟橡胶厂 | 塘下镇 | 上马村 | 36820.00 |
| 瑞安市林海染整有限公司 | 塘下镇 | 上马工业区 | 25893.00 |
| 瑞安市洪泰化纤有限公司 | 塘下镇 | 上马工业区 | 33600.00 |
| 瑞安市龙泰电镀厂 | 塘下镇 | 陈岙村台湾新村 | 21165.00 |
| 浙江华建尼龙有限公司 | 塘下镇 | 凤胜村市北工业园区 | 38689.00 |
| 瑞安市塘下新居万成其电镀厂 | 塘下镇 | 塘下办事处新陈西路 | 23955.00 |
| 瑞安市新钛电镀厂 | 塘下镇 | 场桥办事处龟山村 | 29404.00 |
| 瑞安市伯特利染织有限公司 | 塘下镇 | 鲍四工业区 | 41501.00 |
| 瑞安市正章染织厂 | 塘下镇 | 塘下办事处赵宅村 | 26726.00 |
| 瑞安市大宇装饰五金厂 | 塘下镇 | 前进工业区 | 28215.00 |
| 瑞安市浩斯防腐有限公司 | 塘下镇 | 新前工业区 | 30733.00 |
| 瑞安市塘下益民屠宰有限公司 | 塘下镇 | 陈宅广场西路 | 40392.00 |
| 瑞安市新华工艺织带厂 | 塘下镇 | 前进工业区 | 30284.00 |
| 瑞安市罗南工艺装饰厂 | 塘下镇 | 塘口工业区 | 29040.00 |
| 瑞安市新华丝织厂 | 塘下镇 | 新前村 | 33848.00 |
| 瑞安市罗凤建新电镀厂 | 塘下镇 | 中北村桥南街 | 26513.00 |
| 瑞立集团有限公司 | 上望街道 | 八十亩村 | 128801.00 |
| 瑞安市华忠水产食品有限公司 | 东山街道 | 上东路 | 100524.00 |
| 浙江华峰新材料股份有限公司 | 东山街道 | 上埠村 | 70500.00 |
| 温州香海食品有限公司 | 东山街道 | 滨江大道 | 58177.00 |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 东山街道 | 下埠村 | 77500.00 |
| 瑞立集团瑞安汽车零部件公司 | 东山街道 | 上埠村毓蒙路 | 366618.00 |
| 瑞安市五联肉类食品有限公司 | 东山街道 | 上埠村 | 75735.00 |
| 合计 |  |  | 3437420.00 |
| 合计（万m3/d） |  |  | 0.94 |

(3)实际情况统计法

根据瑞安市2010年~2014年污水收集系统建设计划的安排，主要建设的截污纳管工程及污水收集量统计情况如下表所示。

表4.2-4   污水收集系统建设及污水收集统计汇总表

| 项目名称 | 建设性质 | 计划竣工日期 | 预计收纳污水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塘下“四宅一西”截污工程 | 新建 | 2011 | 3.1万m3/d |
| 塘下截污工程二期 | 新建 | 2013 |  |
| 塘下截污工程三期 | 新建 | 2014 |  |
| 汀田镇大典下工业区及后里工业区截污工程 | 新建 | 2011 | 2.2万m3/d |
| 莘塍镇截污纳管综合整治二期工程 | 续建 | 2011 | 1.3万m3/d |
| 莘塍镇截污纳管综合整治三期工程 | 新建 | 2014 |  |
| 合计 |  |  | 6.6万m3/d |

由上表可知，随着塘下镇、汀田镇、莘塍镇等地区截污纳管工程的建设，预计增加的污水纳管量为6.6万m3/d。目前污水处理厂一期工程实际进水量约为6.1万m3/d，因此至2014年预计总污水纳管量不少于7.5+6.1=13.6万m3/d。

(4)二期工程规模确定

由以上三种方法获得的污水量预测情况统计如下表所示。由表4.2-5可知，江北污水处理厂2015年污水处理规模确定为14万m3/d，其中一期工程规模7万m3/d，本次二期工程规模7万m3/d，处理规模设置是合理的。

表4.2-5   二期工程规模论证表

| 项目 | 一期服务范围 （万m3/d） | 二期新增服务范围 （万m3/d） | 合计 （万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合用水指标法 | 6.24 | 5.83 | 12.07 |
| 分类单位指标法 | 6.33 | 6.86 | 13.19 |
| 实际情况统计法 | 6.1 | 6.6 | 12.7 |
| 污水处理厂规模 | 7 | 7 | 14 |

### 4.2.3进水水质设定合理性分析

(1)一期工程进水水质

一期工程进水水质是根据瑞安市居民生活水平和工业构成特点，参照服务范围内代表性企业及小区水质监测资料，结合工业发展策略基础上确定的。

表4.2-6  江北污水处理厂一期工程设计进水水质表

| 指标 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | TN | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（mg/L） | 7~8 | 450 | 150 | 50 | 70 | 180 | 8 |

污水处理厂一期工程已经投入使用，其2009年7月~2010年12月的实际进水水质如表4.2-7所示。

表4.2-7  一期工程实际进水水质表  单位：mg/L

| 时间 | COD | BOD | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平 均 | 最 高 | 平 均 | 最 高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 |
| 2009.07 | 190.8 | 365 | 123.6 | 275(3) | 134.9 | 196(1) | 40.5 | 58 | 27.3 | 36 | 4.7 | 8 |
| 2009.08 | 222.2 | 405 | 123.2 | 267(5) | 134.3 | 197(2) | 35.8 | 56 | 27.2 | 41 | 3.6 | 6 |
| 2009.09 | 190.4 | 331 | 109.8 | 213(2) | 157.2 | 341(2) | 38.3 | 53 | 32.3 | 37 | 4.1 | 7 |
| 2009.10 | 178.6 | 286 | 87.6 | 137 | 210.4(1) | 358(6) | 41.6 | 62 | 33.3 | 46 | 5.1 | 14(1) |
| 2009.11 | 130.0 | 192 | 69 | 102 | 105.5 | 165 | 36.4 | 47 | 30.3 | 44 | 3.2 | 4 |
| 2009.12 | 未监测 |
| 2010.01 | 224.7 | 312 | 76.9 | 133 | 113.9 | 150 | 48.0 | 56 | 38.1 | 47 | 4.0 | 6 |
| 2010.02 | 206.9 | 278 | 100.6 | 140 | 150 | 380(5) | 35.4 | 51 | 30.3 | 37 | 4.1 | 6 |
| 2010.03 | 139.4 | 179 | 58.5 | 138 | 76.9 | 100 | 35.7 | 55 | 24.9 | 30 | 2.6 | 3 |
| 2010.04 | 110.7 | 152 | 54.2 | 75 | 73.2 | 96 | 27.2 | 35 | 23.6 | 32 | 2.7 | 3 |
| 2010.05 | 120.9 | 205 | 66.7 | 125 | 85.6 | 143 | 29.3 | 42 | 19.9 | 35 | 3.0 | 10(1) |
| 2010.06 | 141.0 | 242 | 83.3 | 116 | 96.6 | 180 | 29.9 | 39 | 21.3 | 31 | 2.4 | 5 |
| 2010.07 | 146.8 | 205 | 108.3 | 162(1) | 108.8 | 147 | 32.7 | 41 | 23.4 | 28 | 3.1 | 5 |
| 2010.08 | 172.7 | 218 | 空缺 | 空缺 | 131 | 178 | 36.4 | 41 | 28.2 | 33 | 3.5 | 4 |
| 2010.09 | 153.2 | 242 | 空缺 | 空缺 | 124.7 | 223 | 35.6 | 46 | 27.4 | 32 | 3.1 | 5 |
| 2010.10 | 208.1 | 442 | 空缺 | 空缺 | 123.2 | 176 | 44. | 64 | 34.4 | 49 | 3.9 | 8 |
| 2010.11 | 159.2 | 251 | 空缺 | 空缺 | 129.3 | 220(1) | 36.3 | 42 | 29.9 | 37 | 3.6 | 8 |
| 2010.12 | 178.9 | 266 | 空缺 | 空缺 | 139.2 | 193(1) | 42.7 | 53 | 33 | 40 | 3 | 4 |

注：实际进水水质如超过设计值以斜体加粗表示。括号内为每月实际值超过设计值的次数。

对一期工程进水COD按大于95%的累积频率进行统计，BOD及SS按大于90%的累积频率进行统计，进水TN、NH3-N、TP指标按大于95%的累积频率进行统计，可得一期工程的实际进水水质，见表4.2-8。

表4.2-8  江北污水处理厂一期工程实际进水水质表

| 指标 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | TN | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（mg/L） | 7～8 | 300 | 146 | 45 | 57 | 180 | 6 |

从以上分析可知，江北污水处理厂一期的实际进水水质月平均值均小于设计进水水质，COD、TN、NH3-N的最高值均略小于设计水质。BOD、SS、TP 的实际进水值有部分月份的部分批次超过设计值，但均属于短期特殊峰值，不代表进水水质的总体水平。

(2)二期工程进水水质

①二期工程新增服务范围污水水质预测

按二期新增服务范围内的生活污水和工业废水的比例及污染物的排放情况预测原生污水水质，其中生活污水水质参照现行排水设计规范规定的每人每天排出的污染物质及排水量进行预测，工业废水水质参照现行《污水排入城镇下水道水质标准》中的B等级(下水道末端污水处理厂采用二级处理)进行分析预测。结果如下表所示。

表4.2-9  二期新增服务范围内污水水质预测表

|  | COD | BOD | SS | TN | NH3-N | TP | 水量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人均污染物负荷(g/p·d) | 70 | 25 | 40 | 10 | 8.2 | 1.1 |  |
| 人均排污量(L/p·d) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |
| 生活污水水质预测(mg/L) | 318.18 | 113.64 | 181.82 | 45.45 | 37.19 | 5.00 | 84.79% |
| 工业废水水质预测(mg/L) | 500 | 350 | 400 | 70 | 45 | 8 | 15.21% |
| 二期新增范围污水水质(mg/L) | 345.84 | 149.59 | 215.00 | 49.19 | 38.38 | 5.46 |  |

注：表中人均排污量由预测水量及人口数据计算得出

②二期工程进水水质确定

江北污水处理厂的进水总管、粗格栅间及进水泵房为一、二期共用，根据一期工程实际进水水质及二期新增服务范围内的污水水质预测，结合工程分期规模，可得一、二期的混合污水水质。再适当考虑城市发展及不可测因素等，最终确定二期工程的设计进水水质如下表所示。从以上分析可知，二期工程设计进水水质确定是合理的。

表4.2-10   二期工程设计进水水质表

|  | COD | BOD | SS | TN | NH3-N | TP | 水量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期污水水质(mg/L) | 300 | 146 | 180 | 55 | 45 | 6 | 50% |
| 二期污水水质(mg/L) | 345.84 | 149.59 | 215.00 | 49.19 | 38.38 | 5.46 | 50% |
| 一、二期混合水质(mg/L) | 322.92 | 147.79 | 197.50 | 52.09 | 41.69 | 5.73 |  |
| 二期工程设计水质(mg/L) | 400 | 150 | 200 | 60 | 45 | 6 |  |

### 4.2.4污水处理工艺合理性分析

(1)污水处理工艺

本工程进水BOD5/CODcr为0.38，属较易生物降解的范围，因此选用脱氮除磷效果好的AAO污水处理工艺，A/A/O工艺是一种典型的除磷脱氮工艺，其生物反应池由ANAEROBIC(厌氧)、ANOXIC(缺氧)和OXIC(好氧)三段组成，其典型工艺流程见图4.2-1。

图4.2-1    A/A/O工艺流程图

这是一种推流式的前置反硝化型BNR工艺，其特点是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界线分明，可根据进水条件和出水要求，人为地创造和控制三段的时空比例和运转条件，只要碳源充足，便可根据需要达到比较高脱氮率。这种工艺总的停留时间小于其它同类工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，丝状菌不能大量繁殖，无污泥膨胀之虞，SVI值一般小于100，利于处理后污水与污泥的分离；运行中在厌氧和缺氧段只需轻缓搅拌，运行费用低。厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界线分明，有利于不同生物菌群的繁殖生长，因此脱氮除磷效果较好。该工艺技术成熟、运行稳定可靠，符合本工程对出水要求高且存在合流污水水质水量波动大的实际情况，同时与一期工程（采用A2O 氧化沟工艺）相适应。在工艺比选结果基础上，根据本工程实际情况对A2O系列工艺进行优化，最终确定采用多模式A2O处理工艺。该工艺可以根据进水水量、水质特性和环境条件的变化，灵活调整运行模式，既可常规A2O工艺运行，也可按改良A2O处理工艺或倒置A2O工艺模式运行，在提高处理效果基础上，保证工艺可靠性。

但由于本工程设计进水水质中总氮总磷的指标较高，仅采用二级生物脱氮除磷污水处理工艺难以保证出水水质，还要增加化学除磷和外加碳源等工程措施。

(2)外加碳源必要性及可行性分析

活性污泥的生物脱氮是利用自然界氮的循环原理，采用人工方法予以控制完成的。首先，污水中的含氮有机物转化成氨氮，而后在好氧条件下，由硝化菌作用变成硝酸盐氮，这阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下，由反硝化菌作用，并有外加碳源提供能量，使硝酸盐氮变成氮气逸出，这阶段称为缺氧反硝化。整个生物脱氮过程就是氮的分解还原反应，反应能量从有机物中获取。在硝化与反硝化过程中，影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、PH值以及反硝化碳源。生物脱氮系统中，硝化菌增长速度较缓慢，所以，要有足够的污泥泥龄。反硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行，并且要有充裕的碳源提供能量，才可促使反硝化作用顺利进行。

AAO工艺中活性污泥的生物脱氮效果取决于生物处理过程中自身营养元素的平衡，一般认为当BOD5/TN大于3时，生物处理过程的内在碳源可提供充足的氧份使微生物完成生物脱氮过程，其比值越大，反硝化进行越快，越有利于脱氮。本工程进水BOD5/TN为2.5，属于碳源不足的污水，必须通过投加碳源的途径来达到脱氮效果。当外加碳源至BOD5/TN大于3时，即可保证生物脱氮效果。

②化学除磷的必要性及可行性分析

污水中活性污泥堆磷具有一定的去除效果，称为生物除磷。磷常以磷酸盐(H2PO4－、HPO42－和PO43－)、聚磷酸盐和有机磷的形式存在于废水中，生物除磷就是利用聚磷菌一类的细菌，在厌氧状态，能释放磷，在好氧状态能从外部摄取磷，并将其以聚合形态贮藏在体内，形成高磷污泥，排出系统，达到从废水中除磷的效果。在二级生物处理系统中，BOD5/TP指标是鉴别能否采用生物除磷的主要指标，较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果，生物除磷的低限约为BOD5/TP=20~25。本工程BOD5/TP=25，属于生物除磷的极限，纯粹采用生物除磷工艺，在进水水质波动的情况下无法保证出水TP稳定达标的需要，因此在进行污水处理工艺选择时，没有化学除磷的辅助很难将处理出水中总磷降到1mg/L以下，必须增加化学除磷的工程措施。

本工程选择同步化学除磷，是使用广泛的化学除磷工艺，在国外所有化学除磷工艺约有50%采用同步投加除磷。除磷药剂有的投加在曝气池的进水或回流污泥中；有的则投加在曝气池出水中或二次沉淀池中，除磷效率达到85%~90%。上海师范大学学报第31卷第1期《生物法与化学生物法除磷比较》中通过研究列出同步投加除磷的进出水水质监测结果，进水中磷浓度35mg/L，同步投加后出水中磷浓度为2.1mg/L，处理效率94.3%。研究结果也表明生物处理和化学除磷在各自发挥作用的同时，它们之间也存在协同作用，Ca2+的加入除了起到化学除了的作用，也对生物除磷起到了一定的促进作用，提高了生物除磷效果。因此化学除磷工艺是可行的。

### 4.2.5尾水达标可行性分析

江北污水处理厂已经完成了一期工程的建设，目前正在办理环保竣工验收的相关手续。从污水处理厂一期工程竣工环保竣工监测数据(见3.3.1章节)分析，一期工程的处理效果良好，基本满足各项出水指标要求。二期工程在一期工程基础上优化了处理工艺，强化了脱氮除磷处理，确保出水达标。另外，江北污水处理厂对该处理工艺运行管理方面已累积了较多的经验，使得二期工程在总结一期工程的经验前提下，污水处理达标是可行的。

### 4.2.6污泥处置可行性分析

(1)污泥处理方案

污水处理过程中产生的大量污泥中因含有多种有毒有害物，需要及时处置，以实现污泥的减量化、稳定化、无害化，有条件时还应实现资源化。常用污泥处理工艺有厌氧消化、好氧消化和直接浓缩脱水固化。

国内外许多已建成的采用生物脱氮除磷工艺的污水处理厂，产生的污泥直接浓缩脱水固化，运行稳定，证明直接浓缩脱水固化是可行的。基于上述原因本项目污泥处理拟采用直接浓缩脱水固化处理。结合江北污水处理厂一期工程的实际运行情况，近期污泥脱水固化处理后送至瑞安市垃圾填埋场填埋，根据《瑞安市域污水处理厂污泥处理处置专项规划》，远期污泥脱水处理后统一干化焚烧处理。

(2)污泥处理(置)合理性分析

①污泥性质判定

根据《浙江省污泥处理处置及污染防治技术导则(试行)》，主要依据污水处理厂处理的废水性质确定污泥的环境风险程度，判定依据详见表4.2-11。

表4.2-11    污泥分类表

| 污泥种类 | 产生来源 | 风险程度 |
| --- | --- | --- |
| WN01 | 偏远乡村集中式生活污水处理设施产生的所有污泥 | 轻度 |
| WN02 | 无制药、化工、印染、制革和金属表面处理企业的乡镇集中式生活污水处理厂产生的所有污泥 |  |
| WN03 | 无制药、化工、印染、制革和金属表面处理企业的市县集中式生活污水处理厂产生的所有污泥 |  |
| WN04 | 造纸（再生纸）行业的生产废水处理设施及其园区集中式污水处理厂产生的生化污泥 |  |
| WN05 | 有制药、化工、印染、制革和金属表面处理企业的乡镇集中式生活污水处理厂产生的所有污泥 | 中度 |
| WN06 | 有制药、化工、印染、制革和金属表面处理企业的市县集中式生活污水处理厂产生的所有污泥 |  |
| WN07 | 造纸（再生纸）行业的生产废水处理设施及其园区集中式污水处理厂产生的物化污泥 |  |
| WN08 | 制药、化工、制革行业的生产废水处理设施及其园区集中式污水处理厂产生的生化污泥 |  |
| WN09 | 印染行业的生产废水处理设施及其园区集中式污水处理厂产生的所有污泥 |  |
| WN10 | 金属表面处理行业的生产废水处理设施及其园区集中式污水处理厂产生的所有污泥 | 重度 |
| WN11 | 制药、化工、制革行业的生产废水处理设施及其园区集中式污水处理厂产生的物化污泥 |  |
| WN12 | 除制药、化工、电镀、制革外，其他列入《国家危险废物名录》的所有污泥 |  |

注：城市下水道、给水厂污泥及河道淤泥可参照类似的污水处理过程进行分类。

根据本工程截污区现有工业企业性质和规划定位分析，本工程污泥基本属于表中有制药、化工、印染、制革和金属表面处理企业的市县集中式生活污水处理厂产生的所有污泥，属WN06类中度风险性质污泥。

②中度风险性质污泥的处理要求

根据《浙江省污泥处理处置及污染防治技术导则(试行)》的污泥脱水和各类污泥处置技术选择的指导意见(详见表4.2-12)，本工程污泥(WN06)应优先采用垃圾焚烧方式进行处置，其次为土地利用、再次为卫生填埋，不适宜进行金属回收、危废焚烧和安全填埋，禁止作为肥料进行利用。

表4.2-12    污泥分类处置技术参考选择表

| 种类 | 肥料利用 | 土地利用 | 建材利用 | 金属回收 | 垃圾焚烧 | 危废焚烧 | 卫生填埋 | 安全填埋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WN01 | 优先 | 其次 | 再次 | 不适宜 | 最后 | 不适宜 | 不适宜 | 不适宜 |
| WN02 | 优先 | 其次 | 再次 | 不适宜 | 最后 | 不适宜 | 不适宜 | 不适宜 |
| WN03 | 优先 | 其次 | 再次 | 不适宜 | 最后 | 不适宜 | 不适宜 | 不适宜 |
| WN04 | 优先 | 其次 | 再次 | 不适宜 | 最后 | 不适宜 | 不适宜 | 不适宜 |
| WN05 | 禁止 | 优先 | 最后 | 不适宜 | 其次 | 不适宜 | 再次 | 不适宜 |
| WN06 | 禁止 | 其次 | 最后 | 不适宜 | 优先 | 不适宜 | 再次 | 不适宜 |
| WN07 | 禁止 | 再次 | 最后 | 不适宜 | 优先 | 不适宜 | 其次 | 不适宜 |
| WN08 | 禁止 | 再次 | 最后 | 不适宜 | 优先 | 不适宜 | 其次 | 不适宜 |
| WN09 | 禁止 | 再次 | 最后 | 不适宜 | 优先 | 不适宜 | 其次 | 不适宜 |
| WN10 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 优先 | 禁止 | 不适宜 | 禁止 | 其次 |
| WN11 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 不适宜 | 禁止 | 优先 | 禁止 | 其次 |
| WN12 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 不适宜 | 禁止 | 优先 | 禁止 | 其次 |

③设计工艺的合理性分析

江北污水处理厂近期将采用填埋处理的方法作为污泥的处置方案。根据国家的《城镇污水处理厂污泥处置及污染防治技术政策(试行)》，对不具备土地利用和建筑材料综合利用条件的污泥，可采用填埋处置。而《浙江省污泥处理处置及污染防治技术导则(试行)》对于污水处理厂产生的中度风险性污泥采用卫生填埋的处置方法，虽然不是作为优先推荐方案，但也不属于不适宜和禁止的方案。本工程产生的污泥经过固化/稳定后含水率可降低至60%，能满足《城镇污水处理厂污泥处置─混合填埋泥质》(CJ/T 249)的规定。因此从总体上来说也是一种可行的处置方案，与我省绝大部分污水处理厂污泥的处理现状相符。

根据住建部、环保部、科技部联合颁发的《城镇污水处理厂污泥处置及污染防治技术政策(试行》(建城[2009]23号)，国家鼓励将若干城镇污水处理厂的污泥集中处理处置；国家将逐步限制未经无机化处理的污泥在垃圾填埋场填埋；经济较为发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺；鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率；鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建；在有条件的地区，鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。由此可见，国家对本工程产生的未经无机化处理的污泥不鼓励采用垃圾填埋场填埋的方式进行处置，并将逐步限制。目前，瑞安市有关部门正加紧论证《瑞安市域污水处理厂污泥处理处置专项规划》，远期污泥脱水处理后将统一按专项规划确定的作焚烧处理。

### 4.2.7排放口设置合理性分析

4.2.7.1路由比选方案

(1)排放口选择的原则

①首先要符合区域水(环境)功能区划；

②排放口尽可能选择水流畅通、流速大、水体深的近主流的水域设置扩散段，获得好的稀释扩散效果；

③排放口的选址不得影响渔类回游通道，不得影响混合区外邻近功能区的使用功能。在河口区，混合区范围横向宽度不得超过河口宽度的1/4；

④排放口的选址尽可能靠近工程服务范围，以减少污水输送总管长度，从而降低工程造价及泵站的经常运行电费；

⑤排放口处的河床需稳定和冲淤幅度小；

⑥排放口的选址还需综合考虑总体规划和航运要求等外界因素的制约。

(2)路由比选方案

①具体方案

根据相关资料，污水处理厂排放口位置定于6号断面(F45-2)与7号断面(F45-4)之间，通过多年的河床演变资料分析，认为本河段河床较平缓，基本无滩槽之分，断面水深有冲有淤，变化不大，河势处于相对平衡的状态。河床断面呈“U”型，河床中间水深基本相近。由于初定排放口位置距防洪堤轴线540m，位于规划航道中心线附近，对航道较为不利。因此另设北缩及南延方案进行比选。

a、北缩方案

根据工程位置，规划航道中心线与防洪堤轴线距离为520m，规划航道宽度200m，规划航道与防洪堤轴线距离为420~620m之间。为保证排放口设置的扩散段离航道规划线最少不小于50m，同时根据远期规模的稀释扩散研究及该断面附近的冲淤分析，排江主管的出口在江中可布置的范围与防洪堤轴线距离260~860m。排江主管排放口可选择的范围在260~370m之间。经综合确定，排江主管排放口位置与防洪堤轴线距离为300m，应急排放口设置在距离防洪堤轴线220~230m之间。

b、南延方案

根据工程位置，规划航道中心线与防洪堤轴线距离为520m，规划航道宽度200m，规划航道与防洪堤轴线距离为420~620m之间。为保证排放口设置的扩散段离航道规划线最少不小于50m，同时根据远期规模的稀释扩散研究及该断面附近的冲淤分析，排江主管的出口在江中可布置的范围与防洪堤轴线距离260~860m。排江主管排放口可选择的范围在670~860m之间。经综合确定，排江主管排放口位置与防洪堤轴线距离为800m，应急排放口设置在距离防洪堤轴线220~230m之间。

c、原设计方案

排江主管位置与防洪堤轴线距离为540m。根据本工程位置规划航道中心线与防洪堤轴线距离为520m，规划航道宽度200m，规划航道与防洪堤轴线距离为420~620m之间，因此排放口位置正位于规划航道中心线，应急排放口设置在距离防洪堤轴线220~230m之间。

三个方案排放管位置见图4.2-2。

图4.2-2  三个排放口位置断面图

②水环境影响比较

2005年1月，根据飞云江航道宽度调整情况，浙江省水利河口研究院对于污水排放管长度及水环境评价的影响作出了说明，见附件：

a、原规划航道线(距防洪堤轴线距离280~420m间)对于放流管的设置是非常有利的，离岸近且有一定的水深条件，既能满足稀释排放的要求，也能节省排放管的投资；

b、在规划航道线调整到与防洪堤轴线距离420~620m之间后，实际上是有利于在排放口确定断面排放管的布置。该断面250~700m江底地势平坦，实际有效水深没有大的变化，因而水环境影响涉及到的环境流速、初始稀释度等都没有大的改变，因而对原报告的环境影响的预测计算成果和结论不会有明显的改变。考虑到瑞安港的总体规划和瑞安市政府有关方面的意见，我院同意在与防洪堤轴线距离300米左右布置污水排放管。这样对碍航影响少、工程造价低、施工作业更为容易。

为保证通航安全，经施工、环境影响等因素综合考虑，最终确定污水处理厂排放口选用北缩方案，一期工程已经铺设了1根DN1000排放主管和1根DN900应急排放管。本次二期工程将已有排放管附近铺设1根DN1300应急排放管，原有2根排放管均作为排放主管。

4.2.7.2尾水排海可行性分析

瑞安江北污水处理厂排放口位于飞云江河口，经统计该断面是含盐度大于5%的年概率大于10%的河口水域。本工程污水排放应满足GB18486-2001《污水海洋处置工程污染控制标准》的相关要求，具体分析如下：

(1)标准值

根据标准，采用放流系统排放的污水浓度日均值必须标准中所列《污水海洋处置工程主要水污染物排放浓度限值》。本工程尾水排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，浓度远低于上述标准值，满足该项要求。具体标准值对比见表4.2-13。

表4.2-13    水污染物主要排放浓度标准对比表，mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | 污水海洋处置标准 | GB18918-2002一级B标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6~9 | 6-9 |
| 2 | COD | 300 | 60 |
| 3 | BOD5 | 150 | 20 |
| 4 | SS | 200 | 20 |
| 5 | 动植物油 | 70 | 3 |
| 6 | 石油类 | 12 | 3 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 10 | 1 |
| 8 | 总氮(以N计) | 40 | 20 |
| 9 | 氨氮(以N计) | 25 | 8(15) |
| 10 | 总磷(以P计) | 8 | 1 |
| 11 | 色度(稀释倍数) | / | 30 |
| 12 | 粪大肠菌群(个/L) | 2×104 | 104 |

(2)初始稀释浓度

标准要求尾水排放点的选取和放流系统的设计应使其初始稀释度在一年90%的时间保证率下满足表4.2-14规定的初始稀释度要求。

表4.2-14　　90%时间保证率下初始稀释度要求

| 排放水域 | 海域 | 按地面水分类的河口水域 |
| --- | --- | --- |
| 水质类别 | 第三类 | 第四类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 初始稀释度≥ | 45 | 35 | 50 | 40 | 30 |

注：对经特批在第二类海域划出一定范围设污水海洋处置排放点的情形，按90%保证率下初始稀释度应≥55。

浙江省水利河口研究院《瑞安市污水处理工程排放口选择和水环境影响分析评价》计算了不同保证率的环境流速，不同长度组合的扩散器情况下，排放口初始稀释度，结果汇总如表4.2-15所示。

表4.2-15   近区初始稀释度计算结果汇总表

| 环境流速(m/s) | 0.23 | 0.35 | 0.52 | 0.74 | 1.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩散器长度(m) | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 |
| 初始稀释度Sm | 8.6 | 12.3 | 15.4 | 27.8 | 56.2 | 72.3 | 59.6 | 83.5 | 107 | 83.7 | 117 | 150 | 122 | 171 | 220 |
| 平均稀释度 | 扩散器长度40m为60 | 扩散器长度60m为88 | 扩散器长度80m为113 |

据统计，工程排污口所处飞云江河口90%时间保证率的流速在0.5m/s以上，因此初始稀释度不小于59.6。本工程排放口附近初始稀释度在任何情况下都满足《污水海洋处置工程污染控制标准》(GB18486-2001)标准要求。

(3)混合区

《污水海洋处置工程污染控制标准》中对混合区的定义为：污水自扩散器连续排出，各个瞬时造成附近水域污染物浓度超过该水域水质目前限值的平面范围的叠加。在河口区域排污的污水工程，混合区范围横向宽度不得超过河口宽度的1/4。根据二期工程上马后总14万吨/日排放量的数模预测结果，在工程预测网格范围内未出现超标现象，本次预测网格为30m，即排污造成的超标混合带最大不会超过30m。工程排放口飞云江宽度约1.8km，30m宽的混合带只占江面宽度的1.7%，能够满足混合区范围横向宽度不得超过河口宽度的1/4的要求。

(4)标准中其他要求

该标准提出要求扩散器必须铺设在全年任何时候水深至少达7m的水底，其起点离低潮线至少200m。

根据现有的水下地形资料，工程排放口附近飞云江河口水深一般在-4.7m，无法满足标准规定的任何时候水深7m的要求。而工程排放口选址是从以下几方面综合考虑后确定的：

①投资

如果要满足水深7m的排放要求，污水处理厂必须布设排放管至外海。从污水处理厂至7m水深处外海的直线距离在15km以上，排海管道造价在1~2万元/米，以均价计算需工程费用2.25亿，若按银行贷款利率(年利率6.36%)计，每年还贷利息就需要1400万元。而如果至外海7m水深处排放，按照“污水海洋处置工程污染控制标准”，污水也作一级处理后才能排入海域。据杭州市四堡污水处理厂有关资料，一级处理和二级处理的吨处理差价约0.20元左右。按瑞安市中期规模的排放量14万吨计，每年节省费用约1000万元左右。虽然改用排海方案每年可节约1000万元左右的运行费，但要承担1400万元的贷款利息，不但增加了外排的污染物质量，而且运行不经济。

②施工难度

污水处理厂如果实行外海排放，必须铺设15km以上的排放管，施工时需要穿越大片的低潮位时裸露的滩涂，对潮间带、底栖生物、鱼卵和仔稚鱼等有较大的影响。而且也增加了放流管、扩散器的施工难度和工程周期，排放管建成后管理难度和维护费用也大大增加。

③排放海域的环境功能区划

根据《浙江省近岸海域环境功能区划(调整)》，瑞安市沿海属浙江一类海域环境功能区编A05Ⅰ，其水质保护目标为GB3097一类标准，按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第4.1.5款规定，GB3097一类海域，禁止新建排污口，因此在目前功能条件下，不适合在该海域进行污水排放。而根据《海洋功能区划》，该功能区的海水水质保护目标为一类水质标准，禁止新建排污口，因此在目前功能条件下，不适合在该海域进行污水排放。

污水处理厂排放口现址，属于《浙江省近岸海域环境功能区划(调整)》四类区和《海洋环境功能区划》中的排污区，符合环境功能区划要求。

④数模计算结果

浙江省水利河口研究院于2002年8月编制了《瑞安市污水处理工程排放口选择和水域环境质量影响分析评价》，以数学模型为主要研究手段，重点对污水排江区段床面冲淤演变特性及排放口位置选择做了分析，并对污水处理工程对受纳水体环境质量的影响进行了预测。预测结果从平均值有无超标混合区及源区最大值来衡量，表明只要认真实施正常的二级处理排放，其环境影响是可接受的。

在本次二期工程环评中，本报告根据实际排放口的设置情况和地形变化情况，对二期工程污水排放重新预测；并将水深-7m，按污水海洋处置标准排放浓度的废水排放情况作为比选方案进行数模预测，比较这两种排放方案情况下对环境的影响，具体见第7章。预测结果表明现有经过二级生化处置尾水排放方案对环境的影响比较小。

4.2.7.3排放口选址合理性分析

从上述分析可知污水处理厂现状排放口所处飞云江河口虽然无法满足《污水海洋处置工程污染控制标准》中关于排放口在全年任何时候水深至少达7m的要求，但考虑到污水处理厂一期工程排放管已经建成的事实，且本工程实施1根应急排放管(平时不使用)，分析表明应急排放管初始稀释浓度、混合区、污染物浓度等均符合要求，数模预测结果也表明应急管污水排放对环境的影响是可以接受的。而水深要求从根本来讲也是为了改善扩散条件，确保污染物的达标。从另一方面来讲，如果排污口设置的飞云江口外7m以下水深海域处，不但无法满足环境功能区划要求，而且工程建设运行费用将大幅增加，管道施工及维护难度也增加，施工期对海域生态及环境影响也大大增加。考虑到本项目瑞安污水处理厂是瑞安市政府重点减排工程，实施后将大幅削减排入环境的水污染物，总体有利于水环境的改善，排污口选址基本合理。

同时需要指出的是，但现状飞云江河口N、P超标，已经没有环境容量，工程在实施过程中，必须严格控制排放污水水质，所排污水不能突破COD 60mg/L、氨氮8mg/L、总磷1mg/L的标准。

4.2.7.4环评关于污水处理厂建设规模设定的建议

污水处理厂排放口所处飞云江河口生态环境脆弱，且无法满足《污水海洋处置工程污染控制标准》中“扩散器必须铺设在全年任何时候水深至少达7m的水底，其起点离起潮线至少200m”的要求。基于污水处理厂一期排放口已经建成，本次只是增加一根应急排放管的现实，针对污水处理厂建设规模，提出以下要求：二期工程实施后，污水处理厂现址不再新增污水处理规模；若需新增污水处理能力，连同一期、二期排污口应集中另行选址建设。

## 4.3营运期污染源分析

### 4.3.1正常工况污染源分析

4.3.1.1废气

(1)臭气发生源

正常工况下，本工程主要的废气污染源为无组织排放的恶臭污染物。由于污水处理厂有较多处理设施为敞开式设置，所以污水的臭味会散发在大气中，对周围环境产生一定影响。江北污水处理厂一期工程臭味的主要发生部位有：粗格栅间、进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、氧化沟、二沉池、储泥池、污泥脱水机房等，其中本次扩建新增臭味的部位有：曝气沉砂池、生化池、二沉池等。

恶臭类污染物种类繁多，主要有：硫化氢、氨、焦磷酸、硫醇、粪臭素、丙酸、酪酸等。鉴于目前标准及监测手段，以其中H2S和NH3为主要恶臭类污染物进行分析计算。典型城市污水处理厂各工艺单元恶臭类污染物浓度见表4.3-1。

表4.3-1    典型城市污水处理厂各工艺单元恶臭类污染物浓度

| 源点 | 硫化氢(mg/m3) | 氨(mg/m3) | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水泵房 | 11.1 | 0.105 | 2291 |
| 格栅 | 26.7 | 0.443 | 1738 |
| 初沉、厌氧 | 0.185 | 0.775 | 2291 |
| 普通曝气池 | 0.222 | 0.479 | 570 |
| 储泥池 | 30.95 | 0.312 | 6500 |
| 脱水机房 | 52.72 | 0.475 | 20000 |

表4.3-1中可见，城市污水处理厂恶臭主要来源于污水预处理、污泥处理等构筑物。根据省内城市生活污水处理厂各构筑物恶臭的排放速率调查数据进行类比，本工程污染物产生速率见表4.3-2，据此估算废气源强，见表4.3-3。

表4.3-2    各构筑物废气污染物产生速率  单位：mg/s·m2

| 构筑物 | 氨 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 格栅、进水泵房、沉砂池 | 0.206 | 0.0023 |
| 氧化沟 | 0.0106 | 0.00013 |
| 生化池 | 0.0106 | 0.00013 |
| 二沉池 | 0.002 | 0.00005 |
| 储泥池、污泥脱水机房 | 0.412 | 0.046 |

表4.3-3  本工程恶臭污染物产生量

| 构筑物名称 | 一期工程(现有) | 二期工程(本次扩建) | 一期+二期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 (m2) | NH3 (mg/s) | H2S (mg/s) | 面积 (m2) | NH3 (mg/s) | H2S (mg/s) | NH3 (mg/s) | H2S (mg/s) |
| 格栅间、进水泵房、沉砂池 | 517 | 106.502 | 1.189 | 420 | 86.52 | 0.966 | 193.022 | 2.155 |
| 氧化沟 | 7782 | 82.49 | 1.012 | / | / | / | 82.49 | 1.012 |
| 生化池 | / | / | / | 8262 | 87.578 | 1.074 | 87.578 | 1.074 |
| 二沉池 | 4024 | 8.048 | 0.201 | 4069 | 8.138 | 0.203 | 16.186 | 0.404 |
| 储泥池、污泥脱水机房 | 518.5 | 213.622 | 23.851 | 518.5 | 213.622 | 23.851 | 427.244 | 47.702 |
| 合计 | 12841.5 | 410.66 | 26.25 | 13269.5 | 395.86 | 26.09 | 806.52 | 52.35 |

(2)治理方案

根据除臭设计，二期工程的细隔栅及曝气沉砂池采用加盖或封闭措施，并以新带老，对一期工程的粗(细)隔栅、进水泵房、曝气沉砂池、储泥池和脱水机房等部位也采用加盖或封闭措施。工程采用2套生物滤池装置对收集的臭气进行处理，一套处理粗(细)隔栅、进水泵房、曝气沉砂池的废气，另一套处理采用储泥池和脱水机房的废气。各臭气源经加盖(罩)密封、负压吸引、集中除臭，处理后达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》厂界废气排放恶臭污染物标准值二级标准，相应标准值见表1.4-10。除臭系统由风管收集系统、除臭风机、生物除臭设备、喷淋散水供给系统组成，工艺流程见图4.3-1。

二沉池出水

喷淋散水

臭气发生源    臭气收集系统    除臭风机   生物除臭设备   排气筒排放

图4.3-1   废气除臭工艺流程图

本项目臭气收集率按90%计，处理效率按90%计，估算经生物除臭后各构筑物单元NH3和H2S的发生源强，见表4.3-4。

表4.3-4    生物除臭工况下恶臭污染物排放源强

| 构筑物名称 | 一期工程(技改) | 二期工程(本次扩建) | 一期(技改)+二期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 (m2) | NH3 (mg/s) | H2S (mg/s) | 面积 (m2) | NH3 (mg/s) | H2S (mg/s) | NH3 (mg/s) | H2S (mg/s) |
| 格栅、进水泵房、沉砂池* | 517 | 9.58 | 0.107 | 420 | 7.787 | 0.087 | 17.367 | 0.194 |
| 格栅、进水泵房、沉砂池 | 517 | 10.650 | 0.119 | 420 | 8.652 | 0.097 | 19.302 | 0.216 |
| 氧化沟 | 7782 | 82.49 | 1.012 | / | / | / | 82.49 | 1.012 |
| 生化池 | / | / | / | 8262 | 87.578 | 1.074 | 87.578 | 1.074 |
| 二沉池 | 4024 | 8.048 | 0.201 | 4069 | 8.138 | 0.203 | 16.186 | 0.404 |
| 储泥池、污泥脱水机房* | 518.5 | 19.22 | 2.15 | 518.5 | 19.22 | 2.15 | 38.44 | 4.30 |
| 储泥池、污泥脱水机房 | 518.5 | 21.36 | 2.39 | 518.5 | 21.36 | 2.39 | 42.724 | 4.78 |
| 合计 | 12841.5 | 151.35 | 5.98 | 13269.5 | 152.74 | 6.00 | 304.09 | 11.98 |
| 备注：*代表以点源形式排放，其余均为面源 |

对照表4.3-3和表4.3-4中可知：(1)对厂区重点部位采取生物除臭措施前，江北污水处理厂NH3和H2S排放源强分别为806.52mg/s、52.35 mg/s，采取生物除臭措施后，NH3和H2S排放源强分别为304.09 mg/s、11.98 mg/s，即NH3和H2S分别削减了62%、77%，除臭效果较明显；(2)二期工程建成后，采取生物除臭措施后NH3和H2S排放源强比现状(一期工程)分别降低了26%和54%，对大气环境可起到一定的改善作用。

4.3.1.2废水

根据工程分析，本工程在进水达到设计浓度的条件下，出水水质可以做到达标排放，因此本工程出水水质按达标排放估算，废水源强见表4.3-5。

表4.3-5    本工程废水源项

| 一期工程(现有) | 二期工程(本次扩建) | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
| 水量 (m3/d) | 主要污染物 | 浓度 (mg/l) | 处理后 排放量 (t/d) | 水量 (m3/d) | 主要污染物 | 浓度 (mg/l) | 处理后 排放量 (t/d) |  |
| 70000 | COD | 60 | 4.2 | 70000 | COD | 60 | 4.2 | 飞云江 |
|  | BOD | 20 | 1.4 |  | BOD | 20 | 1.4 |  |
|  | NH3-N | 8(15) | 0.56(1.05) |  | NH3-N | 8(15) | 0.56(1.05) |  |
|  | TN | 20 | 1.4 |  | TN | 20 | 1.4 |  |
|  | TP | 1.0 | 0.7 |  | TP | 1.0 | 0.7 |  |
|  | SS | 20 | 1.4 |  | SS | 20 | 1.4 |  |
|  | 石油类 | 3 | 0.20 |  | 石油类 | 3 | 0.20 |  |
|  | 游离氯 | 0.78 | 20.16 |  | 游离氯 | 0.78 | 20.16 |  |

此外，瑞安市城市供水水质监测有限公司于2011年11月27日在瑞安污水处理厂高位井处采了4个水样监测了尾水中游离氯的浓度，监测结果游离氯浓度0.77~0.83mg/L之间，平均值为0.79mg/L，见表4.3-5。按照尾水排放规模，以平均浓度计，一期工程游离氯排放量为20.18t/a，二期工程实施后，尾水游离氯总排放量为40.36t/a。

4.3.1.3噪声

本工程噪声主要来自脱水机、鼓风机、格栅机、水泵等设备产生的噪声，根据一期工程竣工环保验收监测结果，这些主要设备噪声声级见表4.3-6。

表4.3-6  主要噪声源监测结果

| 序号 | 噪声源名称 | 声源时间特性 | 测量位置 | 等效声级LAeq(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机 | 间歇运行 | 距设备1m处 | 80.9 |
| 2 | 鼓风机 | 24h连续 | 距设备1m处 | 82.5 |
| 3 | 进水泵 | 间歇运行 | 距设备1m处 | 56.6 |
| 4 | 格栅机 | 24h连续 | 距设备1m处 | 66.8 |

4.3.1.4固体废弃物

固体废弃物有污水处理系统产生的污泥和生产人员产生的生活垃圾。

(1)污泥产生量

江北污水处理厂一期工程的污泥产量约为10.86 tDs/d，二期工程的污泥产量预计为11.91 tDs/d，总计约为22.77 tDs/d。污泥经机械浓缩脱水后，脱水污泥产量约为113.85 t/d（含水率80%）。

(2) 工作人员生活垃圾

一期工程生产人员生活垃圾产生量为154 kg/d(合计56t/a)。

根据二期工程定员，按每人每天生活垃圾产生量1kg计，本项目员工产生的生活垃圾发生量约40kg/d(合计15t/a)。

### 4.3.2事故工况污染源分析

作为水处理工程，最大的可能事故情况发生在电源缺失的情况，大量未经处理的污水将直接进入飞云江。因此本评价以进水浓度作为事故情况源项，即COD 350mg/L，氨氮45mg/L，TP6mg/L。

### 4.3.3主要污染物产生及排放量

本工程扩建主要污染物产生及排放量详见表4.3-7。

表4.3-7    本工程主要污染物削减、排放情况表

| 污染物名称 | 水污染物(t/a) | 废气(mg/s) | 固废(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD | 氨氮 | SS | 氨 | 硫化氢 | 污泥 | 生活垃圾 |
| 一期工程 （已建） | 产生量 | 11497.5 | 3832.5 | 1277.5 | 4599 | 410.66 | 26.25 | 19820 | 56 |
|  | 削减量 | 9964.5 | 3321.5 | 1073.1 | 4088 | 259.31 | 20.27 | 0 | 0 |
|  | 排放量 | 1533 | 511 | 204.4 | 511 | 151.35 | 5.98 | 19820 | 56 |
| 二期工程 （拟建） | 产生量 | 11497.5 | 3832.5 | 1277.5 | 4599 | 395.86 | 26.09 | 21735 | 15 |
|  | 削减量 | 9964.5 | 3321.5 | 1073.1 | 4088 | 243.12 | 20.09 | 0 | 0 |
|  | 排放量 | 1533 | 511 | 204.4 | 511 | 152.74 | 6.00 | 21735 | 15 |
| 一期+ 二期 | 产生量 | 22995 | 7665 | 2555 | 9198 | 806.52 | 52.34 | 41555 | 71 |
|  | 削减量 | 19929 | 6643 | 2146.2 | 8176 | 502.43 | 40.36 | 0 | 0 |
|  | 排放量 | 3066 | 1022 | 408.8 | 1022 | 304.09 | 11.98 | 41555 | 71 |

## 4.4施工期污染源分析

### 4.4.1陆域污染源分析

(1)空气污染源及其源强估算

施工期主要空气污染源为施工扬尘和施工机械尾气。

①施工扬尘

根据类比调查，该项目施工区的扬尘主要来源于各种施工材料的露天堆场、裸露地面在风力作用下的风力起尘，各类建材在装卸和搅拌过程中的动力起尘，施工车辆行驶产生的扬尘等，与施工场地的尘土粒径，干燥程度，动力条件有关，具有分布面广、源强难以确定的特点，本院曾对某同类型施工场地边界处的扬尘进行了监测，在距施工作业区界外100米处，TSP浓度约为0.12~0.78mg/m3。

②施工机械尾气

由于施工机械不同，其尾气排放的程度有较大不同，本节仅就施工车辆尾汽做大致估算，以施工高峰期车辆38辆计，各类废气排放情况如表4.4-1。

表4.4-1    施工车辆尾气估算

| 污染物 | SO2 | NOx | 碳氢化合物 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量(kg/d) | 23.41 | 318.76 | 31.82 | 198.83 |

(2)水污染源及其源强估算

施工期的水污染源主要为施工人员产生的生活污水及机械、车辆冲洗废水。

①生活污水

根据类比调查，施工人员人均生活用水量按100L/d计。本项目施工周期约1年，最大日施工人员约275人，则最大日耗水量为28t，整个施工期生活耗水量为10220t。生活污水的排放按用水量的90%计，则生活污水最大日排放量为25t，整个施工期生活污水的排放量为9125t。该生活污水的主要污染因子为COD、BOD5、SS。参照生活污水水质的类比监测资料，计算得到施工期各污染因子的产生量详见表4.4-2。

表4.4-2 污水中污染物产生量估算结果

| 项目 | CODcr | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算浓度(mg/L) | 300 | 200 | 30 |
| 污染物 产生量 | 日最大(t) | 0.0075 | 0.005 | 0.00075 |
|  | 施工期产生量(t) | 2.74 | 1.83 | 0.27 |

本工程施工场地较为集中，施工营地设置在污水处理厂厂区内，生活污水集中收集后进入污水处理厂处理装置处理后外排。

②施工机械和车辆冲洗废水

根据同类工程调查和本工程机械数量，施工机械和车辆冲洗废水发生量约20t/d，主要污染物为SS，浓度约1000~2000mg/L。

③土方开挖排水

应急排放管自高位井接出，至大堤外220m处，管口处设置橡胶鸭嘴阀。排放管陆上段埋管采用玻璃钢夹砂管，埋深0.7~1.0m，采用大开挖施工工艺。陆域沟槽开挖施工会产生排水，主要为降雨和地下涌水，可用泵抽送至附近沉淀池后上清液排入江中或用作其它施工用水。

(3)噪声源强估算

施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。拟建工程机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、打桩机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲击声、装卸车辆的装卸声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。表4.4-3为不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。

表4.4-3    主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级 (dB) | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 路 机 | 79 | 15 |
| 2 | 压 路 机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲 土 机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 冲击式打桩机 | 110 | 22 |
| 6 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 7 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 9 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 10 | 升 降 机 | 72 | 15 |

根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB。在这类施工机械中，噪声最高的为冲击式打桩机，达110dB。另外，混凝土振捣器、静压式打桩机和钻孔式灌注机也较高，在80dB以上。

(4)固体废弃物源强估算

①弃方弃渣

经估算，工程陆上开挖方约3450m3，开挖后的土方可在施工区附近堆放或运至附近废弃养殖塘堆放，其中用于回填的约1830m3，剩余1620 m3弃方可作为附近瑞安经济开发区道路等工程的回填土方，无弃渣排放。

②施工人员生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按每人每天1kg计，日最大产生约为275kg，整个施工期施工人员生活垃圾的产生量为10t。

### 4.4.2海域施工期污染源分析

(1)施工船舶废水

应急排放管施工需要用到3艘施工船。施工船舶所产生主要为油污水，污染因子为石油类，浓度均值约2000mg/L左右。施工船舶机舱油污水发生量根据船型、载重量的不同而不同，本工程采用的施工船舶均在500吨级以下，根据《港口工程环境保护设计规范》(JTS149-1-2007)中的估算方法，机舱油污水产生量约0.14t/d•艘。本工程施工船舶共3艘，机舱油污水产生量0.42t/d。此外，加上其他机械少量含油废水，估算含油废水发生量约0.7t/d。由于该类船舶一般无油水分离装置，根据交通部《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》：对港口水域范围内航行、作业的船舶的排污设备实行铅封管理，船舶含油污水定期排入由海事部门认可的岸上接入设施。因此，本项目施工船舶在施工前应在当地海事部门的指导下对船舶的排污设备进行铅封管理，定期接收上岸，交海事部门指定的有资质处理单位处理。

本项目施工船舶不设生活设施，故不产生生活污水。

(2)悬浮泥沙

本项目应急排放管飞云江中段也采用沟槽开挖的施工工艺，水下土方开挖量约74603.9m3，开挖采用抓斗式挖泥船施工，开挖后土方堆放在沟槽两侧，待排放管沉管后再用于回填，回填方约71211.2m3。在开挖、回填及其他施工中会产生对附近水域悬浮物的扰动，导致悬浮物浓度上升，而不利于浮游生物繁殖生长。沟槽开挖也会破坏底栖生物，造成永久性的损失。

(3)固废

应急排放管施工水下土方开挖量约74603.9m3，回填方约71211.2m3，剩余3392.7m3的水下方由运泥船运至工程区附近养殖塘堆放，待干化后作为附近瑞安经济开发区道路等工程的回填土方，无弃渣排放。

施工船不配套生活设施，少量生活垃圾收集后上岸处置。

# 5环境质量现状调查与评价

## 5.1环境空气质量现状调查与评价

### 5.1.1环境空气质量公报

按照已经发布的2009年瑞安市的环境质量公报，2009年瑞安市区环境空气质量达到I级标准的有113天，占31.0%；II级标准的有236天，占64.8%；达到III级标准的15天，占4.1%。占二级天数以上比例为95.9%，比去年98.9%稍有所下降。

(1)二氧化硫

二氧化硫全年数值范围为0.001mg/m3~0.212mg/m3，年均值0.026mg/m3，比去年(0.029mg/m3)下降了0.003mg/m3。

(2)二氧化氮

二氧化氮全年数值范围为0.001mg/m3~0.102 mg/m3，年均值0.025mg/m3，比去年(0.035mg/m3)下降了0.010 mg/m3。

(3)可吸入颗粒物

可吸入颗粒物全年数值范围为0.008 mg/m3~0.268mg/m3，年均值为0.067mg/m3，比去年(0.069mg/m3)下降了0.002mg/m3。

(4)环境空气综合污染指数

瑞安市区环境空气综合污染指数1.41，比去年有所下降，下降幅度占20%。

### 5.1.2环境空气常规因子现状监测调查

本次评价采用瑞安市环境监测站2009年2月、11月对肖宅村、飞云农场、阁巷新区和柏树村四个站位的SO2、NO2、TSP环境空气常规因子监测数据评价该区域大气现状。

(1)阁巷新区和柏树村监测点

阁巷新区和柏树村常规监测项目有SO2、NO2、TSP，监测时间为2009年11月下旬，具体监测结果见表5.1-1。根据监测结果，各测点SO2、NO2、TSP测值均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

表5.1-1  阁巷新区和柏树村常规环境空气质量监测结果  单位：mg/m3

| 污染物名称 监测时间、站位 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | TSP |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月24日 | 阁巷新区 | 0.014 | 0.022 | 0.068 |
|  |  | 0.014 | 0.016 | —— |
|  |  | 0.016 | 0.020 | —— |
|  |  | 0.016 | 0.034 | —— |
|  | 柏树 | 0.021 | 0.045 | 0.108 |
|  |  | 0.018 | 0.064 | —— |
|  |  | 0.015 | 0.046 | —— |
|  |  | 0.015 | 0.063 | —— |
| 11月25日 | 阁巷新区 | 0.028 | 0.053 | 0.032 |
|  |  | 0.021 | 0.039 | —— |
|  |  | 0.021 | 0.039 | —— |
|  |  | 0.021 | 0.034 | —— |
|  | 柏树 | 0.021 | 0.072 | 0.156 |
|  |  | 0.024 | 0.037 | —— |
|  |  | 0.022 | 0.044 | —— |
|  |  | 0.018 | 0.048 | —— |
| 11月26日 | 阁巷新区 | 0.024 | 0.053 | 0.095 |
|  |  | 0.019 | 0.034 | —— |
|  |  | 0.024 | 0.015 | —— |
|  |  | 0.021 | 0.034 | —— |
|  | 柏树 | 0.011 | 0.057 | 0.059 |
|  |  | 0.019 | 0.063 | —— |
|  |  | 0.011 | 0.034 | —— |
|  |  | 0.015 | 0.035 | —— |
| 11月27日 | 阁巷新区 | 0.033 | 0.021 | 0.065 |
|  |  | 0.016 | 0.020 | —— |
|  |  | 0.011 | 0.020 | —— |
|  |  | 0.012 | 0.021 | —— |
|  | 柏树 | 0.014 | 0.038 | 0.100 |
|  |  | 0.036 | 0.039 | —— |
|  |  | 0.018 | 0.043 | —— |
|  |  | 0.011 | 0.020 | —— |
| 11月28日 | 阁巷新区 | 0.018 | 0.016 | 0.059 |
|  |  | 0.009 | 0.016 | —— |
|  |  | 0.018 | 0.011 | —— |
|  |  | 0.049 | 0.017 | —— |
|  | 柏树 | <0.003 | 0.025 | 0.104 |
|  |  | 0.011 | 0.011 | —— |
|  |  | 0.027 | 0.011 | —— |
|  |  | 0.014 | 0.015 | —— |

(2)肖宅村、飞云农场监测点

肖宅村、飞云农场常规监测项目有SO2、NO2、TSP，监测时间为2009年2月11、12、13、16、18日，具体监测结果见表5.1-2。监测结果统计情况见表5.1-3，表明监测站位所在区域常规大气空气污染物SO2、NO2小时平均浓度和TSP的日均值浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求。

表5.1-2  肖宅村和飞云农场常规环境空气质量监测结果   单位：mg/m3

| 污染物名称 监测时间、站位 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | TSP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 肖宅 | < 0.003 | 0.098 | 0.052 |
|  |  | < 0.003 | 0.101 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.097 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.101 | —— |
|  | 飞云农场 | < 0.003 | 0.089 | 0.043 |
|  |  | < 0.003 | 0.074 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.078 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.091 | —— |
| 2月12日 | 肖宅 | < 0.003 | 0.070 | 0.025 |
|  |  | < 0.003 | 0.028 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.060 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.091 | —— |
|  | 飞云农场 | < 0.003 | 0.049 | 0.080 |
|  |  | < 0.003 | 0.091 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.060 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.091 | —— |
| 2月13日 | 肖宅 | < 0.003 | 0.078 | 0.055 |
|  |  | < 0.003 | 0.076 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.065 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.054 | —— |
|  | 飞云农场 | < 0.003 | 0.067 | 0.038 |
|  |  | < 0.003 | 0.078 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.076 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.078 | —— |
| 2月16日 | 肖宅 | < 0.003 | 0.065 | 0.047 |
|  |  | < 0.003 | 0.046 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.036 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.053 | —— |
|  | 飞云农场 | < 0.003 | 0.055 | 0.027 |
|  |  | < 0.003 | 0.044 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.046 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.044 | —— |
| 2月18日 | 肖宅 | < 0.003 | 0.079 | 0.027 |
|  |  | < 0.003 | 0.066 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.085 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.070 | —— |
|  | 飞云农场 | < 0.003 | 0.085 | 0.033 |
|  |  | < 0.003 | 0.083 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.064 | —— |
|  |  | < 0.003 | 0.077 | —— |

表5.1-3  监测结果统计表        单位：mg/m3

| 监测点 | 项目 | SO2 | NO2 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖宅村 | 数值范围 | ＜0.003 | 0.050~0.099 | 0.025~0.052 |
|  | 平均值 | ＜0.003 | 0.071 | 0.041 |
|  | 标准 | 0.5 | 0.20 | 0.30（日平均） |
|  | 比标值 | 0.006 | 0.355 | 0.137 |
| 飞云农场 大桥花苑 （现状为空地） | 数值范围 | ＜0.003 | 0.047~0.083 | 0.027~0.080 |
|  | 平均值 | ＜0.003 | 0.071 | 0.044 |
|  | 标准 | 0.5 | 0.20 | 0.30（日平均） |
|  | 比标值 | 0.006 | 0.355 | 0.147 |

### 5.1.3特殊污染因子现状监测调查

为了解项目所在区域环境空气质量现状，课题组委托深圳市华测检测技术股份有限公司于2011年2月24日~3月2日、2011年4月15日~4月22日(18日未测)分别对本项目硫化氢、氨两个大气特殊污染因子进行了环境现状监测。根据评价要求共设置6个环境空气现状监测点位，位置详见表5.1-4和图5.1-2。监测结果分别见表5.1-5和表5.1-6。

表5.1-4  环境空气现状监测点位一览表

| 编 号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1# | 第四农场 |
| 2# | 新村 |
| 3# | 肖宅村 |
| 4# | 南隅村 |
| 5# | 东沿村 |
| 6# | 塘头村 |

图5.1-2   大气环境监测站位图

表5.1-5   大气特殊污染因子氨气监测结果，mg/m3

| 检测日期 | 检测时间 | 检测点 | 平均浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011.02.24 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.06 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.08 |
|  | 08:00 |  | 0.11 |
|  | 14:00 |  | 0.13 |
|  | 20:00 |  | 0.10 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.03 |
|  | 08:00 |  | 0.04 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.04 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.03 |
|  | 08:00 |  | 0.04 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.09 |
|  | 14:00 |  | 0.10 |
|  | 20:00 |  | 0.12 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.05 |
|  | 08:00 |  | 0.08 |
|  | 14:00 |  | 0.10 |
|  | 20:00 |  | 0.09 |
| 2011.02.25 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.05 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.03 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.08 |
|  | 08:00 |  | 0.12 |
|  | 14:00 |  | 0.14 |
|  | 20:00 |  | 0.05 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.05 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.07 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.05 |
|  | 08:00 |  | 0.08 |
|  | 14:00 |  | 0.13 |
|  | 20:00 |  | 0.10 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.08 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.07 |
| 2011.02.26 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.04 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.09 |
|  | 08:00 |  | 0.12 |
|  | 14:00 |  | 0.13 |
|  | 20:00 |  | 0.15 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.03 |
|  | 08:00 |  | 0.04 |
|  | 14:00 |  | 0.07 |
|  | 20:00 |  | 0.05 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.06 |
|  | 14:00 |  | 0.09 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.07 |
|  | 08:00 |  | 0.09 |
|  | 14:00 |  | 0.11 |
|  | 20:00 |  | 0.13 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.04 |
| 2011.02.27 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.06 |
|  | 08:00 |  | 0.02 |
|  | 14:00 |  | 0.07 |
|  | 20:00 |  | 0.04 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.06 |
|  | 08:00 |  | 0.11 |
|  | 14:00 |  | 0.13 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.06 |
|  | 08:00 |  | 0.06 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.04 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.06 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.04 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.06 |
|  | 08:00 |  | 0.09 |
|  | 14:00 |  | 0.14 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.06 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.07 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
| 2011.02.28 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.05 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.08 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.14 |
|  | 20:00 |  | 0.10 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.09 |
|  | 20:00 |  | 0.03 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.03 |
|  | 08:00 |  | 0.05 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.10 |
|  | 14:00 |  | 0.13 |
|  | 20:00 |  | 0.11 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.05 |
|  | 08:00 |  | 0.08 |
|  | 14:00 |  | 0.11 |
|  | 20:00 |  | 0.10 |
| 2011.03.01 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.05 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.08 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.08 |
|  | 08:00 |  | 0.11 |
|  | 14:00 |  | 0.13 |
|  | 20:00 |  | 0.08 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.03 |
|  | 08:00 |  | 0.05 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.03 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.03 |
|  | 08:00 |  | 0.05 |
|  | 14:00 |  | 0.07 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.04 |
|  | 08:00 |  | 0.08 |
|  | 14:00 |  | 0.09 |
|  | 20:00 |  | 0.10 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.06 |
|  | 08:00 |  | 0.06 |
|  | 14:00 |  | 0.09 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |
| 2011.03.02 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.03 |
|  | 08:00 |  | 0.05 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.07 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.09 |
|  | 08:00 |  | 0.11 |
|  | 14:00 |  | 0.16 |
|  | 20:00 |  | 0.08 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.03 |
|  | 08:00 |  | 0.04 |
|  | 14:00 |  | 0.06 |
|  | 20:00 |  | 0.08 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.05 |
|  | 08:00 |  | 0.06 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.05 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.05 |
|  | 08:00 |  | 0.08 |
|  | 14:00 |  | 0.12 |
|  | 20:00 |  | 0.11 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.05 |
|  | 08:00 |  | 0.07 |
|  | 14:00 |  | 0.08 |
|  | 20:00 |  | 0.06 |

表5.1-6   大气特殊污染因子硫化氢监测结果，mg/m3

| 检测日期 | 检测时间 | 检测点 | 平均浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011.04.16 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.003 |
|  | 08:00 |  | 0.004 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | <0.001 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.004 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
|  | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.003 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.001 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.003 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
| 2011.04.17 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.006 |
|  | 20:00 |  | 0.004 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.001 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.004 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.003 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.001 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
| 2011.04.19 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.003 |
|  | 08:00 |  | 0.004 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | <0.001 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
| 2011.04.20 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.003 |
|  | 08:00 |  | 0.004 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | <0.001 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.003 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
| 2011.04.21 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.003 |
|  | 08:00 |  | 0.004 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | <0.001 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.003 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.001 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
| 2011.04.22 | 02:00 | 第四农场1#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.004 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 新村村2#点 | 0.003 |
|  | 08:00 |  | 0.004 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 肖宅村3#点 | 0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.002 |
|  | 02:00 | 南隅村4#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |
|  | 02:00 | 东沿村5#点 | 0.002 |
|  | 08:00 |  | 0.003 |
|  | 14:00 |  | 0.005 |
|  | 20:00 |  | 0.003 |
|  | 02:00 | 塘头村6#点 | <0.001 |
|  | 08:00 |  | 0.002 |
|  | 14:00 |  | 0.003 |
|  | 20:00 |  | 0.001 |

特征污染因子评价结果见表5.1-7。

表5.1-7   特征污染因子评价结果一览表

| 监测点 | 评价项目 | 硫化氢 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四农场1# | 小时值浓度范围(mg/m3) | 0.001~0.005 | 0.02~0.08 |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.003 | 0.055 |
|  | 污染指数 | 0.1~0.5 | 0.1~0.4 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
| 新村村2# | 小时值浓度范围(mg/m3) | 0.002~0.006 | 0.05~0.16 |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.003 | 0.103 |
|  | 污染指数 | 0.2~0.6 | 0.25~0.8 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
| 肖宅村3# | 小时值浓度范围(mg/m3) | <0.001~0.004 | 0.03~0.09 |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.002 | 0.052 |
|  | 污染指数 | 0.1~0.4 | 0.14~0.45 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
| 南隅村4# | 小时值浓度范围(mg/m3) | <0.001~0.004 | 0.03~0.09 |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.002 | 0.057 |
|  | 污染指数 | 0.1~0.4 | 0.15~0.45 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
| 东沿村5# | 小时值浓度范围(mg/m3) | 0.001~0.005 | 0.04~0.14 |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.003 | 0.090 |
|  | 污染指数 | 0.1~0.5 | 0.2~0.7 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
| 塘头村6# | 小时值浓度范围(mg/m3) | <0.001~0.004 | 0.04~0.11 |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.002 | 0.068 |
|  | 污染指数 | 0.1~0.4 | 0.2~0.55 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |

由表5.1-7的评价结果可见，江北污水处理厂所在区域特征污染因子硫化氢监测浓度值<0.001~0.006 mg/m3，达到0.01mg/m3的标准值；氨监测浓度值0.02~0.16 mg/m3，达到0.20mg/m3的标准值。

### 5.1.4小结

(1)环境质量公报显示瑞安市2009年常规因子二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均值均达到二类区标准，且比上年度污染指数呈下降趋势，表明空气质量在逐渐改善，但也应看到个别监测值存在超标现象，还应进一步加大废气污染整治的工作。

(2)根据瑞安市环境监测站2009年2月及11月的监测数据，项目拟建址附近大气常规因子均达到二类区标准，表明空气质量较好。

(3)本次环评针对特征污染因子的现状监测表明，项目拟建址附近区域硫化氢和氨均达到相应的质量标准，不存在超标现象。

## 5.2水文动力现状调查分析

### 5.2.1水文测验概况

对于飞云江河口附近海域水文动力现状，本环评引用浙江省河海测绘院2011年1月的测验成果，该次观测共包括潮位、潮流、含沙量、盐度、悬沙及底质粒度等五方面内容。

5.2.1.1观测站位(垂线)的布设

(1)定点水文测验垂线布设

在规划区附近水域布设的10条垂线，其位置的坐标、经纬度及海底高程见表5.2-1所列，具体平面位置如图5.2-1。

表5.2-1    水文泥沙定点垂线位置一览表

| 垂线 名称 | 位 置 | 海底高程 |
| --- | --- | --- |
|  | 1954年北京坐标系 | 1985国家高程基准 |
|  | X(m) | Y(m) | B(( ( () | L(( ( () | (m) |
| F1 | 3064827 | 40569491 | 27 41 39.8 | 120 42 16.1 | -5.0 |
| F2 | 3058899 | 40577017 | 27 38 25.7 | 120 46 49.4 | -5.3 |
| F3 | 3052410 | 40589274 | 27 34 52.2 | 120 54 14.8 | -13.7 |
| F4 | 3053388 | 40570810 | 27 35 27.9 | 120 43 01.9 | -3.7 |
| F5 | 3048925 | 40577359 | 27 33 01.7 | 120 46 59.6 | -8.5 |
| F6 | 3042453 | 40583535 | 27 29 30.1 | 120 50 43.1 | -13.8 |
| F8 | 3045928 | 40569934 | 27 31 25.8 | 120 42 28.4 | -5.6 |
| F9 | 3033758 | 40573905 | 27 24 49.7 | 120 44 50.4 | -10.4 |
| F10 | 3066911 | 40595673 | 27 42 41.7 | 120 58 12.2 | -12.4 |

图5.2-1    水文测验垂线位置示意图

(2)潮位站站位布设

7个短期潮位站和4个长期潮位站的坐标及经纬度可见表5.2-2所列；各站的平面位置可见图5.2-2所示。

图5.2-2   水文测验中各潮位站站位示意图

表5.2-2     各潮位站站位一览表

| 站位名称 | 平 面 概 位 |
| --- | --- |
|  | 1954年北京坐标系 | 经纬度 |
|  | X(m) | Y(m) | B(( ( () | L(( ( () |
| 三 门 | 3201096 | 40665852 | 28 54 54 | 121 42 02 |
| 坎 门 | 3108020 | 40626020 | 28 04 48 | 121 16 55 |
| 龙 湾* | 3095619 | 40579229 | 27 58 18 | 120 48 19 |
| 洞 头* | 3083411 | 40613800 | 27 51 32 | 121 09 19 |
| 瑞 安* | 3074701 | 40561022 | 27 47 02 | 120 37 09 |
| 上干山 | 3064510 | 40579771 | 27 41 27 | 120 48 31 |
| 工程区 | 3062594 | 40567689 | 27 40 28 | 120 41 10 |
| 鳌 江* | 3054058 | 40553787 | 27 35 52 | 120 32 41 |
| 琵琶门 | 3043512 | 40565409 | 27 30 08 | 120 39 44 |
| 南麂岛 | 3040085 | 40603873 | 27 28 08 | 121 03 03 |
| 闾 峡 | 2949372 | 40511540 | 26 39 15 | 120 06 57 |

5.2.1.2测量时间

定点水文观测于2011年1月大、中、小潮汛进行，各航次实施时间详见表5.2-3。各短期潮位站自2011年1月1日0:00时起进入潮位观测，至2011年1月31日23:00止，连续观测一个月，且覆盖了本次定点水文测验全过程。

表5.2-3         各航次实施时间表

| 潮型 | 开始时间 | 结束时间 | 最大潮差(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大潮 | 1月3日（农历十一月廿九）14:00 | 1月4日（农历十二月初一）16:00 | 5.86 |
| 中潮 | 1月7日（农历十二月初四）17:00 | 1月8日（农历十二月初五）19:00 | 5.52 |
| 小潮 | 1月12日（农历十二月初九）08:00 | 1月13日（农历十二月初十）10:00 | 3.44 |

5.2.1.3观测技术要求

(1)定点水文测验技术要求

①观测时次

各垂线（测站）均进行大、中、小潮汛三个航次的水文测验，每航次连续观测27小时。

深度、潮流（流速、流向）、含沙量三项目正常采样为每整点一次，潮流在涨落潮转流和涨落急时半小时加测一次。

盐度、悬沙在各航次中，选用第一潮期的四个特征时刻（涨急、涨憩、落急、落憩）各取一次分析样品。

②测验层次

潮流（流速、流向）和含沙量的测验层次依水深而定，当水深大于4m时，采用六点法，即表层、0.2H、0.4H、0.6H、0.8H、底层；当2m≤水深≤4m时，采用三点法，即0.2H、0.6H、0.8H层；当水深小于2m时，采用一点法，即0.6H层观测。

盐度、悬沙粒度的测验层次为0.6H层。

③底质粒度分析样

在大、中、小潮航次观测，各取一个底质进行底质粒度分析。

④简易气象观测

在大、中、小潮航次观测，在F4点位进行风速风向观测，每双整点观测记录一次。

(2)潮位观测技术要求

①观测时段

各短期潮位站于定点水文测验前至少2~3天开始观测，连续观测1个月，并涵盖整个水文测验。

②观测时次

各短期潮位站每正点观测一次潮位，在高、低平潮附近进行每5分钟加密观测，以测定高、低潮潮位即潮时。

5.2.1.4采用仪器设备及方法

(1)测船定位

水文泥沙测船就位，采用锚系碇泊，并以美国产徕卡MX412B型和天宝DSM212型差分全球定位系统（DGPS）进行定位，定位误差均小于±3m。

(2)水深测量

水深测量均采用水文绞车、绳长计数器、偏角器及铅鱼测定。观测时次与测流同步，水深测值单位为m，取小数1位。

(3)潮流（流速、流向）观测

本次测验的10条垂线的潮流观测，分别采用国产SLC9-2型直读式海流计和进口声学多普勒剖面流速仪，其中F1#/F4#和F7#垂线使用前者仪器进行每正点一次，并在涨、落急和转流时刻增加半点观测，其余垂线使用声学多普勒剖面流速仪每半小时进行一次数据采集。

(4)含沙量水样采集

各测站采用横式悬沙采样器，采样时间每正点与测流同步进行。

(5)盐度水样采集

各测站均采用横式采样器采集1000ml的分析水样。

(6)悬沙粒度水样采集

各测站仍采用横式采样器获取分析水样，但采集水体为5~10L。

(7)底质采样

各测站统一采用抓斗式采泥器在各航次落憩时刻进行海底面表层土样采集。

(8)风速、风向观测

风速、风向的观测采用轻便三杯风速、风向仪，在F4#测站上进行每2小时一次的观测。

(9)潮位观测

采用国产的WSH型自记潮位仪，该仪器潮高观测误差小于±3m；为准确的测定高、低潮位（时），除每小于正点观测外，还在高、低平潮前、后进行每5分钟一次的加密观测。

5.2.1.5水文测验期间的风力、海况

此次水文测验期间的风力和海况如表5.2-4所示。

表5.2-4   水文测验期间的风力、海况一览表

| 工 作 日 期 | 风 | 浪 |
| --- | --- | --- |
|  | 风向 | 风力 |  |
| 12月31日 | 偏北风 | 8级，阵风9~10级 | 4~5级 |
| 1月1日 | 偏北风 | 7~8级，阵风9级 | 4级 |
| 1月2日 | 东北风 | 6~7级，阵风8级 | 3级 |
| 1月3日 | 东北风 | 5~6级，阵风7级 | 2~3级 |
| 1月4日 | 东北风 | 5~6级，阵风7级 | 2~3级 |
| 1月5日 | 偏北风 | 7~8级，阵风9级 | 4级 |
| 1月6日 | 北到东北风 | 7级，阵风8~9级 | 3级 |
| 1月7日 | 东北风 | 5~6级，阵风7级 | 2~3级 |
| 1月8日 | 东北风 | 5~6级，阵风7级 | 2~3级 |
| 1月9日 | 北到东北风 | 7级，阵风8~9级 | 4级 |
| 1月10日 | 东北风 | 6级，阵风7~8级 | 3~4级 |
| 1月11日 | 东北风 | 5~6级，阵风7级 | 2~3级 |
| 1月12日 | 东北风 | 6~7级，阵风8级 | 3级 |
| 1月13日 | 东北风 | 5~6级，阵风7级 | 2~3级 |
| 1月14日 | 北到东北风 | 5~6级，阵风7级 | 2~3级 |

5.2.1.6执行标准及质量控制

本次测验严格按照中华人民共和国国家标准(GB)实施，对尚未颁布GB标准的测验内容，则按国家有关部委的行业标准实施。采用的技术规范和技术要求有：

《水运工程测量规范》(JTJ203-2001)，中华人民共和国交通部；

《海洋调查规范》-海洋水文观测(GB12763.3-2007)，国家标准化管理委员会；

《海洋调查规范》-海洋气象观测(GB12763.3-2007)，国家标准化管理委员会；

《海滨观测规范》(GB/T14914-2006)，国家标准化管理委员会；

ISO-9001质量认证体系。

### 5.2.2潮位

5.2.2.1潮位特征值统计

各潮位站潮位特征值统计见表5.2-5，观测日期：1月1日00：00~1月31日23：00。

表5.2-5  各站同步期实测潮汐特征值的统计，m

| 项目 站名 | 潮 位 | 潮 差 | 涨落潮历时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最高 潮位 | 最低 潮位 | 平 均 高潮位 | 平 均 低潮位 | 平均 海面 | 最大 潮差 | 最小 潮差 | 平均 潮差 | 平均涨 潮历时 | 平均落 潮历时 |
| 三 门 | 3.12 | -2.90 | 2.12 | -1.64 | 0.23 | 6.01 | 1.54 | 3.75 | 06：08 | 06：17 |
| 坎 门 | 3.12 | -3.13 | 2.22 | -1.77 | 0.23 | 6.24 | 1.80 | 3.99 | 06：15 | 06：09 |
| 龙 湾* | 3.52 | -2.97 | 2.48 | -1.96 | 0.23 | 6.49 | 2.41 | 4.44 | 05：41 | 06：44 |
| 洞 头* | 3.16 | -2.98 | 2.21 | -1.70 | 0.22 | 6.14 | 1.81 | 3.91 | 06：13 | 06：11 |
| 瑞 安* | 3.39 | -2.55 | 2.43 | -1.93 | 0.23 | 5.94 | 2.50 | 4.36 | 04：58 | 07：26 |
| 上干山 | 3.40 | -3.39 | 2.39 | -1.98 | 0.22 | 6.79 | 2.14 | 4.37 | 06：01 | 06：24 |
| 鳌 江* | 3.57 | -2.44 | 2.48 | -1.83 | 0.29 | 5.94 | 2.34 | 4.31 | 04：49 | 07：35 |
| 琵琶门 | 3.39 | -3.26 | 2.35 | -1.92 | 0.24 | 6.64 | 2.06 | 4.27 | 05：58 | 06：26 |
| 南麂岛 | 3.12 | -3.01 | 2.14 | -1.70 | 0.22 | 6.12 | 1.79 | 3.84 | 06：07 | 06：18 |
| 闾 峡 | 3.17 | -3.26 | 2.33 | -1.99 | 0.23 | 6.43 | 2.14 | 4.33 | 06：06 | 06：19 |

注：飞云江南口站仅观测逐日高潮附近潮位，故不做潮汐特征统计。

5.2.2.2潮位资料的调和分析

通过对上述10站的潮位资料进行调和分析，获得它们主要全日、主要半日和主要浅水分潮的调和常数。按潮汐理论，又可据此进行潮汐特征的计算，从而进一步了解各站的潮汐性质，并可对其实测资料所统计的潮汐特征进行理论上的印证。

各站由调和常数计算得潮汐性质和潮汐特征，由表5.2-6~表5.2-7所示，。

表5.2-6  由调和常数所计算的潮汐性质及各项潮汐特征(观测日期：2011年1月1日~31日)

| 序列 | 站名 项目 | 三门 | 坎门 | 龙湾 | 洞头 | 瑞安 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮汐性质(HK1+H01)/HM2 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| 2 | 主要半日分潮振幅比(HS2/HM2) | 0.39 | 0.49 | 0.32 | 0.37 | 0.29 |
| 3 | 主要日分潮振幅比(H01/HK1) | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 0.64 |
| 4 | 主要浅水潮与主要半日分潮振幅比(HM4/HM2) | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.12 |
| 5 | 主要半日、全日分潮迟角差：G(M2)-(G(K1)+G(O1)) | 208.3 | 199.32 | 189.51 | 206.31 | 176.66 |
| 6 | 主要半日和浅海分潮迟角差：2G(M2)-G(M4) | 19.15 | 278.01 | 62.41 | 323.17 | 63.99 |
| 7 | 主要浅海分潮振幅和(M4+MS4+M6) | 3.75 | 2.98 | 25.15 | 4.00 | 44.24 |
| 8 | 平均高潮不等(MHWQ) | 17.08 | 11.99 | 6.10 | 16.00 | 2.00 |
| 9 | 平均低潮不等(MLWQ) | 67.75 | 70.45 | 73.38 | 68.45 | 68.67 |
| 10 | 涨潮历时(ZCLS) | 6时10分 | 6时16分 | 5时48分 | 6时16分 | 5时19分 |
| 11 | 落潮历时(LCLS) | 6时14分 | 6时8分 | 6时36分 | 6时8分 | 7时5分 |

注：表中的各项特征潮位均以平均海平面为零起算。

表5.2-7  由调和常数所计算的潮汐性质及各项潮汐特征(观测日期：2011年1月1日~31日)

| 序列 | 站名 项目 | 上干山 | 鳌江 | 琵琶门 | 南麂岛 | 闾峡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮汐性质(HK1+H01)/HM2 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| 2 | 主要半日分潮振幅比(HS2/HM2) | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.33 |
| 3 | 主要日分潮振幅比(H01/HK1) | 0.74 | 0.63 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 4 | 主要浅水潮与主要半日分潮振幅比(HM4/HM2) | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 5 | 主要半日、全日分潮迟角差：G(M2)-(G(K1)+G(O1)) | 204.52 | 178.33 | 204.85 | 207.48 | 209.60 |
| 6 | 主要半日和浅海分潮迟角差：2G(M2)-G(M4) | 102.83 | 63.15 | 108.93 | 98.10 | 155.60 |
| 7 | 主要浅海分潮振幅和(M4+MS4+M6) | 11.64 | 44.82 | 12.76 | 4.48 | 10.76 |
| 8 | 平均高潮不等(MHWQ) | 15.58 | 1.02 | 15.43 | 16.88 | 18.75 |
| 9 | 平均低潮不等(MLWQ) | 71.69 | 70.02 | 70.04 | 69.03 | 70.95 |
| 10 | 涨潮历时(ZCLS) | 6时4分 | 5时14分 | 6时2分 | 6时8分 | 6时6分 |
| 11 | 落潮历时(LCLS) | 6时20分 | 7时10分 | 6时22分 | 6时16分 | 6时18分 |

注：表中的各项特征潮位均以平均海平面为零起算。

5.2.2.3潮汐性质

潮汐性质通常是以主要全日分潮K1、O1的振幅之和与主要半日分潮M2振幅之比、即(HK1+H01)/HM2进行判别，由表5.1-6和表5.1-7中潮汐性质一栏可知，其比值在0.26~0.31之间，均小于0.50，因此本测区10个测站的潮汐性质均可归属为正规半日潮类型。但由于主要浅水分潮与主要半日分潮振幅比HM4/HM2在龙湾、瑞安、鳌江站介于0.06~0.12之间，主要浅水分潮M4、MS4、M6三者的振幅之和介于25.15~44.82cm之间，浅水分潮的作用较大，故从严格意义上来讲，三站的潮汐性质均应属于“不规则半日浅海潮”类型。而其他各站主要浅水分潮与主要半日分潮振幅比HM4/HM2在0.01~0.03之间，主要浅水分潮M4、MS4、M6三者的振幅之和介于2.98~12.76cm之间，浅水分潮相对甚小，因此，这些测站的潮汐性质，均可归属为正规半日潮类型。

### 5.2.3潮流

为了方便地分析与描述10条水文垂线之间不同的实测流况，将这10个测站分成所在的三个区域来论述，其中F1#垂线所在处称“飞云江口”，其他垂线称“工程外侧水域”。

5.2.3.1实测最大流速(流向)的统计与分析

表5.2-8~表5.2-10给出了各垂线大、中、小潮同步观测期间分层最大涨、落潮流速(流向)的统计结果。

表5.2-8   大潮实测各垂线上分层最大涨、落潮流速、流向统计

| 区域 | 垂线 | 潮态 | 面 | 0.2H | 0.4H | 0.6H | 0.8H | 底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() |
| 飞云江口 | F1 | 涨潮 | 1.36 | 320 | 1.31 | 318 | 1.20 | 318 | 1.18 | 310 | 1.16 | 320 | 1.12 | 312 |
|  |  | 落潮 | 1.32 | 130 | 1.30 | 130 | 1.24 | 132 | 1.18 | 132 | 1.08 | 128 | 1.04 | 126 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 涨潮 | 0.96 | 294 | 0.92 | 293 | 0.87 | 293 | 0.82 | 296 | 0.78 | 298 | 0.73 | 298 |
|  |  | 落潮 | 1.00 | 124 | 0.95 | 125 | 0.92 | 116 | 0.84 | 118 | 0.79 | 115 | 0.69 | 115 |
|  | F3 | 涨潮 | 0.64 | 292 | 0.61 | 294 | 0.61 | 297 | 0.56 | 296 | 0.52 | 300 | 0.42 | 299 |
|  |  | 落潮 | 0.63 | 131 | 0.60 | 130 | 0.57 | 125 | 0.53 | 132 | 0.47 | 130 | 0.41 | 127 |
|  | F4 | 涨潮 | 0.68 | 284 | 0.71 | 286 | 0.70 | 292 | 0.63 | 286 | 0.61 | 296 | 0.57 | 304 |
|  |  | 落潮 | 0.62 | 174 | 0.66 | 168 | 0.65 | 146 | 0.58 | 142 | 0.56 | 128 | 0.48 | 146 |
|  | F5 | 涨潮 | 0.77 | 298 | 0.74 | 298 | 0.72 | 303 | 0.71 | 299 | 0.64 | 295 | 0.61 | 304 |
|  |  | 落潮 | 0.76 | 133 | 0.72 | 131 | 0.69 | 133 | 0.64 | 132 | 0.57 | 131 | 0.48 | 129 |
|  | F6 | 涨潮 | 0.72 | 287 | 0.69 | 288 | 0.65 | 302 | 0.59 | 299 | 0.56 | 306 | 0.50 | 297 |
|  |  | 落潮 | 0.65 | 127 | 0.62 | 125 | 0.60 | 134 | 0.57 | 128 | 0.52 | 122 | 0.48 | 125 |
|  | F8 | 涨潮 | 0.55 | 326 | 0.52 | 327 | 0.49 | 327 | 0.47 | 329 | 0.43 | 325 | 0.38 | 325 |
|  |  | 落潮 | 0.70 | 153 | 0.67 | 152 | 0.65 | 150 | 0.55 | 160 | 0.52 | 152 | 0.46 | 165 |
|  | F9 | 涨潮 | 0.57 | 288 | 0.54 | 289 | 0.51 | 289 | 0.47 | 293 | 0.42 | 292 | 0.35 | 306 |
|  |  | 落潮 | 0.59 | 144 | 0.56 | 142 | 0.53 | 138 | 0.51 | 134 | 0.45 | 143 | 0.35 | 136 |
|  | F10 | 涨潮 | 0.85 | 294 | 0.81 | 293 | 0.76 | 294 | 0.71 | 291 | 0.65 | 292 | 0.39 | 304 |
|  |  | 落潮 | 0.78 | 119 | 0.75 | 118 | 0.68 | 118 | 0.65 | 118 | 0.60 | 116 | 0.44 | 115 |

表5.2-9   中潮实测各垂线上分层最大涨、落潮流速、流向统计

| 区域 | 垂线 | 潮态 | 面 | 0.2H | 0.4H | 0.6H | 0.8H | 底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() |
| 飞云江口 | F1 | 涨潮 | 1.42 | 322 | 1.40 | 320 | 1.38 | 322 | 1.34 | 322 | 1.22 | 322 | 1.15 | 322 |
|  |  | 落潮 | 1.31 | 134 | 1.28 | 136 | 1.26 | 136 | 1.18 | 134 | 1.08 | 132 | 1.03 | 140 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 涨潮 | 0.85 | 308 | 0.83 | 308 | 0.79 | 308 | 0.78 | 312 | 0.75 | 310 | 0.60 | 314 |
|  |  | 落潮 | 0.81 | 120 | 0.79 | 120 | 0.77 | 122 | 0.76 | 116 | 0.66 | 118 | 0.50 | 119 |
|  | F3 | 涨潮 | 0.70 | 298 | 0.67 | 300 | 0.65 | 303 | 0.63 | 300 | 0.58 | 297 | 0.50 | 308 |
|  |  | 落潮 | 0.63 | 129 | 0.60 | 128 | 0.54 | 132 | 0.53 | 129 | 0.49 | 121 | 0.41 | 120 |
|  | F4 | 涨潮 | 0.68 | 292 | 0.70 | 286 | 0.60 | 302 | 0.68 | 296 | 0.66 | 308 | 0.56 | 304 |
|  |  | 落潮 | 0.76 | 176 | 0.75 | 170 | 0.64 | 162 | 0.56 | 158 | 0.50 | 146 | 0.40 | 132 |
|  | F5 | 涨潮 | 0.75 | 298 | 0.71 | 301 | 0.69 | 305 | 0.67 | 306 | 0.62 | 297 | 0.57 | 298 |
|  |  | 落潮 | 0.73 | 134 | 0.70 | 132 | 0.65 | 138 | 0.61 | 138 | 0.54 | 133 | 0.43 | 130 |
|  | F6 | 涨潮 | 0.71 | 291 | 0.69 | 291 | 0.66 | 296 | 0.64 | 304 | 0.60 | 304 | 0.56 | 307 |
|  |  | 落潮 | 0.65 | 130 | 0.62 | 131 | 0.59 | 135 | 0.58 | 135 | 0.55 | 131 | 0.47 | 127 |
|  | F8 | 涨潮 | 0.85 | 315 | 0.81 | 314 | 0.79 | 314 | 0.68 | 313 | 0.56 | 314 | 0.53 | 314 |
|  |  | 落潮 | 0.59 | 167 | 0.57 | 170 | 0.53 | 173 | 0.49 | 138 | 0.40 | 133 | 0.38 | 111 |
|  | F9 | 涨潮 | 0.51 | 298 | 0.48 | 301 | 0.47 | 297 | 0.45 | 303 | 0.40 | 308 | 0.36 | 317 |
|  |  | 落潮 | 0.69 | 161 | 0.65 | 157 | 0.57 | 150 | 0.47 | 136 | 0.41 | 121 | 0.31 | 126 |
|  | F10 | 涨潮 | 0.81 | 295 | 0.77 | 298 | 0.72 | 296 | 0.67 | 298 | 0.60 | 298 | 0.45 | 307 |
|  |  | 落潮 | 0.64 | 130 | 0.64 | 121 | 0.63 | 115 | 0.59 | 116 | 0.55 | 124 | 0.41 | 124 |

表5.2-10   小潮实测各垂线上分层最大涨、落潮流速、流向统计

| 区域 | 垂线 | 潮态 | 面 | 0.2H | 0.4H | 0.6H | 0.8H | 底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() |
| 飞云江口 | F1 | 涨潮 | 1.20 | 316 | 1.14 | 316 | 0.98 | 320 | 0.92 | 322 | 0.87 | 320 | 0.84 | 308 |
|  |  | 落潮 | 1.44 | 134 | 1.36 | 136 | 1.02 | 132 | 0.92 | 134 | 0.84 | 138 | 0.74 | 134 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 涨潮 | 0.63 | 307 | 0.61 | 306 | 0.57 | 308 | 0.53 | 308 | 0.49 | 299 | 0.46 | 299 |
|  |  | 落潮 | 0.55 | 118 | 0.52 | 134 | 050 | 134 | 0.46 | 113 | 0.42 | 121 | 0.35 | 131 |
|  | F3 | 涨潮 | 0.44 | 295 | 0.42 | 298 | 0.41 | 303 | 0.38 | 298 | 0.34 | 305 | 0.30 | 311 |
|  |  | 落潮 | 0.40 | 141 | 0.38 | 142 | 0.36 | 138 | 0.34 | 135 | 0.33 | 130 | 0.23 | 127 |
|  | F4 | 涨潮 | 0.43 | 292 | 0.44 | 264 | 0.39 | 296 | 0.42 | 294 | 0.42 | 288 | 0.32 | 306 |
|  |  | 落潮 | 0.50 | 190 | 0.50 | 173 | 0.44 | 166 | 0.42 | 152 | 0.36 | 145 | 0.29 | 141 |
|  | F5 | 涨潮 | 0.47 | 295 | 0.45 | 298 | 0.42 | 302 | 0.38 | 306 | 0.35 | 311 | 0.27 | 309 |
|  |  | 落潮 | 0.41 | 135 | 0.40 | 136 | 0.39 | 124 | 0.38 | 125 | 0.35 | 121 | 0.29 | 133 |
|  | F6 | 涨潮 | 0.50 | 251 | 0.48 | 252 | 0.45 | 310 | 0.43 | 309 | 0.39 | 310 | 0.35 | 292 |
|  |  | 落潮 | 0.42 | 129 | 0.40 | 131 | 0.39 | 140 | 0.37 | 137 | 0.35 | 134 | 0.30 | 133 |
|  | F8 | 涨潮 | 0.45 | 322 | 0.44 | 322 | 0.43 | 322 | 0.39 | 335 | 0.30 | 336 | 0.26 | 316 |
|  |  | 落潮 | 0.47 | 158 | 0.44 | 159 | 0.43 | 164 | 0.39 | 159 | 0.32 | 174 | 0.28 | 177 |
|  | F9 | 涨潮 | 0.41 | 250 | 0.39 | 253 | 0.37 | 270 | 0.32 | 293 | 0.28 | 255 | 0.26 | 270 |
|  |  | 落潮 | 0.36 | 182 | 0.34 | 185 | 0.33 | 174 | 0.31 | 164 | 0.28 | 164 | 0.22 | 163 |
|  | F10 | 涨潮 | 0.57 | 302 | 0.54 | 300 | 0.51 | 298 | 0.48 | 293 | 0.41 | 293 | 0.30 | 292 |
|  |  | 落潮 | 0.46 | 122 | 0.44 | 124 | 0.43 | 120 | 0.40 | 118 | 0.37 | 105 | 0.29 | 105 |

由上述三表中所列特征值，可做如下分析与阐述：

(1)各区域实测最大流速的极值

在飞云江口(F1#垂线)，分层最大流速的极值，涨潮流为1.42m/s，对应流向322°，出现于中潮汛表层；落潮流为1.44m/s，对应流向为134°，出现于小潮汛表层。

在工程外侧水域各垂线中，分层最大流速极值，涨潮流为0.96m/s，对应流向294°；落潮流为1.00m/s，对应流向为124°，均出现于大潮汛F2#垂线表层。

(2)实测最大流速的平面分布

由上述三表中分层最大涨潮流速可以看出，当潮波由东南向西北推进时，海流逐渐增强，至飞云江口受地形缩窄形成较强的涨潮流，如，大众潮汛，测区外侧的F3、F6和F9垂线，各层实测最大涨潮流速分别介于0.35~0.72m/s和0.36~0.71m/s；向内至F5和F8垂线，各层实测最大涨潮流速分别介于0.38~0.77m/s和0.53~0.85m/s；进入飞云江口门外时(F2垂线)，各层实测最大涨潮流速增至0.57~0.96m/s；而汇入飞云江口门形成较强的涨潮流，各层实测最大涨潮流速，大潮汛介于1.12~1.36m/s(F1)，中潮介于1.15~1.42m/s(F1)。同样，小潮汛的实测最大涨潮流亦有类似的分布。

从上述三表中分层最大落潮流速还可以看出，最大落潮流的平面分布亦与最大涨潮流的分布相似，仍以飞云江口最强，在工程外侧水域则由内向外逐渐减弱。

(3)实测最大流速的垂向分布

若将上述三表所列实测分层最大涨、落潮流速进行垂向比较可以看出，测区海流的垂向分布，无论是涨潮流还是落潮流，均具有上表层向下底层逐渐减弱的特征。一般而言，涨潮流时，表层流速约为底层的1.19~2.18倍，平均为1.47倍；落潮流时，表层流速约为底层的1.27~2.23倍，平均为1.59倍。

(4)实测最大流速对应的流向

由上述三表中实测各垂线分层最大涨、落潮流速所对应的流向，还可以看出测区流场。就飞云江口而言，其流场主要受江道地形走向的制约，涨潮流指向西北方向，落潮流指向东南方向；工程外侧水域则受潮波运动影响，涨潮流多指西北偏西方向，落潮流多指东南方向。

5.2.3.2垂线流速(流向)的统计分析

各测站垂线涨、落潮最大及平均流速(流向)统计见表5.2-11~5.2-13，所有观测时次垂线流速(流向)在不同流速范围和流向方位上出现频率见表5.2-14~ 15。

表5.2-11  大潮垂线涨、落潮最大及平均流速、流向统计

| 区域 | 垂线号 | 涨潮 | 落潮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂线最大 | 平均 | 垂线最大 | 平均 |
|  |  | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() |
| 飞云 江口 | F1 | 1.02 | 316 | 0.61 | 316 | 1.20 | 130 | 0.89 | 127 |
|  |  | 1.22 | 317 | 0.78 | 315 | 1.06 | 129 | 0.77 | 129 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.66 | 294 | 0.42 | 296 | 0.73 | 112 | 0.49 | 125 |
|  |  | 0.84 | 295 | 0.48 | 296 | 0.87 | 119 | 0.49 | 123 |
|  | F3 | 0.44 | 300 | 0.31 | 294 | 0.54 | 130 | 0.37 | 134 |
|  |  | 0.56 | 299 | 0.38 | 297 | 0.48 | 121 | 0.34 | 129 |
|  | F4 | 0.48 | 288 | 0.35 | 288 | 0.58 | 152 | 0.41 | 161 |
|  |  | 0.65 | 292 | 0.42 | 294 | 0.49 | 154 | 0.34 | 156 |
|  | F5 | 0.49 | 301 | 0.33 | 299 | 0.65 | 132 | 0.42 | 135 |
|  |  | 0.70 | 299 | 0.46 | 300 | 0.58 | 122 | 0.37 | 134 |
|  | F6 | 0.45 | 292 | 0.29 | 283 | 0.57 | 127 | 0.39 | 136 |
|  |  | 0.62 | 297 | 0.42 | 291 | 0.47 | 132 | 0.34 | 144 |
|  | F8 | 0.47 | 327 | 0.26 | 312 | 0.59 | 156 | 0.33 | 157 |
|  |  | 0.42 | 307 | 0.30 | 313 | 0.55 | 153 | 0.35 | 156 |
|  | F9 | 0.39 | 281 | 0.29 | 272 | 0.49 | 137 | 0.36 | 147 |
|  |  | 0.47 | 292 | 0.33 | 288 | 0.41 | 158 | 0.30 | 152 |
|  | F10 | 0.56 | 304 | 0.38 | 298 | 0.65 | 117 | 0.42 | 121 |
|  |  | 0.71 | 293 | 0.48 | 296 | 0.54 | 122 | 0.37 | 123 |

表5.2-12  中潮垂线涨、落潮最大及平均流速、流向统计

| 区域 | 垂线号 | 涨潮 | 落潮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂线最大 | 平均 | 垂线最大 | 平均 |
|  |  | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() |
| 飞云 江口 | F1 | 1.14 | 322 | 0.69 | 323 | 1.19 | 135 | 0.87 | 135 |
|  |  | 1.32 | 322 | 0.80 | 323 | 1.09 | 134 | 0.81 | 136 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.68 | 306 | 0.42 | 305 | 0.73 | 118 | 0.49 | 128 |
|  |  | 0.77 | 310 | 0.47 | 310 | 0.61 | 113 | 0.39 | 124 |
|  | F3 | 0.54 | 303 | 0.33 | 303 | 0.53 | 128 | 0.37 | 127 |
|  |  | 0.62 | 301 | 0.41 | 301 | 0.46 | 130 | 0.32 | 127 |
|  | F4 | 0.67 | 296 | 0.40 | 291 | 0.57 | 160 | 0.39 | 166 |
|  |  | 0.66 | 301 | 0.40 | 300 | 0.55 | 160 | 0.36 | 163 |
|  | F5 | 0.57 | 307 | 0.39 | 302 | 0.61 | 134 | 0.42 | 135 |
|  |  | 0.67 | 299 | 0.43 | 302 | 0.54 | 132 | 0.37 | 134 |
|  | F6 | 0.61 | 305 | 0.35 | 300 | 0.57 | 131 | 0.38 | 136 |
|  |  | 0.64 | 298 | 0.41 | 294 | 0.50 | 139 | 0.35 | 137 |
|  | F8 | 0.52 | 325 | 0.34 | 314 | 0.49 | 138 | 0.33 | 154 |
|  |  | 0.71 | 314 | 0.40 | 312 | 0.41 | 147 | 0.25 | 155 |
|  | F9 | 0.44 | 305 | 0.29 | 292 | 0.50 | 144 | 0.35 | 155 |
|  |  | 0.44 | 297 | 0.30 | 290 | 0.42 | 166 | 0.30 | 161 |
|  | F10 | 0.60 | 301 | 0.40 | 299 | 0.58 | 117 | 0.40 | 123 |
|  |  | 0.68 | 298 | 0.45 | 298 | 0.55 | 117 | 0.37 | 120 |

表5.2-13  小潮垂线涨、落潮最大及平均流速、流向统计

| 区域 | 垂线号 | 涨潮 | 落潮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂线最大 | 平均 | 垂线最大 | 平均 |
|  |  | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() | 流速 (m/s) | 流向 (() |
| 飞云 江口 | F1 | 0.96 | 318 | 0.56 | 314 | 0.98 | 138 | 0.64 | 135 |
|  |  | 0.88 | 319 | 0.49 | 321 | 0.95 | 136 | 0.60 | 134 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.54 | 307 | 0.33 | 298 | 0.45 | 122 | 0.32 | 128 |
|  |  | 0.52 | 293 | 0.36 | 297 | 0.45 | 127 | 0.33 | 129 |
|  | F3 | 0.38 | 302 | 0.26 | 291 | 0.34 | 136 | 0.24 | 134 |
|  |  | 0.35 | 282 | 0.25 | 277 | 0.29 | 139 | 0.20 | 138 |
|  | F4 | 0.42 | 282 | 0.27 | 291 | 0.37 | 155 | 0.25 | 154 |
|  |  | 0.39 | 294 | 0.27 | 292 | 0.42 | 158 | 0.28 | 165 |
|  | F5 | 0.39 | 303 | 0.30 | 293 | 0.37 | 131 | 0.25 | 138 |
|  |  | 0.35 | 294 | 0.23 | 282 | 0.36 | 140 | 0.23 | 139 |
|  | F6 | 0.42 | 304 | 0.28 | 289 | 0.37 | 135 | 0.25 | 140 |
|  |  | 0.42 | 259 | 0.27 | 274 | 0.30 | 183 | 0.22 | 148 |
|  | F8 | 0.38 | 327 | 0.24 | 321 | 0.37 | 157 | 0.24 | 151 |
|  |  | 0.35 | 286 | 0.20 | 267 | 0.38 | 161 | 0.23 | 162 |
|  | F9 | 0.31 | 265 | 0.22 | 266 | 0.30 | 167 | 0.22 | 165 |
|  |  | 0.31 | 248 | 0.23 | 256 | 0.29 | 174 | 0.21 | 183 |
|  | F10 | 0.47 | 297 | 0.29 | 300 | 0.40 | 116 | 0.25 | 116 |
|  |  | 0.39 | 295 | 0.27 | 291 | 0.35 | 128 | 0.25 | 123 |

表5.2-14   各站垂线平均流向在16个方位上出现的频次、频率的统计

| 区域 | 方位 垂线(测站) | 1 N | 2 NNE | 3 NE | 4 ENE | 5 E | 6 ESE | 7 SE | 8 SSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞云 江口 | F1# | 频次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
|  |  | 频率 | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.83% | 0.00% | 3.27% | 49.13% | 0.83% |
| 工程 外侧 水域 | F2# | 频次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 |
|  |  | 频率 | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 1.23% | 21.33% | 21.30% | 3.07% |
|  | F3# | 频次 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 |
|  |  | 频率 | 1.27% | 0.00% | 1.23% | 1.27% | 2.50% | 15.43% | 19.10% | 8.03% |
|  | F4# | 频次 | 0 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.33333 | 13.6667 |
|  |  | 频率 | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.93% | 37.23% |
|  | F5# | 频次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 |
|  |  | 频率 | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 0.63% | 0.63% | 12.47% | 27.47% | 5.00% |
|  | F6# | 频次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 |
|  |  | 频率 | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 11.73% | 19.90% | 9.33% |
|  | F8# | 频次 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
|  |  | 频率 | 0.00% | 0.63% | 1.93% | 1.30% | 0.63% | 3.83% | 9.63% | 19.83% |
|  | F9# | 频次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 |
|  |  | 频率 | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 0.63% | 1.23% | 3.07% | 14.37% | 15.63% |
|  | F10# | 频次 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 |
|  |  | 频率 | 0.00% | 0.00% | 1.90% | 1.27% | 6.27% | 21.80% | 16.80% | 3.13% |
| 水域 | 方位 垂线(测站) | 9 S | 10 SSW | 11 SW | 12 WSW | 13 W | 14 WNW | 15 NW | 16 NNW |
| 飞云 江口 | F1# | 频次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
|  |  | 频率 | 1.67% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 39.27% | 2.53% |
| 工程 外侧 水域 | F2# | 频次 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
|  |  | 频率 | 3.03% | 2.47% | 1.23% | 0.60% | 5.50% | 20.13% | 18.27% | 1.20% |
|  | F3# | 频次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 |
|  |  | 频率 | 1.27% | 1.90% | 1.27% | 2.47% | 9.13% | 25.90% | 7.37% | 1.87% |
|  | F4# | 频次 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |
|  |  | 频率 | 11.80% | 1.83% | 1.80% | 4.60% | 5.47% | 28.13% | 4.57% | 0.90% |
|  | F5# | 频次 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 | 0 |
|  |  | 频率 | 5.63% | 1.27% | 0.63% | 2.53% | 6.20% | 23.10% | 13.80% | 0.00% |
|  | F6# | 频次 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 |
|  |  | 频率 | 6.87% | 1.87% | 2.53% | 4.33% | 8.77% | 20.53% | 9.23% | 2.47% |
|  | F8# | 频次 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 |
|  |  | 频率 | 8.40% | 4.47% | 3.23% | 4.43% | 4.43% | 9.57% | 21.93% | 5.73% |
|  | F9# | 频次 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 |
|  |  | 频率 | 9.43% | 8.13% | 7.53% | 7.53% | 10.67% | 16.80% | 4.33% | 0.00% |
|  | F10# | 频次 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 7 | 1 |
|  |  | 频率 | 0.63% | 0.63% | 1.27% | 0.63% | 3.80% | 27.47% | 12.50% | 1.90% |

表5.2-15   各站垂线平均流速不同范围出现的频次、频率的统计

| 区域 | 垂线号 | 流速范围 项目 | 0~0.51m/s | 0.52~1.02m/s | ≥1.03m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤1节 | 1~2节 | ≥2节 |
| 飞云 江口 | F1# | 出现频次 | 13 | 17 | 10 |
|  |  | 出现频次 | 32.50% | 42.50% | 25.00% |
| 工程 外侧 水域 | F2# | 出现频次 | 37 | 17 | 0 |
|  |  | 出现频次 | 68.52% | 31.48% | 0.00% |
|  | F3# | 出现频次 | 49 | 5 | 0 |
|  |  | 出现频次 | 90.74% | 9.26% | 0.00% |
|  | F4# | 出现频次 | 31 | 6 | 0 |
|  |  | 出现频次 | 83.78% | 16.22% | 0.00% |
|  | F5# | 出现频次 | 42 | 11 | 0 |
|  |  | 出现频次 | 79.25% | 20.75% | 0.00% |
|  | F6# | 出现频次 | 46 | 7 | 0 |
|  |  | 出现频次 | 86.79% | 13.21% | 0.00% |
|  | F8# | 出现频次 | 49 | 3 | 0 |
|  |  | 出现频次 | 93.59% | 6.41% | 0.00% |
|  | F9# | 出现频次 | 53 | 0 | 0 |
|  |  | 出现频次 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|  | F10# | 出现频次 | 42 | 12 | 0 |
|  |  | 出现频次 | 77.78% | 22.22% | 0.00% |

向上述五表给出的各项统计，若按垂线所在区域而言，可做如下分析阐述：

(1)飞云江口的总体流况

首先，由表5.1-11~表5.1-13可知，在飞云江口的F1测站上，各潮汛垂线最大流速涨潮流时介于0.88~1.32m/s之间，落潮流时介于0.95~1.20m/s之间；涨潮流平均流速介于0.49~0.80m/s之间，落潮流平均流速介于0.60~0.89m/s之间。

其次，由表5.1-14可知，该站垂线流速l节以内的占32.50%，1~2节的占42.50%，大于2节的占25.00%；又由表5.1-15可知，垂线涨潮流流向集中在NW方位上，出现频率占39.27%；落潮流流向集中在SE方位上，出现频率占49.13%，海流运动的形式为往复流。

(2)工程外侧水域的总体流况

在工程外侧水域各测站上，垂线最大流速大、中潮汛的差异亦较小，如涨潮流，大潮汛介于0.39~0.84m/s之间，中潮汛介于0.44~0.77m/s之间，又如落潮流大潮汛介于0.41~0.87m/s之间，中潮汛介于0.41~0.73m/s之间；而小潮汛有所减弱，涨潮汛介于0.31~0.54m/s之间，落潮流介于0.29~0.45m/s之间；就涨、落潮垂线平均流速而言，随潮汛演变亦有类似的变化，总体上看，大、中潮汛涨潮涨平均流速在0.26~0.48m/s之间，落潮流平均流速在0.25~0.49m/s之间；小潮汛则有所减弱，涨潮流平均流速在0.20~0.36m/s之间，落潮流平均流速在0.20~0.33m/s之间。

从各站垂线流速出现不同范围来看，1节以内的占68.52~100%，1~2节的占6.41~31.48%(除F9垂线外)，而大于2节未出现；表明该水域总体上流况平缓；从垂线流速所对应的流向看，总体上涨潮流多指西北偏西，落潮流多指东南偏东，但各测站所处位置不同，流向亦不尽相同，具体来看，就涨潮流而言，F2、F5、F8和F10测站的流向多出现在WNW和NW这二个方位上，分别占38.40%、36.90%、31.5096和39.97%，F3和F9测站的流向多出现在W和WNW这二个方位上，分别占35.03%和27.47%，F4测站的流向较集中在WNW方位上，占28.13%，而F6测站的流向较为分散，多出现在W、WNW和NW这三个方位上，合计出现频率占38.53%；就落潮流而言，F2、F3、F5和F10测站的流向多出现在ESE和SE这二个方位上，其合计频率为42.63%、34.53%、39.93%和38.60%，F4测站的流向多出现在SSE和S这二个方位上，出现频率为49.03%，F6测站的流向较为分散，多出现在ESE、SE和SSE这三个方位上，合计频率为40.97%，F8和F9测站的流向亦较分散，多出现在SE、SSE和S这三个方位上，合计频率分别占37.87%和39.43%。

5.2.3.3实测涨、落潮流历时的统计

为了相对准确地判别各垂线涨、落潮流的历时，除在测验中实施转流时段半小时的加密观测外，同时，在潮流资料的整编中对涨、落潮流的主流向进行判读，进而划分涨、落潮流历时。表5.2-16即为各垂线大、中、小潮垂线平均涨、落潮流历时的统计。

表5.2-16  各垂线大、中、小潮垂线平均涨、落潮流历时的统计

| 潮 型 | 区域 | 项目 垂线号 | 一潮 | 二潮 | 两潮平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 涨潮历时 | 落潮历时 | 涨潮历时 | 落潮历时 | 涨潮历时 | 落潮历时 |
| 大 潮 | 飞云江口 | F1 | 5：25 | 7：21 | 5：25 | 6：37 | 5：25 | 6：59 |
|  | 工程 外侧 水域 | F2 | 5：31 | 6：35 | 6：01 | 6：28 | 5：46 | 6：31 |
|  |  | F3 | 5：47 | 6：23 | 6：34 | 6：15 | 6：10 | 6：19 |
|  |  | F4 | 5：19 | 6：46 | 5：55 | 6：36 | 5：37 | 6：41 |
|  |  | F5 | 5：35 | 6：54 | 5：43 | 6：25 | 5：39 | 6：39 |
|  |  | F6 | 6：24 | 6：26 | 5：37 | 6：25 | 6：00 | 6：25 |
|  |  | F8 | 5：06 | 7：29 | 5：35 | 5：35 | 5：20 | 6：32 |
|  |  | F9 | 6：01 | 6：29 | 6：03 | 5：50 | 6：02 | 6：09 |
|  |  | F10 | 5：34 | 6：39 | 6：23 | 5：58 | 5：58 | 6：18 |
| 中 潮 | 飞云江口 | F1 | 5：10 | 7：22 | 5：28 | 6：28 | 5：19 | 6：55 |
|  | 工程 外侧 水域 | F2 | 5：32 | 6：56 | 6：02 | 6：06 | 5：47 | 6：31 |
|  |  | F3 | 5：36 | 6：29 | 6：04 | 6：26 | 5：50 | 6：27 |
|  |  | F4 | 5：32 | 6：32 | 5：58 | 6：33 | 5：45 | 6：32 |
|  |  | F5 | 5：20 | 6：34 | 5：59 | 6：27 | 5：39 | 6：30 |
|  |  | F6 | 5：49 | 6：38 | 5：56 | 6：33 | 5：52 | 6：35 |
|  |  | F8 | 5：36 | 5：54 | 7：09 | 5：28 | 6：22 | 5：41 |
|  |  | F9 | 5：30 | 7：03 | 5：56 | 5：57 | 5：43 | 6：30 |
|  |  | F10 | 5：33 | 6：28 | 6：02 | 6：05 | 5：47 | 6：16 |
| 小 潮 | 飞云江口 | F1 | 5：54 | 6：55 | 5：37 | 6：27 | 5：45 | 6：41 |
|  | 工程 外侧 水域 | F2 | 6：31 | 6：00 | 6：04 | 6：31 | 6：17 | 6：15 |
|  |  | F3 | 6：32 | 5：39 | 6：25 | 6：29 | 6：28 | 6：04 |
|  |  | F4 | 5：57 | 6：41 | 6：19 | 5：58 | 6：08 | 6：19 |
|  |  | F5 | 5：30 | 6：57 | 6：02 | 6：01 | 5：46 | 6：29 |
|  |  | F6 | 6：25 | 5：59 | 5：55 | 6：28 | 6：10 | 6：13 |
|  |  | F8 | 5：59 | 7：08 | 5：49 | 5：58 | 5：54 | 6：33 |
|  |  | F9 | 5：27 | 6：32 | 5：30 | 7：00 | 5：28 | 6：46 |
|  |  | F10 | 6：32 | 6：26 | 6：03 | 5：59 | 6：17 | 6：12 |

根据表5.2-16的统计结果，可对测区各区域海流的涨、落潮历时有一个总体上的了解。

在飞云江口(F1垂线)，受上游径流影响，以落潮历时长于涨潮历时为主要特征；如以两潮平均为例，大、中、小潮汛期间，飞云江口的落潮流历时长达6小时41分至6小时59分，而涨潮流历时在5小时19分至5小时45分。在工程外侧水域，总体上多为落潮流历时略长于涨潮流历时，但在对涨、落潮流的主流向判读时，确定的主流向是一个“相对值”，加之转流时段为半小时的加密观测，有时仅差10°以内，但统计上却有可能被当做“相反”的流向趋势予以表征。

### 5.2.4含沙量

5.2.4.1含沙量在各水域上的分布

各垂线涨、落潮流中测点最大、最小含沙量以及垂线最大、最小和平均含沙量的特征值见表5.2-17~表5.2-19。

表5.2-17   大潮含沙量特征值统计，kg/m3

| 水域 | 垂 线 号 | 涨 潮 | 落 潮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测 点 | 垂 线 | 测 点 | 垂 线 |
|  |  | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 飞云江口 | F1 | 5.18 | 0.151 | 3.10 | 0.214 | 1.31 | 7.25 | 0.093 | 6.98 | 0.191 | 2.35 |
|  |  | 8.41 | 0.168 | 7.84 | 0.204 | 1.91 | 4.90 | 0.105 | 4.63 | 0.238 | 1.52 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.532 | 0.024 | 0.471 | 0.089 | 0.247 | 0.705 | 0.015 | 0.682 | 0.056 | 0.246 |
|  |  | 0.777 | 0.028 | 0.733 | 0.087 | 0.211 | 0.722 | 0.014 | 0.536 | 0.061 | 0.253 |
|  | F3 | 0.105 | 0.024 | 0.071 | 0.048 | 0.060 | 0.107 | 0.010 | 0.060 | 0.031 | 0.047 |
|  |  | 0.110 | 0.032 | 0.065 | 0.040 | 0.056 | 0.109 | 0.029 | 0.063 | 0.050 | 0.057 |
|  | F4 | 0.486 | 0.109 | 0.453 | 0.142 | 0.255 | 0.705 | 0.111 | 0.705 | 0.134 | 0.249 |
|  |  | 0.791 | 0.084 | 0.791 | 0.121 | 0.334 | 0.492 | 0.022 | 0.477 | 0.068 | 0.170 |
|  | F5 | 0.152 | 0.054 | 0.130 | 0.064 | 0.112 | 0.124 | 0.033 | 0.104 | 0.052 | 0.076 |
|  |  | 0.109 | 0.063 | 0.098 | 0.078 | 0.089 | 0.114 | 0.037 | 0.102 | 0.071 | 0.082 |
|  | F6 | 0.124 | 0.044 | 0.099 | 0.055 | 0.084 | 0.095 | 0.023 | 0.079 | 0.046 | 0.062 |
|  |  | 0.102 | 0.051 | 0.076 | 0.059 | 0.073 | 0.107 | 0.035 | 0.077 | 0.064 | 0.069 |
|  | F8 | 0.540 | 0.221 | 0.491 | 0.271 | 0.375 | 0.813 | 0.133 | 0.786 | 0.163 | 0.272 |
|  |  | 0.845 | 0.149 | 0.820 | 0.177 | 0.471 | 0.338 | 0.099 | 0.311 | 0.132 | 0.163 |
|  | F9 | 0.163 | 0.049 | 0.108 | 0.061 | 0.086 | 0.445 | 0.094 | 0.376 | 0.116 | 0.183 |
|  |  | 0.383 | 0.063 | 0.312 | 0.069 | 0.127 | 0.158 | 0.049 | 0.109 | 0.064 | 0.079 |
|  | F10 | 0.087 | 0.032 | 0.068 | 0.047 | 0.056 | 0.121 | 0.021 | 0.093 | 0.039 | 0.057 |
|  |  | 0.126 | 0.051 | 0.089 | 0.063 | 0.068 | 0.107 | 0.052 | 0.074 | 0.063 | 0.068 |

表5.2-18   中潮含沙量特征值统计，kg/m3

| 水域 | 垂 线 号 | 涨 潮 | 落 潮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测 点 | 垂 线 | 测 点 | 垂 线 |
|  |  | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 飞云 江口 | F1 | 7.84 | 0.275 | 6.68 | 0.421 | 2.13 | 9.30 | 0.090 | 8.43 | 0.383 | 2.80 |
|  |  | 10.7 | 0.099 | 7.52 | 0.193 | 2.51 | 7.09 | 0.031 | 6.98 | 0.183 | 2.02 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.625 | 0.136 | 0.533 | 0.180 | 0.299 | 1.52 | 0.103 | 1.30 | 0.181 | 0.371 |
|  |  | 0.635 | 0.113 | 0.559 | 0.155 | 0.267 | 0.702 | 0.061 | 0.523 | 0.109 | 0.308 |
|  | F3 | 0.158 | 0.029 | 0.077 | 0.051 | 0.063 | 0.123 | 0.049 | 0.098 | 0.065 | 0.078 |
|  |  | 0.173 | 0.054 | 0.113 | 0.066 | 0.082 | 0.148 | 0.030 | 0.086 | 0.062 | 0.074 |
|  | F4 | 0.656 | 0.143 | 0.607 | 0.155 | 0.269 | 1.21 | 0.099 | 1.20 | 0.162 | 0.330 |
|  |  | 1.38 | 0.131 | 1.38 | 0.186 | 0.361 | 0.764 | 0.049 | 0.547 | 0.122 | 0.224 |
|  | F5 | 0.180 | 0.062 | 0.158 | 0.119 | 0.128 | 0.231 | 0.062 | 0.198 | 0.077 | 0.126 |
|  |  | 0.249 | 0.147 | 0.208 | 0.161 | 0.180 | 0.257 | 0.080 | 0.231 | 0.132 | 0.150 |
|  | F6 | 0.163 | 0.037 | 0.103 | 0.069 | 0.081 | 0.136 | 0.054 | 0.121 | 0.071 | 0.092 |
|  |  | 0.149 | 0.044 | 0.121 | 0.093 | 0.102 | 0.179 | 0.026 | 0.113 | 0.080 | 0.095 |
|  | F8 | 1.18 | 0.226 | 0.797 | 0.283 | 0.599 | 0.822 | 0.174 | 0.673 | 0.223 | 0.304 |
|  |  | 2.29 | 0.189 | 1.17 | 0.308 | 0.805 | 0.944 | 0.138 | 0.345 | 0.210 | 0.304 |
|  | F9 | 0.170 | 0.053 | 0.112 | 0.092 | 0.095 | 0.304 | 0.064 | 0.227 | 0.072 | 0.126 |
|  |  | 0.343 | 0.095 | 0.268 | 0.106 | 0.144 | 0.176 | 0.062 | 0.097 | 0.083 | 0.090 |
|  | F10 | 0.163 | 0.074 | 0.141 | 0.094 | 0.114 | 0.163 | 0.073 | 0.123 | 0.104 | 0.114 |
|  |  | 0.187 | 0.059 | 0.146 | 0.087 | 0.121 | 0.210 | 0.057 | 0.128 | 0.098 | 0.112 |

表5.2-19  小潮含沙量特征值统计，kg/m3

| 水域 | 垂 线 号 | 涨 潮 | 落 潮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测 点 | 垂 线 | 测 点 | 垂 线 |
|  |  | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 飞云 江口 | F1 | 6.57 | 0.356 | 4.24 | 0.477 | 2.09 | 4.62 | 0.169 | 4.39 | 0.227 | 1.71 |
|  |  | 5.58 | 0.164 | 3.83 | 0.355 | 1.79 | 2.37 | 0.095 | 1.58 | 0.215 | 0.779 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.224 | 0.099 | 0.184 | 0.118 | 0.141 | 0.261 | 0.051 | 0.237 | 0.092 | 0.124 |
|  |  | 0.255 | 0.072 | 0.236 | 0.107 | 0.146 | 0.202 | 0.033 | 0.158 | 0.074 | 0.100 |
|  | F3 | 0.125 | 0.025 | 0.078 | 0.035 | 0.057 | 0.096 | 0.025 | 0.068 | 0.033 | 0.040 |
|  |  | 0.074 | 0.015 | 0.071 | 0.032 | 0.048 | 0.129 | 0.021 | 0.091 | 0.024 | 0.052 |
|  | F4 | 0.296 | 0.118 | 0.289 | 0.143 | 0.204 | 0.315 | 0.046 | 0.285 | 0.105 | 0.144 |
|  |  | 0.417 | 0.161 | 0.378 | 0.184 | 0.243 | 0.215 | 0.054 | 0.195 | 0.094 | 0.117 |
|  | F5 | 0.180 | 0.096 | 0.140 | 0.121 | 0.129 | 0.175 | 0.078 | 0.140 | 0.085 | 0.117 |
|  |  | 0.169 | 0.084 | 0.138 | 0.094 | 0.124 | 0.168 | 0.047 | 0.119 | 0.083 | 0.103 |
|  | F6 | 0.165 | 0.029 | 0.098 | 0.069 | 0.086 | 0.189 | 0.027 | 0.084 | 0.055 | 0.077 |
|  |  | 0.119 | 0.015 | 0.089 | 0.057 | 0.075 | 0.129 | 0.011 | 0.088 | 0.050 | 0.067 |
|  | F8 | 0.319 | 0.081 | 0.192 | 0.108 | 0.148 | 0.562 | 0.086 | 0.284 | 00124 | 0.156 |
|  |  | 0.877 | 0.160 | 0.481 | 0.172 | 0.332 | 0.259 | 0.085 | 0.154 | 0.126 | 0.136 |
|  | F9 | 0.118 | 0.011 | 0.036 | 0.026 | 0.032 | 0.190 | 0.019 | 0.112 | 0.042 | 0.073 |
|  |  | 0.193 | 0.032 | 0.140 | 0.039 | 0.105 | 0.158 | 0.029 | 0.103 | 0.035 | 0.054 |
|  | F10 | 0.168 | 0.039 | 0.095 | 0.067 | 0.082 | 0.153 | 0.029 | 0.076 | 0.060 | 0.070 |
|  |  | 0.111 | 0.057 | 0.096 | 0.072 | 0.086 | 0.122 | 0.057 | 0.094 | 0.062 | 0.083 |

(1)飞云江口(F1垂线)的含沙量分布

在飞云江口的1#垂线，测点最高含沙量为10.7kg/m3(发生在中潮汛涨潮流)，垂线最大为7.84kg/m3(发生在大潮汛涨潮流)，测点最低含沙量为0.031kg/m3(发生在中潮汛落潮流)，垂线最小为0.183kg/m3(发生在中潮汛落潮流)；垂线平均含沙量介于0.779~2.80kg/m3之间。

(2)工程外侧水域的含沙量分布

在工程外侧水域的各垂线中，测点最高含沙量为2.29 kg/m3(发生在F8#垂线中潮汛涨潮流)，垂线最大为1.38 kg/m3(发生在F4#垂线中潮汛涨潮流)，测点最低含沙量为0.010 kg/m3(发生在F3#垂线小潮汛落潮流)；整个水域垂线平均含沙量介于0.032~0.805kg/m3之间。从平面分布来看，含沙量总体上近岸大于外海。

5.2.4.2含沙量随涨、落潮流的变化

若将表5.2-17~表5.2-19中垂线平均含沙量按涨、落潮比较，则可以看出，由于各垂线所处的地理位置不同，故含沙量随涨、落潮流的变化也不尽相同。

在飞云江口水域，大、中潮汛总体上为落潮流含沙量大于涨潮流含沙量，如落潮流平均含沙量介于1.52~2.80kg/m3，涨潮流平均含沙量介于1.31~2.51kg/m3，而小潮汛则相反，如涨潮流平均含沙量在1.79~2.09kg/m3，落潮流平均含沙量在0.779~1.71kg/m3。

在工程外侧水域，除F2垂线的大、中潮汛和F9垂线潮汛为落潮流含沙量大于涨潮流含沙量外，其他垂线总体上为涨潮流含沙量占优势，如各潮汛涨潮流垂线平均含沙量介于0.03~0.805kg/m3之间，落潮流介于0.040~0.330kg/m3之间。

5.2.4.3含沙量随大、中、小潮汛的变化

根据前述实测含沙量出现频率统计，得知测区含沙量随潮汛变化具有良好的月相规律，即大、中潮汛随潮动力增强，含沙量较大，小潮汛随潮动力减弱，含沙量较小；同样5.2-17~表5.2-19中亦可以看出这一特征，如垂线评价含沙量，涨潮流时大、中潮约为小潮的1.60倍，落潮流时，大、中潮约为小潮的1.85倍。

5.2.4.4含沙量的垂向分布

本次测验，为了解含沙量的垂线分布，采用六层积点法取样，根据实测层的含沙量资料，进行了各垂线逐层含沙量最大、最小及平均值的特征统计，见表5.2-20~表5.2-22。

表5.2-20    大潮各垂线含沙量特征值的分层统计表，kg/m3

| 区域 | 次层 特征值 点位 | 面 | 0.2H | 0.4H | 0.6H | 0.8H | 底 | 垂线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞云 江口 | F1 | 最大 | 5.49 | 6.84 | 6.21 | 8.31 | 8.41 | 6.78 | 7.84 |
|  |  | 最小 | 0.093 | 0.156 | 0.181 | 0.186 | 0.188 | 0.213 | 0.191 |
|  |  | 平均 | 1.14 | 2.21 | 1.38 | 2.56 | 2.68 | 1.70 | 2.45 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 最大 | 0.289 | 0.685 | 0.536 | 0.724 | 0.777 | 0.722 | 0.733 |
|  |  | 最小 | 0.014 | 0.031 | 0.042 | 0.068 | 0.096 | 0.142 | 0.056 |
|  |  | 平均 | 0.088 | 0.241 | 0.193 | 0.322 | 0.37 | 0.342 | 0.295 |
|  | F3 | 最大 | 0.067 | 0.07 | 0.07 | 0.084 | 0.121 | 0.122 | 0.082 |
|  |  | 最小 | 0.010 | 0.011 | 0.024 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.031 |
|  |  | 平均 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.058 | 0.071 | 0.084 | 0.057 |
|  | F4* | 最大 | 0.212 | 0.716 | 0.216 | 0.791 | 0.777 | 0.234 | 0.791 |
|  |  | 最小 | 0.022 | 0.030 | 0.047 | 0.087 | 0.087 | 0.090 | 0.068 |
|  |  | 平均 | 0.122 | 0.265 | 0.144 | 0.336 | 0.309 | 0.171 | 0.332 |
|  | F5 | 最大 | 0.118 | 0.126 | 0.127 | 0.13 | 0.141 | 0.152 | 0.130 |
|  |  | 最小 | 0.033 | 0.044 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | 0.070 | 0.052 |
|  |  | 平均 | 0.072 | 0.083 | 0.088 | 0.093 | 0.099 | 0.105 | 0.089 |
|  | F6 | 最大 | 0.089 | 0.095 | 0.097 | 0.098 | 0.112 | 0.124 | 0.099 |
|  |  | 最小 | 0.023 | 0.032 | 0.045 | 0.046 | 0.059 | 0.066 | 0.046 |
|  |  | 平均 | 0.056 | 0.064 | 0.069 | 0.075 | 0.085 | 0.093 | 0.072 |
|  | F8 | 最大 | 0.628 | 0.800 | 0.671 | 0.828 | 0.845 | 0.728 | 0.820 |
|  |  | 最小 | 0.099 | 0.102 | 0.130 | 0.136 | 0.139 | 0.148 | 0.132 |
|  |  | 平均 | 0.274 | 0.354 | 0.299 | 0.379 | 0.396 | 0.357 | 0.373 |
|  | F9 | 最大 | 0.361 | 0.373 | 0.373 | 0.375 | 0.379 | 0.445 | 0.376 |
|  |  | 最小 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.057 | 0.072 | 0.079 | 0.061 |
|  |  | 平均 | 0.114 | 0.124 | 0.130 | 0.138 | 0.155 | 0.18l | 0.136 |
|  | F10 | 最大 | 0.084 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.106 | 0.126 | 0.093 |
|  |  | 最小 | 0.021 | 0.032 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.045 | 0.039 |
|  |  | 平均 | 0.051 | 0.057 | 0.06 | 0.066 | 0.071 | 0.082 | 0.063 |

注：*表示测站采样存在三点法，统计时面、0.4H和底层仅供参考。

表5.2-21  中潮各垂线含沙量特征值的分层统计表，kg/m3

| 区域 | 次层 特征值 点位 | 面 | 0.2H | 0.4H | 0.6H | 0.8H | 底 | 垂线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞云 江口 | F1 | 最大 | 5.16 | 7.80 | 7.59 | 9.59 | 10.2 | 10.7 | 8.43 |
|  |  | 最小 | 0.031 | 0.152 | 0.184 | 0.209 | 0.219 | 0.226 | 0.183 |
|  |  | 平均 | 1.52 | 2.77 | 2.03 | 3.30 | 3.44 | 2.50 | 3.11 |
| 鳌江口 | F7* | 最大 | 3.15 | 8.27 | 5.89 | 16.0 | 21.5 | 8.63 | 12.5 |
|  |  | 最小 | 0.093 | 0.378 | 0.997 | 2.76 | 2.89 | 3.10 | 1.93 |
|  |  | 平均 | 1.17 | 2.54 | 2.59 | 6.92 | 8.01 | 5.52 | 5.91 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 最大 | 0.315 | 1.10 | 0.425 | 1.36 | 1.52 | 0.702 | 1.30 |
|  |  | 最小 | 0.061 | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.143 | 0.180 | 0.109 |
|  |  | 平均 | 0.154 | 0.318 | 0.228 | 0.396 | 0.454 | 0.363 | 0.378 |
|  | F3 | 最大 | 0.091 | 0.096 | 0.105 | 0.109 | 0.156 | 0.215 | 0.113 |
|  |  | 最小 | 0.028 | 0.042 | 0.046 | 0.05 | 0.063 | 0.077 | 0.051 |
|  |  | 平均 | 0.055 | 0.064 | 0.068 | 0.076 | 0.093 | 0.114 | 0.075 |
|  | F4* | 最大 | 0.189 | 0.793 | 0.236 | 1.38 | 0.824 | 0.351 | 1.38 |
|  |  | 最小 | 0.049 | 0.079 | 0.087 | 0.113 | 0.161 | 0.167 | 0.122 |
|  |  | 平均 | 0.129 | 0.290 | 0.172 | 0.421 | 0.368 | 0.255 | 0.414 |
|  | F5 | 最大 | 0.206 | 0.232 | 0.234 | 0.238 | 0.240 | 0.257 | 0.231 |
|  |  | 最小 | 0.062 | 0.071 | 0.073 | 0.073 | 0.089 | 0.120 | 0.077 |
|  |  | 平均 | 0.125 | 0.144 | 0.152 | 0.162 | 0.174 | 0.188 | 0.155 |
|  | F6 | 最大 | 0.114 | 0.120 | 0.121 | 0.123 | 0.175 | 0.235 | 0.138 |
|  |  | 最小 | 0.026 | 0.053 | 0.063 | 0.071 | 0.077 | 0.094 | 0.069 |
|  |  | 平均 | 0.06 | 0.081 | 0.089 | 0.098 | 0.114 | 0.136 | 0.096 |
|  | F8 | 最大 | 0.676 | 0.705 | 1.03 | 1.57 | 2.01 | 2.29 | 1.17 |
|  |  | 最小 | 0.138 | 0.143 | 0.171 | 0.184 | 0.224 | 0.241 | 0.210 |
|  |  | 平均 | 0.285 | 0.348 | 0.383 | 0.537 | 0.711 | 0.796 | 0.489 |
|  | F9 | 最大 | 0.244 | 0.244 | 0.253 | 0.256 | 0.277 | 0.343 | 0.268 |
|  |  | 最小 | 0.053 | 0.063 | 0.069 | 0.073 | 0.075 | 0.110 | 0.072 |
|  |  | 平均 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.120 | 0.136 | 0.167 | 0.118 |
|  | F10 | 最大 | 0.118 | 0.144 | 0.149 | 0.150 | 0.181 | 0.21 | 0.146 |
|  |  | 最小 | 0.057 | 0.062 | 0.065 | 0.091 | 0.094 | 0.119 | 0.085 |
|  |  | 平均 | 0.086 | 0.099 | 0.107 | 0.118 | 0.132 | 0.153 | 0.113 |

注：*表示测站采样存在三点法，统计时面、0.4H和底层仅供参考。

表5.2-22   小潮各垂线含沙量特征值的分层统计表，kg/m3

| 区域 | 次层 特征值 点位 | 面 | 0.2H | 0.4H | 0.6H | 0.8H | 底 | 垂线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞云 江口 | F1 | 最大 | 3.04 | 4.31 | 4.44 | 5.06 | 5.63 | 6.57 | 4.39 |
|  |  | 最小 | 0.095 | 0.181 | 0.191 | 0.204 | 0.230 | 0.404 | 0.215 |
|  |  | 平均 | 1.03 | 1.46 | 1.51 | 1.89 | 2.10 | 2.04 | 1.72 |
| 鳌江口 | F7* | 最大 | 1.10 | 1.62 | 1.99 | 5.15 | 7.71 | 4.79 | 4.46 |
|  |  | 最小 | 0.040 | 0.098 | 0.175 | 0.247 | 1.10 | 1.52 | 0.605 |
|  |  | 平均 | 0.456 | 0.619 | 1.04 | 2.02 | 3.25 | 2.72 | 1.83 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 最大 | 0.220 | 0.228 | 0.236 | 0.253 | 0.268 | 0.277 | 0.246 |
|  |  | 最小 | 0.033 | 0.052 | 0.075 | 0.089 | 0.101 | 0.111 | 0.074 |
|  |  | 平均 | 0.109 | 0.123 | 0.135 | 0.148 | 0.161 | 0.170 | 0.139 |
|  | F3 | 最大 | 0.080 | 0.083 | 0.094 | 0.096 | 0.118 | 0.129 | 0.092 |
|  |  | 最小 | 0.015 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.031 | 0.033 | 0.024 |
|  |  | 平均 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.056 | 0.063 | 0.072 | 0.054 |
|  | F4* | 最大 | 0.224 | 0.350 | 0.250 | 0.372 | 0.417 | 0.296 | 0.378 |
|  |  | 最小 | 0.046 | 0.065 | 0.084 | 0.090 | 0.114 | 0.125 | 0.094 |
|  |  | 平均 | 0.130 | 0.176 | 0.148 | 0.198 | 0.218 | 0.204 | 0.195 |
|  | F5 | 最大 | 0.134 | 0.137 | 0.139 | 0.163 | 0.169 | 0.180 | 0.140 |
|  |  | 最小 | 0.047 | 0.067 | 0.072 | 0.080 | 0.088 | 0.099 | 0.083 |
|  |  | 平均 | 0.099 | 0.104 | 0.113 | 0.123 | 0.132 | 0.146 | 0.117 |
|  | F6 | 最大 | 0.059 | 0.075 | 0.105 | 0.123 | 0.135 | 0.189 | 0.104 |
|  |  | 最小 | 0.011 | 0.033 | 0.052 | 0.057 | 0.064 | 0.074 | 0.050 |
|  |  | 平均 | 0.034 | 0.058 | 0.082 | 0.089 | 0.100 | 0.115 | 0.078 |
|  | F8 | 最大 | 0.381 | 0.403 | 0.420 | 0.510 | 0.664 | 0.877 | 0.481 |
|  |  | 最小 | 0.081 | 0.083 | 0.087 | 0.102 | 0.134 | 0.155 | 0.108 |
|  |  | 平均 | 0.156 | 0.169 | 0.186 | 0.203 | 0.248 | 0.294 | 0.198 |
|  | F9 | 最大 | 0.127 | 0.129 | 0.130 | 0.132 | 0.158 | 0.193 | 0.140 |
|  |  | 最小 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.042 | 0.044 | 0.026 |
|  |  | 平均 | 0.053 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.082 | 0.119 | 0.067 |
|  | F10 | 最大 | 0.085 | 0.091 | 0.093 | 0.108 | 0.140 | 0.168 | 0.096 |
|  |  | 最小 | 0.029 | 0.045 | 0.054 | 0.063 | 0.064 | 0.067 | 0.060 |
|  |  | 平均 | 0.062 | 0.067 | 0.074 | 0.082 | 0.091 | 0.103 | 0.077 |

注：*表示测站采样存在三点法，统计时面、0.4H和底层仅供参考。

可以看出本测区含沙量的垂线分布具有良好的规律，各测站的含沙量随着深度的增加而逐渐增大。其各水域含沙量垂线分布主要特征如下：

在飞云江口的F1垂线，底层的平均含沙量可达表层的1.49~1.98倍；

在工程外侧水域各垂线中，下底层（0.8H或底层）的平均含沙量可达上表层（0.2H或面层）的1.12~3.89倍。

### 5.2.5悬砂及底质粒度分析

5.2.5.1悬砂中值粒径(d50)的统计与分析

悬砂粒径常以中值粒径(d50)来表征，本次测验的大、中、小潮航次中潮流特征时段的悬砂中值粒径见表5.2-23~表5.2-25。

表5.2 -23     大潮各垂线悬沙中值粒径统计表，m

| 水域 | 垂线号 | 涨急 | 涨憩 | 落急 | 落憩 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞云江口 | F1 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0025 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0030 |
|  | F3 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0029 |
|  | F4 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0031 |
|  | F5 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0028 |
|  | F6 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0028 |
|  | F8 | 0.0030 | 0.0042 | 0.0045 | 0.0033 | 0.0038 |
|  | F9 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0027 |
|  | F10 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0032 | 0.0035 |

表5.2-24    中潮各垂线悬沙中值粒径统计表，m

| 水域 | 垂线号 | 涨急 | 涨憩 | 落急 | 落憩 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞云江口 | F1 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0026 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.0030 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0029 |
|  | F3 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0031 |
|  | F4 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0025 |
|  | F5 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0029 |
|  | F6 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0029 |
|  | F8 | 0.0023 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0030 | 0.0033 |
|  | F9 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0027 |
|  | F10 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0032 |

表5.2-25  小潮各垂线悬沙中值粒径统计表，m

| 水域 | 垂线号 | 涨急 | 涨憩 | 落急 | 落憩 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞云江口 | F1 | 0.0023 | 0.0034 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0026 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0023 |
|  | F3 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 |
|  | F4 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0031 |
|  | F5 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0027 |
|  | F6 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
|  | F8 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0023 |
|  | F9 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0024 |
|  | F10 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 |

由上述三表可知：

(1)各垂线的悬砂中值粒径，最大值为0.0045mm，出现在F8垂线大潮汛落急时段，最小值为0.0020mm，出现在F7和F8垂线小潮汛涨憩和落急时段；四个潮流特征时段的平均中值粒径介于0.0022~0.0038mm之间。

(2)就各潮流特征时段悬砂中值粒径的变化来看，总体上互差不大，多数仅在0.0010mm以内。

(3)就悬砂中值粒径与潮汛演变来看，总体上大、中潮汛潮动力强、悬砂中值粒径显粗，小潮汛潮动力减弱，中值粒径显细，如四个潮流特征时段评价的中值粒径，大潮期间为0.0023~0.0038mm之间，中潮期间为0.0025~0.0033mm之间，小潮期间为0.0022~0.0031mm之间。

5.2.5.2底质粒径分析

各垂线大、中、小潮航次底质取样的分析结果见表5.2-26~表5.2-27。

表5.2-26   各垂线底质粒度分析成果表

| 点位 | 河底高程 (m) | 粒级含量(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砂 | 粉砂 | 粘土 | 现场描述 |
| F1大潮 | -5.0 | 1.1 | 48.8 | 50.1 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F1中潮 | -5.0 | 2.4 | 53.0 | 44.6 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F1小潮 | -5.0 | 0.4 | 52.3 | 47.3 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F2大潮 | -5.3 | 1.2 | 48.3 | 50.6 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F2中潮 | -5.3 | 0.9 | 47.4 | 51.7 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F2小潮 | -5.3 | 1.4 | 44.9 | 53.8 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F3大潮 | -13.7 | 2.0 | 49.8 | 48.2 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选差，含少量砂。 |
| F3中潮 | -13.7 | 3.0 | 52.5 | 44.5 | 黄灰色粘土质、粉砂、砂，软的，弱粘性，可塑，分选良。 |
| F3小潮 | -13.7 | 1.5 | 49.1 | 49.3 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选差，含少量砂。 |
| F4大潮 | -3.7 | 0.5 | 45.8 | 53.7 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F4中潮 | -3.7 | 0.5 | 46.8 | 52.7 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F4小潮 | -3.7 | 0.1 | 34.9 | 65.0 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F 5大潮 | -8.5 | 0.4 | 41.6 | 58.0 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F5中潮 | -8.5 | 0.6 | 44.0 | 55.4 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F5小潮 | -8.5 | 0.4 | 41.2 | 58.4 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |

表5.2-27    各垂线底质粒度分析成果表

| 点位 | 河底高程 (m) | 粒级含量(%) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砂 | 粉砂 | 粘土 | 现场描述 |
| F6大潮 | -13.8 | 1.8 | 45.0 | 53.2 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F6中潮 | -13.8 | 2.2 | 46.7 | 51.1 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F6小潮 | -13.8 | 1.6 | 44.1 | 54.3 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F8大潮 | -5.6 | 1.8 | 54.5 | 43.7 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F8中潮 | -5.6 | 3.7 | 56.0 | 40.3 | 黄灰色粘土质、粉砂、砂，软的，弱粘性，可塑，分选良。 |
| F8小潮 | -5.6 | 1.1 | 53.3 | 45.5 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F9大潮 | -10.4 | 1.4 | 54.7 | 43.8 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F9中潮 | -10.4 | 0.3 | 53.2 | 46.5 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F9小潮 | -10.4 | 0.7 | 54.3 | 45.0 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含极少量砂。 |
| F10大潮 | -12.4 | 1.8 | 50.2 | 48.0 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F10中潮 | -12.4 | 2.0 | 54.5 | 43.5 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |
| F10小潮 | -12.4 | 1.9 | 53.8 | 44.3 | 黄灰色粘土质、粉砂，软的，弱粘性，可塑，分选良，含少量砂。 |

5.2.5.3底质类型和粒度组成

根据底质粒度分析结果，结合现场采用的描述，各垂线海底表层沉积物的物理特征多是呈黄色、软的、弱粘性，属可塑；主要以粉砂和粘土组成，并含少量的砂。其中，粉砂占34.9~56.0%之间，粘土占40.3~65.0%之间，砂仅占0.1~3.7%之间。

5.2.5.4底质中值粒径(d50)的统计分析

底质中值粒径的统计见表5.2-28。由表可知，各垂线表层沉积物的中值粒径以F8垂线最粗，各潮汛期间在0.0049~0.0063mm之间，全潮平均为0.0055mm，而F4和F5垂线相对较细，各潮汛期间在0.0023~0.0036mm之间，全潮平均在0.0030~0.0031mm之间；其他各垂线大、中、小潮期间的中值粒径介于0.0032~0.0059mm之间，全潮平均介于0.0035~0.0051mm之间。

表5.2-28     各垂线底质中值粒径的统计，m

| 区域 | 垂线号 | 潮 汛 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大潮 | 中潮 | 小潮 | 全潮平均 |
| 飞云江口 | F1 | 0.0040 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0046 |
| 工程 外侧 水域 | F2 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0036 |
|  | F3 | 0.0043 | 0.0053 | 0.0041 | 0.0046 |
|  | F4 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0023 | 0.0031 |
|  | F5 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0030 |
|  | F6 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0032 | 0.0035 |
|  | F8 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0049 | 0.0055 |
|  | F9 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0049 | 0.0049 |
|  | F10 | 0.0043 | 0.0059 | 0.0052 | 0.0051 |

## 5.3海域水质现状调查与评价

为了解飞云江河口海域环境质量现状，本报告引用了《甬台温成品油管道项目瑞安滨海油库码头工程环境影响报告书》中2012年3月对该海域的海水水质现状监测资料作为春季调查资料。同时收集了国家海洋局温州海洋环境监测中心2011年11月飞云江河口海域环境质量现状资料作为秋季调查资料。

### 5.3.1春季海域水质现状调查与评价

5.3.1.1调查项目、站位设置等

(1)监测项目

温度、盐度、pH、SS、DO、COD、活性磷酸盐(PO4-P)、无机氮(包括NO3-N、NO2-N和NH3-H)、石油类、重金属(Cu、Pb、Zn、Cd)等。

(2)观测层次

水深≤10米时，只采表层；水深>10米时，采表层、底层。石油类只采表层。

(3)调查站位

共布设7个水质、生态调查站位和3条潮间带，具体见表5.3-1和图5.3-1。

(4)调查时间和频次

监测于2011年3月进行，大潮涨、落潮时各进行一次。

(5)调查分析方法

海洋水质调查和监测参照《海洋调查规范》(GB12763.4)和《海洋监测规范》(GB17378.3)中有关要求执行，具体监测方法见表5.3-2。

表5.3-1    海域环境现状调查站位表

| 站号 | 北纬(N) | 东经(E) | 监测要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27°44′55.21″ | 120°38′16.67″ | 水质、生态 |
| 2 | 27°44′29.63″ | 120°38′46.05″ | 水质 |
| 3 | 27°44′01.04″ | 120°39′16.59″ | 水质、生态 |
| 4 | 27°43′39.04″ | 120°39′49.71″ | 水质、生态 |
| 5 | 27°42′40.31″ | 120°40′37.49″ | 水质、生态、沉积物 |
| 6 | 27°43′06.61″ | 120°41′03.50″ | 水质、沉积物 |
| 7 | 27°41′48.67″ | 120°41′37.74″ | 水质、生态、沉积物 |
| 8 | 27°42′21.95″ | 120°42′04.15″ | 水质、沉积物 |
| T1 | 27°42′19.77″ | 120°40′44.77″ | 潮间带生物 |
| T2 | 27°41′38.44″ | 120°41′24.99″ | 潮间带生物 |
| T3 | 27°41′04.80″ | 120°41′33.53″ | 潮间带生物 |

图5.3-1    春季海域水质、生态环境现状调查站位图

5.3.1.2调查结果

监测结果详见表5.3-2。

表5.3-2  2012年3月大潮期间调查海域水质现状调查结果

| 站位 | 潮期 | 层次 | 水温 (℃) | 盐度 | pH | DO (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | 无机氮 (mg/L) | PO4-P (mg/L) | 石油类 (mg/L) | Cu (mg/L) | Pb (mg/L) | Zn (mg/L) | Cd (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涨 | 表 | 12.3 | 8.2 | 7.98 | 8.40 | 2177.0 | 4.83 | 0.567 | 0.017 | 0.0057 | 0.0040 | 0.0013 | 0.0067 | 0.000029 |
|  | 落 | 表 | 12.5 | 8.0 | 7.97 | 8.43 | 1595.0 | 4.71 | 0.800 | 0.018 | 0.0063 | 0.0039 | 0.0014 | < 0.005 | 0.000039 |
| 2 | 涨 | 表 | 12.4 | 8.3 | 7.99 | 7.30 | 1056.4 | 4.44 | 0.441 | 0.018 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0016 | 0.0072 | 0.00003 |
|  | 落 | 表 | 12.5 | 8.1 | 7.97 | 8.41 | 1039.4 | 4.52 | 0.696 | 0.018 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0016 | 0.0055 | 0.000035 |
| 3 | 涨 | 表 | 11.7 | 9.1 | 8.01 | 7.81 | 907.6 | 4.37 | 0.541 | 0.064 | 0.0070 | 0.0051 | 0.00096 | < 0.005 | 0.000047 |
|  | 落 | 表 | 11.7 | 8.9 | 8.00 | 7.61 | 716.4 | 4.44 | 0.820 | 0.064 | 0.0089 | 0.0052 | 0.0011 | < 0.005 | 0.000053 |
| 4 | 涨 | 表 | 11.5 | 10.0 | 8.02 | 7.59 | 519.2 | 3.75 | 0.455 | 0.074 | 0.0073 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0054 | 0.000029 |
|  | 落 | 表 | 11.7 | 10.1 | 7.90 | 7.61 | 547.2 | 3.48 | 0.723 | 0.074 | 0.0083 | 0.0039 | 0.00084 | < 0.005 | 0.000042 |
| 5 | 涨 | 表 | 11.4 | 10.8 | 8.02 | 7.40 | 509.2 | 2.86 | 0.424 | 0.029 | <0.0035 | 0.0046 | 0.0013 | 0.0083 | 0.000052 |
|  | 落 | 表 | 11.7 | 10.6 | 8.01 | 7.45 | 584.6 | 2.74 | 0.640 | 0.028 | 0.0054 | 0.0045 | 0.00094 | 0.0055 | 0.000064 |
| 6 | 涨 | 表 | 11.3 | 10.7 | 8.02 | 7.41 | 554.2 | 3.25 | 0.401 | 0.027 | 0.0049 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0058 | 0.000066 |
|  | 落 | 表 | 11.6 | 10.5 | 8.01 | 7.42 | 563.0 | 3.25 | 0.631 | 0.027 | 0.0067 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0056 | 0.000073 |
| 7 | 涨 | 表 | 11.8 | 11.2 | 8.03 | 7.25 | 550.8 | 2.86 | 0.472 | 0.068 | <0.0035 | 0.0038 | 0.0013 | 0.0075 | 0.000048 |
|  | 落 | 表 | 12.1 | 11.0 | 8.01 | 7.30 | 637.8 | 3.01 | 0.674 | 0.067 | <0.0035 | 0.0038 | 0.0016 | < 0.005 | 0.000057 |
| 8 | 涨 | 表 | 11.8 | 11.3 | 8.02 | 7.31 | 442.8 | 2.94 | 0.303 | 0.064 | 0.0078 | 0.0039 | 0.002 | 0.0067 | 0.000041 |
|  | 落 | 表 | 12.0 | 11.2 | 8.01 | 7.33 | 384.6 | 2.90 | 0.443 | 0.063 | 0.0099 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0055 | 0.000053 |

5.3.1.3海域水质现状评价

(1)评价方法

采用环境质量单因子评价标准指数法进行海域水质的现状评价，如果评价因子的标准指数值>1，则表明该因子超过了相应的水质评价标准，已经不能满足相应功能区的使用要求。反之，则表明该因子能符合功能区的使用要求。

单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数：

式中：－水质参数i在第j点的浓度值，mg/L；

－水质参数i的评价标准值，mg/L。

DO的标准指数为：

当DOj≥DOs时

当DOj＜DOs时

式中：—饱和溶解氧在第j取样点的标准指数；

—饱和溶解氧浓度，mg/L；

—j取样点水样溶解氧的实测浓度值，mg/L；

—溶解氧的评价标准，mg/L；

T—水温，℃。

pH的标准指数为：

SpH.j=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd)			当pHj≤7.0时

SpH.j=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0)			当pHj＞7.0时

式中：SpH.j：pH在第j取样点的标准指数；

pHj：j取样点水样pH实测值；

pHsd：评价标准规定的下限值；

pHsu：评价标准规定的上限值。

(2)评价结果

海域水质现状评价结果详见表5.3-3。

表5.3-3  2012年3月大潮期间调查海域水质因子标准指数

| 站位 | 潮期 | 层次 | pH | DO | COD | 无机氮 | PO4-P | 石油类 | Cu | Pb | Zn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涨 | 表 | 0.65 | 0.40 | 1.61 | 1.89 | 0.57 | 0.11 | 0.40 | 0.26 | 0.13 | 0.006 |
|  | 落 | 表 | 0.65 | 0.39 | 1.57 | 2.67 | 0.60 | 0.13 | 0.39 | 0.28 | < 0.10 | 0.008 |
| 2 | 涨 | 表 | 0.66 | 0.41 | 1.48 | 1.47 | 0.60 | 0.09 | 0.42 | 0.32 | 0.14 | 0.006 |
|  | 落 | 表 | 0.65 | 0.39 | 1.51 | 2.32 | 0.60 | 0.11 | 0.43 | 0.32 | 0.11 | 0.007 |
| 3 | 涨 | 表 | 0.67 | 0.52 | 1.46 | 1.80 | 2.13 | 0.14 | 0.51 | 0.19 | < 0.10 | 0.009 |
|  | 落 | 表 | 0.67 | 0.55 | 1.48 | 2.73 | 2.13 | 0.18 | 0.52 | 0.22 | < 0.10 | 0.011 |
| 4 | 涨 | 表 | 0.68 | 0.56 | 1.25 | 1.52 | 2.47 | 0.15 | 0.39 | 0.14 | 0.11 | 0.006 |
|  | 落 | 表 | 0.60 | 0.55 | 1.16 | 2.41 | 2.47 | 0.17 | 0.39 | 0.17 | < 0.10 | 0.008 |
| 5 | 涨 | 表 | 0.68 | 0.59 | 0.95 | 1.41 | 0.97 | < 0.07 | 0.46 | 0.26 | 0.17 | 0.010 |
|  | 落 | 表 | 0.67 | 0.58 | 0.91 | 2.13 | 0.93 | 0.11 | 0.45 | 0.19 | 0.11 | 0.013 |
| 6 | 涨 | 表 | 0.68 | 0.59 | 1.08 | 1.34 | 0.90 | 0.10 | 0.44 | 0.82 | 0.12 | 0.013 |
|  | 落 | 表 | 0.67 | 0.59 | 1.08 | 2.10 | 0.90 | 0.13 | 0.45 | 0.88 | 0.11 | 0.015 |
| 7 | 涨 | 表 | 0.69 | 0.61 | 0.95 | 1.57 | 2.27 | < 0.07 | 0.38 | 0.26 | 0.15 | 0.010 |
|  | 落 | 表 | 0.67 | 0.60 | 1.00 | 2.25 | 2.23 | < 0.07 | 0.38 | 0.32 | < 0.10 | 0.011 |
| 8 | 涨 | 表 | 0.68 | 0.60 | 0.98 | 1.01 | 2.13 | 0.16 | 0.39 | 0.40 | 0.13 | 0.008 |
|  | 落 | 表 | 0.67 | 0.59 | 0.97 | 1.48 | 2.10 | 0.20 | 0.40 | 0.46 | 0.11 | 0.011 |

从上表中可知，2012年3月大潮涨、落潮期间，调查海域水质指标中除COD、活性磷酸盐(PO4-P)和无机氮超标外，pH、DO、石油类、重金属(Cu、Pb、Zn、Cd)等指标均能满足二类海水水质的标准要求。COD、活性磷酸盐(PO4-P)和无机氮的超标率分别为56%、50%、100%。

### 5.3.2秋季海域水质现状调查与评价

5.3.2.1调查项目及站位设置等

(1)监测项目

水温、盐度、悬浮物、pH、溶解氧、化学需氧量、氨-氮、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、活性磷酸盐、油类、汞、砷、铜、铅、锌、镉、铬，共18项。

(2)观测层次

水深≤10米时，只采表层；水深>10米时，采表层、底层。石油类只采表层。

(3)调查站位设置

共布设20个海水水质、10个沉积物和12个生态大面采样站位，并设置了3条潮间带调查断面，具体位置详见图5.3-2和表5.3-4。

表5.3-4  秋季调查站位表

| 站位 | 北纬 | 东经 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 27°34′48.59″ | 120°36′59.98″ | 水质、沉积物、生物 |
| P2 | 27°32′34.72″ | 120°39′53.67″ | 水质 |
| P3 | 27°29′24.89″ | 120°43′47.68″ | 水质、沉积物、生物 |
| P4 | 27°25′41.93″ | 120°48′30.25″ | 水质 |
| P5 | 27°35′49.03″ | 120°39′53.58″ | 水质 |
| P6 | 27°34′02.07″ | 120°42′48.52″ | 水质、沉积物、生物 |
| P7 | 27°31′42.04″ | 120°46′45.59″ | 水质 |
| P8 | 27°28′57.89″ | 120°51′19.69″ | 水质、沉积物、生物 |
| P9 | 27°37′49.95″ | 120°41′17.09″ | 水质、沉积物、生物 |
| P10 | 27°35′59.99″ | 120°44′46.66″ | 水质 |
| P11 | 27°34′09.29″ | 120°49′01.36″ | 水质、沉积物、生物 |
| P12 | 27°32′04.37″ | 120°53′25.05″ | 水质 |
| P13 | 27°39′37.35″ | 120°42′10.69″ | 水质、生物 |
| P14 | 27°38′26.32″ | 120°46′04.07″ | 水质、沉积物、生物 |
| P15 | 27°37′06.05″ | 120°50′33.01″ | 水质 |
| P16 | 27°35′27.51″ | 120°55′41.24″ | 水质、沉积物、生物 |
| P17 | 27°42′22.56″ | 120°41′15.62″ | 水质、沉积物、生物 |
| P18 | 27°41′19.20″ | 120°46′00.93″ | 水质 |
| P19 | 27°40′10.51″ | 120°51′23.18″ | 水质、沉积物、生物 |
| P20 | 27°38′50.81″ | 120°57′34.12″ | 水质、生物 |
| T1 | 27°39′36.18″ | 120°40′53.22″ | 潮间带生物 |
| T2 | 27°38′45.24″ | 120°40′35.04″ | 潮间带生物 |
| T3 | 27°37′49.98″ | 120°39′50.22″ | 潮间带生物 |

图5.3-2    秋季附近海域调查站位图

(4)调查时间

水质调查于2011年11月6日(小潮)、11月13日(大潮)的高、低潮各调查1次，共4次；沉积物于11月6日调查1次；叶绿素-a、粪大肠菌群、浮游植物、浮游动物(含鱼卵仔鱼)于11月6日、13日各调查1次，底栖生物于11月6日调查1次，潮间带生物于11月23日调查1次。

(5)采样和分析方法

海洋水质调查和监测参照《海洋调查规范》(GB12763.4)和《海洋监测规范》(GB17378.3)中有关要求执行。

5.3.2.2水质调查结果

调查结果详见表5.3-5。

表5.3-5   秋季附近海域水质监测结果（2011-11-6  小潮高潮）

| 站号 | 层次 | 水温 | 盐度 | 悬浮物 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨-氮 | 亚硝酸盐-氮 | 硝酸盐-氮 | 活性磷酸盐 | 油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℃ |  | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| P1 | 表 | 21.8 | 20.351 | 46.3 | 7.93 | 6.14 | 1.43 | 0.229 | 0.132 | 0.885 | 0.060 | 0.008 |
| P2 | 表 | 21.8 | 25.148 | 55.0 | 8.15 | 7.40 | 0.94 | 0.071 | 0.024 | 0.799 | 0.063 | 0.022 |
| P3 | 表 | 21.8 | 26.707 | 73.0 | 8.21 | 7.49 | 0.65 | 0.049 | 0.006 | 0.629 | 0.047 | 0.014 |
| P4 | 表 | 21.8 | 27.591 | 29.3 | 8.23 | 7.97 | 0.71 | 0.055 | 0.011 | 0.561 | 0.035 | 0.017 |
| P4 | 底 | 21.6 | 27.502 | 43.3 | 8.21 | 7.70 | 0.97 | 0.031 | 0.005 | 0.541 | 0.038 |  |
| P5 | 表 | 21.8 | 24.483 | 115.3 | 8.14 | 7.30 | 1.07 | 0.053 | 0.018 | 0.885 | 0.068 | 0.021 |
| P6 | 表 | 21.6 | 26.192 | 72.7 | 8.14 | 7.95 | 0.87 | 0.038 | 0.006 | 0.683 | 0.049 | 0.036 |
| P7 | 表 | 21.8 | 27.066 | 58.3 | 8.13 | 7.88 | 0.72 | 0.022 | 0.004 | 0.821 | 0.046 | 0.004 |
| P8 | 表 | 21.9 | 27.609 | 69.0 | 8.12 | 8.00 | 0.90 | 0.022 | 0.004 | 0.518 | 0.038 | 0.005 |
| P8 | 底 | 21.4 | 27.636 | 84.0 | 8.15 | 7.74 | 0.85 | 0.027 | 0.004 | 0.515 | 0.039 |  |
| P9 | 表 | 21.6 | 24.309 | 74.3 | 8.07 | 7.79 | 1.04 | 0.064 | 0.017 | 0.935 | 0.062 | 0.012 |
| P10 | 表 | 21.4 | 26.460 | 41.7 | 8.14 | 8.00 | 0.83 | 0.027 | 0.006 | 0.661 | 0.050 | 0.004 |
| P11 | 表 | 21.8 | 26.878 | 63.0 | 8.23 | 7.92 | 0.73 | 0.025 | 0.006 | 0.633 | 0.045 | 0.010 |
| P12 | 表 | 21.8 | 27.580 | 49.0 | 8.21 | 8.63 | 0.67 | 0.025 | 0.004 | 0.519 | 0.037 | - |
| P12 | 底 | 21.6 | 27.622 | 69.7 | 8.22 | 7.92 | 0.71 | 0.032 | 0.003 | 0.553 | 0.038 |  |
| P13 | 表 | 21.8 | 24.691 | 109.3 | 8.17 | 7.78 | 0.76 | 0.040 | 0.014 | 0.891 | 0.056 | 0.032 |
| P14 | 表 | 20.8 | 25.739 | 92.7 | 8.21 | 7.48 | 0.63 | 0.039 | 0.010 | 0.752 | 0.047 | 0.034 |
| P15 | 表 | 21.8 | 26.172 | 56.0 | 8.21 | 7.39 | 0.64 | 0.041 | 0.010 | 0.681 | 0.046 | 0.036 |
| P16 | 表 | 21.6 | 27.468 | 51.3 | 8.28 | 8.63 | 0.70 | 0.028 | 0.005 | 0.549 | 0.041 | 0.054 |
| P16 | 底 | 21.4 | 27.489 | 83.3 | 8.24 | 7.74 | 0.95 | 0.036 | 0.006 | 0.547 | 0.038 |  |
| P17 | 表 | 21.6 | 22.371 | 188.0 | 8.14 | 7.06 | 1.54 | 0.067 | 0.017 | 0.912 | 0.062 | 0.042 |
| P18 | 表 | 21.6 | 24.728 | 179.0 | 8.24 | 7.94 | 0.81 | 0.063 | 0.012 | 0.874 | 0.056 | 0.050 |
| P19 | 表 | 21.5 | 26.807 | 55.3 | 8.27 | 7.85 | 0.58 | 0.032 | 0.004 | 0.614 | 0.044 | 0.027 |
| P20 | 表 | 21.3 | 27.437 | 80.3 | 8.27 | 7.96 | 0.88 | 0.036 | 0.005 | 0.579 | 0.042 | 0.038 |
| P20 | 底 | 21.2 | 27.494 | 96.0 | 8.24 | 7.92 | 0.92 | 0.030 | 0.005 | 0.524 | 0.043 |  |

注：“-”表示未检出；油类的检出限为3.5µg/L，下同。

续表5.3-5   秋季附近海域水质监测结果（2011-11-6  小潮高潮）

| 站号 | 层次 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L |
| P1 | 表 | 0.026 | 2.8 | 7.7 | 2.3 | 0.017 | 0.068 | 1.9 |
| P2 | 表 | 0.023 | 2.7 | 7.6 | 1.5 | 0.017 | 0.065 | 3.0 |
| P3 | 表 | 0.022 | 2.6 | 6.9 | 1.2 | 0.013 | 0.065 | 1.2 |
| P4 | 表 | 0.020 | 2.5 | 6.9 | 1.5 | 0.015 | 0.068 | 1.8 |
| P4 | 底 | 0.021 | 2.4 | 7.0 | 1.9 | 0.028 | 0.093 | 1.0 |
| P5 | 表 | 0.020 | 2.7 | 7.3 | 2.5 | 0.006 | 0.071 | 2.1 |
| P6 | 表 | 0.033 | 2.4 | 5.2 | 1.0 | 0.006 | 0.075 | 0.6 |
| P7 | 表 | 0.024 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 0.010 | 0.071 | 1.3 |
| P8 | 表 | 0.035 | 2.2 | 4.5 | 1.2 | 0.006 | 0.059 | 0.8 |
| P8 | 底 | 0.029 | 2.4 | 4.6 | 1.7 | 0.010 | 0.078 | 0.9 |
| P9 | 表 | 0.035 | 2.6 | 7.2 | 1.3 | 0.037 | 0.102 | 3.0 |
| P10 | 表 | 0.035 | 2.5 | 7.4 | 2.3 | 0.019 | 0.078 | 1.2 |
| P11 | 表 | 0.028 | 2.5 | 4.7 | 0.7 | 0.004 | 0.090 | 0.8 |
| P12 | 表 | 0.030 | 2.3 | 4.0 | 0.8 | 0.006 | 0.071 | 0.7 |
| P12 | 底 | 0.030 | 2.6 | 4.1 | 1.0 | 0.013 | 0.096 | 0.9 |
| P13 | 表 | 0.029 | 2.5 | 4.2 | 2.7 | 0.006 | 0.171 | 1.3 |
| P14 | 表 | 0.023 | 2.4 | 5.4 | 0.6 | 0.013 | 0.081 | 1.4 |
| P15 | 表 | 0.032 | 2.3 | 4.8 | 1.1 | 0.008 | 0.087 | 1.0 |
| P16 | 表 | 0.023 | 2.2 | 4.2 | 0.2 | 0.006 | 0.084 | 0.5 |
| P16 | 底 | 0.028 | 2.2 | 4.3 | 0.6 | 0.013 | 0.112 | 1.3 |
| P17 | 表 | 0.037 | 2.5 | 4.3 | 1.5 | 0.045 | 0.106 | 2.7 |
| P18 | 表 | 0.034 | 2.5 | 4.3 | 1.8 | 0.023 | 0.090 | 2.0 |
| P19 | 表 | 0.028 | 2.4 | 5.0 | 1.9 | 0.028 | 0.087 | 2.3 |
| P20 | 表 | 0.023 | 2.2 | 4.3 | 0.3 | 0.017 | 0.090 | 0.8 |
| P20 | 底 | 0.031 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 0.023 | 0.102 | 0.4 |

表5.3-6   秋季附近海域水质监测结果（2011-11-6  小潮低潮）

| 站号 | 层次 | 水温 | 盐度 | 悬浮物 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨-氮 | 亚硝酸盐-氮 | 硝酸盐-氮 | 活性磷酸盐 | 油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℃ |  | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| P1 | 表 | 22.8 | 10.340 | 291.3 | 7.86 | 4.74 | 2.87 | 0.208 | 0.134 | 0.998 | 0.066 | 0.016 |
| P2 | 表 | 22.8 | 17.716 | 144.0 | 7.99 | 5.12 | 1.93 | 0.235 | 0.166 | 0.735 | 0.059 | 0.030 |
| P3 | 表 | 22.8 | 25.383 | 37.7 | 8.37 | 7.46 | 1.99 | 0.062 | 0.013 | 0.784 | 0.055 | 0.004 |
| P4 | 表 | 22.8 | 27.474 | 26.7 | 8.41 | 7.55 | 0.64 | 0.060 | 0.006 | 0.546 | 0.042 | 0.010 |
| P4 | 底 | 22.6 | 27.569 | 97.0 | 8.40 | 7.54 | 0.87 | 0.047 | 0.005 | 0.529 | 0.046 |  |
| P5 | 表 | 22.8 | 23.054 | 97.7 | 8.30 | 7.66 | 0.80 | 0.067 | 0.024 | 0.912 | 0.063 | 0.004 |
| P6 | 表 | 22.2 | 25.297 | 90.0 | 8.10 | 7.52 | 1.06 | 0.054 | 0.013 | 0.880 | 0.059 | 0.018 |
| P7 | 表 | 22.2 | 26.768 | 54.7 | 8.17 | 7.70 | 0.82 | 0.034 | 0.004 | 0.676 | 0.046 | - |
| P8 | 表 | 22.0 | 27.389 | 44.3 | 8.19 | 7.95 | 0.98 | 0.024 | 0.001 | 0.545 | 0.056 | - |
| P9 | 表 | 22.4 | 23.305 | 431.7 | 8.09 | 7.80 | 1.11 | 0.063 | 0.018 | 1.038 | 0.067 | 0.005 |
| P10 | 表 | 22.2 | 25.301 | 110.7 | 8.14 | 7.90 | 0.87 | 0.054 | 0.009 | 0.839 | 0.056 | 0.010 |
| P11 | 表 | 22.6 | 25.992 | 29.3 | 8.15 | 7.72 | 0.74 | 0.046 | 0.008 | 0.734 | 0.047 | - |
| P12 | 表 | 22.6 | 27.486 | 42.3 | 8.18 | 7.97 | 0.55 | 0.040 | 0.004 | 0.575 | 0.043 | - |
| P13 | 表 | 22.2 | 19.879 | 160.3 | 8.00 | 6.47 | 1.06 | 0.064 | 0.021 | 1.282 | 0.106 | - |
| P14 | 表 | 22.2 | 24.881 | 76.3 | 8.08 | 7.60 | 0.79 | 0.061 | 0.012 | 0.838 | 0.057 | - |
| P15 | 表 | 22.2 | 25.957 | 50.0 | 8.15 | 7.48 | 0.93 | 0.054 | 0.008 | 0.708 | 0.055 | - |
| P16 | 表 | 22.4 | 27.497 | 32.7 | 8.28 | 7.56 | 0.87 | 0.045 | 0.005 | 0.560 | 0.040 | 0.031 |
| P16 | 底 | 21.4 | 27.532 | 72.0 | 8.26 | 7.87 | 0.80 | 0.039 | 0.004 | 0.536 | 0.040 |  |
| P17 | 表 | 22.1 | 15.280 | 374.7 | 7.85 | 6.65 | 1.53 | 0.066 | 0.016 | 1.832 | 0.090 | 0.026 |
| P18 | 表 | 22.3 | 24.547 | 148.7 | 8.18 | 7.58 | 0.63 | 0.062 | 0.015 | 0.901 | 0.060 | 0.018 |
| P19 | 表 | 22.4 | 24.952 | 37.3 | 8.26 | 8.00 | 0.87 | 0.058 | 0.007 | 0.842 | 0.053 | 0.027 |
| P20 | 表 | 21.6 | 27.233 | 25.3 | 8.28 | 7.64 | 0.64 | 0.032 | 0.005 | 0.555 | 0.039 | 0.028 |
| P20 | 底 | 21.2 | 27.406 | 87.0 | 8.25 | 7.74 | 0.50 | 0.036 | 0.005 | 0.564 | 0.037 |  |

续表5.3-6   秋季附近海域水质监测结果（2011-11-6  小潮低潮）

| 站 号 | 层次 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L |
| P1 | 表 | 0.069 | 2.7 | 7.2 | 1.5 | 0.006 | 0.040 | 1.2 |
| P2 | 表 | 0.039 | 2.4 | 6.2 | 0.9 | 0.008 | 0.124 | 1.2 |
| P3 | 表 | 0.050 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 0.006 | 0.071 | 2.0 |
| P4 | 表 | 0.025 | 2.9 | 3.4 | 1.4 | 0.004 | 0.099 | 0.8 |
| P4 | 底 | 0.024 | 3.2 | 4.5 | 2.0 | 0.010 | 0.065 | 3.4 |
| P5 | 表 | 0.034 | 2.6 | 7.0 | 1.4 | 0.021 | 0.059 | 2.6 |
| P6 | 表 | 0.033 | 2.6 | 6.2 | 1.7 | 0.023 | 0.102 | 1.9 |
| P7 | 表 | 0.030 | 2.5 | 7.2 | 0.2 | 0.006 | 0.068 | 0.3 |
| P8 | 表 | 0.028 | 2.6 | 6.1 | 1.5 | 0.013 | 0.090 | 1.8 |
| P9 | 表 | 0.039 | 2.8 | 7.3 | 1.3 | 0.026 | 0.118 | 2.5 |
| P10 | 表 | 0.038 | 2.5 | 6.9 | 1.5 | 0.006 | 0.081 | 2.3 |
| P11 | 表 | 0.029 | 2.4 | 4.6 | 0.8 | 0.006 | 0.068 | 1.7 |
| P12 | 表 | 0.032 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | 0.004 | 0.059 | 0.3 |
| P13 | 表 | 0.040 | 2.6 | 4.9 | 1.2 | 0.026 | 0.165 | 2.8 |
| P14 | 表 | 0.043 | 4.2 | 4.8 | 0.7 | 0.026 | 0.152 | 1.8 |
| P15 | 表 | 0.031 | 2.4 | 4.7 | 0.4 | 0.019 | 0.121 | 1.3 |
| P16 | 表 | 0.028 | 2.3 | 5.1 | 0.9 | 0.013 | 0.075 | 0.5 |
| P16 | 底 | 0.031 | 2.4 | 5.3 | 1.3 | 0.017 | 0.087 | 1.5 |
| P17 | 表 | 0.048 | 2.3 | 4.9 | 2.4 | 0.030 | 0.096 | 4.2 |
| P18 | 表 | 0.043 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | 0.013 | 0.099 | 2.1 |
| P19 | 表 | 0.028 | 2.6 | 6.4 | 1.0 | 0.015 | 0.102 | 2.7 |
| P20 | 表 | 0.034 | 2.4 | 5.6 | 1.1 | 0.013 | 0.081 | 0.6 |
| P20 | 底 | 0.032 | 2.5 | 5.7 | 1.6 | 0.017 | 0.096 | 1.1 |

表5.3-7  秋季附近海域水质监测结果（2011-11-13  大潮高潮）

| 站号 | 层次 | 水温 | 盐度 | 悬浮物 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨-氮 | 亚硝酸盐-氮 | 硝酸盐-氮 | 活性磷酸盐 | 油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℃ |  | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| P1 | 表 | 18.4 | 20.431 | 555.3 | 7.99 | 6.40 | 1.78 | 0.198 | 0.122 | 1.128 | 0.058 | 0.034 |
| P2 | 表 | 18.8 | 22.477 | 190.7 | 7.87 | 6.83 | 1.46 | 0.163 | 0.083 | 0.837 | 0.062 | 0.028 |
| P3 | 表 | 19.0 | 25.642 | 51.0 | 8.04 | 7.63 | 1.05 | 0.055 | 0.022 | 0.585 | 0.048 | 0.036 |
| P4 | 表 | 19.8 | 27.602 | 51.7 | 8.09 | 7.64 | 0.82 | 0.029 | 0.002 | 0.374 | 0.040 | 0.014 |
| P4 | 底 | 19.8 | 27.630 | 59.7 | 7.94 | 7.44 | 1.22 | 0.031 | 0.003 | 0.405 | 0.040 |  |
| P5 | 表 | 18.4 | 23.775 | 154.0 | 8.03 | 7.83 | 1.04 | 0.030 | 0.005 | 0.934 | 0.050 | 0.027 |
| P6 | 表 | 18.5 | 25.949 | 104.3 | 8.20 | 7.82 | 0.66 | 0.016 | 0.002 | 0.568 | 0.046 | 0.007 |
| P7 | 表 | 18.7 | 27.217 | 112.3 | 8.23 | 7.58 | 1.29 | 0.020 | 0.002 | 0.504 | 0.042 | - |
| P8 | 表 | 19.6 | 27.808 | 78.0 | 8.22 | 7.80 | 0.81 | 0.019 | 0.002 | 0.426 | 0.037 | - |
| P8 | 底 | 19.2 | 27.834 | 125.0 | 8.21 | 7.58 | 0.72 | 0.034 | 0.003 | 0.400 | 0.038 |  |
| P9 | 表 | 18.2 | 24.042 | 435.7 | 8.12 | 7.72 | 2.48 | 0.031 | 0.005 | 0.851 | 0.063 | 0.013 |
| P10 | 表 | 18.7 | 26.910 | 128.7 | 8.20 | 8.30 | 1.51 | 0.026 | 0.004 | 0.495 | 0.045 | 0.014 |
| P11 | 表 | 19.0 | 27.241 | 91.7 | 8.25 | 7.58 | 0.88 | 0.032 | 0.002 | 0.406 | 0.044 | 0.013 |
| P12 | 表 | 19.4 | 27.727 | 52.0 | 8.24 | 7.67 | 0.73 | 0.028 | 0.002 | 0.398 | 0.040 | 0.009 |
| P13 | 表 | 18.5 | 25.696 | 309.0 | 8.20 | 7.72 | 1.37 | 0.054 | 0.011 | 0.637 | 0.057 | 0.046 |
| P14 | 表 | 18.7 | 26.948 | 101.7 | 8.23 | 7.64 | 0.88 | 0.033 | 0.006 | 0.436 | 0.045 | - |
| P15 | 表 | 19.3 | 27.239 | 77.7 | 8.25 | 7.58 | 0.76 | 0.024 | 0.002 | 0.454 | 0.042 | - |
| P16 | 表 | 19.2 | 27.315 | 83.7 | 8.32 | 7.46 | 0.76 | 0.022 | 0.002 | 0.474 | 0.039 | 0.013 |
| P16 | 底 | 19.0 | 27.469 | 132.7 | 8.33 | 7.80 | 0.73 | 0.032 | 0.005 | 0.531 | 0.053 |  |
| P17 | 表 | 17.8 | 21.866 | 544.3 | 8.10 | 7.09 | 1.14 | 0.033 | 0.011 | 1.216 | 0.068 | 0.020 |
| P18 | 表 | 18.4 | 26.400 | 299.7 | 8.30 | 8.06 | 0.89 | 0.030 | 0.007 | 0.530 | 0.046 | 0.011 |
| P19 | 表 | 19.2 | 27.212 | 85.0 | 8.30 | 7.78 | 0.80 | 0.025 | 0.002 | 0.447 | 0.043 | 0.035 |
| P20 | 表 | 19.6 | 27.478 | 72.3 | 8.33 | 7.82 | 0.56 | 0.027 | 0.004 | 0.436 | 0.043 | 0.029 |
| P20 | 底 | 19.4 | 27.561 | 86.3 | 8.31 | 7.52 | 0.66 | 0.029 | 0.004 | 0.423 | 0.034 |  |

续表5.3-7  秋季附近海域水质监测结果（2011-11-13  大潮高潮）

| 站 号 | 层次 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L |
| P1 | 表 | 0.045 | 2.2 | 7.7 | 3.1 | 0.036 | 0.102 | 2.1 |
| P2 | 表 | 0.055 | 2.4 | 6.9 | 0.7 | 0.018 | 0.123 | 1.6 |
| P3 | 表 | 0.047 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 0.022 | 0.111 | 1.7 |
| P4 | 表 | 0.049 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 0.020 | 0.071 | 0.6 |
| P4 | 底 | 0.040 | 2.1 | 4.0 | 0.2 | 0.029 | 0.071 | 0.8 |
| P5 | 表 | 0.072 | 2.5 | 7.2 | 3.4 | 0.029 | 0.083 | 2.1 |
| P6 | 表 | 0.040 | 2.2 | 5.8 | 0.7 | 0.020 | 0.077 | 1.3 |
| P7 | 表 | 0.056 | 2.0 | 4.7 | 1.7 | 0.013 | 0.053 | 0.6 |
| P8 | 表 | 0.028 | 2.1 | 4.6 | 1.2 | 0.013 | 0.065 | 0.7 |
| P8 | 底 | 0.030 | 2.0 | 5.7 | 3.4 | 0.036 | 0.170 | 1.1 |
| P9 | 表 | 0.075 | 2.3 | 7.5 | 1.2 | 0.024 | 0.111 | 1.7 |
| P10 | 表 | 0.032 | 2.2 | 6.2 | 1.1 | 0.018 | 0.145 | 1.2 |
| P11 | 表 | 0.035 | 2.2 | 4.9 | 0.9 | 0.024 | 0.059 | 0.6 |
| P12 | 表 | 0.025 | 2.0 | 3.8 | 1.3 | 0.015 | 0.065 | 1.5 |
| P13 | 表 | 0.039 | 2.2 | 6.6 | 1.4 | 0.020 | 0.062 | 2.3 |
| P14 | 表 | 0.036 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 0.013 | 0.056 | 1.0 |
| P15 | 表 | 0.025 | 2.3 | 4.0 | 2.1 | 0.018 | 0.083 | 0.9 |
| P16 | 表 | 0.044 | 2.1 | 4.1 | 0.3 | 0.011 | 0.050 | 0.6 |
| P16 | 底 | 0.038 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 0.018 | 0.068 | 0.7 |
| P17 | 表 | 0.043 | 2.3 | 6.9 | 1.1 | 0.031 | 0.074 | 3.4 |
| P18 | 表 | 0.029 | 2.4 | 6.3 | 1.5 | 0.033 | 0.083 | 2.3 |
| P19 | 表 | 0.049 | 2.1 | 3.7 | 0.7 | 0.009 | 0.093 | 0.8 |
| P20 | 表 | 0.036 | 2.0 | 2.9 | 1.4 | 0.029 | 0.077 | 1.0 |
| P20 | 底 | 0.035 | 2.1 | 5.3 | 2.0 | 0.031 | 0.083 | 2.0 |

表5.3-8   秋季附近海域水质监测结果（2011-11-13  大潮低潮）

| 站号 | 层次 | 水温 | 盐度 | 悬浮物 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨-氮 | 亚硝酸盐-氮 | 硝酸盐-氮 | 活性磷酸盐 | 油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℃ |  | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| P1 | 表 | 18.5 | 10.616 | 472.0 | 8.05 | 4.94 | 3.60 | 0.636 | 0.584 | 0.931 | 0.074 | 0.029 |
| P2 | 表 | 18.6 | 16.201 | 193.0 | 8.02 | 5.16 | 2.89 | 0.568 | 0.529 | 0.895 | 0.063 | 0.026 |
| P3 | 表 | 18.8 | 23.438 | 100.3 | 7.99 | 7.24 | 1.70 | 0.101 | 0.088 | 0.702 | 0.056 | 0.021 |
| P4 | 表 | 19.8 | 27.502 | 64.0 | 8.00 | 7.59 | 1.21 | 0.017 | 0.002 | 0.434 | 0.037 | 0.050 |
| P4 | 底 | 19.8 | 27.636 | 79.3 | 8.09 | 7.73 | 1.54 | 0.024 | 0.003 | 0.378 | 0.040 |  |
| P5 | 表 | 18.1 | 22.281 | 146.0 | 8.07 | 5.50 | 1.24 | 0.125 | 0.112 | 0.861 | 0.057 | 0.010 |
| P6 | 表 | 18.3 | 23.393 | 303.0 | 8.12 | 7.82 | 0.96 | 0.069 | 0.026 | 0.940 | 0.062 | 0.005 |
| P7 | 表 | 18.9 | 26.838 | 174.7 | 8.21 | 7.86 | 0.87 | 0.024 | 0.002 | 0.521 | 0.043 | 0.008 |
| P8 | 表 | 19.7 | 27.633 | 58.3 | 8.22 | 7.68 | 0.90 | 0.034 | 0.002 | 0.390 | 0.038 | - |
| P8 | 底 | 19.2 | 27.640 | 111.3 | 8.22 | 7.36 | 1.21 | 0.030 | 0.002 | 0.382 | 0.038 |  |
| P9 | 表 | 18.3 | 23.068 | 277.0 | 8.12 | 8.16 | 1.59 | 0.025 | 0.002 | 1.036 | 0.061 | 0.015 |
| P10 | 表 | 18.6 | 25.980 | 246.3 | 8.18 | 7.59 | 1.21 | 0.044 | 0.007 | 0.638 | 0.053 | 0.010 |
| P11 | 表 | 19.0 | 27.060 | 149.3 | 8.26 | 5.80 | 0.90 | 0.035 | 0.004 | 0.435 | 0.044 | 0.009 |
| P12 | 表 | 19.4 | 27.683 | 52.0 | 8.25 | 7.70 | 0.90 | 0.029 | 0.002 | 0.422 | 0.036 | - |
| P13 | 表 | 18.0 | 21.146 | 1750.0 | 8.03 | 6.42 | 1.80 | 0.040 | 0.011 | 1.349 | 0.104 | 0.054 |
| P14 | 表 | 18.5 | 25.094 | 800.0 | 8.18 | 5.66 | 1.10 | 0.066 | 0.012 | 0.740 | 0.074 | 0.124 |
| P15 | 表 | 18.7 | 27.040 | 164.7 | 8.25 | 6.12 | 0.81 | 0.037 | 0.005 | 0.464 | 0.054 | 0.123 |
| P16 | 表 | 19.0 | 27.389 | 65.7 | 8.32 | 6.46 | 0.65 | 0.035 | 0.004 | 0.430 | 0.046 | 0.019 |
| P16 | 底 | 18.6 | 27.462 | 243.7 | 8.34 | 7.54 | 0.96 | 0.030 | 0.004 | 0.451 | 0.038 |  |
| P17 | 表 | 17.6 | 11.802 | 2501.0 | 8.15 | 5.63 | 2.34 | 0.060 | 0.014 | 1.786 | 0.095 | 0.013 |
| P18 | 表 | 18.0 | 24.745 | 394.0 | 8.23 | 7.60 | 0.97 | 0.041 | 0.010 | 0.800 | 0.063 | 0.022 |
| P19 | 表 | 19.0 | 26.907 | 128.7 | 8.31 | 7.68 | 1.03 | 0.025 | 0.003 | 0.426 | 0.044 | 0.062 |
| P20 | 表 | 19.6 | 27.366 | 96.3 | 8.30 | 7.54 | 0.33 | 0.024 | 0.004 | 0.469 | 0.042 | 0.026 |
| P20 | 底 | 19.2 | 27.505 | 129.7 | 8.33 | 7.01 | 0.89 | 0.026 | 0.004 | 0.394 | 0.036 |  |

续表5.3-8   秋季附近海域水质监测结果（2011-11-13  大潮低潮）

| 站 号 | 层次 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L |
| P1 | 表 | 0.036 | 2.5 | 7.4 | 3.6 | 0.040 | 0.145 | 2.6 |
| P2 | 表 | 0.031 | 2.1 | 5.7 | 1.0 | 0.031 | 0.071 | 1.4 |
| P3 | 表 | 0.035 | 2.6 | 6.1 | 0.5 | 0.033 | 0.077 | 0.7 |
| P4 | 表 | 0.026 | 2.2 | 5.0 | 1.9 | 0.022 | 0.068 | 1.8 |
| P4 | 底 | 0.033 | 2.2 | 6.0 | 2.2 | 0.049 | 0.065 | 1.1 |
| P5 | 表 | 0.033 | 2.6 | 7.1 | 0.3 | 0.024 | 0.062 | 1.6 |
| P6 | 表 | 0.038 | 2.4 | 3.7 | 0.9 | 0.015 | 0.053 | 2.2 |
| P7 | 表 | 0.052 | 1.7 | 3.2 | 1.4 | 0.018 | 0.151 | 0.8 |
| P8 | 表 | 0.041 | 2.1 | 4.5 | 0.8 | 0.018 | 0.090 | 0.9 |
| P8 | 底 | 0.038 | 2.0 | 5.7 | 0.7 | 0.027 | 0.090 | 0.4 |
| P9 | 表 | 0.083 | 2.9 | 6.0 | 1.5 | 0.022 | 0.074 | 2.8 |
| P10 | 表 | 0.032 | 2.3 | 5.0 | 1.7 | 0.015 | 0.065 | 1.3 |
| P11 | 表 | 0.044 | 2.2 | 4.4 | 0.2 | 0.002 | 0.040 | 0.8 |
| P12 | 表 | 0.029 | 1.9 | 3.8 | 1.1 | 0.006 | 0.040 | 0.6 |
| P13 | 表 | 0.040 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | 0.013 | 0.059 | 3.7 |
| P14 | 表 | 0.052 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 0.011 | 0.133 | 3.3 |
| P15 | 表 | 0.025 | 2.1 | 5.0 | 2.3 | 0.013 | 0.080 | 1.9 |
| P16 | 表 | 0.026 | 2.4 | 2.0 | 0.2 | 0.006 | 0.043 | 0.6 |
| P16 | 底 | 0.032 | 2.1 | 4.8 | 0.5 | 0.020 | 0.046 | 0.8 |
| P17 | 表 | 0.049 | 2.9 | 6.0 | 2.0 | 0.031 | 0.050 | 2.9 |
| P18 | 表 | 0.047 | 3.1 | 4.4 | 0.6 | 0.027 | 0.059 | 3.2 |
| P19 | 表 | 0.030 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.029 | 0.050 | 1.7 |
| P20 | 表 | 0.037 | 2.1 | 4.4 | 0.4 | 0.013 | 0.040 | 1.5 |
| P20 | 底 | 0.033 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0.020 | 0.046 | 0.8 |

·水温

秋季小潮期间温度测定值变化范围为20.8~22.8℃，平均21.9℃；大潮期间，测值变化范围为17.6~19.8℃，平均18.9℃。

·盐度

春季小潮期间盐度测定值变化范围为10.34~27.636，平均25.25；大潮期间，测值变化范围为10.616~27.834，平均25.23。

·pH值

秋季小潮期间pH测定值变化范围为7.85~8.41，平均8.18；大潮期间，测值变化范围为7.87~8.34，平均7.25。

·溶解氧(DO)

秋季小潮期间DO测定值变化范围为6.35~14.22mg/L，平均8.22mg/L；大潮期间，测值变化范围为7.65~8.57mg/L，平均8.03mg/L。

·悬浮物

秋季小潮期间悬浮物测定值变化范围为25.3~431.7mg/L，平均93.68mg/L；大潮期间，测值变化范围为51.0~2501.0mg/L，平均264.23mg/L。

·化学耗氧量(COD)

秋季小潮期间COD测定值变化范围为0.50~2.87mg/L，平均0.94mg/L；大潮期间，测值变化范围为0.33~3.60mg/L，平均1.18mg/L。

·活性磷酸盐

秋季小潮期间活性磷酸盐测定值变化范围为0.035~0.106mg/L，平均0.05mg/L；大潮期间，测值变化范围为0.034~0.104mg/L，平均0.05mg/L。

·无机氮

秋季小潮期间无机氮测定值变化范围为0.544~1.914mg/L，平均0.81mg/L；大潮期间，测值变化范围为0.405~2.151mg/L，平均0.73mg/L。

·石油类

秋季小潮期间石油类测定值变化范围为未检出~0.054mg/L，平均0.02mg/L；大潮期间，测值变化范围为未检出~0.124mg/L，平均0.02mg/L。

·汞

秋季小潮期间汞测定值变化范围为0.02~0.069μg/L，平均0.03μg/L；大潮期间，测值变化范围为0.025~0.083μg/L，平均0.04μg/L。

·砷

秋季小潮期间砷测定值变化范围为2.2~4.2μg/L，平均2.53μg/L；大潮期间，测值变化范围为1.7~3.1μg/L，平均2.24μg/L。

·铜

秋季小潮期间铜测定值变化范围为3.1~7.7μg/L，平均5.47μg/L；大潮期间，测值变化范围为1.0~7.7μg/L，平均4.92μg/L。

·铅

秋季小潮期间铅测定值变化范围为0.2~2.7μg/L，平均1.29μg/L；大潮期间，测值变化范围为0.1~3.6μg/L，平均1.30μg/L。

·锌

秋季小潮期间铅测定值变化范围为0.004~0.045mg/L，平均0.01mg/L；大潮期间，测值变化范围为0.02~0.049mg/L，平均0.02mg/L。

·镉

秋季小潮期间镉测定值变化范围为0.04~0.171μg/L，平均0.09μg/L；大潮期间，测值变化范围为0.04~0.17μg/L，平均0.08μg/L。

·铬

秋季小潮期间铬测定值变化范围为0.3~4.2μg/L，平均1.57μg/L；大潮期间，测值变化范围为0.4~3.7μg/L，平均1.50μg/L。

5.3.3.3调查结果评价

海域水质评价指数分别见表5.3-9~表5.3-12。

表5.3-9     春季调查海域水质现状评价结果（2011-11-6 小潮高潮）

| 站号 | 层次 | pH | DO | COD | 活性磷酸盐 | 无机氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二类 | 一类 | 一类 | 一类 | 二、三类 | 四类 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| P1 | 表 | 0.62 | 0.95 | 0.72 | 4.00 | 2.00 | 1.33 | 6.23 | 4.15 | 3.12 | 2.49 |
| P2 | 表 | 0.77 | 0.49 | 0.47 | 4.20 | 2.10 | 1.40 | 4.47 | 2.98 | 2.24 | 1.79 |
| P3 | 表 | 0.81 | 0.46 | 0.33 | 3.13 | 1.57 | 1.04 | 3.42 | 2.28 | 1.71 | 1.37 |
| P4 | 表 | 0.82 | 0.29 | 0.36 | 2.33 | 1.17 | 0.78 | 3.14 | 2.09 | 1.57 | 1.25 |
| P4 | 底 | 0.81 | 0.39 | 0.49 | 2.53 | 1.27 | 0.84 | 2.89 | 1.92 | 1.44 | 1.15 |
| P5 | 表 | 0.76 | 0.53 | 0.54 | 4.53 | 2.27 | 1.51 | 4.78 | 3.19 | 2.39 | 1.91 |
| P6 | 表 | 0.76 | 0.30 | 0.44 | 3.27 | 1.63 | 1.09 | 3.64 | 2.42 | 1.82 | 1.45 |
| P7 | 表 | 0.75 | 0.32 | 0.36 | 3.07 | 1.53 | 1.02 | 4.24 | 2.82 | 2.12 | 1.69 |
| P8 | 表 | 0.75 | 0.27 | 0.45 | 2.53 | 1.27 | 0.84 | 2.72 | 1.81 | 1.36 | 1.09 |
| P8 | 底 | 0.77 | 0.39 | 0.43 | 2.60 | 1.30 | 0.87 | 2.73 | 1.82 | 1.37 | 1.09 |
| P9 | 表 | 0.71 | 0.36 | 0.52 | 4.13 | 2.07 | 1.38 | 5.08 | 3.39 | 2.54 | 2.03 |
| P10 | 表 | 0.76 | 0.29 | 0.42 | 3.33 | 1.67 | 1.11 | 3.47 | 2.31 | 1.74 | 1.39 |
| P11 | 表 | 0.82 | 0.31 | 0.37 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 3.32 | 2.21 | 1.66 | 1.33 |
| P12 | 表 | 0.81 | 0.05 | 0.34 | 2.47 | 1.23 | 0.82 | 2.74 | 1.83 | 1.37 | 1.10 |
| P12 | 底 | 0.81 | 0.31 | 0.36 | 2.53 | 1.27 | 0.84 | 2.94 | 1.96 | 1.47 | 1.18 |
| P13 | 表 | 0.78 | 0.36 | 0.38 | 3.73 | 1.87 | 1.24 | 4.73 | 3.15 | 2.36 | 1.89 |
| P14 | 表 | 0.81 | 0.50 | 0.32 | 3.13 | 1.57 | 1.04 | 4.01 | 2.67 | 2.00 | 1.60 |
| P15 | 表 | 0.81 | 0.50 | 0.32 | 3.07 | 1.53 | 1.02 | 3.66 | 2.44 | 1.83 | 1.46 |
| P16 | 表 | 0.85 | 0.06 | 0.35 | 2.73 | 1.37 | 0.91 | 2.91 | 1.94 | 1.46 | 1.16 |
| P16 | 底 | 0.83 | 0.39 | 0.48 | 2.53 | 1.27 | 0.84 | 2.95 | 1.96 | 1.47 | 1.18 |
| P17 | 表 | 0.76 | 0.62 | 0.77 | 4.13 | 2.07 | 1.38 | 4.98 | 3.32 | 2.49 | 1.99 |
| P18 | 表 | 0.83 | 0.31 | 0.41 | 3.73 | 1.87 | 1.24 | 4.75 | 3.16 | 2.37 | 1.90 |
| P19 | 表 | 0.85 | 0.34 | 0.29 | 2.93 | 1.47 | 0.98 | 3.25 | 2.17 | 1.63 | 1.30 |
| P20 | 表 | 0.85 | 0.31 | 0.44 | 2.80 | 1.40 | 0.93 | 3.10 | 2.07 | 1.55 | 1.24 |
| P20 | 底 | 0.83 | 0.33 | 0.46 | 2.87 | 1.43 | 0.96 | 2.80 | 1.86 | 1.40 | 1.12 |

续表5.3-9     春季调查海域水质现状评价结果（2011-11-6 小潮高潮）

| 站号 | 层次 | 石油类 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二类 | 三类 | 一类 | 一类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 一类 |
| P1 | 表 | 0.16 | 0.03 | 0.52 | 0.14 | 1.54 | 0.77 | 2.3 | 0.46 | 0.85 | 0.34 | 0.068 | 0.038 |
| P2 | 表 | 0.44 | 0.07 | 0.46 | 0.135 | 1.52 | 0.76 | 1.5 | 0.3 | 0.85 | 0.34 | 0.065 | 0.06 |
| P3 | 表 | 0.28 | 0.05 | 0.44 | 0.13 | 1.38 | 0.69 | 1.2 | 0.24 | 0.65 | 0.26 | 0.065 | 0.024 |
| P4 | 表 | 0.34 | 0.06 | 0.4 | 0.125 | 1.38 | 0.69 | 1.5 | 0.3 | 0.75 | 0.3 | 0.068 | 0.036 |
| P4 | 底 | — | — | 0.42 | 0.12 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.38 | 1.4 | 0.56 | 0.093 | 0.02 |
| P5 | 表 | 0.42 | 0.07 | 0.4 | 0.135 | 1.46 | 0.73 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.12 | 0.071 | 0.042 |
| P6 | 表 | 0.72 | 0.12 | 0.66 | 0.12 | 1.04 | 0.52 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.12 | 0.075 | 0.012 |
| P7 | 表 | 0.08 | 0.01 | 0.48 | 0.125 | 1.32 | 0.66 | 1.6 | 0.32 | 0.5 | 0.2 | 0.071 | 0.026 |
| P8 | 表 | 0.1 | 0.02 | 0.7 | 0.11 | 0.9 | 0.45 | 1.2 | 0.24 | 0.3 | 0.12 | 0.059 | 0.016 |
| P8 | 底 | — | — | 0.58 | 0.12 | 0.92 | 0.46 | 1.7 | 0.34 | 0.5 | 0.2 | 0.078 | 0.018 |
| P9 | 表 | 0.24 | 0.04 | 0.7 | 0.13 | 1.44 | 0.72 | 1.3 | 0.26 | 1.85 | 0.74 | 0.102 | 0.06 |
| P10 | 表 | 0.08 | 0.01 | 0.7 | 0.125 | 1.48 | 0.74 | 2.3 | 0.46 | 0.95 | 0.38 | 0.078 | 0.024 |
| P11 | 表 | 0.2 | 0.03 | 0.56 | 0.125 | 0.94 | 0.47 | 0.7 | 0.14 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.016 |
| P12 | 表 | — | — | 0.6 | 0.115 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.16 | 0.3 | 0.12 | 0.071 | 0.014 |
| P12 | 底 | — | — | 0.6 | 0.13 | 0.82 | 0.41 | 1 | 0.2 | 0.65 | 0.26 | 0.096 | 0.018 |
| P13 | 表 | 0.64 | 0.11 | 0.58 | 0.125 | 0.84 | 0.42 | 2.7 | 0.54 | 0.3 | 0.12 | 0.171 | 0.026 |
| P14 | 表 | 0.68 | 0.11 | 0.46 | 0.12 | 1.08 | 0.54 | 0.6 | 0.12 | 0.65 | 0.26 | 0.081 | 0.028 |
| P15 | 表 | 0.72 | 0.12 | 0.64 | 0.115 | 0.96 | 0.48 | 1.1 | 0.22 | 0.4 | 0.16 | 0.087 | 0.02 |
| P16 | 表 | 1.08 | 0.18 | 0.46 | 0.11 | 0.84 | 0.42 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.12 | 0.084 | 0.01 |
| P16 | 底 | — | — | 0.56 | 0.11 | 0.86 | 0.43 | 0.6 | 0.12 | 0.65 | 0.26 | 0.112 | 0.026 |
| P17 | 表 | 0.84 | 0.14 | 0.74 | 0.125 | 0.86 | 0.43 | 1.5 | 0.3 | 2.25 | 0.9 | 0.106 | 0.054 |
| P18 | 表 | 1 | 0.17 | 0.68 | 0.125 | 0.86 | 0.43 | 1.8 | 0.36 | 1.15 | 0.46 | 0.09 | 0.04 |
| P19 | 表 | 0.54 | 0.09 | 0.56 | 0.12 | 1 | 0.5 | 1.9 | 0.38 | 1.4 | 0.56 | 0.087 | 0.046 |
| P20 | 表 | 0.76 | 0.13 | 0.46 | 0.11 | 0.86 | 0.43 | 0.3 | 0.06 | 0.85 | 0.34 | 0.09 | 0.016 |
| P20 | 底 | — | — | 0.62 | 0.115 | 0.86 | 0.43 | 1 | 0.2 | 1.15 | 0.46 | 0.102 | 0.008 |

表5.3-10     春季调查海域水质现状评价结果（2011-11-6 小潮低潮）

| 站号 | 层次 | pH | DO | COD | 活性磷酸盐 | 无机氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二、三类 | 四类 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| P1 | 表 | 0.57 | 2.89 | 1.47 | 0.84 | 1.44 | 0.96 | 4.40 | 2.20 | 1.47 | 6.70 | 4.47 | 3.35 | 2.68 |
| P2 | 表 | 0.66 | 2.32 | 0.97 | 0.76 | 0.97 | 0.64 | 3.93 | 1.97 | 1.31 | 5.68 | 3.79 | 2.84 | 2.27 |
| P3 | 表 | 0.91 | 0.44 | 0.32 | 0.25 | 1.00 | 0.66 | 3.67 | 1.83 | 1.22 | 4.30 | 2.86 | 2.15 | 1.72 |
| P4 | 表 | 0.94 | 0.40 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 2.80 | 1.40 | 0.93 | 3.06 | 2.04 | 1.53 | 1.22 |
| P4 | 底 | 0.93 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 0.44 | 0.29 | 3.07 | 1.53 | 1.02 | 2.91 | 1.94 | 1.45 | 1.16 |
| P5 | 表 | 0.87 | 0.36 | 0.26 | 0.20 | 0.40 | 0.27 | 4.20 | 2.10 | 1.40 | 5.02 | 3.34 | 2.51 | 2.01 |
| P6 | 表 | 0.73 | 0.44 | 0.32 | 0.25 | 0.53 | 0.35 | 3.93 | 1.97 | 1.31 | 4.74 | 3.16 | 2.37 | 1.89 |
| P7 | 表 | 0.78 | 0.37 | 0.27 | 0.21 | 0.41 | 0.27 | 3.07 | 1.53 | 1.02 | 3.57 | 2.38 | 1.79 | 1.43 |
| P8 | 表 | 0.79 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.49 | 0.33 | 3.73 | 1.87 | 1.24 | 2.85 | 1.90 | 1.43 | 1.14 |
| P9 | 表 | 0.73 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.56 | 0.37 | 4.47 | 2.23 | 1.49 | 5.60 | 3.73 | 2.80 | 2.24 |
| P10 | 表 | 0.76 | 0.30 | 0.22 | 0.17 | 0.44 | 0.29 | 3.73 | 1.87 | 1.24 | 4.51 | 3.01 | 2.26 | 1.80 |
| P11 | 表 | 0.77 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.37 | 0.25 | 3.13 | 1.57 | 1.04 | 3.94 | 2.63 | 1.97 | 1.58 |
| P12 | 表 | 0.79 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.28 | 0.18 | 2.87 | 1.43 | 0.96 | 3.10 | 2.06 | 1.55 | 1.24 |
| P13 | 表 | 0.67 | 0.83 | 0.60 | 0.47 | 0.53 | 0.35 | 7.07 | 3.53 | 2.36 | 6.84 | 4.56 | 3.42 | 2.73 |
| P14 | 表 | 0.72 | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.40 | 0.26 | 3.80 | 1.90 | 1.27 | 4.56 | 3.04 | 2.28 | 1.82 |
| P15 | 表 | 0.77 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 0.47 | 0.31 | 3.67 | 1.83 | 1.22 | 3.85 | 2.57 | 1.93 | 1.54 |
| P16 | 表 | 0.85 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 0.44 | 0.29 | 2.67 | 1.33 | 0.89 | 3.05 | 2.03 | 1.53 | 1.22 |
| P16 | 底 | 0.84 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.27 | 2.67 | 1.33 | 0.89 | 2.90 | 1.93 | 1.45 | 1.16 |
| P17 | 表 | 0.57 | 0.76 | 0.56 | 0.44 | 0.77 | 0.51 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 9.57 | 6.38 | 4.79 | 3.83 |
| P18 | 表 | 0.79 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 4.00 | 2.00 | 1.33 | 4.89 | 3.26 | 2.45 | 1.96 |
| P19 | 表 | 0.84 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.44 | 0.29 | 3.53 | 1.77 | 1.18 | 4.54 | 3.02 | 2.27 | 1.81 |
| P20 | 表 | 0.85 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 2.60 | 1.30 | 0.87 | 2.96 | 1.97 | 1.48 | 1.18 |
| P20 | 底 | 0.83 | 0.39 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 2.47 | 1.23 | 0.82 | 3.03 | 2.02 | 1.51 | 1.21 |

续表5.3-10     春季调查海域水质现状评价结果（2011-11-6 小潮低潮）

| 站号 | 层次 | 石油类 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二类 | 一类 | 二、三类 | 一类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 一类 |
| P1 | 表 | 0.32 | 1.38 | 0.35 | 0.135 | 1.44 | 0.72 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| P2 | 表 | 0.6 | 0.78 | 0.20 | 0.12 | 1.24 | 0.62 | 0.9 | 0.18 | 0.4 | 0.16 | 0.12 | 0.02 |
| P3 | 表 | 0.08 | 1 | 0.25 | 0.12 | 0.62 | 0.31 | 1.2 | 0.24 | 0.3 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| P4 | 表 | 0.2 | 0.5 | 0.13 | 0.145 | 0.68 | 0.34 | 1.4 | 0.28 | 0.2 | 0.08 | 0.10 | 0.02 |
| P4 | 底 | — | 0.48 | 0.12 | 0.16 | 0.9 | 0.45 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.07 | 0.07 |
| P5 | 表 | 0.08 | 0.68 | 0.17 | 0.13 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.28 | 1.05 | 0.42 | 0.06 | 0.05 |
| P6 | 表 | 0.36 | 0.66 | 0.17 | 0.13 | 1.24 | 0.62 | 1.7 | 0.34 | 1.15 | 0.46 | 0.10 | 0.04 |
| P7 | 表 | — | 0.6 | 0.15 | 0.125 | 1.44 | 0.72 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
| P8 | 表 | — | 0.56 | 0.14 | 0.13 | 1.22 | 0.61 | 1.5 | 0.3 | 0.65 | 0.26 | 0.09 | 0.04 |
| P9 | 表 | — | 0.78 | 0.20 | 0.14 | 1.46 | 0.73 | 1.3 | 0.26 | 1.3 | 0.52 | 0.12 | 0.05 |
| P10 | 表 | 0.2 | 0.76 | 0.19 | 0.125 | 1.38 | 0.69 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| P11 | 表 | — | 0.58 | 0.15 | 0.12 | 0.92 | 0.46 | 0.8 | 0.16 | 0.3 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| P12 | 表 | — | 0.64 | 0.16 | 0.11 | 0.76 | 0.38 | 0.8 | 0.16 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| P13 | 表 | — | 0.8 | 0.20 | 0.13 | 0.98 | 0.49 | 1.2 | 0.24 | 1.3 | 0.52 | 0.17 | 0.06 |
| P14 | 表 | — | 0.86 | 0.22 | 0.21 | 0.96 | 0.48 | 0.7 | 0.14 | 1.3 | 0.52 | 0.15 | 0.04 |
| P15 | 表 | — | 0.62 | 0.16 | 0.12 | 0.94 | 0.47 | 0.4 | 0.08 | 0.95 | 0.38 | 0.12 | 0.03 |
| P16 | 表 | 0.62 | 0.56 | 0.14 | 0.115 | 1.02 | 0.51 | 0.9 | 0.18 | 0.65 | 0.26 | 0.08 | 0.01 |
| P16 | 底 | 0 | 0.62 | 0.16 | 0.12 | 1.06 | 0.53 | 1.3 | 0.26 | 0.85 | 0.34 | 0.09 | 0.03 |
| P17 | 表 | 0.52 | 0.96 | 0.24 | 0.115 | 0.98 | 0.49 | 2.4 | 0.48 | 1.5 | 0.6 | 0.10 | 0.08 |
| P18 | 表 | — | 0.86 | 0.22 | 0.14 | 0.96 | 0.48 | 0.8 | 0.16 | 0.65 | 0.26 | 0.10 | 0.04 |
| P19 | 表 | 0.54 | 0.56 | 0.14 | 0.13 | 1.28 | 0.64 | 1 | 0.2 | 0.75 | 0.3 | 0.10 | 0.05 |
| P20 | 表 | 0.56 | 0.68 | 0.17 | 0.12 | 1.12 | 0.56 | 1.1 | 0.22 | 0.65 | 0.26 | 0.08 | 0.01 |
| P20 | 底 | — | 0.64 | 0.16 | 0.125 | 1.14 | 0.57 | 1.6 | 0.32 | 0.85 | 0.34 | 0.10 | 0.02 |

表5.3-11     春季调查海域水质现状评价结果（2011-11-13 大潮高潮）

| 站号 | 层次 | pH | DO | COD | 活性磷酸盐 | 无机氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二类 | 一类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二、三类 | 四类 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| P1 | 表 | 0.66 | 0.88 | 0.89 | 0.59 | 3.87 | 1.93 | 1.29 | 7.24 | 4.83 | 3.62 | 2.90 |
| P2 | 表 | 0.58 | 0.75 | 0.73 | 0.49 | 4.13 | 2.07 | 1.38 | 5.42 | 3.61 | 2.71 | 2.17 |
| P3 | 表 | 0.69 | 0.50 | 0.53 | 0.35 | 3.20 | 1.60 | 1.07 | 3.31 | 2.21 | 1.66 | 1.32 |
| P4 | 表 | 0.73 | 0.47 | 0.41 | 0.27 | 2.67 | 1.33 | 0.89 | 2.03 | 1.35 | 1.01 | 0.81 |
| P4 | 底 | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.41 | 2.67 | 1.33 | 0.89 | 2.20 | 1.46 | 1.10 | 0.88 |
| P5 | 表 | 0.69 | 0.46 | 0.52 | 0.35 | 3.33 | 1.67 | 1.11 | 4.85 | 3.23 | 2.42 | 1.94 |
| P6 | 表 | 0.80 | 0.46 | 0.33 | 0.22 | 3.07 | 1.53 | 1.02 | 2.93 | 1.95 | 1.47 | 1.17 |
| P7 | 表 | 0.82 | 0.52 | 0.65 | 0.43 | 2.80 | 1.40 | 0.93 | 2.63 | 1.75 | 1.32 | 1.05 |
| P8 | 表 | 0.81 | 0.43 | 0.41 | 0.27 | 2.47 | 1.23 | 0.82 | 2.24 | 1.49 | 1.12 | 0.89 |
| P8 | 底 | 0.81 | 0.51 | 0.36 | 0.24 | 2.53 | 1.27 | 0.84 | 2.19 | 1.46 | 1.09 | 0.87 |
| P9 | 表 | 0.75 | 0.49 | 1.24 | 0.83 | 4.20 | 2.10 | 1.40 | 4.44 | 2.96 | 2.22 | 1.77 |
| P10 | 表 | 0.80 | 0.30 | 0.76 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 2.63 | 1.75 | 1.31 | 1.05 |
| P11 | 表 | 0.83 | 0.51 | 0.44 | 0.29 | 2.93 | 1.47 | 0.98 | 2.20 | 1.47 | 1.10 | 0.88 |
| P12 | 表 | 0.83 | 0.47 | 0.37 | 0.24 | 2.67 | 1.33 | 0.89 | 2.14 | 1.43 | 1.07 | 0.86 |
| P13 | 表 | 0.80 | 0.49 | 0.69 | 0.46 | 3.80 | 1.90 | 1.27 | 3.51 | 2.34 | 1.76 | 1.40 |
| P14 | 表 | 0.82 | 0.50 | 0.44 | 0.29 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 2.38 | 1.58 | 1.19 | 0.95 |
| P15 | 表 | 0.83 | 0.51 | 0.38 | 0.25 | 2.80 | 1.40 | 0.93 | 2.40 | 1.60 | 1.20 | 0.96 |
| P16 | 表 | 0.88 | 0.55 | 0.38 | 0.25 | 2.60 | 1.30 | 0.87 | 2.49 | 1.66 | 1.25 | 1.00 |
| P16 | 底 | 0.89 | 0.45 | 0.37 | 0.24 | 3.53 | 1.77 | 1.18 | 2.84 | 1.89 | 1.42 | 1.14 |
| P17 | 表 | 0.73 | 0.69 | 0.57 | 0.38 | 4.53 | 2.27 | 1.51 | 6.30 | 4.20 | 3.15 | 2.52 |
| P18 | 表 | 0.87 | 0.39 | 0.45 | 0.30 | 3.07 | 1.53 | 1.02 | 2.84 | 1.89 | 1.42 | 1.13 |
| P19 | 表 | 0.87 | 0.45 | 0.40 | 0.27 | 2.87 | 1.43 | 0.96 | 2.37 | 1.58 | 1.19 | 0.95 |
| P20 | 表 | 0.89 | 0.42 | 0.28 | 0.19 | 2.87 | 1.43 | 0.96 | 2.34 | 1.56 | 1.17 | 0.93 |
| P20 | 底 | 0.87 | 0.52 | 0.33 | 0.22 | 2.27 | 1.13 | 0.76 | 2.28 | 1.52 | 1.14 | 0.91 |

续表5.3-11     春季调查海域水质现状评价结果（2011-11-13 大潮高潮）

| 站号 | 层次 | 石油类 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二类 | 一类 | 二、三类 | 一类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 一类 |
| P1 | 表 | 0.68 | 0.90 | 0.23 | 0.11 | 1.54 | 0.77 | 3.10 | 0.62 | 1.80 | 0.72 | 0.10 | 0.042 |
| P2 | 表 | 0.56 | 1.10 | 0.28 | 0.12 | 1.38 | 0.69 | 0.70 | 0.14 | 0.90 | 0.36 | 0.12 | 0.032 |
| P3 | 表 | 0.72 | 0.94 | 0.24 | 0.11 | 1.22 | 0.61 | 2.20 | 0.44 | 1.10 | 0.44 | 0.11 | 0.034 |
| P4 | 表 | 0.28 | 0.98 | 0.25 | 0.10 | 0.72 | 0.36 | 0.60 | 0.12 | 1.00 | 0.40 | 0.07 | 0.012 |
| P4 | 底 | — | 0.80 | 0.20 | 0.11 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 1.45 | 0.58 | 0.07 | 0.016 |
| P5 | 表 | 0.54 | 1.44 | 0.36 | 0.13 | 1.44 | 0.72 | 3.40 | 0.68 | 1.45 | 0.58 | 0.08 | 0.042 |
| P6 | 表 | 0.14 | 0.80 | 0.20 | 0.11 | 1.16 | 0.58 | 0.70 | 0.14 | 1.00 | 0.40 | 0.08 | 0.026 |
| P7 | 表 | — | 1.12 | 0.28 | 0.10 | 0.94 | 0.47 | 1.70 | 0.34 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 0.012 |
| P8 | 表 | — | 0.56 | 0.14 | 0.11 | 0.92 | 0.46 | 1.20 | 0.24 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 0.014 |
| P8 | 底 | — | 0.60 | 0.15 | 0.10 | 1.14 | 0.57 | 3.40 | 0.68 | 1.80 | 0.72 | 0.17 | 0.022 |
| P9 | 表 | 0.26 | 1.50 | 0.38 | 0.12 | 1.50 | 0.75 | 1.20 | 0.24 | 1.20 | 0.48 | 0.11 | 0.034 |
| P10 | 表 | 0.28 | 0.64 | 0.16 | 0.11 | 1.24 | 0.62 | 1.10 | 0.22 | 0.90 | 0.36 | 0.15 | 0.024 |
| P11 | 表 | 0.26 | 0.70 | 0.18 | 0.11 | 0.98 | 0.49 | 0.90 | 0.18 | 1.20 | 0.48 | 0.06 | 0.012 |
| P12 | 表 | — | 0.50 | 0.13 | 0.10 | 0.76 | 0.38 | 1.30 | 0.26 | 0.75 | 0.30 | 0.07 | 0.03 |
| P13 | 表 | — | 0.78 | 0.20 | 0.11 | 1.32 | 0.66 | 1.40 | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.06 | 0.046 |
| P14 | 表 | — | 0.72 | 0.18 | 0.11 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.04 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 0.02 |
| P15 | 表 | — | 0.50 | 0.13 | 0.12 | 0.80 | 0.40 | 2.10 | 0.42 | 0.90 | 0.36 | 0.08 | 0.018 |
| P16 | 表 | 0.26 | 0.88 | 0.22 | 0.11 | 0.82 | 0.41 | 0.30 | 0.06 | 0.55 | 0.22 | 0.05 | 0.012 |
| P16 | 底 | 0 | 0.76 | 0.19 | 0.11 | 0.68 | 0.34 | 0.80 | 0.16 | 0.90 | 0.36 | 0.07 | 0.014 |
| P17 | 表 | — | 0.86 | 0.22 | 0.12 | 1.38 | 0.69 | 1.10 | 0.22 | 1.55 | 0.62 | 0.07 | 0.068 |
| P18 | 表 | 0.22 | 0.58 | 0.15 | 0.12 | 1.26 | 0.63 | 1.50 | 0.30 | 1.65 | 0.66 | 0.08 | 0.046 |
| P19 | 表 | 0.7 | 0.98 | 0.25 | 0.11 | 0.74 | 0.37 | 0.70 | 0.14 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.016 |
| P20 | 表 | 0.58 | 0.72 | 0.18 | 0.10 | 0.58 | 0.29 | 1.40 | 0.28 | 1.45 | 0.58 | 0.08 | 0.02 |
| P20 | 底 | — | 0.70 | 0.18 | 0.11 | 1.06 | 0.53 | 2.00 | 0.40 | 1.55 | 0.62 | 0.08 | 0.04 |

表5.3-12     春季调查海域水质现状评价结果（2011-11-13 大潮低潮）

| 站号 | 层次 | pH | DO | COD | 活性磷酸盐 | 无机氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二、三类 | 四类 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| P1 | 表 | 0.70 | 1.32 | 1.11 | 0.82 | 1.80 | 1.20 | 0.90 | 4.93 | 2.47 | 1.64 | 10.76 | 7.17 | 5.38 | 4.30 |
| P2 | 表 | 0.68 | 1.25 | 0.96 | 0.78 | 1.45 | 0.96 | 0.72 | 4.20 | 2.10 | 1.40 | 9.96 | 6.64 | 4.98 | 3.98 |
| P3 | 表 | 0.66 | 0.62 | 0.48 | 0.39 | 0.85 | 0.57 | 0.43 | 3.73 | 1.87 | 1.24 | 4.46 | 2.97 | 2.23 | 1.78 |
| P4 | 表 | 0.67 | 0.49 | 0.37 | 0.30 | 0.61 | 0.40 | 0.30 | 2.47 | 1.23 | 0.82 | 2.27 | 1.51 | 1.13 | 0.91 |
| P4 | 底 | 0.73 | 0.44 | 0.33 | 0.27 | 0.77 | 0.51 | 0.39 | 2.67 | 1.33 | 0.89 | 2.03 | 1.35 | 1.01 | 0.81 |
| P5 | 表 | 0.71 | 1.15 | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.41 | 0.31 | 3.80 | 1.90 | 1.27 | 5.49 | 3.66 | 2.75 | 2.20 |
| P6 | 表 | 0.75 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 4.13 | 2.07 | 1.38 | 5.18 | 3.45 | 2.59 | 2.07 |
| P7 | 表 | 0.81 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.44 | 0.29 | 0.22 | 2.87 | 1.43 | 0.96 | 2.74 | 1.82 | 1.37 | 1.09 |
| P8 | 表 | 0.81 | 0.46 | 0.35 | 0.28 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 2.53 | 1.27 | 0.84 | 2.13 | 1.42 | 1.07 | 0.85 |
| P8 | 底 | 0.81 | 0.58 | 0.44 | 0.36 | 0.61 | 0.40 | 0.30 | 2.53 | 1.27 | 0.84 | 2.07 | 1.38 | 1.04 | 0.83 |
| P9 | 表 | 0.75 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.80 | 0.53 | 0.40 | 4.07 | 2.03 | 1.36 | 5.32 | 3.54 | 2.66 | 2.13 |
| P10 | 表 | 0.79 | 0.52 | 0.40 | 0.33 | 0.61 | 0.40 | 0.30 | 3.53 | 1.77 | 1.18 | 3.45 | 2.30 | 1.72 | 1.38 |
| P11 | 表 | 0.84 | 1.06 | 0.81 | 0.66 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 2.93 | 1.47 | 0.98 | 2.37 | 1.58 | 1.19 | 0.95 |
| P12 | 表 | 0.83 | 0.46 | 0.35 | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 2.40 | 1.20 | 0.80 | 2.27 | 1.51 | 1.13 | 0.91 |
| P13 | 表 | 0.69 | 0.88 | 0.68 | 0.55 | 0.90 | 0.60 | 0.45 | 6.93 | 3.47 | 2.31 | 7.00 | 4.67 | 3.50 | 2.80 |
| P14 | 表 | 0.79 | 1.10 | 0.85 | 0.69 | 0.55 | 0.37 | 0.28 | 4.93 | 2.47 | 1.64 | 4.09 | 2.73 | 2.05 | 1.64 |
| P15 | 表 | 0.83 | 0.96 | 0.74 | 0.60 | 0.41 | 0.27 | 0.20 | 3.60 | 1.80 | 1.20 | 2.53 | 1.69 | 1.27 | 1.01 |
| P16 | 表 | 0.88 | 0.86 | 0.66 | 0.53 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 3.07 | 1.53 | 1.02 | 2.35 | 1.56 | 1.17 | 0.94 |
| P16 | 底 | 0.89 | 0.54 | 0.41 | 0.33 | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 2.53 | 1.27 | 0.84 | 2.43 | 1.62 | 1.21 | 0.97 |
| P17 | 表 | 0.77 | 1.11 | 0.86 | 0.70 | 1.17 | 0.78 | 0.59 | 6.33 | 3.17 | 2.11 | 9.30 | 6.20 | 4.65 | 3.72 |
| P18 | 表 | 0.82 | 0.53 | 0.41 | 0.34 | 0.49 | 0.32 | 0.24 | 4.20 | 2.10 | 1.40 | 4.26 | 2.84 | 2.13 | 1.70 |
| P19 | 表 | 0.87 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.52 | 0.34 | 0.26 | 2.93 | 1.47 | 0.98 | 2.27 | 1.51 | 1.14 | 0.91 |
| P20 | 表 | 0.87 | 0.51 | 0.39 | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 2.80 | 1.40 | 0.93 | 2.49 | 1.66 | 1.24 | 0.99 |
| P20 | 底 | 0.89 | 0.69 | 0.52 | 0.42 | 0.45 | 0.30 | 0.22 | 2.40 | 1.20 | 0.80 | 2.12 | 1.41 | 1.06 | 0.85 |

续表5.3-12     春季调查海域水质现状评价结果（2011-11-13 大潮低潮）

| 站号 | 层次 | 石油类 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二类 | 三类 | 一类 | 二、三类 | 一类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 一类 |
| P1 | 表 | 0.58 | 0.10 | 0.72 | 0.18 | 0.13 | 1.48 | 0.74 | 3.60 | 0.72 | 2.00 | 0.80 | 0.15 | 0.05 |
| P2 | 表 | 0.52 | 0.09 | 0.62 | 0.16 | 0.11 | 1.14 | 0.57 | 1.00 | 0.20 | 1.55 | 0.62 | 0.07 | 0.03 |
| P3 | 表 | 0.42 | 0.07 | 0.70 | 0.18 | 0.13 | 1.22 | 0.61 | 0.50 | 0.10 | 1.65 | 0.66 | 0.08 | 0.01 |
| P4 | 表 | 1 | 0.17 | 0.52 | 0.13 | 0.11 | 1.00 | 0.50 | 1.90 | 0.38 | 1.10 | 0.44 | 0.07 | 0.04 |
| P4 | 底 | — | — | 0.66 | 0.17 | 0.11 | 1.20 | 0.60 | 2.20 | 0.44 | 2.45 | 0.98 | 0.07 | 0.02 |
| P5 | 表 | 0.2 | 0.03 | 0.66 | 0.17 | 0.13 | 1.42 | 0.71 | 0.30 | 0.06 | 1.20 | 0.48 | 0.06 | 0.03 |
| P6 | 表 | 0.1 | 0.02 | 0.76 | 0.19 | 0.12 | 0.74 | 0.37 | 0.90 | 0.18 | 0.75 | 0.30 | 0.05 | 0.04 |
| P7 | 表 | 0.16 | 0.03 | 1.04 | 0.26 | 0.09 | 0.64 | 0.32 | 1.40 | 0.28 | 0.90 | 0.36 | 0.15 | 0.02 |
| P8 | 表 | — | — | 0.82 | 0.21 | 0.11 | 0.90 | 0.45 | 0.80 | 0.16 | 0.90 | 0.36 | 0.09 | 0.02 |
| P8 | 底 | — | — | 0.76 | 0.19 | 0.10 | 1.14 | 0.57 | 0.70 | 0.14 | 1.35 | 0.54 | 0.09 | 0.01 |
| P9 | 表 | 0.3 | 0.05 | 1.66 | 0.42 | 0.15 | 1.20 | 0.60 | 1.50 | 0.30 | 1.10 | 0.44 | 0.07 | 0.06 |
| P10 | 表 | 0.2 | 0.03 | 0.64 | 0.16 | 0.12 | 1.00 | 0.50 | 1.70 | 0.34 | 0.75 | 0.30 | 0.07 | 0.03 |
| P11 | 表 | 0.18 | 0.03 | 0.88 | 0.22 | 0.11 | 0.88 | 0.44 | 0.20 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| P12 | 表 | — | — | 0.58 | 0.15 | 0.10 | 0.76 | 0.38 | 1.10 | 0.22 | 0.30 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
| P13 | 表 | — | — | 0.80 | 0.20 | 0.11 | 0.72 | 0.36 | 2.40 | 0.48 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 0.07 |
| P14 | 表 | 2.48 | 0.41 | 1.04 | 0.26 | 0.12 | 0.78 | 0.39 | 2.70 | 0.54 | 0.55 | 0.22 | 0.13 | 0.07 |
| P15 | 表 | 2.46 | 0.41 | 0.50 | 0.13 | 0.11 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.46 | 0.65 | 0.26 | 0.08 | 0.04 |
| P16 | 表 | 0.38 | 0.06 | 0.52 | 0.13 | 0.12 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.30 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
| P16 | 底 | — | — | 0.64 | 0.16 | 0.11 | 0.96 | 0.48 | 0.50 | 0.10 | 1.00 | 0.40 | 0.05 | 0.02 |
| P17 | 表 | — | — | 0.98 | 0.25 | 0.15 | 1.20 | 0.60 | 2.00 | 0.40 | 1.55 | 0.62 | 0.05 | 0.06 |
| P18 | 表 | 0.44 | 0.07 | 0.94 | 0.24 | 0.16 | 0.88 | 0.44 | 0.60 | 0.12 | 1.35 | 0.54 | 0.06 | 0.06 |
| P19 | 表 | 1.24 | 0.21 | 0.60 | 0.15 | 0.12 | 0.54 | 0.27 | 0.30 | 0.06 | 1.45 | 0.58 | 0.05 | 0.03 |
| P20 | 表 | 0.52 | 0.09 | 0.74 | 0.19 | 0.11 | 0.88 | 0.44 | 0.40 | 0.08 | 0.65 | 0.26 | 0.04 | 0.03 |
| P20 | 底 | — | — | 0.66 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 1.00 | 0.40 | 0.05 | 0.02 |

### 5.3.3海域水质环境质量小结

两次海域水质调查结果显示，项目邻近海域活性磷酸盐和无机氮普遍浓度较高，反映出该海域水质状况最为突出的是水体的富营养化问题，其他水质指标石油类、COD、DO、汞、铜、铅、锌存在不同程度的超一类海水水质现象，说明该海域在一定程度上受到了陆源污染物的影响。但总体上，该海域水质在二类海水水质水平(营养盐除外)，结合相关海洋功能区划，附近海域功能中对水质要求最高的为养殖(二类海水水质要求)，因此现状水质基本能够满足其要求。

## 5.4海域沉积物现状调查与评价

### 5.4.1春季沉积物现状调查

为了解项目所在海域的沉积物春季环境质量现状，本报告引用了《甬台温成品油管道项目瑞安滨海油库码头工程环境影响报告书》中2012年3月对该海域的沉积物现状调查资料。

(1)调查范围和站位布设

在该海域共布设了4个沉积物调查站位，具体调查范围及站位布设详见表5.3-1和图5.3-1。

(2)调查时间和频率

2012年3月进行一次。

(3)调查及评价项目

硫化物、石油类、有机碳以及重金属(Cu、Pb、Zn、Cd)等。

(4)观测层次

采表层(0~2cm)。

(5)调查结果

项目所在海域沉积物现状调查结果见表5.4-1。

表5.4-1  2012年3月调查海域沉积物质量现状调查结果

| 站位 | 硫化物 (×10-6) | 石油类 (×10-6) | 有机碳 (×10-2) | Cu (×10-6) | Pb (×10-6) | Zn (×10-6) | Cd (×10-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8.27 | 56 | 1.20 | 29 | 32 | 113 | 0.066 |
| 6 | 5.75 | 62 | 0.97 | 28 | 38 | 114 | 0.073 |
| 7 | 7.10 | 62 | 0.99 | 26 | 40 | 140 | 0.093 |
| 8 | 13.00 | 63 | 0.99 | 24 | 37 | 135 | 0.082 |

(6)评价结果

表5.4-2  2012年3月调查海域沉积物质量现状调查结果

| 站位 | 硫化物 | 石油类 | 有机碳 | Cu | Pb | Zn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.028 | 0.11 | 0.60 | 0.83 | 0.53 | 0.75 | 0.13 |
| 6 | 0.019 | 0.12 | 0.49 | 0.80 | 0.63 | 0.76 | 0.15 |
| 7 | 0.024 | 0.12 | 0.50 | 0.74 | 0.67 | 0.93 | 0.19 |
| 8 | 0.043 | 0.13 | 0.50 | 0.69 | 0.62 | 0.90 | 0.16 |

从上表中评价结果可知，2012年3月调查海域沉积物中，硫化物、石油类、有机碳及重金属(Cu、Pb、Zn、Cd)等指标均满足GB18668-2002《海洋沉积物质量》中一类标准要求。

### 5.4.2夏季沉积物现状调查与评价

(1)监测项目：

石油类、硫化物、有机碳、汞、砷、铜、铅、锌、镉、铬，共10项。

(2)调查站位和时间

共布设10个沉积物采样站位具体位置详见图5.3-2和表5.3-4。沉积物于2011年11月6日调查1次。

(3)采样和分析方法

沉积物采样采表层(0~2cm)样，沉积物监测参照GB17378.5-2007 海洋监测规范 第5部分：沉积物分析，具体分析方法见表5.4-3。

表5.4-3  沉积物分析方法

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉 积 物 | 石油类 | 紫外分光光度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 |
|  | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 723C可见分光光度计 |
|  | 有机碳 | 重铬酸钾氧化-还原容量法 | 滴定管 |
|  | 汞 | 原子荧光法 | AFS-2100原子荧光光度计 |
|  | 砷 | 原子荧光法 | AFS-2100原子荧光光度计 |
|  | 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法 | SOLAAR S2原子吸收分光光度计 |
|  | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | SOLAAR S2原子吸收分光光度计 |
|  | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | SOLAAR S2原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | SOLAAR S2原子吸收分光光度计 |
|  | 铬 | 无火焰原子吸收分光光度法 | SOLAAR S2原子吸收分光光度计 |

### 5.4.2调查结果

海域沉积物现状调查的结果详见表5.4-4。

表5.4-4  2011年秋季海域沉积物质量现状调查结果

| 站号 | 石油类 | 硫化物 | 有机碳 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×10-6 | ×10-6 | ×10-2 | ×10-6 | ×10-6 | ×10-6 | ×10-6 | ×10-6 | ×10-6 | ×10-6 |
| P1 | 46.0 | - | 0.49 | 0.042 | 11.6 | 32.9 | 29.1 | 116.6 | 0.127 | 52.2 |
| P3 | 448.0 | 106.0 | 0.78 | 0.060 | 14.1 | 44.5 | 35.5 | 136.6 | 0.135 | 68.6 |
| P6 | 178.0 | 55.1 | 0.62 | 0.058 | 12.2 | 37.3 | 31.5 | 127.9 | 0.130 | 59.6 |
| P8 | 20.0 | 40.3 | 0.66 | 0.053 | 11.7 | 32.3 | 29.4 | 109.6 | 0.124 | 44.7 |
| P9 | 22.0 | 3.8 | 0.82 | 0.057 | 13.9 | 46.0 | 35.3 | 134.6 | 0.135 | 65.8 |
| P11 | 28.0 | 9.3 | 0.76 | 0.055 | 13.9 | 34.2 | 30.3 | 121.2 | 0.127 | 58.0 |
| P14 | 22.0 | 3.2 | 0.66 | 0.063 | 13.1 | 34.1 | 29.8 | 123.6 | 0.121 | 54.0 |
| P16 | 16.0 | 4.6 | 0.64 | 0.054 | 12.3 | 31.4 | 27.9 | 107.4 | 0.124 | 43.5 |
| P17 | 22.0 | 4.0 | 0.68 | 0.061 | 12.4 | 42.0 | 31.1 | 136.5 | 0.141 | 64.8 |
| P19 | 74.0 | 44.9 | 0.76 | 0.062 | 12.7 | 43.5 | 33.1 | 136.4 | 0.135 | 61.9 |

注：“-”表示未检出。

### 5.4.3海域沉积物现状评价

沉积物质量评价也采用单因子标准指数法进行，评价方法与水质评价相同。

按上述评价方法，附近调查海域表层沉积物。

表5.4-5   2011年秋冬季海域沉积物标准指数

| 站号 | 石油类 | 硫化物 | 有机碳 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 | 二类 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
| P1 | 0.09 | - | 0.25 | 0.21 | 0.58 | 0.94 | 0.33 | 0.49 | 0.78 | 0.25 | 0.65 |
| P3 | 0.90 | 0.35 | 0.39 | 0.30 | 0.71 | 1.27 | 0.45 | 0.59 | 0.91 | 0.27 | 0.86 |
| P6 | 0.36 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.61 | 1.07 | 0.37 | 0.53 | 0.85 | 0.26 | 0.75 |
| P8 | 0.04 | 0.13 | 0.33 | 0.27 | 0.59 | 0.92 | 0.32 | 0.49 | 0.73 | 0.25 | 0.56 |
| P9 | 0.04 | 0.01 | 0.41 | 0.29 | 0.70 | 1.31 | 0.46 | 0.59 | 0.90 | 0.27 | 0.82 |
| P11 | 0.06 | 0.03 | 0.38 | 0.28 | 0.70 | 0.98 | 0.34 | 0.51 | 0.81 | 0.25 | 0.73 |
| P14 | 0.04 | 0.01 | 0.33 | 0.32 | 0.66 | 0.97 | 0.34 | 0.50 | 0.82 | 0.24 | 0.68 |
| P16 | 0.03 | 0.02 | 0.32 | 0.27 | 0.62 | 0.90 | 0.31 | 0.47 | 0.72 | 0.25 | 0.54 |
| P17 | 0.04 | 0.01 | 0.34 | 0.31 | 0.62 | 1.20 | 0.42 | 0.52 | 0.91 | 0.28 | 0.81 |
| P19 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.31 | 0.64 | 1.24 | 0.44 | 0.55 | 0.91 | 0.27 | 0.77 |

由评价结果显示，工程区附近海域沉积物总体质量较好，其中铜指标在P3、P6、P9、P17和P19站位超过GB 18668-2002《海洋沉积物质量》一类标准，超标率50%；其余指标均能够满足GB 18668-2002《海洋沉积物质量》一类标准。

## 5.5海域生态环境现状调查与评价

### 5.5.1春季海域生态环境现状调查与评价

本报告引用《甬台温成品油管道项目瑞安滨海油库码头工程环境影响报告书》中2012年3月对该海域的海洋生态环境现状调查资料。

(1)调查范围及站位布设

共布设4个生态调查大面站和3条潮间带生物调查断面，具体调查站位见表5.3-1和图5.3-1。

(2)调查时间和频次

大潮期间进行一次。叶绿素a、浮游植物、浮游动物分涨、落潮分布进行采样；底栖生物每个站位只采一次样；潮间带生物在大潮时采集一次，每个断面分高潮区、中潮区和低潮区各布设1个调查站位(调查断面高潮区为围塘，调查过程中仅采集中潮区和低潮区样品)。

(3)调查项目

叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带生物的种类、生物量、密度等。

(4)调查结果

①叶绿素a

大潮涨潮时，叶绿素a值在0~1.33μg/L之间，平均值为0.42μg/L；大潮落潮时，叶绿素a值在0.10~1.21μg/L之间，平均值为。大潮期间，平均叶绿素a值为0.51μg/L。

②浮游植物：

a、种类组成

调查海域共鉴定出浮游植物4门23属47种。其中硅藻门19属40种，占85.2%；甲藻门2属5种，占10.6%；蓝藻门1属1种，占2.1%；绿藻门1属1种，占2.1%。

b、细胞数量的平均分布

大潮涨潮期间，浮游植物细胞个体密度在2.4~8.6×105个/m3，平均细胞个体密度为4.78×105个/m3。大潮落潮期间，浮游植物细胞个体密度在2.7~5.7×105个/m3，平均细胞个体密度为4.3×105个/m3。见表5.5-1及表5.5-2。

表5.5-1   2012年3月调查海域浮游植物现状调查与评价结果(大潮涨潮)

| 站位 | 个体总数(×105个/m3) | 丰度指数 | 均匀度 | 多样性 | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.6 | 2.399 | 0.796 | 2.205 | 0.817 |
| 2 | 2.4 | 2.106 | 0.873 | 2.304 | 0.876 |
| 3 | 5.5 | 3.141 | 0.827 | 2.593 | 0.878 |
| 4 | 8.6 | 3.358 | 0.809 | 2.636 | 0.889 |
| 最小值 | 2.4 | 2.106 | 0.796 | 2.205 | 0.817 |
| 最大值 | 8.6 | 3.358 | 0.873 | 2.636 | 0.889 |
| 平均值 | 4.78 | 2.751 | 0.826 | 2.435 | 0.865 |

表5.5-2   2012年3月调查海域浮游植物现状调查与评价结果(大潮落潮)

| 站位 | 个体总数(×105个/m3) | 丰度指数 | 均匀度 | 多样性 | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.7 | 4.291 | 0.881 | 2.934 | 0.916 |
| 2 | 4.7 | 3.511 | 0.669 | 2.154 | 0.744 |
| 3 | 4.1 | 3.733 | 0.733 | 2.388 | 0.787 |
| 4 | 5.7 | 3.694 | 0.648 | 2.135 | 0.710 |
| 最小值 | 2.7 | 3.511 | 0.648 | 2.135 | 0.710 |
| 最大值 | 5.7 | 4.291 | 0.881 | 2.934 | 0.916 |
| 平均值 | 4.3 | 3.807 | 0.733 | 2.403 | 0.789 |

c、优势种类组成

调查海域浮游植物优势种类为中肋骨条藻，出现频率为100%。

d、多样性指数、种类丰度、均匀度及优势度

大潮涨潮期间，调查海域浮游植物多样性指数值在2.205~2.636，平均值为2.435；丰度指数值在2.106~3.358，平均值为2.751；均匀度值在0.796~0.873，平均值为0.826；优势度值在0.817~0.889，平均值为0.865。

大潮落潮期间，调查海域浮游植物多样性指数值在2.135~2.934，平均值为2.403；丰度指数值在3.511~4.291，平均值为3.807；均匀度值在0.648~0.881，平均值为0.733；优势度值在0.710~0.916，平均值为0.789。

③浮游动物

a、种类组成

调查海域共采获大型浮游动物5大类21种，桡足类11种，占52.4%；浮游幼体5种，占23.8%；毛颚动物和涟虫类各2类，各占9.5%；端足类1种，占4.8%。

b、个体数量及生物量

大潮涨潮期间，浮游动物个体密度在2~5mg/m3之间，平均个体密度为3.5个/ m3；生物量在0.1~2.3个/ m3之间，平均生物量为1.4mg/m3。大潮落潮期间，浮游动物个体密度在0~17mg/m3之间，平均个体密度为7.25个/m3；生物量在0~3.2mg/ m3之间，平均生物量为1.3mg/m3。见表5.5-3及表5.5-4。

表5.5-3   2012年3月调查海域浮游动物现状调查与评价结果(大潮涨潮)

| 站位 | 生物量 (mg/m3) | 个体总数 (个/m3) | 丰度指数 | 均匀度 | 多样性 | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 4 | 1.443 | 0.946 | 1.040 | 0.833 |
| 2 | 2.3 | 3 | 1.087 | 0.728 | 0.505 | 0.538 |
| 3 | 1.9 | 5 | 1.860 | 0.962 | 1.333 | 0.900 |
| 4 | 0.1 | 2 | 1.443 | 1.000 | 0.693 | 1.000 |
| 最小值 | 0.1 | 2 | 1.087 | 0.728 | 0.505 | 0.538 |
| 最大值 | 2.3 | 5 | 1.860 | 1.000 | 1.333 | 1.000 |
| 平均值 | 1.4 | 3.5 | 1.458 | 0.909 | 0.893 | 0.818 |

表5.5-4   2012年3月调查海域浮游动物现状调查与评价结果(大潮落潮)

| 站位 | 生物量 (mg/m3) | 个体总数 (个/m3) | 丰度指数 | 均匀度 | 多样性 | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 4 | 1.443 | 0.946 | 1.040 | 0.833 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.1 | 8 | 1.921 | 0.970 | 1.561 | 0.893 |
| 4 | 1.9 | 17 | 0.706 | 0.404 | 0.444 | 0.228 |
| 最小值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大值 | 3.2 | 17 | 1.921 | 0.970 | 1.561 | 0.893 |
| 平均值 | 1.3 | 7.25 | 1.018 | 0.580 | 0.761 | 0.489 |

c、优势种类组成

调查海域的主要种类为大同长腹剑水蚤、太平洋纺锤水蚤瘦尾胸刺水蚤、磷虾幼体等。

d、多样性指数、种类丰度、均匀度和优势度

大潮涨潮期间，调查海域浮游动物多样性指数值在0.505~1.333，平均值0.893；丰度指数值在1.087~1.860，平均值1.458；均匀度值0.728~1.000，平均值0.909；优势度值0.538~1.000，平均值0.818。

大潮落潮期间，调查海域浮游动物多样性指数值在0~1.561，平均值0.761；丰度指数值在0~1.921，平均值1.018；均匀度值0~0.970，平均值0.580；优势度值0~0.893，平均值0.489。

④底栖生物

a、种类组成

调查海域共鉴定出大型底栖生物2大类7种，其中多毛类5种，占62.5%；软体动物3种，占37.5%。

b、主要优势种类组成

调查海域底栖生物主要种类为异足索沙蚕、不倒翁虫和彩虹明樱蛤等。

c、生物量的平面分布

调查海域底栖生物个体密度在20~50个/m2之间，平均个体密度为38个/m2；生物量在0.7~2.3g/m3之间，平均生物量为1.4g/m3。具体见表5.5-5。

表5.5-5   2012年3月调查海域浮游动物现状调查与评价结果(大潮涨潮)

| 站位 | 生物量 (g/m3) | 个体总数 (个/m3) | 丰度指数 | 均匀度 | 多样性 | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 40 | 0.542 | 0.946 | 1.040 | 0.641 |
| 3 | 0.7 | 20 | 0.334 | 1.000 | 0.693 | 0.526 |
| 4 | 1.9 | 50 | 1.022 | 1.000 | 1.609 | 0.816 |
| 5 | 1.0 | 40 | 0.542 | 0.946 | 1.040 | 0.641 |
| 7 | 1.6 | 40 | 0.542 | 0.946 | 1.040 | 0.641 |
| 最小值 | 0.7 | 20 | 0.334 | 0.946 | 0.693 | 0.526 |
| 最大值 | 2.3 | 50 | 0.542 | 1.000 | 1.609 | 0.816 |
| 平均值 | 1.5 | 38 | 0.596 | 0.968 | 1.085 | 0.653 |

d、多样性指数、种类丰度、均匀度和优势度

调查海域底栖生物多样性指数值为0.693~1.609，平均值为1.085，丰度指数值在0.334~0.542之间，平均值0.596；均匀度值为0.946~1.000，平均值0.968；优势度值0.526~0.816，平均值0.653。具体见表5.5-5。

⑤潮间带生物

调查的3条潮间带断面均为泥相，调查断面高潮区为围塘，调查过程中仅采集中潮区和低潮区样品。

a、种类组成

调查海域共鉴定出潮间带生物10属12种，其中多毛类5属6种，占全部的50%；软体动物3属4种，占33.3%，甲壳类2属2种，占16.7%。

b、数量组成与分布

T1断面平均栖息密度64个/m2，平均生物量为3.40g/m2。T2断面平均栖息密度120个/m2，平均生物量为2.38g/m2。断面平均栖息密度56个/m2，平均生物量为2.62g/m2。

3个断面平均栖息密度80个/m2，平均生物量为2.80g/m2。具体见表5.5-6。

表5.5-6   2012年3月调查海域各断面各类别种数、密度及生物量分布

| 类别 | 生境(断面) | T1断面(泥相) | T2断面(泥相) | T3断面(泥相) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 潮区 | 中 | 低 | 中 | 低 | 中 | 低 |
| 多毛类 | 种数(n) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | 密度(个/m2) | 48 | 64 | 160 | 32 | 16 | 16 |
|  | 生物量(g/m2) | 5.6 | 0.67 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.80 |
| 软体 动物 | 种数(n) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 密度(个/m2) | 16 | 0 | 16 | 0 | 64 | 0 |
|  | 生物量(g/m2) | 0.52 | 0 | 2.43 | 0 | 3.42 | 0 |
| 甲壳 动物 | 种数(n) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 密度(个/m2) | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |
|  | 生物量(g/m2) | 0 | 0 | 0.68 | 1.36 | 1.0 | 0 |
| 合计 | 种数(n) | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
|  | 密度(个/m2) | 64 | 64 | 192 | 48 | 96 | 16 |
|  | 生物量(g/m2) | 6.12 | 0.67 | 3.26 | 1.49 | 4.44 | 0.80 |

c、主要种类组成

调查海域潮间带主要种类有日本刺沙蚕、不倒翁虫、丝异须虫和绯拟螺沼等。

d、多样性指数、均匀度、种类丰度和优势度

调查海域潮间带生物种类多样性指数值为1.154~1.560，平均值为1.368；丰度为0.636~0.912，平均值为0.784；均匀度为0.789~0.969，平均值为0.870；优势度为0.618~0.787，平均值为0.696。具体见表5.5-7。

表5.5-7   2012年3月调查海域潮间带生物生态学参数统计表

| 断面 | 多样性指数 | 丰度 | 均匀度 | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1.560 | 0.824 | 0.969 | 0.787 |
| T3 | 1.414 | 0.912 | 0.789 | 0.670 |
| T4 | 1.154 | 0.636 | 0.832 | 0.618 |
| 平均值 | 1.368 | 0.784 | 0.870 | 0.696 |

### 5.5.2秋季海域生态环境现状调查与评价

5.5.2.1调查项目、调查站位设置等

(1)调查站位、时间

共布设12个生态大面采样站位和3条潮间带调查断面，具体位置详见图5.3-2和表5.3-4。叶绿素-a、浮游植物、浮游动物于11月6日、13日各调查1次，底栖生物于11月6日调查1次，潮间带生物于11月23日调查1次。

(2)调查项目

叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物和潮间带生物。

(3)采样与分析方法

潮间带生物用定量采样器（25cm×25cm）采集4次（硬相）或8次（软相），并采集1个定性样品。潮间带生物分析方法为计数法、称量法，分析仪器为S8APO 体视显微镜、BS 210S电子天平，其余同春季调查。

5.5.2.2调查结果与评价

(1)叶绿素a调查与评价

2011年秋季小潮高潮期，调查海域表层海水叶绿素a含量在0.3µg/L~1.5µg/L ，平均值为0.9µg/L，最低值出现在P8和P16站，最高值出现在P6站；大潮高潮期，调查海域表层海水叶绿素a含量在1.0µg/L~3.0µg/L，平均值为1.7µg/L，最低值出现在P20和P6站，最高值出现在P1站。

(2)浮游植物调查与评价

①种类组成

2011年秋季调查海域共鉴定浮游植物2门26属56种，其中硅藻22属50种（占总种数的89.3%），甲藻4属6种（占总种数的10.7%）。

表5.5-8  2011年秋季调查海域浮游植物名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 硅 藻 门 | BACILLARIOPHYTA |
| 1 | 日本星杆藻 | Asterionella japonica Cleve |
| 2 | 活动盒形藻 | Biddulphia mobiliensis (Bail.)Grun. |
| 3 | 高盒形藻 | Biddulphia regia (Sch.)Ostenf. |
| 4 | 中华盒形藻 | Biddulphia sinensis Grev |
| 5 | 卡氏角毛藻 | Chaetoceros castracanei Karsten |
| 6 | 并基角毛藻 | Chaetoceros decipiens Cleve. |
| 7 | 并基角毛藻单细胞变形 | Chaetoceros decipiens f.singularis Gran |
| 8 | 洛氏角毛藻 | Chaetoceros lorenzianus Grun |
| 9 | 聚生角毛藻 | Chaetoceros socialis Lauder |
| 10 | 卵形藻属 | Cocconeis Ehrenberg |
| 11 | 蛇目圆筛藻 | Coscinodiscus argus Ehr. |
| 12 | 有翼圆筛藻 | Coscinodiscus bipartitus Rattray |
| 13 | 明壁圆筛藻 | Coscinodiscus debilis Grove |
| 14 | 格氏圆筛藻 | Coscinodiscus granii Grough |
| 15 | 琼氏圆筛藻 | Coscinodiscus jonesianus (Grev.) Ostenf. |
| 16 | 虹彩圆筛藻 | Coscinodiscus oculus-iridis Ehr. |
| 17 | 辐射圆筛藻 | Coscinodiscus radiatus Ehr. |
| 18 | 威利圆筛藻 | Coscinodiscus wailesii Gran&Angst |
| 19 | 小环藻属 | Cyclotella Kuetzing |
| 20 | 布氏双尾藻 | Ditylum brightwelli (West) Grun. |
| 21 | 太阳双尾藻 | Ditylum sol Grun. |
| 22 | 脆杆藻属 | Fragilaria Lyngbye |
| 23 | 波罗地海布纹藻 | Gyrosigma balticum (Ehr.) Rab. |
| 24 | 刀形布纹藻 | Gyrosigma scalprodides(Rab.)Cleve |
| 25 | 哈氏半盘藻 | Hemidiscus hardmarnianus (Greville). Mann |
| 26 | 具槽直链藻 | Melosira sulcata (Ehr.) Kuetz. |
| 27 | 舟形藻属 | Navicula Bory |
| 28 | 柔弱伪菱形藻 | Nitzschia delicatissima Cl. |
| 29 | 菱形藻属 | Nitzschia Hassal |
| 30 | 洛氏菱形藻 | Nitzschia lorenziana Grun. |
| 31 | 奇异菱形藻 | Nitzschia paradoxa Grun. |
| 32 | 尖刺拟菱形藻 | Nitzschia pungens Grun. |
| 33 | 羽纹藻属 | Pinnularia Ehrenberg |
| 34 | 美丽漂流藻 | Planktoniella formosa Karsten |
| 35 | 端尖曲舟藻 | Pleurosigma acutum Norman |
| 36 | 美丽舟形藻 | Pleurosigma formosum W. Smith |
| 37 | 海洋曲舟藻 | Pleurosigma pelagicum (Perag.)Cleve |
| 38 | 纤细翼根管藻 | Rhizosolenia Alata f.gracillima(Cl.)Grun |
| 39 | 伯氏根管藻 | Rhizosolenia bernonii Perty |
| 40 | 螺端根管藻 | Rhizosolenia cochlea Brun |
| 41 | 透明根管藻 | Rhizosolenia hyalina Ostenfeld |
| 42 | 覆瓦根管藻 | Rhizosolenia imbricata Brightw. |
| 43 | 粗根管藻 | Rhizosolenia robusta Norman |
| 44 | 笔尖形根管藻 | Rhizosolenia styliformis Brightw. |
| 45 | 中肋骨条藻 | Skeletonema costatum (Grev.) Cleve |
| 46 | 扭鞘藻属 | Streptotheca Shrubs. |
| 47 | 针杆藻属 | Synedra Ehrenberg |
| 48 | 佛氏海毛藻 | Thalassiothrix frauenfeldii Grun. |
| 49 | 长海线藻 | Thalassiothrix longissima Cleve et Grunow |
| 50 | 蜂窝三角藻 | Triceratium favus Ehrenberg |
| 二 | 甲藻门 | Pyrrophyta |
| 51 | 叉状角藻 | Ceratium furca Ehrenberg |
| 52 | 梭角藻 | Ceratium fusus (Ehr.) Dujardin |
| 53 | 三角角藻 | Ceratium tripos (O. F. Mueller) Nitzsch |
| 54 | 具尾鳍藻 | Dinofhysis caudate Sarille-Kent |
| 55 | 夜光藻 | Noctiluca scintillans (Mac.)Kof. et Swe. |
| 56 | 海洋原甲藻 | Prorocentrum micans Ehr. |

②主要优势种类组成

2011年秋季调查海域小潮高潮期间浮游植物优势种（Y≥0.02）为琼氏圆筛藻、虹彩圆筛藻和有翼圆筛藻；大潮高潮期间浮游植物优势种为琼氏圆筛藻、虹彩圆筛藻和中华盒形藻。

③细胞密度分布

2011年秋季调查海域小潮高潮期浮游植物细胞密度在2.22×103~111.11×103个/m3之间，平均47.4×103个/m3，最低值出现在P6站位，最高值出现在P13站位；大潮高潮期浮游植物细胞密度在5.87×103 ~ 124.08×103 个/ m3之间，平均46.0×103个/m3，最低值出现在P17站位，最高值出现在P6站位。

④多样性指数、均匀度、种类丰度

2011年秋季调查海域小潮高潮期间浮游植物多样性指数在0.00~3.54之间，平均1.93，均匀度在0.48~1.00之间，平均值为0.76，种类丰度在0.00~1.20之间，平均值0.43；大潮高潮期间，调查海域浮游植物多样性指数在0.65~3.33之间，平均2.44，均匀度在0.58~0.97之间，平均值为0.80，种类丰度在0.06~1.01之间，平均值0.55 (表5.5-9)。

表5.5-9   2011年秋季调查海域浮游植物多样性指数、均匀度、种类丰度

| 站位 | 小潮高潮 | 大潮高潮 |
| --- | --- | --- |
|  | 多样性指数 | 均匀度 | 种类丰度 | 多样性指数 | 均匀度 | 种类丰度 |
| P1 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.06 |
| P3 | 1.77 | 0.68 | 0.37 | 2.06 | 0.89 | 0.30 |
| P6 | 0.00 | --- | 0.00 | 2.89 | 0.78 | 0.71 |
| P8 | 1.53 | 0.59 | 0.34 | 3.12 | 0.78 | 1.01 |
| P9 | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 3.33 | 0.96 | 0.64 |
| P11 | 3.54 | 0.81 | 1.20 | 1.84 | 0.58 | 0.51 |
| P13 | 1.11 | 0.48 | 0.24 | 2.64 | 0.88 | 0.43 |
| P14 | 1.88 | 0.73 | 0.32 | 3.04 | 0.85 | 0.74 |
| P16 | 3.12 | 0.84 | 0.80 | 3.10 | 0.79 | 0.87 |
| P17 | 3.43 | 0.93 | 0.74 | 1.48 | 0.64 | 0.32 |
| P19 | 2.52 | 0.84 | 0.46 | 2.25 | 0.97 | 0.29 |
| P20 | 2.21 | 0.74 | 0.44 | 2.89 | 0.84 | 0.68 |

(3)浮游动物调查与评价

①种类组成

2011年秋季调查海域共鉴定浮游动物51种，小潮期出现40种，大潮期出现43种。其中桡足类最多，共17种，占总数的33.3%；浮游幼虫10种，占19.6%；水螅水母类6种，占11.8%；管水母类、十足类和毛颚类各3种，各占5.9%；栉水母类和糠虾类各2种，各占3.9%；浮游多毛类、磷虾类、涟虫类、被囊类和端足类各1种，各占2.0%。

表5.5-10  调查海域浮游动物名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁文名 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 水螅水母类 | Hydromedusae |
| 1 | 锥形多管水母 | Aequorea conica Browne |
| 2 | 半口壮丽水母 | Aglaura hemistoma Péron et Lessueur |
| 3 | 半球美螅水母 | Clytia hemisphaerica Linnaeus |
| 4 | 四叶小舌水母 | Liriope tetraphylla Chamisso et Eysenhardt |
| 5 | 单肢水母 | Nubiella sp. |
| 6 | 薇八拟杯水母 | Octophialucium huangweiae |
| 二 | 管水母类 | Siphonophora |
| 7 | 双生水母 | Diphyes chamissonis Huxley |
| 8 | 拟细浅室水母 | Lensia subtiloides Lens et Van Riemsdijk |
| 9 | 性轭小型水母 | Nanomia bijuga Chiaje |
| 三 | 栉水母类 | Ctenophora |
| 10 | 瓜水母 | Beroe cummis Fabricius |
| 11 | 球形侧腕水母 | Pleurobrachia globosa Moser |
| 四 | 浮游多毛类 | Pelagic polychaeta |
| 12 | 玫腺浮蚕 | Tomopteris nationalis Apstein |
| 五 | 桡足类 | Copepoda |
| 13 | 太平洋纺锤水蚤 | Acartia pacifica Steuer |
| 14 | 微驼隆哲水蚤 | Acrocalanus gracilis Giesbrecht |
| 15 | 中华哲水蚤 | Calanus sinicus Brodsky |
| 16 | 伯氏平头水蚤 | Candacia bradyi Scott |
| 17 | 微刺哲水蚤 | Canthocalanus pauper Giesbrecht |
| 18 | 背针胸刺水蚤 | Centropages dorsispinatus Thompson and Scott |
| 19 | 中华胸刺水蚤 | Centropages sinensis Chen and Zhang |
| 20 | 日本大眼剑水蚤 | Corycaeus japonicus Dana |
| 21 | 强真哲水蚤 | Eucalanus crassus Giesbrecht |
| 22 | 亚强真哲水蚤 | Eucalanus subcrassus Giesbrecht |
| 23 | 精致真刺水蚤 | Euchaeta concinna Dana |
| 24 | 真刺唇角水蚤 | Labidocera euchaeta Giesbrecht |
| 25 | 左突唇角水蚤 | Labidocera sinilobata Shen and Lee |
| 26 | 小毛猛水蚤 | Microsetella norvegica Boeck |
| 27 | 针刺拟哲水蚤 | Paracalanus aculeatus Giesbrecht |
| 28 | 小拟哲水蚤 | Paracalanus parvus Claus |
| 29 | 右突歪水蚤 | Tortanus dextrilobatus Chen and Zhang |
| 六 | 糠虾类 | Mysidacea |
| 30 | 宽尾刺糠虾 | Acanthomysis laticauda Liu et Wang |
| 31 | 漂浮小井伊糠虾 | Iiella pelagicus Ii |
| 七 | 磷虾类 | Euphausiacea |
| 32 | 中华假磷虾 | Pseudeuphausia sinica Wang et Chen |
| 八 | 涟虫类 | Cumacea |
| 33 | 无尾涟虫 | Leueon sp. |
| 九 | 被囊类 | Tunicata |
| 34 | 异体住囊虫 | Oikopleura dioica Fol |
| 十 | 端足类 | Amphipoda |
| 35 | 钩虾 | Gammaridea sp. |
| 十一 | 十足类 | Decapoda |
| 36 | 日本毛虾 | Acetes japonicus Kishinouye |
| 37 | 细螯虾 | Leptochela gracilis Stimpson |
| 38 | 中型莹虾 | Lucifer intermedius Hansen |
| 十二 | 毛颚类 | Chaetognatha |
| 39 | 百陶箭虫 | Sagitta bedoti Beraneck |
| 40 | 肥胖箭虫 | Sagitta enflata Grassi |
| 41 | 中华箭虫 | Sagitta sinica Xiao |
| 十三 | 浮游幼虫 | Pelagic larva |
| 42 | 双壳类幼体 | Bivalvia larva |
| 43 | 短尾类溞状幼体 | Brachyura zoea |
| 44 | 真刺水蚤幼体 | Euchaeta larva |
| 45 | 磷虾幼体 | Euphausia larva |
| 46 | 仔鱼 | Fish larva |
| 47 | 腹足类幼体 | Gastropoda larva |
| 48 | 长尾类幼体 | Macrura larva |
| 49 | 糠虾幼体 | Mysidacea larva |
| 50 | 多毛类幼体 | Polychaeta larva |
| 51 | 箭虫幼体 | Sagitta larva |

②主要优势种组成

以优势度Y≥0.02的种类为浮游动物的优势种，小潮期调查海域浮游动物优势种为中华哲水蚤、背针胸刺水蚤、针刺拟哲水蚤、磷虾幼体、百陶箭虫、精致真刺水蚤等，优势度在0.02~0.23之间。大潮期调查海域浮游动物优势种为太平洋纺锤水蚤、中华哲水蚤、中华胸刺水蚤、磷虾幼体、背针胸刺水蚤、精致真刺水蚤等，优势度在0.02~0.15之间。

表5.5-11    2011年秋季浮游动物优势种及其优势度

| 优势种 | 优势度Y |
| --- | --- |
|  | 小潮 | 大潮 |
| 中华哲水蚤 | 0.23 | 0.11 |
| 背针胸刺水蚤 | 0.18 | 0.03 |
| 太平洋纺锤水蚤 |  | 0.15 |
| 中华胸刺水蚤 |  | 0.09 |
| 针刺拟哲水蚤 | 0.08 |  |
| 磷虾幼体 | 0.08 | 0.04 |
| 百陶箭虫 | 0.07 |  |
| 精致真刺水蚤 | 0.02 | 0.02 |

③个体密度和生物量

2011年秋季，小潮期浮游动物个体密度变化范围在19.22~107.16个/m3之间，最高值出现在P8站，最低值出现在P3站，平均浮游动物个体密度为44.66个/m3；大潮期浮游动物个体密度变化范围在4.95~672.24个/m3之间，最高值出现在P1站，最低值出现在P16站，平均浮游动物个体密度为92.20个/m3。

小潮期浮游动物生物量变化范围在19.22~76.19 mg/m3之间，最高值出现在P8站，最低值出现在P3站，平均浮游动物生物量为42.21 mg/m3；大潮期浮游动物生物量变化范围在6.17~388.89 mg/m3之间，最高值出现在P1站，最低值出现在P16站，平均浮游动物生物量为61.73 mg/m3。

④种类多样性 、均匀度、种类丰度

2011年秋季，小潮调查期间，多样性指数在2.05~3.45之间，平均2.83；均匀度指数在0.59~0.96之间，平均0.79；种类丰度在1.43~5.67之间，平均3.26。大潮调查期间，多样性指数在1.47~3.51之间，平均2.70；均匀度指数在0.46~0.95之间，平均0.75；种类丰度在1.23~5.87之间，平均3.46，表5.5-12。

表5.5-12   2011年秋季调查海域浮游动物多样性指数、均匀度、种类丰度

| 站位 | 小潮高潮 | 大潮高潮 |
| --- | --- | --- |
|  | 多样性指数 | 均匀度 | 种类丰度 | 多样性指数 | 均匀度 | 种类丰度 |
| P1 | 2.12 | 0.91 | 1.43 | 1.47 | 0.46 | 1.23 |
| P3 | 2.92 | 0.81 | 3.72 | 2.40 | 0.67 | 2.52 |
| P6 | 3.04 | 0.88 | 2.67 | 2.64 | 0.83 | 2.36 |
| P8 | 2.75 | 0.63 | 4.28 | 2.96 | 0.72 | 4.68 |
| P9 | 3.45 | 0.96 | 2.74 | 2.85 | 0.95 | 2.57 |
| P11 | 3.15 | 0.75 | 4.94 | 2.86 | 0.73 | 3.66 |
| P13 | 3.04 | 0.92 | 1.93 | 1.86 | 0.66 | 1.75 |
| P14 | 3.11 | 0.87 | 2.85 | 3.36 | 0.84 | 4.59 |
| P16 | 2.54 | 0.59 | 4.37 | 2.85 | 0.90 | 5.00 |
| P17 | 2.05 | 0.62 | 2.25 | 2.26 | 0.58 | 3.22 |
| P19 | 2.42 | 0.81 | 2.28 | 3.32 | 0.80 | 4.01 |
| P20 | 3.40 | 0.75 | 5.67 | 3.51 | 0.81 | 5.87 |

(4)底栖生物调查与评价

①种类组成

2011年秋季调查海域共鉴定底栖生物45种，其中软体动物种类数最多为19种(占42.2%_，甲壳类11种(占24.5%)，多毛类10种(占22.2%)，鱼类3种(占6.7%)，棘皮动物2种(占4.4%)。

表5.5-13  2011年秋季调查海域底栖生物名录

| 序号 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 多毛类 | Polychaeta |
| 1 | 不倒翁虫 | Sternaspis scutata (Renier) |
| 2 | 小头虫 | Capitella capitata(Fabricius) |
| 3 | 双腮内卷齿蚕 | Aglaophamus dibranchis Grube |
| 4 | 多鳃齿吻沙蚕 | Nephtys polybranchia Southern |
| 5 | 异足索沙蚕 | Lumbrineris heteropoda (Marenzeller) |
| 6 | 花索沙蚕 | Arabella iricolor (Montagu) |
| 7 | 西奈索沙蚕 | Lumbrineris shiinoi Gallardo |
| 8 | 日本索沙蚕 | Lumbrineris japonica |
| 9 | 纳加索沙蚕 | Lumbrineris nagae Gallardo. |
| 10 | 长吻吻沙蚕 | Glycera chirori Izuka |
| 二 | 软体类 | Mollusca |
| 11 | 红带织纹螺 | Nassarius succinctus (Adams) |
| 12 | 西格织纹螺 | Nassarius siquinjorensis (Adams) |
| 13 | 纵肋织纹螺 | Nassarius variciferus (Adams) |
| 14 | 半褶织纹螺 | Nassarius Semiplicatus (A. Adams) |
| 15 | 秀丽织纹螺 | Nassarius(Reticunassa)festivus/(Powys)/[N.dealbatus] |
| 16 | 见习织纹螺 | Nassarius dealbatus (A. Adams) |
| 17 | 棒槌螺 | Turritella bacillum Kiener |
| 18 | 绯拟沼螺 | Assiminea latericea H.et A.Adams |
| 19 | 短拟沼螺 | Assiminea brevicula |
| 20 | 圆筒原盒螺 | Eocylichna cylindrella (Yokoyama) |
| 21 | 珠带拟蟹守螺 | Cerithidea cingulata (Gmelinl) |
| 22 | 婆罗囊螺 | Retusa(Coelophsis) boenensis (A . Adams) |
| 23 | 泥螺 | Bullacta exarata (Philippi) |
| 24 | 泥蚶 | Tegillarca granosa (Linnaeus) |
| 25 | 縊蛏 | Sinonovacula constricta (Lamarck) |
| 26 | 彩虹明樱蛤 | Moerella iridescens (Benson) |
| 27 | 薄云母蛤 | Yoldia simili Kuroda et Habe |
| 28 | 光滑河篮蛤 | Potamocorbula laevis (Hinds) |
| 29 | 凸镜蛤 | Dosinia(Sinodia) derupta Romer |
| 三 | 甲壳类 | Arthropoda |
| 30 | 中国毛虾 | Acetes chinensis Hansen |
| 31 | 东方长眼虾 | Qgyrides orientalis |
| 32 | 脊尾白虾 | Exopalaemon carinicauda (Holthuis) |
| 33 | 鲜明鼓虾 | Alpheus distinguendus de Man(Crangon heterocarpus Yu) |
| 34 | 口虾姑 | Oratosquilla oratoria (de Haan) |
| 35 | 日本大眼蟹 | Macrophthalmus (Mareotis) japonicus de Haan |
| 36 | 绒螯近方蟹 | Hemigrapsus peniciillatus (de Haan) |
| 37 | 锯眼泥蟹 | Ilyoplax serrata Shen |
| 38 | 毛盲蟹 | Typhlocarcinus villosus |
| 39 | 绒毛细足蟹 | Remipes testudinarius |
| 40 | 中型三强蟹 | Tritodynamia intermedia Shen |
| 四 | 棘皮动物 | Echinodermata |
| 21 | 棘刺锚参 | Protankyra bidentata (Woodward et Barrett) |
| 42 | 滩栖阳遂足 | Amphiura vadicola Matsumoto |
| 五 | 鱼类 | Fish |
| 43 | 孔鰕虎鱼 | Trypauchen vagina (Bloch et Schneider) |
| 44 | 红狼牙鰕虎鱼 | Odontamblyopus rubicundus (Hamilot-Buchanan) |
| 45 | 六丝矛尾鰕虎鱼 | Chaeturichthys hexanema |

②主要优势种类分布

2011年秋季调查期间，调查海域底栖生物以多毛类动物和软体动物的种类分布为主，栖息密度优势种主要有不倒翁虫、双腮内卷齿蚕、异足索沙蚕、红带织纹螺、彩虹明樱蛤、婆罗囊螺等；生物量占优势的主要有棒槌螺、红带织纹螺、棘刺锚参等。

③数量分布

各类群的底栖生物数量组成见表5.5-14。调查海域秋季底栖生物生物量为4.99~ 115.44g/m2，平均生物量为42.34 g/m2，最高值在P13站，最低值在P17站，其中个体生物量以软体动物占优势，为31.43 g/m2。底栖生物栖息密度为44~ 188个/m2，平均栖息密度为123.92 / m2，最高值在P1站，最低值在P17站，其中个体栖息密度以软体动物占优势，为79.92个/m2，其次为多毛类，为25.67个/m2。

表5.5-14   2011年秋季调查海域底栖生物数量组成

| 季节 |  | 多毛 | 软体 | 甲壳 | 棘皮 | 鱼类 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秋季 | 生物量（g/ m2） | 0.86 | 31.43 | 4.43 | 4.98 | 0.64 | 42.34 |
|  | 密度（个/ m2） | 25.67 | 79.92 | 12.83 | 2.75 | 2.75 | 123.92 |

④多样性指数、均匀度、种类丰度

2011年秋季调查期间，底栖生物种类多样性指数变化范围在1.46~3.27之间，平均值为2.53，各站底栖生物种类多样性指数变化幅度较大，优势种相对不明显。底栖生物均匀度的变化范围在0.82~0.97之间，均匀度的平均值为0.93。底栖生物种类丰度的变化范围在0.33~1.36之间，种类丰度的平均值为0.87。见表5.5-15。

表5.5-15 秋季底栖生物种类多样性指数、均匀度、种类丰度

| 站位 | 多样性指数 | 均匀度 | 种类丰度 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.11 | 0.82 | 0.66 |
| P3 | 2.52 | 0.97 | 0.80 |
| P6 | 2.92 | 0.97 | 1.03 |
| P8 | 3.27 | 0.95 | 1.36 |
| P9 | 2.58 | 0.92 | 0.85 |
| P11 | 2.82 | 0.94 | 0.98 |
| P13 | 3.19 | 0.96 | 1.22 |
| P14 | 1.46 | 0.92 | 0.33 |
| P16 | 2.52 | 0.97 | 0.80 |
| P17 | 1.50 | 0.95 | 0.37 |
| P19 | 3.12 | 0.94 | 1.21 |
| P20 | 2.34 | 0.83 | 0.84 |

(5)潮间带生物调查与评价

3条潮间带断面其中T1断面为泥质滩， T2、T3断面为岩礁泥质滩。

①种类组成

2011年秋季调查海域共鉴定潮间带生物66种，其中软体动物31种(占47.0%)，甲壳类19种(占28.8%)，多毛类9种(占13.6%)，大型海藻类1种(占1.5%)，其他类6种(占9.1%)。

表5.5-16  调查海域潮间带生物名录

| 序号 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 大型海藻类 | Chlorophyta |
| 1 | 珊瑚藻 | Umbelliferae sp. |
| 二 | 多毛类 | Polychaeta |
| 2 | 巧言虫 | Eumida sp. |
| 3 | 不倒翁虫 | Sternaspis scutata (Renier) |
| 4 | 须丝鳃虫 | Cirratulus cirratus (Muller) |
| 5 | 西奈索沙蚕 | Lumbrineris shiinoi Gallardo |
| 6 | 异足索沙蚕 | Lumbrineris heteropoda (Marenzeller) |
| 7 | 多鳃齿吻沙蚕 | Nephtys polybranchia Southern |
| 8 | 加州齿吻沙蚕 | Nephtys californiensis Hartman |
| 9 | 双鳃内卷齿蚕 | Aglaophamus dibranchis Grube |
| 10 | 长吻吻沙蚕 | Glycera chirori Izuka |
| 三 | 软体类 | Mollusca |
| 11 | 嫁虫戚 | Cellana toreuma (Reeve) |
| 12 | 短滨螺 | Littorina brevicula (Philippi) |
| 13 | 粗糙滨螺 | Littoraria articulata (Philippi) |
| 14 | 粒结节滨螺 | Nodilittorina exigua （Dunker） |
| 15 | 婆罗囊螺 | Retusa(Coelophsis) boenensis (A . Adams) |
| 16 | 齿纹蜒螺 | Nerita yoldi Recluz |
| 17 | 珠带拟蟹守螺 | Cerithidea cingulata (Gmelinl) |
| 18 | 泥螺 | Bullacta exarata (Philippi) |
| 19 | 红带织纹螺 | Nassarius succinctus (Adams) |
| 20 | 纵肋织纹螺 | Nassarius variciferus (Adams) |
| 21 | 西格织纹螺 | Nassarius siquinjorensis (Adams) |
| 22 | 半褶织纹螺 | Nassarius semiplicatus (A.Asams) |
| 23 | 见习织纹螺 | Nassarius dealbatus (A. Adams) |
| 24 | 疣荔枝螺 | Thais clavigera (Kuster) |
| 25 | 黄口荔枝螺 | Thais luteostoma (Holten) |
| 26 | 绯拟沼螺 | Assiminea latericea |
| 27 | 短拟沼螺 | Assiminea brevicula |
| 28 | 锈凹螺 | Chlorostoma rustica (Gmelin) |
| 29 | 单齿螺 | Monodonta labio (Linnaeus) |
| 30 | 棒槌螺 | Turritella bacillum Kiener |
| 31 | 彩虹明樱蛤 | Moerella iridescens (Benson) |
| 32 | 光滑河篮蛤 | Potamocorbula laevis (Hinds) |
| 33 | 焦河蓝蛤 | Potamocorbula ustulata (Reeve) |
| 34 | 凸镜蛤 | Dosinia(Sinodia) derupta Romer |
| 35 | 黑荞麦蛤 | Vignadula atrata |
| 36 | 泥蚶 | Tegillarca granosa (Linnaeus) |
| 37 | 青蚶 | Barbatia virescens (Reeve) |
| 38 | 縊蛏 | Sinonovacula constricta (Lamarck) |
| 39 | 小刀蛏 | Cultellus attenuatus Dunke |
| 40 | 棘刺牡蛎 | Ostrea echinata Gmelin |
| 41 | 僧帽牡蛎 | Ostrea cucullata Born |
| 四 | 甲壳类 | Arthropoda |
| 42 | 白脊藤壶 | Balanus albicostatus Pilsbry |
| 43 | 龟足 | Pollicipes mitella (Linnaeus) |
| 44 | 海蟑螂 | Ligia exotica (Roux) |
| 45 | 中国毛虾 | Acetes chinensis Hansen |
| 46 | 秀丽白虾 | Exopalaemon modestus (Heller) |
| 47 | 寄居蟹 | Pagurus sp. |
| 48 | 长足长方蟹 | Metaplax longipes Stimpson |
| 49 | 粗腿厚纹蟹 | Pachygrapsus crassipes Randall |
| 50 | 台湾泥蟹 | Ilyoplax formosensis Rathbun |
| 51 | 日本大眼蟹 | Macrophthalmus (Mareotis) japonicus de Haan |
| 52 | 四齿大额蟹 | Metopograpsus quadridentatus |
| 53 | 狭颚绒螯蟹 | Eriochier leptognathus |
| 54 | 无齿相手蟹 | Sesarma dehaani H. Milne-Edwards |
| 55 | 中型三强蟹 | Tritodynamia intermedia Shen |
| 56 | 隆线强蟹 | Eucrate crenata de Haan |
| 57 | 隆线拳蟹 | Philyra carinata Bell |
| 58 | 褶痕相手蟹 | Parasesarma plicatum |
| 59 | 淡水泥蟹 | Ilyoplax tansuiensis |
| 60 | 锯眼泥蟹 | Ilyoplax serrata Shen |
| 五 | 其他类 | Others |
| 61 | 棘刺锚参 | Protankyra bidenata |
| 62 | 弹凃鱼 | Periophthalmus cantonensis(Osbeck) |
| 63 | 红狼牙鰕虎鱼 | Odontamblyopus rubicundus |
| 64 | 孔鰕虎鱼 | Amblyotrypauchen sp. |
| 65 | 绿侧花海葵 | Anthopleura midori Uchida et Murmatsu |
| 66 | 裸体方格星虫 | Sipunculus nudus Linnaeus |

②主要优势种类分布

2011年秋季调查海域潮间带生物泥质滩涂主要优势种为泥螺、彩虹明樱蛤、红带织纹螺、不倒翁虫、锯眼泥蟹、弹涂鱼等；岩礁主要优势种为短滨螺、粗糙滨螺、齿纹蜒螺、黑荞麦蛤、僧帽牡蛎和白脊藤壶等。

③数量组成与分布

2011年秋季 T1潮间带生物平均生物量为22.48g/ m2，平均栖息密度为35.33个/ m2；T2潮间带生物平均生物量为283.85 g/ m2，平均栖息密度为278.39个/ m2；T3潮间带生物平均生物量为235.26g/m2，平均栖息密度为384.00个/ m2，三条断面潮间带生物平均生物量和平均栖息密度都是软体动物占优势，其次为甲壳类动物。见表5.5-17。

表5.5-17  2011年秋季潮间带生物各生态学参数统计表

| 断面 | 数量 | 多毛类 | 软体动物 | 甲壳类 | 其他类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 生物量（g/ m2） | 0.24 | 18.98 | 1.69 | 1.57 | 22.48 |
|  | 栖息密度（个/ m2） | 6.00 | 21.33 | 6.00 | 2.00 | 35.33 |
| T2 | 生物量（g/ m2） | 0.20 | 245.89 | 27.33 | 10.43 | 283.85 |
|  | 栖息密度（个/ m2） | 6.00 | 250.67 | 12.39 | 9.33 | 278.39 |
| T3 | 生物量（g/ m2） | 0.15 | 195.76 | 36.96 | 2.39 | 235.26 |
|  | 栖息密度（个/ m2） | 5.33 | 316.67 | 58.67 | 3.33 | 384.00 |

④多样性指数、均匀度、种类丰度

2011年秋季调查海域潮间带生物多样性指数、均匀度和种类丰度均值分别为2.87、0.89和1.42。T1断面分别为2.92、0.95和1.49，T2断面分别为2.88、0.85和1.45，T3断面分别为2.80、0.86和1.32。见表5.5-18。

表5.5-18   2011年秋季潮间带生物多样性指数、均匀度、种类丰度

| 季节 | 站位 | 多样性指数 | 均匀度 | 种类丰度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秋季 | T1 | 2.92 | 0.95 | 1.49 |
|  | T2 | 2.88 | 0.85 | 1.45 |
|  | T3 | 2.80 | 0.86 | 1.32 |

## 5.6海洋渔业资源现状调查与评价

为了了解飞云江附近海域海域渔业资源现状，中国水产科学研究院东海水产研究所(农业部东海区渔业生态环境监测中心)于2011年秋季对附近海域渔业资源(鱼卵、仔稚鱼、游泳动物)开展现状调查与评价。同时，本评价收集引用2011年5月国家海洋局温州海洋环境监测中心在温州瓯飞工程海洋环境调查期间的调查资料，调查站位同海洋生态站位。

### 5.6.1春季鱼卵和仔、稚鱼调查与评价

(1)种类组成

调查海域2011年春季共鉴定鱼卵4种，仔、稚鱼5种，详见表5.6-1。

表5.6-1   2011年春季鱼卵仔鱼种类名录

| 序号 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 斑鰶 | Clupanodon punctatus (Twmminck and Schlegel) |
| 2 | 凤鲚 | Coilia mystus (Linnaeus) |
| 3 | 青磷鱼 | Harengula sp. |
| 4 | 鯷鱼 | Engraulis japonicus Temminck and Schlegel |
| 5 | 鰕虎鱼 | Gobiidae sp. |
| 6 | 魣油 | Sphyraena pinguis Günther |
| 7 | 脂眼鲱 | Etrumeus micropus (Twmminck et Schlegel) |
| 8 | 中华小公鱼 | Stolephorus chinensis (Günther) |

(2)数量分布

调查海域2011年春季鱼卵评价个体密度为0.30ind/m3，仔、稚鱼平均个体密度为5.42ind/m3；其中大潮高潮鱼卵平均个体密度为0.13ind/m3，仔、稚鱼平均个体密度为0.42ind/m3；大潮低潮鱼卵平均个体密度为0.07ind/m3，仔、稚鱼平均个体密度为0.98ind/m3；小潮高潮鱼卵平均个体密度为0.09ind/m3，仔、稚鱼平均个体密度为19.78ind/m3；小潮低潮鱼卵平均个体密度为0.91ind/m3，仔、稚鱼平均个体密度为0.49ind/m3；，

### 5.6.2夏季鱼卵和仔、稚鱼调查与评价

5.6.2.1调查概况

(1)调查时间和站位布设

渔业资源拖网和鱼卵、仔鱼调查时间为2011年秋季。共设12个拖网站位，鱼卵、仔鱼调查同步进行，站位布设参见5.6-1，调查站位经纬度见表5.6-2。

表5.6-2   2011年秋季渔业资源调查站位经纬度

| 站位 | 东 经 | 北 纬 | 调查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27°42.355' | 120°48.230' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 2 | 27°40.128' | 120°53.351' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 3 | 27°38.018' | 121°00.377' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 4 | 27°38.110' | 120°44.577' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 5 | 27°35.673' | 120°49.317' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 6 | 27°33.104' | 120°57.282' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 7 | 27°34.497' | 120°42.398' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 8 | 27°31.725' | 120°46.994' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 9 | 27°28.196' | 120°53.338' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 10 | 27°31.765' | 120°39.415' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 11 | 27°27.818' | 120°43.537' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |
| 12 | 27°22.009' | 120°48.077' | 游泳动物、鱼卵仔鱼 |

注 ：张网位置根据当地实际情况定

图5.6-1   海域渔业资源调查站位分布图

(2)调查内容

调查内容包括鱼卵、仔鱼种类组成、数量分布、优势种；渔获物种类组成、渔获物生物学特征、优势种分布、渔获量分布和资源密度（重量、尾数）情况。

(3)调查方法

渔业资源调查均按《海洋水产资源调查手册》（1981）和《海洋调查规范第6部分：海洋生物调查》（GB12673.6-2007）进行，调查船为浙洞渔2206＃，使用单拖网（7.5m（宽）×2.0m（高）），网目范围2～3cm，每网拖曳约0.5 h，平均拖速2.8节。对渔获物进行分品种渔获重量和尾数统计，记录网产量，并对每个品种进行生物学测定（体长、体重、成幼体等）。依据调查海域物种分布和经济种类等情况，本次调查海域渔获物主要分为鱼类、甲壳动物类和头足类3大类群进行分别描述，其中，甲壳动物类共出现虾类、蟹类和口足类，但在计算资源密度时将口足类的口虾蛄归入虾类进行统计。

鱼卵、仔鱼调查根据《海洋调查规范第6部分：海洋生物调查》（GB12763.6-2007），定量采用浅水I型浮游动物网，由底至表进行垂直拖网，定性采用大型浮游生物网，水平拖网10分钟，所获样品经福尔马林固定，带回实验室，进行种类鉴定，以ind./m3法进行计数、统计和分析。

成鱼定义：根据殷名称（1993）自性腺初次成熟开始，即进入成鱼期。有些性腺成熟较晚的大中型鱼类，虽然性腺尚未成熟，但已经达到商品规格，本报告也认定为成鱼。对于体重规格很小且性腺尚未成熟的个体，本报告均称为幼体。

(4)调查海况

调查期间，海面风力较大，西北风7-8级，海面天气以多云天气为主，海面能见度一般。

(5)数据处理

①渔业资源密度（重量、尾数）估算方法

调查水域各测站拖网资源密度的估算采用扫海面积法（唐启升，2006）。根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007），本报告设定拖网网具，鱼类、甲壳动物类和头足类的尾数、重量逃逸率均为0.5。渔业资源密度以各站拖网渔获量（重量、尾数）和拖网扫海面积来估算，计算式为：

ρi＝Ci/aiq

式中：ρi ——第i站的资源密度（重量：kg/km2；尾数：103 ind./km2）；

Ci ——第i站的每小时拖网渔获量（重量：kg/h；尾数：ind./h）；

ai ——第i站的网具每小时扫海面积（km2/h）（网口水平扩张宽度（km）×拖曳距离（km）），拖曳距离为拖网速度（km/h）和实际拖网时间（h）的乘积；

q ——网具捕获率（可捕系数，＝1逃逸率），其中：q均取0.5。

②渔业资源优势种计算方法

用Pinkas（1971）的相对重要性指数IRI来研究鱼类优势种的优势度，计算公式如下：

IRI＝（N% + W%）×F%，

上式中，N%为某一物种尾数占总尾数的百分比；W％为该物种重量占总重量的百分比；F%为某一物种出现的站数占调查总站数的百分比。

本报告中各类群的优势种以总渔获物的IRI指数前五位为主要优势种。

③物种多样性计算公式

根据中国环境调查总站的《环境质量报告书（水质生物学评价部分）》的有关近海海域及河口水质生物群落评价要求，结合《近海污染生态调查和生物调查》（HY/T003.9-91）中污染生态调查资料常用方法，本次调查的海洋生态生物学评价采用Shannon-Weaner多样性指数。

香农－威纳（Shannon—Weaner）多样性指数：

式中，H′——为物种多样性指数值；S——为样品中的总种数； Pi——为第i种的个体丰度（ni）与总丰度（N）的比值（ni/N）。

一般认为，正常环境，该指数值高；环境受污，该指数值降低。

均匀度指数：

J′=H′/log2S

式中，J′——表示均匀度指数值；H′——表示物种多样性指数值；S——表示样品中总种数。

丰富度指数：

d=(S-1)/log2N

式中，d——表示丰富度指数值；S——表示样品中的总种数；N——表示群落中所有物种的总丰度。

一般而言，健康的环境，种类丰富度高；污染环境，种类丰富度较低。

单纯度指数：

C=SUM(ni/N)2

式中，C——表示单纯度指数；N——为群落中所有物种丰度或生物量，ni为第i个物种的丰度或生物量。

5.6.2.2鱼卵和仔、稚鱼调查结果

(1)种类组成

2011年秋季调查采集到鱼卵1种，仔鱼2科2种（表5.6-3）。

表5.6-3  调查海域鱼卵、仔鱼种名录（2011.9）

| 种名 | 拉丁文 |
| --- | --- |
| 银姑鱼(即白姑鱼) | Pennahia argentatus |
| 拉氏狼牙虾虎鱼 | Odontamblyopus lacepedii |

(2)数量分布

2011年秋季调查海域鱼卵密度均值为0.02ind./m3（0 ind./m3-0.24ind./m3）；仔稚鱼密度均值为0.11ind./m3（0.32ind./m3-1ind./m3），4号站位的密度最高，达1ind./m3，其次是8号站位，为0.33ind./m3。

图5.6-2  鱼卵密度水平分布（2011.9）

图5.6-3  仔鱼密度水平分布（2011.9）

5.6.2.3游泳动物调查结果

(1)种类组成及平面分布

2011年秋季调查水域拖网调查共鉴定游泳动物53种，鱼类、虾类、蟹类和头足类分别为33、12、6和2种，占总种数的62.26%、22.64%、11.32%和3.77%(0)。其中，最高值出现在6号站，为25种，最小值出现在7号站，为17种)0)。

表5.6-4  拖网调查渔获物种类组成及百分比

| 类群 | 种数 | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 鱼类 | 33 | 62.26 |
| 甲壳动物 | 虾类 | 12 | 22.64 |
|  | 蟹类 | 6 | 11.32 |
| 头足类 | 2 | 3.77 |
| 合计 | 53 |  |

表5.6-5  调查海域游泳动物种名录（2011.9）

| 中文名 | 拉丁文 |
| --- | --- |
| 鱼类 | Fish |
| 中国魟 | Dasyatis sinensis |
| 斑鰶 | Konosirus punctatus |
| 黄鲫 | Setipinna taty |
| 赤鼻棱鳀 | Thryssa kammalensis |
| 中颌棱鯷 | Thryssa mystax |
| 凤鲚 | Coilia mystus |
| 刀鲚 | Coilia nasus |
| 龙头鱼 | Harpodon nehereus |
| 海鳗 | Muraenesox cinereus |
| 鳓 | Ilisha elongata |
| 多鳞四指马鲅 | Eleutheronema rhadinum |
| 六指马鲅 | Polnemus sextarius |
| 中国花鲈 | Lateolabrax maculatus |
| 多鳞鱚 | Sillago sihama |
| 皮氏叫姑鱼 | Johnius belengerii |
| 鳞鳍叫姑鱼 | Johnius distinctus |
| 尖头黄鳍牙鱼或 | Chrysochir aureus |
| 大头银姑鱼 | Argyrosomus macrocephalus |
| 棘头梅童鱼 | Collichthys lucidus |
| 横带髭鲷 | Hapalogenys mucronatus |
| 黄带绯鲤 | Upeneus sulphureus |
| 六丝钝尾虾虎鱼 | Amblychaeturichthys hexanema |
| 矛尾虾虎鱼 | Chaeturichthys stigmatias |
| 小头栉孔虾虎鱼 | Ctenotrypauchen microcephalus |
| 拉氏狼牙虾虎鱼 | Odontamblyopus lacepedii |
| 孔虾虎鱼 | Trypauchen vagina |
| 长鳍篮子鱼（旧称黄斑篮子鱼） | Siganus canaliculatus |
| 小带鱼 | Eupleurogrammus muticus |
| 带鱼 | Trichiurus japonicus |
| 镰鲳 | Pampus echinogaster |
| 短吻舌鳎 | Cynoglossus abbreviatus |
| 少鳞舌鳎 | Cynoglossus oligolepis |
| 三齿蹩鱼 | Antennarius pinniceps |
| 小计 | 33 |
| 虾类 | Shrimp |
| 中国明对虾 | Fenneropenaeus chinensis |
| 周氏新对虾 | Metapenaeus joyneri |
| 细巧仿对虾 | Parapenaeopsis tenella |
| 哈氏仿对虾 | Parapenaeopsis hardwickii |
| 刀额仿对虾 | Parapenaeopsis tenella |
| 中华管鞭虾 | Solenocera crassicornis |
| 日本鼓虾 | Alpheus juponicus |
| 脊尾白虾 | Palaemon (Exopalamon) carincauda |
| 葛氏长臂虾 | Palaemon gravieri |
| 巨指长臂虾 | Palaemon macrodactylus |
| 口虾蛄 | Oratosquilla oratoria |
| 黑斑口虾蛄 | Oratosquilla kempi |
| 小计 | 12 |
| 蟹类 | Crabs |
| 锯缘青蟹 | Scylla serrata |
| 红星梭子蟹 | Portunus sanguinolentus |
| 三疣梭子蟹 | Portunus trituberculatus |
| 矛形梭子蟹 | Portunus hastatoides |
| 日本蟳 | Charybdis japonica |
| 隆线强蟹 | Eucrate crenata |
| 小计 | 6 |
| 头足类 | Cephalopods |
| 短鞘 | Octopus ocellatus |
| 日本枪乌贼 | Loligo japonica |
| 小计 | 2 |
| 总计 | 53 |

图5.6-4   渔获物种类数平面分布（2011.9）

(2)渔获物（重量、尾数）分类群组成

2011年秋季调查海域渔获物重量中，鱼类占41.06%，虾类占44.67%，蟹类占13.61%，头足类占0.67%；尾数中鱼类占44.05%，虾类占48.75%，蟹类占6.53%，头足类占0.67%（0）。

表5.6-6  拖网渔获物(重量、尾数)分类群百分比组成（2011.9）

| 类群 | 重量百分比（%） | 尾数百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 鱼类 | 41.06 | 44.05 |
| 甲壳动物 | 虾类 | 44.67 | 48.75 |
|  | 蟹类 | 13.61 | 6.53 |
| 头足类 | 0.67 | 0.67 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 |

(3)资源密度（重量、尾数）

2011年秋季调查海域渔业资源重量和尾数密度均值分别为937.04（kg/km2）(317.37 kg/km2~1730.34 kg/km2)和128.66(103ind./km2) （60.27×103ind./km2-226.22×103ind./km2）。其中，鱼类资源密度（重量、尾数）均值分别为384.05（kg/km2）（98.28 kg/km2-798.27 kg/km2）和56.81（103ind./km2）（18.51×103ind./km2-107.53×103ind./km2）；虾类分别为419.32（kg/km2）（144.38 kg/km2-845.44 kg/km2）和62.77（103ind./km2）（27.15×103ind./km2-145.91×103ind./km2）；蟹类分别为126.89（kg/km2）（5.91 kg/km2-263.65 kg/km2）和8.16（103ind./km2）（0.77×103ind./km2-14.19×103ind./km2）；头足类6.78（kg/km2）（0 kg/km2-47.27 kg/km2）和0.92（103ind./km2）（0 ind./km2-4.32×103ind./km2）（0）。

表5.6-7   拖网渔业资源平均密度（2011.9）

| 类群 | 重量密度（kg/km2） | 尾数密度（103ind./km2） |
| --- | --- | --- |
| 鱼类 | 384.05（98.28-798.27） | 56.81（18.51-107.53） |
| 甲壳动物 | 虾类 | 419.32（144.38-845.44） | 62.77（27.15-145.91） |
|  | 蟹类 | 126.89（5.91-263.65） | 8.16（0.77-14.19） |
| 头足类 | 6.78（0-47.27） | 0.92（0-4.32） |
| 合计 | 937.04（317.37-1730.34） | 128.66（60.27-226.22） |

(4)资源密度（重量、尾数）平面分布

2011年秋季调查水域渔业资源重量密度最大值出现在12号站位，为1730.34（kg/km2），最小值出现在7号站，为379.35（kg/km2）；尾数密度最大值出现在3号站位，为226.22（103ind./km2），最小值出现在7号站，为60.27（103ind./km2）。游泳动物资源密度分布不均匀，靠近工程水域的重量密度最低（0）尾数密度高值区主要分布调查北侧的飞云江断面（0）。

图5.6-5  游泳动物重量密度平面分布（kg/km2）（2011.9）

图5.6-6   游泳动物尾数密度平面分布（103ind./km2）（2011.9）

(5)渔获物优势种

2011年秋季鱼类、虾类、蟹类优势种如0。其中，鱼类优势种中龙头鱼和六指马鲅的IRI指数远远高于其它鱼类优势种，主要是龙头鱼的尾数和重量百分比远高于其它优势种，而六指马鲅的尾数百分比亦高于其它优势种，其它鱼类优势种IRI指数值较均匀；虾类中，口虾蛄的IRI指数在60以上，远高于其它优势种IRI指数之和，其次是哈氏仿对虾，其IRI指数10.75，其它虾类优势种IRI指数值较均匀；蟹类IRI指数不如虾类差异大，日本蟳10.80占首位，其次是红星梭子蟹，为2.65，其它IRI指数均在1以下。

表5.6-8鱼虾蟹类优势种（IRI指数）

及其占总渔获物出现率（F%）、尾数百分比（N%）和重量百分比（W%）（2011.9）

| 类别 | 种类 | F% | N% | W% | IRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鱼类 | 龙头鱼 | 1.00 | 17.39 | 17.36 | 34.75 |
|  | 六指马鲅 | 1.00 | 10.81 | 6.54 | 17.35 |
|  | 棘头梅童鱼 | 0.92 | 2.72 | 4.56 | 6.67 |
|  | 鳞鳍叫姑鱼 | 0.67 | 4.21 | 3.48 | 5.13 |
|  | 尖头黄鳍牙鱼或 | 0.75 | 3.75 | 2.63 | 4.79 |
| 虾类 | 口虾蛄 | 1.00 | 26.39 | 34.87 | 61.25 |
|  | 哈氏仿对虾 | 1.00 | 7.16 | 3.59 | 10.75 |
|  | 周氏新对虾 | 0.92 | 3.81 | 2.24 | 5.55 |
|  | 中华管鞭虾 | 1.00 | 3.89 | 1.14 | 5.03 |
|  | 脊尾白虾 | 0.67 | 4.01 | 1.52 | 3.69 |
| 蟹类 | 日本蟳 | 0.92 | 4.07 | 7.72 | 10.80 |
|  | 红星梭子蟹 | 0.58 | 1.30 | 3.24 | 2.65 |
|  | 三疣梭子蟹 | 0.42 | 0.44 | 1.70 | 0.89 |
|  | 隆线强蟹 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
|  | 锯缘青蟹 | 0.08 | 0.01 | 0.48 | 0.04 |

龙头鱼（Harpodon nehereus）：灯笼鱼目，狗母鱼科，龙头鱼属。别名狗母鱼、硬鱼、虾潺、龙头鲓、豆腐鱼、细血、狗奶、鼻涕鱼、流鼻鱼。生活于暖温性海洋的中下层分布于印度洋和太平洋、我国南海、东海和黄海南部均产之、尤以浙江的温、台和舟山近海以及福建沿海产量较多。

六指马鲅（Polynemus sextarius）：鲻形目，马鲅科，马鲅属。分布于江苏沿海，东海，台湾沿岸及南海，为暖水性近岸小型鱼类，肉唯美，可供食用。

棘头梅童鱼（Collichthys lucidus）：俗名黄皮，为辐鳍鱼纲鲈形目石首鱼科梅童鱼属的鱼类。本鱼分布于西太平洋区，包括朝鲜半岛西海岸、日本、台湾、菲律宾以及中国沿海等，属于暖温性鱼类。该物种的模式产地在中国海。栖息于沙泥底质中下层水域，肉食性，以小型甲壳类动物为食。

口虾蛄（Oratosquilla oratoria）：属口足类，虾蛄科，口虾蛄属。别名虾蛄、虾拨弹、虾救弹。是一种经济价值较高的海产品，个体较大，肉味鲜美，既可鲜食又可制成甲壳素。口虾蛄是一种广分布、暖温性、多年生的大型甲壳动物。广泛分布于我国渤海、黄海、东海、南海及朝鲜、日本近海，在潮间带也是常见种。

哈氏仿对虾（Parapenaeopsis hardwickii）：属十足目，对虾族，对虾科，仿对虾属，俗称滑皮虾、呛虾。其体形与对虾相似，且个体较大，肉鲜美，为人们所喜食。摄食虾类、桡足类、硅藻类、小型鱼类、多毛类、双壳类等16个类群。为亚热带、热带暖水种。栖息于水深70m以内不同地质的海底，30m以内的沿岸水域分布较密集。中国黄海南部和东海北部均有分布。

日本蟳（Charybdis japonica）：为梭子蟹科蟳属的动物。分布于日本、马来西亚、红海、台湾岛以及中国大陆的广东、福建、浙江、山东半岛等地，生活环境为海水，一般生活于低潮线、有水草或泥沙的水底以及或潜伏于石块下。

红星梭子蟹（Portunus sanguinolentus）：俗名红星蟹、梭子蟹、三眼蟹、三点蟹。体横长菱形，为典型的梭子蟹形状。背壳宽15厘米，略比同科的梭子蟹小。壳的下方有3眼斑点，壳体灰绿色 。栖息在水深20-30米的海底泥沙地。个体小的常附在海中漂流的海藻上。东南亚一带很多见。梭子蟹肉质鲜美，主要供鲜食，还可精制成蟹段罐头、蟹肉干等。蟹卵（蟹籽）可加工成调味品，蟹壳可加工成甲壳质。此外，肉、内脏及壳均可供药用。

(6)渔获物体重、体长和幼体比例

2011年秋季调查海域鱼、虾、蟹和头足类幼体比如0。渔获物体重范围、平均体重、体长范围、平均体长及幼体比见0。

其中头足类（85.71%）和鱼类（71.70%）幼体比远超甲壳动物（虾类23.59 %、蟹类22.39%）3-4倍，原因在于本次调查中，出现的头足类主要是日本枪乌贼，其IRI（0.65）指数远另一种头足类（短鞘，IRI=0.03）近25倍，而日本枪乌贼主要以幼体出现，其幼体比高达90%以上（0）。同样的，鱼类中，由于占绝对优势的龙头鱼和六指马鲅的尾数远高于其它种类，其幼体比（分别为100%和66.17%）的高低决定了本次调查中鱼类幼体比较高（010）。

表5.6-9   分类群平均体重、体长和幼体比例（2011.9）

| 类群 | 平均体长（cm） | 平均体重（g） | 幼体比% |
| --- | --- | --- | --- |
| 鱼类 | 8.40 | 6.99 | 71.70 |
| 甲壳动物 | 虾类 | 6.93 | 6.87 | 23.59 |
|  | 蟹类 | 4.87 | 15.63 | 22.39 |
| 头足类 | 3.86 | 7.44 | 85.71 |

表5.6-10   分物种体重、体长和幼体比例（2011.9）

| 种名 | 体长（cm） | 体重（g） | 幼体比% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 范围 | 均值 | 范围 | 均值 |  |
| 斑鰶 | 10.5-11.5 | 11.00 | 17.2-23.8 | 20.50 | 0.00 |
| 赤鼻棱鳀 | 9.9-10.1 | 10.00 | 11.4-14.7 | 13.05 | 0.00 |
| 大头白姑鱼 | 3.1-5.6 | 4.04 | 0.7-5.8 | 2.73 | 22.22 |
| 带鱼 | 42.5 | 42.50 | 38.5 | 38.50 | 0.00 |
| 刀鲚 | 23.6-25.8 | 24.70 | 48.6-64.3 | 58.02 | 0.00 |
| 短吻舌鳎 | 9-22.8 | 15.90 | 4.8-81.7 | 43.25 | 50.00 |
| 多鳞四指马鲅 | 15.8 | 15.80 | 63.6 | 63.60 | 0.00 |
| 多鳞鱚 | 12.5 | 12.50 | 16.2 | 16.20 | 0.00 |
| 凤鲚 | 4.5-19.6 | 9.69 | 0.8-27 | 7.40 | 64.42 |
| 海鳗 | 45.3-45.7 | 45.50 | 101.4-123 | 112.20 | 0.00 |
| 横带髭鲷 | 4.2-6.1 | 5.39 | 2.9-6.6 | 5.72 | 100.00 |
| 长鳍篮子鱼 | 6.7 | 6.70 | 6.6 | 6.60 | 100.00 |
| 黄鲫 | 5.1-10.1 | 7.06 | 1.2-12.8 | 5.75 | 75.00 |
| 棘头梅童鱼 | 4.8-10.7 | 8.78 | 2.9-24.3 | 12.33 | 9.22 |
| 尖头黄鳍牙鱼或 | 2.1-12.3 | 6.84 | 0.2-32 | 5.36 | 72.82 |
| 孔虾虎鱼 | 5.2-12.6 | 10.74 | 2-12.5 | 7.05 | 4.88 |
| 拉氏狼牙虾虎鱼 | 9-17.9 | 11.35 | 1.6-7 | 4.22 | 9.09 |
| 鳓 | 6.5-12.6 | 9.19 | 3.2-22.9 | 9.61 | 76.92 |
| 镰鲳 | 6.8-8.3 | 7.55 | 11-20.6 | 15.80 | 0.00 |
| 鳞鳍叫姑鱼 | 2.5-12.2 | 7.99 | 0.2-37.7 | 6.18 | 90.23 |
| 六丝钝尾虾虎鱼 | 6.5-8.4 | 7.45 | 3.1-6.2 | 4.73 | 0.00 |
| 六指马鲅 | 3.7-8.5 | 5.80 | 1.1-16.5 | 4.52 | 100.00 |
| 龙头鱼 | 5-19.5 | 10.12 | 0.4-66 | 7.56 | 66.17 |
| 矛尾虾虎鱼 | 4.2-8.5 | 6.20 | 0.7-6.5 | 2.78 | 35.83 |
| 皮氏叫姑鱼 | 1.6-9.6 | 5.49 | 0.1-15.7 | 4.81 | 91.30 |
| 三齿蹩鱼 | 10.3-10.3 | 10.30 | 67.2-67.2 | 67.20 | 0.00 |
| 少鳞舌鳎 | 7.4-12.1 | 9.14 | 2-8.2 | 5.10 | 63.64 |
| 小带鱼 | 34.3 | 34.30 | 15.9 | 15.90 | 0.00 |
| 小头栉孔虾虎鱼 | 9.6 | 9.60 | 2.7 | 2.70 | 100.00 |
| 黄带绯鲤 | 8.1 | 8.10 | 10.8 | 10.80 | 0.00 |
| 中国魟 | 14.7 | 14.70 | 216.6 | 216.60 | 0.00 |
| 中国花鲈 | 20.2 | 20.20 | 145.1 | 145.10 | 0.00 |
| 中颌棱鯷 | 9.5 | 9.50 | 7.5 | 7.50 | 0.00 |
| 刀额仿对虾 | 3.3-8 | 5.97 | 0.6-8.4 | 2.60 | 0.00 |
| 葛氏长臂虾 | 4.2-4.9 | 4.46 | 0.8-2 | 1.40 | 40.00 |
| 哈氏仿对虾 | 2.8-11.7 | 6.86 | 0.4-87.2 | 3.79 | 2.19 |
| 脊尾白虾 | 4.3-12.5 | 5.83 | 1.4-6.1 | 2.78 | 0.00 |
| 巨指长臂虾 | 4.6 | 4.60 | 1.2 | 1.20 | 0.00 |
| 口虾蛄 | 5.1-17.3 | 9.01 | 1.6-31.2 | 9.81 | 36.62 |
| 日本鼓虾 | 2.4-3.5 | 3.00 | 0.4-1.4 | 0.75 | 100.00 |
| 细巧仿对虾 | 3.2-4.1 | 3.73 | 0.3-0.5 | 0.40 | 0.00 |
| 黑斑口虾蛄 | 4-8.1 | 6.47 | 2.1-4.9 | 3.54 | 83.33 |
| 中国明对虾 | 11.1-12.1 | 11.60 | 10.4-15 | 12.70 | 0.00 |
| 中华管鞭虾 | 2.4-10.5 | 5.77 | 0.5-6.1 | 2.11 | 19.95 |
| 周氏新对虾 | 2.2-9.3 | 7.66 | 1.8-7.4 | 4.30 | 0.79 |
| 红星梭子蟹 | 3.5-10.2 | 6.54 | 2.2-49.3 | 18.17 | 0.00 |
| 锯缘青蟹 | 12.6 | 12.60 | 336 | 336.00 | 0.00 |
| 隆线强蟹 | 1.6-3.4 | 2.43 | 2.7-14 | 7.29 | 31.58 |
| 矛形梭子蟹 | 3-3.7 | 3.30 | 0.6-2 | 1.23 | 85.71 |
| 日本蟳 | 2-10 | 4.20 | 1-140.3 | 13.71 | 26.57 |
| 三疣梭子蟹 | 2.4-15.6 | 7.28 | 0.5-182.1 | 27.05 | 35.29 |
| 日本枪乌贼 | 2.3-5.9 | 3.74 | 1.4-13.3 | 4.83 | 90.91 |
| 短鞘 | 6.7 | 6.70 | 50.4 | 50.40 | 0.00 |

(7)物种多样性分析

2011年秋季渔获物尾数密度多样性指数(H')均值为3.11(2.70-3.73)，重量密度多样性指数(H')均值为2.92(1.98-3.73)。其中，尾数丰富度指数(d)均值为1.12(0.92-1.41)，均匀度指数(J')均值为0.71(0.65-0.82)，单纯度指数(C)均值为0.17(0.09-0.23)；重量丰富度指数(d)均值为1.95(1.55-2.43)；均匀度指数(J')均值为0.68(0.49-0.82)；单纯度指数(C)均值为0.21(0.10-0.42)。

表5.6-11  游泳动物物种多样性指标(2011.9)

| 指标 站位 | 尾数密度多样性 | 重量密度多样性 |
| --- | --- | --- |
|  | C | H' | J' | d | C | H' | J' | d |
| 1 | 0.18 | 3.14 | 0.73 | 1.09 | 0.20 | 2.99 | 0.69 | 1.85 |
| 2 | 0.21 | 2.83 | 0.67 | 1.02 | 0.22 | 2.87 | 0.68 | 1.71 |
| 3 | 0.20 | 2.82 | 0.65 | 1.07 | 0.24 | 2.73 | 0.63 | 1.79 |
| 4 | 0.16 | 3.06 | 0.70 | 1.23 | 0.16 | 3.10 | 0.71 | 2.41 |
| 5 | 0.09 | 3.73 | 0.82 | 1.32 | 0.10 | 3.73 | 0.82 | 2.43 |
| 6 | 0.15 | 3.37 | 0.73 | 1.41 | 0.20 | 3.06 | 0.66 | 2.39 |
| 7 | 0.23 | 2.70 | 0.66 | 1.01 | 0.42 | 1.98 | 0.49 | 1.85 |
| 8 | 0.18 | 2.98 | 0.71 | 1.06 | 0.26 | 2.57 | 0.62 | 1.79 |
| 9 | 0.16 | 3.07 | 0.77 | 0.92 | 0.23 | 2.56 | 0.64 | 1.55 |
| 10 | 0.17 | 3.01 | 0.71 | 1.06 | 0.13 | 3.34 | 0.79 | 1.88 |
| 11 | 0.15 | 3.37 | 0.77 | 1.17 | 0.18 | 3.11 | 0.71 | 2.11 |
| 12 | 0.17 | 3.23 | 0.76 | 1.06 | 0.18 | 3.00 | 0.71 | 1.67 |
| 平均 | 0.17 | 3.11 | 0.72 | 1.12 | 0.21 | 2.92 | 0.68 | 1.95 |
| 幅度 | 0.09-0.23 | 2.7-3.73 | 0.65-0.82 | 0.92-1.41 | 0.1-0.42 | 1.98-3.73 | 0.49-0.82 | 1.55-2.43 |

图5.6-7   游泳动物重量密度多样性指数值（H′）分布（2011.9）

图5.6-8  游泳动物尾数密度多样性指数值（H′）分布（2011.9）

## 5.7地表水现状监测与评价

### 5.7.1飞云江水环境监测与评价

飞云江是本次扩建瑞安江北污水处理厂的纳污水体，本报告收集了评价范围飞云江2008~2009年全年的水质常规监测，监测项目有pH、DO、CODMn、BOD5、挥发酚、氨氮、总汞、总铅、六价铬等，监测结果见表5.7-1和表5.7-2，监测站位见附图2。

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(浙江省水利厅、浙江省环保局，2006年4月)，本项目评价范围内飞云江为Ⅲ类水功能区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类水质标准。

由表5.7-1和表5.7-2可知，飞云江水系水质特点：

(1)南岙断面：在平、丰、枯三期及全年均低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类水质标准，该断面水体质量较好；

(2)潘山断面：在平、丰、枯三期及全年均低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅱ类水质标准，该断面水体质量较好；

(3)飞云渡口断面：丰水期DO浓度偏低，平均浓度为4.25mg/L，属IV类标准；总磷指标属Ⅲ类水质标准；其他指标均达标。由此可见该断面已受到一定的有机污染，但全年平均属Ⅲ类水体。

(4)第三农业站断面：DO浓度较低，其他指标均达标；属Ⅲ类水体。

表5.7-1    2008年度飞云江水质监测结果报表(全年)

| 站位名称 | 指标 结果 | pH值 | DO | CODMn | BOD5 | 氨氮 | 挥发性酚 | 总汞 | 六价铬 | 总铅 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 南岙 | 均值 | 6.80 | 7.34 | 0.92 | 0.49 | 0.10 | ＜0.002 | 0.00007 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.010 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 潘山翻水站 | 均值 | 7.45 | 6.64 | 1.65 | 1.43 | 0.06 | ＜0.002 | 0.00007 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.08 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 飞云渡口 | 均值 | 7.80 | 5.82 | 1.90 | 1.24 | 0.05 | ＜0.002 | 0.00005 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.09 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 第三农业站 | 均值 | 7.84 | 6.35 | 1.88 | 1.27 | 0.06 | ＜0.002 | 0.00005 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.07 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |

表5.7-2     2009年度飞云江水质监测结果报表(全年)

| 站位 名称 | 指标 结果 | pH值 | DO mg/L | CODMn mg/L | BOD5 mg/L | 氨氮 mg/L | 挥发性酚 mg/L | 总汞 mg/L | 六价铬 mg/L | 总铅 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岙 | 均值 | 6.84 | 7.79 | 1.54 | 0.89 | 0.27 | ＜0.002 | 0.00001 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.036 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 潘山翻水站 | 均值 | 7.14 | 7.02 | 2.69 | 1.52 | 0.09 | ＜0.002 | 0.00001 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.099 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 飞云渡口 | 均值 | 7.82 | 8.89 | 2.17 | 1.21 | 0.11 | ＜0.002 | 0.00001 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.070 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 第三农业站 | 均值 | 7.82 | 8.73 | 2.09 | 1.06 | 0.11 | ＜0.002 | 0.00001 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.069 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |

### 5.7.2温瑞塘河水环境监测与评价

温瑞塘河是瑞安市境内十分重要的河道水系，水源主要来自瞿溪、雄溪、郭溪以及大罗山和集云山的山涧溪流，整个流域面积740平方公里。温瑞塘河是温瑞平原48.2万亩农田主要灌溉和排涝河道，也是沿河100万居民生活用水和城乡工矿企业的主要水源，更是温州至瑞安内河航运的重要水道。本报告收集了评价范围温瑞塘河2008~2009年全年的水质常规监测，监测项目有 pH、DO、CODMn、BOD5、挥发酚、氨氮、总汞、总铅、六价铬等，监测结果见表5.7-3和表5.7-4，监测站位见附图2。

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(浙江省水利厅、浙江省环保局，2006年4月)，本项目评价范围内温瑞塘河为Ⅳ类水功能区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅳ类水质标准。

由监测结果可知，瑞安市主要平原河网之一的温瑞塘河水系水质具有以下特点：水质较差。白岩桥、九里、杨家桥断面为超Ⅴ类水质，塘下、韩田断面劣于Ⅳ类水质；各断面水质劣于目标水质，不能满足瑞安市水功能区划的要求。较多断面超水功能区标准的指标主要为溶解氧、氨氮、挥发酚和总磷；水系总体呈有机污染、氮污染和少部分酚污染。溶解氧、CODMn、BOD5、总磷和挥发酚是温瑞塘河水系的主要污染因子，水质总体呈有机污染、氮磷污染特征。

表5.7-3     2008年度温瑞塘河水质监测结果报表(全年)

| 站位 名称 | 指标 结果 | pH值 | DO | CODMn | BOD5 | 氨氮 | 挥发性酚 | 总汞 | 六价铬 | 总铅 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 白岩桥 | 均值 | 7.23 | 1.02 | 10.4 | 19.2 | 17.4 | ＜0.002 | 0.00014 | ＜0.004 | ＜0.01 | 1.70 |
|  | 类别 | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |
| 九里会 | 均值 | 7.06 | 1.57 | 7.24 | 16.9 | 11.2 | ＜0.002 | 0.00013 | ＜0.004 | ＜0.01 | 1.08 |
|  | 类别 | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |
| 韩田 | 均值 | 7.13 | 2.13 | 5.18 | 12.7 | 9.81 | ＜0.002 | 0.00007 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.701 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅴ | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |
| 塘下 | 均值 | 7.11 | 2.04 | 5.81 | 11.0 | 9.49 | ＜0.002 | 0.00009 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.706 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅴ | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |
| 杨家桥 | 均值 | 7.12 | 1.15 | 8.09 | 11.6 | 16.3 | ＜0.002 | 0.00008 | ＜0.004 | ＜0.01 | 1.72 |
|  | 类别 | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |

表5.7-4     2009年度温瑞塘河水质监测结果报表(全年)

| 站位 名称 | 指标 结果 | pH值 | DO mg/L | CODMn mg/L | BOD5 mg/L | 氨氮 mg/L | 挥发性酚 mg/L | 总汞 mg/L | 六价铬 mg/L | 总铅 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白岩桥 | 均值 | 7.25 | 0.82 | 12.9 | 21.6 | 15.6 | ＜0.002 | 0.0001 | ＜0.004 | ＜0.01 | 2.01 |
|  | 类别 | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |
| 九里会 | 均值 | 7.24 | 0.80 | 7.57 | 17.0 | 9.74 | ＜0.002 | 0.00012 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.868 |
|  | 类别 | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |
| 韩田 | 均值 | 7.16 | 1.66 | 5.63 | 11.5 | 8.14 | ＜0.002 | 0.00008 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.585 |
|  | 类别 | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |
| 塘下 | 均值 | 7.22 | 1.89 | 5.56 | 11.7 | 8.59 | ＜0.002 | 0.0001 | ＜0.004 | ＜0.01 | 0.618 |
|  | 类别 | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |
| 杨家桥 | 均值 | 7.22 | 0.70 | 14.7 | 20.1 | 16.5 | ＜0.002 | 0.00011 | ＜0.004 | ＜0.01 | 2.01 |
|  | 类别 | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | 劣Ⅴ |

## 5.8声环境与地下水现状监测与评价

### 5.8.1地下水水质监测与评价

报告书评审会后，项目组根据专家组意见补充了地下水现状监测与评价，监测委托本院分析室进行。

(1)监测点位：在厂区内设1个点，位置见附图4。

(2)监测项目：pH值、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氟化物、硫化物、砷、汞、总硬度、铅、镉、六价铬、铁、锰、石油类。

(3)监测监测时间：2012年3月29日。

(4)监测分析方法：见表5.8-1。

表5.8-1 监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 采用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH 值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535—2009 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | HJ/T 84—2001 |
| 氯化物 | 离子色谱法 | HJ/T 84—2001 |
| 硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ/T 84—2001 |
| 亚硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ/T 84—2001 |
| 高锰酸钾指数 | 酸性法 | GB/T 11892—1989 |
| 氟化物 | 离子色谱法 | HJ/T 84—2001 |
| 硫化物 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 16489—1996 |
| 砷 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T8538—2008 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 7477—1987 |
| 铅 | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） |
| 镉 | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467—1987 |
| 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911—1989 |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911—1989 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T 16488—1996 |

(5)监测结果：地下水监测结果见表5.8-2。

工程区附近温瑞塘河地表水为Ⅳ类水体，地下水参照执行GB/T14848-1993《地下水质量标准》Ⅳ类水质标准。

表5.3-2 地下水环境现状监测结果      单位：mg/L(除PH值外)

| 项目 | 监测值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 8.3 | 5.5-6.5，8.5-9 | 达标 |
| 氨氮 | 0.428 | ≤0.5 | 达标 |
| 氯化物 | 726 | ≤350 | 超标 |
| 硝酸盐（以N计） | 1.34 | ≤30 | 达标 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.533 | ≤0.1 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 5.76 | ≤10 | 达标 |
| 氟化物 | 1.28 | ≤2.0 | 达标 |
| 砷 | 0.003 | ≤0.05 | 达标 |
| 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | 达标 |
| 铅 | < 0.005 | ≤0.1 | 达标 |
| 镉 | <0.0005 | ≤0.01 | 达标 |
| 六价铬 | <0.004 | ≤0.1 | 达标 |
| 铁 | < 0.1 | ≤1.5 | 达标 |
| 锰 | < 0.1 | ≤1.0 | 达标 |
| 总硬度（以CaCO3计，mg/L ） | 258 | ≤550 | 达标 |

根据表5.8-2可知，监测结果中除氯化物含量超过GB/T14848-1993《地下水质量标准》Ⅳ类水质标准外，其余指标均满足Ⅳ类水质标准。地下水中氯化物超标与工程地处飞云江边，海水上溯带来的盐分有关。总体而言，该区域地下水基本能够达标，监测结果也反映地下水水质特点。

### 5.8.2声环境质量监测与评价

为了解区域声环境质量现状，本次评价厂界声环境质量现状进行了调查，共布设了4个噪声监测点(每个厂界1个)。监测于2011年2月24日~2月25日进行，监测两天，每天昼、夜各一次。所有监测点均执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。监测结果见表5.8-3。

表5.8-3   厂界声环境监测结果

| 时段 测点 | 昼Leq | 夜Leq |
| --- | --- | --- |
|  | 2011.2.24 | 2011.2.25 | 2011.2.24 | 2011.2.25 |
| 北厂界 | 58.5 | 57.8 | 49.1 | 48.4 |
| 东厂界 | 56.8 | 55.8 | 47.5 | 46.9 |
| 南厂界 | 59.4 | 58.7 | 48.6 | 48.4 |
| 西厂界 | 57.3 | 56.8 | 47.2 | 48.3 |

由监测结果可见，各厂界监测点昼夜间的噪声值均没有超出《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准限值，声环境质量较好。

## 5.9海洋生物质量现状调查与评价

### 5.9.1生物体内重金属含量调查结果

2010年11月，国家海洋局第二海洋研究所对本工程所在的飞云江口附近海域的生物体内重金属含量进行了调查，该次调查采集了生活在当地的泥蟹、弹涂鱼等进行重金属（铜、铅、镉）残留量的测定分析，监测结果见表5.9-1。

表5.9-1  不同种类重金属含量监测结果  （单位：×10-6）

| 种类 | 泥蟹 | 弹涂鱼 |
| --- | --- | --- |
| 铜 | 6.21 | 0.88 |
| 铅 | 0.181 | 0.056 |
| 镉 | 0.267 | 0.025 |

### 5.9.2生物体内重金属含量现状评价

鱼类及甲壳类参照全国海岛资源调查简明规程中《海洋生物内污染物评价标准》进行评价。

生物体内重金属含量现状评价采用单因子评价方法，根据现场监测数据和单项标准指数法计算公式，计算出本工程附近海域生物体内重金属含量的标准指数值，具体标准指数值详见表5.9-2。

表5.9-2  不同种类重金属含量的标准指数

| 种类 | 泥蟹 | 弹涂鱼 |
| --- | --- | --- |
| 铜 | 0.06 | 0.04 |
| 铅 | 0.09 | 0.03 |
| 镉 | 0.13 | 0.04 |

由表5.9-2可以看出，该海域生物体内重金属（铜、铅、镉）含量均能满足相关标准要求。

## 5.10海洋地形现状调查与评价

### 5.10.1排放口附近海域地形地貌

瑞安江北污水处理厂地处飞云江入海口段，尾水排放口位于飞云江北岸。飞云江河口受潮流作用较强，分别形成南、北两冲刷槽，其间为狭长的心滩分开，深槽深约-6m，局部深潭在-12m以下，心滩宽度一般在200至300m之间，上起横山以上约200m，下至河口上望，连绵13km。

该江段汛期上游河段有所冲刷，带下的泥沙在下游河段堆积，构成上冲下淤的局面，非汛期涨潮流强，下游河段冲刷，大量泥沙带入上游段，形成下冲上淤的格局。从年际关系上看，枯水期上下游河段均发生淤积，丰水年均发生冲刷。冲淤的绝对量方面，下游河段大于上游河段的2至4倍，河床冲淤幅度下游河段小于上游河段的2至5倍，冲淤部位以槽为主，滩地次之。南、北深槽的高点与最低点的变幅在0.6~1.4m之间，说明其冲淤幅度并不大，总体河床相对稳定，其中排放管所处断面河宽约1800m，深槽离北岸距离约在260~860m之间，平均深槽为-4.7m，高点与最低点的变幅均在0.6m以内。

排放管路由区水域岸边浅，略向江倾斜，等深线基本平行于岸线，水下岸坡坡度较为平缓，坡度约为1%，海底面高程-4.7~2.8m，未见任何微高地或浅洼地。

### 5.10.2河床演变分析

(1)河口河床冲淤变化特征

飞云江从赵山渡至飞云江口门上望约68km，其中珊溪水库蓄水前平阳坑至上望共有八次系统可比的江道断面资料，此外宝香至上望段还有1980年6月、1980年9月、1980年11月三次测图。2000年4月珊溪水库蓄水后至2007年年底又进行了建库后的九次断面和地形测量，如表5.10-1所示。

表5.10-1  飞云江河口历年水下地下测量资料一览表

| 施测年月 | 施测年 | 测量期之间 | 施测范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年均径流m3/s | 月平均径流m3/s |  |
| 1978.05 | 59.5 | - | 平阳坑～上望（F9～F46） |
| 1978.09 | 59.5 | 135.1 | 平阳坑～上望（F9～F46） |
| 1978.11 | 59.5 | 22.5 | 平阳坑～上望（F9～F46） |
| 1979.07 | 49.4 | 40.5 | 平阳坑～上望（F9～F46） |
| 1980.06 | 63.4 | 60.8 | 西洋～上望（F35～F46） |
| 1980.07 | 63.4 | 66.3 | 西洋～上望（F35～F46） |
| 1980.09 | 63.4 | 98.2 | 西洋～上望（F35～F46） |
| 1980.10 | 63.4 | 68.7 | 西洋～上望（F35～F46） |
| 1980.11 | 63.4 | 19.2 | 西洋～上望（F35～F46） |
| 1993.10 | 56.9 | 76.1 | 赵山渡～上望（F1～F46） |
| 1994.03 | 80.2 | 28.4 | 上岙～上望（F7～F46） |
| 1994.07 | 80.2 | 118.5 | 上岙～上望（F7～F46） |
| 2000.03 | 70.7 | 73.2 | 赵山渡～上望（1/万） |
| 2000.11 | 70.7 | 87.7 | 赵山渡～宝香（F1～F37） |
| 2001.04 | - | - | 赵山渡～上望（F1～F46） |
| 2001.11 | - | - | 赵山渡～上望（F1～F46） |
| 2003.11 | 52.6 | 62.8 | 赵山渡～上望（F1～F46） |
| 2005.12 | 116.8 | 81.9 | 赵山渡～上望（F1～F46） |
| 2006.04 | 92.2 | 26.4 | 赵山渡～上望（F1～F46） |
| 2006.11 | 92.2 | 138.8 | 赵山渡～上望（1/万） |
| 2007.04 | - | 38.5 | 赵山渡～上望（1/万） |
| 2007.11 | - | 133.0 | 赵山渡～上望（F1～F46） |

（注：径流资料截至2007年10月，其中2001年流量资料缺失）

如以1978年5月的地形图作为基准，以中潮位下的河道断面积进行分段容积计算，可以得到如表5.10-2的河床冲淤特性。由表可知：

①年际间全河段冲淤量的绝对量、相对量都不算很大，最大占中潮水位下总容积的8.8%。其中上段冲淤量的相对值比中、下游大。

②需要指出的是，群众性挖沙活动剧烈，已影响了河段自然演变的趋势。2001年11月至2003年11月期间，赵山渡以下没有出现流量较大的洪水，且从年平均径流看2002年(年均径流67.2m3/s)及2003年(年均径流52.6m3/s)为平偏枯水年份，该期间平阳坑~七甲村河段和宝香~上望河段河段容积分别有87万m3和70万m3的淤积，但是七甲村~宝香段河段容积却增大了198万m3，可见是人为挖沙所致。

表5.10-2  飞云江河口代表年份中潮位下河床冲淤量计算  单位：106m3

| 代表年分 | 上游段 | 中游段 | 下游段 | 全河段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平阳坑~七甲村 | 七甲村~宝香 | 宝香~上望 | 平阳坑~上望 |
|  | 容积 | 冲淤量 | 百分比% | 容积 | 冲淤量 | 百分比% | 容积 | 冲淤量 | 百分比% | 容积 | 冲淤量 | 百分比% |
| 蓄水前 | 1978.5 | 5.38 |  |  | 63.76 |  |  | 89.53 |  |  | 158.67 |  |  |
|  | 1978.9 | 5.53 | -0.15 | -2.8 | 62.78 | 0.98 | 1.5 | 86.75 | 2.78 | 3.1 | 155.06 | 3.61 | 2.3 |
|  | 1978.11 | 6.56 | -1.03 | -18.6 | 64.46 | -1.68 | -2.7 | 89.01 | -2.26 | -2.6 | 160.03 | -4.97 | -3.2 |
|  | 1979.7 | 4.1 | 2.46 | 37.5 | 62.22 | 2.24 | 3.5 | 85.6 | 3.41 | 3.8 | 151.92 | 8.11 | 5.1 |
|  | 1993.1 | 8.79 |  |  | 61.13 |  |  | 89.66 |  |  | 159.58 |  |  |
|  | 1994.3 | 8.02 | 0.77 | 8.8 | 66.08 | -4.95 | -8.1 | 92.72 | -3.06 | -3.4 | 166.82 | -7.24 | -4.5 |
|  | 1994.7 | 7.89 | 0.13 | 1.6 | 61.36 | 4.72 | 7.1 | 88.63 | 4.09 | 4.4 | 157.88 | 8.94 | 5.4 |
|  | 2000.3 | 6.99 | 0.9 | 11.4 | 68.69 | -7.33 | -11.9 | 96.13 | -7.5 | -8.5 | 171.81 | -13.93 | -8.8 |
|  | 平均值 | 6.66 |  |  | 63.82 |  |  | 89.76 |  |  | 160.22 |  |  |
| 蓄水后 | 2000.11 | 7.91 |  |  | 67.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001.4 | 7.23 | 0.68 | 8.6 | 68.38 | -0.67 | -1.0 | 94.06 |  |  | 169.67 |  |  |
|  | 2001.11 | 7.33 | -0.10 | -1.4 | 69.77 | -1.39 | -2.0 | 97.79 | -3.73 | -4.0 | 174.89 | -5.22 | -3.1 |
|  | 2003.11 | 6.46 | 0.87 | 11.8 | 71.75 | -1.98 | -2.8 | 97.09 | 0.70 | 0.7 | 175.31 | -0.42 | -0.2 |
|  | 2005.12 | 9.41 | -2.95 | -45.6 | 71.89 | -0.14 | -0.2 | 96.37 | 0.72 | 0.7 | 177.67 | -2.37 | -1.4 |
|  | 2006.4 | 8.20 | 1.21 | 12.9 | 69.84 | 2.05 | 2.9 | 94.70 | 1.67 | 1.7 | 172.74 | 4.93 | 2.8 |
|  | 2006.11 | 8.57 | -0.37 | -4.5 | 69.5 | 0.32 | 0.5 | 90.80 | 3.90 | 4.1 | 168.89 | 3.85 | 2.2 |
|  | 2007.4 | 7.27 | 1.30 | 15.2 | 70.3 | -0.78 | -1.1 | 94.11 | -3.31 | -3.6 | 171.68 | -2.79 | -1.7 |
|  | 2007.11 | 10.13 | -2.86 | -39.3 | 73.3 | -3.00 | -4.3 | 97.6 | -3.49 | -3.7 | 181.03 | -9.35 | -5.4 |
|  | 平均值 | 8.06 |  |  | 70.27 |  |  | 95.32 |  |  | 173.98 |  |  |

③枯水年全河段中潮位下容积明显减小，而丰水年河床容积扩大，年际间呈现丰冲枯淤的特点。自1978年至今，全河段冲刷总量为2236万m3，占中潮位下总河床容积的14.1％。年内变化上、下游河段有较大不同，对于七甲以上河段，从4月至11月经历过一个汛期后，河床冲刷明显，容积增大，冲刷下来的泥沙堆积到下游，造成宝香以下河段的淤积，构成上冲下淤的局面, 如2006年4月至2006年11月的情况；又通过半年左右枯水期到下一年4月，由于非汛期涨潮作用较强，宝香以下河段发生冲刷，河床容积增大，大量泥沙被带入上河段，如2006年11月至2007年4月的情况。

④自2000年珊溪水库蓄水运行后，赵山渡以下河段多年中潮位下容积都是扩大的，引起河床容积增大的原因有两个：一是河床的自然冲刷。在珊溪水库建库后，增大了枯水流量，同时2005年～2007年连续丰水年都导致了河床进一步刷深，其中有1213万m3的冲刷量发生在2006年11月~2007年11月间，占1978年以来冲刷总量的54.2%；二是大规模的群众采砂活动。若以七甲村至宝香河段2001年11月~2003年11月河床容积增大198万m3计，飞云江平阳坑以下河段年均采砂量在99万m3以上。

上述分析表明飞云江在现有的自然状况下有冲有淤，河段冲淤绝对量比较小，但是由于无序采砂导致局部河段河床容积增大，可能会破坏飞云江动态冲淤平衡的状态。

(2)工程河段河床演变特点

①河势变化

工程河段位于飞云江口门附近，河道较顺直、宽浅，早期心滩发育，河床横断面为复式断面。一般在非汛期本河段主要受潮流控制，径流作用较小，与上游径流相比，潮流占据较大的优势。而在汛期(4~9月)，特别是洪水时，径流也是塑造本河段河床的重要动力之一。由于涨、落潮流造床作用较强，河段涨、落潮流路分歧。涨潮时主流靠北岸，落潮时主流靠南岸。落潮流主流从宝香右岸流向瑞安左岸横山一带，受瑞安山矶的顶托，转向右岸的南码道汽车渡口一带，然后沿右岸至沙园到下厂段开始偏离右岸，在河口的中间部位入海。涨潮流的主流，是从河口的北槽，经肖宅、东山下埠、东山上埠等闸港口门，沿瑞安县城向西北推进，在横山附近与南槽的涨潮流汇合，经过宝香断面的中部再向上游推进。该段由于涨、落潮流路不一致，因而在二流路之间的缓流地带，泥沙落淤形成心滩，同时在主流偏离的一岸，形成面积较大的边滩。

工程所在的下埠闸至上望河段，存在两种河势：a、分汊河势：涨、落潮流造床作用均较强，且涨、落潮流流路不一致，形成南、北两道冲刷槽，中间存在狭长的心滩。该种河势在上世纪70、80年代尤为明显，如1978年5月。b、南槽河势：上世纪90年代以后主槽南靠，现已稳定在南槽，断面最深点与断面平均高程之间的差值不到1m，如2006年11月。

水文条件的丰枯变化造成工程河段的河势变化，当枯水期时，出现下埠至上望的南、北槽共存的分汊河势；在连续丰水期，心滩被不断冲刷，直至消失，形成南槽河势。

②工程近区河床冲淤变化规律

由表5.10-3可知，本河段1979年7月至2007年11月间，最大的冲淤量为12.0×106m3，占该段(小横山至口门上望)河道中潮位平均容积的13.1%，而且可以看出容积最小的多为枯水年(如1979年)，丰水年则容积大(如2000年3月、2007年11月)，可见年际间是丰冲枯淤、年内洪淤潮冲，容积以大潮后11月最大，冲淤幅度较小，且表现为上冲下淤，上淤下冲(如2006年11月)。在河床形态上表现为心滩、深槽的相应变化，一般枯水年心滩淤高，丰水年深槽特别是落潮槽相应扩大或冲深，存在着槽冲心滩淤、槽淤心滩冲的相应变化。

表5.10-3  宝香以下河段中潮位下河床容积表   单位:106m3

| 测量时间 | Q12（m3/s） | 丰枯特性 | 宝香～上望 (F37 - F46) | 瑞安～下埠 (F39 - F44 ) | 下埠～上望 (F44- F46) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978年05月 | 80.8 | 平 偏 丰 | 89.5 | 30.0 | 42.5 |
| 1978年09月 | 68.1 | 平 偏 枯 | 86.8 | 29.2 | 41.2 |
| 1978年11月 | 60.2 | 平 偏 枯 | 89.0 | 29.9 | 42.6 |
| 1979年07月 | 40.6 | 枯 | 85.6 | 27.9 | 40.8 |
| 1993年10月 | 53.5 | 平 偏 枯 | 87.8 | 30.0 | 40.8 |
| 1994年03月 | 58.6 | 平 偏 枯 | 90.8 | 30.3 | 42.0 |
| 1994年07月 | 66.9 | 平 偏 枯 | 88.6 | 30.6 | 42.1 |
| 2000年03月 | 80.0 | 平 偏 丰 | 96.1 | 32.3 | 46.5 |
| 2003年11月 | 57.7 | 平 偏 枯 | 97.1 | 33.3 | 44.9 |
| 2005年12月 | 119.1 | 丰 | 96.4 | 32.7 | 45.1 |
| 2006年04月 | 110.2 | 丰 | 94.7 | 31.7 | 44.8 |
| 2006年11月 | 102.0 | 丰 | 90.8 | 30.0 | 43.1 |
| 2007年04月 | 90.7 | 丰 | 94.1 | 31.4 | 45.2 |
| 2007年11月 | 93.5 | 丰 | 97.6 | 32.0 | 47.1 |
| 平均值 | - | - | 91.3 | 30.7 | 43.2 |
| 最大变幅 | - | - | 13.12% | 17.73% | 14.72% |

# 6施工期环境影响分析

## 6.1陆域施工期环境影响分析

### 6.1.1施工扬尘影响分析

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。

(1)道路扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关。

实验表明，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表6.1-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果现实实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。

表6.1-1   施工场地洒水抑尘试验结果

| 距 离 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

(2)搅拌扬尘

施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响。

根据施工工地灰土拌合现场的扬尘监测资料作类比分析，当采用沿线临时场地拌合和工艺施工时，在相距50m处TSP小时浓度小于1.0mg/m3。储料场灰土拌合站附近相距5m下风向TSP小时浓度为8.100mg/m3；相距100m处，浓度为1.65mg/m3；相距150m已基本无影响。

(3)风力扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其启动风速V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

因此，在施工阶段应对施工场地应经常洒水，抑制扬尘；加强露天堆放场的管理，堆放物应用篷布遮盖，减少风力起尘；对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水，运输时亦应予以遮盖。

在采取上述措施的情况下，施工扬尘对区域大气环境不会造成显著影响。

### 6.1.2施工噪声影响分析

施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。拟建工程机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、打桩机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲击声、装卸车辆的装卸声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。表6.1-2为不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB。在这类施工机械中，噪声最高的为冲击式打桩机，达110dB。另外，混凝土振捣器、静压式打桩机和钻孔式灌注机也较高，在80dB以上。

表6.1-2    主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级 (dB) | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 路 机 | 79 | 15 |
| 2 | 压 路 机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲 土 机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 冲击式打桩机 | 110 | 22 |
| 6 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 7 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 9 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 10 | 升 降 机 | 72 | 15 |

表6.1-3为主要施工设备噪声的距离衰减情况。

表6.1-3    施工机械噪声衰减距离(m)

| 序号 | 施工机械 | 声 级 (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 85 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| 1 | 挖 掘 机 |  | 22 | 40 | 75 | 120 | 190 |
| 2 | 冲击式打桩机 | 165 | 440 | 700 | 1000 | 1450 | 1950 |
| 3 | 混凝土振捣器 |  | 21 | 37 | 66 | 110 | 200 |
| 4 | 混凝土搅拌机 |  | 25 | 42 | 75 | 120 | 190 |
| 5 | 升 降 机 |  | 10 | 14 | 25 | 44 | 80 |

由表6.1-3可见，一般施工机械的影响范围局限在200m范围内，但冲击式打桩机的影响范围较大，因此必须对高噪声的施工机械位置及作业时间进行合理布局，同时使用钻孔式灌注桩机代替冲击式打桩机。在此前提下施工噪声对周边声环境影响不大。

对不同施工阶段，按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)对施工场界进行噪声控制，详见表6.1-4。

表6.1-4    不同施工阶段场界噪声限值

| 序号 | 施工阶段 | 主要噪声源 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机 | 75 | 55 |
| 2 | 打 桩 | 各种打桩机 | 85 | 禁止施工 |
| 3 | 结 构 | 混凝土搅拌机、振捣机、电锯 | 70 | 55 |
| 4 | 装 修 | 吊车、升降机 | 65 | 55 |

### 6.1.3施工废水影响分析

现场施工人员产生的生活污水是本工程建设期的主要水污染源。建设期不同阶段，施工人数不尽相同，一般为几百人不等，如按施工人员每天生活用水量100L/人计，平均人每天产生BOD为50g，COD为60g。生活污水量按用水量的80%计，则当施工高峰时，按施工人员200人计算，施工现场每天的生活污水及污染物发生量见表6.1-5。

表6.1-5   施工人员生活污水及污染物排放量

| 用水量(t/d) | 污水量(t/d) | BOD5 (kg/d) | CODcr (kg/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 |

上述生活污水如直接排放，会造成排入周边水域的水体污染，应设置临时厕所与化粪池和食堂污水隔油沉淀池，对施工现场的生活污水进行处理后才能排放，以减少污染物的排放量，减轻对排入水体的影响。

### 6.1.4施工期固废影响分析

污水处理厂拟建区域地处飞云江河口区域，地势较低，本工程改造需从外区域调入一些土石方。由于厂区附近没有山丘，一般来说，这些土石方均采用商品土石方，只要认真核实需填土石方量，不造成剩余土石方，一般不会造成弃方。在填方过程中，施工单位应注意对所填土石方及时夯实处理，减少水土流失。

施工过程中产生的建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇筑件等；此外，施工营地将产生一定的生活垃圾。这类废弃物若处置不当，也可能对环境产生一定的影响。因此，建设方必须做好这些建筑垃圾的处理工作。首先，要对其中可回收利用部分进行回收以减少建筑垃圾产生量，实现固废的减量化、资源化；其次，对建筑垃圾要定点堆放，并设置围栏，做好防护，以免雨季遭暴雨冲刷后，垃圾随雨水四处流淌；在垃圾堆放到一定量后，对建筑垃圾可进行填方处理自行消化，对于施工队的生活垃圾要及时组织清运，禁止随地堆放，严禁擅自堆放和倾倒到附近的小河沟及水塘。在做好回收利用、定点堆放、围栏防护、收集清运等措施的前提下，建筑和生活垃圾对环境的影响是不大的。

### 6.1.5施工期交通影响分析

施工对交通的影响主要表现在施工车辆的增加，造成当地交通的繁忙。

由于本工程施工需大量的水泥、建材、土石方从外地运入，还有一些机械设备、装置也将从其他地方运入，因此势必会造成当地车流量的增加，对当地交通带来压力。由于当地对外交通条件较好，因此施工车辆的增加对当地交通造成的压力不会很大。

## 6.2海域施工期影响分析

### 6.2.1海域生态环境影响分析

本项目对海域生态环境的影响主要体现为：施工会造成潮间带底栖生物量的损失，引起局部海域悬浮物增加，降低水体能见度影响浮游植物的光合作用，从而降低了生态系统的初级生产力，对水生生物和鱼类的正常生理过程造成一定影响；工程施工过程中的噪声、震动等因素会对施工海域的游泳生物造成一定的惊扰，使其逃离该海域，但这种影响是暂时的，随着施工的结束，该影响也会消失。

(1)潮间带生物影响

本工程应急排放管自高位井接出，至大堤外220m处，埋深0.7~1.0m，采用沟槽开挖沉管方式施工，排海管放置适当后覆土回填。在这个过程中，海底开挖和回填将对施工带沿线潮间带滩涂生物将产生影响。根据该项目施工路由水深地形图，项目路由涉及潮间带面积为105m×30m。

海域范围潮间带生物调查结果，秋季三断面潮间带平均生物密度为232.57个/m2，平均生物量密度为180.53g/m2。预计受本工程排海管施工影响的潮间带海域范围为105m长、30m宽的区域，可能出现的最不利情况是本工程施工期所影响的海域范围内潮间带生物全部丧失情况计算，影响范围海域的生物损失为73.26万个、约0.57t。项目施工完成后，项目周边的潮间带生物栖息地又会慢慢恢复。

建议施工单位施工过程中控制施工面积，尽可能缩减施工范围和工期，将潮间带生态影响控制到最低；施工结束后应在管道路由上方采取原样覆土，加快滩涂湿地生物资源的恢复。

(2)底栖生物影响

根据该工程排放管路由水深地形图，项目路由基本不涉及平均低潮线以下范围，故不对底栖生物造成影响。

(3)对渔业资源及渔业生产的影响

①对渔业资源的影响

本工程对渔业资源的影响主要是施工过程中的悬浮泥沙颗粒对水生生物的鱼卵、仔鱼和幼体造成伤害；影响胚胎的发育；堵塞鱼类的鳃部造成窒息；造成水体缺氧导致鱼类死亡；另外施工工程中的噪声和震动等也会对该海域的游泳生物造成一定的惊扰，使其逃离该海域，使施工海域的渔业资源暂时减少。由于施工影响作用是暂时的，仅发生在施工作业区及邻近海域，但由于项目施工区域较小，可以认定项目施工作业对整个区域渔业的影响极小。

②对渔业生产的影响

工程排污区海域的主要渔业生产活动是排污口上下游沿堤塘沿线6km的围塘养殖，总面积约1042亩。根据瑞安市人民政府的承诺，将对该片围塘养殖实行搬迁，搬迁分两步实施，第一步是关闭东海燃料码头以西至老肖宅浦沥段长约2.5km的养殖场，目前已经实施到位；第二步是在二期工程投产前关闭东海燃料码头以东至上望新村浦沥段长约3.5km的养殖塘，目前已经开始启动。在第一步养殖塘搬迁后，本工程应急排放管与下游养殖塘取水口的最近间距是1.5km。

本工程营运前养殖塘全部搬迁，所以营运期不会对渔业生产造成影响。施工期则由于施工作业造成作业区附近海域悬浮物浓度上升，导致水体浊度增大，透明度降低，当SS增量超过10%时将无法满足养殖用水要求，SS超标海水可能通过取水口进入养殖塘对渔业生产造成影响。本工程排放管施工范围较小，在排放管两侧约各30m的范围内，与现有养殖塘取水口的最近间距约1.5km，悬浮泥沙经沉淀稀释等作用，在取水口处的浓度增量不会超过10%，且一般情况下，养殖取水是在涨潮时进行，而施工都必须安排在退潮时，二者不同步。因此，本工程施工基本不会对围塘养殖造成影响。

(4)施工船舶对海洋生态影响分析

本项目施工船舶含油污水收集至岸上，委托有资质的单位接收处理，因此正常情况下，施工船舶含油污水对海洋生态环境基本无影响。若施工过程中，船舶发生碰撞导致溢油事故，则会对浮游生物、底栖生物、游泳生物以及滨海自然环境产生较大的影响和破坏，因此施工期间，应采取相应措施防范或避免船舶因碰撞等事故而产生燃油泄漏入海污染海洋环境。

(5)其他影响分析

排放管施工还将造成作业区附近海域悬浮物浓度上升，导致水体浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的繁殖生长。研究表明，当水体中含沙量持续96小时达到3.0g/L时，藻类生长速率降低20-30%。

此外，悬浮泥沙还表现在对浮游动物的生长率、摄食率的影响等。悬浮泥沙对浮游植物的影响与其生物量呈负相关；且悬浮泥沙降低了水体透明度，抑制了浮游植物的光合作用；同时悬浮泥沙阻碍了水中的气体交换，也影响了浮游植物的光合作用效率。因此，当水中的悬浮物含量较高时，浮游植物的生物量将受到一定的抑制作用，从而对浮游动物的也造成抑制作用。

总体而言，本工程由于施工范围小且施工周期短，悬浮泥沙的影响是不大的。

### 6.2.2海域水环境影响分析

(1)生活污水

根据建设单位提供的项目施工组织方案，排放管施工时间约为90天，参加人数为20人/天。按每人每天用水100L，排水系数0.85计算，则施工期间产生生活污水约153吨。施工期间共产生COD约45.9kg，NH3-N约5.4kg。本工程建设中，一部分作业在岸上，另有一部分员工生活在船上，生活污水产生量较小且单一，由于主体工程已经在建设，本项目可以利用已有的卫生设施、临时厕所、污水隔油池等设施进行处理，该废水对海域水质环境不会产生较大影响。

(2)施工船舶机舱含油废水

船舶动力等系统的漏油汇集于机舱底，以及机舱清洗产生的废水即为机舱含油废水，该废水的主要污染因子是石油类，石油类含量一般为3000 mg/L。

根据建设单位提供资料，施工船舶吨位都小于200吨，根据类比调查每艘船舶约每天产生含油污水量0.1t，项目作业船舶在4~5艘左右，施工船舶作业时间约维持45天，预计产生含油废水18t，含油浓度按3000mg/L计算，则产生石油类54kg。根据2007年5月1日实施的交通部《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，禁止船舶向沿岸海域排放油类污染物，船舶产生的油类污染物必须定期排放至岸上或水上移动接收设施。除机舱通岸接头(接收出口)管系外，船舶的油污水系统的排放阀以及能够替代该系统工作的其它系统与油污水管路直接相连的阀门应予以铅封。因此船舶油污水基本不会对工程海域水环境产生不良影响。

(3)悬浮泥沙影响分析

排海管线施工过程中沟槽开挖、施工机械、抛石填埋、船舶扰动水体等还将造成海域潮滩沉积物悬浮，局部海域SS浓度增加，其中大颗粒的砂粒（粒径>0.063mm）将随海流运动沉积在附近海域,而小粒径的粉砂和泥粒会随海流漂散,影响范围较大一些。水体中的SS增加会抑制浮游植物的生长，也会影响浮游植物的光合作用强度，从而影响该区域的海洋初级生产力。

根据沟槽开挖强度，类比同类舟山岛北污水处理厂(一期)排海管道项目，确定本工程沟槽开挖悬浮泥沙的产生量约为1.2kg/S。根据类比预测结果，施工过程中，水体的SS最大浓度增量均在50mg/L以内，且在工程区的局部范围内，因此该源强的悬沙浓度增量也不会对水质造成明显的影响。

### 6.2.3海域沉积物影响分析

海域挖方74603.9万m3，其中回填方约71211.2万m3，砂石垫层约3021.5m3，砂石局部改变了原沉积物构成。管道埋设填方后，经原土上覆和自然回淤后对环境影响不大；工程管线都经防腐处理，海域环境对管道腐蚀性较小。

工程管道服务期满后如将管道弃置原地，海底管道会长期暴露在海底或浅层海底土中，在海水作用下，管道内层的金属物质将被腐蚀、溶出，在一定程度上影响海底层积物环境和海水水质环境。因此，在海底管道服务期满后，建议对海底管道进行回收等相关处理。

### 6.2.4施工船舶对航道影响分析

(1)施工船舶自身通航安全分析

本工程排放管采用水下沟槽开挖及沉管的施工工艺。沟槽开挖通过抓斗式挖泥船挖泥至施工区附近堆放或用运泥船运至后方废弃养殖塘堆放，类比同类型工程，需要挖泥船2艘、运泥船3~4艘。沉管施工需要3艘拖轮和3艘起重船。施工船舶吨位均在200吨以下，船舶施工所需水域的水深要求一般在2.27~3.42m。本工程施工水域水深为-2~-2.5m左右，挖泥船、起重船基本可以满足施工船舶吃水要求，其余施工时间较短的船舶可以在高平潮下施工作业，也能满足施工船舶的吃水要求。

(2)对水域通航影响分析

本工程排放管施工区域水域开阔，且与上下游码头距离较远，工程水域基本能满足施工船舶停泊与施工的要求。本次应急排放管位于飞云江航道北侧，距防洪堤线220m处，与航道被边线距离约200m，施工水域范围相对较小，施工船舶作业时不占用航道水域，对航道上通行船舶基本无影响。沟槽开挖的土方就近在施工区域堆放，用于回填，其中小部分弃方运至北侧防洪堤外的废弃养殖塘堆放。土方运输会增加施工区域的船流量，但所增加船流量在航道北侧约200m处，基本不会对主航道通航造成影响。

考虑到定位桩施工、管段拖运及管段沉放施工时，起重船及拖运船将在施工水域进行施工，多的时候有6~7艘施工船舶。由于施工水域距离航道边线较近，可能会对周边船舶通航产生一定的影响。为尽量减小由施工产生的对周边通航环境的影响，施工中必须规范操作，施工期间应由海事部门对施工水域进行通航通告告示，设置警示标志，施工船舶在海事部门指定的施工水域停泊与施工。施工船舶在指定的水域内抛锚，禁止抛锚影响航道。由于沉管施工定位精度要求较高，过往船舶通过附近水域时需减速慢行。

# 7营运期环境影响预测与评价

## 7.1水环境影响预测和评价

与一期工程环评时相比，江北污水处理厂尾水排放管长度、位置均发生了变化，而且现状水下地形也与当时不同，为了解二期工程工程实施后对海域水环境的影响，本报告采用数学模型方法重新对其进行分析预测。

### 7.1.1潮流计算模型

采用丹麦水力学研究所研制的平面二维数值模型MIKE21FM(2008)来研究工程海域的潮流场运动，该模型采用非结构三角网格剖分计算域，三角网格能较好的拟合陆边界，网格设计灵活且可随意控制网格疏密，该软件具有算法可靠、计算稳定、界面友好、前后处理功能强大等优点，已在全球70多个国家得到应用，有数百例成功算例，计算结果可靠，为国际所公认。MIKE21FM(2008)采用标准有限体积法进行水平空间离散，在时间上，采用一阶显式欧拉差分格式离散动量方程与输运方程。

(1)模型控制方程

质量守恒方程：

①

动量方程：

②

③

式中：

为水位

为静水深

H为总水深，H=h+

分别为x、y方向垂向平均流速

g为重力加速度，g=9.81m/s2

为柯氏力参数(，为计算海域所处地理纬度)

为谢才系数，，为曼宁系数

分别为x，y方向水平涡动粘滞系数

(2)定解条件

初始条件：

边界条件：固边界取法向流速为零，即；在潮滩区采用动边界处理；水边界采用预报潮位控制。

### 7.1.2模型设置

(1)模型计算区域

模型东侧水边界取温州洞头至南麂岛一线，南边界为南麂岛至琵琶门，西边界为飞云江上游宝香断面，北侧水边界取在洞头，整个计算域面积约3355km2，远大于项目所能影响的范围，计算区域见图7.1-1。

(2)计算域网格剖分

采用非结构三角形网格剖分计算域，通过网格生成模块，控制网格疏密及尺度，在项目附近海域进行网格加密，网格尺度一般在20-30m，能够较好的刻画项目前沿水下地形及岸线，保证足够的计算精度，在远离工程海域，网格相对稀疏，不同尺度网格之间通过设置实现平滑过渡。

计算域网格剖分见图7.1-2~图7.1-3。

(3)模型岸线及水下地形

海域潮流运动在很大程度上影响着水下地形，而水下地形的变化趋势及等深线的走向又对潮流运动起着引导与约束作用，水下地形资料的精确性对模型计算有着极其重要的影响。

计算域内大范围水下地形由海军航保部海图通过GIS数字化得到，工程附近海域采用最新测量的水下地形数据，共得到数字化水深点180,000个，所有数据基面均统一至平均海平面。

模型水下地形分布见图7.1-4。

图7.1-1  本项目所在位置和计算区域示意图

(4)边界条件

边界潮位由边界临时潮位站实测潮位过程控制。

(5)计算时间步长

模型计算时间步长根据CFL条件进行动态调整，确保模型计算稳定进行，平均时间步长0.5 s。

(6)床面糙率系数

根据实测水文资料对模型进行多次率定，曼宁系数取为0.017。

(7)水平涡动粘滞系数

采用考虑亚尺度网格效应的Smagorinsky (1963) 公式计算水平涡粘系数，表达式如下，，式中为常数，为特征混合长度，由计算得到。

(8)科氏力

取项目海域所在平均纬度，=27.50°。

图7.1-2  计算区域网格布置

图7.1-3  项目附近海域计算网格布置

### 7.1.3模式验证及模拟潮流场分析

(1)模式验证

模型验证采用2008年10月7日~15日获取的实测水文资料验证模型，实测水文站位置见图7.1-5。

模型验证结果见图7.1-6~图7.1-22，可见，计算潮位与实测潮位较吻合，高低潮位误差一般在±15cm以内，计算潮位与实测潮位相位基本一致。计算流速与实测资料吻合较好，涨落急流速和流速变化过程较为一致，流向的拟合亦较好，无论涨潮还是落潮与实测值相比，差值一般在15°以内。总体而言，单站潮位与潮流的计算结果较为满意，说明模型计算参数设置是准确、合理的，所构建的潮流模型是准确可靠的，可以用于工程后潮位、潮流的影响预测。

图7.1-5  2008年10月飞云江口水文调查站位分布

(2)模拟潮流场分析

结合数学模型计算结果，以下分别给出了海域涨急、落急等瞬时流态图7.1-23~图7.1-26。

·大范围流场分布

计算海域主要受M2分潮浙南分支的控制，且处于开阔海域，潮流为“顺时针”旋转流。涨潮初时，潮流从计算区域东北向流入计算域，流向为东北~西南向；之后随着涨潮过程的进行，潮流逐渐“顺时针”转为东南~西北向，并逐渐达到涨急流态，随后潮流继续“顺时针”旋转，当达到落急流态时，流向为东北~西南向。

飞云江潮流受地形影响，呈现明显的往复流特征，涨潮时口外先涨，潮波沿河道上溯，落潮时口外先落潮，随着落潮时间的延续，全河段表现为落潮流。

图7.1-23  大潮涨急流场（大范围）

图7.1-24  大潮落急流场（大范围）

图7.1-25 排放口附近大潮涨急流场

图7.1-26  排放口附近大潮落急流场

### 7.1.4水质计算模型

潮流是海域污染物稀释、运移的主要动力因子，在成功构建二维潮流模型基础上，通过添加对流—扩散计算模块，可预测计算污染物排放对海域水质的影响。

水质对流—扩散控制方程：

其中，分别表示方向的扩散系数，是物质浓度，为衰减系数，=，其中为排水口的流量，为污染物排放浓度。

初始条件：；

边界条件：闭边界上，浓度通量为零；

开边界上，当流向向外时，要求满足；

当外海向内流时，取边界值为零。

保守起见，计算中仅考虑污染物的扩散，不考虑其降解。

### 7.1.5计算方案

根据污染物排放种类，本报告采用COD、氨氮、总磷作为预测因子。

瑞安江北污水处理厂二期工程排放口尾水以连续方式排放，扩建后总排放量为14万t/d，排放水质按《城镇污水处理厂污染物排放》一级B标准，CODCr出水浓度为60 mg/l，氨氮8mg/l，总磷1mg/l，排放口位置见图7.1-27。

另选用-9m(满足全年任何时候水深至少达7m的要求)水深地形，出水按《污水海洋处置工程污染控制标准》，CODCr出水浓度为300mg/l，氨氮25mg/l，总磷8mg/l排放，作为比选方案。

图7.1-27   瑞安江北污水处理厂二期尾水排放口位置示意图

计算方案确定见表7.1-1。

表7.1-1  计算方案      单位：mg/L

| 方案 | 排放口 | 排放量（×104m3/d） | CODCr* | 氨氮 | 总磷 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 14 | 60 | 8 | 1 | P1正常排放贡献值 |
| 2 | P1 | 14 | 60 | 8 | 1 | P1正常排放并叠加本底 |
| 3 | P1 | 14 | 300 | 25 | 8 | P1处水深为-9m，按仅经过一级处理后排放尾水的贡献值 |

注：计算中叠加本底时取CODCr:CODMn＝2.5

对于本底值的取值，由于尾水排放口水域属于感潮河段，故COD指标取秋季海域水质监测点P17（因该测点距离排放口最近）在监测期间出现过的最大值2.34mg/l。氨氮、总磷由于海水水质标准中无相关标准，而非离子氨表征值受到温度、盐度和pH的影响较大，因此本评价仅采用增III类地表水氨氮、总磷指标进行评价，取2009年飞云江第三农业站监测断面（距排放口最近的飞云江常规监测断面）的监测值，分别为0.11mg/l、0.069mg/l。

为了较完整地描述污染物排放对海域水环境的影响，本次水质预测对于不同的潮型均予以考虑，污染物经10个潮周期的稀释扩散，浓度基本达到平衡后，求得在全潮过程各计算点出现的最大浓度增量，需要说明的是，这里所指的最大浓度增量是指各计算点曾经出现过的最大值，并不一定是同时出现的。

### 7.1.6计算结果

各污染物最大浓度增量、叠加值分布见图7.1-28~图7.1-36，各档浓度包络面积见表7.1-2。

表7.1-2  各污染物最大浓度包络面积    单位：hm2

| 方案 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二类海水标准 | 三类海水标准 | 四类海水标准 | III类地表水标准 | IV类地表水标准 | III类地表水标准 | IV类地表水标准 |
|  | >3mg/L | >4mg/L | >5mg/L | >1.0mg/L | >1.5mg/L | >0.2mg/L | >0.3mg/L |
| 2 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4423.4 | 71.9 | 24.1 | 20.2 | 5.1 | 49.4 | 12.7 |

以COD增量超过本底监测值的10%值作为水体受到明显影响的阈值，统计各方案该污染物对排放口下游的最大影响距离，见表7.1-3。

表7.1-3    尾水排放COD对下游影响最大距离

| 方案 | 本底值（mg/l） | 10%阈值（mg/l） | 达到该阈值的下游最远距离（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.34 | 0.234 | 1.83 |
| 3 |  |  | 12.8 |

由上述计算结果可见，3#方案对地表水及海水水质的影响要显著大于1#方案，说明本工程排放口方案从对水环境影响考虑是可行的。

### 7.1.7对水环境及敏感点影响评价

(1)对近岸海域水环境的影响

根据COD最大浓度叠加值包络面积预测结果，1#方案在叠加本底值后，排放口附近水域出现了4.41 hm2的超过二类海水水质标准区域，未出现超过三类、四类海水水质标准区域。而3#方案超二类海水水质面积很大，在本次计算范围内超标面积为4423.4hm2，超四类海水水质面积为24.1hm2。

计算结果表明本项目1#方案尾水排放能满足四类海水水质标准，而比选的3#方案则不能满足要求。

(2)对地表水环境的影响

在叠加本底值后，1#方案氨氮和总磷均未超过Ⅲ类地表水水质标准，而3#方案这两项指标均有超标，其中氨氮超标面积约20.2hm2，总磷超标面积约49.4hm2。

(3)对敏感点的影响分析

各方案尾水排放在敏感点处污染物最大增量见表7.1-4、7.1-5。

表7.1-4  1#方案尾水排放在敏感点处污染物浓度   单位：mg/L

| 方案编号 敏感点 | 污染因子 |
| --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 上望养殖场纳水口 | 贡献值 | 0.10 | 0.03 | 0.004 |
|  | 叠加值 | 2.44 | 0.14 | 0.073 |
| 宋埠西湾围垦养殖纳水口 | 贡献值 | 0.08 | 0.03 | 0.003 |
|  | 叠加值 | 2.42 | 0.14 | 0.072 |
| 丁山围塘养殖纳水口 | 贡献值 | 0.10 | 0.03 | 0.004 |
|  | 叠加值 | 2.44 | 0.14 | 0.073 |
| 阁巷重要渔业品种保护区 | 贡献值 | 0.07 | 0.02 | 0.003 |
|  | 叠加值 | 2.41 | 0.13 | 0.072 |
| 飞云江河口增殖区 | 贡献值 | 0.09 | 0.03 | 0.004 |
|  | 叠加值 | 2.43 | 0.14 | 0.073 |
| 飞云江河口外汇聚流生态保护区 | 贡献值 | 0.08 | 0.03 | 0.003 |
|  | 叠加值 | 2.42 | 0.14 | 0.072 |
| 浙南近岸一类区(与四类区交界处) | 贡献值 | 0.12 | 0.04 | 0.005 |
|  | 叠加值 | 2.46 | 0.15 | 0.074 |

表7.1-5  3#方案尾水排放在敏感点处污染物浓度   单位：mg/L

| 方案编号 敏感点 | 污染因子 |
| --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 上望养殖场纳水口 | 贡献值 | 0.70 | 0.13 | 0.05 |
|  | 叠加值 | 3.04 | 0.24 | 0.119 |
| 宋埠西湾围垦养殖纳水口 | 贡献值 | 0.64 | 0.13 | 0.04 |
|  | 叠加值 | 2.98 | 0.24 | 0.109 |
| 丁山围塘养殖纳水口 | 贡献值 | 0.73 | 0.15 | 0.05 |
|  | 叠加值 | 3.07 | 0.26 | 0.119 |
| 阁巷重要渔业品种保护区 | 贡献值 | 0.55 | 0.11 | 0.04 |
|  | 叠加值 | 2.89 | 0.22 | 0.109 |
| 飞云江河口增殖区 | 贡献值 | 0.80 | 0.16 | 0.04 |
|  | 叠加值 | 3.14 | 0.27 | 0.109 |
| 飞云江河口外汇聚流生态保护区 | 贡献值 | 0.60 | 0.15 | 0.04 |
|  | 叠加值 | 2.94 | 0.26 | 0.109 |
| 浙南近岸一类区(与四类区交界处) | 贡献值 | 0.92 | 0.17 | 0.06 |
|  | 叠加值 | 3.26 | 0.28 | 0.129 |

①1#方案对地表水环境中的敏感点影响

由上表可见，1#正常情况下，江北排放口尾水排放在叠加本底值后，在上望养殖场纳水口处COD、氨氮、总磷均可达到Ⅲ类地表水标准。

但考虑到上望养殖场与尾水排放口距离较近，区域环境风险较大，本评价建议对上望围塘养殖场实施搬迁，建设单位应相应给予一定的补偿。目前搬迁工作已经全面展开，相关文件及补偿协议见附件。

②1#方案对近岸海域水环境中的敏感点影响

根据浙江省近岸海域环境功能区规划(调整)，表7.1-4中各敏感点除上望养殖场纳水口位于四类区(执行四类海水水质标准)，其余敏感点均位于一类区(执行一类海水水质标准)。

根据预测结果，正常排放工况下，COD指标在宋埠西湾围垦养殖纳水口、丁山围塘养殖纳水口、阁巷重要渔业品种保护区、飞云江河口增殖区、飞云江河口外汇聚流生态保护区、浙南近岸一类区与四类区交界处均超过了一类海水水质标准，但这主要是由于本底值较高，本项目的贡献值并不大（氮、磷指标类似）。在各个敏感点处本工程尾水排放叠加本底后可达到二类海水水质标准。而作为渔业养殖及渔业资源保护区，二类水质能够满足要求，在各个敏感点处本工程尾水排放叠加本底后可达到二类海水水质标准。考虑到远期功能区划的调整，本工程排污管的设置对上述敏感点影响较小。

③1#方案与3#方案的比选

对敏感点的影响，3#与1#方案类似，均是在上望养殖场处能达标(四类海水标准)，在其他敏感点处超标(一类海水标准)，但3#方案的影响明显增加了不少，且在各个敏感点处本工程尾水排放叠加本底后均超出或接近二类海水水质标准。

## 7.2大气环境影响预测和评价

### 7.2.1污染气象分析

本次大气环境影响评价预测中使用的是瑞安市气象站2008年全年统计数据，在空间和时间上均符合HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则(大气环境)》对气象数据有效性的要求。

(1)温度

2008年瑞安市全年年平均温度的月变化见表7.2-1和图7.2-1。

表7.2-1      年平均温度月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 8.1 | 6.7 | 12.8 | 17.3 | 21.8 | 26.0 | 28.7 | 28.1 | 26.8 | 22.4 | 16.1 | 11.3 |

图7.2-1    年平均温度月变化曲线

(2)风速

统计2008年月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化，见表7.2-2、7.2-3。根据气象资料统计每月平均风速、各季每小时的平均风速变化情况，绘制平均年风速的月变化曲线和季小时平均风速的日变化曲线，见图7.2-2、7.2-3。

表7.2-2     年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |

表7.2-3     季小时平均风速的月变化

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.4 |
| 夏季 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.0 |
| 秋季 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
| 冬季 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| 夏季 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
| 秋季 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
| 冬季 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |

图7.2-2    年平均风速的月变化

图7.2-3    季小时平均风速的日变化曲线

(3)风向、风频

统计资料可以看出，全年各月主导风向角范围为0º～22.5º、90º～157.5º以及292.5º；从年均风频的季变化统计资料可以看出，该地区全年各季盛行风随季节而变化，冬季为WNW风(16.7%)；春季为E(13.9%)；夏季为ESE风(11.2%)；秋季为WNW风(13.1%)。详见表7.2-4~7.2-5及图7.2-4。

图7.2-4     年均风频的季变化及年均风频

表7.2-4      年均风频的月变化

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 15.2 | 13.3 | 6.6 | 6.3 | 10.9 | 4.3 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 9.3 | 12.5 | 4.0 | 8.2 | 3.4 |
| 二月 | 15.7 | 7.4 | 6.0 | 7.6 | 11.3 | 6.0 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 6.8 | 11.6 | 5.0 | 10.0 | 3.4 |
| 三月 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 4.3 | 12.6 | 14.0 | 5.4 | 4.5 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 3.4 | 13.9 | 20.2 | 2.4 | 2.7 | 3.7 |
| 四月 | 4.3 | 3.8 | 6.1 | 9.2 | 14.7 | 15.8 | 8.2 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 7.2 | 9.4 | 3.1 | 3.9 | 4.2 |
| 五月 | 1.1 | 3.8 | 5.2 | 8.9 | 14.2 | 16.4 | 9.4 | 5.5 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 6.6 | 11.3 | 2.4 | 2.6 | 3.5 |
| 六月 | 1.3 | 2.1 | 5.1 | 10.7 | 12.6 | 11.0 | 7.6 | 7.4 | 9.0 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 8.9 | 1.4 | 0.8 | 3.9 |
| 七月 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 9.0 | 9.4 | 12.0 | 15.2 | 12.9 | 6.2 | 2.4 | 2.8 | 5.4 | 5.0 | 8.1 | 3.5 | 1.9 | 1.9 |
| 八月 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 5.4 | 11.2 | 10.7 | 9.2 | 8.2 | 5.7 | 3.2 | 5.3 | 3.5 | 6.7 | 14.1 | 4.3 | 2.1 | 2.2 |
| 九月 | 7.7 | 14.0 | 4.9 | 9.8 | 10.4 | 9.1 | 6.6 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 5.1 | 13.2 | 2.9 | 2.7 | 1.5 |
| 十月 | 6.0 | 5.6 | 8.5 | 12.1 | 14.7 | 10.1 | 4.7 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 9.8 | 10.9 | 4.3 | 3.5 | 1.9 |
| 十一月 | 11.7 | 6.8 | 5.6 | 7.6 | 8.9 | 6.1 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 9.7 | 15.3 | 6.9 | 9.0 | 2.9 |
| 十二月 | 7.3 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 10.9 | 5.1 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 16.1 | 25.4 | 1.6 | 4.6 | 4.0 |

表7.2-5      年均风频的季变化及年均风频

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.5 | 3.2 | 4.7 | 7.5 | 13.9 | 15.4 | 7.7 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 9.2 | 13.7 | 2.6 | 3.0 | 3.8 |
| 夏季 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 8.4 | 11.1 | 11.2 | 10.7 | 9.5 | 7.0 | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 5.8 | 10.3 | 3.1 | 1.6 | 2.7 |
| 秋季 | 8.5 | 8.8 | 6.3 | 9.9 | 11.4 | 8.5 | 4.4 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 8.2 | 13.1 | 4.7 | 5.1 | 2.1 |
| 冬季 | 12.6 | 9.1 | 5.8 | 6.2 | 11.0 | 5.1 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 10.8 | 16.7 | 3.5 | 7.5 | 3.6 |
| 年平均 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 8.0 | 11.8 | 10.1 | 6.3 | 4.7 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 8.5 | 13.4 | 3.5 | 4.3 | 3.0 |

### 7.2.2评价思路、预测模式及预测参数

(1)评价思路

本次二期工程的实施必须以新带老削减部分一期工程的废气源强，因此有必要分析项目实施后的环境效益。具体评价思路为：(1)首先计算新增污染源的环境贡献浓度；叠加背景浓度。给出各敏感点的最终浓度范围；(2)计算出新增污染源，同时削减老污染源后对各敏感点最大浓度削减量和最小浓度削减量。

2、预测模式

采用AERMOD模式进行预测，AERMOD是稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期(年平均)的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围小于等于50km的一级、二级评价项目。

(3)源强参数

①新增污染源

本工程新增污染源见表7.2-6。废气污染源分布见污水处理厂平面布置图(附图4)。

表7.2-6   主要新增污染源一览表

| 序号 | 污染源 | 污染源类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格栅间、进水泵房、沉砂池曝气沉砂池 | 点源(1#滤池排气筒) |
| 2 | 储泥池、污泥脱水机房 | 点源(2#滤池排气筒) |
| 2 | 生化池 | 面源 |
| 3 | 二沉池 | 面源 |
| 4 | 格栅间、进水泵房、沉砂池曝气沉砂 | 面源 |
| 5 | 储泥池、污泥脱水机房 | 面源 |

根据工程分析，本项目新增点源、面源废气污染排放源强统计分别见表7.2-7和表7.2-8。

表7.2-7    新增点源废气源强统计一览表

| 点源编号 | 点源名称 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒 内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放 小时数 | 排放工况 | 评价因子排放源强 | 评价因子排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Name | H0 | H | D | V | T | Hr | Cond | 氨气 | H2S |
|  |  | m | M | m | m/s | K | h |  | mg/s | mg/s |
| 1 | 1#滤池 排气筒 | 4.4 | 15 | 1 | 5.12 | 293 | 8760 | 正常 | 7.787 | 0.087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 事故 | 77.87 | 0.87 |
| 2 | 2#滤池 排气筒 | 4.4 | 15 | 1 | 5.12 | 293 | 8760 | 正常 | 19.22 | 2.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 事故 | 192.2 | 21.5 |

表7.2-8    新增面源废气源强统计一览表

| 构筑物 (排放高度) | 排放速率(mg/s·m2) | 构筑物尺寸 | 污染物产生量(mg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氨气 | H2S | m | 数量 | 氨气 | H2S |
| 生化池(2.1m) | 0.0106 | 0.00013 | 97.2*85 | 1 | 87.578 | 1.074 |
| 二沉池(1.35m) | 0.002 | 0.00005 | Φ36 | 4 | 8.138 | 0.203 |
| 沉砂池(3m) | 0.206 | 0.0023 | 43.8*9.6 | 1 | 8.652 | 0.097 |
| 储泥池、污泥脱水机房(0m) | 0.412 | 0.046 | 30*17 | 1 | 21.36 | 2.39 |

②削减老污染源

本工程削减老污染源见表7.2-9，均为面源。削减老污染源面源源强统计见表7.2-10。

表7.2-9   削减老污染源一览表

| 污染源 | 污染源类型 |
| --- | --- |
| 格栅间、进水泵房、沉砂池曝气沉砂池 | 面源 |
| 储泥池、污泥脱水机房 | 面源 |

表7.2-10    削减老污染源面源废气源强统计一览表

| 构筑物 (排放高度) | 排放速率(mg/s·m2) | 构筑物面积 | 污染物削减量(mg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氨气 | H2S | m2 | 氨气 | H2S |
| 格栅间、进水泵房、沉砂池(3m) | 0.206 | 0.0023 | 517 | 95.85 | 1.07 |
| 储泥池、污泥脱水机房(2.2m) | 0.412 | 0.046 | 518.5 | 192.24 | 21.51 |

(4)特征污染物本底值选取

本次环评对区域特征污染因子的补充监测结果(监测结果见报告表5.1-5及表5.1-6)。本次预测敏感点若为现状监测点，则本底值取其相应监测结果的最大值；预测敏感点若不是现状监测点，则本底值取本次所有现状监测值中的最大值。各预测点本底值取值情况见表7.2-11。

表7.2-11    评价各预测点特征污染物本底值一览表

| 序号 | 预测点名称 | 本底值取值 (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 飞云江农场第四分场(现状监测点) | 0.08 | 0.005 |
| 2 | 八十亩村 | 0.16 | 0.006 |
| 3 | 新村(现状监测点) | 0.16 | 0.006 |
| 4 | 南隅村(现状监测点) | 0.09 | 0.004 |
| 5 | 北隅村 | 0.16 | 0.006 |
| 6 | 肖宅村(现状监测点) | 0.09 | 0.004 |
| 7 | 塘头村(现状监测点) | 0.11 | 0.004 |
| 8 | 界路头 | 0.16 | 0.006 |

### 7.2.3新增污染源影响预测与评价

设置2组环境空气影响预测方案，见表7.2-12。

表7.2-12   本项目环境空气影响预测方案一览表

| 预测方案 | 排放工况 | 预测因子 | 计算点 | 预测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常排放 | 氨气、硫化氢 | 敏感点、最大地面浓度点、4个厂界 | 小时浓度 |
| 2 | 事故排放（生物滤池处理率为0） |  |  |  |

7.2.3.1正常工况新增污染源影响预测与评价

废气污染物正常排放工况下，NH3、H2S小时落地浓度等值线图详见图7.2-5~7.2-6。

(1)敏感点影响预测与评价

预测得到评价范围内各敏感点NH3、H2S最大小时落地浓度值见表7.2-13。表中可见，污染物正常排放工况条件下，各敏感点NH3、H2S指标小时浓度最大贡献值均较小，均能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求。

表7.2-13  评价范围内各敏感点小时浓度一览表

| 序号 | 敏感点 名称 | 小时浓度最大贡献值 (μg/m3) | 小时浓度叠加值 (μg/m3) | 占标率(%) | 出现时间 (月/日/时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 1 | 飞云江农场四分场 | 54.66 | 0.75 | 134.66 | 5.75 | 67 | 58 | 08/26/22 | 08/26/22 |
| 2 | 八十亩村 | 22.37 | 0.31 | 182.37 | 6.31 | 91 | 63 | 09/03/22 | 09/03/22 |
| 3 | 新村 | 32.23 | 0.52 | 192.23 | 6.52 | 96 | 65 | 12/26/21 | 03/09/21 |
| 4 | 南隅村 | 17.9 | 0.37 | 107.9 | 4.37 | 54 | 44 | 06/27/21 | 12/12/19 |
| 5 | 北隅村 | 15.30 | 0.24 | 175.3 | 6.24 | 88 | 62 | 08/11/21 | 08/11/21 |
| 6 | 肖宅村 | 21.25 | 0.31 | 111.25 | 4.31 | 56 | 43 | 05/06/22 | 05/06/22 |
| 7 | 塘头村 | 10.95 | 0.26 | 120.95 | 4.26 | 60 | 43 | 05/03/24 | 05/03/24 |
| 8 | 界路头 | 9.17 | 0.19 | 169.17 | 6.19 | 85 | 62 | 06/15/03 | 06/27/21 |

(2)最大落地浓度和厂界浓度预测

①最大落地浓度预测分析

根据预测计算，正常工况下，评价区域内最大落地小时浓度情况见表7.2-14。

表7.2-14   最大落地小时浓度情况表

| 出现时间 (月/日/时) | 出现位置 | 最大小时浓度贡献值 (μg/m3) |
| --- | --- | --- |
| NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 01/01/03 | 10/02/22 | 厂区内 | 600.55 | 7.52 |

由表7.2-14预测结果分析可知，工程实施后NH3、H2S废气排放产生的最大地面小时浓度贡献值较大，NH3、H2S最大地面小时浓度贡献值可分别达600.55μg/m3、7.52μg/m3，落地点均位于厂界以内。

②厂界浓度预测分析

根据计算结果，各厂界预测点全年污染物最大落地小时浓度见表7.2-15。

表7.2-15   各厂界全年污染物最大落地小时浓度（贡献值）

| 序号 | 名 称 | 贡献值(μg/m3) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨气浓度 | H2S浓度 | 氨气 | H2S |
| 1 | 东厂界 | 334.76 | 4.11 | 是 | 是 |
| 2 | 西厂界 | 159.62 | 1.96 | 是 | 是 |
| 3 | 南厂界 | 249.73 | 3.15 | 是 | 是 |
| 4 | 北厂界 | 385.05 | 4.99 | 是 | 是 |

③小结

工程实施后NH3、H2S废气排放产生的最大地面小时浓度贡献值较大，NH3、H2S最大地面小时浓度贡献值可分别达600.55μg/m3、7.52μg/m3，落地点均位于厂界以内。但NH3、H2S厂界浓度贡献值均可满足相应标准要求（NH31.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3）。

根据导则要求，无组织排放废气厂界浓度能满足相应排放监控浓度要求，但不能达到环境质量标准要求，应设置大气环境防护距离，防止无组织废气排放对附近居住环境的影响，保护人群健康。

7.2.3.2事故工况新增污染源影响预测与评价

废气污染物事故排放工况下，NH3、H2S小时落地浓度等值线图详见图7.2-7~7.2-8。

(1)敏感点影响预测与评价

预测得到评价范围内各敏感点NH3、H2S最大小时落地浓度值见表7.2-16。与正常排放工况相比，在事故排放工况条件下，各敏感点NH3、H2S指标小时浓度最大贡献值有所增加，除“新村”敏感点外，其余敏感点NH3指标均能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求，“新村”敏感点超标倍数为0.02；而H2S指标均能满足标准限值要求。

表7.2-16  评价范围内各敏感点小时浓度一览表

| 序号 | 敏感点 名称 | 小时浓度最大贡献值 (μg/m3) | 小时浓度叠加值 (μg/m3) | 占标率(%) | 出现时间 (月/日/时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 1 | 飞云江农场第四分场 | 59.92 | 3.18 | 139.92 | 8.18 | 70 | 82 | 08/26/22 | 05/08/03 |
| 2 | 八十亩村 | 28.36 | 1.86 | 188.36 | 7.86 | 94 | 79 | 09/03/22 | 04/05/01 |
| 3 | 新村 | 44.72 | 2.25 | 204.72 | 8.25 | 102 | 83 | 12/26/21 | 08/29/04 |
| 4 | 南隅村 | 33.75 | 1.88 | 123.75 | 5.88 | 62 | 59 | 06/27/21 | 09/21/01 |
| 5 | 北隅村 | 22.39 | 1.44 | 182.39 | 7.44 | 91 | 74 | 08/11/21 | 03/31/21 |
| 6 | 肖宅村 | 25.65 | 1.35 | 115.65 | 5.35 | 58 | 54 | 05/06/22 | 08/04/01 |
| 7 | 塘头村 | 24.76 | 1.46 | 134.76 | 5.46 | 67 | 55 | 05/03/24 | 01/20/19 |
| 8 | 界路头 | 17.92 | 1.18 | 177.92 | 7.18 | 89 | 72 | 06/15/03 | 12/12/19 |

(2)最大落地浓度和厂界浓度预测

①最大落地浓度预测分析

根据预测计算，事故工况下，评价区域内最大落地小时浓度情况见表7.2-17。

表7.2-17   最大落地小时浓度情况表

| 出现时间 (月/日/时) | 出现位置 | 最大小时贡献值(μg/m3) |
| --- | --- | --- |
| NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 01/01/03 | 10/02/22 | 厂区内 | 601.35 | 7.61 |

由表7.2-17预测结果分析可知，工程实施后NH3、H2S废气排放产生的最大地面小时浓度贡献值较大，NH3、H2S最大地面小时浓度贡献值可分别达601.35μg/m3、7.61μg/m3，落地点均位于厂界以内。

②厂界浓度预测分析

根据计算结果，各厂界预测点全年污染物最大落地小时浓度见表7.2-18。

表7.2-18  各厂界全年污染物最大落地小时浓度(贡献值)

| 序号 | 名 称 | 贡献值(μg/m3) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨气浓度 | H2S浓度 | 氨气 | H2S |
| 1 | 东厂界 | 334.79 | 4.99 | 是 | 是 |
| 2 | 西厂界 | 159.64 | 4.67 | 是 | 是 |
| 3 | 南厂界 | 249.82 | 3.15 | 是 | 是 |
| 4 | 北厂界 | 385.15 | 4.47 | 是 | 是 |

③小结

工程实施后NH3、H2S废气排放产生的最大地面小时浓度贡献值较大，NH3、H2S最大地面小时浓度贡献值可分别达601.35μg/m3、7.61μg/m3，落地点均位于厂界以内。但NH3、H2S厂界浓度贡献值均可满足相应标准要求(NH3 1.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3)，达标排放是可行的。

### 7.2.4“以新带老”环境效益分析

二期工程臭气处理以新带老后，产生的环境效益见表7.2-19。

表7.2-19   项目实施除臭设施后对环境贡献值

| 敏感点 | 小时浓度(μg/m3) |
| --- | --- |
|  | 氨气 | H2S |
| 飞云江农场第四分场 | -113.03~0 | -12.51~0 |
| 八十亩村 | -63.99~0 | -7.32~0 |
| 新村 | -31.98~0 | -6.04~0 |
| 南隅村 | -47.58~0 | -5.58~0 |
| 北隅村 | -24.53~0 | -3.47~0 |
| 肖宅村 | -34.29~0 | -5.14~0 |
| 塘头村 | -12.59~0 | -2.26~0 |
| 界路头 | -12.48~0 | -2.20~0 |
| 备注：负值代表浓度削减 |

根据工程分析，二期工程建成后，采取生物除臭措施后NH3和H2S排放源强比现状(一期工程)分别降低了26%和54%。根据表7.2-20中预测结果，实施生物除臭后环境效益明显，各敏感点NH3和H2S浓度均有一定程度的削减。

### 7.2.5大气环境防护距离及卫生防护距离

7.2.5.1大气环境防护距离和卫生防护距离的计算

按HJ2.2-2008《环境影响评价导则(大气环境)》及GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算大气环境防护距离及卫生防护距离，以单个污染工段作为一个整体考虑，取计算结果大者作为最终设置的距离。计算见表7.2-20、表7.2-21。

表7.2-20   大气环境防护距离计算结果

| 构筑物 (排放高度) | 排放速率(mg/s) | 构筑物尺寸 | 大气防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氨气 | H2S | m | 数量 | 氨气 | H2S |
| 生化池(2.1m) | 87.578 | 1.074 | 97.2*85 | 1 | 无超标点 | 无超标点 |
| 二沉池(1.35m) | 8.138 | 0.203 | Φ36 | 4 | 无超标点 | 无超标点 |
| 沉砂池(3.0m) | 8.652 | 0.097 | 33.5*32.5 | 1 | 无超标点 | 无超标点 |
| 储泥池、污泥脱水机房(0m) | 21.36 | 2.39 | 30*17 | 1 | 60 | 100 |

表7.2-21   卫生防护距离计算结果

| 构筑物 (排放高度) | 排放速率(mg/s) | 构筑物尺寸 | 卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氨气 | H2S | m | 数量 | 氨气 | H2S |
| 生化池(2.1m) | 87.578 | 1.074 | 97.2*85 | 1 | 50 | 300 |
| 二沉池(1.35m) | 8.138 | 0.203 | Φ36 | 4 | 50 | 50 |
| 沉砂池(3.0m) | 8.652 | 0.097 | 33.5*32.5 | 1 | 50 | 50 |
| 储泥池、污泥脱水机房(0m) | 21.36 | 2.39 | 30*17 | 1 | 100 | 200 |

根据表7.2-20中计算结果，大气环境防护距离为100m；根据表7.2-21中计算结果，大气卫生防护距离取值为300m(至厂界起算)。因此取大值300m作为本工程的防护距离，这与瑞安市江北污水处理厂一期工程环评要求的300m卫生防护距离是一致的。有关规划部门不得在大气环境防护距离范围内规划建设新的居住点或其它敏感建筑物。根据区域现状和瑞安市城市总体规划，目前防护距离设置范围内现状和规划均没有敏感点，可满足防护距离设置要求。

无组织卫生防护距离的包络线见图7.2-9。

7.2.5.2大气环境防护距离的类比调查

为了解污水处理厂臭气扩散情况，上海曾对此做了专门调查，组织了10名30岁以下无烟酒嗜好的未婚男女青年进行现场臭味嗅闻，现状调查将臭味强度分成六级，见表7.2-22，调查时的气温为12℃，风速为4.5m/s，调查结果见表7.2-23。

表7.2-22   臭气强度分级表

| 强度 | 指 标 |
| --- | --- |
| 0 | 无气味 |
| 1 | 勉强能感觉到气味(感觉阈值) |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质(识别阈值) |
| 3 | 很容易感觉到气味 |
| 4 | 强烈的气味 |
| 5 | 无法忍受的极强气味 |

表7.2-23      污水处理厂臭气类比调查结果

| 风向 | 距离 | 嗅闻人员感觉比例 (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 上风向 | 5 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 20 | 100 |  |  |  |  |  |
| 下风向 | 5 |  |  |  |  | 600 | 40 |
|  | 30 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | 50 |  |  |  | 20 | 80 |  |
|  | 70 |  |  |  | 40 | 60 |  |
|  | 100 |  |  | 20 | 70 | 10 |  |
|  | 200 |  | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 300 |  | 80 | 20 |  |  |  |

由表7.2-23可知，在污水处理厂处理单元上风向的20m处，100%的调查人员只能勉强感觉到气味，而在下风向100m处，仍有80%的调查人员很容易感觉到气味，而到200m处，仍有50%的调查人员感觉到气味很弱，但能分辨其性质，只有到300m处，才使80%的调查人员勉强能感觉到气味，因此可认为设置本项目现有厂区厂界外300m为卫生防护距离是合适的。

## 7.3声环境、固废影响分析

### 7.3.1声环境影响分析

(1)噪声源强

本工程噪声主要来自脱水机、鼓风机、格栅机、水泵等设备产生的噪声，根据一期工程竣工环保验收监测结果，这些主要设备噪声声级见表7.3-1。根据表中噪声源强的情况，本评价重点预测分析脱水机房和鼓风机房的噪声影响。

表7.3-1  主要噪声源监测结果

| 序号 | 噪声源名称 | 声源时间特性 | 测量位置 | 等效声级LAeq(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机 | 间歇运行 | 距设备1m处 | 80.9 |
| 2 | 鼓风机 | 24h连续 | 距设备1m处 | 82.5 |
| 3 | 进水泵 | 间歇运行 | 距设备1m处 | 56.6 |
| 4 | 格栅机 | 24h连续 | 距设备1m处 | 66.8 |

(2)预测模式

①工业噪声模式

本工程主要声源均为室内声源，采用室内声源的工业噪声预测模式进行预测，并考虑房屋的隔声。模式如下：

Lp＝Lw－∑Ai

式中：Lp－受声点的声压级，dB；

∑Ai－声波在传播过程中各种因素引起的衰减量，dB；

Lw－整体声源的声功率级，dB。

∑Ai传播过程的衰减量主要考虑距离衰减和屏障衰减，距离衰减计算式为：

Ar＝10lg(2πr2)

屏障衰减考虑厂界围墙影响，按经验取值。

a、Lw的计算

Lw＝Lpi+10lgS

式中：Lpi－整体声源四周的声压级平均值，dB；

S－整体声源面积，m2。

b、Lpi的计算

Lpi =LOCT1-(TLOCT+6)  而LOCT1=LωOCT+10lg(Q/4πr2+4/R)

LOCT1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

LωOCT为某个声源的倍频带声功率；

TLOCT表示隔墙(或窗户)的传输损失；

Q为室内空间指向性因子；

R为房间常数，R=S1*a/(1-a) ；

S1指房间内壁面积，包括屋顶面积，m2；

a是内壁平均吸声系数。

②总等效声级

对于多个噪声源在受声点处的总等效声级，采用下式计算：

式中：Leqi——为第i声源对某受声点的等效声级，dB。

(3)预测参数取值

室内声源位于房间中心，因此Q取值1；

内壁平均吸声系数a取0.01；

TLOCT取值20；

厂界围墙隔声效果取5。

(4)声环境预测结果

根据项目总平面布置图，本项目鼓风机房及脱水机房均布置于厂区的中侧。本工程声环境影响评价范围内无居民、学校、医院等敏感点，预测中仅考虑厂界噪声。以整体声源预测，各构筑物的几何中心到各侧厂界距离详见表7.3-2。

表7.3-2      整体声源几何中心到各厂界最近距离    单位：m

| 预测点位 | 鼓风机房 | 脱水机房 |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 320 | 300 |
| 南厂界 | 200 | 70 |
| 西厂界 | 260 | 270 |
| 北厂界 | 100 | 310 |

经过计算得到的本工程生产噪声厂界预测值，详见表7.3-3。

表7.3-3    本工程厂界噪声预测结果     单位：dB(A)

| 预测点位 | 贡献值 |
| --- | --- |
| 东厂界 | 31.6 |
| 南厂界 | 36.1 |
| 西厂界 | 31.3 |
| 北厂界 | 36.4 |

由表7.3-3可知，厂界噪声值在昼夜间均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对声环境不造成超标影响。

### 7.3.2固废影响分析

7.3.2.1污泥处置现状及发展趋势

调查资料表明，现阶段我国污泥处置的主要方法中，污泥农用约占44.8%，陆地填埋约占31%，其他处置约占10.5%，未经处置约占13.7%。污水处理厂污泥处理主要工艺流程有如下3种。

表7.3-4    国内已建城市污水处理厂污泥处理流程

| 序号 | 污泥处理流程 | 应用比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩池—消化池(好氧或厌氧)—其他(脱水或干化场)—最终处置 | 40.53% |
| 2 | 浓缩—其他(脱水或干化场)—最终处置 | 55.42% |
| 3 | 双层沉淀池污泥—其他(干化场等)—最终处置 | 4.05% |

我国目前污泥处置以填埋为主，综合利用实例不多，大规模污泥处置问题尚未提上日程，仍停留在技术研究阶段。但不论何种处置方法，减小体积、提高含固率都是污泥处置难以回避的重要环节。在我国占比例最大的污泥农用处置方式，存在一定的隐患和风险。目前我国还没有出台污泥农用规范，污泥农用可能造成的污染问题还未引起足够重视。多数研究表明，污泥有害成分进入土壤后一般不会立刻表现出其不利影响，但若长期大量使用则会出现明显的负面效应。现阶段污泥填埋也是较为常见的处置方式，但造成的问题较多：一是消耗大量的土地资源、二是产生大量的渗滤液、三是填埋产生的废气污染环境。而污泥建材利用是近年来出现的污泥资源化方式的一种，是利用污泥及其焚烧产物制造砖块、水泥、陶粒等，但目前在我国应用实例较少。

7.3.2.2瑞安市污泥处置规划

为落实浙江省政府《“811”环境保护新三年行动实施方案》有关污泥处置的目标要求，瑞安市专门委托上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司编制了《瑞安市市域污水处理厂污泥处置专项规划》。结合国内外工程经验及瑞安市实际情况，专项规划中明确：江北污水处理厂污泥近期采用填埋，远期采用建材利用的处置方式；近期在江北污水处理厂内建设污泥深度脱水车间，远期优先将污泥送至垃圾焚烧厂与垃圾混合焚烧，如无法混合燃烧，则必须单独建设污泥干化焚烧厂。

7.3.2.3污泥填埋的环境影响分析

(1)填埋处置的必要性与可行性

①必要性

年12月，杭州市固体废弃物处理有限公司环境监测站和浙江省煤炭地质勘察院煤炭质量监测中心对瑞安市江北污水处理厂污泥进行了检测。表7.3-4为绝干污泥中的部分重金属含量检测结果。

表7.3-4    绝干污泥中部分重金属含量检测结果

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率% | 1.00 |
| 2 | 铬(mg/kg) | 382 |
| 3 | 铜(mg/kg) | 199 |
| 4 | 铅(mg/kg) | 102 |
| 5 | 锌(mg/kg) | 2560 |
| 6 | 镍(mg/kg) | 75.9 |
| 7 | 镉(mg/kg) | 3.91 |
| 8 | 砷(mg/kg) | 5.14 |
| 9 | 汞(mg/kg) | 4.25 |
| 10 | 总氰化物(mg/kg) | 0.168 |
| 11 | 氟化物(mg/kg) | 382 |

脱水污泥重金属含量分析表明，重金属锌含量较高，超过污泥农用泥质标准中锌含量限值( < 500mg/kg)及污泥园林绿化用泥质标准中酸性土壤中锌含量限值( < 2000mg/kg)。根据检测结果，污泥现阶段不能农用或作为绿化用泥，只能以填埋处置作为过渡性的处置方式，远期焚烧后作为建材原料加以利用。

②可行性

具体见本报告4.2.6章节。

(2)填埋处置影响分析

污泥填埋对环境的影响主要是渗水对地表水、地下水体的可能污染。为了解污泥渗滤水的污染程度，我院曾将杭州某污水处理厂的污泥、城市新鲜垃圾分别与水按1:1的体积浸泡，测定不同浸泡时间浸泡液中重金属含量，结果见表7.3-5。从结果可以看出，污泥浸出液中重金属含量除锌以外均比一般垃圾低。因此污泥填埋其渗滤液对水体的影响基本上与城市垃圾相同，填埋处理对环境的影响是可以接受的。

表7.3-5   不同浸泡时间垃圾与污泥浸泡液中重金属含量   单位：mg/L

| 浸泡时间 项 目 | 1小时 | 2小时 | 4小时 | 8小时 | 24小时 | 48小时 | 地表水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ类标准 |
| 锌 | 污泥 | 1.11 | 2.73 | 3.70 | / | 3.32 | 4.14 | 1.0 |
|  | 垃圾 | 1.22 | 1.07 | 1.32 | 1.12 | 1.68 | 1.80 |  |
| 铜 | 污泥 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | / | 0.10 | 0.11 | 1.0 |
|  | 垃圾 | 0.09 | 0.120 | 0.168 | 0.136 | 0.174 | 0.144 |  |
| 铅 | 污泥 | 4.35 ×10-3 | 4.31 ×10-3 | 5.39 ×10-3 | / | 8.49 ×10-3 | 9.58 ×10-3 | 0.05 |
|  | 垃圾 | 0.033 | 0.048 | 0.078 | 0.048 | 0.065 | 0.062 |  |
| 六价铬 | 污泥 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | / | 0.068 | 0.075 | 0.05 |
|  | 垃圾 | 0.113 | 0.128 | 0.132 | 0.127 | 0.128 | 0.124 |  |
| 镉 | 污泥 | 0.75 ×10-3 | 0.77 ×10-3 | 1.03 ×10-3 | / | 1.23 ×10-3 | 1.2 ×10-3 | 0.005 |
|  | 垃圾 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |
| 汞 | 污泥 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0001 |
|  | 垃圾 | 0.154 ×10-3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.084 ×10-3 | 未检出 |  |

瑞安市政府专门在瑞安市无害化垃圾填埋场(即上望垃圾填埋场)生活垃圾填埋区划出60亩土地，用于污水处理厂污泥的填埋。上望垃圾填埋场总占地面积为600亩，于2000年8月投入使用，主要负责瑞安市区及大部分乡镇的建筑、生活垃圾的无害化处理。填埋场分为生活垃圾及建筑垃圾两个填埋区，其中生活垃圾处理场为330亩，设计使用年限为8年，消纳能力为300吨/日。随着城市化进程和居民生活水平的提高，生活垃圾量激增，导致垃圾填埋场一直在超量填埋，且早在4年前就已超过了设计使用年限，目前仍处于超负荷填埋状态。目前有5亩用地专门用于污水处理厂一期工程污泥的填埋。

为解决这个问题，瑞安市政府已划定建筑垃圾填埋区部分区域作为瑞安市城市生活垃圾焚烧发电厂的建设用地。垃圾焚烧发电厂工程于2009年6月动工，预计2012年底投用，设计处理规模为1000吨/日，每年可焚烧处理城市生活垃圾33万吨，使瑞安市城市生活垃圾的无害化处理水平达到100%。对于置换出来的生活垃圾填埋场，将划出30亩专门用于江北污水处理厂二期工程倾倒污泥。因此现阶段污泥作填埋处置从技术上及场地上都是可行的。

(3)填埋处置前处理

为符合CJT249-2007《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》关于污泥填埋处置含水率低于60%的要求，污水处理厂将在二期工程上马深度脱水装置，使含水率从80%降至60%。现有含水率80%的脱水污泥注水至90%~95%，添加调理剂调理，而后经板框机压滤后，出泥含水率小于60%。

根据调查，目前浙江省内海宁水务集团下属负责海宁西片污水处理的盐仓污水处理厂、负责海宁中片污水处理的丁桥污水处理厂均引进了江苏明轩环保科技有限公司和河海大学合作开发的污泥固化/稳定化处置设备，该设备现有运行经验表明，脱水污泥经过固化/稳定后含水率可降低至60%。本工程拟引进类似设备对污泥进行固化处理，降低含水率，满足现阶段污泥处置要求。

7.3.2.4远期污泥焚烧及建材利用处置要求

江北污水处理厂污泥现阶段经深度脱水后作填埋处置，但这只是暂时性的过渡措施。瑞安市污泥处置专项规划已经提出远期将污泥焚烧后作为建材原料加以利用。从国内外污泥焚烧技术的发展现状和国内部分城市这几年的实践，污泥焚烧在技术上是比较可靠的，而且能最大程度地实现减量化、稳定化和无害化。干化和焚烧联合技术已经被证明为可靠和经济高效的，且污泥焚烧可以破坏全部有机质，烧死病原菌，并最大限度减少污泥的体积，焚烧后无机物则变成了极少量的灰烬，焚烧残渣在性质上发生了根本改变，且灰渣量少。目前瑞安市已经在污水处理厂东侧的上望垃圾填埋场内建造垃圾焚烧厂，并将于今年年底投用，污水处理厂的污泥首先考虑是与垃圾混合后焚烧。

2009年12月，杭州市固体废弃物处理有限公司环境监测站和浙江省煤炭地质勘察院煤炭质量监测中心对瑞安市江北污水处理厂污泥进行了检测。表7.3-4为脱水污泥的元素分析和工业分析数据。

表7.3-4  脱水污泥元素分析和工业分析检测结果

| 序号 | 检验项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 干燥基 | 收到基 |
| 全水分 % |  | / | 70.5 |
| 分析水分 % |  | 1.13 | / |
| 挥发分 % |  | 23.78 | 7.10 |
| 固定碳 % |  | 2.47 | 0.74 |
| 灰分 % |  | 72.62 | 21.67 |
| 高位发热量MJ/kg |  | 4.84 |  |
| 硫S % |  | 0.49 | 0.15 |
| 碳C % |  | 11.07 | 3.30 |
| 氢H % |  | 2.22 | 0.66 |
| 氮N % |  | 2.15 | 0.64 |
| 氧O % |  | / | / |
| 氯Cl % |  | / | / |
| 灰成分分析(氧化物) |
| 序号 | 检验项目 | 检验数据 |
| 1 | 二氧化硅SiO2 % | 56.14 |
| 2 | 三氧化二铝Al2O3 % | 7.69 |
| 3 | 三氧化二铁Fe2O3 % | 8.28 |
| 4 | 氧化钙CaO % | 1.84 |
| 5 | 氧化镁MgO % | 1.83 |
| 6 | 二氧化硫SO3 % | 0.96 |
| 7 | 二氧化钛TiO2 % | 1.23 |
| 8 | 氧化钾K2O % | 1.60 |
| 9 | 氧化钠Na2O % | 1.78 |
| 10 | 五氧化二磷P2O5 % | / |
| 11 | 二氧化锰MnO2 % | / |

分析结果表明，江北污水处理厂产生的污泥在含水率为70.5%的情况下，高位热值4.84MJ/kg，绝干污泥热值为6.87MJ/kg，污泥热值较低，灰分含量高(约21.67%)，而挥发分含量较低，仅为7.1%。污泥的无机组分中SiO2含量较高，总体上无机组分占灰分比例较大，与生活垃圾混合焚烧不一定能达到预期效果。

如果污泥无法满足上望垃圾焚烧厂的焚烧要求，则考虑单独建设污泥干化焚烧厂，采用流化床焚烧工艺。在江北污水处理厂厂区的西南侧预留了垃圾焚烧厂建设用地。污泥焚烧后的灰渣中重金属不易浸出，污泥灰可送入水泥厂掺合在原料中一并制作建材。

## 7.4其它环境影响分析

### 7.4.1生态环境影响分析

(1)尾水排放生态损失计算

由7.1小节计算结果，本工程尾水排放叠加本底值后造成COD超过二类海水标准的面积为4.41hm2，尾水排放口附近水深平均为4.5m，最大超标倍数不大于1。按照农业部SC/T9110-2007《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，对尾水排放造成的生物损失进行计算，结果见表7.4-1。

表7.4-1   工程尾水排放生态损失计算

| 指标 | 浮游植物密度 | 浮游动物密度 | 鱼卵仔鱼 | 成体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 2350000个/m3 | 79.75个/m3 | 1.275个/m2 | 0.00939尾/m3 |
| 超标倍数≤1时的损失率 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| 损失量计算结果 | 2.33×1010个 | 7.92×105个 | 562.3个 | 93.2尾 |

(2)尾水中有毒有害物质影响分析

根据工可报告，瑞安污水处理厂进水主要为生活污水及部分工业废水，其中工业废水占比例约15%，而有毒有害物质主要来源于工业废水，如总汞、总镉、总铬、总砷、总铅等重金属，以及总α放射性及总β放射性物质，也称为第一类污染物。根据瑞安市环保局《关于瑞安市江北污水处理厂二期工程环评采用标准的复函》，纳污范围内废水排入污水处理厂执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准；各企业第一类污染物纳管必须满足GB8978-1996中第一类污染物最高允许排放浓度，要求一律在车间或车间处理设施排放口采样，以控制其排入环境的总量。

本次二期工程污水处理规模为7万m3/d，其中工业废水1.05万m3/d，而工业废水中含有毒有害的水量所占比例较小，据当地市政部门的统计数据，所占比例低于30%，即3150m3/d。这部分有毒有害位置随处理后的生活污水和工业废水一起排入飞云江，排放浓度是GB8978-1996第一类污染物浓度的4.5%，浓度极低，不会对海洋生态和渔业生产造成明显影响。

排污口附近上望围塘养殖场分布于排污口上下游约6km的岸线，通过取水口在涨潮时从飞云江取水供养殖。根据本工程水环境预测分析结果(见表7.1-4)，COD指标在上望养殖纳水口附近达到四类海水水质标准；在宋埠西湾围垦养殖纳水口、丁山围塘养殖纳水口、阁巷重要渔业品种保护区、飞云江河口增殖区、浙南近岸一类区与四类区交界处均超过了一类海水水质标准。考虑到围塘养殖等水产养殖适用于二类海水水质，所以排污口附近不适合设置养殖取水口，且该处海洋环境功能区划为排污区。同时考虑到总汞、总镉等重金属类有毒有害物质的累积性毒性对渔业养殖等的影响，要求对尾水扩散区范围内的上望围塘养殖实施搬迁，而保留排污管。根据瑞安市人民政府的承诺函，将对排放口上下游沿堤塘线长约6km的围塘养殖进行搬迁。搬迁工作分二期进行，第一期从东海燃料码头以西至老肖宅浦沥段2.5km的堤外养殖场已经全部落实了搬迁协议且补偿已经到位，剩余3.5km的堤外养殖场将在二期工程投产前搬迁完毕。

(3)尾水排放对鱼类洄游的影响

本江段为咸淡水交汇区，不是重要鱼类的产卵场，也不是有丰富饵料的索饵场，但每年春季有溯河性鱼类进行生长洄游，上世纪80年代的《海洋与海岸带调查图集》中明确飞云江口是凤鳍鱼等溯河性鱼类的洄游通道。瑞安市海洋渔业局的相关统计材料表明随着水质、生态条件的变化，飞云江河口洄游鱼类数量逐年减少。已明确适用于洄游通道的水质标准有《渔业水质标准》(GB11607-89)和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。影响鱼类洄游的因素主要有河口的盐度、泥沙含量、水温、营养盐和有毒有害物质等，本工程在正常排污情况下，污染物浓度均能满足有关要求，根据数模计算结果，本工程14万吨/天的排污量导致的江面排污混合区宽度在30m左右，只占整个1.8km江道宽度的1.7%，处理达标尾水排放对江段目前的洄游鱼类影响不大。但在事故情况下，在局部江段的局部时段会出现大小不一的超二类海水水质污染带，不仅威胁渔业养殖，也会影响鱼类的洄游。

(4)尾水余氯对海洋生态影响分析

本工程尾水采用液氯消毒工艺去除其中的细菌、病毒等，以确保尾水安全的排入水体。氯对致病微生物有很强的灭活作用，但在杀灭水中病原微生物的同时，尾水中所含余氯直接排入水体，无论其是化合性或游离性余氯都将对鱼类或水生生物造成毒性影响。研究表明，由于鱼类不同，对氯的敏感性也不一样，一般是在0.1~0.001mg/L之间。水中余氯量只有0.014~0.029mg/L时，金鱼接触96h后，就会有50%死亡。水生无脊椎动物对氯的耐受力变化不如鱼类那么大，96h的半致死量一般是0.1mg/L。大型水蚤耐受氯的繁殖限度为0.005mg/L，当氯达到0.014mg/L时即死亡。当水中余氯为0.65~10.1mg/L时，藻类只与其接触5~10min(立即脱氯)，但生长依然受到了明显抑制。当水中余氯大于0.45mg/L，浮游水生植物接触几秒钟也会长时间受到抑制，可见氯对水生生态的影响很大。

美国国家环保局从1990年开始要求污水处理厂在残留余氯方面达到以下标准：氯消毒池末端和脱氯后氯的残留量分别达到1.0mg/L以上和0.10mg/L以下。瑞安市城市供水水质监测有限公司在瑞安污水处理厂一期工程高位井处对余氯的采样监测结果，尾水中余氯的排放浓度约0.79mg/L，表明脱氯后氯的残留量远高于0.1mg/L的标准。为保护飞云江河口水中生物体免受消毒尾水中余氯的毒性影响，必须对排入水体的余氯量进行严格控制。建议参照国外污水处理厂安装脱氯装置，降低尾水中总余氯量，使尾水中余氯和消毒副产物的潜在毒性最小。典型的脱氯工艺是添加过量的二氧化硫等还原性药剂，也可以选用活性炭脱氯，将尾水中余氯残留量控制在0.1mg/L以下。

### 7.4.2对海域沉积物的影响

瑞安江北污水处理厂排放口附近受纳水体为四类环境功能区。根据瑞安市环境保护局《关于瑞安市江北污水处理厂二期工程环境影响评价执行标准的复函》，本工程尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。污水处理厂尾水中主要物质是COD等有机污染物及N、P营养物质，可能会在排放口及混合区附近有一定的沉积，造成排放口及混合区附近沉积物有机质增高，营运期尾水排放一般不会对周围海域沉积物产生大的影响。

### 7.4.3对水动力及航道的影响

瑞安市污水处理工程排放口设置后，在一定程度上增加了飞云江河口段流量，改变了附近水域水流流态，一定程度上将对该河段的河床与航道产生影响。本评价引用温州市海港规划设计有限公司编制的《瑞安市污水处理工程排放口对航道及通航环境研究论证报告)》中有关研究成果加以说明。

7.4.3.1对水动力影响分析

本工程位于飞云江北岸，排放口位于规划航道北侧。排放口的设置，在一定程度上增加了河口段流量，导致其附近一定范围内水流流速大小、流向分布与及其流态均会发生一定的变化。由于排放口排出的水流含沙量较小，且出口流速较大，具有一定的输沙能力，由于排放水流的流向与涨落潮水流方向不一致，将在排放口周边形成回流，带走排放口附近及排放口上下游河段的泥沙，在排放口附近一定范围内将形成明显的冲刷潭。

由于回流的形成，对涨落潮流将产生一定的阻水作用，在一定程度上减小了涨落潮水流流速，局部区域将形成缓流区而导致泥沙落淤，水深减少。根据污水处理工程设计资料显示，喷口平均流速为1.88m/s。而根据瑞安潮汐站的水文资料，飞云江河口段平均涨潮流量为3000m3/s，平均涨潮流速为0.63m/s，平均落潮流量为3500m3/s，平均涨潮流速为0.71m/s，且喷口流速较大，但排水流量相当于涨落潮量的1/1000.从量级上看，排放口设置对周边水动力的整体影响较小。

7.4.3.2对航道的影响

污水排放口出来的水流一定程度上改变了其周边的水流流速及流态。规划航道在本河段位于飞云江的北侧，排放口与规划主航道距离相对较近，排放口出水可能会造成规划主航道上的水流紊乱，周边缓流区内水深可能会有少量减小，且对进出主航道的船舶安全通航造成一定的影响。排放口出水口离规划航道仍有120m的距离，基本不会成为船舶通航的障碍物，污水排放对目前本河段船舶通航及规划航道整体影响较小。飞云江航道整治工程即将实施，航道束水归槽后，污水排放口的设置对航道的影响将更小。

### 7.4.4水土保持

本节引用中国水电顾问集团华东勘测设计研究院编制的《瑞安市江北污水处理厂二期工程水土保持方案报告书》(送审稿)有关成果。

7.4.4.1工程征占地

瑞安市江北污水处理厂总占地面积24.0hm2，二期工程位于污水处理厂已征土地内(除排江管线区)，无需新增征地。二期工程征占地面积3.42hm2，其中永久占地3.04hm2，临时占地0.38hm2。工程占地面积见表7.4-1。

表7.4-1  工程征、占地面积表  单位：hm2

| 占地性质 | 主要功能区 | 合计 | 草地 | 水域及水利设施用地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其它草地 | 坑塘水面 |  |
| 永久征地 | 厂 区 | 生产区 | 污水处 理区 | 0.84 | 0.73 | 0.11 | 主要包括细格栅及曝气沉砂池、AAO生物反应池、变配电间、甲醇投加间、甲醇储罐等 |
|  |  |  | 污泥处 理区 | 0.54 | 0.51 | 0.03 | 主要包括二沉池配水井及污泥泵房、二沉池等 |
|  |  |  | 小计 | 1.38 | 1.24 | 0.14 |  |
|  |  | 厂区道路 | 0.19 | 0.19 |  | 道路长535.4m |
|  |  | 绿化区 | 1.47 | 1.43 | 0.04 | 施工期，施工临时设施区布置在绿化区内，占地面积约0.35hm2。 |
|  | 合计 | 3.04 | 2.86 | 0.18 |  |
| 临时占地 | 排江管线区 | 0.38 | 0.11 | 0.27 | 排江管长492.0m，其中陆域长272.0m，水域长220.0m |
| 总计 | 3.42 | 2.97 | 0.45 |  |

注：1、全厂的共用设施如粗格栅间、进水泵房、鼓风机房（含变配电间）、加药间、污泥浓缩脱水车间、厂前区等一期工程一次建成，不在二期工程征占地范围内。

2、施工期，利用绿化区布置施工临时设施区（含临时堆土场和施工场地）。

7.4.4.2土石方平衡

工程土石方开挖总量1.54万m3，土石方填筑总量2.63万m3，其中借方1.09万m3，无弃渣。

工程开挖总量中表土剥离0.50万m3，基础开挖(土方)1.04万m3。开挖量中污水处理区施工0.45万m3，污泥处理区施工0.31万m3，厂区道路施工0.19万m3，绿化区表土剥离0.24万m3，排江管线基槽开挖0.35万m3。

工程填筑总量中利用开挖方1.54万m3，借方1.09万m3。填筑量中污水处理区填筑0.57万m3，污泥处理区填筑0.36万m3，厂区道路填筑0.13万m3，绿化区覆土0.95万m3，排江管线基槽回填0.62万m3。

借方中污水处理区0.42万m3，污泥处理区0.27万m3，厂区道路0.13万m3，排江管线区0.27万m3。借方全部为石方，就近向合法的料场商购解决。无弃渣。

7.4.4.3扰动原地貌、损坏土地和植被面积

工程建设扰动地表面积3.42hm2，均在工程征占地范围内。工程扰动地表面积如表7.4-2。

表7.4-2  工程扰动地表面积表       单位：hm2

| 主要功能区 | 合计 | 草地 | 水域及水利设施用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 生产区 | 1.38 | 1.24 | 0.14 |
|  | 厂区道路 | 0.19 | 0.19 |  |
|  | 绿化区 | 1.47 | 1.43 | 0.04 |
|  | 合计 | 3.04 | 2.86 | 0.18 |
| 排江管线区 | 0.38 | 0.11 | 0.27 |
| 总计 | 3.42 | 2.97 | 0.45 |

7.4.4.4水土流失量预测

工程建设扰动地表面积3.42hm2，损坏水土保持设施面积为2.97hm2，为工程建设扰动草地面积。

工程建设可能造成水土流失总量157t，其中施工准备期64t，施工期75t，自然恢复期18t；新增水土流失量142t，其中施工准备期63t，施工期71t，自然恢复期8t。水土流失重点时段为施工准备期和施工期，流失的重点部位为厂区的临时堆土场和施工场地。生产运行期（方案服务期内）产生的污泥，可能新增水土流失量为6t。

水土流失主要危害包括破坏土地资源，损坏水土保持设施，降低地表水土保持功能，对项目区周边环境和景观造成不利影响，以及生产运行期产生的污泥对厂区周边环境可能造成污染等。

7.4.4.5工程水土保持措施总体布局

工程建设分为2个水土流失防治分区：即Ⅰ区：厂区防治区；Ⅱ区：排江管线防治区。

Ⅰ区，防治责任面积3.23hm2。工程措施：剥离表土0.50万m3，覆土0.50万m3，场地平整0.35hm2，厂区排水管线1100m。植物措施：厂区绿化1.47hm2。临时工程：填土草包190m，塑料彩条布覆盖2100m2，临时排水沟750m，4.5m3沉沙池4座。

Ⅱ区，防治责任面积1.53hm2。工程措施：场地平整0.27hm2。植物措施：撒播草籽0.27hm2。临时工程：填土草包272m。

7.4.4.6水保投资估算

工程水土保持总投资为158.52万元(其中方案新增的水土保持投资51.30万元)，包括工程措施费11.16万元，植物措施费81.24万元，临时工程费7.86万元，独立费用41.02万元(其中水土保持监测费5.0万元，水土保持监理费3.01万元)，预备费11.30万元，水土保持设施补偿费5.94万元。

### 7.4.5地下水影响评价

7.4.5.1工程区地质

在详勘深度范围内的场地岩土层按其沉积年代、成因类别及性质特征划分，可分为7个工程地质层、共计8个亚层，各岩土层分布见本报告2.1.4章节。

7.4.4.2地下水类型

工程区地下水类型主要为第四系孔隙水。根据地下水赋存条件、水理性质、水力特征及埋藏条件，第四系孔隙水分为孔隙潜水和孔隙承压水两亚类，孔隙承压水可分为上更新统承压含水组。

①孔隙潜水含水层

分布于表层浅部土中，岩性为青灰色淤泥质亚粘土间夹薄层粉细砂，含水层颗粒细，透水性差，水交替微弱，其水量大小取决于粉细砂层的厚薄与颗粒的粗细。该含水层单井涌水量以1~6m3/d为多，部分为14~32m3/d，富水性为极贫乏，部分为贫乏。地下水位埋深1m左右，地下水动态随季节变化极其明显，旱季易干涸。水质以微咸水为主，山前部分由于河谷第四季孔隙潜水或河流地表水的补给冲淡，水质普遍较淡。地下水水质类型为Cl-Na型或Cl•HCO3-Na·Mg 型，矿化度大于1g/L。本含水层水量贫乏，水质也较差，仅作农村分散居民洗涤或生活用水。因含水层长期处于水交替微弱状态，淤泥质亚粘土中腐殖质含量也较高，故所打井水质均有腥味，经长期开采后可消失。

②孔隙承压水层

该类地下水主要赋存于深部上更新统砂砾石层中。根据埋藏条件、成因时代与赋水条件的差异，分为第一孔隙承压含水层与第二孔隙承压含水层，分述如下：

a、第一孔隙承压含水层

地下水水位一般为1m左右，厚度一般为10~40米，因潮汐涨落而变化。岩性为砂砾石或砂砾石含少量粘土，部分地段为砂砾石夹薄层粘性土和粉细砂层，结构较松散，透水性较好。由于含水层顶部有较厚的冲海相亚黏土层组成相对的隔水层所覆盖，故该含水层具有承压性。含水层物质来源少，颗粒也细，厚度也薄，且含大量粘性土，所以富水性为极贫乏，单井涌水量500~3000m3/d 左右，水质类型为Cl-Na型、HCO3-Na·Ca、Cl•HCO3-Na·Ca 型等。在工程区及周边没有深井开采该含水组。

b、第二孔隙承压含水层

岩性为砂砾石含粘性土，砂砾石层较松散，部分呈半胶结状态。该含水层顶部有冲海相亚粘土组成相对的隔水层，故含水层地下水也具有承压性。含水层富水性较好，级别为中等、丰富两级，常见单井涌水量100~2500m3/d。本承压含水层水质为咸水及微咸水，水位埋深+1.10~4.42m，且常受潮汐涨落影响，发生周期性变化，但不及第一承压含水层受影响大。水质类型为HCO3•Cl-Na•Ca、HCO3•SO4-Na、Cl-Na 型水为主。在工程区及周边没有深井开采该含水组。

7.4.5.3地下水补迳排条件

潜水浅层水循环：含水层透水性差且不均匀，地下水以垂直运动为主，大气降水和地表水为其主要补给源。径流条件差，排泄方法以蒸发、蒸腾为主。当民井、河流和渠道的水位降低时，邻近地段的地下水产生缓慢水平运动，补给地表水或井渠。民井水位变化幅度较大，一般年变幅2~4m，民井夏季易干涸。

深层承压水循环：地下水补给源为河谷上游地段第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。地下水运动特征受到海水的影响，沿江两岸地下水受海水涨落潮的影响相当明显，即通过隔水层产生静水压力的传递，使深层地下水尤其是第一承压含水层的水位甚至水质随海潮的涨落而变化。造成水质变化则是由于潮汐作用而使具有不同水质的地下水产生水平移动，水质界线产生位移，故水质也跟随潮汐而作有规律的变化。

7.4.5.4地下水影响分析

(1)污染途径

进厂污废水可能通过两种途径对地下水造成污染：

①正常生产情况下，污废水缓慢的经过构筑物基础、表层土进入含水层，对地下水造成污染；

②受地质灾害或不利气象条件（如地震、台风等）影响，未经处理的污废水溢出构筑物，直接通过地表入渗至含水层，对地下水造成污染。

其中后者对地下水的影响较大。

(2)事故污废水进入地下水后对飞云江河口的影响

事故情况下溢出的污废水在进入含水层之前主要呈现为垂向运动，逐步进入地下水中。

污废水进入地下水后，由于场地濒临飞云江河口，地下水受丰枯季节变化和潮水位涨落的影响较大，地下水潜水与飞云江河口水体存在的互补排关系。因此，这部分废水极可能通过侧向径流的形式排入飞云江，对水质造成影响。

(3)对附近居民饮用水的影响

本工程所在区域地下潜水的主要补给形式是海水径流和降水，地下水主要的排泄途径是蒸发及海水径流。因此，本项目一旦发生废水溢出并污染地下水的事故，在应急措施采取得当、废水溢出量较少的前提下，污染物极有可能通过地下径流的形式在海岸一带直接排入飞云江河口，对周边村民自用水井造成影响的可能性不大。同时，附近村庄均已通自来水，村民饮用水对地下水的依赖极小，废水溢出污染地下水对居民饮用水的影响不大。

因此，本项目的营运过程中只要加强日常管理，严格防止污废水的事故性泄漏，对地下水的影响是有限的。

## 7.5二期工程实施后一期工程达标可行性分析

### 7.5.1一期工程废水达标可行性分析

江北污水处理厂进水总管、粗格栅间及进水泵房为一、二期共用，一、二期服务范围内收集的污水经进水泵房等混合后再分别进入一、二期处理池。二期工程处理工艺是在一期A-A2/O工艺基础上优化采用的多模式A2/O工艺，能够满足污水处置要求。二期工程运行后，一期工程构筑物汇入的也是混合废水，水质较现状有升高，在初期可能会对一期工程处理构筑物产生冲击，但影响不会太大，现从以下几方面说明：

①一、二期工程的处理工艺是基本相同，混合水质虽比现状进水水质稍高，但仍未超过一期工程设计进水水质。从理论上讲，经处理后的出水仍达标排放。

②但一期工程稳定运行至今已有4年多，活性污泥堆现有进水水质已经形成适应。二期工程上马后的混合水质比现状进水水质高，活性污泥对其的适应也是需要一段时间的。但总体而言只是一个调节过程，而非超出处理能力。

③污水处理厂一期工程运行至今，已经积累了大量的日常运行及管理经验，将这些运用于二期工程实施后的管理，也可以确保一期工程达标排放。

④从实际处理效果看，根据一期竣工环保竣工监测数据分析，污水处理装置效果良好，基本做到出水达标排放，但针对总磷超标现象的存在，要求增加化学除磷措施。一期工程从投用至今，江北污水处理厂对该处理工艺运行管理方面已累积了较多的经验，有助于应对突发性进水浓度异常变化。

⑤为防止二期工程实施后进水浓度变化对处理装置的冲击，建设单位必须加强进管水质的管控工作，确保进管废水符合水质标准。同时加强污水处理装置的调试，使一期工程装置尽快适应初期水质变化。

### 7.5.2一期工程废气达标可行性分析

根据本报告7.2章节中的预测结果可知，仅对二期工程构筑物生物除臭情况下，整个污水处理厂NH3、H2S废气排放产生的最大地面小时浓度贡献值较大，分别达到601.35μg/m3、7.61μg/m3，落点均位于厂界内，但厂界浓度贡献值均看满足相应标准要求。

实际上，根据“以新带老”要求，二期工程实施将对一期工程废气进行生物除臭。经除臭治理后，NH3、H2S排放源泉将比现状降低25%以上。因此，废气达标排放也是可行的。

# 8事故风险影响分析

## 8.1事故类型分析

根据瑞安江北污水处理厂处理工艺、输送管道、排放口等情况分析，事故风险主要来自以下几方面：

(1)由于自然灾害、机械故障、管道破裂及污水处理事故等出现的事故性排放风险；

(2)生反池甲醇加料间及储罐的火灾风险；

(3)化学除磷液氯投加间发生的火灾爆炸及泄露风险；

(4)冲刷作用对管线的影响；

(5)淤积对排放口的影响。

## 8.2事故风险分析及防范对策

### 8.2.1污水非正常及事故性排放

(1)非正常及事故排放原因

自然灾害事故：台风是本地区的主要灾害天气之一。台风可能对厂内电力线路造成损害，可能使污水处理厂构筑物、建筑物以及某些室外的设备遭受破坏，导致污水处理厂处于瘫痪状态，造成大量为处理污水通过本排放口外溢，引起水域的污染事故。为此，本工程建筑物必须按照规范进行抗台抗震设计，将自然灾害所造成的影响降低到最小的限度。

机械故障或停电：污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，例如，泵的停运会造成污水外溢，生化好氧池因风机停运无法曝气造成微生物批量死亡，而微生物培养需很长的一段时间，这段时间内污水则只能直排水体而使水域遭受严重污染。

管道破裂事故：由于管材质量问题或施工质量差，导致管网发生长期漏水，则可能对浅层地下水产生影响，影响范围和程度与漏水量和发现、修复时间有关。污水处理厂尾水输送管道破裂事故发生后，管内尾水外溢，最终通过地下渗入流入附近河道，由于管道内尾水流量较大，每小时达数百吨到上万吨，虽然这部分尾水已经过污水处理厂处理、可达到排放标准，但COD含量仍达100mg/L，并含有氨氮等其他污染物，大量尾水进入河道后，将对受纳水体水质产生污染影响。其外泄尾水量及污染物排放量与发现及抢修时间有关，若抢修及时危害小，若延误抢修则对周围地面水造成一定的污染。

污水处理事故：依据对污水生物处理机理及国内同类污水处理厂运行实践的分析，城市污水处理厂出水水质受原污水水量、BOD5与CODCr负荷、pH值、毒物含量及气温、设施质量与养护条件等因素影响。如在出现废水冲击负荷过大(主要因截污范围内工业企业不正常排污引起)、pH值超出6~9的范围、冬季水温过低(<10℃)等异常情况时，又未及时采取应急措施，将会造成微生物活性下降、甚至生物相破坏、污泥膨胀，导致出水水质恶化。此外，由于污水处理设施质量问题或养护不当，亦有可能造成设备、设施的非正常运行，导致污水处理效率下降。污水处理系统发生事故时，大量未处理达标出水将从应急排放管排放入江。此时，必然将对水体的稀释、扩散能力带来大的影响。

(2)非正常排放及事故排放的影响分析

①计算方案

本报告对污水事故状态排放对飞云江河口的影响进行了数模计算，计算模式、本底值的取值及计算周期与7.1小节相同。事故计算方案确定见下表。

表8.2-1   污水事故性排放模型预测计算方案      单位：mg/L

| 排放口 | 排放量（×104m3/d） | CODCr* | 氨氮 | 总磷 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14 | 350 | 45 | 6 | P1事故排放并叠加本底 |

注：计算中叠加本底时取CODCr:CODMn＝2.5

②计算结果

各污染物最大浓度增量、叠加值分布见图8.2-1~8.2-3。

以COD增量超过本底监测值的10%值作为水体受到明显影响的阈值，统计该污染物对排放口下游的最大影响距离，见表8.2-2。

表8.2-2    尾水排放COD对下游影响最大距离

| 方案 | 本底值（mg/l） | 10%阈值（mg/l） | 达到该阈值的下游最远距离（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.34 | 0.234 | 8.80 |

③对敏感点影响

各方案尾水排放在敏感点处污染物最大增量见表8.2-3。

表8.2-3   各方案尾水排放在敏感点处污染物浓度   单位：mg/L

| 方案编号 敏感点 | 污染因子 |
| --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 上望养殖场纳水口 | 贡献值 | 0.33 | 0.04 | 0.006 |
|  | 叠加值 | 2.67 | 0.15 | 0.075 |
| 宋埠西湾围垦养殖纳水口 | 贡献值 | 0.62 | 0.08 | 0.011 |
|  | 叠加值 | 2.96 | 0.19 | 0.080 |
| 丁山围塘养殖纳水口 | 贡献值 | 0.75 | 0.10 | 0.013 |
|  | 叠加值 | 3.09 | 0.21 | 0.082 |
| 阁巷重要渔业品种保护区 | 贡献值 | 0.56 | 0.07 | 0.010 |
|  | 叠加值 | 2.90 | 0.18 | 0.079 |
| 飞云江河口增殖区 | 贡献值 | 0.70 | 0.09 | 0.012 |
|  | 叠加值 | 3.04 | 0.20 | 0.081 |

由表可见，事故情况下COD指标在丁山围塘养殖纳水口、飞云江河口增殖区、浙南近岸一类区与四类区交界处均超过了二类海水水质标准，其余敏感点均超过了一类海水水质标准；氮、磷污染物的影响明显也增加了。从预测与统计结果可见，非正常排放和事故排放对水域环境的影响是比较严重的，从保护环境的角度出发，污水处理厂采取风险事故防范措施，严格禁止非正常工况排放和事故排放。

(3)事故排放污染控制对策措施

本工程投入运行后，各种因素引起的事故将导致污水处理厂污染物去除率下降、污水处理厂处理设施停运造成污水直排等，必须采取相应的应急对策措施预防事故的发生，将事故的后果控制在最小范围，为此要采取如下的措施和对策：

①杜绝事故排放和尾水不达标排放；成立事故应急领导小组，制定事故处理应急预案，落实各工作人员的责任，同时在平时要进行技术培训和演练，以及时处理事故。

②在事故发生时，根据事故处理应急预案，各工作人员各司其职，及时通知环保、渔政、水利、市政等有关行政部门。及时通知重点工业污染企业暂停向污水收集干管排放工业废水，减少事故废水排放量；同时启用相关的处理构筑物之间设置的超越管，使某处理单元发生事故时，不致于影响整个系统运行。

③加强污水处理厂出水水质的在线监测；建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。

④为防止废水量过大，造成冲击负荷，以及pH、有毒物质和水温等因素，造成污水处理设施处理率下降，应加强工业污染源的预处理和管理，对排水量大的污染源必须安装水量、水质在线监测装置，避免对污水处理厂的冲击，严格禁止超量、超标排放，确保污水处理设施的正常运行。

⑤加强排放口附近水域的水质现场监测，一方面积累基本资料并可以水质模型预测的正确性，另一方面和其它排放口可以互相监督，分清污染责任，防止非正常工况下污水的排放，以进一步保护飞云江河口水质环境。

⑥定期对排放口地形进行监测、检查和维护，加强排放口设置的导航、警示等标志的监护和管理，以便及时发现问题及时采取措施。

⑦污水处理厂应设置双路电源，主电源一旦停电立即切入备用电源，确保污水处理厂的正常运转。污水处理厂应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，立即抢修，更换备品备件。

⑧管道施工时对管道材料应按规章进行认真检查、验收，要求管道要有足够的强度和一定耐腐蚀性能，并且使用年限要长。在管道铺设后，在地面设立明显的警示标识，严禁破坏管线，禁止在管线上建设其他构、建筑物。为有效预防尾水输送管道破损，尾水外溢，应加强对尾水输送管道的巡检和维护，建立管理制度，并配备管道检漏仪，及时发现问题，防患于未然。

⑨研究和制定管道抢修应急方案，根据突发事件起因和影响程度，确定抢修工作涉及范围及部门，联系外部协作单位，制定具体抢修应急措施，决定抢修人员的出动、支援和轮换，明确污水处理公司各部门的职责分工，并跟踪落实。

⑩在应急抢修时，如确需向周边河道排放尾水时，应在报告当地环保主管部门同意后，方可开启超越管排放。

### 8.2.2甲醇投加间及储罐

(1)甲醇投加间及储罐概况

污水处理厂厂区内东北侧新建1座甲醇投加间，面积36平方米，内设1套投加设施(含备用)；在投加间东侧设1套30m3的甲醇储罐。根据污水处理量，正常工况下，甲醇添加量为1.47t/d，投加量为21mg/L。

(2)风险影响分析

由于甲醇为易燃液体，甲醇加药间存在火灾风险，在甲醇储罐发生火灾时，易导致储罐破裂或发生突沸，使液体外溢发生连续性火灾爆炸，危及范围较大。

(3)风险防范对策措施

①本项目甲醇投加间和储罐分体设计，储罐为地上式储罐，防火设计规范要求储罐区四周设置不燃烧体防火堤，防火堤内侧基脚线至储罐的水平距离应不小于3m，防火堤高度应控制在1~2.2m之间。

②甲醇投加泵房与厂区主要道路应设置10m的防火间距，与次要道路设置5m的防火间距，与处理池等构筑物间距在12m。

③甲醇储罐与厂区主要道路防火间距15m，与次要道路防火间距为10m。本工程储罐储量小于90m3，与处理池等构筑物的防火间距为15m。

④甲醇投加间及储罐区范围内的电力装置应进行爆炸性气体环境的电力设计。区域内的各种灯具、报警装置、接线盒等电气设备如果布置在爆炸危险区域时，应根据爆炸危险分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，选择相应的电气设备。

### 8.2.3液氯投加间及钢瓶

(1)液氯投加间概况

污水处理厂厂区中部设液氯投加间，用于二沉池出水消毒，液氯间土建在一期工程时已经建成，二期工程新增1台加氯机，满足二期工程需要，正常工况下液氯投加量为5~10mg/L，约560kg/d。液氯由钢瓶包装暂存在液氯间，容重为1000kg/瓶，一次存放10个钢瓶，共10吨。

(2)风险影响分析

本工程液氯存在的最大环境风险是泄露引起的中毒危险。氯气属于危险化学品第2.3类有毒气体。因管道或钢瓶破损泄露时，在空气中可迅速达到有害浓度。人员接触时会对眼睛、皮肤、呼吸道产生较强的刺激作用，可致反应性呼吸道障碍综合症。液氯在泄露在空气中可迅速蒸发而引起冻伤，人员高于职业接触限值接触可导致死亡。

(3)风险防范对策措施

①加强设备的维护管理：加氯间内设置漏氯检测报警装置和碱液吸收设施，确保加氯间氯气浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)要求，无组织排放氯气符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。同时在加氯间附近配建中和吸收塔，当室内氯气含量超过规定值时，漏氯检测仪自动报警并启动氯气吸收装置，将含有氯气的空气吸入氯气吸收装置的中和塔内，使氯气和中和塔内的碱液产生中和反应，从而达到防止氯气泄漏到室外的目的。

工作人员要定期对加氯装置进行检查和维修，避免泄漏事故的发生。同时要定期检查漏氯报警仪和氯气吸收中和装置，使其始终处在正常的工作状态，并且要定期测试氯气吸收中和装置中碱液的pH值，定期更换碱液，保证氯气吸收中和装置的吸收率。

②加强液氯储存和运输的管理：加强液氯储存和运输的管理，并选用先进的加氯设备，以减少氯气泄漏量，杜绝液氯事故泄漏事件的发生。液氯钢瓶需存放于专用的液氯库房，钢瓶禁止露天存放，也不得将钢瓶设置在楼梯、人行道和通风系统吸气口等场所。液氯采用先进先用的原则，空瓶和充装后的重瓶必须分开放置，禁止混放。禁止库房内堆放易燃易爆和易发生化学反应的物品。

液氯运输单位必须取得相关的资质认定和准运证，运输液氯的机动车辆需配备必要的抢修和防护器材，严格遵守当地公安交通部门规定的行车路线，运输液氯钢瓶的车辆不准从隧道过江。

③配备必要的防护用具：污水处理厂应按要求配备必要的防护用具，如防毒面具，氯气呼吸和其它安全用具，以便发生事故时可及时进入现场，及时处理事故。

④加强工作人员培训、管理：要加强工作人员的教育和管理，提高工作人员的责任心和素质，制定操作规程，提高工作人员的操作技能，避免因操作失误引起的氯气泄漏。同时需对职工进行培训，当发生事故后能在最短的时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心，启动外界应急救援计划。是否需疏散周边居民需根据泄漏程度、当时的风向以及下风向居民分布情况而定。为了避免人员伤亡，需根据有毒气团的运行轨迹，及时对受伤人员进行救治等。

### 8.2.4冲刷作用对管线的影响

海底管线存在水力冲刷造成管线底部漏空的风险，影响管道的安全使用。根据设计方上海市城市建设设计研究院的施工方案，路由区排海管采用挖槽埋管方式，另有钢筋丝石笼包块石保护管道，可以尽可能减小排涝渠放水的冲刷作用，因此正常情况下，冲刷作用不会造成基础漏空。

### 8.2.5淤积对排放口的影响

根据项目水动力分析可知，排放口排出的水流中含沙量较少，且出口流速较大，具有一定的输沙能力，而且由于排水流向与涨落潮水流向不一致，将在排放口周边形成回流，带走排放口附近及排放口上下游河段的泥沙，在一定范围内形成明显的冲刷潭，不会造成淤积。污水处理厂一期工程运行至今，未出现排放口淤积的情况。因此一般情况下，项目排污口淤积可能性较小，不会出现因淤积导致的排放口风险。

## 8.3事故应急预案

《瑞安市污水处理厂事故应急预案》的主要内容有：

一、指导思想

为确保瑞安污水处理项目的正常运行且安全运行，预防重大事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据瑞安污水处理项目的特点，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工责任”的原则，制定《瑞安市污水处理系统应急预案》。

二、编制说明

该应急预案在发生以下情况时自然启动：

1、发现出水水质超标时

2、污水水量超过设计标准时

3、长时间停电时

4、台风出现时

5、大型设备出现故障

6、出现安全生产问题

7、加氯

8、尾水排放

9、厂区沉降

三、 事故应急指挥机构,职责及分工

由项目公司总经理刘新亭负总责，由李晓明(供电)、王金江(运行)、陈增富(设备)、吴智毅(分析)、付健敏(安全)分工负责。出现重大事故随时向总公司报告。

四、 应急处理原则和方法

原则：加强管理，确保正常运行。

1、水质超标：对进水水质不符合标准的解决办法在特许经营协议书的14.8条有详细的规定。

运行管理：强化系统的运行，确保达标运行。

2、水量超标：对实际进水量超过设计污水处理能力，特许经营协议14.20款有详细的规定。

辅助措施：计量表准确计量。

运行管理：预计进水水量比前一段时间增加很多，请政府提前一个月告知。预计水量每天超过4万吨时，启动第二套系统运行；每天水量超过8万吨时，超过部分可以超越。

3、长时间停电：特许经营协议11.2条要求政府提供双回路足额供电。如停电造成停止运行，责任在政府方。

不可抗力的原因造成停电：瑞安系多台风地区，如即使是双回路供电，仍有断电的可能。可能造成的后果：淹没厂区的仪表等。

4、台风：瑞安系多台风地区，台风属不可抗力。按照协议第12条执行。

措施：除必要的人员外全部撤离厂区。

建议请专业公司安装防雷措施。

配备数台小型发电机。

5、大型设备出现故障：

出现故障时启动备用设备，同时加强备用设备的养护，严禁长期超负荷运行，并做好运行记录。

6、安全生产的问题：

措施：进行安全生产的教育；

严格按照要求进行生产操作；

配备必需的安全生产措施：包括栏杆、救生衣、救生圈及头盔等。

持证上岗：包括加氯、行车、电焊、电工、分析化验及司机等

按照公司的要求，进行必需的安全工伤保险。

配备专职安全生产管理员，进行安全生产管理。

修理污水管道及污水井应密切注意通风的问题。

7、加氯：已按照安全生产监督管理部门的要求，制定了安全生产应急预案。

8、尾水排放：排放管道位于主航道，应尽快按照海事处要求设置禁行标志。

# 9公众参与调查

## 9.1公示

根据环保总局发布《环评公众参与暂行办法》第八条在《建设项目环境分类管理目录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，向公众公告。

本项目第一次公示于2011年1月15日~2011年1月28日在飞云江农场第四分场、飞云江农场、肖宅村和东山街道宣传栏进行了张贴，并由其出具张贴公示的证明(见附件)。公示期间未接到反对意见。

根据环保总局发布《环评公众参与暂行办法》第九条 建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，应当在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，向公众公告。第十条 建设单位或者其委托的环境影响评价机构，可以采取以下一种或者多种方式发布信息公告：(一)在建设项目所在地的公共媒体上发布公告；(二)公开免费发放包含有关公告信息的印刷品；(三)其他便利公众知情的信息公告方式。第十一条 建设单位或其委托的环境影响评价机构，可以采取以下一种或者多种方式，公开便于公众理解的环境影响评价报告书的简本。

本项目第二次公示于2011年2月28日~2011年3月11日在飞云江农场第四分场、飞云江农场、肖宅村和东山街道宣传栏进行了张贴，并由其出具张贴公示的证明(见附件2)。公示期间未接到反对意见。随后对评价范围内可能受影响的居民和单位征求意见。

## 9.2公众参与调查

### 9.2.1调查目的及调查办法

调查目的：使公众了解本工程概况，同时收集沿线乡镇、个人及企事业单位、社会团体对本工程建设的态度、意见和要求，重点收集直接受影响的单位和个人的态度、意见和要求。

调查方法：采取发放调查表的形式为主，同时进行随机征询、交谈等形式。

### 9.2.2调查对象

1、个人调查对象

个人调查重点调查了工程附近各村镇的居民。环评期间共发放54份个人调查表，回收个人调查表54份，回收率100%；审查会后，根据审查意见要求，补充了污水处理厂南侧养殖户的个人调查，调查份数为5份。具体统计见表9.2-1。

表9.2-1    公众参与个人调查对象一览表

| 序号 | 被调查人姓名 | 性别 | 学历 | 联系方式 | 职业 | 地址 | 所持 态度 | 与项目距离 (米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵大勋 | 男 | 大专 | / | 个体户 | 第四分场 | 支持 | 400 |
| 2 | 王晓娜 | 女 | 本科 | / | 技术员 | 第四分场 | 支持 | 400 |
| 3 | 金晶 | 女 | 本科 | / | 技术员 | 第四分场 | 支持 | 400 |
| 4 | 林鹏 | 男 | 本科 | / | 其它 | 第四分场 | 无所谓 | 400 |
| 5 | 陈瑞宝 | 男 | 大专 | / | 技术员 | 第四分场 | 支持 | 400 |
| 6 | 李忠淼 | 男 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 支持 | 400 |
| 7 | 潘若东 | 男 | 大专 | / | 其它 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 8 | 陈冯 | 男 | 本科 | / | 其它 | 第四分场 | 支持 | 400 |
| 9 | 朱青 | 女 | 小学 | / | 离休 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 10 | 吴小兰 | 女 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 11 | 杨洪清 | 男 | 高中 | / | 工人 | 第四分场 | 支持 | 500 |
| 12 | 薛连英 | 女 | / | / | / | 第四分场 | 支持 | 500 |
| 13 | 薛金梅 | 女 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 14 | 王东梅 | 女 | 小学 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 15 | 丁爱花 | 女 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 16 | 李云国 | 男 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 17 | 潘光臣 | 女 | 小学 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 18 | 项志华 | 男 | 小学 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 19 | 王永友 | 男 | 初中 | / | 离休 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 20 | 陈孝永 | 男 | 小学 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 21 | 杨崇元 | 男 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 22 | 陈开宝 | 男 | 小学 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 23 | 夏春照 | 男 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 24 | 谢花妹 | 女 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 25 | 林孝海 | 男 | 初中 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 26 | 刘光兴 | 男 | 初中 | / | 工人 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 27 | 朱日辉 | 男 | 小学 | / | 农民 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 28 | 丁成轮 | 男 | 初中 | / | 工人 | 第四分场 | 无所谓 | 500 |
| 29 | 方芳 | 女 | 初中 | / | 技术员 | 肖宅村 | 支持 | 1800 |
| 30 | 赵建洋 | 男 | 大专 | / | 其它 | 肖宅村 | 支持 | 1600 |
| 31 | 王章林 | 男 | 初中 | / | 农民 | 肖宅村 | 支持 | 2500 |
| 32 | 肖若功 | 男 | 初中 | / | 工人 | 肖宅村 | 支持 | 3000 |
| 33 | 王章升 | 男 | 初中 | / | 农民 | 肖宅村 | 支持 | 2000 |
| 34 | 张香连 | 女 | 初中 | / | 农民 | 肖宅村 | 支持 | 2800 |
| 35 | 阮良池 | 男 | / | / | / | 肖宅村 | 支持 | 2000 |
| 36 | 邹小红 | 女 | 高中 | / | 其它 | 肖宅村 | 支持 | 2800 |
| 37 | 肖若虎 | 男 | / | / | / | 肖宅村 | 支持 | 3000 |
| 38 | 林尖尖 | 女 | 大专 | / | 学生 | 肖宅村 | 支持 | 1700 |
| 39 | 陈建生 | 男 | 大专 | / | 军人 | 新村 | 支持 | 3000 |
| 40 | 陈建武 | 男 | 本科 | / | 其它 | 新村 | 支持 | 2500 |
| 41 | 吴顺温 | 男 | 高中 | / | 技术员 | 新村 | 支持 | 2500 |
| 42 | 李颂华 | 女 | 大专 | / | 其它 | 南隅村 | 支持 | 1800 |
| 43 | 潘光水 | 男 | 初中 | / | 干部 | 南隅村 | 支持 | 2500 |
| 44 | 林敏 | 男 | 本科 | / | 技术员 | 北隅村 | 支持 | 1500 |
| 45 | 何懂 | 男 | 本科 | / | 其它 | 北隅村 | 支持 | 1800 |
| 46 | 郑柳花 | 女 | 初中 | / | 工人 | 塘头村 | 支持 | 3800 |
| 47 | 郑婷婷 | 女 | 本科 | / | 个体户 | 塘头村 | 支持 | 3000 |
| 48 | 郑行知 | 男 | 本科 | / | 干部 | 东山街道 | 支持 | 2500 |
| 49 | 郑雄 | 男 | 大专 | / | 干部 | 东山街道 | 支持 | 3800 |
| 50 | 金崇剑 | 男 | 本科 | / | 干部 | 东山街道 | 支持 | 3800 |
| 51 | 张计新 | 男 | 大专 | / | 干部 | 东山街道 | 支持 | 3000 |
| 52 | 陈木森 | 男 | 初中 | / | 工人 | 三分场 | 支持 | 2000 |
| 53 | 丁谊 | 女 | 本科 | / | 工人 | 三分场 | 支持 | 2000 |
| 54 | 杜升伟 | 男 | 高中 | / | 工人 | 三分场 | 支持 | 2000 |
| 55 | 王张林 | 男 | 小学 | / | 养殖户 | 五分场 | 支持 | 南侧75m |
| 56 | 陈德女 | 男 | 初中 | / | 养殖户 | 五分场 | 支持 | 南侧80m |
| 57 | 谢金前 | 男 | 小学 | / | 养殖户 | 五分场 | 支持 | 南侧70m |
| 58 | 谢金谈 | 男 | 小学 | / | 养殖户 | 五分场 | 支持 | 南侧70m |
| 59 | 许道树 | 男 | 小学 | / | 养殖户 | 五分场 | 支持 | 南侧80m |

2、团体调查对象

除调查了工程附近的居民意见外。本次调查还走访了工程所在地的单位、团体等发放了20份调查表，共收回了20份团体调查表，回收率100%。团体调查对象统计见表9.2-2。

表9.2-2    公众参与团体调查对象一览表

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 | 单位地址 | 所持态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市飞云江农村 | / | 瑞光大道1030号 | 支持 |
| 2 | 瑞安市飞云江农村第四分场 | / | 第四分场 | 支持 |
| 3 | 瑞安市众力网印机械有限公司 | / | 第四分场 | 支持 |
| 4 | 瑞安上望街道九一村老人协会 | / | 九一村 | 支持 |
| 5 | 瑞安上望街道薛前村老人协会 | / | 上望街道薛前村 | 支持 |
| 6 | 瑞安上望街道雅儒村村民委员会 | / | 上望街道雅儒村 | 支持 |
| 7 | 瑞安上望街道薛前村村民委员会 | / | 上望街道薛前村 | 支持 |
| 8 | 瑞安市上望街道办事处 | / | 上望街道 | 支持 |
| 9 | 瑞安富豪苗木园艺绿化有限公司 | / | 第四分场 | 支持 |
| 10 | 瑞安市政协 | / | / | 支持 |
| 11 | 瑞安飞云镇塘渔村村民委员会 | / | 塘渔村 | 支持 |
| 12 | 瑞安飞云镇塘头村村民委员会 | / | 塘头村 | 支持 |
| 13 | 瑞安市环保局 | / | / | 支持 |
| 14 | 瑞安市东山街道办事处 | / | 瑞光大道555号 | 支持 |
| 15 | 瑞安东山街道肖宅村村民委员会 | / | 开发区大道 | 支持 |
| 16 | 瑞安市水利局 | / | 商城大厦5楼 | 支持 |
| 17 | 上望街道北隅村村民委员会 | / | 建康中路 | 支持 |
| 18 | 浙江金石家居用品有限公司 | / | 开发区大道 | 支持 |
| 19 | 瑞安市一佳副食品店 | / | 瑞安上望 | 支持 |
| 20 | 瑞安市新兴橡胶有限公司 | / | 瑞安上望 | 支持 |

### 9.2.3调查结果

本次调查发放的个人调查表统计结果见表9.2-3，单位团体调查表统计结果见表9.2-4。

表9.2-3    公众参与调查统计结果（个人）

| 序号 | 调查问题内容 | 问题答案 | 人数 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对本项目是否了解 | 了解 | 13 | 22 |
|  |  | 听说过 | 44 | 75 |
|  |  | 未听说 | 2 | 3 |
| 2 | 您认为本项目建设对当地最大的益处是 | 改善瑞安市内河及飞云江水环境 | 43 | 73 |
|  |  | 改善生态环境 | 23 | 39 |
|  |  | 有利于地方经济发展，增加经济收入 | 5 | 8 |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |
| 3 | 您对目前本地区的环境质量状况是否满意 | 满意 | 6 | 10 |
|  |  | 基本满意 | 40 | 68 |
|  |  | 不满意 | 13 | 22 |
| 4 | 您对本项目建设单位瑞安市污水收集管网工程建设指挥部环境信誉的满意程度 | 满意 | 9 | 16 |
|  |  | 基本满意 | 48 | 81 |
|  |  | 不满意 | 2 | 3 |
| 5 | 您认为目前本地区的主要环境问题是 | 废气污染 | 15 | 25 |
|  |  | 噪声污染 | 17 | 29 |
|  |  | 废水污染 | 32 | 54 |
|  |  | 生态破坏 | 8 | 16 |
|  |  | 垃圾污染 | 10 | 17 |
| 6 | 您认为工程建设最大的环境不利影响是 | 河道水质 | 6 | 10 |
|  |  | 施工粉尘、噪声等 | 42 | 71 |
|  |  | 河道生态环境 | 13 | 22 |
|  |  | 景观环境 | 3 | 5 |
|  |  | 其他 | 5 | 8 |
| 7 | 工程施工活动中产生的污染影响，您比较关心 | 施工活动影响水体环境 | 10 | 17 |
|  |  | 施工噪声影响施工区附近声环境 | 29 | 49 |
|  |  | 施工机械和车辆排放的废气影响大气环境 | 9 | 15 |
|  |  | 施工弃渣影响附近景观和生态环境 | 11 | 19 |
|  |  | 没有影响，不关心 | 5 | 8 |
| 8 | 本工程建设对您正常生活和工作的影响有 | 影响环境 | 37 | 63 |
|  |  | 交通不便 | 10 | 17 |
|  |  | 增加就业机会 | 6 | 10 |
|  |  | 其他 | 7 | 12 |
| 9 | 对施工期造成的暂时影响，您所持的态度是 | 可谅解 | 38 | 64 |
|  |  | 可谅解但须有所减缓措施 | 20 | 34 |
|  |  | 抱怨 | 1 | 2 |
| 10 | 您认为工程建设对当地环境影响总趋势是 | 以提高环境质量为主，不利影响很小 | 33 | 56 |
|  |  | 以提高环境质量为主，但也有一定不利影响，需采取环保措施加以控制或减免 | 21 | 36 |
|  |  | 没有什么影响 | 5 | 8 |
|  |  | 以不利影响为主 | 0 | 0 |
| 11 | 您对本工程建设的态度是 | 支持 | 39 | 66 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 20 | 34 |

表9.2-4    公众参与调查统计结果（团体）

| 序号 | 调查问题内容 | 问题答案 | 单位数 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵单位对本项目是否了解 | 了解 | 13 | 65 |
|  |  | 听说过 | 5 | 25 |
|  |  | 未听说 | 2 | 10 |
| 2 | 贵单位认为本项目建设对当地最大的益处是 | 改善瑞安市内河及飞云江水环境 | 9 | 45 |
|  |  | 改善生态环境 | 12 | 60 |
|  |  | 有利于地方经济发展，增加经济收入 | 2 | 10 |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |
| 3 | 贵单位对目前本地区的环境质量状况是否满意 | 满意 | 4 | 20 |
|  |  | 基本满意 | 12 | 60 |
|  |  | 不满意 | 4 | 20 |
| 4 | 贵单位对本项目建设单位瑞安市污水收集管网工程建设指挥部环境信誉的满意程度 | 满意 | 7 | 35 |
|  |  | 基本满意 | 12 | 60 |
|  |  | 不满意 | 1 | 5 |
| 5 | 贵单位认为目前本地区的主要环境问题是 | 废气污染 | 7 | 35 |
|  |  | 噪声污染 | 4 | 20 |
|  |  | 废水污染 | 12 | 60 |
|  |  | 生态破坏 | 1 | 5 |
|  |  | 垃圾污染 | 8 | 40 |
| 6 | 贵单位认为工程建设最大的环境不利影响是 | 河道水质 | 5 | 25 |
|  |  | 施工粉尘、噪声等 | 10 | 50 |
|  |  | 河道生态环境 | 7 | 35 |
|  |  | 景观环境 | 2 | 10 |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |
| 7 | 工程施工活动中产生的污染影响，贵单位比较关心 | 施工影响水体环境 | 3 | 15 |
|  |  | 施工噪声影响施工区附近声环境 | 6 | 30 |
|  |  | 施工机械和车辆排放的废气影响大气环境 | 4 | 20 |
|  |  | 施工弃渣影响附近景观和生态环境 | 8 | 40 |
|  |  | 没有影响，不关心 | 3 | 15 |
| 8 | 本工程建设对贵单位正常生活和工作的影响有 | 影响环境 | 9 | 45 |
|  |  | 交通不便 | 1 | 5 |
|  |  | 增加就业机会 | 7 | 35 |
|  |  | 其他 | 3 | 15 |
| 9 | 对施工期造成的暂时影响，贵单位所持的态度是 | 可谅解 | 14 | 70 |
|  |  | 可谅解但须有所减缓措施 | 6 | 30 |
|  |  | 抱怨 | 0 | 0 |
| 10 | 贵单位认为工程建设对当地环境影响总趋势是 | 以提高环境质量为主，不利影响很小 | 10 | 50 |
|  |  | 以提高环境质量为主，但也有一定不利影响，需采取环保措施加以控制或减免 | 8 | 40 |
|  |  | 没有什么影响 | 2 | 10 |
|  |  | 以不利影响为主 | 0 | 0 |
| 11 | 贵单位对本工程建设的态度是 | 支持 | 19 | 95 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 1 | 5 |

个人调查结果数据表明：(1)被调查者中对本项目了解的占全部调查者数量的22%，表示听说过的为75%，另有3%对项目表示未听说。(2)73%的被调查者认为项目建设对当地的最大益处是改善瑞安市内河及飞云江水环境，39%的被调查者认为是改善了生态环境，另有8%认为有利于地方经济发展。(3)68%调查者目前对本地区的环境质量状况基本满意，另有10%和22%分别表示满意和不满意。(4)81%的被调查者对本项目建设单位瑞安市污水收集管网工程建设指挥部环境信誉表示基本满意。(5)54%的被调查者认为目前本地区主要环境问题是废水污染，分别有29%、25%表示为噪声污染和废气污染。(6)71%的被调查者认为工程建设最大的环境不利影响是施工粉尘和噪声，22%表示是河道生态环境。(7)工程施工活动中产生的污染影响，49%调查者认为是施工区附近声环境，19%调查者认为是施工弃渣影响附近景观和生态环境。(8)63%的被调查者认为工程建设将会影响环境。(9)对施工期造成的暂时影响，64%调查者所持的态度是可谅解，34%调查者所持的态度是可谅解但须有所减缓措施。(10)56%受访人表示工程建设对当地环境影响总体趋势是以提高环境质量为主，不利影响很小。(11)66%的被调查者对本工程建设表示支持态度，无人表示反对。

团体调查结果数据表明：(1)被调查单位中，65%单位对本项目表示了解该项目，25%单位表示听说过。(2)60%的被调查单位认为工程建设将改善生态环境，45%的被调查单位认为是改善瑞安市内河及飞云江水环境。(3)60%调查单位目前对本地区的环境质量状况基本满意，另有20%表示满意。(4)60%的被调查单位对本项目建设单位瑞安市污水收集管网工程建设指挥部环境信誉表示满意。(5)60%的被调查单位认为目前本地区主要环境问题是废水污染。(6)50%的被调查单位认为工程建设最大的环境不利影响是施工粉尘和噪声。(7)工程施工活动中产生的污染影响，40%调查单位认为是施工弃渣影响附近景观和生态环境，15%调查单位认为没有影响。(8)45%的被调查单位认为工程建设将会影响环境，35%认为会增加就业机会。(9)对施工期造成的暂时影响，70%调查者所持的态度表示可以谅解，30%调查者所持的态度表示是可谅解但须有所减缓措施。(10)50%受访单位表示工程建设对当地环境影响总体趋势是以提高环境质量为主，不利影响很小。(11)95%的被调查单位对本工程建设表示支持态度，没有相关单位表示反对。

## 9.3公众参与小结

根据上述公众调查结果分析，本工程公众参与调查总结如下：

(1)被调查的单位和个人多数对项目有一定程度的了解，大部分被调查单位和被调查个人对项目持支持态度，认为本项目的建设有利于改善生态环境、瑞安市内河及飞云江河口水环境。

(2)当地大部分公众认为本工程施工期和营运期的环境影响相对较小，有部分公众对工程施工期废气污染以及交通问题较为关注，因此在改造施工过程中应以保护项目拟建区的环境为出发点，切实落实各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，使项目建设对当地的环境影响减少到最小程度。

# 10总量控制、清洁生产及污染防治措施

## 10.1总量控制

### 10.1.1总量控制指标

根据浙环发[2012]10号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》，在“十二五”规划期纳入约束性考核的4项污染物为化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOX)。从本工程污染物排放情况分析，需要实施总量控制的指标主要为COD和氨氮两项。

### 10.1.2总量控制目标

瑞安市江北污水处理厂二期工程污水规模7万吨/日，出水按COD60mg/L、氨氮8mg/L设计，在正常满负荷运行并达标排放情况下，COD排放总量为1533吨/年、氨氮排放总量为204吨/年。按1：1削减替代，本工程建设需COD替代总量1533吨/年、氨氮替代总量204吨/年。

### 10.1.3总量控制分析

江北污水处理厂二期工程服务范围为江北片，以塘下镇、汀田街道、莘塍街道等地区。2014年可截污纳管6.6万m3/d。按当地居民生活污水COD、NH3-N浓度分别以350mg/L、35mg/L计，本工程服务区域排入环境的生活污染源COD、NH3-N总量为8431.5吨/年、843.2吨/年。

本工程建成后，可削减直接排入环境的生活污水COD、NH3-N量为6986.1吨/年、608.3吨/年，可替代本工程COD、NH3-N总量指标要求。同意项目新增的COD、NH3-N排放量从塘下镇、汀田街道、莘塍街道等地区居民生活污水入网削减量调剂。

现状飞云江河口水质N、P超标，已经没有环境容量，本项目的实施将大幅削减排入飞云江的N、P总量，其中COD年削减量约608.3t/a，有利于水环境的改善。

## 10.2清洁生产分析

本工程为城市污水收集处理——排放一体的水污染控制项目，与目前大部分的城市污水处理工程相比，本项目的清洁生产理念体现在不仅有效去除了水污染物，而且对在污水处理过程中伴生的废气、污泥也进行了有效的控制和处理，实现了全过程控制的清洁生产理念；其次在总体工艺流程上成熟技术和先进技术相结合的流程，既反映了目前城市污水处理工艺的发展趋势，也体现了采用稳定成熟技术确保污水稳定达标的环保要求。

1、污水处理工艺的清洁性

城市污水处理工艺的清洁性，主要体现在技术可靠性、稳定性以及和当地污水性质的相容性。根据《城市污水处理及污染防治技术政策》，“日处理能力在10万立方米以下的污水处理设施，除采用A/O法、A/A/O法外，也可选用具有除磷脱氮效果的氧化沟法、SBR法、水解好氧法和生物滤池法等”，本项目选择的A/A/O法工艺在推荐之列，具有技术上的可靠性和稳定性。

在积累一期工程运行经验的基础上，二期工程工程拟对A2O系列工艺进行优化，采用多模式A2O生物脱氮除磷处理工艺，使污水处理工艺可以根据进水水量、水质特性和环境条件的变化，灵活调整运行模式，既可常规A2O工艺运行，也可按改良A2O处理工艺或倒置A2O工艺模式运行，在提高处理效果基础上，保证工艺可靠性。

本项目污水处理工艺从可靠性和稳定性以及水质相容性分析，本项目的污水处理工艺符合有关技术产业政策，并根据区域水质特点进行了优化设计，清洁生产水平属于中等。

2、恶臭控制工艺的清洁性

城市污水处理过程中的恶臭物，是其收集和处理过程产生的伴生污染物，从目前国内的污水处理过程中恶臭的控制情况来看，绝大部分城市污水处理设施没有或仅对部分工段采取了恶臭控制。本项目主要对沉沙池、储泥池以及污泥脱水机房等进行除臭设计，采用生物滤池除臭工艺，即利用微生物将恶臭物质的化学成分吸附后分解成水、二氧化碳、盐等简单无机物而达到脱臭目的，减少污水处理厂在运行中散发的恶臭废气排放。本工程采用的生物滤池除臭法是最为经济有效的恶臭控制技术，该工艺运行管理简单，基本上不会带来其他的环境问题。相对于未设置除臭工艺的污水处理厂，本项目除臭工艺清洁生产水平属于中等。

为了提高本工程恶臭控制工艺的清洁性，本评价建议运行期加强对厂界和敏感点恶臭污染源的监测，必要时对本期未实施除臭的工段也采取用密闭处理加生物滤池脱臭，进一步控制恶臭气体。

3、污泥处理工艺的清洁性

本工程污泥处理近期采用“机械脱水+填埋”的方法进行污泥处置，该工艺为省内一般污水处理厂污泥处置的常见工艺，清洁生产水平一般。

远期采用“机械脱水+干化焚烧”的方法处理本工程污泥，该工艺为《浙江省污泥处理处置及污染防治技术导则》推荐技术，采用该工艺后，本项目污泥处置工艺清洁生产可达较好水平。

4、选用先进设备、提高自动化程度

随着经济的发展，环保投入也越来越大，选用先进的、低噪设备，自动化程度进一步提高。本工程工艺自动化、计算机控制程度较高，不仅大大节约操作上的劳动强度，而且使设备运行能经常处于最佳条件，节约用电能源，也符合提高资源利用率的清洁生产要求。

## 10.3污染防治措施

### 10.3.1施工期污染防治措施

1、对施工场地设置临时围挡设施，同时尽可能减少施工砂石料的露天堆放，防止大风起尘；配备临时洒水设施，对施工场采取洒抑尘。

2、施工场四周应设置临时排水沟，对场地雨水、基坑水等泥浆水进行收集，通过设置临时沉淀池沉淀的方法，处理后进行排放，禁止将泥浆水直接排入城市下水道和附近水体。

3、加强施工人员生活污水和生活垃圾管理，设置临时化粪池对生活污水进行处理；定点设置生活垃圾收集点收集施工人员生活垃圾，并纳入当地垃圾清运处置系统。

4、设置施工车辆冲洗场所，对进出工地的施工车辆及时进行冲洗；施工车辆应加盖篷布，防治土石料和建筑材料沿途洒落造成环境污染。

5、合理安排施工工序，及时维修施工机械，确保施工场界达到《建筑施工场界噪声限值》要求。

6、认真核实工程所需填土石方量，尽可能不造成剩余土石方。同时在填方过程中，施工单位应注意对所填土石方及时夯实处理，减少水土流失。

### 10.3.2营运期污染防治措施

10.3.2.1水污染防治措施

1、设计阶段水污染防治措施

(1)建议设计单位进一步优化工艺、构筑物参数和平面布置，保留一定的设计余量、负荷弹性和拓展空间，在确保本期工程稳定达标排放的基础上，为今后的规模发展和处理深度提高留有余地。

(2)排放口应按有关要求设置在线监测设施。

(3)供电设施设计应采用双回路供电，防止停电造成运转事故。

(4)建议建设设计和规划单位在下一阶段的设计、建设中或下一期工程规划建设中，从清洁生产和节约水资源的角度出发，根据瑞安市的建设特点和国家有关政策要求，考虑实施深度处理和中水回用，在节约水资源的同时，减少对水环境的影响。

2、营运期水污染防治措施

(1)严格控制污水处理厂进厂水质，使接管企业废水达到进管控制要求，即《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求。必须严格控制接管范围内工业企业的有毒物质排放，严格控制含重金属污水进入管网，各指标达第一类污染物最高允许排放浓度才能进管。要求排放污水水质超过进管标准的污染企业必须对污水进行预处理，达标后才能排放，应严格禁止超标排放进管，从而确保进水达到污水处理工程管网的设计指标要求，保证污水处理厂生物处理装置正常运行，实现达标排放。

为确保上述措施落实到位，有关部门应做好入管企业的管理工作，对主要排污企业入网污水安装在线监控设备；本工程应对输送工业污水的重点泵站加装等比例采样器；对进水水量、水质进行在线监测监控并与监督管理部门联网；加强对企业污水达标接管的监控管理。

(2)根据设计方案，落实脱氮除磷措施，以减小对海域生态环境的影响。

(3)做好收集范围内的清污分流工作，避免污水处理厂进水水量超过预定规模而导致处理效率下降，影响出水水质。

(4)对污水处理设施的运转情况要及时了解，保障正常运行，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水量和水质及时调整处理单元的运转状况，以保证最佳的处理效率。

(5)按标准要求设置排放口，尾水排放安装在线监测仪，对污水处理厂出水进行24小时连续在线监测，主要监控水量、COD、pH等指标，要求出水严格执行COD ≤ 60mg/L、氨氮 ≤  8mg/L、总磷 ≤  1mg/L。

(6)定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生；因需要暂停运转的，须报经当地环境保护部门审查和批准；因事故停止运转，应立即采取措施，并及时报告当地环境保护行政主管部门。

10.3.2.2空气污染防治措施

(1)生物除臭技术

瑞安江北污水处理厂二期采用生物法除臭，对细格栅间及曝气沉砂池、污泥深度脱水间产生的恶臭气体进行封闭收集，同时“以新带老”对现有一期工程的粗(细)格栅间、进水泵房、曝气沉砂池、污泥浓缩脱水间的恶臭一并收集。收集采用抽风的方式保持其内部空间处于微负压状态，防止内部产生的恶臭污染物外溢的无组织影响。收集后的恶臭污染物采用生物滤池处理的方法进行脱臭处理，达标排放，以保证整个工程的恶臭处理效果能稳定、持续达到标准控制要求。

生物滤池技术的基本原理就是把微生物固定在滤材上(多孔型填料表面)，利用微生物的代谢活动，将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质(一般产物为水、二氧化碳和无害的碱) ，是目前国内较为流行和使用广泛的一种脱臭技术，其成套技术设备已成功商品化，一般设计除臭效率均在90%。

生物处理可以表达为：污染物 + O2→细胞代谢物 + CO2 + H2O

污染物的转化机理可用下图表示：

污染物去除的实质是以废气作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程，比较复杂，它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成，主要过程分为三步：

①废气同水接触并溶解到水中；

②水溶液中的废气成分被微生物吸附、吸收，废气成分从水中转移至微生物体内；

③进入微生物细胞的废气成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

(2)生物除臭可行性分析

生物除臭发是一种比较成熟的废气治理工艺，在过去的30年内，生物除臭技术已在欧洲广泛地得到应用，最近也在北美洲应用在除臭方面。表10.3-1为国内外采用生物滤池技术进行污水处理厂除臭的设计负荷和实际处理效果；表10.3-2为深圳罗芳污水处理厂采用该技术的实际处理效果；表10.3-3为天津某泵站利用生物滤池除臭技术的实际处理效果。上述实例均表明，生物除臭技术对H2S去除率可达到90%以上，NH3去除更佳。

表10.3-1    污水处理厂生物滤池脱臭设计负荷及效果

| 项目 | 设计负荷m3/m2·h | 去除率% | 基质组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lueneburg污水处理厂 | 32-93 | 99 | 堆肥、树叶、灌木树枝 |
| 广州市猎德污水处理厂 | 200 | 95 | 混合肥料、聚苯乙烯胶球体、碳、活性炭、沸石和有机物料 |
| 水湾污水处理厂 | 73.5 | 99 | 树皮、土壤、泥炭块、肥料 |
| Tamarac污水处理厂 | 147.6 | 98 | 堆肥、木块 |
| Wesstborough污水处理厂 | 122.4 | 94 | 堆肥、木块 |

表10.3-2    天津某泵站生物除臭技术实效

| 项目 | 进气浓度（mg/m3） | 出口浓度（mg/m3） | 去除效率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 0.5～5.0 | 未检出～0.5 | 90～100 |
| HN3 | 未检出～5.0 | 未检出～0.5 | ~100 |

表10.3-3    深圳罗芳污水处理厂生物滤池除臭实际效果

| 项目 | H2S mg/m3 | NH3 mg/m3 | 气味值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除臭设备进气 | 0.0075 | 0.5 | 100 |
| 除臭设备排气 | 0.0005 | 0.05 | 9 |
| 除臭效率% | 93.3 | 90 | 91 |

另外，本院曾对杭州七格污水处理厂一、二期工程土壤生物脱臭设施的处理实际效果进行类比调查。根据浙江省环境监测中心对七格污水处理厂一、二期工程除臭设施的竣工验收监测数据，采用土壤生物脱臭处理对硫化氢的脱除效率为92.4~99.8%，对氨的脱除效率为63.9~92.4%。本工程采用滤料生物除臭工艺，处理效果更优于土壤生物除臭，因此确保环境达标是可行的。本工程处理后达标的尾气通过排放高度不低于15米的排气筒排放，排放速率满足GB18918-2002标准要求，厂界达到GB18918-2002表5所列的厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准要求。

(3)其他管理要求

①采用自动监控的办法对除臭设施的除臭效果及密闭空间的恶臭污染物浓度进行监控，发现异常及时采取补救措施，确保人员安全和减少环境影响。

②运行期加强对厂界和敏感点恶臭污染源的监测，必要时对本期未实施除臭的工段也采取用密闭处理加生物滤池脱臭，进一步控制恶臭气体。

③搞好厂区内绿化建设，充分利用空地进行绿化，种树植草，以形成草、灌、乔结合的立体绿化体系，以降低恶臭气体的环境影响，绿化率应达到20%以上。

④从保护环境及保证周边居民正常生活的角度出发建议本工程设置300m防护距离（自厂界起算），有关规划部门不得再建新的居住点或其它敏感构筑物。

10.3.2.3固体废弃物污染防治措施

(1)本工程应按照规定对所产生的污泥进行监测并保存原始监测记录。

(2)本工程应设置不低于7天额定脱水污泥产生量的堆棚或密闭贮存设施，污泥堆棚或密闭贮存设施须有通风和除臭措施；不得向划定的污泥处理处置场所以外的任何区域排放、堆置污泥。贮存设施和场所应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001)。

(3)污泥在脱水和固化过程中，构建筑物应密闭，恶臭源由抽风机抽出进行处理、达标排放，操作共建并应满足通风要求，避免恶臭对周边环境造成影响。

(4)固化污泥在运输过程中，要使用专用车辆外运，污泥运输车辆应密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，不得带泥行驶，不得沿途泄露，运输时发现自身有泄露的，应及时清扫干净。运输车辆应当按照相关市政管理行政部门依法批准的运输路线、时间、装卸地点运输和卸倒。运输污泥应尽量避开上下班高峰期。在离居民住宅较近的地点运输污泥时，应尽量避开早晨、中午时间，要安排足够数量的污泥运输车辆进行运输。尽可能避开居民聚居点、水源保护区、名胜古迹、风景旅游区等环境敏感区。

(5)本工程应对污泥的产生、贮存、转移和处置情况实施备案报告制。于每年的4月初、7月初、9月初和次年的1月初分别汇总填报季度、半年度及年度《工业企业污泥利用处置台帐统计表》上报环保部门。

(6)本工程应对污泥转移、处置实行计划审核备案和转移联单管理，污泥的转移处置应提前向环保部门报送转出计划。污泥的性质、转移的数量、去向、运输路线发生变化的，应当在变更前提前向环保部门申报。

10.3.2.4噪声污染防治

(1)设备选型时尽量选用噪声较小的设备；

(2)风机接口处，采用软性接头和保温及加强筋，改变钢板振动频率等以达到降噪效果；

(3)对鼓风机等设备设置消声器，消声量为20dB以上；鼓风机房及脱水机房墙体不设窗口；

(4)为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好车况，机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段应限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。

(5)加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和管理，设备出现故障要及时更换，以减少机械不正常运转带来的机械噪声。

本工程污染防治措施一览表见表10.3-4。

表10.3-4    污染防治措施一览表

| 类别 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废水 | (1)积极做好污水管网的清污分流工作，避免大量雨水进入污水处理厂。 (2)有关部门应做好入管企业的管理工作，对主要排污企业入网污水安装在线监控设备，进管水质必须达到进管标准，高浓度有机废水和有害有毒物浓度应按进管标准严格控制；本工程应对输送工业污水的重点泵站加装等比例采样器；对进水水量、水质进行在线监测监控并与监督管理部门联网；加强对企业污水达标接管的监控管理。 (3)及时了解污水处理设施的运转情况，保障正常运行。对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水量和水质及时调整处理单元的运转状况，以保证最佳的处理效率。 (4)有关部门要加强工业污染源的治理，特别是第一类污染物质，要求纳污各企业在厂内进行预处理，从严控制有毒有害物质的排放，保证污水处理设施的正常运行。 (5)增加化学除磷装置，确保总磷出水达标。 (6)本评价建议上望围塘养殖场予以搬迁，建设单位应相应给予一定的补偿。 |
| 废气 | (1) 瑞安江北污水处理厂二期采用生物法除臭，对细格栅间及曝气沉砂池、污泥深度脱水间产生的恶臭气体进行封闭收集，同时“以新带老”对现有一期工程的粗(细)格栅间、进水泵房、曝气沉砂池、污泥浓缩脱水间的恶臭一并收集。收集采用抽风的方式保持其内部空间处于微负压状态，防止内部产生的恶臭污染物外溢的无组织影响。收集后的恶臭污染物采用生物滤池处理的方法进行脱臭处理，达标排放，以保证整个工程的恶臭处理效果能稳定、持续达到标准控制要求。 (2) 其他管理要求 ①采用自动监控的办法对除臭设施的除臭效果及密闭空间的恶臭污染物浓度进行监控，发现异常及时采取补救措施。 ②运行期加强对厂界和敏感点恶臭污染源的监测，必要时对本期未实施除臭的工段也采取用密闭处理加生物滤池脱臭，进一步控制恶臭气体。 ③搞好厂区内绿化建设，充分利用空地进行绿化，种树植草，以形成草、灌、乔结合的立体绿化体系，绿化率应达到20%以上。 ④本工程设置300m防护距离（自厂界起算），有关规划部门不得再建新的居住点或其它敏感构筑物。 |
| 噪声 | (1)设备选型时尽量选用噪声较小的设备； (2)风机接口处，采用软性接头和保温及加强筋，改变钢板振动频率等以达到降噪效果； (3)对鼓风机等设备设置消声器，消声量为20dB以上；鼓风机房及脱水机房墙体不设窗口； (4)为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好车况，机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段应限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。 (5)加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和管理，设备出现故障要及时更换，以减少机械不正常运转带来的机械噪声。 |
| 固废 | (1)本工程应按照规定对所产生的污泥进行监测并保存原始监测记录。 (2)本工程应设置不低于7天额定脱水污泥产生量的堆棚或密闭贮存设施，污泥堆棚或密闭贮存设施须有通风和除臭措施；不得向划定的污泥处理处置场所以外的任何区域排放、堆置污泥。贮存设施和场所应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001)。 (3)污泥在脱水和固化过程中，构建筑物应密闭，恶臭源由抽风机抽出进行处理、达标排放，操作共建并应满足通风要求。 (4)固化污泥在运输过程中，要使用专用车辆外运，污泥运输车辆应密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，不得带泥行驶，不得沿途泄露，运输时发现自身有泄露的，应及时清扫干净。运输车辆应当按照相关市政管理行政部门依法批准的运输路线、时间、装卸地点运输和卸倒。运输污泥应尽量避开上下班高峰期。在离居民住宅较近的地点运输污泥时，应尽量避开早晨、中午时间，要安排足够数量的污泥运输车辆进行运输。 (5)本工程应对污泥的产生、贮存、转移和处置情况实施备案报告制。于每年的4月初、7月初、9月初和次年的1月初分别汇总填报季度、半年度及年度《工业企业污泥利用处置台帐统计表》上报环保部门。 (6)本工程应对污泥转移、处置实行计划审核备案和转移联单管理，污泥的转移处置应提前向环保部门报送转出计划。污泥的性质、转移的数量、去向、运输路线发生变化的，应当在变更前提前向环保部门申报。 (7)江北污水处理厂污泥近期采用填埋，远期采用建材利用的处置方式；近期在江北污水处理厂内建设污泥深度脱水车间，远期优先将污泥送至垃圾焚烧厂与垃圾混合焚烧，如无法混合燃烧，则必须单独建设污泥干化焚烧厂。 |
| 风险 | (1)对项目供电设施，要求按双回路进行设计，减少断电而引发的环境风险。 (2)对污水处理系统采用模块化(分组)设计，模块之间采用连通管进行沟通，减少因部分机械或局部环节故障而造成整个处理系统的失效。 (3)同一模块、组中的前后处理单元，设置超越管，当前道处理程序发生故障时，未完全处理的污水可进入相邻模块的处理单元或直接进入下一处理程序进行处理，避免未经处理的污水直接超排进入环境，减少环境风险的影响程度。 (4)本项目应在投入营运前，制定事故处理应急方案，落实各工作人员的责任，同时在平时要进行演练，以及时处理事故。 (5)在事故发生时，应根据事故处理应急计划，及时通知环保、水利、市政等有关行政部门，通过暂停重点工业污染源向城市污水干管排放工业废水，减少事故废水排放量，减轻其对飞云江水体的污染。 (6)建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。 (7)为防止废水量过大，造成冲击负荷，以及pH、有毒物质和水温等因素，造成污水处理设施处理率下降，应加强工业污染源的治理和管理，严格禁止超标排放，确保污水处理设施的正常运行。 (8)加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 (9)加强排江管的检查、维护和管理，及时发现问题，及时维修，以保证排江管的安全运行。 (10)要建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故时的工况。 (11)针对甲醇的风险措施 ①本项目甲醇投加间和储罐分体设计，储罐为地上式储罐，防火设计规范要求储罐区四周设置不燃烧体防火堤，防火堤内侧基脚线至储罐的水平距离应不小于3m，防火堤高度应控制在1~2.2m之间。 ②甲醇投加泵房与厂区主要道路应设置10m的防火间距，与次要道路设置5m的防火间距，与处理池等构筑物间距在12m。 ③甲醇储罐与厂区主要道路防火间距15m，与次要道路防火间距为10m。本工程储罐储量小于90m3，与处理池等构筑物的防火间距为15m。 ④甲醇投加间及储罐区范围内的电力装置应进行爆炸性气体环境的电力设计。区域内的各种灯具、报警装置、接线盒等电气设备如果布置在爆炸危险区域时，应根据爆炸危险分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，选择相应的电气设备。 (12)针对液氯的风险措施 ①加强设备的维护管理：加氯间内设置漏氯检测报警装置和碱液吸收设施，确保加氯间氯气浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》，无组织排放氯气符合《大气污染物综合排放标准》表2要求。同时在加氯间附近配建中和吸收塔，当室内氯气含量超过规定值时，漏氯检测仪自动报警并启动氯气吸收装置，将含有氯气的空气吸入氯气吸收装置的中和塔内产生中和反应，从而达到防止氯气泄漏到室外的目的。 工作人员要定期对加氯装置进行检查和维修，避免泄漏事故的发生。同时要定期检查漏氯报警仪和氯气吸收中和装置，使其始终处在正常的工作状态，并且要定期测试氯气吸收中和装置中碱液的pH值，定期更换碱液，保证氯气吸收中和装置的吸收率。 ②加强液氯储存和运输的管理：加强液氯储存和运输的管理，并选用先进的加氯设备，以减少氯气泄漏量，杜绝液氯事故泄漏事件的发生。液氯钢瓶需存放于专用的液氯库房，钢瓶禁止露天存放，也不得将钢瓶设置在楼梯、人行道和通风系统吸气口等场所。液氯采用先进先用的原则，空瓶和充装后的重瓶必须分开放置，禁止混放。禁止库房内堆放易燃易爆和易发生化学反应的物品。 液氯运输单位必须取得相关的资质认定和准运证，运输液氯的机动车辆需配备必要的抢修和防护器材，严格遵守当地公安交通部门规定的行车路线，运输液氯钢瓶的车辆不准从隧道过江。 ③污水处理厂应按要求配备必要的防护用具，如防毒面具，氯气呼吸和其它安全用具，以便发生事故时可及时进入现场，及时处理事故。 ④要加强工作人员的教育和管理，提高工作人员的责任心和素质，制定操作规程，提高工作人员的操作技能，避免因操作失误引起的氯气泄漏。同时需对职工进行培训，当发生事故后能在最短的时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心，启动外界应急救援计划。是否需疏散周边居民需根据泄漏程度、当时的风向以及下风向居民分布情况而定。为了避免人员伤亡，需根据有毒气团的运行轨迹，及时对受伤人员进行救治等。 |

# 11环境管理与监测计划

项目环境保护管理是建设单位、设计单位和施工单位在项目的可行性研究、项目设计、建设期和运行期必须遵守国家、省市的有关环境保护法规、标准，落实环境影响评价报告中拟定采取的减缓措施，并确保环境保护设施处于正常运行状态。环境管理计划应制定出机构的能力建设、执行各项防治措施的职责、实施进度、监测内容等方面。在项目建设期和运行期，接受地方环境保护主管部门的监督和指导，并配合环境保护主管部门完成对项目建设的“三同时”审查。

## 11.1环境管理

### 11.1.1营运期环境管理机构及职责

建立由厂长负责的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制、岗位责任制。环境管理机构的基本职责为：

(1)宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好范围内的环境保护工作。

(2)执行上级主管部门建立的各种环境管理制度。

(3)监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格。

(4)领导并组织项目运行期(包括非正常运行期)的环境监测工作，建立档案。依据核定的污染物排放总量控制指标和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等来指导和规范污水处理厂各部门的运行管理。

(5)调查、处理污染事故与污染纠纷。

(6)开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高工作人员素质，推广利用先进技术和经验。

(7)对服务范围内的废水进行审计与监测，是运行期环境管理的重要内容。应加强进厂水质控制管理，对进入污水管网系统的所有排污单位的废水量和水质进行登记，与排污单位签订废水处理服务合同，规定各排污单位的废水排放量和排放水质。对污染特别严重的重点企业必须实行点源控制，对其污水预处理设施的运行状况进行监督。

### 11.1.2建设期环境管理机构及职责

项目建设期的环境管理机构为江北污水处理厂，其主要环保职责为：

(1)根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照本次环评提出的施工期环境保护要求，制定本项目的施工环境保护管理办法，并负责实施；

(2)监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；

(3)调查、处理施工扰民或污染纠纷。

## 11.2环境监测及环保投资

### 11.2.1环境监测计划

本工程海域监测计划见表11.2-1，其余项目监测计划可参照表11.2-2实施。

表11.2-1    海洋环境监测计划安排

| 监测内容 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海水水质环境 | 盐度、SS，PH、石油类、COD、无机氮、DO、 活性磷酸盐、BOD5、 铜、铅、锌、镉 | 项目路由临近海域，不少于6个测点，按照相关监测要求布点 | 营运期间1~2次/年，大小潮采样，按涨落潮分别进行； |
| 沉积物环境 | 石油类、硫化物、有机碳、铜、铅、锌、镉 | 项目路由临近海域，同水质站位 | 营运期间1~2次/年 |
| 生态环境 | 浮游植物、浮游动物、 底栖生物、潮间带生物 | 项目路由临近海域，附近潮间带断面 | 营运期间1~2次/年 |
| 初始稀释度监测 | 同海水水质 | 每个排放口轴线上方设置1个监测点 | 每次监测时间必须覆盖一个潮周期，等时间间隔采样不少于8次。正常情况下1~2次/年 |

表11.2-2    其余项目环境监测计划安排

| 序号 | 监测 内容 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气 | 拟建厂址处 | TSP | 1次/月 | 施工期 |
| 2 | 噪声 | 施工场界 | 昼、夜Leq(A) | 1次/月 |  |
| 3 | 污水处理厂水质 | 排放口 | 污水量、pH、COD、氨氮 | 在线连续监测 | / |
|  |  | 进、出口 | 污水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 2次/天 | 营运期污水处理厂陆域 |
|  |  |  | NH3-N、总磷 | 1次/月 |  |
| 4 | 空气 | 厂界 | NH3、H2S | 1次/季 |  |
| 5 | 噪声 | 厂界 | 昼、夜Leq(A) | 1次/月 |  |
| 6 | 地表水 | 上游2km断面 | CODMn、BOD5、无机氮、 总磷、石油类 | 1次/年 | 营运期 飞云江水域环境 |
|  |  | 排污口断面 |  | 1次/年 |  |
|  |  | 下游2km断面 |  | 1次/年 |  |

### 11.2.2环保投资

本项目是的环境保护投资80万元，主要包括以下几个方面：

(1)施工船舶和船上施工人员产生的废油、固体垃圾的处理装置和处理费用，预算费用为20万元；

(2)陆上施工生活垃圾收集装置、可用固废收集装置、临时厕所、厨房污水收集管道及隔油池等10万元；

(3)生产废水收集管道、沉淀池等10万元；

(4)降尘、减噪设备10万元；

(5)海域环境监测费用20万元；

(6)尾水脱氯装置20万元。

## 11.3环境监理

### 11.3.1环境监理要求

根据浙江省人民政府令第166号规定，“对可能造成重大环境影响的建设项目，推行环境监理制度，由建设单位委托具有环境工程监理资质的单位对建设项目施工中落实环境保护措施进行技术监督。

为了落实本项目的各项环保措施和环境管理方案，对建设工程施工期生态保护和预防污染环境及生态恢复进行监督管理，同时对配套的环保工程实施进行监督管理，确保建设工程环境目标的实现，本项目应在设计、施工阶段委托具有环境工程监理资质的单位进行环境监理，并作为工程竣工环保验收的依据。

### 11.3.2环境监理工作内容

环境监理单位接受业主的委托，对设计施工阶段的“三同时”措施以及有关环保管理方案进行全过程的监督管理，并配合环保主管部门开展工作。

施工期环境监理，主要内容包括以下方面：

生态环境监理。掌握施工地区的生态环境现状，根据项目环评报告及其批复的生态保护要求，监督施工过程的生态保护措施，防止生态破坏，并及时采取生态恢复措施。

施工废水和生活污水的处理措施监理。对施工和生活污水的来源、排放量、水质指标、处理设施的建设过程和处理效果等进行监理，检查和监测是否达到了批准的排放标准。

固体废物处理措施监理。保证施工过程的弃土弃渣和其它废弃物得到妥善合理的处置，保证工程现场清洁整齐，不污染环境。

大气污染防治措施监理。保证施工过程的废气和粉尘达标排放，施工区域及其影响区域达到规定的环境质量标准。

噪声控制措施监理。按照环评和设计要求对施工噪声进行防治，保证施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准，重点是靠近生活营地和居民区施工的单位，必须避免噪声扰民。

环保工程“三同时”监理。按照设计文件和进度安排，监理环保工程建设是否符合“三同时”要求，污染源是否按照设计要求处理排放。

环境监测等环评报告书提出的其它环保措施监理。落实必要的施工期环境监测，并为环境监理提供必要的监测数据。保证环境影响报告书提出的其它环保对策措施的有效实施。

协助业主处理施工过程出现的重大环境事故。

施工后期的环境监理，主要是由环境监理单位编制工程环境监理报告书，作为环保竣工验收资料。

# 12环境经济损益及审批原则符合性分析

## 12.1环境经济损益分析

### 12.1.1社会效益分析

在环境保护已成为一项基本国策的今天，水污染所引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。本工程既是一项污水集中治理工程，也是一项城市环境综合整治工程，同时又是一项治理内河污染，保护城市水环境、提高环境质量的公益性工程和环保工程，对改善瑞安市的城市基础设施建设，削减城市污染物排放量，改善瑞安内河与飞云江水质及城市投资环境有十分重大的意义。

(1)工程的实施可解决瑞安市污水排放问题，使地区更具有投资效应，促进经济的发展，使区域开发和发展形成良性循环。

(2)工程的实施可使内河水质得到根本改善，必将对瑞安市环境与社会经济等方面产生巨大的影响，促进城市的全面发展。

(3)内河水质的改善将改变地区居民的饮水条件，确保当地人民的身体健康。

(4)工程的实施改善了内河水质，地区工业项目发展的限制条件得到解决，必将为地区的经济发展开辟通道，促进该地区大批工业项目的发展的建设，使地区的经济结构趋于合理并协调发展。

### 12.1.2经济效益分析

(1)直接经济效益

本工程为城市公用设施，为国民经济所作的贡献主要表现为社会产生的间接经济效益。但可本着保本微利的原则收取排污费用。

(2)间接经济效益

污水处理工程其经济效益主要表现在改善水环境后减少因水污染而造成的经济损失等的间接效益，具体有以下几方面：①节省部分工业用水处理费用；②减少污水分散处理运行开支；③土地增值作用，污水处理厂建设解决了地块开发的污水出路问题，区域水环境也将得到改善，城市的土地价值会随之而提高，从而改善投资环境，吸引外部投资；④减少水污染对农业、渔业的收成以及因生活饮用水污染导致居民身体健康受到严重损害⑤通过江北污水处理厂二期工程的建设，可以改善内河的水质，改善给水水源，从而可以降低自来水的处理成本，可以减少城市用水费用；⑥水质改善后，可提高某些工业产品的质量，减少不能达到特殊标准的产品量；⑦水质改善，河道可恢复渔业，可增加渔业产量和质量，同时，对农业灌溉也有益，可提供符合卫生标准的灌溉水，提高农作物的产量和质量；⑧水质改善有利于瑞安市旅游业的发展，增加瑞安市第三产业的收入。

由此可见，进行江北污水处理厂二期工程的建设具有可观的经济效益。

### 12.1.3环境效益分析

(1)水环境效益分析

本工程水环境效益表现在污染物排放量削减对缓解地区水环境污染状况有积极的促进作用。作为一项重要的城市基础设施，污水处理工程的建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供市民健康水平有十分重要的作用；本工程建成后将至少减少对水体排放的污染物总量可见表12.1-1。

表12.1-1   江北污水处理厂二期工程污染物削减表(7万m3/d)

| 二期工程 | BOD5 （t/d） | CODcr （t/d） | SS （t/d） | TN （t/d） | 氨氮 （t/d） | TP （t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水污染物负荷 | 10.5 | 31.5 | 12.6 | 6.75 | 3.5 | 0.56 |
| 尾水污染物排放量 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 0.56(1.05) | 0.07 |
| 削减污染物含量 | 9.1 | 27.3 | 11.2 | 5.35 | 2.94(2.45) | 0.49 |

江北污水处理厂一期工程于2007年6月试运行至今，明显改善了温瑞塘河等内河地表水水质，水质情况对比见表12.1-2。

表12.1-2    江北污水处理厂一期工程前后温瑞塘河水体水质情况对比一览

| 断面 | 年份 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白岩桥 | 2003年 | 12.4(Ⅴ) | 18.0(超Ⅴ) |
|  | 2007年 | 10.2(Ⅴ) | 15.0(超Ⅴ) |
| 九里会 | 2003年 | 7.38(Ⅳ) | 10.8(超Ⅴ) |
|  | 2007年 | 5.60(Ⅲ) | 9.1(超Ⅴ) |
| 韩田 | 2003年 | 5.91(Ⅲ) | 9.37(超Ⅴ) |
|  | 2007年 | 4.80(Ⅲ) | 8.1(超Ⅴ) |
| 塘下 | 2003年 | 6.23(Ⅳ) | 9.32(超Ⅴ) |
|  | 2007年 | 5.9(Ⅲ) | 7.8(超Ⅴ) |
| 杨家桥 | 2003年 | 14.4(Ⅳ) | 11.9(超Ⅴ) |
|  | 2007年 | 9.8(Ⅳ) | 15.1(超Ⅴ) |

监测结果表明，高锰酸盐指数和氨氮虽未发生实质性变化，但监测值已经均有所降低。长期来看，随着累积效应的增加，水环境质量将得到持续的改善，水环境效益也将进一步凸显。

(2)大气环境效益分析

江北污水处理厂一期工程建设时，未对格栅间、曝气池等构筑物采取加盖措施以收集处理臭气。本次二期工程的实施，除了对二期部分构筑物实施加盖收集处理臭气，还将对一期工程的格栅间、曝气池、污泥浓缩间等采取臭气治理措施。估算经生物除臭前、后各构筑物单元NH3和H2S的发生源强，见4.3.1章节表4.3-3及表4.3-4。采取生物除臭措施后，污水处理厂NH3和H2S排放源强分别削减了62%、77%，除臭效果较明显；且“以新带老”臭气治理后， NH3和H2S排放源强比现状(一期工程)分别降低了26%和54%，对大气环境可起到一定的改善作用，环境效益较为明显。

## 12.2审批原则符合性分析

### 12.2.1产业政策符合性分析

污水处理工程本身属于城市基础设施建设项目，是一项治理水体污染，保护水环境的公益性工程。污水处理工程的建设将原来分散排放的城市生活污水和工业废水进行收集、并集中处理达标排放，污水处理工程的建成运行将改善服务区域内的水环境质量，改善城市的投资环境，促进城市的可持续发展。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》第十九类“城市基础设施及房地产”中，污水处理厂工程属于允许类，因此本工程的建设符合国家产业政策。

### 12.2.2规划符合性分析

具体见本报告2.3章节。

### 12.2.3清洁生产符合性分析

本工程可减少废水污染物的直接排放，污水经二级生化处理后削减了污染物的排放量；污水处理产生的污泥经脱水固化后，近期送垃圾填埋场处置、远期结合规划进行干化焚烧处置。根据清洁生产分析，本工程技术与装备政策符合清洁生产原则。

### 12.2.4污染物达标排放符合性分析

根据“达标排放”原则和“现有项目排放污染物超过国家和本省规定的污染物排放标准的改、扩项目不批”的要求：本项目产生的废水经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准；废气污染物H2S和NH3为无组织排放，通过对主要臭气污染源进行加盖处理后，排放量较少，经预测厂界可达标；经采取有效隔声降噪措施，厂界噪声预计可以达标；污泥近期送瑞安市垃圾填埋场处置、远期结合专项规划统一处置。因此本项目可以做到达标排放。

### 12.2.5环保设施正常运行符合性分析

本工程为扩建项目，工程建设期间基本不会影响现有污水处理设施和环保设施正常运营，建成后也将确保各项环保设施的正常运行。

### 12.2.6总量控制符合性分析

本工程新增的污染物排放总量为COD1533t/a、氨氮204t/a。根据瑞安市环保局《关于瑞安市江北污水处理厂二期工程项目污染物排放总量的函》，项目新增CODcr、氨氮排放量从工程服务范围的塘下镇、汀田街道、莘塍街道居民生活污水入网削减量调剂，符合总量控制要求。

### 12.2.7保持环境质量原则符合性分析

工程建成后将大幅度削减飞云江的废水污染物负荷。经预测，污水处理厂无组织排放的废气在各厂界可达标，对区域环境空气质量的影响不大。项目实施对区域声环境质量影响较小，周围的声环境质量能维持现状水平。因此项目建成后，在采取了有关污染防治措施后，基本能维持地区环境质量，使其符合功能区要求。

### 12.2.8风险防范措施符合性分析

本项目应按报告书的要求落实各项风险防范措施，按报告书提出的要求编制风险应急预案，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风险降低到最低程度。

### 12.2.9公众参与符合性分析

本项目在环评阶段，采取张贴公示的方法对项目建设概况进行了公示；采用发放调查表格的方式对团体和个人进行了抽样调查和统计分析；对公众反映的问题提出了建议采纳的意见，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。

### 12.2.10促进可持续发展、构建和谐社会符合性分析

本项目的建设在改善区域水环境、削减污染物排放、支持瑞安市的经济、社会与环境的协调发展有着重要意义，对构筑和谐社会做出了一定的贡献。

综上所述，在严格按报告书提出的各项措施进行建设和运行的前提下，本项目的建设基本符合浙江省现行建设项目环保管理有关要求和原则。

# 13结论和建议

## 13.1结论

### 13.1.1工程分析结论

(1)本工程为瑞安市江北污水处理厂二期工程，为需浙江省发展和改革委员会立项的项目；项目主要由7万m3/d规模的城市污水处理设施和230m的应急尾水排放管组成。

(2)本工程污水处理采用A2O工艺；污泥处理拟采用直接浓缩脱水固化处理后，送入瑞安市垃圾填埋场进行处置的方案，结合《瑞安市域污水处理厂污泥处理处置专项规划》，远期污泥脱水处理后结合专项规划统一处理；对污水处理厂预处理、污泥处理等主要构筑物进行除臭处理采用生物滤池法。

(4)在进水满足设计要求并正常运行的情况下，本工程主要污水为7万m3/d规模，水质基本符合GB18918-2002一级B标准要求的处理尾水；废气主要为污水和污泥处理过程中产生的恶臭，经主要构筑物加盖收集和除臭处理后，达到GB18918-2002二级标准后排入空气；工程的主要噪声源为各类泵组和风机，根据一期工程竣工验收监测结果，等效A声级在56.6dB~82.5dB之间；工程产生的主要固体废弃物为污泥，产生量为4172吨/年。

### 13.1.2环境质量现状评价结论

1、环境空气质量

根据瑞安市环境监测站2009年2月及11月的监测数据，项目拟建址附近大气常规因子均达到二类区标准，表明空气质量较好；本次环评针对特征污染因子的现状监测表明，项目拟建址附近区域硫化氢和氨均达到相应的质量标准，不存在超标现象。

2、水文动力

工程附近潮汐属正规半日潮类型。工程区域附近水域总体上流况平缓，从垂线流速所对应的流向看，总体上涨潮流多指西北偏西，落潮流多指东南偏东，但各测站所处位置不同，流向亦不尽相同。各垂线的悬砂中值粒径，最大值为0.0045mm，出现在F8垂线大潮汛落急时段，最小值为0.0020mm，出现在F7和F8垂线小潮汛涨憩和落急时段；四个潮流特征时段的平均中值粒径介于0.0022~0.0038mm之间。

3、海域水质

两次海域水质调查结果显示，项目邻近海域活性磷酸盐和无机氮普遍浓度较高，反映出该海域水质状况最为突出的是水体的富营养化问题，其他水质指标石油类、COD、DO、汞、铜、铅、锌存在不同程度的超一类海水水质现象，说明该海域在一定程度上受到了陆源污染物的影响。但总体上，该海域水质在二类海水水质水平(营养盐除外)，结合相关海洋功能区划，附近海域功能中对水质要求最高的为养殖(二类海水水质要求)，因此现状水质基本能够满足其要求。

4、海域沉积物

工程区附近海域沉积物总体质量较好，其中铜指标在P3、P6、P9、P17和P19站位超过GB 18668-2002《海洋沉积物质量》一类标准，超标率50%；其余指标均能够满足GB 18668-2002《海洋沉积物质量》一类标准。

5、生态环境

浮游植物：2012年春季调查海域共鉴定出浮游植物4门23属47种。其中硅藻门19属40种，占85.2%；甲藻门2属5种，占10.6%；蓝藻门1属1种，占2.1%；绿藻门1属1种，占2.1%；2011年秋季调查海域共鉴定浮游植物2门26属56种，其中硅藻22属50种（占总种数的89.3%），甲藻4属6种（占总种数的10.7%）。

浮游动物：2012年春季调查海域共采获大型浮游动物5大类21种，桡足类11种，占52.4%；浮游幼体5种，占23.8%；毛颚动物和涟虫类各2类，各占9.5%；端足类1种，占4.8%。；2011年秋季调查海域共鉴定浮游动物51种，小潮期出现40种，大潮期出现43种。其中桡足类最多，共17种，占总数的33.3%；浮游幼虫10种，占19.6%；水螅水母类6种，占11.8%；管水母类、十足类和毛颚类各3种，各占5.9%；栉水母类和糠虾类各2种，各占3.9%；浮游多毛类、磷虾类、涟虫类、被囊类和端足类各1种，各占2.0%。

底栖生物：2012年春季调查海域共鉴定出大型底栖生物2大类7种，其中多毛类5种，占62.5%；软体动物3种，占37.5%；2011年秋季调查海域共鉴定底栖生物45种，其中软体动物种类数最多为19种(占42.2%_，甲壳类11种(占24.5%)，多毛类10种(占22.2%)，鱼类3种(占6.7%)，棘皮动物2种(占4.4%)。

潮间带生物：2012年春季调查海域共鉴定出潮间带生物10属12种，其中多毛类5属6种，占全部的50%；软体动物3属4种，占33.3%，甲壳类2属2种，占16.7%；2011年秋季调查海域共鉴定潮间带生物66种，其中软体动物31种(占47.0%)，甲壳类19种(占28.8%)，多毛类9种(占13.6%)，大型海藻类1种(占1.5%)，其他类6种(占9.1%)。

5、地表水环境质量

(1)飞云江水质

飞云江2003年~2009年平、丰、枯三期及全年水质监测结果分析，表明随着近几年截污纳管等污染整治工程的开展，飞云江水质总体趋势变好，但部分时段溶解氧、氨氮、总磷等指标接近Ⅲ类水质，溶解氧曾出现IV类情况，还应加强飞云江水质的保护。

(2)温瑞塘河水质

瑞安市主要平原河网之一的温瑞塘河水系在2003~2009年间水质具有以下特点：水质较差。白岩桥、九里、杨家桥断面为超Ⅴ类水质，塘下、韩田断面劣于Ⅳ类水质；各断面水质劣于目标水质，不能满足瑞安市水功能区划的要求。较多断面超水功能区标准的指标主要为溶解氧、氨氮、挥发酚和总磷；水系总体呈有机污染、氮污染和少部分酚污染。溶解氧、CODMn、BOD5、总磷和挥发酚是温瑞塘河水系的主要污染因子，水质总体呈有机污染、氮磷污染特征。

### 13.1.3环境影响评价结论

1、尾水排放对飞云江河口水质环境的影响

①根据COD最大浓度叠加值包络面积预测结果，叠加本底后，排放口附近水域出现了4.41 hm2的超过二类海水水质标准区域，未出现超过三类、四类海水水质标准区域。计算结果表明本项目尾水COD排放能满足四类海水水质标准。

②预测表明在叠加本底值后，氨氮和总磷均未超过Ⅲ类地表水水质标准。

2、对环境空气的影响

通过类比调查和计算分析，工程营运期对主要构筑物产生的恶臭气体经加盖密闭和除臭后，在厂界能达到GB18918-2002二级标准要求，正常排放工况下各敏感点NH3和H2S均能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求。为了减少对周围环境敏感点的影响，要求自厂界起设置300m的卫生防护距离。

二期工程建成后，采取生物除臭措施后NH3和H2S排放源强比现状(一期工程)分别降低了26%和54%。根据预测结果，实施生物除臭后环境效益明显，各敏感点NH3和H2S浓度均有一定程度的削减。

3、对声环境的影响

预测结果表明：本项目营运期各类机械噪声经适当调整后，厂界可达到相应标准。

4、固废的影响

本工程污水处理产生的污泥经脱水固化后，近期送垃圾填埋场处置、远期结合规划进行干化焚烧处置。

5、施工期的影响

工程施工期主要的环境影响是施工过程中产生的扬尘和施工噪声，可通过相应的减缓措施进行有效防治。

### 13.1.4公众参与结果

经信息公开、发放表格调查等两阶段的公众参与调查后，结果显示项目拟建地附近居民和单位绝大多数理解和支持本项目的建设。

### 13.1.5主要污染防治措施要求

(1)项目设计应进一步优化设计参数，确保尾水稳定达标；在工程尾水排放口按要求设置主要水质、流量在线监测装置；工程应设置双回路电源，减少由于断电造成的污水和恶臭的事故性排放。

(2)建议有关设计规划单位在远期工程建设中考虑深度处理和中水回用措施，节约水资源，保护生态环境。

(3)本工程已考虑对污水预处理和污泥处理主要设施进行加盖密闭，收集到的恶臭污染物采用生物滤池方法进行脱臭处理，减少恶臭无组织排放，达标排放。本评价建议营运期加强厂界和敏感点大气环境的监测，必要时对生化池等其它构筑物进行脱臭处理。为减少恶臭污染物对周围居民生活环境的影响，工程须维持原一期工程环评批复的300m的卫生防护距离。

(4)在工程建设施工过程中应实施工程环境监理。

### 13.1.6项目可批性分析结论

(1)本项目属于城市水污染控制工程，符合国家的产业政策。

(2)本项目选址符合瑞安市市域总体规划，环境功能符合当地的环境功能区划要求，项目特征污染物经处理达标排放后排放对周围的环境影响是可以承受的，项目选址具一定的环保合理性。

(3)本项目产生的废水经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准；废气污染物H2S和NH3为无组织排放，通过对主要臭气污染源进行加盖处理后，排放量较少，经预测厂界可达标；经采取有效隔声降噪措施，厂界噪声预计可以达标；污泥近期送瑞安市垃圾填埋场处置、远期结合专项规划统一处置。因此本项目可以做到达标排放。

(4)本工程可减少废水污染物的直接排放，污水经二级生化处理后削减了污染物的排放量；污水处理产生的污泥经脱水固化后，近期送垃圾填埋场处置、远期结合专项规划统一处置。根据清洁生产分析，本工程技术与装备政策符合清洁生产原则。

### 13.1.7总体结论

本工程作为城市基础设施建设项目是一项环保工程，对促进瑞安市经济社会可持续发展和实现瑞安市污染物排放总量控制具有重大贡献，但也存在因处理后尾水、废气及废渣的排放对周边环境的污染影响。项目建设符合国家产业政策、城市总体规划布局和环境功能区划要求，在建设和营运过程中产生一定量的水、气、声、渣等污染物，按国内现有的污染处理技术水平和经济承受能力，经处理后能做到达标排放要求；处理达标后的各类污染物对环境不会造成明显不利的影响。因此项目只要在建设和营运过程中，认真落实本报告提出的各项污染防治措施，认真执行各项环保法规、制度，从环境影响的角度来看，本项目是可行的。

## 13.2建议

建议有关部门加强对入管工业企业废水厂内预处理的监督和管理，对于接管废水应严格执行相应入管标准的要求，避免造成对本工程的不利影响。

# Text boxes

洞头

灵昆

琵琶门

南麂

宝香

鳌江

飞云江

项目区域

排放口位置

排放口位置

洞头

灵昆

琵琶门

南麂

宝香

鳌江

飞云江

项目区域

每格5%

每格5%

每格5%

每格5%

每格5%