温环建﹝2020﹞066号

关于年产1.5亿支颜料生产线及中性笔生产线设备技术改造项目建设项目环境影响报告表审批意见的函

温州金马文具用品制造有限公司：

你公司的申请报告、由浙江清雨环保工程技术有限公司编制的《年产1.5亿支颜料生产线及中性笔生产线设备技术改造项目建设项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州市瓯江口产业集聚区瓯帆路288号，项目占地面积：56443.2m2，项目总投资1100万元，拟新增年产1.5亿支美术颜料、2亿支中性笔的产能，同时水彩笔产能削减2亿支，扩建后总生产规模为年产14亿支优质笔、1.5亿支美术颜料。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目新增的废水为清洗废水和生活污水。清洗废水经厂区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达一级A标准后排放。

四、本项目新增的废气为颜料配料粉尘、研磨搅拌有机废气和笔芯组装废气。配料车间须保持密闭；研磨搅拌有机废气经UV光催化氧化处理达标后引高排放，排气高度不低于15米；做好组装车间的通风措施。生产颜料有机废气、粉尘执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值。

五、运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。

六、本项目新增固体废弃物主要为废包装材料、废包装桶、废水处理污泥、废UV灯管和生活垃圾。废包装材料经收集后出售利用；废包装桶、废水处理污泥和废UV灯管须委托有资质的单位定期清运；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实；根据环评，可不开展土壤环境影响评价工作和地下水评价工作。

八、须根据实际情况制定环境管理制度。加强管理，防止环境污染事故发生。落实清洁生产相应措施。

九、项目污染物排放总量：化学需氧量1.47t/a,氨氮0.147t/a，其他污染物排放量不得超过环评提出的总量指标，新增总量指标须通过排污权交易取得。

十、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，其配套的治理设施须与主体工程同时投入使用。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局负责。

十一、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年10月19日

抄送：温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局

温州市生态环境局 2020年10月19日印发