建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：温州市市政养护及建材物流基地工程

建设单位(盖章)：温州市市政工程建设开发公司

评价单位(公章)：温州市环境保护设计科学研究院

编制日期：二○一三年十二月

项目名称：温州市市政养护及建材物流基地工程

报告类型：环境影响报告表

编评价单位：温州市环境保护设计科学研究院

法人代表：朱彬

项目编号：

项目负责人：

| 姓 名 | 专 业 | 职 称 | 环评上岗证号 工程师登记证号 | 分工内容 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李婷婷 | 环境科学 | 工程师 | B20140062 | 编 写 |  |
| 郑 新 | 环境保护 | 高 工 | B20140013 B20140020900 | 审 核 |  |
| 高必登 | 环境保护 | 高 工 |  | 审 定 |  |

目  录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 15 -

环境质量状况	- 23 -

评价适用标准	- 30 -

建设项目工程分析	- 35 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 46 -

环境影响分析	- 48 -

环保审批符合性分析	- 65 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果汇总	- 67 -

结论与建议	- 69 -

专题1 ：4000型沥青生产设备介绍	- 79 -

专题2： 主要污染防治措施	- 92 -

附图：

1、项目地理位置图；

2、水环境功能区划分图；

3、环境空气质量功能区划分图；

4、温州市区生态环境功能区划图；

5、温州市声环境功能区划分图；

6、温州市灵昆岛控制性详细规划-用地规划图；

7、温州市灵昆岛控制性详细规划-地块编号图；

8、温州市灵昆岛控制性详细规划-道路交通系统规划图；

9、温州市灵昆岛控制性详细规划-污水工程规划图；

10、浙江省近岸海域功能区划图；

11、项目总平面布置图；

12、码头平面布置图；

13、温州市瓯江口新区灵昆岛（0577-WZ-LN01）控制性详细规划图（地块P-01至地块P-05）；

附件：

附件1：温州市发展和改革委员会会议纪要[2013]53号；

附件2：温州市城市建设投资集团有限公司文件《关于要求在灵昆建设温州市建材物流及市政工程后方基地项目的请示》，温城投司[2012]255号；

附件3：温州市人民政府办公室公文处理单，顺序号：1053；

附件4：温州市城市建设投资集团有限公司《关于同意温州市市政工程建设开发公司作为灵昆P-03地块业主单位的批复》，温城投司批[2013]7号；

附件5：温州市人民政府专题会议纪要[2012]94号；

附件6：中华人民共和国国有建设用地划拨决定书；

附件7：企业法人营业执照；

附件8：中华人民共和国组织机构代码证；

附表：

建设项目环境保护审批登记表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州市市政养护及建材物流基地工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州市市政工程建设开发公司 |
| 法人代表 | 傅静刚 | 联系人 | 杨海潮 |
| 通讯地址 | 机场大道5411号 |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮编 | 325000 |
| 建设地点 | 温州市灵昆岛灵昆镇北段村 （灵昆岛控制性详细规划P-03c地块） |
| 立项审批部门 | 温州市发改委 | 批准文号 | [2013]53号 |
| 建设性质 | 新 建 | 行业类别 及代码 | 其他非金属矿物制品制造C3099 |
| 总用地面积 （平方米） | 88664 | 建筑面积 （平方米） | 31972.6 |
| 总投资（万元） | 38302 | 其中：环保投资（万元） | 82 | 环保投资占总投资比例 | 0.2% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 温州市市政工程建设开发公司组建于1958年，原名为“温州市市政工程处”，系独立核算全额拨款正科级全民事业单位，1984年体制改革后实现企业化管理，1992年10月经市编委批准改称为现名“温州市市政工程建设开发公司”。该公司隶属于温州市城市建设投资集团有限公司，是温州市政基础设施建设和维养的专业型公益类国有企业，承担着市区大部分道路建设和市内道路的日常维修及养护任务。随着城市框架的拉开，特别是随着瓯江口新区、滨海大道的大规模建设，市政维养的区域和规模越来越大，现有位于牛山的市政后方基地已经很难满足道路维养保障需要，急需在城市东片建立市政后方基地。为适应我市城市建设大投入大建设的需要，切实增强城市道路建设和维养的保障能力，拟选址于温州市灵昆岛灵昆镇北段村（灵昆岛控制性详细规划P-03c地块）建设温州市市政养护及建材物流基地工程。 温州市市政养护及建材物流基地总用地面积约88664平方米（折合133.0亩），其中生产配套服务区40165.9平方米、码头配套服务区35626.5平方米，拟建计容建筑面积31972.6平方米。主要从事沥青混凝土混合料的生产，生产规模为年产沥青混凝土混合料30万吨。项目总投资38302万元，资金全部由企业单位自筹解决。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），项目应属于“其他非金属矿物制品制造C3099”类项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号），项目应属于“非金属矿采选及制品制造”中的“石墨及其他非金属矿物制品”项目，因此项目需编制环境影响评价报告表。温州市市政工程建设开发公司特委托本单位承担该项目环境影响报告表的编制工作，经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制该项目的环境影响评价报告表，报请审查。 2、编制依据 一、有关法律法规和规章 1、《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第22号，1989.12）； 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席令第77号，1997.03）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第32号，2000.09）； 4、《中华人民共和国安全生产法》，2002年11月1日； 5、《中华人民共和国循环经济促进法》（国家主席令第4号，2003.01）； 6、《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席令第77号，2003.09）； 7、《中华人民共和国土地管理法》，（国家主席令第28号，2004年8月28日； 8、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（国家主席令第31号，2005.04）； 9、《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第87号，2008.06）； 10、《中华人民共和国水土保持法》，（国家主席令第39号，2011年3月1日； 11、《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第54号）（2012.7.1）； 12、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11）； 13、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39）； 14、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2008.10）； 15、《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2008]70号，2008.9.18； 16、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7）； 17、《粮油仓储管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第5号令，2012.12.29）； 18、《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》，国家发展和改革委员，2013.9.1； 19、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号，国务院，2013.9.10； 20、《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大常委会公告第1号，2003.09）； 21、《浙江省固体废物污染环境防治条例》（浙江省人大常委会公告第54号，2006.06）； 22、中共浙江省委、浙江省人民政府《关于落实科学发展观加强环境保护的若干意见》（2006.08）； 23、《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》(浙环发[2007]11号，2007.02)； 24、浙江省环境保护局《关于生态环境功能区规划试行工作的通知》（浙环发[2007]94号，2007.12）； 25、《浙江省水污染防治条例》（浙江省人大常委会公告第5号，2009.01）； 26、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号，2009.10）； 27、《浙江省建设项目环境保护管理办法》 ((浙江省人民政府令第288号) 2011.12.1； 28、浙江省环境保护厅办公室关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知，浙环发[2012]10号，2012年4月1日； 29、浙江省人民政府办公厅《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2012]132号，2012年12月1日； 30、关于印发《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》的通知，浙淘汰办[2012]20号； 31、关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知（温环发[2010]88号），2010年08月30日； 32、温州市人民政府第123号令 《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，2011年3月1日； 33、《市区建筑工地建筑扬尘、垃圾处置专项整治活动实施方案》，温住建发[2011]257号； 34、温州市人民政府第130号令《温州市扬尘污染防治管理办法》，2012年1月1日； 二、有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011），2011年9月1日颁布，2012年1月1日实施； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)，2008年12月31日颁布，2009年4月1日实施； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3－93)，1993年9月18日颁布，1994年4月1日实施； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4－2009)，2009年12月23日颁布，2010年4月1日实施； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），2005年4月颁布，2005年5月1日实施。 （6）《环境影响评价技术导则 生态环境》，HJ19-2011； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004； （8）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2006.4)； （9）《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月）； 三、项目相关文件 （1）企业法人营业执照（见附件1）； （2）中华人民共和国组织机构代码证（见附件2）； （3）温州市发展和改革委员会会议纪要[2013]53号； （4）温州市城市建设投资集团有限公司文件《关于要求在灵昆建设温州市建材物流及市政工程后方基地项目的请示》，温城投司[2012]255号； （5）温州市人民政府办公室公文处理单，顺序号：1053； （6）温州市城市建设投资集团有限公司《关于同意温州市市政工程建设开发公司作为灵昆P-03地块业主单位的批复》，温城投司批[2013]7号； （7）温州市人民政府专题会议纪要[2012]94号； （8）中华人民共和国国有建设用地划拨决定书； （9）环境影响评价委托书； （10）业主提供的其他资料。 3、项目选址及四至关系 本项目位于现状温州市灵昆岛灵昆镇北段村（灵昆岛控制性详细规划P-03c地块内），P-03c地块总用地面积为179854.25m2，本项目地块占用面积约为88664m2。项目用地性质为港口用地，根据现场踏勘，地块现状为荒地，地块西侧为面粉厂地块，现状为煤堆场，根据了解面粉公司用地已租给西侧相邻的温州港龙湾港务有限公司作为煤粉堆场。地块东侧为P-03c地块内其余空地；地块北侧为海堤堤坝；地块南侧为正在施工建设的宽36米的77省道。 根据《温州市瓯江口新区灵昆岛控制性详细规划》本项目所在的P-03c地块东临规划防护绿地（约60m宽）为甬台温复线；西至温州市面粉厂地块*，北临灵昆海堤，南至77省道。 *说明：面粉厂地块根据《温州市瓯江口新区灵昆岛控制性详细规划》，该地块编号为P-03b地块，地块性质河港用地，现状用地租给西侧的温州港龙湾港务有限公司作为煤粉堆场，根据2012年7月11日温州市人民政府专题会议纪要[2012]94号文件，对温州面粉公司功能进行了调整，会议明确取消温州面粉公司灵昆建设项目一期中的原粮食加工功能，将原拟建的生产车间改为普通仓储物流及配套用房，项目功能定位调整为粮食仓储兼普通仓储物流基地。具体会议纪要内容详见附件5。 附图1 项目地理位置图 附图3 项目地块及周边规划图 4、总投资 本项目总投资38302万元，资金全部由业主单位自筹解决。 5、生产规模 本项目主要从事沥青混凝土混合料的生产，年产沥青混凝土混合料30万吨；项目配套设有1座1000吨级码头，设计年吞吐量为32.5万吨。 6、主要原辅材料及能源消耗 表1-1 主要原辅材料及能源消耗情况 名称 单位 数量 备注 原辅材料 沥青 t/ 1.4万T / 骨料（砂、石） t/a 28万T / 石粉（填充料） t/a 0.8万T / 木质素纤维 t/a 210T 能源 水 t/a 4500T / 电 万KW·h/a 90万T / 轻质柴油 t/a 1800T 锅炉柴油用量 注：锅炉为燃油锅炉，使用轻质柴油作为能源。 7、主要生产设备 表1-2 项目主要设备清单 序 号 名 称 规格型号 数量 1 沥青拌和楼 4000型 1套 2 纤维投放机 1台 3 装载机 50型 2台 4 燃油锅炉 200万大卡 1台 5 沥青储罐 1000吨 3只 500吨 4只 6 沥青输送管道 通径125 600米 7 配电设备 800千瓦 2台 8 发电机组 800千瓦 1台 9 地磅 150吨（22*3） 2台 10 堆料运输机 GZB800 600米 11 破碎设备 1套 8、总平面布置 本项目总平设有办公及配套服务区、生产配套服务区、生产基地（区）、沥青储罐区、室外堆场、设备停放场。项目具体平面布局见附图11。 （1）办公及配套服务区：位于地块西侧，主要布置办公楼、食堂、配套休憩宿舍。 （2）生产配套服务区：分为两个部分，分别位于办公区东侧和南侧，为生产提供相应的后方配套服务设施。主要布局了修理车间、锅炉房等功能用房。 （3）生产基地（区）：位于地块东侧，基地内布置一套沥青搅拌生产设备。 （4）沥青储罐区：沥青储罐区位于场地生产基地的北侧，可布置直径12米的沥青储罐3个，直径10米的沥青储罐4个。 （5）堆场区：堆场分为室外堆场和室内堆场，室外堆场主要位于地块北侧，靠近岸线和生产基地，有利于原料的运输和生产流水线的组织。室内堆场位于地块的东南角，其中室内堆场作为骨料（砂、石）堆场、室外堆场作为远期钢筋建材堆放场。 （6）设备停放场 本项目设备停放场用于放置道路沥青路面施工设备。 外部交通组织：本地块的外部交通主要通过77省道北侧的辅道来组织，并通过滨海大道辅道对接77省道。 出入口设置：规划在地块南侧布置场地主要出入口，对接77省道北侧的辅道，在地块东侧布置次要出入口，对接滨海大道辅道。在地块西北侧预留通往码头的出入口。 本项目各项主要技术经济指标如下： 表1-3 主要经济技术指标 序号 名称 指标 1 总用地面积 88664m2（折合133.0亩） 2 码头配套服务区 35626.5m2 3 生产配套服务区 40165.9m2 4 总建筑面积 31972.6 m2 其中 办公建筑 2354.9 m2 食堂、宿舍 653.8 m2 科研中心 3819.1 m2 生产配套用房 1377.8 m2 生产辅助用房 1246.4 m2 管理用房 161.9 m2 室内堆场 7793.5 m2 锅炉房 675.0 m2 技修车间 1186.3 m2 修理车间 1493.9 m2 仓储 946.9 m2 消防室 223.2 m2 地磅室 874.4 m2 配电房 211.5 m2 生产基地 8953.6 m2 5 容积率 0.78 6 建筑密度 39% 7 建筑基底面积 16311.5 m2 8 道路用地 12871.9m2 9、劳动定员及制度 项目职工定员为430人，其中管理人员300人、一线生产人员130人，生产时段一般为8:00-17:00；晚上21:00-04:00，年生产天数为200天。厂区内设有员工食堂及宿舍，其中职工在厂区住宿有50人。 10、配套码头服务区概况 ①建设内容及规模 本项目码头建造是为了满足沥青混凝土生产基地原材料的供应，减少运输成本，提供公司的竞争力，主要为基地生产提供配套辅助服务，码头规模为1座1000吨级码头。 本工程码头运输主要货种为砂石料及沥青，设计年吞吐量为32.5万吨，其中砂石料30万吨、沥青1.5万吨、石粉1万吨。码头配套服务区设有室外堆场，该堆场是为了远期存放钢筋建材预留的。 ②主要经济技术指标 表1-4 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 数量 备注 1 码头泊位数 个 2 1000吨级 2 岸线长 195 - 3 码头平台 m×m 195×22 - 4 引桥尺度 m×m 269×10 1# 275×10 2# ③装卸机械设备 表1-5 码头主要装卸机械设备配置表 序号 设备名称 型号及参数 单位 配置数量 1 液动型装卸臂 DN200 台 1 2 无缝钢管 DN200 m 按实计 3 电动球阀Q9B41F-150LB DN250 个 2 4 16t固定式起重机 最大起重量16t 台 2 5 地磅 称重30t 台 1 6 机修 / 项 1 装卸工具 / 项 1 ④码头平面布置 温州市市政养护及建材物流基地码头工程位于瓯江港区灵昆作业区多用途码头区，工程拟建 1 座1000 吨级基地配套码头，与面粉公司拟建码头相接，距下游甬台温复线桥梁边线 410m，距进港航道边线约 385m。码头前沿线布置于-11.0m（85基面，下同）等深线附近，前沿线方位角现阶段考虑与上游温州港务集团多用途码头、面粉公司码头（拟建）齐平为1110～2910，码头采用全平台型式，占用岸线长度195m，码头面高程5.50m(85国家高程，下同)，码头平台尺度为 195m×22m，通过 2 座引桥(269m×10m、275m×10m)与后方基地连接。本工程设计阶段装卸工艺方案由码头前方船舶装卸、水平运输等两部分组成，结合总平面布置，平台布置 2台 16t 固定吊和 1 条沥青装卸管道。详见附图12-码头平面布置图。 11、公用工程 （1）供电 为了供电的可靠性，采用二路10kv环网电源由近处市网开闭所引至地块内的变配电房；变配电房采用放射式和树干式相结合的供电方式，从变配电房至车间设备和各单体均为低压配电。 （2）给排水 给水：水源以城市自来水为水源，在市政管网上引入DN150的进水管，在地块内成环网布置。 排水：采用雨污分流。屋面的雨水经雨水斗及落水管流至地面明沟，汇集至雨水窨井，再汇集敷设在道路下的雨水管。地面的雨水径直流至雨水井。雨水收集后就近排入河流。生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网。 （3）暖通 在办公区域设置分体式空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，地块内现状为荒地，无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 温州地处中国大陆环太平洋岸线的中段，浙江省东南部。全境介于北纬27.03'－28.36'、东经119.37'－121.18'之间。东濒东海，南与福建省宁德地区的福鼎、柘荣、寿宁三县毗邻，西及西北部与丽水市的缙云、青田、景宁三县相连，北和东北方与台州市的仙居、黄岩、温岭、玉环四县市接壤。 本项目位于温州市灵昆岛灵昆镇北段村（灵昆岛控制性详细规划P-03c地块），项目具体位置可见附图1-项目地理位置图。 2、气候气象 温州市区属副热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。冬季盛行西北风，夏季盛行东北偏北风，全年最多风向为东北偏北风，其次为西北风，多年平均风速为0.95m/s。据温州气象台资料统计，年平均气温为19.14度，最高月份为7月，平均气温29.15度；最低月份为1月，平均气温8.44度；极端最高气温40.9度（出现在2003年7月15日14时），极端最低气温-2.0度（出现在2005年1月1日）。年无霜期272天，年均日照时数1850h，年平均水面蒸发量894mm，年平均降水量1717.7毫米。 3、地质、地震 项目所在地境内南、北、东部为低山丘陵地貌，坡面陡、台面起伏，约占全镇总面积的70%。大罗山支脉盘亘其间，海拔88米至684米，其间峰峦起伏，溪谷错综，植被茂盛。根据地震历史资料和国家建委颁布文件，温州市地震基本烈度为六度。 4、水文水系 (1)内河 龙湾区河流纵横交错，河网密布。全区有主要河道267条，总长度为416千米，总面积为837万平方米。其中属温瑞塘河水系（蒲州、状元、海城）有42条河道，总长度为69千米，面积为173万平方米；永强塘河（永中、瑶溪、永兴、海滨、沙城、天河）有225条河道，长度为347千米，面积为664万平方米。轮船河、上横河、中横河、瑶溪河等为主要河流（道）。 (2)瓯江 瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等13个县(市)至崎头注入东海，全长388公里，流域面积达17958平方公里。温州市处于瓯江下游，瓯江(温州段)流域面积4021平方公里。瓯江源头海拔1900多米，进入海滨平原后仅6米，上游河床比降大，具有山溪性河流特点。河流下游进入平原，河床宽阔，边滩和沙洲发育，水流分叉。 径流：瓯江流域水量丰富，多年平均流量为456.6米3/秒，平均年径流量为144亿米3，由于降水量年内、年际间分配不均匀，致使瓯江年径流量的年际变化较大，如1975年径流量为228.6亿米3，而13306.1年径流量只有65.7亿米3，丰枯比达3.4倍，多年平均最小日平均流量为26.1米3/秒，最枯的1967年只有10.6米3/秒，而洪峰流量则高达23000米3/秒(1952年7月20日)。1987年3月30紧水滩电站建成并发电，该电站为调节水库，电站下泄洪流量不少于34米3/秒，使瓯江干流的枯水径流大为增加。 潮流：瓯江下游受潮汐影响，河口呈现喇叭型并有拦门沙，属强潮河口。潮区界位于圩仁，感潮河段长76公里，特大潮可达圩仁，一般大潮可达温溪。潮区界以下，温溪至梅岙是以山水为主，称河流段，长30公里，平均潮差3.29～3.38米，河床偏陡较稳定，潮流影响较小，径流塑造为主；梅岙至龙湾段，河水与潮水相互消长，称为过渡段，长31 公里，平均潮差3.38～4.59米，河床演变的特性同时受陆域和海域来水、来沙条件的控制，河段内边滩交错、心滩、心洲林立，为瓯江河床最不稳定河段；龙湾至黄华河段以潮流为主，称潮流段，长约15公里，年平均潮差4.59米。过渡段和潮流段 流速较大，江心屿断面涨、落潮期平均流速1.2米/秒，涨潮量平均0.7亿米3，平均涨潮(流量)3700米3/秒，灵昆岛南、北江道，涨潮量达3.7亿米3，平均流量19600米3/秒，落潮平均流量16000米3/秒，涨落潮平均流速1.0米/秒，可见温州以下河段对污染物具有较强的稀释自净能力。沿程潮流特征值详见表2-1。 2-1 瓯江沿程潮流特征值表 断 面 龙湾 杨 山 江心寺 梅岙 山根 圩仁(m3/s) 涨潮量 (103m3) 大 2. 3 1.37 1.13 0.40 0.06 456 中 1 97 1.11 0.7 0.2 0.04 小 1.67 0.95 0.6 0.12 0.02 涨潮平均流量(m3/s) 大 12000 7600 6000 2200 370 中 970 6150 3700 1480 270 小 8000 5270 3200 660 125 涨潮平均流速(m/s) 大 .0 1.30 1 50 20 0.80 中 0 1.10 1.25 1.00 0.7 小 0.8 0.95 1.00 0.8 0.6 潮汐：东海潮波进入浅海及河口区，受底和边界摩擦影响，呈浅海前进潮波型。潮汐特性为正规半日浅海潮。潮差、历时不等现象明显，河口龙湾站潮差最大，平均为4.52m，最大达7.21m，潮汐沿江上溯时，潮差与潮量 沿程递减，涨落潮时差增大，瓯江沿程潮汐特征见表2-2。 表2-2 瓯江沿程潮汐特征 项目 潮位(ｍ) 潮差(ｍ) 历时 高潮 低 站名 最高 平均 最低 平均 最 平均 涨潮 落潮 花岩头 .69 2.76 -1.25 -0.32 3. 4 3.08 3:55 8:30 梅岙 4.61 2.39 1.62 -0.77 88 .16 4:23 8:02 温州 4.58 2 55 -2.40 -1.36 .06 3.91 4:45 7:40 龙湾 4.50 2.52 -3. 1.99 .21 4.52 5:26 6:59 由上可见，瓯江感潮河段的潮汐作用相当明显。入江污染物主要在潮汐、潮流作用下迁移、稀释、扩散。龙湾的平均涨潮流量是圩仁平均流量的21倍，江心屿是圩仁8.1倍，山根是圩仁的0.6倍，因此瓯江(温州段)下游对污染物稀释降解主要是潮汐、潮流作用，而上游山根断面径流作用明显增加。 5、地震 根据《中国地震烈度区划图》，温州市属东南沿海地震带东北段，为少震、弱震区，远场地震影响是本地主要震害特征，基本烈度为六级，历史上从未发生过地震。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、温州市 温州是沿海港口城市，位于中国东南部，瓯江下游南岸，为中国浙江省辖市，简称“瓯”，别称鹿城。全市陆域面积11784平方公里。海域面积约11000平方公里。其中市区（鹿城、龙湾和瓯海三个区）面积1187平方公里。全市常住人口为912.21万人（2010）。温州市现辖鹿城、龙湾、瓯海3区，瑞安、乐清2市（县级）和永嘉、洞头、平阳、苍南、文成、泰顺6县。全市有65个镇、6个乡，60个街道办事处，5405个行政村，322个社区、210个居民区。2012年3月28日召开的国务院常务会议批准实施《浙江省温州市金融综合改革试验区总体方案》，决定设立温州市金融综合改革试验区。 温州市是浙江省的地级市，中国首批14个沿海开放城市之一，海峡西岸经济区五中心城市之一，浙江省省级历史文化名城，浙江的经济中心之一，浙东南第一大都市，浙南经济、文化、交通中心，位于中国东部海岸线中段，浙江东南部，东濒东海，南接福建宁德市，西与丽水市相连，北与台州市毗邻。 温州2011年全市实现生产总值3350.9亿元，同比增长9.5%；财政总收入485.6亿元，其中地方财政收入270.9亿元，分别增长18%、18.5%；城镇居民人均可支配收入31749元，农村居民人均纯收入13243元，分别增长13.5%、16%；单位生产总值能耗下降4.5%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物排放量分别削减3.8%、3.6%、4.6%、0.8%（摘自2012温州市政府工作报告）。 2、龙湾区 龙湾区位于温州城市东部，是温州市的三大城区之一，也是温州改革开放的龙头和窗口。龙湾区东临大海，通过温州半岛工程与洞头联成一片；北依瓯江，经温州大桥与乐清、永嘉相邻；西靠鹿城，与市政府所在地隔路相望。全区区域面积279平方公里，总人口31.04万人。全区辖11个街道、17个居民区、147个行政村。11个街道办事处为蒲州、永中、海滨、海城、状元、瑶溪、沙城、天河、灵昆、永兴、星海街道办事处。 预计2011年区本级生产总值达到268亿元，是2006年的1.8倍，年均增长9.7%，人均生产总值达到1.2万美元。财政总收入30.1亿元，其中地方财政收入13.4亿元，年均分别增长8.5%和10.4%。三次产业比重由1.6∶75.9∶22.5调整到1.5∶67∶31.5。城镇居民人均可支配收入30389元，农村居民人均纯收入17129元，年均分别增长9.2%和9.6%。单位生产总值能耗五年累计下降21.4%，化学需氧量、二氧化硫排放量分别下降2065吨、770吨。 预计2011年规模以上企业产值占工业总产值比重达到56%，产值超亿元企业达到113家，14家企业纳入市“百龙企业”培育计划，大企业大集团培育步伐加快。内外龙湾人互动战略深入实施，引进回归项目71个，投资额超百亿元。对外贸易稳步增长，成立全市首个外贸孵化（促进）中心，新增省级出口名牌企业8家。实现进出口总额68亿美元，实际利用外资近7000万美元，新增境外企业和贸易机构26家。加强科技创新，建立阀门、食药机械公共科技服务平台，高新技术企业达到45 家，新增国家级研发中心1家，国家火炬计划龙湾阀门特色产业基地通过认定，创成全国科技进步先进区、全国科普示范区和省级科技强区。深入实施品牌战略，新增中国名牌产品1个、中国驰名商标4枚、“国字号”金名片3张。建筑业发展势头良好，拥有一级企业9家，建筑业产值由18亿元增加到52.5亿元。第三产业加快发展。温州文化商品市场、温州名品旅游购物中心、温州粮食市场建成营业，一批精品楼盘、星级酒店相继投用，成功引进万达、万科、绿城等国内高端商住品牌，建设总部大楼、温州金属大厦、温州五金装饰市场等项目加快建设。瑶溪风景名胜区通过国家AAA级景区复评，“农家乐”乡村旅游不断规范提升。 3、灵昆街道 灵昆街道是浙江省温州市龙湾区下辖街道。灵昆街道位于龙湾区北部，辖境为江岛。面积51.3平方千米，人口2.12万人（2008年末）。辖灵昆1个居民区，海思、双昆、上岩头、沙塘、王相、叶先、周宅、北段、九村9个行政村。办事处驻驻沙塘村。属冲积平原岛屿。全岛即为一个镇域。东濒大海，南与温州永强机场和温州工业园区隔江相望，北与乐清市一衣带水。灵昆气候宜人，环境优美，物产丰富，被誉为“东瓯蓬莱”。长年瓜果飘香，四季鱼虾不断。现已建成灵昆九村鱼塘游乐场、双昆山主题文化公园、“农家乐”一条街，是市民休闲旅游度假胜地。灵昆大桥和灵霓大堤的建成，使灵昆成为连接温州市区和洞头岛的中枢。镶嵌在瓯江口的这颗明珠将迎来她的新一轮发展。总面积55.05平方公里，其中岛陆面积25平方公里、滩涂面积30.05平方公里、岛岸线总长24.69公里；下辖9个村、1个居委会，户籍人口21252人。2010年，全镇实现工业总产值4.61亿元，农业总产值1.22亿元，财政总收入3131万元，农村居民人均收入10463元。 4、温州市瓯江口新区灵昆岛控制性详细规划概况 本项目选址于温州市龙湾区灵昆岛控制性详细规划P-03c地块，属于温州市瓯江口新区灵昆岛控制性详细规划区域，与项目有关的片区和地段规划如下。 (1)区位条件分析 灵昆岛位于瓯江入海口，系瓯江径流和海流动力共同塑造的产物，形成岛屿约有一千余年历史。其东临大海，经灵霓大堤与洞头县相接，西与鹿城区七都镇一水相依，北与乐清市磐石镇、黄华镇隔江相望，南经灵昆大桥与温州城区相连， 灵昆岛距温州市区22.3km，距温州永强机场仅3km。自古以来为温州海口之门户，交通之咽喉，军事之要塞,为龙湾区唯一的海岛建制乡镇。现根据温州城市发展的总体要求纳入瓯江瓯新区，实现灵霓半岛一体化发展。 (2)土地利用规划分析 根据《温州市瓯江口地区（灵霓半岛）规划》（审查成果），规划总体空间结构为“一核、一轴、两带、三区”。 一核——即位于半岛中部的地区级行政管理、文化娱乐、商业商务服务核心。 一轴——即延续温州既有的城镇发展轴线，形成一条以公共交通和公共绿地为依托，连接岛内各个片区，提供公共便捷服务的发展轴线； 两带——即南部为居住生活服务的滨海景观生活带和北部为物流生产服务的交通与基础设施廊带； 三区——即依托自然环境和土地资源特性形成的西部灵昆岛生态保护区，中部产业—城镇发展区，东部霓屿岛生态优化区三个片区； 5、温州市瓯江口新区西片污水处理厂 （1）服务范围 温州市瓯江口新区西片污水处理厂（即规划中的灵昆污水处理厂）服务范围包括灵昆岛及半岛起步区，总服务面积约 2860 平方公里，规划服务人口15.6万人污水处理厂建设总规模为9万m³/d，其中一期工程规模为1.9万m³/d。 （2）工程简介 温州市瓯江口新区西片污水处理厂厂址选择在 77 省道南侧、甬台温复线西侧灵昆岛用地范围内，位于灵昆岛控制性详细规划P-14地块。污水处理厂规划用地面积约为5.71 公顷，其中一期工程占地 3.82公顷，预留用地 2公顷。污水处理厂计划 2012年开工建设，2014年建成。 该污水处理厂污水处理采用改良 A2/O 生物处理工艺，污水处理工艺见图2-1。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B排放标准，处理出水排放瓯江北支下游。 图2-1 污水处理工艺流程图 本工程位于灵昆岛，属于温州市瓯江口新区西片污水处理厂纳污服务范围，本项目建设工期约为3年，因此预计本项目建成后，项目废水可以通过市政污水管网排至该污水处理厂，最终排入瓯江。 6、温州市区生态环境功能区规划 项目选址位于灵昆岛海洋经济发展生态环境功能小区（Ⅴ2-40303B08），为限制准入区。 1. 基本特征 该区位于灵昆岛，包括灵昆镇镇区及岛屿西部区域，面积13.95平方公里。该区主要承担生态农业和生态旅游发展功能。 2. 主要生态环境目标 环境质量目标：环境空气质量、声环境质量达到功能区要求，水环境质量近期及远期均达到水环境功能区标准。 3. 生态环境保护与建设措施 建设开发活动的环境保护要求：限制发展工业，禁止新上有污染、低效益、高能耗的工业项目。工业企业尽量向规划工业功能区集聚。 污染控制：淘汰规模小、设备不配套、产品质量不稳定的落后企业，特别是工艺落后、能耗高的小家庭作坊；加快灵昆污水处理厂及其配套管网建设，提高镇区及中心村生活污水集中处理率。提倡科学种养，减少农药、化肥流失。加强规模化养猪场污染治理，远期逐步取消畜禽养殖。 生态保护与建设：加强农田水利工程建设，增强抗御自然灾害的能力。开展河道清淤疏浚、河道沿岸垃圾清理、道边坡生态护岸工程，建设河岸生态隔离带，保护和恢复自然水生态系统。加强绿化工作。 本项目为温州市市政养护及建材物流基地工程，建成后起着为温州市道路维修养护作用，为市政养护的后方基地工程，切实增强城市道路建设和维养的保障能力起着重要的作用，因此本项目不会和生态功能区规划冲突。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、地表水环境 为了解项目附近瓯江水环境质量现状，引用宁波市海洋环境监测中心于2012年4月6~7日（大潮）、11~14日（小潮）对项目附近水域断面监测资料，监测点位见图3-1。监测结果见表3-1。 表3-1 瓯江断面监测数据 采样点 N27°59’07.67” 120° 0’00.10” N27°59’19.27”E120 51’22.. 2” 类别 时间 项目 大潮涨 大潮落 小潮涨 小潮落 大潮涨 大潮落 小潮涨 小潮落 pH 7.87 7.79 7.84 7.83 .89 7.8 7.85 7.84 三 DO（mg/L） 6.84 7. 1 8.76 .02 7.41 7.19 8.73 7.45 一 COD（mg/L） 1.02 0.98 1.3 1.08 1.22 0.86 1.25 .27 一 磷酸盐（mg/L） 0.0 95 0 0896 0.0738 0.0806 0.0664 0.0485 .0701 0.0698 劣四 石油类（mg/L） 0. 6 .02 0.019 0.016 0.02 0.022 0.02 0.015 一 铜（μg/L） 2.3 2 3.8 3.2 3.5 2.1 4.6 2.7 一 锌（μg/L） 25.5 24.6 22.6 19.4 3.3 27.2 20.3 25.6 二 铬（μg/L） 0.18 0.16 0.1 0.1 .26 0.18 0.12 0.21 一 镉（μg/L） 0.12 0.09 0.23 0.24 0. 5 0.27 0.14 0.26 一 铅（μg/ L） 0.7 0.5 1. 6 1 22 0.87 1.65 0.9 0.55 二 砷（μg/ L） 0.8 1.7 1.1 1.7 0.9 1 1.2 1.5 一 汞（μg/ L） 0.013 0 01 0.008 0.011 0.016 0. 08 0.009 0.01 一 硫化物（μg/ L） 2.5 5.6 0.5 5.6 0.1 - - 一 挥发酚（μg/L） 1. 1 2. 1.41 2 2 2.2 1.11 1.9 一 无机氮（mg/ L） 1.418 0.932 0.9 8 1.378 0.9 0 938 1.127 1.136 劣四 根据监测结果，溶解氧、化学需氧量、石油类、铜、铬、镉、砷、汞、硫化物、挥发酚为一类，锌、铅为二类，pH为三类，活性磷酸盐、无机氮为劣四类。由此可知，项目附近瓯江口海域总体水质评价劣于四类，主要污染因子是活性磷酸盐、无机氮，海水主要受到陆源污染物和养殖业污染，不能满足《海水水质标准》(GB3097-1997)中的四类标准。 图3-1 项目水质监测点位图 2、大气环境质量现状 1）监测数据 为了解项目拟建区域大气环境现状，我院委托宁波市华测检测技术有限公司于2013年09月17日~19日对项目所在区域进行了环境空气质量现状监测，监测数据统计见下表3-2。 监测点位：项目所在地块内，具体位置见图3-2。 监测因子：常规因子SO2、NO2、PM10；特征因子苯并[a]芘； 监测时间与频次：大气常规因子监测时间为2013年09月17~19日，监测3天。可吸入颗粒物监测日均值；其它污染物监测02、08、14、20时4个小时质量浓度值。特征因子苯并[a]芘监测时间为2013.9.20~2013.9.21、2013.9.21~2013.9.22、2013.9.24~2013.9.25共三天，测日均值。 监测数据统计见下表3-2： 表3-2 监测点环境空气因子现状监测（单位：mg/m3） 采样地点 监测结 苯并[a]芘 PM10 SO2 NO2 项目所在 地块 范围 6×10-8L 0.066-0.098 0.018-0.032 0.017-0.032 标准限值 0.0025 0.15 .5 0.2 最大占标率 / 65.33% 6.4% 16% 是否达标 是 是 是 是 超标率 0% 0% 0% 0 注：结果有L表示未检出，其数值为该项目检出限。 附现场气象参数： 表3-3 大气常规因子监测时现场气象数据 采样日期 采样时间 天气 温度℃ 气压kpa 湿度% 风速m/s 风 2013.09.17 02:00 晴 24.6 101.0 65 1.6 东北 08:00 晴 27.3 101.1 61 1.9 东北 14:00 晴 30.4 101.1 54 3.1 东 20:00 晴 28.7 101.0 60 2.3 东北 2013.09.18 02:0 晴 25.1 101 6 1.4 东 08:00 晴 28.3 101.0 64 1.8 东北 1 :00 晴 31.6 101.1 56 2.1 东北 20:00 晴 28.5 101 1 63 2.4 东 2013.09.19 02:00 晴 25.3 101.0 65 2.3 东北 08:00 晴 27.6 101.0 62 1.6 东 14:00 晴 30.9 101.1 56 3.4 东 20:00 晴 28.1 101.0 59 2.7 东北 表3-4 苯并芘测量时现场气象数据 图3-2 项目大气监测点位图 2）评价方法 本评价采用单项污染指数法评价环境空气质量。单项评价指数是指某大气污染物的监测值被该污染物的环境质量标准除得的商值，其表达式为：Pi=Ci/Si 式中：Pi：污染物的单项评价指数； Ci：污染物实测浓度，mg/m3； Si：污染物的环境质量标准，mg/m3。 单项评价指数反映了污染物的相对污染程度，可以据其大小判定其污染程度，当指数大于1时，表明污染物已超标。 3）监测结果 根据监测结果，各监测点常规污染物NO2、SO2、PM10浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，特征因子苯并[a]芘尚未检出，根据监测结果显示项目所在区域环境空气质量良好。 3、声环境质量现状 为了解本项目选址周围的声环境质量现状，本环评单位于2013年08月21日对项目所在区域进行了昼间及夜间噪声布点监测。 （1）监测布点 项目四周边界各设1个监测点，具体噪声监测点位置如图3-3所示。 图3-3 噪声监测点布置示意图 （2）监测项目 测昼间及夜间两个时段的等效A声级。 （3）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行监测。 （4）评价标准 根据《温州市区声功能区划分图》，本项目所在地声环境属4a类功能区（位于温州市区声环境功能区划分图中编号为4a-3，为灵昆临港区，该区域面积为2.19km2，位于瓯江、灵霓公路之间范围），故项目声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 （5）监测结果 表3-5 项目所在地噪声现状监测及评价结果 监测点位 监测时段 监测结果dB（A） 评价标准dB（A） 评价结果 南侧边界1# 昼间 63. 7 达标 夜间 53.2 55 达标 东侧边界2# 昼间 62.1 70 达标 夜间 1.8 55 达 西侧边界3# 昼间 62.7 70 达标 夜间 52.2 55 达 北侧边界4# 昼间 60.3 70 达标 夜间 50.8 55 达标 根据监测结果可知，项目所在地各侧边界噪声监测值符合4a类声环境功能区要求，项目所在地声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定本项目各环境影响要素保护级别见表3-6。本项目附近环境敏感点为西南侧距本项目边界最近距离约600m处的北段村，敏感保护目标特性见表3-7。 表3-6 本项目主要环境要素保护目标 保护项目 方位 保护名单 保护级别 水环境 北侧 瓯江海域 (GB3097-1997)中四类标准 大气环境 四周 项目周围区域 (GB3095-2012)二级标准 声环境 四周边界 区域声环境 （GB3096-2008）中4a类标准 表3-7 敏感保护目标表 序号 敏感点 距离（m） 方位 备注 1 北段村 王相村 600 西南侧 当地村民 2 面粉公司 紧邻 西侧 西侧面粉公司现状用地租给温州港龙湾港务有限公司作为煤粉堆场。届时若作为粮食仓储兼普通仓储物流基地，将列入敏感保护目标。

评价适用标准

| 环 环 境质量标准 污染物排放标准 污染物排放标准 污染物排放标准 总量控制指标 | 1、水环境 本项目北侧瓯江口海域属于海水四类区域，海水水质环境执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中的四类标准，相关标准值见表4-1。 表4-1 海水水质标准 (单位：mg/L，pH除外) 污染物 pH DO CO 磷酸盐 石油类 第四类标准 6.8～8.8 >3 ≤5 ≤0.045 ≤0.5 污染物 镉 铅 总铜 总锌 铬 第四类标准 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.0 ≤0.5 ≤0.5 污染物 砷 汞 硫化物 挥发酚 无机氮 第四类标准 ≤0.05 ≤0.0005 ≤0.25 ≤0.05 ≤0.5 2、空气环境 项目所在地空气质量属于二类功能区，大气环境中常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体相关标准限值分别见表4-2。 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值 单位：μg/m3 序号 污染因子 标准限值 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 NOx 250 100 50 4 TSP / 300 200 5 PM10 / 150 70 6 PM2.5 / 75 35 7 苯并[a]芘 / 0.0025 0 001 3、声环境 根据《温州市区声功能区划分图》，本项目所在地声环境属4a类功能区，故项目所在区域声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。具体标准见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 4a类 70 55 1、废水 根据对项目所在地污水管网现状的调查以及查阅了 《温州市城市污水专项规划》，项目所在地目前尚未建成配套的污水管网。根据《温州市瓯江口新区灵昆岛控制性详细规划》：温州市瓯江口新区西片污水处理厂（即灵昆污水处理厂）厂址位于本项目地块南侧隔 77 省道、甬台温复线西侧灵昆岛用地范围内，地块编号为P-14地块。该污水处理厂已于2012年开工建设，预计2014年底建成。 本项目所在区域属于温州市瓯江口新区西片污水处理厂纳污范围，预计本项目建成后（本项目建设工期约为3年），届时项目废水经预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后能够纳管进入该污水处理厂进行集中处理。根据《温州市瓯江口新区西片污水处理厂一期工程初步设计》，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级排放标准 B 级标准。具体标准限值见下表4-4。 表4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) 污染物 pH COD BOD5 SS 石油类 氨氮 总磷 （ P计） 三级标准 B 8978-1996) 6-9 500 300 400 20 45* / 一级B标准 （GB18918-2002） 6-9 60 20 20 3 8 1.5 注：*三级标准NH3-N无标准值，采用CJ343-2010 污水排入城市下水道水质标准。 2、废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源大气排放二级标准，详见表4-5。 表4-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允 排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 （m） 二级 （kg/h） 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度 最高点 1.0 20 5.9 30 23 苯并[a]芘 3×10-4 15 5×10-5 周界外浓度 最高点 8×10-6 20 8.5×10-5 30 2.9×10-4 沥青烟 75 15 0.18 生产设备不得有明显的无组织排放 在 20 0.30 30 1.3 40 2.3 沥青拌和站中干燥筒燃烧器采用柴油为燃料，废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中1997年1月1日后新改扩建的二级标准，具体见表4-6。 表4-6 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 炉窑类别 烟(粉)尘(mg/m3) SO2(mg/m3) 烟囱最低允许高度 有组织 无组织 干燥炉 200 5 850 15 燃油锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区Ⅱ时段标准，具体见表4-7。 表4-7 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 锅炉类别 标准 级别 排放限值（mg/m3） 排气筒最低允许高度（m） 烟（粉）尘浓度 NOx SO2 烟气黑度 （格曼级） 燃油锅炉 二级 100 400 500 1 8 项目食堂油烟废气排放按《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)相关标准执行，其油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，相关标准见表4-8。 表4-8 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001（试行） 饮食业单位规模 小 型 中 型 大 型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 3、噪声 根据评价区域环境噪声的功能要求，项目四周边界执行4类声环境功能区噪声排放标准，噪声排放限值摘录见表4-9。 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间dB(A) 夜间dB(A) 4类 70 55 4、固废 一般工业废物处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。结合项目特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOx，其污染物产生量及排放指标见表4-10。 表4-10 本项目污染物排放总量（t/a） 污染物名称 产生量 削减量 排放值（总量控制值） CO 1.92 1.69 0.23 氨氮 0.13 0.10 0.03 SO2 6.84 0 6.8 NOx 6.606 0 6.606 本项目为新建项目，产生的外排废水为生活污水，经预处理后纳管进入污水处理厂集中处理后排入瓯江四类海域，COD环境排放量为0.23t/a，氨氮环境排放量为0.03t/a。本项目设有一台燃油锅炉，燃油烟气污染物达标排放量为SO26.84t/a、NOx6.606t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》（温环发[2010]88号）及《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温州市人民政府令第123号）文件，本项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减；SO2和NOx排放指标通过排污权交易获得。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） （1）沥青混凝土生产基地 沥青混凝土由石油沥青、骨料(砂、石) 和石粉混合拌制而成。流程可分为沥青预处理、骨料(碎石)预处理及石粉、木质素纤维输送计量，而后进入拌和站拌和后即为成品。本项目预备购置4000型沥青生产设备，设备主要构成系统及参数说明详见专题1。 ①沥青预处理 本项目采用燃油锅炉，并使用轻质柴油作为能源。项目沥青预处理工序采用锅炉提供的热能对导热油进行加热，以此对沥青进行加热预处理，将沥青加热至140℃，然后通过沥青输送管道至沥青拌合楼。项目沥青预处理工序工艺流程及污染物产生环节示意图见下图5-1所示。 图5-1 项目沥青预处理工艺流程及污染物产生环节示意图 ②项目沥青混凝土混合料生产总体工艺流程及产污流程图示如下： 图5-2 项目总体生产工艺流程及污染物产生环节示意图 工艺流程说明： 项目设1座沥青混凝土拌和站，主要的工序基本在该设施内进行，该设施包含众多部位与系统，主要包括冷料喂料输送系统、骨料干燥系统、除尘系统、搅拌系统、沥青系统，同时带有配电设施的操作系统。项目具体工艺介绍如下： 沥青预处理流程：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，本项目采用散装沥青，通过本项目码头配套服务区，沥青由船运至该码头后，通过密闭沥青管道送至沥青储罐储藏，之后根据需要将沥青通过燃油锅炉产生的热能加热至140℃，沥青预处理后即通过沥青泵输送至沥青拌和站与其它原料拌和。 骨料预处理流程：本项目骨料（砂、石）通过船运至码头，经移动式皮带机（上方加盖）输送至室内堆场，满足产品需要规格的骨料(碎石)以装载机送入冷料仓，然后通过皮带机自动进料。为使沥青混合料不至于因过快冷却而带来运输上的不便，同时骨料有一定含水率会导致与沥青粘合不好，骨料在上沥青前也要经过热处理。骨料(碎石)自动进入干燥筒，采用沥青拌和站自带的燃烧器对干燥筒内骨料进行加热，加热温度为160℃，干燥筒不停转动，以使骨料与燃烧烟气受热干燥，之后骨料即输送至沥青拌和缸与其它原料进行拌和。烘干转筒产生的粉尘由系统配制的除尘系统除尘后高空排放。 沥青拌和：经过预处理后的沥青、骨料与石粉、木质素纤维一道输送至沥青拌和站中的拌和缸内拌和，由于产品需保热尽快使用，因此沥青拌和完成后即由运输车直接外运。 （2）配套码头服务区 一、工艺流程 1、装卸工艺方案 本工程设计阶段装卸工艺方案由码头前方船舶装卸、水平运输等两部分组成。 (1)装卸船作业 沥青装卸：码头上设 DN200 液动型装卸臂 1 台。 砂、碎石装卸：码头前沿装卸船作业采用 16t 固定式起重机，共配置 2 台。(2)水平运输 本工程砂、碎石水平运输根据水平运距、货物组合型式、货件重量等因素，水平运输采用砂石料水平运输采用固定式带式输送机+移动式皮带机；沥青利用 2 根 DN200 输送管道与后方库区连接，在岸上距离码头前沿不小于 20 米处设置管道紧急切断阀，切断阀为电动球阀，可远程控制或现场手动操作。 (3)堆场作业 散货堆场装车采用装载机。 2、工艺流程 (1)砂、碎石 船→固定式起重机→漏斗→移动式皮带机→堆场 (2)沥青 船→船上卸料泵→装卸臂→码头物料管→灌区物料管→储罐 施工期污染源分析 废水：施工人员生活污水、施工生产废水 废气：道路扬尘、堆场起风扬尘、作业扬尘 噪声：机械设备运行产生的噪声、运输车辆行驶噪声 固体废物：建筑垃圾、生活垃圾 营运期污染源分析 废水：生活污水、地面雨水冲刷水 废气：粉尘、无组织扬尘、沥青烟、苯并(a)芘、恶臭、烟尘、SO2、NOx、食堂油烟 噪声：机械设备运行产生的噪声、运输车辆行驶及装载噪声 固体废物：废石料、除尘灰、滴漏沥青及拌和残渣、生活垃圾 主要污染工序 一、施工期 本项目在建设阶段对周围环境的影响是存在的，若管理不当，将给地块周围环境带来不利影响。 1、施工废水 (1)施工泥浆 由于温州地质表面基本上属软基土，地下水位高，在基础施工阶段，往往会产生大量含泥浆的地下水，泥浆主要在基坑开挖和基础处理阶段产生。 (2)生活废水 建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般为几十人不等，如施工高峰期人员按50人计算，人均生活污水产生量以50L/d计，则生活污水排放量为2.5t/d，废水中主要污染物产生量分别为：CODCr1.25kg/d，BOD50.5kg/d。 2、施工废气 施工期大气污染源主要是施工车辆和部分施工机械所产生的尾气以及施工车辆行驶过程中产生的扬尘。施工阶段的扬尘主要来自三方面：①道路扬尘，主要由汽车行驶产生；②堆场起风扬尘；③作业扬尘，主要由平整土地、挖方填方、装卸水泥、砂石等产生。其中道路扬尘占施工扬尘总量的60%。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施、气象条件都有关系，在天气干燥及风速较大时影响较为明显，该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度将大大增大。根据类比调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12-0.19mg/Nm3。 3、施工噪声 (1)施工机械噪声 施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。不同的施工设备产生的机械噪声声级列于表5-1，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类似调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不超过10dB。从表中可以看出，超过80dB的机械设备主要有混凝土振捣器、静压打桩机和钻孔式灌注桩机。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械 测量距离（m） 测 声级（ B） 1 挖 路 机 10 79 2 压 路 机 10 73 3 铲 土 机 15 75 4 自卸汽车 15 70 5 钻孔式灌注桩机 15 81 6 静压式打桩机 15 80 7 混凝土搅拌机 15 79 8 混 土振捣器 12 80 9 升 降 机 15 72 (2)运输车辆噪声 施工过程中一般使用大型货运卡车，其噪声级较高，可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时，其噪声级可达110dB以上。 (3)施工作业噪声 施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。由于施工管理不到位，操作人员环境意识不强，施工作业往往安排在夜间操作，并且这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，极易造成影响，因此施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间。 4、施工固废 施工期固体废物包括施工期间的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中的建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、水泥浇注废品等，产生量按600t/万m2，则产生量约为1918t。建议尽量回收，不能回收的定点堆放；在施工的后期阶段，这类建筑垃圾应运往温州市建筑渣土消纳管理办公室指定地点消纳处置，严禁擅自堆放和倾倒到附近的河道；建筑渣土由经审批的建筑渣土运输公司车辆运输，并且在外运过程中，采用封闭式运输车，防止建筑垃圾的散落。生活垃圾集中后由环卫部门集中清运处理。 5、水土流失 施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。 二、营运期 1、废水 本项目生产无工艺废水产生，外排废水主要为员工生活污水，另外还有场地雨水冲刷废水。 （1）生活污水 项目职工定员为 430人，其中管理人员300人、一线生产人员130人，厂区内设食宿，其中50人在厂区内住宿。员工生活用水住宿按100升/天·人计，不住宿按50升/天·人计，生活污水排放量按用水量的0.8计，年工作日200天，则生活污水排放量19.2吨/天，即3840吨/年。 废水污染物主要为有机污染物COD产生浓度约500mg/L，NH3-N浓度约35mg/L，则COD产生量约1.92t/a、NH3-N产生量约0.13t/a。生活废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水处理厂处理。生活废水先经化粪池处理后COD浓度约为350mg/L，NH3-N浓度约35mg/L，则COD和NH3-N分别为1.34t/a和0.13t/a。温州市瓯江口新区西片污水处理厂的污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。COD浓度60mg/l，NH3-N浓度8mg/l，则本项目生活污水COD排入环境量0.23t/a、NH3-N排入环境量0.03t/a。 （2）场地雨水冲刷废水 对露天厂区径流污水量可按下式计算： 式中： V——径流雨水量，m3； ——径流系数，露天场取0.2； H——雨深，即平均降雨量，m，本项目所在地年平均降雨量为1700mm； F——汇水面积，m2，本项目取室外堆场用地20419.9m2。 计算得V=6943m3，则本项目场地雨水冲刷废水量为6943m3/a。根据类比调查，该类废水主要污染物为SS和石油类，SS浓度在1000mg/L左右，石油类浓度约10mg/L，则场地雨水冲刷废水SS产生量为6.943t/a、石油类0.069t/a。 环评要求项目场地四周设置排水沟，将初期冲刷雨水经排水沟收集，同时设置隔油沉淀池，将雨水通过隔油沉淀处理后排放雨水管网。根据同类项目类比，处理后水质中SS≤70mg/L、石油类≤5mg/L，则排放量SS 0.486t/a、石油类0.035t/a。 （3）项目废水排放情况汇总 项目食堂废水经隔油池，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管，最终进入瓯江口新区西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放瓯江。初期冲刷雨水经排水沟收集，同时设置隔油沉淀池，将雨水通过隔油沉淀处理后排放雨水管网。 项目废水污染物产生量和排放量汇总见表5-2。 表5-2 本项目水污染物产排情况 污染物名称 产生浓度 mg/l 产生量 t/a 纳管浓度 mg/ 纳管量 t/a 排放浓度 mg/l 排放量 t/a 生活废水 3840t/a CODCr 500 1.92 350 1.34 60 0.23 氨氮 35 0.13 35 0.13 8 0.03 初期冲刷雨水 6943t/a SS 1000 6.943 / / 70 0.486 石油类 10 0.069 / / 5 0.035 2、废气 本项目废气中主要污染物有粉尘、沥青烟、苯并(a)芘、柴油燃烧废气等，其中产生粉尘的场所有冷料仓、原料堆场、干燥筒、拌缸、提升机等，主要产生场所为干燥筒；产生沥青烟、苯并(a)芘的主要为沥青卸料口排放、沥青拌和机开仓门过程；柴油燃烧废气主要产生于燃油锅炉及沥青搅拌站自带的干燥筒燃烧器。 （1）干燥筒粉尘 项目骨料(石料)在干燥筒内烘干加热，干燥筒是粉尘排放的主要环节。干燥筒粉尘主要是筒体转动物料产生物料粉尘，根据类比调查，干燥筒粉尘产生浓度为1500～5000mg/m3。项目沥青拌和站干燥筒设备自配有重力除尘和布袋除尘器集成一体的集装箱式大气反吹布袋除尘器。废气经除尘处理后由15米高排气筒排放，根据该布袋除尘器的基本参数，干燥筒粉尘排放浓度为20mg/m3。 （2）无组织扬尘 项目骨料（砂、石）由船运至码头，由固定式起重机卸料至皮带运输机（为了防治扬尘，业主单位承诺在皮带机上方全程加盖，物料在输送带内密闭输送）运至室内堆场。石粉由码头卸货经皮带机输送至沥青拌和站封闭的石粉仓，因此项目无露天堆场产生的无组织扬尘排放。 场地内车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m3. 本项目车辆在厂区内行驶距离按300m/d计，平均按每天发车空、重载各20辆次计；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，路面清洁度按0.3kg/m2计，则项目汽车装卸及行驶起尘量为1.98t/a，排放速率1.24kg/h。 （3）沥青烟气 沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物质(常温下)，以烃类混合物为主要成分，多为多环芳烃类的强致癌物，以苯并(a)芘为代表。纯苯并(a)芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌，通常附在沥青烟中直径小于8.0μm的颗粒上。由于本项目采用的是石油沥青，其危害程度大大低于煤焦油沥青，根据德国福格勒公司的测定，煤沥青中致癌物质苯并芘含量是10000ppm，而石油沥青中是0.1～27ppm。 由于项目沥青预处理、输送及后续拌和过程均在密闭的空间内进行，仅在拌合楼的放料仓放料时产生少量沥青烟及苯并(a)芘，因此项目沥青烟及苯并(a)芘外溢量较少，仅做定性分析。 （4）燃油废气 项目沥青预处理工序采用锅炉提供的热能进行加热，本项目采用燃油锅炉，并使用轻质柴油作为能源。 根据业主提供资料，燃油锅炉及干燥筒燃烧器共约需消耗1800吨轻质柴油，柴油比重以0.83计，年耗油量为723m3。本环评根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十分册 P248》中使用轻质柴油的燃油锅炉的排污系数，估算污染物的排放量，具体见表5-3。 表5-3 燃油锅炉废气污染物排放量 污染物名称 产 系数 产生量 产 浓度 烟气 17804.03Nm3/t油 3204.6万Nm3/a / SO2 19S﹡kg/t油 6.84t/a 213.43mg/m3 NOx 3.67kg/t油 6.606t/a 206.13mg/m3 烟尘 0.26kg/t油 0.468t/a 14.60mg/m3 注：S代表柴油的含硫量，单位为%，0＃柴油含硫量约为0.2%，则S=0.2。 项目燃油锅炉废气通过不低于8m的烟囱高空直接排放。沥青拌合站干燥筒燃烧器废气通过设备自带的15米高排气筒排放。 （5）食堂油烟 本项目设有员工食堂，厨房油烟成分十分复杂，既含有油脂、蛋白质及原料佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形态有TSP，又有气体分子的有机态污染物。测试发现，食用油加热到150～200℃时产生的气态污染物中有不少是致癌物质。这些污染物若直接排入空气中，会污染环境。因此食堂油烟需要经过除油净化器治理后排放。通过对类似职工食堂类比调查，得知油烟气在净化处理前浓度约为40mg/m3，经过除油净化装置处理后油烟废气浓度一般在1.33-1.77mg/m3之间，平均值约为1.5mg/m3，一般均能达到排放标准。 3、噪声 项目噪声主要来自生产设备噪声、运输车辆行驶及装卸噪声以及码头装卸噪声，根据同类项目现场噪声监测，项目主要噪声源噪声级见表5-4。 表5-4 项目主要噪声源声压级 沥青拌合基地 序号 噪声源 LAeq（dB） 1 沥青拌和站 85 2 装载机 85 3 破碎设备 90 4 运输车装载 85 5 运输车行驶 80~85 码头 1 轮胎式起重机 85 2 移动皮带机 75 3 大漏斗 90（落 ） 注：各主要噪声源声压级在距声源1m处测得。 4、固废 （1）工业固废 ①副产物产生情况 本项目副产物包括振动筛废石料、除尘器除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣。项目生产过程中通过振动筛筛选出粒径不合格的石料按石料的1%计，则产生量为2800t/a。根据对同类厂家调研，通过除尘设施后收集的粉尘产生量约占石料的3.15%，则粉尘产生量约8820t/a。滴漏沥青和拌和残渣产生量约15t/a。项目副产物见表5-5。 表5-5 企业副产物的产生情况 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 1 废 料 筛 固态 石料 2800t a 2 除尘灰 除尘 固态 矿粉 8820t/a 3 拌和残渣 拌和工序 固态 沥青、石料 15t/a ②副产物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定进行判定，废石料、除尘器除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣属于固体废物。固体废物属性判定结果见表5-6，表中的“判定依据”指《固体废物鉴别导则（试行）》中“二、固体废物的范围”中的内容。 表5-6 建设项目副产物属性判定 序号 名称 产生工序 形态 主要成份 是否属于 固体废物 判定 依据 1 废石料 筛选 固态 石 是 （一） 2） 除尘灰 除尘 固态 矿粉 是 （一）（2 3 拌和残渣 拌和工序 固态 沥青、石料 是 （一）（2） ③危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》进行判定，废石料、除尘器除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣不属于危险废物。危险废物属性判定详见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定 序号 副产物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 废石料 筛选 否 / 2 除尘灰 除尘 否 / 3 拌和残渣 拌和工序 否 / ④工业固废分析情况汇总 表5-8 企业工业固废分析情况汇总 序号 名称 产生工序 形态 主要成份 属性 产生量 1 废石料 筛选 固态 石料 一般固废 2800t/a 2 除尘灰 除尘 固态 矿粉 一般固废 8820t/a 3 拌和残渣 拌 工序 固态 沥青、石料 一般固废 15t/a （2）生活垃圾 项目职工定员为 430 人，其中管理人员300人、一线生产人员130人，厂区内设食宿，其中50人在厂区内住宿。员工生活垃圾住宿按1.0kg/天·人计，不住宿按0.5kg /天·人计，年工作日200天，则生活垃圾产生量0.24吨/天，即48吨/年。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 据施工场地100m处的TSP日平均浓度为0.12~0.79mg/m3。 | 扬尘量减少70%左右，造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。 |
|  | 干燥筒废气 | 粉尘 | 1500～5000mg/m3 | 20mg/m3 |
|  | 原料装卸 | 扬尘 | 无组织排放1.98t/a | 无组织排放1.98t/a |
|  | 车辆行驶 |  |  |  |
|  | 沥青预处理、 沥青拌和 | 沥青烟 | 少量（定性分析） |
|  |  | 苯并(a)芘 |  |
|  | 燃油废气 | 烟气量 | 3204.6万Nm3/a | 3204.6万Nm3/a |
|  |  | SO2 | 213.43mg/m3，6.84t/a | 213.43mg/m3，6.84t/a |
|  |  | NOx | 206.13mg/m3，6.606t/a | 206.13mg/m3，6.606t/a |
|  |  | 烟尘 | 14.60mg/m3，0.468t/a | 14.60mg/m3，0.468t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 40mg/m3 | 1.5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 ①施工队生活污水； ②泥浆废水 | ①CODcr、BOD5 ②SS | ①废水量2.5t/d CODcr 1.25kg/d BOD50.5kg/d ②一定量 | ①建化粪池进行处理后，经环卫部门清运处理。 ②沉淀处理后运往指定地点消纳。 |
|  | 生活污水 | 水量 | 3840t/a | 3840t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L、1.92t/a | 纳管350mg/L，1.34t/a 环境60mg/L、0.23t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L、0.13t/a | 纳管35mg/L、0.13t/a 环境8mg/L、0.03t/a |
|  | 雨水冲刷水 | 水量 | 6943t/a | 6943t/a |
|  |  | SS | 1000mg/L、6.943t/a | 70mg/L、0.486t/a |
|  |  | 石油类 | 10mg/L、0.069t/a | 5mg/L、0.035t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期： 建筑垃圾 | 弃土、废混凝土块、水泥砂浆、木屑 | 1918t | 定点堆放，回用填方，不能利用的运往温州市建筑渣土消纳管理办公室指定地点消纳处置。 |
|  | 生产过程 | 废石料 | 2800t/a | 0t/a |
|  |  | 除尘灰 | 8820t/a |  |
|  |  | 拌和残渣 | 15t/a |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 48t/a |  |
| 噪 声 | 施工期： 土石方阶段：推土机、挖掘机、运输车辆等，噪声值80-120dB(A) 基础阶段：混凝土搅拌机、打桩机、震动棒、电焊机等，噪声值90-120dB(A) 结构阶段：混凝土搅拌机、震动棒、卷扬机等，噪声值70-120dB(A) 装饰阶段：混凝土搅拌机、升降机、电钻等，噪声值70-110dB(A) |
|  | 营运期：沥青拌和站85dB，运输车装载85dB、运输车行驶80~85dB、码头轮胎式起重机85dB、移动皮带机75dB。 |
| 主要生态影响： 本工程水土流失主要发生在施工期。由于工程场地开挖产生裸露面，裸露面表层结构疏松，在降雨的作用下极易产生水土流失；其次，在土石方搬运程中也极易产生水土流失；最后，施工场地、施工便道等对土地的占用、碾压，使原有土地裸露，也容易引起水土流失，对周边地区的环境产生不良影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 一、废水 1、施工泥浆 泥浆主要在基础处理阶段产生，泥浆水中含有大量泥浆，故悬浮物浓度较高，泥浆水若不经处理直接排入水体将会对水质产生影响，而排入下水道则会引起管道的堵塞，因此必须对其进行沉淀处理，经沉淀处理后，其上清液回用，可作为洒水降尘用水或作为施工用水，而沉淀的淤泥则可运往市区建筑泥浆处置综合管理办公室指定地点进行处置。 2、生活废水 施工中产生的生活污水、冲洗废水等废水因量少且较分散，处理较困难。但必须在施工场地建筑简易厕所和化粪池，对施工队伍生活污水进行处理，定期由环卫部门清运。 二、扬尘 在整个施工期，土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸等作业都会产生扬尘，如遇大风干燥天气，施工扬尘将更为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60％，并与道路路面及车辆行驶速度有关。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70％左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验效果，结果表明每天洒水4-5次，可有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20-50m范围以内。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m) 2 20 50 100 TSP小时平均浓度(mg/m3) 不洒水 10.14 2.89 1. 5 0.86 洒 2.01 1.40 0.67 0.60 在工程施工现场，主要是一些运输土石方、建材的大型车辆，若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘、搅拌作业也会产生大量的施工扬尘，危害环境。另外，建材的露天堆放、搅拌作业也会产生大量的施工扬尘，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响。因此，禁止在大风天气进行此类作业，减少建材的露天堆放，以及保证建材一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段，这些措施能将扬尘控制在一定的范围，以减少施工扬尘对周围环境造成的不利影响。 三、噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。 在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，表7-2为主要施工设备噪声的距离衰减情况，由表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远。因此必须合理地安排这些机械作业的施工时间，尤其在夜间必须严禁这类机械的施工作业。特殊情况下，如果因为必须连续作业而进行夜间施工的，需报环保部门批准，并公告周边单位。 表7-2 施工机械噪声衰减距离 单位：m 序号 施工机械 声 级 [dB] 55 60 65 70 75 85 1 挖 掘 机 190 120 75 40 22 2 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 3 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 4 升 降 机 80 44 25 14 10 在这些施工噪声中施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。因此项目必须采取相应的污染防治措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，减轻对周围环境的噪声影响。 四、固废 施工期间主要固体废弃物源于建筑垃圾、装修垃圾以及少部分施工人员的生活垃圾。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，垃圾送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，否则会对周围环境造成影响。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一及时处理。按相关要求实施后，施工期固体废弃物不会对周围环境产生大的影响。 五、生态 项目动工后将对该区域的生态带来一定的影响，工程建设时施工场地、施工便道等对土地的占用、碾压，使原有土地裸露，容易引起水土流失，施工期和使用期排放的废物都将给周围环境带来不同程度的污染使生态发生改变，对周边地区的环境产生不良影响。而在工程完建后，由于所采取的各项水土保持措施和主体工程同时施工、同时投入使用，工程造成的各种水土流失将得到有效的控制。 六、施工期的其他影响 施工期除了上述对环境的影响外，还有一些其他影响，主要有施工期对市容、市貌的影响；施工车辆增加对交通的影响等。 施工现场免不了有一些施工垃圾、建材堆放，施工车辆由于过载而造成泥土沿路洒落的现象，因此在施工点和施工车辆通过的路段会对市容市貌产生一定的影响。 另一方面，由于工程施工的需要，会在一定时期内增加大量的施工车辆，引起某些路段车流量的增加，减缓行车速度，从而导致汽车尾气排放量的增加，对环境造成影响。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）污染源 本项目产生的废水为员工生活污水。项目食堂废水经隔油池，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管，最终进入瓯江口新区西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放瓯江。项目生活废水产生量3840吨/年，COD产生量约1.92t/a、NH3-N产生量约0.13t/a。经化粪池处理后，污水纳管排放量为COD1.34t/a、NH3-N0.13t/a，经温州市瓯江口新区西片污水处理厂处理后，污染物排入环境量COD0.23t/a、NH3-N0.03t/a。 （2）废水进管可行性分析 根据对项目所在地污水管网现状的调查以及查阅了 《温州市城市污水专项规划》，项目所在地目前尚未建成配套的污水管网。根据《温州市瓯江口新区灵昆岛控制性详细规划》：温州市瓯江口新区西片污水处理厂（即灵昆污水处理厂）厂址位于本项目地块南侧隔 77 省道、甬台温复线西侧灵昆岛用地范围内，地块编号为P-14地块，与本项目地块距离较近，中间隔了77省道。且该污水处理厂已于2012年开工建设，预计2014年底建成。 本项目所在区域属于温州市瓯江口新区西片污水处理厂纳污范围，预计本项目建成后，届时项目产生的污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准，接入南侧77省道市政污水污水管网（污水工程规划详见附图9）后进入温州市瓯江口新区西片污水处理厂，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准后排入瓯江。 （3）达标可行性分析 本项目排放废水主要以日常生活污水为主，污水水质相对明确，主要含COD、氨氮等污染物。项目建成生活废水经化粪池处理后与市政污水收集管网相衔接，再排入温州市瓯江口新区西片污水处理厂。由于纳污水体瓯江北支为四类海域，瓯江北支为主航道，水流畅通、流速大、水体深且冲淤幅度较小，温州市瓯江口新区西片污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂染物排放标准》的一级B标准，因此污水处理厂尾水排放瓯江北支完全合瓯江北支纳污水体环境功能（四类海域）的要求。 初期冲刷雨水经排水沟收集，同时设置隔油沉淀池，将雨水通过隔油沉淀处理后排放雨水管网，不会对环境造成影响。 2、废气环境影响分析 （1）干燥筒粉尘 项目骨料(石料)在干燥筒内烘干加热，干燥筒是粉尘排放的主要环节。干燥筒粉尘主要是筒体转动物料产生物料粉尘，根据类比调查，干燥筒粉尘产生浓度为1500～5000mg/m3。项目沥青拌和站干燥筒设备自配有重力除尘和布袋除尘器集成一体的集装箱式大气反吹布袋除尘器，废气经二级除尘处理后由15米高排气筒排放，根据项目沥青拌和站参数，干燥筒粉尘排放浓度20mg/m3。 为了了解沥青拌合站搅拌过程中排气筒废气排放是否达标以及厂界废气污染物能否做到达标排放，对同类项目进行了类比监测，为此我院委托宁波市华测检测技术股份有限公司于2013年09月17日至09月18日两天在漳州开发区厦门华特沥青有限公司进行了废气污染物监测。具体监测方案如下： (一)沥青拌合站 1、监测因子：颗粒物、沥青烟、苯并(a)芘 2、监测点位：废气排气筒（该设备排气筒高度为23m） 3、监测频次：正常工况，连续监测2天，一天2次。 （二）厂界处 1、监测因子：颗粒物、苯并(a)芘 2、监测点位：厂界下风向 3、监测频次：正常生产，连续监测2天，一天2次。 项目沥青拌合站废气排放口监测结果见下表7-3。厂界无组织排放监测结果见表7-4。 表7-3 沥青拌合站废气排气筒监测结果 采样日期 检测点位置 检测项目 结果 2013.09.17 第一次 工业废气 排放口 颗粒物 排放浓度mg/m3 60.4 排放速率kg/h 2.50 沥青烟 排放浓度mg/m3 33.2 排放速率kg/h 1.36 苯并[a]芘 排放浓度mg/m3 0.000002L 排放速率kg/h / 2013.09.17 第二次 颗粒物 排放浓度mg/m3 64.2 排放速率kg/h 2.20 沥青烟 排放浓度mg/m3 9.20 排放速率kg/h 0.30 苯并[a]芘 排放浓度mg/m3 0.000002L 排放速率kg/h / 2013.09.18 第一次 颗粒物 排放浓度mg/m3 63.8 排放速率kg/h 2.92 沥青烟 排放浓度mg/m3 34.0 排放速率kg/h 1.70 苯并[a]芘 排放浓度mg/m3 0.000002L 排放速率kg/h / 2013.09.18 第二次 颗粒物 排放浓度mg/m3 61.9 排放速率kg/h 2.77 沥青烟 排放浓度mg/m3 28.3 排放速率kg/h 1.29 苯并[a]芘 排放浓度mg/m3 0.000002L 排放速率kg/h / 表7-4 厂界无组织排放监测结果 采样日期 检测点位置 检测项目 结果 2013.09.17 11:50~12:50 厂界1#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.168 苯并[a]芘 0.000002L 厂界2#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.223 苯并[a]芘 0.000002L 厂界3#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.205 苯并[a]芘 0.000002L 厂界4#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.261 苯并[a]芘 0.000002L 2013.09.17 15:40~16:40 厂界1#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.170 苯并[a]芘 0.000002L 厂界2#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.265 苯并[a]芘 0.000002L 厂界3#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.227 苯并[a]芘 0.000002L 厂界4#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.208 苯并[a]芘 0.000002L 2013.09.18 11:15~12:15 厂界1#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.167 苯并[a]芘 0.000002L 厂界2#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.260 苯并[a]芘 0.000002L 厂界3#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.279 苯并[a]芘 0.000002L 厂界4#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.204 苯并[a]芘 0.000002L 2013.09.18 15:00~16:00 厂界1#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.151 苯并[a]芘 0.000002L 厂界2#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.283 苯并[a]芘 0.000002L 厂界3#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.245 苯并[a]芘 0.000002L 厂界4#检测点 粉尘 排放浓度mg/m3 0.264 苯并[a]芘 0.000002L 注：1：结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。 2、“/”表示监测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 附：有组织废气检测参数 工业废气排放口（2013.09.17颗粒物 第一次） 参数 结果 单位 参数 结果 单位 大气压 100.5 KPa 静压 -1.95 KPa 烟温 76 ℃ 全压 -1.64 KPa 截面 1.2272 m2 含湿量 6.2 % 流速 13.1 m/s 烟气流量 58063 m3/h 动压 123 Pa 标干流量 41389 m3/h 工业废气排放口（2013.09.17颗粒物 第二次） 参数 结果 单位 参数 结果 单位 大气压 100.2 KPa 静压 -6.44 KPa 烟温 84 ℃ 全压 -6.01 KPa 截面 1.2272 m2 含湿量 6.9 % 流速 11.8 m/s 烟气流量 51923 m3/h 动压 109 Pa 标干流量 34342 m3/h 工业废气排放口（2013.09.17沥青烟 第一次） 参数 结果 单位 参数 结果 单位 大气压 100.5 KPa 静压 -2.09 KPa 烟温 76 ℃ 全压 -1.82 KPa 截面 1.2272 m2 含湿量 6.2 % 流速 13.0 m/s 烟气流量 57626 m3/h 动压 120 Pa 标干流量 41042 m3/h 工业废气排放口（2013.09.17沥青烟 第二次） 参数 结果 单位 参数 结果 单位 大气压 100.2 KPa 静压 -2.35 KPa 烟温 84 ℃ 全压 -2.07 KPa 截面 1.2272 m2 含湿量 6.9 % 流速 10.8 m/s 烟气流量 47531 m3/h 动压 79 Pa 标干流量 32653 m3/h 工业废气排放口（2013.09.18颗粒物 第一次） 参数 结果 单位 参数 结果 单位 大气压 100.6 KPa 静压 1.17 KPa 烟温 75 ℃ 全压 1.36 KPa 截面 1.2272 m2 含湿量 6.4 % 流速 14.0 m/s 烟气流量 61949 m3/h 动压 151 Pa 标干流量 45721 m3/h 工业废气排放口（2013.09.18颗粒物 第二次） 参数 结果 单位 参数 结果 单位 大气压 100.3 KPa 静压 1.86 KPa 烟温 82 ℃ 全压 2.02 KPa 截面 1.2272 m2 含湿量 6.8 % 流速 14.0 m/s 烟气流量 61928 m3/h 动压 142 Pa 标干流量 44744 m3/h 工业废气排放口（2013.09.18沥青烟 第一次） 参数 结果 单位 参数 结果 单位 大气压 100.6 KPa 静压 0.74 KPa 烟温 75 ℃ 全压 0.99 KPa 截面 1.2272 m2 含湿量 6.4 % 流速 15.4 m/s 烟气流量 68205 m3/h 动压 173 Pa 标干流量 50068 m3/h 工业废气排放口（2013.09.18沥青烟 第二次） 参数 结果 单位 参数 结果 单位 大气压 100.3 KPa 静压 1.71 KPa 烟温 82 ℃ 全压 1.87 KPa 截面 1.2272 m2 含湿量 6.8 % 流速 14.3 m/s 烟气流量 63308 m3/h 动压 147 Pa 标干流量 45663 m3/h 附苯并芘烟气参数 附厂界无组织废气监测气象参数 附：工艺废气监测点位示意图 注：●表示有组织废气检测点位，○表示无组织废气检测点位。 根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源大气排放二级标准，项目排气筒高度为23m，则颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟相对应的排放速率根据内插法计算分别为：11.03kg/h、1.465×10-4kg/h、0.60kg/h。根据监测结果，项目苯并[a]芘尚未检出，颗粒物的排放浓度值在60.4~64.2mg/m3，能够满足120mg/m3排放浓度要求，排放速率在2.20~2.92kg/h，能够满足11.03kg/h排放速率要求。沥青烟的排放浓度在9.2~34.0mg/m3，能够满足75mg/m3排放浓度要求，排放速率在0.3~1.70kg/h，有3个数值超标，超标率为75%，不能满足0.60kg/h排放速率要求，为了使沥青烟排放速率满足标准要求，根据该类比监测数据，本项目建成后，应将排气筒高度设为35m（排气筒高度为35米时，沥青烟排放速率标准值为1.8kg/h），才能够满足排放速率要求。 根据表7-4，本项目厂界无组织废气监测结果，颗粒物在厂界（其中3#点位距离沥青拌合楼距离约50米）下风向周界外浓度最高度点小于无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，项目苯并[a]芘尚未检出。根据该监测结果，项目厂界无组织废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准要求。 （2）无组织扬尘 项目汽车装卸及行驶扬尘无组织排放根据大气环境防护距离标准计算程序计算，大气防护距离采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 各计算参数及计算结果见表7-5和下图所示。 表7-5 本项目无组织排放废气大气环境防护距离 污染物 评价标准 (mg/m3) 污染物排放率 面源（m） 计算结果 t/a kg/h 有效高度 宽度 长度 粉尘（TSP） 0.9 1.98 0.62 1 135 348 无超标点 图7-1 项目扬尘无组织排放大气环境防护距离计算示意图 根据计算结果，本项目无组织排放粉尘大气防护距离（距离面源中心）为0m，即分布无组织排放无超标点，因此项目建设无组织排放对周围环境影响不大。为了进一步减少粉尘对西侧面粉公司将来作为粮食仓储的影响，本项目西侧可预留防尘网的位置。 本环评要求建设单位在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，同时加强运输车辆管理，限制行驶车速，并加强场地的清扫工作。在采取上述措施的基础上，项目汽车装卸及行驶扬尘无组织排放对周边环境不会造成明显不利影响。 （3）沥青烟气 沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物质(常温下)，以烃类混合物为主要成分，多为多环芳烃类的强致癌物，以苯并(a)芘为代表。本项目采用的是石油沥青，其危害程度大大低于煤焦油沥青，根据德国福格勒公司的测定，煤沥青中致癌物质苯并芘含量是10000ppm，而石油沥青中是0.1～27ppm。下表为石油沥青中苯并芘含量与其它物质的比较。 表7-6各种物质苯并芘含量 名称 石油沥青 庭院水 林区水 茶水 葵花子油 筽笋 烤牛排 烤香肠 烤猪 苯并芘 含量，ppm 0.1～27 约90 60-1300 约20 约10 约13 <50 <85 <140 由上表可见，石油沥青中苯并芘含量较低。本项目沥青预处理、输送及后续拌和过程均在密闭的空间内进行，仅在设备拌合楼放料仓放料时产生少量沥青烟及苯并(a)芘，因此项目沥青烟及苯并(a)芘外溢量较少，对环境影响不大。 （4）燃油废气 本项目沥青加热预处理采用燃油锅炉。燃油锅炉和干燥筒燃烧器均采用轻质柴油作为能源，由工程分析可知，燃油锅炉燃烧产生的SO2和烟尘的浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃油锅炉二类区Ⅱ时段标准；干燥筒燃烧器燃烧产生的SO2和烟尘的浓度能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中1997年1月1日后新改扩建的二级标准。 燃油废气一般不需要经过脱硫除尘，直接通过不低于8m的烟囱高空排放。在此基础上，燃油废气排放不会对周围环境产生明显的不利影响。 （5）食堂油烟 项目设有员工食堂，厨房会产生油烟废气。企业厨房配套油烟净化器和专用烟囱，经过净化处理后油烟废气能够做到达标排放，不会对周围大气环境造成明显不利的影响。 3、噪声影响分析 项目噪声主要来自生产设备噪声、运输车辆行驶及装卸噪声以及码头装卸噪声。根据同类项目现场噪声监测，各设备噪声值见表7-4，本项目沥青拌合楼生产基地噪声源强按90dB计。 本预测计算采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的工业噪声预测模式, 计算公式如下: 利用A声级计算噪声户外传播衰减，计算公式如下： 式中： ：距声源r处的A声级； ：参考位置r0处的A声级； ：声波几何发散引起的A声级衰减量，本项目的声源按照点源考虑， ； ：遮挡物引起的A声级衰减量； ：空气吸收引起的A声级衰减量； ：附加A声级衰减量； : 预测点距声源的距离，m； ：参考位置距声源的距离，m； 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为 式中： T为计算等效声级的时间； N为室外声源个数； M为等效室外声源个数。 1）正常工况 噪声预测结果见下表7-7。 表7-7 厂界噪声预测结果 dB（A） 预测点噪声源 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 噪声贡献值 48.9 48.8 51.9 48.2 达标分析 达标 达标 达标 达标 标准 昼间70dB（A），夜间55dB（A） 经预测，本项目噪声源对各厂界的贡献值在48.2-51.9dB（A）之间，对西厂界噪声贡献值最大，原因是本项目主要噪声源沥青拌合楼与该厂界预测点距离较近，根据预测结果显示，各侧厂界预测点均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，在项目正常运行工况下，厂界噪声能够做到达标排放。 4、固废影响分析 企业工业固废主要为振动筛废石料、除尘器除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣及生活垃圾。 废石料、除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣为一般固废，废石料收集后破碎，重新用于生产；除尘灰收集后与石粉一同用于生产；滴漏沥青和拌和残渣收集后重新用于生产；生活垃圾应该日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。 项目固废采取的处理措施及预期治理效果见表7-8。 表7-8 项目固废拟采取的处理措施及预期治理效果 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 属性 产生量 处理措施 治理效果 1 废石料 筛选 固态 石料 一般 固废 2800t/a 收集后破碎， 重新用于生产 0 （减量化， 资源化， 无害化） 2 除尘灰 除尘 固态 矿粉 一般 固废 8820t/a 收集后与石粉 一同用于生产 3 拌和残渣 拌和工序 固态 沥青、石料 一般 固废 15t/a 收集后重新用于生产 4 生活垃圾 生活 固态 有机废物 一般 固废 48t/a 由当地环卫部门 统一清运处理 5、总平布置合理性分析 根据建设单位提供的项目总平布置方案，设有办公及配套服务区、生产配套服务区、生产基地（区）、沥青储罐区、堆场区、设备停放场。项目具体平面布局见附图11。 地块布局由西至东分别布置为：沥青储罐区、办公及配套服务区和生产配套服务区、堆场区、设备停放场、生产基地。 根据2009年12月29日国家发改委发布的《中华人民共和国国家发展和改革委员会第5号令》，颁布了新的《粮油仓储管理办法》。该文件中的《附件一：关于污染源、危险源安全距离的规定》中明确粮油仓储单位的固定经营场地至污染源、危险源的距离应当满足以下要求： 一、距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于1000米； 二、距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于500米； 三、距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100米。 本项目主要从事沥青混凝土混合料的生产，属于第三条款中的混凝土项目，因此与西侧面粉公司（面粉公司地块现状用地租给温州港龙湾港务有限公司作为煤粉堆场，远期作为粮食仓储兼普通仓储物流基地。）应满足100米的距离要求。根据项目工程分析，沥青拌合楼生产基地在生产运行过程中会产生粉尘等废气排放物以及室内堆场车辆装卸石料等会产生汽车扬尘，属于粉尘污染源，因此产生粉尘的沥青生产基地与室内堆场位置应与西侧面粉公司确保有100米的距离，根据项目总平设计，沥青生产基地和室内堆场与西侧面粉公司厂界距离为105米，能够满足该距离要求。从环保角度考虑，为了减少对周边环境的影响，在本项目西侧厂界处应设置一定宽度的绿化带，以起到防尘的作用，本项目西侧可预留防尘网的位置。 6、物流影响分析 项目沥青、骨料、石粉等原料首先从相关厂家进购，完成拌和加工后根据工程需要配送产品，物流较为频繁，易对所在地周边交通及声环境造成一定影响。 本环评建议建设单位合理安排物流时间及路线，尽量避免交通高峰期物流，优先选择车流量及沿线居民较少的路线，同时在物流过程中严格遵守交通规则，禁鸣喇叭，经过居民区时应尽量减速慢行。在此基础上，项目物流过程对周边环境的影响不大。 7、环境风险分析 本项目使用的柴油属易燃易爆物质。在使用、储运、处理该类物质过程中，存在一定的事故风险隐患，主要表现在火灾、爆炸和泄漏。 项目柴油在储放及生产使用的过程中，在撞击、受热、电火花和明火情况下，可能会引起火灾和爆炸的危险。特别是集中堆放柴油的仓库是本项目主要风险单元，仓库内储存的危险物品一旦遇火造成燃烧，很可能发生爆炸，对周边环境造成破坏性影响。因此加强柴油储存的管理是十分必要的。 同时，运输过程中可能会因交通事故（如撞车、侧翻等），而发生泄漏易燃易爆有毒有害物质的事故。运输过程中如发生泄漏不及时进行处理，则泄漏物料有可能进入水体，对周边水体造成较大的影响。 环境风险防范措施： ①企业应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查。 ②加强职工操作技能培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患。 ③建立一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练，一旦出现紧急状态在采取相应对策的同时应考虑疏散无关原料、设备和人员，将损失减低至最低限度。 ④危险物品、易燃物品应与一般物品和原料分开保存并有专人管理和检查。仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ⑤危险化学品贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸和搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ⑦贮存危险化学品的场所的消防设施、用电设施、防雷静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 8、清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保政策。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，把工业污染的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，以使污染物的产生和排放量最小化，从而减少生产过程产生的废物对人类和环境的风险性。要求企业采用实用有效的清洁生产措施，从源头上削减污染物的产生量。 ①清洁生产水平分析 （1）项目沥青拌和站配有二级除尘系统，源头上减少了粉尘的排放，符合清洁生产要求。 （2）废石料收集后破碎，重新用于生产；除尘灰收集后与石粉一同用于生产；滴漏沥青和拌和残渣收集后重新用于生产。项目减少了固废的排放量，符合清洁生产要求。综上所述，企业具有一定的清洁生产水平。 ②清洁生产对策和措施 （1）采用先进的设备，并加强各种噪声设备的维护和检查。 （2）建议积极推行节水、节电措施，节约能源使用。 （3）提高企业全体职工环保意识，建立和完善清洁生产制度。 （4）加强操作人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格按操作技术规范进行操作，防止违规操作

环保审批符合性分析

1、建设项目环评审批原则符合性分析 ■建设项目符合生态环境功能区规划的要求 根据《温州市区生态环境功能区规划》，本项目属于灵昆岛海洋经济发展生态环境功能小区（Ⅴ2-40303B08），为限制准入区。本项目为其他非金属矿物制品制造，项目的建设与该功能区不冲突。 ■排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放。 ■排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目为新建项目，产生的外排废水为生活污水，经预处理后纳管进入污水处理厂集中处理后排入瓯江，COD环境排放量为0.23t/a，氨氮环境排放量为0.03t/a。本项目设有一台燃油锅炉，燃油烟气污染物达标排放量为SO26.84t/a、NOx6.606t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》（温环发[2010]88号）及温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温州市人民政府令第123号）文件，本项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减；项目SO2和NOx排污权指标需进行有偿交易取得。 ■造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 经分析，运营期该项目“三废”及噪声达标排放情况下，对周围环境影响不大，基本能维持当地环境质量现状，区域水环境质量、环境空气质量、声环境质量能满足相应区域环境功能标准。 2、建设项目环评审批要求符合性分析 ■清洁生产要求的符合性； ①项目沥青拌和站配有二级除尘系统，源头上减少了粉尘的排放，符合清洁生产要求。 ②废石料收集后破碎，重新用于生产；除尘灰收集后与石粉一同用于生产；滴漏沥青和拌和残渣收集后重新用于生产。项目减少了固废的排放量，符合清洁生产要求。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 ■建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于温州市灵昆岛灵昆镇北段村（灵昆岛控制性详细规划P-03c地块），该地块用地性质为港口用地，符合国家用地性质的要求，符合城市总体发展规划。 根据当地环境功能区划：项目所在地环境功能区划为空气二类区，海水四类功能区，声环境属于4a类功能区，因此项目选址符合所在地相关环境功能区划要求。 ■建设项目符合国家和省产业政策等的要求。 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年修订本)》中的限制类和淘汰类，也不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》限制类和淘汰类。因此，本项目的建设符合国家和省产业政策的要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | ①对车辆行驶的路面实施洒水抑尘。 ②在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 ③使用商品混凝土，若不得不现场搅拌时，水泥库房和搅拌站应封闭。 | 将影响降低到最小且达到相关要求 |
|  | 干燥筒废气 | 粉尘 | 通过配有重力除尘和布袋除尘器集成一体的集装箱式大气反吹布袋除尘器进行收集和除尘后，经15米高排气筒排放。 | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》新改扩建的二级标准。 |
|  | 原料装卸 | 扬尘 | 加强物料装卸时的规范操作管理。限制运输车辆车速，减少车辆扬尘，生产作业场地定时洒水抑尘，加强场地的清扫工作。 | 达标排放 |
|  | 车辆行驶 |  |  |  |
|  | 沥青预处理、 沥青拌和 | 沥青烟 | 加强沥青装卸、运输的管理。沥青储罐、成品料储存处应加强密闭保管，使用后及时加盖密封。 | 达标排放 |
|  |  | 苯并(a)芘 |  |  |
|  | 燃油废气 | SO2、NOx、 烟尘 | 采用轻质柴油，废气通过不低于8m的烟囱排放。 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 -2001）中的二类区Ⅱ时段标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器净化处理。 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | ①施工泥浆 ②施工人员 | SS 生活污水 | ①经沉淀处理后上清液就近排入附近水体，沉渣外运处理。 ②建设简易化粪池进行处理。 | 达标排放 |
|  | 生活污水 | CODCr | 食堂餐饮废水经隔油池、生活污水经化粪池预处理后纳管排放。 | 符合纳管标准。 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 初期雨水 | SS | 排水沟收集，通过隔油沉淀处理后排放雨水管网。 | 对周围地表水体水质影响不大。 |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 固 体 废 物 | ①建筑垃圾 ②施工人员 | 建筑垃圾 生活垃圾 | ①实行标准施工、规划运输、 定点堆放、及时清运。 ②设置垃圾收集点。垃圾采用袋装化，由环卫部门及时清运。 | 减量化、资源化、无害化。 |
|  | 生产过程 | 废石料 | 收集后破碎，重新用于生产。 |  |
|  |  | 除尘灰 | 收集后与石粉一同用于生产。 |  |
|  |  | 拌和残渣 | 收集后重新用于生产。 |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一清运处理。 |  |
| 噪 声 | 施工期 | ①采用较先进、噪声较低的施工设备 ②合理地安排施工作业时间。 ③不使用冲击式打桩机 |
|  | 生产过程 | 设备噪声 | 加强设备的维护保养；厂区四周加强绿化，生产设备采取隔声降噪措施；合理安排生产时间，尽量避免在夜间作业；加强车辆行驶管理；加强员工管理，物流装卸过程应做到规范操作。 | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 |
|  |  | 运输车辆行驶及装载噪声 |  |  |
| 生态 | 项目基础设施建设，注重上、下水管网的建立。搞好场站的绿化建设，保护好自然环境。采取的各项水土保持措施和主体工程同时施工、同时投入使用，工程造成的各种水土流失将得到有效的控制。 |
| 其他 | 无 |

结论与建议

一、项目概况 温州市市政工程建设开发有限公司拟在温州市灵昆岛灵昆镇北段村（灵昆岛控制性详细规划P-03c地块）建设温州市市政养护及建材物流基地，基地总用地面积约88664平方米（折合133.0亩），其中生产配套服务区40165.9平方米、码头配套服务区35626.5平方米，拟建计容建筑面积31972.6平方米。主要从事沥青混凝土混合料的生产，生产规模为年产沥青混凝土混合料30万吨，项目配套设有1座1000吨级码头，设计年吞吐量为32.5万吨。项目总投资38302万元。 二、环境质量现状分析结论 地表水：监测结果表明，项目北侧瓯江口海域总体水质评价劣于四类，主要污染因子是活性磷酸盐、无机氮，海水主要受到陆源污染物和养殖业污染，不能满足《海水水质标准》(GB3097-1997)中的四类标准。 环境空气：监测结果表明，项目所在区域各项空气指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地空气环境质量较好。 声环境：根据监测结果可知项目所在地各侧边界噪声监测值符合4a类声环境功能区要求，项目所在地声环境质量现状较好。 三、污染源分析结论 表10-1 本项目污染物产排情况 内容 类型 排放源 污染物名称 产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 废 气 污 染 物 干燥筒废气 粉尘 1500～5000mg/m3 20mg/m3 原料装卸 扬尘 无组织排放1.98t/a 无组织排放1.98t/a 车辆行驶 沥青预处理、 沥青拌和 沥青烟 少量（定性分析） 苯并(a)芘 燃油废气 烟气量 3204.6万Nm3/a 3204.6万Nm3/a SO2 213.43mg/m3，6.84t/a 213.43mg/m3，6.84t/a NOx 206.13mg/m3，6.606t/a 206.13mg/m3，6.606t/a 烟尘 14.60mg/m3，0.468t/a 14.60mg/m3，0.468t/a 食堂 油烟 40mg/m3 1.5mg/m3 水 污 染 物 生活污水 水量 3840t/a 3840t/a CODCr 500mg/L、1.92t/a 纳管350mg/L，1.34t/a 环境60mg/L，0.23t/a 氨氮 35mg/L、0.13t/a 纳管35mg/L，0.13t/a 环境8mg/L，0.03t/a 雨水冲刷水 水量 6943t/a 6943t/a SS 1000mg/L、6.943t/a 70mg/L、0.486t/a 石油类 10mg/L、0.069t/a 5mg/L、0.035t/a 固 体 废 物 生产过程 废石料 2800t/a 0t/a 除尘灰 8820t/a 拌和残渣 15t/a 生活过程 生活垃圾 48t/a 四、环境影响分析结论 （一）施工期 （1）施工废水 施工期生活污水建设简易化粪池处理；泥浆废水经沉淀处理后其上清液就近排入附近水体，沉渣外运处理。施工期生活污水和泥浆废水经处理后排放，对周围环境影响较小。 （2）扬尘 若在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，在大风干燥天气增加洒水抑尘次数，可使扬尘量减少70%左右，TSP污染距离可缩小到20~50m范围。如以上措施得以满足，则施工扬尘对附近的行人和居民的影响不大。 （3）施工噪声 项目施工期噪声势必对周边环境造成较大的影响。项目必须采取相应的污染防治措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，减轻对周围环境的噪声影响；同时合理地安排机械作业的施工时间，尤其在夜间必须严禁这类机械的施工作业，特殊情况下，如果因为连续作业而进行夜间施工的，需报环保部门批准，同时公告周围单位。 （4）施工固废 按相关要求实施后，施工期固体废弃物不会对周围环境产生大的影响。 （5）生态环境影响 本项目建设期的主要生态环境影响为对土地资源的永久性占用，在施工期还伴随水土流失。做好水土保持工作后水土流失现象并不严重。 （二）营运期 1、水环境影响分析 本项目生产无需工艺用水，主要产生废水为员工生活污水。项目食堂废水经隔油池，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管，最终进入瓯江口新区西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放瓯江。达标环境排放量为：废水排放量3840t/a，CODcr0.23t/a，氨氮0.03t/a。本项目排放废水主要以日常生活污水为主，污水水质相对明确，主要含COD、氨氮等污染物。项目建成生活废水经化粪池处理后与市政污水收集管网相衔接，再排入温州市瓯江口新区西片污水处理厂。由于纳污水体瓯江北支为四类海域，瓯江北支为主航道，水流畅通、流速大、水体深且冲淤幅度较小，温州市瓯江口新区西片污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂染物排放标准》的一级B标准，因此污水处理厂尾水排放瓯江北支完全合瓯江北支纳污水体环境功能（四类海域）的要求。 初期冲刷雨水经排水沟收集，同时设置隔油沉淀池，将雨水通过隔油沉淀处理后排放雨水管网，对周围地表水体水质影响不大。 2、废气环境影响分析 （1）干燥筒粉尘 项目沥青拌和站干燥筒设备自配有重力除尘和布袋除尘器集成一体的集装箱式大气反吹布袋除尘器，废气经二级除尘处理后由15米高排气筒排放，根据项目沥青拌和站参数，干燥筒粉尘排放浓度20mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)新改扩建的二级标准。同时根据对同类项目的类比监测结果显示，项目沥青拌合站排气筒排放的粉尘不会对周边环境产生明显不利影响。 （2）无组织扬尘 根据大气环境防护距离计算结果，本项目无组织排放粉尘的大气环境防护距离在厂界控制范围内无超标点。建议当地政府和有关部门要严格控制项目周围用地性质，不得在大气环境防护距离内新建居民点、文教卫等敏感设施和建筑。其他各类距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。 本环评要求建设单位在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，同时加强运输车辆管理，限制行驶车速，并加强场地的清扫工作。在采取上述措施的基础上，项目汽车装卸及行驶扬尘无组织排放对周边环境敏感目标不会造成明显不利影响。 （3）沥青烟气 本项目沥青预处理、输送及后续拌和过程均在密闭的空间内进行，仅在设备的成品放料仓放料产生少量沥青烟及苯并(a)芘，因此项目沥青烟及苯并(a)芘外溢量较少，对环境影响不大。 （4）燃油废气 本项目沥青加热预处理采用燃油锅炉。燃油锅炉和干燥筒燃烧器均采用轻质柴油作为能源，由工程分析可知，燃油锅炉燃烧产生的SO2和烟尘的浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃油锅炉二类区Ⅱ时段标准；干燥筒燃烧器燃烧产生的SO2和烟尘的浓度能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中1997年1月1日后新改扩建的二级标准。 燃油废气一般不需要经过脱硫除尘，直接通过不低于8m的烟囱高空排放。在此基础上，燃油废气排放不会对周围环境产生明显的不利影响。 （5）食堂油烟 企业厨房配套油烟净化器和专用烟囱，经过净化处理后油烟废气能够做到达标排放，不会对周围大气环境造成明显不利的影响。 3、噪声影响 本项目生产过程产生的噪声来自沥青拌合站运行产生的噪声，经类比调查，设备噪声约为90dB(A)。定期对设备进行维护，避免设备不正常运转产生的高噪声。经预测，该噪声值在距离的衰减后，对周围环境影响不大。 4、固废影响 企业工业固废主要为振动筛废石料、除尘器除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣及生活垃圾。 废石料、除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣为一般固废，废石料收集后破碎，重新用于生产；除尘灰收集后与石粉一同用于生产；滴漏沥青和拌和残渣收集后重新用于生产；生活垃圾应该日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。 5、物流影响分析 项目沥青、石料、石粉等原料首先从相关厂家进购，完成拌和加工后根据工程需要配送产品物流较为频繁，易对所在地周边交通及声环境造成一定影响。 本环评建议建设单位合理安排物流时间及路线，尽量避免交通高峰期物流，优先选择车流量及沿线居民较少的路线，同时在物流过程中严格遵守交通规则，禁鸣喇叭，经过居民区时应尽量减速慢行。在此基础上，项目物流过程对周边环境的影响不大。 五、污染防治措施结论 （一）施工期 （1）施工扬尘 对车辆行驶的路面实施洒水抑尘；在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；使用商品混凝土，若不得不现场搅拌时，水泥库房和搅拌站应封闭。 （2）施工废水 施工过程中产生的泥浆废液经沉淀处理后上清液就近排入附近水体，沉渣外运处理；施工人员产生的生活污水建设简易化粪池处理。 （3）施工噪声 应采用较先进、噪声较低的施工设备；合理地安排施工作业时间，将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工；不使用冲击式打桩机。 （4）施工固废 对于施工过程中产生的建筑垃圾应实行定点堆放、及时清运；施工人员产生的生活垃圾应设置垃圾收集点，垃圾采用袋装化，由环卫部门及时清运。 （二）营运期 1、废水污染防治措施 食堂废水经隔油池，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管，最终进入瓯江口新区西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放瓯江。 初期冲刷雨水经排水沟收集，同时设置隔油沉淀池，将雨水通过隔油沉淀处理后排放雨水管网。 2、废气污染防治措施 （1）沥青拌和站干燥筒设备自配有重力除尘和布袋除尘器集成一体的集装箱式大气反吹布袋除尘器，废气经二级除尘处理后由15米高排气筒排放。 （2）加强物料装卸时的规范操作管理，减少物料装卸时粉尘排放。 （3）加强运输车辆管理，限制行驶车速，减少车辆扬尘。在大风干燥天气实施洒水抑尘，加强场地的清扫工作。 （4）加强沥青装卸、运输的管理，避免因操作不规范造成沥青原料暴露大气造成沥青烟排放。沥青储罐、成品料储存处应加强密闭保管，使用后及时加盖密封，防止沥青烟挥发，以减少废气无组织排放。 （5）燃油锅炉及干燥筒燃烧器采用轻质柴油作为燃料，燃油废气通过不低于8m高的排气筒高空排放。 （6）食堂油烟经净化后通过专用烟道高空排放。 3、噪声污染防治措施 （1）加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声。 （2）厂区四周加强绿化，在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，生产设备采取隔声降噪措施如设置隔声屏障等。 （3）合理安排生产时间，高噪声设备应尽量避免在夜间作业。 （4）加强车辆行驶管理。设置指示牌对物流车辆加以引导，保持交通畅通，并设置明显限速、禁鸣标志等，避免车辆不必要的怠速、制动、启动，严禁车辆鸣笛。 （5）加强员工管理，物流装卸过程应做到规范操作，减少装卸噪声产生。 4、固废污染防治措施 （1）对固体废物的处理原则是“减量化、资源化、无害化”，在加强自身利用的基础上，做好防雨、防渗等措施，避免造成二次污染，并且及时组织清运，最终达到综合利用或妥善安全处置。 （2）废石料、除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣为一般固废，废石料收集后破碎，重新用于生产；除尘灰收集后与石粉一同用于生产；滴漏沥青和拌和残渣收集后重新用于生产；生活垃圾应该日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （3）依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁任何单位和个人随意倾倒垃圾、固体废物。 5、物流影响防治措施 （1）合理安排物流时间及路线，尽量避免交通高峰期物流，优先选择车流量及沿线居民较少的路线， （2）物流过程中严格遵守交通规则，禁鸣喇叭，经过居民区时应尽量减速慢行。 6、审批原则符合性结论 本项目为温州市市政养护及建材物流基地工程，项目选址符合温州市土地利用总体规划和城市总体规划要求；本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年修订本)》中的限制类和淘汰类，也不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》限制类和淘汰类，项目的建设符合国家和省产业政策的要求。符合清洁生产要求；项目废水经化粪池预处理后排入瓯江口新区西片污水处理厂集中处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理，在采取以上治理措施后，能够做到污染物达标排放。根据建设项目排污特点，纳入总量控制要求的主要为COD、NH3-N、SO2、NOx，总量控制建议值为COD：0.23t/a、NH3-N：0.03t/a 、SO26.84t/a、NOx6.606t/a，本项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减；燃油废气产生的SO2和NOx排放指标通过排污权交易获得。项目建成后在采取了有关污染物防治措施后，可以维持地区环境质量，建设项目符合生态环境功能区规划要求。 七、建议 1、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，保持厂区整体环境整洁、空气清新。 2、从原材料入手，选择质量优良的石料、沥青，减少沥青烟中有毒有害气体成份，从源头上控制污染物产生。 3、本项目西侧面粉公司地块现状用地租给温州港龙湾港务有限公司作为煤粉堆场，届时若作为粮食仓储兼普通仓储物流基地，为了减少本项目沥青混凝土拌合站对其影响，本项目应加强粉尘废气防治措施，确保安全，做到污染物达标排放。 4、认真落实本评价提出的各项废水、废气、固废、噪声治理措施和防治对策。将本项目实施后对外环境的影响降至最低。 5、设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转，做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。 八、环评总结论 温州市市政养护及建材物流基地工程位于温州市灵昆岛灵昆镇北段村（灵昆岛控制性详细规划P-03c地块）。本项目主要从事沥青混凝土混合料的生产，属于混凝土生产项目，根据项目总平布局，产生粉尘污染源部位的沥青拌合楼生产基地及室内堆场距离西侧面粉公司的距离为105米，符合粮油仓储管理办法提出的100米的距离要求。项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目投产后中会产生一定的污染物。经评价分析，本项目的建设在采用严格的科学管理和环保治理手段，可以将本项目产生的污染因子控制在相应的排放标准之内。对周围环境影响不大，因此从环保角度讲，该项目的选址和建设是可行的。

预审意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

专题1 ：4000型沥青生产设备介绍

名 称：LB-4000C型沥青混合料搅拌设备（环保节能沥青混合料搅拌设备）

型 号：LB-4000C

额定生产率：320 t/h (标准工况下)

适用于生产各种级配的沥青混合料

拌合均匀度：可满足任何混合料工程的质量要求

电力配备参数：.

电源电压单相为220V，三相为380V，频率为50Hz

设备总装机功率935kW

环保标准：

除尘器排放粉尘含量：≤50mg/Nm3（额定工况）

排放的烟气黑度：达到林格曼一级

环境噪音：≤85dB

控制室内噪音：≤70dB

①冷料供给系统

冷料仓

料斗仓数：         6个

单料仓的容量：     15m3

总容积：           90 m3

装载宽度：         3.6m

上料高度：         3.5m

冷料仓采用单仓分体结构的形式。并且冷料斗被分为两部分，一是料仓下体；另一是料仓上体。这样既保证了冷料仓的容积，又保证了该冷料仓能方便的运输。同时配有检修平台及上料防护板。

每一料斗底部都装有一个650mm宽的皮带给料器。并装备有声光报警装置，当一个或多个冷料斗内的骨料低于输送量下限或突然断料时，该装置立即报警，通知用户及时进行处理。报警装置采用日本欧姆龙公司的接近开关进行控制，保证该装置安全可靠。冷料斗门可进行适当的调整，以保证骨料初级配需要。

为了避免砂料在使用中出现结拱现象，在砂料仓壁上安装有破拱振动器，当物料因潮湿流动不畅时仓壁振动器可自动开启。仓壁振动器有手动强制振动或延时振动两种控制方式，用户可根据物料的实际需要在控制室内进行选择使用。仓壁振动器，电机功率为0.5kW。

——皮带机给料器

6个冷料仓的喂料方式都采用皮带给料器喂料，它可以保证均匀喂料量，从而确保干燥滚筒燃烧器的均衡生产，皮带给料器采用无接口、高强度、高耐磨橡胶皮带。喂料量是通过冷料斗出料口挡板的调整和皮带给料器输送带转速变化来完成的，属于容积式计量方式。操作人员在控制室内可根据生产需要，皮带给料器与冷料仓放料门配合，可对物料分三档进行控制，放料门的开度调节范围为10t~150t，调速电机的转速从300～1500rpm。用户可根据在骨料配方的要求自行调整放料门开度，从而既保证了供料量，又使用电机在最佳工况下进行工作，延长其使用寿命。在各自供料量段内可进行无级调节，调速电机的调速方式采用变频调速形式进行调速。

皮带给料器皮带宽度：             650mm

调速形式：                       变频调速

单料斗的最小输出量：             大约10t/h

单料斗的最大输出量：             大约150t/h

电机功率：                       2.2kW（2.2kW×6）

调速电机调节比：                 90∶1

皮带给料器的挡辊与托辊都采用内置油封式轴承，长期工作不需要进行润滑。皮带给料器配有外清洁刮料器和皮带张紧调节装置，以减少因骨料粘积而造成皮带的损伤。在皮带给料器上安装有皮带跑偏自动校正的侧边挡轮。

在皮带给料器与集料皮带机之间安装有集料斗，确保骨料不会溢出或洒落在集料皮带机的两侧。冷料仓各个皮带给料器的喂料量能在不改变预设百分比的情况下，由控制室内进行调整。

——集料皮带机

标准集料皮带机的基本参数：

皮带宽度：                   700mm

中心距：                     24m

最大输送量：                 380t/h

电机功率：                   7.5kW

集料皮带机使用的皮带是特制无接口高耐磨、高强度橡胶皮带，皮带机的托辊与挡辊均采用内置油封式轴承，长期工作不需要润滑。集料皮带机的两端分别装有皮带内侧和外侧清扫器，从而保证皮带表面处于良好的工作环境中，减少皮带的磨损。在集料皮带机的尾部装有皮带张紧调节装置，以及皮带跑偏自动校正的侧边挡轮。在集料皮带机上翘段两边配有安全吊链，以保证集料皮带机能与倾斜上料皮带机正确相连。集料皮带机的一侧装有安全保护拉线开关，以保证使用者的人身安全。

——上料皮带机

上料皮带机：用于将来自冷料供给系统的骨料输送到干燥滚筒内，进行烘干、升温。基本参数如下：

输送带宽度：                  700mm

中心距：                      12m

倾角：                        大约16°

最大输送量：                  大约380t/h

电机功率                      7.5kW

倾斜上料皮带机的皮带是特制无接口高耐磨、高强度橡胶皮带，皮带机的托辊与挡辊均采用内置油封式轴承，长期工作不需要润滑。倾斜上料皮带机的两端分别装有皮带内侧和外侧清扫器，从而保证皮带表面处于良好的工作环境中，减少皮带的磨损。在倾斜上料皮带机的尾部安装有皮带张紧调节装置。以及皮带跑偏自动校正的侧边挡轮。并在倾斜上料皮带机的两侧安装有安全保护拉线开关，以保证人身安全。

为了避免超大规格的骨料或杂物进入干燥滚筒，在集料皮带机与倾斜上料皮带机之间增加有网格筛，从而确保进入干燥筒的骨料没有超规格骨料。

②干燥系统

——干燥滚筒

型号：GT320干燥滚筒

基本参数：

滚筒直径                             2800mm

滚筒长度                             11m

倾角                                 4°

燃烧器                               轻重油两用

下列情况时每小时产量：

温升                                 140℃

最大骨料直径                         40mm

通过3毫米筛网的材料                 40%

通过74微米（ASTM200）筛网的材料    7%

3%的含水量                          390t/h

5%的含水量                          320 t/h

7%的含水量                          237t/h

GT320干燥滚筒采用摩擦传动方式，传动机构包括：轴装式电机减速器——摩擦轮——干燥滚筒滚圈。

滚筒支撑机架是由H型钢拼焊而成。用螺栓将其与支腿紧固在一起，形成干燥滚筒的倾角。在机架上装有4组内装滚柱轴承的摩擦轮，分别由4台轴装式电机减速器驱动摩擦轮对滚筒进行传动。在滚筒进料端的滚圈两侧装有2组特殊结构的倾斜定位轮，既限制滚筒的轴向位移，确保干燥滚筒正常作业，又减少磨损延长了寿命。

干燥滚筒由锅炉钢板焊接而成。骨料被抛入干燥滚筒后，进入特殊设计的提升叶片，该叶片将骨料以料帘状均匀的在筒内落下，以利于与燃烧产生的热烟气进行充分热交换，在筒体内火焰燃烧区，采用特殊热防护叶片，以保证在该区内无料帘形成，确保火焰充分燃烧，并在火焰与干燥滚筒壁之间形成保护层，以便减少燃烧产生的热量向外散失。

在干燥筒出料端，安装有卸料溜槽和测量热骨料温度的红外线测温计，与燃烧器的控制系统配合。结合除尘器引风门自动伺服调节系统，构成反应灵敏、性能准确可靠的闭环全自动调节系统。在确保整个干燥加热系统热效率最佳工况下，可使干燥滚筒出口料温偏差稳定地控制在±5℃的范围内。

——燃烧器

进口组装低压雾化轻重油两用燃烧器（意大利CIB）

型号：             NCIB2400型

燃油：             柴油、重油

最大耗油率：       2400 kg/h

可调比例：          1∶10

燃油消耗量：        ≤6.2kg/吨骨料

NCIB2400燃烧器是一款轻重油两用的机电一体化全自动燃烧器。由燃烧器主体、重油加热器、控制系统及油泵、风机等组合而成。

采用了压缩空气低压雾化技术，实现了燃油与风量的比例调节。整机机械效率大为提高，有效地减少了故障率，延长了风机、油泵的使用寿命。通过随机修改风/油比参数，可以轻易实现风/油比的分别调节，全部操作均在控制室内简便易行。

在控制室内实现燃烧器自动点火，光电管全程火焰监视，以保证燃烧器工作安全可靠。

③除尘系统

本系统采用重力除尘和布袋除尘器集成一体的集装箱式大气反吹布袋除尘器。前部为重力除尘器，后部为布袋除尘器。重力除尘器至干燥滚筒之间配有烟道。重力除尘器的回收粉由螺旋输送机组直接送到骨料提升机内。以满足沥青混合料配比的需要。

布袋除尘器使用的布袋是采用美国杜邦公司生产的NOMEX耐高温材料制成，最大瞬间耐温250℃。所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保布袋安装快捷与牢靠。布袋室顶盖方便开启，便于对布袋进行检查和更换。在布袋除尘器一侧安装有气动驱动的翻转门大气反吹清洁装置，并在除尘器的上下箱体上安装有压差显示仪表，该仪表上的数值表明布袋上粉尘吸附的程度，操作人员可根据压差表的数值调整反吹的间隔和时间，以保证布袋除尘器始终处于最佳的工作状态。布袋除尘器的反吹清洁装置的工作原理是采用电磁阀控制气缸和翻转门，引风机产生负压吸入大气按一定顺序进行布袋清洁。清洁时布袋的工作面积仍达96%以上，以保证布袋除尘器的最佳工作状态，和设备高效的持续生产能力。

布袋除尘器清除下来的粉尘沉积在除尘器的下箱体内，可通过下箱体内的螺旋排出布袋除尘器，再通过回收粉螺旋输送机和回收粉提升机送入回收粉罐。为确保布袋安全、可靠地工作，在重力除尘器进口烟道上安装温度控制系统、超限停火装置及冷风阀，保证进口烟气的温度不能高于设定的温度（一般在220℃左右，短时耐极限250℃），如果出现超温现象时，控制系统会强行切断燃油供给系统，有效地保证了布袋的使用安全。在引风机与除尘器之间的烟气温度测温系统，也可以向操作者表明燃烧效率使用情况。当烟气温度低于80℃时，控制系统会提醒操作人员，此时温度对布袋不利。

配进口组装意大利爱可文特（Acvent）引风机

布袋除尘器的基本参数：

1120条“NOMEX”布袋、重量450g/m2

除尘器共有28个独立的隔离仓，各有40条布袋

过滤表面面积1232m2

下箱体内装2台输送粉尘的螺旋输送器

烟筒竖立，离地面高15m。

除尘器效果：

烟尘排放浓度                  ≤20mg/Nm3（额定工况）

烟气黑度（林格曼黑度）        1级

④粉料供给系统

矿粉仓为直线单体双层圆桶仓，上仓为矿粉仓，容量55吨，下仓为回收粉仓，容量45吨，粉料仓直径：3000mm

筒仓顶部安装安全护栏，配有震动过滤器、安全防爆装置、检修口、内部配置检修爬梯，上下粉料仓分别安装有上下料位器，可在控制屏上显示上下料位。上下粉料仓锥体安装有气动破拱装置，用于防止筒仓锥部粉料结拱，该系统的吹气时间和间歇时间都可以进行调整。

筒仓的出料口配装有给料器及翻板阀门，给料器使粉料给料均匀，保证螺旋的更可靠的安全运行。

⑤搅拌楼体系统

搅拌楼体型号：LB4000C搅拌设备（两种卸料方式：a.将混合料卸入运料车放在成品料仓内；b.运料卡车直接在搅拌楼底部接料）

LB4000C搅拌楼体为模块式可拆分，容易组装。整个系统主要由以下几部分组成：

热骨料提升机与粉料提升机

振动筛

热骨料仓

骨料、粉料、沥青称量部分

搅拌器

缓冲斗及楼腿

热骨料提升机和粉料提升机使用链条均为双排高强耐磨环形链条，提升机驱动减速机带有转向设定防逆转装置。在骨料提升机的底部还设有防返转挡杆，为紧急情况下的安全装置。现场装配时在所有的连接面上都涂耐高温密封胶或加石棉密封条。提升机的料斗口边采用硬钢板特殊加强处理。进出料口都附有耐磨衬板。

振动筛为双振动电机单轴上置式的6层振动筛，免维护，筛网更换方便，筛分面积为59m2，振幅可调范围5~7mm，其筛分能力≥320t/h：振动筛的筛分能力大于95%，且混仓率低于10%。为解决振动筛所产生的共振效应，装有防共振装置。振动筛上骨料进筛槽上配有转换翻板，可将从骨料提升机进来的热骨料全部进入1号仓（不过筛），也配有超规格料回用翻板，可将未能筛下进入热料仓的超规格料或多余骨料翻进6号仓（大骨料仓）。

——标准筛网尺寸

5×5    10×10    16×16    22×22    28×28    35×35

热骨料仓为6个（隔仓数为6+2，六个骨料仓、一个回收粉暂存仓和一个超限料仓），双开门带阻尼快速控制；精确称量料门结构，热骨料仓总容积为80m3，其从左至右各料仓容积比例为40.5%；12.5%；10.8%；11.1%；10.9%；14.2%。热料仓内设有抗磨结构。每个热料仓（除回收粉暂存仓和超限料仓）都配有指示料位的连续式料位器，砂料仓内装有热电偶测温探测头，在控制室装可显示温度，方便操作人员随时观察和了解有关情况。同时温度信息也被收录在计算机中，供随时调用和打印。每个料仓都有取料口、检修口，能方便地进行取样及检修。料仓上还配有溢料口，在整个楼体安装有两条溢料管，将有效料和超限料分离放置。

热料仓料位器：热料仓采用上下料位计，在控制屏上动态显示热骨料在热料仓中位置高度，使操作人员更容易控制热料仓内各种骨料到的储存量。

为防止在筛分、称量与搅拌过程中产生的粉尘逸出，在楼体上配有负压导管，可以将这些粉尘通过导管送到布袋除尘器中进行处理。

搅拌器采用意大利邦飞利技术，高速同步驱动的双卧轴强制搅拌方式，利用最先进的快速反应的电流继电器和热磁过载双重保护装置，使得驱动结构十分紧凑、合理，工作更为平稳、可靠。搅拌器的额定搅拌能力4000kg/批，最大搅拌能力4250/批。额定搅拌循环时间为45S。搅拌器叶片和耐磨衬板都由耐磨合金材料制成的，具有高强的抗磨蚀能力，它们是可调的。搅拌器采用了导热油加热保温；在搅拌器上配有SMA人工添加剂接口、SMA机械添加剂接口及再生料接口，可方便用户扩展添加剂设备及再生设备。

沥青秤为一特殊的带有导热油保温夹套双壁容器，既保证了沥青秤需要保温的要求，又从根本上避免了计量斗皮重的变化对称量精度的影响。沥青秤采用三点压式传感器，变频精确计量，具有二次计量补尝功能,落差控制可根据实际工况任意设定，以保证获得最准确的油石比。在沥青秤侧壁上安装有液位浮球开关，防止沥青溢秤。在控制室内操作台和电脑显示屏上都有沥青温度显示，并可根据需要打印出来。沥青温度检测探头分别安装在沥青秤和沥青循环泵的出口处。只有当沥青温度达到要求的泵送温度（如135℃）后，才可以起动沥青循环泵；沥青循环泵起动后，一方面可以使沥青供给罐中的沥青循环起来，加快对沥青的加热升温（沥青罐中仅下部有导热油盘管），另一方面也可以保证送入沥青秤中的沥青温度一致 。

骨料秤采用四点压式传感器，计量方式为累加计量(六种骨料)，自动落差全程补偿技术，使骨料计量更加精确。双卸料门（大小门结构，我公司专利）结构，放料速度快，缩短了循环周期并减少了对搅拌缸的磨损。放料门的轴承采用免维护自润轴套，大大降低了故障率，使用寿命更长。

粉料秤采用三点压式传感器, 计量方式为累加计量（矿粉、回收粉），自动落差全程补偿技术。粉料计量完成之后，通过螺旋输送器均匀的送入搅拌锅中。

在特殊情况下，无论是半自动计量方式下，还是全自动计量方式下，都可以通过手动进行二次人工补料。

静态计量精度：沥青≤±0.2%；粉料≤±0.3%；骨料≤±0.5%

动态计量精度：沥青≤±2%；粉料≤±2.5%；骨料≤±2.5%；

缓冲斗安装在搅拌锅下的卸料斗。料门电热管加热开启容易。卡车在主楼下直接接料时，防止混合料掉落到汽车挡风玻璃上。主楼楼腿上设有安全护栏,生产时，防范人员车辆误入。

⑥成品料仓系统

成品料仓是矩形仓，内分双仓结构，容量为200吨沥青混合料。成品料仓卸料门距地面净高度为3.8m。成品料仓卸料门可在控制室内或在地面上进行遥控。成品料仓四周（包括仓体和底部锥形体部分）都带岩棉保温层，可以保证在成品料仓装满料的情况下，72小时内保温不改变混合料的品质，24小时内温降不超过5%（混合料温度与环境温度差值）。成品料仓的卸料门装有电加热器。成品料仓是按防离析原理设计的，所以不存在离析问题。成品料仓装有高料位计，仓满自动换仓，报警显示。

成品料运料车的容积为2.5m3，运料车采用下卸料方式，变频卷扬机拖动运料车在轨道上运行，轨道上除了安装有上、下位置限位开关外还安装了上、下位置超位安全限位开关，以确保运料小车在轨道上正常运行。在驱动传动系统中使用了变频卷扬机，使得小车运行平稳可靠。

运料小车与搅拌设备自动控制系统相连，小车上料计数器可事先设定要求值。小车轨道底部悬挂在主楼楼腿上，通过电动葫芦自动升降。

成品料仓配有废料仓，废料仓的容量10吨。当发现混合料有问题时，可以方便地先将其卸入废料仓，用其它运载工具将其拉走处理。

⑦气动系统

气动系统为整机提供气源。为保证气源的稳定、清洁,选用进口INGERSOLL-RAND（英格索兰）活塞式空压机，同时配备一个0.6m3的储气罐。

⑧控制系统

中央控制室：提供的9.0m×2.4m×2.8m（30英呎集装箱）的宽大控制室具有隔音、隔热、防潮和密封防尘功能。控制室为坚固的钢框架结构，控制室壁为中间有吸音、保温材料，两面为喷塑板。三面为视野宽阔的大玻璃窗，站在控制室中可以清楚地观察到所有机器重要部位的运行情况。控制室内安装柜式空调。并配备控制电源稳压装置。

控制台和电气仪表均安装在控制室内。整套控制系统中配有安全和联锁装置，从最大限度上避免了由于任何误操作而可能引发的事故。控制室内各种仪表、开关、紧急控制装置、键盘和控制屏等，按照操作和控制的生产工艺流程及人机工程学要求，布置合理。

⑨沥青供给系统

——导热油加热器

导热油加热器发热量：1000,000kcal/h

导热油加热器的燃烧器使用柴油燃烧器，具有大火和小火、二级火焰控制：具有自动点火、自动停火、火焰监控和自动故障报警功能。

导热油加热器采用卧式炉体，炉体外层有玻璃纤维隔热层，内部安装有为了保证导热油充分加热的盘管，燃烧室的底部装有反射护层加以保护炉体。外部安装使导热油循环的耐热离心泵。在导热油加热器顶部安装有膨胀罐，以保证整套系统中充满导热油。导热油加热器具有高温和欠压双套安全保证装置。

工作温度约180～200℃，根据用户购买导热油的不同，最高工作温度可达260℃。

——沥青罐

沥青罐容积：50吨/只

100mm厚岩棉保温外包镀锌板，配有通风管道、上部检查口、扶梯。沥青罐内装有液位指示器和温度显示器，加热沥青的导热油内循环盘管。

——管道系统

与沥青贮存和输送系统配套供应的沥青泵为螺杆泵，同时配备一台导热油增压泵。沥青输送管道为双层复合管，即中间管道为沥青通道，外层为导热油通道：所有与沥青输送有关的阀门和泵体也都带有导热油保温措施。该系统包括：

沥青进、回路保温管道及阀门

沥青供给管路：从沥青三通阀到搅拌楼沥青秤之间管路。

导热油循环泵

导热油回路上的阀门与接头

导热油回路管道

导热油增压泵及截止阀。

专题2： 主要污染防治措施

1、废水污染防治措施

食堂废水经隔油池，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管，最终进入瓯江口新区西片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放瓯江。

初期冲刷雨水经排水沟收集，同时设置隔油沉淀池，将雨水通过隔油沉淀处理后排放雨水管网。

项目废水处理工艺如下：

污水处理工艺流程图

2、废气污染防治措施

（1）沥青拌和站干燥筒设备自配有重力除尘和布袋除尘器集成一体的集装箱式大气反吹布袋除尘器，废气经二级除尘处理后由15米高排气筒排放。

（2）为了防治扬尘，在码头至料场的皮带运输机上方全程加盖，物料在输送带内密闭输送。加强物料装卸时的规范操作管理，减少物料装卸时粉尘排放。在本项目厂界处应设置一定宽度的绿化带，以起到防尘的作用，本项目西侧可预留防尘网位置。

（3）加强运输车辆管理，限制行驶车速，减少车辆扬尘。在大风干燥天气实施洒水抑尘，加强场地的清扫工作。

（4）加强沥青装卸、运输的管理，避免因操作不规范造成沥青原料暴露大气造成沥青烟排放。沥青储罐、成品料储存处应加强密闭保管，使用后及时加盖密封，防止沥青烟挥发，以减少废气无组织排放。

（5）燃油锅炉及干燥筒燃烧器采用轻质柴油作为燃料，锅炉燃油废气通过不低于8m高的排气筒排放。

（6）食堂油烟经净化后通过专用烟道高空排放。

3、噪声污染防治措施

（1）加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声。

（2）厂区四周加强绿化，在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，生产设备采取隔声降噪措施如设置隔声屏障等。

（3）合理安排生产时间，高噪声设备应尽量避免在夜间作业。

（4）加强车辆行驶管理。设置指示牌对物流车辆加以引导，保持交通畅通，并设置明显限速、禁鸣标志等，避免车辆不必要的怠速、制动、启动，严禁车辆鸣笛。

（5）加强员工管理，物流装卸过程应做到规范操作，减少装卸噪声产生。

4、固废污染防治措施

项目生产过程中产生的废石料、除尘灰、滴漏沥青和拌和残渣为一般固废。废石料收集后破碎，重新用于生产；除尘灰收集后与石粉一同用于生产；滴漏沥青和拌和残渣收集后重新用于生产；生活垃圾日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。

对固体废物的处理原则是“减量化、资源化、无害化”，在加强自身利用的基础上，做好防雨、防渗等措施，避免造成二次污染，并且及时组织清运，最终达到综合利用或妥善安全处置。依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁任何单位和个人向随意倾倒垃圾、固体废物。

5、物流影响防治措施

（1）合理安排物流时间及路线，尽量避免交通高峰期物流，优先选择车流量及沿线居民较少的路线，

（2）物流过程中严格遵守交通规则，禁鸣喇叭，经过居民区时应尽量减速慢行。

6、环保投资费用

本项目总投资为38302万元，其中环保投资约82万，约占总投资的0.2%。环保投资估算见表1。

表1 环保投资清单

| 序号 | 时期 | 环保设施 | 投资金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 扬尘处理（洒水车） | 5 |
| 2 |  | 施工人员及建筑泥浆废水处置 | 15 |
| 3 |  | 建筑垃圾、弃土外运处置 | 10 |
| 1 | 营运期 | 废水治理装置 | 10 |
| 2 |  | 废气防治措施 | 30 |
| 3 |  | 噪声防治措施 | 10 |
| 4 |  | 固废收集处置 | 2 |
| 合计 | 82 |

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： | 温州市环境保护设计科学研究院 | 填表人（签字）： | 李婷婷 | 项目经办人（签字): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 | 温州市市政养护及建材物流基地工程 | 建设地点 | 温州市灵昆岛灵昆镇北段村 （灵昆岛控制性详细规划P-03c地块） |
|  | 建设规模及内容 | 总用地面积约88664m2，计容建筑面积31972.6m2，年产沥青混凝土混合料30万吨 | 建设性质 | 新建 |
|  | 行业类别 | 31非金属矿物制品业 | 环境影响评价管理类别 | 编制报告表 |
|  | 总投资（万元） | 38302 | 环保投资（万元） | 82 | 所占比例(%) | 0.2% |
| 建设单位 | 单位名称 | 温州市市政工程建设开发公司公司 | 联系电话 |  | 评价单位 | 单位名称 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 联系电话 | 88980727 |
|  | 通讯地址 | 机场大道5411号 | 邮政编码 | 325000 |  | 通讯地址 | 温州市车站大道神力大厦七楼 | 邮政编码 | 325003 |
|  | 法人代表 | 傅静刚 | 联系人 | 杨海潮 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2014号 | 评价经费(万元) |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 |  | 地下水 |  | 环境噪声 | 4a类 | 海水 | 四类 | 土壤 |  | 其它 |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区□风景名胜区□饮用水水源保护区□基本农田保护区□水土流失重点防治区□沙化地封禁保护区□森林公园□地质公园 □基本草原□文物保护单位□珍稀动植物栖息地□世界自然文化遗产□重点流域□重点湖泊□两控区 |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量（8） | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) | 排放增减量(15) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0.384 | 0 | 0.384 |  |  | 0.384 | 0.384 |  | 0 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 60 | 1.92 | 1.69 | 0.23 |  |  | 0.23 | 0.23 |  | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  | 6.84 | 0 | 6.84 |  |  |  | 6.84 |  | +6.84 |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 0.468 | 0 | 0.468 |  |  |  | 0.468 |  | +0.468 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  | 6.606 | 0 | 6.606 |  |  |  | 6.606 |  | +6.606 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 1.1635 | 1.1635 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少 2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9) 4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |

# Text boxes

本项目

备注：红色框为P-03c地块，黄色框为本项目所占用地。

本项目

注：H23为港口用地

本项目

本项目

水质监测点位

环境空气监测点位

2#

4#

3#

1#

项目所在地

燃油烟气

燃油锅炉

加热

沥青

柴油

沥青输送管道

石粉（填充料）

沙子、砾（碎）石

（骨料）

沥青

（预处理后）

储存、输送

配料

冷料输送

烘干加热

热料提升

筛分储存

计量

加热、保温

计量

计量

粉尘、燃油烟气

搅    拌

成品料储存

粉尘

固废

噪声、废气

木质素纤维

储存输送

计量

W

N

空地

○1#

邻厂

邻厂

●

门

门

○3#

○2#

○4#

道路

生活污水

化粪池

污水管网

污水处理厂

食堂废水

隔油池

初期雨水

排水沟

隔油沉淀池

雨水管网

附图10  浙江省近岸海域功能区划图