建设项目环境影响报告表

项目名称：   温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程

建设单位：        温州市安居房开发有限公司   （盖章）

浙江商达环保有限公司

Zhe Jiang SunDa Environment Protection CO.，LTD

编制日期：2015年07月

目    录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然社会环境简况	9

3环境质量状况	16

4评价适用标准	19

5建设项目工程分析	23

6项目主要污染源产生及预计排放情况	33

7环境影响分析	35

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

9环保审批原则符合性分析	51

10结论与建议	53

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附件3：地下车库平面布置图

附图4：项目周边环境彩图

附图5：项目周边环境示意图及噪声监测点位图

附图6：环境空气质量功能区划图

附图7：地表水环境功能区划分图

附件8：声环境功能区划分图

附件9：生态功能区划图

附件

附件1：《关于温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块可行性研究报告的批复》，温发审[2015]44号；

附件2：土地预审意见，浙预审A【2014】030300033；

附件3：温州市自然资源和规划局规划条件通知书，[2015]规划条件 08号；

附件4：项目红线图

# 1建设项目基本情况

项目名称 温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程 建设单位 温州市安居房开发有限公司 法人代表 林玉飞 联系人 陈 效 通讯地址 温州市鹿城区南塘住宅区一组团1幢四至六层 联系电话 邮政编码 325000 建设地点 温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块 立项审批部门 温州市发展和改革 委员会 批准文号 温发改审[2015]44号 建设性质 新建 行业类别 及代码 K7010 房地产开发经营 占地面积(m2) 17868.3 绿化面积(m2) 5360.4 总投资 （万元） 34800 其中：环保 投资（万元） 505 环保投资占总投资比例（%） 1.45 评价经费 （万元） — 预投产时期 2018年9月 一、工程内容及规模 1、项目由来 近几年来，随着市政工程建设、旧城改造的力度加大，很多住户尚未得到安置，安置房的建设速度跟不上拆迁步伐。安置房建设是市民最急、最盼、最希望解决的事之一，直接关系广大拆迁户的切身利益，是社会关注的一个热点问题，代表着最广大人民的根本利益。安置房建设的进程以及建设质量，直接影响老百姓的生活质量，影响他们的根本利益，同时也影响政府的形象。为此市政府非常重视安置房建设，将安置房的建设纳入工作责任制，把建设经济适用房、解决中低收入家庭住房问题和加快建设安置房等列为重点工作。本项目的建设是落实政府为民办实事，维护拆迁户合法权益的需要；是加快推进瑶溪经济适用房建设步伐的需要；是解决中低收入家庭住房困难，体现以人为本，构建和谐社会的需要。 温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程位于温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块，由温州市安居房开发有限公司投资建设，项目总投资34800万元，建设内容包括住宅、商业用房、其他配套用房、地下室以及相应道路、绿化、给排水等配套工程。项目总建筑面积为72226.3平方米，其中地上建筑面积53234平方米（含架空层1419平方米），地下室面积18992.3平方米。建设内容还包括项目区南侧的河岸驳坎，驳坎长度共计109m。本项目的商业用房为商业网点，以满足住户日常商业需求，不设置餐饮业。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日实施）中的相关规定，《温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程》需编制建设项目环境影响报告表。因此，温州市安居房开发有限公司委托浙江商达环保有限公司对该项目进行环境影响评价。我公司接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘、收集资料。依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 国家法律法规： （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订版实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正本）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第33号（2015年6月1日实施）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令1998年11月29日）； （10）《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，2013.05.01起施行。 地方法律法规： （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》浙江省人民政府令第288号（2011年10月25日）； （2）)浙江省人民政府浙政办发[2014]86号《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》(2014.7.25起实施)》 （3）《浙江省大气污染防治条例》（2003年9月1日）； （4）《浙江省水污染防治条例》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009年1月1日）； （5）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（浙江省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议，2006年6月1日）； （6）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》浙环发[2009]76号（2009年10月28日）； （7）“关于印发《浙江省环境保护地方标准建设“十二五”规划》的通知”浙环函[2011]478号（2011年10月20日）； （8）《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77 号）（2009年10月29日）； （9）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10 号）（2012年4月1日）； （10）关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知（温环发〔2010〕88号，2010.08）； （11）温州市人民政府第123号令 《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，2011年3月1日。 （12）《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）的通知》（温政办〔2013〕62号）； （13）关于印发市区建筑工地建筑扬尘、垃圾处置专项整治活动实施方案的通知（温住建发〔2011〕257号）； （14）温州市人民政府第130号令《温州市扬尘污染防治管理办法》，（2012.1）。 技术导则： （1）《环境影响评价技术导则－总纲》(HJ2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》(HJ/T2.3-1993)； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》(HJ19-2011)。 其他依据： （1）《关于温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块可行性研究报告的批复》，温发审[2015]44号； （2）土地预审意见，浙预审A【2014】030300033； （3）温州市自然资源和规划局规划条件通知书，[2015]规划条件08号； （4）建设单位提供的其他的技术资料。 3、项目概况 项目名称：温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程 项目性质：新建 项目总投资：34800万元 建设单位：温州市安居房开发有限公司 建设地址：温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块 项目周边环境：本项目位于温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块，地块内民居已拆迁完毕，现状为空地，项目东侧为规划道路（雄心路），路东为拆迁空地，规划为公共服务设施用地；南侧为河道，河道南侧为公共绿地；西侧为东岸路，路西为瑶溪河；北侧为永宁路，路北为空地，规划为居住用地。 建设内容：建设内容包括住宅、商业用房、其他配套用房、地下室以及相应道路、绿化、给排水等配套工程。 建设规模：项目总建筑面积为72226.3m2，其中地上建筑面积53234m2（含架空层1419m2），地下室面积18992.3平方米。项目区南侧的河岸驳坎，驳坎长度共计109m。 项目建设内容见表1-1，主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目建设内容一览表 项目 名称 主要组成 工程内容 项目 总用地面积17868.3 m2、总建筑面积72226.3 m2（地上53234 m2、地下18992.3m2）、绿化率30%、容积率2.9、建筑密度27.4%。 工体主程 住宅 共7幢住宅楼，1#、3#楼12F，2#楼18F，4#楼19F，5#楼11F，6#楼25F，6#楼24F，其中5#、7#楼设裙楼，其1~2F为商业、物业及其他配套用房，3F以上为住宅。住宅总面积46555.5m2，可容纳387户 商业 总建筑面积4484.2m2，位于5#、7#楼的1~2F 公建 公建面积1169.8m2，包括物业(380.0m2)，配电间（322.6m2）、开闭所（72.3m2）及配套用房394.9m2) 地下建筑 地下建筑包括地下停车场和部分配套公建，总面积18992m2，共设置地下停车位422个 驳坎 项目南侧河岸109m 公用工程 给水 除绿化及道路洒水由收集的雨水及中水供给外， 其余用水均为市政给水管网供给 排水 建设雨污分流管网 供电 工程总负荷3682kW，电源引自市政电网。 环保工程 废气治理 地下车库设置机械通风装置，通风次数为6次/h，汽车尾气经排气筒于住宅楼楼顶排放；厨房油烟废气经专用烟道屋顶排放 废水治理 生活污水经预处理后达三级标准接入地块污水管网，经温州市东片污水处理厂处理达标后排入西大河 噪声治理 主要包括：水泵、风机、变配电房；空调外机；地下车库出入口 固废治理 圾桶10个，位于小区道路附近绿化带处 表1-2 主要经济技术指标一览表 4、总平面布置及设计原则 （1）基本规划构架 本项目地块位于温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块，地块东面为规划道路，南面河道，西面为东岸路，北面为永宁路，合围形成长方形地块。地块环境质量较好，地势平坦，交通方便。周边配套设施齐全。地块为比较完整的长方体，南北向约166米，东西向约109米，地块基本正南北朝向，属于较好的采光角度。总平面布置由7幢建筑单体组成，以常用的“点、线、面”的设计手法，“点、线”为建筑单体，“面”为绿地系统，宽松布局，空间共享，环境渗透，建筑轮廓高低错落，体现空间有扬有抑。 （2）商业及服务设施 社区公共服务配套设施、商业服务配套设施以相对集中为原则，并充分发挥区位地段优势，结合小区主次入口设计小区商业服务设施。5#、7#楼2层设置物业管理用房。物业管理用房建筑面积为380 m2。 （3）道路交通系统 本项目共设置三个出入口，其中小区主入口位于东侧规划道路（雄心路），次入口位于西侧东岸路，另东北角一幢24层的经济适用房，设有单独的出入口。车行和人行相对分开，分区管理，构筑相对合理的交通体系。沿建筑两侧均设置景观干道，主要道路均为4-6米，内部景观道路为1.5-2.4米，满足消防需求。 地块两个出入口附近均设置地下车库出入口，机动车主要以地下室停放为主，沿街设置适当机动车停车带，以方便安置商户临时停车之用。非机动车主要以地下一层非机动车库为主，沿街安置商业用房少量停放。 项目总平面布置图详见附图2。 5、公用工程 （1）给排水 给水：本工程室内给水竖向分区暂按0.30MPa计，地下室至住宅5层，由市政管网直接供给；6层~15层为变频低区；16层~24层为变频高区；均由变频恒压供水设备供给，住宅、配套用房及幼儿园均独立分开计量，生活泵房设于地下室，泵房内并设有不锈钢板生活水箱，分成两格。 项目用水主要为居民生活用水、配套公建用水、绿化用水以及不可预见用水，污水产生量为用水总量的85%，项目用水情况见表1-3。 表1-3 用水、排水指标一览表 序号 用水类别 用水定额 数量 日用水量 备注 1 住宅 200L/人·d 1355人 271m3 共387户，每户按3.5人计 2 商业 5 L/ m2·d 4572m2 22.86m3 / 3 物业及配套用房 5 L/ m2·d 687m2 3.44 / 4 绿化用水 5 L/ m2·d 5360 m2 26.8m3 / 5 不可预见用水 - - 29.73m3 按日用水量10%计（不包括绿化用水和景观用水） 6 合计 - - 353.83m3 - 排水：项目采用雨污分流制度，雨水收集后进入市政雨水管网，污水收集后进入市政污水管网。 （2）通风设计 ①地下室停车库排烟量按每6次/时换气量计，排风量按每6次/时换气量计，非机动车库按每4次/时换气量计； ②变电所、变电站按每10次/时换气量计； ③水泵房按每5次/时换气量计； （3）供电：本工程消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排污泵、生活水泵为一级负荷。其余按三级负荷供电；在商业用房一层设置10KV开闭所一处，采用2路10KV电源进线；在地上设置公用变配电房3处，供住宅、地下车库、配套、消防及公共负荷等用电，均单独计量。专用变配电房1处，供商业用电，高供高计。 二、评价目的和重点 1、评价目的 本项目位于温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块，其评价目的为： (1)根据本项目所处的环境特征和污染特征，分析项目在实施时对周围环境造成的不良影响及其影响范围和程度； (2)提出本项目生产过程中减少对周围环境影响的对策与措施； (3)论证项目选址及建设的可行性； (4)为项目的设计和管理提供科学依据。 2、评价重点 根据本项目的污染特点及项目所在地周围环境特征，本次环评重点分析废气、废水、噪声和固体废物对周围环境的影响，提出相应的污染防治措施，以确保项目污染物达标排放，最大限度地减少对周围环境的影响。 三、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场踏勘，本项目范围内的拆迁工作已完成，用地现为空地，原有用地主要为民居，农田，无遗留污染问题，故不存在与本项目有关的原有污染情况。

# 2建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 温州地处中国大陆环太平洋岸线的中段，浙江省东南部。全境介于北纬27.03'－28.36'、东经119.37'－121.18'之间。东濒东海，南与福建省宁德地区的福鼎、柘荣、寿宁三县毗邻，西及西北部与丽水市的缙云、青田、景宁三县相连，北和东北方与台州市的仙居、黄岩、温岭、玉环四县市接壤。 本项目位于温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块，项目东侧为规划道路（雄心路），路东为部分拆迁空地及待拆迁建筑，规划为公共服务设施用地；南侧为河道，河道南侧为部分拆迁空地及待拆迁建筑，规划为公园绿地；西侧为东岸路，路西为瑶溪河；北侧为永宁路，路北为空地，规划为居住用地。 项目地理位置示意图见附图1，周边环境平面布置详见附图5。 二、自然环境简况 1、气候与气象 温州市区属副热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。冬季盛行西北风，夏季盛行东北偏北风，全年最多风向为东北偏北风，其次为西北风，多年平均风速为0.95m/s。据温州气象台资料统计，年平均气温为19.14度，最高月份为7月，平均气温29.15度；最低月份为1月，平均气温8.44度；极端最高气温40.9度（出现在2003年7月15日14时），极端最低气温-2.0度（出现在2005年1月1日）。年无霜期272天，年均日照时数1850h，年平均水面蒸发量894mm，年平均降水量1717.7毫米。 2、地形地貌、地质水文 温州市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流纹岩，主要分布在周围山区和平原中的零星残丘，一般均较结实，但局部地区风化剧烈。 第四纪土层主要分布在平原地区，岩性基础较强，土壤结构一般分为：Å耕土，厚度约 30mm，布于地表；Ç人工土壤主要分布在市区，厚度约 1m，不能作建筑持力层；É淤积质粘土，一般埋深 1.5m；Ñ砂类土，厚度一般不大于10m。仅分布在沿瓯江部分地段，地下水位高，有流砂现象。 本项目建设场地属沿江平原，建设地势平坦，地面黄海高程为3.5—4.3米。按附近建筑工程地质资料上部为粘土、流塑状的淤泥与淤泥质粘土，桩基持力层较深。 3、水文水系 （1）瓯江 瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等13个县(市)至崎头注入东海，全长388公里，流域面积达17958平方公里。温州市处于瓯江下游，瓯江(温州段)流域面积4021平方公里。瓯江源头海拔1900多米，进入海滨平原后仅6米，上游河床比降大，具有山溪性河流特点。河流下游进入平原，河床宽阔，边滩和沙洲发育，水流分叉。 瓯江感潮河段的潮汐作用相当明显。入江污染物主要在潮汐、潮流作用下迁移、稀释、扩散。龙湾的平均涨潮流量是圩仁平均流量的21倍，江心屿是圩仁8.1倍，山根是圩仁的0.6倍，因此瓯江(温州段)下游对污染物稀释降介主要是潮汐、潮流作用，而上游山根断面径流作用明显增加。 （2）温瑞塘河 项目所在区域属于温瑞塘河水系，温瑞塘河位于瓯江以南、飞云江以北的温瑞平原，是我市境内十分重要的河道水系，分属于鹿城、瓯海、龙湾、瑞安等“三区一市”管辖。水源主要来自瞿溪、雄溪、郭溪(通称三溪)以及大罗山和集云山的山涧溪流，整个流域面积740平方公里，水面面积22平方公里，灌溉面积48.2万亩，多年平均降雨量1694.8毫米，年径流量9.13亿立方米。水系河网总长度1178.4公里，在吴淞高程5米时，相应蓄水量6500万立方米。温瑞塘河自东晋时期由人工开凿，经唐大和、会昌年间大规模疏浚，后在南宋淳熙14年由知州沈枢组织修筑，形成“八十里荷塘”，是温州山水城市特征的重要标志。温瑞塘河主河道古称南塘河，明清称七铺塘河，北起鹿城区小南门跃进桥，向南流经梧埏、白象、帆游、河口塘、塘下、莘塍、九里，再向西至瑞安市城关东门白岩桥，全长33.85公里，正常水位时河面一般宽度为50米，最宽处200多米，最窄处仅13米。温瑞塘河纵横交错的水系河道，对我市的防洪、排涝、供水、航运、灌溉、景观及生态环境保护，特别是温瑞平原的经济和社会发展起着十分重要的作用，被温州人民称为“母亲河”。 4、地质与地震 本市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流灰岩，主要颁在周围山区和平原中的零星残丘，一般均较坚实，但局部地区风力剧烈。 第四纪土层主要分布在平原地区，岩性基础较强，土壤结构一般分为：（1）耕地、厚度约30cm，布于地表；（2）人工土，主要分布在市区，厚度约1m，不能作建筑持力层；（3）淤积质粘土，一般埋深1.5m；（4）砂类土，厚度一般不大于10m,仅分布在沿瓯江部分地段,地下水位高，有流砂现象。 根据地震历史资料和国家建委颁布文件，温州地震烈度属六度地区。 三、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、温州市 温州位于中国东南部，瓯江下游南岸，是浙江省辖市，为沿海港口城市，简称瓯，别称鹿城。全市总面积23255平方千米，其中陆地面积12255.77平方千米、海域11000平方千米。其中市区1082平方千米。2010年常住总人口912万人。辖3个市辖区、6个县，代管2个县级市，共有69个街道、65个镇（包括2个民族镇）、6个乡（包括5个民族乡）。 2014年全市生产总值4302.81亿元，按可比价计算，比上年增长7.2％。其中，第一产业增加值117.92亿元，增长2.1％；第二产业增加值2046.23亿元，增长8.4％；第三产业增加值2138.66亿元，增长6.2％。按户籍人口计算，人均地区生产总值53091元（按年平均汇率折算8643美元），增长6.3％。国民经济三次产业结构为2.7：47.6：49.7，第三产业比重比上年提升0.1个百分点。 2、龙湾区 龙湾区于1984年12月27日经浙江省人民政府批准成立，是浙江省温州市直辖的三个城区之一。龙湾区濒江倚山，地理位置在东经120°42’至120°51’和27°54’至28°1’之间，位于瓯江南岸温州港入口处，大罗山脉横亘境内，蜿蜒而向东北，渐趋平伏，延抵江滨，犹如巨龙潜入港湾，龙湾以此得名。2011年，根据《浙江省人民政府关于温州市龙湾区部分行政区划调整的批复》（浙政函[2011]32号）精神，调整后，龙湾区辖蒲州、永中、海滨、海城、状元、瑶溪、沙城、天河、灵昆、永兴、星海等11个街道办事处，17个居民区，147个行政村，办事处驻永中路88号。龙湾区面积282.78平方千米，人口33.4万人。 2014年全区实现生产总值519.66亿元，按可比价计算，比上年增长7.9%。分三次产业看，第一产业实现增加值2.69亿元,比上年增长2.7%；第二产业增加值358.53亿元,比上年增长8.1%；第三产业增加值158.44亿元，比上年增长7.5%。第一、二、三产业增加值占全区生产总值的比重为0.5：69.0：30.5，人均生产总值（按年平均户籍人口计算）为158177元,比上年增长7.5%。 3、东片污水处理厂概况 （1）服务范围 温州市东片污水处理厂的服务范围为龙湾—永强片的城市污水，龙湾—永强片位于城市东部，范围为西至大罗山，东北至东海和瓯江，南与瑞安分界，包括永中街道、滨海街道、永兴街道、海城街道、瑶溪镇、沙城镇、天河镇、灵昆镇等8个镇街和滨海新区、扶贫开发区（浙江温州工业园区）、永强高科技产业园区等三个主要工业园区，包括龙湾区行政中心区在内，总面积约133km2。根据龙湾—永强片的地形特点，以主要河流、规划道路为界，由南往北拟分为三个分片7个污水系统。分别为海城污水系统、天河·沙城污水系统、滨海园区污水系统、永中污水系统、扶贫经济技术开发区（温州工业园区）污水系统、龙瑶片污水系统和灵昆污水系统。 （2）工程简介 温州市东片污水处理厂位于永中镇小陡门附近，选用改良A2/O工艺方案，设计进出水水质如表2-1，温州市东片污水处理厂工程规划规模为30万m3/d，一期工程规模为10万m3/d，一期工程于2008年3月29号试运行。一期工程在厂内考虑中水回用，中水回用工程建成运行后，经深度处理后的再生水将回用于厂内的工艺冲洗用水，厂区景观、园林绿化，尾水排至瓯江口北支。 表2-1 东片污水处理厂进出水水质汇总表 污染物 进水浓度(mg/L) 出水浓度(mg/L) 去除率(%) COD 375 ≤100 ≥73.3 BOD5 150 ≤30 ≥80 SS 150 ≤30 ≥80 TN 45 ―― ―― 氨氮 36 ≤25 ≥31 TP 5 ≤3 ≥40 （3）工程运行现状 2008年6月，东片污水处理厂投入运行。污水处理厂采用改良A2/O处理工艺，设计处理能力10万吨/日(一期)，出水执行GB18918-2002二级标准。 根据2014年7~8月温州市城镇污水处理厂督查报告：2014年7月共处理污水289.3435万吨，运行负荷率约93.3%，进水污染物平均浓度：COD为218 mg/L，SS为248 mg/L，氨氮为18.6 mg/L，TP为5.52 mg/L；出水污染物平均浓度：COD为25.7 mg/L，SS为31 mg/L，氨氮为0.52 mg/L，TP为0.80 mg/L。2014年7月共产生干泥439吨（泥饼含水率为75%），部分通过中环正源污泥焚烧干化场干化，部分运往丁山宏泽热电有限公司干化。出水口在线监测系统有pH、COD、SS、TP、NH3-N、TN、流量计等；进水口在线监测系统有pH、COD、SS、流量计。进水口在线监测系统有pH、COD、SS、流量计。检查当日，进水COD检测仪故障，正在维修；中控系统运行正常；台账、原始数据记录较为规范。近期无停休或事故记录。 目前存在问题：一是进水工业废水比重过大，SS、TN等指标经常超过设计标准；二是生化池污泥浓度偏高，排放口SS超标；三是检查当日，紫外消毒系统9号模块出现故障，现场未在运行，进水COD检测仪故障。 本项目所在区域属于东片污水处理厂纳管范围。项目废水经过预处理后经市政排水管网纳入东片污水处理厂统一处理，处理达标后排放瓯江。 四、相关规划 1、《温州市瑶溪南片居住区控制性详细规划（B3-B7地块）规划修改》概况 ①规划范围 东起规划雄心路，南至永心路，西邻东岸路，北至永宁路，地块内部有两条河相连。用地总面积约4.63公顷。 ②地块编号修改 本次规划修改的地块编号保持不变。 ③用地性质修改 B3、B4、B7地块均为公园绿地，B5地块为二类居住用地。 ④地块指标控制修改 B5地块容积率调整为2.9，建筑限高80米。B7公园绿地地块内兼容宗教用地。 ⑤道路修改 本次规划修改对路网进行了局部的调整，并对雄心路与永宁路交叉口进行了渠化。 图2-1 用地规划图 本项目为温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程，E-5地块的规划用地性质均为二类居住用地（R2），根据《温州市瑶溪南片居住区控制性详细规划（B3-B7地块）规划修改》，本地块容积率调整为2.9，建筑限高80米。根据《温州市自然资源和规划局规划条件通知书》（[2015]规划条件08号）中的市政要求，项目土地使用性质为二类居住（R2）兼容商业（B1），项目容积率<2.9，建筑密度≤30%，建筑高度≤80，项目的建设符合温州市瑶溪南片居住区控制性详细规划（B3-B7地块）规划修改的要求。 2、生态环境功能区规划 根据《温州市区生态环境功能区规划》，本项目位于温州市龙湾中部城市发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40303C08），为重点准入区，该功能区主要规划如下。 （1）基本特征 位于瑶溪镇和永中街道，东起高新大道，西至瑶溪镇建成区，南起镇标路，北到联谊村和下湾村，面积约13.02平方公里。该区是龙湾区规划建设的中部城市中心区，是今后龙湾区城市建设的重点区域。区内瑶溪镇的雄心、永胜等区块工业企业较为集中，其他村落中也零星分布有小型污染企业。共有重点污染源3家，均分布于瑶溪镇，为陶瓷、合成革企业，COD排放量为21.7吨。瑶溪镇建成区位于该区，城镇生活污水中COD和氨氮排放量分别为366吨和61吨。区内水环境污染普遍，河流水质类别均为劣Ⅴ类，总氮和总磷是主要污染因子。 （2）主要生态环境功能 主导生态服务功能：城市建设。 生态环境敏感性：土壤保持较重要，水环境污染轻度敏感，酸雨敏感性一般。 （3）生态环境保护目标 环境保护目标：近远期环境空气质量达到2类标准，主要河流水质近期比现状提高一个类别，远期达到功能区标准。近期城市污水集中处理率达到70%以上，远期达到80%以上；绿地率达到47%以上，建成区人均公共绿地面积达到12m2。 （4）建设开发活动的环保准入条件 重点发展商贸流通、科教文化、休闲居住等现代服务业，打造温州城市副中心的核心区。实施严格的项目环境准入制度，禁止新上水污染和气污染严重的企业。 （5）污染控制措施 加强污水收集处理系统建设，城镇地区沿河道铺设截污管，将城镇污水纳入城镇排污系统。对分布分散的村庄，没有条件建设集中排污系统的按就近原则，进行初步处理后由截污管就近接入附近城镇排污系统或自建沼气池处理后排放。沿河地段严格控制安排零星工业企业，禁止安排工业污染企业，逐步搬迁雄心、永胜等工业区块的污染企业，促进产业集聚和要素优化配置。以废钢铁、废有色金属、废纸、废旧家电回收为重点，建立循环经济发展模式。 （6）生态保护与建设措施 在推进城市化建设的同时，同步推进城市绿地系统建设；加强生产绿地和滨水绿地建设，完成区内主要公路干道沿线200米视线范围内绿化美化工作。通过土地处理技术、人工湿地技术等对受污染水体进行人工修复，提高水体生态功能。 （7）本项目与该规划的符合性 本项目为温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程，项目集中安置当地散居村民，有利于配套管网建设，能有效收集所住居民的生活污水，有利于城市生活污水集中处置，符合生态功能区规划的要求。

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 大气环境质量引用温州市监测中心站2013年在龙湾站常规监测点位（位于本项目西北侧约3.7km）的监测数据，监测结果统计下表3-1。 表3-1 2013年龙湾站大气现状监测结果统计表 单位：mg/m3 项目 SO2 NO2 PM 10 CO 有效监测天数 349 343 351 345 日均值范围 0~0.058 0.004~0.128 0.013~0.302 0.330~02.04 标准值 0.15 0.08 0.15 4 超标率% 0.0 13.6 18.8 0.0 根据上表监测结果可知，SO2、CO监测指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NO2及PM10监测指标略有超标，NO2超标主要原因为市区机动车辆的增加，PM10超标主要原因城市基础建设的增加。 2、地表水环境质量现状 本项目附近地表水为瑶溪，水环境功能区为Ⅲ类功能区。本次环评引用温州市环境监测站瑶溪2013年常规监测数据。具体见表3-2。 表3-2 瑶溪（2013年）水质监测情况 单位：mg/L（pH除外） 日期 项目 pH DO 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 最大值 7.55 7.55 4.7 6.1 0.28 最小值 6.87 2.36 2 0.52 0.07 平均值 7.25 5.43 3.2 1.67 0.12 年均值类别 Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅴ Ⅲ Ⅲ类标准值 6~9 ≥5 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 监测结果表明，瑶溪中除NH3-N不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，其余指标均达标，超标主要是由周边生活污水及农业面源排放所致。 3、声环境质量现状 （1）监测点位 结合项目概况及周围环境情况，于场界东、南、西、北侧场界中点外1m处及项目西侧永胜村处设噪声监测点位，具体监测点位见附图5。 （2）监测时间及频率 2015年6月20日于各监测点位进行昼、夜监测，取LAeq进行评价。 （3）监测结果与评价 项目厂界均执行2类标准，各监测点位噪声现状监测结果详见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测日期 监测点位 监测时间及结果 昼间 夜间 2015年6月10日 1# 东侧场界中点外1m处 51.7 43.9 2# 南侧场界中点外1m处 54.2 45.4 3# 西侧场界中点外1m处 55.6 46.1 4# 北侧场界中点外1m处 50.8 42.5 5#永胜村 52.7 43.1 根据噪声监测结果，项目四周场界及附近敏感点处均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目区声环境质量现状较好。 二、主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标如下： 1、大气 评价区域大气环境质量，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境 项目区附近水环境为纳污水体-瓯江附近内河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 评价区域声环境质量，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 4、保护项目区范围内生态环境质量，不因项目的实施而降低功能。 根据现场踏勘及项目周边情况，确定项目具体环境保护目标详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 方位距离 保护目标规模 环境功能 大气环境 瑶溪·新天地 住宅区 E/300m ~ 4200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 住宅小区 SE/160m ~ 2100 祠堂 S/30m / 基督教堂 S/70m / 永胜村 W/55m ~ 3600人 声环境 住宅小区 SE/160m ~ 2100 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 祠堂 S/30m / 基督教堂 S/70m / 永胜村 W/55m ~ 3600人 水环境 纳污水体-瓯江 附近内河 / / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 污染物排放标准 | 1. 环境空气 本项目位于二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3，标准值详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 (mg/m3) 污染物名称 年均值 日均值 小时均值 标准 SO2 0.06 0.15 0.50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 0.04 0.08 0.20 TSP 0.20 0.30 / PM10 0.07 0.15 / NOx 0.05 0.10 0.25 CO / 4.0 10.0 非甲烷总烃 / / 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 2. 地表水 根据水功能区划，项目附近内河水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，与本项目有关的标准值详见表4-2。 表4-2 水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目 pH TP CODCr BOD5 CODMn DO 氨氮 Ⅲ类标准值 6~9 ≤0.2 ≤20 ≤4 ≤6 ≥5 ≤1.0 项目所在区域瓯江纳污海域属四类环境功能区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中四类海域水质标准，相关标准值见表4-3。 表4-3 海水水质标准 （单位：mg/L，pH除外) 污染物 pH DO COD 活性磷酸盐 第四类标准 6.8～8.8 >3 ≤5 ≤0.045 污染物 石油类 BOD5 铜 锌 第四类标准 ≤0.5 ≤5 ≤0.05 ≤0.5 3. 声环境 根据《温州市声环境功能区划分方案》，项目所在地为声环境功能2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准，标准值详见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 LAeq:dB（A） 标准 类 别 噪声值dB（A） 昼 间 夜 间 GB3096-2008 2类 60 55 |
| --- | --- |
|  | 1. 废气 本项目地下车库通过排气筒排放的废气氮氧化物、HC排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（新、扩、改建）表2中相应的二级标准；臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准。 其中，项目地下车库汽车尾气由排气竖井引致楼顶高空排放，排气竖井高35.7 m、38.7m、59.7m、77.7m。标准值详见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放 浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 (kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度(m) 二级 监控点 浓度(mg/m3) 氮氧化物 240 35.7 3.64* 周界外浓度最高点 0.12 38.7 4.21* 59.7 9.43* 77.7 17.35* 颗粒物 120 35.7 18.92* 周界外浓度最高点 1.0 38.7 21.77* 59.7 74.4* 77.7 120* 非甲烷 总 烃 120 35.7 47.75* 周界外浓度最高点 4.0 38.7 56.3* 59.7 120* 77.7 120* *表示根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B中使用内插法、外推法计算其最高允许排放速率。本项目建筑高度不同，新污染源排气筒低于15m或未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准。 表4-6 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 项目名称 氨 硫化氢 三甲胺 甲硫醇 臭气 二级标准（新扩改建） 1.5 0.06 0.08 0.007 20 地下室车库废气执行《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的相关标准，具体指标见表4-7。 表4-7 工作场所空气中有毒物质容许浓度 单位：mg/L 项目名称 最高容许浓度 时间加权平均容许浓 短时间接触容许度 CO / 0 30 2. 废水 施工期生活污水及运营期产生的污水经预处理达温州市东片污水处理厂接管要求后纳入市政污水管网，经温州市东片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准后排海。 具体标准限值见表4-8和4-9。 表4-8 东片污水处理厂进水水质要求 单位：mg/L 指标 COD BOD5 氨氮 SS 总磷 总氮 进水水质要求 500 180 40 180 5.0 50 表4-9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L（除pH外） 污染物 类别 pH COD SS BOD5 NH3-N 动植物油 二级 6-9 100 30 30 25 5 3. 噪声 根据《温州市区声环境功能区划分方案（2013.5）》，项目所在区域属于划分方案的2类区。项目东侧规划路、西侧东岸路均属于城市支路。因此，项目营运期场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类功能区排放限值标准标准值详见表4-10。 表4-10噪声排放限值 单位：LAeq（dB） 标准 昼间（dB） 夜间（dB） 2类 60 50 固定设备排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表4-11和表4-12规定的限值。 表4-11 结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效声级) 单位：dB(A) 房间类型 建筑物所处 声环境功能区类别 A类房间 B类房间 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 2、3、 4 45 35 50 40 说明：A类房间是指以睡眠为主要目的，需要保证夜间安静的房间，包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间是指主要在昼间使用，需要保证思考与精神集中、正常讲话不被干扰的房间，包括学校教室、会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。 表4-12 结构传播固定设备室内噪声排放限值(倍频带声压级) 单位：dB 噪声敏感建筑所处声环境 能区类别 时段 倍频程中心 频率，Hz 房间类型 室内噪声倍频带声压级限值 31.5 63 125 2 0 500 2、3、4 昼间 A类房间 79 63 52 44 38 B类房间 82 67 56 49 43 昼间 A类房间 72 55 43 35 29 B类房间 76 59 48 39 34 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值，详见表4-13。 表4-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011（单位：dB（A）） 位置 昼 间 夜 间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 4.固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 污染物总量控制是我国“九五”期间开始重点推行的环境管理政策。根据污染物的毒害性、排放量和管理可控制性，国家确定了6 项总量控制指标，即SO2、烟尘、工业粉尘、COD、NH3-N 和工业固体废物。根据“十二五”期间国家总量控制政策，本工程的污染物总量控制主要考虑COD 和氨氮四项指标。 本项目为房地产开发项目，本工程建成后主要污染为汽车尾气和生活污水，汽车废气主要污染物CO、HC、NOx 尚未列入国家总量控制目标，生活污水中纳入总量控制的因子为化学需氧量、NH3-N。各污染物的排放量分别为：CODcr 11.19t/a、NH3-N 2.8t/a。 根据浙环发〔2009〕77号文件—“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，由于本项目排放的是生活污水，所以本项目生活污水排放总量不列入总量控制指标管理。 |

# 5建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目主要用于住宅、配套公建及南侧河岸驳坎工程。项目具体施工流程见图5-1。 图5-1 项目产污工艺流程图 二、装修期主要污染分析 本项目施工期主要产污环节和排污特征见表5-1。 表5-1 本项目施工期主要产污环节和排污特征 类别 产生点 污染物 产生特征 施工期 废气 施工过程 粉尘 间断 油漆废气 连续 运输车辆、施工机 CO、NOx、THC 连续 施工期 废水 施工过程 CODcr、SS、石油 间断 生活污水 CODcr、SS、氨氮 间断 施工期 噪声 机械设备 噪声 连续 运输车辆 噪声 间断 施工期 固废 施工过程 建筑垃圾 间断 施工人员生活 生活垃圾 间断 1、废气 施工期间的大气污染物主要是粉尘、各种动力机械（包括运输车辆）排出的尾气，现具体分析如下： （1）施工扬尘 施工期间的粉尘主要来自汽车扬尘，其次是物料堆场和拌合过程。施工时沙石、水泥等装卸、堆放以及三渣和混凝土拌合过程中有粉尘逸散到大气中，粉尘的产生与风力大小有极大的关系。其次，堆料的起尘量与物料的种类、含水率及堆放形式有关。一般而言，物料的种类和性质（如比重、粒径分布），对起尘有很大影响。比重小的物料容易起尘，物料中小颗粒比例大时，起尘量相应也大。另外，物料堆的堆放形式如堆高、迎风面积的大小对起尘量也有很大影响。由于风速随高度逐渐增加，其堆顶部分特别是那些小于100μm 的小颗粒极易起尘。此外，建筑施工时对环境影响较大的还有建筑扬尘。 根据类比调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12～0.79mg/Nm3。 （2）汽车尾气 施工时柴油机及各种动力机械（如载重汽车等）产生的尾气也产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是一氧化碳、碳氢化合物、二氧化氮和少量的二氧化硫等。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如5-2。 表5-2 柴油车污染物排放系数 （单位：g/L） 序号 污染物 排放系数 1 THC 4.44 2 NO2 44.4 3 CO 27 4 SO2 3.24 2、废水 本项目施工过程中产生的废水包括建筑废水和生活污水。 ①建筑废水：施工期的建筑废水为混凝土搅拌、车辆冲洗等活动产生的废水，主要污染物为SS和石油类，施工期间设置的临时隔油池、沉淀池，建筑废水经隔油池、沉淀池处理后回用于建筑用水，底泥作为固废外运处理。 ②生活污水：施工期间会产生生活污水，主要是施工人员吃饭、洗衣、洗澡、厕所冲洗过程中产生废水，根据类比相似工程，本项目高峰期每天施工人员约为120人，施工人员用水量按每人50L/d计算，则生活用水总量为6m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计算，则废水产生总量为4.8m3/d。 3、噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输车辆造成的交通噪声，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故传播较远，受影响面比较大，施工期各类大型机械设备声级强度见表5-3。 表5-3 各施工阶段主要噪声源 施工阶段 施工机械 声压级 测量距离（m） 桩基 打桩机 95~105 10 空压机 82~88 10 静力压桩机 68~73 10 土方 挖掘机 75~83 10 推土机 80~85 10 结构 商砼搅拌车 82~84 10 混凝土振捣器 75~84 10 电锯 90~95 10 装修 木工刨 90~95 10 4、固体废物 本项目施工期产生的噪声包括建筑垃圾、建筑废水沉淀产生的底泥和生活垃圾。 ①建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要为无机类废物，施工中的下脚料，如废弃砖瓦、混凝土碎块等，本项目在施工阶段产生的建筑垃圾，按总建筑面积72226.3m2，每2t/100m2计，则产生的建筑垃圾共约1444.53t。 ②土石方： 本项目挖方总数为13.28万m3，包括驳坎施工、围堰施工、场地平整、桩基泥浆、地下室淤泥及临时排水沟开挖等。 本项目填方总数为3.23万m3，包括驳坎施工、围堰施工、场地平整、地下室基底回填、地下室外地面填高及临时排水沟回填等。 本项目弃方为13.20万m3，包括驳坎施工、围堰施工、桩基泥浆及地下室淤泥。 本项目外购方总数为3.15万m3，包括驳坎施工、地下室基底回填、地下室外地面填高及后期绿化土等。 ③生活垃圾：本项目施工期生活垃圾主要以有机类废物为主，施工期间高峰期每天约有60位施工人员，施工期生活垃圾按0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾每天产生量约为60kg。 5、生态影响 拟建的工程是以生态环境影响为主的建设项目，本工程在施工过程中对生态环境的影响主要是以下几个方面：施工征占地破坏工程线路周围现有植被，改变现有土地利用性质；施工过程中挖填活动以及产生弃土、临时弃渣等造成水土流失。本项目土水土流失会使北侧河流的底栖生物和沉积物受到较大影响，施工产生的悬浮泥沙会使得区域的生态环境受到一定的影响。 三、营运期主要污染分析 1、废气 本项目建成后有居民住宅区、商业用房、配套服务用房及公建，本项目商业用房不设餐饮、KTV等餐饮娱乐行业，不设备用发电设备。项目产生的废气主要包括厨房油烟废气、机动车尾气、垃圾收集点臭气。 （1）居民厨房油烟废气 项目不涉及餐饮娱乐项目，地块内油烟废气主要来自块住户厨房油烟废气。 厨房油烟成分十分复杂，既含有油脂、蛋白质及原料佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形态有TSP，又有气体分子的有机态污染物。测试发现，食用油加热到150～200℃时产生的气态污染物中有不少是致癌物质。这些污染物若直接排入空气中，会污染环境。各住户厨房均会设置油烟机，本项目各幢楼需统一设置厨房排烟竖井，将厨房油烟通过井道至楼顶排放。 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对温州市居民用油情况的类比调查，目前居民食用油用量约30g/(人•d)，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则油烟产生量约0.42t/a。本项目油烟去除率按50%计，即厨房油烟排放量0.21t/a。 （2）地下车库汽车尾气 根据设计方案，项目共设机动车停车位455个，其中地面车库停车位33个，地下停车位422个，车辆以小型车为主。 根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，废气污染物外排量较少，区内道路平坦、扩散条件好，因此地面停车区所产生的汽车尾气对周围环境影响不大，故不作定量分析。本环评主要对项目的地下停车库作污染源强分析。本项目地下车库设有7个排烟井，均为住宅楼楼顶高空排放。 ①汽车运行情况 汽车耗油量与汽车行驶状态有关。根据有关统计数据，车辆进出车库（怠速状态下车速小于5km/h）平均耗油量为0.05L/min，即0.0375kg/min；正常行驶（车速小于15km/h），平均耗油量为0.1L/km，即0.075kg/min。停车场汽车尾气排放源强与车库运行工况直接相关，一般可分为以下三种工况： a、满负荷运行：此状况为所有停车位均有车辆泊车，此时尾气污染物排放量最大，但出现概率一般很低，而且时间极短。 b、白天平均流量运行：此种情况车流密度不会太大，但出现几率最高。 c、高峰时段停车场及道路上车辆的污染源排放情况。 本环评将重点分析、评价环境最不利的情况，即满负荷状况对环境的影响，在满负荷工况下的车流量，地下车库内车辆达到总泊位数，出入口每小时单程车流量按总泊位数的50%计算，即211辆/小时，停车场内的车辆运行速度小于5公里/小时，运行情况为怠速，根据车库运行条件和相关调查，车辆在停车场的平均运行时间约为2分钟。 ②废气污染物 汽车耗油量与汽车行驶状态有关，而在相同的耗油量情况下，尾气污染物排放量则与发动机空燃比相关，空燃比是指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比，当空燃比较大时（大于14.5时），燃油完全燃烧，产生CO2及H2O，当空燃比较小时（小于4.5时），燃油不充分燃烧，将产生HC、CO、NOx等污染物，据调查，汽车进出停车库时，平均空燃比为12：1。 汽车尾气中CO、NOx、HC浓度随汽车行驶状态不同而有较大差别，根据汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物体积比见表5-4。 表5-4 汽车尾气中各污染物浓度 污染物 单位 怠速 正常行驶 备注 CO % 4.07 2 容积比 HC ppm 1200 400 容积比 NOX ppm 600 1000 容积比 ③汽车废气中污染物源强 △汽车尾气废气量可按下式估算： 式中：D—废气排放量，m3/h； Q—汽车车流量，v/h； T—车辆在车库运行的时间，min； k—空燃比； A—燃油耗量，kg/min。 △各种污染物排放量按下式计算： G=DCf 式中： G——污染物排放量，kg/h； C——污染物的排放浓度，容积比，ppm（见表5-4怠速）； ƒ——容积与质量换算系数 [ƒ =M/(22.4×106)]。 依据上述公式，计算得到汽车尾气排放源强如表5-5所示。 表5-5 汽车尾气排放源强 停车位 车流量(v/h) 项目 污染物 CO NOx HC 422 211 废气量（m3/h） 103.60 103.60 103.60 排放速率(kg/h) 5.41 0.027 0.068 排放量(t/a) 7.14 0.043 0.11 ④停车库废气排放浓度计算 根据通风换气量，计算单位时间废气排放量，再按照污染排放速率，计算停车库的污染排放浓度。计算方法如下： C=G/Q ·106 式中 C—污染物排放浓度，mg/m3； G—污染物排放速率，kg/h； Q—废气排放量，m3/h。 地下汽车库按防火分区设置机械排烟系统，换气次数为6次/时进行，当发生火灾时，由消控中心启动排烟风机高速档进行消防排烟，废气经由排放井至屋顶进行高空排放（地下车库共设7个机动车尾气排烟井，项目地下室共设2个出入口），排烟风机设置于地下室排风机房内，结合排放源强和各尾气井所处位置及分区内的车位数量，排放井排放量占总废气量的90%，计算得到的汽车尾气井的排放源强（按高峰期最大排放速率计算）如下表所示： 表5-6 各车库分区内的车位数量 名称 防火分区 面积(m2) 泊位数（辆） 尾气井个数 排放井位置 排放井高度 地库一层 分区一 3284.72 79 2个 5#楼、6#楼顶 35.5、77.7 分区二 3202.53 90 2个 3#、4#楼顶 38.7、59.7 分区三 2896.02 75 1个 1#楼顶 38.7 地库二层 分区一 3354.86 105 1个 4#楼顶 59.7 分区二 3192.85 73 1个 5#楼顶 35.7 表5-7 地下车库排气筒排放速率及排放浓度 车库 尾气井 换气量（m3/h） 停车位（个） 最大排放速率（kg/h） 最大排放浓度（mg/m3） CO NOx HC CO NOx HC 有组织 1# 29562.48 39 0.87 0.0044 0.011 29.53 0.15 0.37 2# 29562.48 40 0.92 0.0046 0.012 31.05 0.15 0.40 3# 28822.77 45 0.93 0.0051 0.013 32.27 0.18 0.45 4# 28822.77 45 0.93 0.0051 0.013 32.27 0.18 0.45 5# 52128.36 75 1.73 0.0086 0.022 33.19 0.16 0.42 6# 60387.48 105 2.43 0.012 0.031 40.24 0.20 0.51 7# 57471.3 73 1.68 0.0084 0.021 29.23 0.15 0.37 无组织 1#出入口 / / 0.27 0.0014 0.0034 / / / 2#出入口 / / 0.27 0.0014 0.0034 / / / 注：每小时按换气6次计算 项目地下室一层机动车车库面积为9383.27m2，层高4.9m，地下室二层机动车车库面积为6547.71m2，层高3.9m，地下车库的换气量平均每小时换气6次。根据《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调·动力》中第4.4.2条，一般车库为单层停放的，当层高小于3m时，按实际高度计算换气体积；当层高≥3m时，按3m高度计算换气体积。结合表5-5汽车尾气排放源强，可计算得出地下车库高峰期各污染物的排放浓度，详见表5-8。 表5-8 项目地下车库废气排放浓度 单位：mg/m3 名 称 CO（mg/m3） NO2（mg/m3） 非甲烷总烃（mg/m3） 地下一层高峰期排放浓度 18.57 0.091 0.23 地下二层高峰期排放浓度 19.27 0.095 0.33 （3）垃圾收集点恶臭 本项目定点设置垃圾收集点，采用带盖垃圾箱收集生活垃圾，本项目营运期间垃圾收集点会产生少量的恶臭气体，委托环卫部门每天清运，产生的恶臭气体较少，其产生的恶臭一般不会对周围环境产生明显的影响，故本环评不进行详细量化分析。 2、废水 （1）废水量 根据项目规划，本项目营运期间用水主要为住宅、配套用房和绿地用水。排水量以用水量的80%计，按365天，经估算，本项目生活日排放量为306.62t，其详见表5-9。 表5-9 用水量及废水排放量估算 序号 用水类别 用水定额 数量 日用水量 日排放量(t/d) 年排放量(t/d) 1 住宅 200L/人·d 1355人 271m3 261.8 95557 2 商业 5 L/ m2·d 4572m2 22.86m3 18.29 6675.85 3 物业及配套用房 5 L/ m2·d 687m2 3.44 2.75 1003.75 4 绿化用水 5 L/ m2·d 5360 m2 26.8m3 - - 5 不可预见用水 - - 29.73m3 23.78 8679.7 6 合计 - - m3 306.62 111916.3 （2）废水水质和污染物产生量估算 根据表5-8的年排水量，本环评根据以往的生活污水调查资料，化粪池进水COD浓度约500mg/L，BOD5浓度为200 mg/L，氨氮浓度为35 mg/L，化粪池出水COD浓度一般为350mg/L，BOD5浓度平均为140mg/L，氨氮浓度为35 mg/L。本项目生活废水污染物排放量见表5-10。 表5-10 生活污水排放量 污染物 污染物产生量 排入环境量 浓度(mg/L) t/a 浓度(mg/L) t/a 废水量 — 111916.3 — 111916.3 COD 500 55.96 100 11.19 BOD5 200 22.38 30 3.36 NH3-N 35 3.92 25 2.80 由上表可知，生活污水中各污染物浓度经温州市东片污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后排放，对周围水环境影响较小。 3、噪声 ①地下停车场出入口 项目设有422个地下停车位，设有2个地下车库出入口，1#地下车库出入口位于2#楼北侧，2#地下车库出入口位于3#楼北侧。地下车库出入口产生的噪声是内部影响附近居民住宅的主要噪声源之一，其声级采用类比调查进行分析。 ②区域内设备 小区内的设备，通常有水泵、空调室外机、排风机、配电房等。根据现场踏勘，本项目水泵、通风机房等强噪声源在设计中均置于地下，配电房单独设置，空调外机位于专用空调机位上，由于墙体隔声作用，地下声源不是影响住宅的主要噪声源，但如果隔振效果不佳，可由固体传声影响楼房的室内环境。 根据对建设项目噪声污染源的分析及同类型项目的调研可知，噪声污染源主要为车辆进出地下车库和小区出入口、各类设备运行等，本评价根据对同类型设备的类比监测，建设项目主要噪声源正常作业时的噪声源强见表 5-11。 表5-11 产噪设备与噪声排放情况 单位：dB(A) 部门 声源 运行状况 声级 备注 车库及附近道路 小型车 怠速行驶 60～76 主要以小型车为主 正常行驶 61～70 鸣笛 78～84 中型车 怠速行驶 62～76 正常行驶 62～72 鸣笛 75～85 人群活动、商业活动 / 80～85 / 空调系统 空调外机 正常运行 60～75 建筑顶楼 泵房 水泵 正常运行 80～85 地下室 配电房 电机 正常运行 80～85 单独设置 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为住宅、办公产生的生活垃圾，其中项目入住人口1355人，居民生活垃圾产生量按照1kg/d计算，商业、物业等配套用房建筑面积为5259m2，生活垃圾均以0.1kg/m2·天，则本项目生活垃圾产生量为686.5t/a。 固体废物具体产生与排放情况如下表5-12、5-13、5-14及5-5-15所示。 表5-12 项目固废产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 1 生活垃圾 住户日常生活、物业、商业 固体 食物残渣、废纸张、塑料、金属、玻璃、等包装废物 686.5t/a 表5-13 项目固废属性判定表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 生活垃圾 住户日常生活、物业、商业 固体 食物残渣、废纸张、塑料、金属、玻璃、等包装废物 是 《固体废物鉴别导则（试行）》 表5-14 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 生活垃圾 住户日常生活、物业、商业 否 / 表5-15 固体废物处置措施一览表 固体废物名称 污染源 属性（危险废物、一般固废或待分析鉴别） 废物 代码 产生量 (t/a) 处置方式 生活垃圾 日常生活、物业、商业 一般固废 / 686.5 可回收利用的部分外卖后综合利用、废电池统一收集后运至指定地点处理，不可利用部分交由环卫部门统一处理

# 6项目主要污染源产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物产生浓度及产生量 | 预计排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 据施工场地100m处的TSP日平均浓度为0.12~0.79mg/m3 | 扬尘量减少70%左右，造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围 |
|  |  | 机械设备、运输废气 | 少量烟尘、NO2、CO、THC（烃类）等污染物废气 |
|  | 营运期 | 居民厨房 | 厨房油烟 | 0.42t/a | 0.21t/a 屋顶达标排放 |
|  |  | 地下车库 | 汽车尾气 | CO7.14t/a；NO20.043t/a； 非甲烷总烃0.11t/a； | CO7.14t/a；NO20.043t/a； 非甲烷总烃0.11t/a； | 住宅楼顶高空排放 |
|  |  | 垃圾收 集点 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 泥浆水 | 少量 | 泥浆废水收集后沉淀处理，沉淀池内淤泥定期清理，运往指定消纳场处理 |
|  | 施工期生 活污水 | 废水量 CODcr | 4.8t/d 500 mg/L | 4.8t/d 1.2 kg/d | 依托周围村落或社区污水排污系统 |
|  | 营运期 | 废水量 CODcr BOD5 NH3-N | 111916.3t/a 500 mg/L 200mg/L 35 mg/L | 111916.3t/a 55.96t/a 22.38t/a 3.92t/a | 111916.3t/a 100mg/L 30mg/L 25 mg/L | 111916.3t/a 11.19t/a 3.36t/a 2.80t/a |
| 固 废 | 施工期 | 生活垃圾 | / | 60kg/d | / | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 | / | 1444.53t | / | 统一外运至指定消纳场处理 |
|  | 营运期 | 生活垃圾、商业垃圾 | / | 686.5t/a | / | 全部清运 |
| 噪 声 | 施工期 | 场界噪声 | 采取措施保证施工期噪声不超过施工场界噪声限值 |
|  | 运营期 | 设备、车辆噪声 | 项目噪声主要为水泵房、风机房、交通噪声、配电房等设备噪声，声源强在60-85dB之间 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响 就本项目而言，随着项目的建设，虽然占用一定的土地资源，但项目建成后，具有一定的环境正效益。 该工程对生态环境的影响主要发生在工程施工期，主要生态影响为水土流失。需注意施工期由于地表开挖等活动破坏原有土壤上的结构，使裸露的松散土壤在地表径流的冲刷下易造成水土流失等问题，水土流失将随工程建设期的结束而终止。 项目主要的水土流失危害分析与评价 工程建设过程中，对原地貌的扰动和破坏，加剧了项目区水土流失。若不采取水土保持措施，将对工程本身及周围的水土资源及生态环境带来不利影响，其危害主要表现在以下几个方面（具体见环境影响分析章节）： （1）加剧水土流失危害 （2）影响工程安全 （3）影响区域生态环境 （4）影响项目所在区防洪 |

# 7环境影响分析

一、项目施工期环境影响分析 1、施工期废气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期间的扬尘主要来自汽车扬尘、物料堆场产生的风力扬尘。 ①汽车行驶扬尘 汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，本项目利用周边已建成的城市道路，水泥和沥青路面，相比砂石、泥土等路面，含尘量少，为此，由城市道路路面引起的路面扬尘基本可忽略。 本项目汽车行驶扬尘主要有施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； V—汽车行驶速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆5吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。 表7-1 不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量车速 0.1kg/m2 0.2 kg/m2 0.3 kg/m2 0.4 kg/m2 0.5 kg/m2 1.0 kg/m2 5 km/h 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 km/h 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 km/h 0.0850 0.1429 0.1937 0.0000 0.2841 0.4778 25 km/h 0.1416 0.2382 0.3228 0.4006 0.4736 0.7964 由表7-1可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离 5 20 50 100 TSP小时平均浓（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 结果表明：每天洒水4~5 次，可有效地控制施工扬尘，TSP 污染物扩散距离可缩小到20m~50m 范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段之一。 ②风力扬尘 主要为露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/吨•年； V50—距地面50 米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 由公式可见，这类扬尘的主要特点与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保持物料一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散稀散也与风速等气象条件、沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表7-3。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 由表可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm 时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。 因本工程在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘周围环境会有一定影响的。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。 由于项目东南侧160m处为瑶海住宅小区、南侧30m处为祠堂、70m为基督教堂、西侧55m处为永胜村，为减小施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评建议采取以下措施： ①在工地四周设置高度2.5m以上的围挡设施，外檐脚手架一律采用标准密目网或者防尘布封闭，严禁敞开式作业。 ②项目施工中应采用商品混凝土，出现大风天气时，禁止进行土方工程施工，建筑材料应按照施工总平面图划定的区域堆放，黏土、沙、石等散体堆放物料应当采取挡墙、洒水、覆盖等措施；易产生粉尘的水泥等材料应当在库房内或密闭容器内存放； ③施工现场内除作业面外均应进行硬化处理，作业场地应坚实平整，应坚持每天 4~5次以上洒水抑尘，保证无浮土。 ④场地内必须设置车辆冲洗台和冲洗设施，运输车辆驶出工地前，必要时要冲洗清扫车轮、车体，严禁车辆带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池以及其他防治措施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 ⑤施工单位需控制检查施工现场运输单位运输的散体材料，建筑材料轻装轻卸，砂石料厂、材料场要采取洒水、毡布遮蔽等措施防止风蚀扬尘，建筑垃圾、渣土等装运时采取密闭措施，若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用毡布遮盖严实，毡布边缘至少应遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾不露出。 （2）汽车尾气 施工车辆（工程车）、施工机械（挖掘机、推土机等）等一般均采用柴油为燃料，产生CO、HC、NOx 等尾气污染物，车辆以及施工机械分布较散，大部分为流动性，产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，经自然扩散后，其对周边环境敏感点以及周边大气环境影响不大。 2、施工期废水环境影响分析 （1）建筑废水 施工期的建筑废水为混凝土搅拌、车辆冲洗等活动产生的废水，主要污染物为SS和石油类，施工期间设置的临时隔油池、沉淀池，建筑废水经隔油池、沉淀池处理后回用于建筑用水，底泥作为固废及时进行清运处理。 （2）生活污水：施工人员产生的生活污水较少，污水以冲厕水和洗漱废水为主，由于距离居民点较近，工程现场不设生活设施，施工人员临时住房租用附近居民房加以解决，因此施工人员的生活污水在租用地产生，统一汇入当地的污水处理系统和排放系统。 （3）对附近河流的影响 施工期应加强管理，严禁将垃圾及未经处理的污水倒入河中。此外，建筑材料的堆放、施工过程中产生的废土石方、建筑垃圾、生活垃圾等不能近河边堆放，避免遇暴雨时被冲刷进入水体造成污染。 建设期由于建筑材料堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入水体，造成物质损失和淤积河道，尤其是在靠近河道路段施工中容易发生物料流失。同时本工程的建设需要一定量的建材，建材在运输过程中的散落，也会随雨水进入附近的水系；而施工中，如水泥拌和后若没有及时使用造成的废弃等，部分建材也会随雨水进入附近的河流。但只要施工同时对运输、施工作业严加管理，这部分的建材流失可以尽量地减少。因此，建议本工程在临时堆场的边沿设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存，并做好用料的安排，减少建材的堆放时间。 同时本项目涉及到驳坎工程，为防止驳坎工程实施时对水体的影响，应做到：①驳坎施工前，需进行围堰的施工，围堰采用土石方围堰，袋装土可利用待施工区驳坎的开挖方，但应注意土方开挖时不要挖至现状河面，尽量减少对现状河道的扰动。②排水沟等临时措施利用土石方主要是在沟体开挖后，土石方就近堆置于沟体两侧，表层拍实并保证堆土边坡稳定，防止土方滑落，并在雨天覆盖彩条布。 （4）施工期地下水环境影响分析 本项目设地下室，但涉及开挖量不大，对地下水环境影响很小。同时要求施工期用泵抽取地下涌水并经沉淀处理后回用或排放；并做好防渗加固工作，以避免因渗水或坍塌造成地面沉降，影响建筑物得安全；生产或生活废水等污染物不准直接排放，以减少因渗透造成地下水污染。 3、施工期噪声环境影响分析 土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。据同类型调研，本项目建设期的噪声主要来自建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等施工作业噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。表5-3列出了常见的施工机械的噪声级和频谱特性。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB。严禁采用冲击式打桩机，应采用噪声相对较小的静压灌注桩或其他技术。 （1）施工期噪声控制标准 本项目建设期机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，其标准限值见表7-4。 表7-4 建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011） 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 （2）施工期噪声衰减情况 由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1 (r2>r1) 式中：L1、L2 分别为距声源r1、r2 处的等效A 声级，dBA； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L： △L=L1-L2=20lgr2/r1 经计算，噪声值随距离衰减的结果衰减的结果见表7-5。 表7-5 噪声值随距离的衰减关系 距离(m) 1 10 50 100 150 200 600 △L dB(A) 0 20 34 40 43 46 57 参照表5-9中设备噪声声源，各阶段均以噪声最高的设备计算，工程施工噪声随距离衰减后的结果如表7-6所示。 表7-6 施工噪声值随距离的衰减值 阶段 距离（m） 声源值 dB(A) 10 50 100 150 200 560 600 3160 桩基 打桩机 105 91 85 82 79 70 68 55 土方 推土机 85 71 65 62 59 50 48 35 结构 电锯 95 81 75 72 69 60 58 45 装修 木工刨 95 81 75 72 69 60 58 45 由上表计算结果可知，昼间施工机械最大超标范围为560m以内，夜间最大超标范围为3160m。此外，施工过程中各种车辆的运行，将会引起道路沿线噪声级增加，为减小施工噪声对周围环境产生的影响，环评建议采取以下控制措施： ①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 ②施工单位要合理安排施工作业时间，夜间（22:00～6:00）禁止一切产噪设备施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ④对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 ⑤混凝土搅拌机、木锯等高噪音设备需要设置在临时隔声棚内，靠项目北侧放置。 4、施工期固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为余土、废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等，建筑垃圾产生量约1444.53t，大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物能回收利用部分回收利用，不能回收利用部分必须及时处理。 （2）底泥、渣土、挖方 建筑废水沉淀过程中会产生少量的底泥，由于储油罐置于地下，在开挖时会产生少量的渣土，要求底泥干化后和渣土、挖方一起及时外运处理。 （3）施工人员的生活垃圾 施工期生活垃圾产生量约为60kg/d，主要为有机物等食品或饮料包装，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目生活垃圾拟采取定点堆放，由市政环卫部门统一收集后及时清运，不会对周围环境造成明显的不利影响。 5、施工期对周边敏感点的影响分析 由前文分析，施工期间，昼间在560m处，夜间在3160m处方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定标准限值。 根据现场踏勘及项目周边情况可知，项目东南侧160m处为瑶海住宅小区、南侧30m处为祠堂、70m为基督教堂、西侧55m处为永胜村，距离本项目较近，因此，项目施工噪声对上述敏感点的影响较大。要求建设及施工单位按照本环评前述要求做好施工噪声的防治工作，施工时施工机械尽量远离施工场界西侧，其他若因施工工艺要求确需夜间施工的，必须在上述敏感点贴张告示，做好协调工作，减少纠纷，降低对上述敏感点的不利影响。 6、施工期生态环境影响分析 施工场地区域内并无原始植被生长和频繁珍贵野生动物活动。生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。但有几方面因素，将会影响该地的生态环境。 ①土地利用 本项目的主体工程主要为施工期土地的开挖和房屋建设。这些工程都会对原有生态系统造成根本性的改变，原有的空地将变成以建筑物和水泥道路及绿地等组成的全新景观。 此外，电力、电讯工程、给排水工程（包括消防给水）、绿化工程以及驳坎工程等辅助配套工程将对地表状况产生临时性的影响，要及时修复，恢复生态的原貌。 ②水土流失 工程建设形成的开挖裸露面以及所引起的水土流失，破坏了地表植被及其生存的自然条件，减少了区域内的植物数量，同时也使地表及地下浅层的小型动物受损，项目施工建设将对陆域生态环境产生严重影响；在雨季，随着砂石、泥土的流失，土壤中营养元素也流入河道，使附近河流水系混浊度上升，水体中污染物含量将有一定程度的增加，水质下降，影响了水生生物的生存环境，对水域生态环境将造成一定程度的临时性影响。 7、施工期其他影响分析 ①道路交通 在施工高峰期，由于运输材料的剧增，会使道路的交通量临时性的大幅度增加，如调度不当，则可能引起堵塞。因此，施工单位应与交通运输部门密切合作，合理安排，科学调度，把对交通运输的影响降到最低程度。 施工中对交通的影响还包括对原有道路路面的影响。如果运输车辆不按规定操作，例如超载或车况不佳路面颠簸，可能将土石材料撒落路面，如又不及时清扫，则经过碾压，就可能损坏路面。因此施工单位要教育施工人员文明作业，安全行驶。 ②城市容貌 施工现场对城市容貌的影响主要表现在：施工现场由于建筑构件、材料和机械的堆放和施工，会对人的感观产生一定的影响，造成不快的感觉，对施工现场应做好围护工作，以免造成不好的景观效果。 二、项目运营期环境影响分析 1、废气 本项目建成后主要为住宅用房、商业用房及物业等相关配套用房，本项目商业用房不设餐饮及KTV等娱乐活动，不设备用发电设备，项目产生的废气主要包括地下车库汽车尾气、垃圾收集点恶臭。 （1）居民厨房油烟废气 项目居住小区设计387户，预计居住人数1355人，居民日常生活中会产生一定的油烟废气，住户厨房油烟废气均经家庭抽油烟机净化处理后，经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，故对周围环境不会产生明显的不利影响。 （2）地下车库汽车尾气 由前文分析，项目汽车尾气排放速率为CO：5.41kg/h，NOx：0.027kg/h，HC：0.068kg/h。本项目地下车库有5个防火分区，共设置排烟井7个，均为住宅楼顶高空排放，其中地下二层的防火分区一的单个排气口污染物排放速率最大，CO：2.43kg/h，NOx：0.012kg/h，HC：0.031kg/h。 在满负荷时段，地下车库CO和NO2的最大浓度分别为19.27mg/m3、0.095mg/m3，均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》中的标准要求（CO短时间接触容许浓度为30mg/m3，NO2短时间接触容许浓度为10mg/m3）。尾气中HC、NOx有组织排放浓度及排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级排放标准，对周边环境的影响较小。 （3）垃圾收集点恶臭 本项目定点设置垃圾收集点，采用带盖垃圾箱收集生活垃圾，本项目营运期间垃圾收集点会产生少量的恶臭气体，集中收集后，委托环卫部门每天清运，产生的恶臭气体较少，其产生的恶臭一般不会对周围环境产生明显的影响。 综上所述，项目车库汽车尾气、垃圾收集点恶臭均得到了有效处理，能够做到达标排放，对周边空气环境影响较小。 2、废水 由工程分析可知，项目所排废水主要为生活污水，生活污水产生量为111916.3m3/a，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，送往温州市东片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后排入瓯江，污染物排放浓度为CODcr：100mg/L、BOD5：30mg/L、氨氮：25mg/L、各污染物排放量为：CODcr：11.19 t/a、BOD5：3.36 t/a、氨氮：2.8t/a，项目产生的污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，不直接排入附近水体，故本项目产生的废水对附近水环境影响较小。 3、噪声 本项目建成后使用功能主要为住宅，小区内噪声对外界环境影响不大，主要是小区内各噪声源对区内住宅部分等的影响，包括交通噪声、地下停车库出入口、水泵房及地下室排风机等。根据环境保护部《关于居民楼内生活服务设备产生噪声适用环境保护标准问题的复函》（环函[2011]88号）。 一、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（以下简称《噪声法》）未规定由环境保护行政主管部门监督管理居民楼内的电梯、水泵和变压器等设备产生的环境噪声。处理因这类噪声问题引发的投诉，国家法律、行政法规没有明确规定的，适用地方性法规、地方政府规章；地方没有明确作出规定的，环境保护行政主管部门可根据当事人的请求，依据《中华人民共和国民法通则》的规定予以调解。调解不成的，环境保护行政主管部门应告知投诉人依法提起民事诉讼。 二、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）和《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）都是根据《噪声法》制定和实施的国家环境噪声排放标准。这两项标准都不适用于居民楼内为本楼居民日常生活提供服务而设置的设备（如电梯、水泵、变压器等设备）产生噪声的评价，《噪声法》也未规定这类噪声适用的环保标准。” （1）设备噪声影响评价 小区设置水泵房、配电间、地下通风设备、备用发电机房等设备用房，配套设备的运转噪声会对小区与小区外周边环境产生一定影响，典型设备噪声源强如下表7-7所示。 表7-7 典型设备噪声源强 序号 设备名称 噪声级 噪声源类别 所处位置 最近敏感点 1 水泵房 85-90dB 室内点声源 住宅楼地下室内 楼上住宅 2 地下室通风设备 85-90dB 室内点声源 住宅楼地下室内 楼上住宅 3 空调室外机（住宅部分） 60dB 室外点声源 住宅室外墙壁 住宅 项目需各设备噪声源强参数、源强处理前后排放情况如下，见表7-8。 表7-8 噪声污染源强统计表 单位：dB（A） 序号 声 源 名 称 噪声源类别 声 级 值dB(A) 位置 备注 降噪后声级值dB(A) 发生持续时间/对敏感点的作用时段 1 地下室通风设备 室内点声源 85~90 地下室 机房 独立布设专用机房内，并采取隔声、减振处理，降噪35 dB (A)以上 ＜55 24h 2 水泵 室内点声源 85~90 地下室机房 水泵位于水泵房内，采取隔声减振措施，降噪25 dB (A)以上 ＜55 间隔 3 空调室 外机 室外点声源 60 室外分散设置 选用低噪声设备 ＜60 持续 根据上表可知，该项目设置配套的变配电房、风机、泵房、空调系统及其室外机等动力设备，噪声源强约80～85dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，风机、变配电房、水泵房要求设置在地下层内，并实行实墙封闭(除门外)；各动力设备在安装时应根据设备的振动特性采用合适的钢筋混凝土台座加固，保证有效隔振；高噪声场所的内壁、天花板应铺设一定数量的吸声板(覆盖率50～60%)，可降噪3～5dB(A)。空调系统主要是室外机噪声，如选用低噪室外机，噪声值可降至60dB以下。各噪声源经距离衰减及隔墙衰减后对外环境及敏感点的影响不大。 （2）停车库出入口噪声影响 ①类比调查 有关单位对地下停车库出入口噪声进行了类比检测。检测地点为杭州天工艺苑地下停车库。该车库规模不大，有两个出入口，由于没有出入标志，管理混乱。测量当时停车有30辆(均为小型车)，怠速进入的有3辆，车库内声级为69.5dB。在其进口，有多辆小车进出时，声级为65dB(测点离车约3m)至62dB(约7m)。有多辆小车行驶时离车库15m处声级为62dB。 另外，还在浙江省政府高层停车场出口测得小车驶入时声级为64dB(离车距离约3m)。以上测量结果与有关资料提供的以20km/h速度行驶的小轿车在7.5m的等效声级为62dB是一致的。 ②预测计算 地下停车库噪声影响主要是车库出入口噪声对敏感点的影响，把车库进出车辆看作连续的线源，采用线声源衰减公式计算。 线声源衰减公式为： 式中：L2、L1分别是离开线声源距离为r2、r1处的声级。 公式适用的条件是距离r比起声源的尺寸来说要大很多倍。 根据类比资料，有多辆小车行驶时离行驶线7.5m处的声级为62dB。 地下车库出入口以及地面停车场的噪声随距离衰减情况如下。 表7-9 停车场噪声衰减情况 距离（m） 5 10 20 30 50 声级（dB） 65.52 59.5 53.47 49.96 45.52 项目地下车库出入口与住宅楼最近距离见表7-10。 表7-10地下车库出入口汽车行驶噪声对附近居民的影响与防治措施 车库出入口位置 关心点 离车库出入口边线距离 1#出入口 2#住宅楼 北侧紧邻 2#出入口 3#住宅楼 6.8m 本项目1#地下车库入口距最近楼层小于5m，根据上表预测结果2#地下车库出入口能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类区昼间标准，但夜间仍有可能超标；1#地下车库出入口不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类区昼间标准，且夜间亦有可能超标。 因此，为减小汽车进出车库产生的噪声对邻近住宅楼居民的影响，建设方须采取如下降噪措施：首先建议调整地下室出入口位置，尽量远离住宅楼，无法调整平面布局情况下，建议采取以下防治措施： 为确保对地下车库出入口汽车噪声进行有效阻隔，环评建议建设方采取如下措施： A.建设方应在各地下车库出入口通道上设置吸隔声顶棚，以有效降低机动车在出入地下车库过程中的噪声影响。 B.出入口应在相应位置按照规范设置醒目的限速和禁鸣喇叭标志，运营期物业管理部门加强对进出车辆的管理，尽量避免机动车在夜间出入，确保地下车库出入口汽车噪声对低层住宅楼不会造成干扰影响。 C.敏感建筑物面向地下车库出口一侧，窗口设计采用中空玻璃窗，提高建筑的隔声量。 D.地下车库出入口两侧设有一定的绿化带，绿化带在设计上采用多层复合结构，如乔木+小乔木+灌木/绿篱型等。 （3）地下车库排气口噪声影响 ①类比调查和监测 一般地下室都有排风设施，产生噪声的设备是排风机，根据资料，该类机组辐射噪声的声级为95dB，排风口噪声可达65~70dB。 ②影响评价 地下车库设机械排风，废气通过附壁排气筒高空排放。排风口噪声可视作点声源，因此通过计算点声源的干扰半径来进行分析。干扰半径即指声源在经过一定距离衰减达到指定标准的长度，如r50即是指声级衰减至50dB所需的距离。 点声源衰减公式为： 式中：L2、L1分别是离开声源距离为r2、r1处的声级。 以排气口噪声70dB计，则排风口噪声干扰半径见如下。 表7-11 地下车库排风口噪声干扰半径(m) 噪声源 r50 r55 r60 r65 r70 地下车库排风口 10 6 3 2 / 一般车库排风机在白天开启，由上表可知，达到60 dB的距离为距排风口3 m，其白天影响范围基本在3m以内。本环评要求汽车库尾气排气口设在楼顶，与其它楼距离较远，故不会对其它大楼住户造成不利影响。排气口噪声不会对顶层住户造成不利影响。 （4）房屋装修噪声影响 房屋装修噪声此起彼伏、持续时间长，因此是小区内影响范围比较广的一种特殊噪声，主要噪声源为：鎯头、电钻、木工锯刨、射枪，声级90~95dB。由于小区住户入住时间有先有后，若干年后又有一些住户会进行二次装修，因此房屋装修噪声是目前住房条件(非精装修成品房)下长期存在的一种噪声污染。要求加强装修管理、物业管理，规定夜间和午睡时间停止作业。 （5）社会噪声影响 市民在区内的一些休闲娱乐活动和商铺营业可能会带来一定的社会生活噪声影响，主要为人群活动的社会噪声。根据对社会噪声的监测结果，一般人群普遍会话的声级范围在60~65dB，人群产生的噪声与人群的人口密度有关，根据有关噪声统计结果，人口密度为0.2人/m2时，人群的噪声级在65dB左右，本项目人群活动基本为室内活动，经墙体、玻璃隔音后，室外可达到50dB以下，因此项目的噪声级较小，另外禁止在区域内使用高分贝喇叭播放音乐等。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾（包括住宅和商业及配套服务用房两部分）。 生活垃圾包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属和玻璃瓶等。生活垃圾构成主要是以有机类垃圾为主，通过区内设置的垃圾收集点收集生活垃圾，再经环卫部门清运处理。由于本项目垃圾收集处置纳入城镇垃圾处理系统，因此只要与环卫部门协调配合，做好内部垃圾收集工作，定点堆放生活垃圾，及时将每日的生活垃圾清运，做到一日一清，采用密封垃圾车辆运输，杜绝垃圾散落，可以避免生活垃圾乱堆放，引起蚊蝇滋生、有碍观瞻现象。因此只要加强管理，生活垃圾的收集和处置不会对周围环境产生影响。 通过采取上述措施后，本项目营运期的垃圾对周围环境不会产生明显的不利影响。 5、外环境对本项目的影响 （1）交通噪声对本项目产生的影响 本项目选址位于温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块，项目东侧为规划道路，为方便周边居民出行而规划，属于城市支路，目前尚未开工建设，建成后主要服务周边居民，不作为主要交通要道，车流量较少；项目西侧为东岸路，为城市支路，车流量较小。为进一步减小交通噪声对本项目产生的影响，环评要求采取以下措施： ①可在项目区东侧、西侧设置绿化带，同时美化环境，改善室内、室外声环境。在设计绿色屏障时，宜选择叶片大、具有坚硬结构的树种，常选用常绿灌木、乔木作为主要培植方式，保证四季均能起到降噪效果，地被层密布草本植物，形成吸声较好的软性地面，并且适当的增加植物的种植密度，以减小周边噪声对居民日常生活的影响。 ②住宅楼沿路一侧门窗采取三层中空隔声玻璃，安装时提高加工精度，减少门窗缝隙。楼内的卧室、书房建议全布布置在背交通路一侧，厕所、厨房布置在朝交通路一侧，可使室内声环境水平有较大的改善。 ③在售楼过程中，应如实的告知购房者本项目住宅声环境质量情况，使其在充分了解的情况下购房。 ④交通管理部门应根据自身的职责加强对本项目周边交通噪声污染实施管理，如控制周边道路车流量、控制车速、严禁车辆鸣笛等。 通过采取以上措施后，外环境即交通噪声对本项目不会产生明显的不利影响。 （2）周围工业污染源对本项目产生的影响 根据现场勘查及相关资料调查，本项目周边大多为居民住宅区，无重污染工业企业，仅项目西北侧约240m处有龙铸钢铁阀门有限公司，主要从事钢铁铸件的生产，污染源主要为金属粉尘、噪声，产生量较小，对本项目基本无影响。 三、环保投资估算 本项目投资34800万元，其中环保投资505万元，占总投资的1.45%，环保设施及环保投资估算详见表7-12。 表7-12 环保设施及环保投资估算一览表 环境污染防治项目 环保投资（万元） 废气治理 施工期 建设施工围墙和道路硬化、加盖防雨布、定期冲洗、洒水抑尘等 30 营运期 住宅厨房烟道、地下车库送排风系统等 60 废水治理 施工期 设置临时排水沟、临时沉砂池等 20 营运期 化粪池等、雨污管道等 180 噪声防治 施工期 消声器、隔离装置、对动力机械设备定期维修、建设施工围墙 20 营运期 隔声材料、防振降噪措施 180 固废治理 施工期 弃渣处置、综合利用，环卫部门清运 10 营运期 委托处理、环卫部门清运 5 其它 绿化、水土保持计入主体工程 / 总 计 505

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 采用洒水抑尘、清洁车辆等措施 | 对周围空气环境影响不大 |
|  | 地下室 | 汽车尾气 | 设置诱导式通风系统，换气率不低于6次/h，住宅楼楼顶排放，排气口不低于15m。 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 住户厨房油烟废气经家用油烟净化器处理后经专用烟道屋顶排放 |  |
|  | 垃圾收集点 | 恶臭 | 对垃圾收集点做加盖处理 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 泥浆水 | 避开雨季施工；将建材、土方合理堆放，泥浆废水收集后沉淀处理，沉淀池内淤泥定期清理，运往指定消纳场处理 | 不影响内河 水环境 |
|  | 施工期生活废水 | CODcr BOD5 NH3-N | 施工人员临时住房租用附近居民房，因此施工人员的生活污水在租用地产生，统一汇入当地的污水处理系统和排放系统 |  |
|  | 营运期生活废水 | CODcr BOD5 NH3-N | 生活废水经化粪池处理，纳入东片污水处理厂，处理达标后排放瓯江 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 弃方、施工人员生活垃圾 | 建筑垃圾部分回收利用，弃方运至指定消纳场消纳；生活垃圾清运 | 符合有关环保规定 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集点和集中堆放垃圾，及时清运 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 场界噪声 | 选取低噪声机械设备，避免大量高噪声设备同时作业，限制施工时段等措施。 | 满足施工场 界标准 |
|  | 运营期 | 区域噪声 | 采用高效低噪设备、合理布局、及限制车速、禁鸣、高噪声设备采取减振、隔声、吸声、消声等措施。各动力设备在安装时应根据设备的振动特性采用合适的钢筋混凝土台座加固，；高噪声场所的内壁、天花板应铺设一定数量的吸声板。进出地下停车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；地下车库出入口建议安装拱形隔声屏，对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料 | 不影响区域 声环境 |
| 其它 | 绿化、生态建设及避免外环境影响 |
| 生态保护措施及预期效果 1、生态保护措施 （1）施工期应尽量避开雨季，这样不仅可以大幅度减少水土流失，而且也方便施工的顺利进行。 （2）采取一围、二疏、三沉淀措施，即动土前在项目区周边建临时施工围墙；在场地内设排水沟，先截后排；基础开挖如有少量弃土弃渣，不得随意丢弃，弃土弃渣可作为项目区内道路回填和场地平整之用。在主体工程建设的同时，项目区应逐步开展对平台裸露地和区内道路的绿化美化，治理措施可采取种植花木、植被等。 （3）合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间。 （4）对项目内采取生态绿化。 2、水土流失防治措施体系和总体布局 根据各区水土流失主要影响因子、流失类型和防治重点，结合工程已有的水土保持措施，将水土保持重点治理和面上防护相结合，工程措施与植物措施相结合，以工程措施为先导，发挥工程措施的速效性和保障作用，植物措施为水保辅助措施，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周围环境。 根据各区特点及防治目标分别采取水土流失防治措施。工程永久占地区以预防保护为主，并采取一些永久措施和临时措施，严格监督施工过程，尽量减少水土流失；主体工程中的施工临时占地区以预防保护为主，结合城市规划用地相应的考虑一些临时水保措施，防治水土流失。水土流失防治措施体系见下表8-1。 表8-1 工程水土流失防治措施体系 防治分区 措施类型 设计措施 Ⅰ区（建筑及配套工程建设防治区） 工程措施 1）场地平整 2）泥浆清运 3）弃渣运输（除泥浆外） √ 植物措施 1）区内绿化 √ 临时措施 1）围墙 √ 2）临时排水沟 3）临时沉沙池 4）临时排水管 5）地下室潜水泵 Ⅱ区（临时设施建设防治区） 工程措施 / 植物措施 / 临时措施 1）土石方周转场周边围护及排水 2）泥浆周转池周边围护及排水 Ⅲ区（驳坎工程防治区） 工程措施 / 植物措施 / 临时措施 1）潜水泵抽水 2）彩条布遮盖 3、预期效果 （1）有效控制新增水土流失（2）保障工程设施安全 |

# 9环保审批原则符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第288号）第三条“建设项目应当符合生态环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响应当符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求”，对本项目的符合性进行如下分析： 1、生态环境功能区规划符合性 根据《温州市区生态环境功能区规划》，本项目位于温州市龙湾中部城市发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40303C08），为重点准入区。该功能小区的建设开发活动环境保护要求为：重点发展商贸流通、科教文化、休闲居住等现代服务业，打造温州城市副中心的核心区。实施严格的项目环境准入制度，禁止新上水污染和气污染严重的企业。 本项目为房地产开发业，污染相对较小，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，产生的废气、噪声经过采取相应的环保措施后，可达标排放，产生的固体废物分类回收，对周围环境影响较小，项目的建设符合环境功能小区产业定位，污染相对较小，符合温州市生态环境功能区规划。 2、国家、省规定的污染物排放标准符合性 由环境影响分析可知，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网；产生的噪声在一定的隔声减振措施处理下，可达标排放；固废分类收集后由相关部门清运处理，产生的废气通采取相关治理措施处理后，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其他相关标准的要求。 综上所述，企业排放的污染物能够符合污染物达标排放的原则。 3、国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标符合性 本项目产生的废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，各污染物的排放量分别为：CODcr11.19t/a、NH3-N 2.8t/a。 根据前文工程分析，依据浙环发〔2009〕77号文件，“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增的生活污水排放量可以不需区域替代削减”，因此，COD、NH3-N排放量无需区域替代削减，符合总量控制原则。 4、维持环境质量原则符合性 本项目生产过程中产生的“三废”只要能够落实本环评提出的污染防治措施，各类污染物经处理达标后排放，本项目建设不会导致当地环境质量状况下降，基本保持现有水平。 5、其他相关要求相符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为房地产开发业，对照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）> 有关条款的决定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此项目建设符合相关的产业政策。 （2）土地利用规划符合性 本项目选址于温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块，根据《温州市自然资源和规划局规划条件通知书》[2015]规划条件08号，项目所在地块B5地块地性质为二类居住用地（R2）兼商业（B1），项目已经取得温州市国土资源局用地预审意见。根据《温州市瑶溪南片居住区控制性详细规划（B3-B7地块）规划修改》，项目选址符合国家用地性质的要求，符合城市总体发展规划。 综上所述，在落实环评中所提出的各治理措施的前提下，本项目的实施符合环保审批基本原则。

# 10结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程位于温州市龙湾区瑶溪住宅区B5地块，由温州市安居房开发有限公司投资建设，项目总投资34800万元，建设内容包括住宅、商业用房、其他配套用房、地下室以及相应道路、绿化、给排水等配套工程。项目总建筑面积为72226.3平方米，其中地上建筑面积53234平方米（含架空层1419平方米），地下室面积18992.3平方米。建设内容还包括项目区南侧的河岸驳坎，驳坎长度共计109m。本项目的商业用房为商业网点，以满足住户日常商业需求，不设置餐饮业。 2、环境现状分析结论 ⑴大气环境质量现状结论 由监测结果可知，SO2、CO监测指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NO2及PM10监测指标略有超标，NO2超标主要原因为市区机动车辆的增加，PM10超标主要原因城市基础建设的增加。 ⑵水环境质量现状结论 由监测结果可知，瑶溪中除NH3-N不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，其余指标均达标，超标主要是由周边生活污水及农业面源排放所致。总体而言，瑶溪水质已经不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质一般。 ⑶声环境质量现状 根据噪声监测结果，项目四周场界及附近敏感点处均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目区声环境质量现状较好。 3、环境影响分析结论 施工期： （1）施工废气 施工期扬尘包括车辆行驶扬尘、堆场扬尘将对施工场地一定范围内产生影响。本环评要求施工场地安排员工定期对施工区域内地面洒水以减少扬尘量。只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。材料堆放地点选在环境敏感点下风向，远离居民点；对易散失材料覆盖管理，经常洒水抑尘。 施工机械和运输时所排放的废气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （2）施工废水 施工人员临时住房租用附近居民房加以解决，因此施工人员的生活污水在租用地产生，统一汇入当地的污水处理系统和排放系统；泥浆废水经沉淀处理后排放上清液，沉渣作绿化用土或外运处理。施工期废水经处理后对环境影响不大。 （3）施工噪声 运输汽车等流动声源以及高噪声设备等固定声源对环境影响较大。施工期间应做好高噪声作业的管理，合理配置施工设备，合理安排施工时间，并应采取相应的噪声污染防治措施；做好对运输车辆的管理，合理安排运输时间和路线。严格按要求控制好噪声后，不会对周围环境造成大的影响。 （4）施工固废 按要求做好回收利用、收集清运后，施工期固废对周围环境影响较小。 （5）生态环境影响 项目在施工期会带来一定量的水土流失，需做要水土保持工作，水土流失现象可以得到有效控制。 运行期： （1）大气环境影响 本项目主要废气有汽车尾气、厨房油烟和垃圾收集点臭气。为保证地下车库内空气质量以及减少汽车尾气对周围环境的影响，项目地下车库应设置机械送排风系统，换气需达到6次/时，汽车库废气主要由机械排风装置抽吸后，通过独立排风竖井至住宅楼楼顶排放，则汽车尾气污染物排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）。根据设计方案，项目地上停车数量不大，同时地上空间的扩散条件较好，故在项目汽车尾气对周边环境的影响很小。本项目厨房油烟废气经处理后通过烟气道至屋顶排放，对环境空气影响较小。根据分析项目废气排放量较小，对周围环境影响不大。 （2）水环境影响 本项目生活废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后纳管接入温州市东片污水处理厂，污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准，处理达标后排放对水环境的影响很小。 （3）噪声 噪声主要来自泵房、风机等噪声影响，项目在采取合理布局、选购低噪声设备、进行消声、隔声、减振等措施后，经过车间实体墙阻隔和距离衰减，对环境影响不大。 （4）固废 本项目固体废弃物主要为生活垃圾，由环卫部门收集清运。在生活垃圾及时清运的基础上，固体废弃物对外环境影响不大。 4、污染防治措施结论 施工期： （1）扬尘和废气控制措施 ①施工阶段的车辆、机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘，在大风干燥的天气，应增加洒水作业的次数和洒水量。 ②应安装洗车轮设施并冲洗所有离开工地的车，不能有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。 ③土石方运输车辆应采用封闭式运输，运输车辆进出场地应尽量避开上下班人们出行的高峰时段。 ④为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 ⑤避免大风天气进行水泥、土沙等的装卸作业，对水泥、土沙类物资不要露天堆放。 ⑥采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土。 （2）废水治理措施 ①建设沉淀池，泥浆水不得直接排放，经沉淀池处理后，上清液排放；沉淀的淤泥则运送到市政部门指定地点消纳；本项目施工人员租住周边民居，生活污水依托周围村落或社区污水排污系统。 ②建材、土方合理堆放，同时施工期尽量避开雨季。 （3）噪声防治 ①加强管理工作，合理安排施工时间 禁止在中午(12:00～14:00)和夜间(22:00～6:00)施工，特殊情况下，确实需要连续作业而进行夜间施工的，需报环保部门批准，并作公告。避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。 ②打桩之前先建好隔离墙，并选用低噪声打桩机(不用冲击式打桩机，应采用静压打桩机或灌注桩打桩机)，以减少对周围影响，同时做好协调工作。 ③对噪声相对较高的设备如搅拌机、电锯，建议在加工场外加盖简易棚。 ④强设备维护，保证车辆、施工设备处于良好工作状况。 ⑤理安排运输路线和运输时间。运输车辆应尽量避免在夜间休息时间进出场地和装卸作业。 （4）水土保持 ①施工期应尽量避开雨季； ②合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间； ③优化工程挖方和填方，合理规划弃土； ④及时种植草木，恢复植被。 运营期： （1）废气治理 居民油烟废气：在居民住宅楼内，不得新建产生油烟污染的饮食服务经营场所。住宅部分：各住宅楼需统一设置厨房排烟竖井，将油烟废气通过井道至屋顶排放。 地下车库废气：地下车库设置机械送风，在平时换气次数不低于6次/小时，在停车场高峰期适当加大送风和排风量，以保证地下车库的新鲜空气量。地下车库机动车废气经排风通过住宅楼楼顶通风井排放。 恶臭：垃圾收集点采用带盖垃圾箱收集生活垃圾，委托环卫部门每天清运，产生的恶臭气体较少，其产生的恶臭一般不会对周围环境产生明显的影响。 （2）废水治理 生活污水化粪池预处理，达三级排放标准排入排污管网，最终排入温州市东片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后排入瓯江。 （3）噪声防治措施 ①建筑楼的公用设备的选型、安装等应以不影响声环境为原则。 ②应在主要道路设置禁鸣标志，并应限速。 ③统一安排空调安装部位和规格、考虑整体协调性。 ④选用低噪音分体式空调，并做好加固减振措施。 ⑤选用低噪声、高效率型设备，并配置消音及减震装置，设备用房均采用隔声门，并做好围护结构的隔声、吸音处理，并采取基础加固措施，通过加装隔震垫等予以降噪，并注意设备的维修与更新。 （4）固废处置方法 合理布设垃圾收集桶，管理单位应该做好垃圾收集工作，设专职清洁人员负责收集，维持区域整洁，并与市环卫部门协调配合，并与市环卫部门协调配合，一日一清。 （5）外环境影响防治措施 ①在临道路一侧建筑种植树木，应尽量保持与交通要道的距离。 ②在项目的四周种植隔离绿化带，既可降低交通噪声影响又可美化环境。 ③靠近道路住宅楼一侧，应采取安装隔声窗等降噪措施，提高隔声窗的隔声量，如采用双层隔音窗，使隔声窗降噪效果不低于20dB(A)。 ④在对房间进行功能设计时，首先应考虑将卧室安排在背离道路一侧，将厕所和客厅设计安排在靠近道路的一侧。 ⑤为了避免汽车尾气对本项目的直接影响，建议在本项目东侧、西侧种植绿化隔离带，树种为常绿叶茂的乔木。 6、总量控制结论 本项目产生的废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，各污染物的排放量分别为：CODcr：11.19t/a、NH3-N：2.8 t/a。 根据前文工程分析，依据浙环发〔2009〕77号文件，“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增的生活污水排放量可以不需区域替代削减”，因此，COD、NH3-N排放量无需区域替代削减，符合总量控制原则。 二、建议与要求 （1）做好施工期的环境保护措施和沟通工作，确保项目施工对周边的影响降至最低； （2）建设项目实施必须严格执行“三同时”制度，即污染治理设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行；建设单位必须在雨污分流的基础上，废水自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，纳入市政污水管网，进入污水处理厂统一处理，禁止直接排入附近河道； （3）加强固体废物的管理，合理设置垃圾收集点，集中收集，委托环卫部门及时清运，统一处置。 （4）加强宣传教育，提倡节约用水，将生活垃圾在分类袋装，实现废物资源化、减量化。 （5）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来如需增加本报告所涉及之外的污染源或对其使用功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 三、总结论 根据以上分析可知，温州市安居工程瑶溪住宅区B5地块工程选址合理，符合国家、地方产业政策及清洁生产的要求；项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状。只要企业重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

本项目所在地

原材料

基础工程

主体工程

装修工程

设备安装

工程验收

运行使用

噪声、扬尘

废水、固体废弃物、噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘、废气

噪声、废弃物

噪声、油烟、汽车废气

生活污水、垃圾

施 工 期

营运期