温环建﹝2020﹞106号

关于平阳县餐厨再生资源利用中心项目环境影响报告书审批意见的函

平阳县综合行政执法局：

你单位的申请报告、由浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《平阳县餐厨再生资源利用中心项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2020]142号）、专家评审意见、温州市生态环境局平阳分局的初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论及技术评估报告、专家评审意见、平阳分局的初审意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目选址于平阳县鳌江镇前进村沈海高速南侧(梅溪西侧地块)，占地面积17857.2m2，建筑面积5112.92m2，拟处理餐厨垃圾规模175t/d（其中餐饮垃圾120t/d、厨余垃圾50t/d、废食用油5t/d）；主要建设内容包括预处理车间、污水处理池、厌氧消化系统、沼气净化利用系统、办公楼、初期雨水池、辅助用房等配套设施；项目总投资14244万元,环保投资425万元。具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、环境质量标准：项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；NH3、H2S等特殊污染因子执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D参考限值。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

四、项目废水纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B 级标准限值。

项目沼气锅炉及内燃机的烟尘和二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃气锅炉特别排放限值，沼气锅炉NOx排放执行《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》（温环通〔2019〕57 号）中浓度限值:30mg/m³,内燃机的NOx参照执行北京市地方标准《固定式内燃机大气污染物排放标准》（DB11/1056-2013）;厂区恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1、表2相应标准限值; 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准；施工期建筑噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值。

一般固体废物2021年7月1日前按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行；2021年7月1起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行。

五、项目施工期须加强环境管理,施工场地须按环评要求落实废水、噪声、扬尘、固废等污染防治措施，防止生态破坏和水土流失，合理安排施工时间，减少对周围环境的影响。

六、项目运营中，应采用先进的生产工艺和设备，落实环评中提出的各项污染防治措施，严格执行环境质量和污染物排放标准。重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治。厂区生产废水、初期雨水和生活污水等处理后再纳管至萧江污水处理厂，厂区各类废水区域须按环评要求落实防腐、防渗、防漏措施，防止污染地下水。

（二）加强大气污染防治。厂区预处理区、污水处理池、污泥脱水车间等恶臭废气须密闭收集经除臭设施净化后高空排放；沼气用于蒸气锅炉燃料和内燃机发电，采用低氮燃烧技术，高空排放；各排气筒高度按环评要求设置。

（三）加强噪声污染防治和固废管控。厂区合理布局，合理安排生产时间，落实环评中相应降噪、消声、降振措施，确保噪声不扰民；一般工业固废及危险废物须按有关要求予以妥善收集贮存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾及时收集清运。

七、项目应落实环保管理机构，建立事故应急预案，落实事故应急措施,按环评要求设置事故应急水池。

八、项目实施后主要污染物总量控制指标为化学需氧量2.59吨/年、氨氮0.259吨/年、二氧化硫2.995吨/年、氮氧化物11.829吨/年。项目污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标，新增主要污染物总量指标须按排污权交易和有偿使用相关规定取得。

九、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建成后应在产生实际排污行为前申领排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。项目的日常管理工作请温州市生态环境局平阳分局负责。

十、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十一、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年12月25日

抄送：温州市生态环境局平阳分局

温州市生态环境局 2020年12月25日印发