温环验[2017]017号

关于温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目竣工环境保护验收意见的函

温州市必成印染有限公司：

你单位《温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目竣工环境保护验收监测报告》等相关验收材料收悉。我局于2017年12月22日对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，经研究，现将验收意见函告如下：

一、基本情况

温州市必成印染有限公司位于平阳县萧江镇麻步岙底村，2015年8月企业委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成《温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目环境影响评价报告书》，并由温州市环境保护局通过审批（温环建[2015]064号）。后因企业对厂区内蒸箱、轧染机、脱水机、生物质锅炉等进行调整，2017年7月企业委托编制了《温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目补充说明》。目前，温州市必成印染有限公司部分染色机和10t/h燃生物质蒸汽锅炉暂未安装，棉纱染色、成衣水洗和定型工艺暂未设置，其余设备与环评批复一致。

二、浙江中环检测科技股份有限公司编制的《温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目竣工环境保护验收监测报告》（HJY2017071708号）和企业提供的其他资料表明：

(一)废气

该内容由企业自行组织验收

（二）废水

项目生活污水经化粪池处理后纳入市政管网；生产废水治理采用调节曝气池+初沉池+A/O生化处理+二沉池工艺，废水处理规模1000 m3/d（日运行12小时），

验收监测期间，项目废水治理设施出水水质指标pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、色度、总磷、总氮、硫化物日均值浓度均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准。

(三)噪声

验收监测期间，项目北侧厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准，其余厂界昼夜间均符合2类标准。

(四)固体废物

项目废包装纸箱由企业集中收集外售综合利用；废弃染料包装袋及助剂包装桶由企业集中收集并由厂商回收；生物质燃渣、污泥由企业集中收集外售；生活垃圾由环卫部门统一清运。

（五）废水总量控制

企业废水排放化学需氧量COD7.40吨/年、符合化学需氧量9.90吨/年的总量控制要求；氨氮0.367吨/年符合1.32吨/年的总量控制要求。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，其主要污染物排放符合国家有关标准的要求，污染物排放总量符合总量控制要求，原则同意配套的环保设施投入运行。

四、请平阳县环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

温州市环境保护局

2017年12月30日

抄送：平阳县环保局。

温州市环保局 2017年12月30日印发