温环建﹝2020﹞056号

关于温州瑞科表面处理有限公司资源综合利用技改项目环境影响报告书审批

意见的函

温州瑞科表面处理有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州瑞科表面处理有限公司资源综合利用技改项目环境影响报告书》、专家审查意见、技术评估报告（温环评估[2020]94号）、龙湾分局初审意见已悉，我局按建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、龙湾分局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于龙湾区蓝田工业园龙湾标准厂房园区纬一北路1号，新增1200平方米临时用地作为生产用地。采用调节pH的分步沉淀法对酸洗浓缩液中的重金属进行分步沉淀，制取氢氧化镍外售，同时将副产物硫酸钙加工制成石膏外售，制备的硝酸回用于生产。项目具体生产规模、建设内容见环评报告书。

三、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，纳污水体执行《海水水质标准》（GB3097-1997）相关标准，地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

项目污染物排放标准：本项目无新增废水排放，现有生产废水执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）中冷轧直接排放标准；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

工艺废气参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3标准，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准，天然气蒸发器执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限值，NOx执行30mg/m3的标准。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

四、落实废气收集处理设施，对应废气特点采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15米，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

五、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，一般固废、生活垃圾及时收集清运。

六、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

七、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

八、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请龙湾分局负责。项目建成投运后应依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作，应在产生实际排污行为前变更或申领排污许可证。

九、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年9月4日

抄送：温州市生态环境局龙湾分局

温州市生态环境局 2020年9月4日印发